Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда от 24.03.20011г. №11-65 Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБУРОВЩИНО» БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ СЕЛО СЕРГИЕВО, СЕЛО САБУРОВЩИНО. Калуга 2011г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда от 24.03.20011г. №11-65 Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБУРОВЩИНО» БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ СЕЛО СЕРГИЕВО, СЕЛО САБУРОВЩИНО. Председатель кооператива К. Г. Чистов Начальник отдела С. Г. Чистова Калуга 2011г.

Авторский коллектив

начальник космоаэрогеодезического отдела                                             Чистова С. Г.

инженер - программист                                                                            Шарафеев М. А.

инженер-землеустроитель                                                                             Коцюк Н.Ю.

горный инженер-геолог                                                                                  Есипов В. П.

главный геолог                                                                                       Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                 Дегтярев Д. Н.

Оглавление

# Введение

Генеральный план Муниципального образования Сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области применительно к населенным пунктам село Сергиево, село Сабуровщино входящие в состав Муниципального образования Сельского поселения «Село Сабуровщино» выполняется по заказу Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» (договор от 24.03.2011 г.)

Основной целью Генерального плана с. Сергиево и с. Сабуровщино является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития  территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации (далее - РФ) в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения  устойчивого развития территории, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития

с.  Сергиево и с. Сабуровщино до 2036 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры ;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия деревенской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития ;

- формирования на территории села экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации внутридеревенской рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы;

- формирование системы социальной инфраструктуры;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур ;

- обеспечения экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса села.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение села в системе региональных взаимоотношений, состояние  экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты карт функционально-планировочной организации территории. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Содержание Генерального плана :

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме включают в себя:

-анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

-обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана

с. Сергиево и с. Сабуровщино представляются в составе:

- Опорный план;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта размещения инженерных сетей;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карта объектов электроснабжения и связи;

- Карта совремнного использования территории;

-Карта границ зон с особыми условиями использования территории (система планировочных ограничений);

-Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера .

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

-цели и задачи территориального планирования;

-перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

-Проектный чертеж.

# 1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I. Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Территории  с. Сергиево и с. Сабуровщино  расположены в пределах Барятинско-Сухиничской равнины на площади Мещовского ополья. Рельеф созданный ледниковой аккумуляцией и современной эрозией представляет собой крупно-среднехолмистую равнину. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 189.6м (урез вод р. Сережинка) до 230.4м (на водоразделе в восточной части территории). Абсолютный перепад высот составил 40.8м. Относительные перепады высот по овражно-балочной системе и ручью не превышает 3-4м. Вся площадь участка по степени расчленения, современной линейной эрозии относится к среднерасчлененной. Тальвеги оврагов и балок слабо заболочены, по некоторым наблюдаются пересыхающие малодебитные ручьи.

На основании данных геологии, гидрогеологии, геоморфологии выделено четыре типа рельефа (местностей).

Первый тип - Пологохолмистая моренная слабо-среднерасчлененная равнина. В геологическом разрезе ландшафта сверху вниз залегают:покровные суглинки мощностью, 2-3м; лесовидные обводненные суглинки мощностью 0.5-1.5м; моренные грубозернистые с включениями валунов суглинки мощностью до 20м; водноледниковые песчаные суглинки мощностью 2-5м. Общая мощность четвертичных образований в зависимости от абсолютных отметок местности варьирует от 20м до 30м. Ниже залегает либо глинистая толща валажинского горизонта, либо серо-желтые пески апского времени нижнего отдела меловой системы. Общая мощность этих отложений составляет 10-35м. Обе толщи обводнены. Грунтовые воды (верховодка) появляется в подошве покровных суглинков на глубинах 2-5м. Водоносный горизонт малодебитный спорадически развит. Основные водоносные горизонты (артезианские) залегают в коренных породах. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип - Пологонаклонная водноледниковая средне-сильнорасчлененная равнина. Четвертичные отложения отличаются от разреза первого типа появлением под покровными суглинками водноледниковых гравилистых песков и песчаных суглинков мощностью 2-9м. Моренные суглинки имеют мощность до 5м. Общая мощность четвертичных образований составляет 10-15м. Коренные породы представлены песчаными глинами валажинского горизонта нижнего мела и серыми плотными глинами келловейско-оксфорского возраста юрской системы. Глубина залегания верховодки 2-4м. Дневная поверхность хорошо дренирована. Почвы светло-серые лесные смытые.

Третий тип - Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма р Сережинка. В верхней части геологического разреза сложена аллювиальными галечками, песками, аллювиальными суглинками. Общая мощность отложений 3-8м. Коренные породы представлены песками, глинами, лигнитами бат-келловейского времени юрской системы. Глубина залегания грунтовых вод 0.5-1.0м. Почвы дерново-подзолистые луговые.

Четвёртый тип - Линейная эрозия — овражно-балочная сеть. Верхняя часть геологического разреза сложена делювиально-пролювиальными образованиями на основе четвертичных пород. Общая мощность их составляет первые метры. Глубина залегания грунтовых вод 0.0-0.5м.

### I.I.2 Климат

Климат территории, как и всего Бабынинского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, °C | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой <8 °C отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха °C |
| -31 | -27 | -13 - -14 | -3 - -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в застройке.

### I.I.3 Ресурсы поверхностных и подземных вод

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- рыболовных;

- рекреационных.

Основными водоносными горизонтами для хозпитьевого водоснабжения населения является водоносный горизонт приуроченный к известняковым толщам нижнего карбона. Воды гидрокарбоната-кальцивые жесткие с повышенным содержанием железа. Удельные дебит отдельных скважин варьирует от 0,5 кб.м./ч. до 20 кб.м./ч.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

В целом условия для строительства простые. Некоторую сложность при возведении крупных сооружений может создать верховодка, но значительный уклон дневной поверхности создает благоприятные условия для создания поверхностного и подземного дренажа вод.

Инженерно-геологическое районирование

таблица 2

| Области (морфологические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Ландшафты эрозионно аккумулятивных равнин Типы ландшафтов 1 2 3 4 | Развитие Среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие среднечетвертичных водноледниковых и ледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Линейная эрозия | Рельеф среднерасчлененный. Межхолмовые ложбины, балки заболочены и залесенены. Рельеф — среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корыто-образным профилем обычно заболочены и поросшие месколесьем. Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конуса выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. - | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия для строительства в основном простые. Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. Покато-крутые склоны не пригодные для строительства. |

## I.II. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определены основные два инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах проектных границ  территории по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

1. Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных террас и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3-5 м от поверхности.

2. Относительно благоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для территории процессов. Сюда следует отнести участки потенциально вероятного проявления суффозионного разуплотнения грунтов, набухания, новообразования оползней, линейной эрозии. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов.

3. Территории, исключенные из застройки.

Шумовая зона от автомобильной дороги, технические коридоры от линий электропередач, кабеля связи, защитные прибрежные полосы рек и ручьев.

### I.II.2 Территориальные ограничения градостроительной деятельности

- В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

- В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

- Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

    - Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии:

- для линий напряжением до 1000 В – 2 метра, до 20 кВ – 10 метров, до 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров.

- для мачтовой ТП (МТП) санитарно-защитная зона составляет 10 м.

    - В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

    - Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить  переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий

таблица 3

| Инженерные сети | Расстояние м по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

В использовании территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое-либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

I.II.3 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км - в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

таблица № 4

| № п/п | Название водного объекта | Общая длина, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р. Сережинка | 12 | 100 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями ст. 23 п. 3 Земельного кодекса Российской Федерации существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### I.II.4 Историко-культурные рекреационные ресурсы

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенного пункта;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган  Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Согласно данным, предоставленным Министерством  образования и культуры, на территории с. Сабуровщино Бабынинского района Калужской области имеется объект культурного наследия, который  в соответствии с приказом Научно-производственного    центра по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры  от    18.01.1994 №2-с «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры» и на основании статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» является выявленным объектом культурного наследия «Церковь Покровская, кон. XVIII в.»

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Самоочищающая способность природной среды данной территории обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

В числе основных задач повышения качества с. Сергиево и с. Сабуровщино предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса;

- повышение эффективности использования территории.

Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах черты рассматриваемых населенных пунктах, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

таблица 5

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Состояние воздушного бассейна

Таблица 6

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для с. Сергиево и с. Сабуровщино  устанавливается на основе оценки их способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе данного района имеют следующие значения (По заключению ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

взвешенные вещества - 170 мкг/м3 (0,17 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

диоксид азота - 50 мкг/м3 (0,050 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

оксид азота - 21 мкг/м3 (0,21 мг/м3  - при норме ПДК – 0,4 мг/м3);

оксид углерода - 1,5 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

диоксид серы - 15 мкг/м3 (0,015 мг/м3  - при норме ПДК – 0,3 мг/м3).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха с. Сергиево и

с. Сабуровщино являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также является источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей. Удельный вес выбросов автомобильного транспорта в суммарных выбросах стационарных и передвижных источников является достаточно стабильным и составляет примерно 70% от общего количества техногенной нагрузки.

Основная доля выбросов от передвижных источников приходится на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения, которая проходит  в с. Сабуровщино.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе намечаемой деятельности

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха будет наблюдаться в период строительства. Воздействие при выполнении строительных работ носит кратковременный характер и по срокам прекращается по окончании строительства.

Так как основная доля выбросов вредных веществ приходится на передвижные источники, необходимо дополнительно провести посадку зеленых насаждений вдоль дороги для снижения уровней шума и концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

Мероприятия по уменьшению загрязняющих веществ в атмосфере

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части села и его окружных дорог;

- Ограничение выбросов движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения Бабынинского района.

Состояние водных ресурсов

Подземные воды:

<Подземные воды:

Основными водоносными горизонтами для данной местности являются известняки протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатнокальцивые, умеренно жесткие, содержание железа варьирует от 0,05 млг/л до 4,7 млг/л. Удельный дебит отдельных скважин изменяется от 1-2 кб. м./ч до 48 кб.м./ч. Водоносный горизонт в зависимости от абсолютной отметки местности, находится на глубинах 20-35 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

таблица7

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1000 мм и не менее 50 м при диаметре водопроводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

- при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 8

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-  во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.>

Образование и размещение отходов

Объектами санитарной очистки и уборки в селе Сергиево и селе Сабуровщино являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места, расположения которых определены самими домовладельцами.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации Сельского поселения «Село Сабуровщино». В настоящее время на территории сёл вывоз ТБО не осуществляется.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в с. Сергиево,

с. Сабуровщино;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- установление металлических контейнеров на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон. Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку поселка и создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТБО на полигонах необходимо выполнять механизировано.

По данным Комитета ветеринарии около с. Сабуровщино имеется зарегистрированный скотомогильник, принадлежащий ООО «Аврора».  Скотомогильник введен в эксплуатацию в 1995 году.

Дополнительно  комитет сообщает о том, что ранее в с. Сабуровщино МО СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области в 1917 году регистрировалось особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болеет человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствуют, в связи, с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного села, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно  сообщить в комитет ветеринарии.

>

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в сёлах Сергиево и Сабуровщино  необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Улучшение состояния атмосферного воздуха:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

Улучшение состояния поверхностных водоемов:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Улучшение состояния почв:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

## I.III. Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация территории.

Территория с. Сергиево и c. Сабуровщино расположена в 8 км. от районного центра п. Бабынино. В с. Сабуровщино  проходит автодорога общего пользования регионального значения «Бабынино - Сабуровщино - Газопровод». На территории сёл  железнодорожный транспорт отсутствует.  Ближайшая ж/д станция находится в 8 км. в

п. Бабынино.  Представленная территория, разделена на ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории  в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования  отдельных участков территории.

В проектных границах площадь населенного пункта :

- село Сабуровщино составит 2,57 км2;

(площадь вычислена средствами Mapinfo).

Согласно функциональному зонированию в границах населенного пункта  с. Сергиево можно выделить ряд функциональных зон:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована одним типом жилой застройки.

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Зона сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного                    хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства:

СХ-1 –	зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-3 -   огороды.

Зона рекреационного назначения (Р):

Р1 - зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Р 2 - водные объекты (реки, пруды, озёра).

Зона специального назначения (СН):

СН-1 -  зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев.

Экспликация земель

таблица №9

| Наименование территории по использованию | Всего, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Селитебная территория, в т. ч. | 95,4 | 100 |
| Зоны жилого назначения | 16,1 | 16,9 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,5 | 0,5 |
| Сельскохозяйственные угодья | 12,6 | 13,2 |
| Огороды | 31,4 | 32,9 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 34,1 | 35,8 |
| Водные поверхности | 0,5 | 0,5 |
| Зона размещения кладбищ | 0,2 | 0,2 |

В границах населенного пункта с. Сабуровщино можно выделить ряд функциональных зон:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована одним типом жилой застройки.

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Зона сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного                    хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства:

СХ-1 –	зона сельскохозяйственных угодий;

СХ-3 -   огороды.

Зона рекреационного назначения (Р):

Р1 - зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Р 2 - водные объекты (реки, пруды, озёра).

Зона специального назначения (СН):

СН-1 -  зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев.

Экспликация земель

таблица № 10

| Наименование территории по использованию | Всего, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Селитебная территория, в т. ч. | 201,3 | 100 |
| Зоны жилого назначения | 52,6 | 26,1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1,1 | 0,5 |
| Сельскохозяйственные угодья | 28,2 | 14,0 |
| Огороды | 37 | 18,4 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 78,6 | 39,1 |
| Водные поверхности | 3 | 1,5 |
| Зона размещения кладбищ | 0,8 | 0,4 |

Возможности территориального развития

Проектом «Схема территориального планирования Бабынинского района»  предусматривается расширение границ населенных пунктов за счет включения земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Перспективное территориальное развитие жилой зоны в  селе Сабуровщино возможно в восточном  направлении села.  В целях рациональной организации территории, целесообразно объединение в СП «Село Сабуровщино» с. Сергиево и              с. Сабуровщино в единый населенный пункт с. Сабуровщино.

За границей населенного пункта в с. Сабуровщино  намечено строительство малоэтажных жилых домов на площади  52 га.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд с. Сергиево представлен индивидуальными жилыми домами, которые находятся в частной собственности - 40 домов.

Распределение жилого фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

таблица № 11

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 36 | 1 | - |
| Панельные | - | - | - |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 2644 | 38 | - |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - |
| 1946-1970 | 2680 | 39 | - |
| 1971-1995 | - | - | - |
| После 1995 г. | 70 | 1 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 70 | 1 | - |
| от 31% до 65% | - | - | - |
| от 66% до 70% | 2261 | 29 | - |
| Свыше 70% | 349 | 9 | - |

Жилищный фонда с. Сабуровщино представлен индивидуальными жилыми домами, которые находятся в частной собственности -130 домов и  16 квартир  муниципального жилья.

Распределение жилого фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

таблица № 12

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 464 | 24 | 9 |
| Панельные | 610 | 42 | 28 |
| Блочные | 3195 | 27 | - |
| Смешанные | 966 | 23 | - |
| Деревянные | 3421 | 47 | - |
| Прочие | 1604 | 20 | - |
| По годам возведения: до 1920 | 116 | 2 | - |
| 1921-1945 | 428 | 8 | - |
| 1946-1970 | 5137 | 86 | - |
| 1971-1995 | 5913 | 70 | - |
| После 1995 г. | 134 | 3 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | - | - | - |
| от 31% до 65% | - | - | - |
| от 66% до 70% | - | - | - |
| Свыше 70% | 610 | - | - |

При разработке проекта генерального плана были выявлены проблемы по жилищному фонду:

-инженерное благоустройство жилищного фонда отсутствует;

-строительство жилых домов в общем объеме ввода жилья построено населением за   свой счет и с помощью кредитов;

-неравномерное обеспечение инженерными сетями жителей сёл.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутрипоселковую структуру.

На основе данных, предоставленных администрацией поселения, проведен анализ обеспеченности населения  с. Сергиево и с. Сабуровщино основными видами культурно-бытового обслуживания. На территории с. Сергиево полностью отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания, социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов населенного пункта село Сабуровщино.

В селе Сабуровщино  имеются:

- библиотека 9300 экз;

-общеобразовательная школа проектной вместимостью 80 мест, фактическое

количество учащихся 16;

- магазины товаров первой необходимости;

- дом культуры - на 70 мест;

-ФАП

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи в с. Сергиево и с. Сабуровщино осуществляются автомобильным транспортом.

На территории с. Сабуровщино  проходит автодорога общего пользования регионального значения «Бабынино - Сабуровщино - Газопровод», материал покрытия - бетон.  По автомобильной дороге осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршруту.

При проектировании улично-дорожной сети участков под застройку учитывалась ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей.

## I.IV. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

### I.IV.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Разработка Генерального плана с. Сергиево и с. Сабуровщино МО СП «Село Сабуровщино»  предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития населенного пункта.

Территория с. Сергиево ориентировочно 0,95 км2., постоянное население на 01.01.2011 года составляет 48 чел. Территория с. Сабуровщино ориентировочно 2,01 км2., постоянное население на 01.01.2011 года составляет 416 чел.

таблица 13

| Населенный пункт | Территория, кв. км | Численность населения, чел. 01.01.2011г. | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сергиево | 0,95 | 48 | 51 |
| с. Сабуровщино | 2,01 | 416 | 207 |

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в населенный пункт и выбывших из него).

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из села, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в поселок. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций.     Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в селе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности села можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Село Сергиево.

Динамика численности населения, чел.

таблица 14

| Населенный пункт | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 01.01 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сергиево | 34 | 33 | 33 | 31 | 32 | 31 | 28 | 36 | 42 | 47 | 48 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 15

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2005 | - | 2 |
| 2006 | - | 2 |
| 2007 | - | 1 |
| 2008 | - | 1 |
| 2009 | - | 1 |
| 2010 | - | - |

Механическое движение населения, чел.

таблица 16

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | - | 1 |
| 2007 | - | 3 |
| 2008 | 8 | - |
| 2009 | 4 | 2 |
| 2010 | 4 | 1 |

Половозрастная структура населения

таблица 17

| Возрастные группы | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 33 | 48 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | - | 4 |
| Муж Жен | 8/25 | 30/18 |
| трудоспособного возраста | 10 | 16 |
| Муж Жен | 7/3 | 13/3 |
| старше трудоспособного возраста | 23 | 28 |
| Муж Жен | 6/17 | 1/27 |

Село Сабуровщино.

Динамика численности населения, чел.

таблица 18

| Населенный пункт | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 01.01 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сабуровщино | 430 | 427 | 425 | 415 | 400 | 395 | 388 | 421 | 412 | 407 | 416 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 19

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 1 | 8 |
| 2006 | - | 9 |
| 2007 | 1 | 7 |
| 2008 | 3 | 10 |
| 2009 | 1 | 5 |
| 2010 | 3 | 7 |

Механическое движение населения, чел.

таблица 20

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2005 | 13 | 5 |
| 2006 | 20 | 15 |
| 2007 | 25 | 23 |
| 2008 | 21 | 20 |
| 2009 | 21 | 22 |
| 2010 | 17 | 14 |

Половозрастная структура населения

таблица 21

| Возрастные группы | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 427 | 416 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 92 | 88 |
| Муж Жен | 45/47 | 50/38 |
| трудоспособного возраста | 228 | 230 |
| Муж Жен | 134/94 | 123/107 |
| старше трудоспособного возраста | 107 | 98 |
| Муж Жен | 36/71 | 30/68 |

### I.IV.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Структура занятости населения в с. Сергиево

таблица 22

| Показатели | 2011 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 6 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 2 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 1 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | - |
| 6 | Образование, культура и искусство | 2 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения в с. Сабуровщино

таблица 23

| Показатели | 2011 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 161 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 11 |
| 2 | Строительство | 3 |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 15 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 37 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 20 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 19 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 5 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 6 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |
| 10 | В других сферах | 45 |

Численность безработных и их характеристика в с. Сергиево

таблица 24

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Численность безработных и их характеристика  в с. Сабуровщино

таблица 25

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 26 | 16 | 5 | 5 | - | 8 | 6 | 12 | 6 | 20 |  |
| 2009 | 29 | 20 | 3 | 6 | - | 6 | 7 | 16 | 11 | 18 |  |
| 2010 | 32 | 21 | 3 | 8 | - | 4 | 6 | 22 | 8 | 24 |  |

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудящихся, их жизненный уровень в огромной степени зависят от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор, характера и степени удовлетворения интеллектуальных и социальных запросов.

### I.IV.3 Экономическая база

Согласно статистическим данным на территории населенного пункта с. Сабуровщино   расположено промышленное  предприятие ООО «Инвертор», деятельность организации: производство радиотехнических изделий.

-Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и               телеграфной связи;

-Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры;

-Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи;

-Производство частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или телеграфной электроаппаратуры.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития территории и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития  в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса;

● сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия территории;

● повышение эффективности использования территорий;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

● определение направлений дальнейшего территориального развития территории на расчетный срок;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

Генеральный план Муниципального образования Сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области применительно к населенным пунктам село  Сергиево, село Сабуровщино входящие в состав Муниципального образования Сельского поселения «Село Сабуровщино» (далее- Генеральный план)  разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2021 г.

II этап (расчетный срок) – 2036 г.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории

# (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их

# выполнения)

## III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры населенных пунктов.

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей территории;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального зонирования территории позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

В целях рациональной организации территории, улучшения обслуживания населения, оперативного решения вопросов местного значения целесообразно объединение в СП «село Сабуровщино» с. Сергиево и с. Сабуровщино в единый населенный пункт с. Сабуровщино.

В связи с ростом численности населения, развитием населенных пунктов, выделением новых территорий под индивидуальное жилищное строительство,  произошло фактическое слияние территорий данных населенных пунктов. Вышеуказанные населенные пункты объединены общими трудовыми, производственными, инфраструктурными связями, общей системой обслуживания населения.

Преобразование административных единиц осуществляется в соответствии с законом «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов составит: с. Сабуровщино  -  52 га.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов

таблица 26

| Местоположение участка | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Сабуровщино 40:01:060301:31 частная собственность- 10 га муниципальная собственность - 42 га | Жилая | 33 |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1,9 |
|  | Зона размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры | 0,8 |
|  | Зона рекреационных объектов | 1,9 |
|  | Зона размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры | 5,8 |
|  | Зона размещения инженерных сетей | 3,1 |
|  | Зона зеленых насаждений санитарно-защитного назначения | 3,6 |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1,9 |
|  | ИТОГО: | 52 |
|  | ИТОГО ПЛОЩАДЬ ПЕРЕВОДА : | 52 га |

Технико-экономическое обоснование земельных участков

таблица № 27

| № п/п | Территория | с. Сабуровщино | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельных участков предлагаемых для перевода | 52 | 100 |
| 2. | Общая площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | 33 | 63 |
| 3. | Количество жилых домов/ общая площадь жилой застройки (кв.м) | 276/42000 | - |
| 4. | Площадь земельных участков отведенных под строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,7 | 19 |
| 5. | Площадь земельных участков общественно-делового назначения | 1,9 | 4 |
| 6 | Площадь земельного участка выделяемого под озеленение и благоустройство | 5,5 | 10 |
| 7 | Площадь земельного участка под размещение рекреационных объектов | 1,9 | 4 |
| 8 | Население (чел.) | 830 | - |

## III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики  является формирование полноценной сельской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 42,0 тыс. м2 общей площади или в среднем за период 1,7 тыс. м2 в год;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации.

Для перспективной жилой застройки планируется использовать земельный участок расположенные вблизи с. Сабуровщино.

Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

Проектируемая застройка предполагает размещение:

1. Село Сабуровщино - строительство домов коттеджного типа, объем нового жилищного строительства составит 42 000 кв.м., с численностью населения 830 человек.

таблица № 28

| Наименование объекта | Количество домов | Количество этажей | Общая площадь домов, м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сабуровщино | 280 | 1-2 | 42000 | 50 | 52 | 830 |

На новой территории в селе Сабуровщино  Бабынинского  района  Калужской области, планируется жилая застройка индивидуальными домами коттеджного типа, большая часть которой является муниципальной. Одно из направлений жилищной политики - замена физически устаревшего жилищного фонда и ликвидация аварийно-ветхого жилищного фонда. Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством. На новой территории планируется строительство: дошкольного учреждение, мини-маркетов, аптеки, что ранее отсутствовало на существующей территории.

Село Сабуровщино является административный центром сельского поселения МО СП

«Село Сабуровщино» где необходимо развитие и формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

### III.II.1 Население, трудовые ресурсы

В связи с тем, что за последние 10 лет население  не значительно уменьшилось, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

с. Сабуровщино

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние (итого) :                                                464 человека

с. Сергиево                                                                                         48 человек

с. Сабуровщино                                                                               416  человек

Первая очередь                                                                                 800 человек

Расчетный срок                                                                              1300  человек

Увеличение численности сверх определенных выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций села.

## III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания населения.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застраиваемых территорий должны быть дополнены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам села.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

 номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

 формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

 доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

 учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию рекреационных зон, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения. Обеспечение жителей населенного пункта услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусмотрено в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

### III.III.1 Учреждения культурно-бытового назначения

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В Сельском Поселении «село Сабуровщино» имеются учреждения культурно-бытового назначения, которые обслуживают население. В связи с планируемым увеличением численности населения генеральным планом предусматривается развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, спортплощадки.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

Для постоянного населения: средние школы, амбулатории, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

В связи с дальнейшим развитием территории  генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания. На первую очередь намечается строительство начальной школы совместно с детским дошкольным учреждением. Проектная емкость будет определена на последующей стадии проектирования.

Ближайшее пожарное депо расположено в с. Бабынино ПЧ-26. Фактическое время прибытие пожарного расчета составляет 10 минут.  На первую очередь предлагается полное переоснащение здания пожарной охраны с приобретением современной техники.

### III.III.2 Торговая сеть

Торговая сеть на территории с. Сергиево не развита, а на территории с. Сабуровщино представлена 2 магазинами.

Дислокация объектов розничной торговли

таблица 29

| №№ | Наименование объектов | Организационно - правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | РАЙПО | продукты | 65,5 | 1 |
| 2 | Магазин | Частная собственность | продукты | 72 | 1 |

Задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствующую совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

- укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

- перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

- формирования полифункциональных торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.);

- установления отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства.

В системе учреждений и предприятий коммунально-бытового обслуживания, Генеральным планом для увеличения спектра услуг предоставляемых населению предлагается размещение:

- химчистки,

- часовой мастерской,

- ателье по пошиву и ремонту одежды,

- автостоянки и автомойки,

-услуг по резке стекла.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы.

### III.III.3 Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

● организовать универсальные спортивные площадки;

● организовать детские площадки на площади не менее 50 кв.м на проектируемой территории.

### III.III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает — cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования. Проектом предусмотрено развитие рекреационных зон на территории села. Так же генеральным планом на территории рекреационных зон  предлагается размещение кемпингов, палаточных туристско-оздоровительных лагерей,  туристских парков, домов рыболова и охотника.

## IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

### IV.I. Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется как размещением новых районов строительства так и существующей жилой зоны с необходимостью организации транспортных связей.

Проектом предлагается:

● в пределах существующей зоны жилой застройки реконструкция местных дорог и проездов, с целью приведения их технических параметров к нормативным (дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии);

● в пределах территории предполагаемой под строительство осуществить адресную привязку улиц, с учетом существующего положения;

● создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе нового строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью с. Сергиево и с. Сабуровщино, обеспечивая связь с другими населенными пунктами.  Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч;

● устройство гостевых стоянок на участках жилых домов.

Развитие транспортной инфраструктуры является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры. Основным видом транспорта в проектируемой зоне жилой застройки будет являться индивидуальный легковой транспорт.

# IV.II. Инженерно-техническая база

### IV.II.1 Водоснабжение

Существующее положение:

Водоснабжение на территории с. Сабуровщино осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, использование для производственно-технических нужд допускается с ограничениями, существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Характеристика качества воды  на рассматриваемую территорию отсутствует.  Водоснабжение на территории с. Сергиево отсутствует.

Проектное предложение:

Водоснабжение в существующей и проектируемой застройке предусматривается от реконструированных   и от существующей  водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь необходимо произвести реконструкцию существующей водонапорной башни, со строительством уличных водопроводных сетей, с размещением обеззараживающих установок.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

### IV.II.2 Водоотведение

Существующее положение:

Информация о водоотведении и канализации  отсутствует.

Проектное предложение:

Автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

### IV.II.3 Газоснабжение

Существующее положение:

Существующая ГРС расположена в п. Газопровод, которая получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1975 г. Его протяженность - 0,27 км; диаметр - 89 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность -87,6 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода - давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 159 мм, толщина стенки 4,0 мм, сталь).

Направления использования газа:

- горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, расположенную около

с. Сабуровщино, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты жителей с. Сергиево и с. Сабуровщино.

Проектное предложение:

Проектом предусматривается газификация  новой застройки, которая будет осуществляться от ГРШП среднего давления (параметры газа редуцируются до параметров низкого давления). Система газоснабжения территории двухступенчатая, газопроводами среднего и низкого давлений. Проектом предусмотрено обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Направление расходования газа:

- бытовые потребности населения;

- энергоноситель для теплоисточников;

-для коттеджного строительства – пищеприготовление и отопление (от автономных тепловых источников АТИ) предусматриваются на едином энергоносителе – природном газе.

Расчетный расход газоснабжения на проектируемую жилую зону.

таблица № 30

| Тип застройки | Площадьжилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/час | На отопление и ГВС, м3 | Суммарный часовой, м3/час |
| Б* | 150 | 3 | 450 | 0,21 | 5,5 | 5,71 |
| * Б – застройка усадебного типа. |

### IV.II.4 Теплоснабжение

Существующее положение:

В настоящее время населенные пункты не обеспечены централизованным теплоснабжением, отопление домов осуществляется децентрализовано.

Проектное предложение:

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, горячее водоснабжение).

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- обеспечение децентрализованного теплоснабжения (с использованием индивидуальных отопительных систем) нового жилищного строительства с использованием газа и электроэнергии;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения процента аварийности подземных тепловых сетей;

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

Часовой расход тепла на отопление одного коттеджа составит 0,0326 Гкал/час;

Часовой расход тепла на горячее водоснабжение (ГВС) одного коттеджа составит 0,0018 Гкал/час. Норма расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека составляет 150 л/сут.

Суммарный часовой расход тепла на отопление и ГВС на один коттедж составит 0,0344 Гкал/час.

### IV.II.5 Электроснабжение

Существующее положение:

Электроснабжение с. Сергиево и с. Сабуровщино осуществляется от ПС 35/10 кВ «Акулово». Подстанция «Акулово» питается от линии 35 кВ «Бабынино-Акулово», проходящей по юго-западной части с. Сабуровщино. На данной территории  проведены: ВЛ-10 кВ №3 «Акулово», ВЛ-10кв №8 «Бабынино»  которые обеспечивают поступление электрической энергии к потребителям. Потребителями являются население с. Сергиево и с. Сабуровщино Распределение электроэнергии по потребителям производится через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Проектное предложение:

Предлагается произвести освещение улиц в существующей жилой застройке, а так же устройство освещения на территории новой жилой застройки.

Энергопотребление на одного человека составит 0,6 кВт.

Энергопотребление новой жилой застройки в селе Сабуровщино составит  0,78 мВт.

Расчетный расход электроснабжения на проектируемую жилую зону

таблица № 23

| Населенный пункт | Население,чел | В том числе индивидуальная застройка (новое строительство),кв.м. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Расчетная нагрузка,МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Сабуровщино | 1300 | 42000 | 0,6 | 0,78 |

### IV.II.6 Связь

Существующее положение:

Услуги телефонной связи в деревнях предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком», посредством беспроводных таксофонов стандарта GSM, установленного в рамках реализации целевой программы «Универсальная услуга связи». На территории с. Сергиево и

с. Сабуровщино предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Скай Линк».

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории с. Сергиево и с. Сабуровщино предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели.

Кроме того на территории населенных пунктов возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Проектное предложение:

С целью обеспечения  населенного пункта современными телекоммуникационными услугами необходимо провести следующие мероприятия:

    - Предусмотреть в транспортно-коммуникационном коридоре  место для прокладки каналов кабельной канализации слаботочных сетей, или кабелей связи в грунте в защитной трубе;

    - Предусмотреть место для установки оборудования связи для подключения абонентов, сигнализации очистных сооружений и водозаборного узла.

В таблице 23 приведен расчет энергетических нагрузок с учетом потребления существующих и проектируемых объектов связи.

Связь

таблица № 24

| Населенный пункт | Население,чел | В том числе индивидуальная застройка | Кол-во телефонов | Кол-во телевизоров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Сабуровщино | 1300 | 42000 | 435 | 435 |

### IV.II.7 Ритуальное обслуживание населения

На территории с. Сергиево и с. Сабуровщино  расположены 2 действующих  кладбища. Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища. Захоронение будет производиться на территории существующих кладбищ.

## V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V. I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предлагается ряд мероприятия направленных на оздоровление воздушного бассейна за счет комплекса защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу предлагается:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль основных автодорог и улично-дорожной сети в проектной территории;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных зон от мусора и зарослей кустарника;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство сливной станции для сбора жидких отходов по существующей индивидуальной застройке.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова Генеральным планом планируется проведение следующих мероприятий:

- выявление ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистки территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

- организация сбора и вывоза ТБО и ЖБО из домовладений.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Для сбора ТБО в деревнях необходимо установить:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 5-10 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5°С) и ежедневно в теплое время года.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать данную территорию;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

## V.II. Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории включает все виды зеленых насаждений, растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

# VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006 г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005 г.

- Картматериал масштаба 1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002 г.