Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 11-153 от 5 июля 2011 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Емельяновка» Юхновского района Юхновского муниципального района Калужской области применительно к населенному пункту дер. Барановка Калуга 2011 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 11-153 от 5 июля 2011 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Емельяновка» Юхновского муниципального района Калужской области применительно к населенному пункту дер. Барановка Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2011 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Начальник космоаэрогеодезического отдела………………... | Чистова С. Г. |
| --- | --- |
| Инженер- программист……………………………………….. | Шарафеев М. А. |
| Горный инженер-геолог………………………………………. | Есипов В. П. |
| Техник-землеустроитель……………………………………… | Давыдова А.А. |
| Инженер-эколог……………………………………………….. | Евстафеева М.А. |
| Главный геолог………………………………………………… | Соломников И. Д. |
| Ведущий инженер-программист……………………………... | Дегтярев Д.Н. |

Оглавление

Введение	6

1. Обоснование проекта	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	9

I.I. Характеристика природных условий	9

I.I.1. Климат	9

I.I.2. Ландшафтно-геоморфологические особенности территории	11

I.I.3. Инженерно-геологические условия территории	12

I.I.4. Минерально-сырьевые ресурсы	13

I.I.5. Ресурсы подземных и поверхностных вод	13

I.I.6. Инженерно-геологическое районирование	14

I.II. Историко-культурное наследие	15

I.III. Современное использование территории	15

I.III.1. Административное устройство деревни	15

I.III.2. Существующая территориально-планировочная организация	15

I.IV. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направление развития	19

I.IV.1. Население. Социально-демографическая характеристика	19

I.IV.3. Культурно-бытовое обслуживание	22

I.IV.4. Транспортная инфраструктура	22

I.IV.5. Экономическая база	23

I.V. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	23

I.V.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	23

I.V.2. Охранные коридоры коммуникаций	25

I.V.3. Придорожные полосы автомобильных дорог	28

I.V.4. Санитарная очистка территории	29

2. Положение о территориальном планировании	31

II. Цели и задачи территориального планирования	31

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)	32

III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни	32

III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	32

III.II.1. Характеристика и параметры развития функциональных зон	33

III.II.2. Параметры жилищного строительства	34

III.II.3. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	35

III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	35

III.III.1. Учреждения культурно-бытового назначения	36

III.III.2. Спортивные сооружения	36

III.III.3. Ритуальное обслуживание населения	37

III.IV.  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	38

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры	38

IV. I. Улично-дорожная сеть	38

IV.II. Инженерно-техническая база	38

IV.II.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории	38

IV.II.2. Теплоснабжение и газоснабжение	42

IV.II.3. Электроснабжение	42

IV.II.4. Связь	43

V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	44

V.I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы	44

V.II. Формирование природно-экологического каркаса	44

V.III. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	45

V.III.1. Мероприятия по озеленению территории	45

V.III.2. Мероприятия по санитарной очистке территории	45

VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	47

VIII. Технико-экономическое обоснование	48

Список используемой литературы	49

## Введение

Генеральный план населенного пункта деревня Барановка СП «Деревня Емельяновка» Муниципального района «Юхновский район» Калужской области разработан ПК «ГЕО» по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования сельского поселения «Деревня Емельяновка» Договор № 11-153 от 05 июля 2011 года.

Основной целью Генерального плана населенного пункта деревни Барановка является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни до 2036 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры деревни;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития деревни;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта;

- формирование на территории населенного пункта экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния деревни и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности деревни, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

Компактности функционально - планировочной организации территории. Заключается в формировании структуры деревни в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования деревни, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана деревни Барановка в текстовой форме включают в себя:

-	анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений её комплексного развития;

-	перечень мероприятий по территориальному планированию;

-	обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-	перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана деревня Барановка представляются в составе:

- Карты использования территории:

- Карта современного использования территории;

- Опорный план;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карты ограничений

- Карта границ зон использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- Карта ГО ЧС

- Карты размещения инженерных сетей:

- Карта размещение объектов водоснабжения и водоотведения

- Карта размещения объектов газоснабжения

- Карта размещения объектов электроснабжения и связи

- Карты  планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

- Проектный чертёж

## 1. Обоснование проекта

## I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I. Характеристика природных условий

## I.I.1. Климат

Климат Юхновского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Среднегодовое число солнечных дней – 70. Среднегодовое количество осадков – 627 мм, из них 70% приходится на весеннее - летний период. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, Юхновский район характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха | +5 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | +25 |
| Абсолютная максимальная температура | +35 |
| Абсолютная минимальная температура | -30 |
| Суточный минимум осадков | До 22 мм |
| Направление господствующих ветров | Юго-западное |
| Высота снежного покрова (5% вероятности превышения) | 50-60 см |
| Расчетная глубина промерзания | 110 см |
| Вес снегового покрова | 100 кг/м2 |

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -7,3 - 9,5°С. Минимальная  температура воздуха составляет -46°С, а максимальная - +38°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется от +14 до 21,7°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36 - 39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см.

В таблице 2 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 2

| Средняя температура наружного воздуха, °С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8°С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха °С |
| -31 | -27 | -13 - 14 | -3 - 3,5 | 207 - 214 | 145 - 150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября и заканчивается 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 – 70 см, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130 - 145.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (3,2 - 3,4 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (2,3 - 2,6 м/сек).

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0 - 1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4° ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

## I.I.2. Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

Главной особенность данной территории является ее нахождение в зоне древней доледниковой долины р. Угры и ландшафтов современного долинного комплекса зандровой низины р. Угры. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 138м, пойма р. Угры, и до 170м у автодороги Москва-Брест. Абсолютный перепад высот составляет 32м. На основании данных геологии, геоморфологии и гидрогеологии выделено три типа ландшафтов.

Первый тип. Плоская аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина. В геологическом плане сложена она рыхлыми отложениями поздней стадии развития московского ледника с наложившимися образованиями водноледниковых и аллювиальных процессов. Геологическое строение западной части территории (район вышки «телеком») значительно отличается от остальной части данного ландшафта. В ее строение сверху вниз присутствуют следующие породы: тонкозернистые кварцевые пески мощностью 1.0-2.0м; ниже залегают водноледниковые и моренные грубозернистые суглинки общей мощностью до 20м; коренные породы представлены известняками веневского и михайловского горизонтов нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды появляются в подошве песков над суглинками на глубинах 1-2м (верховодка). Постоянный водоносный горизонт (артезианский) приурочен к известнякам нижнего карбона. Почвы дерново-подзолистые на супесчаной основе.

Второй тип. Плоская аллювиально-водноледниковая слаборасчлененнная равнина. Геологический разрез сверху вниз представлен: пылеватыми покровными суглинками мощностью 0.5-2.0м; разнозернистыми гравилистыми песками мощностью до 15м; ниже залегают озерно-болотные глины мощностью до 20м; в подошве четвертичных образований наблюдается слой разнозернистых песков мощностью 2-4м. Общая плотность четвертичных отложений составляет 35-40м. Коренные породы представлены темно-серыми глинами бат-келловейского времени юрской системы и известняками алексинского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды (верховодка) приурочены к подошве песков и в зависимости от места расположения в рельефе, глубина залегания их изменяется от 2м до 12м. Артезианский водоносный горизонт приурочен к известнякам нижнего карбона. Почвы дерново-сильноподзолистые на базе легких суглинков.

Третий тип. Пологие речные склоны в рыхлых породах. В верхней части ландшафта на глубину до 0.5-2.0м залегают делювиальные супеси. Ниже делювиальных образований геологический разрез представлен породами второго типа ландшафта (собственно п. Барановка) и первого для западной части территории (участок «Телеком»). Грунтовые воды, в зависимости от высоты над поймой р.Угры, залегают на глубинах 3-12м. Почвы дерново-подзолистые смытые.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина — пойма, высокая пойма р. Угры. Ландшафт до глубины 10-15м. Сложен аллювиальными песками, галечниками, торфом, илами. Коренные породы представлены глинами, известняками и песками тульского горизонта нижнего карбона. Грунтовые воды залегают на глубинах от 0.5м до 2.0м, западины заболочены. Почвы луговые дерново-подзолистые.

## I.I.3. Инженерно-геологические условия территории

Основными особенностями данной территории является преобладание в геологическом разрезе суффозионно неустойчивых грунтов и резкие перепады в глубине залегания грунтовых вод (верховодки).

## I.I.4. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории деревни Барановка и прилегающей к ней территории месторождений твердых полезных ископаемых не выявлено.

## I.I.5. Ресурсы подземных и поверхностных вод

В 300 м на севере от населённого пункта  протекает река Угра.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны реки Угра составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения.

Верхний водоносный горизонт (верховодка) приурочен к песчаным отложения четвертичного времени. Водоносный горизонт развит спорадически и залегает на различных глубинах от 0.5м до 12м, горизонт малодебитный. Артезианские водоносные горизонты связаны с известняками нижнего карбона и песками тульского. На настоящий момент используются алексинский водоносный горизонт. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие, содержание железа 0.12-0.1млг/л., удельный дебит первые кубометры в час.

## I.I.6. Инженерно-геологическое районирование

Таблица 3

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунта, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. Типы местностей (ландшафтов) | 1 | Развития среднечетвертичных моренных и водноледниковых образований поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются известняками окского надгоризонта нижнего карбона. | Рельеф слаборасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод 1-2м и до 10-12м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявления деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод изменчива. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод условия для строительства могут изменяться от простых до сложных. Рекомендации проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 2,3 | Развития среднечетвертичных водноледниковых и аллювиальных отложений. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичного времени. | Рельеф слаборасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод 2-12м. | Тоже. |
| Долинный комплекс | 4 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конуса выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |

## I.II. Историко-культурное наследие

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории деревни Барановка отсутствуют объекты культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган  Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## I.III. Современное использование территории

## I.III.1. Административное устройство деревни

Существующая территория деревни Барановка расположена в центральной части Юхновского района на правом берегу река Угра и в 110 км от г. Калуги. С юго-восточной стороны от деревни проходит автомобильная дорога Федерального значения А-101 "Москва -Малоярославец - Рославль".

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить ряд функциональных зон.

## I.III.2. Существующая территориально-планировочная организация

Территория деревни имеет продолговатую форму и простирается с запада на восток на расстоянии 1,6 км и окружена преимущественно землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда.

Площадь деревни в существующей границе составляет 44,22 га. Численность постоянного населения – 263 чел.

Согласно градостроительному зонированию в границах населенного пункта можно выделить следующие функциональные зоны: жилую, общественно-деловую, рекреационную,  сельскохозяйственного использования.

Жилая зона сосредоточена в центральной части деревни и представлена индивидуальной жилой застройкой.

Общественно-деловая – в центре деревни и представлена домом культуры.

Экспликация земель

Таблица 4

| № п/п | Наименование территории по использованию | Всего, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Селитебная территория, в т. ч. | 44,22 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки | 27,87 | 63,0 |
| 1.2 | Общестенно-деловая | 0,14 | 0,3 |
| 1.3 | Транспортная и инженерная инфраструктура | 2,0 | 4,5 |
| 1.4 | Места отдыха общего пользования | 3,78 | 8,5 |
| 1.5 | Сельскохозяйственные угодья | 5,65 | 12,8 |
| 1.6 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 4,74 | 10,8 |
| 1.7 | Водные поверхности | 0,04 | 0,1 |

Возможности территориального развития

Территория, проектируемая под застройку, расположена в западной части деревни. В проектную границу населенного пункта включены земли сельскохозяйственного назначения и промышленности. На сегодняшний день на них планируется размещение площадок под жилищное строительство. Также планируется включение в границу населенного пункта существующей жилой застройки.

Таблица перевода участков земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта

Таблица 5

| № п/п | Собственник | Местоположение | Кадастровый квартал/номер | Площадь, га | Использование земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальное образование | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | Кад.квартал 40:24:150108 | 3,67 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Муниципальное образование | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | - | 4,91 | оформление фактической застроенной территории |
| 3. | Кравцов Ю.Т. | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108:67 | 1,22 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 4. | Кравцов Ю.Т. | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108:66 | 1,27 | земли сельскохозяйственного назначения |
| 5. | Муниципальное образование | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150106:23 | 1,38 | земли сельскохозяйственного назначения |
| Итого | 12,45 |

Таблица перевода участков земель промышленности в земли населенного пункта

Таблица 6

| № п/п | Собственник | Местоположение | Кадастровый квартал/номер | Площадь, га | Использование земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Государственная собственность | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108:71 | 2,23 | производствен-ная зона |
| 2. | Государственная собственность | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108:75 | 0,25 | инженерная инфраструктура |
| 3. | Государственная собственность | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108:74 | 0,37 | оформление фактической застроенной территории |
| 4. | Государственная собственность | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108 | 0,44 | оформление фактической застроенной территории |
| 5. | Государственная собственность | Калужская обл., р-н Юхновский, д. Барановка | К№ 40:24:150108 | 0,74 | Инженерная и транспортная инфраструктура, зона зеленых насаждений общего пользования |
| Итого | 4,03 |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов

Таблица 7

| Местоположение участков | Площадь земель лесного фонда, га | Местоположение лесных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Барановка | 0,3 | Территория ГУ «Юхновское лесничество» Крюковское участковое лесничество квартал 6, выдел 4 | Оформление фактически застроенной территории |
| д. Барановка | 0,42 | Территория ГУ «Юхновское лесничество» Юхновское участковое лесничество квартал 6, выдел 24 | Оформление фактически застроенной территории |
| ИТОГО | 0,73 |  |  |

Всю территорию под застройку можно отнести к благоприятной для строительства. Участок расположен на территории со спокойным рельефом, не попадающий в санитарно-защитные и водоохранные зоны.

В проектных границах площадь деревни Барановка будет составлять 59,88 га (площадь вычислена средствами Mapinfo).

## I.IV. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направление развития

## I.IV.1. Население. Социально-демографическая характеристика

Деревня Барановка находится в Юхновском районе Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения «деревня Емельяновка», в непосредственной близости от г. Юхнов и в 110 км от г. Калуги. С юго-восточной стороны от деревни проходит автомобильная дорога Федерального значения А-101 "Москва -Малоярославец - Рославль".

Площадь деревни 0,44 км2. Численность населения деревни  263 человека.

Плотность населения деревни (число жителей на единицу площади) составляет 5,9 чел./га.

Деревня Барановка окружена со всех сторон землями сельскохозяйственного назначения и  лесами.  Леса украшают ландшафт деревни.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и развитие населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2011 года составляет 263 человека. Сложившаяся демографическая ситуация, за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 10

| Численность населения, человек | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 265 | 260 | 260 | 258 | 268 | 263 |
| Общий прирост (убыль) населения | -5 | 0 | -2 | +10 | -5 |

Возрастная структура населения, чел

Таблица 11

|  | 2002 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Дети 0-18 лет | 50 | 55 |
| Трудоспособный возраст | 162 | 160 |
| Старше трудоспособного | 53 | 53 |
| Всего: | 265 | 268 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 12

| Годы | Прибыло | Убыло | Миграционный прирост (отток) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 15 | 16 | -1 |
| 2002 | 11 | 11 | - |
| 2003 | 12 | 5 | +7 |
| 2004 | 9 | 16 | -7 |
| 2005 | 9 | 11 | -2 |
| 2006 | 6 | 10 | -4 |
| 2007 | 16 | 17 | -1 |
| 2008 | 35 | 12 | +23 |
| 2009 | 49 | 29 | +20 |
| 2010 | 29 | 25 | -4 |
| 2011 | 8 | 11 | +3 |

Анализ динамики численности населения показал, что за период с 2009 г. по 2010 г. в деревне отмечалось резкое увеличение численности населения, с 2011г. наблюдается уменьшение численности населения

Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения.

Основными причинами сокращения численности населения являются как преобладание смертности над рождаемостью, так и отток населения из-за снижения качества жизни населения.

Естественное движение населения за последнее десятилетие, чел.

Таблица 13

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль (прирост) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 7 | - | +7 |
| 2002 | 5 | 3 | +2 |
| 2003 | 2 | - | -+2 |
| 2004 | 2 | - | +2 |
| 2005 | 3 | - | +3 |
| 2006 | 1 | - | +1 |
| 2007 | 3 | - | +3 |
| 2008 | 4 | 1 | +3 |
| 2009 | 3 | 8 | -5 |
| 2010 | 2 | 4 | -2 |
| 2011 | 1 | 1 | - |

Близость г. Юхнов в значительной степени влияет на расселение людей. Демографический потенциал деревни заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, возможность трудоустройства в радиусе 1-2 км.

I.IV.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд деревни Барановка по состоянию на 01.01.2011 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 4781 м2 общей площади.

Характеристика жилого фонда, тыс.м2

Таблица 14

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2010 г. | Жилой фонд по материалу стен, тыс. м2 (общей площади) | Жилые строения с процентом износа – тыс. м2 (по общей площади) | Благоустройство жилых строений, % от общей площади | Этажность (по общей площади), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 общей площади | жилые помещения | каменных, кирпичных | деревянных | прочие материалы (панельные) | от 0 до 30% | от 30 до 65 % | свыше 65% | водопрово-дом | канализацией | газом | теплоснаб-жением | горячим водоснабже-нием | 1-этажные | 2-этажные и выше |
| Жилой фонд, всего: | 4781 | 105 | 18 | 72 | 10 | 3181 | 1600 | - | 80 | 20 | 80 | - | - | 4781 | - |
| Жилой фонд в личной собственности граждан | 4781 | 105 | 18 | 72 | 10 | 3181 | 1600 | - | 80 | 20 | 80 | - | - | 4781 | - |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное стопроцентное инженерное благоустройство.

## I.IV.3. Культурно-бытовое обслуживание

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания.

В деревни Барановка располагается сельский дом культуры на 200 посадочных мест, здание типовое (ул. Пригородная д. 46).

Социальное обслуживание населения осуществляется на базе объектов г. Юхнова.

Образование и воспитание

В деревни Барановка по состоянию на последнюю дату проживают 57 детей дошкольного и школьного возраста, в том числе:

дошкольного возраста  - 21 ребенок;

школьного возраста – 36 детей.

Дети дошкольного возраста посещают детские сады «Родничок» и «Елочка» в г. Юхнове.

Дети школьного возраста обучаются в школах № 1 и № 2 в г. Юхнове, в учебные заведения дети добираются самостоятельно. Маршрута школьного автобуса нет.

## I.IV.4. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортные связи деревни Барановка осуществляются автомобильным транспортом. Вдоль юго-восточной границе проходит автомобильная дорога федерального назначения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура деревни Барановка развита слабо. Улично-дорожная сеть деревни представляет собой в основном дороги с неусовершенствованным покрытием. Подъезд к деревне можно осуществить по ближайшей автодороге федерального значения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

Характеристика улично-дорожной сети:

- ул. Пригородная – грунт;

- ул. Лесная – асфальто-бетон;

- ул. Набережная – грунт.

Протяженность улично-дорожной сети на территории населенного пункта составляет 4300 м.

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## I.IV.5. Экономическая база

На территории деревни Барановка отсутствуют промышленные и производственные предприятия. Развитие промышленного производства в населенном пункте не предусматривается. Предусмотрено строительство инфраструктурных инженерно-технических сооружений.

## I.V. Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

## I.V.1. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

На данной территории в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

На территории населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;

пруда - по нормальному подпорному уровню воды;

болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса российской Федерации:

А) В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В) В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На севере часть населенного пункта попадает в водоохранную зону р. Угра.

Для подземных водозаборов на всех эксплуатируемых скважинах водоохранная зона принимается 30 м.

## I.V.2. Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, линии электропередач, газопроводы, линии связи) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 м с каждой стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением:

- до 1000 В – 2 метра,

- до 20 кВ – 10 метров,

- до 35 кВ – 15 метров,

- 110 кВ – 20 метров.

Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 15

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры. Запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.V.3. Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с нормативами, расстояние от бровки земляного полотна для автомобильных дорог IV категории до застройки принимается не менее 50 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена полоса зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.

## I.V.4. Санитарная очистка территории

В целом на территории дер. Барановка экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории деревни являются территории частных домовладений - мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы, места, расположения которых определены самими домовладельцами.

Для улучшения санитарного состояния деревни необходимо проведение организованных мероприятий по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании предложенных мероприятий по санитарной очистке территории в «Схеме территориального планирования Калужской области» необходимо максимально использовать селективный сбор твердых бытовых отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов. Для этого проводятся разъяснительные работы с населением по раздельному сбору отходов потребления (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья, свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия МУП КХ МО «Городское поселение город Юхнов».

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора в деревне Барановка:

- сбор ТБО контейнерным методом (установление металлического контейнера на площадке с твердым покрытием, ограждением с трех сторон). Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продукции одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данных территорий.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

На первую очередь: размещение в деревне Барановка площадки, с установкой мусоросборников (контейнеров), необходимо заключить договор на вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ 433362 МКМ-2.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Анализ современного состояния деревни позволяет сделать следующие выводы:

1. На территории деревни не сформирована общественно-деловая зона, отсутствуют объекты культурно-бытового обслуживания.

2. Для дальнейшего развития деревни явно не хватает площадей под частные домовладения.

3. По этажности жилой фонд представлен малоэтажными домами.

4. На территории деревни не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

5. Рекреационная система деревни так же не сформирована. Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.

## 2. Положение о территориальном планировании

## II. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития деревни Барановка и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития деревни в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса деревни;

- сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревни;

- повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития деревни на расчетный срок;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур деревни;

- комплексное благоустройство и озеленение территории.

## III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территории деревни (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения)

## III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры деревни

Функционально-планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды, зон активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревни;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей деревни;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории.

Наиболее целесообразным для развития селитебной застройки принято юго-западное направление территориального развития деревни.

Предложенная Генеральным планом Карта функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основная цель – планировочными средствами обеспечить создание благоустроенной и комфортной среды проживания, закрепить изменения использования земельных участков из сельскохозяйственного назначения в жилое, что позволит расширить зону жилищного строительства и улучшить среду жизнедеятельности населения.

Проектное решение предполагает четкую функциональную организацию и упорядочение использования земельных участков. Проектом предусмотрено изменение границы деревни с включением новых территорий под жилищное  строительство (коттеджная застройка) и оформлением фактически застроенной территории. Целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято западное направление территориального развития деревни.

## III.II.1. Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое  проектом функциональное зонирование территории деревни в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального  назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах деревни выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Жилые зоны:

Существующее положение:

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Зона сформирована жилыми домами, отдельно стоящими на одну семью 1 - 4 этажа с участком. Возможно выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов, строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.). Данная зона занимает большую площадь деревни, располагается в центральной, северо-западной и юго-западной части населенного пункта.

Проектное положение:

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зону сформируют отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1 - 3 этажа. Возможно выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов, строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.). Предполагается застройка земельного участка, включаемого в границы населенного пункта.

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Зону сформируют жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 1 - 4 этажа с участком. Возможно выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, овощей, фруктов, строения для содержания мелких животных (домашняя птица, кроликов и т. д.). Предполагается застройка свободных от освоения территорий в существующих границах деревни.

Зоны общественно-делового назначения:

Существующее положение:

ОД-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. В данной зоне размещен магазин товаров первой необходимости, расположенный в центре деревни.

Проектное положение:

ОД-2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Зона будет сформирована на территории новой жилой застройки. В ней предусмотрено размещение магазина товаров первой необходимости, универсальной спортивной площадки, детской площадки.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

Существующее положение:

П-2 Зона транспортной инфраструктуры. На территории деревни зона представлена улично-дорожной сетью.

Проектное положение:

П-1 Зона инженерной инфраструктуры. Данная зона представлена коридорами вдоль проектируемой улично-дорожной сети для прокладки коммуникаций и участками для размещения объектов коммунального обслуживания.

П-2 Зона транспортной инфраструктуры. Строительство дорог для подъезда к участкам новой жилой застройки.

Зона природно- рекреационного назначения:

Существующее положение:

Места отдыха общего пользования. Зона представлена зелеными насаждениями общего пользования.

Зона  сельскохозяйственного использования:

С-1 Зоны сельскохозяйственных угодий. Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, огородничества.

## III.II.2. Параметры жилищного строительства

Вне границ населенного пункта, территорию свободную от капитальной застройки, потенциально можно рассматривать для формирования жилой застройки коттеджного типа.

Для новой жилой застройки предлагается следующая типология жилого фонда:

коттеджная - 1-3-х этажные жилые дома с участками до 0,2-0,25 га, общей площадью от 150 м2  до 300 м2 с индивидуальными гаражами и хозяйственными постройками. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

усадебная - жилые зоны с участками до 0,25 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 120-150 м2 и более. Территории застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## III.II.3. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Проектом предлагается увеличение границы населенного пункта дер. Барановка до 60,7 га.

На земельном участке площадью 2,49 га предполагается размещение новой жилой застройки, строительство 5 жилых домов коттеджного типа.

Предельно допустимые параметры застройки жилой зоны

Таблица 16

| Тип застройки | Размер земельного участка, га | Количество домов, шт | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Обеспеченности жилищным фондом, м2/чел. | Кол-во этажей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А* | 0,2-0,25 | 5 | 300 | 3 | 100 | 3 |
| Б* | до 0,2 га | - | 150 | 3 | 50 | 2 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |

## III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания способствует достижению главной цели градостроительной политики деревни – обеспечения комфортности проживания населения.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застраиваемых территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам деревни.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

- номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

- формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию рекреационных зон деревни, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения.

Обеспечение жителей населенного пункта услугами первой необходимости осуществляется в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, предусмотрено в пределах границ муниципальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин.

## III.III.1. Учреждения культурно-бытового назначения

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

В МО СП «Деревня Емельяновка» имеются учреждения культурно-бытового назначения, которые обслуживают население деревень, входящих в состав муниципального образования.

На территории деревни Барановка, в связи с небольшой численностью населения, из объектов первичного обслуживания расположен продовольственный магазин и дом культуры. Такие объекты, как детские сады, школы, объекты общественного питания, объекты бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи отсутствуют. Жители деревни пользуются услугами соответствующих учреждений в г. Юхнов с радиусом доступности около 3 километров.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, спортплощадки.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений (дер. Большие Козлы).

Для постоянного населения: средние школы, амбулатории, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

## III.III.2. Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

- отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

- нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- организовать универсальную спортивную площадку;

- организовать детский городок на территории проектируемой общественно-деловой зоны.

## III.III.3. Ритуальное обслуживание населения

Проектом не предусмотрено размещение нового кладбища на территории дер. Барановка. Захоронения ведутся на действующем кладбище г. Юхнов. Кладбище расположено приблизительно в 1 км от дер. Барановка.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел. – для кладбищ традиционного захоронения  в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения:

где, T - общая площадь кладбища на расчетный период;

N - норма земельного участка на одно захоронение;

К - коэффициент смертности (число умерших в год на 1000 чел.);

Т - расчетный период, равный 20 годам для гроба с телом.

Расчетная норма на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2, урны с прахом – 1 м2.

Площадь захоронений должна составлять 65-70 % общей площади кладбища.

Расчетная норма - площадь земельного участка на 1000 чел. - определяется в зависимости от относительной смертности (в год на 1000 чел.).

В Калужской области смертность в сельской местности за 2009 г. составила 22,0 человека на 1000 граждан.

Расчет нормы-площади земельного участка на 1000 чел.

## III.IV.  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Места отдыха общего пользования предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие мест отдыха общего пользования предусматривает - cохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования. Проектом предусмотрено развитие мест отдыха общего пользования на территории деревни.

## IV. Положения генерального плана по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры

## IV. I. Улично-дорожная сеть

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется как размещением новых районов строительства так и существующей жилой зоны с необходимостью организации транспортных связей.

Проектом предлагается:

- в пределах существующей зоны жилой застройки реконструкция местных дорог и проездов, с целью приведения их технических параметров к нормативным (дороги расширить, посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии);

- создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе нового строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью деревни Барановка и автомобильной дорогой федерального значения А-101 "Москва - Малоярославец - Рославль", обеспечивая связь с другими населенными пунктами. Проезды обеспечивают подъезд к отдельным зданиям от дороги. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч;

- устройство гостевых стоянок на участках жилых домов.

Основным видом транспорта в проектируемой зоне жилой застройки будет являться индивидуальный легковой транспорт.

## IV.II. Инженерно-техническая база

## IV.II.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

В деревне Барановка в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Обеспеченность населения водопроводом составляет 80 %.

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа.

Проектное предложение:

В качестве водоснабжения новой жилой застройки проектом предлагается устройство водозаборного сооружения (водозаборный узел - ВЗУ). На ВЗУ вода «добывается» из артезианских скважин в резервуар с помощью насосов первого подъема. Насосы второго подъема забирают воду из резервуара и проводят ее по насосной станции для ее дальнейшей очистки и обеззараживания. Современная насосная станция должна быть оснащена ультрафиолетовыми лампами, угольными фильтрами, системами управления и вентиляции. ВЗУ обязательно имеет зоны санитарной охраны источников (см. далее по тексту).

Артезианские скважины начинаются с глубины 30-130 метров. Вода, полученная с такой глубины, надежно защищена от бактерий, нитратов и прочих отходов плотными глинистыми слоями.

Расчетный расход водопотребления и водоотведения на проектируемую жилую застройку

Таблица 17

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Расходы водопотребления и водоотведения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточный расход воды, м3/сут | Максимальный суточный расход воды, м3/сут | Суточный расход воды на полив, м3/сут | Суммарный суточный расход, м3/сут |
| А* | 300 | 3 | 0,75 | 0,9 | 0,15 | 1,05 |
| Б* | 150 | 3 | 0,75 | 0,9 | 0,15 | 1,05 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |
| ** Согласно нормативным документам расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. |

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на один коттедж составляет 0,75 куб.м/сут. Удельное суточное водопотребление на одного жителя – 250 л/сут. Максимальный суточный расход воды на один коттедж – 0,9 куб.м./сут.

Водопотребление на полив одного участка составляет 0,15 куб.м/сут. Суммарный расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды для одного коттеджа составит 1,05 куб.м./сут.

На участке, проектируемом под жилую застройку, рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

Очистка предлагается с использованием локальных автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой. Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие необходимости вызовов ассенизационной машины и загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по охране подземных вод

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно нормативным документам. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с нормативными документами принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки. На указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть дер. Барановка должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

## IV.II.2. Теплоснабжение и газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время население деревни обеспечено централизованным газоснабжением на базе природного газа. Газоснабжение деревни осуществляется от ГРС Кондрово – ГРС Порослицы, которая получает газ от магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск - Москва. В свою очередь от ГРС отходит нитка межпоселкового газопровода до ГРП в дер. Барановка.

Проектное предложение

Газоснабжение новой застройки предлагается также осуществлять на базе природного газа. Газоснабжение централизованное от ГРП.

Расчетный расход газоснабжения на проектируемую жилую застройку

Таблица 18

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/час | На отопление и ГВС, м3 | Суммарный часовой, м3/час |
| А* | 300 | 3 | 900 | 0,43 | 8,75 | 9,18 |
| Б* | 150 | 3 | 450 | 0,21 | 5,5 | 5,71 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |

## IV.II.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение деревни Барановка осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС.

На территории деревни проведена ВЛ-10 кВ, которая обеспечивает поступление электрической энергии к потребителям. Потребителями является население дер. Барановка.

Распределение электроэнергии по потребителям производится через трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Проектное предложение

При дальнейшей застройке деревни требуется установка дополнительной ТП 10/0,4 кВ и прокладка воздушных сетей электроснабжения по территории деревни.  А так же устройство освещения на территории новой застройки.

Расчетный расход энергопотребления на проектируемую жилую застройку

Таблица 19

| Тип застройки | Площадь жилого дома, м2 общей площади | Количество жителей, человек | Энергопотребление, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| А* | 300 | 3 | 5,4 |
| Б* | 150 | 3 | 2,7 |
| * А – застройка коттеджного типа; Б – застройка усадебного типа. |

## IV.II.4. Связь

Существующее положение

Универсальные таксофоны дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы. Количество установленных таксофонов универсальных услуг связи в д. Барановка – 1.

Услуги эфирного вещание на территории Юхновского района предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных телевизионных и радиопрограмм, в том числе следующих телеканалов: «Первый канал», «Россия», «НТВ», «Ника ТВ»; радиоканалы: «Юность», «Маяк», «Ника-FM», «Россия». Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Мосальске.

Проектное предложение

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования производится из условия один телефон на  коттедж.

Трассы линий связи к АТС, трассы телефонной канализации и установки коммутационного оборудования должны быть разработаны в рабочем проекте и согласованы на стадии проектирования.

## V. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

## V.I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водный бассейн.

Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы.

- обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

-     укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

Шум.

Формирование шумозащитных посадок зеленых насаждений вдоль основных транспортных путей.

## V.II. Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас деревни включает все виды зеленых насаждений, растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно-взаимосвязанных с массивами лесов.

## V.III. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

## V.III.1. Мероприятия по озеленению территории

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет посадки новых зеленых насаждений.

## V.III.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега;

- организация сбора и вывоза ТБО и ЖБО из домовладений.

Бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

На первую очередь планируется размещение одной площадки, с установкой мусоросборников (контейнеров) по сбору и вывозу ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для вывоза мусора достаточно одной машины-мусоровоза ЗИЛ.

Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5°С) и ежедневно в теплое время года.

Проектные предложения по санитарной очистке населенного пункта позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать данную территорию;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

## VI. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а также должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия малоэтажной застройки на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры: максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод, минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ  рекомендуется:

- при устройстве котлованов - почвенный слой, а также грунты, пронизанные корневой системой растений, выбрать из-под фундаментов;

- предусмотреть прокладку водоводов в специальных каналах, позволяющих осуществлять контроль за возможными утечками;

- учесть наличие в разрезе супесей и песков, суффозионно неустойчивых в обводненном состоянии  при механическом воздействии, т.е. при вскрытии песчаных пород применять ручную зачистку дна котлована непосредственно перед заложением фундаментов, при необходимости произвести песчано-щебеночную подготовку;

- предусмотреть вертикальную планировку с отводом от площадки поверхностных вод на период строительства и эксплуатации.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойства грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промерзания и применения открытого водоотлива.

К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:

- искусственное повышение поверхности территории;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- агролесомелиорацию.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

- недопущение выпуска хозяйственно-фекальных и других сточных вод в овраги и беспорядочной засыпки оврагов строительным и бытовым мусором.

## VIII. Технико-экономическое обоснование

Таблица 20

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Исходный год | Расчетный срок до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, в том числе: | га % | 44,22 100 | 60,07 100 |
| - | Жилая зона | га % | 27,87 60,0 | 35,25 58,5 |
| - | Общественно-деловая зона | га % | 0,14 0,3 | 0,9 1,0 |
| - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 2,0 4,5 | 3,7 6,1 |
| - | Места отдыха общего пользования | га % | 3,78 8,5 | 3,78 6,2 |
| - | Зеленые насаждения общего пользования и санитарно-защитного назначения | га % | 4,74 10,8 | 6,74 11,2 |
| - | Сельскохозяйственные угодья | га % | 5,65 12,8 | 10,04 16,6 |
| - | Гидрография | га % | 0,04 0,1 | 0,04 0,1 |
| - | Производственная зона | га % |  | 0,22 0,3 |
| 2. | Население | чел. | 263 | 270 |
| 3. | Жилищное строительство | тыс. кв.м | - | 1000 |

## Список используемой литературы

- Водный кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, 2004 г.

- Земельный кодекc Российской Федерации, 2001 г.

- Лесной кодекс Российской Федерации, 2006 г.

- Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», 2002 г.

- ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- ГОСТ 31168—2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление.

- ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель.

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- Информационный отчет ГУВ, ГВК – 2006г Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Семенов В.А., Семенова И.В. Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области. Обнинск, 2002.