Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области 2015-2017 года Калуга 2015-2017 г.

- Обоснования внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение (МО СП) «Село Ворсино» Боровского района Калужской области:

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Село Ворсино» вызвано необходимостью перевода земельных участков из одной категории в другую.

Том I раздел ВВЕДЕНИЕ дополнить информацией: «Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

2.  Том 2 раздел III.4 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения «село Ворсино» подраздел III.4.1 «Проектная организация территории. Функциональное зонирование.»

2.1. Дополнить таблицами:

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

| № | Ориентир | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Ворсино» |
| 1. | в районе дер. Коряково | 7,8 | 40:03:068304:100 (пред. № 40:03:068304:26) | частная | Строительство путепровода через ж/д. |
|  |  | 0,4 | 40:03:068304:101 (пред. № 40:03:068304:26) | частная | Строительство путепровода через ж/д. |
|  |  | 0,5 | 40:03:068304:51 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 1,3 | 40:03:068304:40 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 0,7 | 40:03:068304:189 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение очистных сооружений |
|  |  | 0,1 | 40:03:068304:188 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение промышленных и линейных объектов |
|  |  | 0,1 | 40:03:068319:120 | частная | Строительство путепровода через ж/д. |
|  |  | 1,0 | 40:03:068304:52 | частная | Строительство путепровода через ж/д. |
|  | Всего | 11,9 |  |  |  |
| 2. | севернее дер. Денисово | 27,0 | 40:03:068315:4 | частная | Под промышленное использование |
|  |  | 8,2 | 40:03:068315:53 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 0,1 | 40:03:068315:52 | частная | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 35,3 |  |  |  |
| 3. | южнее дер. Климкино | 0,6 | 40:03:068319:68 | Собственность публично-правовых образований | Размещение подъездной дороги |
|  |  | 6,1 | 40:03:068319:191 (пред. № 40:03:068319:75) | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 0,6 | 40:03:068319:190 (пред. № 40:03:068319:75) | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 3,1 | 40:03:068319:180 (пред. № 40:03:068319:73) | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 0,8 | 40:03:068319:181 (пред. № 40:03:068319:73) | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 11,2 |  |  |  |
| 4. | северо-западнее дер. Климкино | 1,5 | 40:03:068319:70 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 1,8 | 40:03:068319:71 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 2,2 | 40:03:068319:67 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 2,2 | 40:03:040302:8 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 7,7 |  |  |  |
| 5. | юго-западнее дер. Козельское | 2,2 | 40:03:041501:152 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 2,2 |  |  |  |
| 6. | северо-западнее дер. Шилово | 15,5 | 40:03:068302:13 | частная | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 15,5 |  |  |  |
| 7. | Севернее дер. Старомихайловское | 5,7 | 40:03:068315:8 | частная | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 5,7 |  |  |  |
| 8. | Западнее дер. Пекино | 1,3 | 40:03:068312:6 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 1,3 |  |  |  |
| 9. | дер. Старомихайловское | 1,5 | 40:03:062001:247 | частная | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 1,5 |  |  |  |
| 10. | с. Ворсино | 0,5 | 40:03:068319:76 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 2,0 | 40:03:068319:72 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 0,2 | 40:03:068319:119 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение пром. объектов |
|  |  | 0,5 | 40:03:068319:77 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение промышленных и линейных объектов |
|  |  | 0,5 | 40:03:068319:74 | Собственность публично-правовых образований | Под размещение промышленных и линейных объектов |
|  |  | 0,7 | 40:03:068319:2 | частная | Под размещение пром. объектов |
|  | Всего | 4,4 |  |  |  |
|  | ИТОГО по СП | 96,7 |  |  |  |

Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| 10-6-1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Строительство ПС 110 кВ Колосово и двухцепной ВЛ 110 кВ Колосово-Созвездие | Калугаэнерго По данным информационного портала Калугаэнерго подстанция и линия электропередачи введена в эксплуатацию в декабре 2014 г. | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 22-6-2 |  | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская-Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино), строительство заходов ВЛ 220 кВ Мирная-Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | СиПР ЕЭС Заход введен в эксплуатацию, по данным ГКН у объекта установлена зона охраны (ЗОУИТ) По данным министерства ЖКХ по Калужской области работы были проведены в 2013 г. | Боровский район, Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 26-6-3 |  | Строительство 2-х ВЛ 220 кВ Обнинская-Созвездие | СиПР ЕЭС | Боровский район, Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 27-6-4 |  | Расширение ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Созвездие для подключения двух ВЛ 220 кВ Обнинская-Созвездие | Калугаэнерго | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 28-6-5 |  | Строительство ПС 220 кВ Добрино | СиПР ЕЭС | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 29-6-6 |  | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Метзавод-Созвездие на ПС 220 кВ Добрино | СиПР ЕЭС | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 30-6-7 |  | Установка трансформатора 220/35 кВ на ПС 220 кВ Метзавод | СиПР ЕЭС По данным информационного портала Калугаэнерго трансформаторы установлены | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 33-6-8 |  | Реконструкция ПС 220 кВ Созвездие с установкой нового АТ-2 250 МВА | По данным информационного портала Калугаэнерго Реконструкция проведена | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 37-6-9 |  | Строительство ВЛ 110 кВ Обнинская-Русиново с отпайкой на Вега 1,2* | ВЛ введена в эксплуатацию, по данным ГКН у объекта установлена зона охраны (ЗОУИТ) и имеется учтённый номер ОКС 40:00:000000:366 | Боровский район, Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| 5-6-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 6,5 км | Распределительный газопровод от ГРС «Воробьи» Жуковского района на планируемые ГРП д. Киселево и д. Пантелеевка | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-6-2 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,0 км | Распределительный газопровод от планируемой ГРП д. Курьяново, до планируемой ГРП д. Старомихайловское проходя через планируемые ГРП ЗАО "Винтрастком", д. Денисово и ПС «Ворсино». | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-6-3 |  | Строительство распределительных газопроводов | 2,3 км | Распределительный газопровод от ГРС «Боровск» на планируемую ГРП д. Климкино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-6-4 |  | Строительство распределительных газопроводов | 5,8 км | Распределительный газопровод на планируемые ГРП в д. Добрино, д. Шилово, д. Ивакино. | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-6-5 |  | Строительство распределительных газопроводов | 2,1 км | Распределительный газопровод на планируемую ГРП в д. Аристово | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-6-6 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,7 км | Распределительный газопровод на планируемые ГРП в д. Ивакино и д. Павлово | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| 34-6-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Климкино, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-2 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Курьяново, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-3 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Денисово, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-4 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Старомихайловское, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-5 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Аристово, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-6 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Шилово, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-7 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Иклинское, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-8 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Павлово, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-9 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Ивакино, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-10 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Киселево, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-11 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | Индустриальный парк «Ворсино» в районе предприятия ЗАО «Винтраском», МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-12 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Добрино, МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 34-6-13 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | Севернее ПС «Ворсино», МО СП «Село Ворсино» Боровский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 1-6-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Создание мультимодального транспортно-логистического терминала | Инвестор – ОАО «Фрейт Вилладж Калуга» (ООО «Мультимодальный логистический терминал «Ворсино»), площадь земельного участка – 4050000 м2 | ИП «Ворсино», сельское поселение «Село Ворсино», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | СЗЗ до 300 м |
| 2-6-2 |  | Строительство станции технического обслуживания компании Рено-Тракс | Инвестор – ООО «Три-теко», ИП площадь земельного участка – 18000 м2 | ИП «Ворсино», сельское поселение «Село Ворсино», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | СЗЗ до 100 м |
| 58-6-3 |  | Реконструкция автодороги от с. Ворсино до автодороги М-3 "Украина" в Боровском районе | 1,2 км | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 87-6-4 |  | Реконструкция автодороги "Москва - Киев" - ЕЛИП в Боровском районе на участке с км 1+124 по км 1+304 | мост | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 88-6-5 |  | Реконструкция автодороги "Москва - Киев" - ЕЛИП в Боровском районе на участке км 8 + 790 - км 10 + 390 (строительство путепровода через железную дорогу) | мост | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 101-6-6 |  | Строительство развязки на автомобильной дороге М-3 "Украина" от границы с Московской областью до км 194+000; М-3 км 86+380 | автомобильная развязка | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 102-6-7 |  | Строительство развязки на автомобильной дороге М-3 "Украина" от границы с Московской областью до км 194+000; М-3 км 95+734 | автомобильная развязка | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 111-6-8 |  | Реконструкция развязки на автомобильной дороге М-3 "Украина" от границы с Московской областью до км 194+000; М-3 км 91+245 | автомобильная развязка | Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 142-6-9 |  | Реконструкция станции Ворсино Московской железной дороги - филиала ОАО" РЖД" в связи со строительством Транспорно-логистического центра "Ворсино" в Индустриально-логистическом парке | строительство 3-о и 5-о приемо-отправочных путей на станции Ворсино с целью обеспечения пропуска прогнозируемого вагонопотока ОАО "Корпорация развития Калужской области" | станция Ворсино, с. Ворсино, сельское поселение «Село Ворсино», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

2.2 Дополнить следующей информацией:

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Ворсино» Боровского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.3 Дополнить следующей информацией:

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения:

- Установить производственную зону в дер. Старомихайловское (кад. уч. 40:03:068314:19; 62,1 га для строительства производственных объектов).

3.  Том 2 дополнить разделом III.4.2 Проектная организация территории. Целевое назначение земель. Изложить его в следующей редакции:

Границы и статус сельского поселения «Село Ворсино» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

Баланс земель территории сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 9082,1 | 9082,1 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1533,6 | 1436,9 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 1504,7 | 1601,4 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 3058,8 | 3058,8 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 8,9 | 8,9 |
| 6 | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7 | Земли населенных пунктов | га | 2976,1 | 2976,1 |

4.  Том 2 раздел III.4 «Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры». Абзац 9 дополнить пунктами 4,5:

4. Реконструкция автодороги «Москва-Киев» - ЕЛИП в Боровском районе на участке с км 1+304;

5. Реконструкция автодороги «Москва-Киев» - ЕЛИП в Боровском районе на участке км 8+790 – км 10+390 (строительство путепровода через железную дорогу).

5. Том 2 раздел «Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды» дополнить подразделом «Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов» и изложить его в следующей редакции:

По данным Комитета ветеринарии (письмо № 1442 от 14.11.11 г.) на территории сельского поселения село Ворсино имеется зарегистрированный скотомогильник (д. Шилово). Скотомогильник выполнен из бетонных колец, закопанных в землю. Принадлежал ГПЗ Ворсино, в связи с ликвидацией хозяйства в настоящее время находится в ведении сельского поселения село Ворсино.

Скотомогильник расположен на расстоянии 1 000 метров западнее д. Шилово, 300 метров южнее скотного двора, принадлежавшего бывшему ГПЗ Ворсино, в 70 метрах южнее автомобильной дороги «Добрино-Аристово».

Скотомогильник законсервирован (залит бетоном и засыпан землей) 15.03.2009 г., при консервации емкость была заполнена биологическими отходами на 90 %. Утилизация биологических отходов, контаминированных возбудителями сибирской язвы и анаэробной инфекциями в данный скотомогильник не проводились. Санитарно-защитная зона – 1 000 метров.

На территории МО СП «Село Ворсино» зарегистрированные сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

Часть существующей и планируемой жилой застройки в д. Аристово, д. Шилово и д. Добрино попадает в санитарно-защитную зону законсервированного скотомогильника, в связи с этим планируется его ликвидация.  Любое строительство объектов капитального строительства на территории населенных пунктов необходимо осуществлять только после полной ликвидации скотомогильника.

- 6.  Том 1 раздел I.III.2 «Целевое назначение земель» подраздел «Земли сельскохозяйственного назначения». Таблицу № 9 «Перечень садоводств, их территории и размещение» изложить в новой редакции и присвоить таблице новое название «Садоводческие товарищества, расположенные на территории муниципального образования»:

| № п/п | Наименование садоводческого товарищества | Адресный ориентир | Кадастровый квартал | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Трансформатор" | д. Павлово | 40:03:067101 | 11,8 |
| 2. | "Волна" | д. Павлово | 40:03:062801 | 22,5 |
| 3. | "Дружба-2" | д. Павлово | 40:03:063201 | 3,0 |
| 4. | "Березка" | д. Павлово | 40:03:062301;02;03. | 30,6 |
| 5. | "Фрегат" | д. Павлово | 40:03:067701 | 2,4 |
| 6. | "Василек" | д. Павлово | 40:03:062601 | 9,1 |
| 7. | "Ветеран -А " | с. Ворсино | 40:03:062701 | 7,1 |
| 8. | "Ворсино-2" | с. Ворсино | 40:03:063001 | 18,0 |
| 9. | "Дубрава" | с. Ворсино | 40:03:063301 | 8,9 |
| 10. | "Меркурий" | с. Ворсино | 40:03:065701 | 6,2 |
| 11. | "Звездочка" | с. Ворсино | 40:03:063501 | 15,0 |
| 12. | "Ворсино-1" | с. Ворсино | 40:03:066501 | 38,4 |
| 13. | "Луч" | с. Ворсино | 40:03:065301 | 10,6 |
| 14. | "Бор" | с. Ворсино | 40:03:062501 | 8,3 |
| 15. | "Южное" | с. Ворсино | 40:03:067901 | 23,5 |
| 16. | "Синяя птица" | с. Ворсино | 40:03:066801 | 6,3 |
| 17. | " Геолог" | с. Ворсино | 40:03:063101 | 8,9 |
| 18. | "Глашино" | с. Ворсино | 40:03:068001 | 45,5 |
| 19. | "Мичуринец" | с. Ворсино | 40:03:065901 | 10,1 |
| 20. | "Восток" днт | с. Ворсино | 40:03:068901 | 22,3 |
| 21. | "Ворсино-Авиа" днт | с. Ворсино | 40:03:068101 | 21,6 |
| 22. | "Ветеран-1" | с. Ворсино | 40:03:069701 | 23,8 |
| 23. | "Соцарм-1" | с. Ворсино | 40:03:068701 | 26,8 |
| 24. | "Колос" | с. Ворсино | 40:03:064301 | 1,8 |
| 25. | "Факел" | с. Ворсино | 40:03:067501 | 9,1 |
| 26. | "Энергостроитель" | с. Ворсино | 40:03:067801 | 10,4 |
| 27. | "Орион" | с. Ворсино | 40:03:066201 | 11,5 |
| 28. | "Жасмин" | с. Ворсино | 40:03:063401;02 | 12,7 |
| 29. | "Труд" | д. Рогачево | 40:03:067201 | 4,3 |
| 30. | "Черемшина" | с. Ворсино | 40:03:044801 | 1,7 |
| 31. | "Магнолия" | с. Ворсино | 40:03:065401 | 8,8 |
| 32. | "Тюльпан" | с. Ворсино | 40:03:067401 | 8,8 |
| 33. | "Изобилие" | с. Ворсино | 40:03:063701 | 5,0 |
| 34. | "Здоровье" | с. Ворсино | 40:03:063601 | 6,4 |
| 35. | "Локатор" | с. Ворсино | 40:03:065001 | 14,1 |
| 36. | "Тополь" | с. Ворсино | 40:03:067001 | 7,3 |
| 37. | "Колосок" | с. Ворсино | 40:03:064401 | 6,0 |
| 38. | "Формат" | с. Ворсино | 40:03:067601 | 7,9 |
| 39. | "Лесные дали" | д. Кочетовка | 40:03:064801 | 9,7 |
| 40. | "Орбита" | д. Кочетовка | 40:03:066001 | 9,5 |
| 41. | "Лесная поляна" | д. Кочетовка | 40:03:064701 | 3,5 |
| 42. | "Солнечная поляна" | д. Кочетовка | 40:03:066900 | 37,7 |
| 43. | "Росинка" | д. Кочетовка | 40:03:069301 | 12,6 |
| 44. | "Родничок" | д. Киселево | 40:03:066301 | 5,7 |
| 45. | "Куйбышевец" | д. Кочетовка | 40:03:064601 | 6,2 |
| 46. | "Орбита-2" | д. Кочетовка | 40:03:066101 | 6,7 |
| 47. | "Кооператор" | д. Кочетовка | 40:03:064501 | 7,9 |
| 48. | "Маяк" | д. Кочетовка | 40:03:065501 | 9,5 |
| 49. | "Гудок" | д. Кочетовка | 40:03:069501 | 3,7 |
| 50. | "Истья-1" | д. Кочетовка | 40:03:064101 | 7,4 |
| 51. | "Лотос" | д. Кочетовка | 40:03:065101 | 9,1 |
| 52. | "Салют" | д. Кочетовка | 40:03:066601 | 6,7 |
| 53. | "Арбат-2" | д. Климкино | 40:03:062201 | 13,4 |
| 54. | "Труженик" | д. Рогачево | 40:03:067301 | 12,4 |
| 55. | "Родничек" | д. Кочетовка | 40:03:066401 | 15,6 |
| 56. | "Истья" | д. Киселево | 40:03:064201 | 6,3 |
| 57. | "Свобода" | д. Киселево | 40:03:066701 | 14,0 |
| 58. | "Меридиан" | д. Киселево | 40:03:065601 | 6,4 |
| 59. | "Лилия" | д. Киселево | 40:03:064901 | 13,8 |
| 60. | "Лужок" | д. Пекино | 40:03:065201 | 22,2 |
| 61. | "Одуванчик" | с. Ворсино | 40:03:069401 | 4,7 |
| 63. | "Иклинское" | д. Иклинское | 40:03:063901 | 9,9 |
| 64. | "Курьяново" | д. Курьяново | 40:03:069601;02. | 16,3 |
| 65. | "Аист" | р-он Балабаново | 40:03:062101 | 13,3 |
| 66. | "Березка" (Ворсино) | с. Ворсино | 40:03:062401 | 9,3 |
| 67. | "Ворсино МВД" | с. Ворсино | 40:03:062901 | 13,3 |
| 68. | "Искра" | р-он Балабаново | 40:03:064001 | 13,0 |
| 69. | "Мечта" | д. Киселево | 40:03:065801 | 11,2 |

7. Том 1 раздел I.4.1. «Планировочные природоохранные ограничения». Изложить в новой редакции:

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.  На территории сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 4.

| № п./п. | Наименование | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Истья | 56 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Добрая | менее 50 км | 100 | 50 | 20 |
| 3. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

8.    Том 1 дополнить разделом I.I.6 «Минерально-сырьевые ресурсы» и изложить его в следующей редакции:

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения представлены одним месторождением, представленным в нижеследующей таблице.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории сельского поселения «Село Ворсино»

Таблица 3.

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| 1 | Балабановское | В 1,8 км к ЮВ от кирпичного завода и в 1,8 км к ЮВ от жд. ст. Балабаново | 3133 |  |  | Кирпич полнотелый марки «100» | 0,3 | 7,1 | спорадическое обводнение | Госрезерв | - |

- 9. Том 1 раздел I.II.3 «Историко-культурные планировочные ограничения», том 2 раздел V.II «Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия» дополнить взамен устаревшей информации:

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

10. Дополнить состав картографического материала генерального плана МО СП «Село Ворсино», следующими картами:

- Карта границ населенных пунктов (М 1:15000);

- Карта функционального зонирования территории (М 1:15000);