Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 11-237 от 07 октября 2011 г. Экземпляр 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения село Ворсино Боровского муниципального района Калужской области Том 1 Калуга 2011 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 11-237 от 07 октября 2011 г. Экземпляр 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения село Ворсино Боровского муниципального района Калужской области (материалы по обоснованию) Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2011 г.

Оглавление

Введение	4

Общие сведения	10

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	12

I.I Природные условия	12

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	12

I.I.2 Климат	14

I.I.3. Поверхностные воды	15

I.I.4 Гидрогеологические условия	16

I.I.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.II.2 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	26

I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения	27

I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	27

I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций	37

I.III Современное использование территории	39

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация	39

сельского поселения	39

I.III.2 Целевое назначение земель	40

I.III.3 Характеристика и параметры развития функциональных зон	44

I.III.4 Жилищный фонд	46

I.III.5 Культурно-бытовое обслуживание	53

I.III.6 Транспортная инфраструктура	60

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	72

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	72

II.II Экономико-географическое положение	72

II.III Социально-экономическая характеристика	72

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	76

II.III.2 Занятость населения	80

II.III.3 Экономическая база	81

II.IV Инженерно-техническая база	89

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	89

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	90

II.IV.3 Электроснабжение и связь	90

II.IV.4 Ритуальное обслуживание населения	92

Перечень мероприятий по территориальному планированию	92

# Введение

Генеральный план сельского поселения село Ворсино Боровского муниципального района (далее по тексту – генеральный план) выполняется по заказу  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения (Муниципальный контракт № 11-237 от 07 октября 2011 г).

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях: - обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений) - развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории сельского поселения рекреационной системы, включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, парки;

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития.

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик.

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования.

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях.

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации.

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям.

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Калужской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования Боровского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Исходный год разработки генерального плана - 2011 г. Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь - период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана -2011 - 2021 гг.;

- расчетный срок - период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана - 2011 - 2031 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана - 2031 - 2041 год.

Генеральный план разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При подготовке генерального плана учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, целевых программ Калужской области, сформированных по основным направлениям Стратегии, муниципальных целевых программ сельского поселения село Ворсино. В генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Общие сведения

Московская область

Индустриальный парк

«Ворсино»

с. Ворсино

г. Балабаново                                   Жуковский район

Обнинск

Муниципальное образование сельское поселение село Ворсино расположено на севере Боровского района Калужской области. Население -  2,3 тыс. зарегистрированных жителей. Административным центром муниципального образования сельского поселения является село Ворсино. В состав территории сельского поселения входят 19 населенных пунктов (cело Ворсино, деревни Аристово, Денисово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Киселево, Климкино, Коряково, Кочетовка, Курьяново, Павлово, Пекино, подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново», Рогачево, Старо-Михайловское, Никитинское, ж/д станция Ворсино, Шилово), прилегающие к ним земли общего пользования, земли лесного фонда, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра. На территории МО СП село Ворсино расположены 70 садовых некоммерческих товариществ. По территории МО СП село Ворсино проходят железнодорожная магистраль Москва - Брянск и автомагистраль федерального значения Москва - Киев. На юго-западе  село Ворсино граничит с аэродромом со взлетно-посадочной полосой 3000 х 60 м.

Индустриальный парк «Ворсино» расположен на границе Калужской и Московской областей в 70 километрах от столицы. Он создан для размещения новых производств на специально подготовленных площадках с готовой инженерной инфраструктурой. В настоящее время на его территории, которая составляет тысячу гектаров, завершено строительство завода Nestle Purina PetCare. В ближайшее время планируется строительство электрометаллургического завода, мебельного производства, в перспективе - логистического центра, предприятий по производству стекла и пищевой упаковки.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Освещаемая территория полностью расположена в пределах Протвинской низины, представляющей собой зандровую равнину времен существования московского ледника. Местность представляет собой пологоволнистую моренно-водноледниковую равнину с участками плоской озерноледниковой. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 143 м — 154 м (урез вод р. Истья) до 217,4 м водораздел рек Нара и Истья на северо-востоке территории. Абсолютный перепад высот составляет 74,4 м. Относительные перепады высот рельефа в пределах долины р. Истья не превышают 5-7 м., а овражно-балочные сети 3-5 м. По густоте горизонтального расчленения (удаленность линий водоразделов от тальвегов эрозионных врезов) вся территория разделяется на два больших участка долиной реки Истья. Правобережная часть относится к слаборасчлененному рельефу, а левобережная к среднерасчлененному. По густоте долинно-балочной сети большая часть площади относится к слаборасчлененной и только участки прилегающие к долине р. Истьи у населенных пунктов: Шилово и Данилово - Ворсино к среднерасчлененному. По крутизне земной поверхности рельеф данной территории, в целом, относится к равнинно-волнистому с пологими склонами.

В геологическом строении территории до глубины 50 м. принимают участия отложения четвертичной, меловой, юрской и каменноугольной систем. Каменноугольная система представлена верейским и каширским горизонтами среднего отдела. Верейский горизонт представлен переслаиванием песков, глин, мергелей и алевритов с пестрой окраской от серо-зеленых тонов до красно-вишневых. На верейские образования ложатся известняки каширского горизонта. Известняки обводнены и являются одним из основных источников артезианских питьевых вод для данной территории. Отложения каширского горизонта развиты в пределах водоразделов в виде останцов в основном на северо-северо-западе площади. Юрская система представлена четырьмя стратиграфическими горизонтами: батским, келловейским, оксфордским и волжским. Батские образования представлены континентальными отложениями, которые с размывом залегают на подстилающих породах среднего карбона. Абсолютные отметки подошвы батских пород находятся на абсолютных отметках 85 м — д. Шилово, 110 м — д. Ивакино. Отложения представлены разнообразными аллювиальными песками, озерно-болотными глинами с углефицированными растительными остатками и прослоями лигнитов. Залегают они в палеодолине, которая протянулась от с. Тарутино через населенные пункты Аристово, Шилово, Ивакино, Набашкино. Мощность этих образований сильно варьирует от первых метров до 20-50 м в палеодолине. Выше залегают глины келловей-оксфордского времени. В подошве глины серо-бурого цвета слабо песчаные, иногда сланцеватые с прослоями оолитовых мергелей. К верху разреза они постепенно становятся темно-серыми до черного с включением слюды и тонкокристаллического пирита, в кровле с примесью глауконита. Мощность отложений от первых метров до 10-15 м. Местами в северной части территории на водоразделах сохранились отложения волжского времени верхнего отдела юрской системы. Они представлены алевритистыми глинами, кварцглауконитовыми песками с включением черных фосфоритов. Мощность этих пород не превышает первых метров. Юрские образования развиты в средней и северной частях территории и являются мощным водоупорным горизонтом для вышележащих отложений четвертичной системы.

Четвертичная система представлена в основном средне-позднечетвертичными отложениями. Четвертичные образования с размывом залегают на породах юрского и каменноугольного периодов. На большей части территории на коренных породах залегает слой разнозернистых, глинистых песков местами с мелким гравием осадочных пород. Мощность водноледниковых песков изменяется от первых метров до 25 м. Песчаная толща обводнена, воды напорные, напор над кровлей слоя составляет 1,5-9 м. Пески перекрываются слоем грубозернистых моренных суглинков мощностью 5-10 м. На моренные образования ложатся озерно-ледниковые глины, мощность слоя 2,5-5,0 м. Выше озерно-ледниковых отложений местами наблюдается прослой водноледниковых разнозернистых, глинистых песков мощностью 1,5-2,5 м. Пески обводненные, воды слабо напорные. Пески вверх по разрезу постепенно переходят в лессовидные суглинки с маломощными прослоями глинистых обводненных песков и супесей, наблюдаются включения мелкого гравия разнообразных пород. Мощность слоя варьирует от 1,0 до 3,0 м. Завершают геологический разрез покровные суглинки мощностью 1,0-4,0 м. Суглинки гигроскопичные водонасыщенные, поэтому уровни грунтовых вод (верховодки) в зависимости от уклона местности может находиться на глубинах 0,2 м до 3,0 м., а на участках плоского рельефа приводит к заболачиванию территории.

Согласно данных Центрального государственного проектного института по землеустройству, данная территория относится к южнотаежной лесной зоне, среднерусской провинции, западной подпровинции. Почвы по водораздельным пространствам дерново-слабо-среднеподзолистые, местами глееватые на тяжелосуглинистой основе. Мощность почвенно-растительного слоя обычно 0,2 м, но в местах заболачивания может достигать 0,6 м. На склонах почвы частично смытые и намытые. По овражно-балочной системе и ручьям почвы намытые, делювиальные, илистые, глееватые. На заболоченных участках почвы дерново-подзолистые глеевые.

На описываемой местности, согласно данных геологии, геоморфологии и гидрологии выделено девять типов сложных и элементарных ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая моренная равнина. Развита в северо-восточной части площади и занимает небольшую территорию, полностью покрытую смешанным лесом. Мощность четвертичных отложений 20-25 м. Глубина залегания верховодки 1,5-4,0 м.

Второй тип. Пологоволнистая озерно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт наиболее развит на данной территории и является базовым ландшафтом для индустриального парка «Ворсино». Мощность четвертичных отложений( описание дано выше) в среднем составляет 20-25 м., с двумя водоносными горизонтами. Глубина залегания верховодки 0,6-3,0 м.

Третий тип. Плоская, слаборасчлененная озерно-ледниковая равнина. Данный ландшафт развит в южной части территории. Мощность четвертичных отложений составляет 15-20 м. Коренные породы представлены отложениями верейского горизонта среднего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания верховодки составляет 1,5-3,0 м.

Четвертый тип. Пологонаклоненная аллювиально-водноледниковая средне-слаборасчлененная равнина. Этот ландшафт представляет собой древнюю долину стока ледниковых вод периода таяния московского ледника (его поздней стадии). Мощность четвертичных отложений составляет 10-30 м. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м.

Пятый тип. Плоская аллювиальная равнина — первая надпойменная терраса р. Истья. Данный ландшафт развит в долине р. Истья около населенных пунктов Старомихайловское и Киселево.

Шестой тип. Плоская аллювиальная равнина — высокая пойма, пойма рек и ручьев.

Седьмой тип. Плоские заболоченные западины, древнеозерные котловины, водосборные амфитеатры.

Восьмой тип. Овражно-балочная сеть переувлажненная с дерново-глеевыми почвами.

Девятый тип. Современные эрозионные врезы.

### I.I.2 Климат

Климат умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Истья, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. По территории сельского поселения протекает река Истья. По величине и среднегодовым расходам относится к малым рекам (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.). Длина 	56 км. Площадь бассейна 320 км. Бассейн рек 	Нара, Ока, Волга. Правый приток реки Нары, впадающей в Оку.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

### I.I.4 Гидрогеологические условия

В пределах данной местности развито несколько водоносных горизонтов, которые представляют интерес для хозпитьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий, а также имеют большое значение в инженерно-геологической и экологической оценке территории.

Самый верхний водоносный горизонт(верховодка) приурочен к водноледниковым образованиям среднечетвертичного возраста, залегающим непосредственно под покровными суглинками на глубине 1,5-4,0 м. Горизонт малодебитный, слабо напорный находится на глубинах 1,1-3,0 м.

Второй водоносный горизонт связан с водноледниковыми песками, залегающими под моренными суглинками на глинах юрского и верейского горизонтов. Воды напорные имеют повсеместное распространение. Водоносный горизонт в зависимости от рельефа залегает на глубинах от 5,0 до 17,0 м. Напор вод над кровлей залегания песков составляет от 1,0 до 9,0 м.

С каширскими известняками связан одноименный водоносный горизонт. Он развит в основном в северной и северо-западной частях территории, там где сохранились данные отложения.

Протвинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания горизонта 50-60м.

Окский водоносный горизонт связан с слоями известняков окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания горизонта 80-90 м.

Воды всех выше перечисленных водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальциевые с различной общей жесткостью и содержанием железа. Воды окского горизонта обычно очень жесткие с общей жесткостью свыше 7 млг-экв/л и повышенным содержанием стронция.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Основными негативными природными факторами данной территории являются: слабая расчлененность рельефа, значительная мощность рылых отложений, наличие нескольких водоносных горизонтов, близповерхностное залегание грунтовых вод. В пределах пологоволнистого озерно-водноледникового ландшафта густота долинно-балочной системы сильно варьирует от 0,0 км/км2 до 2,5 км/км2, причем более густая сеть наблюдается на левобережье р. Истья.

В пределах данной территории развиты следующие инженерно-геологические комплексы: перигляциальный, озерно-болотный, гляциальный, флювиогляциальный (водноледниковый). Перигляциальный представлен в верхней части покровными суглинками в основном тугопластичными, с прослоями мягкопластичных, интервалами переходящими в тяжелые, быстро размокающие. Мощность этого слоя колеблется от 1,0 м до 5,0 м. Покровные суглинки ниже по разрезу постепенно переходят в лессовидные с прослоями тонкозернистого песка и супесей. Слой водонасыщеннй, поэтому лессовидные суглинки обладают просадочными свойствами. Мощность слоя варьирует от 0,5 м до 5,0 м. Озерно-болотный комплекс представлен тугопластичными глинами, неяснослоистыми с включением редкого мелкого гравия. Мощность глин составляет 2,0 – 6,0 м. Ниже озерно-болотных отложений залегают моренные суглинки (гляциальный комплекс). Суглинки тугопластичные до полутвердых, содержащие до 10% гравия и отдельных валунов. Мощность этого комплекса 4,0м – 6,0 м. Флювиогляциальный комплекс завершает разрез четвертичных отложений и представлен гравилистыми песками, среднеплотного сложения, среднемелкозернистые, обводненные (воды напорные). Мощность слоя сильно изменчива по площади от 0,0 м до 25,0 м. Общая мощность четвертичных инженерно-геологических комплексов составляет 20-40 м. Коренные породы в основном представлены песчано-глинистыми комплексами юрской и каменно-угольной системы.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2.

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф, созданный ледниковой аккумуляцией | Типы ландшафтов | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных отложений ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф слабо расчлененный. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-4,0 м. Большая часть ландшафта покрыта лесом | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований |
|  | Озерно-водноледниковая аккумуляция |  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озерно-ледниковых отложений московского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Балки и ложбины обычно заболоченны и поросшие мелколесьем. Западины заболочены. Глубина залегания грунтовых вод 0,6-0,3 м |  |
|  | Озерно-ледниковая аккумуляция |  | 3 | Развитие среднечетвертичных озерно-ледниковых отложений времен таяния московского ледника. Подстилаются породами верейского горизонта среднего отдела карбона | Рельеф слаборасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м. Поверхность рельефа слабодренирована | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод |
|  | Аллювиально-водноледниковая аккумуляция |  | 4 | Развитие средне-позднечетвертичных аллювиально-водноледниковых отложений. Подстилаются породами верейского горизонта среднего карбона | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Наблюдается линейная эрозия. Плоскостной смыв. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м | Условия для строительства средние и сложные |
|  |  |  | 5,6 | Развитие позднечетвертичных и современных аллювиальных отложений. Подстилаются стратиграфо-генетическими комплексами верейского горизонта | Боковой подмыв. Постоянное подтопление и весеннее затопление ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м | Условия для строительства сложные, потенциально неблагоприятные |
|  |  |  | 7 | Современные площади заболачивания, заболоченные западины. Подстилаются плотными покровными суглинками | Отсутствие поверхностного стока дождевых и талых вод. Уровень грунтовых вод расположен в почвенно-растительном слое | Условия для строительства сложные. Требуют организации специальных дренажных систем для осушения верхней части геологического разреза |

Рельеф территории

Геоэкологические условия территории индустриального парка «Ворсино»

Согласно собранных в 90-е годы XX века Московским Педагогическим Государственным Университетом данных территория «Ворсинского технопарка» попадает в Калужско-Боровский геоэкологический район с напряженной экологической ситуацией.

Этот район отличается высоким уровнем атмосферного загрязнения выбросами промышленных предприятий и автотранспорта, сбросом большого количества загрязненных вод в водоемы, широким применением химии в сельском хозяйстве, наличием значительного количества земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых, и зон трубопроводных магистралей, а также отрицательными последствиями отведения земель под рекреацию и коллективные сады.

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории со средними условиями для строительства.

2. Территории со средними и сложными условиями для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Непригодные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Защитные леса.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. Cанитарно-защитные зоны внешнего транспорта.

3. Cанитарно-защитные зоны от производственных, коммунальных объектов.

4. Cанитарно-защитные зоны скотомогильников, кладбищ.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Объектов водоснабжения.

4. Объектов теплоснабжения.

5. Линий и объектов газоснабжения.

6. Шумовая зона, зона полета аэродрома.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории сельского поселения село Ворсино особо охраняемых природных территорий нет.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3.

| № п./п. | Наименование | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Истья | 56 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Добрая | менее 50 км | 100 | 50 | 20 |
| 3. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.     Использование сточных вод для удобрения почв;

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. Распашка земель.

2. Размещение отвалов размываемых грунтов.

3. Выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Защитные леса

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются, исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ любая хозяйственная деятельность строго регламентируется.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев:

- сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции;

- на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

3. В зеленых зонах, лесопарках запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) ведение охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с ч.2  ст. 102 Лесного кодекса с учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны, лесопарки;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры.

3. К особо защитным участкам лесов относятся:

1) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

2) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

3) постоянные лесосеменные участки;

4) заповедные лесные участки;

5) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

6) места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

7) другие особо защитные участки лесов.

4. Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и эксплуатационных лесах.

5. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

6. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Все вышеперечисленные виды территорий (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

### I.II.2 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

1. Территории со средними условиями для строительства

Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов.

Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов. Необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований

2. Территории со средними и сложными  условиями для строительства

Условия такие же, что в первой зоне, но в местах высокого стояния грунтовых вод условия для строительства сложные. Несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Боковой подмыв. Постоянное подтопление и весеннее затопление ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Отсутствие поверхностного стока дождевых и талых вод. Уровень грунтовых вод расположен в почвенно-растительном слое.

Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов (организации специальных дренажных систем для осушения верхней части геологического разреза).

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

4.Непригодные для строительного освоения территории.

Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для сельского поселения опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок. Здесь, как правило, образованы или формируются процессы подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

### I.II.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области (письмо № 13/2292-11 от 24.10.2011 г.)  на территории сельского поселения село Ворсино Боровского района Калужской области объекты культурного наследия, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют, границы зон охраны объектов культурного наследия не установлены.

В соответствии с решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» к выявленным объектам культурного наследия отнесены следующие объекты:

1. «Братская могила советских воинов, 1941 г., дер. Добрино Боровского района Калужской области», расположена у просёлочной дороги, ведущей от шоссе Москва-Киев к дер. Добрино.

2. «Индивидуальная могила ст. лейтенанта Яновского, дер. Добрино Боровского района Калужской области», расположена в 11 м к северо-западу от вышеуказанной братской могилы.

3. Выявленный объект культурного наследия археологического наследия «Селище, XIV-XVII вв., дер. Никитинское Боровского района Калужской области», расположенное в 0,5 км к северо-востоку от деревни, на правом берегу р. Истья, размером 90х160 м (АКР: № 192 (80); Арх. ИА: № 21385. Л. 3,4).

На основании приказа министерства культуры Калужской области от 6 октября 2011 г. № 277 «О включении в списки выявленных объектов культурного наследия» к выявленным объектам культурного наследия отнесён объект археологического наследия «Селище «Балабаново» XV-XVII вв.», расположенный на северо-восточной окраине г. Балабаново, на 94 км федеральной автодороги М 3 «Украина», на правом берегу р. Истья. Площадка селища имеет овальную форму, длинной стороной ориентирована по линии север-юг на 50 м. Ширина селища в центральной части по линии запад-восток составляет около 30 м. Площадь памятника — около 1500 м2.

По материалам инвентаризации, проведённой в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 08.07.1991 № 224, в селе Ворсино Боровского района Калужской области расположен объект, обладающий признаками объекта культурного наследия - «Ансамбль церкви Успения: церковь Успения; церковно-приходская школа 1896-1916 гг.».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 8 статья 18 Федерального закона выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо от отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с указанным Федеральным законом.

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Руководствуясь частью 2 статьи 36 и частью 1 статья 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия.

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к индустриальному парку «Ворсино».

Таблица 4.

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 5.

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения село Ворсино устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Сложившаяся неблагоприятная ситуация в отдельных районах поселения, расположение жилья в зонах влияния промышленных объектов, ухудшение здоровья населения требуют проведения реабилитационных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки, регламентированного использования санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения автозаправочных станций, автобаз и прочих предприятий.

По данным Комитета ветеринарии (письмо № 1442 от 14.11.11 г.) на территории сельского поселения село Ворсино имеется зарегистрированный скотомогильник (д. Шилово). Скотомогильник выполнен из бетонных колец закопанных в землю. Принадлежал ГПЗ Ворсино, в связи с ликвидацией хозяйства в настоящее время находится в ведении сельского поселения село Ворсино.

Скотомогильник расположен на расстоянии 1 000 метров  западнее д. Шилово, 300 метров южнее скотного двора принадлежавшего бывшему ГПЗ Ворсино, в 70 метрах южнее автомобильной дороги «Добрино-Аристово».

Скотомогильник законсервирован (залит бетоном и засыпан землей) 15.03.2009 г., при консервации емкость была заполнена биологическими отходами на 90 %. Утилизация биологических отходов контаминированных возбудителями сибирской язвы и анаэробной инфекциями в данный скотомогильник не проводились. Санитарно-защитная зона – 1 000 метров.

На территории сельского поселения село Ворсино зарегистрированные сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

На территории д. Киселево, д. Старо-Михайловское, д. Коряково в 1914 году регистрировалось опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем рекомендация комитета рассмотрение  вопроса профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в случае проведении строительных, агромелиоративных и других работ на территориях вышеуказанных населенных пунктов, а в случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Площадь территории поселения, уборка которой осуществляется, составляет 17 000 м2.  Для сбора и вывоза бытовых отходов оборудовано 14 контейнерных площадок, кроме того, для сбора мусора в частном секторе установлено 8 большегрузных контейнеров.

На полигон твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в дер. Тимашово принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

При использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 6.

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.                   Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО)

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв;

- характер изменений качества атмосферного воздуха.

### I.II.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 7.

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Зона   запрещения   нового   жилищного   строительства  устанавливается на основе санитарно-защитных  зон  от промышленных и коммунально-складских предприятий, коридоров линий электропередач и т.д. В этой  зоне  разрешается  строительство  общественных зданий, размещение защитных зелёных насаждений, коммунальных предприятий более низкого класса санитарной вредности. Ветхий жилой фонд, попадающий в  зону   запрещения   нового   жилищного   строительства  подлежит первоочередному сносу.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация

### сельского поселения

Территория сельского поселения село Ворсино находится в северной части Боровского района Калужской области. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М:3 «Украина» и железнодорожная магистраль Московско-Смоленского отделения Московской железной дороги. С севера на юг через поселение протекает река Истья.

Административным центром муниципального образования сельского поселения является село Ворсино. Село сформировалось и все сосредоточено вдоль улиц Лыскина, Молодежная, Заречная. Эти улицы составляют планировочную основу села Ворсино.

### I.III.2 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах сельского поселения село Ворсино находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Перечень садоводств, их территории и размещение

Таблица 8.

|  | Наименование садоводств | Размещение | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Трансформатор" | д. Ивакино | 9,37 |
| 2 | "Волна" | д. Павлово | 9,02 |
| 3 | "Лесные дали" | д. Кочетовка | 7,9 |
| 4 | "Дружба" | д. Ивакино | 2,82 |
| 5 | "Орбита" | д. Кочетовка | 7 |
| 6 | "Лесная поляна" | д. Кочетовка | 25 |
| 7 | "Солнечная поляна" | д. Кочетовка | 33,6 |
| 8 | Воинская часть 52690 "Березка" | д. Ивакино | 30 |
| 9 | "Ветеран" | д. Рогачево | 7,09 |
| 10 | "Росинка" | д. Кочетовка | 7,9 |
| 11 | "Ворсино" | д. Ивакино | 13 |
| 12 | "Дубрава" | д. Рогачево | 8,92 |
| 13 | "Меркурий" | д. Рогачево | 5,2 |
| 14 | "Звездочка" | д. Рогачево | 12,8 |
| 15 | "Родничок" | д. Кочетовка | 15 |
| 16 | "Ворсино" | д. Рогачево | 17,03 |
| 17 | "Луч" | д. Рогачево | 10 |
| 18 | "Куйбышевец" | д. Кочетовка | 6 |
| 19 | "Орбита-2" | д. Кочетовка | 6,2 |
| 20 | "Бор" | д. Рогачево | 8 |
| 21 | "Искра" | д. Добрино | 11 |
| 22 | "Южное" | д. Рогачево | 20,42 |
| 23 | "Синяя птица" | д. Рогачево | 4,61 |
| 24 | "Геолог" | д. Рогачево | 8,38 |
| 25 | "Фрегат" | д. Павлово | 3,5 |
| 26 | "Ворсино-1" | д. Рогачево | 35 |
| 27 | "Приморскуголь" | с. Ворсино |  |
| 28 | "Мичуринец" | д. Ст.Михайловское | 8,8 |
| 29 | 'Родничок" | д. Киселево | 1,65 |
| 30 | 'Маяк" | д. Кочетовка | 10 |
| 31 | 'Гудок" | д. Кочетовка | 2,5 |
| 32 | "Истья" | д. Кочетовка | 5,4 |
| 33 | "Салют" | д. Кочетовка | 6 |
| 34 | "Факел" | д. Рогачево | 8,5 |
| 35 | "Энергостроитель" | д. Рогачево | 10,45 |
| 36 | "Орион" | д. Ивакино | 10 |
| 37 | "Жасмин" | д. Рогачево | 10 |
| 38 | Труд" | д. Рогачево | 3,5 |
| 39 | 'Березка" | д. Рогачево | 8 |
| 40 | 'Одуванчик" | д. Курьяново | 3,4 |
| 41 | 'Магнолия" | д. Рогачево | 8 |
| 42 | 'Тюльпан" | д. Рогачево | 6,67 |
| 43 | 'Изобилие" | д. Рогачево | 4 |
| 44 | 'Свобода" | д. Киселево | 12 |
| 45 | 'Меридиан" | д. Киселево | 5 |
| 46 | 'Здоровье" | д. Рогачево | 6 |
| 47 | "Надежда" | д. Митяево | 21 |
| 48 | "Виктория-2" | д. Козельское | 11,5 |
| 49 | "Лилия" | д.Ст.Михайловское | 11,9 |
| 50 | "Тополь" | д. Рогачево | 6 |
| 51 | "Лужок" | д. Пекино | 17,08 |
| 52 | "Ивушка" | д. Пекино | 2 |
| 53 | "Колосок" | д. Климкино | 5,6 |
| 54 | "Иклинка" | д. Иклинское | 2,1 |
| 55 | "Формат" | д. Рогачево | 6,4 |
| 56 | "Родничок" | д. Киселево | 5 |
| 57 | "Иклинское" | д. Иклинское | 8,8 |
| 58 | "Курьяново" | д. Курьяново | 16 |
| 59 | "Рябинка" | д. Киселево | 3,1 |

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Земли промышленности

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

В соответствии с Лесным кодексом, освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным законодательством

Всего лесов - 608 га, защитные леса - 125 га защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог, эксплуатационные леса - 483 га.

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом и водным законодательством.

### I.III.3 Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны жилого, общественно-делового и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения село Ворсино выделены следующие функциональные зоны:

Таблица 9.

|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| --- | --- |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |
| Ж-4 | Зона жилой застройки смешанной этажности |
| Ж-5 | Зона, занятая объектами дачного хозяйства и садоводства |
|  | ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зона делового, общественного, социального и коммерческого назначения |
|  | РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ |
| Р-1 | Зона рекреационно-природных территорий |
| Р-2 | Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи) |
| Р-3 | Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями |
|  | ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ |
| ОХ-1 | Зона территорий объектов культурного наследия |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П-1 | Зона размещения производственных и объектов II класса санитарной классификации |
| П-2 | Зона размещения производственных объектов III класса санитарной классификации |
| П-3 | Зона размещения производственных объектов IV класса санитарной классификации |
| П-4 | Зона размещения производственных и коммунальных объектов V класса санитарной классификации |
| П-5 | Зона размещения объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| Т-1 | Зона отвода железной дороги |
| Т-2 | Зона отвода автомобильных дорог |
| Т-3 | Зона объектов транспортной инфраструктуры |
| Т-4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (нелинейных объектов) |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими) |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| CН-1 | Зона размещения кладбищ, скотомогильников |
| CН-2 | Зона размещения иных объектов специального использования |

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает жилую застройку разной этажности.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Рекреационные зоны (Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий (места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха), зона акваторий и т.д.).

Зоны особо охраняемых территорий (ОХ)

Зона территорий объектов культурного наследия. Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федеральным и региональным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Производственные зоны (П)

Зона размещения объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры (Т):

Зоны выделяются для размещения крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

Зона сельскохозяйственного использования (СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил.

### I.III.4 Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами разной  этажности, которые находятся в частной собственности, и муниципальным жильем.

Перечень многоквартирных  жилых домов

МО СП село Ворсино (на 01.07.2011 г.)

Таблица 10.

| № п/п | Местонахождение (адрес) | Год постройки | Материал стен | Отопление | Этажность | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Коряково, д. 1 | 1969 | деревянный | электрическое центральное | 2 | 607,88 |
| 2 | дер. Коряково, д. 30 | 1952 | кирпич | центральное | 2 | 367,95 |
| 3 | дер. Коряково, д. 31 | 1952 | кирпич | центральное | 2 | 403,52 |
| 4 | дер. Коряково, д. 32 | 1952 | кирпич | центральное | 2 | 356,02 |
| 5 | дер. Коряково, д. 35 | 1974 | кирпич | центральное | 2 | 324,15 |
| 6 | дер. Коряково, д. 36 | 1981 | кирпич | центральное | 2 | 373,50 |
| 7 | дер. Коряково, д. 37 | 1982 | панельный | центральное | 3 | 2054,63 |
| 8 | дер. Коряково, д. 38 | 1983 | панельный | центральное | 3 | 2055,62 |
|  | Итого 8 |  |  |  |  | 6543,27 |
| 1 | ст. Ворсино, д. 4 |  |  | ОАГВ | 1 | 100,00 |
| 2 | ст. Ворсино, д. 6 | 1967 | кирпич | ОАГВ | 2 | 459,90 |
| 3 | ст. Ворсино, д. 8 | 1959 | кирпич | ОАГВ | 1 | 102,60 |
| 4 | ст. Ворсино, д. 10 | 1967 | кирпич | ОАГВ | 2 | 465,60 |
| 5 | ст. Ворсино, д. 12 | 1951 | кирпич | ОАГВ | 2 | 224,62 |
| 6 | ст. Ворсино, д. 16 | 1974 | панельный | ОАГВ | 2 | 779,20 |
| 7 | ст. Ворсино, д. 18 | 1974 | панельный | ОАГВ | 2 | 774,20 |
| 8 | ст. Ворсино, д. 20 | 1976 | панельный | ОАГВ | 2 | 774,80 |
|  | Итого 8 |  |  |  |  | 3608,92 |
| 1 | с. Ворсино, ул. Лыскина, д. 1 |  | деревянный |  | 1 | 100,10 |
| 2 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 4 | 1999 | панельный | центральное | 3 | 926,50 |
| 3 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 5 | 1993 | панельный | центральное | 5 | 1572,90 |
| 4 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 6 | 1993 | панельный | центральное | 5 | 1498,20 |
| 5 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 19 | 1983 | кирпич | центральное | 4 | 759,35 |
| 6 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 21 |  | кирпич | центральное | 4 | 768,70 |
| 7 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 25 |  | кирпич | центральное | 4 | 755,98 |
| 8 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 30 | 1985 | кирпич | центральное | 4 | 767,30 |
| 9 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 31 | 1984 | кирпич | центральное | 4 | 577,00 |
| 10 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 32 | 1984 | кирпич | центральное | 4 | 764,10 |
| 11 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 33 | 1978 | кирпич | центральное | 4 | 767,60 |
| 12 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 34 | 1977 | кирпич | центральное | 4 | 768,15 |
| 13 | с. Ворсино,ул. Лыскина, д. 35 | 1976 | кирпич | центральное | 4 | 765,30 |
| 14 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 9 | 1970 | кирпич | центральное | 4 | 2741,40 |
| 15 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 38 | 1972 | кирпич | центральное | 4 | 1293,26 |
| 16 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 24 | 1974 | кирпич | центральное | 3 | 1108,61 |
| 17 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 13 | 1962 | кирпич | центральное | 2 | 536,80 |
| 18 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 14 | 1968 | блочный | центральное | 2 | 366,33 |
| 19 | с. Ворсино, ул. Молодёжная, д. 15 | 1968 | блочный | центральное | 2 | 647,40 |
| 20 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 16 |  | блочный | центральное | 2 | 372,00 |
| 21 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 44 | 1972 | кирпич | центральное | 2 | 588,72 |
| 22 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 45 |  | кирпич | центральное | 2 | 591,63 |
| 23 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 46 | 1975 | кирпич | центральное | 2 | 591,63 |
| 24 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 60 | 1958 | шлаковый | центральное | 1 | 148,66 |
| 25 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 61 | 1957 | шлаковый | центральное | 1 | 172,72 |
| 26 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 62 | 1957 | шлаковый | центральное | 1 | 176,50 |
| 27 | с. Ворсино,ул. Молодёжная, д. 63 | 1960 | шлаковый | центральное | 1 | 150,30 |
| 28 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 37 | 1975 | кирпич | центральное | 3 | 1121,17 |
| 29 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 75 | 1968 | деревянный | центральное | 1 | 76,20 |
| 30 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 85 | 1948 | деревянный | центральное | 1 | 103,60 |
| 31 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 76 | 1968 | деревянный | центральное | 1 | 135,40 |
| 32 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 66 | 1966 | деревянный | центральное | 1 | 147,95 |
| 33 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 67 | 1965 | деревянный | центральное | 1 | 140,20 |
| 34 | с. Ворсино,ул. Школьная, д. 47 | 1951 | деревянный | центральное | 1 | 161,25 |
| 35 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 10 | 1964 | кирпич | центральное | 2 | 638,50 |
| 36 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 92 | 1959 | шлаковый | центральное | 1 | 131,30 |
| 37 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 93 | 1959 | шлаковый | центральное | 1 | 108,71 |
| 38 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 94 | 1959 | шлаковый | центральное | 1 | 121,00 |
| 39 | с. Ворсино, ул. Заречная, д. 96 | 1959 | шлаковый | центральное | 1 | 131,59 |
| 40 | с. Ворсино,л. Заречная, д. 1 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 41 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 2 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 42 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 3 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 43 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 4 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 44 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 5 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 45 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 6 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 46 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 7 | 1984 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 47 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 8 | 1986 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 48 | с. Ворсино,ул. Заречная, д. 9 | 1986 | панельный | ОАГВ | 1 | 144,98 |
| 49 | с. Ворсино,ул. Добринский пер.,д. 11 | 1963 | кирпич | центральное | 2 | 316,03 |
| 50 | с. Ворсино,ул. Добринский пер.,д. 12 | 1963 | кирпич | центральное | 2 | 318,20 |
| 51 | с. Ворсино,ул. Садовый пер., д. 3 | 1985 | шлаковый | центральное | 1 | 97,20 |
| 52 | с. Ворсино,ул. Садовый пер., д. 5 |  | шлаковый | центральное | 1 | 131,10 |
| 53 | с. Ворсино,ул. Садовый пер., д. 7 |  | шлаковый | центральное | 1 | 256,00 |
|  | Итого 53 |  |  |  |  | 25717,36 |
| 1 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 1 |  |  |  | 1 | 65,34 |
| 2 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 3 |  |  |  | 1 | 182,00 |
| 3 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 4 |  |  |  | 1 | 50,93 |
| 4 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 5 |  |  |  | 1 | 102,86 |
| 5 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 6 |  |  |  | 1 | 62,51 |
| 6 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 7 |  |  |  | 1 | 60,00 |
| 7 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 8 |  |  |  | 1 | 58,53 |
| 8 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 9 |  |  |  | 1 | 58,25 |
| 9 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 10 |  |  |  | 1 | 182,49 |
| 10 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 11 |  |  |  | 1 | 184,30 |
| 11 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 14 |  |  |  | 1 | 77,91 |
| 12 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 16 |  |  |  | 1 | 194,60 |
| 13 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 17 |  |  |  | 1 | 262,67 |
| 14 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 19 |  |  |  | 1 | 106,59 |
| 15 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 20 |  |  |  | 1 | 94,41 |
| 16 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 21 |  |  |  | 1 | 88,82 |
| 17 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 22 |  |  |  | 1 | 68,00 |
| 18 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 23 |  |  |  | 1 | 64,17 |
| 19 | дер. Подсобного Хозяйства Д. О. Балабаново, д. 24 |  |  |  | 1 | 68,67 |
|  | Итого 19 |  |  |  |  | 2033,05 |
|  | Всего по МО СП с. Ворсино |  |  |  |  | 37902,60 |

- Общее количество многоквартирных домов — 88

- Площадь квартир в одноэтажных многоквартирных домах — 6030,60

- Количество двухэтажных многоквартирных домов — 22

- Площадь квартир в двухэтажных домах — 10806,23

- Площадь квартир в трёхэтажных домах — 7266,53

- Площадь квартир в четырёхэтажных домах — 10728,14

- площадь квартир в пятиэтажных домах — 3071,10

Сведения о характеристике жилого фонда администрации МО СП с. Ворсино

Таблица 11.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Количество многоквартирных домов | Количество квартир в многоквартирном доме | Количество жителей в многоквартирных домах | Количество индивидуальных домов | Количество жителей в индивидуальных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Коряково | 8 | 146 | 362 | 81 | 32 |
| 2 | Деревня Старомихайловское |  |  |  | 70 | 9 |
| 3 | Деревня Кочетовка |  |  |  | 29 | 3 |
| 4 | Деревня Денисово |  |  |  | 34 | 17 |
| 5 | Деревня Павлово |  |  |  | 59 | 5 |
| 6 | Деревня Шилово |  |  |  | 42 | 17 |
| 7 | Деревня Иклинское |  |  |  | 57 | 12 |
| 8 | Деревня Аристово |  |  |  | 46 | 10 |
| 9 | Деревня Ивакино |  |  |  | 72 | 7 |
| 10 | Деревня Добрино |  |  |  | 143 | 23 |
| 11 | Деревня Киселёво |  |  |  | 114 | 26 |
| 12 | Деревня Курьяново |  |  |  | 32 | 1 |
| 13 | Деревня Климкино |  |  |  | 72 | 20 |
| 14 | Деревня Рогачево |  |  |  | 91 | 7 |
| 15 | Деревня Никитинское |  |  |  | 15 |  |
| 16 | Деревня Пекино |  |  |  | 68 | 6 |
| 17 | Село Ворсино | 53 | 534 | 1314 | 97 | 77 |
| 18 | Станция Ворсино | 8 | 87 | 177 | - | - |
| 19 | Деревня Подсобное Хозяйство Д. О. «Балабаново» | 19 | 49 | 110 | 8 | 18 |
|  | ИТОГО: | 88 | 816 | 1963 | 1130 | 290 |

Сведения о ветхом жилье по МО СП с. Ворсино

Таблица 12.

| Наименование населённого пункта | Наименование улицы | Номер дома |
| --- | --- | --- |
| с. Ворсино | ул. Молодёжная | № 13 |
| с. Ворсино | ул. Садовый переулок | № 3 |
| с. Ворсино | ул. Школьная | № 76 |
| с. Ворсино | ул. Школьная | № 66 |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа. Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье, и процент муниципального жилья из года в год снижался.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд сельского поселения село Ворсино, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.5 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутрипоселковую структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной и регулируется со стороны органов местного самоуправления.

На основе данных, предоставленных службами администрации сельского поселения, проведен анализ обеспеченности населения сельского поселения село Ворсино основными видами культурно-бытового обслуживания.

Как показал анализ, в целом поселение характеризуется достаточным уровнем развития существующей социальной инфраструктуры – жители обеспечены культурными и социальными услугами. За последние годы немного расширилась сеть предприятий торговли. Но при рассмотрении каждого населенного пункта видно, что все объекты расположены в центре сельского поселения, в селе Ворсино.

Образование и воспитание

Образовательная система сельского поселения – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Все образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – с. Ворсино.

Характеристика

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино»

Таблица 13.

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений | Кол-во смен в школах | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое кол-во уч-ся | Численность обслуживающего персонала |  |  | Здание: типовое, специальное и т.д. | Год постройки | % износа |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино» | Калужская обл., Боровский район, село Ворсино, ул.Школьная, д.11 | 450 | 154 | 9 | 1 смена | Муниципальное | Типовые | 1975 | 40% |

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОШКОЛЬНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Таблица 14.

| Наименование учреждений (средние школы, сады, ясли), внешкольные учреждения (муз., худ.школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или кругло- суточных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др.учреждения и предприятия (указать - какие) | Год постройки | % износа |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Сказка»» | Калужскай обл., Боровский район, с.Ворсино, ул.Заречная, д.91 | 75 человек | 50 человек | Дневная смена | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение | Здание нежилое общая площадь 1386,5 кв.м | 13 октября 1983 г. | 30% |

Внешкольные учреждения.

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства слабо развита и представлена следующими учреждениями:

Таблица 15.

| Наименование учреждения (дом культуры, клуб, библиотека, дом пионеров, кинотеатр, муз.школа, музей и т.д.) | Адрес | Вместимость учреждения (кол-во мест, книжный фонд в тыс.томов и т.д.) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособление, нах-ся ли в здании, где расположены другие учреждения и предприятия, указать какие | Год постройки здания | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дом культуры | Калужская обл., Боровский р-н, с.Ворсино, ул.Молодежная, д.7 | 235-165,1 м2 Площадь: 531,6 м2 | В здании так же находится библиотека | 1972 |  |

Спортивные сооружения

Таблица 16.

| № п/п | Наименование учреждений (стадионы, спорткомплексы, спортзалы, бассейны, спортплощадки), детские спортшколы | Ведомственная подчинённость | Адрес | Ёмкость (стадионы в га, спортзалы в м2 площади пола, бассейны в м2 зеркала воды) | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Ёмкость | Типовое приспособление | % износа или год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Спортивный зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино» | Отделом образования администрации МО МР «Боровский район» | с.Ворсино, ул.Школьная, д.11 | кв.м. | 162 | типовое | г.п.1975 |
| 2 | Бассейн МОУ ДМОУ «Сказка» с.Ворсино | Отделом образования администрации МО МР «Боровский район» | с.Ворсино, ул.Заречная, д.91 | кв.м. | 24 | типовое | г.п.1983 |
| 3 | Спортивная площадка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ворсино» | Отделом образования администрации МО МР «Боровский район» | с.Ворсино, ул.Школьная, д.11 | кв.м. | 150 | типовое | г.п.1975 |

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Торговля

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

Сеть предприятий бытового обслуживания включает в себя ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви, услуги прачечных и химчисток, ателье по ремонту бытовой аппаратуры и техники, услуги проката, фотографии, парикмахерские, ремонт мебели и прочее.

Предприятия коммунального обслуживания

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении размещаются:

- Администрация сельского поселения село Ворсино.

### I.III.6 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения село Ворсино  осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

- Автомобильный  транспорт

С севера на юг сельское поселение пересекает автомобильная дорога общего пользования федерального значения М:3 «Украина».

Показатели автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и находящихся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области.

Таблица 17.

| Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования, км | мосты, шт\пм |
| --- | --- | --- | --- |
| "Москва-Киев"- Ворсино | 2,450 | 2,450 |  |
| "Москва-Киев"- Добрино-Аристово | 5,000 | 5,000 | 1\11,9 |
| "Москва-Киев"-Кочетовка | 1,522 | 1,522 |  |
| "Москва-Киев"- ЕЛИП | 10,430 | 10,430 |  |
| Объездная дорога г.Балабаново | 1,045 | 1,045 |  |

По территории сельского поселения «Село Ворсино» проходят 5 автомобильных дорог областной собственности:

Ермолино — М-3 «Украина» протяженностью 3,925 км 2-ой технической категории,

«Москва-Киев» - Добрино-Аристово протяженностью 5,0 км 5-ой технической категории,

«Москва-Киев»-Кочетовка протяженностью 1,522 км 5-ой технической категории,

Объездная дорога г.Балабаново протяженностью 1,045 км 3-ей технической категории,

«Москва-Киев»-ЕЛИП протяженностью 9,306 км 3-ей и 4-ой технических категорий. Данная автодорога разделена на 2 участка в следствии закрытия железнодорожного переезда в одном уровне:

1-ый участок - «Москва-Киев»-Коряково протяженностью 1,2 км и

2-ой участок — Коряково-ЕЛИП протяженностью 8,1 км.

Автомобильные дороги местного значения

Таблица 18.

| № п./п. | Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение село Ворсино |
| 1 | "Москва-Киев"- Добрино-Аристово-"д. Шилово- д. Иклинское" | 2,3 | грав. |
| 2 | "Москва-Киев"- д. Павлово | 5,0 | грунт. |
| 3 | "Москва-Киев"- ЕЛИП-Коряково | 1,2 | грав. |
| 4 | " Москва-Киев" - д. Старомихайловское | 1,5 | грав. |
| 5 | "Москва-Киев"- д. Денисово | 0,2 | грунт. |
| 6 | "Москва- Киев"- д. Никитинское | 0,3 | грунт. |
| 7 | "Москав-Киев" - подс. хоз. Балабаново | 0,5 | бетон. |
| 8 | Объездная дорога Балабаново-д. Пекино | 1,0 | грунт. |
| 9 | Ворсино-д. Климкино | 2,0 | грунт. |
| 10 | Объездная дорога Балабаново-д. Курьяново | 0,9 | грунт. |
| 11 | Ворсино - ст. Ворсино | 1,5 | а/б |
| 42 | "Москва-Киев"- д. Ивакино | 0,6 | грав. |
|  | Итого: | 17,0 |  |

Все  автомобильные дороги общего пользования регионального значения, в основном, с асфальтовым покрытием шириной 4-8 м, которые связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с. Ворсино и другими районами области, а также улучшенные грунтовые дороги шириной 4-6 м.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

2. Улично-дорожная сеть сельского поселения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Проектом Генерального плана предлагается различать улицы местного значения и внутриквартальные проезды. Улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного значения и магистралей более высокого класса с отдельными земельными участками.

Внутриквартальные проезды должны включаться в сеть улиц и дорог общего пользования.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 17.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 19.

| № п/п | Наименование дорог | Общая протяжённость дорог, км | в том числе по типам покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто бетонное | цементо бетонное | гравийное | грунтовое |
| Деревня Аристово |
| 1 | Киевское Шоссе — Добрино — Аристово (с западной стороны) | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
| 2 | Киевское Шоссе — Добрино — Аристово (внутри дер. Аристово) | 1,51 |  |  | 0,2 | 1,31 |
| 3 | Киевское Шоссе — Добрино — Аристово (с восточной стороны) | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| Село Ворсино |
| 1 | ул. Школьная | 0,46 | 0,46 |  |  |  |
| 2 | ул. Поселковая | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| 3 | ул. Луговая | 1,1 |  |  | 0,5 | 0,6 |
| 4 | ул. Лесная | 1,09 |  |  | 0,05 | 1,04 |
| 5 | ул. Заречная | 0,62 |  | 0,62 |  |  |
| 6 | от ул. Заречная до котельной | 0,14 |  | 0,14 |  |  |
| 7 | от ул. Заречная проезд к д. № 10 | 0,11 |  | 0,11 |  |  |
| 8 | от ул. Заречная проезд к д. № 38, №9 | 0,15 |  | 0,15 |  |  |
| 9 | от ул. Заречная проезд к сараям д. № 1, №2, №3 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 10 | от ул. Заречная проезд к сараям д. № 4-9 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 11 | ул. Молодёжная | 0,46 | 0,46 |  |  |  |
| 12 | проезд к домам № 44, 45, 46 | 0,16 | 0,19 |  |  |  |
| 13 | ул. Садовый переулок | 0,32 |  |  | 0,1 | 0,22 |
| 14 | проезд к дому № 24 | 0,13 |  | 0,13 |  |  |
| 15 | проезд к домам № 19, 21, 25 | 0,22 |  | 0,22 |  |  |
| 16 | проезд к домам № 30-35 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |
| 17 | проезд к домам № 14, 15 | 0,24 |  | 0,24 |  |  |
| 18 | проезд к домам № 4, 5, 6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 19 | проезд к дому № 37 | 0,09 |  | 0,09 |  |  |
| 20 | проезд от ул. Лыскина к сараям | 0,65 |  | 0,65 |  |  |
| 21 | проезд от ул. Лыскина (гаражи-горка-до ул. Луговая) | 0,5 |  | 0,15 | 0,28 | 0,07 |
| 22 | дорога до дер. Климкино от ул. Моложёжная | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 23 | ул. Добринский переулок | 0,21 |  | 0,14 |  | 0,07 |
| 24 | дороги овощников | 2,1 |  |  |  | 2,1 |
| 25 | ул. Лыскина | 2,45 | 2,45 |  |  |  |
| Деревня Денисово |
| 1 | Киевское шоссе — дер. Денисово | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 2 | дорога по дер. Денисово | 1,3 |  |  |  | 1,3 |
| 3 | дорога вдоль огородов | 1,4 |  |  |  | 1,4 |
| Деревня Добрино |
| 1 | дорога объездная с северной стороны | 1,6 |  |  |  | 1,6 |
| 2 | дорога Киевское шоссе по дер. Добрино | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
| 3 | дорога от дома Бадина до реки | 0,82 |  |  |  | 0,82 |
| 4 | дорога от оврага в сторону реки | 0,7 |  |  | 0,25 | 0,45 |
| Деревня Ивакино |
| 1 | Киевское шоссе- Ивакино (северная сторона) | 0,71 |  |  | 0,4 | 0,31 |
| 2 | Киевское шоссе- Ивакино (южная сторона) | 1,01 |  |  | 0,9 | 0,11 |
| 3 | дорога по дер. Ивакино | 0,33 |  |  |  | 0,33 |
| Деревня Иклинское |
| 1 | дорога до деревни (от дороги Киевское шоссе - Аристово) | 1,85 |  |  | 1,85 |  |
| 2 | дорога от начала деревни до Новосельцева | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 3 | дорога от пруда до поля | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 4 | объездная дорога с западной стороны | 1,1 |  |  |  | 1,1 |
| 5 | дорога от подстанции на восток (дом Цыганкова) | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| 6 | дорога по деревне, граница с СНТ «Иклинское» | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| Деревня Киселёво |
| 1 | дорога от границы с г. Балабаново до границы с Жуковским районом | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 2 | дорога № 1 (Балабаново — Жуковский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 3 | дорога № 2 (Балабаново — Жуковский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 4 | дорога № 3 (Балабаново — Жуковский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 5 | дорога № 4 (Балабаново — Жуковский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 6 | дорога № 5 (Балабаново — Жуковский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 7 | дорога объездная от д. № 1 до д. № 5 | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 8 | дорога (Балабаново — Жуковский район) — В. Поздняков | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 9 | дорога (Балабаново — Жуковский район) — бывшая школа | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
| 10 | дорога до Колхозной | 0,9 |  |  | 0,3 | 0,6 |
| 11 | дорога от Новосёловых до реки | 0,42 |  |  |  | 0,42 |
| 12 | дорога от СТН «Лилия», СНТ «Свобода» до дер. Киселёво | 0,55 |  |  | 0,25 | 0,3 |
| 13 | дорога от моста до СНТ «Свобода» | 0,8 |  |  | 0,3 | 0,5 |
| 14 | дорога объездная, примыкающая к ул. Колхозной | 0,78 |  |  | 0,22 | 0,56 |
| 15 | дорога Киевское шоссе — дер. Подсобное хозяйство — Киселёво | 2,2 |  | 0,9 | 1,3 |  |
| 16 | дорога (Балабаново — Жуковский район) на Киселёво до моста | 0,79 |  |  | 0,67 | 0,12 |
| 17 | ул. Фабричная | 0,96 |  |  | 0,5 | 0,46 |
| Деревня Климкино |
| 1 | дорога от с. Ворсино до СНТ «Колосок» | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 2 | дорога от подстанции до Фотиных | 0,6 |  |  | 0,4 | 0,2 |
| 3 | дорога от Фотиных вдоль поля до Гонцовых | 0,56 |  |  | 0,56 |  |
| 4 | дорога от очистных сооружений до Кузнецова | 1,15 |  |  | 0,5 | 0,65 |
| 5 | дорога от Квитко до Гонцова | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 6 | дорога от сараев через Климкино до СНТ «Колосок» | 1,16 |  |  |  | 1,16 |
| Деревня Коряково |
| 1 | от дороги «Киевское шоссе — ЕЛИП» до завода «СИМПЛЕКС» | 0,95 |  | 0,95 |  |  |
| 2 | дорога | 1,24 |  |  | 0,28 | 0,96 |
| 3 | дорога от бывшего военного городка до дома Гузя | 1,04 |  |  | 0,5 | 0,54 |
| 4 | дорога магазин — котельная — КПП | 0,72 |  | 0,72 |  |  |
| 5 | дорога Коряково — ж. д. тоннель — Рогачево | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| Деревня Кочетовка |
| 1 | дорога магазин — плотина — СНТ «Родничок» | 0,75 |  | 0,75 |  |  |
| 2 | дорога магазин — уч. Погоранского | 0,84 |  |  | 0,72 | 0,12 |
| Деревня Курьяново |
| 1 | дорога до деревни | 0,59 |  |  | 0,22 | 0,37 |
| 2 | дорога объездная | 1,65 | 1,65 |  |  |  |
| 3 | дорога от Ж/Д переезда до окружной (Киевское шоссе — ЕЛИП) | 1,93 | 1,93 |  |  |  |
| Деревня Никитинское |
| 1 | дорога от Киевского шоссе до деревни | 0,85 |  |  | 0,25 | 0,6 |
| Деревня Павлово |
| 1 | Киевское шоссе — Ивакино — СНТ «Волна» - дер. Павлово | 3,2 |  |  | 3,2 |  |
| 2 | от моста до дер. Павлово (дом Благова В.) | 0,89 |  |  | 0,7 | 0,19 |
| 3 | От Благова Г. - СНТ «Василёк» | 0,85 |  |  | 0,65 | 0,2 |
| 4 | дер. Павлово — СНТ «Берёзка» | 0,43 |  |  | 0,23 | 0,2 |
| Деревня Подсобное Хозяйство Дои Отдыха «Балабаново» |
| 1 | Магазин «Валентина» - рыбный цех | 0,28 |  |  |  | 0,28 |
| Деревня Пекино |
| 1 | Объездная дорога (Киевское шоссе — Ермолино) — СНТ «Лужок» (вдоль кладбища) | 1,7 |  |  |  | 1,7 |
| 2 | Объездная дорога (Киевское шоссе — Ермолино) — дер. Пекино | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 3 | СНТ «Лужок» - лес (вдоль кладбища) | 1,15 |  |  |  | 1,15 |
| Деревня Рогачево |
| 1 | от ангара дер. Рогачево до ст. Ворсино | 1,8 |  | 0,6 | 1,2 |  |
| 2 | от ангара дер. Рогачево до подстанции | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 3 | дорога от Милосердного до Буханцова | 1,7 |  | 1,3 | 0,4 |  |
| 4 | дорога от дер. Рогачево до СНТ «Ворсино-1» | 1,45 |  |  | 1,45 |  |
| 5 | дорога от дома Андросовой до леса | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| Станция Ворсино |
| 1 | проезд к домам № 16, 18, 20 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 2 | проезд к домам № 6, 10 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| 3 | проезд к домам № 8, 12 | 0,1 |  |  |  | 0,1 |
| Деревня Старомихайловское |
| 1 | Киевское шоссе — дер. Старомихайловское | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 2 | дорога от дома Ляшенко до дома Чайки Г. | 0,57 |  |  | 0,12 | 0,45 |
| 3 | дорога от дома Ляшенко — Козак А. - до центра | 0,96 |  |  | 0,84 | 0,12 |
| 4 | дорога (Козак — Осокина — Годорожа) | 0,75 |  |  | 0,6 | 0,15 |
| 5 | дорога (Осокина - Тагер) | 0,61 |  |  | 0,35 | 0,26 |
| 6 | дорога (Румянцев - Тихомиров) | 0,55 |  |  |  | 0,55 |
| 7 | дорога (Тихомиров - Годорожа) | 0,22 |  |  |  | 0,22 |
| 8 | дорога (Кокирко — Румянцева М.) | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 9 | дорога (Козак - Тагер) | 0,27 |  |  |  | 0,27 |
| Деревня Шилово |
| 1 | дорога (от дороги на Иклинское до дома Калугиных) | 0,5 |  |  | 0,3 | 0,2 |
| 2 | дорога (от дороги на Иклинское до дома Силаевых) | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 3 | дорога (от дороги на Иклинское до родника) | 0,29 |  |  | 0,24 | 0,05 |
| 4 | дорога (от дороги на Иклинское до дома Морозова) | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| 5 | дорога (плотина — лес — дом Белого) | 0,96 |  |  |  | 0,96 |
|  | ИТОГО: | 88,37 | 9,19 | 7,96 | 30,93 | 35,29 |

Ширины многих улиц местного значения не соответствуют нормативным стандартам, кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие.

На улицах с дорогами, отсыпанных щебнем, необходимо производить постоянную подсыпку и грейдерование для ликвидации проседания грунта. На ряде улиц, с учетом развития строительства жилых домов и социальных объектов, интенсивность движения автотранспорта в последние годы возрастает.

Слабо развита в селе сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Требуется выполнение ремонта автодорог с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам, в том числе внутри квартальных проездов.

Гаражи и автостоянки

На территории сельского поселения есть гаражи для хранения личного автотранспорта.

На селитебных территориях следует размещать в соответствии со строительными нормами и правилами. Открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного количества легковых автомобилей, принадлежащих жителям. Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

Автозаправочные станции

Перечень действующих АЗС

(данные топливной инспекции Калугагосэнергонадзора)

Таблица 20.

| Номер | Наименование орг. предпр. | директор | Юр. адреса организаций | Месторасположение объекта (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | ООО "СЭМ" | Лебедев П.Н. | Боровск. р-н, ГПЗ "Ворсино" | 87 км а/д Украина, САЗС, ТРК-3 |
| 2 | Алексеев Юр. Ал-др |  | Боровск. р-н, совхоз "Ворсино", д.31 кв.2 | 92 км а/д "Украина", КАЗС, ТРК-4 |
| 146 | ООО "Славнефть-Калуга" |  |  | 96 км а/д "Украина", левая сторона, САЗС, ТРК-3 |

3.  Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса сельского поселения село Ворсино.

C севера на юг через сельское поселение проходит двухпутная железнодорожная магистраль Москва-Киев федерального значения ОАО «РЖД»  филиала Московской железной дороги Московско-Смоленского отделения Калужской дистанции пути, разделяющая территорию на две части.

Ворсино — железнодорожная станция около села Ворсино, первый остановочный пункт в Калужской области по Киевскому направлению Московской железной дороги, между Башкино (Московская область) и Балабаново (Калужская область).

Станция открыта для грузовых операций. В настоящее время строится соединительная ветка в промзону, в связи с чем, около платформы появилось двое боковых путей. Строительство боковых путей потребовало перестройки части моста над платформой.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана муниципального образования сельского поселения село Ворсино предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации муниципальное образование сельское поселение село Ворсино является муниципальным образованием Боровского района Калужской области с административным центром село Ворсино, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Экономико-географическое положение сельского поселения является важным фактором его социально-экономического развития. Положительные моменты экономико-географического положения:

- близость к столице Российской Федерации г. Москве;

- исключительно благоприятное транспортное положение, обеспечивающее транспортные  связи во всех направлениях;

- близость ко многим крупным хозяйственным центрам Центрального федерального округа;

- высокий промышленный  потенциал.

Отрицательные факторы:

- сложная экологическая ситуация;

- имеются территории со сложными инженерно-строительными условиями.

Планировочное положение сельского поселения село Ворсино в узле, концентрирующем значительные экономические и демографические ресурсы, определяет значительные предпосылки для экономической стабильности и совершенствования хозяйственной структуры поселения.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения село Ворсино связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития территории села Ворсино и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения село Ворсино

Таблица 21.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г. Москва и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Наличие на территории индустриального парка «Ворсино». Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. Недостаточно развита социальная инфраструктура. | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов. Численность сельского поселения на 01.01.2011 г. составляет – 2470 чел.

Плотность населения

Таблица 22.

| Муниципальное образование | Территория, кв. км | Численность населения | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП село Ворсино | 92,64 | 2,4 | 25,9 |

Населённые пункты и численность 
постоянно проживающего населения

Таблица 23.

| Статус | Населённый пункт | 2010 | 2011.01.01 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. | Аристово | 10 | 14 |
| с. | Ворсино | 1458 | 1478 |
| ж-д.ст. | ст. Ворсино | 187 | 182 |
| д. | Денисово | 22 | 26 |
| д. | Добрино | 25 | 30 |
| д. | Ивакино | 7 | 13 |
| д. | Иклинское | 13 | 13 |
| д. | Киселево | 35 | 36 |
| д. | Климкино | 15 | 24 |
| д. | Коряково | 405 | 426 |
| д. | Кочетовка | 5 | 6 |
| д. | Курьяново | 2 | 5 |
| д. | Никитинское | - | - |
| д. | Павлово | 5 | 10 |
|  | Пекино | 7 | 7 |
| д. | Подсобного хозяйства дома отдыха Балабаново | 128 | 142 |
| д. | Рогачево | 10 | 27 |
| д. | Старомихайловское | 16 | 14 |
| д. | Шилово | 20 | 17 |

Динамика численности населения

сельского поселения село Ворсино

Таблица 24.

| года | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность, чел. | 2354 | 2169 | 2279 | 2248 | 2195 | 2197 | 2249 | 2250 | 2253 | 2470 |

Анализ динамики численности сельского поселения показал, что за десятилетний период численность населения увеличилась на 5 %.  Положительная тенденция наращивания численности населения объясняется активным развитием экономической базы сельского поселения, в связи с формированием на его территории с 2006 года индустриального парка «Ворсино».

Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является сохранение тенденции снижения его подвижности (сумма прибывших в район и выбывших из него). Уменьшение миграционного оборота происходило за счет снижения как числа прибывающих в район, так и числа выбывающих из него. При этом в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в район остается больше числа выбывающих из него. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения. За последние десять лет прибыло – 1425 чел, убыло 1356 чел.

Возрастная структура населения

Таблица 25.

| возрастная группа | моложе трудоспособного возраста | трудоспособного возраста | старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| численность, чел. | 410 | 1259 | 528 |

Возрастная структура населения района в общих чертах совпадает со средними показателями по стране. Возрастная структура сельского поселения может быть отнесена к стационарному типу – доля молодых возрастов и доля людей пожилого возраста примерно одинакова.

Демографический потенциал сельского поселения

Таблица 26.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение, инвестиционная привлекательность, хороший климат и т.д.). | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- плохой экологической обстановкой;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения сельского поселения. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения; данная статистическая неточность искажает анализ).

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Подобно тому, как состояние экономики и ее эффективность во многом определяются развитостью инфраструктуры, так и положение трудящихся, их жизненный уровень в огромной степени зависят от социальной инфраструктуры, ее воздействия на человеческий фактор, характера и степени удовлетворения интеллектуальных и социальных запросов.

Трудовые ресурсы.

Таблица 27.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. 2.Стабильные темпы экономического развития. 3. Размещение индустриального парка «Ворсино» | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

### II.III.3 Экономическая база

В настоящее время сельское поселение  характеризуется наличием предприятий промышленности, строительных материалов,  одной из самых высоких в районе плотностью автодорог, высоким уровнем благоустройства жилья, привлечением инвестиций в основной капитал. На территории сельского поселения создана инвестиционная площадка – индустриальный парк «Ворсино» с оборудованной необходимой инженерной инфраструктурой, на которой инвесторы уже начали размещение крупных производственных объектов - ядро промышленного потенциала сельского поселения село Ворсино.

Индустриальный парк «Ворсино»

Формирование индустриального парка «Ворсино» начато в 2006г. Земельный участок находятся в собственности ООО "ИП "Ворсино" и расположен на северо-востоке Калужской области в Боровском районе, на границе Калужской и Московской областей. Парк располагается вдоль трассы М3 «Москва-Киев», в 6 км от Обнинска, 75 км от Москвы и 95 км от Калуги. Общая площадь индустриального парка - 971 га, в том числе: Северная площадка - 127 га Восточная площадка - 467 га Центральная площадка - 338 га Западная площадка - 39 га.

Первым застройщиком стало предприятие швейцарской компании "Нестле", «Нестле Пурина ПетКер» производящее сухие корма для домашних животных. В настоящее время введены в эксплуатацию "Самсунг Электроникс" (производство ЖК - телевизоров), корейская табачная фабрика "Кей Ти Эн Джи Рус" и завод по производству косметики французской компании "Л'Ореаль". Так же на разных стадиях находится реализация проектов: ОАО «КНПЭМЗ» (электрометаллургический завод), ООО «Одиссейпром» (производство мебели), ОАО «Еврофлоат Калуга» (производство плоского стекла), ООО «Омега Лиз Калуга» (логистический центр), ООО «Винтрастком» (производство пластиковой посуды для авиакомпаний), тракторный завод John Deere (США), Onvest Oy (логистический центр), ООО "Сормат Рус" (производство метизов), SNT-GROUP Oy (производство паркетной подложки), ООО "ЮКОНН" (производство полиэфирного штапельного волокна).

Целью проекта индустриального парка "Ворсино" является устранение инфраструктурных ограничений экономического роста области: строительство инженерной инфраструктуры, подготовка земельных участков, строительство автодорог.

В настоящий момент завершена газификация индустриального парка "Ворсино" (построены 31,8 км газопроводов и 2 новые газовые котельные). Введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция для обеспечения электроэнергией инвесторов. Заключены договоры на технологическое присоединение потребителей Северной, Восточной  и Западной  площадок. Ведутся работы по строительству водозабора и очистных сооружений индустриального парка. Планируется поэтапный ввод мощностей с выходом на проектную мощность 4000 куб.м/сутки. Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с ведущим оператором связи Калужским филиалом ОАО "Центртелеком". Построены автомобильные дороги с асфальтовым покрытием на Восточной площадке.

Инвестиционная площадка -  индустриальный парк «Ворсино»

Инвесторы ООО «Индустриальный парк «Ворсино»

Таблица 28.

| № п/п | Наименование | Тип производства |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО "Еврофлоат Калуга" | флоат-стекло |
| 2 | ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" | бытовая техника |
| 3 | ООО "ЮКОНН" | продукция из полиэтилен. |
| 4 | ООО "Одиссейпром" | мебель |
| 5 | ЗАО "Винтрастком" | пластиковые панели |
| 6 | ООО "ЕвроСтройТехнология" | стройматериалы |
| 7 | ООО "Нестле Россия" | корма для животных |
| 8 | ООО "Омега Лиз-Калуга" | логистический центр |
| 9 | ОАО "КНПЭМЗ" | металлургия |
| 10 | ООО "Онвест Калуга" | логистический комплекс |
| 11 | ООО "Сормат Рус" | крепежные элементы |
| 12 | ООО "Туплекс" | подложка под паркетную доску |
| 13 | ООО «Джон Дир Русь» | с/х техника |
| 14 | ЗАО «Л'Ореаль» | косметические средства |
| 15 | ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» | сигареты |
| 16 | ЗАО «Триада-Импекс» | бетонные смеси |
| 17 | ООО «ПО «Металлист» | металлоконструкции |
| 18 | ООО «АстраЗенека Индастриз» | фармпредприятие |
| 19 | ООО «Коттон Вэй» | промышленная прачечная |
| 20 | ООО «Мультимодальный логистический терминал «Ворсино» | логистический парк |

Конкурентные особенности индустриального парка «Ворсино»

Географическая близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, наличие финансовых партнеров, транспортная доступность, интеграция нескольких видов транспорта (авто, жд,), обеспеченность энергетическими ресурсами, упрощенный порядок прохождения резидентами административных и разрешительных процедур, близость жилья и социальной инфраструктуры, возможность расширения и (или) диверсификации производства, передовые инженерные решения, и другое.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВОРСИНО»

| №№ п./п. | Наименование предприятия | Площадь, га | Характеристика предприятия (номенклатура продукции, мощность) | Численность работающих, чел. | Энергопотребление предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водоснабжение | Стоки | Электроснабжение Ру; Рр | Газоснабжение нм3/час; нм3/год | Грузооборот |
|  |  |  |  |  | м3/сутки хоз-питьевое | м3/сутки техническое | хоз., произв., м3/сутки | дождевые м3/сут. max |  |  | прибытие т.т./год | отправка т. т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СЕВЕРНАЯ ПЛОЩАДКА |
| 1 | ООО «Еврофлоат» | 80,0 | Производство плоского стекла 800 т. стекломассы/сутки | 700 | 80,0 | 5000,0 | 280,0 | 4000,0 | Ру=18т. кВт Рр=14т. кВт |  | 400,0 | 290,0 |
| 2 | Компания «Samsung» | 50,0 |  | 700 | 70,0 |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
| ОАО «КНПЭМЗ» |
| 1 | ОАО «КНПЭМЗ» | 200,0 | Производство арматуры | 2000 | 200,0 | 9000,0 | 600,0 | 10000,0 |  |  | 1200,0 | 1000,0 |
| ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА |
| 1 | ООО «НЕСТЛЕ» | 10,0 | Производство сухих кормов для животных | 150 | 15,0 | 150,0 |  |  | Рр=4,8 т.кВт |  | 150,0 | 150,0 |
| 2 | ООО «Дельта Констракшн» | 20,0 | Логистический центр, строительная база | 200 | 20,0 | 120,0 | 50,0 | 1000,0 | Ру=1,9 т.кВт Рр=0,9 т.кВт | 1900 нм3/час 9,5 млн.нм3/год |  |  |
| 3 | ООО «Юконн Файбер» | 6,0 | Полиэфирное штапельное волокно | 200 | 20,0 | 100м3 на 1 тонну |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Тармидо» | 3,0 | Складской, гостиница | 200 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Опытный завод «Гидромонтаж» | 20,0 | Оцинковка опор | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Интерпак» | 6,0 | Переработка пластика, упаковка для молочной промышленности | 120 |  | 35м3 на 1 тонну |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | ЗАО «Винтрастком» | 20,0 | Производство пластмассовых изделий для пищевых продуктов, для «Аэрофлота» |  | 50,0 | 35м3 на 1 тонну |  |  |  |  |  |  |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПЛОЩАДКА |
| 1 | Корпорация «Джон Дир» | 30,0 | Тракторный завод |  | 35м3 на 1 трактор | 80м3 на 1 трактор |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЗАО «Дизайн Моторс» | 40,0 | Завод полуприцепной и прицепной техники, производство самосвалов и цистерн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОСТОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ |
| 1 | АО «Лемкон» | 100,0 | Производственно-логистические объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Компания «Лотос» | 5,0 | Производство картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Бетонликс» | 2,0 | Бетон, ЖБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЗАО «Инфокосмос» | 3,0 | Сэндвич-панели сухие смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Евростройтехнология» | 5,0 | Стеновые блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест.

В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития сельского поселения (например, в сфере услуг). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это, особенно важно, учитывая возможности роста населения в перспективе за счет естественного и механического движения населения.

Развитие экономическое базы

Таблица 29.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие, диверсифицирование структуры промышленности. Наличие предприятий, выпускающих продукцию народного потребления. Выгодное транспортное положение (по отношению к рынкам сбыта, предприятиям-смежникам). Наличие на территории индустриального парка «Ворсино». | Наличие потенциальных источников возникновения чрезвычайных ситуаций. Недостаточная развитость образовательной базы по подготовке рабочих-специалистов. Низкая степень загрузки производственных площадей при одновременном сохранении у предприятий практически не изменившихся размеров производственных и земельных участков. | 1. Инвестиционная привлекательность сельского поселения для развития существующих и размещения новых предприятий. 2. Наличие территориальных ресурсов для размещения новых предприятий. | 1.Возможный отток квалифицированных кадров из сельского поселения. 2. Сырьевая зависимость предприятий от других регионов. 3. Ухудшение экологической ситуации. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

В с. Ворсино, ж/д станция «Ворсино», подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново» и дер. Коряково имеется централизованное водоснабжение, в остальных населённых пунктах водоснабжение нецентральзованное (в с. Ворсино — 3 артскважины, ж/д станция «Ворсино» - 1 артскважина, дер. Коряково — 1 артскважина, подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново» - 1 артскважина). По с. Ворсино качество воды в источниках не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности, содержанию железа, марганца, лития, бора. В дер. Коряково по содержанию железа. Сооружения водоподготовки отсутствуют.

Очистные сооружения канализации, расположенные в с. Ворсино и дер. Коряково, находятся в аварийном состоянии и не работают.

Часть населения сельского поселения для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРС Балабаново. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами среднего давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

В настоящее время остаются не газифицированными следующие  населенные пункты: дер. Климкино, дер. Денисово, дер. Кочетовка, дер. Никитинское, дер. Павлово, дер. Пекино, дер. Старомихайловское, дер. Киселево, дер. Ивакино, дер. Добрино, дер. Шилово, дер. Иклинское, дер. Шилово, дер. Иклинское, дер. Аристово.

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства. Социальные объекты и многоквартирные жилые дома обслуживаются котельными.

Котельные МУП "Коммунальные тепловые сети "МО МР "Боровский район"

1. Котельная/газ - с. Ворсино марка котлов - ТВГ-8 водогр., дата ввода в эксплуатацию 1975г. 1976г, суммарная мощность-16,6 Гкал/час, потребители – жилищный  фонд, предприятия.

2. Котельная /электро-отоплен - д. Ивакино марка котлов - ЭПЗ-1001 потребители - жил.фонд.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Обслуживание потребителей Боровского района осуществляется Обнинским предприятием электросетей ОАО «Калугаэнерго». Базовой подстанцией, от которой запитаны подстанции 110-35кВ расположенные на территории района является ПС - 220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС», подстанция 110 кВ «Ворсино» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» связана с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

На территории сельского поселения расположены следующие подстанции:

- Подстанция 110/35/10 «Ворсино», расположена на 80-ом км Киевского шоссе, год ввода в эксплуатацию 1977-1987г.г. с трансформаторами Т-1 типа ТДН - 10000 кВА, Т-2 типа ТДТН - 10000 кВА нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 26% ,Т-2 - 30%.

- Подстанция 220/110/10 кВ «Созвездие», год ввода в эксплуатацию 2011 г.

Электроснабжение подстанций 110 кВ Боровского района осуществляется по транзитным линиям 110 кВ: «Обнинск-Русиново» с отпайкой на ПС «Строительная» протяженностью 28,7 км, «Русиново-Балабаново» протяженностью 17,6 км, «Балабаново-Ворсино» - протяженностью 7 км и «Ворсино-Мишуково» - протяженностью 5,8 км. ПС- 35/10 кВ «Тишнево» запитана по ВЛ-35 кВ «Тишнево-Федорино», протяженностью 16,5 км. ПС 35/10 кВ «Федорино» запитана по ВЛ-35 кВ «Кременская-Федорино» протяженностью 12,4км.

За период с января по октябрь 2011 г потребление по электроэнергии составило:

- соцкультбыт – 6531460 кВт/ч

- промышленность – 7260540 кВт/ч.

Телефонная связь.

Телефонная связь Боровского района, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи, развитие сотовой телефонной связи. В районе проходят следующие кабели связи: КФ  ОАО "Центр Телеком", ОАО ГАЗПРОМ, ОАО "Ростелеком", БО Фатеево, ТУ-4 ЦФ ОАО "Ростелеком", МО.

Установлены базовые станции операторов сотовой связи - Калужский   филиал   ОАО   «Мобильные   ТелеСистемы» (МТС),   Калужский   филиал   ОАО «ВымпелКом» (Билайн), Калужский филиал ЗАО «Мобиком - Центр» (Мегафон).

Уровень покрытия сотовой связью территорий городских округов и поселений в границах муниципальных образований-95%.

Опоры базовых станций сети СРТС стандарта GSM 900/1800:

Радиофикация и телевидение.

На территории района есть участок ФГУП «РТРС» Калужский областной радиотелевизионный передающий центр». В городах сложилась и функционирует система проводного звукового радиовещания. Подача программ вещания к абонентам осуществляется с ЦСПВ по трехзвенной сети радиофикации через ОУС и ТП. В труднодоступных и отдаленных районах радиофикация осуществляется через блок-станцию 5С и усилительные станции УС.

На ЦСВП программы подаются по соединительным линиям.

Телевизионное вещание осуществляется РТПС, входящей в состав областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), являющимся филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Наряду с эфирным вещанием  работают операторы кабельного телевидения.

Охват населения телевизионным вещанием-100%

### II.IV.4 Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения село Ворсино зарегистрировано 6 кладбищ:

- кладбище № 1 в селе Ворсино «старое» является закрытым;

- кладбище № 2 в деревне Пекино является действующим;

- кладбище № 3 в деревне Рогачево является полузакрытым;

- кладбище № 4 в деревне Ивакино является полузакрытым;

- кладбище № 5 в деревне Иклинское является закрытым;

- кладбище № 6 в деревне Иклинское является действующим.

## Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов поселений Боровского района и сельского поселения село Ворсино при осуществлении градостроительной деятельности.

3. Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности.

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности.

5. Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса.

6. Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории.

7. Расчет численности населения на перспективу в целом по поселению и крупным   населенным пунктам.

8. Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия.

9. Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории.

# Text boxes

Возрастная структура населения

19%

57%

24%

младше трудоспособного

возраста

трудоспособного возраста

старше трудоспособного

возраста