Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-78 от 03 мая 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Кременки» Жуковского района Калужской области Том первый Калуга 2012 год

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-78 от 03 мая 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Город Кременки» Жуковского района Калужской области Том первый Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Начальник космоаэрогеодезического отдела				Чистова С.Г.

Инженер-землеустроитель						Федулова И.В.

Инженер-программист							Шарафеев М.А.

Горный инженер-геолог 							Есипов В.П.

Инженер-эколог								Грехова И.Б.

Главный геолог								Соломников И.Д.

Ведущий инженер-программист					Канарейкин Д.Е.

оглавление

ВведениЕ	4

Общие сведени	8

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

I.I Природные условия 	11

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

сельского поселения..............................................................................................................11

I.I.2 Климат	12

I.I.4 Подземные воды	14

I.I.5 Инженерно-геологические условия	15

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	17

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	18

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	18

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	20

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	21

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	22

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	30

I.III Современное использование территории	33

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация

сельского поселения	33

I.III.2 Жилищный фонд	39

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	42

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	48

II. Обоснование предложений по территориальному планированию.50

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	50

II.II Социально-экономическая характеристика	50

II.II.1 Население. Социально-демографическая характеристика	53

II.II.2 Занятость населения	55

II.III Инженерно-техническая база	57

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	57

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	57

II.III.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	61

# Введение

Генеральный план муниципального образования городского поселения «Город Кременки» Жуковского района выполняется по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Кременки» (Муниципальный контракт № 12-78 от «03» мая 2012 г.).

Основной целью Генерального плана муниципального образования городского поселения «Город Кременки» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития городского поселения до 2037 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития городского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни городского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития городского поселения «Город Кременки» до 2037 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры городского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории городского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории городского поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур городского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития городского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Городское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния городского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности городского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации городского поселения. Заключается в формировании структуры городского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования городского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования городского поселения «Город Кременки» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты использования территории муниципального образования:

- Карта объектов капитального строительства местного значения;

- Карта целевого назначения земель;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта функционального зонирования;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта границ муниципального образования городское поселение «Город Кременки».

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

# Общие сведения

Городское поселение «Город Кременки» расположено на территории Жуковского района Калужской области. Город Кременки находится н агранице Калужской и Московской областях в 32 км от районного центра город Жуков и в 7 км от города Протвино Московской области.

Первое упоминание о деревне Кременки относится к 1709 году. Оно фигурирует в ландшафтной книге Малоярославецкого уезда, Хохловского стана. Традиционно историю Кременок связывают с личностью княгини Дашковой, так как часть владений принадлежало потомкам ее мужа.

Кременки - небольшой городок, выросший в 70-80 годы нашего столения в одном из самых живописных мест Жуковского района Калужской области. Кременки вошли в историю нашей страны как последний рубеж обороны города Москвы в Великую Отечественную войну.

В 60 годы в 8 км от Кременок стал интенсивно расти город науки Протвино. Требовались рабочие руки, а прописка в Московской области была строго лимитирована. И выход был найден: стал строиться город-спутник в старых Кременках. Строились пяти и девятиэтажные здания, создавались различные службы, необходимые для обеспечения нормальной жизни населения.

Город Кременки Жуковского района Калужской области находится на границе Калужской и Московской области в 32 километрах от районного центра город Жуков и в 7 километрах от города Протвино Московской области.

Картографическое описание границ городского  поселения «Город Кременки»:

На севере – на восток от северо-западного угла лесного квартала N 107 Боровнинского лесничества по северным границам лесных кварталов N 107, 108 Боровнинского лесничества, поворот на юг по просеке, разделяющей кварталы N 108, 109 до территории коллективных садов "Охотник", далее на восток по северной границе садов, поворот на юг по восточной границе садов до дороги, поворот по дороге от коллективных садов до дороги Кременки - Екатериновка, поворот на северо-восток по западной стороне дороги Кременки - Екатериновка до территории бывшей д. Боровна, пересекая дорогу и огибая территорию бывшей деревни с юга, северо-запада, северо-востока и юго-востока, до восточной стороны дороги Екатериновка - Кременки, далее на юг по восточной стороне дороги до развилки дороги на пионерлагерь, поворот на северо-восток по дороге на пионерлагерь, пересекая реку Боровна, далее на северо-восток вдоль западной границы пионерлагеря, поворот на восток вдоль северной границы лагеря до просеки, разделяющей лесные кварталы N 99, 100 Боровнинского лесничества, поворот на юг по просеке до южной границы пионерлагеря, поворот на северо-запад по южной границе пионерлагеря до дороги, соединяющей с дорогой Екатериновка - Кременки, пересекая реку Боровна;

На востоке – на юго-запад по восточной стороне дороги Екатериновка - Кременки до развилки дороги на ЖСК "Родник", далее на восток и юго-восток по северной стороне указанной дороги, пересекая реку Боровна, и вдоль юго-западной границы лесного квартала N 118 Боровнинского лесничества до территории коллективных садов и ЖСК "Родник", далее на восток по южной границе квартала N 118 и северной границе садов до просеки, разделяющей кварталы N 118 и 119 Боровнинского лесничества, поворот на юг по просеке и восточной границе садов и ЖСК "Родник", поворот на запад по южной границе ЖСК "Родник" и северной границе лесного квартала N 121а Боровнинского лесничества до реки Боровна, далее на север по реке Боровна до пересечения с дорогой ЖСК "Родник" - дорога Екатериновка - Кременки, далее на запад по южной стороне дороги от ЖСК "Родник" до дороги Екатериновка - Кременки, далее на юг по указанной дороге до гаражного кооператива, далее на восток, юг и запад по северной, восточной и южной границе кооператива до дороги Екатериновка - Кременки, далее на юг по восточной стороне указанной дороги до развилки дороги на промбазу ПТП "Агроснабстрой", пересекая дорогу, поворот на запад по южной стороне указанной дороги до застроенной территории кооператива, далее на запад, север, восток и юг, огибая территорию кооператива до дороги, далее на восток по северной стороне дороги от кооператива, до дороги Екатериновка - Кременки, поворот на север по западной стороне дороги Кременки - Екатериновка до южной границы лесного квартала N 109 Боровнинского лесничества, поворот на юго-запад по южной границе лесного квартала N 109 и восточной границе квартала N 117а Боровнинского лесничества до магистрального газопровода, поворот на юго-восток по трассе магистрального газопровода до дороги Екатериновка - Кременки, поворот на юг по границе городской застройки г. Кременки, поворот на юго-восток по границе застройки до реки Боровна, поворот на северо-восток вдоль реки Боровна до магистрального газопровода и грунтовой дороги, далее на восток по просеке магистрального газопровода и, пересекая лесные кварталы N 121а, 122а, 123а Боровнинского лесничества, до границы с Московской областью, далее на юг по границе с Московской областью до автомобильной дороги Протвино - Белоусово;

На юге – на северо-запад по левой обочине автодороги Протвино - Белоусово от юго-западного угла квартала N 122а Боровнинского лесничества до просеки, разделяющей кварталы N 122а и 121а, поворот на север и северо-запад по юго-западной границе лесного квартала N 121а Боровнинского лесничества до грунтовой дороги, проходящей параллельно реке Боровна, поворот на юг по указанной дороге до д. Кременки, поворот на восток по северной границе д. Кременки, далее на юг, пересекая дорогу Протвино - Белоусово, поворот на запад вдоль южной границы д. Кременки, до дороги Протвино - Белоусово, далее на запад по указанной дороге до грунтовой дороги к реке Протва, далее на юг, запад, север, восток и север, огибая участок, расположенный у реки Протва, до дороги Протвино - Белоусово, далее на запад по указанной дороге до западной границы пионерлагеря "Ветерок", поворот на северо-восток, поворот на северо-запад вдоль границы участка ДРСУ до просеки, разделяющей лесные кварталы N 115 и 116 Боровнинского лесничества;

На западе – на север по просеке, разделяющей лесные кварталы N 115 и 116 Боровнинского лесничества, до северо-западного угла территории участка ДРСУ, поворот на юго-восток по южной границе лесного квартала N 116 до западной границы застройки города, поворот на север и юго-восток по западной границе городской застройки до просеки, разделяющей лесные кварталы N 116 и 117а Боровнинского лесничества, далее на север по указанной просеке, пересекая трассу магистрального газопровода до лесного квартала N 107, поворот на запад по южной границе лесного квартала N 117 Боровнинского лесничества, далее на север по западной границе лесного квартала N 117 до его северо-западного угла.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения

Освещаемая территория расположена в пределах Протвинской низины. Рельеф этой местности. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время. Эта местность в дочетвертичное время входила в комплекс ландшафтов долины пра-Оки. Выравнивание рельефа произошло в период таяния Московского ледника. Высшие отметки рельефа расположены на севере площади и составляет 140 м, низшие приурочены к урезу вод р.Протвы, 111,5 м. Абсолютный перепад в рельефе территории составил 28,5 м. Относительные перепады по эрозионным врезам не превышают 5 м.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, геологического строения, характера дочетвертичных образований, геоморфологической ситуации, глубины залегания грунтовых вод и прч. выделено три типа ландшафтов.

Первый тип Плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. В геологическом разрезе ландшафта наблюдаются: покровные тонкопесчаные суглинки мощностью до 2-3 м; ниже залегают слои иловатых глин, глинистых песков, тонкопесчаных суглинков, мощностью до 10 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми породами с прослоями мергелей, относящихся к верейскому горизонту среднего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглиничной основе.

Второй тип Плоская аллювиальная равнина - первая надпойменная терраса. Терраса цокольная, развитая на известняках тарруско-веневского времени нижнего отдела каменноугольной системы. Четвертичные образования представлены супесями, песками, аллювиальными суглинками, мощностью от 2-3 м до 10 м. Грунтовые воды залегают на глубине свыше 5 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Третий тип Плоская аллювиальная равнина - пойма, высокая пойма рек. Четвертичные отложения представляют собой сложное переслаивание песков, аллювиальных иловатых суглинков, торфяников, галечников, общая мощность сильно варьирует от 10 м до 30 м. Коренные породы представлены известняками алексинского горизонта нижнего карбона. Грунтовые воды залегают на глубине 1-2 м, по р.Боровна на глубине 0,5 м-1 м.

### I.I.2 Климат

Климат Городского поселения «Город Кременки», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная температура воздуха составляет -46С, а максимальная +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней. В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные и западные ветры.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

Микроклиматические особенности

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в  застроенной территории.

I.I.3. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Вдоль южной границы городского поселения «Город Кременки» протекает река Протва.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Протва (левый приток р. Оки) - берет начало западнее Можайска и впадает в Оку в 12 км выше Серпухова. Длина реки 275 км. Верхнее течение Протвы сильно засорено корягами, зарастает камышом, но после города Вереи река становится более широкой и полноводной. Она течет в узкой долине, с высокими, изрезанными оврагами берегами, сильно петляет. От места слияния с рекой Руть Протва резко поворачивает на восток, течение ее становится плавным, лишь на перекатах убыстряется. Долина реки широкая и глубокая, хорошо развита пойма, как правило занятая пашней и лугами. Приречные склоны поймы сильно заросли ивами, и река течет словно в туннеле. У Боровска ее ширина достигает 50 м, а в нижнем течении – до 100 м. Глубины очень разные – от 0,2 м на перекатах до 3 м на плесах и в ямах. В Протву впадает много речек и ручьев. Нередки родники, бьющие из трещин каменноугольных известняков, вскрытых рекой. В верхнем течении вода в реке чистая, прозрачная, но ниже Боровска и особенно в районе Обнинска она загрязняется промышленными и бытовыми стоками – ниже Обнинска по берегам Протвы расположено много животноводческих колхозов и совхозов, стоки которых попадают в реку.

В Протве обитают все виды рыб, живущих в Оке, кроме стерляди. Для рыболовов представляет наибольший интерес участок реки выше Боровска, а также нижнее течение реки от Кременок до Протвина. Для однодневного выезда удобен участок, где сливаются Протва и Лужа (станция Шемякино).

### I.I.4 Подземные воды

Для данной территории основным артезианским водоносным горизонтом является алексинский. Действующий водозабор использует воды вышеуказанного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие. Ниже алексинского горизонта на глубинах 60-80 м залегает тульский водоносный горизонт, приуроченный к одноименным песчаным толщам нижнего отдела каменноугольной системы, горизонт пока не задействован.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Основными особенностями территории является слабый естественный уклон рельефа в сторону речных долин и наличие в геологическом разрезе суффозионно неустойчивых грунтов.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты озерноледниковых равнин. Типы ландшафтов | 1 |  |  | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. |
|  |  | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озерно-ледниковых отложений времен отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. | Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. Условия для строительства простые и средние. |
|  | 2 | Тоже | Тоже. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. |  |
|  | 3 | Развития современных аллювиальных и болотных образований. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичного времени. | Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,0 м. Сезонное подтопление и затопление территории. | Условия для строительства потенциально неблагоприятные (сложные). |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Город Кременки» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО ГП «Город Кременки» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

5. Непригодные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО ГП «Город Кременки» любая градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории МО ГП «Город Кременки» особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Протва | 282 | 200 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод. Рекомендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Покровные суглинки в разрезе отсутствуют, остальные породы суффузионно-неустойчевые. Глубина залегания грунтовых вод 2-3 м.

Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов. Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным. Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории городского поселения «Город Кременки» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице:

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1. | Мемориальный комплекс в честь воинов 49-ой армии, погибших в октябре-декабре 1941 года при обороне Москвы | - | г. Кременки |

В соответствии с пунктом 8 статья 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо от отказе включить их в реестр подлежат государственной охране в соответствии с указанным Федеральным законом.

Руководствуясь частью 2 статьи 36 и частью 1 статья 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенного пункта существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Таблица 5

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и транспорт оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО ГП «Город Кременки» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 6

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО ГП «Город Кременки» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области на  территории МО ГП «Город Кременки» зарегистрированных скотомогильников нет.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения автозаправочных станций, автобаз и прочих предприятий.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО ГП «Город Кременки» занимаются специализированные организации. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в городе Жуков (санитарно-защитная зона – 1000 м). Площадь полигона составляет 10 га, год ввода в эксплуатацию 1988 год, проектной мощность 87000 куб. м.

Применяется контейнерная система сбора бытовых отходов - 122 шт. Вывоз ТБО производится ежедневно с 6:00 до 15:00, кроме субботы транспортом ООО  «Сервиспромстрой». Мусороуборочных машин 3 шт., вместимостью 10 куб. м.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах города в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

При использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице:

Таблица 7

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО ГП «Город Кременки» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог и центральной части города;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Зона запрещения нового жилищного строительства устанавливается на основе санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий, коридоров линий электропередач и т.д. В этой зоне разрешается строительство  общественных зданий, размещение защитных зелёных насаждений, коммунальных предприятий более низкого класса санитарной вредности.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Городское поселение «Город Кременки» расположено в юго-восточной части Жуковского района Калужской области. Город расположен в 100 км от            г. Калуги, в 5 км от г. Протвино Московской области, приблизительно в 30 км от г. Жуков. Вдоль южной границы городского поселения протекает р. Протва. Городское поселение пересекают автодороги общего пользования, являющиеся собственностью Калужской области и находящиеся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области Белоусово - Высокиничи -Серпухов и Кременки- Екатериновка.

Центр МО ГП «Город Кременки» – сформировался и сосредоточен в пределах улицы Ленина, Лесная, Циолковского, Маршала Жукова.

Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах городского поселения «Город Кременки» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- казачьими обществами;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений;

- общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Земли промышленности

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

В соответствии с Лесным кодексом, освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным законодательством.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории населенного пункта город Кременки в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах населенного пункта выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки

Ж 1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж 3 - Зона застройки среднеэтажных многоквартирных жилых домов 2-4этажей

Ж 4 - Зона застройки  многоэтажных многоквартирных жилых домов 5-9 этажей

Ж 5 - Зона садово-дачных участков

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования. На территории МО ГП «Город Кременки» выделяются следующие зоны общественно-делового назначения:

ОД -1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения

ОД- с  - Зона объектов спортивно-зрелищного назначения

ОД- з - Зона объектов медицинского назначения

Зона производственного назначения (П):

П 1 - Зона размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта

П 2 - Зона размещения производственных объектов с различными воздействиями на окружающую среду

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования регионального и местного значения, а также планируемые дорожные сети.

Зона рекреационного назначения(Р):

Р - 1	- Зона рекреации

Р - 2	- Зоны рекреации объектов («Витячи», «Курчатовец» и др.)

Р - 3   - Затопляемые зоны рекреации

Зоны особо охраняемых территорий (ОХ)

ОХ - 2 - Зона территорий объектов культурного наследия

ОХ - 3 - Зона объектов, связанных с отправлением культа

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

С - 1 -  Зона сельскохозяйственного использования

Параметры функциональных зон

Таблица 9

| № п.п. | Функциональная зона | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Территория городского поселения, всего: | 956,03 | 100 |
| 2 | Территория города, всего: | 237,49 | 100 |
| 3 | Территории функциональных зон |  |  |
| 3.1 | Жилая | 93,90 | 39,5 |
| 3.2 | Общественно-деловая | 15,90 | 6,7 |
| 3.3 | Сельскохозяйственного использования | 9,80 | 4,2 |
| 3.4 | Зоны особо охраняемых территорий | 2,50 | 1,1 |
| 3.5 | Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур | 50,69 | 21,3 |
| 3.6 | Рекреационная | 64,70 | 27,2 |

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО ГП «Город Кременки» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) представлен индивидуальными жилыми домами разной этажности, средне этажными многоквартирными жилыми домами 2-4 этажей, многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5-9 этажей, которые находятся в частной собственности, и муниципальным жильем.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 90,167 |  | 30 |
| Панельные | 112,343 |  | 22 |
| Блочные |  |  |  |
| Смешанные |  |  |  |
| Деревянные |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| По годам возведения: до 1920 |  |  |  |
| 1921-1945 |  |  |  |
| 1946-1970 | 0,6-24,1 |  | 1 |
| 1971-1995 | 199-104 |  | 49 |
| После 1995 г. | 2,782 |  | 2 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 202,510 |  | 52 |
| от 31% до 65% |  |  |  |
| от 66% до 70% |  |  |  |
| Свыше 70% |  |  |  |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

Таблица 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв. м |
| 9 эт. - 22 дома |  | 108227 |  |  |
| 5 эт.- 27 домов |  | 90878 |  |  |
| 3 эт.- 1 дом |  | 1638 |  |  |
| 2 эт.- 2 дома |  | 1767 |  |  |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 12

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 202510 | 200872 | 1638 |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное стопроцентное инженерное благоустройство.

В течение 2005 года было закончено строительство и приняты в эксплуатацию такие объекты как:

- индивидуальное жилищное строительство, общая площадь - 661,4 кв.м.

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров, общая площадь - 300,4 кв.м.

В течение года было выдано 6 разрешений на строительство.

За 2006 год сформировано и пердано в аренду 5 земельных участков для целей, связанных с реализацией потребностей населения. Выдано 10 разрешений на строительство. Введено в эксплуатацию 3 объекта законченного строительством жилых индивидуальных домов м/р «Родники», реконструированных 3 объекта и построенных - 2 объекта.

В 2007 году выдано 14 разрешений на строительство. Упорядочен адресный реестр г. Кременки и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию законченных строительством объектов. Введены в эксплуатацию законченные строительством жилые индивидуальные дома в м/р «Родники», площадью 1316 кв.м.

В 2008 году на территории города выдано 22 разрешения на строительство. Упорядочен адресный реестр г. Кременки и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию законченных строительством объектов. Введены в эксплуатацию законченные строительством жилые индивидуальные дома в м/р «Родники» и ул. Старые Кременки, площадью 1494,4 кв.м.

В 2009 году на территории города выдано 22 разрешения на строительство. Упорядочен адресный реестр г. Кременки и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию законченных строительством объектов. Введены в эксплуатацию законченные строительством жилые индивидуальные дома в м/р «Родники» и ул. Старые Кременки, площадью 979,5 кв.м.

В 2010 году на территории города выдано 8 разрешения на строительство. Разработано 10 градостроительных планов. Упорядочен адресный реестр г. Кременки и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию законченных строительством объектов. Введены в эксплуатацию законченные строительством жилые индивидуальные дома в м/р «Родники» и ул. Старые Кременки, площадью 1042 кв.м.

В 2011 году на территории города выдано 17 разрешения на строительство. Разработано 19 градостроительных планов. Упорядочен адресный реестр г. Кременки и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию законченных строительством объектов. Введены в эксплуатацию законченные строительством жилые индивидуальные дома в м/р «Родники» и ул. Старые Кременки, площадью 1972 кв.м.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Город Кременки обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания ГП «Город Кременки» приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система города Кременки – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения и хозяйственного комплекса городского поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице 13.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

Таблица № 13

| Наименование учреждений | Адрес | Ведомственные учреждения | Количество смен , дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год построй ки |
| МДОУ детский сад «Родничок» | ул. Победы, 7 | 320 | 150 | - | муниципальная | типовое | 1983 |
| МДОУ детский сад «Теремок» | ул. Дашковой, 10 | 320 | 165 | - | муниципальная | типовое | 1988 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 | ул. Школьная, 9 | 1100 | 664 | 1 смена- первая | муниципальная | типовое | 1999-2000 |
| Муниципальное образовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа им. Е.Р. Дашковой с углубленным изучением предметов» | ул. Ленина, 5 | 765 | 22 | 1 смена | муниципальная | типовое | 1985 |

Учреждения здравоохранения

В сентябре 1978 года в результате слияния Троицкого и Екатерининского ФАПов была образована Кременковская амбулатория в составе Жуковского РТМО. В январе 2001 года в связи с реорганизацией Жуковского РТМО было образовано муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская поликлиника «МО Город Кременки».

ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП «Город Кремёнки» является самостоятельным юридическим учреждением и действует на основании Устава. Находится на территории Жуковского района, на границе Калужской и Московской областей; в 35 км от Жуковской центральной районной больницы, в 130 км от Областного центра. Имеет прямое автобусное сообщение.

Оказываемая медицинская помощь населению г. Кремёнки - 12164 человек, прилегающий сельский участок Троицкого сельского совета - 1442 человека; 14 деревень в радиусе 16 км.

Поликлиника введена в строй на безе Кремёнковской амбулатории в 1993 году. Плановая мощность - 60 посещений в смену. Фактическая - 220 - 230 посещений в смену.

Функционируют: 6 терапевтических участка, 3 педиатрических участка.

Узкие специальности: 3 врача-стоматолога, врач-офтальмолог, 2 врача акушера-гинеколога, врач-хирург, врач-дерматовенеролог, врач-психиатр-нарколог.

Поликлинические службы: рентгенологическая диагностика, функциональная диагностика, физиотерапевтический кабинет, кабинет УЗД, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты смотровой, кабинет здорового ребёнка, школа будущих матерей, медицинской профилактики.

Стационар дневного пребывания на 12 коек с 2-х сменным режимом работы.

Характеристика лечебно-профилактических учреждений, аптек и т.д.

Таблица № 14

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену, станция скорой помощи – количество машин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Знание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Городская поликлиника ГП «Город Кременки» с отделением скорой медецинской помощи. Ведомственная принадлежность-Министерство здравоохранения Калужской области | ул. Мира, д. 1 | муниципальная | Рассчитана на 60 посещений в смену, фактическая мощность- 177 посещений в день. Количество санитарного автотранспорта в отделении скорой помощи - 3 единицы | 130 человек | Основное здание — в специально приспособленном здании. Помещение детской поликлиники — в приспособленном помещении на 1-ом этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома, имеет отдельный вход. Помещение клинико-диагностической лаборатории - расположено в приспособленном помещении на 1-ом этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома, имеет отдельный вход с крыльца и запасной выход в подъезд дома. Стационар дневного пребывания, женская консультация, УЗД - в специально приспособленном здании. | 23 % 25 % 25 % аренда |

Учреждения культуры

На территории города Кременки, в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями: домами культуры, клубами и библиотеками, музеями.

Таблица № 15

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МКУК «Кременковская библиотека» | ул. Дашковой, 8 | 93 рабочих места для читателей, книжный фонд 34974 экземпляров книг, количество читателей - 3303, книговыдача - 77134 экз. в год, число посещений - 26389 в год. | Размещены в здании, где расположены другие учреждения: городская поликлиника (дневной стационар), редакция газеты «Кременкиинформ» служба ЗАГС, служба медецинского страхования граждан, швейная мастерская, торговое предприятие. | 1979 | - |

Спортивные сооружения

Таблица № 16

| Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Адрес | Емкость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Емкость | Здание | Год постройки |
| Здание спорткомплекса | Администрация | ул. Лесная, д. 6 | кв.м | 647,7 | приспособленное | 1999 |
| Комбинированная спортивная площадка | Администрация | ул. Лесная, д. 6 | кв.м | 800 | типовое | 2008 |
| Многофункциональная спортивная площадка | Администрация | ул. Лесная, д. 6 | кв.м | 1800 | типовое | 2010 |
| Площадка баскетбольная | Администрация | ул. Лесная, д. 6 | кв.м | 377 | типовое | 1999 |

МАУ "Атлант" МО "Город Кремёнки" является физкультурно-оздоровительным центром, в нем на данный момент занимаются свыше 80 детей. Высоко квалифицированный педагогический тренерский состав на безвозмездной основе дает возможность детям развивать физический потенциал. Производится набор детей в группы: ритмическая гимнастика (10-13 лет д/м), волейбол (10-15 лет д/м), восточные единоборства (от 10 лет м.), армреслинг (от 10 лет м.)

Потребительский рынок

Потребительский рынок - торговля, общественное питание, бытовое обслуживание - наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры городского поселения. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок. Большое внимание уделено развитию малого бизнеса, город Кременки изыскивает возможности в предоставлении нежилых помещений под организацию торговых, промышленных предприятий.

Перечень предприятий и организаций ГП «Город Кремеки»

Таблица № 17

| № п/п | Наименование организации | Вид деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КЭТ» | Производство одежды | 4 |
| 2 | ООО «ПРИНТ» | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | 16 |
| 3 | ООО «СЕРВИСПРОМСТРОЙ» | - | 16 |
| 4 | ООО «Объединение КУМ» | Розничная торговля мебелью и товарами для дома | 17 |
| 5 | ООО «ПРИНТ-М» | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | 14 |
| 6 | ООО «ЖИЛИЩНИК» | Управление недвижимым имуществом | 82 |
| 7 | ООО «ЖИЛИЩНИК-ПЛЮС» | Управление недвижимым имуществом | 75 |
| 8 | МУПБ бюро ритуальных услуг «РИТУАЛ» | Организация похорон и предоставления связанных с ними услуг | 8 |
| 9 | ООО «Дельтасепт» | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами | 14 |
| 10 | ЗАО Агентство недвижимости «Панорама» | Предоставление прочих персональных услуг | 2 |
| 11 | ООО «Сладкий восток» | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 11 |

Характеристика административно-деловых учреждений

Таблица № 18

| № п/п | Наименование организации | Вид деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация муниципального образования «Город Кременки» | Деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов | 24 |
| 2 | УМП «Управление общежитий» МО «Город Кременки» | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | 27 |
| 3 | УМП «Жилищеик» МО «Город Кременки» | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Распределение воды удаление и обработка сточных вод | 97 |
| 4 | Кременковский отдел социальной зациты населения МР «Жуковский район» | Деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов | 7 |
| 5 | Муниципальное автономное учреждение редакция газеты «Кременки-Информ» | Издание газет | 4 |

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи ГП «Город Кременки» осуществляются автомобильным транспортом.

Улично-дорожная сеть города представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и общественными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Внутриквартальные проезды должны включаться в сеть улиц и дорог общего пользования.

Основной задачей формирования местной сети в микрорайонах малоэтажной застройки является обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов.

Улицы и проезды на территориях производственных зон должны быть включены в общедоступную улично-дорожную сеть. Этот процесс должен сопровождаться реконструкцией дорожного полотна, устройством инженерных коммуникаций, в первую очередь, ливневой канализации.

Транспортная сеть на территории МО ГП «Город Кременки» подразделяется на основные и второстепенные улицы.

Водный, железнодорожный и воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Протяженность дорог МО ГП «Город Кременки»

Таблица № 19

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность дорог, км | Дороги с покрытием, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Центральные дороги | Внутриквартальные дороги | а/бетон | бетон |
| 1 | Мира | 1,63 | 0,9 | 0,73 | 1,43 | 0,2 |
| 2 | Дашковой | 1,25 | 0,35 | 0,9 | 1,25 |  |
| 3 | Школьная | 0,33 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 |
| 4 | Осенняя | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 0,33 |  |
| 5 | М.Жукова | 1,27 | 0,7 | 0,57 | 1,27 |  |
| 6 | Лесная | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,6 |
| 7 | Циолковского | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 1,6 |  |
| 8 | Победы | 1,16 | 0,56 | 0,6 | 1,16 |  |
| 9 | Строителей | 0,82 | 0,32 | 0,5 | 0,82 |  |
| 10 | Ленина | 1,65 | 1,0 | 0,65 | 1,65 |  |
| 11 | Молодежная | 0,97 | 0,42 | 0,55 | 0,97 |  |
| 12 | Солнечная | 0,39 | 0,21 | 0,18 | 0,39 |  |
|  | Всего: | 12,8 | 6,6 | 6,2 | - | - |

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО ГП «Город Кременки» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития  городского поселения.

## II.II Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития городского поселения «Город Кременки» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития городского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития города Кременки. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где городское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие городского поселения, представлены в таблице 20. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности городского поселения «Город Кременки»

Таблица 20

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. | Активное продвижение городского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.II.1 Население. Социально-демографическая характеристика

ГП «Город Кременки » занимает территорию 956,03 га. Город Кременки занимает территорию 237,49 га. Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 11799 человек (таблица 21). Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За десятилетний период численность населения городского поселения уменьшилось на 797 человек.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 21

| Наименование | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кременки | 12345 | 12287 | 12101 | 12204 | 12157 | 11951 | 11936 | 12006 | 11799 | 11548 | 11799 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно (таблица 22). Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Естественное движение населения, чел.

Таблица 22

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2006 | - | - |
| 2007 | - | - |
| 2008 | 447 | 500 |
| 2009 | 387 | 436 |
| 2010 | 662 | 863 |
| 2011 | 482 | 618 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 23

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 113 | 118 |
| 2007 | 84 | 112 |
| 2008 | 80 | 89 |
| 2009 | 73 | 82 |
| 2010 | 108 | 97 |
| 2011 | 89 | 116 |

Половозрастная структура населения

Таблица 24

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | - | 12345 | 11548 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | - | 2381 | 1753 |
| Муж Жен | - | 8258 | 6167 |
| трудоспособного возраста | - |  |  |
| Муж жен | - | - |  |
| старше трудоспособного возраста | - | 1706 | 3628 |
| Муж Жен | - |  |  |

Демографический потенциал города

Таблица 25

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение, хороший климат и т.д.). | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- плохой экологической обстановкой;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.II.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 26

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 1300 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 126 |
| 2 | Строительство | 16 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | нет |
| 5 | Прочие отрасли материального производства |  |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 400 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 288 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 291 |
| 10 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 15 |
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 164 |

Структура занятости населения рассмотрена по двум основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 27

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | начальное проф. Образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. | 144 | 58 | 16 | 70 | 25 | 52 | 44 | 33 | 100 | 44 | 65 |
| 2007 г. | 152 | 76 | 20 | 56 | 30 | 39 | 38 | 45 | 110 | 42 | 71 |
| 2008 г. | 146 | 63 | 16 | 67 | 38 | 43 | 37 | 28 | 115 | 31 | 69 |
| 2009 г. | 311 | 135 | 38 | 138 | 76 | 92 | 74 | 69 | 183 | 128 | 160 |
| 2010 г. | 249 | 132 | 21 | 96 | 58 | 85 | 57 | 49 | 116 | 133 | 143 |
| 2011 г | 181 | 81 | 18 | 82 | 45 | 57 | 44 | 35 | 115 | 66 | 109 |

Трудовые ресурсы

Таблица 28

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение города централизованное. Водоснобжение осуществляется от Кременковского подземного водозабора. Существующий водоотбор - 3,8 тыс. м. куб. Суточная потребность города в свежей воде составляет 4,5 тыс. м. куб./сутки. При существующем водоотборе 3,8 тыс. м. куб./сутки, обеспеченность города составляет 84 %. Среднесуточное водопотребление на 1 человека составляет 0,3 куб.м./сут/чел.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

В ГП «Город Кременки» обеспеченность многоэтажного жилищного фонда канализацией 100 %. Протяженность канализационных сетей 29,26 км. Средний физический износ 65 %. Очистные сооружения дождевой канализации отсутствуют. Протяженность сетей дождевой канализации 8,7 км, средний физический износ 86 %

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение города Кременки осуществляется по межпоселковому стальному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм, от техплощадки ГНЦИФВЭ города Протвино, протяженностью 3,8 км на балансе ОАО  «КАЛУГАОБЛГАЗ». Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение города Кременки централизованное. Подача тепла осуществляется от двух котельных мощностью 22,7 МВт каждая, от газовой комплектно-блочной котельной ЗАО Санаторий «Вятичи» мощностью 1,15 МВт. Система теплоснабжения 2-х трубная, за исключением двух жилых домов по ул. Мира, д. 13, ул. Мира, д. 14 с 4-х трубной системой. Протяженность сетей - 10,52 км (в 2-х трубном исчислении), средний физический износ - 78 %.

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение города Кременки осуществляется ОАО «Калугаэнерго». Общая протяженность кабельных линий напряжения до 1 кВ - 25 км, 10 кВ - 45 км. Протяженность воздушных линий электропредач 10 кВ - 5,6 км. Количество внутригородских подстанций напряжением 10 кВ - 14 шт. Обеспеченность жилищного фонда электроплитами - 6 %. Подробными данными по электроснабжению располагает ОАО «Калугаэнерго», Обнинские электрические сети, Жуковский РЭС.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в городе Кременки предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В населенном пункте установлен цифровой абонентский концентратор монтированной емкостью 3812 номеров. На территории города предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В городе имеется почтовое отделение, которое относится к Жуковскому почтамту УФПС Калужской области - филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории г. Кременки предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Маяк», «Юность», «Ника ФМ», «Русское Радио», «Авторадио», «Европа+» и другие. Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинск.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории г. Кременки предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческими компаниями-вещателями. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «1 канал», «Обнинск ТВ и ТНТ», «НТВ», «Россия», «Культура», «Ника ТВ», «СИНВ и Рен ТВ», «ТВЦ» и другие.

Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Жуковского района, 2008-2010 г.

14. Правила землепользования и застройки ГП «Город Кременки» от 20.12.2005 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.