Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.       Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.             Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли     «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация

Международные сертификаты

системы менеджмента качества

ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт  № 12-78

от 03 мая 2012 года

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования городского поселения

«Город Кременки»

Жуковского района

Калужской области

Том второй

Калуга

2012 г.

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г.       Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.             Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли     «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация

Международные сертификаты

системы менеджмента качества

ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт  № 12-78

от 03 мая 2012 года

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

муниципального образования городского поселения

«Город Кременки»

Жуковского района

Калужской области

Том второй

Председатель кооператива                                                К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                               С.Г. Чистова

Калуга

2012 г.

Оглавление

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития городского поселения	6

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию 	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения	7

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	9

III.1.3. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития	9

III.2 Жилищное строительство	10

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	11

III.3.1 Образование и воспитание	11

III.3.2 Здравоохранение	12

III.3.3 Учреждения культуры	13

III.3.4 Торговля	14

III.3.5 Общественное питание	15

III.3.6 Спортивные сооружения	15

III.3.7 Предприятия коммунального обслуживания	16

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	16

III.5. Ритуальное обслуживание населения	17

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	18

IV.1 Улично-дорожная сеть	18

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	20

VI. Положения генерального плана по улучшению экологической обстановки и охраны природы	28

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории 	30

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	33

VIII.1 Водоснабжение 	33

VIII.2 Водоотведение	34

VIII.3 Теплоснабжение	35

VIII.4 Газоснабжение	35

VIII.5 Электроснабжение	36

VIII.6 Связь	36

Список используемой литературы:	38

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования городского поселения «Город Кременки» (далее муниципальное образование) ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в Генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития города в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

-   повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

-  определение направлений дальнейшего территориального развития города;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур города;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Предпосылки развития городского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон города, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

-      выгодное экономико-географическое положение города;

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- планировочная ситуация, современное использование территории;

- природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия;

- экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.;

- социально-экономические факторы и инженерно-транспортная инфраструктура;

- земельные отношения.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы городского поселения;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы городского поселения, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

Перевод из каких либо категорий земель в категорию земли населенных пунктов Генеральным планом не предусмотрено.

В настоящее время нет утвержденной границы города Кременки, что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

В соответствии с п. 2  ст. 11 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»  № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. перевод земель лесного фонда в земли других категорий разрешается в случае: установления или изменения черты поселения. (Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ с 1 января 2007 года в пункте 2 части 1 статьи 11 слова "черты поселений" заменяются словами "границ населенных пунктов").

На основании письма федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) от 24.07.2008 № ВК/3232 «Об описании и установлении границ объектов землеустройства» и в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. проведены мероприятия по корректировке и установлению на местности границы объекта землеустройства (в частности территория населенного пункта) с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

Граница населенного пункта должна проходить строго по границам земельных участков на основании кадастровых сведений и не пересекать их, а также по границам земельных участков, выявленных при проведении инвентаризации с целью определения декларативного положения такой границы земельных участков.

На данный момент ГП «Город Кременки» граничит на западе, севере и северо-востоке с Госкомплексом «Таруса». Перспективы развития города с увеличением территории под строительство не предусматривается из-за отсутствия таких территорий. Проектом генерального плана предлагается в дальнейшем вносить изменения в утвержденный генеральный план МО ГП «Город Кременки», с целью включения в состав населенного пункта город Кременки базы отдыха «Курчатовец». Увеличение территории города с целью улучшения социально-жилищной ситуации  и культурно-бытового обслуживания, возможно за счет включения в состав населенного пункта город Кременки земельных участков с категорией земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности колхоза «им. Ленина».

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения городского поселения уменьшилась на 546 человек.

Проектом Генерального плана принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, миграции населения, увеличения рождаемости.

МО ГП «Город Кременки»

Этапы                                                                            Численность населения

Современное состояние                                                                  11799  человек

Первая очередь                                                                                 12000 человек

Расчетный срок                                                                                12500  человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития городского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций городского поселения.

### III.1.3. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития

Городское поселение «Город Кременки» находится в Жуковском районе на северо-востоке Калужской области. Городское поселение пересекают автодороги общего пользования, являющиеся собственностью Калужской области и находящиеся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области Белоусово - Высокиничи -Серпухов и Кременки- Екатериновка.

Для развития экономической базы города Кременки необходимо провести следующие мероприятия:

- создание благоприятных экономических условий, способствующих созданию и регистрации на территории МО ГП «Город Кременки» предприятий;

- разработка и утверждение программы поддержки вновь созданных предприятий в первые два года их функционирования;

- обеспечение поддержки среднему и малому бизнесу, с целью его эффективности и повышения качества обслуживания населения;

- разработка плана проведения работы по поэтапному акционированию МУП;

- усиление контроля за поступлением налоговых доходов в муниципальное образование путем персональной работы  с налогоплательщиками;

- разработка новых программ по поддержке и развитию малого предпринимательства.

Основными направлениями развития промышленности должны стать:

- техническое переоснащение производства, внедрение современных технологических процессов и оборудования для выпуска конкурентоспособной продукции;

- наращивание производства на предприятиях с быстрым оборотом капитала и высокой бюджетной эффективностью, обеспечивающих товарное наполнение потребительского рынка и импортозамещение продукцией местного производства (пищевая и перерабатывающая промышленность);

- создание объединений по производству и сбыту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения и увеличивает поступления в бюджет МО ГП «Город Кременки». Достаточно стабильны такие сектора экономики, как сельское хозяйство и строительство. В целом социально-экономическое развитие носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

  проведение работ по завершению строительства недостроенных жилых домов и новому строительству жилья, в том числе на основе ипотечного кредитования ;

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

ликвидация аварийного, сокращение ветхого жилищного фонда, увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики городского поселения – обеспечения комфортности проживания.

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам городского поселения.

Предлагается, наряду с сохранением сложившихся общественно-деловых зон в центральной части города, предлагается развитие и наполнение подцентров обслуживания.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров.

### III.3.1 Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены такие мероприятия, в состав которых входят, в частности, такие направления, как поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах.

Для достижения основной цели образовательного комплекса формируются системы общеобразовательных учреждений:

-  дошкольные;

- общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- среднего специального образования;

- учреждения дополнительного образования детей.

Развитие образования и воспитания в МО ГП «Город Кременки» предполагает решение следующих задач:

- поиск заинтересованных образовательных учреждений профессионального образования с целью открытия их филиалов на базе средних школ;

- оказание адресной помощи преподавателям, воспитателям, педагогам и обслуживающему персоналу школьных, дошкольных, внешкольных учреждений, улучшение условий содержания зданий и сооружений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- дальнейшая компьютеризация школ;

- внедрение систем предпрофильного и профильного обучения;

- рациональное использование материально-технической базы образовательных учреждений путем расширения количества кружков, секций на  базе образовательных учреждений.

### III.3.2 Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, Генеральный план в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает следующее:

- реконструкция существующего медицинского фонда;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- развитие сети аптек;

- создание условий для развития коммерческой составляющей отдельных видов медицинской помощи;

- достижения стопроцентной обеспеченности населения минимально гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативными документами и санитарно-гигиеническими нормами;

- создание профилактория, для людей преклонного возраста, с круглосуточным медицинским обслуживание;

- проведение работ по подбору персонала недостающих специальностей.

### III.3.3 Учреждения культуры

Главной целью градостроительства в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели Генеральным планом предлагается следующее:

- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм художественного и технического творческого молодежи;

- повышение зрелищности проводимых общегородских мероприятий;

- поиск инвесторов для приобретения современного кино проекционного оборудования с целью возобновления демонстрации в здании дома культуры художественных фильмов;

- поддержка существующих и создание новых коллективов художественной самодеятельности, декоративно-прикладного творчества и клубов по интересам;

- создание современных молодежных клубов в рамках развития общественного молодежного движения;

- расширение библиотечного фонда и обновление материально технической базы;

- создание фонда поддержки юных дарований города;

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.

### III.3.4 Торговля

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство здания торгово-развлекательного комплекса на въезде в город, с размещением:

- магазинов продовольственных товаров;

- магазинов непродовольственных товаров;

- рыночного комплекса ;

- предприятий общественного питания (150 посадочных мест);

- предприятий  бытового обслуживания (50 рабочих мест);

- прачечных ;

- химчисток ;

- детских аттракционов и игровых площадок.

Так же возможно разместить отделения связи и банка.

Задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

- доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью повсеместно;

- размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

- укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

- перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

- формирования в городе торговых улиц, торговых зон;

- специализация сети;

- установления в городе Кременки, отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства;

- резервирования территорий для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня.

### III.3.5 Общественное питание

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания низка. В связи с этим возникла необходимость в изменении структуры общественного питания. Появилась потребность в небольших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий, ресторанах-клубах и т.д.

В связи с этим, Генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания;

- регулирование объема учреждений общественного питания в городе;

- формирование системы общественного питания посредствам размещения в общегородском центре и специализированных зонах учреждений выше среднего уровня и элитных, а в жилых зонах более доступных с элементами клубной деятельности и развлечений.

### III.3.6 Спортивные сооружения

Для улучшения спортивной базы Генеральным планом на расчетный срок предлагается следующее:

- оказывать помощь в организации досуга молодежи, открыть, дополнительно, бесплатные спортивные секции;

- совершенствовать структуру управления физической культуры и спорта в городе, с целью создания единого органа управления ;

- проводить инвентаризацию имеющейся базы физической культуры и спорта с определением функционального назначения каждого спортивного сооружения. В том числе с изучением потенциальных возможностей спортивной базы муниципальных учреждений, предприятий иных форм собственности, с составлением реестра спортивных объектов, лиц, ответственных за использование и содержание спортивных сооружений;

- закрепить за уполномоченной организацией, управление физической культуры и спорта в городе, объекты находящиеся в оперативном управлении муниципальных учреждений, имеющие потенциальные возможности для использования их в развитии спорта в общегородских масштабах.

### III.3.7 Предприятия коммунального обслуживания

В целях сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги Генеральным планом предлагается следующее:

- совершенствование механизма расчета нормативов потребления коммунальных услуг, механизмов установления тарифов и их обоснованности;

- создание условий для оснащения потребителей коммунальных услуг приборами учета ;

- создание условий обеспечивающих контроль исполнения взаимных обязательств потребителей ЖКУ и организаций осуществляющих эти услуги.

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах городского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин реки Протва, малых рек и ручьев;

3. Создание парковой аллеи для отдыха и общения населения, привлечение инвесторов для благоустройства городского пляжа;

4. Улучшение содержания мемориального комплекса, наведение порядка в лесопарковой зоне вокруг комплекса;

    - Реконструкцию внутриквартальных территорий, застроенных территорий общего пользования с приведением в соответствии функционального назначения таких зон:

- зоны озеленения

- зоны отдыха

- детские площадки

- места кратковременной парковки личного автотранспорта

- спортивные дворовые площадки.

6. Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой городского поселения.

Организация пляжей

В настоящее время благоустроенного пляжа город не имеет. Генеральным планом предусматривается устройство пляжа на реке Протва.

Территория пляжа (подводная и надводная части по 20,0 м шириной) должна быть расчищена от кустарника, спланирована с уклоном по направлению к воде 1:15, покрыта песком слоем 0,5 м.

Рельеф дна в местах купания должен углубляться постепенно, с уклоном 1:7, не иметь уступов и ям. Дно должно быть свободно от зарослей водных растений, коряг и острых камней.

В районе пляжа предлагается устройство лодочных станции.

## III.5. Ритуальное обслуживание населения

На территории МО ГП «Город Кременки» кладбище отсутствует.  Действующее кладбище располагается на территории Жуковского района  в деревне Нижняя Вязовня сельское поселение «Нижняя Вязовня» в 5 км от города Кременки, площадь кладбища составляет 10 га, степень заполнения 40 %. Санитарно-защитная зона составляет 50 м. На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территорий.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

    - Требуется выполнение ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города Кременки.

Перечень объектов и объемы работ улично-дорожной сети городского поселения «Город Кременки»

Таблица № 1

| №№ п/п | Наименование объекта | Границы принадлежности | Площадь (м2) | Длина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутриквартальный проезд со стоянкой по ул. Молодежная | От поворота с ул. Победы к ж.д. по ул. Молодежная №2, №3 со стоянкой и до улицы Циолковского | 4600 | 540 |
| 2. | Внутриквартальный проезд со стоянкой по ул.Дашковой | Ул. Дашковой- дорога и автостоянка ( от улицы Циолковского до улицы Школьная) | 2020 | 350 |
| 3. | Улица «49-ой Армии» | От ул. Циолковского до ул. Школьная | 2500 | 330 |
| 4. | Улица Ленина | Ул.Ленина от перекрестка а/дороги «Белоусово-Серпухов» до НПГК «Виктория» | 6610 | 1000 |
| 5. | Улица Циолковского | От ул. Мира до ул. Лесная | 3680 | 560 |
| 6. | Улица Победы | От ул.Ленина до улицы Циолковского | 3740 | 560 |
| 7. | Улица Лесная | От ул. Ленина,со стоянкой, вдоль жилый домов по улице Молодежная д.8,д.9,д.10до здания ул Лесная д.2.с заездом к зд.Лесная 6. | 9136 | 1235 |
| 8. | А/дорога и бульвар в микрорайоне №1, в т.ч.: Улично-дорожная сеть ул. Мира, ул.Школьная Площадка кратковременной стоянки общественного транспорта | От поворота с ул. Ленина на ул.Мира и от 2-го въезда на ул. Мира до ул. М.Жукова с заездом к придомовой территории ул.Мира 13,14 между ул.Ленина и ул. Циолковского | 7426 2660 | 1135 140 |
| 9. | Улица Солнечная | От придомовых территорий жилых домов по ул.Солнечная до ул. Ленина | 1300 | 210 |
| 10. | Улица Старые Кременки | Грунтовая к жилым домам | 6000 | 2000 |
| 11. | Улица Озерная | А/дорога от д.Екатериновка до ж.д. Озерная д.2,3. | 2325 | 441 |
| 12. | Дорога на НОПК «Родник» | Грунтовая от дороги на д.Екатериновка до НОПК «Родник» | 9000 | 1500 |
| 13. | Улица Осенняя | От а/дороги ул.Мира до ж.д. ул.Осенняя,3 с подъездом к зд. Школьная, 9. | 3420 | 500 |
| 15. | Улица Строителей, в том числе | 1.Участоу дороги от ул. Ленина до ул.Победы 2. Участок дороги от ул. Строителей,1 к зданию ул. Строителей,4 | 2116 1496 620 | 415 320 95 |
|  | Всего |  | 68833 | 11416 |
|  | В том числе дороги с покрытием |  | 53833 | 7916 |
|  | дороги грунтовые |  | 15000 | 350 |

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Основной целью проектирования и строительства является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим, особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям охраны окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях ГП «Город Кременки», а также сводного тома для всего муниципального образования;

- разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах крупных промышленных предприятий;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части города для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения;

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Охрана поверхностных вод

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должна быть проведена реконструкция водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Однако в промежуточные периоды года качество будет ухудшаться.

На первую очередь проектом Генерального плана предлагается следующее:

- реконструкция канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- реконструкция изношенных участков сетей канализации;

- строительство очистных сооружений дождевой канализации;

- в целях улучшения качества питьевой воды необходимо строительство станций обезжелезивания и обеззараживания;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов поверхностных вод;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организация регуляторного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

Охрана подземных вод

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод Генеральным планом приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах (скважинах, колодцах, родниках) необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю;

- территория вокруг родников и колодцев должна быть благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, бетонированной отмостки вокруг колодцев, должного отвода воды, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех функциональных зон, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, проектом установлены следующие мероприятия по организации санитарно-защитных зон:

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств;

- ликвидация неорганизованннных источников загрязнения воздуха;

- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятиями загрязнителями.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.19).

Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории (запрет на строительство нового жилого фонда, увеличение норм жилобеспеченности, уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий)).

Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по санитарным нормам и правилам).

Организация озеленения территории ГП «Город Кременки»

Природно-экологический каркас ГП «Город Кременки» включает все виды зеленых насаждений, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. В связи с огромным влиянием зеленых насаждений на экологическую обстановку города Кременки (уменьшение интенсивности солнечной радиации и изменение температурного режима окружающей среды, снижение загрязненности воздушного бассейна, повышения ионизации воздуха, и его влажности, влияние на шумовой режим, защита от ветра и др.), озеленение имеет важнейшее значение в системе охраны окружающей среды.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории города и заключаются в следующем:

- Озеленение зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

Усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

Формирование на вновь осваиваемых территориях жилой застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов.

Проектная система зеленых насаждений общего пользования решена с учетом равномерности обслуживания зелеными устройствами всей жилой застройки.

Таким образом, проектная система зеленых насаждений города Кременки представлена:

Насаждения общего пользования составляют:

-  озеленение пространства общественного центра;

- центральная ландшафтно-рекреационная зона;

- бульвар и скверы.

Насаждения ограниченного пользования:

- озеленение детских дошкольных и школьных учреждений;

- озеленение селитебных территорий (дворы и междомовые пространства);

- озеленение больничного комплекса.

Насаждения специального назначения:

- санитарно-защитные зоны от промпредприятий;

- разделительные полосы магистральных улиц.

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территорий ГП «Город Кременки» предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

Вся территория МО ГП «Город Кременки» должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Утилизация отходов методом захоронения будет производиться на усовершенствованном существующем полигоне ТБО. В перспективе предполагается внедрение двухэтапной системы сбора-вывоза ТБО через мусороперегрузочную станцию на межрайонный объект по переработке отходов.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах, с целью его использования в качестве сырья. Специальной программой в МО ГП «Город Кременки» необходимо предусмотреть организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья от населения и площадок для раздельного сбора мусора с использованием специальных контейнеров. Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля несанкционированных свалок, и создать условия, исключающие возможность их появления. Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц и тротуаров, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования. Для вывоза снега с территории МО ГП «Город Кременки» предлагается обустроить снегосплавной пункт.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации.

В Калужской области разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на период 2012 – 2016 годы», где решаются проблемы указанной отрасли.

Территории с повышенным уровнем шума

Городское поселение «Город Кременки» пересекают автодороги общего пользования, являющиеся собственностью Калужской области и находящиеся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области Белоусово - Высокиничи -Серпухов и Кременки- Екатериновка.

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Автотранспортные источники шума

Таблица 2

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

Таблица 3

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |
| --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта. Зонирование территории города осуществляется по трем пространственным уровням: районное, квартальное и внутриквартальное. Для каждого из уровней вводится свой поправочный коэффициент, учитываемый при расчете стоимости недвижимости. Подучастки выделяются с учетом удаленности расчетной точки от проезжей части, ограничения угла видимости, наличия препятствий и экранов на пути распространения звука, наличия сооружений, отражающих звуковую волну и т.д. Поэтому в городских условиях всегда велико количество расчетных подучастков на территории, для которой необходимо провести расчет. На один и тот же участок местности могут оказывать влияние несколько источников шумового загрязнения. Всё это осложняет и удлиняет процесс расчета, значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

# VI. Положения генерального плана по улучшению экологической обстановки и охраны природы

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО ГП «Город Кременки» необходима реализация комплекса мероприятий, указанных в таблице № 3:

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы и предусматривают: -расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра; -размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону; -рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием; -устройство санитарно-защитной зоны. Технологические мероприятия включают: -кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии; -использование более прогрессивной технологии для получения продукции; -увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности; -применение в производстве более «чистого» вида топлива. К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся: -сокращение неорганизованных выбросов; -очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; -улучшение условий рассеивания выбросов. -установка стационарного поста наблюдения (в районе промышленной застройки) за состоянием атмосферного воздуха; -увеличение площади зелёных насаждений вдоль основных автодорог и железнодорожной магистрали; -ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина; -совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения данного населенного пункта (комплексное ведение мониторинга действующих предприятий в соответствии с экологическими нормами и правилами, создание сводного тома ПДВ на основе отчетов ПДВ предприятий МО ГП «Город Кременки»); -выявление причинно-следственных связей между загрязнением атмосферного воздуха и здоровьем населения, проживающих в санитарно-защитных зонах промпредприятий. |
| Улучшение качества питьевого водоснабжения | -реконструкция существующей службы эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения МО ГП «Город Кременки»; -улучшению состояния зон санитарной охраны водоисточников; -оснащение водозаборных сооружений системами обезжелезивания и современными способами обеззараживания воды (очистка поверхностного стока с селитебных территорий). |
| Улучшение состояния поверхностных водоемов | -развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых; -благоустройство мест массового отдыха населения. |
| Улучшение состояния почв | -совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора (привлечение жителей МО ГП «Город Кременки» для проведения следующих работ: ликвидация всех самовольных свалок в пределах черты города, устройство скамеек и урн, ремонт заборов, ограждений и другие работы). -обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения (очистку берегов рек и склонов оврагов от бытового и строительного мусора). |
| Сокращение акустического дискомфорта | -увеличение площади зелёных насаждений вдоль основных автодорог. |

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, а также с учетом архитектурно-планировочных решений, Генеральным планом предусмотрен комплекс основных мероприятий:

1. Организация поверхностного стока.

2. Понижение уровня грунтовых вод.

# 3. Благоустройство береговых склонов.

Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока необходима для предотвращения размыва верхнего слоя почвы во время снеготаяния и дождей. Организация стока решается в двух направлениях. Это рассеивание или уменьшение скорости водного потока и организация перехвата и отвода ливневых вод. В зависимости от интенсивности процесса эрозии предусматривают агротехнические, мелиоративные и гидротехнические мероприятия. Наиболее подвержены процессу плоскостной эрозии участки с уклоном от 3 градусов.

Для склонов с крутизной 8 градусов и более характерны процессы линейной эрозии - оврагообразование. Закрепление небольших оврагов и промоин осуществляется путем строительства распылителей поверхностного стока.

Посадка древесной и травянистой растительности по склону позволяет улучшить водно-физические свойства почвы, что обеспечивает просачивание талых вод и уменьшает поверхностный сток, предотвращая размыв.

Для перехвата и отвода поверхностных вод служит ливневая канализация. Она позволяет быстро отводить воду с дорожек и площадок, предохраняет фундаменты и подвалы зданий и сооружений.

Ливневая канализация состоит из сети подземных водостоков, из труб различных диаметров, дождеприемных колодцев и/или водоотводных лотков, входящих в конструкцию дорожек. Вода по ливневой канализации может отводиться в общую канализационную систему или в естественные водоемы.

На хорошо дренирующих грунтах отвод избыточных поверхностных вод можно осуществлять устройством поглощающих колодцев. Колодцы устанавливают в местах пересечения дорожек у бровки газона или на прямых участках дорожки. Благодаря уклонам дорожек вода стекает в колодцы и поглощается грунтовым дном. Дно колодца находиться выше уровня грунтовых вод. Он может быть выложен из кирпича или сборных железобетонных элементов. Колодец закрывают решеткой.

Водоотводные лотки делают из кирпича, бетонных плит или заливкой сплошной бетонной формы. Лоток из бетона можно закрывать чугунными решетками. Существуют модульные бетонные или полимербетонные лотки, открытые или закрытые водоприемными решетками. Благодаря высокой прочности, декоративности и различной конфигурации подобная система позволяет сочетать ее с различными материалами дорожных покрытий и применять на площадях со значительными нагрузками (стоянка, гараж и пр.).

Понижение уровня грунтовых вод

С целью понижения уровня грунтовых вод и повышения и санитарно-гигиенического состояния территории проектом Генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

- четкая организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройство развитой сети открытых водостоков;

- устройство пластовых дренажей, с целью защиты заглубленных частей зданий от подтопления и отвод дренажных вод и открытые водостоки;

- предупредительные водозащитные мероприятия путем прокладки водонесущих коммуникаций с исключением утечек;

- для ликвидации заболоченных участков проектом рекомендуется подсыпка данных территорий, с последующим уплотнением искусственного грунта; для засыпки рекомендуется песок и гравий.

Вертикальная планировка - инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности. Вертикальная планировка обязательное и одно из важнейших мероприятий по благоустройству и инженерной подготовки территорий. При организации рельефа территории необходимо стремиться к минимальному объему земляных работ, сохраняя растительный грунт и соблюдая основные требования:

- создавать площадки, которые соответствуют требованиям функциональных зон;

- организовывать отвод с участка ливневых вод;

- обеспечивать отвод ливневых вод от зданий и сооружений, то есть снижение уровня грунтовых вод;

- не осуществлять отвод ливневых вод с участка через зону жилого дома;

- изолировать отвод ливневых вод с хозяйственного двора от остальных стоков.

На участке, где существует перепад в уровне размещения отдельных территорий относительно поверхности земли, необходимо произвести тщательную вертикальную планировку пространства. Простейшим элементом вертикальной планировки являются откосы, представляющие собой переход от одного участка к другому при разнице их уровней. Исходными данными для разработки являются материалы изысканий, планировочные решения, здания и сооружения, данные о зеленых насаждениях и т. д.

Благоустройство береговых склонов

Вдоль южной границы МО ГП «Город Кременки» протекает река Протва. Для благоустройства предусмотрена очистка от мусора с устройством песчаной постели и благоустройство берегов.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

В составе Генерального плана МО ГП «Город Кременки» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

МО ГП «Город Кременки» обладает достаточно развитой инженерной инфраструктурой, сложившейся в период активного роста промышленного потенциала и селитебных территорий города Кременки. В МО ГП «Город Кременки» город Кременки обеспечен централизованными системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газификации, электроснабжения и телефонной связи, в основном удовлетворяющими его потребности. Вместе с тем в инженерном комплексе имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

В настоящее время к существенным факторам, ограничивающим развитие, относятся следующие:

- дефицит воды питьевого качества;

- нехватка мощностей очистных сооружений;

- неудовлетворительное состояние водонапорных и канализационных сетей;

- нехватка мощностей для утилизации  отходов.

### VIII.1 Водоснабжение

Основной упор при развитии городской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь необходимо произвести реконструкцию существующих водозаборных сооружений, со строительством и реконструкцией разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

В связи с тем, что по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», проектом Генерального плана на расчетный срок рекомендуется:

- оборудовать существующие артезианские скважины фильтрами обезжелезивания;

- вести контроль химического анализа подземных вод;

- реконструкция водозабора психоневрологического интерната;

- размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе скважины обеззараживающих установок и станции водоподготовки.

### VIII.2 Водоотведение

В городе Кременки в настоящее время централизованная система водоотведения и канализации.

На расчетный срок предлагается предусмотреть организационный сток канализации в микрорайоне «Родники» и на улице Старые Кременки, также осуществить развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

Создание условий для обеспечения теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом объёме и с высокой степенью надёжности предусматривают следующие направления развития:

- повышение теплозащитных характеристик новых и реконструируемых зданий и теплотрасс;

- повышение надежности и эффективности систем теплоснабжения путем их децентрализации и строительства локальных тепловых установок;

- реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

- обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового многоэтажного строительства;

- теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осуществляется от собственных автономных теплоисточников.

### VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение города Кременки осуществляется по межпоселковому стальному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм, от техплощадки ГНЦИФВЭ города Протвино, протяженностью 3,8 км. Предусматривается стопроцентное обеспечение природным газом всех потребителей: сохраняемой и новой жилой застройки, промышленных предприятий, отопительных котельных (планируемых и существующих).

Система газоснабжения на территории городского поселения «Город Кременки» Жуковского муниципального района Калужской области сохраняется трехступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений. Достаточность пропускной способности существующих газопроводов и необходимость их реконструкции будет решаться в рамках разработки рабочей документации конкретных объектов.

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

### VIII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение роста электрической нагрузки путем реконструкции существующих сетей;

- покрытие электрических нагрузок городских потребителей, осуществлять от Калужской энергосистемы, подстанция «Протва»;

- перевод существующего напряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ.

Конкретные мероприятия по развитию сетей 6-10 кВ в городе Кременки должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей города, выполняемой специализированной организацией.

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети города предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования. Развитие телефонной сети города должно осуществляться с целью повышения комфортности проживания населения и достижения телефонной плотности 100%.

Основные направления развития телевизионной и радиовещательной передающей сети предусматривают многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ.

Перспективным направлением является высокоскоростные линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК) между станциями.

Необходимо расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Жуковского района 2008-2010 г.

14. Правила землепользования и застройки ГП «Город Кременки» от 20.12.2005 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.