ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СОВХОЗ «ПОБЕДА»

ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

СЕЛО СОВХОЗ «ПОБЕДА»,

ДЕРЕВНЯ ПИОНЕРЛАГЕРЬ «МЕТРОСТРОЯ»

город Жуков 2011 год

Проект генерального плана

Муниципального образования «Сельское поселение «село Совхоз «Победа»

Жуковского района Калужской области применительно к населенным пунктам село Совхоз «Победа», деревня Пионерлагерь «Метростроя»

| Основание для разработки: | 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| --- | --- |
|  | 2) Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004г |
|  | 3) Договор от 12.04.2011 года на разработку Проекта Генерального плана населенного пункта село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужской области 4) Договор от 11.07.2011 года на разработку Проекта Генерального плана населенного пункта деревня Пионерлагерь «Метростроя» Жуковского района Калужской области |
| Заказчик: | Администрация сельского поселения село Совхоз «Победа» |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство ТЕРРА» Лицензии № МОГ-05369К и № МОГ-05368Г от 20.12.2007 г., выданные Федеральным агентством геодезии и картографии Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-126-4007014031-13092010-001Н от 13.09.2010 г., выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» |

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Социально-экономические предпосылки градостроительного развития территории | 7 |
| 2. Стратегические направления градостроительного развития территории | 9 |
| 2.1 Градостроительное развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории | 9 |
| 2.2 Градостроительное развитие территорий жилой застройки | 12 |
| 2.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок | 13 |
| 2.3 Градостроительное развитие системы культурно-бытового обслуживания | 14 |
| 2.4 Градостроительное развитие рекреационных зон | 18 |
| 3. Положение Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры | 18 |
| 3.1 Улично-дорожная сеть | 18 |
| 4. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды | 20 |
| 4.1 Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы | 22 |
| 4.2 Формирование природно-экологического каркаса | 25 |
| 5. Положения Генерального плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 25 |
| 5.1 Перечень первичных мер пожарной безопасности | 26 |
| 5.2 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 27 |
| 5.3 Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов | 29 |
| 5.4 Противопожарные мероприятия | 32 |
| 6. Положения Генерального плана по санитарной очистке территории | 33 |
| 7. Положения Генерального плана по инженерной подготовке и защите территории | 36 |
| 7.1 Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия | 37 |
| 7.2. Противокарстовые мероприятия | 38 |
| 7.3 Берегозащитные сооружения и мероприятия | 39 |
| 7.4 Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления | 41 |
| 7.5 Сооружения и мероприятия для защиты от затопления | 42 |
| 7.6 Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов | 42 |
| 7.7 Мероприятия по защите в районах сейсмическим воздействием | 43 |
| 8. Инженерно-техническая база | 43 |
| 8.1 Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории | 44 |
| 8.2 Газоснабжение | 46 |
| 8.3 Связь | 48 |
| 8.4 Электроснабжение | 49 |
| 9. Природные условия | 50 |
| 9.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение | 50 |
| 9.2 Климат | 52 |
| 9.3 Гидрогеологические условия | 54 |
| 9.4 Инженерно - геологические условия | 55 |
| 10. Комплексная оценка территории деревни по планировочным ограничениям | 56 |
| 10.1 Оценка территории для строительного освоения | 56 |
| 10.2 Планировочные природоохранные ограничения | 57 |
| 10.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов | 57 |
| 10.4 Историко-культурные ресурсы | 59 |

# Введение

Основной целью Генерального плана Муниципального образования «Сельское поселение «село Совхоз «Победа» Жуковского района Калужской области применительно к населенным пунктам село Совхоз «Победа», деревня Пионерлагерь «Метростроя» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития деревни, формирование стратегии развития населенных пунктов до 2035 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития населенных пунктов, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования сельской среды, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населенного пункта на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры населенных пунктов;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития населенных пунктов;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной поселковой среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирование на территории населенных пунктов экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные и другие зоны с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным  и антропогенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- развитие системы общественного центра и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствование пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение населенных пунктов в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации населенных пунктов. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные теоретические принципы:

Приоритетности критериев оценки современного состояния населенных пунктов и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности населенных пунктов, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

Компактности функционально - планировочной организации населенных пунктов. Заключается в формировании структуры населенных пунктов в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования населенных пунктов, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития территории

Село Совхоз «Победа» и деревня Пионерлагерь «Метростроя» расположены в северо-западной части Жуковского района Калужской области в составе муниципального образования сельского поселения село «Совхоз «Победа».

Село Совхоз «Победа»

Удаление села Совхоз «Победа» от Москвы по автодороге «А-101» составляет примерно 77 км, а по автодороге М-3 «Украина» – 85 км. Село находится в 13 км на северо-восток от г. Обнинск, в 7 км на восток от г. Балабаново и примерно в 15 км на север от г. Жуков. В 7 км западнее села Совхоз «Победа» проходит автодорога М-3 «Украина» и примерно в 5 км восточнее – автодорога «А-101».

С севера, востока, юга и запада село Совхоз «Победа» граничит с землями сельскохозяйственного назначения, ранее принадлежавшими колхозу АОЗТ «Победа». С северо-востока, юго-востока и юго-запада к селу примыкает лесной массив. В 50 метрах на юго-запад от села Совхоз «Победа» с северо-запада на юго-восток протекает река Истья.

Площадь села Совхоз «Победа» составляет  68,3 га.

Деревня Пионерлагерь «Метростроя»

Удаление деревни Пионерлагерь «Метростроя» от Москвы по автодороге «А-101» составляет примерно 77 км, а по автодороге М-3 «Украина» – 85 км. Деревня находится в 12 км на северо-восток от г. Обнинск, в 6 км на восток от г. Балабаново и примерно в 15 км на север от г. Жуков. В 5 км западнее деревни Пионерлагерь «Метростроя» проходит автодорога М-3 «Украина» и примерно в 6 км восточнее – автодорога «А-101».

С северо-востока, востока и юга к деревне Пионерлагерь «Метростроя» примыкает лесной массив. С юго-запада, запада и северо-запада деревня граничит с землями сельскохозяйственного назначения, ранее принадлежавшими колхозу АОЗТ «Победа». В 50 метрах на север от деревни Пионерлагерь «Метростроя» с северо-запада на юго-восток протекает река Истья.

Площадь населенного пункта деревня Пионерлагерь «Метростроя»  составляет  3,8 га.

### Население

Постоянное население на 01 января 2011 года составляет:

- в селе Совхоз «Победа» - 653 человек;

- в деревне Пионерлагерь «Метростроя» - 36 человек.

Распределение численности населения по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего, чел. | Из них: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дети 0-15, чел. | Трудоспособный возраст | Лица старше трудоспособного возраста |
|  |  |  |  | Женщины 16-54 лет, чел. | Мужчины 16-59 лет, чел. | Женщины старше 55, чел. | Мужчины старше 60, чел. |
| 1 | село Совхоз «Победа» | 653 | 186 | 124 | 179 | 93 | 71 |
| 2 | деревня Пионерлагерь «Метростроя» | 36 | - | - | - | 19 | 17 |

В качестве наиболее вероятностного сценария развития населенных пунктов приняты следующие показатели численности населения на расчетный срок.

| Численность населения | Этапы |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | Расчетный срок (2035 г.) |
| село Совхоз «Победа» | 653 человек | 1007 человек |
| деревня Пионерлагерь «Метростроя» | 36 человек | 99 человек |

Близость городов Москвы, Обнинска, Жуков в значительной степени влияет на расселение людей, имеющих  второе жилье - ИЖС (загородные дома), в деревне сельских поселений Жуковского района. Демографический потенциал населенных пунктов заключается в его привлекательности для мигрантов - выгодное местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 20-50 км.

В связи с этим необходимо создание благоприятной среды жизнедеятельности, в частности развитие социальной сферы, улучшение экологической обстановки, привлечение дополнительных инвестиций в населенные пункты, создание сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны положительные показатели естественного прироста.

### Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения в селе Совхоз «Победа» от общей численности составляет 85%.

В деревне Пионерлагерь «Метростроя» трудоспособное население отсутствует.

Большая часть работающего населения села Совхоз «Победа» занято в промышленной отрасли - 163 чел (80 % от общего числа работающих), в сельском хозяйстве доля занятых составляет – 137чел. (20% от общего числа работающих).

Основными местами работы занятого населения села Совхоз «Победа» являются предприятия, расположенные как в пределах территории сельского поселения «село Совхоз «Победа», так и за пределами населенного пункта (г. Москва, г. Обнинск, г. Балабаново  и Жуков).

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения (данные не получены). К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития населенных пунктов. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития населенных пунктов можно лишь предположить, что наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях строительства, торговли и общественного питания, физкультуре и спорте, бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

Основным элементом экономической базы населенных пунктов на расчетный срок останется  сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни населения.

2. Стратегические направления градостроительного развития территории

2.1. Градостроительное развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни – и базируется на существующем функциональном зонировании населенного пункта.

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов населенных пунктов с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает определенные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана зонирование, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику населенных пунктов, сложившиеся особенности использования сельских земель, требования охраны объектов культурного наследия. При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

1. Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

2. Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий населенных пунктов.

3. Разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов предусматривает преемственность функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному использованию сельских территорий.

Территория села Совхоз «Победа»

в пределах существующей границы населенного пункта по своему функциональному значению и характеру использования подразделяется на следующие основные зоны:

| № п/п | Вид функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка: из них: | 53,8 | 78,8 |
| 1.1 | малоэтажная застройка | 53,8 | 78,8 |
| 2 | Рекреационные территории: из них: | 3,3 | 4,8 |
| 2.1 | территория общего пользования (пруды, озера, водохранилища, пляжи и др.) | 3,3 | 4,8 |
| 3 | Земли общественно-деловой зоны: из них: | 7,0 | 10,3 |
| 3.1 | общего назначения (улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки; зеленые насаждения) | 4,0 | 5,9 |
| 3.2 | объекты социального и коммунально-бытового назначения | 3,0 | 4,4 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного использования: из них: | 4,2 | 6,1 |
| 4.1 | зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения | 4,2 | 6,1 |
| ИТОГО: | 68,3 | 100 |

Территория деревни Пионерлагерь «Метростроя»

в пределах существующей границы населенного пункта по своему функциональному значению и характеру использования подразделяется на следующие основные зоны:

| № п/п | Вид функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка: из них: | 3,55 | 93,4 |
| 1.1 | малоэтажная застройка | 3,55 | 93,4 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны: из них: | 0,25 | 6,6 |
| 2.1 | общего назначения (улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки; зеленые насаждения) | 0,25 | 6,6 |
| ИТОГО: | 3,8 | 100 |

В Генеральном плане предлагается:

- формирование новых жилых районов в северной части, проектируемой границы села Совхоз «Победа» и юго-западной части, проектируемой границы деревни Пионерлагерь «Метростроя».

- изменение границы населенных пунктов с включением новых территорий под жилищное  строительство.

- наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северное направление территориального развития села Совхоз «Победа» и юго-западное направление деревни Пионерлагерь «Метростроя».

Предложенная Генеральным планом Схема функционального зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации деревни, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Село Совхоз «Победа»

Таблица перевода земель сельскохозяйственного назначения

в земли населенных пунктов села Совхоз «Победа»

| Наименование земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения, га | Земли населенных пунктов, в т.ч. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая застройка, га | Зона производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры, га |  |
| Площадка № 1 | 14,4 | 12,4 | 2,0 | 2011 – 2020 |
| Площадка № 2 | 7,1 | 5,6 | 1,5 | 2011 – 2035 |
| Площадка № 3 | 1,0 | 1,0 | - | 2011 – 2035 |
| Площадка № 4 (приведение в соответствие застроенные участки) | 3,0 | 3,0 | - | 2011 – 2035 |
| ИТОГО: | 25,5 | 22,0 | 3,5 | 2011 – 2035 |

Площадка № 4 представляет собой земельные участки, имеющие категорию земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для теплично-парникового хозяйства и строительства коттеджей на которых расположены жилые дома с зарегистрированным правом собственности на них. Генеральным планом предусматривается приведение статуса данных земельных участков в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов села Совхоз «Победа» составит 25,5 га.

Баланс территории в пределах указанной площади планируемого перевода по видам функциональных зон распределяется следующим образом:

| № п/п | Вид функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка: из них: | 22,0 | 86,3 |
| 1.1 | малоэтажная застройка | 22,0 | 84,7 |
| 2 | Зона производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры | 3,5 | 13,7 |
| ИТОГО: | 25,5 | 100 |

В проектных границах населенный пункт село Совхоз «Победа» будет располагать ориентировочной территорией 93,8 га.

Деревня Пионерлагерь «Метростроя»

Таблица перевода земель сельскохозяйственного назначения

в земли населенных пунктов деревни Пионерлагерь «Метростроя»

| Наименование земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения, га | Земли населенных пунктов, в т.ч. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая застройка, га | Общественно-деловая зона, га |  |
| Площадка № 1 | 5,2 | 4,0 | 1,2 | 2011 – 2035 |
| ИТОГО: | 5,2 | 4,0 | 1,2 | 2011 - 2035 |

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населённых пунктов деревни Пионерлагерь «Метростроя» составит 5,2 га.

Баланс территории в пределах указанной площади планируемого перевода по видам функциональных зон распределяется следующим образом:

| № п/п | Вид функциональной зоны | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка: из них: | 4,0 | 77,0 |
| 1.1 | малоэтажная застройка | 4,0 | 77,0 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны: из них: | 1,2 | 23,0 |
| 2.1 | общего назначения (улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки; зеленые насаждения) | 1,2 | 23,0 |
| ИТОГО: | 5,2 | 100 |

В проектных границах деревня Пионерлагерь «Метростроя» будет располагать ориентировочной территорией 9 га.

## 2.2. Градостроительное развитие территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики сельского поселения является формирование полноценного сельской среды – комфортных условий проживания всех групп населения. На достижение этой цели направлен Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», включающий четыре направления: «Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством». Механизмом реализации Приоритетного национального проекта  является федеральная целевая программа «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение жилой застройки коттеджного типа.

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

### 2.2.1. Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

Село Совхоз «Победа»: жилищный фонд по состоянию на 01.01.2011 года по данным Администрации состоит из кирпичных, блочных и деревянных домов общей площадью 12 500 м2, из них: кирпичные и блочные дома - обеспеченность жильем 33,3 м2/чел., деревянные дома - обеспеченность жильем 66,7 м2/чел. На одного жителя в среднем приходится 19,1 м2 общей площади. Ведомственный жилищный фонд, принадлежащий муниципальному образованию Сельское поселение «село Совхоз «Победа» составляет - 40 % общего объема. Частный жилищный фонд составляет - 60 % общего объема.

Деревня Пионерлагерь «Метростроя»: жилищный фонд по состоянию на 01.01.2011 года по данным Администрации состоит из 12 домов из них: 2 -  двухэтажные кирпичные дома, (обеспеченность жильем 21 м2/чел.), а также частные усадебные дома – 10 домов. На одного жителя в среднем приходится 15,2 м2 общей площади. Ведомственный жилищный фонд, принадлежащий муниципальному образованию Сельское поселение село Совхоз «Победа» составляет - 20 % общего объема. Частный жилищный фонд составляет - 80 % общего объема.

Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

Характеристика проектируемой застройки:

| Наименование населенного пункта | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2 на чел. | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Совхоз «Победа» | 118 | 21240 | 40 | 22,0 | 354 |
| д. Пионерлагерь «Метростроя» | 21 | 3780 | 40 | 4,0 | 63 |

Численность населения по каждому населенному пункту определена расчетным путем.

Полноценная сельская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилищной обеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

Типология нового жилищного строительства:

- коттеджная – жилые зоны с участками от 0,10 га до 0,30 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более.

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до 0,15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

Преимущественный тип застройки - малоэтажная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

### 2.3. Градостроительное развитие системы культурно-бытового обслуживания

Обеспеченность населения учреждениями обслуживания низка, т. к. в  сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания рассчитаны на группу населенных пунктов, а повседневное обслуживание в каждом населенном пункте на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств.

Главной целью градостроительства в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания. Уровень обслуживания населенных пунктов - поселенческий.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал, что зоны вновь застроенных территорий должны быть обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

Главнейшим фактором создания полноценной сельской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам населенных пунктов.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

- номенклатура и емкость учреждений обслуживания;

- формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и емкости учреждений Генеральным планом предлагается:

- доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

- учет при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает организацию сельских рекреационных зон, концентрирующих комплексы объектов по обслуживанию населения (объекты досуга, бытовое обслуживание и торговли).

На совершенствование социальной инфраструктуры нацелены национальные и региональные программы, в частности, Приоритетные национальные проекты «Образование» и «Здоровье». Основу этих программ составляют направления совершенствования работы, использование современных методов, технического оснащения отраслей и совершенствование нормативно-правовой базы.

В целях развития системы культурно-бытового обслуживания Генпланом предусматривается размещение на территории населенных пунктов зон делового, общественного и коммерческого назначения, а также коммунальной зоны, занятой коммунальными и складскими объектами, объектами жилищно-коммунального хозяйства, объектами транспорта и объектами оптовой торговли.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, расположенных в общественно-деловой зоне следует производить по социальным нормативам обеспеченности исходя из функционального назначения объекта.

Расчет учреждений и предприятий повседневного обслуживания

села Совхоз «Победа»

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Ориентировочный расчет на 1007 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | 29-37 | 29-37 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 105 | 105 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 место | 13 | 13 |
| 4 | Амбулатории | м2 общей площади | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско – акушерский пункт | 1 объект | по заданию на проектирование |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | 14 |
| 7 | Клубы | 1 место | 80 | 80 |
| 8 | Библиотеки | тыс. ед. хран./ читальных мест | 6/5 | 6/5 |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадион) | га | 0,7-0,9 | 0,7-0,9 |
| 10 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 общей площади | 300 | 300 |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м2 общей площади | 100 | 100 |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м2 общей площади | 200 | 200 |
| 13 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 40 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место | 7 | 7 |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 7 |
| 16 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |
| 17 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |
| 18 | Отделение банка | м2 общей площади | 40 | 40 |
| 19 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |

Расчет учреждений и предприятий повседневного обслуживания

деревни Пионерлагерь «Метростроя»

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Ориентировочный расчет на 99 жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | 29-37 | 3-4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 105 | 10 |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1 место | 13 | 2 |
| 4 | Амбулатории | м2 общей площади | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения |
| 5 | Фельдшерский или фельдшерско – акушерский пункт | 1 объект | по заданию на проектирование |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | 2 |
| 7 | Клубы | 1 место | 80 | 8 |
| 8 | Библиотеки | тыс. ед. хран./ читальных мест | 6/5 | 0,5-0,4 |
| 9 | Территория плоскостных спортивных сооружений (стадион) | га | 0,7-0,9 | 0,06-0,08 |
| 10 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 общей площади | 300 | 30 |
| 11 | Магазин продовольственных товаров | м2 общей площади | 100 | 10 |
| 12 | Магазин непродовольственных товаров | м2 общей площади | 200 | 20 |
| 13 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 40 | 4 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 1 рабочее место | 7 | 0,7 |
| 15 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 7 | 0,7 |
| 16 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |
| 17 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |
| 18 | Отделение банка | м2 общей площади | 40 | 4 |
| 19 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании.

В связи с небольшой численностью населения села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» обучение детей проходит в деревне Машково в Муниципальном образовательном учреждении «Спас-Прогнанская общеобразовательная школа им. П.Л.Чебышева», количество обучающихся детей – 123 человека. В эту школу учащиеся добираются самостоятельно, а также имеется автобус по программе «Школьный автобус» в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Профессионально-техническое образование учащиеся получают в г. Жуков, г. Обнинск.

В селе Совхоз «Победа» имеется дошкольное образовательное учреждение «Муниципальный детский сад «Колокольчик», количество посещающих детей дошкольного возраста – 63 человек.

В деревне Пионерлагерь «Метростроя» отсутствует дошкольное образовательное учреждение.

В связи с этим генпланом предлагается сохранить структуру обеспеченности общеобразовательными учреждениями и дошкольными образовательными учреждениями с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных нормативными документами.

На территории села Совхоз «Победа» имеется дом культуры в приспособленном помещении.

Услугами объектов культурно-бытового обслуживания жители деревни будут пользоваться в близлежащих населенных пунктах (город Жуков, город Обнинск и город Балабаново).

Спортивные сооружения

Основными проблемами развития спорта в населенных пунктах является отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы; спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом и для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать развитую спортивную зону;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Генеральным планом предлагается на первую очередь строительство в селе Совхоз «Победа»:

- открытой площадки (футбольное поле, универсальная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол).

Торговля и общественное питание

Потребительский рынок товаров повседневного спроса представлен:

- в селе Совхоз «Победа» - шестью магазинами, общая площадь которых составляет 233 м2, здания которых специально приспособленные, находятся в частной собственности;

- в деревне Пионерлагерь «Метростроя» - одним магазином, площадь которого составляет 21 м2, здание специально приспособленное, находиться в частной собственности.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Генеральный план предполагает доведение до уровня не меньше нормативной обеспеченности населения торговой площадью на всех проектируемых участках, размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности и формирование торговых площадей, а также торговых зон.

Здравоохранение

В деревне Пионерлагерь «Метростроя» отсутствует фельдшерский акушерский пункт (ФАП).

Ближайший фельдшерский акушерский пункт (ФАП), расположен с соблюдением радиусов доступности в селе Совхоз «Победа» в отдельно стоящем специально приспособленном здании.

Генеральным планом предусматривается доведение до нормативного уровня емкости учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности.

Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, предлагает:

- развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной экономики;

- укрепление материально-технической базы медицинских учреждений первичной медицинской помощи, оснащение медицинским оборудованием фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

### 2.4. Градостроительное развитие рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных и лесов.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

- сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

- восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: долины ручьев и реки Истья;

- организация территорий скверов на участках нового жилищного строительства.

На территории муниципального образования сельское поселение село Совхоз «Победа» на расстоянии 2 км от населенного пункта село Совхоз «Победа» расположен «Парк птиц Воробьи».

## 3. Положения Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

### 3.1. Улично-дорожная сеть

На территории населенного пункта село Совхоз «Победа» проходят следующие межпоселенческие дороги:

1. Автодорога «Победа – Машково», покрытие - асфальтобетонное, протяженностью 1 км;

2.  Автодорога «Победа – Тайдашево», покрытие - бетонные плиты, протяженностью 0,5 км;

3.  Автодорога «Победа – Пионерлагерь Метростроя», покрытие - асфальтобетонное, протяженностью 1 км.

На территории населенного пункта село Совхоз «Победа» существуют дороги местного значения. Протяженность дорог основных улиц и проездов 0,4 км, покрытие – асфальтобетонное.

Единственная дорога, проходящая по территории деревни Пионерлагерь «Метростроя» это автодорога «Победа – Пионерлагерь Метростроя», покрытие - асфальтобетонное, протяженностью 1 км.

Пригородное автобусное сообщение в село Совхоз «Победа» осуществляется МУП «Жуковское ПАТП» общественным пассажирским транспортом по маршруту «Обнинск-Победа» через деревню Пионерлагерь «Метростроя» в количестве 4-х рейсов в прямом направлении: четыре раза в день.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри села, так и с существующими соседними населенными пунктами.

Основным видом транспорта в проектируемых зонах расселения будет индивидуальный легковой транспорт.

Генпланом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции автодорог на первую очередь:

- в существующей части населенных пунктов провести ремонт дорог, грунтовые дороги посыпать гравием и поддерживать в проезжем состоянии,

- запроектировать новые дороги в районах новой жилой застройки.

Местная сеть (реконструкция): в пределах существующей жилой застройки предлагается реконструкция местных дорог и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным (по СНиП 2.07.01-89*).

Новое строительство:

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- главные улицы, включающие проезжую часть и тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух. Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта следует принимать 3,5 м, без пропуска маршрутов общественного транспорта – 3,0 м. Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 м.;

- основные проезды, включающие проезжую часть и тротуары. Основные проезды проектируются с двусторонним движением с шириной проезжей части 6 м. Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в одну полосу движения шириной не менее 4 м. На однополосных проездах необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не менее 1,5 м. Тротуары могут устраиваться с одной стороны;

- второстепенные проезды допускается проектировать однополосными шириной не менее 4 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не регламентируется. Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4 м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.

По обеим сторонам от автомобильных дорог и тротуара необходимо расположить газоны шириной 3,5 м и 4,3 м со стороны тротуара, на которых будут располагаться мачты освещения. На газонах в зимнее время возможно складирование снега.

Индивидуальные гаражи размещаются только на индивидуальных участках.

Необходимо запроектировать дорожную сеть улиц во всех зонах жилищного строительства в увязке с уже существующей.

# 4. Положения Генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Важнейшим принципом разработки предложений нового Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию населенных пунктов. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей населенных пунктов, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды.  Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры населенных пунктов, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции,  обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния среды и экологическую безопасность развития населенного пункта. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах населенных пунктов, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества сельской среды предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов;

- повышение эффективности использования территории населенных пунктов.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами производства и потребления | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые зоны и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- рациональное расположение заслона между жилыми зонами и предприятием в виде леса, защитных лесных полос и шумовых экранов;

- устройство санитарно-защитной зоны;

- своевременное удаление отходов производства с территории предприятий и в пределах селитебной зоны.

- Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых жилых объектов в населенных пунктах является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Изменения качественного состава атмосферного воздуха с учётом его дополнительного загрязнения под влиянием строительства.

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Характер воздействия объекта на биологические виды, и их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- При строительстве новых жилых объектов необходимо использовать только современные природоохранные технологии, позволяющие минимизировать негативное воздействие на  окружающую среду.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

### 4.1. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

Водные ресурсы

В деревне Пионерлагерь «Метростроя» и в 300 метрах западнее села Совхоз «Победа» протекает река Истья, также на территории села Совхоз «Победа» имеются два пруда, которые находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, поэтому необходимы следующие мероприятия:

- очистка дна от водорослей и его углубление,

- очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород,

- благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

При освоении территории не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

При проведении планировочных и строительных работ необходимо осуществить хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Мероприятия по охране подземных вод:

- организация и эксплуатация зон санитарной охраны (далее ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

С целью устранения и предупреждения возможности загрязнения подземных источников водоснабжения, согласно санитарным нормам и правилам, устанавливаются три пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ограничительные режимы на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице.

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства проживание людей посадка высокоствольных деревьев | деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора, ограждение планировка территории озеленение отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. применение удобрений и ядохимикатов выпас скота рубка главного пользования и реконструкция сброс промышленных, сельскохозяйственных, ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов рубки ухода и санитарные рубки леса отведение сточных вод, отвечающих нормативам санитарное благоустройство территории |

В соответствии с нормативными документами зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения необходимо проводить с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин.

Во втором поясе ЗСО должны быть проведены мероприятия по выявлению, тампонированию или восстановлению всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Воздушный бассейн

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для данного населенного пункта имеют следующие значения (по данным ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

- взвешенные вещества – 140 мкг/м3 (0,14 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

- диоксид азота – 56 мкг/м3 (0,056 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

- оксид углерода – 1,8 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

- сероводород – 4 мкг/м3 (0,004 мг/м3  - при норме ПДК – 3 мг/м3);

- диоксид серы – 11 мкг/м3 (0,011 мг/м3  - при норме ПДК – 0,5 мг/м3).

Район предполагаемого размещения новых строительных объектов можно отнести к району с не развитой промышленностью.

Основная доля выбросов вредных веществ приходиться на передвижные источники (автотранспорт).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- увеличение площади зелёных насаждений в населенных пунктах;

- ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина.

### 4.2. Формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас населенных пунктов включает все виды зеленых насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки, кладбища.

Поддержание территориальной связи природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных экологических коридоров, направленных по долине реки Истья.

Мероприятия по развитию и размещению зеленых насаждений направлены на формирование единой системы зеленых насаждений, основы экологического каркаса территории населенных пунктов, и заключаются в следующем:

- максимальное сохранение и восстановление зеленых насаждений всех видов пользования;

- обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зеленых насаждений;

- создание сквера, как площадного элемента экологического каркаса;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных путей;

- усиление средозащитной роли зеленых насаждений на склонах оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зелёных насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с лесными массивами.

5. Положения Генерального плана по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

Первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

5.1. Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенного пункта относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:

- организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);

- спасение людей и имущества при пожарах.

5.2. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.);

- природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера:

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Зона затопления - территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла.

Подтопление - повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.

Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.

Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Заморозок - по ГОСТ 17713.

Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

Сильная метель - перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно, в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей.

Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

Природные пожары

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

В границах территории населенных пунктов нет организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне.

Для защиты различных категорий населения использовать существующий фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток.

Проектные решения по инженерным системам разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

Возможными источниками ЧС природного характера могут быть: исходя из географического положения и климатических условий не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории населенных пунктов не располагаются потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол №8 от 28 ноября 2007 года).

5.3. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25 процентов.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 процентов.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону от 22.04.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов.

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |
| --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий | Строительные конструкции лестничных клеток |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров; для зданий высотой более 28 метров – не более 16 метров. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

5.4. Противопожарные мероприятия

В соответствии с требованием пункта 4 статьи 68 ФЗ РФ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в селе Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» устройство противопожарного водопровода не является обязательным.

Источниками наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах приняты природные и искусственные водоемы, расположенные в зоне необходимой доступности, оборудованные соответствующими подъездами и площадками для пожарной техники, а также обеспечивающие возможность забора воды насосами.

Вместимость искусственных противопожарных водоемов или резервуаров должна составлять не менее 60 кубических метров. Расчетная емкость водоемов или резервуаров может быть рассчитана в соответствии со следующими нормами:

- продолжительность тушения пожара- 3 часа;

- расход воды на наружное пожаротушение в поселениях,  более 1000 жителей, но не более 5000 жителей- 10 литров/секунду;

- количество одновременных пожаров- 1 пожар;

- радиус использования водоемов или резервуаров для пожаротушения- 100-200 метров;

- количество водоемов не менее 2-х;

- количество воды в каждом водоеме- 50% объема воды на пожаротушение;

- максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часа.

Ближайшее пожарное депо расположено в деревни Чубарово МО «Сельское поселение деревня Чубарово». Пожарное депо состоит из одного пожарного подразделения в составе 4-х человек и одной единицы пожарной техники (пожарная машина). Расстояние от села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» до деревни Чубарово около 9-10 км.

Еще одно пожарное депо расположено в городе Жуков, удаленность которого от села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» составляет около 14-15 км.

На первую очередь планируется строительство в селе Совхоз «Победа» пожарного депо c количеством пожарных машин по расчету 2, при норме на 1000 жителей 0,3.

В соответствии с требованием нормативов (статья 76 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности) дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельских поселений определена из условия, что время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Ближайшее, по времени прибытия, пожарное депо находится в деревни Чубарово МО «Сельское поселение деревня Чубарово», со временем первого прибытия до 10-15 минут. Время прибытие пожарного подразделения из пожарного депо города Жукова составляет около 20 минут.

В настоящем Генеральном плане планировочная организация селитебной территории выполнена обеспечивающей подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. Сеть улиц и дорог села проектируется без тупиковых проездов.

Прямоугольная, регулярная планировка села обеспечивает кратчайшие пути доступа к любому из двух участков с двух противоположных направлений.

Общественные здания села оборудуются  средствами пожаротушения (в том числе и автоматическими), пожарной сигнализацией, средствами оповещения о пожаре, системой управления эвакуации людей,  в соответствии с отдельными проектами строительства на каждый объект в части выполнения конструктивных, планировочных и инженерно- технических решений обеспечивающих пожарную безопасность.

## 6. Положения Генерального плана по санитарной очистке территории

Одной из главной проблем для здоровья населения в селе Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» является проблема санитарной очистки территории.

Санкционированных свалок (полигонов) отходов производства и потребления в границах села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» не имеется.  Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон города Жуков, расположенный в 1,5 км от юго-востока окраины города Жуков в 200 м к востоку от автодороги Жуков-Серпухов.

В настоящее время на территории населенных пунктов установлены контейнеры для сбора отходов производства и потребления.

Возможные решения проблемы удаления отходов производства и потребления:

- установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их централизованная транспортировка.

- реутилизация (сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приема вторсырья).

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Реализация мероприятий по сбору и утилизации биологических отходов проводится в соответствии с требованиями действующих в РФ ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. При этом выполнение мероприятий по сбору, транспортировке и утилизации отходов проводятся непосредственно владельцами отходов, а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и соответствием мест для утилизации предъявляемым требованиям – государственной ветеринарной службой.

Необходимо обеспечить проведение комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения; ликвидировать несанкционированные локализованные свалки с последующей рекультивацией территории; укрепить склоны оврагов путем их озеленения, а также благоустроить территории оврагов; произвести устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений.

Решение вопросов охраны окружающей среды населенных пунктов требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы обращение с отходами производства и потребления удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и транспортировка отходов с территорий домовладений, организаций деревни, зимнюю и летнюю уборку территории.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503, грузоподъемностью 4 м3 2 раза в месяц.

Отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект размещения отходов (полигон).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка отходов производства и потребления должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор отходов на территории села будет производиться контейнерным способом. В этом случае для транспортировки отходов предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора отходов необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не менее 50 м согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Периодичность вывоза отходов производства и потребления должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На объект размещения отходов (полигон) поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть).

Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные (на стадии Генерального плана данный расчет не предусматривается).

Организация кладбищ

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения.

Для организации захоронений предполагается использовать существующее кладбище, расположенное на территории муниципального образования сельское поселение «село Совхоз «Победа» в селе Спас-Прогнанье. По санитарным нормам размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - 50 м. На территории села существует специализированное предприятие ритуальных услуг.

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почётных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил. Согласно санитарным нормам по истечении 20-25 лет (в зависимости от грунта) в могилу может быть сделано повторное захоронение.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## 7. Положения Генерального плана по инженерной подготовке  и защите территории

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах. Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

- залегают непромышленные полезные ископаемые;

- полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился.

Территории, отводимые по застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

При проектировании инженерной защиты нужно обеспечивать (предусматривать):

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т. д.;

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием нужно предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

Территории населенных пунктов, нарушенные карьерами и отвалами отходов производства, подлежат рекультивации для использования, в основном, в рекреационных целях. Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, автостоянок, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и малых рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории нужно назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

7.1. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия

На территориях, подверженных оползневым и обвальным процессам, нужно применять следующие мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- террасирование склонов;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т. д.).

Если применение вышеуказанных мероприятий и сооружений активной защиты полностью не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае технической невозможности или нецелесообразности активной защиты нужно предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).

При проектировании противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий на берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования к берегозащитным сооружениям.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

7.2. Противокарстовые мероприятия

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту и должны учитывать перспективу развития данной территории и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений;

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т. д.

7.3. Берегозащитные сооружения и мероприятия

Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют нижеуказанные сооружения и мероприятия.

| Вид сооружения и мероприятия | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Волнозащитные |
| Вдольбереговые: Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай) | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | В основном на реках и водохранилищах |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | На водохранилищах при крутизне откосов более 15° |
| Массивные волноломы | На водохранилищах при стабильном уровне воды |
| Откосные: Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости |
| Покрытия из сборных плит | При волнах до 2,5 м |
| Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м) |
| Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | То же |
| Волногасящие |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | На водохранилищах |
| Откосные: Наброска из камня | На водохранилищах, реках, откосах земляных соору-жений при отсутствии рекреационного использования |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования |
| Искусственные свободные пляжи | На водохранилищах при пологих откосах (менее 10 °) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды |
| Пляжеудерживающие |
| Вдольбереговые: Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.) | На водохранилищах при относительно пологих откосах |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей |
| Специальные |
| Регулирующие: Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | На водохранилищах для регулирования береговых процессов |
| Перебазирование запаса наносов (пере-броска вдоль побережья, использование подводных карьеров и т. д.) | На водохранилищах для регулирования баланса наносов |
| Струенаправляющие: Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | То же |
| Склоноукрепляющие (искусственное закрепление грунта откосов) | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м |

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований лесосплава, водопользования.

7.4. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и (или) устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

7.5. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Для территорий, расположенных на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок строений должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного наивысшего горизонта вод с учетом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчетной высоты волны, определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории нужно предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории нужно включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления нужно определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

7.6. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные, состоящие из тепломелиорации, которая предусматривает теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло и гидромелиорации, предусматривающей понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем;

- конструктивные, предусматривающие повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.), которые предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами;

- комбинированные.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

7.7. Мероприятия по защите в районах с сейсмическим воздействием

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для территории Калужской области принимается на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97, утвержденных Российской академией наук. Карты предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражают 10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 %-ную (карта С) вероятность возможного превышения (или 90 %-, 95 %- и 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

При проектировании зданий и сооружений в сейсмических районах нужно учитывать карты А, В, С, которые позволяют оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности и предусматривают осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений:

- карта А – массовое строительство;

- карты В и С – объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты.

Определение сейсмичности площадки проектирования нужно производить на основании сейсмического микрорайонирования.

Решение о выборе карты при проектировании принимается заказчиком по представлению генерального проектировщика, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах.

Площадки проектирования с крутизной склонов более 15(, близостью плоскостей сбросов, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами, просадочностью грунтов, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости проектирования на таких площадках нужно предусматривать меры по защите зданий и сооружений.

## 8. Инженерно-техническая база

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог с целью исключения возможных разрытий в зоне проезжей части. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приквартирных участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативных документов и допускается устраивать автономно — для одно-двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации.

Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и руководящими документами.

Мощность трансформаторных подстанций для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчету.

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными линиями или кабельными линиями, как правило, по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансфоматорными подстанциями.

Трассы воздушных линий или кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов придомовых участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с ПУЭ.

Ответвления от линии 0,38 кВ к зданию могут выполняться: от воздушных линий — изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле; от кабельных линий, проложенных в земле, путем установки кабельного ответвительного ящика вне пределов придомовых участков.

При установке вводного щитка в здании (снаружи или внутри), на наружной части стены у ввода на высоте 2,5 м должен устанавливаться отключающий аппарат в опломбированном ящике, возможность доступа к которому должна иметь только энергоснабжающая организация.

8.1. Водоснабжение, водоотведение, канализация, инженерная защита территории

Большинство жителей  села Совхоз «Победа» (около 95%) подключены к центральной системе водоснабжения. Общая протяженность водопроводных сетей – 4062 пог.м. В настоящий момент источниками централизованного питьевого водоснабжения населения села Совхоз «Победа» является артезианская скважина в собственности муниципального образования Сельское поселение «село Совхоз «Победа», около 5% населения используют личные источники водоснабжения – скважины, колодцы. Качество воды в источниках хорошее.

В настоящий момент источниками централизованного питьевого водоснабжения населения деревни Пионерлагерь «Метростроя» являются водозаборы подземных вод – артезианская скважина.

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер СЗО устанавливается в размере 30 м.

Для обеспечения существующего и перспективного водопотребления (в связи с развитием населенных пунктов) Генпланом запроектировано:

- реконструкция существующего водопровода в селе Совхоз «Победа»;

- строительство дополнительно одной артезианской скважины (2 водоносный слой, на глубине 80-100 метров) в юго-западной части деревни Пионерлагерь «Метростроя».

При этом необходимо предусмотреть зону санитарной охраны - 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру ограждения в радиусе от 30 до 50 метров вокруг скважины. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.2.

В Генплане принята система объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Схема водопроводной сети кольцевая  с тупиковыми отводами во все канализуемые здания. Существующее водоснабжение населенных пунктов осуществляется от скважин.

Проектируемое водоснабжение обеспечивается от основной и дополнительной скважин с кольцевой разводкой по основным улицам и тупикам. Водоснабжение населенных пунктов будет осуществляться от скважин с возможностью переключения на проектируемую сеть.

Водоснабжение населенных пунктов проектируется исходя из расчётного количества жителей и норм водопотребления. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет 230 л/сут. (п.211 СНиП 2.04-02-84).

| село Совхоз «Победа» | деревня Пионерлагерь «Метростроя» |
| --- | --- |
| 1. Расчетный суточный расход воды составит: |
| сутки = 230 х 1007/1000 = 231 м3 | сутки = 230 х 99/1000 = 22,77 м3 |
| сутки max = 231 х 1,3 = 300,3 м3 | сутки max = 22,77 х 1,3 = 29,6 м3 |
| сутки min = 231 х 0,7 = 161,7 м3 | сутки min = 22,77 х 0,7 = 15,9 м3 |
| 2. Расчетный часовой расход воды: |
| час max = 1,4 х 2 х 300,3/24 = 35 м3 | час max = 1,4 х 4,5 х 29,6/24 = 7,8 м3 |
| час min = 0,4 х 0,1 х 161,7/24 = 0,27 м3 | час min = 0,4 х 0,01 х 15,9/24 = 0,003 м3 |
| 3.Расчетный секундный расход воды: |
| 38 х 1000/3600 = 10,5 л/сек | 38 х 1000/3600 = 10,5 л/сек |
| 4. Расход воды на поливку в сутки составляет: |
| сутки = 90 х 1007 = 90,63 м3 | сутки = 90 х 99 = 8,91 м3 |
| 5. Расход воды на пожаротушение: |
| расчетное количество пожаров – 1 расход воды на 1 пожар – 10 л/с | расчетное количество пожаров – 1 расход воды на 1 пожар – 10 л/с |
| 6. Расчетное количество суточных стоков: |
| принимаем равным 300,3 м3 | принимаем равным 29,6 м3 |

Свободный напор в сети водопровода при двухэтажной застройке должен быть не менее 14,0 метров на вводе в здание над поверхностью земли. При одноэтажной застройке свободный напор должен быть не менее 10 метров. Предполагаемая схема водоснабжения удовлетворяет этим и техническим условиям  водоканала.

На территории села Совхоз «Победа» имеется канализационная магистральная сеть общей протяженностью 1714 пог.м., в том числе из чугунных труб – 1100,40 пог.м., из асбестоцементных труб – 613,85 пог.м., количество смотровых колодцев – 47, количество домовых выпусков – 24, очистные сооружения канализации – 1. Около 30% жилфонда подключены к системе канализации, во всех остальных жилых домах  для слива сточных вод используются септики и выгребные ямы.

В деревне Пионерлагерь «Метростроя» в настоящее время отсутствуют канализация, объекты дождевой канализации закрытого типа, а также очистные сооружения.

Для зон строительства Генпланом предусматривается организация локальных очистных сооружений с использованием септиков. Поверхностные стоки будут отводиться по самостоятельной сети дождевой канализации открытого типа, по кюветам вдоль улиц с закладкой водопропускных труб в пересечениях с поперечными улицами на комплексные очистные сооружения дождевой канализации.

8.2. Газоснабжение

Газоснабжение села Совхоз «Победа» осуществляется по газораспределительным сетям от ГРС «Воробьи». Газораспределительные сети имеют следующую схему:

1.1. От д. Воробьи через д. Акатово и с. Совхоз «Победа» транзитом проложен в 1987 г. межпоселковый подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=102 мм), протяженностью  - 6,01 км до д/л «Метростроевец» (Содействие). Проектная организация – ГП «Росгипрониисельстрой»,  строительная организация – ГП «СМУ-4 Метрострой». В настоящее время является собственностью ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз».

1.2. От данного газопровода (п. 1.1.), по ходу газа были построены следующие распределительные газопроводы:

1.2.1. По ходу газа (п. 1.1.), до ГРП ж/д и котельной с. Совхоз «Победа», в 1987 г. был построен распределительный подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=102мм/57мм), протяженностью – 0,3 км. Проектная организация – ГП «Росгипрониисельстрой», строительная организация – КССМУ «Росгазспецстрой». Собственник – администрация СП село Совхоз «Победа». В настоящее время в аренде ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз».

1.2.2. От данного ГРП (п. 1.2.1.) в 1987-1992 г.г. был построен распределительный подземный газопровод низкого давления (Рр=0,002 МПа, Дн=159мм/102мм) протяженностью – 0,6 км. Проектная организация – ГП «Росгипрониисельстрой», строительная организация - КССМУ «Росгазспецстрой». Собственник – администрация СП село Совхоз «Победа». В настоящее время в аренде ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз». От него газифицировано 62 квартиры и 2 жилых дома.

1.2.3. От данного ГРП (п. 1.2.1.) в 1995 г. был построен распределительный надземный газопровод низкого давления (Рр=0,002 МПа, Дн=108мм/57мм) протяженностью – 0,29 км. Проектная организация – ОАО «Калугаагропромпроект», строительная организация – ТОО «Экспесс». Собственник – администрация СП село Совхоз «Победа». В настоящее время в аренде ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз». От него газифицировано 5 двухквартирных жилых домов и баня.

1.2.4. Далее от газопровода (п. 1.1.) по ходу газа в 2008 г. до РДГД – 20 д/в Уваров., был построен распределительный подземный газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=32 мм), протяженностью – 0,005 км. Проектная организация – ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект», строительная организация – ЗАО «Лилия». Собственник – частное лицо. От него газифицировано 4 жилых домов.

1.2.5. Далее от газопровода (п. 1.1.) по ходу газа, транзитом через с. Совхоз «Победа» до ШРП ж/д и котельной школы д. Машково, в 2005 г. построен межпоселковый подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления (Рр=0,6 МПа, Дн=110 мм), протяженностью – 2,4 км. Проектная организация – ОАО «Калугаагропромпроект», строительная организация – ООО «Татинвестстрой». Собственник – ОАО «Калугаоблгаз».

1.3. В с. Совхоз «Победа» личные подземные и надземные газопроводы низкого давления расположены по одной стороне улиц.

Потребление природного газа в с. Совхоз «Победа» за 2010 г. составило на жилые дома и квартиры – 1,7 млн. м3 /год, на котельную – 0,22 м3 /год.

Потребление сжиженного углеродного газа (пропана), поставляемого в баллонах в с. Совхоз «Победа» за 2010 г. составило – 0 кг/год.

В селе Совхоз «Победа» планируется газифицировать 150 малоэтажных жилых домов.

Аварийно-техническое обслуживание части наружных газовых сетей с. Совхоз «Победа» осуществляется и будет осуществляться ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» по договорам.

В селе Совхоз «Победа» с 2010 г. имеются газораспределительные сети ОАО «Калугаоблгаз».

На территории села Совхоз «Победа» имеется котельная.

В настоящий момент газоснабжение деревни Пионерлагерь «Метростроя» осуществляется по газораспределительным сетям от п/л «Метростроевец», что влечет постоянные перебои в работе.

Проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения.

Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. При данном оборудовании расход газа на один дом составит 4,07 нм3/час.

Количество домов в селе Совхоз «Победа» – 118. Расход газа на проектируемую застройку в селе Совхоз «Победа» определен по формуле

0р.ч. = Ко . 4,07 х 118 (СНиП II-37-76 стр.8)

Количество домов в деревне Пионерлагерь «Метростроя» – 21. Расход газа на проектируемую застройку в селе Совхоз «Победа» определен по формуле

0р.ч. = Ко . 4,07 х 21 (СНиП II-37-76 стр.8)

Распределение газа по давлению будет осуществляться по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).

Генпланом запроектировано:

- строительство уличного подземного газопровода низкого давления из полиэтилена и строительство 2-х ГРПШ в северной части села Совхоз «Победа»;

- строительство ГРШП в юго-западной части деревни Пионерлагерь «Метростроя».

Необходимо:

- строительство объектов газоснабжения в деревне Пионерлагерь «Метростроя»;

- создание системы диагностики, контроля и учёта расхода газа;

- проведение комплекса газосберегающих мероприятий в сфере потребления и распределения газа;

- создание надежной системы газоснабжения и обеспечение устойчивого её функционирования;

- осуществление технического диагностирования  на ГРП и ШРП.

- проведение энергосберегающих мероприятий для возможности  сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных генераторов. Данный Генплан предусматривает снабжение деревни Пионерлагерь «Метростроя» газом.

8.3. Связь

Жуковский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения.

В селе Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» в рамках реализации целевой программы «Универсальная услуга» связи» на территории населенных пунктов установлен беспроводной таксофон стандарта GSM, С помощью таксофона можно осуществлять местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

В селе Совхоз «Победа» установлено 52 телефона, в том числе: физическим лицам – 44 аппарата, юридическим лицам – 8. Абоненты имеют возможность пользоваться услугами сети Интернет посредством коммутируемого доступа. По населенному пункту зарегистрировано 12 заявлений на предоставление доступа к услугам местной телефонной связи. По данным заявлениям услуги местной телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет планируется предоставить с использованием технологии радиодоступа.

На территории села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Охват населения села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» телевизионным вещанием составляет 100%, из них 80 % населения имеют возможность принимать четыре центральных  телевизионных канала – Первый канал, Россия, НТВ, ТВЦ и 20 % населения имеют спутниковое телевидение – НТВ+, Триколор ТВ.

С 2013 года на территории Калужской области в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевидение и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

В целях повышения качества электросвязи и предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг, настоящая программа предусматривает дальнейшее развитие связи в селе Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя».

Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Генеральным планом предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования,

- мобильную (сотовую), радиотелефонную связь,

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных,

- телевизионное вещание.

Все инженерные сети села Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» предполагается протрассировать в пределах красных линий их улиц.

8.4. Электроснабжение

Поставку электроэнергии в село Совхоз «Победа» и деревню Пионерлагерь «Метростроя» осуществляет Жуковский РЭС ПО «Обнинские электрические сети» Филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Электроснабжение  села Совхоз «Победа» осуществляется от подстанции 35/10 кВт «Воробьи» по воздушной линии 10 кВ и выше – ВЛ 10кВ №2 Воробьи. На территории села Совхоз «Победа» расположены две трансформаторные подстанции напряжением 10кВ и выше.

Источники электроснабжения деревни Пионерлагерь «Метростроя» является п/л «Метростроевец», что влечет постоянные перебои в работе.

Генеральным планом предусматривается возведение новых зданий и сооружений.

Электроснабжение проектируемых районов в селе Совхоз «Победа» предусматривается выполнить от 2 проектируемых трансформаторных подстанций, их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определяться при конкретном проектировании. Питание проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по ВЛ-10 кВ.

Ориентировочный расчет электропотребления на территории нового строительства

в селе Совхоз «Победа»

| № п/п | Наименование проектируемого объекта | Количество проектируемых объектов | Необходимое количество электрической мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин | 1 | 10 |
| 2 | Пожарное депо | 1 | 10 |
| 3 | Жилые дома | 118 | 649 |
| ИТОГО: | 120 | 669 |

Исходя из ориентировочного расчета электропотребления на территории нового строительства в селе Совхоз «Победа» запроектировано строительство двух трансформаторных подстанций, мощностью 400 кВт каждая.

Генпланом запроектировано строительство трансформаторной подстанции в юго-западной части деревни Пионерлагерь «Метростроя» мощностью 400 кВт.

9. Природные условия

9.1. Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Село Совхоз «Победа» и деревня Пионерлагерь «Метростроя» расположены в пределах Протвинской низины на левобережье р. Истья, в зоне образования Московского ледника. Для всей данной местности характерна значительная мощность (до 40-60м) четвертичных образований.

Абсолютные отметки площади: максимальные 139,0 м, минимальные – 135,0 м.

В данном районе выделяются три типа ландшафтов:

1. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина.

2. Пологоволнистая, пологонаклонная водно-ледниковая равнина, расчлененная овражно-балочной сетью, сложена в основном водно-ледниковыми образованиями (суглинками, с прослоями песков и включениями гальки, гравия и валунов).

3. Плоская аллювиальная равнина реки Истья (I-III надпойменные террасы). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, крупных оврагов и балок с постоянным водным режимом. Сложена аллювиальная равнина,  в основном, песками с включениями гравийного и галечникового материала, аллювиальными суглинками и супесями.

В целом описываемая площадка находится в бассейне р. Истья, протекающей меридионально с северо-запада на юго-восток. По характеру рельефа бассейна и морфометрическими особенностям река Истье во многом схожа с рекой Нара.

Долина реки трапециевидная, глубоко врезанная в дочетвертичные нижнекаменноугольные отложения, слабоизвилистая шириной до 3000 м. Прилегающая к долине местность представляет собой волнистую, местами всхолменную равнину, сильно изрезанную овражно-балачной сетью.

В инженерно-геологическом плане характеризуемая территория простая, условия для освоения и строительства простые.

Геологическое строение.

Стратиграфия. В геологическом строении территории принимают участие породы кристаллического фундамента и осадочного чехла. Осадочный чехол представлен образованиями верхнего протерозоя, девона, карбона, юры, мела, неогена и четвертичной системы.

Ниже характеризуются отложения, в той или иной системе подвергающиеся техногенному воздействию.

Каменноугольные отложения (С). Нижний отдел СI

Протвинский горизонт (СIpr) залегает на стешевских глинах, представлен светлыми известняками с редкими прослоями глин и мергелей общей мощностью 5-15м. Распространен повсеместно, отсутствует лишь в древнечетвертичных долинах. Отложения протвинского горизонта на большей части территории перекрытыми верейскими (C2vr), иногда четвертичными образованиями.

Средний отдел С2.

Верейский горизонт (С2vr) отсутствует лишь в речных долинах. Представлен горизонт песчано-глинистыми породами с прослоями карбонатных пород. Мощность 13-25м.

Каширский горизонт (С2ks) встречается повсеместно, отсутствует лишь в долинах рек, представлен в основном карбонатными породами с прослоями глин, мергелей.  Отложения каширского горизонта с размывом  залегают на верейских глинах и резко несогласно перекрываются юрскими, неогеновыми и четвертичными. Мощность 15-25м.

Четвертичная система (Q)

Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывает всю территорию и представляют собой мощною (до 20-50м) сложно построенную толщу, в которой преобладают породы ледникового и озерно-аллювиального генезиса.

Нижнее-среднечетвертичные отложения (QI-II). Водно-ледниковые, аллювиальные, озерные отложения нерасчлененные, представлены разнозернистыми песками с гравием, галькой и валунами. Мощность древнего аллювия колеблется от 7-14 до 22м.

Среднечетвертичные отложения (QII). Распространены повсеместно и представлены комплексом ледниковых, водно-ледниковых, озерных и аллювиальных осадков, моренами днепровского, ранне- и верхнемосковского оледенения, межморенными толщами различных фаз оледенения, отложениями третьей и четвертой надпойменных террас реки Протва. Мощность отложений 10-20м,  на водоразделах  до 6м.

Ледниковые отложения (морена) представлены различными суглинками с включениями обломочного материала (щебень, галька, валуны), с прослоями песков и глин. Мощность 3-5м, редко до 10м.

Межморенные отложения состоят из песков, супесей и суглинков. Мощность 5-10м, иногда до 18м.

Аллювиальные и аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей надпойменной террас развиты в бассейне р. Протва (левый борт долины). Представлены разнозернистыми песками с прослоями суглинков. Мощность 2-12м.

Верхнечетвертичные отложения (QIII) слагают I-II надпойменные террасы, представлены аллювиальными песками, супесями, глинами и покровными суглинками. Отложения развиты по долинам основных рек (с. Высокиничи располагается на IIой надпойменной террасе). Мощность от 5 до 10м.

Покровные отложения перигляциальной зоны московского оледенения представлены суглинками мощностью 1-3м, редко 4-5м. Развиты повсеместно, кроме пойм, первой и второй террас.

Современные аллювиальные (aQIV) отложения представлены пойменной и русловой фациями. Пойменная фация сложена суглинками мощностью от 4 до 11м и песками 4-15м. Общая мощность современного аллювия на крупных реках изменяется от 10 до 25м.

Геоморфология

Описываемая территория располагается в пределах западной части Москворецко – Окской равнины (Протвинская равнина). Основной чертой геоморфологического строения района является наличие глубоковрезанных в нижнекаменноугольные отложения древних долин.

Основные черты современного рельефа были заложены в поздемеоцено-раннечетвертичное время. Современные реки наследуют основные направления древней гидросети, положение древних и современных водоразделов совпадают. В результате рельефообразующей деятельности нескольких ледников, эрозионно-аккумулятивной деятельности рек и при значительной неотектонической активности территории сформировалась сильнорасчлененная равнина. Река Истья, Нара и их притоки имеют три яруса надпойменных террас.

В составе третьей террасы выделяются два уровня  (высокий и низкий). Высокий уровень прослежен по р. Истья ниже г. Обнинска. Относительная высота его над урезом рек 38-40м. Терраса цокольная, поверхность плоская.

Нижний уровень террасы отмечается фрагментами в долинах рек Истья и Нара. Протяженность отложений фрагментов террас от 0,5-3,0км при ширине 0,5-1,5км. Относительная высота ее над урезом рек 27-30м. Терраса цокольная, поверхность плоская, слабонаклонная к реке.

Вторая надпойменная терраса развита вдоль левого борта долины реки Истья. Поверхность террасы цокольная высота 12-25 м. Залегает на московской морене и/или дочетвертичных отложениях. Терраса сложена песками и суглинками.

Первая надпойменная терраса отчетливо прослеживается вдоль левого берега реки Протва. Превышение над урезом воды до 5-9 м. Терраса аккумулятивная.

Пойменная терраса голоценового возраста развита повсеместно в долинах рек и ручьев. Она занимает днища рек и ручьев с постоянным водотоком. Высота над урезом воды 2-5м. В устьевых частях мелких водотоков и оврагов, опирающихся на пойму, широко развиваются конуса выноса.

### 9.2. Климат

Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Характеристика климата населенного пункта село Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» приводятся на основании многолетних наблюдений метеостанции «Малоярославец», предоставленных ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,8ºС.

Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 | 4,8 |

Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -12°С. Абсолютный минимум  температура воздуха составляет -40(С.  В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы.

Таблица 1.2 Средняя минимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -12 | -11 | -6,2 | 1,6 | 7,2 | 11,1 | 12,8 | 11,3 | 6,7 | 2,0 | -4,3 | -8,7 |

Таблица 1.3 Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -38 | -36 | -27 | -19 | -5 | -0,2 | 3,2 | -0,3 | -4,5 | -14 | -26 | -40 | -40 |

Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время +23°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С.

Таблица 1.4 Средняя максимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -5,8 | -3,9 | 1,4 | 10,4 | 18,2 | 21,8 | 23 | 21,4 | 15,4 | 8,5 | 0,4 | -3,4 |

Таблица 1.5 Абсолютный максимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 5 | 8,5 | 17,1 | 27,1 | 30,9 | 33 | 34,6 | 35 | 30,1 | 25,2 | 13,4 | 6,7 | 35 |

Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного, южного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного, юго-восточного и  юго-западного направлений, в летний – восточные и юго-восточные.

Таблица 1.6 Повторяемость (%) направлений ветра и штилей.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 7,8 | 10,9 | 9,3 | 10,4 | 18,2 | 17,9 | 18,8 | 6,7 | 8 |

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,5 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 3,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.

Таблица 1.7 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с).

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 |

Таблица 1.8 Средняя месячная скорость ветра различных направлений (м/с).

| Месяц | Направление ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| I | 1.7 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 3 |
| II | 1.3 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| III | 1.2 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
| IV | 1.3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| V | 1.3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| VI | 1.2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 |
| VII | 1.1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 |
| VIII | 1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| IX | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
| X | 1.5 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 |
| XI | 1.3 | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
| XII | 1.5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

### 9.3. Гидрологические условия

Ресурсы поверхностных вод представлены рекой Истья, протекающей с северо-запада на юго-восток, являющейся притоком реки Ока. Общая протяженность составляет  56 км. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. В верховьях берега низкие, в среднем и нижнем течении возвышенные.

Благотворные климатические условия, преобладание осадков над испарением, наличие крупных дренирующих артерий, высокая проницаемость карбонатных пород способствуют интенсивному водообмену и образованию мощной (до 250м) зоны пресных вод.

Наибольшей водообильностью и мощностью обладают водно-ледниковые отложения, развитые по долинам рек и в пределах древнечетвертичных палеодолин. Среди четвертичных отложений наибольшее значение для водоснабжения имеют современный аллювиальный комплекс и водоносные комплексы, приуроченные к межморенным водно-ледниковым отложениям, представленными песками и супесями.

Современный  водоносный аллювиальный горизонт (аQIV) развит по всем долинам рек и ручьев с постоянным водотоком, в пределах пойменных террас и русел. Водовмещающими породами в верхней части разреза являются суглинки, в нижней – разнозернистые пески. Мощность горизонта в долинах крупных рек – 7-13м. Глубина залегания уровня воды изменяется от 1 до 5м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также перетока из других нижележащих водоносных горизонтов. Воды горизонта подвержены поверхностному загрязнению. Водоносный средне-верхнечетвертичный московский аллювиально-флювиогляциальный горизонт (а,f II-III) приурочен к отложениям второй и третьей надпойменным террасам. Залегает на суглинках московской морены (gQIImś). Водовмещающими породами являются разнозернистые пески с прослоями суглинков. Воды грунтовые, уровень – 0-7м (абс.отм. 135-160м). Основное питание горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, а также за счет перелива вод из нижележащих водоносных горизонтов.

Слабоводоносный московский водно-ледниковый горизонт (flgQIIms) приурочен к водно-ледниковым отложениям времени максимального распространения и развития этапов отступания московского ледника. Водовмещающими породами являются неравномерно-глинистые пески. Воды безнапорные. Глубина залегания от поверхности 1-6м.

Слабоводоносные и водоносные отложения среднечетвертичного периода (QIIms) представлены целым рядом водоносных и слабоводоносных горизонтов в составе образований московской морены (gQIIms). Распространены практически на всей территории, за исключением речных долин.

Глубина залегания уровня воды в четвертичных отложениях изменяется от 1-5м в речных долинах до 10-15м на водоразделах. Воды четвертичных отложений используются населением для индивидуального водоснабжения многочисленными колодцами, скважинами и каптированными родниками. Водоносный горизонт четвертичных отложений относится к группе незащищенных от загрязнений вод.

Каширский водоносный горизонт (С2ks) развит преимущественно на водоразделах рек Протва и Нара. Мощность водовмещающих известняков от 5 до 28м в зависимости от глубины эрозионного вреза древних и современных долин, преобладает – 10-25м. Глубина залегания уровня – 10-20м. Воды преимущественно напорные. Наибольшая величина напора (28м) отмечена в бассейне реки Истья. Горизонт относится к группе незащищенных от загрязнений. В долинах р. Протвы и др. горизонт служит источником индивидуального водоснабжения.

Водоупорный верейский терригенный горизонт (C2vr) отсутствует в глубоких эрозионных долинах. На дневную поверхность водоупор выходит в долине р. Протва. Водоупор представлен глинами верейского горизонта (C2vr) мощностью 15-20м. Кровля на глубине 15-30м на водоразделах.

Верейский водоупор разделяет каширский и протвинский водоносные горизонты.

Протвинский водоносный горизонт (C1pr) присутствует на всей площади, сложен горизонт известняками мощностью 10-26м с единичными прослоями доломитов и мергелей. Повсеместно горизонт подстилают стешевские глины (стешевский водоупор).  Воды горизонта напорные. Дебит скважин меняется от 0,3до 10л/с. Оценка условий защищенности показала, что комплекс в большинстве своем является незащищенным. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из смежных водоносных горизонтов. Протвинский горизонт является надежным источником водоснабжения.

Стешевский водоупор (C1st) имеет региональное распространение. Мощность 16-20м. Представлен глинами с прослоями известняков. Разделяет протвинский и оксо-тарруский водоносный горизонты.

### 9.4. Инженерно-геологические условия

В целом условия строительства на характеризуемых площадках простые.

Для строительного освоения предлагаемых площадей по инженерно-геологическим условиям территории относятся к I (простой) категории (согласно обязательному приложению Б к СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства).

По геоморфологическим условиям проектируемая к освоению площадь расположена в пределах одного геоморфологического элемента (рис.1) – третьей надпойменной террасы (а3QIIms). Поверхность надпойменной террасы, предлагаемой для строительства, характеризуется спокойным рельефом (рис. 3,4), слабонаклонная (с уклоном до 3° (рис.2, 5)) к р. Протва (ко второй надпойменной террасе), нерасчлененная. По геологическим условиям в зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющим требованиям фундирования (в основном разнозернистыми песками с прослоями глин и суглинков тугопластичных и полутвердых, залегающих горизонтально с выдержанной мощностью по площади).

Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 3х метров (5-10м). Инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, отсутствуют. Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой отсутствуют. Техногенные воздействия и изменения освоенных и проектируемых к освоению территорий незначительны. Условия строительства простые. В дальнейшем при инженерно-геологических изысканиях, проектировании и при строительстве необходимо выполнять требования регламентирующих документов при проектировании и строительстве (СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.06.15-85, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.02-84 и т.д.).

Примечание – категории сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по совокупности факторов. Если какой-либо фактор относиться к более высокой категории сложности и является определяющим при принятии основных проектных решений, то категорию сложности инженерно-геологических условий следует устанавливать по этому фактору. В этом случае должны быть увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на проектируемые здания и сооружения именно данного фактора.

## 10. Комплексная оценка территории села по планировочным ограничениям

### 10.1. Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории  по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП – ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определен основной инженерно-геологический тип участков (площадей) для освоения предлагаемой территории. В пределах проектных границ по инженерно-геологическим условиям данная территория благоприятная для градостроительного освоения.

Это территория, в пределах которой в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части 2ой и 3ей террас (рис.1, 2). Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов (техногенного подтопления и заболачивания).

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована характеристика условий:

- Поверхности с уклоном до 5%, рельеф слаборасчлененный, поверхности флювиогляциальных и моренных равнин, высоких, цокольных террас;

- Почвы: светло-серые лесные;

- Механический состав грунтов: легкие и средние, полутвердые и тугопластичные суглинки, пески средне-, крупнозернистые;

- Уровень грунтовых вод глубже 3м;

- Незатопляемая паводками территория;

- Стабилизировавшиеся овраги глубиной до 5м с пологими склонами;

- Оползни – отсутствуют;

- Карст поверхностей не наблюдается;

- Размыв и подмыв овражной сети и мелких ручьев отсутствует;

- Территория хорошо проветривается;

- Нормально инсолируемая в течение всего года.

Все характеристики соответствуют благоприятным условиям для хозяйственного освоения.

### 10.2. Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ), земли природоохранного назначения (городские леса, скверы, парки, городские сады, противоэрозионные насаждения); рекреационного назначения (детские и спортивные лагеря, лесопарки, пригородная зеленая зона); историко-культурного назначения (объекты культурного наследия, военных и гражданских захоронений); особо ценные природные объекты (родники, верховые болота, малые реки и др.).

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо-охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории населенного пункта село Совхоз «Победа» и деревни Пионерлагерь «Метростроя» особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### 10.3. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На данных территориях в соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до10 км – в размере 50 м;

от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для рек, длиной более 10 км, размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом Российской Федерации.

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законов субъектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Для рек, длиной более 10 км, размер водоохранной зоны и прибрежной полосы определены Водным кодексом Российской Федерации. В деревне Пионерлагерь «Метростроя» и в 300 метрах юго-западнее села Совхоз «Победа» протекает река Истья, длина которой составляет 56 км, следовательно, размер водоохраной зоны – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м и ширина береговой полосы – 20 м.

В западной части села Совхоз «Победа» расположено два пруда, ширина водоохраной зоны которых составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м и ширина береговой полосы – 5 м.

На основании части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

### 10.4. Историко-культурные ресурсы

Согласно данных, предоставленных Министерством  культуры Калужской области:

- на территории населенного пункта село Совхоз «Победа» к объектам культурного наследия отнесена братская могила, расположенная на территории центральной усадьбы, ул. Центральная (Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану»;

- на территории населенного пункта деревня Пионерлагерь «Метростроя» объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не имеется.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

В соответствии со статьей 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения или уничтожения. Согласно статье 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.