Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО» Муниципальный контракт № 1 от «16» марта 2021 г. Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Заречье» Ульяновского района Калужской области Положение о территориальном планировании Генеральный директор К.Г. Чистов Калуга 2021 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельского поселения

«Село Заречье»

Ульяновского района Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден Решением Сельской Думы от 13.12.2013 № 30

(в редакции утв. Решением Сельской Думы от 23.12.2019 № 25, _______________________________)

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.	8

II.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	8

II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения	8

II.2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов	10

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	11

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:25000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений и дополнений в генеральный план МО СП «Село Заречье» Ульяновского муниципального района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом и техническим заданием.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана:

- переводом земельных участков с КН 40:21:080404:46 в с. Озерно из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;

- переводом земельных участков с КН 40:21:000000:61 в д. Ивановка, п. Железнинский, д. Железница из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов»;

- приведение проекта генерального плана в соответствие с действующими правилами землепользования и застройки.

Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Заречье»» Ульяновского района (МО СП «Село Заречье»», далее – сельское поселение) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области  и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны (на территории сельского поселения отсутствуют).

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (на территории сельского поселения отсутствуют).

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На территории сельского поселения  «Село Заречье»  не планируется размещение объектов местного значения.

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

## II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки.

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Специального назначения. Зоны, занятые объектами захоронения твердых коммунальных отходов  и иного специального назначения.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Зона акваторий.  Зона размещения  объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.).

Иные зоны. Зона размещения особо охраняемой природной территории, земель запаса.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Категория земель | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | Площадь, га |
| Общая площадь территории сельского поселения | 27441 | 27441 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 8547 | 8545 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 52 | 52 |
| 3. | Земли лесного фонда | 10997 | 10996,5 |
| 4. | Земли водного фонда | 37 | 37 |
| 5. | Земли населенных пунктов | 940 | 942 |
| 6. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6739 | 6739,5 |
| 7. | Земли запаса | 129 | 129 |

Параметры функциональных зон сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Существующее положение | Проект |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Площадь, га |
| Жилая | 485,5 | 487 |
| Сельскохозяйственного использования | 8887 | 8887 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 46 | 46 |
| Рекреационная | 65 | 65 |
| Специального назначения | 55,5 | 56 |
| Зона акваторий | 37 | 37 |
| Зона лесов | 10997 | 10996,5 |
| Иная зона | 6868 |  |
| Общая площадь: | 27441 | 27441 |

## II.2 Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов федерального значения, объектах регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов

На территории сельского поселения не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области, (утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 22.09.2020 № 735), на территории сельского поселения планируются для размещения объекты регионального значения.

В соответствии со Схемой территориального планирования МО «Ульяновский район», утвержденной решением Районного Собрания от 30.12.2019 № 95, на территории сельского поселения не планируются для размещения объекты местного значения муниципального района.

Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов

регионального значения, за исключением линейных объектов

Таблица 3

| № | Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Местоположение | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | - | Объект капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения | Строительство очистных сооружений канализации | с. Заречье | Жилая зона |
| 2 | - | Объекты капитального строительства в области здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Заречье | Жилая зона |
| 3 | - | Объекты капитального строительства в области здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | д Уколица | Жилая зона |
| 4 | 40:21:060500:25 | Планируемые объекты регионального значения специального назначения | - | МО СП «Село Заречье» Ульяновский район | Специального назначения |
| 5. | - | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения | Памятник природы «Пойма реки Вытебеть» | МО СП «Село Заречье» Ульяновский район | - |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов (планируемая категория земель – земли населенных пунктов)

Таблица 4

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь земель, кв.м | Категория земель (ЕГРН) | Планируемое использование | Собственность | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озерно |
| 1 | 40:21:0080404:46 | 15582 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Частная | 2021 |
| Итого | 15582 |  |

Перевод земельных участков из категории «земли лесного фонда» в категорию земли «особо охраняемых территорий и объектов»

Таблица 5

| №п/п | Кадастровый номер | Площадь земель, кв.м | Местонахождение | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:21:000000:552 | 600 | Калужская область, Ульяновский район, вблизи п. Железнинский | Гражданские кладбища |
| 2 | 40:21:070504:167 | 1700 | Калужская область, Ульяновский район, п. Железниский | Гражданские кладбища |
| 3 | 40:21:000000:61 | 2630 | Калужская область, Ульяновский район, д. Железница | Гражданские кладбища |
| 4 | 40:21:000000:61 | 13 | Калужская область, Ульяновский район, д. Ивановка воинское захоронение (индивидуальная могила) | Воинское захоронение (индивидуальная могила) |
| Итого | 4943 |