| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГК-ГРУПП» |  | РФ, Республика Татарстан; 421001, г. Казань, ул. Четаева, д. 4; оф. 19 Тел. +7 (917) 231-59-81 ИНН/КПП 1659199710/165701001 ОГРН 1191690048615 |
| --- | --- | --- |

Казань, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ	8

3.1. Экономико-географическое положение.  Место сельского поселения деревня Корсаково в системе расселения Жуковского муниципального района Калужской области	8

3.2.  Охрана окружающей среды	11

3.2.1. Природная характеристика территории	11

3.2.1.1 Рельеф и геоморфология	11

3.2.1.2. Гидрогеологические условия	11

3.2.1.3. Климатическая характеристика	13

3.2.1.4. Растительность.	15

3.2.1.5. Опасные инженерно-геологические процессы и явления	16

3.2.2. Оценка современного состояния окружающей среды	16

3.2.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха	17

3.2.2.2. Оценка состояния водных ресурсов	18

3.2.2.3. Оценка состояния почвенного покрова и земельных ресурсов	19

3.2.2.4. Ситуация с кладбищами	20

3.2.2.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	22

3.2.2.6. Оценка состояния озелененных территорий	24

3.2.3. Земли лесного фонда	24

3.2.4. Особо охраняемые природные территории	24

3.2.5. Зоны с особыми условиями использования территории	25

3.2.5.1. Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	26

3.2.5.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны магистральных трубопроводов	37

3.2.5.3. Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	39

3.2.5.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	41

3.2.5.5. Охранные зоны газораспределительных сетей	44

3.2.5.6. Охранные зоны линий связи	44

3.2.5.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	44

3.2.5.8. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей сред	47

3.2.5.9. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	47

3.2.6. Мероприятия по устойчивому развитию территории	47

3.2.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	48

3.2.6.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	49

3.2.6.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	51

3.2.6.4. Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	52

3.2.6.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	53

3.2.6.6. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	54

3.2.6.7. Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий	55

3.2.6.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	55

3.3. Характеристика земельного фонда	55

3.4. Демографическая структура населения	56

3.5. Производственные территории	62

3.6. Агропромышленный комплекс	62

3.7. Лесной комплекс	63

3.8. Жилищный фонд и жилищное строительство	63

3.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения	64

3.10. Туристско-рекреационный потенциал	68

3.11. Историко-культурное наследие	68

3.12. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	70

3.13. Инженерная инфраструктура	71

3.14. Инженерная подготовка территории	78

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КОРСАКОВО НА ПЕРИОД РАСЧЕТНОГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	80

4.1. Прогноз численности населения	80

4.2. Экономическое развитие	81

4.3. Развитие промышленного производства	81

4.4. Развитие агропромышленного комплекса	82

4.5. Развитие лесного комплекса	83

4.6. Развитие жилищной инфраструктуры	84

4.7. Развитие объектов социального и культурно-бытового         обслуживания населения	87

4.8. Развитие кладбищ	94

4.9. Развитие туристско-рекреационных территорий	95

4.10. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	96

4.11. Установление границ населенных пунктов сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области	96

4.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	113

4.13. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории	126

4.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	127

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	142

5.1. Баланс использования территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области	142

5.2. Основные технико-экономические показатели проекта           генерального плана	143

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	149

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области разработан ООО «ГК-Групп» в соответствии с заданием на проектирование.

Заказчик проекта – Администрация сельского поселения деревня Корсаково

Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи разработки проекта Генерального плана:

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана сельского поселения деревня Корсаково являются:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- повышения качества среды обитания;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

Задачи:

- образование нового населенного пункта Рождествено муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково;

- внесение изменений в территориальное планирование и зонирование населенных пунктов муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково.

- изменение границ д. Орехово с учетом земель государственной неразграниченного собственности

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2041 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково включает в себя:

Утверждаемую в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений генерального плана.

При разработке проекта Генерального плана сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждённая постановлением Правительства Калужской области «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области от 10.03.2009. № 10» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791);

- Схема территориального планирования Жуковского муниципального района Калужской области, утверждённая решением Районного Собрания МО «Жуковский район» от 24.12.2009г. № 87 «Об утверждении Схемы территориального планирования МР «Жуковский район»;

- Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области;

- официальные данные, представленные администрацией Жуковского муниципального района и сельского поселения деревня Корсаково, входящего в его состав.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана сельского поселения деревня Корсаково являются:

- обеспечение устойчивого развития сельского поселения деревня Корсаково;

- повышение качества среды обитания;

- сохранение и регенерация исторического и культурного наследия;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- определение инвестиционно-привлекательных зон, и создание благоприятных предпосылок для инвестирования;

-обеспечение учета интересов Российской Федерации, Калужской области, жителей сельского поселения деревня Корсаково и их объединений.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия территории;

- обеспечение эффективного использования территорий;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- безопасность территории и окружающей среды;

- улучшение жилищных условий, обеспечение социальных потребностей населения, обеспечение возможности развития территории и комплексной застройки;

- развитие и размещение на территории поселения общественных и деловых центров;

- надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории;

- создание качественно новой структуры производственного комплекса;

- комплексность благоустройства и озеленения территории.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## 3.1. Экономико-географическое положение. 
Место сельского поселения деревня Корсаково в системе расселения Жуковского муниципального района Калужской области

Сельское поселение деревня Корсаково наделено статусом сельского поселения Законом Калужской области № 7-ОЗ от 28 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

В настоящее время на территории сельского поселения деревня Корсаково, расположены 9 населенных пунктов:

деревня Корсаково (административный центр поселения),

деревня Чернишня;

деревня Борисково;

деревня Ольхово;

деревня Орехово;

деревня Успенские Хутора;

деревня Гремячево;

деревня Глядово;

село Нижнее.

Муниципальное образование сельское поселение деревня Корсаково расположено в северо-восточной части Жуковского района Калужской области с административным центром сельского поселения в деревне Корсаково.

СП деревня Корсаково граничит с СП деревня Тарутино на юге, с СП деревня Истье на западе, с СП село Совхоз Победа на северо-западе, с СП деревня Чубарово на севере, с поселением Роговское Троицкого административного округа города Москва на востоке.

Таблица 3.1

Ближайшие от д. Корсаково крупные городские поселения

| Город | Расстояние до д. Корсаково, км | Затраты по времени на автомобиле, мин |
| --- | --- | --- |
| Обнинск | 32 | 40 |
| Серпухов | 50 | 60 |
| Жуков | 38 | 45 |
| Наро-Фоминск | 53 | 63 |
| Москва (центр) | 101 | 120 |
| Калуга | 111 | 115 |
| Можайск | 101 | 97 |

Общая площадь Муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково, основываясь на данные Единого государственного реестра недвижимости, составляет ориентировочно 3979.37 га.

В сельском поселении деревня Корсаково имеются следующие общественные объекты:

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Корсаковский сельский клуб»

- Административно-культурный центр «Корсаково»

- Модульный фельдшерско-акушерский пункт в д. Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Храм в честь Успения Божией Матери.

- Типовая спортивная площадка с искусственным покрытием в д. Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Детская спортивно-игровая площадка в д. Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Универсальная спортивная площадка в деревне Орехово, МО сельское поселение деревня Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Почтовое отделение связи «Почта России» в д. Корсаково Жуковского района Калужской области.

На территории СП деревня Корсаково имеются следующие объекты производства:

- Пилорама в д. Корсаково ИП Подвысоцкий О.В.

- Колхоз имени М.А.Гурьянова.

На территории СП также имеется объект АПК:

- Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Ивакина Г.М.

Транспортная связь сельского поселения деревня Корсаково с другими поселениями и районами Калужской области в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

- А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-Орехово-Корсаково»

- Памятник 1812 года- Тарутино-Корсаково

местного значения:

- «д.Корсаково»

- «д.Глядово»

- «д.Борисково»

- «д.Успенские Хутора»

- «с.Нижнее»

- «д.Орехово»

- «д. Ольхово»

- «д.Чернишня»

- «Орехово - Борисково»

- «Тарутино-Корсаково»-Глядово

- «Глядово-Корсаково»

- «Борисково-Успенские Хутора»

- «А101-Успенские Хутора»,

Роль в системе расселения

Территориальная организация сельского поселения деревня Корсаково является частью системы расселения Жуковского муниципального района, которая входит в систему расселения Калужской области.

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с центром муниципального района г. Жуков.

На территории сельского поселения деревня Корсаково по состоянию на 01.01.2021г. проживает 534 человека. Постоянное население размещается на территории 9 населенных пунктов из 9.

Состояние системы расселения характеризует показатель плотности населения. Средняя плотность населения сельского поселения деревня Корсаково составила 13,42 чел. на 1 кв. км.

Согласно схеме территориального планирования Калужской области, Жуковский муниципальный район по плотности населения имеет показатели 34 чел./км2.

Система расселения сельского поселения деревня Корсаково имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения деревня Корсаково с общей численностью населения 315 человек, где размещены административные функции культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают остальные населенные пункты, с общей численностью населения 219 человек, где так же присутствуют объекты социального обслуживания.

## 3.2. Охрана окружающей среды

## 3.2.1. Природная характеристика территории

## 3.2.1.1 Рельеф и геоморфология

Территория сельского поселения деревня Корсаково расположена в зоне умеренно-континентального климата.

Местность представляет собой преимущественно открытую равнину, пересеченную реками. Поверхность – равнины, на большей части территории, грядово-холмистая, слабо расчлененная, местами плоская, заболоченная.

На территории поселения наблюдаются дерново–подзолистые почвы различного механического состава.

## 3.2.1.2. Гидрогеологические условия

Ресурсы поверхностных вод представлены рекой Нара, являющейся левым притоком р. Оки. Длина реки 158 км, площадь бассейна 2030 км², средний уклон 0,399 м/км. Средний расход воды в среднем течении 5 м³/с. Замерзает в начале декабря, вскрывается в начале апреля. Вытекает из Полецкого озера. В верховьях реки Нары находятся известные Нарские пруды. Воды их принимает Нара, соединяющая пруды с Окой. В верховьях берега низкие, в среднем и нижнем течении возвышенные.

Притоки р. Нара:

-Выдерка

-Черничка

-Бухловка

Благотворные климатические условия, преобладание осадков над испарением, высокая проницаемость карбонатных пород способствуют интенсивному водообмену и образованию мощной (до 250 м) зоны пресных вод.

Наибольшей водообильностью и мощностью обладают водно-ледниковые отложения, развитые по долинам крупных рек и в пределах древнечетвертичных палеодолин. Среди четвертичных отложений наибольшее значение для водоснабжения имеют современный аллювиальный комплекс и водоносные комплексы, приуроченные к межморенным водно-ледниковым отложениям, представленными песками и супесями.

Водоносный современный аллювиальный горизонт (аQIV) развит по всем долинам рек, ручьев и болот с постоянным водотоком, в пределах пойменных террас и русел. Водовмещающими породами в верхней части разреза являются суглинки, в нижней – разнозернистыми песками. Мощность горизонта в долинах крупных рек – 7-13м, в долинах малых рек до 4м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод, а также подтока из других водоносных горизонтов. Воды горизонта подвержены поверхностному загрязнению. Водоносный московский аллювиально-флювиогляциаольный горизонт (аQII-ms) приурочен к третьей надпойменной террасе. Залегает на суглинках перекшенской морены (gQIprk). Водовмещающими породами являются разнозернистые пески с прослоями суглинков. Воды грунтовые, уровень – 0-7м (абс.отм. 135-160м). Питание за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Слабоводоносный московский водно-ледниковый горизонт (flgQIIms) приурочен к водно-ледниковым отложениям времени максимального распространения и развития этапов отступания московского ледника. Водовмещающими породами являются неравномерно-глинистые пески. Воды безнапорные. Глубина залегания от поверхности 0-6м.

Слабоводоносные и водоносные отложения среднечетвертичного периода (QIIms) представлены целым рядом водоносных и слабоводоносных горизонтов в составе образований московской морены (gQIIms). Распространены практически на всей территории, за исключением речных долин.

Глубина залегания уровня воды в четвертичных отложениях изменяется от 1-5м в речных долинах до 10-15м на водоразделах. Воды четвертичных отложений используются населением для индивидуального водоснабжения многочисленными колодцами, скважинами и каптированными родниками. Водоносный горизонт четвертичных отложений относится к группе незащищенных от загрязнений вод.

Верхнеюрский водоупор (J3) встречается отдельными участками на древних водоразделах. Представлен плотными глинами мощностью до 46м. Практически водонепроницаемые глины залегают в кровле основных эксплуатационных водоносных горизонтов карбона (С2ks, C1pr, C1ok-tr) защищен тем самым от загрязнений.

Коширский водоносный горизонт (С2ks) развит на отдельных участках, преимущественно на водоразделах. Мощность водовмещающих известняков – 0,5-43м, преобладает – 10-25м. Глубина залегания уровня – 10-20м. Воды преимущественно напорные. Горизонт относится к группе незащищенных от загрязнений вод.

Водоупорный верейский терригенный горизонт (C2vr) отсутствует в глубинах четвертичных палеодолинах. Водоупор представлен глинами верейской свиты (C2vr) мощностью 15-20м. Кровля на глубине 15-30м на водоразделах.

Протвинский водоносный горизонт (C1pr) присутствует на всей площади, сложен горизонт известняками мощностью 10-26м с единичными прослоями доломитов и мергелей. Дебит скважин меняется от 0,3до 10л/с. Оценка условий защищенности показала, что комплекс в большинстве своем является незащищенным.

Стешевский водоупор (C1st) имеет региональное распространение. Мощность 16-20м. Представлен глинами с прослоями известняков. Разделяет протвинский и оксо-тарруский водоносный горизонты.

Окско-тарруский водоносный горизонт (C1ok-tr) распространен повсеместно, отсутствует лишь в пределах наиболее глубоких палеодолин, приурочен к карбонатной толще и объясняет воды тарусских, веневских, михайловских и алексенских отложений нижнего карбона. Воды заключены в трещиноватых и кавернозных известняках с прослоями глин. В нижней части горизонта выделяется прослой глины мощностью 2-4м, разделяющих его на веневско-тарусский и алексенский подгоризонты. Глубина залегания уровня от 4-5м в долинах рек и до 50-70м – на водоразделах. Окско-тарусский водоносный горизонт является основным источником водоснабжения данной территории (г. Обнинск, г. Боровск, г. Балабаново и другие населенные пункты). Анализ данных на мощности вышезалегающих среднечетвертичных и перекшенских (QIprk) суглинков, а также стешевских глин показал, что защищенность окско-тарусской толщи относится к группе защищенных от загрязнения.

Яснополянский водоносный комплекс (CIjp) распространен повсеместно и приурочен к верхней, преимущественно песчаной, толще (тульский горизонт - (CItl)) мощностью около 15м. Горизонт для водоснабжения практически не используется из-за глубокого залегания и трудности освоения скважин в песках.

## 3.2.1.3. Климатическая характеристика

Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Характеристика климата населенных пунктов сельского поселения приводятся на основании многолетних наблюдений метеостанции «Малоярославец», предоставленных ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,8ºС.

Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 | 4,8 |

Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -12°С. Абсолютный минимум температура воздуха составляет -40(С.  В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы.

Таблица 1.2 Средняя минимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -12 | -11 | -6,2 | 1,6 | 7,2 | 11,1 | 12,8 | 11,3 | 6,7 | 2,0 | -4,3 | -8,7 |

Таблица 1.3 Абсолютный минимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -38 | -36 | -27 | -19 | -5 | -0,2 | 3,2 | -0,3 | -4,5 | -14 | -26 | -40 | -40 |

Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время +23°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +35°С.

Таблица 1.4 Средняя максимальная температура воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -5,8 | -3,9 | 1,4 | 10,4 | 18,2 | 21,8 | 23 | 21,4 | 15,4 | 8,5 | 0,4 | -3,4 |

Таблица 1.5 Абсолютный максимум температуры воздуха (°С)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 5 | 8,5 | 17,1 | 27,1 | 30,9 | 33 | 34,6 | 35 | 30,1 | 25,2 | 13,4 | 6,7 | 35 |

Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного, южного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного, юго-восточного и юго-западного направлений, в летний – восточные и юго-восточные.

Таблица 1.6 Повторяемость (%) направлений ветра и штилей.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 7,8 | 10,9 | 9,3 | 10,4 | 18,2 | 17,9 | 18,8 | 6,7 | 8 |

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 2,5 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 3,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.

Таблица 1.7 Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с).

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 |

Таблица 1.8 Средняя месячная скорость ветра различных направлений (м/с).

| Месяц | Направление ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| I | 1.7 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 3 |
| II | 1.3 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 |
| III | 1.2 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
| IV | 1.3 | 2,5 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| V | 1.3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| VI | 1.2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2 | 2,1 |
| VII | 1.1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 |
| VIII | 1 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| IX | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,1 |
| X | 1.5 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 |
| XI | 1.3 | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
| XII | 1.5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

## 3.2.1.4. Растительность.

- Сельское поселение деревня Корсаково расположено в зоне смешанных и широколиственных лесов. Согласно данным ЕГРН общая площадь лесов на территории поселения составляет 2043,26 га.

- Средняя лесистость поселения – 53,23 %

- Калужская область расположена в подтаёжной зоне (зоне смешанных лесов), елово-дубовых и отчасти дубовых (на юго-востоке, где находятся засеки). Общая площадь земель лесного фонда, всего, тыс. га - 1352,1, лесистость, % - 44,6, общий запас древесины на корню, млн. куб.м - 233,7. Доля гарей от общей площади лесов - 0,008%, доля вырубок - 0,8%.

- Преобладающими породами в калужских лесах являются берёза, осина, сосна и ель. Остальные породы занимают значительно меньшую площадь: дуб, ольха, липа.

## 3.2.1.5. Опасные инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям водораздельные территории сельского поселения являются благоприятными для строительства. К территориям, не благоприятным для строительства, относятся участки долин рек, протекающих по территории поселения, здесь развиты эрозионные процессы.

Зоны затопления и подтопления на территории сельского поселения отсутствуют.

## 3.2.2. Оценка современного состояния окружающей среды

Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа состояния атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

Важнейшим принципом разработки предложений нового Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию сельского поселения. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей сельского поселения, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды.  Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции, обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния среды и экологическую безопасность развития сельского поселения. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах сельского поселения, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества сельской среды предусматривается:

-	обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса сельского поселения;

-	повышение эффективности использования территории сельского поселения.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1.	Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

2.	Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

3.	Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

4.	Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

## 3.2.2.1. Оценка состояния атмосферного воздуха

Качество атмосферного воздуха является одним из ведущих факторов внешней среды, определяющих условия проживания населения.

Уровень загрязнения атмосферы на территории городского поселения определяется рядом факторов: природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов на территории.

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для данного населенного пункта имеют следующие значения (по данным ГУ «Калужский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»):

-	взвешенные вещества – 140 мкг/м3 (0,14 мг/м3 - при норме ПДК – 0,5 мг/м3);

-	диоксид азота – 56 мкг/м3 (0,056 мг/м3  - при норме ПДК – 0,085 мг/м3);

-	оксид углерода – 1,8 мг/м3 (при норме ПДК – 5 мг/м3);

-	сероводород – 4 мкг/м3 (0,004 мг/м3  - при норме ПДК – 3 мг/м3);

-	диоксид серы – 11 мкг/м3 (0,011 мг/м3  - при норме ПДК – 0,5 мг/м3).

Сельское поселение относится к району с не развитой промышленностью.

Основная доля выбросов вредных веществ приходиться на передвижные источники (автотранспорт).

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-	сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-	увеличение площади зелёных насаждений в деревне;

-	ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, отопительные котельные и промышленные предприятия. По санитарной классификации предприятия относится к IV классам опасности.

## 3.2.2.2. Оценка состояния водных ресурсов

Государственный мониторинг поверхностных вод на территории Калужской области осуществляется на постах сети наблюдений Калужского ЦГМС - филиал ФГБУ "Центральное УГМС" Основной причиной неудовлетворительного качества воды водных объектов является сброс недостаточно очищенных или неочищенных сточных вод, в том числе дождевых и талых вод.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа); использование устаревших технологических решений водоподготовки; низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений; увеличивающаяся антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты.

Для улучшения состояния поверхностных водных объектов необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих систем очистки, увеличить покрытие территории сетью канализации, внедрить системы очистки дождевых и талых вод, обеспечить своевременный вывоз жидких отходов с неканализованных территорий.

На территории сельского поселения протекает река Нара и ее притоки: Выдерка, Черничка, Бухловка.

Р. Нара находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, поэтому необходимы следующие мероприятия:

-	очистка дна от водорослей и его углубление,

-	очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород,

-	благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

При освоении территории не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенного пункта в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

При проведении планировочных и строительных работ необходимо осуществить хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Мероприятия по охране подземных вод:

-	организация и эксплуатация зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

-	контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

-	надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод.

## 3.2.2.3. Оценка состояния почвенного покрова и земельных ресурсов

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, объектов теплоэнергетики и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Источниками образования отходов, в том числе твердых коммунальных, являются организации и предприятия, население городского поселения и объекты инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

По информации комитета ветеринарии при правительств Калужской области, согласно приказу от 28.08.2020 № 349 «Об утверждении реестра мест уничтожения и утилизации биологических отходов, расположенных на территории Калужской области, включая скотомогильники и биотермические ямы» на территории МО СП «деревня Корсаково» зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.

На территории д. Борисково д. Орехово в 1900 году регистрировалось опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота. Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует.

В случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии и в Управление Роспотребнадзора по Калужской области.

## 3.2.2.4. Ситуация с кладбищами

На территории сельского поселения деревня Корсаково расположено 7 кладбищ: 6 действующих и 1 недействующее.

Санитарно-защитные зоны кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют 50 м.

| Местоположение | Кадастровый номер | Территория, га | Тип кладбища | Заполненность, % | Функциональность | Незаполненная территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, уч.1К | 40:07:000000:1659 | 1,4 | общественное | 80 | Действующее | 0,28 |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, д. Корсаково, уч.2К | 40:07:000000:1734 | 0,46 | общественное | 70 | Действующее | 0,138 |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, д. Орехово, уч.3К, 3К1 | 40:07:032201:1785 40:07:032101:1 | 0,28 0,29 | общественное | 80 | Действующее | 0,114 |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, д. Борисково, уч. 4К | 40:07:032601:269 | 0,9 | общественное | 70 | Действующее | 0,27 |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, д.Успенские Хутора, уч.5К | 40:07:032601:270 | 0,35 | общественное | 40 | Действующее | 0,21 |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, д. Корсаково, уч.6К | 40:07:032201:2030 | 0,2 | общественное | 60 | Действующее | 0,08 |
| Калужская область, Жуковский район, сельское поселение деревня Корсаково, д. Ольхово, 7К | 40:07:000000:2138 | 0,33 | общественное | 100 | Недействующее | 0 |
| Итого |  | 4,21 |  |  |  | 1,092 |

Таким образом, площадь незаполненных территорий кладбищ сельского поселения составляет 1, 092 га.

Потребность существующего населения сельского поселения деревня Корсаково в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (0,24 га на 1000 человек).

Таким образом, нормативная потребность населения сельского поселения деревня Корсаково в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,13 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 840 % от нормативной потребности населения.

## 3.2.2.5. Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка рассматриваемой территории характеризуется как благоприятная, однако при отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитное излучение. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Источниками электромагнитного излучения для сельского поселения деревня Корсаково являются линии связи, линии электропередач, базовые станции сотовой связи и электрические подстанции которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

Акустические факторы. Акустическое воздействие, в первую очередь, обусловлено транспортными потоками.

При проектировании участков дорог, проходящих в непосредственной близости к территориям, требующим защиты от шума, возможно применение следующих мероприятий:

- удаление трассы вновь проектируемой дороги от защищаемой территории - создание буферных зон;

- проложение участков дороги с учетом существующего рельефа, используя их в качестве естественных преград на пути распространения шума, трассируя дороги на этих участках, по возможности, в естественных выемках, по дну оврагов и ложбин и т.п.;

- проложение участков дороги с учетом расположения нежилых зданий и построек, которые могут играть роль экранов для защищаемых от шума территорий;

- проектирование участков автомобильных дорог, на которых не происходит существенного изменения скорости движения транспортного потока;

- устройство выемок, грунтовых валов, сохранение существующих зеленых массивов или проектирование шумозащитных полос зеленых насаждений.

Мероприятия по организации движения, направленные на снижение шума на прилегающей территории, могут включать:

- частичное ограничение или запрещение движения всех видов транспорта в отдельные периоды времени суток при наличии дублирующих дорог;

- частичное ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей в отдельные периоды времени суток, с организацией грузового движения по дублирующим дорогам;

- проведение мероприятий по обеспечению равномерного (без резких ускорений или торможений) движения автомобилей в потоке;

- ограничение скоростей движения на транзитных участках дорог, проходящих вдоль защищаемых от шума территорий;

- обязательное ограничение скорости движения в населенных пунктах;

- организация саморегулируемого кольцевого движения на пересечениях в одном уровне;

- создание в населенных пунктах зон с ограничением скорости движения транспортного потока до 30 км/ч;

- "успокоение движения", под которым понимается комплекс преимущественно планировочных мероприятий, реализация которых приводит к выравниванию и снижению скоростей движения транспортных потоков.

Основной поток автотранспорта в поселении осуществляется по автодороге А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-Орехово-Корсаково» и Памятник 1812 года- Тарутино-Корсаково. В зоне акустического воздействия автодорог местного и регионального значения попадают все населенные пункты сельского поселения. В основном под акустическое влияние попадают зоны застройки, зоны СНТ и многофункциональная общественно-деловая зона.

## 3.2.2.6. Оценка состояния озелененных территорий

В создании благоприятных гигиенических условий на территории сельского поселения деревня Корсаково участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

Система озеленения сельского поселения представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения сформирована не полностью. Не везде есть озеленение вдоль дорог, не озеленены санитарно-защитные зоны, отсутствует озеленение общего пользования в населенных пунктах.

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесолуговых поясов вокруг населенных пунктов).

## 3.2.3. Земли лесного фонда

- Общая площадь земель лесного фонда на территории поселения составляет 2118,3 га.

На территории сельского поселения деревня Корсаково расположены защитные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На рассматриваемой территории распространены следующие категории защитных лесов:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

  - лесопарковые леса;

- ценные леса:

  - леса, расположенные в лесостепной зоне.

## 3.2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ на территории сельского поселения деревня Корсаково отсутствуют.

Согласно постановлению от 4 октября 2019 г. № 626 особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы "Парк усадьбы Салтыковых», в связи с несоответствием ее положениям пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», упраздняется.

## 3.2.5. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в целях:

- защиты жизни и здоровья граждан;

- безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

- обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

- охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

- обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень видов зон с особыми условиями использования территории установлен статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим перечнем в Генеральном плане сельского поселения деревня Корсаково выделены следующие зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов электроэнергетики;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- придорожные полосы автомобильных дорог.

Дополнительно в Генеральном плане выделены зоны, не относящиеся к зонам с особыми условиями использования территории, но накладывающие ограничения на использование земельных участков:

- леса лесного фонда;

- береговые полосы поверхностных водных объектов;

## 3.2.5.1. Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты I класса опасности – 1000 м;

- объекты II класса опасности – 500 м;

- объекты III класса опасности – 300 м;

- объекты IV класса опасности – 100 м;

- объекты V класса опасности – 50 м.

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по Калужской области;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями;

- оценки риска здоровью населения.

Таблица 3.2.5.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование объекта | Вид санитарно-защитной зоны | Размер санитарно-защитной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование размера санитарно-защитной зоны | Фактическое соблюдение режима санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корсаковское отделение колхоза им. М.А.Гурьянова | Класс IV - санитарно-защитная зона | 100 | отсутствуют | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) | В территорию влияния санитарно-защитной зоны входит зона застройки индивидуально-жилыми домами, зона специализированной общественной застройки, зона кладбищ, водоохранная зона, артезианский источник |
| 2 | Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Ивакина Г.М. | - | - | - | - | - |
| 3 | Пилорама в д. Корсаково ИП Подвысоцкий О.В. | Класс IV - санитарно-защитная зона | 100 | отсутствуют | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) | В территорию влияния сантиарно-защитной зоны входит зона застройки индивидуально-жилыми домами, специализированной общественной застройки |

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон представлены в таблице 3.2.5.1.2

Таблица 3.2.5.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование санитарно-защитной зоны | Правовой режим использования санитарно-защитной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники являются объектами I класса с размерами санитарно-защитных зон 1000 м. Для скотомогильников с биологическими камерами, относимых ко 2 классу, зона в два раза меньше – 500 м.

Режим использования территории не сибиреязвенного скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4.12.1995 г. № 13-7-2/469) (таблица 12).

Режим использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников регламентируется СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56) (таблица 3.2.5.1.3).

Таблица 3.2.5.1.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма | В 1000 м. от биотермической ямы запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник | В санитарно-защитных зонах запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе строительство жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений, организация пастбищ, пашни, огородов, водопоев, проведение работ, связанных с выемкой и перемещением грунта). | СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56) |

Согласно приказу комитета ветеринарии, при Правительстве Калужской области от 28.08.2020 № 349 «Об утверждении реестра мест уничтожения и утилизации биологических отходов, расположенных на территории Калужской области, включая скотомогильники и биотермические ямы», на территории МО СП деревня Корсаково зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.

Ранее на территории д. Борисково, д. Орехово МО СП деревня Корсаково Жуковского района в 1900 году регистрировалось особо опасное заболевание сибирская язва среди домашних животных. Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует.

Кладбища. На территории сельского поселения расположены 7 кладбищ, из которых одно недействующие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м. В соответствии с СанПиНом 2.1.2882-11 в санитарно-защитных зон кладбищ запрещено строительство зданий и сооружений, не связанных с их обслуживанием, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Автомобильные дороги. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы от автомобильных дорог устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Таблица 3.2.5.1.4

Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромные территории, расположенные на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование объекта | Наименование охранной зоны | Размер охранной зоны, м | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога А101-д.Успенские Хутора | Придорожная полоса | 25 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | В зону влияния придорожной полосы входят участки СНТ Викис |
| 2 | Автомобильная дорога «Тарутино-Корсаково»-Глядово | Придорожная полоса | 25 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | - |
| 3 | Автомобильная дорога Глядово-Корсаково | Придорожная полоса | 25 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | В зону влияния придорожной полосы входят участки производственной зоны сельскохозяйственных предприятий |
| 4 | Автомобильная дорога Борисково-Успенские Хутора | Придорожная полоса | 25 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | - |
| 5 | Автомобильная дорога Орехово-Борисково | Придорожная полоса | 25 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | - |
| 6 | Автомобильная дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-Орехово-Корсаково» | Придорожная полоса | 50 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | В зону влияния придорожной полосы входят участки Корсаковского отделения колхоза им. М. А. Гурьянова, артезианская скважина, часть участков СНТ Березовая роща, СНТ Истомино, СНТ Солнечная горка, СНТ Вишневый сад |
| 7 | Автомобильная дорога Памятник 1812 года- Тарутино-Корсаково | Придорожная полоса | 50 | отсутствуют | Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | - |

Таблица 3.2.5.1.4

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог, охранных зон железных дорог, приаэродромных территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование охранной зоны | Правовой режим использования охранной зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придорожная полоса Зона охраны искусственных объектов | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек; 5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. Запрещено: осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений без предусмотренного согласия или с нарушением технических требований и условий. | Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ |

## 3.2.5.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны магистральных трубопроводов

Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимально-допустимых расстояний, учитывающие степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированные в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний установлены в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) и составляет 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил (таблица 3.2.5.3.1).

Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, проходящих по территории сельского поселения, составляют 100-200 м, охранные зоны – 25 м.

Таблица 3.2.5.2.1

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; АЗС и пр. | СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» |
| Охранная зона | В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: устраивать свалки; производить дноуглубительные и землечерпальные работы; огораживать или перегораживать охранные зоны. В охранных зонах магистральных трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). В охранных зонах магистральных газопроводов запрещается: устраивать свалки; складировать материалы, в том числе горюче-смазочные, размещать хранилища любых материалов; проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня; огораживать и перегораживать охранные зоны; размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам газопровода; проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода. В охранных зонах магистральных газопроводов без согласования с собственником магистрального газопровода запрещается: проводить горне, взрывные, строительные, монтажные, мелиоративные работы, в том числе работ, связанных с затоплением земель; осуществлять посадки и вырубки деревьев и кустарников; проводить погрузочно-разгрузочные работы, устраивать водопои скота, колка и заготовка льда; проводить земляные работы на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; сооружать запруды на реках и ручьях; складировать корма, удобрения, сено, солому, размещать полевые станы и загоны для скота; размещать туристские стоянки; размещать гаражи, стоянки и парковки транспортных средств; сооружать переезды через магистральные газопроводы; прокладывать инженерные коммуникации; проводить инженерные изыскания, связанные с бурением скважин и устройством шурфов; устраивать причалы для судов и пляжи; проводить работы на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны; проводить работы, связанные с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9) Правила охраны магистральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083) |

## 3.2.5.3. Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередачи определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).

Охранные зоны устанавливаются:

- вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии применительно к высшему классу напряжения подстанции;

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстояниях, приведенных в Ошибка! Источник ссылки не найден.3.2.5.3.1.

Таблица 3.2.5.3.1

Размеры охранных зон воздушных линий электропередачи

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 6-10 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

По территории сельского поселения деревня Корсаково проходят линии электропередачи 10кВ и 35кВ, охранные зоны которых составляют, соответственно 10м. и 15м. в обе стороны от крайних проводов.

Режим использования охранных зон линий электропередачи представлен в таблице 3.2.5.3.2.

Таблица 3.2.5.3.2

Режим использования охранных зон линий электропередачи

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального; горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) |

## 3.2.5.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежных защитных полос устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таблица 3.2.5.4.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

|  | Ширина водоохранной зоны, м. | Прибрежная защитная полоса, м. | Береговая полоса, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Нара | 200 | 50 | 20 |
| р. Бухловка | 50 | 50 | 5 |
| р. Выдерка | 50 | 50 | 5 |
| р. Черничка | 50 | 50 | 5 |

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 3.2.5.4.2

Таблица 3.2.5.4.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс Российской Федерации (от 03.06.2006 г. №74-ФЗ) |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс РФ |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ Земельный кодекс РФ |

## 3.2.5.5. Охранные зоны газораспределительных сетей

В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) от газораспределительных сетей, проходящих по территории сельского поселения, устанавливаются охранные зоны в размере 2 м.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещено строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначения. Хозяйственная деятельность, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

## 3.2.5.6. Охранные зоны линий связи

Охранные зоны линий и сооружений связи, режим их использования устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578.

Размер охранных зон линий связи составляет 2 м.

В охранных зонах линий связи не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту.

## 3.2.5.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково Жуковского района Калужской области не утверждались.

Перечень источников питьевого водоснабжения, для которых разработаны проекты зон санитарной охраны, представлен в таблице 3.2.5.7.1.

Таблица 3.2.5.7.1

Сведения о размерах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название проекта | Номер санитарно-эпидемиологического заключения | I пояс ЗСО | II пояс ЗСО | III пояс ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в радиусе | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина | в радиусе | вверх по потоку | вниз по потоку | ширина |
| Артезианская скважина д. Борисково | - | 30 м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина д. Борисково | - | 30 м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина д. Чернишня | - | 30 м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Артезианская скважина д. Корсаково | - | 30 м | - | - | - | - | - | - | - | - |

На основании СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» размер СЗО устанавливается в размере 30 м.

При реконструкции существующего водопровода необходимо предусмотреть зону санитарной охраны - 1 пояс ЗСО, который включает в себя установленные в натуре по периметру ограждения в радиусе от 30 до 50 метров вокруг скважины. Эксплуатация ЗСО осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.3.2.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 3.2.5.7.2.

Таблица 3.2.5.7.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземного водозабора | В пределах I пояса запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается*: закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

…

## 3.2.5.8. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей сред

В сельском поселении деревня Корсаково охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей сред не имеются.

## 3.2.5.9. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В сельском поселении деревня Корсаково охранные зоны особо охраняемых природных территорий не имеются.

## 3.2.6. Мероприятия по устойчивому развитию территории

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом сельского поселения деревня Корсаково определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия.

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и др.

## 3.2.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом сельского поселения деревня Корсаково предусмотрено проведение ряда архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- оснащение существующих и проектируемых производственных объектов пылегазоочистными установками;

- внедрение на производственных объектах передовых ресурсосберегающих, малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду, с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

- периодическое очищение территории объектов от пыли и грязи и ежедневное поливание водой;

- озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- восстановление экологических характеристик двигателей сельскохозяйственной техники, обеспечение правильных режимов их эксплуатации в целях снижения выбросов токсичных отработавших газов;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от транспорта, использующего традиционные виды топлива;

- для автозаправочных станций следует предусмотреть: применение усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина; организацию сбора поверхностных и ливневых сточных вод и их очистки на современных очистных сооружениях, позволяющих достичь высокой степени очистки; благоустройство территории, организацию санитарно-защитной зоны и рекультивацию земель; предотвращение загрязнения почвенного покрова; организацию оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия с использованием малопылящих дорожных покрытий в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- установление границ санитарно-защитных зон производственных и иных объектов в порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.032018 г. № 222);

- изменение границ санитарно-защитных зон производственных и иных объектов в порядке, определенном Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.032018 г. № 222);

- постановку на кадастровый учет установленных санитарно-защитных зон производственных и иных объектов;

- проведение мероприятий по установлению размеров санитарных разрывов автомобильных дорог на основании выполнения расчетов выбросов загрязняющих веществ и натурных измерений;

- организацию санитарно-защитных зон для резервных территорий под размещение объектов агропромышленного комплекса (СЗЗ – 50 м), производственных (СЗЗ – 100 м) и коммунально-складских территорий (СЗЗ – 50 м);

- разработку проектов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для стационарных источников загрязнения;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах;

- установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу от основных источников;

- выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами предельно-допустимых выбросов.

## 3.2.6.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- обеспечение населенных пунктов сельского поселения системой водоотведения;

- организация второго и третьего поясов их санитарной охраны источников водоснабжения;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- первоочередное канализование (с очисткой сточных вод) жилой застройки, находящейся в водоохранных зонах поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организацию поверхностного стока;

- проектирование и строительство сетей ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

- оснащение существующих и проектируемых производственных и иных объектов локальными очистными сооружениями (ЛОС) хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных стоков;

- вторичное использование очищенных стоков в различных технологических процессах, на противопожарные нужды либо на полив территории с целью значительного уменьшения, либо предотвращения сброса очищенных стоков в водные объекты и на рельеф местности.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- обследование и благоустройство родников;

- разработка комплексной схемы обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов новых участков ИЖС. Данная схема, а также мероприятия по ее реализации должны быть выполнены до начала освоения участков нового ИЖС;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения, с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- разработка проектов нормативно-допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду;

- запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

- проведение работ по выявлению в границах сельского поселения водоемов, официально не являющихся водными объектами, формированию земельных участков, занятых такими водоемами, их межеванию, постановке на кадастровый учет и внесению в государственный водный реестр;

- обеспечение выполнения требований ст.6 Водного кодекса РФ при выборе земельных участков под размещение объектов, в части соблюдения полосы земли вдоль береговой линии водных объектов общего пользования (береговой полосы), предназначенной для общего пользования и не подлежащей какой-либо застройке;

- благоустройство береговых полос и прибрежных территорий водных объектов с созданием рекреационных зон;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 3.2.6.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории сельского поселения деревня Корсаково предлагается:

- проведение предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

- проведение противокарстовых мероприятий: необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений;

- в случае освоения территорий с органоминеральными и органическими грунтами рекомендуется полная или частичная прорезка слоев органоминеральных и органических грунтов фундаментами, замена органоминерального и органического грунта песком, гравием, щебнем и т.д.;

- рекультивация и озеленение территорий недействующих объектов;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

- диагностическое обследование и антикоррозионная защита магистральных трубопроводов;

- проведение работ строго в границах отведенной под строительство территории, запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

- размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение почвенного покрова, на площадках с твердым покрытием и их обваловку.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия в том числе и экологическим требованиям.

## 3.2.6.4. Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

В целях снижения загрязненности территории твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- обеспечение населенных пунктов и садоводческих товариществ в полной мере контейнерными площадками;

- захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов предлагается осуществлять через мусороперегрузочную станцию. До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО, твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО в соответствии с заключенными договорами;

- организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп);

- организацию селективного сбора твердых коммунальных отходов.

В области обращения с отходами животноводства предлагается обустройство временных мест накопления навоза (помета) в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В связи с расположением на территории сельского поселения животноводческих предприятий, в части решения вопроса утилизации отходов животноводства, генеральным планом предлагается два варианта решения:

1. Компостирование (использование навозохранилищ закрытого типа (лагун)) и дальнейший вывоз навоза (помета) на поля в качестве удобрения (после проведений мероприятий по обеззараживанию, дегельминтизации отходов животноводства). Лагуны рекомендуется разместить на землях, находящихся на балансе ферм.

2. Использование установок для переработки помета (пиролизных, биогазовых).

Также необходимо проведение мероприятий по своевременному удалению навоза, исключению вывоза необработанного навоза на поля и исключению его попадания в водные объекты и их водоохранные зоны.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны либо ликвидации биотермической ямы и сибиреязвенного скотомогильника, воздействующих на территорию сельского поселения деревня Корсаково;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне биотермической ямы, скотомогильников.

## 3.2.6.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты жилой застройки от негативного шумового воздействия автодорог необходимо проведение шумозащитных мероприятий, включающих:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

- устройство акустических экранов (в качестве экранов могут в том числе выступать заборы жилых участков);

- звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- разработка проектов санитарно-защитных зон от источников электромагнитного радиочастотного диапазона;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередачи.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 3.2.6.6. Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

На территории сельского поселения деревня Корсаково предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом сельского поселения рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями.

Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также генеральным планом предлагается организация озеленения специального назначения на территориях недействующих объектов, подлежащих рекультивации, в зонах ограничений производственных и иных объектов, инженерных коммуникаций.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 3.2.6.7. Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий

В целях защиты особо охраняемых природных территорий в сельском поселения деревня Корсаково необходимо:

- соблюдение установленного режима охраны и сохранение биологического и ландшафтного разнообразия памятников природы;

- соблюдение требований природоохранного законодательства, направленного на защиту ООПТ при размещении жилой застройки вблизи памятников природы;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов хозяйственной деятельности, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях ООПТ, а также оказывающих воздействие на ООПТ;

- проведение восстановительных работ при выявлении деградированных природных комплексов на территории памятников природы;

- мониторинг состояния видового и ценотического биоразнообразия особо охраняемой природной территории.

## 3.2.6.8. Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территории;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## 3.3. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного Кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых   территорий   и   объектов

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь сельского поселения деревня Корсаково составляет ориентировочно 3979.37 га. (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 2043,26 га, что составляет около 51.34% от всей площади поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель в границах территории сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

- государственная собственность (федеральная и республиканская);

- муниципальная собственность;

- частная собственность.

На территории сельского поселения деревня Корсаково располагаются земли лесного фонда, находящиеся в федеральной собственности площадью 2,043 га.

## 3.4. Демографическая структура населения

Демографический фактор оказывает значительное влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом сельского поселения деревня Корсаково, на начало 2021г. численность населения составила 534 человека.

Демографическая структура сельского поселения деревня Корсаково в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8.

Таблица 3.4.1

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2015 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 300 | 0 | 0 | 5 | 15 | 39 | 4 | 18 | 3 | 384 |
| 1.1 | Детского возраста: | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 80 |
| 1.1.1 | до одного года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 186 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 6 | 2 | 227 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 115 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 87 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 43 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | 7 | 1 | 77 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 23 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 37 |
| 2 | Общий прирост населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 22 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2.2 | Механический прирост населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Таблица 3.4.2

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2016 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 300 | 0 | 0 | 5 | 15 | 51 | 4 | 33 | 3 | 411 |
| 1.1 | Детского возраста: | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 73 |
| 1.1.1 | до одного года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 190 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 1 | 19 | 2 | 252 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 23 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 1 | 118 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 91 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 47 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 | 9 | 1 | 86 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 51 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| 2 | Общий прирост населения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.2 | Механический прирост населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.3

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2017 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 300 | 0 | 0 | 5 | 15 | 65 | 4 | 36 | 4 | 429 |
| 1.1 | Детского возраста: | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 89 |
| 1.1.1 | до одного года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 175 | 0 | 0 | 2 | 10 | 39 | 1 | 22 | 3 | 252 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 7 | 1 | 122 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 105 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 49 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 3 | 9 | 1 | 88 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 53 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| 2 | Общий прирост населения | 4 | 0 | 0 | -2 | 5 | -8 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.2 | Механический прирост населения | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -8 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |

Таблица 3.4.4

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2018 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 315 | 0 | 2 | 3 | 25 | 50 | 4 | 43 | 4 | 446 |
| 1.1 | Детского возраста: | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 92 |
| 1.1.1 | до одного года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 41 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 190 | 0 | 1 | 1 | 20 | 21 | 1 | 24 | 3 | 261 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 8 | 1 | 115 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 90 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 114 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 51 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 3 | 10 | 1 | 93 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 58 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 0 | 35 |
| 2 | Общий прирост населения | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 16 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.2 | Механический прирост населения | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 53 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 |

Таблица 3.4.5

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2019 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 313 | 0 | 1 | 38 | 25 | 60 | 4 | 61 | 4 | 506 |
| 1.1 | Детского возраста: | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 79 |
| 1.1.1 | до одного года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 203 | 0 | 0 | 21 | 20 | 23 | 1 | 42 | 3 | 313 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 98 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 0 | 13 | 1 | 141 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 96 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 132 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 54 | 0 | 1 | 16 | 5 | 24 | 3 | 10 | 1 | 114 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 38 | 0 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 70 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 16 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 44 |
| 2 | Общий прирост населения | -15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2.2 | Механический прирост населения | -12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 27 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 10 | 0 | 0 | 24 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 52 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

Таблица 3.4.6

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2020 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 310 | 0 | 1 | 36 | 24 | 70 | 4 | 69 | 4 | 518 |
| 1.1 | Детского возраста: | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 87 |
| 1.1.1 | до одного года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 44 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 189 | 0 | 0 | 24 | 18 | 29 | 1 | 48 | 3 | 312 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 104 | 0 | 0 | 13 | 5 | 17 | 0 | 13 | 1 | 153 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 79 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 120 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 60 | 0 | 1 | 11 | 6 | 25 | 3 | 12 | 1 | 119 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 38 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 72 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 0 | 47 |
| 2 | Общий прирост населения | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2.1 | Естественный прирост населения | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.2 | Механический прирост населения | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

Таблица 3.4.7

Демографическая структура населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2021 года, человек

| № п/п | Показатели | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д. Корсаково | Д. Гремячево | Д. Глядово | Д. Чернишня | Д. Ольхово | Д. Орехово | С. Нижнее | Д. Борисково | Д. Успенские Хутора |  |
| 1 | Численность населения, всего | 315 | 1 | 1 | 40 | 25 | 70 | 4 | 73 | 5 | 534 |
| 1.1 | Детского возраста: | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 80 |
| 1.1.1 | до одного года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.2 | от одного года до шести лет | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 40 |
| 1.1.3 | от семи до 15 лет | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 1.2 | Трудоспособного возраста: | 201 | 1 | 0 | 24 | 20 | 29 | 1 | 52 | 4 | 332 |
| 1.2.1 | от 16 до 17 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 43 |
| 1.2.2 | от 18 лет до пенсионного возраста (для женщин) | 110 | 1 | 0 | 13 | 5 | 17 | 0 | 15 | 2 | 163 |
| 1.2.3 | от 18 лет до пенсионного возраста (для мужчин) | 84 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 1 | 11 | 2 | 126 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 60 | 0 | 1 | 15 | 5 | 25 | 3 | 12 | 1 | 122 |
| 1.3.1 | Старше пенсионного возраста (для женщин) | 38 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 75 |
| 1.3.2 | Старше пенсионного возраста (для мужчин) | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 47 |
| 2 | Общий прирост населения | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 18 | 0 | -1 | 0 | 25 |
| В том числе: |
| 2.1 | Естественный прирост населения | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Количество родившихся людей | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.2 | Количество умерших людей | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2.2 | Механический прирост населения | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | - | 0 | 25 |
| 2.2.1 | Количество прибывших людей | - | 1 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | - | 0 | 31 |
| 2.2.2 | Количество выбывших людей | - | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 |

Как видно из таблицы, большая часть населения на 2021 год проживает в административном центре сельского поселения – деревня Корсаково 315 ч. (58.98%).

Численность населения трудоспособного возраста составляет 332 человек (62.17%), нетрудоспособного возраста – 202 человек (37.82%), в том числе старше трудоспособного возраста – 122 человек (22.8%), моложе трудоспособного возраста – 80 человек (14.98%). Таким образом, демографическая нагрузка в поселении составила 61 человек нетрудоспособного возраста на 100 жителей трудоспособного возраста.

Еестественный прирост населения на начало 2021 г имеет нулевое значение. Миграционный прирост населения имеет положительное значение.

Таким образом, общий прирост населения в сельском поселении положительный.

## 3.5. Производственные территории

На территории СП деревня Корсаково имеется пилорама в д. Корсаково ИП Подвысоцкий О.В.

Количество рабочих на пилораме - 6 человек. Производство имеет IV класс санитарно-защитной зоны.

## 3.6. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

На территории сельского поселения также имеются объекты АПК:

– Крестьянское (фермерское) хозяйство ИП Ивакина Г.М.;

- Колхоз им. М.А.Гурьянова;

- ООО «Нефрит» - рыбоводство в д. Глядово, недействующее.

## 3.7. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным и Земельным кодексами Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и непокрытые лесом земли.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и др.) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Земли лесного фонда занимают территорию 2043,26 га, что составляет около 51.34% от всей площади поселения.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Вся площадь лесного фонда, расположенного в границах сельского поселения деревня Корсаково 2043,26 га представлена защитными лесами.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

## 3.8. Жилищный фонд и жилищное строительство

На начало 2021 года объем жилищного фонда сельского поселения деревня Корсаково (для постоянного населения) составил 135,12 тыс. кв. м. общей площади жилья. В настоящее время жилищный фонд сельского поселения деревня Корсаково представлен жилыми домами с придомовыми земельными участками, и одним многоквартирным домом, входящим в многоквартирный жилищный фонд.

Таблица 3.8.1

Характеристика существующего жилищного фонда сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2021 года

| № п/п | Наименования населенных пунктов, входящих в состав поселения | Обеспеченность, кв.м/человек | Многоквартирный (многоэтажный) жилищный фонд, тыс.кв.м | Индивидуальный жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Корсаково | 43,6 | 0,540 | 13,2 |
| 2 | Д.Глядово | 3300 | 0 | 3,3 |
| 3 | Д.Гремячево | 180 | 0 | 0,18 |
| 4 | Д.Чернишня | 750 | 0 | 30,0 |
| 5 | Д. Ольхово | 240 | 0 | 6,0 |
| 6 | Д. Орехово | 214 | 0 | 15,0 |
| 7 | С. Нижнее | 1550 | 0 | 6,2 |
| 8 | Д. Борисково | 753 | 0 | 55,0 |
| 9 | Д. Успенские Хутора | 1140 | 0 | 5,7 |
| Всего по поселению | 253 | 0,54 | 134,58 |

Индивидуальный жилой фонд составляет 134,58  тыс.кв.м.

Многоквартирная жилая застройка представлена двухэтажным жилым домом площадью 0,54 тыс.кв.м в д. Корсаково.

Таблица 3.8.2

Характеристика многоквартирной (многоэтажной) жилой застройки сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области на начало 2021 года

| № п/п | Адрес | Этажность | Количество квартир, единиц | Общая площадь квартир, кв.м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Корсаково |
| 1.1 | ул. Садовая, д.69 | 2 | 12 | 540 | 1981 |
| Все по поселению | 2 | 12 | 540 | 1981 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

## 3.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

Образовательные организации

На территории сельского поселения деревня Корсаково нет.

Дети, в основном, обучаются в МОУ «Тарутинская основная общеобразовательная школа», которая находится в с. Тарутино.

Согласно СниП 2.07.01-89* «Градостроительство», радиус обслуживания детских садов в сельской местности составляет 500, а школ – 750 м.

На территории сельского поселения деревня Корсаково объекты дошкольного образования и дополнительного образования отсутствуют.

Дошкольное образовательное учреждение также находится в с.Тарутино.

Профессионально-техническое образование учащиеся получают в близлежащих городах, таких как город Москва, город Калуга, город Протвино, город Серпухов, город Жуков, город Обнинск.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения сельского поселения деревня Корсаково осуществляет  модульный фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в д. Корсаково, ул. Дружбы, д.1.

Основную медицинскую помощь жителям сельского поселения оказывает Центральная районная больница, находящаяся в районном центре г. Жуков, а также медицинские услуги население получает в городе Обнинске и городе Калуге.

Культурно-досуговые учреждения

В сельском поселении деревня Корсаково функционируют следующие культурно-досуговые учреждения:

- МКУК «Корсаковский сельский клуб» проектной вместимостью 50 посадочных мест в д. Корсаково, ул. Садовая, д.30,

Предприятия торговли

В сельском поселении деревня Корсаково имеется два магазина, расположенных по адресу д. Корсаково, ул. Садовая, д.71 и д. Корсаково, ул. Садовая, д.80, один магазин в д. Чернишня ул. Заречная, д.54а, один магазин в с. Нижнее, д.44, один магазин в д. Орехово, ул. Московская, д.5 и один магазин в д. Успенские Хутора, ул. Береговая, д.9.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

- Почтовое отделение имеется в д. Корсаково, ул. Садовая, д.30.

- Отделения или филиалы банков в поселении отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания и общественного питания

- Кафе в д. Орехово, ул. Московская, д.

Объекты культового назначения

- Часовня в д. Успенские Хутора МО сельское поселение деревня Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Объект культурного наследия «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов- высота «Длинная» в д. Чернишня.

- Храм в честь Успения Божией Матери в деревне Корсаково

Спортивные учреждения

Имеются спортивные площадки:

- Типовая спортивная площадка с искусственным покрытием в д. Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Детская спортивно-игровая площадка в д. Корсаково Жуковского района Калужской области.

- Универсальная спортивная площадка в деревне Орехово, МО сельское поселение деревня Корсаково Жуковского района Калужской области.

Объекты административно-делового назначения

Административно-культурный центр «Корсаково

Таблица 3.9.1

Обеспеченность населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспе-ченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 34 | 0 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием | 78 | 0 | 0 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 70% от 5 до 18 лет | 55 | 0 | 0 |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений / смена | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 187 | 0 | 0 |
| 9 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 1041 | 8655 | 831 |
| 11 | Клубы, дома культуры | место | 150 - 200 мест для сельского поселения с численностью от 0,5 до 1 тыс. человек | 150 | 50 | 33,3 |
| 12 | Библиотеки | тыс. экземпляров | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 4272 | 0 | 0 |
| 13 | Магазины | кв.м торг. площади | 300 кв.м на 1000 чел. | 160,2 | 560 | 350 |
| 14 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 21,36 | 20 | 94 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 раб.места на 1000 чел. | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Отделения банков | объект | 0,5 объекта на 1000 жителей | 0 | 0 | 100 |
| 18 | Полиция | человек | 1 участковый на 2,8 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| 19 | Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 человек | 1 | 0 | 0 |

## 3.10. Туристско-рекреационный потенциал

На территории сельского поселения существует туристическое и важное историческое место: поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота «Длинная».

На территории сельского поселения деревня Корсаково имеются защитные леса, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений). Площадь лесного фонда поселения составляет 2043,26 га. Имеются также площади земель сельскохозяйственного назначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, также обладающие природно-рекреационными свойствами.

- водными объектами (родник, река, пруды и озера), используемыми в целях купания и рыбалки местным населением и приезжими.

## 3.11. Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25.06.2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24.05.2002г., одобрен Советом Федерации 14.06.2002г.), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Таблица 3.11.1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района

| № п/п | Наименование ансамбля | Наименование объекта культурного наследия | Современный адрес (местонахождение) | Датировка | Категория историко-культурного значения | Документ об отнесении к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Достопримечательное место "Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная" | Жуковский район, д. Чернишня |  | Объект федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 237-р |
| 2. |  | Обелиск (пограничный столб) XVIII в., установленный на границе Московской и Калужской губерний | Жуковский район, д. Чернишня | XVIII в | Объект регионального значения |  |
| 3. |  | Поселение | с. Ольхово, в 0,4 км к северу от деревни | неолит, XII-XIII вв., XIV-XV вв. | Выявленный объект | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: № 24750, л. 8 |
| 4. |  | Братская могила | д. Орехово |  | Выявленный объект | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5. |  | Селище | д. Орехово, в 60-80 м к востоку от деревни | I пол. I тыс.н.э., XIV-XVII вв. | Выявленный объект | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: № 24750, л. 8 |
| 6. |  | Здание школы | с. Корсаково, д.гл.ул., вост. сторона ул., 1-й дом с сев. | нач. XX в. | Обладающие признаками объекта культурного наследия | с. Корсаково, д.гл.ул., вост. сторона ул., 1-й дом с сев. |
| 7. |  | Усадьба Салтыковых | с. Нижнее | 2-я треть XVIII – 1-я пол. XIX вв.. | Обладающие признаками объекта культурного наследия |  |
| 8. |  | Церковь Успения, православная, зимняя, с трапезной колокольней, зимняя | с. Нижнее | 1730, к. XVIII в. | Обладающие признаками объекта культурного наследия |  |
| 9. |  | Кухонный флигель | с. Нижнее | 2-я треть, к. XVIII в. | Обладающие признаками объекта культурного наследия |  |
| 10. |  | Парк | с. Нижнее | 2-я треть, к. XVIII в. | Обладающие признаками объекта культурного наследия |  |
| 11. |  | Здание службы | с. Нижнее |  | Обладающие признаками объекта культурного наследия |  |

## 3.12. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура сельского поселения Корсаково является частью транспортной структуры Жуковского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Калужской области и представлена автомобильным транспортом.

По форме собственности существующие автомобильные дороги сельского поселения деревня Корсаково представлены автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

Автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения является

Автомобильная дорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-Орехово-Корсаково» протяженностью 9,7 км, из них 3 км – IV технической категории и 6,7 км – V технической категории, асфальтный тип покрытия, которая обеспечивает связь между муниципальными районами.

Автомобильная дорога Памятник 1812 года - Тарутино-Корсаково, протяженностью 5,43 км, IV технической категории.

Автомобильной дорогой местного значения

Дороги местного значения с V технической категорией:

- «д.Корсаково»

- «д.Глядово»

- «д.Борисково»

- «д.Успенские Хутора»

- «с.Нижнее»

- «д.Орехово»

- «д. Ольхово»

- «д.Чернишня»

- «Орехово - Борисково»

- «Тарутино-Корсаково»-Глядово

- «Глядово-Корсаково»

- «Борисково-Успенские Хутора»

- «А101-Успенские Хутора»,

Автомобильные дороги общего пользования

Таблица 3.12.1

Перечень автомобильных дорог в границах сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность в границах поселения, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное покрытие, км | переходное покрытие, км | грунтовое покрытие, км |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования федерального значения |
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |
| 2.1 | А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-Орехово-Корсаково»Ярославль | 9,7 | 9,7 | - | - |
| 2.2 | Памятник 1812 года - Тарутино-Корсаково | 5,43 | 5,43 |  |  |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |
| 3.1 | Д. Корсаково |  | 1,170 |  | 1,886 |
| 3.2 | Д. Глядово |  |  |  | 1,898 |
| 3.3 | Д. Борисково |  | 0,650 |  | 1,841 |
| 3.4 | Д. Успенские Хутора |  | 0,821 |  | 1,074 |
| 3.5 | С. Нижнее |  |  |  | 2,510 |
| 3.6 | Д. Орехово |  | 0,750 | 0,600 | 2,050 |
| 3.7 | Д. Ольхово |  | 1,090 |  | 1,112 |
| 3.8 | Д. Чернишня |  | 0,700 |  | 1,593 |
| 3.9 | Орехово - Борисково |  | 2,435 |  |  |
| 3.10 | А101-Успенские Хутора |  | 1,950 |  |  |
| 4 | Частные автомобильные дороги необщего пользования местного значения |
| 4.1 | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению |  |  |  |  |

Искусственные сооружения

В деревне Орехово располагаются два автодорожных моста. Первый мост расположен через реку Черничка, второй мост расположен через реку Нара.

## 3.13. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение населения присутствует в дер. Корсаково и дер. Чернишня. Водопровод охватывает все домовладения деревни Корсаково (81 жилой дом) и животноводческую ферму на 400 голов, состояние водопровода хорошее, в деревне Чернишня водопровод охватывает 80 % домовладений, изношенность водопровода составляет 20 %.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой из водозаборных скважин, индивидуальных скважин, водоразборных колонок.

Сооружения системы водоснабжения населенного пункта включают водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные сети.

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода едина.

Объем воды, необходимый на противопожарные цели, содержится в водонапорных башнях.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения сельского поселения деревня Корсаково представлены в таблице 3.13.1 (по сведениям главы сельского поселения деревня Корсаково).

Таблица 3.13.1

Характеристика сооружений системы водоснабжения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального Калужской области

| № п/п | Наименования населенных пунктов | Кол-во скважин, единиц | Кол-во башен, единиц | Мощность водозабора, м³/сут. | Наличие зон санитарной охраны, единиц | Протяжен-ность водопровод-ных сетей, км | % ветхости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Корсаково | 1 | 1 | 14,6 | нет | 3,129 | 15 |
| 2 | д. Борисково | 1 | 1 | 15,0 | нет | - | - |
| 3 | д. Чернишня | 1 | 1 | 12,0 | нет | 1,198 | 60 |
| Всего по поселению | 3 | 3 | 41,6 | нет | 4,327 | 75 |

В сельском поселении деревня Корсаково централизованным водоснабжением не охвачено 100% населения. В д. Успенские Хутора, д. Глядово, д. Гремячево, с. Нижнее, д. Орехово, д. Ольхово - потребители пользуются водой из индивидуальных скважин.

Вода в населенных пунктах по химическому составу соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

По сведениям главы администрации сельского поселения, в деревне Корсаково проблемными характеристиками водопроводной сети является изношенность водопроводных сетей.

Канализация

Очистные сооружения расположены только в деревне Корсаково и обслуживают 50 % домовладений, находятся в неисправном состоянии, имеющаяся на территории деревни канализационная сеть является не действующей.

Настоящей документацией по планировке территории предусматривается реконструкция сетей канализации, расположенной по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Корсаково.

Реконструкция канализационной сети необходима для расширения подключения потребителей к существующей системе канализаций.

Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки и межевания территории 14489 м2.

Общая протяженность трассы ориентировочно: канализация L=4412 пм.

Границы зоны планируемого размещения канализации для целей настоящего проекта установлены таким образом, чтобы обеспечить нормативное, минимально допустимое расстояние от этой границы до фундаментов существующих зданий.

Перечень земельных участков полностью или частично попадающих в границу зоны размещения Объекта приведен в таблице.

Ведомость земельных участков, пересекаемых полосой отвода линейного объекта.

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь исходного участка, кв. м. | Разрешенный вид использования | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:07:032201:1489 | 17524 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населённых пунктов |
| 2 | 40:07:032201:1559 | 2000 | Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 40:07:030302:145 | 1800 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов |
| 4 | 40:07:030302:143 | 1800 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов |
| 5 | 40:07:030302:74 | 573 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов |
| 6 | 40:07:000000:848 | 28757 | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Земли населённых пунктов |
| 7 | 40:07:030303:249 | 191 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населённых пунктов |

Санитарная очистка территории

Существующая застройка сельского поселения деревня Корсаково является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статье 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы сельского поселения деревня Корсаково условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности. Отходы 4 и 5 класса опасности – это твердые коммунальные отходы, образуются в жилом секторе и административных зданиях, в учебных заведениях и торговых центрах. Кроме того, к ним относят дорожный мусор и крупногабаритные отходы, это могут быть мебель и вещи, стекло, бумага, пластмасса, пищевые отходы.

Источником образования ТКО в сельском поселении являются индивидуальные дома, социально-бытовой сектор, объекты торговли.

В сельском поселении отсутствуют навозохранилища и пометохранилища. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территории ферм, приусадебных территориях, далее используются в качестве органического удобрения на полях и приусадебных территориях.

Свалки ТКО отсутствуют.

Теплоснабжение

В настоящее время сельское поселение деревня Корсаково застроено в основном частными домами «усадебной застройки».

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения пользуются автономными котельными.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется по газораспределительным сетям от ГРС «Курилово», ГРС «Воробьи».

Во всех населенных пунктах сельского поселения личные подземные и надземные газопроводы низкого давления расположены по одной стороне улиц.

Аварийно-техническое обслуживание части наружных газовых сетей во всех населенных пунктах сельского поселения осуществляется и будет осуществляться ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз» по договорам.

Таблица 3.13.2

Характеристика газораспределительных станций, обслуживающих сельское поселение деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование газораспределительных станций | Проектное давление, МПа | Расчетное давление, МПа | Потребление проектное, куб.м/ч | Потребление фактическое, куб.м/ч | Потребление расчетное, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШРП Корсаково | 0,3/0,002 | 0,2/0,002 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | РДГД - 9 шт. Д. Корсаково, ул. Кутузовская | 0,3/0,002 | 0,3/0,002 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 3 | Д. Орехово ШРП | 0,4/0,002 | 0,4/0,002 | 600 | 600 | 600 |
| 4 | Д. Борисково ШРП | 0,4/0,002 | 0,4/0,002 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Д. Чернишня ШРП | 0,3/0,002 | 0,3/0,002 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | Д. Успенские Хутора ШРП | 0,3/0,0019 | 0,3/0,0019 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | Д. Успенские Хутора ШРП | 0,3/0,0019 | 0,3/0,0019 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Д. Ольхово ШРП | 0,4/0,002 | 0,4/0,002 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | с. Нижнее ШРП | 0,2/0,002 | 0,2/0,002 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | с. Нижнее ШРП ул. Василькова | 0,2/0,002 | 0,2/0,002 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | СНТ Ливадия ШРП | 0,4/0,002 | 0,4/0,002 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | ДНТ Калужский тракт ШРП | 0,26/0,002 | 0,26/0,002 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | СНТ Истомино ШРП | 0,25/0,002 | 0,25/0,002 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | СНТ Вишневый сад ШРП | 0,44/0,002 | 0,44/0,002 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | СНТ Солнечная горка 1 ШРП | 0,44/0,002 | 0,44/0,002 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 16 | СНТ Солнечная горка 2 ШРП | 0,44/0,002 | 0,44/0,002 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 17 | СНТ Солнечная горка 3 ШРП | 0,44/0,002 | 0,44/0,002 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 18 | СНТ Чернишня ШРП | 0,25/0,0018 | 0,25/0,0018 | 900 | 900 | 900 |
| 19 | СнТ Лазурный берег ШРП | 0,45/0,002 | 0,45/0,002 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 20 | СНТ Флора ШРП | 0,44/0,002 | 0,44/0,002 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 21 | к/з Орехово ШРП | 0,26/0,002 | 0,26/0,002 |  |  |  |
| 22 | СНТ Викис ШРП | 0,44/0,002 | 0,44/0,002 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | СНТ Успенские Хутора ШРП | 0,45/0,0019 | 0,45/0,0019 | 600 | 600 | 600 |
| 24 | СНТ Успенские Хутора ШРП | 0,45/0,0019 | 0,45/0,0019 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Д. Борисково, СНТ Папино Алвик ШРП | 0,42/0,002 | 0,42/0,002 | 300 | 300 | 300 |
| 26 | СНТ Березовая роща ШРП | 0,25/0,0019 | 0,25/0,0019 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Всего по поселению | 9,18/0,684 | 9,18/0,684 | 29900 | 29900 | 29900 |

Примечание: данные предоставлены ООО «Жуковмежрайгаз»

Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Производственное отделение «Обнинские электрические сети» Жуковский район электрических сетей. Электроснабжение населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения осуществляется от подстанции 35/10 кВт «Тарутино» и 35/10 кВт «Воробьи» по воздушным линиям – ВЛ -10 кВ.

Характеристики электрических подстанций, являющихся центром питания трансформаторных подстанций

| № п/п | Месторасположение ПС | Наименование ПС | Напряжение подстанций, кВ | Номинальная мощность, кВА | Резерв мощности, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Воробьи | ПС Воробьи | 35/10 | 20000 | - |
|  | Д. Тарутино | ПС Тарутино | 35/10 | 5000 | - |

Примечание: данные предоставлены ОАО "Калугаэнерго"

Местоположение и характеристики источников электроснабжения

| Диспетчерский номер | Наименование ПС | Количество трансформаторов, (шт.) | Номинальная мощность трансформаторов, (кВА) | Напряжение подстанции, (кВ) | Резерв мощности центров питания ПС. (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-10 №3 ПС Тарутино | ПС Тарутино | 1 | 100 | 35 | 6300 |

Местоположение и характеристики трансформаторных подстанций (ТП, КТП) отдельно по каждому населенному пункту

В сельском поселении деревня Корсаково расположен 1 трансформаторная подстанция, таблица 3.13.5

Таблица 3.13.5

Характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| Адрес | Диспетчерский номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность, кВА | Резерв мощности, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Корсаково | 143 | 10 | 10 | - |  |

По данным ОАО «Калугаэнерго» электроснабжение КТП населенных пунктов населенных пунктов сельского поселения деревня Корсаково выполнено от ВЛ - 10 №3 ПС Тарутино, ВЛ - 0,4 кВ №1 от МТП №143, ВЛ - 0,4 кВ №2 от МТП №143, ВЛ - 0,4 кВ №3 от МТП №143. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б приставками. Линия электропередач находится в удовлетворительном техническом состоянии.

ЛЭП, проходящие через сельские поселения

| Наименование | Протяженность, км | Значение объекта (Федеральное, Региональное, Местное) | Напряжение, кВ | Статус | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ - 10 №3 ПС Тарутино | 1,05 | местное | 10 | Норм | 30% |
| ВЛ - 0,4 кВ №1 от МТП №143 | 0,6 | местное | 0,4 | Норм | 30% |
| ВЛ - 0,4 кВ №2 от МТП №143 | 0,6 | местное | 0,4 | Норм | 30% |
| ВЛ - 0,4 кВ №3 от МТП №143 | 0,36 | местное | 0,4 | Норм | 30% |

Тип опор:

ВЛ – 10 кВ – ж/б опоры;

ВЛ - 0,4 кВ – ж/б опоры, деревянные на ж/б приставках.

Слаботочные сети

Жуковский район обладает развитой инфраструктурой современных телекоммуникаций. На его территории предоставляются различные виды услуг: почтовая и телеграфная связь, местная, междугородная и международная телефонная связь, сотовая связь, эфирная трансляция звуковых и телевизионных программ, трансляция телевизионных программ по сети спутникового и кабельного телевидения.

В рамках реализации целевой программы «Универсальная услуга» связи» на территории населенных пунктов установлены беспроводные таксофоны стандарта GSM. С помощью таксофонов можно осуществлять местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Также на территории сельского поселения имеются места размещения объектов связи федерального, регионального и межселенного значения в границах отведенных им территорий и СЗЗ:

- проложен межстанционный кабель связи регионального значения: АТС 367 «Тарутино» и АТС-373 «Бухловка», протяженностью 12,4 км.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%, из них 80 % населения имеют возможность принимать четыре центральных телевизионных канала – Первый канал, Россия, НТВ, ТВЦ и 20 % населения имеют спутниковое телевидение – НТВ+, Триколор ТВ.

## 3.14. Инженерная подготовка территории

Целью раздела «Инженерная подготовка территории» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов и т.д.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории сельского поселения деревня Корсаково.

Сильные морозы, метели, а также некоторые другие метеорологические опасности, связанные с изменениями температуры воздуха и снегопадами (гололед, снежные заносы, заморозки и т.п.), из-за износа коммунально-энергетических сетей стали представлять серьезную опасность для жизнеобеспечения населения поселения. Снегопады могут привести к остановке движения транспорта, к поломкам общественного транспорта.

Ураганы, смерчи, шквалы – различные названия сильных ветров, различающиеся по механизму образования и проявления, скорости и масштабу охвата территории. Смерчи представляют собой локальное вихревое движение воздуха со скоростью от 18-32 до 93 м/с.

Град. Критериями неблагоприятного явления может быть град с диаметром градин >20 мм, продолжительность и характеристика явления может быть любая.

Половодье. Ледостав устанавливается во второй половине ноября. К концу февраля - началу марта толщина льда достигает 70-80 см. Основной особенностью рек является высокое весеннее половодье, сменяющееся низкой летне-осенней меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня половодья начинается обычно 5-15 апреля. Раннее половодье опережает среднее на 15-20 дней, позднее запаздывает на 10-15 дней. Для малых речек раз в 3-5 лет свойственно двухпиковое половодье. В некоторые годы ледоход сопровождается заторами льда, вызывающими подъем уровня воды до отметок 94-95 метров. Через 5-8 дней после вскрытия река полностью освобождается ото льда. Подъем уровня воды во время половодья проходит быстро и интенсивно. Средняя интенсивность подъема 20-35 см/ сутки. Средняя продолжительность половодья составляет 1 – 1,5 месяца.

Согласно ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 22.0.03-95)», под затоплением понимают покрытие территории водой в период половодья или паводков. Зона затопления – территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла. Зона вероятного затопления – территория, в пределах которой возможно или прогнозируется образование зоны затопления.

Согласно информации от «Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области управление природопользования», зоны затопления и подтопления на территории сельского поселения отсутствуют.

Таким образом, территория сельского поселения деревня Корсаково является благоприятным для нового строительства.

Природные и растительные пожары

В период пожарного максимума существует опасность уничтожения хвойных молодняков на площади до 10 га.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Калужской области являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Главы муниципальных образований и сельских поселений, на территории которых расположены населённые пункты данной категории прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Ежегодно сотрудниками Главного управления в целях предупреждения пожаров в результате переброса огня из лесных массивов в указанных населённых пунктах проводится комплекс пожарно-профилактических мероприятий.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах. Анализ пожаров 2015-2016 годов показал, что случаев переброса огня от лесных пожаров на территорию населённых пунктов не допущено.

Также для территории поселения характерно: незначительное осыпание береговой линии, эрозия и выветривание почв. Осыпание берегов ведет к тому, что во время и после дождей вода стекает прямо в реки, смывая песок, частицы почвы с распаханных полей и минеральные удобрения. Воды рек мутнеют, обогащаются минеральными веществами, что ведет к смене бентосных растений фитопланктоном. Соответственно беднеет и фауна. В результате эрозии почвы, разрушении водой и ветром верхнего слоя почвы происходит смыв или развеивание частиц грунта и осаждение его в новых местах. Водная и ветровая (дефляция) эрозия почвы уменьшает площадь пашни, снижает плодородие почвы, затрудняет обработку полей, разрушает дороги и другие сооружения.

Что касается опасных явлений, таких как землетрясения, извержения вулканов, оползни, селевые потоки для территории сельского поселения деревня Корсаково не характерны.

# 4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ КОРСАКОВО НА ПЕРИОД РАСЧЕТНОГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА, ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 4.1. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения сельского поселения деревня Корсаково выполнялся в рамках генерального плана. Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе сельского поселения деревня Корсаково выполнен методом экстраполяции, на основе сведений о динамике численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков с 2015 по 2021 года, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом сельского поселения деревня Корсаково.

Согласно демографическому прогнозу численность постоянного населения сельского поселения деревня Корсаково на первую очередь реализации генерального плана составит 988 человек, на расчетный срок 1339 человек (см. табл.4.1.1).

Таблица 4.1.1

Прогноз численности населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население | Население, строящее второе жилье | Постоянное население | Население, строящее второе жилье |
| 1 | Д. Корсаково | 343 | - | 368 | - |
| 2 | Д, Гремячево | 3 | - | 5 | - |
| 3 | Д. Глядово | 6 | - | 12 | - |
| 4 | Д. Чернишня | 104 | - | 163 | - |
| 5 | Д. Ольхово | 43 | - | 60 | - |
| 6 | Д. Орехово | 128 | - | 181 | - |
| 7 | С. Нижнее | 11 | - | 19 | - |
| 8 | Д. Борисково | 216 | - | 351 | - |
| 9 | Д. Успенские Хутора | 0 | - | 0 | - |
| 10 | Д. Рождествено | 134 | - | 180 | - |
| Всего по поселению | 988 | - | 1339 | - |

Таблица 4.1.2

Прогноз численности детей и подростков в сельском поселении деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, человек

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В возрасте от одного до шести лет | В возрасте от семи до 15 лет | В возрасте от 16 до 17 лет | В возрасте от одного до шести лет | В возрасте от семи до 15 лет | В возрасте от 16 до 17 лет |
| 1 | Д. Корсаково | 13 | 12 | 7 | 5 | -4 | 7 |
| 2 | Д, Гремячево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Д. Глядово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Д. Чернишня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Д. Ольхово | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 |
| 6 | Д. Орехово | 31 | 8 | 0 | 48 | 12 | 0 |
| 7 | С. Нижнее | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Д. Борисково | 16 | 12 | 70 | 21 | 14 | 109 |
| 9 | Д. Успенские Хутора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Д. Рождествено | 75 | 115 | 17 | 87 | 108 | 24 |
| Всего по поселению | 124 | 135 | 106 | 158 | 164 | 133 |

## 4.2. Экономическое развитие

При определении направления развития сельского поселения деревня Корсаково были учтены программы социально-экономического развития Калужской области, Жуковского муниципального района, сельского поселения деревня Корсаково, региональные и федеральные отраслевые программы.

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 11 октября 2007 года, распоряжением Губернатора Калужской области от 19.04.2007 N 47-р "О Стратегии социально-экономического развития Калужской области".

Стратегия основывается на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 N 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 172, от 28.09.2018 N 1151).

Стратегия обеспечивает преемственность стратегических целей, задач и приоритетов, намеченных и реализуемых Законом Калужской области "О программе повышения качества жизни населения Калужской области на 2004 - 2010 годы", и переход к новому этапу развития - "Человек - центр инвестиций".

## 4.3. Развитие промышленного производства

Мероприятий по развитию промышленного производства генеральным планом сельского поселения деревня Корсаково на период до расчетного срока не предусматривается.

## 4.4. Развитие агропромышленного комплекса

Значимыми отраслями в экономике Калужской области являются отрасли сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением развития региона.

Цель развития агропищевого кластера - увеличение производства сельскохозяйственной продукции и доли ее переработки в пределах региона.

По числу организаций общая доля агропищевого кластера во всей экономике Калужской области составляет более 10%. Наибольшее количество организаций сконцентрировано в отраслях "растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" и "производство пищевых продуктов". На агропищевой кластер приходится 11,3% рабочих мест во всей экономике Калужской области.

На момент разработки и утверждения Стратегии Калужская область производит около 3% сельскохозяйственной продукции ЦФО и пока уступает большинству соседних регионов. Однако по темпам роста производства молока занимает 1 место в ЦФО и 1 место - в Российской Федерации, по темпам роста производства скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств 2 место в ЦФО и 6 место - в Российской Федерации. Калужская область имеет ряд факторов, создающих благоприятные условия для того, чтобы в стратегической перспективе делать ставку на развитие агропищевого комплекса:

- близость крупного центра потребления - Москва;

- размещение в регионе пищевых производств с иностранными инвестициями;

- развитие экспортных рынков и рынков других регионов.

Ядром потенциального кластера могут стать крупные пищевые производства, в том числе новые (с участием иностранного капитала), и крупные сельхозпредприятия, способные освоить московский рынок, поставляя на него продукцию глубокой переработки. Необходимым условием создания агропищевого кластера является привлечение в регион крупных игроков федерального уровня: агрохолдингов, перерабатывающих предприятий и торговых сетей.

Продовольственная безопасность региона обеспечена практически по всем основным видам продукции, дальнейшее развитие производства агропищевого кластера Калужской области ориентировано на выпуск товаров для экспортных рынков и рынков других регионов России. Основными направлениями для развития экспортного производства являются молочное и молокоперерабатывающее направление, производство пищевых ингредиентов, переработка мясных субпродуктов.

К 2030 году экспорт продукции агропищевого кластера составит: мясная и молочная продукция - 18% от общего объема экспорта агропищевого кластера, рыба и морепродукты - 28%, зерно - 2%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - 49%.

Наиболее перспективными рынками для сбыта продукции агропищевого кластера Калужской области в России являются рынки Москвы и Московской области, а также рынки Тульской и Брянской областей. Среди рынков стран СНГ останутся самыми объемными рынки Белоруссии и Казахстана, а из стран дальнего зарубежья существенное развитие продаж ожидается на азиатских рынках.

Калужская область, учитывая ее конкурентные преимущества, может стать одним из основных поставщиков молочной продукции для Москвы, других крупных городов центральной России и ближнего зарубежья.

## 4.5. Развитие лесного комплекса

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают интересы лесного фонда и лесного хозяйства.

Иных мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом сельского поселения деревня Корсаково, схемой территориального планирования Жуковского муниципального района и иными программами, и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 4.6. Развитие жилищной инфраструктуры

Проект "Техническое перевооружение коммунальных и индивидуальных жилищных комплексов "Умный дом" рассматривает вопросы, связанные с обустройством качественно новой среды обитания через внедрение инновационных экологически ориентированных систем жизнеобеспечения.

Новое обустройство и рекультивация среды обитания в Калужской области столкнутся с рядом инфраструктурных дефицитов и с вызовами, связанными с пределом рентабельности индивидуальных и коллективных жилищных комплексов. Среди них - проблемы энергоснабжения, водоснабжения, утилизации отходов, транспортной доступности, природосбережения и другие.

Решение названных проблем может быть найдено на пути соединения работ по обустройству среды с перевооружением жилищно-коммунального комплекса Калужской области на основе современных ресурсосберегающих технологий. Соответственно в ближайшей перспективе становится актуальным проект, предполагающий создание комплекса мер, направленных на развитие и внедрение этих технологий на территории Калужской области.

Активизация в среднесрочной перспективе нового освоения ряда территорий Калужской области приведет к росту потребности в современном оборудовании для малой энергетики (в том числе с использованием возобновляемых источников энергии) и автономных экологически чистых систем коммунально-бытового обеспечения. Станет актуальным создание технологий "умного дома" на основе разработок, имеющихся в инновационном секторе Калужской области, что позволит создать ряд предприятий прежде всего на территориях проектируемых технопарков по выпуску инновационных систем жизнеобеспечения. При этом важно использование имеющихся в Калужской области инновационных разработок ресурсосберегающих технологий по следующим направлениям:

- строительная индустрия: создание новых композиционных материалов и технологий их получения;

- энергоснабжение и технологии малой энергетики для локальных поселений: газотурбинная энергетическая установка; газопоршневые, газотурбинные, паротурбинные теплоэлектроцентрали мощностью от 200 кВт до 10 - 15 МВт когенерационного принципа действия; автономные термоэлектрические источники тока мощностью 500 Вт; демонстрационный образец автономной энергоустановки; муниципальная энергетика наукограда Обнинска на основе энергосберегающих технологий и другие;

- водоснабжение и водоочистка: улучшение качества подаваемой воды с использованием новых технологий; технологии очистки сточных вод с помощью биологических фильтров и УФ-излучений и другие;

- комплексная сортировка и переработка бытовых отходов с последующей термической (за исключением прямого сжигания) утилизацией неделовой части твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии.

Таблица 4.6.1

Прогнозный объем развития жилищной инфраструктуры на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Вид застройки | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилья, кв.м | Общая площадь жилья, кв.м | Новое жилищное строительство, кв.м | Общая площадь жилья, кв.м | Новое жилищное строительство, кв.м |
| 1 | Д. Корсаково |
| 1.1 | Для постоянного населения | 911 270,7 | 941660,5 | 30389,8 | 941660,5 | - |
| 2 | Д. Гремячево |
| 2.1 | Для постоянного населения | 25 763,45 | 25 763,45 | - | 25 763,45 | - |
| 3 | Д. Глядово |
| 3.1 | Для постоянного населения | 186 140,41 | 187656,37 | 1 515,96 | 187656,37 | - |
| 4 | Д. Чернишня |
| 4.1 | Для постоянного населения | 925 136,31 | 1366692,44 | 441 556,13 | 1366692,44 | - |
| 5 | Д. Ольхово |
| 5.1 | Для постоянного населения | 185583,41 | 185583,41 | - | 185583,41 | - |
| 6 | Д. Орехово |
| 6.1 | Для постоянного населения | 876740,52 | 879705,13 | 2964,61 | 879705,13 | - |
| 7 | С. Нижнее |
| 7.1 | Для постоянного населения | 251 458,31 | 258012,8 | 6554,49 | 258012,8 | - |
| 8 | Д. Борисково |
| 8.1 | Для постоянного населения | 1286870,83 | 1319650,65 | 32779,82 | 1319650,65 | - |
| 9 | Д. Успенские Хутора |
| 9.1 | Для постоянного населения | 226154,93 | 261566,84 | 35411,91 | 261566,84 |  |
| 10 | Д. Рождествено |
| 10.1 | Для постоянного населения | - | 154560,185 | 154560,185 | 309 120,37 | 154560,185 |
| Всего по поселению | 4875118,87 | 5580851,775 | 705732,905 | 5735411,96 | 154560,185 |

## 4.7. Развитие объектов социального и культурно-бытового         обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана сельского поселения деревня Корсаково является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в сельском поселении деревня Корсаково определены с учетом мероприятий схемы территориального планирования Жуковского муниципального района, Стратегии социально-экономического развития.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах 4.7.1.

Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации. В связи с отсутствием на территории поселения дошкольных образовательных организации, была выявлена потребность в детском садике.

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение детского садика при проектируемой общеобразовательной школе мощностью 100 мест.

Общеобразовательные организации. Генеральным планом не предусмотрено строительство школ, так как обучающиеся посещают МОУ «Тарутинская муниципальная основная общеобразовательная школа»

Организации дополнительного образования детей. В связи с отсутствием на территории поселения организации дополнительного образования, была выявлена потребность в организациях дополнительного образования.

Генеральным планом предлагается размещение организации дополнительного образования детей в составе проектируемой общеобразовательной школе мощностью 192 мест.

Аптеки. Генеральным планом на расчетный период предлагается размещение одной аптеки не территории сельского поселения.

Лечебно-профилактические медицинские организации. На территории сельского поселения имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Генеральным планом на расчетный период предлагается размещение еще одной лечебно-профилактической медицинской организации или увеличение мощности фельдшерско-акушерского пункта до 24 посещений в смену на 1000 чел.

Спортивные залы. Генеральным планом на расчетный период предлагается размещение спортивных залов площадью 476 кв м.

Клубы, дома культуры. На территории сельского поселения имеется МКУК «Корсаковский сельский клуб» мощностью 50 человек.

Генеральным планом на расчетный период предлагается увеличение мощности до 250 мест или строительство нового дома культуры мощностью на 200 мест.

Библиотеки. Генеральным планом на расчетный период предлагается размещение библиотеки с мощностью 10664 экземпляров томов.

Предприятия общепита. Генеральным планом на расчетный период предлагается размещение еще одного предприятия общепита или увеличение мощности существующего кафе до 33 мест.

Таблица 4.7.1

Расчет необходимой мощности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Потребность | Существующее сохраняемое | Потребность в новом строительстве | Предлагаемое новое строительство / увеличение мощности объектов к концу расчетного периода | Обеспеченность к концу расчетного периода (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания2), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный период |  | Первая очередь | Расчетный период | Всего к концу расчетного периода |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 0 | 64 | 83 | 0 | 64 | 19 | 83 | 100 | 123,5 |
| 2 | Общеобразовательные организации | место | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | место | 70% от 5 до 18 лет | 0 | 151 | 192 | 0 | 151 | 41 | 192 | 192 | 100 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 5 | Лечебно-профилактические медицинские организации | посещений / смена | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел | 10 | 18 | 24 | 10 | 8 | 6 | 14 | 14 | 100 |
| 6 | Спортивные залы | кв.м площади пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 0 | 345 | 467 | 0 | 345 | 122 | 467 | 467 | 100 |
| 7 | Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 8655 | 1924 | 2599 | 8655 | - | - | - | - | 333 |
| 8 | Клубы, дома культуры | место | 150 - 200 мест для сельского поселения с численностью от 0,5 до 1 тыс. человек | 50 | 200 | 250 | 50 | 150 | 50 | 200 | 200 | 100 |
| 9 | Библиотеки | тыс.экземпляров | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 0 | 7896 | 10664 | 0 | 7896 | 2768 | 10664 | 10664 | 100 |
| 10 | Магазины | кв.м торговой площади | 300 кв.м на 1000 чел. | 560 | 296 | 400 | 560 | - | - | - | - | 350 |
| 11 | Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 20 | 39 | 53 | 20 | 19 | 14 | 33 | 33 | 100 |
| 12 | Полиция | человек | 1 участковый на 2,8 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 100 |

Таблица 4.7.2

Перечень мероприятий по развитию объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного (районного) значения |
| Дошкольные образовательные организации |
| 1 | Д. Корсаково | Объект дошкольного образования | Новое строительство | мест | - | 100 | + | - | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| Организации дополнительного образования детей |
| 1 | Д. Корсаково | Объект дополнительного образования | Новое строительство | мест | - | 192 | + | + | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| Лечебно-профилактические медицинские организации |
| 1 | Д. Корсаково | Объект лечебно-профилактические медицинские организации | Новое строительство | мест | 10 | 14 | + | + | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| Аптеки |
| 1 | Д. Корсаково Д. Орехово | Аптека | Новое строительство | объект | - | 2 | + | - | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| Мероприятия местного значения (поселения) |
| Учреждения культуры и досуга |
| 1 | Д. Корсаково | Библиотека | Новое строительство | томов | - | 10664 | + | + | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| Спортивные залы |
| 1 | Д. Корсаково | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 233 | + | + | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| 2 | Д. Борисково | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 233 | + | + | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |
| Предприятия общественного питания |
| 1 | Д. Корсаково | Предприятия общественного питания | Новое строительство | мест | 20 | 33 | + | + | Генеральный план сельского поселения Деревня Корсаково |

## 4.8. Развитие кладбищ

При нормативе 0,24 га на 1000 жителей необходимая потребность населения сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения на расчетный срок – 0,32 га.

Свободные территории действующих кладбищ в полной мере обеспечат прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

## 4.9. Развитие туристско-рекреационных территорий

Предпосылками формирования туристско-рекреационного кластера в Калужской области являются два фактора.

1. Благоприятная внешняя ситуация:

а) Калужская область расположена рядом с Москвой, которая генерирует мощный поток туристов;

б) Москва - источник расселенческого потока, который будет потребителем практически всего комплекса туристических и рекреационных услуг кластера.

Формирование кластера происходит в условиях конкуренции с туристским территориальным брендом "Золотое кольцо", а также с формирующимися в настоящее время рекреационными зонами московского макрорегиона.

Важной особенностью потенциального кластера на этапе его формирования является его выход за границы одной области.

2. Наличие инновационных ядер, которые смогут обеспечить конкурентоспособность кластера и его динамичное развитие.

На момент разработки и утверждения Стратегии Калужская область обладает значительным количеством инновационных зон, что выгодно отличает ее от других подмосковных регионов, в том числе от регионов, входящих в "Золотое кольцо России" (далее - Золотое кольцо).

Одним из популярных инновационных ядер является арт-парк "Никола-Ленивец" в Дзержинском районе, который известен далеко за пределами Калужской области. Это многофункциональный комплекс, состоящий из творческих резиденций, мастерских, гостевых, рабочих и образовательных пространств, расположенных в экологически чистой зоне национального парка "Угра" и смежных территорий. В парке представлены ландшафтные объекты и инсталляции известных российских и зарубежных авторов. Ежегодно на территории арт-парка проводятся международные фестивали.

Проект "Исторические поселения Калужской области - источник народных традиций" реализует цели по поддержке уникальности традиционной народной культуры поселений Калужской области, создании современной инфраструктуры, способствующей развитию исторических поселений при сохранении их неповторимости и самобытности.

## 4.10. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Калужская область обладает высоким транзитным потенциалом как межрегионального, так и местного уровня. Территориальное расположение способствует созданию крупного, конкурентоспособного транспортно-логистического кластера, ориентированного на обработку грузов.

Однако уровень развития транспортно-логистического потенциала в Калужской области является недостаточным для создания полноценного кластера по причине:

- нерационального распределения товарных потоков, следующих в регион из прилегающих областей с дистрибуцией через Москву;

- невысокого уровня собственной грузовой базы региона;

- отсутствия предложения комплексной транспортной услуги потенциальным клиентам.

## 4.11. Установление границ населенных пунктов сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

Таблица 4.11.1

Перечень земельных участков, включаемых в границу и исключаемых из границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка по кадастру, га | Площадь части включаемого / исключаемого земельного участка, га | Планируемая категория | Планируемое разрешенное использование1 | Основание для включения / исключения земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | разрешенное использование | по документу |  |  |  |  |  |
| 1 | Д. Борисково |
| 1.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 1.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 1.1.1.1 | Часть земель кадастрового квартала 40:07:032601 | - | - | - | - | 3,157 | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2 | Д. Успенские Хутора |
| 2.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 2.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 2.1.1.1 | Часть земель кадастрового квартала 40:07:030703 | - | - | - | - | 0,51 | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.2 | Часть земель кадастрового квартала 40:07:032601 | - | - | - | - | 0,004 | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.3 | 40:07:000000:876 | Земли с/х назначения | Сельхоз. производство | Сельхоз. производство | 0,011 | - | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.4 | 40:07:033301:100 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,131 | - | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.5 | 40:07:033301:79 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,114 | - | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.6 | 40:07:033301:89 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,106 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.7 | 40:07:033301:93 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,107 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.8 | 40:07:033301:102 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,106 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.9 | 40:07:033301:81 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,106 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.10 | 40:07:033301:91 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,106 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.11 | 40:07:033301:129 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,104 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.12 | 40:07:033301:83 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,106 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.13 | 40:07:033301:101 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,089 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.14 | 40:07:033301:95 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,090 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.15 | 40:07:033301:87 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,110 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.16 | 40:07:033301:98 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,110 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.17 | 40:07:033301:86 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,101 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.18 | 40:07:033301:90 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,103 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.19 | 40:07:033301:85 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,109 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.20 | 40:07:033301:94 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,111 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.21 | 40:07:033301:92 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,109 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.22 | 40:07:033301:97 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,107 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.23 | 40:07:033301:96 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,104 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.24 | 40:07:033301:80 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,098 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.25 | 40:07:033301:84 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,121 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.26 | 40:07:033301:88 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,121 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 2.1.1.27 | 40:07:033301:99 | Земли с/х назначения | Для ведения фермерского хозяйства | Для ведения фермерского хозяйства | 0,525 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к включению | - | - | - | 3,521 | 0,514 | - | - | - |
| 2.2 | Земельные участки, исключаемые из границы населенного пункта |
| 2.2.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 2.2.1.1 | 40:07:000000:702 | Земли лесного фонда | Участок лесного фонда | Участок лесного фонда | - | 1,796 | Земли лесного фонда | Участок лесного фонда | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к исключению | - | - | - |  | 1,796 | - | - | - |
| 3 | С. Нижнее |
| 3.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 3.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 3.1.1.1 | Часть земель кадастрового квартала 40:07:030401 | - | - | - | - | 0,655 | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к включению | - | - | - |  | 0,655 | - | - | - |
| 4 | Д. Чернишня |
| 4.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 4.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 4.1.1.1 | 40:07:032203:1111 | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства | Ведение садоводства | - | 0,068 | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 4.1.1.2 | Часть земель кадастрового квартала 40:07:032203 | - | - | - | - | 0,226 | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к включению | - | - | - |  | 0,294 | - | - | - |
| 4 | Д. Орехово |
| 4.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 4.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 4.1.1.1 | Часть земель кадастрового квартала 40:07:032201 | - | - | - | - | 0,296 | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к включению | - | - | - |  | 0,296 | - | - | - |
| 5 | Д. Глядово |
| 5.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 5.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 5.1.1.1 | 40:07:032201:1576 | Земли населенных пунктов | ЛПХ | ЛПХ | - | 0,150 | Земли населенных пунктов | ЛПХ | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к включению | - | - | - |  | 0,150 | - | - | - |
| 6 | Д. Рождествено |
| 6.1 | Земельные участки, включаемые в границу населенного пункта |
| 6.1.1 | По обращению Исполнительного комитета поселения муниципального района Калужской области |
| 6.1.1.1 | 40:07:031901:11 | Земли с/х | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 6,978 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| 6.1.1.2 | 40:07:030901:13 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,08 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,101 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:23 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,3 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:24 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:25 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:26 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:27 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:28 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:29 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:30 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:31 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:32 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:33 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:34 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,12 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:6 | Земли населенных пунктов | Ведение садоводства | Ведение садоводства | 0,142 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:7 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,146 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030901:8 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,07 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030501:101 | Земли населенных пунктов | для ведения подсобного хозяйства | для ведения подсобного хозяйства | 0,102 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:10 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,407 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:15 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,101 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:18 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,192 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:19 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:2 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,2 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:20 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:21 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:22 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:30 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:31 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:32 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,204 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:33 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:34 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,195 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:35 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:4 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:6 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,15 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:7 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,127 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:8 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,102 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:9 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства | 0,102 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030903:1 | Земли с/х назначения | Для ведения садоводства | Для ведения садоводства | 0,35 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030903:2 | Земли с/х назначения | Для ведения садоводства | Для ведения садоводства | 0,32 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030903:3 | Земли с/х назначения | Для ведения садоводства | Для ведения садоводства | 0,34 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:3 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,26 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | 40:07:030902:5 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | 0,094 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
|  | Часть земель 40:07:032203 | - | - | - | 13,86 |  | Земли населенных пунктов | ИЖС | Генеральный план сельского поселения деревня Корсаково |
| Итого к включению | - | - | - | 30,91 |  | - | - | - |

1 В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

## 4.12. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012, п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Таблица 4.12.1

Удельные нормы водопотребления

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 2 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара – 10л/с и наружного – 2,5 л/с, на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 таблица 3 п.5.3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.4.

Таблица 4.12.2

Расчетное водопотребление населением сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, м3/сутки

| № пп | Наименование населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтен-ные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | д. Корсаково | - | 26 4,9 | 289 40,35 | 0 0 | 315 45,4 | 54,5 | 5,4 | 22,1 | 81 | 163 |
| 2 | д. Борисково | - | - | 58 8,1 | 15 0,6 | 73 8,7 | 10,5 | 1,0 | 5,1 | 81 | 97,6 |
| 3 | д. Чернишня | - | - | 32 4,5 | 8 0,3 | 40 4,8 | 5,8 | 0,6 | 2,8 | - | 9,1 |
| 4 | д. Гремячево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Глядово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Ольхово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Орехово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Нижнее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Успенские Хутора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Рождествено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) |
| 1 | д. Корсаково | - | 26 4,9 | 317 44,4 | - | 343 49,3 | 59,2 | 5,9 | 24 | 81 | 170,1 |
| 2 | д. Борисково | - | - | 216 30,2 | - | 216 30,2 | 36,3 | 3,6 | 15,1 | 81 | 136 |
| 3 | д. Чернишня | - | - | 104 14,6 | - | 104 14,6 | 17,5 | 1,7 | 7,3 | 81 | 107,5 |
| 4 | д. Гремячево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Глядово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Ольхово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Орехово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Нижнее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Успенские Хутора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Рождествено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) |
| 1 | д. Корсаково | - | - | 342 47,9 | - | 342 47,9 | 57,5 | 5,7 | 23,9 | 81 | 168,1 |
| 2 | д. Борисково | - | - | 351 49,1 | - | 351 49,1 | 59 | 5,9 | 24,6 | 81 | 170,4 |
| 3 | д. Чернишня | - | - | 163 22,8 | - | 163 22,8 | 27,4 | 2,7 | 11,4 | 81 | 122,5 |
| 4 | д. Гремячево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Глядово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Ольхово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Орехово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Нижнее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Успенские Хутора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Рождествено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 4.12.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Канализация

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3

Удельные нормы водоотведения

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Таблица 4.12.4

Расчетное водоотведение населением сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской Области, м3/сутки

| № пп | Наименование населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |
| 1 | д. Корсаково | - | 26 4,9 | 289 40,35 | 0 0 | 315 45,4 | 54,5 | 5,4 | 59,9 |
| 2 | д. Борисково | - | - | 58 8,1 | 15 0,6 | 73 8,7 | 10,5 | 1,0 | 11,5 |
| 3 | д. Чернишня | - | - | 32 4,5 | 8 0,3 | 40 4,8 | 5,8 | 0,6 | 6,3 |
| 4 | д. Гремячево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Глядово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Ольхово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Орехово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Нижнее | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Успенские Хутора | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Рождествено | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) |
| 1 | д. Корсаково | - | 26 4,9 | 317 44,4 | - | 343 49,3 | 59,2 | 5,9 | 65,1 |
| 2 | д. Борисково | - | - | 216 30,2 | - | 216 30,2 | 36,3 | 3,6 | 39,9 |
| 3 | д. Чернишня | - | - | 104 14,6 | - | 104 14,6 | 17,5 | 1,7 | 19,2 |
| 4 | д. Гремячево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Глядово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Ольхово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Орехово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Нижнее | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Успенские Хутора | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Рождествено | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) |
| 1 | д. Корсаково | - | - | 342 47,9 | - | 342 47,9 | 57,5 | 5,7 | 63,2 |
| 2 | д. Борисково | - | - | 351 49,1 | - | 351 49,1 | 59 | 5,9 | 64,9 |
| 3 | д. Чернишня | - | - | 163 22,8 | - | 163 22,8 | 27,4 | 2,7 | 30,1 |
| 4 | д. Гремячево | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Глядово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Ольхово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д. Орехово | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Нижнее | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Успенские Хутора | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | д. Рождествено | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 4.12.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2041 г.) проектом генерального плана предусматриваются:

- Реконструкция очистных сооружений канализации в д. Корсаково

- Строительство сетей водоотведения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в д. Корсаково

При разработке автономной системы канализации следует учитывать «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», с целью обеспечивать безусловный приоритет мероприятий, характеризующихся максимальной эколого-экономической эффективностью.

Для существующих предприятий АПК необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод. Проектом предлагается:

- строительство современных компактных очистных сооружений канализации на существующих объектах АПК;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по постановлению министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории калужской области» от 24 ноября 2017 г. N 501:

- твердые коммунальные отходы – 1,6 м3/год

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения деревня Корсаково, на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 4.12.5.

Таблица 4.12.5

Объем твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, т/год

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, т/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение на начало 2021 г. | Первая очередь с 2021 по 2031 гг | Расчетный срок с 2031 по 2041 гг |
|  | ТКО | ТКО | ТКО |
| Сельское поселение деревня Корсаково | - | 1580,8 | 2142,4 |
| д. Корсаково | - | 548,8 | 588,8 |
| д. Борисково | - | 345,6 | 561,6 |
| д. Чернишня | - | 166,4 | 260,8 |
| д. Гремячево | - | 4,8 | 8 |
| д. Глядово | - | 9,6 | 19,2 |
| д. Ольхово | - | 68,8 | 96 |
| д. Орехово | - | 204,8 | 289,6 |
| с. Нижнее | - | 17,6 | 30,4 |
| д. Успенские Хутора | - | 0 | 0 |
| д. Рождествено | - | 214,4 | 288 |

Примечание: данных объема твердых коммунальных отходов на существующее положение не имеется.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки. Необходимое количество контейнеров определено по формуле (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)):

Таблица 4.12.6

Количество контейнеров, планируемых к размещению на территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, единиц

| Наименование | Количество контейнеров, единиц |
| --- | --- |
|  | Первая очередь с 2021 по 2031 гг | Расчетный срок с 2031 по 2041 гг |
| Сельское поселение деревня Корсаково | 37 | 50 |
| д. Корсаково | 13 | 14 |
| д. Борисково | 8 | 13 |
| д. Чернишня | 4 | 6 |
| д. Гремячево | - | - |
| д. Глядово | - | - |
| д. Ольхово | 2 | 2 |
| д. Орехово | 5 | 7 |
| с. Нижнее | - | 1 |
| д. Успенские Хутора | - | - |
| д. Рождествено | 5 | 7 |

Места размещения контейнерных площадок и количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и территориальной схемой в области обращения с отходами.

Теплоснабжение

Проектом генерального плана теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) предлагается осуществить применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии.

Газоснабжение

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

В соответствии СП 42-101-2003 при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) представлены в таблице 4.12.7.

Таблица 4.12.7

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, тыс.м3/год

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
|  | Сельское поселение деревня Корсаково | 117,48 | 187,88 | 259,16 |
| 1 | д. Корсаково | 69,3 | 75,46 | 80,96 |
| 2 | д. Борисково | 16,06 | 47,52 | 77,22 |
| 3 | д. Чернишня | 8,8 | 22,88 | 35,86 |
| 4 | д. Гремячево | 0,22 | 0,66 | 1,1 |
| 5 | д. Глядово | 0,22 | 1,32 | 2,64 |
| 6 | д. Ольхово | 5,5 | 9,46 | 13,2 |
| 7 | д. Орехово | 15,4 | 28,16 | 39,82 |
| 8 | с. Нижнее | 0,88 | 2,42 | 4,18 |
| 9 | д. Успенские Хутора | 1,1 | 0 | 0 |
| 10 | д. Рождествено | 0 | 29,48 | 39,6 |

Проектом генерального плана предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов, своевременную диагностику газопроводов в соответствии с утвержденными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (от 15 ноября 2013 года № 542).

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) сельского поселения деревня Корсаково определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,41 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Таблица 4.12.8

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, тыс.кВт.ч/год

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт*ч/год |
| --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сельское поселение деревня Корсаково | 1158,23 | 2143,96 | 2905,63 |
| д. Корсаково | 683,55 | 744,31 | 798,56 |
| д. Борисково | 158,41 | 468,72 | 761,67 |
| д. Чернишня | 86,8 | 225,68 | 353,71 |
| д. Гремячево | 2,17 | 6,51 | 10,85 |
| д. Глядово | 2,17 | 13,02 | 26,04 |
| д. Ольхово | 54,25 | 93,31 | 130,2 |
| д. Орехово | 151,9 | 277,76 | 392,77 |
| с. Нижнее | 8,68 | 23,870 | 41,23 |
| д. Успенские Хутора | 10,85 | 0 | 0 |
| д. Рождествено | 0 | 290,78 | 390,6 |

Таблица 4.12.9

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, кВт

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сельское поселение деревня Корсаково | 224,28 | 414,96 | 562,38 |
| д. Корсаково | 132,3 | 144,06 | 154,56 |
| д. Борисково | 30,66 | 90,72 | 147,42 |
| д. Чернишня | 16,8 | 43,68 | 68,46 |
| д. Гремячево | 0,42 | 1,26 | 2,1 |
| д. Глядово | 0,42 | 2,52 | 5,04 |
| д. Ольхово | 10,5 | 18,06 | 25,2 |
| д. Орехово | 29,4 | 53,76 | 76,02 |
| с. Нижнее | 1,68 | 4,62 | 7,98 |
| д. Успенские Хутора | 2,1 | 0 | 0 |
| д. Рождествено | 0 | 56,28 | 75,6 |

Таблица 4.12.10

Трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора и мелкопромышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области, кВА

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |
| --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сельское поселение деревня Корсаково | 261,5 | 488,1 | 661,4 |
| д. Корсаково | 155,6 | 169,5 | 181,8 |
| д. Борисково | 36,1 | 106,7 | 173,4 |
| д. Чернишня | 19,8 | 51,4 | 80,5 |
| д. Гремячево | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| д. Глядово | 0,5 | 3,0 | 5,9 |
| д. Ольхово | 12,4 | 21,2 | 29,6 |
| д. Орехово | 34,6 | 63,2 | 89,4 |
| с. Нижнее | 2 | 5,4 | 9,4 |
| д. Успенские Хутора | 0 | 0 | 0 |
| д. Рождествено | 0 | 66,2 | 88,9 |

Таблица 4.12.11

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области.

| Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь | Расчетный период | Прирост к концу расчетного периода относительного существующего положения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое электропотребление | тыс.кВт*час/год | 1158,23 | 2143,96 | 2905,63 | 985,73 |
| Расчетная мощность | кВт | 224,28 | 414,96 | 562,38 | 338,02 |
| Трансформаторная мощность | кВА | 261,5 | 488,1 | 661,4 | 399,9 |

Схемой территориального планирования Жуковского муниципального района Калужской области мероприятия по развитию электроснабжения не предусмотрены.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Таблица 4.12.15

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия (наименование документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный период |  |
| Мероприятия местного значения (поселения) |
| 1 | Д. Корсаково | Реконструкция и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации производительностью 100 м3/сут в д. Корсаково Жуковского района Калужской области». | Реконструкция |  |  |  | + |  | Проектная документация и инженерные изыскания по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 100 м3/сут в д. Корсаково Жуковского района Калужской области». |
| 2 | Д. Корсаково | Реконструкция сетей канализации в д. Корсаково Жуковского района Калужской области | Реконструкция |  |  |  | + |  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: «Реконструкция сетей канализации в д. Корсаково, Жуковского района Калужской области» |

## 4.13. Мероприятия по развитию инженерной подготовки территории

Границы защищаемых территорий, подверженных воздействию опасных процессов, в пределах которых требуются строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях (СП 116.13330.2012).

Состав мероприятий по инженерной подготовке устанавливается в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории) с учётом планировочной организации населённого места. В некоторых случаях мероприятия по инженерной подготовке определяют архитектурно-планировочную структуру и пространственную композицию населённых мест.

Оценка опасности природных процессов и явлений проводится при выполнении инженерных изысканий на последующих стадиях проектирования, исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на рассматриваемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей (п.5.1. СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий").

Определение категории опасности выполняется отдельно по каждому оценочному показателю, в зависимости от решаемых практических задач. Параметры показателей могут корректировать с учетом региональных особенностей, вида и назначения объектов строительства (п.5.2. СП 115.13330.2016).

Выбор конкретных мероприятий инженерной защиты определяется после проведения соответствующих инженерных изысканий в соответствии с требованиями Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Инженерная защита территорий от эрозионных процессов включает выполнение соответствующих мероприятий и устройство инженерных сооружений в соответствии с СП 425.1325800.2018 "Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектировании».

Мероприятия и конструкции по инженерной защите территории от эрозионных процессов должны обеспечивать защиту от возникновения и развития эрозии и родственных процессов, с учетом природных условий, нагрузок и воздействий, особенностей эксплуатации, возможности использования местных строительных материалов, экологических требований (п.4.2. СП 425.1325800.2018).

В соответствии с п. 7.1.1. СП 425.1325800.2018 для территорий сельскохозяйственного назначения к мероприятиям по инженерной защите от эрозионных процессов следует также относить агрокультурные мероприятия (чередование сельскохозяйственных культур (севооборот), применение соответствующих методов обработки и пр.).

Применение мелиоративных работ способствует изменениям комплекса природных условий (гидрологических и почвенных) на больших участках в нужном направлении для деятельности людей. Мелиорация земель позволяет создавать оптимальные тепловые, воздушные, пищевые условия для развития флоры и фауны, а также оказывает положительное влияние на природную среду и местность. Применение мелиорации позволяет повысить производительность земельных ресурсов, что имеет большое значение в развитии сельского хозяйства, так как улучшает урожайность, кормовую базу животноводства, способствует освоению новых заболоченных или пустынных земель.

## 4.14. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов - являются гроза, смерчи и морозы.

Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40оС и ниже) наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может достигать - 168 см.

Вследствие поражения молнией может быть выведена из строя система электроснабжения, повреждена аппаратура связи и оборудование, вызваны пожары или получат поражение электрическим током обслуживающий персонал. Ожидаемое количество поражений объекта молнией в год будет составлять 0,04-0,09 раз.

Смерчи могут нанести повреждения строениям, оборудованию, нанести травмы обслуживающему персоналу. Характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/с - один раз в пять лет, 27 м/с - один раз в двадцать пять лет и 31 м/с - один раз в пятьдесят лет, частота появления разрушительных смерчей значительно ниже.

Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций.

На газопроводах потенциально - опасными участками являются газораспределительные станции высокого давления, газокомпрессорные станции, станции подземного хранения, пересечения участков газопровода железными и шоссейными дорогами, реками.

В связи с длительными сроками эксплуатации (нормативный срок службы магистрального газопровода 33 года) и утратой качества пленочных изоляционных покрытий возможность возникновение аварии на магистральных газопроводах увеличивается в несколько раз. Основными причинами аварий и неисправностей является: дефекты труб, дефект оборудования, брак монтажно-строительных работ, нарушение правил технической эксплуатации, внутренняя эрозия и коррозия, подземная коррозия, механические повреждения, стихийные бедствия.

На магистральном газопроводе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

-разрыв на магистральном участке или отводе на газобазу, утечка газопродукта с выходом на рельеф местности;

-выход газопродукта из-под сальниковых трещин, свищей запорной арматуры или газопродукта провода с последующим возгоранием;

-авария на линейно-производственной диспетчерской станции, в том числе пожар или розлив газопродукта.

Опасные явления, как землетрясения, извержения вулканов, оползни, селевые потоки для территории сельского поселения деревня Корсаково не характерны.

Характерно: лесные пожары; незначительное осыпание береговой линии, эрозия и выветривание почв. Осыпание берегов ведет к тому, что вовремя и после дождей вода стекает прямо в реки, смывая песок, частицы почвы с распаханных полей и минеральные удобрения. Воды рек мутнеют, обогащаются минеральными веществами, что ведет к смене бентосных растений фитопланктоном. Соответственно беднеет и фауна. В результате эрозии почвы, разрушении водой и ветром верхнего слоя почвы происходит смыв или развеивание частиц грунта и осаждение его в новых местах. Водная и ветровая (дефляция) эрозия почвы уменьшает площадь пашни, снижает плодородие почвы, затрудняет обработку полей, разрушает дороги и другие сооружения.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

- Природные и растительные пожары обычно подразделяются по преобладающим ландшафтам их развития и продуктам горения на лесные и торфяные. Параметры пожароопасного периода на территории поселения определяются температурным режимом и количеством осадков. Регулярные циклические изменения климатических и погодных условий вызывают соответствующие периодичности в процессах возникновения и развития лесных пожаров. Существование сезонного хода атмосферных процессов и смены фенологических фаз растительности, а также определенных сроков наступления и окончания пожароопасных сезонов дает основания предполагать существование в рамках каждого широтного пояса специфической временной структуры горимости лесов. Это предположение подтверждается результатами анализа сезонной динамики числа лесных пожаров на территории Калужского муниципального района.

- С установлением теплой, сухой погоды население устремляется в лес, жгут костры, курят - все это приводит к резкому увеличению числа пожаров антропогенного характера.

- После пика майских пожаров, количество их резко идет на убыль, несмотря на то, что все остальные синоптические показатели увеличиваются. Причина здесь в том, что как только осуществляется переход среднесуточной температуры воздуха через +100С, сразу же начинается период активной вегетации: появляется молодая трава, листья, снижая опасность возгорания лесной подстилки и напочвенного покрова.

- Анализ многолетних данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров возникают по вине населения. Высокая плотность населения и интенсивная хозяйственная деятельность, а также сложная метеорологическая обстановка, способствует возникновению возгораний лесного массива.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123—ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

1)	реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2)	разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения. содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3)	разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4)	разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6)	обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7)	обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8)	организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9)	социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

-	с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности ФІ.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

-	со всех сторон – к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

-	с одной стороны — при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

-	с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

-	меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

-	двусторонней ориентации квартир или помещений;

-	устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной панировке зданий.

К зданиям с площадью настройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или

сооружений должна составлять не менее:

3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

4.2 метра - при высоте здания от 13.0 метров до 46,0 метров включительно;

6.0 метров – при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через. лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и данного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенных в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Опасности на автомобильном транспорте.

Абсолютное большинство ДТП происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в сельском поселении деревня Корсаково необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения сельского поселения деревня Корсаково, с учетом расширения территории населенных пунктов, проектом предлагается установка двух речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. В соответствии с Исходными данными, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для сельского поселения деревня Корсаково должна осуществляться в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения в Жуковском муниципальном районе РТ.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 4.14.1), для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 4.14.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ сельского поселения деревня Корсаково

| Сельское поселение | Исходный год (2021 г.), чел. | Первая очередь (2031 г.), чел. | Расчетный срок (2041 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Сельское поселение деревня Корсаково | 534 | 13,35 | 988 | 24,7 | 1339 | 33,475 |
| д. Корсаково | 315 | 7,875 | 343 | 8,575 | 368 | 9,2 |
| д. Гремячево | 1 | 0,025 | 3 | 0,075 | 5 | 0,125 |
| д. Глядово | 1 | 0,025 | 6 | 0,15 | 12 | 0,3 |
| д. Чернишня | 40 | 1 | 104 | 2,6 | 163 | 4,075 |
| д. Ольхово | 25 | 0,625 | 43 | 1,075 | 60 | 1,5 |
| д. Орехово | 70 | 1,75 | 128 | 3,2 | 181 | 4,525 |
| с. Нижнее | 4 | 0,1 | 11 | 0,275 | 19 | 0,475 |
| д. Борисково | 73 | 1,825 | 216 | 5,4 | 351 | 8,775 |
| д. Успенские Хутора | 5 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Рождествено | - | - | 134 | 3,35 | 180 | 4,5 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

8. Так как территория сельского поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера следует отнести опасные производственные объекты.

Информации об опасных производственных объектах, расположенных на территории сельского поселения, не имеется.

Так же возможны дорожно-транспортные происшествия, происшествия на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ, должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво- и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания – воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например, опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами сельского поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем сельского поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем сельского поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод;

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением;

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры сельского поселения или отдельных ее участков.

# 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 5.1. Баланс использования территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

Таблица 5.1.1

Баланс использования территории сельского поселения деревня Корсаково Жуковского муниципального района Калужской области

| № п/п | Наименование территории поселения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории поселения, в том числе: | 3979.37 | 100,0 | 3979.37 | 100,0 |
| 1 | Территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | Д. Корсаково | 128,7302 | 3,235 | 128,7302 | 3,235 |
| 1.2 | Д, Гремячево | 2,5770 | 0,065 | 2,5770 | 0,065 |
| 1.3 | Д. Глядово | 23,37 | 0,587 | 23,5263 | 0,56 |
| 1.4 | Д. Чернишня | 198,257847 | 4,982 | 198,55 | 5 |
| 1.5 | Д. Ольхово | 75,7489 | 1,904 | 75,7489 | 1,904 |
| 1.6 | Д. Орехово | 166,069669 | 4,174 | 165,360568 | 4,155 |
| 1.7 | С. Нижнее | 25,15 | 0,63 | 25,8079 | 0,65 |
| 1.8 | Д. Борисково | 149,726348 | 3,763 | 168,11 | 4,225 |
| 1.9 | Д. Успенские Хутора | 24,57 | 0,617 | 26,3081 | 0,66 |
| 1.10 | Д. Рождествено | - | - | 30,9197 | 0,777 |
| 2 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 32,212 | 0,80947487 | 29,174 | 0,73313 |
| 2.1 | Зона транспортной инфраструктуры | 19,193 | 0,48231253 | 19,193 | 0,48231 |
| 2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,103 | 0,00258835 | 0,103 | 0,00259 |
| 2.3 | Производственная зона | 12,761 | 0,3206789 | 9,723 | 0,24434 |
| 2.4 | Коммунально-складская зона | 0,155 | 0,00389509 | 0,155 | 0,0039 |
| 3 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 1359,052 | 34,1524412 | 1276,545 | 32,0791 |
| 3.1 | Зона сельскохозяйственного использования | 819,003 | 20,5812227 | 806,951 | 20,2784 |
| 3.2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,139 | 0,00349302 | 0,139 | 0,00349 |
| 3.3 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 481,973 | 12,1117916 | 411,518 | 10,3413 |
| 3.4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 57,937 | 1,45593398 | 57,937 | 1,45593 |
| 4 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 2071,672 | 52,060301 | 2071,672 | 52,0603 |
| 4.1 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса | 0 | 0 | 2,341 | 0,05883 |
| 4.2 | Зона лесов | 2043,384 | 51,3494347 | 2043,384 | 51,3494 |
| 4.3 | Зона рекреационного назначения | 25,947 | 0,65203789 | 25,947 | 0,65204 |
| 5 | Зоны специального назначения, в том числе: | 4,309 | 0,10828347 | 4,309 | 0,10828 |
| 5.1 | Зона кладбищ | 4,309 | 0,10828347 | 4,309 | 0,10828 |
| 6 | Зона акваторий | 23,462 | 0,58959081 | 23,462 | 0,58959 |
| 7 | Жилые зоны, в том числе: | 486,899 | 12,23558 | 569,653 | 14,3152 |
| 7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 486,553 | 12,2268852 | 569,307 | 14,3065 |
| 7.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,346 | 0,00869484 | 0,346 | 0,00869 |
| 8 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | 4,105 | 0,10315703 | 4,595 | 0,11547 |
| 8.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,614 | 0,06568879 | 2,614 | 0,06569 |
| 8.2 | Зона специализированной общественной застройки | 1,491 | 0,03746824 | 1,981 | 0,04978 |

## 5.2. Основные технико-экономические показатели проекта           генерального плана

Таблица 5.2.1

Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение на начало года, в котором осуществляется разработка проекта генерального плана | Первая очередь | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения поселения, в том числе: | человек | 534 | 988 | 1339 |
| 1.1.1 | д. Корсаково | человек | 315 | 343 | 368 |
| 1.1.2 | д. Гремячево | человек | 1 | 3 | 5 |
| 1.1.3 | д. Глядово | человек | 1 | 6 | 12 |
| 1.1.4 | д. Чернишня | человек | 40 | 104 | 163 |
| 1.1.5 | д. Ольхово | человек | 25 | 43 | 60 |
| 1.1.6 | д. Орехово | человек | 70 | 128 | 181 |
| 1.1.7 | с. Нижнее | человек | 4 | 11 | 19 |
| 1.1.8 | д. Борисково | человек | 73 | 216 | 351 |
| 1.1.9 | д. Успенские Хутора | человек | 5 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | д. Рождествено | человек | - | 134 | 180 |
| 1.2 | Численность населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | человек | - | - | - |
| 1.2.1 | д. Корсаково | человек | - | - | - |
| 1.2.2 | д. Гремячево | человек | - | - | - |
| 1.2.3 | д. Глядово | человек | - | - | - |
| 1.2.4 | д. Чернишня | человек | - | - | - |
| 1.2.5 | д. Ольхово | человек | - | - | - |
| 1.2.6 | д. Орехово | человек | - | - | - |
| 1.2.7 | с. Нижнее | человек | - | - | - |
| 1.2.8 | д. Борисково | человек | - | - | - |
| 1.2.9 | д. Успенские Хутора | человек | - | - | - |
| 1.2.10 | д. Рождествено | человек | - | - | - |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения поселения, в том числе: | тыс.кв.м | 4875118,87 | 5580851,775 | 5735411,96 |
| 2.1.1 | д. Корсаково | тыс.кв.м | 911270,7 | 941660,5 | 941660,5 |
| 2.1.2 | д. Гремячево | тыс.кв.м | 25763,45 | 25763,45 | 25763,45 |
| 2.1.3 | д. Глядово | тыс.кв.м | 186140,41 | 187656,37 | 187656,37 |
| 2.1.4 | д. Чернишня | тыс.кв.м | 925136,31 | 1366692,44 | 1366692,44 |
| 2.1.5 | д. Ольхово | тыс.кв.м | 185583,41 | 185583,41 | 185583,41 |
| 2.1.6 | д. Орехово | тыс.кв.м | 876740,52 | 879705,13 | 879705,13 |
| 2.1.7 | с. Нижнее | тыс.кв.м | 251458,31 | 258012,8 | 258012,8 |
| 2.1.8 | д. Борисково | тыс.кв.м | 1286870,83 | 1319650,65 | 1319650,65 |
| 2.1.9 | д. Успенские Хутора | тыс.кв.м | 226154,93 | 261566,84 | 261566,84 |
| 2.1.10 | д. Рождествено | тыс.кв.м | - | 154560,185 | 309120,37 |
| 2.2 | Жилищный фонд для населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.1 | д. Корсаково | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.2 | д. Гремячево | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.3 | д. Глядово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.4 | д. Чернишня | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.5 | д. Ольхово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.6 | д. Орехово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.7 | с. Нижнее | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.8 | д. Борисково | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.9 | д. Успенские Хутора | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.2.10 | д. Рождествено | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3 | Новое жилищное строительство для постоянного населения поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | 705732,905 | 154560,185 |
| 2.3.1 | д. Корсаково | тыс.кв.м | - | 30389,8 | - |
| 2.3.2 | д. Гремячево | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3.3 | д. Глядово | тыс.кв.м | - | 1515,96 | - |
| 2.3.4 | д. Чернишня | тыс.кв.м | - | 441556,13 | - |
| 2.3.5 | д. Ольхово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.3.6 | д. Орехово | тыс.кв.м | - | 2964,61 | - |
| 2.3.7 | с. Нижнее | тыс.кв.м | - | 6554,49 | - |
| 2.3.8 | д. Борисково | тыс.кв.м | - | 32779,82 | - |
| 2.3.9 | д. Успенские Хутора | тыс.кв.м | - | 35411,91 | - |
| 2.3.10 | д. Рождествено | тыс.кв.м | - | 154560,185 | 154560,185 |
| 2.4 | Новое жилищное строительство для населения, строящего второе жилье на территории поселения, в том числе: | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.1 | д. Корсаково | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.2 | д. Гремячево | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.3 | д. Глядово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.4 | д. Чернишня | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.5 | д. Ольхово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.6 | д. Орехово | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.7 | с. Нижнее | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.8 | д. Борисково | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.9 | д. Успенские Хутора | тыс.кв.м | - | - | - |
| 2.4.10 | д. Рождествено | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в том числе: | место | - | 64 | 83 |
| 3.1.1 | Существующие сохраняемые | место | - | - | - |
| 3.1.2 | Новое строительство | место | - | 64 | 83 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в том числе: | место | - | - | - |
| 3.2.1 | Существующие сохраняемые | место | - | - | - |
| 3.2.2 | Новое строительство | место | - | - | - |
| 3.3 | Организации дополнительного образования детей, в том числе: | место | - | 151 | 192 |
| 3.3.1 | Существующие сохраняемые | место | - | - | - |
| 3.3.2 | Новое строительство | место | - | 151 | 192 |
| 3.4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в том числе: | посещений / смена | 10 | 18 | 24 |
| 3.4.1 | Существующие сохраняемые | посещений / смена | - | - | - |
| 3.4.2 | Новое строительство | посещений / смена | 10 | 18 | 24 |
| 3.5 | Дома культуры, сельские клубы, в том числе: | место | 50 | 200 | 250 |
| 3.5.1 | Существующие сохраняемые | место | 50 | - | - |
| 3.5.2 | Новое строительство | место | - | 200 | 250 |
| 3.6 | Библиотеки, в том числе: | тыс. экземпляров | - | 7896 | 10664 |
| 3.6.1 | Существующие сохраняемые | тыс. экземпляров | - | - | - |
| 3.6.2 | Новое строительство | тыс. экземпляров | - | 7896 | 10664 |
| 3.7 | Спортивные залы, в том числе: | кв.м площади пола | - | 345 | 467 |
| 3.7.1 | Существующие сохраняемые | кв.м площади пола | - | - | - |
| 3.7.2 | Новое строительство | кв.м площади пола | - | 345 | 467 |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в том числе: | кв.м | 8655 | 1924 | 2599 |
| 3.8.1 | Существующие сохраняемые | кв.м | 8655 | 1924 | 2599 |
| 3.8.2 | Новое строительство | кв.м | - | - | - |
| 3.9 | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 560 | 296 | 400 |
| 3.9.1 | Существующие сохраняемые | кв.м торговой площади | 560 | 296 | 400 |
| 3.9.2 | Новое строительство | кв.м торговой площади | - | - | - |
| 3.11 | Предприятия общепита, в том числе: | место | 20 | 39 | 53 |
| 3.11.1 | Существующие сохраняемые | место | 20 | - | - |
| 3.11.2 | Новое строительство | место | - | 39 | 53 |
| 3.14 | Полиция, в том числе: | человек | 1 | 1 | 1 |
| 3.14.1 | Существующие сохраняемые | человек | 1 | 1 | 1 |
| 3.14.2 | Новое строительство | человек | - | - | - |
| 4 | Ритуальное обслуживание населения |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ | га | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 9,474 | 9,474 | 9,474 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 8,474 | 8,474 | 8,474 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение (водопотребление) | куб. м / сутки | 269,7 | 413,6 | 461 |
| 6.2 | Канализация (общее поступление сточных вод) | куб. м / сутки | 77,7 | 124,2 | 158,2 |
| 6.3 | Санитарная очистка, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Объем твердых коммунальных отходов | т/год | - | 1580,8 | 2142,4 |
| 6.3.2 | Контейнеры для твердых коммунальных отходов | единиц | - | 37 | 50 |
| 6.4. | Теплоснабжение (общее количество котельных) | единиц | - | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение (годовой расход газа) | тыс.нм3/год | 117,48 | 187,88 | 259,16 |
| 6.6. | Электроснабжение, в том числе: |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 1158,23 | 2143,96 | 2905,63 |
| 6.6.2 | Расчетная мощность | кВт | 224,28 | 414,96 | 562,38 |
| 6.6.3 | Общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 261,5 | 488,1 | 661,4 |
| 6.7. | Слаботочные сети (количество телефонов) | единиц | - | - | - |

# 6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Водный кодекс от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Лесной кодекс от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель».

- Закон Калужской области от 28.12.2004 г. № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", "Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", "Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» (с изменениями и дополнениями).

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013г. № 26).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 г. № 189, с изменениями № 3 от 02.01.2016г.).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 г. № 58).

- Свод правил СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- Свод правил СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".

- Свод правил СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения".

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- Свод правил СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы" Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74) (с изменениями).

- ГОСТ Р 55472-2019 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Часть 0. Общие положения».

- Свод правил СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99*. Строительная климатология".

- Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0,4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р.

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208.

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утв. распоряжением Правительства РФ от 22.03.2018 г. № 2915-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования (утв. распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 г. № 2915-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2607-р) (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 г. № 1634-р) (с изменениями и дополнениями).

8. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Жуковский район» до 2030 года.

Муниципальные программы

- Комплексное развитие социальной инфраструктуры в муниципальном образовании сельское поселение деревня Корсаково на 2017 -2026 годы.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково на 2014-2025 годы.

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании сельское поселение деревня Корсаково на 2016 - 2036 годы»

- Проект планировки территории с проектом межевания, для размещения линейного объекта местного значения: «реконструкция сетей канализации в д. Корсаково, Жуковского района Калужской области»

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией сельского поселения деревня Корсаков Жуковского муниципального района.

- Схема территориального планирования Калужской области, утверждённая постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2020 г. №735;

- Схема территориального планирования Жуковского муниципального района Калужской области, утвержденная Решением Районного Собрания № 87 от 24.12.2009 г.

# Footnotes

МОУ «Тарутинская муниципальная основная общеобразовательная школа» располагается в селе Тарутино. Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, предназначенным для перевозки детей

# Text boxes

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОРСАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ