ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Утверждён решением Сельской Думы от 24.04.2014 г. № 23. (в редакции от 31.05.2016 № 68, в редакции от __.__.2018 №__) Калуга 2012-2018 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 3 от 8 августа 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012-2018 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	14

I.II.1 Климат	14

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	28

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	32

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	43

I.IV Современное использование территории сельского поселения	45

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	45

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	47

I.IV.3 Жилищный фонд	52

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	53

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	55

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	56

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	58

II. I. Население	58

II. II. Экономическая база	59

II.IV Инженерно-техническая база	63

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	63

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	64

II.IV.3 Электроснабжение и связь	64

Список используемой литературы:	67

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 3 от 8 августа 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП «Село Совхоз «Боровский» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Боровского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни, и деятельности населения;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Совхоз «Боровский»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района «Боровский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Совхоз «Боровский».

4. Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.), а также космической съемки с пространственным разрешением 0,6 м актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения». (в ред. решения Сельской Думы от __.__.2018 г. № __).

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Совхоз «Боровский» находится в 13 км к востоку от города Боровск и 97 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – федеральная автодорога М3 «Украина» Москва-Киев. В западном направлении сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Боровск-Малоярославец» которая дает выход на автодорогу федерального значения «Московское Большое Кольцо» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» входят следующие населенные пункты: село Совхоз «Боровский», деревня Бавыкино, деревня Кабицыно, деревня Лапшинка, деревня Маланьино, деревня Мишково, деревня Сороковеть, деревня Подсобное Хозяйство, деревня Тимашово, деревня Трубицыно, деревня Комлево, деревня Акулово, деревня Кириллово, деревня Николаевка, деревня Уваровское.

Площадь сельского поселения составляет 10 082 га, численность населения 2640 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Совхоз «Боровский»:

1) от узловой точки 1 в общем восточном направлении по лесному массиву, пересекая просеку, южнее города Боровска, пересекая автомобильную дорогу Малоярославецк - Боровск, на протяжении 4471 м (узловая точка 54);

2) от узловой точки 54 в общем северном направлении по границе жилой застройки города Боровска, по автомобильной дороге, пересекая ее, по границе жилой застройки города Боровска, по автомобильной дороге, южнее промышленной застройки города Боровска, западнее болота Козье, по сельскохозяйственным угодьям и по лесному массиву на протяжении 4916 м (узловая точка 182);

3) от узловой точки 182 по течению по середине реки Протвы на протяжении 6164 м до пересечения с границей муниципального образования ГП "Город Ермолино" Боровского района Калужской области (узловая точка 290);

4) от узловой точки 290 по течению, по левому берегу реки Протвы на протяжении 3741 м (узловая точка 333);

5) от узловой точки 333 в западном направлении, пересекая реку Протву, затем в южном направлении по лесному массиву, южнее автомобильной дороги, по границе очистных сооружений и жилой застройки города Ермолина на протяжении 4742 м (узловая точка 380);

6) от узловой точки 380 против течения по левому берегу реки Протвы на протяжении 1418 м до пересечения с границей муниципального образования ГП "Город Балабаново" Боровского района Калужской области (узловая точка 389);

7) от узловой точки 389 в юго-западном направлении по лесному массиву на протяжении 607 м, далее в общем восточном направлении по лесному массиву, по кварталу N 50 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2536 м (узловая точка 410);

8) от узловой точки 410 в юго-восточном направлении по северной границе деревни Лапшинки, пересекая автомобильную дорогу А-108 "Московское большое кольцо - Лапшинка", по северной и восточной границам жилой застройки села Совхоз Боровский на протяжении 1908 м, далее в общем юго-западном направлении по восточной границе жилой застройки села Совхоз Боровский, по реке Страдановке, по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги Лапшинка - Кабицыно на протяжении 2835 м (узловая точка 509);

9) от узловой точки 509 в юго-восточном направлении по лесному массиву, пересекая железнодорожные пути, севернее садовых участков на протяжении 2684 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение "Село Ворсино" Боровского района Калужской области (узловая точка 542);

10) от узловой точки 542 в общем восточном направлении по границе садовых участков на протяжении 637 м, далее в общем юго-западном направлении, по западной границе садовых участков, пересекая безымянный ручей и автомобильную дорогу, на протяжении 2351 м до пересечения с границей муниципального образования городское поселение "Города Обнинска" Боровского района Калужской области (узловая точка 658);

11) от узловой точки 658 в общем южном направлении по восточной границе садовых участков, по лесному массиву, восточнее деревни Мишково на протяжении 4066 м (узловая точка 696);

12) от узловой точки 696 в общем северо-западном направлении по южной границе деревни Мишково на протяжении 260 м, далее в общем северо - северо-восточном направлении по правой стороне автомобильной дороги М-3 "Украина", по правой стороне развязки М-З "Украина", до улицы Курчатово на протяжении 1218 м, затем по лесному массиву на протяжении 2840 м (узловая точка 770);

13) от узловой точки 770 в северо-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу, затем в северо-восточном направлении по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги М-3 "Украина" на протяжении 948 м, затем в общем западном направлении южнее деревни Маланьино на протяжении 792 м (узловая точка 809);

14) от узловой точки 809 в общем юго-западном направлении по безымянному ручью и по правой стороне полосы отвода железной дороги на протяжении 2466 м (узловая точка 841);

15) от узловой точки 841 в общем северо-западном направлении, пересекая полосу отвода железной дороги, по лесному массиву, сельскохозяйственным угодьям и юго-западной границе деревни Кабицыно на протяжении 2820 м, далее в северо-западном направлении по лесному массиву, границе садовых участков и по южной границе кварталов N 69, 68 и 70 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2612 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение "Деревня Кривское" Боровского района Калужской области (узловая точка 957);

16) от узловой точки 957 в западном направлении по южной границе кварталов N 69, 68 и 70 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2073 м (узловая точка 959);

17) от узловой точки 959 против течения по середине реки Протвы на протяжении 5554 м (узловая точка 1073);

18) от узловой точки 1073 в общем северном направлении по кварталу N 54 и 55 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2506 м (узловая точка 1089);

19) от узловой точки 1089 в общем юго-западном направлении по лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям на протяжении 2121 м (узловая точка 1105);

20) от узловой точки 1105 в общем северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 1632 м (узловая точка 1118);

21) от узловой точки 1118 в общем южном направлении по лесному массиву и по кварталу N 81 и 85 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2721 м (узловая точка 1132);

22) от узловой точки 1132 в общем западном направлении по кварталу N 85 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, с южной стороны садовых участков на протяжении 1142 м, далее в общем юго-восточном направлении по кварталу N 85 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по западной границе садовых участков на протяжении 878 м (узловая точка 1174);

23) от узловой точки 1174 в западном направлении по кварталу N 91 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по просеке на протяжении 1388 м (узловая точка 1180);

24) от узловой точки 1180 в общем юго-восточном направлении по кварталу N 91 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинск, по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1057 м (узловая точка 1196);

25) от узловой точки 1196 в общем северо-западном направлении по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 933 м (узловая точка 1201);

26) от узловой точки 1201 в общем южном направлении по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 967 м, далее в восточном направлении по кварталу N 95 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 918 м (узловая точка 1229);

27) от узловой точки 1229 в общем юго-западном направлении по кварталу N 95 и 105 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1680 м, далее в южном направлении, вдоль автомобильной дороги Малоярославец - Боровск, пересекая ее, на протяжении 275 м (узловая точка 1254);

28) от узловой точки 1254 в общем северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 693 м (узловая точка 1261);

29) от узловой точки 1261 в общем юго-западном направлении по лесному массиву, пересекая реку Городянку, на протяжении 1240 м (узловая точка 1272);

30) от узловой точки 1272 в общем западном направлении по кварталу N 103 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по лесному массиву на протяжении 1732 м (узловая точка 1288);

31) от узловой точки 1288 в юго-западном направлении по кварталу N 103 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 438 м, далее в юго-восточном направлении по кварталу N 114 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 397 м, затем в южном направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 254 м (узловая точка 1292);

32) от узловой точки 1292 в северо-западном направлении по кварталу N 114 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1113 м (узловая точка 1299);

33) от узловой точки 1299 в общем западном направлении по кварталу N 114, 102, 109, 108, 107 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 7024 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение "Деревня Асеньевское" Боровского района Калужской области (узловая точка 1337);

34) от узловой точки 1337 в общем северо-восточном направлении по западной границе квартала N 107 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества и по кварталам N 107 и 98 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая реку Золотые ключи, на протяжении 3135 м до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение "Деревня Совьяки" Боровского района Калужской области (узловая точка 1361);

35) от узловой точки 1361 в восточном направлении по кварталу N 107 и 98 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества и по просеке на протяжении 1150 м, далее в северном направлении по кварталу N 94, 88 и 81 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества и по просеке на протяжении 3982 м (узловая точка 1366);

36) от узловой точки 1366 в восточном направлении по просеке и по кварталам N 81 и 82 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1867 м, далее в северном направлении по кварталам N 74 и 71 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1097 м (узловая точка 1375);

37) от узловой точки 1375 восточном направлении по лесному массиву на протяжении 629 м, далее в северо-восточном направлении по лесному массиву и просеке на протяжении 1503 м, затем в общем юго-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 615 м до пересечения с границей муниципального образования городское поселение "Город Боровск" Боровского района Калужской области (узловая точка 1).

# Список координат характерных точек границы сельского

поселения "Село Совхоз Боровский"

| N точки | Координаты в системе СК-40 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 505726.50 | 1312317.13 |
| 54 | 505588.13 | 1314830.98 |
| 182 | 508160.59 | 1315188.95 |
| 290 | 508640.67 | 1317679.02 |
| 333 | 506105.64 | 1318954.77 |
| 380 | 504910.64 | 1320530.68 |
| 389 | 505963.18 | 1321330.91 |
| 410 | 505606.14 | 1322842.86 |
| 509 | 503486.46 | 1323036.99 |
| 542 | 503047.75 | 1325613.58 |
| 658 | 501272.21 | 1325829.26 |
| 696 | 497396.43 | 1325177.28 |
| 770 | 500741.51 | 1325100.18 |
| 809 | 501748.19 | 1324535.18 |
| 841 | 499592.73 | 1323585.56 |
| 957 | 502321.22 | 1321575.67 |
| 959 | 502410.11 | 1319504.56 |
| 1073 | 504507.05 | 1320873.42 |
| 1089 | 504629.56 | 1318654.44 |
| 1105 | 503248.33 | 1317752.89 |
| 1118 | 503566.56 | 1316422.13 |
| 1132 | 501905.66 | 1316911.23 |
| 1174 | 501384.63 | 1316348.10 |
| 1180 | 501469.75 | 1315028.85 |
| 1196 | 500017.33 | 1315302.89 |
| 1201 | 500629.37 | 1314822.33 |
| 1229 | 499737.25 | 1315481.92 |
| 1254 | 498560.85 | 1314413.55 |
| 1261 | 498725.30 | 1313903.67 |
| 1272 | 497980.67 | 1313492.22 |
| 1288 | 498243.15 | 1312209.68 |
| 1292 | 497465.74 | 1312406.00 |
| 1299 | 498023.74 | 1311660.89 |
| 1337 | 497986.25 | 1306192.22 |
| 1361 | 500242.35 | 1307004.44 |
| 1366 | 504253.46 | 1308198.69 |
| 1375 | 505366.92 | 1310127.29 |

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Протвы.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» расположено в пределах Протвинской низины между северо-западной оконечности Средне-Русской и южных склонов Московско-Смоленской возвышенностей. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время.  Окончательно он сформировался под воздействием ледников, водноледниковых потоков, последниковой эрозии. Относительные перепады высот в пределах речных долин обычно не превышают отметок 20-30 м. В целом район представляет собой пологоволнистую эрозионно-аккумулятивную средне-слаборасчлененную равнину, сложенную в основном четвертичными образованиями. В зависимости от геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий можно выделить девять типов ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина расположена в междуречье Лужи и Городянки и представляет собой конечно-моренную гряду одной из фаз московского ледника, максимальная абсолютная отметка её 230,6 м. Четвертичные отложения представлены суглинками моренного и водноледникового состава их перекрывают покровные суглинки. Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Плоская зандровая равнина слаборасчлененная на приречных участках местами сильнорасчлененная. Этот тип местности наиболее широко развит в пределах района, он связан с периодом таяния московского ледника поздней стадии его развития. Этот тип равнин для района является фоновым, сложен он в основном супесями, песчаными суглинками, песками в разной степени глинистыми. Плоские водораздельные участки рельефа обычно заболочены. Почвы дерновые средне-слабоподзолистые в разной степени глееватые, на склонах речных долин дерново-подзолистые смытые.

Третий тип. Пологоволнистая пологонаклонная водноледниково-аллювиальная равнина сильнорасчлененная. Ландшафты этой равнины сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки. Наибольшая мощность этих отложений сосредоточена в долине реки Протвы (современная долина р. Городянки) и составляет 50-90 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на склонах смытые и намытые. В пониженных участках рельефа наблюдается заболоченность.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

Пятый тип. Плоская аллювиально-озерная равнина (первая, вторая надпойменные террасы). Сложена в основном песками с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Террасы левого берега р. Протвы цокольные в цоколе залегают известняки протвинского и глины стешевского горизонтов нижнего карбона. Почвы дерновые подзолистые луговые.

Шестой тип. Сквозные долины стока, имеют очень ограниченное распространение и сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

Седьмой тип. Крутые склоны речных долин сложены делювием в основном породами четвертичного времени.

Восьмой тип. Заболоченные территории.

Девятый тип. Историко-культурные ландшафты.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Городянка, р. Страдаловка.

Река Протва - начинается в 0,5 км к юго –западу от с. Замошицы Московской области, протекает в юго-восточном направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого берега в р. Оку (водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на 990-ом км от ее устья. Общая длина р. Протвы составляет 282 км, площадь водосбора 4620 км2. Долина р. Протвы трапецеидальная, шириной около от 800 до 2000 м. Склоны долины слаборасчлененные, умеренно крутые, высотой 30-40м. Пойма двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы от 200 до 800м. Поверхность поймы, в основном, ровная, местами изрезана неглубокими ложбинами и старицами, большей частью луговая, кое-где поросшая кустарником. Берега крутые, высотой до 6м, открытые или заросшие кустарником, сложены суглинками и супесями.  Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на отдельных участках 2,0 - 2,5м. Дно песчаное или илистое, местами каменистое. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Протвы составляет 200м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Страдаловка - начинается в ложбине, 2 км восточнее д. Кочетовка, протекает в западном, северо-западном и юго-западном направлении и впадает с левого берега в р. Протву на расстоянии 10 км от ее устья, в пределах территории села Совхоз Боровский. Водосбор р. Страдаловки неправильной, асимметричной относительно русла формы. Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока, являющуюся частью Северного овражного плато среднерусской возвышенности. Водосбор значительно залесен. Леса смешанные. Преобладают мелколиственные породы: береза и осина, из хвойных - ель и сосна. Почвы на водосборе дерново-слабоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, по механическому составу, в основном, среднесуглинистые.  Русло р. Страдаловки извилистое, берега крутые, высотой до 4 м. Пойма шириной 10-20 м, местами выражена слабо. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Страдаловка составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Городянка начинается у деревни Акулово. Впадает в реку Лужу в 4,2 км от её устья по левому берегу, у деревни Анисимово. Также на реке расположены деревни Кириллово, Уваровское, Тимашово, Бавыкино и Городня. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна — 85,5 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Городянка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдается два спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков, залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Водоносные горизонты ближе к долине р. Протвы частично сдренированы. Постоянные водоносные горизонты данного региона приурочены к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л | Общая жесткость млг. - экв./л | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Протвинский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Каширский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | 18,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладания в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 4,5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. |
|  | 6,7 | В зависимости от литологогенетических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни,склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Совхоз «Боровский» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы регионального значения.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Совхоз «Боровский».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

(в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

По результатам проведенного в 2013 году комплексного экологического обследования природных объектов и комплексов, расположенных на территории Боровского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятника природы) регионального значения планируется придать природному комплексу «Участок поймы р. Протва между храмом Свт. Николая Чудотворца и Пафнутьев-Боровским монастырем», который является ценным местом обитания (произрастания) большого количества редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Калужской области. (в ред. решения Сельской Думы от __.__.2018 г. №__).

На территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» располагаются один памятник природы регионального значения:

«Парк усадьбы художника Прянишникова» восточнее дер. Тимашово

Уровень значимости – региональный, профиль – комплексный, категория – памятник природы, общая площадь около 30 га, размер СЗЗ – 50 м, нормативные акты – Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 г. № 9 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185). На территории парка и его охранной зоны запрещены: рубка деревьев (за исключением санитарной), строительство зданий и сооружений, въезд транспорта, организация свалок и складирование удобрений. Существующий регулярный и пейзажный парк с прудом заложен во второй половине XVIIIв. его владельцем вице-губернатором Рязани А.С. Болтиным. Парк носит ландшафтный характер и постепенно переходит в природный лес. В парке хорошо сохранились липовые аллеи с 200-летними липами, каскады прудов. В пределах пейзажного парка сохранились отдельные лиственницы ориентировочно возрастом в 400 лет. Крупные провинциальные ансамбли и садово-паркового искусства, хорошо сохранившие свою планировку и связь с окружающими ландшафтами, редки для всей центральной России.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

(в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- - для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- - от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- - от 50 км и более - в размере 200 метров.

- Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Протва | 282 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Городянка | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Страдаловка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1. | Усадьба Белкино | 1815 г. | дер. Белкино |
| 2. | Церковь Рождества Богородицы | 1731 г. | дер. Тимашово |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 3. | Братская могила | - | дер. Белкино |
| 4. | Братская могила | - | с. Совхоз Боровский |
| 5. | Усадьба «Уваровское» - ус. Философовых-Постиниковых | XVIII в. | дер. Уваровское |
| 6. | Место рождения художника И.М. Прянишникова | 1840 г. | дер. Тимашово |
| 7. | Селище | 1-я пол. I тыс. н.э XIV-XVII вв. | с. Совхоз «Боровский», западная окраина |
| 8. | Селище Троицкое | 2-я четв. I тыс. н.э XIV-XVI вв. | с. Совхоз «Боровский», 30 м западнее от центральной усадьбы |
| 9. | Селище | XVI-XVII вв. н.э | дер. Уваровское, северо-восточная окраина |
| 10. | Курган | - | дер. Уваровское, юго-западная окраина |

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия. (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Совхоз «Боровский» Боровского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». (в ред. решения Сельской Думы от 31.05.2016 г. № 68).

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а также действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При Км> 1 преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных примесей, но условия для рассеивания благоприятные;

При Км <1 преобладают процессы самоочищения атмосферы;

При К = 1 - 3 – неблагоприятные;

При К> 3 - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Городянка, р. Страдаловка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиНом 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» расположены 10 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 5 кладбищ;

- 4 скотомогильника;

- 1 полигон ТБО.

По данным администрации МО СП «Село Совхоз «Боровский» на территории сельского поселения расположено 5 сельских кладбищ:

- дер. Белкино, площадь 1,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- дер. Комлево, площадь 3,0 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 80 %.

- 250 м западнее дер. Уваровское, площадь 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- дер. Тимашово, площадь 2,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- с. Совхоз «Боровский», площадь 1,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- с. Совхоз «Боровский», площадь 3,1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 95 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо от 07.09.2012 г. № 118-12 на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» имеется 4 скотомогильника:

1. Село Совхоз «Боровский» (законсервирован 29.01.2008 г.) – собственник СХА к-з Пригородное. Место расположения: 500 м на восток от с. Совхоз Боровский и 1000 м юго-восточнее от дер. Лапшинка, общая площадь земельного участка скотомогильника 12 м2.

2. Территория ООО «Полигон» (дер. Тимашово). На территории скотомогильника 2 биометрические ямы. Собственник скотомогильника администрация МО СП «Село Совхоз «Боровский», расположен в 2000 м восточнее дер. Тимашово. Площадь скотомогильника 42,2 м2.

3. Территория ООО «Полигон» (дер. Тимашово). На территории скотомогильника 9 биометрических ям. Скотомогильник принадлежит ЖКХ Обнинск, в настоящее время бесхозный. Расположен в 2000 м восточнее дер. Тимашово. Из 9 биометрических ям, 6 заполнены полностью, 1 заполнена на 30 % и две пустые, начало эксплуатации скотомогильника 1975 год.

4. Деревня Комлево (законсервирован 24 марта 2008 года), собственник к-з Русь. Расположен 400 м южнее от дер. Комлево. Яма заполнена на 30 % площадь скотомогильника 45 м2.

Так же на территории муниципального образования в дер. Лапшинка (1914 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» от 17.08.12 г № 64, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме, представленной в таблице 8;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Село Совхоз «Боровский»

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| с. Совхоз «Боровский» | Пон.-четв. | ул. Советская, ул. Центральная, ул. 1-ая Садовая |
| дер. Комлево | Пон.-четв. | ул. Центральная, |
| дер. Тимашово | Пон.-четв. | ул. Центральная, |
| дер. Мишково | Пон.-четв. | На въезде в деревню |

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в 2 км восточнее дер. Тимашово, площадью 15,4 га. На территории полигона работает комплекс по сортировке отходов. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок, представленное в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Акулово | 1 | 5 |
| 2 | д. Бавыкино | 1 | 5 |
| 3 | д. Белкино | 1 | 5 |
| 4 | д. Кабицыно | 4 | 22 |
| 5 | д. Комлево | 2 | 10 |
| 6 | д. Кириллово | 1 | 5 |
| 7 | д. Лапшинка | 4 | 14 |
| 8 | д. Маланьино | 1 | 5 |
| 9 | д. Мишково | 1 | 5 |
| 10 | д. Николаевка | 1 | 5 |
| 11 | д. Подсобное Хозяйство | 1 | 5 |
| 12 | д. Сороковеть | 1 | 5 |
| 13 | с. Совхоз «Боровский» | 8 | 45 |
| 14 | д. Тимашово | 2 | 10 |
| 15 | д. Трубицыно | - | - |
| 16 | д. Уваровское | 1 | 5 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в c. Совхоз «Боровский» и дер. Комлево.

Система водоснабжения с. Совхоз «Боровский».

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины, расположенной в южной части населенного пункта и двух водонапорных башен, расположенных в центральной и южной части села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 6,9 км, диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Комлево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной в западной части деревни производительностью 10 м3/ч., и двух водонапорных башен, расположенных в западной части деревни производительностью 18 м3/ч и в поселке Заозёрный.    Протяженность водопроводных сетей составляет 3,6 км, диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения села Совхоз Боровский превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. В системе водоснабжения дер. Комлево наблюдается превышение ПДК по железу 15,9 питьевая вода признана не доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Совхоз «Боровский» находится в 13 км к востоку от города Боровск и 97 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – федеральная автодорога М3 «Украина» Москва-Киев. В западном направлении сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Боровск-Малоярославец» которая дает выход на автодорогу федерального значения «Московское Большое Кольцо» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» входят следующие населенные пункты: село Совхоз «Боровский», деревня Бавыкино, деревня Кабицыно, деревня Лапшинка, деревня Маланьино, деревня Мишково, деревня Сороковеть, деревня Подсобное Хозяйство, деревня Тимашово, деревня Трубицыно, деревня Комлево, деревня Акулово, деревня Кириллово, деревня Николаевка, деревня Уваровское.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Совхоз Боровский» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Боровского лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 9298,65 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2128,70 | 24 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 1622,51 | 16 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 132,29 | 3 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 48,58 | 0,5 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 5343,79 | 56 % |
| 6. | Земли водного фонда | 22,78 | 0,5 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 1407,90 |
| Общественно-деловая | 50,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,27 |
| Производственная | 52,83 |
| Транспортной инфраструктуры | 13,98 |
| Рекреационная | 37,76 |
| Особо охраняемых территорий | 0,71 |
| Специального назначения | 8,76 |
| Размещение водных объектов | 40,83 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 7,68 |
| Общая площадь | 1622,51 |
| село Совхоз «Боровский» |
| Жилая | 172,12 |
| Общественно-деловая | 3,41 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,62 |
| Производственная | 28,85 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,24 |
| Рекреационная | 3,48 |
| Размещение водных объектов | 0,2 |
| Специального назначения | 4,29 |
| Общая площадь | 215,21 |
| деревня Бавыкино |
| Жилая | 26,29 |
| Производственная | 0,3 |
| Размещение водных объектов | 0,33 |
| Общая площадь | 26,92 |
| деревня Кабицыно |
| Жилая | 298,6 |
| Общественно-деловая | 28,53 |
| Производственная | 8,56 |
| Транспортной инфраструктуры | 7,7 |
| Рекреационная | 0,12 |
| Размещение водных объектов | 0,4 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 7,68 |
| Общая площадь | 351,59 |
| деревня Лапшинка |
| Жилая | 65,47 |
| Производственная | 0,21 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,58 |
| Рекреационная | 5,81 |
| Общая площадь | 72,07 |
| деревня Маланьино |
| Жилая | 20,18 |
| Общественно-деловая | 16,21 |
| Производственная | 8,53 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,47 |
| Рекреационная | 5,15 |
| Размещение водных объектов | 2,97 |
| Общая площадь | 54,51 |
| деревня Мишково |
| Жилая | 19,3 |
| Производственная | 1,85 |
| Общая площадь | 21,15 |
| деревня Сороковеть |
| Жилая | 61,65 |
| Размещение водных объектов | 0,28 |
| Общая площадь | 61,93 |
| деревня Подсобное Хозяйство |
| Жилая | 75,18 |
| Общая площадь | 75,18 |
| деревня Тимашово |
| Жилая | 141,72 |
| Размещение водных объектов | 0,41 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,14 |
| Особо охраняемых территорий | 0,29 |
| Специального назначения | 1,84 |
| Общая площадь | 144,4 |
| деревня Трубицыно |
| Жилая | 11,35 |
| Рекреационная | 0,93 |
| Размещение водных объектов | 0,24 |
| Общая площадь | 12,52 |
| деревня Комлево |
| Жилая | 258,97 |
| Общественно-деловая | 2,64 |
| Производственная | 4,47 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,52 |
| Рекреационная | 7,50 |
| Особо охраняемых территорий | 0,42 |
| Размещение водных объектов | 30,83 |
| Специального назначения | 2,63 |
| Общая площадь | 307,98 |
| деревня Акулово |
| Жилая | 47,49 |
| Рекреационная | 4,1 |
| Общая площадь | 51,59 |
| деревня Кириллово |
| Жилая | 27,33 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,65 |
| Рекреационная | 3,81 |
| Размещение водных объектов | 0,89 |
| Общая площадь | 32,68 |
| деревня Николаевка |
| Жилая | 79,74 |
| Общая площадь | 79,74 |
| деревня Уваровское |
| Жилая | 102,51 |
| Производственная | 0,06 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,33 |
| Рекреационная | 6,86 |
| Размещение водных объектов | 4,28 |
| Общая площадь | 115,04 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Совхоз «Боровский» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 129378 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 128425,5 м2 и муниципальную 952,5 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 12

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений м2 | Процентов к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 76490 | 60 % |
| Панельные | 22608 | 17 % |
| Блочные | 13100 | 10 % |
| Смешанные | 2790 | 2% |
| Деревянные | 14390 | 11% |
| Всего | 129378 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Совхоз «Боровский» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Совхоз «Боровский» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Совхоз «Боровский» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Совхоз «Боровский» ул. Центральная д. 7. Здание типовое, 1986 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 100 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 60 человека.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории села Совхоз «Боровский» в здании детского сада располагается начальная школа. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Боровск, г. Балабаново и г. Обнинске. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в селе Совхоз «Боровский» ул. Центральная д. 19. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Боровск, г. Балабаново и г. Обнинске.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Совхоз Боровский. Вместимость составляет 300 мест, здание – приспособленное, 1985 года постройки, износ составляет 15 %.

- дом культуры в дер. Комлево. Вместимость составляет 200 мест. Здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 30 %.

- библиотека в дер. Тимашово. Количество книжного фонда составляет 1 тыс. томов, здание типовое, 1973 года постройки, износ составляет 30 %.

- библиотека в дер. Комлево. Количество книжного фонда составляет 1 тыс. томов, здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 30 %.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены двумя спортивными площадками в с. Совхоз «Боровский» и дер. Комлево:

- спортивная площадка в с. Совхоз «Боровский», спортивная площадка открытого типа, площадью 0,6 га, 2011 года постройки.

- спортивная площадка в дер. Комлево спортивная площадка открытого типа, площадью 0,6 га, 2011 года постройки.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 14-ю объектами розничной торговли:

- село Совхоз «Боровский» – 4 магазина;

- деревня Кабицыно – 2 магазина;

- деревня Комлево – 2 магазина;

- деревня Маланьино – 2 магазина;

- деревня Уваровское – 1 магазин;

- деревня Белкино – 1 магазин;

- деревня Тимашово – 1 магазин;

- деревня Мишково - 1 магазин.

Предприятия общественного питания представлены 4-я объектами:

- село Совхоз «Боровский» – кафе-ресторан ООО «Арис»;

- деревня Маланьино – сеть закусочных «Pizza Express»;

- деревня Белкино – ресторан «Белкинские пруды», кафе «Летнее кафе».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение село Совхоз «Боровский» обслуживают пожарные части Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенные в городе Боровск и городе Балабаново Боровского района, а также в городе Обнинск.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Совхоз Боровский» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – дорога федерального значения общего пользования М3 «Украина» Москва-Киев. Транспортные связи административного центра сельского поселения села Совхоз «Боровский» обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Кабицыно-Лапшинка».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Московское Большое кольцо - Лапшинка | 2,0 | 16,0 | IV |
| 2. | Малоярославец - Боровск | 12,88 | 19,0 | IV |
| 3. | «Малоярославец-Боровск» - Кривское - Обнинск | 10,26 | 10,0 | IV |
| 4. | Боровск-Комлево-Фатеево | 3,73 | 12,0 | IV |
| 5. | Лапшинка - Кабицыно | 5,73 | 16,0 | IV-V |
| 6. | «Малоярославец - Боровск» - Комлево - Роща | 6,84 | 19,0 | V |
| 7. | «Москва-Киев» - Кочетовка | 1,52 | 10,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется один автобусный маршрут: «Совхоз «Боровский» – Балабаново», протяженность маршрута составляет 4 км, количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ГАЗ (Газель), вместимость 13 человек. Так же по территории сельского поселения проходят транзитные автобусные маршруты по автодорогам Москва-Киев и Малоярославе-Боровск.

На территории муниципального образования имеется пять автозаправочных станций и одна газозаправочная станция. Все они расположены вдоль автодороги федерального значения М3 «Украина».

Железнодорожный транспорт

В восточной части сельского поселения проходит магистральная железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Москва-Киев». Железнодорожная ветка электрифицирована. На территории муниципального образования железнодорожные станции, остановочные пункты и железнодорожные переезды отсутствуют. Ближайшими станциями к административному центру селу Совхоз «Боровский» являются железнодорожная станция «Балабаново» 4 км и железнодорожная станция «Обнинское» 16 км.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Село Совхоз «Боровский» составляет 2428,3 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи представлены в таблицах 14, 15.

Перечень крестьянско-фермерских хозяйств

Таблица № 14

| № п/п | Название крестьянско- фермерских хозяйств | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | КФХ «Волчков» | дер. Уваровское |
| 2 | КФК Кошкинов | с. Совхоз Боровский |
| 3 | КФК «Пушкарев» | дер. .Комлево |
| 4 | КФК «Куракиных» | дер. Комлево |
| 5 | КФК «Дягтяревых» | дер. Комлево |

Перечень коллективных сельскохозяйственных предприятий

Таблица № 15

| № п/п | Название с/х предприятий | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПСК СХА ПРИГОРОДНОЕ | с.Совхоз Боровский |
| 2 | ИП Конов Н.М. | дер. Уваровское |
| 3 | ИП Конов Н.М. | дер. Комлево |

Перечень садоводческих некоммерческих товариществ

Таблица № 16

| № п/п | Название СНТ | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Парус» | дер. Акулово |
| 2 | СНТ «Пульс» | дер. Маланьино |
| 3 | СНТ «Родничек» | в близи г. Балабаново 56, 62 кварталах Боровского лесничества |
| 4 | СНТ «Яблочко» | в близи г. Балабаново |
| 5 | СНТ «Сельский строитель» | дер. Кириллово |
| 6 | СНТ «Энергетик» | в близи г. Балабаново |
| 7 | СНТ «Фемида» | дер. Кабицыно |
| 8 | СНТ «Рассвет» | с. Совхоз Боровский |
| 9 | СНТ «Роща» | дер. Кабицыно |
| 10 | СНТ "Боровчанка» | дер. Акулово |
| 11 | СНТ «Елочка» | дер. Акулово |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 2640 чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 17

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 18

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| с. Совхоз «Боровский» | 1130 | 1230 |
| д. Бавыкино | 12 | 13 |
| д. Кабицыно | 147 | 197 |
| д. Лапшинка | 92 | 139 |
| д. Маланьино | 11 | 15 |
| д. Мишково | 107 | 157 |
| д. Сороковеть | 11 | 11 |
| д. Подсобное Хозяйство | 101 | 120 |
| д. Тимашово | 92 | 127 |
| д. Трубицыно | 0 | 0 |
| д. Белкино | 142 | 152 |
| д. Комлево | 362 | 362 |
| д. Акулово | 2 | 6 |
| д. Кирриллово | 12 | 12 |
| д. Николаевка | 11 | 11 |
| д. Уваровское | 88 | 88 |
| Всего по СП | 2320 | 2640 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении наблюдается рост численности населения, главным образом, вследствие положительного сальдо миграции, а также повышения уровня рождаемости. Привлекательными для мигрантов являются село Совхоз «Боровский», деревня Кабицыно и дер. Комлево.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 80-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Совхоз «Боровский».

Таблица 19

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |
| 1. | ЗАО «Лаборатория спецматериалов» | дер. Кабицыно | Производство строительных материалов |
| 2. | ИП «Кирпиков П.А» | дер. Мишково | Производство строительных материалов |
| 3. | ООО «Окно» | дер. Кабицыно | Производство окон |
| 4. | ИП «Савитский» | дер. Тимашово | Пилорама |
| 5. | ООО «Норд Кап» | дер. Маланьино | Рыбное хозяйство |
| 6. | «Пилорама» | дер. Уваровское | Пилорама |
| 7. | ООО «Янтарь» | дер. Кабицыно | Производственные склады |
| 8. | ЗАО РИЦ «Человек и лекарство» | дер. Комлево | Пилорама |
| 9. | ООО «Росстройбетон» | с. Совхоз «Боровский» | Производство бетона и бетонных изделий |
| 10. | Кондитерский цех | дер. Комлево | Производство кондитерских изделий |
| 11. | ООО «Окна» | с. Совхоз «Боровский» | Производство окон |
| 12. | СТ «Пластик» | дер. Маланьино | Производство пакетов и пленок |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 13. | СХА СПК (колхоз) «Пригородное» | с. Совхоз «Боровский» | Сельскохозяйственное производство |
| 14. | ООО «Сельпо» | дер. Мишково | Сельскохозяйственное производство и торговля |
| 15. | КВХ «Нива» | с. Совхоз «Боровский» | Сельскохозяйственное производство |
| 16. | КФХ «Волчковы» | дер. Николаевка | Сельскохозяйственное производство |
| 17. | КФХ «Пушкарев» | дер. Комлево | Сельскохозяйственное производство |
| 18. | ООО «Боровское» | с. Совхоз «Боровский» | Сельскохозяйственное производство |
| 19. | ООО «Понилэнд» | дер. Сороковеть | Коневодство |
| Строительные предприятия и организации |
| 20. | ООО «Энергоспецмонтаж» | дер. Кабицыно | Строительство и монтаж электрических сетей |
| 21. | ООО «Компаньон» | дер. Белкино | Жилищное строительство |
| 22. | ООО «Рюмин» | с. Совхоз «Боровский» | Строительство зданий и сооружений |
| 23. | ООО «Центр восстановительной медицины» | дер. Белкино | Жилищное строительство и строительство медицинского центра |
| 24. | ООО «Олимп» | дер. Кабицыно | Жилищное строительство |
| 25. | ИП «Горских» | дер. Кабицыно | Строительство зданий и сооружений |
| 26. | ООО «Аквилон» | дер. Маланьино | Строительство зданий и сооружений |
| 27. | ООО «Союзэнергогарант» | с. Совхоз «Боровский» | Строительство и монтаж электрических сетей |
| 28. | ООО «ИнтелПожСистем» | с. Совхоз «Боровский» | Установка пожарных систем |
| 29. | ООО «Изумрудная деревня» | дер. Комлево | Жилищное строительство |
| 30. | ООО «Теплокомфорт» | дер. Комлево | Установка и ремонт теплового оборудования |
| 31. | ООО «СберСтройИнвест» | дер. Кабицыно | Строительство зданий и сооружений |
| Транспортные предприятия и организации |
| 32. | АЗС ООО «Велес» | дер. Маланьино | Автозаправочная станция |
| 33. | ООО «Фавор» | дер. Белкино | Автостоянка |
| 34. | АЗС «Обнинск» | дер. Мишково | Автозаправочная станция |
| 35. | АГЗС «Хориков» | дер. Маланьино | Газозаправочная станция |
| 36. | АЗС ЗАО «Обнинск» | дер. Маланьино | Автозаправочная станция |
| 37. | ООО «Эталон» | дер. Маланьино | Автозаправочная станция |
| 38. | ООО «Спецтехтрейд» | с. Совхоз «Боровский» | Авто логистика |
| 39. | ООО «СкайЛайн» | дер. Мишково | Техническое облуживание транспортных средств |
| Торговые предприятия и организации |
| 40. | ЗАО «Агромаркет» | дер. Кабицыно | Торговля товарами для производства сельскохозяйственной продукции |
| 41. | ИП «Дубинкин» | дер. Маланьино | Торговля строительными материалами |
| 42. | ООО «Тарос» | дер. Маланьино | Торговля |
| 43. | ООО «Красное и белое» | с. Совхоз «Боровский» | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 44. | ИП «Дубов» | с. Совхоз «Боровский» | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 45. | ООО «Татьяна» | дер. Кабицыно | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 46. | «Стройматериалы» | дер. Маланьино | Торговля строительными материалами |
| 47. | ООО «Алекс-2» | дер. Белкино | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 48. | ИП «Аристакесян» | с. Совхоз «Боровский» | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 49. | ООО «Елена» | с. Совхоз «Боровский» | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 50. | ООО «Река» | дер. Белкино | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 51. | ООО «Моделка» | дер. Кабицыно | Продажа сейфов |
| 52. | ООО «СКК» | дер. Мишково | Оптовая торговля лесоматериалами |
| 53. | ООО «Автостиль» | дер. Мишково | Торговля автотранспортными средствами |
| 54. | ООО «Русские продукты» | дер. Маланьино | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 55. | ООО «Спецкомплект» | с. Совхоз «Боровский» | Оптовая торговля |
| 56. | Магазин «Продукты» | дер. Комлево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 57. | Магазин «Продукты» | дер. Комлево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 58. | Магазин «Продукты» | дер. Уваровское | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 59. | ООО «Стройпромторг» | дер. Белкино | Торговля строительными материалами |
| Прочие предприятия и организации |
| 60. | Админстрация МО СП «Село Совхоз «Боровский» | с. Совхоз «Боровский» | Предоставление услуг населению |
| 61. | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Совхоз «Боровский» | Предоставление услуг населению |
| 62. | Начальная школа-сад | с. Совхоз «Боровский» | Предоставление услуг населению |
| 63. | Дом культуры (библиотека, киность) | дер. Кабицыно | Предоставление услуг населению |
| 64. | Библиотека | с. Совхоз «Боровский» | Предоставление услуг населению |
| 65. | Библиотека | дер. Тимашово | Предоставление услуг населению |
| 66. | Церковь | дер. Тимашово | Предоставление услуг населению |
| 67. | ООО «Российские купола» | дер. Маланьино | База отдыха и спортивная рыбалка |
| 68. | ООО «Спас» | дер. Белкино | - |
| 69. | ЗАО ОСПП «Фатеево» | дер. Подсобное хозяйство | База отдыха |
| 70. | МУП «Служба заказчика» | г. Боровск | Услуги ЖКХ |
| 71. | МУП «ЖКХ» | г. Боровск | Услуги ЖКХ |
| 72. | ООО «Эстэтика» | г. Обнинск | - |
| 73. | ООО «Полигон» | дер. Тимашово | Складирование и переработка ТБО |
| 74. | ФК «Звезда» | дер. Белкино | Спортивное учреждение |
| 75. | ОАО «НИИ Супер-ЭВМ» | дер. Николаевка | Научно-исследовательский институт |
| 76. | МУП «КТС» котельная | с. Совхоз «Боровский» | Услуги ЖКХ |
| 77. | ООО «Жилкомсервис» | с. Совхоз «Боровский» | Санитарная очистка территории |
| 78. | Почта | с. Совхоз «Боровский» | Предоставление услуг населению |
| 79. | ООО «Фатееч» | дер. Подсобное хозяйство | База отдыха |
| 80. | ООО «Рыбные продукты» | дер. Маланьино | Складирование рыбной продукции |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Совхоз «Боровский» и дер. Комлево.

Система водоснабжения с. Совхоз «Боровский».

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины, расположенной в южной части населенного пункта и двух водонапорных башен, расположенных в центральной и южной части села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 6,9 км, диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Комлево

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины, расположенной в западной части деревни производительностью 10 м3/ч., и двух водонапорных башен, расположенных в западной части деревни производительностью 18 м3/ч и в поселке Заозёрный.    Протяженность водопроводных сетей составляет 3,6 км, диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе дер. Комлево, наблюдается превышение ПДК по содержанию железа 15,9 отношение к ПДК. В селе Совхоз Боровский превышения ПДК не выявлено, оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в с. Совхоз «Боровский».

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,67 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в западной части села и после очистки попадают в р. Протву. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Совхоз «Боровский» газифицированы семь населенных пунктов – с. Совхоз «Боровский», дер. Лапшинка, дер. Кабицыно, дер. Белкино, дер. Комлево, дер. Подсобное Хозяйство, дер. Николаевка.

Газоснабжение села Совхоз «Боровский», дер. осуществляется от ГРС Балабаново;

Газоснабжение дер. Кабицыно и дер. Белкино осуществляется от ГРС «Обнинск-2»;

Газоснабжение дер. Комлево, дер. Подсобное Хозяйство и дер. Николаевка осуществляется от ГРС «Боровск»;

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» осуществляется от подстанций п/ст «Русиново», п/ст «Балабаново», п/ст «Обнинск», п/ст «Боровск».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Совхоз «Боровский» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций (далее – АТС) расположенных в с. Совхоз Боровский и дер. Тимашово.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Боровского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Совхоз «Боровский» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Совхоз «Боровский» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске. Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Совхоз «Боровский», Боровского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

11.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

12.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

13.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

14.	Схемы территориального планирования Боровского района, ПК «ГЕО», 2009-2012 г.

15. Генеральный план села Совхоз «Боровский» Боровского района ПК «ГЕО», 2010 г.

16. Генеральный план дер. Кабицыно Боровского района ИП «Арешкин М.Л» 2008-2011 г.

17. Генеральный план дер. Тимашово Боровского района ПК «ГЕО» 2009 г.

18. Генеральный план дер. Комлево Боровского района ООО «Корпорация «Русская недвижимость» 2010 г.

19. Проект генерального плана дер. Уваровское ООО «Корпорация «Русская недвижимость» 2010 г.

20. Проект генерального плана дер. Николаевка ООО «Корпорация «Русская недвижимость» 2012 г.

21. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № 793 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения». (в ред. решения Сельской Думы от __.__.2017 г. № __).

22.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

23.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

24.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

25.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

26.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

27.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

28.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

29.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

30.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

31.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

32. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

33.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.