Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 18 июня 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 18 июня 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Петрова Н.Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Кушнаренко Т.В.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д.Н.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

Введение	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	13

I.II.2 Климат	15

I.II.3 Поверхностные воды	18

I.II.4  Подземные воды	19

I.II.5  Инженерно-геологические условия	19

I.II.6  Минерально-сырьевые ресурсы	23

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	25

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	26

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	27

I.III.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	29

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	30

I.III.5  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	33

I.III.6  Охранные коридоры коммуникаций	45

I.IV  Современное использование территории	50

I.IV.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	50

I.IV.2 Жилищный фонд	57

I.IV.3 Культурно-бытовое обслуживание	61

I.IV.4 Анализ транспортного обслуживания территории	67

II. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	69

II.1 Население. Социально-демографическая характеристика	73

II.2 Занятость населения	75

II.3 Экономическая база	76

II.II Инженерно-техническая база	78

II.II.1 Водоснабжение и водоотведение	78

II.II.2 Газоснабжение и теплоснабжение	80

II.II.3 Электроснабжение и связь	81

Список используемой литературы:	83

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района выполняется по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Утешево» (Договор № 1 от «18» июня 2012 г.).

Основной целью Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения до 2037 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Село Утешево» до 2037 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории сельского поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

-Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты использования территории муниципального образования:

- Ситуационный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта функционального зонирования;

- Карта объектов дорожной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориально м планировании представляются в составе:

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Утешево» расположено на северо-западе Бабынинского района Калужской области. Село Утешево находится  в пределах Среднерусской физико-географической провинции и является административным центром СП «село Утешево», согласно Калужского областного закона «Об установлении границ муниципальных образований» от 28.12.2004 г. № 7-ОЗ. Расстояние от села Утешево до административного центра муниципального района п. Бабынино 15 км, до областного центра г. Калуги - 55 км.  В состав сельского поселения «Село Утешево» входят населенные пункты: Село Утешево, деревня Воронино, деревня Бровкино, деревня Свиридово, деревня Лопухино, село Куракино, деревня Внуково, деревня Волхонское, деревня Машкино, деревня Спорное, село Гришово, деревня  Сычево, село Вязовна, деревня Лычино, деревня Мелечево, деревня Нестеровка, деревня Рыжково, деревня Шубино.

Ранее в состав сельского поселения входил еще один населенный пункт — деревня Саморезово. Деревня выпала из Реестра населенных пунктов, хотя там имеются объекты недвижимости и сохранена категория земель населенных пунктов. Согласно Закону Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 05.07.2006г. (ст.7 п.4 и п. 5 ):

«Образование нового населенного пункта (придание вновь возникшей населенной территории официального статуса административно-территориальной единицы) происходит по инициативе соответствующих представительных органов муниципальных образований с соблюдением требований градостроительного законодательства, в том числе наличия генерального плана образуемого населенного пункта.

Соответствующий представительный орган муниципального образования рассматривает вопрос об образовании нового населенного пункта с учетом мнения фактически проживающего на соответствующей территории населения и вносит проект закона, а также документы и материалы, указанные в настоящем Законе, в Законодательное Собрание Калужской области.

Законодательное Собрание Калужской области проверяет соответствие представленных документов и материалов настоящему Закону и принимает закон Калужской области об образовании нового населенного пункта, а также в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом "О наименованиях географических объектов", рассматривает вопрос о присвоении наименования вновь возникшему населенному пункту.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Утешево»:

На севере – на северо-восток по границе Бабынинского и Юхновского районов от западного угла квартала № 55 Озеренского лесничества до узловой точки пересечения границ Бабынинского, Юхновского и Дзержинского районов, расположенной на реке Безвель, далее по границе Бабынинского, Дзержинского районов до проселочной дороги Чуносово-ЛипилиныДворы;

На востоке – на юг от границы Дзержинского района и проселочной дороги Липилины Дворы — Черная Грязь, пересекая автомагистраль Калуга — Юхнов и дорогу к селу Куракино, до деревни Нижний Доец и дороги Бокатово - Куракино;

На юге –  на запад от деревни Нижний Доец, пересекая дорогу к селу Куракино вдоль озера с поворотом на юго-запад, пересекая реку Большой Березуй до пересечения с дорогой Утешево — Бабынино, поворот на юг вдоль дороги Утешево-Бабынино до северной границы лесного квартала № 71 Озеренского лесничества;

На западе — на запад вдоль северной границы квартала № 71 до села Сабуровщино, далее на запад по северной границе села Сабуровщино, пересекая реку Сережинка, поворот на север до южной границы деревни Свиридово, поворот на северо-запад, огибая деревню Свиридово с юга до границы лесного квартала № 68 Озеренского лесничества, далее, огибая на север, юг, запад, север и юго-запад границы квартала № 68, до реки Безвель, пересекая реку Безвель, далее на север по северным границам лесных кварталов № 61, 59 Озеренского лесничества, пересекая дороги Ильино — Изхвеково и Ильино — Оликово, поворот на северо-запад по западной границе лесного квартала № 55 Озеренского лесничества, пересекая дороги Саморезово — Надеино и Зайцево — Саморезово до западного угла квартала № 55 Озеренского лесничества.

Площадь сельского поселения составляет 19022 га, численность населения 1263 человека.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования расположена в пределах северо-западной части Среднерусской возвышенности и Угорской низины. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время. Древний рельеф имел значительные эрозионные врезы и сложную гидросеть с водоразделами, сложенными известняками окской толщи нижнего отдела каменноугольной системы.  Выравнивание рельефа произошло в период таяния ледника раннемосковского цикла. Высшие отметки рельефа расположены на водоразделах рек: Безвель — Теча и Сережинка — Ольшанка и составляют 242 метра. Низшие отметки приурочены к урезу реки Безвель — 141 метр. Абсолютный перепад высот по территории составляет 101 метр. Относительные перепады высот в пределах речных долин обычно редко когда превышают 15 м.

В зависимости от степени расчлененности и характера рельефа, геологического строения, характера четвертичных образований, геоморфологической ситуации, глубины залегания грунтовых вод выделено девять типов ландшафтов.

Первый тип ландшафта.   Мелкохолмистая слаборасчлененная моренная равнина. Межхолмовые пространства заболочены с долинами сквозного стока ледниковых вод. В геологическом разрезе четвертичных образований сверху вниз залегают: покровные суглинки, мощностью 2-4 метра; ниже залегают тонкопесчаные обводненные суглинки мощностью 0,5-3,0 метра; моренные грубозернистые суглинки, мощностью 3,0 - 5,0 метра; водноледниковые суглинки с прослоями гравия и песка, мощностью 5-15 метров. В пределах сквозных долин стока ледниковых вод под покровными суглинками мощность песчаных отложений может достигать 10-15 метров. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 3-4 метров на моренных холмах и до 0,5 метров в заболоченных понижениях. Почвы  светло-серые лесные местами глееватые на суглинистой основе.

Второй тип ландшафтов. Пологоволнистая слабо-среднерасчлененная моренно-водноледниковая эрозионная равнина. Геологический разрез аналогичен первому типу ландшафтов. Коренные породы представлены отложениями меловой, юрской и каменноугольной систем. Меловые образования представлены кварцевыми песками валанжинского времени. Юрские отложения келловеского и батского времени представлены в основном глинами с прослоями песков, лигнита и мергелей. С каменноугольным периодом связаны известняковые отложения с прослоями глин и песков. Глубина залегания грунтовых вод в основном свыше 3 метров. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип ландшафта. Плосковолнистая водноледниковая с участками плоских озерноледниковых слаборасчлененных равнин. В геологическом разрезе под покровными суглинками залегают слои водноледниковых песчаных суглинков с прослоями гравилистых песков и отдельных останцов грубозернистых моренных суглинков. Общая мощность этих образований 10 — 25 метров. Коренные породы те же,что и во втором типе ландшафта. Глубина залегания грунтовых вод очень изменчива. Вблизи речных долин она составляет 3 — 5 метров, а на выположенных участках воды залегают непосредственно под почвенным слоем. Почвы светло-серые лесные, местами глееватые на суглинистой основе.

Четвертый тип ландшафта. Плоская озерно-водноледниковая равнина, осложненная озо-камовыми образованиями, значительно заболоченная с отдельными небольшими озерами. Четвертичные отложения в основном представлены супесями, песчано-гравийным материалом, иловатыми суглинками и торфами. Мощность четвертичных отложений колеблется от 5 10 м до 25 м на озах и камах.

Коренные породы представлены терригенно-известняковыми породами окской толщи нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды на озо-камовых образованиях залегают на глубинах 3-5 метров, а на остальной территории менее 3 метров. Местность ландшафта на 30 % заболочена. Почвы светло-серые лесные местами глееватые на суглинистой основе.

Пятый тип ландшафта.  Пологонаклонная водноледниковая среднерасчлененная равнина. Под покровными суглинками залегает толща валунно-галечного материала с прослоями разнозернистых гравилистых песков. Мощность отложений варьирует от первых метров до 40 метров. Коренные породы аналогичны четвертому типу ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод от 1 — 2 метров до 15 метров в зависимости от абсолютной отметки местности. Почвы светло-серые лесные смытые на суглинистой основе.

Шестой тип ландшафта. Плоская озерная слаборасчлененная равнина. Под покровными суглинками мощностью 1,0 — 1,5 метра залегают тонкопесчаные глины озерного происхождения, мощностью до 18 метров, в кровле часто наблюдаются слои торфа. Четвертичные отложения ложатся непосредственно на коренные породы тульского горизонта нижнего карбона, представленные песчано-глинистыми породами. Гркнтовые воды залегают на глубине 1,0-1,5 метра. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе, местами торфянистые.

Седьмой тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина — пойма, высокая пойма рек и ручьев. Четвертичные образования представлены в основном разнообразными песками, галечниками, аллювиальными суглинками, общей мощностью 3-8 метров. Коренные породы очень разнообразные и соответствуют второму типу ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0,5 — 2,0 метра. Почвы луговые намытые, местами торфянистые на разнообразной основе.

Восьмой тип ландшафта. Современная овражно-балочная сеть — эрозионные врезы.

Девятый тип ландшафта. Плоская заболоченная равнина — болота.

### I.II.2 Климат

Климат сельского поселения «Село Утешево», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней и составляет в среднем 140 см.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.  Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Безвель.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура  территории принадлежит бассейну р. Оки.

Наиболее крупными реками протекающими по территории сельского поселения  являются река Безвель, река Б. Березуй и М.Березуй.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

-транспортных;

-орошения сельскохозяйственных полей;

-рыболовных;

-рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Гидрологические  условия

На данной территории основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются окский и упинский. Оба горизонта связаны с толщами известняков. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с повышенным содержанием железа. Воды окского водоносного горизонта характеризуются следующими общими показателями: общая жесткость изменяется от 5,75 млг.экв./л до 8,2 млг.экв./л; содержание железа — от 0,3 млг./л до 3,34 млг./л, удельный дебит по отдельным скважинам колеблется от 5,0 куб.м./ч до 20,0 куб.м./ч. Воды упинского горизонта характеризуются такими показателями: общая жесткость от 9,56 млг.экв./л до 14,56 млг.экв./л, общее железо — 0,2 млг./л до 0,99 млг./л, удельный дебит скважин от 0,07 куб.м./час до 4,0 куб.м./час. Воды очень жесткие и не отвечают требованиям СНИПа на питьевую воду.

На данной территории развит еще один водоносный горизонт, который может быть использован в хозяйственно-питьевом водоснабжении — тульский горизонт, приуроченный к пескам одноименного стратиграфического подразделения нижнего карбона.

### I.II.4  Подземные воды

В пределах территории сельского поселения развиты три подземных водоносных горизонта пресных вод. Воды по химическому составу гидрокарбонатнокальцевые.

Алексинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбоната. Воды этого горизонта жесткие с высоким содержанием железа. Удельный дебит колеблется в пределах 5 – 10 м3 /ч. Данный горизонт развит на западе освещаемой площади.

Тульский водоносный горизонт приурочен к пескам тульского возраста нижнего карбона, развит повсеместно. Воды умеренно-жесткие, с повышенным содержанием железа.

Упинский водоносный горизонт приурочен к известнякам упинского времени нижнего карбона, развит повсеместно. Воды, сильно минерализованные с содержанием общего остатка свыше 10 млг/л. На сегодняшний день задействованы в водоснабжении села две артезианские скважины.

### I.II.5  Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является наличие в геологическом разрезе песчано-супесчаных суффозионно-неустойчивых грунтов.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1,2 | Развития среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичной системы. | Рельеф слаборасчлененный, межхолмовые ложбины, балки заболочены, залесены. Рельеф среднедренирован. Глубина залегания грунтовых вод 3 — 4 м. | Преобладающие по составу суглинки без резкой изменчивости несущих свойств по латерали и глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам, ненабухающие грунты. Условия для строительства на преобладающей территории простые. На участках развития западин - средние, на заболоченны — сложные. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 3 | Развитие средне-четвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетическими комплексов четвертичного времени. | Рельеф слаборасчлененный, слабо — среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 3 м. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
|  | 4,6 | Развитие средне-позднечетвертичных отложений озерно-водноледникового происхождения. Подстилаются различными породами четвертичного времени. | Рельеф слаборасчлененный, слабо дренированный. Глубина залегания грунтовых вод от 0,0 м — 0,5 м на заболоченной местности до 3 — 5 метров в пределах озов и камов. | То же. Условия для строительства сложные. |
|  | 5 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований времен таяния раннемосковского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичных и коренных пород. | Рельеф среднерасчлененный. Глубина залегания грунтовых вод от 1-2 м до 15 м. | То же. Условия для строительства от простых до сложных, в зависимости от глубины залегания вод. |
|  | 7 | Современные аллювиальные отложения. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами четвертичного времени | Донная и боковая эрозия геологической среды. Глубина залегания грунтовых вод 0,5 — 2,0 м. Территория постоянно подтоплена и в весенний паводок затопляется. | Условия для строительства сложные. |
|  | 8 | Современная овражно-балочная сеть. | Линейная эрозия. | Условия для строительства сложные. |

|  | 9 | Современная заболоченность | Постоянное подтопление и затопление в весенний период. | Условия для строительства сложные. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### I.II.6  Минерально-сырьевые ресурсы

КАТАЛОГ месторождений Калужской области

на территории МО СП «Село Утешево» (по состоянию на 01.01.2013 г.)

Приложение 1

|  | Название месторождения | Географичес-кая привязка (местополо-жение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен-ности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недрополь-зователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалан-совые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощ-ность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс.куб.м. |
| 1 | Волхонское | 2,5 км западнее дер.Волхонское | 1185 |  |  | Обыкновенный глинистый кирпич марки «125» | 0,2 | 6,42 | сухая | Разрабаты-вается | ООО «Калужский ресурс» |
| Строительные пески, тыс.куб.м. |
| 2 | Шубинское | В 150 м к СЗ от дер.Шубино | 3788 |  |  | Пески в кач-ве строительного и дорожного материала: после отсева гравийной фракции и отмывки глинистой составляющей | Пески (сух./обв.) 1,55/0,67 | Пески (сух./обв.) 6,25/5,14 | Нижняя часть обводнена | разрабатывается | ООО «Шубинский карьер» |
| ПГС, тыс.куб.м. |
| 3 | Утешевское | 18 км к северо-западу от п. Бабынино, в 0,3 км к северо-востоку от дер.Утешево | 570 |  |  | Гравий для дорожно-строительных работ при условии отмывки глинистой составляющей | 2,3 | ПГС-6,3, Гр.пес.-4,7 | сухая | Разрабатывается | ООО «Калугаавтодор» |
| 4 | Шубинское | В 150 м к северо-западу от дер.Шубино | 736 |  |  | Гравий для строительных работ- после отмывки от глинистого материала, дробления и грохочения | ПГС (сух./обв. 1,26/1,39) | ПГС (сух./обв. 2,55/4,61) | Частично обводнена | Разрабатывается | ООО «Шубинский карьер |
| 5 | Волхонское | 2,5 км западнее дер.Волхонское | 1631 |  |  | Гравий после отмывки – для дорожногостроительства, марка «600». Пески-отсевы- для изделий из силикатного блока ячеистой структуры, строит.растворов, для устройства дорожных одежд | 0,2 | 6,42 | Частично обводнена | разрабатывается | ООО «Калужский ресурс» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Утешево» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Утешево» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Село Утешево».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли:

запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории сельского поселения «Село Утешево» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территориях населенных пунктов ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

На территориях населенных пунктов ширина водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Таблица 4

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Безвель | 38 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Б.Березуй | 42 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река М.Березуй | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Сережинка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Слыковка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Течера | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
|  | ручьи |  | 50 | 50 | 5 |
| 5. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

Для подземных водозаборов на всех эксплуатируемых скважинах  водоохранная зона принимается 30 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Утешево» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия (регионального значения) |
| 1 | Селище-1 | XIV-XVI вв. | д. Волхонское, в 1 км к югу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 2 | Селище-2 | XIV-XVII вв. | д. Волхонское в 0,5 км к востоку, северо-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Селище-3 | XIV-XVII вв. | д. Волхонское, в 1 км к югу от села, склон правого берега р. Березуй, напротив селища 1 | Археологическая карта России Арх. ИА: № 10655. Л. 25 |
| 4 | Курганный могильник |  | д. Машкино, в 0.3 км к югу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Селище | X-XI, XIV- XVI вв. | д. Машкино, в 0,35 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Селище-4 | XIV-XVII вв. | д. Гришово в 0.5 км к северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Селище-2 | XI-XШ, XIV-XVII вв. | д. Гришово, в 0,3 км к северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 8 | Селище-3 | XI-XШ, XIV-XVII вв. | д. Гришово, в 0,4 км к северу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 9 | Селище-1 | XI-XШ, XIV-XVII вв. | д. Гришово, в 0,2 км к северо-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 10 | Городище | XI-XШ, XIV-XVII вв. | д. Гришово на правом берегу р. Березуй | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 11 | Городище | XII-XV вв. | д. Гришово. 0,216 км к северо-западу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 12 | Братская могила |  | д. Воронино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Селище-1 | III-V, XIV-XVII вв. | Село Утешево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 2 | Селище-2 | XIV-XVII вв. | Село Утешево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 3 | Церковь олигитрии (на кладбище) | 1716 г. | с. Извеково | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. № 2-е |
| 4 | Церковь Никольская | 1662 г. | с. Гришово | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. № 2-е |
| 5 | Церковь Спасская (на кладбище) | 1839 г. | с.Утешево | Приказ НПЦ по охране памятников от 18.01.1994 г. № 2-е |

Существует вероятность того, что в границы данного сельского поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку  к населенным пунктам, вошедшим впоследствии в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Бабынинский район».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование  и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.5  Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же  действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды в городах и населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в городах и населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

-Санитарно-защитные зоны;

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почв;

- Радиационная обстановка;

- Обращение с отходами;

- Характеристика биоценозов;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в городах и населенных пунктах, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе работ приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице.

Таблица 6

| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Утешево» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют тульский и упинский водоносные горизонты, наиболее водообильные и имеющие широкое распространение. 	Все горизонты водоснабжения перекрыты мощной пачкой водоупорных отложений и имеют хорошую естественную защищенность от проникновения техногенного загрязнения.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Гидрологическая структура  территории принадлежит бассейну р. Оки.

Наиболее крупными реками протекающими по территории сельского поселения  являются река Безвель, река Б. Березуй и М.Березуй.

Состояние почвенного покрова

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», район работ относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо от 16.07.2012 г. № 959-12 на территории МО СП «Село Утешево» действующих скотомогильников нет. Ранее функционировало 5 скотомогильников:

1 — Скотомогильник, принадлежащий ООО «Русь», расположен в 500 м от дер. Вязовна в южном направлении. Дата пуска в эксплуатацию 1995 год. Законсервирован на основании решения районного суда 21.02.2007 года. Скотомогильник находится в 200 метрах в юго-восточном направлении от фермы дер. Вязовна, в 800 метрах от небольшого пруда и 2000 метрах от автодороги «Бабынино — Утешево». Скотомогильник находится севернее в 2 км от федеральной трассы Варшавское шоссе. Угрозы затопления нет, заполнен на 10 %.

2 — В 1000 метрах севернее от пос.Газопровод расположен скотомогильник, принадлежащий ИП Чебан И.П. Дата эксплуатации — с 1994 года. Законсервирован на основании решения районного суда 09.03.07 года. Находится севернее в 700 метрах от МТФ № 1, восточнее пруда пос.Газопровод и западнее в 300 метрах  от автодороги Бабынино — Козино. Угрозы затопления нет. Заполнен на 5 %.

3 — В районе дер.Воронино расположен скотомогильник, принадлежащий МО СП «Село Утешево». Дата эксплуатации с 1995 года. Законсервирован на основании решения районного суда 09.03.07 года. Скотомогильник находится в 200 метрах южнее дер. Воронино, Угрозы затопления нет. Заполнен на 10 %.

4 — В районе села Утешево находится скотомогильник, принадлежащий МО СП «Село Утешево». Дата эксплуатации с 1995 года. Законсервирован на основании решения районного суда 09.03.2007 года. Скотомогильник находится в 300 метрах южнее села Утешево, в западном направлении в 1000 метрах от автодороги Варшавское шоссе. Угрозы затопления нет. Заполнен на 10 %.

5 — В районе села Куракино находится скотомогильник, принадлежащий МО СП «Село Утешево». Дата эксплуатации — с 1997 года. Законсервирован на основании решения районного суда от 2009 года. Скотомогильник находится южнее в 1500 метрах от села Куракино, южнее в 1200 метрах от животноводческого комплекса. Угрозы затопления нет. Заполнен на 10 %.

Так же на территории муниципального образования были зарегистрированы  случаи особо опасного заболевания - сибирская язва среди крупного рогатого скота в десяти населенных пунктах: дер. Воронино (1917 г), дер. Оликово (1942 г), дер. Волхонское (1935 г), дер. Лычино (1938 г), дер. Нестеровка (1940 г), дер. Рыжково (1917 г), дер. Шубино (1917 г), с. Куракино (1917 г), с. Вязовна (1917 г), с. Утешево (1917 г).  Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Администрацией сельского поселения «село Утешево» заключен договор с Бабынинским полигоном бытовых отходов по вывозу мусора. Вывоз ТБО с территории с. Утешево на полигон ТБО п. Бабынино, расположенный в 15 км от села Утешево, осуществляется по договору с ИП Ерохиным А.Т.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО). Для обеспечения рациональной переработки мусора необходимо организовать на месте или открыть передвижной пункт по приемке у населения вторсырья: макулатуры, бутылок, металлолома. Для организации сбора твердых бытовых отходов из домовладений организованы площадки с установленными на них мусоросборников (контейнеров). Для определения потребности в средствах транспорта, необходимого для вывоза образовавшихся масс мусора подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по поселению.

Число контейнеров для сбора отходов у населения необходимо устанавливать исходя из числа жителей, принятой периодичности вывоза и норм накопления отходов на одного человека в год, м3 , определяемых опытным путем. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ. Эти площадки должны быть изолированы от окружающей среды озеленением, затенены и ограждены кирпичом или металлической сеткой.

В настоящее время механизированная уборка территории (комплексная уборка улиц) не осуществляется из-за недостаточного финансирования и отсутствия специализированной техники.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения присутствует в следующих населенных пунктах: дер. Лопухино, село Куракино,  село Утешево, село Вязовна.

Система водоснабжения дер. Лопухино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни.

Общая обеспеченность деревни централизованным водоснабжением составляет около 20 %.

Система водоснабжения села Утешево

На территории села Утешево водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. В системе водоснабжения задействованы 3 артезианские скважины и две водонапорные башни. Водонапорные башни служат для достижения соответствия водопотребления и подачи воды насосной станцией, для подъема воды и регулирования подачи и потребления. В баке водонапорной башни должен храниться, кроме того, запас воды для тушения пожара в первые минуты после его возникновения. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,5 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 92 %.

Система водоснабжения села Куракино

На территории села Куракино водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. Водоснабжение села осуществляется от двух артезианских скважин и трех водонапорных башен. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 100 %.

Система водоснабжения села Вязовна

На территории села Вязовна водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 84 %.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В системе водоснабжения сельского поселения наблюдается превышение ПДК по железу - питьевая вода.

Радиационная обстановка

Совокупность действия ионизирующего излучения космических лучей, гамма-излучения Земли и радиоактивного газообразного элемента радона составляет природный, или естественный радиационный фон.

Значения мощности экспозиционной дозы гамма излучения находятся в пределах 0,12-0,17 мк3в/час, что соответствует нормальному естественному уровню мощности эквивалентной дозы (от 0,1 до 0,2 мкЗв/час) внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России. Радиационные аномалии отсутствуют.

Самым мощным из природных источников радиации является радоновое облучение, оно составляет половину от всего естественного фона. На территории Калужской области имеются довольно обширные зоны повышенной радоносности, которые располагаются практически по всей области, кроме ряда районов (рис.).

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, охотничьих и рыбоводных хозяйств. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов области.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства в МО СП «Село Утешево» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6  Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

Охранная зона газораспределительных сетей – это территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс магистральных газопроводов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 100 м с каждой стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вокруг газовых котельных в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 50 м;

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с которыми лица, использующие земельные участки, не вправе:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

    - Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров.

2.    Для мачтовой ТП (МТП), будки трансформаторной санитарно-защитная зона составляет 10 м.

3. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 8

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

Для базовой станции БС № 40-221 «Утешево» цифровой сотовой связи стандарта GSM-900, являющейся источником электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМЧ РЧ), расположенной на севере населенного пункта с. Утешево, санитарно-защитная зона не устанавливается, согласно экспертного заключения проводимого Государственной экспертизой проектов МЧС России. Зона ограничения по высоте 70 м составляет 56 м в направлении максимального излучения антенн. Ни одно из существующих зданий с учетом их высоты не попадает в ЗО и безопасность людей обеспечивается.

## I.IV  Современное использование территории

### I.IV.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Село Утешево» расположено на территории Бабынинского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Утешево находится в 55 км от города Калуги с которым связан дорогой регионального типа «Вязьма - Калуга».

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории населенного пункта, га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 662,6 |
| Общественно-деловая | 8,64 |
| Сельскохозяйственного использования | 694,04 |
| Производственная | 3,16 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 15,77 |
| Рекреационная | 49,23 |
| Особо охраняемых территорий | 0,49 |
| Специального назначения | 7,23 |
| Общая площадь | 1441,76 |
| село Утешево |
| Жилая | 101,40 |
| Общественно-деловая | 2,01 |
| Сельскохозяйственного использования | 121,24 |
| Производственная | 1,26 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 15,63 |
| Специального назначения | 0,63 |
| Особо охраняемых территорий | 0,19 |
| Общая площадь | 242,36 |
| село Вязовна |
| Жилая | 61,5 |
| Общественно-деловая | 4,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 42,8 |
| Производственная | 1,9 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,0 |
| Рекреационная | 3,9 |
| Специального назначения | 1,2 |
| Общая площадь | 117,5 |
| деревня Воронино |
| Жилая | 51,5 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 43,7 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,2 |
| Рекреационная | 1,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,3 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 97,5 |
| деревня Бровкино |
| Жилая | 16,8 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 27,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,0 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Специального назначения | 0,5 |
| Общая площадь | 45,6 |
| деревня Жалобино |
| Жилая | 21,0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 13,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,4 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 35,0 |
| деревня Оликово |
| Жилая | 53,9 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 12,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 66,6 |
| село Извеково |
| Жилая | 27,9 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 34,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,5 |
| Рекреационная | 2,8 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 66,3 |
| деревня Подолуйцы |
| Жилая | 14,0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 42,9 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 |
| Рекреационная | 5,7 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 63,3 |
| деревня Свиридово |
| Жилая | 14,0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 8,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | 0,7 |
| Специального назначения | 2,6 |
| Общая площадь | 26,2 |
| деревня Лопухино |
| Жилая | 54,0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 73,3 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,1 |
| Рекреационная | 4,7 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 133,1 |
| Село Куракино |
| Жилая | 48,9 |
| Общественно-деловая | 2,03 |
| Сельскохозяйственного использования | 54,9 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 5,87 |
| Рекреационная | 1,0 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 112,7 |
| деревня Внуково |
| Жилая | 44,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 28,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,1 |
| Рекреационная | 2,5 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 76,4 |
| деревня Волхонское |
| Жилая | 10,7 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 8,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 19,1 |
| деревня Машкино |
| Жилая | 9,8 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 39,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,2 |
| Рекреационная | 1,5 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 51,1 |
| деревня Спорное |
| Жилая | 18,0 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 24,9 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,2 |
| Рекреационная | 1,4 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 44,5 |
| Село Гришово |
| Жилая | 15,2 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 37,7 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | 1,0 |
| Специального назначения | 1,9 |
| Общая площадь | 56,1 |
| деревня Сычево |
| Жилая | 9,8 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 12,5 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 22,8 |
| деревня Лычино |
| Жилая | 12,9 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 14,3 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Специального назначения | 0,4 |
| Общая площадь | 28,2 |
| деревня Мелечево |
| Жилая | 19,5 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 9,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 29,4 |
| деревня Нестеровка |
| Жилая | 23,8 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 24,10 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,4 |
| Рекреационная | 1,3 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 49,6 |
| Деревня Рыжково |
| Жилая | 16,2 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 4,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,2 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 20,5 |
| Деревня Шубино |
| Жилая | 15,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 7,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 23,1 |
| Деревня Саморезово (нет в Реестре населенных пунктов) |
| Жилая | 1,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 9,3 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | 3,8 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 14,8 |

### I.IV.2 Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом.

Жилищный фонд МО СП «Село Утешево» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 17570 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают кирпичные и деревянные жилые дома и составляют 83 % и 11% соответственно от общей площади жилищного фонда, остальные 6% приходятся на дома каменные и панельные.

Характеристика жилого фонда, тыс.м2

Таблица 10

| Характерис-тика | Наличие жилого фонда на 01.01.2012 г. | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) |
| --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир, домовладений | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) |
|  | дер. Воронино |
| Жилой фонд, всего: | 1191 | 27 | 1066,9 | 123,1 | - |
|  | дер. Бровкино |
| Жилой фонд, всего: | 118 | 3 | - | 118 | - |
|  | дер. Жалобино |
| Жилой фонд, всего: | 141,8 | 3 | 91,8 | 50 | - |
|  | дер. Оликово |
| Жилой фонд, всего: | 225,2 | 5 | - | 225,2 | - |
|  | дер. Извеково |
| Жилой фонд, всего: | 1337,8 | 24 | 813,3 | 524,5 | - |
|  | дер. Подолуйцы |
| Жилой фонд, всего: | 218,5 | 5 | 30 | 188,5 | - |
|  | дер. Лопухино |
| Жилой фонд, всего: | 2727,4 | 49 | 586,9 | 1609,6 | 530,9 |
|  | дер. Куракино |
| Жилой фонд, всего: | 6822 | 150 | 1910 | 482 | 4430 |
|  | дер. Внуково |
| Жилой фонд, всего: | 548 | 10 | 113 | 435 | - |
|  | дер. Волхонское |
| Жилой фонд, всего: | 60 | 2 | 55 | 15 | - |
|  | дер. Машкино |
| Жилой фонд, всего: | - | - | - | - | - |
|  | дер. Спорное |
| Жилой фонд, всего: | 84 | 2 | - | 84 | - |
|  | село Гришово |
| Жилой фонд, всего: | - | - | - | - | - |
|  | дер. Сычево |
| Жилой фонд, всего: | 36 | 1 | - | 36 | - |
|  | село Утешево |
| Жилой фонд, всего: | 8061,1 | 137 | 1801,2 | 4209,8 | 2050,1 |
|  | село Вязовна |
| Жилой фонд, всего: | 7287,35 | 127 | 1463,3 | 2612,35 | 3211,7 |
|  | дер. Лычино |
| Жилой фонд, всего: | 108 | 2 | 60 | 48 | - |
|  | дер. Мелечево |
| Жилой фонд, всего: | 96 | 2 | - | 96 | - |
|  | дер. Нестеровка |
| Жилой фонд, всего: | 216 | 7 | 60 | 156 | - |
|  | дер. Рыжково |
| Жилой фонд, всего: | 649,6 | 13 | - | 649,6 | - |
|  | дер. Шубино |
| Жилой фонд, всего: | 159,8 | 4 | - | 159,8 | - |
| Итого по СП: | 17570 | 331 | 14701 | 1901 | 968 |

Благоустройство жилого фонда

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах:  Утешево (7432,3 кв.м жилого фонда), Вязовна (6104,25 кв.м жилого фонда), Лопухино (549 кв.м жилого фонда), Куракино (6822 кв.м жилого фонда). Все сети нуждаются в реконструкции.

Канализация: централизованная система канализации в настоящее время представлена только в селах  Куракино (6822 кв.м жилого фонда) и Вязовна (6104,25 кв.м жилого фонда). В остальных населенных пунктах частные домовладения оборудованы выгребными ямами для ЖБО. Вывоз их организованно производится по мере заполнения, но не реже двух раза в год.

Теплоснабжение: система централизованного теплоснабжения развита лишь в селе Вязовна (403,9 кв.м жилого фонда).

Газоснабжение: централизованная система газоснабжения в настоящее время существует: в селе Куракино (6822 кв.м жилого фонда), селе Утешево (7400 кв.м жилого фонда), селе Вязовна (6958,35 кв.м жилого фонда), селе Извеково (439,8 кв.м жилого фонда), дер. Оликово (225,2 кв.м жилого фонда), дер. Лопухино (1716 кв.м жилого фонда), дер. Воронино (657,2 кв.м жилого фонда). Проектируется на перспективу строительство газопровода: Лопухино — Жалобино, Лопухино — Свиридово, Вязовна — Мелечево, Утешево — Нестеровка, Волхонское — Внуково, Куракино — Сычево.

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное стопроцентное инженерное благоустройство.

На территории сельского поселения

Структура заселения жилищного фонда

Таблица 11

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный | ведомст- венный | в личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселённых посемейно (единиц) | 573 | 21 | - | 552 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (единиц) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа. Аварийный жилищный фонд составляет около 50 %. Ветхого жилищного фонда на территории около 30 %. Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья из года в год снижался.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Село Утешево», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- проживание части населения в ветхом к жилью жилищном фонде;

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.IV.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Утешево» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Утешево» приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Утешево» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Образовательные учреждения сосредоточены в населенных пунктах: село Утешево, село Вязовна, село Куракино и дер. Лопухино.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад «Сказка» в селе  Вязовна, д. 84. Здание отдельно стоящее специальное типовое, расположено в южной части деревни. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 10 %.  Проектная вместимость – 50 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 33 человека. Таким образом, фактически наполняемость дошкольного учреждения составляет 66 %.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в сельском поселении функционируют 4 школы:

- МКОУ «Основная общеобразовательная школа» - отдельно стоящее кирпичное типовое двухэтажное здание 1999 года постройки (село Вязовна д. 85). Здание расположено в южной части села. Техническое состояние здания хорошее, износ составляет 10%. Общая проектная вместимость школы – 126 мест, а количество учащихся – 45 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 35 %;

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» - отдельно стоящее типовое здание 1971 года постройки (село Утешево, д. 148). Здание расположено в северной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 35 %. Общая проектная вместимость школы — 320 мест, а количество учащихся — 69 человек. Фактическая наполняемость школы намного ниже тее проектной вместимости и составляет 22 %;

-   МКОУ «Основная общеобразовательная школа» - адаптированное здание, расположено в жилом доме 1968 года постройки. (село Куракино, д.9). Здание расположено в западной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 50%. Общая проектная вместимость школы – 90 мест, а количество учащихся – 33 человека. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 37 %;

- МКОУ «Начальная общеобразовательная школа» - типовое здание, 1986 года постройки (дер. Лопухино). Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 45 %. Общая проектная вместимость школы – 15 мест, а количество учащихся – 6 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы ниже ее проектной вместимости и составляет 40 %;

Профессиональное образование молодые жители сельского поселения получают, в основном, в г. Калуге, п. Бабынино и других городах и поселках, что зачастую приводит к оттоку трудовых ресурсов.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровье населения является одной из самых важных ценностей жизни.

В сфере здравоохранения в сельском поселении работают четыре ФАП:

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в специальном приспособленном жилом двух квартирном доме (село Куракино д. 23). Численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки). Число посещений в год — 1112;

- фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в типовом здании (село Утешево, д.23). Численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки). Число посещений в год — 2383;

-   фельдшерско- акушерский пункт, расположенный в типовом здании (село Вязовна, д.35). Численность обслуживающего персонала — 1 человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).  Число посещений в год — 1747;

-   фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в типовом здании (дер. Лопухино, д.21а). Численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки). Число посещений в год — 2092.

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центе с. Бабынино, так же медицинские услуги население получает в городе Калуге.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в селе Утешево, селе Куракино и деревне Лопухино следующими учреждениями:

Библиотеки:

- в селе Куракино — специально приспособленное, расположено в жилом доме. Книжный фонд насчитывает 8246 тыс.томов. Здание 1968 года постройки, износ составляет 35 %.

- в селе Утешево — специально приспособленное помещение расположенное в здании Дома культуры. Книжный фонд насчитывает 8313 тыс. томов. Здание 1970 года постройки, износ составляет 34 %.

- в деревне Лопухино — в специально приспособленном здании начальной школы. Книжный фонд насчитывает 6079 тыс.томов. Здание 1970 года постройки, износ составляет 34 %.

Дом культуры – типовое здание. Вместимость составляет 120 мест. Здание 1970 года постройки.

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

· отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы;

· нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения, массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

· довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

· сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание, износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин РАЙПО | Село Утешево, д. 61 | частная | Товары повседневного спроса | 107,4 | Типовое 55 % |
| 2. | Павильон ИП Байрамова И.Ю. | Село Утешево, д. 113 | частная | Продовольственный | 19,0 | Типовое 55 % |
| 3. | Палатка ИП Тюричева Е.И. | Село Утешево, д. 13а | частная | Продовольственный | 19,0 | Типовое - |
| 4. | Магазин РАЙПО | Село Вязовна, д. 66 | частная | Товары повседневного спроса | 58,8 | Типовое 15 % |
| 5. | Магазин РАЙПО | Деревня Лопухино, д. 17 | частная | Товары повседневного спроса | 39,9 | Типовое 26 % |
| 6. | Палатка ИП Федулова М.А. | Село Куракино, д. 5а | частная | Продовольственный | 18,0 | Типовое - |
| 7. | Палатка ИП Яничева М.Л. | Село Вязовна, д. 87 | частная | Продовольственный | 32,0 | Типовое 50 % |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении имеются  три отделения почтовой связи: ОПС Воронино, расположено в типовом здании в деревне Лопухино, д. 15; ОПС Утешево, расположено в типовом здании в селе Утешево, д. 72; ОПС Куракино, расположено в приспособленном здании «Калугаагротехнология».

Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

-дер.Бровкино — действующее кладбище общей площадью 1,0 га (разрешено подхоронение);

-село Извеково — действующее кладбище общей площадью 1,2 га (разрешено подхоронение);

-дер. Гришово — действующее кладбище общей площадью 1,0 га (разрешено подхоронение);

- дер. Лычино - действующее кладбище общей площадью 1,0 га.  (разрешено подхоронение);

-село Утешево - действующее кладбище общей площадью 1,2 га (разрешено подхоронение);

- село Вязовна - действующее кладбище общей площадью 1,0 га (разрешено подхоронение);

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Утешево» обслуживает пожарная часть поселка Бабынино Управления Государственной Противопожарной Службы. В селе Утешево организована добровольная пожарная команда (ДПК).

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Утешево» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Село Утешево» с количеством сотрудников – 8 человек. Здание типовое 1973 года постройки, износ составляет 50 %.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 13

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически | мест | 50 33 | 40 20,0 | более 100% |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 551 153 | 140 93 | более 100% |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Дом культуры | пос. мест | 120 | 80 72,9 | более 100% |
| 4. | Библиотеки | тыс. томов | 22,6 | 4 13,7 | более 100% |
| Учреждения здравоохранения |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ. в см. | 22 | 18,6 13,4 | 7,4 % |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 6. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 294,1 | 280 179 | более 100% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7. | Кладбище | га | 9,6 | 0,24 5,83 | более 100% |
| Примечание: |  |
|  | * Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |
|  | ** Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.IV.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Автомобильные дороги

Внешние транспортно-экономические связи с сельским поселением осуществляются только автомобильным транспортом. Автомобильные дороги, проходящие по территории поселения и находящиеся в оперативном управлении Министерства дорожного хозяйства Калужской области, сведены в таблицы. Согласно приказа № 5 от 20.01.2009 г. по Министерству дорожного хозяйства, определен перечень дорог, являющихся собственностью Калужской области

Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Калужской области

Таблица 14

| Наименование автодороги | Тех. категория дороги | Протяженность, км | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязьма – Калуга | III | 28,601 | 100 |
| «Бабынино - Козино Утешево» | V | 11,850 | 25 |
| Подъезд к с. Утешево | IV | 2,4 | 50 |
| «Вязьма – Калуга» - Воронино | IV | 1,26 | 50 |
| «Вязьма – Калуга» - Извеково | IV | 4,75 | 50 |
| Воронино - Лопухино | V | 0,9 | 25 |
| Воронино — Лопухино — подъезд к братской могиле | V | 0,86 | 25 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МР «Бабынинский район»

Таблица 15

| Наименование автодорог | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| 1. «Бабынино – Утешево» - Вязовна | 3,36 | а/бет |
| 3. «Вязьма-Калуга» - Лычино | 1,5 | грунт |

Улично-дорожная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности СП «с. Утешево»

Таблица 16

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| с. Утешево | 1 | 0,4/0,6 а/щебен. |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов практически вся выполнена грунтовым покрытием и не соответствуют стандартам, требуют капитального ремонта и реконструкции. Движение пешеходов осуществляется, в большей части, по проезжим частям улиц.

Автобусное сообщение

По автомобильным дорогам, проходящим через село Утешево по автодороге «Калуга — Вязьма» осуществляются областные и внутрирайонные автобусные маршруты:

Таблица 17

| Наименование маршрута | Количество рейсов в день |
| --- | --- |
| Калуга - Вязьма | 1 |
| Калуга - Юхнов | 6 |
| Калуга - Щуплово | 2 |
| Бабынино - Утешево | 2 |

Для школьников предусмотрен школьный автобус, совершающий 6 рейсов в день по маршруту «Утешево – Извеково.

Выводы по основным проблемам транспортного обслуживания:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети населенных пунктов;

отсутствие тротуаров;

отсутствие организованного отвода поверхностных вод.

На прилегающей к селу Утешево территории находится автозаправочная станция, с санитарно-защитной зоной 100 метров.

# II. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Село Утешево» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

II.1 Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Село Утешево» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села Утешево и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Село Утешево»

Таблица 18

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г. Калуга и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. Недостаточно развита социальная инфраструктура. | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

-  создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

-  объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

-  создание ресурсных центров и др.

### II.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 1263 человека.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Село Утешево» в течение последних семи лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Демографический потенциал сельского поселения

Таблица 23

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 24

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 573 |
| В отраслях материального производства | 356 |
| 1 | Промышленность | 60 |
| 2 | Строительство | 20 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 156 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | 120 |
| В отраслях непроизводственной сферы | 217 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 54 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 78 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 35 |
| 10 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 10 |
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 40 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 25

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 170 | 80 | 30 | 60 | 3 | 36 | 63 | 68 | 113 | 57 | - |
| 2009 | 175 | 80 | 35 | 60 | 3 | 36 | 67 | 69 | 117 | 68 | - |
| 2010 | 172 | 82 | 30 | 60 | 3 | 33 | 65 | 71 | 134 | 48 | - |
| 2011 | 170 | 82 | 28 | 60 | 4 | 36 | 59 | 71 | 95 | 75 | - |
| 2012 | 155 | 85 | 25 | 45 | 4 | 30 | 49 | 72 | 100 | 65 | - |

### II.3 Экономическая база

Основным элементом экономической базы поселения является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни  населения. На территории сельского поселения «Село Утешево» развито:

Таблица 26

| Перечень предприятий | Профиль деятельности, вид продукции | Адрес | Численность трудящихся на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2007 | 01.01.2012 |
| ООО «Агросистемы» | с/х производство (растениеводство), молодняк КРС, зерно, сено | 249223 Бабынинский район с. Утешево | 48 | 61 |
| ОАО Калугаавтодор» Утешевский карьер | добыча и производство гравийного щебня | 249223 Бабынинский район с. Утешево | 30 |  |
| ООО Центр генетики «Ангус» | Разведение КРС | с. Вязовна | - | 25 |
| ООО «Калуга - Агротехнология» | Сено, картофель | с. Куракино, д.24 | - | 8 |

Основными элементами экономической базы поселения на расчетный срок останется сельское хозяйство, уровень развития, которого во многом определяет уровень жизни сельского населения и добывающая промышленность. Предполагается развитие рекреационно-туристической деятельности у села Куракино.

Трудовые ресурсы

Таблица 27

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.II Инженерно-техническая база

### II.II.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в следующих населенных пунктах: дер.Лопухино, с. Куракино,  село Утешево, село Вязовна.

Система водоснабжения дер. Лопухино

Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины и одной водонапорной башни.

Общая обеспеченность деревни централизованным водоснабжением составляет около 20 %.

Система водоснабжения села Утешево

На территории села Утешево водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. В системе водоснабжения задействованы 3 артезианские скважины и две водонапорные башни. Водонапорные башни служат для достижения соответствия водопотребления и подачи воды насосной станцией, для подъема воды и регулирования подачи и потребления. Регулирующий объем бака водонапорной башни можно определять по совмещенным ступенчатым или интегральным графикам подачи и потребления воды. В баке водонапорной башни должен храниться, кроме того, запас воды для тушения пожара в первые минуты после его возникновения. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,5 км., диаметром труб от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 92 %.

Система водоснабжения села Куракино

На территории села Куракино водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. Водоснабжение села осуществляется от двух артезианских скважин и трех водонапорных башен. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 100 %.

Система водоснабжения села Вязовна

На территории села Вязовна водоснабжение осуществляется из подземных источников — скважин. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 84 %.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 28

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производитель-ность скважины, м3/час | Цель водопользова-ния | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Утешево | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Утешево | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Утешево | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с.Вязовна | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Куракино | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Куракино | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| Дер. Лопухино | окский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля вода имеет повышенные показатели по жесткости. На первую очередь проектом предлагается доведение качества воды до требований СанПиН по содержанию железа, на водозаборах необходимо построить станции обезжелезивания.

Централизованная система канализации присутствует в селе Куракино и Вязовна.

Система канализации – самотечная. Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения отводятся на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 400 м3/сутки. Далее сброс осуществляется на поля фильтрации, после которых сброса сточных вод в водный объект нет. В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.  	Частные домовладения оборудованы выгребными ямами для ЖБО. Вывоз их организованно производится по мере заполнения, но не реже двух раза в год.

### II.II.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Централизованная система газоснабжения присутствует в дер. Воронино, дер. Оликово, с. Извеково, дер. Лопухино,  с. Куракино, с. Утешево, с. Вязовна.

Существующая ГРС Куракино получает газ от магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. Отвод от магистрального газопровода введён в эксплуатацию в 1991 г. Его протяжённость — 0,6 км; диаметр — 108 мм, толщина стенки — 4 мм, сталь; проектное давление — 55,0 кгс/см2; проектная производительность — 26,3 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Характеристика котельных

Таблица 29

| Наимено-вание котельной | Населен-ный пункт | Тип котла, параметры | Количес-тво, шт. | Основное/ре-зервное топливо | Список объектов | Расчетное потребление, тыс.Гкал/год | Мощность котельной (расчетная нагрузка), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Русь | с.Вязовна | Вк- 21 | 2 | газ | Жилье, школа, детский сад, баня | 3,25 | 1,53 |
| КСП Сычевское | с.Куракино | Нр-18 | 5 | газ | жилье | 5,12 | 2,45 |
| Кот 15 | с.Утешево | Нр-18 | 1 | газ | Школа, жилье | 0,56 | 0,27 |

### II.II.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется от энергосистемы – Калужские электрические сети ОАО «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». На территории поселения проведены ВЛ-10 кВ, которые обеспечивают поступление электрической энергии к потребителям.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Утешево» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком» посредством АТС, расположенных в с. Утешево, с. Куракино. Телефонной связью обеспечены: с. Утешево, село Куракино, дер. Спорное.  Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

В северной части населенного пункта с. Утешево установлена опора базовой станции цифровой сотовой системы связи GSM 900 № 40-221 «Утешево». Оборудование базовой станции размещается на участке площадью 266 м2.

На территории сельского поселения имеются почтовые отделения (дер. Лопухино, село Утешево, село Куракино), которые относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей;услуги телеграфной связи;обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Услуги эфирного радиовещания на территории СП «Село Утешево» предоставляются филиалом ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческими компаниями-вещателями. Осуществляется трансляция общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в      г. Калуге.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село  Сабуровщино» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческими компаниями-вещателями. Осуществляется трансляция телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК) и др. Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге. Кроме этого на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Бабынинского района, ПК«ГЕО», 2010 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.