Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000078 - 0124052-01 от 5 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000078 - 0124052-01 от 5 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Федулова И. В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Кушнаренко Т. В.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления его комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Гидрогеологические условия	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.II.5 Минерально-сырьевые ресурсы	20

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	23

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	27

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	38

I.IV Современное использование территории сельского поселения	40

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	40

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация	42

сельского поселения	42

I.IV.3 Жилищный фонд	46

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	48

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	50

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	54

II. I. Население	54

II. II. Экономическая база	56

II.IV Инженерно-техническая база	58

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	58

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	59

II.IV.3 Электроснабжение и связь	59

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления его комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района (МО СП «Село Кудиново», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000078 - 0124052-01  от 05 октября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Кудиново» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Малоярославецкого муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Кудиново»;

3. социально-экономические показатели существующего положения сельского поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Малоярославецкий район».

3.  Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Кудиново».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Кудиново» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения – село Кудиново находится в 13 км к западу от города Малоярославец и 73 км от г. Калуги. В южной части сельское поселение пересекает автодорога федерального значения «А-101-Москва-Малоярославец-Рославль». В состав сельского поселения «Село Кудиново» входят следующие населенные пункты: село Кудиново, деревня Астреево, деревня Афанасово, село Игнатовское Отделение, деревня Капустино, деревня Константиново, поселок Кудиново, деревня Лукьяново, деревня Тиняково, село Юрьевское, деревня Бураково.

Площадь сельского поселения составляет 13014,60 га, численность населения 3333 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Кудиново»:

На севере - на северо-восток, восток, север по границе Малоярославецкого и Боровского районов от угла лесного массива в 1,5 м западнее д. Афанасово до лесного массива в 1,5 км юго-восточнее д. Шемякино;

На востоке - от лесного массива в 1,5 км юго-восточнее д. Шемякино на юго-запад по его границе до автодороги Панское - Тиняково, далее на юго-восток, минуя д. Дубровка, до реки Лужа у западной окраины д. Дубровка, на юго-восток по реке Лужа 1 км, далее на юго-запад, пересекая реку Лужа, автодорогу Панское - Тиняково у западной окраины д. Заболотное, до юго-восточного угла лесного массива, далее на север по его восточной границе, минуя восточнее д. Игнатьевское, до реки Лужа, на запад 1 км по реке Лужа, на юг, пересекая ее, минуя д. Игнатьевское, до проселочной дороги Игнатьевское - Адлеровка у западной ее окраины, на юго-запад по проселочной дороге, не доходя 200 м до д. Алехново, далее на запад, огибая деревню по южной границе кварталов N 31, 30 Ильинского лесничества до юго-западного угла квартала N 30 того же лесничества, далее на юг, минуя урочище Васильевское, до северо-восточного угла квартала N 33 Ильинского лесничества, на юг по его восточной границе до юго-восточного угла его, на восток и юго-восток по северной границе кварталов N 36, 37 Ильинского лесничества, на юго-восток по северной границе квартала N 33 Малоярославецкого лесничества до северо-восточного угла его, на юг от него по его восточной границе, далее на запад и юго-запад по юго-восточной его границе, огибая д. Шумятино, до автомагистрали Москва - Рославль, на юго-запад по ней до северо-восточного угла квартала N 50 Ильинского лесничества, на юго-восток от него, минуя электроподстанцию, по восточной границе кварталов N 50, 54 Ильинского лесничества до юго-восточного угла квартала N 54 того же лесничества в 1 км северо-восточнее д. Зайцево;

На юге - на запад по южной границе квартала N 54 Ильинского лесничества от юго-восточного угла его, далее на северо-запад и юго-запад по южной границе кварталов N 53, 52, 58 Ильинского лесничества до южного угла квартала N 58 того же лесничества, на юг от него 500 м до урочища Бол. Шубинка, далее на запад от урочища до восточного угла квартала N 72 Ильинского лесничества, на северо-запад от него по северо-восточной его границе до юго-западного угла квартала N 57 Ильинского лесничества;

На западе - на север по западной границе квартала N 57 Ильинского лесничества от юго-западного угла его, на восток по его северной границе, на северо-запад по западной границе кварталов N 51, 47 Ильинского лесничества до автомагистрали Москва - Рославль в 800 м восточнее поворота от нее на д. Астреево, на север, пересекая автомагистраль, до юго-западного угла квартала N 46 Ильинского лесничества, на северо-запад от него по его западной границе, пересекая автодорогу на д. Астреево, до северо-восточного угла квартала N 45 Ильинского лесничества, на запад по его северной границе до реки Лужа, на север, восток и юг по реке Лужа до северо-восточного угла квартала N 12 Ильинского лесничества, на северо-запад от него по восточной границе квартала N 10 Ильинского лесничества до северо-восточного угла его, на север от него до лесного массива в 1,5 км западнее д. Афанасово на границе с Боровским районом.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым, влажным летом, с господствующим западным и юго-западным переносом воздушных масс. Среднегодовая температура от 3,5 до 4º С.

Температура самого теплого месяца – июля 17 – 18º С, температура самого холодного месяца – января -10º С. Ветры преобладают западные, северо-западные летом и юго-юго-западные зимой со средними скоростями 3,2-3,5 м/сек.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и сходит в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова 30-35 см. Почва оттаивает в последней декаде апреля.

Осадки выпадают по территории района равномерно, количество их в год составляет 600-650 мм, причем две трети выпадает в теплый период.

Переход через температуру в 5º С происходит 16-18 апреля и 12-14 декабря. Сумма положительных температур составляет 23-24º С в северной половине и 24-25º С для южной. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 5º С составляет около 180 дней. Соответственно продолжительность отопительного периода около 185 дней.

Вегетационный период с устойчивой среднесуточной температурой выше 10º С наступает 7 мая на северной половине и 5 мая   в южной, продолжаясь в среднем около 133-136 дней, до 18-20 сентября. Сумма температур   за этот период от 20-21º С в северной половине до 22º С к югу от долины реки Суходрев.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Село Кудиново» расположено в пределах Протвинской низины, рельефный фон которой создан в основном ледниковыми образованиями московского ледника. Рельеф в целом плосковолнистый расчлененный долиной реки Лужа и ее притоками. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 127,9 м (урез вод р. Лужа) до 202 м. в южной части площади муниципального образования. Относительные перепады высот в пределах долинно-овражной сети варьируют от 10-20 м, по оврагам и мелким речкам и до 30-35 м на склонах реки Лужа. В пределах выположенных водоразделов и межхолмовых понижений наблюдается легкое заболачивание. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые местами глееватые на суглинистой основе.

Первый тип. Пологохолмистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. В пределах ландшафта наблюдаются отдельные холмы озо-камового происхождения. Четвертичные образования представлены в верхней части покровными суглинками мощностью 2-4 м, ниже наблюдается лессовидные, тонкопесчаные обводненные суглинки не выдержанные по мощности и по простиранию. Нижняя часть четвертичных отложений представляет собой невыдержанные по простиранию и по глубине переслаивания моренных, водноледниковых суглинков, супесей, гравелистых песков и алевритов. Общая площадь четвертичных пород составляет от 10-15 м до 20-25 м. Коренные породы относятся к отложениям куменноугольного периода протвинского и верийского горизонтов. Протвинский представлен окременными известняками, верейский песчано-глинистыми породами с прослоями мергелей. Глубина залегания грунтовых вод (верховодки) 2-4 м. Основные водоносные горизонты приурочены к коренным породам.

Второй тип. Пологоволнистая средне-сильнорасчлененная

моренноводноледниковая равнина, на придолинных склонах пологонаклонная. Разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу ландшафта. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей верейского горизонта среднего карбона, известняками протвинского и глинами стешевского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод (верховодки) 0-4 м. На уплощенных участках рельефа и западинах наблюдается заболачивание. Почвенный слой частично смыт.

Третий тип. Плоская, плосконаклонная среднерасчлененная водноледниковая равнина. Данный ландшафт развит на северо-востоке территории в пределах крупной долины стока талых ледниковых вод. Под покровными суглинками, мощностью 1,5-3,0 м залегает слоистая толща песков, супесей, песчано-гравийного материала и гравелистых водноледниковых суглинков. Общая мощность этих образований может достигать 50 м. Коренные породы представлены в основном известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод в основном ваше 5-10 м.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Четвертичные отложения состоят из аллювиальных песков с прослоями галеничка, разнообразных песчаных суглинков, торфа и супесей, общей мощностью до 10-15 м. Коренные породы относятся к отложениям каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м.

Пятый тип. Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Геологическое строение аналогично четвертому типу ландшафта. Ландшафт постоянно подтоплен, а в весенний паводок затопляется. Почвы луговые дерновые местами глееватые на супесчаной основе.

Шестой тип. Придолинные, приовражные покато-крутые склоны рыхлых отложений. Верхняя часть четвертичных образований представлена делювиальными суглинками под которыми могут залегать различные стратиграфо-генетические комплексы четвертичных пород. Ландшафт крайне неустойчив наблюдаются отдельные оползни, оплывы, эрозионные борозды, промоины и мелкие овражки. На склонах наблюдаются мочажины и небольшие источники подземных вод. Почвы делювиальные смешанного состава.

Седьмой тип. Сквозные долины стока ледниковых вод. Под покровными суглинками залегают в основном песчаные образования в разной степени глинистые и с примесью мелкого гравия. Обычно мощность этих пород составляет 3-10 м. Подстилают их различные комплексы отложений четвертичного времени. Глубина залегания грунтовых вод 0-1 м, наблюдается заболоченность. Почвы дерново-глееватые, торфянистые.

Восьмой тип. Овражно-балочная сеть. Современные эрозионные образования с крайне неустойчивой геологической средой.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Лужа, р. Перинка, р. Ксема, .

Река Лужа - берет свое начало из низинного болота у с. Зенино Московской области и впадает в р. Протву в 80 км от ее устья. Поверхность бассейна р. Лужи - волнистая, всхолмленная равнина, сильно изрезанная овражно-балочной сетью. Долина реки трапецеидальная. Ширина долины от истока к устью увеличивается от 700 - 900 до 1,5 - 2,0 км. Склоны долины крутые, высотой от 15 - 20 до 30 - 40 м, сложены суглинистыми грунтами. Пойма реки двусторонняя, преимущественно луговая, ровная. Ширина ее – 300 - 500 м. Русло реки извилистое, не разветвленное на рукава. Преобладающая ширина русла реки – 3 - 5 м в верхней и 15 - 20 м в нижней части. Дно реки твердое, преимущественно песчаное. Берега реки крутые, местами обрывистые, высотой 3-5 м, заросшие кустарником. Глубина реки в межень - 0,5 - 1,0 м, а на отдельных плесах - до 2,0 - 2,5 м. Скорость течения преимущественно менее 0,3 м/сек, и только на отдельных перекатах достигает 0,5 - 0,6 м/сек.

Река Перинка - протекает в Калужской области по территории Малоярославецкого района. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Лужи. Длина реки составляет 11 км.

Река Ксема - берёт начало у деревни Нероново. Течёт на юго-восток. Вдоль течения реки расположены деревни Рогозино, Дылдино, Шувалово, Ищеино и Зеленино. У деревни Дылдино на реке образованы пруды. Устье реки находится у деревни Афанасово, в 56 км по левому берегу реки Лужи. Длина реки Ксемы составляет 19 км, площадь водосборного бассейна - 103 км².

### I.II.4 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района определяются в основном развитием водосодержащих пород связанных с отложениями каменноугольной системы. Воды четвертичной системы приурочены к тонкопесчаным суглинкам, супесям, слоям песка. Воды безнапорные и спорадически распространенные с низким удельным дебитом. Четвертичные водоносные горизонты являются основными источниками водоснабжения всех населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, кроме села Кудиново. Воды отбираются из колодцев и родников.

С известняками карбона связаны следующие водоносные горизонты: протвинский, тарусско-михайловский и алексинский. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жесткие и жесткие с повышенным содержанием общего железа. Глубина залегания этих горизонтов зависит от местоположения  в рельефе и варьируют от 25-30 до 50-60 м. Воды протвинского горизонта безнапорные и частично сдренированы долиной реки Лужа. Тарусско-михайловский и алексинский горизонты содержат напорные воды и развиты повсеместно. Они в основном используются в централизованном водоснабжении населенных пунктов.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Таблица № 1

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичной системы. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, межхолмовые ложбины, балки заболочены, залесены. Рельеф среднедренирован. Уровень стояния грунтовых вод 2-4 м. | Преобладающие по составу суглинки без резкой изменчивости несущих свойств по латерали по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам, не набухающие грунты. Условия для строительства на преобладающей территории простые. На участках развития западин среднее, на заболоченных – сложное. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф средне-сильнорасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-4 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
|  | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково- образований времени таяния раннемосковского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичных и коренных пород. | Рельеф среднерасчлененный. Глубина стояния грунтовых вод 10-15 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства простые. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
|  | 4,5 | Развития аллювиальных отложений. Подстилаются различными стратиграфогенетическими комплексами четвертичного времени. | Донна и боковая эрозия геологической среды. Глубина залегания грунтовых вод 0,0-0,3 м. Территория постоянно подтопляется, а в весенний паводок затопляется. | Условия для строительства сложные. |
|  | 8 | Современная овражно-балочная сеть | Линейная эрозия | Условия для строительства сложные. |

### I.II.5 Минерально-сырьевые ресурсы

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории сельского поселения «Село Кудиново»

Таблица № 2

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2008 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 5 месторождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м³ |
| 2 месторождения | 1740 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тиняковское | в 10 км к северо-западу от г. Малоярославец, в 1,8 км к юго-востоку от д. Тиняково, в 2,0 км к северо-западу от д. Игнатьевское на правом берегу реки Лужа | 1234 |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнителей для бетона и строительных растворов, приготовления асфальтобетонных смесей | 6,85 | 13,55 | сухая | Резерв |  |
| 2 | Игнатьевское | в 0,5 км к северо-западнее от д. Игнатьевское | 506 |  |  | Пески для строительства автодорог и производства асфальтобетона | 3,8-4,9 | 12,5-12,7 | сухая | Резерв |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м³ |
| 1 месторождение | 1152 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кудиновское | в 0,7 км к востоку от п. Кудиново | 1152 | 256 |  | Кирпич марок "125", камни пустотелые марки «75» | 0,28 | 1,9 | сухая | Госрезервуар |  |
| ПГС, тыс. м³ |
| 2 месторождения | 71 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Новостройское-1 | в 8 км к западу от г. Малоярославец, в 0,3 км от с. Игнатьевское отделение | 71 |  |  | При условии и отмывании глинистой составляющей гравий пригоден для дорожных работ, песок для дорожных работ, заполнителей бетонов и строительных растворов | 2,4 | 5,28 | сухая | Разработка | ООО «Вавжих» |
| 5 | Новостройское-1 | в 8 км к западу от г. Малоярославец, в 0,3 км от с. Игнатьевское отделение | 0 |  |  | При условии и отмывании глинистой составляющей гравий пригоден для дорожных работ, песок для дорожных работ, заполнителей бетонов и строительных растворов | 2,4 | 5,28 | сухая | Разработка | ЗАО «КарьерСтрой Холдинг» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Кудиново» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Кудиново» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы федерального и регионального значения.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на Карте границ зон с особыми условиями использования территории и учтены при разработке Карты границ объектов капитального строительства местного значения МО СП «Село Кудиново».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Село Кудиново» располагается один памятник природы:

1. «Парк дер. Кудиново»

Уровень значимости – региональный, профиль – природно-исторический, общая площадь 0,7 га, правоустанавливающие документы – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624))

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица № 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Перинка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Бобольская | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Ксема | 19 | 100 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Кудиново» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Церковь Федоровская | 1824 г. | дер. Лукьяново |
| 2. | Церковь Боголюбовская | 1836 г. | с. Юрьевское |
| 3. | Братская могила | - | с. Кудиново |

На территории МО СП «Село Кудиново» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения , разрешения или уничтожения.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица № 5

| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Кудиново» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица № 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Лужа, р. Перинка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Село Кудиново» расположены 5 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 3 кладбища;

- 2 скотомогильника.

По данным администрации МО СП «Село Кудиново» на территории сельского поселения расположено 3 сельских кладбища:

- дер. Лукьяново, площадь 4 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 95 %;

- с. Юрьевское, площадь 1,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %;

- 2 км севернее дер. Тиняково, площадь 0,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 07.02.2013 г. № 184-13 на территории МО СП «Село Кудиново» имеется 2 скотомогильника:

1. дер. Тиняково (действующий скотомогильник, введен в эксплуатацию в 1972 году) – форма собственности коллективно-долевая, организация осуществляющая эксплуатацию – ЗАО ПЗ им. В.Н. Цветкова. Место расположения: 300 м на северо-запад от дер. Тиняково.

2. с. Юрьевское (действующий скотомогильник, введен в эксплуатацию в 1972 году) – форма собственности коллективно-долевая, организация осуществляющая эксплуатацию – ЗАО ПЗ им. В.Н. Цветкова. Место расположения: 300 м на юго-запад от с. Юрьевское.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Кудиново», вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «Наш Дом».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Кудиново» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

-крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в селе Ерденево, площадью 1,9 га. Эксплуатирующая организация ООО «Новогрант» (249091, г. Малоярославец, ул. Московская, д.16) имеет лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности № 0Т-09-000411(40) от 13.04.2009, действующую до 13.04.2014. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок, представленное в таблице 7.

Таблица № 7

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кудиново | 8 | 44 |
| 2 | дер. Тиняково | 2 | 5 |
| 3 | дер. Лукьяново | 1 | 2 |
| 4 | с. Юрьевское | 1 | 2 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в cеле Кудиново.

Система водоснабжения села Кудиново:

Водозабор села Кудиново состоит из четырех эксплуатационных скважин (в том числе одна резервная), расположенных на северо-восточной окраине села. В геормофологическом отношении скважины расположены на правобережном склоне р. Перинки. Скважинами в селе Кудиново эксплуатируются подземные воды Веневско-тарусской терригенно-карбонатной свиты. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 11,5 км. Материал труб - чугун и полиэтилен.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения села Кудиново наблюдается превышение по мутности, железу, стронцию двухвалентному, питьевая вода признана не доброкачественной. Питьевая вода села соответствует только требованиям нормы радиационной безопасности.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Кудиново» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Кудиново» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения – село Кудиново находится в 13 км к западу от города Малоярославец и 73 км от г. Калуги. В южной части сельское поселение пересекает автодорога федерального значения «А-101-Москва-Малоярославец-Рославль». В состав сельского поселения «Село Кудиново» входят следующие населенные пункты: село Кудиново, деревня Астреево, деревня Афанасово, село Игнатовское Отделение, деревня Капустино, деревня Константиново, поселок Кудиново, деревня Лукьяново, деревня Тиняково, село Юрьевское, деревня Бураково.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Кудиново» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Малоярославецкого лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 13014,55 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5926,84 | 45,54 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 632,90 | 4,86 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 52,97 | 0,40 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5. | Земли лесного фонда | 6312,67 | 48,51 |
| 6. | Земли водного фонда | 89,17 | 0,69 |
| 7. | Земли запаса | - |  |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация

### сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Параметры функциональных зон в населенных пунктах сельского поселения

Таблица № 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 503,87 |
| Общественно-деловая | 11,48 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,58 |
| Производственная | 14,02 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 50,72 |
| Рекреационная | 36,82 |
| Специального назначения | 5,84 |
| Особо охраняемых территорий | 3,57 |
| Общая площадь: | 632,90 |
| село Кудиново |
| Жилая | 121,87 |
| Общественно-деловая | 9,55 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,67 |
| Производственная | 12,73 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,21 |
| Рекреационная | 14,07 |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | 3,65 |
| Общая площадь: | 179,75 |
| деревня Астреево |
| Жилая | 45,06 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,86 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 49,92 |
| деревня Афанасово |
| Жилая | 19,53 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,34 |
| Рекреационная | 3,57 |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 24,44 |
| село Игнатьевское Отделение |
| Жилая | 15,12 |
| Общественно-деловая | 0,04 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,32 |
| Рекреационная | 3,57 |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 20,05 |
| деревня Капустино |
| Жилая | 18,86 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,61 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,73 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 22,20 |
| деревня Константиново |
| Жилая | 26,52 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | 1,29 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,74 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 29,55 |
| деревня Кудиново |
| Жилая | 46,81 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,78 |
| Рекреационная | 5,74 |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий |  |
| Общая площадь: | 56,33 |
| деревня Лукьяново |
| Жилая | 27,12 |
| Общественно-деловая | 0,4 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,23 |
| Рекреационная | 2,51 |
| Специального назначения | 2,40 |
| Особо охраняемых территорий | 0,45 |
| Общая площадь: | 35,11 |
| деревня Тиняково |
| Жилая | 60,10 |
| Общественно-деловая | 0,44 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,89 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 65,43 |
| село Юрьевское |
| Жилая | 85,88 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,38 |
| Рекреационная | 3,39 |
| Специального назначения | 3,44 |
| Особо охраняемых территорий | 0,21 |
| Общая площадь: | 99,30 |
| деревня Бураково |
| Жилая | 32,79 |
| Общественно-деловая | 1,05 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,30 |
| Производственная | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,71 |
| Рекреационная | 3,97 |
| Специального назначения | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Общая площадь: | 50,82 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Кудиново» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 79000 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 77240 м2 и муниципальную 1760 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

Таблица № 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 45,6 | 18 | 18 |
| Панельные | - | - | - |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | - | 16 | - |
| Деревянные | 33,401 | 696 | 10 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 |  |  |  |
| 1921-1945 | 7,1 | 112 | - |
| 1946-1970 | 9,4 | 145 | 12 |
| 1971-1995 | 46,3 | 303 | 16 |
| После 1995 г. | 16,2 | 170 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 1,1 | 78 | 1 |
| от 31% до 65% | 76,6 | 454 | 17 |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

Таблица № 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв. м |
| 5 | 8,9 | 8,9 | 0,1 | 8,8 |
| 4 | 36,1 | 36,1 | 1,4 | 34,7 |
| 2 | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 |
| 1 | 33,4 | 33,4 | - | 33,4 |

Новое жилищное строительство

Таблица № 12

| Год ввода | Всего | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2002 | 240.7 | 4 | 240,7 | 4 |
| 2003 | 180,5 | 3 | 180,5 | 3 |
| 2004 | 160,4 | 2 | 160,4 | 2 |
| 2005 | 180,1 | 3 | 180,1 | 3 |
| 2006 | 360,4 | 6 | 360,4 | 6 |
| 2007 | 240,9 | 4 | 240,9 | 4 |
| 2008 | 420,3 | 7 | 420,3 | 7 |
| 2009 | 360,4 | 6 | 360,4 | 6 |
| 2010 | 480,5 | 8 | 480,5 | 8 |
| 2011 | 2109,1 | 26 | 2109,1 | 26 |
| 2012 | 540,3 | 9 | 540,3 | 9 |

Движение жилищного фонда

Таблица № 13

| Наименование показателей | м.кв. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 79000 |
| Прибыло общей площади за период 2002-2012 года | 2649 |
| в том числе: новое строительство | 2649 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади – всего | - |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего | 81649 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Кудиново» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Кудиново» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Кудиново» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Кудиново ул. Пионерская д. 25. Здание типовое, 1966 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 60 %.  Проектная вместимость – 240 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 182 человека.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории села Кудиново расположена средняя общеобразовательная школа ул. Пионерская д. 27 Здание типовое, 1975 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 60 %.  Проектная вместимость – 1000 мест, а количество детей в ней в настоящее время – 338 человек. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Малоярославец. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящее время на территории села Кудиново расположена музыкальная школа ул. Цветкова д. 1 Здание приспособленное, 1964 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 60 %.  Количество детей в ней в настоящее время – 102 человек.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположена одна амбулатория с штатом из 4-х врачей в селе Кудиново ул. Цветкова д. 24 и одна аптека по адресу ул. Цветкова д. 9. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Малоярославец в Малоярославецкой центральной больнице.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Кудиново. Вместимость составляет 350 мест, здание – типовое, 1975 года постройки, износ составляет 15 %.

- библиотека в дер. Тиняково. Количество книжного фонда составляет 835 тыс. томов, здание типовое, 1968 года постройки, износ составляет 75 %.

- библиотека в с. Кудиново. Количество книжного фонда составляет 17534 тыс. томов, здание типовое, 1975 года постройки, износ составляет 20 %.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены двумя спортивными залами и двумя спортивными площадками в с. Кудиново:

- два спортивных зала в с. Кудиново по улице Пионерская и Ветеранов труда д. 30.

- две спортивные площадки в с. Кудиново по улице Пионерская, спортивные площадки открытого типа,  площадью 0,025 га и 0,05 га, 2010 года постройки.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 15-ю объектами розничной торговли:

- село Кудиново – 13 магазинов;

- деревня Тиняково – 1 магазин;

- село Юрьевское – 1 магазин;

Предприятия общественного питания представлены 2-мя объектами:

- село Кудиново – кафе «Весна» и придорожное кафе «Зодиак».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение село «Кудиново» обслуживает пожарная часть № 34 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в городе Малоярославец.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Кудиново» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

В южной части сельского поселения проходит автодорога федерального значения «А-101-Москва-Малоярославец-Рославль», она же обеспечивает  транспортные связи административного центра сельского поселения «Село Кудиново».

Перечень автомобильных дорог, районного значения

Таблица № 14

| Наименование поселения | Наименование дорог | Протяженность, км | Тип автодорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт |
| Сельское поселение «Село Кудиново» | Кудиново-Юрьевское | 12,00 | 12,00 |  |
|  | Развилка-Тиняково | 4,00 | 4,00 |  |
|  | Тиняково-Новостройка | 4,00 | 4,00 |  |
|  | Кудиново-Константиново | 7,00 | 7,00 |  |
|  | А101-«Москва-Малоярославец-Рославль»-Бураково | 3,00 |  | 3,00 |
|  | Юрьевское-Афанасово | 2,00 |  | 2,00 |
|  | Тиняково-Капустино | 1,00 |  | 1,00 |
|  | ИТОГО: | 33,00 | 27,00 | 6,00 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Протяженность улиц сельского поселения «Село Кудиново»

Таблица № 15

| Наименование нас. пункта | Наименование улицы | Протяженность улиц, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Лукьяново | Федоровская | 1105 | грунт |
|  | Родниковая | 115 | грунт |
|  | Луговая | 230 | грунт |
|  | Медовая | 200 | грунт |
|  | Полевая | 400 | грунт |
|  | дорога от Полевой до Федоровской | 200 | грунт |
|  | дорога от Федоровской до Медовой | 120 | грунт |
|  | дорога от Федоровской до Луговой | 105 | грунт |
|  | дорога от Федоровской до Родниковой | 140 | грунт |
|  | Итого: | 2050 | - |
| дер. Астреево | Лесная | 160 | грунт |
|  | Сиреневая | 590 | грунт |
|  | Цветочная | 380 | грунт |
|  | Ольховая | 170 | грунт |
|  | Полесская | 290 | грунт |
|  | Садовая | 210 | грунт |
|  | Весенняя | 670 | грунт |
|  | Мирная | 290 | грунт |
|  | Радужная | 230 | грунт |
|  | Раздольная | 220 | грунт |
|  | Дорога к ул. Весенняя, Мирная, Полесская | 450 | грунт |
|  | Итого: | 3660 | - |
| дер. Константиново | Удачная | 330 | грунт |
|  | Садовая | 240 | грунт |
|  | Фруктовая | 620 | грунт |
|  | Рассветная | 510 | грунт |
|  | дорога от Садовой до Фруктовой | 210 | грунт |
|  | дорога от Фруктовой до Рассветной | 90 | грунт |
|  | Итого: | 2000 | - |
| дер. Кудиново | Зеленая | 300 | грунт |
|  | Шишкина | 400 | грунт |
|  | Рассветная | 450 | грунт |
|  | Запрудная | 450 | грунт |
|  | Бахтиярова слобода | 530 | грунт |
|  | дорога от трассы до Запрудной | 200 | грунт |
|  | дорога от Брянск. до трассы | 280 | грунт |
|  | Итого: | 2610 | - |
| дер. Кудиново | В.Н. Цветкова | 550 | асфальт |
|  | Ветеранов труда | 400 | асфальт |
|  | Пионерская | 560 | асфальт |
|  | Новая | 970 | асфальт |
|  | Молодежная | 820 | щебень |
|  | Мирная | 450 | щебень |
|  | Ольховая | 540 | ПГС |
|  | Лесная | 380 | грунт |
|  | Придорожная | 1670 | грунт |
|  | 2-я Придорожная | 220 | грунт |
|  | Садовая | 150 | грунт |
|  | Луговая | 520 | грунт |
|  | Дубравная | 160 | грунт |
|  | Соловьиная | 200 | грунт |
|  | Березовая | 470 | грунт |
|  | Фруктовая | 670 | грунт |
|  | Весенняя | 450 | грунт |
|  | Цветочная | 180 | грунт |
|  | Светлая | 250 | грунт |
|  | Спортивная | 370 | грунт |
|  | пер. Школьный | 100 | грунт |
|  | Центральная | 340 | грунт |
|  | Ивовая | 300 | грунт |
|  | Итого: | 10720 | - |
| дер. Афанасово | Московская | 720 | грунт |
|  | Театральная | 630 | грунт |
|  | Боровская | 700 | грунт |
|  | Итого: | 2050 | - |
| село Юрьевское | Центральная | 820 | бетон |
|  | Виктории | 670 | грунт |
|  | Афанасовская | 330 | грунт |
|  | Поречная | 880 | грунт |
|  | Черемуховая | 260 | грунт |
|  | пр-д Черемуховый | 160 | грунт |
|  | Сиреневая | 300 | грунт |
|  | Хуторская | 500 | грунт |
|  | Быковка | 515 | грунт |
|  | Полевая | 500 | грунт |
|  | Чудесная | 190 | грунт |
|  | Придорожная | 260 | грунт |
|  | Мирная | 320 | грунт |
|  | Добрая | 320 | грунт |
|  | Итого: | 6025 | - |
| дер. Тиняково | Центральная | 950 | грунт |
|  | Медовая | 340 | грунт |
|  | Овражная | 270 | грунт |
|  | Капустинская | 470 | грунт |
|  | Земляничная | 280 | грунт |
|  | Солнечная | 100 | грунт |
|  | Вишневая | 129 | грунт |
|  | Луговая | 780 | грунт |
|  | Урожайная | 205 | грунт |
|  | Соловьиная | 230 | грунт |
|  | Светлая | 260 | грунт |
|  | Мирная | 260 | грунт |
|  | Совхозная | 370 | грунт |
|  | Итого: | 4644 | - |
| дер. Капустино | Привольная | 315 | грунт |
|  | Покровская | 80 | грунт |
|  | Дубравная | 415 | грунт |
|  | Попутная | 450 | грунт |
|  | Цветочная | 80 | грунт |
|  | Прохладная | 400 | грунт |
|  | Вишневая |  | грунт |
|  | Итого: | 1740 | - |
| с. Игнатовское отделение | Попутная | 280 | грунт |
|  | Луговая | 150 | грунт |
|  | Овражная | 400 | грунт |
|  | Родниковая | 460 | грунт |
|  | Береговая | 130 | грунт |
|  | Итого: | 1420 | - |
| дер. Бураково | Заречная | 540 | грунт |
|  | Луговая | 240 | грунт |
|  | Ракитная | 200 | грунт |
|  | Итого: | 1420 | - |

Имеются два автобусных маршрута: «Кудиново-Юрьевское» и «Кудиново-Тиняково», протяженность маршрута составляет 12 км, количество машин на маршрут 2 шт., марка машины ГАЗ (Газель), вместимость 13 человек и автобус ПАЗ. Машины производят 4 рейса в день. Так же по территории сельского поселения проходят транзитные автобусные маршруты по автодороге «А-101-Москва-Малоярославец-Рославль». На территории муниципального образования имеется одна автозаправочная, расположенная вдоль автодороги федерального значения «А-101-Москва-Малоярославец-Рославль».

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 3333  чел.

Динамика численности населения по сельскому поселению, чел.

Таблица № 16

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3496 | 3541 | 3481 | 3480 | 3444 | 3570 | 3594 | 3440 | 3443 | 3333 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица № 17

| Название населенного пункта | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Село Кудиново | 3038 | 3015 |
| Деревня Кудиново | 142 | 141 |
| Деревня Тиняково | 66 | 66 |
| Деревня Капустино | 10 | 10 |
| Деревня Лукьяново | 25 | 24 |
| Деревня Астреево | 24 | 24 |
| Деревня Константиново | 16 | 15 |
| Село Юрьевское | 77 | 77 |
| Деревня Афанасово | 11 | 9 |
| Деревня Бураково | 6 | 6 |
| Село Игнатовское отделение | 28 | 28 |
| Итого: | 3443 | 3415 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Естественное движение население, чел.

Таблица № 18

| Годы | Число родившихся | Число умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 30 | 53 |
| 2008 | 31 | 42 |
| 2009 | 36 | 39 |
| 2010 | 45 | 34 |
| 2011 | 48 | 43 |
| 2012 | 33 | 36 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица № 19

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 78 | 58 |
| 2008 | 136 | 101 |
| 2009 | 66 | 217 |
| 2010 | 99 | 107 |
| 2011 | 71 | 68 |
| 2012 | 64 | 67 |

Половозрастная структура населения

Таблица № 20

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 3471 | 3511 | 3333 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 479 | 510 | 669 |
| Муж Жен | 231 248 | 249 261 | 322 347 |
| трудоспособного возраста | 1892 | 1921 | 1792 |
| Муж жен | 862 1030 | 870 1051 | 861 931 |
| старше трудоспособного возраста | 1100 | 1080 | 990 |
| Муж Жен | 479 621 | 461 619 | 444 546 |

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 35-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Кудиново».

Таблица № 21

| № п/п | Наименование организации, предприятия | Профиль деятельности | Число работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО племзавод им.В.Н.Цветкова | Сельское хозяйство | 170 |
| 2. | в/ч 34122 в с.Кудиново | Прочий | 195 |
| 3. | в/ч 22207 в д.Юрьевское | Прочий | 12 |
| 4. | Потребительское общество | Торговое обслуживание частных лиц | 27 |
| 5. | Администрация СП «Село Кудиново» | Работа с населением | 6 |
| 6. | Детский сад | Дошкольное образование | 40 |
| 7. | Музыкальная школа | Музыкальное образование | 10 |
| 8. | Средняя общеобразовательная школа | Школьное образование | 60 |
| 9. | Охотохозяйство в д.Константиново | Охрана природных ресурсов | 18 |
| 10. | Ильинское лесничество | Услуги населению | 8 |
| 11. | Филиал сбербанка | Банковские услуги | 2 |
| 12. | Филиал почтового отделения | Почтовые услуги | 7 |
| 13. | Амбулатория | Здравоохранение | 9 |
| 14. | Дом Культуры | Культура | 15 |
| 15. | Библиотека | Услуги населению | 3 |
| 16. | Филиал «Малоярославецмежрайгаз» | Услуги населению | 6 |
| 17. | Управляющая компания «Наш дом» | Обслуживание жилого и нежилого фонда | 41 |
| 18. | ООО «Гетинаси»-пилорама в д.Лукьяново | Услуги населению | 5 |
| 19. | ЧП Манаенков-пилорама в с.Кудиново | Услуги населению | 7 |
| 20. | ООО «Зодиак»-заправка в с.Кудиново | Услуги населению | 4 |
| 21. | Филиал аптеки | Услуги населению | 1 |
| 22. | ООО «Меркаб» | Сдача в аренду нежилых помещений | 5 |
| 23. | Трубный завод | Производство труб | 14 |
| 24. | Филиал ООО «Бизнес Мэйл Сервис» | Маркетинг |  |
| 25. | Таможня | Прочий | 18 |
| 26. | Приход в честь святого Николая чудотворца | Религиозный | 2 |
| 27. | ООО «Витяч» | Торговое обслуживание частных лиц | 6 |
| 28. | ООО «Агрос» | Торговое обслуживание частных лиц | 8 |
| 29. | ЧП Борисов | Торговое обслуживание частных лиц | 3 |
| 30. | ООО «Гранд» | Торговое обслуживание частных лиц | 4 |
| 31. | ЧП Репин | Торговое обслуживание частных лиц | 1 |
| 32. | ЧП Митряшкин | Торговое обслуживание частных лиц | 7 |
| 33. | ООО «Радуга» | Торговое обслуживание частных лиц | 2 |
| 34. | ООО «Злата» | Торговое обслуживание частных лиц | 4 |
| 35. | Киоск «Печать» | Услуги населению | 1 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Кудиново.

Система водоснабжения с. Кудиново:

Водозабор села Кудиново состоит из четырех эксплуатационных скважин (в том числе одна резервная), расположенных на северо-восточной окраине села. В геормофологическом отношении скважины расположены на правобережном склоне р. Перинки. Скважинами в селе Кудиново эксплуатируются подземные воды Веневско-тарусской терригенно-карбонатной свиты. Подземные воды напорные и относятся к категории защищенных от поверхностного загрязнения  Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 11,5 км. Материал труб - чугун и полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения села Кудиново наблюдается превышение по мутности, железу, стронцию двухвалентному, питьевая вода признана не доброкачественной. Питьевая вода села соответствует только требованиям нормы радиационной безопасности.

Централизованная система канализации присутствует в с. Кудиново. Система канализации – напорная. Протяженность канализационной сети составляет 7,17 км. Канализационные сети чугунные и полиэтиленовые диаметром 100 и 150 мм. Износ чугунных сетей составляет 67 %.   Очистные сооружения биологической очистки из 2-х линий: аэротенки и биофильтры производительностью 400 м3/сут каждая, общая мощность 800 м3/сут. Состав очистных сооружений: КНС, приемная камера, аэротенки, отстойники. Линия биофильтров в аварийном состоянии и отключена. Оборудование устарело и изношено.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Кудиново» газифицированы три населенных пункта - с. Кудиново, дер. Тиняково, с. Юрьевское.

Газоснабжение села Кудиново  осуществляется от ГРС Малоярославец.

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Кудиново» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в с. Кудиново. Количество абонентов КФ ОАО «Ростелеком» - 582. Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется по средствам двух медных кабелей.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Малоярославецкого района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Кудиноов» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Малоярославец.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Кудиново» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Малоярославец. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Кудиново» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Кудиново, Малоярославецкого почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2009-2012 г.

16. Генеральный план деревни Бураково Малоярославецкого района ПК «ГЕО», 2010 г.

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.