Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

Международные сертификаты ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда № 11-79

от 11.04.2011г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БАЛАБАНОВО»

БОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том I

КАЛУГА

2011

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

01-И-№0161 от 06.08. 2009 г.

Международные сертификаты

ISO 9001:2000 и IQNet

Договор подряда № 11-79

от 11.04.2011г

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БАЛАБАНОВО»

БОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Том I

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2011

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| начальник космоаэрогеодезического отдела |  | Чистова С.Г. |
| --- | --- | --- |
| инженер- программист |  | Шарафеев М.А. |
| горный инженер-геолог |  | Есипов В.П. |
| главный специалист по экологии |  | Кушнаренко Т.В. |
| главный геолог |  | Соломников И.Д. |
| ведущий инженер-программист |  | Канарейкин Д.Е. |
| инженер землеустроитель |  | Берлова И. В. |

оглавление

Введение	5

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

I.I Природные условия	11

I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение	11

I.I.2 Климат	15

I.I.3 Гидрологические условия	16

I.I.4 Поверхностные воды. Подземные воды	17

I.I.5 Инженерно-геологические условия	20

I.II Комплексная оценка территории города по планировочным ограничениям	23

I.II.1 Оценка территории для строительного освоения	23

I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения	25

I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	27

I.III Современное использование территории	45

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация муниципального образования городского поселения «Город Балабаново»	45

I.III.2 Культурно-бытовое обслуживание	53

I.III.3 Транспортная инфраструктура	59

I.IV Санитарная очистка территории	66

Выводы	67

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	69

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	69

II.II Экономико-географическое положение муниципального образования «Город Балабаново»	69

II.III Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Город Балабаново»	69

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	71

II.III.2. Занятость населения	73

II.III.3 Экономическая база	76

II.IV Инженерно-техническая база	79

II.IV.1 Водоснабжение	79

II.IV.2 Газоснабжение	82

II.IV.3 Связь	86

II.IV.4 Теплоснабжение	86

II.IV.5 Электроснабжение	88

III. Варианты решения задач территориального планирования	90

III.I Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития муниципального образования «Город Балабаново»	90

# Введение

Генеральный план Муниципального образования «Город Балабаново» выполняется по заказу Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения (контракт № 001.095 от 2006 г.).  4 апреля 2011 года бал заключен договор подряда № 11-79 по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Город Балабаново».

Развивающаяся транспортная, жилищная и социальная инфраструктура города, в соответствии с «Концепцией развития северо-восточных территорий Калужской области» и утвержденной «Схемой территориального планирования Боровского района», позволяет считать ГП «Город Балабаново» промышленно-логистическим центром.

Основной целью Генерального плана является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития города.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития города, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования городской среды, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни города на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития муниципального образования «Город Балабаново» до 2036 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры города;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития города;

-	сохранения архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, культуры и зодчества, и в целом, исторически ценной городской среды, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

-	формирования на территории города экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

-	организации внутригородской рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов,  парки жилых районов, бульвары, площади);

-	развития системы общественных центров (общегородского, районного и локального значения) и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

-	улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

-	совершенствования пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур города;

- обеспечения экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение города в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации города. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития города от его положения в системе расселения Калужской области. Город рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей её развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния города и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности города, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации города. Заключается в формировании структуры города в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие её индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования города, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Методы исследования:

- метод системного анализа;

- метод SWOT анализа используется при определении прогнозируемой отраслевой специализации города и стратегических задач градостроительной политики - анализа, представляющего собой проектирование стратегий усиления конкурентности города на основе исследований сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на которые могут оказывать влияние управленческие структуры, а так же выявление и оценка возможностей внешних позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять на действие которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и использовать;

- графоаналитический метод с использованием геоинформационных технологий;

- метод динамического моделирования заключается в моделировании процесса реализации проектных предложений, позволяющее учесть влияние преобразований на состояние города.

Содержание Генерального плана города

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования «Город Балабаново» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования «Город Балабаново» представляются в составе:

- Карты (схемы) использования территории городского поселения:

- Карта функционального зонирования ;

- Карта целевого назначения земель;

- Карты (схемы) ограничений:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территорий;

- Схема ландшафтно-геомофологического районирования;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территорий;

- Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства:

- Карта Гои ЧС.

- Карта транспортной ифраструктуры;

- Карта объектов водоснабжения и водоотведения;

- Карта объектов газо- и теплоснабжения;

- Карта объектов электроснабжения и связи;

Положения о территориальном планировании (Том II) включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Карта границ МО «Город Балабаново»;

- Карта функционального зонирования г. Балабаново;

- Карта целевого назначения земель;

- Карта объектов водоснабжения и водоотведения;

- Карта объектов газо- и теплоснабжения;

- Карта объектов электроснабжения и связи;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территорий;

- Карта ландшафтно- геоморфологического районирования;

- Карта транспортной ифраструктуры;

- Карта Гои ЧС.

Общие сведения

Город Балабаново находится в Боровском районе в северо-восточной части Калужской области в составе муниципального образования городского поселения «Город Балабаново» и граничит с МО «Город Обнинск», сельскими поселениями СП «Село Ворсино», село Совхоз Боровский, деревня Совьяки и городским поселением МО «Город Ермолино». Численность населения города на 1 января 2011 года составило 26279 человек. Площадь территории муниципального образования «Город Балабаново» составляет 1609,2 га, в проектных границах 1785,40 га.

Балабаново, расположенный в 8 км к юго-западу от Московской области, в междуречье р. Протвы и р. Истьи, является быстро развивающимся промышленным, научным и культурным городом не только в Боровском районе, но и в Калужской области в целом.

Железнодорожная линия «Москва-Брянск» делит город на две части, пересекая его с севера на юг. Балабаново имеет свою железнодорожную одноименную станцию в пределах городской черты. Параллельно железной дороге в восточной его части проходит федеральная автомагистраль М-3 «Украина». Связь с соседним Жуковским районом осуществляется федеральной трассой А-108 «Московское большое кольцо». Удобное географическое положение города определяет связь Минского, Киевского, Ростовского и Белгородского направлений, тем самым предопределяя его значительный удельный вес в промышленном потенциале всей области.

Благодаря строительству всесоюзного научно – исследовательского института деревообрабатывающей промышленности (ВНИИДРЕВ) и более десятка других предприятий и учреждений, пос. Балабаново стал городом в 1972 году.

Исторически сложившаяся ситуация развития Балабаново как промышленного поселения возникла с момента появления железной дороги в 1898г.. «Парадный подъезд губернии» - такое лаконичное определение дал в свое время калужский губернатор В.В. Сударенков, исходя из историко-географического положения города.

Ведущее место в экономике города занимают машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая, мебельная, легкая и пищевая промышленность.

Город Балабаново окружен лесами, в основном хвойно-широколиственными. Наиболее распространены породы деревьев: береза, ель, сосна, дуб, липа, осина, орешник.

Из птиц наиболее распространены тетерев, дикая утка, глухарь, дятел, коростель, соловей. Из хищных птиц обитают сокол и ястреб.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Особенности ландшафтной структуры, рельеф, геологическое строение

Город расположен в пределах Протвинской низины между северо-западной оконечностью Средне-Русской и южными склонами Московско-Смоленской возвышенностей. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время и представляют собой пологоволнистую эрозионно-зандровую равнину с разветвленной погребенной и современной гидрографической и овражно-балочной сетью. Структурная особенность территории определяется региональными тектоническими условиями.

Относительно плоский рельеф местности возник в результате действия ледниковых вод в период таяния Московского ледника. Непосредственно г.Балабаново (большая его часть) находится между реками Протва и Истья на абсолютных отметках поверхности земли 150-165м. Урез воды р. Истья у моста автодороги М3 «Украина» 145.0 м, а – р. Протва у схз. Боровский - 127.0 м.

В геологическом строении территории принимают участие образования четвертичного, юрского и каменноугольного периодов.

Четвертичные отложения представлены: покровными суглинками; озерно-ледниковыми суглинками, глинами и песками; водно-ледниковыми суглинками, песками и супесями; моренными суглинками московского оледенения; а также – в долинах рек и ручьев – аллювиальными суглинками и песками. Покровные суглинки сплошным чехлом покрывают всю местность слоем мощностью 1-5м и отсутствуют только в современных долинах рек. Водно-ледниковые, озерно-ледниковые и моренные глинистые отложения мощностью от 2 до 8-10м в различных комбинациях присутствуют на всей описываемой территории и, в свою очередь, подстилаются гравелистыми кварцполевошпатовыми обводненными песками водноледникового происхождения мощностью от первых метров до 10-15м. Пески с размывом ложатся на верхнеюрские темно-серые жирные глины оксфрод-келловейского яруса и/или пестроцветные коренные породы верейского горизонта среднего карбона. Представлены они в основном алевритистыми тонкослоистыми глинами и глинистыми песками. В целом, юрский и каменноугольный горизонты являются водоупором для вышележащего водоносного горизонта.

Ниже верейских глин залегает значительный по мощности слой известняков протвинского возраста нижнего карбона. Известняки массивные, перекристаллизованные с прослоями желвакового кремня и тонкими прослоями карбонатных глин. В кровле пласта известняки закарстованы, с кавернами заполненными песчано-глинистым материалом.

Ниже протвинских известняков залегает 20-ти метровая глинистая толща стешевского возраста нижнего карбона. Глины темно-серого цвета высокодисперсные, пластичные, являются водоупором для вышележащего водоносного горизонта.

Подстилаются стешевские глины породами окского надгоризонта нижнекаменноугольного возраста, сложенными в основном известняками с прослоями песков и глин. К пачкам известняков приурочены водоносные горизонты тарусско-михайловский и алексинский.

В пределах городской черты выделяются следующие основные природно-территориальные типы территорий (комплексы):

I. Пологонаклонная морено-зандровая равнина слабо-среднерасчлененная. Разрез четвертичных образований сверху вниз представлен слоями:

1.	Буро-серые плотные покровные суглинки мощностью 2-5 м.

2.	Светло-коричневые мягкопластичные лессовидные, пылеватые суглинки мощностью 1-3 м.

3.	Суглинки буро-красные грубозернистые с включением гравия и валунов разнообразных пород. Мощность 0-3 м.

4.	Пески разнозернистые слабоглинистые с мелким гравием, мощность 0-5 м.

5.	Суглинки серые плотные слоистые тонкопесчаные переходящие в озерно-болотные глины, мощность слоя 0-4 м.

6.	Суглинок моренный буро-коричневый грубозернистый плотный, мощность 2-5 м.

Общая мощность четвертичных образований составляет 10-35 м. С водноледниковыми песками (слой 4) связан четвертичный водоносный горизонт, на данной территории безнапорный, и в основном развит от водораздела в сторону бассейна р. Истья. На склонах, направленных на юг и юго-запад, в сторону основной дрены района долины р. Протвы пески осушены. Питание и водообильность водоносного горизонта зависит только от количества атмосферных осадков и фильтрующих свойств вышележащих отложений.

Коренные породы представлены пестроцветными алевритистыми глинами верейского горизонта среднего карбона.

II. Пологонаклонная зандровая слабо-среднерасчлененная равнина. Геологический разрез четвертичных отложений соответствует типу местности I, но без слоя 3. На этой территории мощность слоя 4 резко возрастает за счет размыва нижележащих слоев и может составлять 10 м и более. Коренные породы представлены пестроцветными глинами верейского горизонта.

Четвертичный водоносный горизонт развит повсеместно, но в сторону долины р.Протвы, от линии автодороги Балабаново–Боровск, он значительно сдренирован.

III. Плосконаклонная зандровая равнина слабо-среднерасчлененная.

Геологический разрез четвертичных образований тот же самый, что и в первом типе, только отсутствует слой 3, а общая мощность этих отложений значительно меньше. Коренные породы представлены глинами верейского горизонта среднего карбона и/или оксфрод-келловейского яруса верхней юры, глины водоупорные.

Четвертичный водоносный горизонт развит повсеместно. На выположенных участках рельефа и в балках наблюдается заболоченность.

IV. Плоская аллювиально-зандровая слаборасчлененная равнина. Эта площадь города приурочена в бывшей долине стока ледниковых вод в период таяния московского ледника.

Четвертичные отложения сверху вниз представлены: покровными суглинками и озерно-болотными глинами, ниже залегает слой разнозернистых иногда глинистых песков, которые с резким размывом залегают на подстилающих породах. Ими могут быть остатки моренных суглинков, плотных слоистых озерно-болотных и верейских глин. Мощность верхних суглинков составляет 3-6 м, песков от 3 до 10-15 м.

Песчаная толща полностью обводнена.

V. То же строение территории, как в типе IV, но воды четвертичного водоносного горизонта напорные, отсюда заболоченность этой местности.

VI. Пологая зандровая слаборасчлененная равнина. Строение территории аналогично типу местности II. Четвертичный водоносный горизонт обводнен.

VII. Плоская аллювиально-зандровая слабо-среднерасчлененная равнина. Строение территории аналогично типу местности IV. Четвертичный водоносный горизонт развит спорадически, т.к. он значительно сдренирован долинами рек Протвы и Страдаловки.

VIII. Аллювиальные долины рек Истьи и ее притоков, являются поверхностными водными источниками питания четвертичного водоносного горизонта в пределах территорий типа IV, V.

IX. Крутые склоны речных долин. Наблюдаются оплывы и различные по масщтабу оползни. Склоны: пологие – средний уклон 2-3°, покатые (3-5°), крутые – свыше 5°.

Инженерно-геологические условия для строительного освоения в пределах рассматриваемой территории изменяются от простых до сложных. Это в основном связано с уровнем стояния грунтовых вод и близостью залегания водоупорных глин, а также, наличием на осваиваемых участках природных и техногенных процессов.

Наиболее простые (относительно благоприятные) условия для строительства существуют в пределах типов территорий I и II.

Характер почвенного покрова определяется ландшафтными особенностями территории. В пределах пологонаклонных водноледниковых равнин развиты серые среднеподзолистые супесчаные и песчаные почвы.

В понижениях рельефа формируются лугово-болотные почвы. В пределах холмисто-моренных равнин на водораздельных поверхностях развиты дерново-среднеподзолистые почвы, разного механического состава, в поймах рек - дерново-луговые почвы.

### I.I.2 Климат

Климат Муниципального образования «Город Балабаново», как и всего Боровского района, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6 °С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9° -11°. Минимальная  температура воздуха составляет – 46 (С, а максимальная - +39 (С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84 (С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября. Температура воздуха в летний период в городской черте выше на 2-4°С, чем в лесных массивах. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания грунтов, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см и более, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Согласно строительно-климатическому районированию г.Балабаново находится в районе, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

### I.I.3 Гидрологические условия

В пределах городской черты основными водоносными горизонтами являются четвертичный, протвинский, тарусско-михайловский и алексинский.

Четверичный водоносный горизонт залегает на небольшой глубине, его питание осуществляется за счет атмосферных осадков и вод реки Истья и ее притоков, т.к. эти поверхностные водотоки находятся по абсолютным отметкам выше водоносного горизонта. Есть опасность его загрязнения этими водами. Он может быть использован в качестве вод хозяйственного назначения в частном секторе города.

Протвинский водоносный горизонт развит повсеместно в пределах городской черты. Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и из вод вышележащих водоносных горизонтов. Этот горизонт значительно сдренирован современной и древней долинами реки Протва. Вода по составу гидрокарбонатно-кальцивая, умеренножесткая и жесткая, с повышенным содержанием железа и требует создания станций обезжелезивания.

Тарусско-михайловский и алексинский водоносные горизонты являются основными источникам подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для предприятий и жителей города Балабаново. По составу и качеству воды аналогичны протвинским.

В 80-е годы ХХ в. для города Балабаново в 6 км к востоку вдоль правого берега р. Истья был разведан Акатовский водозабор на протвинский водоносный горизонт, который частично позволил ликвидировать дефицит в водоснабжении города.

I.I.4. Поверхностные воды

Город Балабаново расположен на территории водораздела между бассейнами рек Протвы и Истьи. Подготовлена концепция очистки ливневых стоков г. Балабаново.

Река Протва (левый приток р. Оки).

Бассейн р. Протвы (площадь водосбора 4610 кв.км) расположен севернее по соседству с бассейном р.Угры, в северо-восточной части территории области. Истоки р. Протвы находятся на высоте 260 м в небольшом травянистом болоте в 500 м от с. Замощинцы Московской области. В районе г. Балабаново (с западной стороны) река, протекая в  юго-восточном направлении, имеет несколько небольших правых ручьев, питающих ее воды. Данная площадь представляет собой волнистую, местами всхолмленную равнину, довольно сильно изрезанную овражно-балочной сетью. Долина реки трапециевидная, слабоизвилистая, шириной от 800-1000 м - в верхней до 3,0-4,0 км – в нижней части бассейна. Склоны долины в верховьях пологие, высотой 20-30 м, к устью они становятся крутыми, высотой 35-45 м, рассечены оврагами и балками, сложены преимущественно суглинками. Пойма реки широкая, двусторонняя, луговая. Ширина поймы колеблется от 300-500 до 800-1000 м. Поверхность пойменной террасы ровная. Русло р. Протвы извилистое, умеренно разветвленное на рукава. В верхнем течении преобладает ширина реки 5-10 м, а в приустьевом участке 50-60 м. Дно русла преимущественно песчаное, местами каменистое. Берега крутые, местами обрывистые, с высотой от 0,5-1,0 до 4,0-5,0 м, сложенные глинистыми и суглинистыми грунтами, обычно поросшие кустарником. Глубина реки изменяется от 0,3-0,6 до 1,0-1,5 м. Скорость течения в истоках 0,2-0,4 м/с, а на отдельных участках -0,8-0,9 м/с и даже до 1,2-1,5 м/с.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники, а подпиткой – атмосферные осадки. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов.

Экологическое состояние р. Протвы определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод нескольких крупных городов, промышленных предприятий пищевой, текстильной, атомной и др. отраслей промышленности, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод.

Река Истья (правый приток р. Нара).

Река Истья берет начало в Московской области. Ее общая протяженность составляет 56 км. Впадает в реку Нару в районе д.Сухоносово на восточной границе Калужской области. Ширина русла реки в районе Балабаново составляет около 7-8 метров, средняя глубина не превышает 0,8-1,0 м. Скорость течения -0,3 м/с. Ширина долины реки колеблется от 1 до 2 и более км. Глубина вреза речной долины - более 20 метров. Берега реки крутые, часто обрывистые. Ширина поймы в районе городской черты незначительная. Питание реки происходит за счет атмосферных осадков и разгрузки подземных вод.

Река Страдаловка (левый приток р. Протвы).

Исток реки находится южнее в 1,5 км от г. Балабаново в районе д. Маланьино. Её общая протяженность составляет около 10 км. Впадает в реку Протву к западу от Балабаново в районе свх. Боровский. Ширина реки в районе Балабаново составляет 2-3 м, средняя глубина не превышает 0,5 м. Скорость течения -0,3 м/с. Ширина долины реки около 0,3 км. Глубина вреза речной долины - более 20 метров. Берега реки крутые, часто обрывистые. В среднем течении (юго-западная окраина г. Балабаново) на реке имеется пруд протяженностью около 700 метров и шириной 100 метров. Надо отметить, что воды реки интенсивно загрязняются промышленными и бытовыми стоками в связи с тем, что значительная часть водосборной площади находится в пределах городской черты.

Рекомендации к строительному освоению: не создавать в городской черте на рр. Истья, Страдаловка и их притоках искусственных дамб, т.к. это вызовет подъем уровня грунтовых вод; максимально снизить сброс неочищенных ливневых вод с городской территории в р. Истья, воды реки ниже по течению дренируются в незащищенный естественными условиями протвинский водоносный горизонт, который используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Балабаново (Акатовский водозабор).

### I.I.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий района, являются каширский, протвинский и окский. Стратиграфически они приурочены к карбонатным отложениям нижнего и среднего карбона (описание дано в разделе I.I.3).

Окский водоносный горизонт связан с тарусско-михайловским известняково-терригенным комплексом и алексинскими известняками, распространен повсеместно. Тарусско-михайловский и алексинский водоносные горизонты являются основными источниками подземных вод хозяйственно-питьевого назначения для предприятий и жителей города. По составу и качеству воды аналогичны протвинским.

Протвинский водоносный горизонт развит повсеместно в пределах городской черты (отсутствует в долине р. Протвы). Питание горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и из вод вышележащих водоносных горизонтов. Этот горизонт значительно сдренирован современной и древней долинами реки Протва. Вода по составу гидрокарбонатно-кальциевая, умеренножесткая и жесткая, с повышенным содержанием железа и требует строительства станций обезжелезивания.

Основные характеристики подземных вод даны в таблице 2.

Основные характеристики подземных вод.

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л | Общая жесткость, млг.-экв./л | Удельный* дебит артскважин, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,07 | 4,11 | 5,24 | 11,8 | 0,07 | 30,0 |
| Протвинский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Каширский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | 18,0 |

*) Дебит скважин сильно зависит от обустройства артезианской скважины – её конструкции.

Из таблицы видно, что подземные воды требуют проведения обезжелезивания их состава. Все воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие и умеренно-жесткие. В связи с этим в г. Балабаново построена станция обезжелезивания.

По химическому составу подземные воды окско-тарусского терригенно-карбонатного комплекса имеют превышение относительно нормативных показателей по содержанию общего стронция (до 44мг/л), сероводорода, железа.

Водоснабжение г. Балабаново осуществляется из скважин Акатовского и Тарутинского водозаборов. По данным многолетних наблюдений за динамикой подземных вод установлено, что уровни подземных вод как протвинского, так и окско - тарусского терригенно-карбонатного комлексов продолжают стабильно снижаться в связи с несоблюдением расчетной схемы Тарутинского водозабора, принятой при подсчете эксплуатационных запасов, влиянием работы Акатовского водозабора на участке с неутвержденными запасами, а также активным потреблением запасов воды быстро растущих промышленных предприятий в районе индустриального парка «Ворсино».

Общий объем водозаборов за 2010 год составил:

Акатовский водозабор г.Балабаново	-	206 м3/час;

Тарутинский водозабор г.Балабаново	-	211 м3/час;

Московский водозабор г.Балабаново	-	22,5 м3/час.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория муниципального образования «Город Балабаново» по инженерно-геологическим условиям относится ко II (средней сложности) и к III (сложной) категории (согласно обязательного приложению Б к СНиП 12-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

На территории распространены и оказывают решающее влияние на проектирование, строительство и эксплуатацию зданий, сооружений и территорий следующие геологические и техногенные процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- карстово-суффозионные процессы;

- оползни (деформация незатухающей ползучести).

Специфические инженерно-геологические условия, прогноз взаимодействия зданий, сооружений с геологической средой должны учитываться при выборе проектных решений, организации строительства и эксплуатации.

Мероприятия инженерной защиты территорий, направленные на устранение опасных природных процессов, являются основным условием строительства зданий и сооружений.

Развитие отрицательных физико-геологических явлений на территории города обусловлено следующими природными особенностями:

1. Сложнопостроенная толща аллювиальных, средне - нижнечетвертичных водноледниковых, среднечетвертичных озерно-ледниковых и моренных, нижнечетвертичных моренных, верхнеюрских и нижнекаменноугольных грунтов.

2. Осложненный оврагами, ассиметричными древними ложбинами-балками, суффозионными блюдцеобразными понижениями и старицами рек рельеф. Освоение бортов оврагов требует соответствующих проработок по поддержанию их устойчивости и недопущению условий подтопления. Такие участки с поверхности сложены суффозионно-неустойчивыми и легкоразмываемыми грунтами.

3. Овражная расчлененность (местами значительная) эрозионных склонов рек Протвы, Истьи и Страдаловки. На некоторых участках эрозионных склонов отмечаются древние и современные оползневые смещения грунтов. При строительном освоении склоновых участков в толще песка может активизироваться суффозионный процесс (вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций), что приводит к деформации вышележащих грунтов оснований, а часто и самих сооружений.

4. Водопроявления на склонах речных долин и бортах оврагов в виде нисходящих и восходящих родников, мочажин, а также сбросы на поверхность склонов и откосов техногенных бытовых и локальных концентрированных потоков атмосферных осадков. В результате хозяйственной деятельности на речных склонах и бортах оврагов появляется быстрое создание зон подпора подземных вод, формирование грунтовых вод типа «верховодки» или локальное заболачивание территории.

5. Наличие в активной зоне строительного освоения (до глубины 10-12 м) двух горизонтов подземных вод. Грунтовые воды в песчаных, супесчаных, глинистых образованиях четвертичных геолого-генетических комплексов вскрыты на глубинах от 0,0 м до 8,0 м. Грунтовые воды характеризуются преобладающим инфильтрационным питанием поверхностными водами и частично питанием за счет перелива вод из других горизонтов.

При сложившейся практике строительного освоения городской территории отмечается техногенная активизация негативных природных процессов. Так в черте г.Балабаново отмечается интенсивное развитие процесса подтопления территории, используемой без должной инженерной подготовки. Локальными режимообразующими факторами подтопления являются: изменение естественного стока поверхностных вод в результате строительства насыпей железной дороги Москва-Киев и внутренних городских автодорог; создание пруда на р. Страдаловка в районе базы отдыха «Альтаир» и ООО «Балабановские родники»  (приведшее к подпору уровня грунтовых вод); барражирующее действие заглубленных частей зданий и сооружений (в том числе от созданных свайных полей, в пределах которых резко снижаются фильтрационные свойства грунтов); создание отдельных участков насыпных грунтов, способствующих накоплению в них воды; инфильтрация утечек из водонесущих коммуникаций и вод поверхностного стока из-за недостатков внутриквартальной вертикальной планировки; отсутствие работающей надлежащим образом общегородской ливневой канализации.

Разработана «Концепция развития системы водоотведения и очистки сточных вод г. Балабаново Калужской области» ЗАО НИИ ВОДГЕО ХОЛДИНГ г.Москва 2012г.

В результате совместного действия вышеуказанных режимообразующих факторов при освоении территории и последующей её эксплуатации на значительном участке селитебной и промышленной зон г. Балабаново произошло коренное изменение водного режима, приведшее к возникновению неблагоприятных последствий для зданий и сооружений: деформациям стен и фундаментов (в связи со снижением прочностных и деформационных свойств грунтов оснований), подтоплению подземных и цокольных помещений, заглубленных сооружений, коррозии подземных конструкций и коммуникаций, разрушению дорожного полотна.

На рассматриваемой территории по характеру (состоянию) подтопления можно выделить следующие участки:

- техногенно подтопленные (или заболоченные), в пределах которых установленная (или прогнозная) глубина залегания подземных вод имеет пределы колебания от 0,0 до 3,0 м;

- потенциально подтопляемые участки с глубиной залегания подземных вод 3,0-5,0 м;

- потенциально неподтопляемые, участки с отсутствием воды в пределах активной зоны строительной деятельности. Глубина залегания подземных вод на данных участках более 5,0 м.

Как показал анализ природных условий, основными факторами ограничивающими градостроительное развитие территории г. Балабаново являются инженерно-геологические условия.

## I.II Комплексная оценка территории города по планировочным ограничениям

### I.II.1 Оценка территории для строительного освоения

Для оценки территории по условиям строительного освоения использована методика Федерального Государственного Унитарного предприятия «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве» (ФГУП-ПНИИИС). В соответствии с данной методикой определены 4 инженерно-геологических типа участков для освоения территории. В пределах границ муниципального образования «Город. Балабаново» по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Весьма неблагоприятные для строительного освоения территории. Это участки вероятного совместного проявления двух и более из характерных для района опасных природных и техногенных геологических процессов. К ним относится подавляющая часть речных склонов, участки оврагов и балок в пределах нижнечетвертичной моренной равнины. Здесь, как правило, образованы или формируются оползневые процессы, процессы техногенного подтопления и заболачивания, линейной эрозии, деформации незатухающей ползучести глинистых грунтов.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным для разных парагенетических рядов опасных процессов и вида строительного освоения (типа зданий, их этажности, фундирования, характера освоения подземного пространства). Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду – ОВОС после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны», развития деформаций незатухающей ползучести глин или линейной эрозии. На долю таких участков приходится значительная часть территории города. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

- Потенциально неблагоприятные для строительного освоения.

Это участки вероятной активизации и проявления одного из характерных для района процессов. Сюда следует отнести участки потенциально подтопляемые, вероятного проявления суффозионного разуплотнения грунтов, набухания, новообразования оползней, линейной эрозии. Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов: эрозии, суффозиозного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов в верхней зоне аэрации, набухания глин, карстово-суффозионных процессов

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

### I.II.2 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории муниципального образования «Город Балабаново» особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### I.II.3 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

На рассматриваемой территории протекают река Истья (прв.пр.р.Нары) протяжённостью 56 км и река Протва (лев.пр.р.Оки) протяжённостью 282 км., река Страдаловка (левый приток р. Протвы) протяжённостью 10 км.

В соответствии с водным законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно п. 15 ст. 65 Водного Кодекса российской Федерации:

А) В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ:

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В) В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По восточной границе города протекает ручей Безымянный. Для подземных водозаборов на всех эксплуатируемых скважинах водоохранная зона принимается 30 м.

### I.II.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

Город Балабаново – один из крупных промышленных городов Калужской области, в котором сосредоточены предприятия машиностроения, стройиндустрии, деревообрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городе и на прилегающих территориях.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе» в настоящее время за эпидемиологическими значимыми объектами г. Балабаново осуществляется государственный санитарный надзор в установленном законодательством порядке. Централизованное водоснабжение - исследуются пробы питьевой воды из разводящей сети на бактериологический и химический анализ, осуществляется контроль за источниками водоснабжения (Тарутинский водозабор). Водопровод эксплуатируется предприятием «Калугаводоканал», который осуществляет силами собственной лаборатории производственный контроль - ежемесячно.

Состояние воздушного бассейна

В городе остро стоит проблема загрязнения воздушного бассейна. Большое количество стационарных и передвижных источников выбросов, повышенный потенциал загрязнения атмосферы, сложные орографические условия обусловливают высокий уровень загрязнения приземного слоя воздуха на значительной по площади территории города.

Согласно данным из отчета о выполнении работ по поддержанию и развитию сводного тома «Охрана атмосферы и ПДВ (ВСВ) для города Балабаново» содержится 32 предприятия. Перечень предприятий в базе данных Сводного тома ПДВ г. Балабаново с указанием их номеров представлен в таблице 3.

Перечень предприятий в базе данных Сводного тома ПДВ г. Балабаново на 01.01.2011г.

Таблица 3

| №пп | Наименование предприятия | № предприятия в базе данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Плитспичпром» | 1 |
| 2 | ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» | 4 |
| 3 | ООО "ЛАДИ" | 3 |
| 4 | ИП Попова Наталья Игоревна | 6 |
| 5 | МК-филиал АООТ «Спецсетьстрой» | 7 |
| 6 | ООО «Симон Холдинг Инвестментс» | 9 |
| 7 | ООО «Руукки Рус» | 10 |
| 8 | ЗАО «БРВ-Мебель» | 11 |
| 9 | ООО «Монолит» | 12 |
| 10 | ФГУ ДЭП-22 | 13 |
| 11 | ООО «Дом отдыха «Балабаново»» | 14 |
| 12 | УМП «Коммунальные тепловые сети» МО «Город Балабаново» | 15 |
| 13 | Филиал «Спецуправление» ОАО «Подзембургаз» | 16 |
| 14 | ЗАО «Центр спортивных технологий» | 17 |
| 15 | ЗАО «Фрилайт» | 19 |
| 16 | ООО «СпецЖилСтрой-Калуга» | 20 |
| 17 | ООО «МЕГА ОИЛ К» (АЗС 11 км Боровского шоссе) | 23 |
| 18 | ОАО «БМНУ» | 24 |
| 19 | ЗАО «Балабановская реалбаза» | 25 |
| 20 | ОАО «Калуганефтепродукт» (АЗС №78 на 96 км а.д «Украина» г.Балабаново) | 27 |
| 21 | ОАО «Калуганефтепродукт» (АЗС №79 на 96 км а.д. «Украина» г.Балабаново) | 28 |
| 22 | ООО «Крона – АСВ» | 32 |
| 23 | ООО «ТД» Геин Ойл» (АЗС №7 на 97 км Киевского шоссе) | 33 |
| 24 | ООО «ГриТа» | 35 |
| 25 | ОАО «Калуганефтепродукт» (нефтебаза г. Балабаново) | 22 |
| 26 | ООО «СВ-Дубль» | 21 |
| 27 | ООО МБК «Интерарм» | 18 |
| 28 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 30 |
| 29 | ООО «Декопласт-КК» | 34 |
| 30 | ООО «Техцентр Балабаново» | 39 |
| 31 | ИП Третьяков Олег Михайлович | 40 |
| 32 | ООО «620 УНР» | 41 |
| 33 | ООО «Балабановские родники» | 42 |

Зафиксировано 429 действующих источника выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу, в том числе по типу: организованных - 369 (точечных - 363), неорганизованных - 60 (площадных пылящих - 44, с зависимостью от скорости ветра - 16); в том числе по градациям высот (м): 0-10 - 283; 11-20 - 116; 21-29 - 14; 30-50 -14; 51-100 - 2. В атмосферу выбрасывается 66 наименований ЗВ. Валовые выбросы ЗВ в атмосферу с разбивкой по веществам представлены в таблице 6.

Уменьшение выбросов ЗВ связано с:

    - уменьшением выбросов ЗВ ФГУ ДЭП-22 на 34 6830364 т/год за счет сокращения объема производства асфальтобетона и уменьшения расхода дизельного топлива вследствие сокращения автомобильного парка машин;

    - уменьшением выбросов ЗВ филиала «Спецуправление» ОАО «Подзембургаз» на 1,4053683 т/год вследствие сокращения объема работ и уменьшения количества автотранспорта;

    - уменьшением выбросов ОАО «Калуганефтепродукт» (АЗС №78 и 79 на 96 км а/д «Украина», г. Балабаново Боровского р-на Калужской обл.) на 8,2410251 т/год в связи с уменьшением количества реализуемого топлива и отсутствием открытой автостоянки для автомобилей, предусмотренной проектом для АЗС №79;

Даты проведения инвентаризаций предприятий г.Балабаново представлены в таблице 4.

Даты проведения инвентаризации предприятий г.Балабаново на 01.12.2010 г

Таблица 4

| № | Название предприятия | Дата проведения инвентаризации | Срок действия | Срок действия разрешения на выбросы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Плитспичпром» | 01.09.2007 г. | 0109.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 2 | ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» | 30.10.2008 г. | 30.10.2013 г. | 30.10.2013 г. |
| 3 | ООО «Лади» | 28.12,2009 г. | 28.12.2014 г. | 28.12.2014 г. |
| 4 | ИП Попова Наталья Игоревна | 05.01,2004 г. | 05.01.2009 г. | 05.01.2009 г. |
| 5 | МК-24 филиал ОАО «Спецсетьстрой» | 04.05,2005 г. | 04.05.2010 г. | 04.05.2010 г. |
| 6 | ООО «Симон Холдинг Инвестментс» | 15,06,2007 г. | 15.06.2012 г. | 15.06.2012 г. |
| 7 | ООО «Руукки Рус» | 20-10,2009 г. | 20.10.2014 г. | 25.12.2013 г. |
| 8 | ЗАО «БРВ-Мебель» | 26.03 2007 г. | 26.03.2012 г. | 26.03.2012 г. |
| 9 | ООО «Монолит» | 16.05.2007 г. | 16.05.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 10 | ФГУ ДЭП-22 | 26.11.2010 г. | 31.03.2011 г. | 31.12.2010 г. |
| 11 | ООО «Дом отдыха «Балабаново»» | 10.11.2010г. |  | на рассмотр. |
| 12 | УМП «КТС» МО «Город Балабаново» | 14.11.2008 г. | 14.11.2013г. | 14.11.2013 г. |
| 13 | Филиал «Спецуправление» ОАО «Подзембургаз» | 20.07.2006 г. | 01.08.2011 г. | 31.12.2009 г. |
| 14 | ЗАО «Центр спортивных технологий» | 25.06.2010 г. | 25.06.2015 г. | 25.06.2015 г. |
| 15 | ЗАО «Фрилайт» | 24.04.2007 г. | 24-04.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 16 | ООО «СпецЖилСтрой-Калуга» | 06.07.2007 г. | 06.07.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 17 | ООО «СВ-Дубль» | 20-01.2010 г. | 20.01.2015 г. | 20.01.2015 г. |
| 18 | ОАО «Калуганефтепродукт» (нефтебаза г.Балабаново) | 14.06.2007 г. | 14.06.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 19 | ООО «МЕГА ОИЛ К» | 10.11.2006 г. | 31.12.2011 г. | 31.12.2009 г. |
| 20 | ОАО «БМНУ» | 07.05.2007 г. | 07-05.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 21 | ЗАО «Балабановская реалбаза» | 15 01.2007 г. | 15.01.2012 г. | 31.12.2010 г. |
| 22 | ОАО «Калуганефтеп родукт» (АЗС №78, 96 км Киевского шоссе, правая сторона) | 08.06.2006 г. | 30.06.2011 г. | 31.12.2010 г. |
| 23 | ОАО «Калуганефтеп роду кт» (АЗС №79, 96 км Киевского шоссе, левая сторона) | 08.06.2006 г. | 30.06.2011 г | 31.12.2010 г. |
| 24 | ООО «Крона-АСВ» | 18.05.2009 г. | 18.05.2014 г. | 18.05.2014 г. |
| 25 | ООО «ТД Геин Ойл» (АЗС №7 97 км Киевского шоссе) | 01.06.2008 г. | 01.06.2013 г. | 17.04.2013 г. |
| 26 | ООО «ГриТа» | 14.11.2007 г. | 14.11.2012 г. | 31.12.2010 Г- |
| 27 | ОООМБК «Интерарм» | 01.04.2006 г. | 01.04.2011 г | 01.04.2011 г. |
| 28 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 10.08.2006 г. | 10.08.2011г. | 10.08.2011 г. |
| 29 | ООО «Декопласт-КК» | 09.07.2010 г. | 01.07.2015 г. | на рассмотр. |
| 30 | ООО «Техцентр Балабаново» | 01.12.2008 г. | 01.12.2013 г. | 01.12.2013 г. |
| 31 | ИП Третьяков Олег Михайлович | 06.12.2005 г. | 05.12.2013 г. | 05.12.2013 г. |
| 32 | ООО «620 УНР» | 24.12.2007 г. | 24.12.2012 г. | 24.12.2012 г. |
| 33 | ООО «Балабановские родники» | 01.06.2008 г. | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г. |

Согласно проведенного расчета рассеивания приземных концентраций превышений ПДК в жилых зонах не обнаружено. Для всех предприятий города Балабаново были установлены нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) по всем ЗВ. Однако более пятнадцати промышленных предприятий города не обеспечивают нормативный уровень выбросов загрязняющих веществ, что привело к повышенному уровню загрязнения не только промышленных, но и селитебных территорий.

Согласно базе данных сводного том «Охрана атмосферы и ПДВ (ВСВ) для города Балабаново» четыре предприятия не осуществляют контроль за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов, работают без разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- ООО «ФораГазпром»;

- ООО «Газстроймонтаж-2»;

- ООО «Стройкомсервис»;

- ООО «Группа Юнипласт».

Не внесена в базу данных сводного тома ПДВ г. Балабаново АЗС ООО «Бат», расположенная в центре города на ул. 50 лет Октября.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу г. Балабаново

с разбивкой по веществам

Таблица 5

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 7 |
| 123 | Железа оксид | 3 | 2,8831000 |
| 143 | Марганец и его соединения | 2 | 0,3321050 |
| 150 | Натрия гидроокись | ОБУВ | 0,0029000 |
| 184 | Свинец и его соединения | 1 | 0,0014140 |
| 207 | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | 0,0060864 |
| 301 | Азота диоксид | 2 | 80,6766410 |
| 303 | Аммиак | 4 | 4,6286520 |
| 304 | Азота оксид | 3 | 9,4006038 |
| 322 | Серная кислота | 2 | 0,0106429 |
| 323 | Кремния диоксид аморфный | ОБУВ | 0,0000077 |
| 328 | Углерод черный (Сажа) | 3 | 0,8416258 |
| 330 | Сера диоксид | 3 | 32,3565557 |
| 331 | Сера элементарная | ОБУВ | 0,1901000 |
| 333 | Сероводород | 2 | 0,0105585 |
| 337 | Углерод оксид | 4 | 266,0560200 |
| 338 | Ангидрид фосфорный | 2 | 0,0604000 |
| 341 | Фосфор красный | ОБУВ | 0,0003000 |
| 342 | Фториды газообразные | 2 | 0,1038458 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 2 | 0,1770000 |
| 348 | Кислота о-фосфорная | ОБУВ | 0,0007000 |
| 403 | Гексан | 4 | 2,1797680 |
| 415 | Углеводороды предельные (С1-С5) | ОБУВ | 68,2735529 |
| 416 | Углеводороды предельные (С6-С10) | ОБУВ | 22,4478810 |
| 501 | Амилены | 4 | 2,4743762 |
| 602 | Бензол | 2 | 3,1118347 |
| 616 | Ксилол (смесь изомеров) | 3 | 4,1900353 |
| 620 | Винилбензол (стирол) | 2 | 2,0346160 |
| 621 | Толуол | 3 | 10,6599636 |
| 627 | Этилбензол | 3 | 0,3289871 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | 0,000076425 |
| 827 | Винилхлорид | 1 | 0,0483120 |
| 931 | Эпихлоргидрин | 2 | 0,0044570 |
| 1042 | Бутан- 1-ол (Спирт н-бутиловый) | 3 | 4,2898236 |
| 1048 | Спирт изобутиловый | 4 | 2,9154400 |
| 1051 | Спирт изопропиловый | 3 | 9,9297250 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | 4 | 5,1323470 |
| 1071 | Фенол | 2 | 0,0006690 |
| 1119 | Этилцеллюзольв | ОБУВ | 2,1246460 |
| 1210 | Бутилацетат | 4 | 5,6037338 |
| 1213 | Этенилацетат (Винил ацетат) | 3 | 3,8058040 |
| 1232 | Метилметакрилат | 3 | 0,8993180 |
| 1240 | Этилацетат | 4 | 0,6098957 |
| 1317 | Ацетальдегид | 3 | 0,9424590 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 10,551949 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 27,8918852 |
| 1555 | Уксусная кислота | 3 | 0,0772000 |
| 1611 | Этилена оксид | 3 | 0,0570490 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 4 | 0,8561729 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 0,5475156 |
| 2735 | Масло минеральное | ОБУВ | 0,2177050 |
| 2750 | Сольвент-нафта | ОБУВ | 4,9179633 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 0,5551000 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 4 | 20,02846417 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 3 | 9,0941254 |
| 2904 | Мазутная смола электростанций | 2 | 0,0611000 |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% Si02 | 3 | 0,2211220 |
| 2908 | Пыль неорганическая 20-70% Si02 | 3 | 25,9402897 |
| 2909 | Пыль неорганическая: до 20% Si02 | 3 | 0,0142000 |
| 2915 | Пыль стекловолокна | ОБУВ | 0,2109960 |
| 2916 | Пыль стеклопластика | ОБУВ | 0,1770900 |
| 2921 | Пыль поливинилхлорида | ОБУВ | 1,4092180 |
| 2930 | Пыль абразивная | ОБУВ | 0,0520759 |
| 2932 | Пыль АБС | ОБУВ | 0,4242670 |
| 2936 | Пыль древесная | 3 | 28,519922 |
| 2952 | Пыль текстолита | ОБУВ | 0,0216000 |
| 2962 | Пыль бумаги | ОБУВ | 3,9258630 |
| 2966 | Пыль крахмала | 4 | 0,0385370 |
| 3721 | Пыль мучная | 4 | 0,0213150 |
| Всего веществ: 68 | 685,5797051 |

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

муниципального образования «Город Балабаново»

с разбивкой по предприятиям

Таблица 6

| № | Наименование предприятия | Выбросы 3В, т/год на 01.01.2010г. | Выбросы 3В, т/год на 01.01.2011г. | Увеличилось, т/год | Уменьшилось, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Плитспичпром» | 384,94719190 | 384,94719190 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 2 | ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» | 56,97975580 | 56,97975580 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 3 | ООО «Лади» | 0,13939300 | 0,10144800 | 0,0000000 | 0,0379450 |
| 4 | ИП Попова Наталья Игоревна | 2,92809530 | 2,92809530 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 5 | МК-24 филиал АООТ "Спецсетьстрой" | 0,21995600 | 0,21995600 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 6 | ООО «Симон Холдинг Инвестментс» | 0,0402044 | 0,0402044 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 7 | ООО «Руукки Рус» | 33,92828314 | 33,92828314 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 8 | ЗАО «БРВ-Мебель» | 8,4861222 | 8,4861222 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 9 | ООО "Монолит" | 1,3811274 | 1,3811274 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 10 | ФГУ ДЭП-22 | 45,4414706 | 25,4755447 | 0,0000000 | 19,9659259 |
| 11 | ООО «Дом отдыха «Балабаново» | 1,24229330 | 0,99841420 | 0,0000000 | 0,2438791 |
| 12 | УМП «Коммунальные тепловые сети» МО «Город Балабаново» | 30,6740847 | 30,6740847 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 13 | Филиал «Спецуправление» ОАО «Подзембургаз» | 0,30358870 | 0,30358870 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 14 | ЗАО «Центр спортивных технологий» | 91,14738310 | 19,06490830 | 0,0000000 | 72,0824748 |
| 15 | ЗАО "Фрилайт" | 0,6952372 | 0,6952372 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 16 | ООО "СпецЖилСтрой-Калуга" | 20,4145070 | 20,4145070 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 17 | ООО «СВ-Дубль» | 0,43897890 | 0,49471613 | 0,0557372 | 0,0000000 |
| 18 | ОАО «Калуганефтепродукт» (нефтебаза) | 84,11643000 | 84,11643000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 19 | ООО «МЕГА ОЙЛ К» (АЗС на 11 км Бор. ш.) | 1,3680000 | 1,3680000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 20 | ОАО «БМНУ» | 0,2587370 | 0,2587370 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 21 | ЗАО «Балабановская реалбаза» | 0,2069896 | 0,2069896 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 22 | ОАО «Калуганефтепродукт» (АЗС №78) | 1,0502212 | 1,0502212 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 23 | ОАО «Калуганефтепродукт» (АЗС №79) | 1,3795627 | 1,3795627 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 24 | ООО "РОСМЕТАЛЛ-НЬЮ" | 0,29924400 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,29924400 |
| 25 | ООО "Крона - АСВ" | 0,57766600 | 0,57766600 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 26 | ООО «ТД «Геин Ойл» (АЗС №7 на 97 км Киев. ш) | 1,70273600 | 1,70273600 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 27 | ООО "ГриТа" | 2,28419470 | 2,28419470 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 28 | ООО МБК «Интерарм» | 1,3325832 | 1,3325832 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 29 | ОАО «Малоярославецмежрайгаз» | 0,5336000 | 0,5336000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 30 | ООО «Декопласт-КК» | 0,3314820 | 0,3314820 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 31 | ООО «Техцентр Балабаново» | 0,1852592 | 0,1852592 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 32 | ИП Третьяков Олег Михайлович | 0,5504254 | 0,5504254 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 33 | ООО «620 Управление начальника работ» | 0,2836440 | 0,2836440 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| 34 | ООО «Балабановские родники» | 2,2849890 | 2,2849890 | 0,0000000 | 0,0000000 |
|  | Итого: | 778,15343664 | 685,57970507 | 0,05573723 | 92,6294688 |

Постоянный рост автомобильного парка выдвинул автотранспорт на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. Основными компонентами, загрязняющими атмосферу, в выбросах автотранспорта являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота. Вредные вещества поступают в атмосферу в зоне дыхания человека, поэтому автомобильный транспорт относится к одному из наиболее опасных источников загрязнения атмосферного воздуха. Для г. Балабаново эта проблема стоит особенно остро в связи с прохождением по его территории значительного потока автотранспорта по автомагистрали М-З «Украина».

Автотранспорт является интенсивным источником не только химического загрязнения атмосферного воздуха, но шума, вибрации, электромагнитного излучения, загрязнения водоемов и подземных вод, деградации растительности.

За качеством атмосферного воздуха периодически ведется контроль силами лаборатории Калужского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области». Превышение санитарных нормативов на момент обследования – не выявлено.

Производственный контроль за атмосферным воздухом на территории г. Балабаново (граница ССЗ) ведется экологической лабораторией ЗАО «ВНИИДРЕВ» в местах и с кратностью согласованных с органами экологического и санитарного надзора.

Планируется провести сбор информации о транспортной нагрузке на участках основных магистралей города для зимнего и летнего периодов, в том числе участка М3 «Украина» и двух перекрестков на нем, прилегающих к территории города Балабаново и корректировку данных для расчета транспортных потоков летнего периода года, а также расчет рассеивания с учетом транспортных потоков. После этого можно провести более точный анализ информации и определить, что является основной причиной ухудшения качества атмосферного воздуха в большей степени.

Несоответствие существующей транспортной сети города усиливающейся с каждым годом транспортной нагрузке приводит к концентрации высокотоксичных соединений в приземном слое воздуха, возникновению критической экологической ситуации в центре города, характеризующимся плотной застройкой, узкими улицами, низким уровнем озеленения.

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сбалансированное распределение схем движения транспортных потоков в центральной части города и его окружных дорог;

- Перепрофилирование или реконструкция промышленных предприятий, расположенных в центральной части города;

- Увеличение площади зелёных насаждений в центральных районах города, озеленение санитарно-защитных зон предприятий;

- Планировочная организация территорий санитарно-защитных зон с учетом экологических требований и ограничений;

- Уменьшение транспортного потока в центральной части города, особенно на улицах 50 лет Октября;

- Строительство окружных автодорог;

- Ограничение выбросов промышленных предприятий и движения транспортных потоков в периоды неблагоприятных метеорологических условий;

- Ужесточение контроля за техническим состоянием транспортных средств и использованием этилированного бензина;

- Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения города.

В целом по городу состояние воздушного бассейна оценивается как напряженное, требующее проведения технических, технологических и планировочных мероприятий по снижению уровня загрязнения и оздоровлению экологической обстановки. Важную роль в обеспечении благоприятной среды проживания играет соблюдение санитарно-гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, организация и обустройство санитарно-защитных зон предприятий.

Санитарно-защитные зоны предприятий.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за её пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

На схеме Планировочных ограничений выделены также расчетные зоны загрязнения от отдельных предприятий и групп предприятий, расположенных в городской черте. В целом, расчеты рассеивания выбросов в атмосферу, проведенные Институтом ВНИИДРЕВ, и установленные данным расчетом границы зон превышения санитарно-гигиенических нормативов согласуются с размерами утвержденных санитарно-защитных зон. Однако, как очевидно на Схеме планировочных ограничений, по отдельным предприятиям отмечаются разногласия, которые требуют корректировки и согласования.

Площади для нового строительства ограничены санитарно-гигиеническими нормативами. Необходимость введения экологических ограничений на размещение и функционирование промышленных предприятий в городе очевидна.

Состояние поверхностных водных объектов

На территории муниципального образования «Город Балабаново» поверхностные водные объекты представлены небольшими реками, ручьями и прудами естественного и искусственного происхождения. Гидрохимические наблюдения за качеством воды в реке Протве проводились на выходе реки из Московской области у д. Сатино Боровского района и перед входом в Московскую область у г. Кременки Жуковского района. По результатам наблюдений 2006 г. нарушений кислородного режима по длине всей реки не зафиксировано. Изменение качества воды по физико-химическим показателям (рН 7.65-8.60, прозрачность и мутность) было в пределах допустимых значений. Выявлены превышения среднегодовых концентраций катионов тяжелых металлов: железа до 3,21 ПДК при максимальном превышении - 9,13 ПДК в апреле (Сатино), в створе г. Кременки эти показатели составили соответственно 3,17 ПДК и 11,4 ПДК. Во многих пробах отмечено превышение ПДК по меди и никелю в обоих створах. При превышении в отдельные месяцы нитратами и аммонием все-таки на выходе из Московсой области река относится к категории чистых, а по мере протекания по Калужской области она несколько загрязняется, вода становится умеренно загрязненной.

В настоящее время Роспотребнадзор по Калужской области контролирует 2 родника и 15 колодцев в г. Балабаново, а именно: производится регулярные работы по очистке территории родников и колодцев от мусора (МПЖКУ), берутся пробы воды на анализ. Исследования воды централизованного водоснабжения (родник р. Страдаловка, родник ДРП) показали, что пробы воды отвечают требованиям СанПин 2.1.4.1171-02 по всем показателям.

Анализ загрязнения поверхностных вод позволяет сделать вывод о том, что предприятиями города наносится значительный экологический ущерб водным системам. Необходима строгая регламентация хозяйственной деятельности в пределах города.

Проведенная программа обследования городских очистных сооружений ливневых сточных вод показала, что очистные сооружения не дают удовлетворительных результатов по качеству воды (max- 8,7 тыс.м3, в данный момент – 5-5,5 тыс.м3) и требуют реконструкции и дополнительного оборудования (разработан план работ по достижению необходимых показателей ливневых сточных вод на очистных сооружениях в г. Балабаново). В связи с чем при планировании строительства новых промышленных объектов будут даны рекомендации о необходимости внедрения на данных объектах локальных систем очистки ливневых и производственно-бытовых стоков (типа «СВИРЬ», ВРВ «Россия). Развитие комплексного строительства многоэтажных домов правобережья р. Страдаловки (северная часть) и левобережья р. Страдаловки (южная часть) должны быть ориентированы на развитие районных очистных в г. Ермолино (вторая, третья очередь).

В летний период при наступлении купального сезона проводится отбор воды из открытого водоема р. Страдаловка на наличие патогенной микрофлоры и холеру, исследования проводятся 1 раз в 10 дней в течение всего жаркого периода – июль-август. Патогенная микрофлора – не выделялась. Планируется еженедельное исследование качества воды поверхностных водоемов района в местах массового купания населения.

Состояние источников водоснабжения

Актуальной проблемой города является загрязнение подземных и поверхностных источников водоснабжения, снижение потребительских качеств питьевой воды. Для производственного и бытового потребления Балабаново снабжается водой из поверхностных и подземных природных источников.

Потребность города в качественной воде для хозяйственно-питьевых нужд с каждым годом увеличивается, также увеличивается и вероятность значительного загрязнения водоносных горизонтов в результате антропогенных нагрузок. На артскважинах установлено 5 насосов ЭЦВ 8 40x180, 4 насоса ЭЦВ 25x150, 2 насоса ЭЦВ 10 63x150 и 2 насоса ЭЦВ 8 16x140.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Качество очистки соответствует классу источника.

Водоочистные сооружения (станция обезжелезивания и обеззараживание питьевой воды) имеются только в городе Балабаново.

Станция обезжелезивания г. Балабаново введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность станции составляет 25 тыс. м3/сутки, фактическая производительность 8,6 тыс. м3/сутки. В состав сооружений водоподготовки водозабора входят:

- здание станции обезжелезивания - 8 скорых фильтров;

- хлораторная, в 2004 году переведена на гипохлорит натрия;

- один резервуар чистой воды 2000 м3;

- насосная станция второго подъема;

- два пруда накопителя промывных вод;

- водонапорная башня для промывки фильтров

Сооружения по возврату промывных вод и один резервуар, предусмотренные проектом не построены. При незначительном износе 28,3 % учитывая длительный период строительства (около 30 лет) в настоящее время станция нуждается в реконструкции. В аренду ОАО «Калугаоблводоканал» станция обезжелезивания не передана, переданы только насосная станция II-го подъема и хлораторная.

Качество питьевой воды, подаваемой населению из централизованных водоисточников в течение последних лет, отвечает санитарным нормам.

Проблема загрязнения водоносных горизонтов в южной части города требует разработки неотложных мероприятий.

Лабораториями санитарной службы района два раза в год осуществляется контроль за децентрализованным водоснабжением - исследуется вода из колодцев и оборудованных родников. Результаты анализов доводятся до администрации города и через средства массовой информации - населению.

В связи с тем, что колодцы относятся к категории малозащищенных источников водоснабжения, со стороны администрации к данным объектам должно быть особое отношение - своевременный ремонт, чистка, при необходимости обеззараживание. Качество воды по микробиологическим показателям отобранных из родников (район ДРП и р. Страдаловка) удовлетворяют санитарным нормам.

Основная часть воды поступает к потребителям – населению и предприятиям – по городской водопроводной сети. Вода артскважин подается на станцию обезжелезивания и далее из РЧВ (2000 м3) на насосную станцию второго подъема. Установлено 2 насоса Д 315/50, 4 насоса 500/65, Км 80-65-160,4К6, 2 насоса К 20/18.

Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 55,3 км. в том числе водоводы - 42,2 км. Водопроводные сети в основном чугунные и стальные. Сетей с износом 80-100% нет. На водопроводных сетях эксплуатируется 8 водоразборных колонок 60 пожарных гидрантов.

Основными источниками загрязнения питьевой воды являются промышленные сточные воды, хозяйственно-бытовые сточные воды, дренажные воды с орошаемых земель.

Состояние почвенного покрова

Серьезное значение приобретает проблема почвенного загрязнения. Универсальным индикатором техногенного прессинга на среду обитания служат тяжелые металлы. Для города характерно свинцово – цинково-кадмиевое загрязнением почвенного покрова, что связано в первую очередь с проблемой утилизации промышленных и бытовых отходов.

Для техногенных ландшафтов вещественный состав почв во многом определяется за счет поступления загрязняющих веществ из атмосферы, сточных вод и ливневых стоков, в связи с чем устанавливаются участки зон максимального отклонения от нормы. При этом следует отметить, что техногенный процесс при деятельности предприятий подавил природные типы миграции тяжелых металлов в почвах и грунтах.

В рамках проведения санитарно-гигиенического мониторинга, контроль за загрязнением почвы в настоящее время осуществляется только на территории г. Боровска (3 контрольные точки). В будущем с увеличением мощности лаборатории планируется организация контрольных точек, для исследования почвы в г. Балабаново - на территории больницы, школы. Детских дошкольных учреждений (ДДУ) - микробиологические, паразитологические исследования и определение тяжелых металлов.

Основная часть токсичных отходов, образующихся в производствах, хранится на территории предприятий, в основном в отстойниках, что приводит к нарушению технологии очистки сточных вод и неконтролируемому сбросу стоков в канализацию.

Несмотря на принимаемые меры по утилизации и регенерации отходов, происходит проникновение загрязняющих веществ в окружающую среду, что создает реальную угрозу для отдельных участков территории.

Город обслуживает одна усовершенствованная свалка в районе д. Тимашово за пределами городской черты. Территория, занимаемая свалкой – 4,2 га, имеются ямы баккари в количестве 9 шт., из них 6 ям заполнены, а 3 – построены в 2002 г. Свалка в д. Тимашево на сегодняшний день является единственной в Боровском районе и принимает отходы также от г. Обнинска, возникает проблема организации сбыта твердых бытовых отходов.

Для улучшения ситуации с загрязнением почв производственными и бытовыми твердыми отходами необходимо усиление административных методов управления охраной окружающей среды, в частности разработка и внедрение системы хранения, утилизации и регенерации отходов, образующихся на территории города, повышение степени ответственности предприятий за нарушение гигиенических норм и правил.

Радоноопасность территории

Природные источники ионизирующего излучения (ИИИ) создают около 70% суммарной дозы, получаемой человеком от всех ИИИ. Наибольшую долю в облучении населения вносят радон и продукты его распада в воздухе помещений. Основным источником поступления радона в воздух помещений является геологическое пространство под зданием.

Объемная активность радона в воздухе помещения определяется величиной потока радона из почвы под зданием, газопроницаемостью пола и кратностью воздухообмена в помещении. Свой вклад в поток радона, поступающий в помещение, создает и его выход из строительных конструкций. В исключительных случаях поступление радона в помещение может происходить из водопроводной воды и бытового газа.

Дозы за счет радона и его дочерних продуктов могут быть снижены во много раз путем выполнения ряда требований при строительстве новых зданий и реконструкции существующих. К ним относятся:

1. выбор для застройки участков с минимальным потоком радона с поверхности земли,

2. обеспечение газонепроницаемости пола первого этажа строящихся и реконструируемых зданий,

3. вентиляция пространства между земной поверхностью и полом первого этажа здания.

Акустическое загрязнение

К серьезнейшим экологическим проблемам города относится акустическое загрязнение и повышенный вибрационный фон, основным источником которого являются:

1.	промышленные и коммунальные объекты;

- автотранспортные потоки;

3.	учреждения и организации, расположенные на первых этажах жилых зданий;

4.	железнодорожная магистраль, рассекающая город с севера на юг.

Уровни шума превышают допустимые значения на дорогах, имеющих высокую интенсивность движения всех видов транспорта с преобладанием грузового, плохое состояние дорожного покрытия и почти полное отсутствие зеленых насаждений.

Одной из основных причин повышенного уровня шумового загрязнения является нерациональное распределение транспортных потоков по улицам города, а также практически полное отсутствие организации противошумовых мероприятий. Для решения данной проблемы в первую очередь необходимо перераспределение транспортных нагрузок, особенно в центральной части города, строительство окружной дороги, озеленение примагистральных территорий, а также необходимо локализовать воздействие шума по существующей улице Московской и микрорайону Восточный путем устройства шумовых экранов.

Медико-экологическая ситуация

В целом экологическая ситуация в городе оценивается как напряженная. Ухудшение санитарно-гигиенических условий, вследствие повышенного уровня загрязнения компонентов окружающей природной среды отражается на здоровье населения.

Значительным фактом экологического состояния территории служат такие показатели, как повышенная общая заболеваемость детей и подростков (2050,3 на 1000 детей) по Боровскому району в целом и в г Балабаново в том числе.

Сложившаяся критическая ситуация в отдельных районах города, расположение жилья в зонах влияния промышленных объектов, ухудшение здоровья населения требуют проведения реабилитационных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки, регламентированного использования санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством.

Территориальные экологические проблемы

Рассмотренные экологические проблемы являются приоритетными для города и требуют первоочередного решения в целях обеспечения экологической безопасности и комфортности условий жизни населения. Пространственное распределение проблемных ситуаций, определяется характером использования территории, наличием источников загрязнения окружающей среды, орографическими особенностями, планировочной спецификой и представлено на Схеме экологического зонирования территории города.

В пределах города можно выделить три типа зон в соответствии с экологической ситуацией, определяемой качеством атмосферного воздуха и степенью риска для здоровья населения. Приведенные в таблице 8 показатели свидетельствуют о наличии серьезных санитарно-гигиенических ограничениях развития города, около 30 % территории которого характеризуются высокой и очень высокой степенью риска для здоровья населения, что требуют принятия рациональных градостроительных решений, направленных на улучшение экологической обстановки.

Основные современные санитарно-гигиенические и экологические проблемы обусловлены, в основном, нерациональным использованием ресурсов городской территории, несоблюдением стандартов качества и стандартов воздействия на окружающую среду.

Характеристика экологических зон

Таблица 7

| Градации экологической ситуации | Степень риска для здоровья населения | Качество атмосферного воздуха, среднегодовое отношение концентрации к ПДК (диоксид азота/ пыль неорганическая) | Уровень загрязнения почв, среднегодовое отношение концентрации к ПДК (свинец/ кобальт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасная | Очень высокая | 3,5 / 5,0 | 1,5 /1,5 |
| Неудовлетворительная | Высокая | 3,0/ 2,0 | 1,5 / 1 |
| Относительно удовлетворительная | Повышенная | 1,0/ 0,8 | 0,5 /0,5 |
| Благоприятная | Допустимая | менее 0,8 | Менее 0,5 |

Основные экологические проблемы города

Таблица 8

| Санитарно-гигиенические проблемы | Экологические проблемы | Причины возникновения | Мероприятия по решению проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение санитарно-гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе | Загрязнение воздуха выбросами стационарных источников, автотранспорта. | Недостаточный уровень очистки выбросов предприятий Расположение части жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон предприятий. Низкий уровень озеленения центральной промышленной зоны. Неблагоприятные орографические и микроклиматические условия для рассеивания выбросов от автотранспорта. Загруженность автотранспортом улиц центра города. | Снижение выбросов до предельно-допустимого уровня за счет осуществления технических, технологических мероприятий, использование экономических методов регулирования. Вынос экологически опасных производств за пределы городской черты. Озеленение санитарно-защитных зон. Регулирование транспортного потока Перераспределение транспортной нагрузки в центральном районе. Организация посадок зеленых насаждений вдоль основных магистралей. Контроль качественного состояния автомобильного парка. |
| Ухудшение качества артезианской воды в городских водозаборах Ухудшение качества поверхностных вод | Антропогенное загрязнение грунтовых вод. Загрязнение поверхностных водных объектов промышленными и хозяйственно-бытовыми стоками. | Слабая естественная защищенность грунтовых вод. Недостаточная степень очистки сточных вод предприятий. Качество очистки Балабановских ГОС – неудовлетворительное. | Сокращение водоотбора из подземных источников для промышленных целей. Контроль за сбросом сточных промышленных вод предприятий. Увеличение степени очистки сточных вод на предприятиях города. Реконструкция общегородской и ливневой канализаций |
| Превышение гигиенически допустимого уровня шума на территории жилой застройки в районе прохождения автомагистрали | Шумовое загрязнение городской черты транспортными средствами. | Высокая интенсивность дорожного движения всех видов транспорта на улицах, преимущественно – ул.Московская, ул. Боровская. Почти полное отсутствие зеленых насаждений вдоль улиц. | Провести сбор информации о транспортной нагрузке на участках основных магистралей города с учетом транспортных потоков для полной картины состояния атмосферного воздуха города. Перераспределение транспортных потоков. Дифференциация грузового и общественного транспорта. Рациональные приемы планировки и застройки новых объектов вне шумовых зон. Устройства шумовых экранов, шумозащитные посадки зеленых насаждений. |

Краткая историческая справка*

Первое упоминание о Балабаново можно отнести к 1613 году. В «Материалах дозора 1613 года» (Боровский уезд в XVII веке. - М., 1992) есть упоминание по Суходольскому стану: «пустошь, что была деревня Болобоново, принадлежавшая Пафнутьев-Боровскому монастырю». А причиной того, что Балабаново стало пустошью, были вражеские нашествия на Боровский уезд. Но она восстановилась, и в переписи 1744 года в ней проживало 83 души мужского пола. Для того времени это - солидная деревня.

Происхождение самого слова «балабан, балобан» - тюркское. Подтверждением тюркского происхождения этого слова является то, что слово «балабан» в переводе на русский язык - «сокол».

В пользу «птичьего» происхождения слова «Балабаново» говорит тот факт, что Боровский уезд издревле принадлежал и черниговским, и рязанским князьям, а в 1382 году присоединен к Москве, и с тех пор Боровск и его уезд связаны с именем Великих князей. Из истории жизни Великих князей нам известно, как они предавались охотничьим забавам, и не последнее место отводилось соколиной охоте, о чем свидетельствует наличие в их свите «сокольничего» - дрессировщика Соколова. Таким образом, Боровск и его уезд, бывший владением знатных князей, служил местом отдыха, развлечений и охоты.

Ермолинский краевед П.А. Подшивалов в книге «Ермолино» писал: «Первые поселенцы в основном занимались охотой, бортничеством, рыболовством. Богатый зверьем, пернатой дичью ермолинский «кошель» в более позднее время привлекал Ивана Грозного и Бориса Годунова. Загородный охотничий дворец Годуновых находился в селе Белкино, в 12 верстах от Ермолина. Иван IV останавливался в Боровском Пафнутьевом монастыре, где имел охотничий дворец». Выбор геральдической символики непосредственно связан с историческими фактами и домыслами.

«Балобаны» - род ловчих соколов, давших название современному городу, трансформированное со временем в Балабаново.

Сокол, держащий в лапах горящую стрелу, аллегорически связывает историческое прошлое и современное развитие города, становление и рост которого связаны с Балабановской спичечной фабрикой, а ныне это - многопрофильный комплекс плитно-спичечной промышленности. Стрела также символ стремительного движения вперед, в будущее, куда устремлен город.

Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Серебро в геральдике - символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Красный цвет - символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника и красоты.

Золото - символ прочности, величия, интеллекта, великодушия.

Герб языком аллегорий и геральдических символов гармонично отражает историческое название города и основной профиль жизнедеятельности местного населения.

Следуя исторической справке, свое развитие Балабаново получил благодаря строительству железной дороги, по счастливой случайности запроектированной своим прохождением по территории поселка Балабаново. С 1898 г.настала новая эра жизни для жителей поселка. Железная дорога предопределила появление первых элементов инфраструктуры пристанционного поселка. Предприимчивость местного купечества положила начало постепенному развитию в Балабаново первых ростков промышленного производства.

На территории муниципального образования «Город  Балабаново» по официальным данным министерства культуры, образования и спорта расположены два исторических памятника:

Таблица 9

| Братская могила |  | Балабановская школа искусств | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 . |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание железной дороги* | кон.XIXв. | п. Балабаново, пл. 50летия Октября, 11 | Приказ МК РФСФСР от 08.07. 1991г. №224 |

*- в настоящее время жилой дом

Элементы природного исторического ландшафта:

- пойменные территории реки Протвы, Истьи, Страдаловки, склоны правого и левого берегов Страдаловки.

Элементы исторического архитектурного ландшафта:

- реконструкция и перепланировка Свера Победы.

Элементы исторической планировочной структуры:

- основные транспортные направления от М-3 «Украина» до г. Боровска,

- трассировка улиц, сформированных по проекту детальной планировки жилой части города от 1993 г.;

- красные линии кварталов, сформированных по проекту детальной планировки жилой части города от 1993 г.;

-	площадь 50 лет Октября

Зона исторического ядра города.

Эта зона обеспечивает сохранение центральной части города с существующей застройкой без каких-либо изменений в части существующей многоэтажной жилой застройки. Регламентируется высота новой застройки – до 9 -14 этажей.

В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, строительству зданий культурно-бытового назначения, благоустройству.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация муниципального образования «Город Балабаново»

Существующая территория муниципального образования «Город  Балабаново» расположена на севере Калужской области, восточной части территории Боровского района. Через город проходит две магистрали федерального значения – железная дорога Москва – Киев и автодорога М-3 «Украина». Городская застройка с севера ограничена рекой Истья, с востока – территории сельхозназначения Боровского района и кварталами Гослесфонда, с запада - территории сельских населенных пунктов совхоза «Боровский» и деревня Лапшинка, а также земли сельскохозяйственного назначения фермерского хозяйства, с севера - территория военного городка Балабаново – 1.

Город представляет собой территорию, разделенную на ряд функциональных зон. Промышленная зона представлена несколькими участками. Первый участок расположен в южной и центральной части города, который ограничен с юга 59 кварталом Гослесфонда Боровского лесхоза, с востока – автодорогой М-3 «Украина», с запада - железной дорогой Москва – Киев, с севера – улицей Московская. Вторая зона располагается на юге города и ограничена с запада железной дорогой, с севера – жилой застройкой по улице Южной, с юга 58 кварталом Гослесфонда Боровского лесхоза, с запада - оврагом притока реки Страдаловка. Третья зона располагается в северной части города и ограничена с востока и северо-востока жилой застройкой по ул. Московская и Заречная, с севера - рекой Истья и её притоками, с запада – территория кладбища и жилой застройки по улице Лермонтова, с юга и юго-запада – жилой застройкой улицы Боровская.

Жилые зоны также располагаются в разных частях города и представлены территориями как многоэтажной так и малоэтажной застройки. Центральная жилая зона располагается вдоль железной дороги и улицы 50 лет Октября с востока, улицы Боровской - с севера, улицы Гагарина – с запада и улицы Южной с юга. Часть этой зоны (ул. Коммунальная) находится за железной дорогой Москва – Киев с запада и граничит с севера и юга коммунально – складскими территориями первого промышленного участка, с востока – незастроенным заболоченным участком (примерно 14,5 га) до границы садового товарищества «Ягодка». Этот участок является резервом коммунально-складской территории первого промышленного участка. Центральная жилая зона разноплановая и в составе своих микрорайонов, основой которой является многоэтажная застройка, имеет включения малоэтажной застройки (улицы Коопертивная, Ленина, Советская, пер. Первое Мая, и т.д.). Эта ситуация не позволяет использовать данную территорию для комплексного её функционирования - отсутствует необходимое количество детских дошкольных учреждений, необходимых детских, спортивных площадок, а также других объектов социальной инфраструктуры.

Следующий жилой район находится вдоль автодороги М-3 «Украина» и ограничен с юга улицей Московской, с востока – М-3 «Украина», с севера – рекой Истья, с запада – промышленной зоной. Этот район также был запроектирован и построен без учета необходимого объема социальной и транспортной инфраструктуры.

На севере города вдоль автодороги М-3 «Украина» находится жилой район, строительство которого было ориентировано на обслуживание и эксплуатацию базы отдыха «Балабаново», находящегося ранее на балансе ЦК Профсоюзов СССР. Данный район ограничен с запада автодорогой М-3 «Украина», с севера – землями ООО «Индустриальный парк Ворсино», с запада и юго-запада – лесным массивом базы отдыха «Балабаново», с юга – поймой реки Истья. Это в основном малоэтажная застройка, особенностью которой является частичное её расположение за существующей границей городского поселения на территории сельского поселения «Ворсино».

На пересечении автомагистрали федерального значения М-3 «Украина» с федеральной автотрассой А-108 Московского большого кольца располагается небольшой жилой район ДРП, жители которого в основном являются работниками дорожно - эксплуатационного предприятия – 22, обслуживающего автодорогу М-3 «Украина». Район ограничен с севера федеральной автотрассой А-108 Московского большого кольца, с востока кварталом 60 Гослесфонда, с юга садовым товариществом «Строитель», с запада автодорогой М-3 «Украина», и представлен в основном малоэтажной индивидуальной и блокированной застройкой.

На северо – западе МО «Город Балабаново» в продолжении ул. Боровская находится жилой район военного городка «Балабаново – 1», который делится автодорогой Балабаново – Боровск на две части. Первая часть к юго–западу от автодороги (ул. Дзержинского) представлена комплексной многоэтажной жилой застройкой, которая с юга граничит с территорией военного учебного центра. Вторая часть к северо-востоку от автодороги (ул. Ворошилова) представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами. Данный жилой район со всеми жилыми объектами недвижимости, а также обслуживающими объектами инженерной и транспортной (улично-дорожная сеть) инфраструктуры был передан в 2006 году с баланса Министерства обороны РФ на баланс Муниципального образования «Город Балабаново». Особенность этого района заключается в том, что он, находясь в общей границе с Муниципальным образованием «Город Балабаново» (граница МО утверждена Областным Законодательным Собранием в 2002 г.), тем не менее располагается на территории, относящейся к категории земель промышленности, транспорта, обороны и безопасности. После утверждения новой границы Муниципального образования «Город Балабаново» и включение территории военного городка «Балабаново – 1» в её состав Министерство обороны РФ не оформило в установленном порядке перевод земельного участка военного городка «Балабаново – 1» из категории земель промышленности, транспорта, обороны и безопасности в категорию земель населенных пунктов. Данное несоответствие между фактическим использованием земельного участка и его правовым статусом необходимо устранить во время реализации генерального плана.

Возможности территориального развития

Город Балабаново находится в Боровском районе в северо-восточной части Калужской области в составе городского поселения «Город Балабаново» и граничит с МО «Город Обнинск», сельскими поселениями СП «Село Ворсино», село «Совхоз Боровский», деревня Совьяки и городским поселением МО «Город Ермолино». Численность населения города 26279 человек.

Условия освоения территории под городскую застройку осложнены рядом природных и планировочных факторов.

На основании анализа совокупности рассмотренных выше природных факторов выделяются три категории территорий, различающиеся по степени их пригодности для освоения застройкой: территории благоприятные для застройки, неблагоприятные и особо неблагоприятные для застройки, а так же территории, исключенные из застройки.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных трасс и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 5 м от поверхности.

Неблагоприятные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %, а также отработанные карьеры кирпичных суглинков.

Особо неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1%, овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбища, от газораспределительной станции, шумовые зоны от аэродрома, железнодорожных и автомобильных дорог, технические коридоры от линий высоковольтных передач и от газопроводов, а так же месторождения ископаемых строительных материалов, государственные памятники природы, коллективные сады и т.д.

Планировочными ограничениями продиктована возможность перспективного территориального развития многоэтажного жилого фонда только в южном (между железной дорогой и автодорогой на Обнинск) и северо - западном направлениях район улицы Гагарина. В северном направлении - оно ограничивается развивающимися промышленными территориями Индустриального парка «Ворсино», в южном и юго-восточном направлении - также возможным промышленным развитием как существующей промзоны г. Балабаново, так и расширением границ г. Обнинска. В восточном направлении  планируется развитие в основном строительства усадебного типа, которое уже задано существующим микрорайоном «Восточный».

I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд г. Балабаново на 01.01.2011 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составил 438,6 тыс.м2 общей площади, в том числе 101,2 тыс.м2 – Балабаново-I.

На одного жителя в среднем приходится 19,1 м2 общей площади.

Муниципальный жилищный фонд составляет 159,0 тыс.м2 (36,2% общего объема).

По этажности и материалу стен муниципальный жилищный фонд распределяется следующим образом (таблица 10).

Распределение жилфонда.

Таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | в %% к итогу | в домах кирпичных | деревянных | прочих |
|  |  |  | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу |
| Всего | 438,6 | 100,0 | 238,6 | 100 | 5,8 | 100,0 | 194,2 | 100 |
| в том числе 1-этажные | 9,7 | 2,2 | 3,8 | 1,6 | 5,5 | 94,8 | 0,4 | 0,2 |
| 2-3-этажные | 31,7 | 7,2 | 11,8 | 4,9 | 0,3 | 5,2 | 19,6 | 10,1 |
| 4-5-этажные | 353,4 | 80,6 | 223,0 | 93,5 | - | - | 130,4 | 67,1 |
| 9-этажные | 43,8 | 10 | 0 | - | - | - | 43,8 | 22,6 |

Из таблицы видно, что около 80 % жилищного фонда размещается в многоэтажных домах 4-5-ти этажей, 7% - в 2-3 этажных домах, 2% - в одноэтажных, 10%- в 9-этажных домах. Таким образом, в настоящее время в городе преобладают жилые дома квартирного типа средней этажности.

3,0 тыс.м2 одноэтажного муниципального жилищного фонда имеет износ 100%, это в основном жилищный фонд, расположенный по улицам: Лермонтова, Фабричная, Колхозная, Речная, Новая, Народная, ул.1 Мая.

Жилищный фонд военного городка Балабаново-I составляет 101,2 тыс.м2.

Основной жилой фонд сосредоточен в районе улиц 1-го Мая, Гагарина, 50-лет Октября, Южная, Лесная, Боровская, р-н ул. Московской (развивающийся микрорайон Восточный) – зона застройки малоэтажными домами 1-2 этажности.

Предполагаемая убыль составит– 14,9 тыс.м2 ( в т. ч. ветхое и аварийное жилье).

Существующий сохраняемый жилищный фонд – 423,7 тыс. м кв.

При средней обеспеченности 30 м2/ чел. в существующем сохраняемом фонде может расселиться 15 тыс. человек.

Общий объем нового жилищного фонда позволит расселить порядка 66-70 тыс. чел.

Резерв промышленных площадок – 295 га

Завершено строительство первого этапа квартала малоэтажной жилой застройки – четырех жилых домов (строительные номера №1, 2, 3, 4 по ПОС с объектами транспортной и инженерной инфраструктуры) ул. Гагарина ЗАО «Плитспичпром». На территории городского поселения «Город Балабаново» в 2012г, по данным застройщиков, планируется ввод жилья общей площадью 38294 кв.м., в том числе:ЗАО «Плитспичпром» - 33000 кв.м., ООО «Эко-Флэтс Балабаново» - 5294 кв.м.. ЗАО «Плитспичпром». В 2012 г. будет начато строительство комплексной многоэтажной застройки с детским садом на ул. Гагарина общей площадью жилья 45282,4кв.м., а так же будет продолжено строительство жилья на ул. Заречной ООО «Эко-Флэтс Балабаново» и ООО «Эко-Флэтс Девелопмент».

Ветхий и аварийный жилищный фонд

По районным статистическим данным аварийный фонд г. Балабаново - 4,3 тыс.м2,  ветхий фонд  в Балабаново составляет 5,0 тыс.м2.

Количество домов муниципального жилищного фонда по формам управления (без учета жилищного фонда Балабаново-1, в связи с его передачей в муниципальную казну):

Таблица 11

| Показатели | № строки | Единица измерения | Балабаново |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Число муниципальных образований - всего | 01 | ед. | 1 |
| Общая площадь жилого фонда | 02 | тыс.кв.м | 438,6 |
| Число многоквартирных домов - всего | 03 | ед. | 295 |
| Их общая площадь | 04 | тыс.кв.м | 242,8 |
| Из общего числа многоквартирных домов находится в государственной или муниципальной собственности | 05 | ед. | 196 |
| Их общая площадь | 06 | тыс.кв.м | 177,7 |
| Число многоквартирных домов, собственники помещений которых должны выбрать способ управления (стр.03 -стр.05) | 07 | ед. | 6 |
| Их общая площадь (стр.04 - стр.06) | 08 | тыс.кв.м | 65,1 |
| Из числа многоквартирных домов (стр.07) выбрали способ управления - всего | 09 | ед. | 190 |
| в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 10 | ед. | 37 |
| Управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 11 | ед. | 36 |
| Управление управляющей организацией | 12 | ед. | 117 |
| Количество управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (из стр.12) | 13 | ед. | 7 |
| в том числе: МУП (муниципальные унитарные предприятия) | 14 | ед. | 1 |
| муниципальные учреждения | 15 | ед. | - |
| частные организации | 16 | ед. | 6 |
| организации смешанной формы собственности | 17 | ед. | - |
| индивидуальные предприниматели | 18 | ед. | - |
| Количество конкурсов по отбору управляющей организации, проведенных органами местного самоуправления | 19 | ед. | - |
| Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимавших участие в конкурсах по отбору упраляющей организации | 20 | ед. | - |
| Из них выигравших конкурс на управление многоквартирными домами (из стр.20) | 21 | ед. | 0 |
| в том числе: МУП (муниципальные унитарные предприятия) | 22 | ед. | - |
| муниципальные учреждения | 23 | ед. | - |
| частные организации | 24 | ед. | - |
| организации смешанной формы собственности | 25 | ед. | - |
| индивидуальные предприниматели | 26 | ед. | - |
| -Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) | 27 | ед. | 5 |
| в том числе в домах-новостройках | 28 | ед. | 5 |
| Общая площадь жилого фонда ТСЖ - всего | 29 | тыс.кв.м | 117,23 |
| в том числе: находящегося в управлении ТСЖ | 30 | тыс.кв.м | 117,23 |
| переданного в управление иным управляющим организациям | 31 | тыс.кв.м | - |
| Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ самостоятельно | 32 | тыс.кв.м | 117,23 |
| Количество жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения граждан в жилье (кооперативы) | 33 | ед. | - |
| Общая площадь жилого фонда кооперативов - всего | 34 | тыс.кв.м | - |
| в том числе: находящегося в управлении кооперативов | 35 | тыс.кв.м | - |
| переданного в управление иным управляющим организациям | 36 | тыс.кв.м | - |
| Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого кооперативами самостоятельно | 37 | тыс.кв.м | - |
| Количество расчетно-кассовых центров - всего | 38 | ед. | - |
| в том числе с правом юридического лица (РКЦ, ЕРКЦ, ИВЦ) | 39 | ед. | - |
| Всего предприятий, представляющих услуги в сфере ЖКХ | 40 | ед. | 24 |
| в том числе по видам деятельности: водоснабжение и водоотведение - всего | 41 | ед. | 4 |
| из них по формам собственности: муниципальные | 42 | ед. | 1 |
| государственные | 43 | ед. | - |
| смешанные | 44 | ед. |  |
| частные | 45 | ед. | 3 |
| электроснабжение - всего | 46 | ед. | 2 |
| из них по формам собственности: муниципальные | 47 | ед. |  |
| государственные | 48 | ед. | 1 |
| смешанные | 49 | ед. |  |
| частные | 50 | ед. | 1 |
| теплоснабжение - всего | 51 | ед. | 3 |
| из них по формам собственности: муниципальные | 52 | ед. | 1 |
| государственные | 53 | ед. |  |
| частные | 54 | ед. | 2 |

По данным инвентаризации муниципального жилищного фонда муниципального образования г. Балабаново существующий жилищный фонд в границах населенного пункта г. Балабаново составил 438,6 м2  общей площади при средней жилобеспеченности 19,1 м2 общей площади на жителя. Несмотря на достаточно высокий показатель жилобеспеченности в целом по городу 630 человек, или примерно 3% населения, состоит

на учете получения жилья, в т.ч. первоочередники -255 чел., внеочередники-23 чел., инвалиды и ветераны войны -8 человек. Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье и процент муниципального жилья очень низок. Так же наблюдается приток трудовых ресурсов на предприятия города из сельской местности и г. Обнинска, которых тоже надо обеспечить жильем. Многоэтажные дома по материалу стен: кирпичные и панельные. По обеспеченности водопроводом и канализацией, газом и напольными плитами, центральным отоплением, горячим водоснабжением-100%.

Одноэтажный жилой фонд по материалу стен в основном брусчатые, щитовые и прочие. По обеспеченности водопроводом-44%, канализацией-3%, горячим водоснабжением-23%, отопление в основном – печное или АОГВ, газом и напольными плитами-3%.

Готовиться на торги оставшийся земельный участок на Гагаринском поле под комплексную многоэтажную застройку. На Гагаринском поле планируется строительство поликлиники на 360 посещений в смену с детским садом. В данное время ведется проектирование поликлиники проектной организацией «Моспроект-4» и «Калугаагропромпроект». Частным инвесторам, Московской проектной фирме ООО «ПроектМакси» предоставлена на Гагаринском поле, земля в аренду под проектирование и строительство многофункционального спортивно-оздоровительного торгового комплекса с гостиницей, ведется проектирование.

Выводы:

В целом жилищный фонд города, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно отнести:

- недостаточный уровень жилищной обеспеченности (19,1 м2/чел.) для посемейного расселения населения с предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- размещение части жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях;

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде.

-	недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием.

-	низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.2 Культурно-бытовое обслуживание

Муниципальное образование «Город Балабаново» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания г. Балабаново

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания г. Балабаново приведено по материалам отделов Администрации городского поселения.

Обеспеченность населения города учреждениями обслуживания низка – недостаточно мест в учреждениях здравоохранения, культурно-просветительных учреждениях, предприятиях общественного питания и бытового обслуживания, спортивных сооружений.

Характеристика обеспеченности населения города основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормативными документами (численность населения 26279 человек) приводится в таблице 12.

Учреждения бытового обслуживания на 01.01.2011 г.

Таблица 12

| Наименование учреждений обслуживания | Единиц. измерения. | Норматив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы | мест | 140 | 3566 | 154,00 | 110,00 |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 500 | 51,55 | 128,87 |
| Поликлиники, амбулатории | пос/см | 18,6 | 675 | 69,59 | 374,13 |
| Стационары всех типов | коек | 14,4 | 54 | 5,57 | 38,66 |
| Стадионы | га | 0,7 | 1,7 | 0,18 | 25,04 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ.пл. | 80 | 950 | 97,94 | 122,42 |
| Клубы и учреждения клубного типа | мест | 80 | 250 | 25,77 | 32,22 |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 49 | 5,05 | 126,29 |
|  | читал мест | 2 | 36 | 3,71 | 185,57 |
| Предприятия торговли | м2 торг.пл. | 280 | 6300 | 649,48 | 231,96 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 1714 | 176,70 | 441,75 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | 9 | 40 | 4,12 | 45,82 |
| Бани | мест | 5 | 98 | 10,10 | 202,06 |
| Гостиницы | мест | 6 | 44 | 4,54 | 75,60 |
| Рынки: торговое место – 6м2 торговой площади | м² торговой площади | 30 | 1500 | 154,64 | 515,46 |
| Бассейны крытые и открытые | м² зеркала воды | 25 | 130 | 13,40 | 53,61 |
| Пож. депо | машин | 12 | 4 | 0,41 | 3,44 |

Частным инвесторам, Московской проектной фирме ООО «ПроектМакси» на Гагаринском поле, предоставлен земельный участок в аренду под проектирование и строительство многофункционального спортивно-оздоровительного торгового комплекса с гостиницей, ведется проектирование.

Образование и воспитание

Образовательная система муниципального образования «Город Балабаново» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственного комплекса города в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время в городе работает 7 детских дошкольных образовательных учреждений, проектной ёмкостью на 994 места, в г. Балабаново-1 - ДОУ № 10 «Солнышко» (Министерство обороны РФ) - отдельно стоящее двухэтажное здание на 115 мест, общая площадь участка 7889 кв.м;

- МДОУ № 14 «Золушка» - отдельно стоящее двухэтажное здание на 170 мест, общая площадь участка 8931 кв.м;

- МДОУ № 6 «Ладушки» - отдельно стоящее двухэтажное здание на 114 мест, общая площадь участка 10 785 кв.м.;

МДОУ № 13 «Родничок» - отдельно стоящее двухэтажное здание на 150 мест, общая площадь участка составляет 6205 кв.м.;

- МДОУ № 11 «Лесная сказка» - отдельно стоящее двухэтажное здание на 220 мест, общая площадь участка 0,9 га.

- МДОУ № 9 «Радуга» - отдельно стоящее двухэтажное здание на 110 мест, общая площадь участка 4702 кв.м.;

- МДОУ № 7 «Василёк» - отдельно стоящее двухэтажное здание на 115 мест, общая площадь участка 7638 кв.м.;

Детские дошкольные учреждения неравномерно распределения по территории города.

Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) – 4 единицы, с численностью учащихся – 2456 человек.

МОУ «Средняя школа № 1» - отдельно стоящее 3-х этажное здание с нормативной ёмкостью 840 мест в одну смену, но фактически обучается 779 человек;

- МОУ «Средняя школа № 2» - отдельно стоящее 3-х этажное здание с нормативной ёмкостью 1200 мест в одну смену, фактически обучается 503 человека;

- МОУ «Средняя школа № 3» - отдельно стоящее 3-х этажное здание с нормативной ёмкостью 500 мест, фактически обучается 447 человек;

- МОУ «Средняя школа № 4» - отдельно стоящее 3-х этажное здание с нормативной ёмкостью 1100 место, но фактически обучается 727 человек.

- Идет проектирование строительства поликлиники на 190 мест в районе ул. Гагарина.

Периферийная часть города значительно хуже, обеспечена школами чем центральная.

Кроме общеобразовательных школ в городе имеется дом детского творчества на 70 мест – отдельно стоящее здание и детская школа искусств на 800 мест.

Учреждения высшего и среднего специального образования готовят специалистов для обслуживания практически всех отраслей хозяйственного комплекса области.

Услуги по высшему образованию предоставляют такие учебные заведения:

1. Филиал Московского государственного открытого педагогического университета

им. М.А. Шолохова (г. Балабаново), где фактически обучается 338 человек на очных отделениях и 93 человека на очных и вечерних, количество преподавательского и обслуживающего персонала 78 человек;

2. Московский государственный университет леса

ГОУ СПО «Образовательный колледж» в г. Балабаново – 1 единица.

Школьный маршрут: школа №3 г. Балабаново, протяженность маршрута, 96 км, обслуживаемый населенный пункт д.Коряково.

Учреждения здравоохранения

По данным Управления здравоохранения города, жителям г. Балабаново предоставляются следующие виды медицинской помощи:

- скорая медицинская помощь осуществляется станцией скорой помощи г. Боровска;

- амбулаторно-поликлиническая помощь осуществляется 1 поликлиникой с 675 посещениями в смену. В том числе: главный корпус – 230 посещений в смену, женская консультация - 60 посещениями, стоматологическое отделение - 160 человек в сутки, имеется детская консультация и физиотерапевтическое отделение;

- стационарной больницей емкостью на 54 коек. Больница имеет два корпуса: 2-х этажный на 47 коек и 3-х этажный на 63 койки; а так же хозяйственный корпус. Все корпуса больницы отдельно стоящие и находятся в удовлетворительном состоянии.

- Подготовлены все документы для строительства детско-взрослой поликлиники на 360 посещений в смену, проект повторного применения, в районе ул. Гагарина.

Обеспеченность на 1000 жителей по поликлинике составляет 69 посещений в смену, что составляет 374,13 % уровня обеспеченности. А по стационарной больнице всего лишь 38,66 %, что недостаточно для населения.

На Гагаринском поле планируется строительство поликлиники на 360 посещений в смену и строительство детского сада на 160 мест. Запрошены и получены технические условия для строительства. В настоящее время генеральной проектной организацией «КалугаАгроПромПроект» г. Калуга, выполнено проектирование поликлиники по проекту повторного применения разработанного «Моспроект-4». Проектная документация сдана на государственную экспертизу в автономное учреждение «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области».

Учреждения культуры

Балабаново – достаточно молодой русский город, здесь по данным Управления культуры размещено:

- 1 дом культуры на 230 посадочных мест – здание отдельно стоящее, в хорошем состоянии;

- 2 библиотеки на 36 читательских мест. Это городская библиотека по ул. «1 Мая» дом № 8 во встроенном помещении 204 кв.м. в хорошем состоянии и детская библиотека по ул. «1 Мая» во встроенном помещении в хорошем состоянии.

- Храм в честь св. прав. Иоанна Кронштадского (приход образован в 1994 г., храм построен в 1995 г., освящен в 2000 г.)

Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры на общегородском уровне довольно низок и составляет всего лишь 32 %.

Спортивные сооружения

По данным Комитета по физической культуре и спорту в городе размещено:

- спорткомплекс МО «Город Балабаново», размер земельного участка 0,1629 м2, площадь зала – 796,4 м2, тренажёрный зал – 61,7 м2.

- городской стадион с трибунами, площадь участка 1,7 га. Трибуны рассчитаны на 1500 мест.

В городе работают пять спортивных площадок в том числе хоккейная коробка 24*42 м на ул. 1Мая и многофункциональная площадка 30*60 м на ул. Гагарина.

Предполагается строительство ФОК с бассейном, проект повторного применения, место посадки выбирается.

Обеспеченность населения по видам учреждений неоднородна – обеспеченность спортивными залами общего пользования составляет - 122%.

Общественное питание

Открытая сеть предприятий общественного питания представлена 15 объектами на  674 посадочных мест. Из них:

( кафе-закусочная «Три льва» по ул. Боровской, 102 а - на 108 посадочных мест. Расположено в отдельно стоящем здании, находится в хорошем состоянии;

( 5 кафе расположены в разных районах города. Кафе «Валенсия» на 80 посадочных мест, располагается в отдельно стоящем здании и находится в хорошем состоянии. Кафе «Берлога» располагается по ул. 50 лет Октября, 10 а, с общей вместимостью – 30 посадочных мест (по проекту 20 посадочных мест), находится во встроенном помещении в хорошем состоянии. Кафе «Для Вас» по ул. 1 Мая – на 20 посадочных мест, отдельно стоящее здание в хорошем состоянии. Кафе «Веселый роджер» по ул. Мичурина на 50 посадочных мест, отдельно стоящее здание в хорошем состоянии. Кафе-ресторан «Дах» в районе Киевское шоссе, 94.

( 1 столовая «ПСП» располагается по ул. Боровская, 4 с  емкостью на  120 мест. Расположена в отдельно стоящем здании и находится в хорошем состоянии.

Закрытая сеть представлена:

При промпредприятиях так же работают столовые и буфеты 9 объектов) с общим количеством посадочных мест – 1040, при общеобразовательных школах (4 объекта) – на 600 посадочных мест, при доме отдыха Балабаново – на 250 мест.

Обеспеченность на 1000 жителей по предприятиям общественного питания составляет 176 посадочных места, уровень обеспеченности составляет 441 %.

Бытовое обслуживание

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют учреждения:

- парикмахерские – 7 единиц, с общим количеством рабочих мест – 17,

6 парикмахерских находятся во встроенных помещениях. Все здания парикмахерских – в хорошем качественном состоянии.

- ателье пошива и ремонта одежды – 2 единицы, с общим количеством рабочих мест – 9. Это встроенные помещения в хорошем состоянии.

- фотоателье – 3 единицы, с общим количеством рабочих мест – 3. Все находятся во встроенных помещениях в хорошем состоянии. В ведении индивидуальных предпринимателей.

- ремонтные мастерские обуви – 4 единицы, с общим количеством рабочих мест – 6. Две мастерские расположены во встроенных помещениях, находятся в хорошем состоянии и одна в отдельно стоящем здании в ветхом состоянии.

- городская баня – 1 единица, с общим количеством мест – 98; коммерческих бань – 5 единиц.

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов 3 единицы

- пожарное депо – 1 единица.

Предприятия коммунального обслуживания

В городе работает городская баня с общей вместимостью – 98 мест, расположены в специальном здании в хорошем состоянии. Обеспеченность на 1000 жителей составляет 4,1 мест, что по уровню обеспеченности для населения составляет 80 %.

Пожарное депо расположено по ул. Боровская, 2 в специальном здании в хорошем состоянии. Количество машин – 4 единицы.

Гостиничные услуги населению в городе оказывают 6 гостиниц : гостиница в специальном здании по ул.1 Мая, дом 12, в хорошем состоянии с общей вместимостью – 37 мест; гостиница по ул. Боровская, дом 102 Б, в специальном здании в хорошем состоянии, с общей вместимостью – 11 мест, гостиницы по ул. Московской №22, по ул. 50 лет Октября № 10а, ул. Боровская №2, ЗАО ПСП, Киевского шоссе, 94, ООО «Дах».

Выводы:

1. Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания можно признать высоким.

3. Низкий уровень обеспеченности гостиницами с учетом увеличения промзон и притока командированных специалистов.

4. Необходимо увеличить процент обеспеченности населения объектами строительство плавательных бассейнов.

5. Учитывая современные потребности населения в сфере культурно-бытового обслуживания, необходимо использовать в строительстве торгово-развлекательных центров современные подходы по их компоновке с объектами обслуживания других групп – спорта, культуры и т.д.

### I.III.3 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи муниципального образования «Город Балабаново» осуществляются железнодорожным и  автомобильным транспортом.

Транспортные связи города приводятся в таблице 13.

Транспортные связи города.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование городов | Протяженность транспортных связей от г. Обнинска |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. | Железная дорога, км. |
| 1 | Москва | 75 | 99 |
| 2 | Калуга | 85 | 75 |
| 3 | Боровск | 8 | - |
| 4 | Малоярославец | 20 | 20 |
| 5 | Жуков | 18 | - |
| 6 | Обнинск | 5 | 5 |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожные транспортные связи городу обеспечивает магистральная линия Москва-Брянск, расположенная на 94-96 км от г. Москвы меридионального направления, которая проходит по территории в центральной части города с севера на юг. Протяженность железнодорожной линии в границах города – 3,35 км. Линия двухпутная, электрифицированная и обслуживается Московско-Смоленским отделением Московской железной дороги. Размеры движения поездов в сутки составляет до 109 пар. Преобладающее направление грузопотоков – Москва-Брянск. Годовой грузооборот-240000 тонн.

В городе существует одна станция – «Балабаново». Станция осуществляет пропуск транзитных грузов и обслуживает местный грузооборот, а также пассажирские поезда в пригородном сообщении. Тип станции – промежуточная. Относится ко второму классу. Отправлено пассажиров в год - 4453300 человек, в т.ч. сообщения:

-	прямом-55000 чел,

-	местном-18500 чел,

-	пригородном-4380000 чел.

Через станцию транзитом осуществляется связь Центральных районов страны с западными районами и республиками Украина и Беларусь, а так же транспортное обслуживание местной работы районов тяготения к городу Калуге с его развитыми промышленными зонами.

Железнодорожная магистраль Москва – Брянск самая грузонапряженная в области.

Отсутствие на станции грузового товарного двора заставляет осуществлять перевалку грузов на станции «Малоярославец». Пассажирское обустройство станции состоит из двух высоких платформ, двух кассовых павильонов, двух надземных переходов.

На территории города имеются пересечения в одном уровне с железнодорожными путями: автомобильный переезд в районе ул.Коммунальная, один пешеходный мост шириной 6 м (от площади 50 лет Октября до ул. Коммунальной и один автодорожный тоннель с шириной проезжей части 5 м (южный въезд в город и съезд с федеральной дороги М-3 «Украина» .

Значительным усовершенствованием в сфере пассажирских перевозок стало появление скоростного электропоезда повышенной комфортности «Москва-Калуга», режим работы которого сориентирован под потребности передвижения пассажиров в прямом и обратном направлениях.

Автомобильный транспорт

Практически параллельно железнодорожному полотну проходит автомагистраль федерального значения «Украина» (от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной) с подъездом к городу Калуга. Эта дорога в районе города Обнинска пересекается с федеральной автомагистралью А-101 (Москва – Малоярославец – Рославль до границы с республикой Беларусь). Автомагистраль имеет индекс М 3, по Европейской сети маршрутов – Е 101. Автомагистраль II технической категории, проходит по территории города с севера на юг. Протяженность в границах города – 3 км. Ширина проезжей части составляет 15 м, ширина земляного полотна – 22,5 м.

В пересечении автомагистрали федерального значения М-3 «Украина» с федеральной автотрассой А-108 Московского большого кольца г. Балабаново представляет собой напряженный транспортный узел, соединяющий промышленно-производственную северную зону Калужской области со всеми смежными регионами ЦФО РФ.

Ряд дорог территориального значения связывает город Балабаново с населенными пунктами Боровского района. Пассажирские перевозки в междугородном и пригородном сообщении выполняют иногородние муниципальные и коммерческие, в том числе местные предприятия. Муниципальные пассажирские предприятия в городе отсутствуют. Единственная муниципальная транспортная организация, осуществляющая районные пассажирские перевозки – МУП «Автобусник», которое расположено в г. Боровске.

Характеристика работы внегородского автобусного транспорта (Пригород) данного предприятия показана в таблице 14.

Междугородный автобусный транспорт

Таблица 14

| 1. | Годовой объем перевозок за последние 5 лет по годам тыс. пасс. | 314.2 | 1409.6 | 781.3 | 924.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Годовой объем работы за последние 5 лет по годам тыс. пассаж. км | 3282.1 | 14343.7 | 7679,9 | 9250.2 |
| 3. | Кол-во автобусов по маркам за последние 5 лет | ед. | ед. | ед. | ед. |
|  |  | 13 | 11 | 11 | 11 |
|  | ЛИАЗ | 1 | - | - | - |
|  | ПАЗ 672 | 1 | - | - | - |
|  | ПАЗ 3205(Таджик) | 5 | 6 | 7+1 | 9+1 |
|  | ИКАРУС 260 | 2 | 2 | - | - |
|  | ЛАЗ 695 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4. | Коэффициенты выпуска на линию | 0532 | 0640 | 0553 | 0707 |
| 5. | Режим работы в сутки час | 9.70 | 11.52 | 9.75 | 9.86 |
| 6. | Эксплуатационная скорость км\час | 22.2 | 19 | 22.3 | 22.1 |
| 7. | Маршрутная сеть и наименование маршрутов | кол.марш. 6 | кол.марш. 4 | кол.марш. 5 | кол.марш. 7 |
|  | Боровск-Балабаново | + | + | + | + |
|  | Боровск-Обнинск | + | + | + | + |
|  | Балабаново-Митяево | + | + | + | + |
|  | Боровск-Семичево | + | + | + | + |
|  | Боровск-Ворсино | + | - | - | + |
|  | Боровск-Абрамовск | + | - | - | + |
|  | Боровск-Ёрмолино | - | - | + | + |

На территории МО расположено 7 гаражных обществ. ГСК «Автолюбитель» - 432 бокса, ГСК «Моторо» - 711 боксов, «Светофор» - 574 , «Автомобилист – 1,2» - 400 боксов, ГСК «Центр»-54 бокса, ГСК «За рулем» -45 боксов, ГСК «Автотурист» в Балабаново – 11900 боксов. Общая численность машино - мест 4116. Количество зарегистрированного автотранспорта в городе по данным ГИБДД – 8500 автомашин.

Также на территории муниципального образования располагаются пять платных стоянок с твердым покрытием: ООО «Вэл» на ул. Боровская площадью 0,5 га, ООО «Сэм» на ул. 50 лет Октября площадью 0,2 га., стоянка на ул. Московская 0.25 га и две стоянки на ул. Дзержинская  по 0.2 га каждая. Общее количество стояночных мест – 956. Таким образом наблюдается явный дефицит объектов обслуживания и хранения автотранспорта.

В связи с выявленным дисбалансом в городе количеством автопарка и мест хранения автомобильного транспорта также для более качественного обслуживания автовладельцев необходимо предусмотреть увеличение личного состава взвода ГИБДД, где в соответствии с ведомственным приказом МВД на 265 зарегистрированных автомобилей должен работать один сотрудник ГИБДД. В настоящий момент вышеуказанное количество автомобилей обслуживает всего два сотрудника ГИБДД.

Выполняются работы ООО НПО «Стандарт» г. Ярославль по проекту «Организация дорожного движения по городскому поселению «Город Балабаново» в соответствии с муниципальным контрактом

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев). Вариант реконструкции существующей автодороги, предусматривает:

- уширение существующей автодороги до 6 полос;

- устройство разделительной полосы шириной 5,0м;

- строительство второстепенных проездов для ликвидации существующих съездов на автодорогу; (среднее расстояние между сущ. съездами - 400м, количество – 22шт);

- строительство транспортной развязки на пересечении с МБК в г.Балабаново;

- строительство транспортной развязки на пересечении с Калужским шоссе;

- строительство транспортной развязки с Серпуховского шоссе на ул. Строительную и строительство путепровода через бывший ж/д переезд с выездом на ул. 50 летия Октября.

- реконструкцию 2-х мостов через р.Истья;

- устройство шумозащитных экранов  при прохождении через жилую застройку (предварительно 3,5 км);

- устройство освещения в разделительной полосе;

- устройство надземных пешеходных переходов (их точное местоположение и вид будет определен на последующих стадиях при проектирования а/д М-3).

Строительство путепровода с ул. Строительной через бывший ж/д переезд на ул. 50 летия Октября.

Строительство автодороги соединяющей улицу Коммунальную с улицей Московской.

Водный транспорт отсутствует.

Воздушный транспорт

Муниципальное образование «Город Балабаново» не располагает своим аэропортом. Ближайший аэропорт для пассажирских сообщений - «Внуково», который находится в 65 км от города.

Возможности осуществления сообщения воздушным транспортом зависят от решения руководства министерства обороны, в чьем ведении находится военный аэродром «Ермолино», расположенный в непосредственной близости от военного городка «Балабаново-1», входящего в черту муниципального образования «город Балабаново», использовать аэродром для гражданских людских и грузовых перевозок.

Наземный транспорт

Износ дорожного полотна

Таблица 15

| № п/п | Дороги | Длина улицы, км | Площадь, т.м2 | Износ, % | Собствен- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина | 1090 | 8.07 | 40 | Мун. |
| 2 | ул. 1 Мая | 880 | 6.16 | 65 | Мун. |
| 3 | ул. Энергетиков | 400 | 2.8 | 40 | Мун. |
| 4 | ул. Лесная | 1250 | 7.65 | 55 | Мун. |
| 5 | ул. Коммунальная | 1775 | 7.1 | 67 | Мун. |
| 6 | ул. Коммунальная – ж/д | 550 | 2.75 | 85 | Мун. |
| 7 | ул. Московская | 2000 | 10 | 30 | Мун. |
| 8 | ул. Московская - внутри дворов | 935 | 2.34 | 74 | Мун. |
| 9 | ул. Зеленая | 1000 | 4.0 | 85 | Мун. |
| 10 | ул. Пушкина | 250 | 1.0 | 60 | Мун. |
| 11 | ул. Лермонтова | 600 | 1.2 | 75 | Мун. |
| 12 | ул. Лермонтова (к кладбищу) | 950 | 4.4 | 56 | Мун. |
| 13 | пл. Привокзальная | 5 | 5.0 | 76 | Мун. |
| 14 | Спичпоселок | 275 | 0.825 | 48 | Мун. |
| 15 | ул. Заречная | 700 | 2.8 | 85 | Мун. |
| 16 | ул. Кооперативная (от Боровской до т\ателье) | 400 | 0.8 | 70 | Мун. |
| 17 | ДРП | 500 | 1.7 | 68 | Мун. |
| 18 | ул. Фабричная | 100 | 0.4 | 57 | Мун. |
| 19 | ул. Мичурина | 525 | 2.1 | 35 | Мун. |
| 20 | ул. К.Королева | 400 | 3.2 | 67 | Мун. |
| 21 | ул. Победа | 600 | 2.4 | 51 | Мун. |
| 22 | ул. Комсомольская | 180 | 0.54 | 31 | Мун. |
| 23 | ул. Южная | 450 | 0.8 | 45 | Мун. |
| 24 | пл.у ДК | 1750 | 1.75 | 55 | Мун. |
|  | ИТОГО: | 15810 | 79,785 |  |  |
| 25 | ул. Строительная | 300 | 1.8 | 95 | ФУАД |
| 26 | ул. Гагарина ( ул. Боровская) | 480 | 1.75 | 70 | Областн. |
| 27 | ул. 50 лет октября (Объездная) (а\ д «Украина» - АЗС) | 1400 | 7,0 | 65 | Областн. |
| 28 | ул. Боровская ( АЗС- граница города) | 1850 | 14.8 | 25 | ФУАД |
| 29 | ул.Дзержинского ( Балабаново – 1) | 2000 | 16 | 70 | Мун. |
|  | Всего: | 21840 | 121.135 |  |  |

Сплошная замена дорожного покрытия не производилась 15-20 лет. На дорогах с износом менее 60% производился ремонт дорожного покрытия отдельными участками.

На улицах с дорогами, отсыпанные щебнем, производится постоянная подсыпка и грейдерование для ликвидации проседания грунта. На ряде улиц, с учетом развития строительства жилых домов и социальных объектов, интенсивность движения автотранспорта в последние годы возросла.

Перечень дорог с щебёночным (щебень/грунт) покрытием

Таблица 16

| № п/п | Наименование улиц | Длина улиц, м.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новая | 400 |
| 2 | Народная | 210 |
| 3 | Октябрьская | 230 |
| 4 | Колхозная | 230 |
| 5 | Шоссейная | 700 |
| 6 | Речная | 230 |
|  | ИТОГО | 2000 |

Перечень дорог с бетонным покрытием

Таблица 17

| № п/п | Наименование улиц | Длина улиц, м.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Советская | 250 |
| 2 | Ленина | 250 |
|  | ИТОГО | 500 |

Грунтовые дороги на улицах, где осуществляется новое строительство жилых домов и улицах, которые переданы в муниципальную собственность в последние пять лет.

Перечень грунтовых дорог

Таблица 18

| № п/п | Наименование лиц | Длина улиц, м2 | Площадь улиц, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восточная1-6 | 5 000 | 25 000 |
| 2 | Ворошилова | 500 | 3000 |
| 3 | Пионерская | 620 | 2 480 |
|  | ИТОГО: | 6 120 | 32 480 |

Выводы:

Необходимые мероприятия для улучшения состояния транспортной инфраструктуры города:

1. Железнодорожный транспорт.

Необходимо строительство железнодорожного вокзала.

Подготовлен проект для строительства АСОКУПЭ г. Балабаново.

2. Автомобильный транспорт.

Необходима организация муниципального автобусного парка для пассажирских перевозок с учетом перспектив развития новых промышленных и жилых зон города.

3. Улично-дорожная сеть.

3.1 Требуется выполнение ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части города, района улицы Московской, в том числе внутри квартальных проездов.

3.2 Необходимо включить в работу транспортной сети города участок областной автодороги от путепровода на автодороге «М-3 Украина» до военного городка Балабаново – 1 для возможности транспортировки грузов автомобильного транспорта до существующей промышленной зоны города и развития жилых районов «Северный» и «Южный».

3.3 Необходимо для связи города Балабаново с городом Обнинском без выезда на автодорогу М-3 Украина, а также для развития районов «Северный» и «Южный» выполнить реконструкцию с расширением полотна дороги районного значения от улицы Боровской через деревню Лапшинка и далее до деревни Кабицыно. При определенном техническом обосновании предусмотреть возможность использования данной транспортной магистрали для пропуска пассажирского парка.

3.4 Предусмотреть транспортные связи проектируемого района «Южный» с автодорогой М- Украина, а также существующими улицами центральной части города, ул. Коммунальной с ул. Московской.

3.5 Необходимо запроектировать транспортную магистраль, разделяющую перспективные территории промышленной застройки на севере города с территориями малоэтажной усадебной застройки с выходом на существующую магистраль А-108 Московское большое кольцо.

3.6 Необходимо строительство путепровода в районе ул. Строительной через ж/д в районе старого переезда на ул. 50 летия Октября.

4. В части развития гаражной и парковочной сети необходимо предусмотреть следующее:

4.1 Уширение проезжей части улицы 50 лет Октября, Боровской с устройством дополнительных парковочных площадок.

4.2 Строительство многоярусных автомобильных стоянок во вновь застраивыемых частях города.

## I.IV Санитарная очистка и очистные сооружения территории

Серьезной проблемой в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО) в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду. Особое место в этом ряду занимает полигон г. Обнинска - в 1,5 км к востоку от д. Тимашово. Территория 15,2 га, площадь действующего полигона 4,4 га., введен в эксплуатацию в 1986 году. Предполагается строительство нового полигона, расположенного в северо-западной части существующего полигона площадью 13,1 га.

В муниципальном образовании «Город Балабаново» бытовые отходы, включающие твердый домовой мусор, смет c усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие учёту и захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются для обезвреживания на полигон твердых бытовых и малотоксичных промышленных отходов УМЭП ЖКХ МО «Город Балабаново». Автопарк предприятия составляет 28 машин. Для нужд предприятия с 2007 по 2011 годы были приобретены газель грузовая, мусоровоз КО 44935, многофункциональная малогабаритная коммунальная уборочная машина МКМ 1903, илососная машина КО 510, вакуумный автомобиль Акум 531350.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор). Для сбора ТБО используют:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3;

- планово-поквартирный метод (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль), обслуживается индивидуальная застройка.

Периодичность вывоза ТБО: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5(С) и ежедневно в теплое время года. За прошедший год вывезено ТБО 35197 м3. На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, малоопасные промышленные отходы.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления ТБО от населения:

-	в благоустроенном жилье – 1,6 м3 в год;

-	в частично благоустроенном – 1,9 м3 в год;

-	в частном секторе – 2,59 м3 в год.

Ранее (с 1999 года) нормы накопления ТБО от населения составляли:

-	в благоустроенном жилье – 1,19 м3 в год;

-	в частично благоустроенном – 1,5 м3 в год;

-	в частном секторе – 2,0 м3 в год.

Ведется проектирование «Реконструкция городских очистных сооружений канализации г. Балабаново Калужской области» проектным институтом ОАО «ИК «НИИ КВОВ» г Москва, реконструкция намечена на 2013 год, что позволит увеличить мощность очистных сооружений в два раза.

В настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом проектным институтом ООО «Графит» г. Курск выполняется проектирование сетей канализации ул. Пионерская, ул. Мичурина, ул. Капитана Королева. В 2013 году намечено строительство данных объектов.

Ежегодно увеличивающийся объем отходов свидетельствует о том, что проблема обезвреживания и утилизации ТБО для г. Балабаново чрезвычайно актуальна.

## Выводы

Анализ современного состояния города позволяет сделать следующие выводы:

- Современная городская застройка характеризуется сложной планировочной ситуацией:

-	сложные инженерно-геологические условия;

-	около 30% городских территорий занято промышленными, коммунально-складскими и транспортными предприятиями. Промышленная зона не организована в части отсутствия общего и не благоустроена;

-	около 12% городских территорий занято лесными массивами;

- часть селитебной территории расположена в пределах санитарно-защитных зон предприятий и в местах дискомфортного проживания по уровню акустических и вибрационных воздействий от железной и автомобильной дорог.

- По этажности жилой фонд представлен в большей степени 4 – 5-этажными домами (почти 50% фонда).

- На территории города не сформирован экологический каркас, объединяющий в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий.

- Рекреационная система города так же не сформирована. Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади). В городе практически отсутствуют общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана муниципального образования «Город Балабаново» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития города.

## II.II Экономико-географическое положение муниципального образования «Город Балабаново»

Балабаново расположен на Среднерусской возвышенности, между реками Протвой и Истьей, на одном из главных международных транспортно-экономических коридоров: Москва - Киев при пересечении его с транспортно-экономическим коридором межрегионального значения: А-108 Московское большое кольцо.

В системе административного территориального деления Российской Федерации Балабаново является городским поселением Муниципального района «Боровский район», входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Балабаново входит в состав наиболее урбанизированной и плотно заселенной зоны Калужской области, находится на одинаковом расстоянии как от г. Москвы так и от г. Калуги – 95 км. Расстояние до г. Обнинска сокращается ввиду изменения границ двух городов навстречу друг к другу. Это создает благоприятные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между ними, соединяя научно-технический потенциал южного соседа и инвестиционную активность в промышленных зонах, окружающих Балабаново.

По сравнению с другими городами области Балабаново – единственный крупный промышленный город, не являющийся центром муниципального района, а также единицей административно-территориального деления.

## II.III Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Город Балабаново»

Перспективы развития муниципального образования связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов города, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития Балабаново, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития города. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон города, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Развивающаяся транспортная, жилищная и социальная инфраструктура города, в соответствии с «Концепцией развития северо-восточных территорий Калужской области» и утвержденной «Схемой территориального планирования Боровского района», позволяет считать ГП «Город Балабаново» промышленно-логистическим центром.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие города, представлены в таблице 19. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности города.

Основные конкурентные возможности

муниципального образования «Город Балабаново»

Таблица 19

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Диверсифицированная структура промышленности. 2. Высокий уровень научного и образовательного потенциала города и области. 3. Близость к Москве и к емким рынкам сбыта продукции. 4. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, производственных и т.д.). 5. Высокий историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал города и области. 6. Хорошо развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. 7. Развитая социальная инфраструктура. | 1. Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях городской экономики. 2. Зависимость города от внешних источников энергоснабжения. 3. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток высококвалифицированных специалистов в Москву. 4. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. 5. Неблагоприятная экологическая ситуация. | 1. Активное продвижение города во внешней среде. 2. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. 3. Внедрение инновационных технологий. 4. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | 1. Возможное снижение административного статуса города в связи с вероятным укрупнением регионов. 2. Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 3. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в городе. |

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Муниципальное образование «Город Балабаново» занимает территорию 1524,45 га. Постоянное население на 01.01.2011 года составляет 26279 человек. (таблица 20). Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения. За десятилетний период численность населения города увеличилась на 2879 человек.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 20

| Населённый пункт | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Балабаново | 23400 | 23200 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23301 | 23231 | 23403 | 23533 | 26279 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 21

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших | Естественная убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 206 | 314 | -108 |
| 2002 | 217 | 318 | -101 |
| 2003 | 204 | 309 | -105 |
| 2004 | 230 | 314 | -84 |
| 2005 | 205 | 296 | -91 |
| 2006 | 226 | 273 | -47 |
| 2007 | 247 | 304 | -57 |
| 2008 | 226 | 286 | -60 |
| 2009 | 268 | 293 | -25 |
| 2010 | 285 | 326 | -41 |

Таким образом, в муниципальном образовании прослеживается положительная тенденция в естественном движении населения. Естественный прирост населения остается отрицательным, но показатели рождаемости повышаются, показатели смертности достаточно уверенно снижаются и тем самым естественная убыль населения сокращается.

Несмотря на тенденцию повышения уровня рождаемости, в целом по городу показатель естественного прироста населения остается отрицательным.

Показатели миграционного прироста населения даны в таблице 22.

Миграционный прирост населения

Таблица 22

| Годы | Численность прибывшие | Численность выбывшие | Естественная убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 339 | 352 | -13 |
| 2008 | 530 | 343 | 187 |
| 2009 | 466 | 311 | 155 |
| 2010 | 393 | 415 | -22 |

Прослеживается положительная тенденция в движении населения.

Плотность населения

Таблица 23

| Населённый пункт | Территория, га | Численность населения 01.01.2011 г. | Плотность населения. (чел./1 га) |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Балабаново | 933,7 | 26279 | 28,14 |

Демографический потенциал

муниципального образования «Город Балабаново»

Таблица 24

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Рост рождаемости. 2. Потенциальная привлекательность города для мигрантов (выгодное местоположение, хороший климат и т.д.). | 1. Все еще высокий уровень смертности в городе, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. 2. Старение населения. 3. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из города, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала в городе во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - недостаточность стимулов повышения рождаемости;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - отсутствием политики закрепления молодежи и привлечения её в город;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим необходимо закрепление наметившейся тенденции увеличения уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из города, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в город (особенно из Калужской области). Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций в город. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в городе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности города можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения в общей численности составила 63,8%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения города. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.).

Из всего трудоспособного населения в экономике занято 53,9% (таблица 25).

Численность работающих в экономике

Таблица 25

| Отрасли основного производства | Инфраструктура | Отрасли непроизводственной сферы |
| --- | --- | --- |
| чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 4709 | 59,3 | 640 | 8,0 | 2608 | 32,8 |

Структура занятости рассмотрена по 3-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, научные организации и прочие отрасли материального производства);

- инфраструктура (транспорт, строительство, связь);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

В отраслях основного производства отмечается высокая доля занятых -59,3%. Доля занятых в инфраструктуре – низкая. В составе инфраструктурных отраслей наибольший удельный вес имеют работающие в строительстве.

Из-за отсутствия данных о численности занятого населения и численности работающих пенсионеров старших возрастов за несколько последних лет оказалось невозможным проследить динамику по изменениям в показателях и выйти на численность трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития города. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Ниже дан анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по использованию трудовых ресурсов (таблица 26).

Трудовые ресурсы

Таблица 26

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Имеется база подготовки кадров высшей квалификации. 2. Привлекательность города для мигрантов. 3. Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. 4. Стабильные темпы экономического развития. 5. Выгодное положение города Балабаново по уровню доходов населения по сравнению с другими городами области. | 1. Дефицит трудовых ресурсов в развивающихся отраслях промышленности. 2. Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 3. Слабое развитие базы среднего профессионально-технического образования. 4. Отток квалифицированных кадров в Москву и Московскую область. 5. Старение трудовых ресурсов. | 1. Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2. Развитие системы мест приложения труда в промышленной агломерации севера Калужской области. 3. Привлечение инвестиций главным образом в наукоемкие производственные отрасли. 4. Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1. Увеличение оттока трудовых ресурсов из города. 2. Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала города (не зависящих от внешних факторов и условий).

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетными сферами деятельности которого являются сфера обслуживания, туристический бизнес, малые научно-внедренческие организации.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров в городе, в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития города можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении, физкультуре и спорте, культуре и искусстве.

2. Увеличение занятости возможно в строительстве в связи перспективным увеличением объема работ. Однако, учитывая имеющиеся резервы строительных мощностей, возможность укрепления строительных организаций, повышения уровня механизации, увеличение кадров за счет внутригородских ресурсов в этой отрасли может не быть.

3. В ряде отраслей (транспорт, сельское хозяйство, высшее образование) занятость, скорее всего, стабилизируется.

4. Занятость в промышленности в целом увеличится, что связано с появлением новых промышленных предприятий, а также перспективным увеличением численности работающих на крупных предприятиях города на расчетный срок. Так, ЗАО «Плитспичпром» планирует увеличение занятых в производстве на 665 человек на расчетный срок.

Режим колебания потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем, как уже было сказано выше, «перелива» из одних отраслей в другие работающих в малом и среднем бизнесе, с привлечением дополнительных кадров извне.

### II.III.3 Экономическая база

Муниципальное образование «Город Балабаново» относится к стабильно и динамично развивающимся в сфере промышленности городам, является одним из лидеров по объемам промышленного производства. В настоящее время на территории города зарегистрировано 264 предприятия различной организационно-правовой формы. Несмотря на значительную цифру, фактически работают не более 120 предприятий, включая малые, средние и крупные.

Основой хозяйственного комплекса города является обрабатывающее производство, в котором занято около 60% общей численности работающих.

Ведущие отрасли промышленности – обработка древесины, производство изделий из дерева, производство картона, а также производство готовых металлических изделий. Экономический рост связан с деятельностью крупнейших региональных производителей, удельный вес которых в общем объеме промышленной продукции города составил 96%.

Наиболее стабильно развивающимися предприятиями являются ЗАО «Плитспичпром», ЗАО «Стора Энсо Пакаджинг», ООО «РууккиРус», ООО «Промпластпереработка», ЗАО «Центр спортивных технологий», ЗАО «Фрилайт», ООО «Монолит».

Обработка и производство изделий из древесины - ЗАО «Плитспичпром», численность работающих составила 2065 человек.

Целлюлозно-бумажное производство - ООО «Стора Энсо Паканжинг ББ», ООО «РууккиРус».

Производство строительных металлоконструкций - ООО «РууккиРус», численность работающих – 1334 человека.

Производство керамической плитки - ЗАО «Фрилайт», число занятых в производстве-88 человек. На предприятии планируется реконструкция действующего оборудования.

На долю обрабатывающих производств приходится около 60% всех работающих; недостаточное развитие получили другие основные отрасли материального производства – транспорт и строительство (10%).

Социальная сфера не достигла необходимого уровня развития, в ней занято 13% работающих.

Основу экономической базы Балабаново составляет промышленность, в которой занято более 4 тыс. чел.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниша».

На территории муниципального образования работает 114 малых предприятий. Среднесписочная численность работников в сфере малого предпринимательства составила 915 человек или 11 % от работающего населения.

Наибольшее распространение получили малые предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, строительством и транспортом.

В перспективе планируется увеличение доли предприятий связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития города (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это, особенно важно, учитывая возможности роста населения города в перспективе за счет естественного и механического движения населения.

Развитие экономической базы

Таблица 27

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие, диверсифицирование структуры промышленности. 2. Высокая доля предприятий, выпускающих продукцию народного потребления. 3. Развитая научно-образовательная база, ориентированная на промышленность. 4. Высокая конкурентная способность в некоторых отраслях. 5. Выгодное транспортное положение (по отношению к рынкам сбыта, предприятиям-смежникам). | 1. Недостаточная развитость инвестиционных проектов. 2. Слабая кооперация предприятий города с целью создания современных высокорентабельных специализированных производств, общей транспортной и инженерной инфраструктуры. 3. Высокая степень износа основных производственных фондов. 4. Раздробленность промышленных площадок в городе, слабое развитие комплексных промышленных зон, наличие в этих зонах жилых и иных общественных территорий. 5. Наличие потенциальных источников возникновения чрезвычайных ситуаций. 6. Наличие экологически вредных производств. 7. Ограниченные возможности местной энергетической базы. 8. Недостаточная развитость образовательной базы по подготовке рабочих-специалистов. 9. Низкая степень загрузки производственных площадей при одновременном сохранении у предприятий практически не изменившихся размеров производственных и земельных участков. 10. Слабая ориентация на расширение потребительского спроса в регионе. | 1. Инвестиционная привлекательность города для развития существующих и размещения новых предприятий. 2. Наличие территориальных ресурсов для размещения новых предприятий. | 1. Отток квалифицированных кадров из города. 2. Сырьевая зависимость предприятий города от других регионов. 3. Возможное влияние от производственных предприятий, расположенных на территории индустриального парка «Ворсино». |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение

В аренде ООО «Калужский областной водоканал» в г. Балабаново находится 13 артезианских скважин. Скважины объединены в 2 самостоятельных водозабора: Акатовский и Тарутинский водозаборы (Жуковский район Калужской области).

Акатовский водозабор находится в 10 км юго-восточнее г. Балабаново, на левом берегу р.Истья, в 0,5 км северо-западнее д. Акатово и объединяет четыре артезианские скважины .

Тарутинский водозабор расположен на левом берегу р.Истья, в 3,2 км ниже по течению от Акатовского водозабора, у д. Чуриково. Он представляет собой ряд длиной 3,4 км, состоящий из девяти скважин №№1,2,3,4,5,5,6,7,7, удаленных друг от друга на 370-1150 м.

Станция обезжелезивания питьевой воды расположена на окраине г. Балабаново у д. Кочетовка. Станция обслуживается по договору, но в аренду не передана. Сброс промывных вод со станции обезжелезивания осуществляется в рр. Страдаловка и Протву.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения.

Таблица 28

| Место положение скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акатовский водозабор |  |  |  |  |  |
| а/скв. №1 | Тарусско-Окский | 106 | 40 | Для водоснабжения | Рабочие |
| а/скв. №2 |  | 106 | 63 |  |  |
| а/скв № 3 |  | 118 | 63 |  |  |
| а/скв № 4 | Протвинский | 115 | 40 |  |  |
| Тарутинский водозабор |  |  |  |  |  |
| а/скв. №1 | Тарусско Окский | 43 | 25 | Для водоснабжения | Рабочая |
| а/скв. №2 |  | 61,5 | 25 |  |  |
| а/скв. №3 |  | 53,5 | 25 |  |  |
| а/скв. №4 | Протвинский | 40 | 40 |  |  |
| а/скв. №5 | Протвинский | 40 | 16 |  | Не работает |
| а/скв. №5` | Протвинский | 48 | 25 |  | Не работает |
| а/скв. №6 | Протвинский | 40 | 40 | Для водоснабжения | Рабочая |
| а/скв. №7 | Протвинский | 48 | 16 |  |  |
| а/скв. №7` | Тарусско- Михайловский | 81 | 40 |  | Резервная |
| а/скв. №1 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №2 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №3 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №5 | Московский |  |  |  | Не рабочая |
| а/скв. №6 | Московский | 130 | 6.5 | Для водоснабжения | Рабочая |
| а/скв. №7 | Московский | 100 | 16 |  | Рабочая |

На артезианских скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 40x180, ЭЦВ 25x150, ЭЦВ 10 63x150, ЭЦВ 8 16x140.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Качество очистки соответствует классу источника.

Все скважины Тарутинского водозабора имеют наземные металлические павильоны, скважины Акатовского водозабора имеют наземные кирпичные павильоны и 2 подземных павильона.

По скважинам Акатовского водозабора первый пояс зоны санитарной охраны составляет 7-22 м, по скважинам Тарутинского водозабора первый пояс зоны санитарной охраны составляет 20-35 м.

Учитывая, что они были пробурены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны согласован с органами Госсанэпиднадзора. Проект зон второго и третьего пояса, согласно санитарным правилам, разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Процент износа по данным водозаборам составляет 54,6 %.

Станция обезжелезивания.

Станция обезжелезивания г. Балабаново введена в эксплуатацию в 2000 году. Проектная мощность станции составляет 25 тыс. м3/сутки, фактическая производительность 7,2 тыс. м3/сутки. В состав сооружений водоподготовки водозабора входят:

- здание станции обезжелезивания - 8 скорых фильтров;

- хлораторная, в 2004 году переведена на гипохлорит натрия;

- один резервуар чистой воды 2000 м3;

- насосная станция второго подъема;

- два пруда накопителя промывных вод;

- водонапорная башня для промывки фильтров.

Сооружения по возврату промывных вод и один резервуар, предусмотренные проектом не построены. Качество воды в основном соответствует санитарным правилам. Однако в связи с техническим состоянием фильтров и необходимостью проведения замены дренажной системы 15% проб не отвечает санитарным правилам (содержание железа выше 0,3 мг/л).

Утвержденные запасы подземных вод:

- Тарутинский водозабор	-	211 м3/час;

- Акатовский водозабор	-	206 м3/ час;

- Московский водозабор	-	22,5 м3/ час;

Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.

В настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом проектным институтом ООО «Графит» г. Курск выполняется проектирование сетей инженерии: водоснабжения ул. Пионерской и мкр. «Восточный», сетей водоснабжения ул. Заречной. В 2013 году намечено строительство данных объектов.

### II.IV.2 Газоснабжение

Существующее положение

Природный сетевой газ потребителям муниципального образования «Город Балабаново» поступает с магистрального газопровода Серпухов-Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1980 году. Его протяженность 8,2 км, диаметр – 168 мм. Распределение газа осуществляется от ГРС Балабаново (qпроект=50000 м3/час, qфактич.=7750 м3/час), расположена за чертой города. Характеристики газа: теплотворная способность – 7950 ккал/м3, плотность – 0,68 кг/м3.

Муниципальное образование обслуживает филиал «Калугамежрайгаз». Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).

Газораспределительные пункты города, обеспечивающие связь между ступенями (газопроводами различного давления)

Таблица 29

| Наименование | Адрес | Год введения в эксплуатацию | Давление газа на входе, кг/см² | Давление газа на выходе, мм в/ст. | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП №1 | ул. Дзержинского | 1965 г. | РДУК-100 | РДУК-50 | закольцован |
| ГРП №3 | ул. Лермонтова | 1975 г. | РДУК2-100 | РДУК2-50 | тупиковый |
| ГРП №4 | ул. Московская | 1972 г. | РДУК-100 | тупиковый |
| ГРП №5 | ул. Гагарина | 1975 г. | РДУК-100 | РДУК-75 | закольцован |
| ГРП №6 | ул. Коммун. | 1980 г. | РДУК2-50 | тупиковый |
| ГРП №8 | ул. Лесная | 1977 г. | РДУК2-100 | закольцован |
| ГРП №9 | ул. Дзержинского | 1978 г. | РДУК2-100 | РДУК2-70 | закольцован |
| ГРП №10 | ул. Мичурина | 1980 г. | РДУК-100 | закольцован |
| ГРП №13 | Ворсино | 1976 г. | РДУК-100 | тупиковый |
| ГРП №14 | АО «Пригор» | 1979 г. | РДУК2-100 | тупиковый |
| ГРП №16 | Дом отдыха | 1999 г. | РДУК1-50 | тупиковый |

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Проектное положение

Завершено строительство и введен в действие газопровод по ул. Ленина, получены технические условия на подключение, выполнены проекты газификации дворов. В настоящее время в соответствии с программой газификации территории Калужской области завершается строительство газопровода на улице Заречной, будет газифицировано 124 жилых и порядка 30 проектируемых жилых домов. Направлен пакет документов в фонд имущества Калужской области для проведения открытого конкурса на проектирование газоснабжения ул. Ворошилова.

Настоящий раздел разработан на основании технико-экономических показателей  рекомендуемых нормативными документами и материалов заказчика.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Расходы газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление, ГВС и отопление) на перспективное развитие представлены в таблице 30.

Расход газа для бытовых нужд

Таблица 30

| Номер площадки | Жилищный фонд, м2 | Строит. объем, м3 | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепло | Пищепригот | Общий |
| 1 | 250000 | 1000000 | 1993.41 | 474.01 | 2467.42 |
| 2 | 180000 | 720000 | 1435.26 | 341.28 | 1776.54 |
| 3 | 540000 | 2160000 | 4305.77 | 1023.85 | 5329.62 |
| 4 | 540000 | 2160000 | 4305.77 | 1023.85 | 5329.62 |
| 5 | 300000 | 1200000 | 2392.09 | 568.81 | 2960.90 |
| 6 | 360000 | 1440000 | 2870.51 | 682.57 | 3553.08 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 21417.17 |

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения города необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- 	реконструкция ГРС «Балабаново»

-	проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов среднего давления центральной части города;

-	осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП;

-	закольцовка существующих газопроводов среднего давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

### II.IV.3 Связь

В связи с возросшими потребностями в высокоскоростном доступе к сети интернет был расширен узел доступа региональной сети передачи данных в муниципальном образовании «Город Балабаново».

Организованы новые цифровые каналы (64 Кбит/с-192 Кбит/с) и доступ в интернет (64 Кбит/с-2 Мбит/с) целому ряду VIP-клиентов. Проведено расширение шлюза IP-телефонии до 320 Кбит/с. Проводится тестирование новой схемы предоставления услуги «СТК-интернет», что позволит разгрузить систему СТК и оптимизировать распределение портов узла доступа в интернет.

Проблемой для общества является задолженность потребителей за услуги связи. Несмотря на значительный уровень налоговой нагрузки (отношение налогов к выручке от реализации), который по АO составляет 39%, oбщество своевременно и полностью рассчитывается с бюджетом. Таким образом, доля налогов ОAO в бюджетную систему на 1 сентября 2002 г. по данным областного Управления министерства РФ по налогам и сборам в общей сумме составила 3,6%. Просроченной задолженности по платежам в бюджет Общество не имеет.

Телефонная и телерадиосеть

Развитие средств связи будет осуществляться по следующим направлениям: техническое перевооружение, реконструкция электросвязи и внедрение современных цифровых систем германских фирм «Сименс» и «Бош-Телеком», расширение новых видов услуг связи (телефакс, видеотекст, подвижная сотовая телефонная и пейджинговая связь).

В последующие годы предполагается ввод дополнительных мощностей в муниципальном образовании, а также строительство телефонной связи в сельской местности.

Кроме этого будут реализованы мероприятия по трансляции продленной программы «ОРТ», «Останкино».

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в муниципальном образовании «Город Балабаново» предоставляются населению и организациям. На ГТС города работают АТС, подстанция и выносные концентраторы.

Для удаленных абонентов связь организована с применением аппаратуры радиодоступа DЕСТ.

Соединения между собой АТС и выносных концентраторов с базовой АТС осуществляется по оптоволоконным соединительным линиям с использованием SDH и аппаратуры уплотнения ИКМ.

Удовлетворение заявок возможно за счет расширения емкости цифровых АТС и концентраторов, а в районах нового строительства за счет открытия новых станционных мощностей.

Кроме телефонной связи общего пользования (ТФОП) абонентам города предоставляются услуги сотовой связи стандарта GSM.

Радиофикация

В муниципальном обзразовании сложилась и функционирует система проводного звукового радиовещания. Подача программ вещания к абонентам осуществляется с ЦСПВ по трехзвенной сети радиофикации через ОУС и ТП. В труднодоступных и отдаленных районах радиофикация осуществляется через блок-станцию 5С и усилительные станции УС.

На ЦСВП программы подаются по соединительным линиям.

Суммарной мощности существующих усилительных станций проводного вещания достаточно для обеспечения 100% радиофикации в городе.

Кроме проводного вещания организовано эфирное радиовещание, которое осуществляет радиотелевизионная передающая станция (РТПС).

Федеральные программы до РТПС доводятся по спутниковым каналам, сигналы от местных студий доводятся по ВОЛС и кабельным линия.

Телевидение

Телевизионное вещание осуществляется РТПС, входящей в состав областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ), являющимся филиалом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть(РТРС).

В городе данной компанией осуществляется вещание 8 телепрограмм.

Наряду с эфирным вещанием в городе развиваются и работают операторы кабельного телевидения.

### II.IV.4 Теплоснабжение

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора (ЖКС) муниципального образования «Город Балабаново» осуществляется от отопительных и производственных котельных.

Центральный район города отапливается тремя котельными:

- котельная ул. Боровская (муниципальная): установленная мощность – 19,6 Гккал/час, присоединённая мощность 6 Гккал/час, эксплуатация с 1987;

- котельная ул. Лесная (муниципальная): установленная мощность котлов 6 Гккал/час, присоединённая мощность 3,6 Гккал/час, эксплуатация с 1996-99гг;

- котельная ЗАО «Плитспичпром» (ведомственная): установленная мощность 20 Гккал/час, присоединённая нагрузка по жилищному фонду 11,4 Гккал/час.

4. Микрорайон ул. Московской отапливается от котельной с установочной мощностью 19 Гккал/час, присоединенная нагрузка составляет 6,7 Гккал/час, котлы паровые.

5. Микрорайон ул. Коммунальная отапливается от котельной с установленной мощностью 2,25 Мвт/час, присоединённая нагрузка 1,5 Гккал/час, три котла с 2004 г и 2005 г.

6. Микрорайон ул. 50 лет Октября отапливается от ведомственной котельной «БРВ», расположенной в 1,5 км от жилищного фонда. Потребная нагрузка в данном микрорайоне 3 Гккал/час.

7. Ул. Шоссейная и ул. Зеленая, ООО «Дом Отдыха» отапливается котельной на ул. Зеленой.

8. Ул. Дзержинского отапливается котельной на ул. Дзержинского.

Проектное положение

Настоящий раздел разработан на основании технико-экономических показателей  рекомендуемых нормативными документами и материалов заказчика.

Телоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение).

Климатологические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 27°С.

Продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Ожидаемые потребности тепла на расчетный срок нового строительства, подсчитанные по укрупненным показателям и удельным характеристикам, предоставлены в таблице 31.

Потребность тепла

Таблица 31

| Номер площадки | Жилищный фонд, м2 | Строит. объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| 1 | 250000 | 1000000 | 1.73 | ---- | 11.56 | 13.29 |
| 2 | 180000 | 720000 | 1.25 | ---- | 8.32 | 9.57 |
| 3 | 540000 | 2160000 | 3.74 | ---- | 24.96 | 28.71 |
| 4 | 540000 | 2160000 | 3.74 | ---- | 24.96 | 28.71 |
| 5 | 300000 | 1200000 | 2.08 | ---- | 13.87 | 15.95 |
| 6 | 360000 | 1440000 | 2.50 | ---- | 16.64 | 19.14 |
| ИТОГО |  |  |  | ---- |  | 115.35 |

Покрытие тепловых потребностей города предусматривается от существующих реконструируемых и от новых источников тепла (котельных), а также от индивидуальных автономных теплогенераторов, работающих на газе.

Дальнейшее повышение качественного уровня теплоснабжения города предполагает поэтапное выполнение следующих мероприятий:

-	реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения с ликвидацией мелких неэкономичных котельных;

-	обеспечение централизованным теплоснабжением районов нового многоэтажного строительства и децентрализованным теплоснабжением (с использованием индивидуальных отопительных систем) – нового малоэтажного (коттеджного) строительства;

-	создание условий в инфраструктуре теплоснабжения для организации взаиморезервируемой схемы, путем строительства тепломагистралей-перемычек между крупными источниками для работы в аварийном режиме.

На данный момент существуют следующие, необходимые для скорейшего решения, проблемы:

-	высокие затраты по содержанию маломощной котельной по ул. Лермонтова;

-	котельные по ул. Лесная и Боровская загружены на 60% и 40%;

-	котельная ЗАО «ПСП» не обеспечивает подачу качественного теплоносителя, повышенные сверхнормативные потери теплоносителя, до 15%;

-	проблемы по расчётам за полученное тепло, т.к. ЗАО «ПСП» только производит тепло и не занимается его сбытом и транспортировкой;

-	имеется несанкционированный разбор воды из системы отопления;

-	котлы не выдают требуемого количества тепла;

-	высокие затраты на производство теплоэнергии;

-	присоединённая нагрузка снижается;

-	для производства горячей воды используются трубчатые теплообменные аппараты с повышенным износом;

-	частая система собственников привести к отказу от поставки теплоэнергетики;

-	котельная удалена от жилищного фонда, потери в сетях;

### II.IV.5 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение муниципального образования «Город Балабаново» осуществляется от ПС № 276 «Строительная». На территории города проведены кабельные линии высоковольтного напряжения КЛ-10кВ, которые обеспечивают поступление электрической энергии от тяговой подстанции (ПС №276 «Строительная») к потребителям. Потребителями города являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия города, а также население.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Проектное положение

Расчет нагрузок

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на одного человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям принимаются из расчета прироста 2 % в год.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей

Таблица 32

| Номер площадки | Жилищный фонд, тыс. м2 | Население, тыс. чел | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250,0 | 8,0 | 4,8 |
| 2 | 180,0 | 6,0 | 3,6 |
| 3 | 540,0 | 18,0 | 10,8 |
| 4 | 540,0 | 18,0 | 10,8 |
| 5 | 300,0 | 10,0 | 6,0 |
| 6 | 360,0 | 12,0 | 7,2 |
| ИТОГО |  |  | 43,2 |

Ожидаемые потребности в природном газе

Таким образом, суммарная нагрузка по электроснабжению коммунально-бытовых потребителей в целом по городу на перспективу составит 57 МВт (с учетом существующих нагрузок).

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в городе на расчетный срок необходимо:

-	реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные ПС №276 «Строительная»;

-	строительство новой ПС;

-	реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций.

Также для надежного электроснабжения потребителей муниципального образования «Город Балабаново» необходима реконструкция существующих и на перспективу новых сетей. Более конкретные мероприятия по развитию сетей 10кВ в городе должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей города, выполняемой специализированной организацией

# III. Варианты решения задач территориального планирования

## III.I Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития муниципального образования «Город Балабаново»

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризуют градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы города;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей города;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы города, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

-  проектами предусматривается развитие существующего города в части комплексной жилой многоэтажной застройки в восточной части муниципального образования «Город Балабаново», строительство микрорайона Гагарино.

- предусматривается в части развития промышленной и коммунально-складской территории, занятие земельных участков от существующей промышленной зоны в районе улицы Московская и Заречная до объездной дороги Киевское шоссе – Боровское шоссе с севера. Таким образом генпланом решались вопросы промышленной агломерации трех производственных зон: с севера Калужской области территории промзоны «Индустриальный парк Ворсино», существующей промзоны города Балабаново в центре и развивающейся промышленной зоны города Обнинска с юга. Данное планировочное решение увязано с общим направлением развития севера Калужской области.

- позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации города, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам. Но по информации министерства

обороны РФ в связи с невозможностью выноса военной части на расчетный срок генерального плана реализация не представляется возможной. В связи с этим территория, расположенная между МО «Город Ермолино» и военным городком Балабаново-1, остается резервной для многоэтажной жилой застройки на нерасчетный срок генерального плана.

- промышленные предприятия, в санитарно-защитные зоны которых попадает существующая жилая застройка, рекомендуется проведение мероприятий по реконструкции основных фондов с целью обеспечения требования к организации благоприятной среды проживания.

# Footnotes

Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011 года произведена с учётом предварительных итогов ВПН-2010, полученным согласно срокам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года №896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года». Оценка численности за 2007-2010 гг. приведена без учёта итогов ВПН 2010.

* Раздел написан по материалам книги: Фехнер М.В. Калуга. М., Стройиздат, 1971.