Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-228 от 1 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-228 от 1 октября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	11

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	16

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	17

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	18

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	20

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	21

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	24

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	26

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	29

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	31

II.1.12 Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов	32

II.1.13 Защита территории сельского поселения от затопления	33

II.1.14 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	34

Список используемой литературы:	37

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.6 | Карта территорий муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:20 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области | 1:20 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи» Жуковского района (МО СП «Село Высокиничи», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 12-228 от 1 октября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Высокиничи»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Село Высокиничи» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

Проектом генерального плана МО СП «Село Высокиничи» планируется увеличение границы муниципального образования на 74,3 га в юго-западной части сельского поселения у дер. Филипповка, за счет земель МО СП «Село Совхоз «Чаусово». В процессе разработки генерального плана было выявлено, что существующая граница муниципального образования пересекает участки, стоящие на учете в базе государственного кадастра недвижимости.

На территории сельского поселения МО СП «Село Высокиничи» расположена деревня Зареченское Лесничество не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон.

Баланс земель территории сельского поселения

таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 8841,1 | 8915,4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5934,6 | 5974,5 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 48,8 | 48,8 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 329,0 | 329,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 1543,6 | 1551,4 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 91,6 | 91,6 |
| 6 | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7 | Земли населенных пунктов | га | 893,5 | 920,1 |
| с. Высокиничи |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 232,0 | 243,8 |
| дер. Александровка |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 12,3 | 24,8 |
| дер. Базовка |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 4,6 | 4,6 |
| дер. Волынцы |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 11,5 | 11,5 |
| дер. Горнево |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 17,0 | 17,0 |
| дер. Грибовка |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 4,7 | 6,0 |
| дер. Дадровка |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 14,4 | 14,4 |
| дер. Зыбаловка |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 9,4 | 9,4 |
| дер. Ильинское |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 60,9 | 60,9 |
| дер. Ивановское |
| 7.10 | Площадь населенного пункта | га | 33,5 | 33,5 |
| дер. Каньшино |
| 7.11 | Площадь населенного пункта | га | 21,5 | 21,5 |
| дер. Карпово |
| 7.12 | Площадь населенного пункта | га | 9,5 | 9,5 |
| дер. Лопатинка |
| 7.13 | Площадь населенного пункта | га | 11,5 | 11,5 |
| дер. Лябинка |
| 7.14 | Площадь населенного пункта | га | 9,4 | 9,4 |
| дер. Марьино |
| 7.15 | Площадь населенного пункта | га | 207,7 | 207,9 |
| дер. Нестеровка |
| 7.16 | Площадь населенного пункта | га | 2,5 | 2,5 |
| дер. Никоново |
| 7.17 | Площадь населенного пункта | га | 24,3 | 24,7 |
| дер. Новая Слобода |
| 7.18 | Площадь населенного пункта | га | 58,6 | 58,6 |
| с. Оболенское |
| 7.19 | Площадь населенного пункта | га | 39,7 | 39,7 |
| дер. Овчинино |
| 7.20 | Площадь населенного пункта | га | 9,4 | 9,4 |
| дер. Стехино |
| 7.21 | Площадь населенного пункта | га | 16,2 | 16,2 |
| дер. Тимашово |
| 7.22 | Площадь населенного пункта | га | 27,8 | 27,8 |
| дер. Тимохино |
| 7.23 | Площадь населенного пункта | га | 2,0 | 2,0 |
| с. Тиньково |
| 7.24 | Площадь населенного пункта | га | 24,3 | 24,3 |
| дер. Филипповка |
| 7.25 | Площадь населенного пункта | га | 10,5 | 10,5 |
| дер. Щиглево |
| 7.26 | Площадь населенного пункта | га | 13,0 | 13,4 |
| дер. Тяпкино |
| 7.27 | Площадь населенного пункта | га | 2,2 | 2,2 |
| дер. Зареченское Лесничество |
| 7.28 | Площадь населенного пункта | га | 3,1 | 3,1 |

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

В генеральном плане предлагается изменение границ населенных пунктов, представленных в таблице № 2.

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Высокиничи |
| 40:07:163611 кадастровый квартал | 1,2 | Школьный парк | Муниципальная | 2015-2023 |
| Всего: | 1,2 |  |  |  |
| дер. Александровка |
| 40:07:161404:53 | 1,4 | Жилищное строительство | Частная | 2015-2023 |
| 40:07:161404:81 | 1,5 |  | Частная |  |
| 40:07:161404 кадастровый квартал | 9,6 | Включение существующей жилой застройки | Частная |  |
| Всего: | 12,5 |  |  |  |
| дер. Марьино |
| 40:07:152401 кадастровый квартал | 0,2 | Ликвидация анклава, существующая жилая застройка | Муниципальная | 2015-2023 |
| Всего: | 0,2 |  |  |  |
| ИТОГО: | 13,9 |  |  |  |

Таблица приведения в соответствия границ населенных пунктов

таблица 3

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включение участков в границы населенных пунктов |
| с. Высокиничи |
| кад. кв. 40:07:163612 уч.49; 36, 41 | 0,7 | Существующая жилая застройка | Частная | 2015-2023 |
| кад. кв. 40:07:163611 уч. 39;21;22;75;74;24 | 2,2 |  |  |  |
| кад. кв. 40:07:161008 уч. 12 | 0,5 |  |  |  |
| кад. кв. 40:07:163607 уч. 52;1541;43;93;42 | 0,6 |  |  |  |
| кад. кв. 40:07:163601 уч. 1810 | 0,2 |  |  |  |
| кад. кв. 40:07:161007 уч.12;34;2;1;33;16;7;30;23318;10;9;11;5;15;3;6;13 | 6,4 |  |  |  |
| Всего: | 10,6 |  |  |  |
| дер. Грибовка |
| кад. кв. 40:07:160301 уч. 19 | 1,3 | Существующая жилая застройка | Частная | 2015-2023 |
| дер. Щиглево |
| кад. кв. 40:07:160701 уч. 35; 36 | 0,4 | Существующая жилая застройка | Частная | 2015-2023 |
| дер. Никоново |
| 40:07:160401 кадастровый квартал | 0,4 | Включение существующей жилой застройки | Частная | 2015-2023 |
| ИТОГО: | 12,7 |  |  |  |
| Исключение участков из границ населенных пунктов |
| с. Высокиничи |
| Жуковское лес-во Угодско-Заводское уч. лес-во кв. 10 выдел 3 | 3,3 | Земли лесного фонда | Федеральная | 2015-2023 |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

таблица 4

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 815,2 | 837,3 |
| Общественно-деловая | 5,4 | 5,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,5 | 11,8 |
| Производственная | 2 | 2 |
| Коммунальная | 0,1 | 0,1 |
| Иные виды инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,2 | 17,2 |
| Рекреационная | 42,6 | 43,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,9 | 0,9 |
| Специального назначения | 1,6 | 1,6 |
| Общая площадь | 893,5 | 920,1 |
| с. Высокиничи |
| Жилая в.т.ч Застройка индивидуальными жилыми домами Застройка малоэтажными жилыми домами | 148,1 68,4 | 155,4 68,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 | 2,3 |
| Коммунальная | 0,1 | 0,1 |
| Рекреационная |  | 1,2 |
| Иные виды инженерной и транспортной инфраструктуры | 15,4 | 16,4 |
| Общая площадь | 232,0 | 243,8 |
| дер. Александровка |
| Жилая | 11,1 | 23,6 |
| Рекреационная | 1,2 | 1,2 |
| Общая площадь | 12,3 | 24,8 |
| дер. Базовка |
| Жилая | 4,6 | 4,6 |
| Общая площадь | 4,6 | 4,6 |
| дер. Волынцы |
| Жилая | 11,5 | 11,5 |
| Общая площадь | 11,5 | 11,5 |
| дер. Горнево |
| Жилая | 16,9 | 16,9 |
| Зона размещения водных объектов | 0,1 | 0,1 |
| Общая площадь | 17,0 | 17,0 |
| дер. Грибовка |
| Жилая | 7,3 | 5,2 |
| Иные виды инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь | 4,7 | 6,0 |
| дер. Дадровка |
| Жилая | 14,4 | 14,4 |
| Общая площадь | 14,4 | 14,4 |
| дер. Зыбаловка |
| Жилая | 8,1 | 8,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,3 | 1,3 |
| Общая площадь | 9,4 | 9,4 |
| с. Ильинское |
| Жилая | 60,3 | 60,3 |
| Особо охраняемых территорий | 0,6 | 0,6 |
| Общая площадь | 60,9 | 60,9 |
| с. Ивановское |
| Жилая | 33,5 | 33,5 |
| Общая площадь | 33,5 | 33,5 |
| дер. Каньшино |
| Жилая | 21,5 | 21,5 |
| Общая площадь | 21,5 | 21,5 |
| дер. Карпово |
| Жилая | 8,6 | 8,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,9 | 0,9 |
| Общая площадь | 9,5 | 9,5 |
| дер. Лопатинка |
| Жилая | 11,5 | 11,5 |
| Общая площадь | 11,5 | 11,5 |
| дер. Лябинка |
| Жилая | 8,5 | 8,5 |
| Рекреационная | 0,9 | 0,9 |
| Общая площадь | 9,4 | 9,4 |
| дер. Марьино |
| Жилая | 170,0 | 170,2 |
| Рекреационная | 36,9 | 36,9 |
| Специального назначения | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь | 207,7 | 207,9 |
| дер. Нестеровка |
| Жилая | 2,5 | 2,5 |
| Общая площадь | 2,5 | 2,5 |
| дер. Никоново |
| Жилая | 22,3 | 22,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,0 | 2,0 |
| Общая площадь | 24,3 | 24,7 |
| дер. Новая Слобода |
| Жилая | 46,5 | 59,4 |
| Общественно-деловая | 5,4 | 5,4 |
| Производственная | 2,0 | 2,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,7 | 4,7 |
| Общая площадь | 58,6 | 58,6 |
| с. Оболенское |
| Жилая | 36,6 | 36,6 |
| Рекреационная | 2,6 | 2,6 |
| Зона размещения водных объектов | 0,2 | 0,2 |
| Особо охраняемых территорий | 0,3 | 0,3 |
| Общая площадь | 39,7 | 39,7 |
| дер. Овчинино |
| Жилая | 9,4 | 9,4 |
| Общая площадь | 9,4 | 9,4 |
| дер. Стехино |
| Жилая | 15,6 | 15,6 |
| Зона размещения водных объектов | 0,6 | 0,6 |
| Общая площадь | 16,2 | 16,2 |
| дер. Тимашово |
| Жилая | 27,7 | 27,7 |
| Зона размещения водных объектов | 0,1 | 0,1 |
| Общая площадь | 27,8 | 27,8 |
| дер. Тимохино |
| Жилая | 2,0 | 2,0 |
| Общая площадь | 2,0 | 2,0 |
| с. Тиньково |
| Жилая | 23,5 | 23,5 |
| Специального назначения | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь | 24,3 | 24,3 |
| дер. Филипповка |
| Жилая | 9,9 | 9,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,6 | 0,6 |
| Общая площадь | 10,5 | 10,5 |
| дер. Щиглево |
| Жилая | 13,0 | 13,4 |
| Общая площадь | 13,0 | 13,4 |
| дер. Тяпкино |
| Жилая | 2,2 | 2,2 |
| Общая площадь | 2,2 | 2,2 |
| дер. Зареченское лесничество |
| Жилая | 3,1 | 3,1 |
| Общая площадь | 3,1 | 3,1 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

При сохранении существующих демографических тенденций, в перспективе ближайших 25-ти лет количество жителей в сельском поселении уменьшится до 2100 человек.

МО СП «Село Высокиничи»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                2334 человек

Первая очередь                                                                              2300 человек

Расчетный срок                                                                              2100 человек

Однако фактически демографическая ситуация в сельском поселении может отличаться от прогнозируемой. Во-первых, территориальная близость города Жуков, Кременки, Серпухов, Обнинск может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий. Во-вторых, в поселение будут переезжать жители других населенных пунктов, в связи с активным жилищным строительством на территории поселения.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой федеральными и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

  ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

На территории сельского поселения планируется комплексное освоение участков под жилищное строительство в существующих границах дер. Марьино.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Строительства детского сада в дер. Новая Слобода | 50 мест | Расчетный срок |
| 1.2 | Реконструкция детского сада в с. Высокиничи | Расширение до 200 мест | Расчетный срок |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Капитальный ремонт школы в с. Высокиничи | 200 мест | Первая очередь |
| 3 | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в дер. Новая слобода | Ремонт с заменой материально технической базы, 20 пос. в смену | Расчетный срок |
| 3.2 | Капитальный ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Ивановское |  | Расчетный срок |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания |
| 4.1 | Строительство магазина в дер. Тиньково | 70 м² | Первая очередь |
| 4.2 | Строительство магазина в с. Ивановское | 70 м² | Первая очередь |
| 4.3 | Строительство магазина в дер. Александровка | 70 м² | Первая очередь |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 5.1 | Капитальный ремонт дома Культуры в дер. Новая Слобода | 200 мест | Расчетный срок |
| 5.2 | Капитальный ремонт дома Культуры в с. Ивановское | 100 мест | Расчетный срок |
| 5.3 | Реконструкция дома культуры в с. Высокиничи | Капитальный ремонт с размещением кинотеатра | Первая очередь |
| 5.4 | Ремонт библиотеки в с. Высокиничи и дер. Новая Слобода | увеличение книжного фонда | Первая очередь |
| 6 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 6.1 | Реконструкция существующего стадиона в с. Высокиничи | Замена покрытия, строительство трибун, размещение площадки для занятий летними и зимними видами спорта | Первая очередь |
| 6.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Высокиничи | Размещение бассейна, тренажерного зала, многофункциональных спортивных площадок закрытого типа | Расчетный срок |
| 6.3 | Строительство отрытой спортивной площадки в с. Ивановское | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |
| 6.4 | Строительство отрытой спортивной площадки в дер. Новая Слобода | Универсальная спортивная площадка для занятий летними и зимними видами спорта | Расчетный срок |
| 7 | Объекты противопожарного назначения |
| 7.1 | Строительство пожарного депо в с. Высокиничи | 2 машины | Первая очередь |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с положениями, указанными в региональных нормативах «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ. Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице 6.

таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |
| 2.2 | Озеленения с. Высокиничи, с. Тиньково, дер. Новая Слобода. | Первая очередь |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом. Автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с городами Жуков, Обнинск, Кременки, Серпухов.

Перечень мероприятий территориального планирования

по развитию транспортной инфраструктуры

таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автодорог, с заменой дорожного покрытия |
| 1.1 | Автодорога регионального значения "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" - Черная Грязь-Ильинское-Тиньково | Первая очередь |
| 1.2 | Автодорога регионального значения «Караулово-Тиньково» | Первая очередь |
| 2 | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 2.1 | Вдоль автодороги Новая-Слобода - Филипповка | Расчетный срок |
| 2.2 | Вдоль автодороги Новая-Слобода – Овчинино – Зыбаловка - Каньшино | Расчетный срок |
| 3 | Устройство дорог с щебёночным покрытием |
| 3.1 | Вдоль автодороги Лопатинка - Тяпкино | Первая очередь |
| 3.2 | Вдоль автодороги Дадровка - Нестеровка | Первая очередь |
| 3.3 | Вдоль автодороги Ивановское - Горнево | Первая очередь |
| 3.4 | Вдоль автодороги Тимашово - Стехино | Первая очередь |
| 3.5 | Вдоль автодороги на дер. Щиглево | Первая очередь |
| 3.6 | Вдоль автодороги Базовка-Карпово-Волынцы-с/т Якорь | Первая очередь |
| 3.7 | Вдоль автодороги Оболенское-Зареченское Лесничество | Первая очередь |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |
| 3.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |
| 4 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 4.1 | Устройство шумозащитных экранов комбинированного типа в с. Высокиничи и дер. Грибовка вдоль автодороги регионального значения "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" | Расчетный срок |
| 4.2 | Установка автобусных остановок: - дер. Дадровка по автодороге на дер. Филипповка; - дер. Лопатинка по автодороге на дер. Филипповка; - дер. Филипповка; - с. Ильинское; - с. Ивановское; - дер. Тимашово; - дер. Никоново; - с. Тиньково; - с. Оболенское. | Первая очередь |
| 5 | Организация движения пассажирского транспорта |
| 5.1 | Организация сезонного автобусного маршрута Черная Грязь – Новая-Слобода - Филипповка | Первая очередь |
| 5.2 | Изменение схемы движения двух существующих автобусных маршрутов: - Обнинск-Кременки Туда: Обнинск-Жуков-Высокиничи-Кремнки Обратно: Кременки-Карпово-Тиньково-Ивановское-Новая Слобода-Черная Грязь-Жуков-Обнинск. - Обнинск-Чаусово Туда: Обнинск-Жуков-Черная Грязь-Новая-Слобода-Тиньково-Чаусово Обратно: Чаусово-Высокиничи-Жуков-Обнинск. | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройке шириной 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона  проектирование и проведение землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи  36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании статьи 40 Федерального закона сохранение объектов культурного наследия  - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а так же научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохраняем объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопок.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов на расчетный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов, а также их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Калужской области», 2010 года на расчетный срок составят 1,4 м3 на 1 человека в год.  На первую очередь Администрации сельского поселения необходимо разработать и принять генеральную схему очистки территории  сельского поселения. Расчет количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах рекомендуется принимать в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» По ред. И. А.  Кайпасова. – СПб.: РЭЦ «Петрохин-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004 г.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных носителей; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на существующий полигон ТБО и планируемую мусоросортировочную станцию дер. Стрелковка.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

По данным администрации МО СП «Село Высокиничи» на территории сельского поселения расположено 8 сельских кладбищ:

- в дер. Марьино, площадь – 0,8 га.

- в дер. Марьино, площадь – 1,2 га.

- с. Ильинское, площадь – 1,0 га.

- с. Ивановское, площадь – 0,8 га.

- южнее с. Тиньково, вдоль автодороги регионального значения с. Высокиничи-с. совхоз «Чаусово», площадь – 0,5 га.

- с. Тиньково, площадь – 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- севернее с. Оболенское, площадь – 0,3 га,

- севернее с. Высокиничи в лесном массиве, площадь – 1,5 га.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в таблице 8.

Перечень мероприятий территориального планирования

по организации мест захоронения

таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12 Мероприятия по улучшению системы утилизации биологических отходов

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 20.02.2013 г. № 217-13) на территории МО СП «Село Высокиничи» имеется один зарегистрированный в установленном порядке скотомогильник. Скотомогильник принадлежит СПК «Междуречье» и находится в районе с. Ивановское на территории животноводческого комплекса СПК «Междуречье». Введен в эксплуатацию в апреле 2003 года, законсервирован в 2008 году.

Сибиреязвенных захоронений на территории МО СП «Село Высокиничи» не регистрировалось.

Часть существующей жилой застройки в с. Ивановское и дер. Тимашово попадает в санитарно-защитную зону законсервированных скотомогильников, в связи с этим на первую очередь планируется ликвидация скотомогильника.  Любое строительство объектов капитального строительства на территории населенных пунктов необходимо осуществлять только после полной ликвидации скотомогильников.

### II.1.13 Защита территории сельского поселения от затопления

Часть существующей жилой застройки с. Высокиничи, дер. Тимашево и с. Ивановское попадает в зону затопления реки Протвы.

Защиту территорий населенных пунктов от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки Протвы;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок (126,0 м и выше).

Для предотвращения затопления территории на первую очередь в с. Высокиничи, дер. Тимашово и с. Ивановское необходимо строительство:

- дамб обвалования;

- дренажей;

- водосбросных сетей;

- быстротоков;

- насосных станций.

На территории населенных пунктов сельского поселения рекомендуется применять обвалование по участкам.

При выборе вариантов конструкций дамб обвалования надлежит учитывать:

- топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические условия района строительства;

- экономичность конструкций защитных сооружений;

- возможность пропуска воды в период половодья;

- плотность застройки территории и размеры зон отчуждения, требующих выноса строений из зон затопления;

- целесообразность применения местных строительных материалов, строительных машин и механизмов;

- сроки возведения сооружений;

- требования по охране окружающей природной среды;

- удобство эксплуатации;

- целесообразность утилизации дренажных вод для улучшения водоснабжения.

### II.1.14 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусматривается соответствующие мероприятия, представленные в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий территориального планирования

по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Строительство станций водоподготовки на существующих и планируемых водозаборных сооружениях | Расчетный срок |
| 1.2 | Строительство одной артезианской скважины в с. Тиньково, для улучшения существующей системы водоснабжения | Первая очередь |
| 1.3 | Реконструкция существующих очистных сооружений в с. Высокиничи | Расчетный срок |
| 1.4 | Строительство ливневой канализации в с. Высокиничи по ул. А. Невского, ул. Зеленая, ул. Набережная, пер. Рабочий с подключением к существующим очистным сооружениям. | Расчетный срок |
| 1.5 | Строительство ливневой канализации и комплексов очистки стоков: -дер. Новая Слобода, с. Ильинское, с. Ивановское, дер. Никоново, дер. Тимашово, с. Оболенское. | Первая очередь |
| 1.6 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуется применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Вынос двух ЛЭП 10 кВ «Высокиничи-Бор» по дорогам СНТ «Барусуки». | Расчетный срок |
| 2.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.5 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчетный срок |
| 2.6 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения | Расчетный срок |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов от ГРС «Высокиничи» с размещением газорегуляторных пунктов (ГРП): - с. Тиньково; - дер. Никоново; - дер. Тимашово; - с. Ивановское; - дер. Стехино; - дер. Горнево; - с. Ильнское; - дер. Новая Слобода; - дер. Марьино; - дер. Каньшино; - дер. Зыбаловка; - дер. Нестеровка; - дер. Дадровка; - дер. Лябинка; - дер. Лопатинка; - дер. Филлиповка; - дер. Грибовка; - дер. Щиглево. | Первая очередь |
| 3.2 | Газификация населенных пунктов от ГРС «Чаусово» с размещением газорегуляторных пунктов (ГРП): - дер. Волнцы; - дер. Карпово; - дер. Базовка; - с. Оболенское; | Первая очередь |
| 3.3 | Строительство двух дополнительных газорегуляторных пунктов в с. Высокиничи | Первая очередь |
| 3.4 | Вынос существующего межпоселкового газопровода «Высокиничи-Караулово» по дорогам в СНТ «Барсуки» | Первая очередь |
| 3.5 | - Газоснабжение дер. Александровка будет осуществляться от планируемого газорегуляторного пункта в с. Оболенское. - Газоснабжение дер. Овчинино будет осуществляться от планируемого газорегуляторного пункта в дер. Новая Слобода. | Первая очередь |
| 3.6 | Уровень газификации сельского поселения -100 % | Расчетный срок |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализованным теплоснабжением от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются комбинированные аппараты, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 5 | Связь |
| 5.1 | Строительство АТС: - дер. Новая Слобода; - с. Ивановское. | Расчетный срок |
| 5.2 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры широкополосного доступа | Расчетный срок |
| 5.3 | Развитие транспортных сетей SDH и MPLS на базе ВОЛС | Расчетный срок |
| 5.4 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая интернет | Расчетный срок |
| 5.5 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышение качества связи | Расчетный срок |

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Проект генерального плана с. Высокиничи «Агенство Терра» 2010 г.

- Схемы территориального планирования Жуковского района, 2009-2012 г.