Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №1 от 01 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Гавриловка» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 01 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Гавриловка» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального

планирования	4

II. Предпосылки развития сельского поселения	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	6

III.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	6

III.2. Земельный фонд и категории земель	8

III.3. Население, трудовые ресурсы	12

III.4. Жилищное строительство ………………………………………………………………...…..………13

III.5. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	14

III.6. Мероприятия по градостроительному развитию

рекреационных зон	16

III.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов

культурного наследия	17

III.8. Ритуальное обслуживание населения	19

IV. Положения генерального плана по развитию

транспортной инфраструктуры	19

V. Положения генерального плана по улучшению

состояния окружающей среды	22

VI. Положения генерального плана по санитарной

очистке территории	31

VII. Положения генерального плана по инженерной

подготовке территории	34

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	35

VIII.1. Водоснабжение	35

VIII.2 Водоотведение	36

VIII.3. Теплоснабжение и газоснабжение	37

VIII.4.  Электроснабжение	37

VIII.5. Связь	38

Список используемой литературы	41

# I. Цели и задачи территориального

# планирования

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

В соответствии со ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Одним из документов территориального планирования является генеральный план поселения.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселений функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Гавриловка» (МО СП «Деревня Гавриловка», далее – сельское поселение) разработан в соответствии  со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и с учетом «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана явился муниципальный контракт от 01 августа 2012 г. №1.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в положения по территориальному планированию включены следующие графические материалы:

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории.

Генеральный план сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, улучшение демографической ситуации, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение сельского поселения (близость городов Кирова и Людиново);

- развитая инфраструктура внешнего транспорта.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию сельского поселения в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- планировочная ситуация, современное использование территории;

- природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия;

- экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.;

- социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура;

- земельные отношения.

Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом, а также свободные от капитальной застройки территории.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных    и   пространственных    элементов   деревенской   среды,  зон

деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные   и    искусственные    пространственные   рубежи,     определяющие

относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельских территории.

В генеральном плане предлагается:

1. Предложенная генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населенных пунктов, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

Для развития жилищного и производственного строительства Схемой территориального планирования муниципальное образование «Город Киров и Кировский район» в МО СП «Деревня Гавриловка» перевод земель из одной категории в другую не предусмотрен.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения,  что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

- комплексного развития населенных пунктов;

- упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

- обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью,   культурно-бытовыми   объектами,   элементами    благоустройства   на

общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

Архитектурно - планировочные решения генерального плана сельского поселения основаны на сложившейся планировочной структуре населенных пунктов. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

### III.2. Земельный фонд и категории земель

Центр сельского поселения – деревня Гавриловка находится в 25 км на юго-восток от районного центра города Кирова, с которым связан дорогой регионального значения «Киров – Бережки – Фоминичи - Неполоть» - Гавриловка. В состав сельского поселения «Деревня Гавриловка» входят следующие населенные пункты: деревня Гавриловка, деревня Большое Заборье, деревня Коновка, деревня Мироновка, деревня Пчелка, деревня Соломоновка.

Общая площадь сельского поселения составляет 7392,96 га.

Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ, далее –  Земельный кодекс РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

При установлении границ населенных пунктов за основу брались границы земель поселений, переданных в ведение сельских администраций и кадастровые участки, представленные  на публичной кадастровой карте Калужской области на момент проектирования генерального плана.  Устанавливаемые границы не содержат анклавов и самопересечений. Общая площадь земель населенных пунктов составляет 692,34 га.

Земли сельскохозяйственного назначения

В соответствии со ст. 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами

населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;

- коммуникациями;

- лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;

- водными объектами;

- а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 3000,03 га.

#### Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии со ст. 87 Земельного кодекса РФ  землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

На территории сельского поселения расположены: железная дорога, сообщением Рославль – Фаянсовая – Сухиничи, автомобильные дороги регионального значения и кладбища.

Общая площадь земель данной категории составляет 119,37 га, в том числе планируемых земель 2,24 га.

Земли лесного фонда

В соответствии со ст. 101 Земельного кодекса РФ  к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки,   гари,   редины,

прогалины   и   другие),  и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

В границах сельского поселения расположены земли лесного фонда Крсноборского участкового лесничества ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» и Радомичское участковое лесничество ГКУ КО «Людиновское лесничество».

Границы земель лесного фонда установлены проведенным лесоустройством 2011 года в ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» и ГКУ КО «Людиновское лесничество».

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

Общая площадь земель лесного фонда составляет 3513,84 га.

Земли водного фонда

В соответствии со ст. 102 Земельного кодексом РФ к землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытыми поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

По территории сельского поселения протекают реки Неполодь, Буда, Улитка,  Амшанка, Верзебнево, а также ручьи.

Использование и охрана земель водного фонда осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года №74-ФЗ.

Общая площадь земель водного фонда составляет 14,31 га.

Земли запаса

В соответствии со ст. 103 Земельного кодекса РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со ст. 80 настоящего кодекса. Использование земель запаса допускается после перевода  их  в другую  категорию,  за  исключением  случаев,  если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Общая площадь земель запаса составляет 53,07 га.

Таблица 1

Распределение территории по категориям земель

и функциональным зонам

площадь, га

| Категории земель, функциональные зоны | Современное состояние, 2012 год | Планируемое состояние, 2037 год |
| --- | --- | --- |
| Площадь земель поселений, переданных в ведение сельских администраций | 919,51 | - |
| Целевое назначение земель |
| Земли населенных пунктов | 919,51 | 692,34 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2887,52 | 3000,03 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-циального назначения | 117,13 | 119,37 |
| Земли лесного фонда | 3401,32 | 3513,84 |
| Земли водного фонда | 14,31 | 14,31 |
| Земли запаса | 53,07 | 53,07 |
| Итого: | 7392,96 | 7392,96 |
| Функциональные зоны (в границах земель населенного пункта) |
| Зона размещения жилой застройки | 107,64 | 107,64 |

окончание таблицы 1

| Категории земель, функциональные зоны | Современное состояние, 2012 год | Планируемое состояние, 2037 год |
| --- | --- | --- |
| Зона сельскохозяйственного использования | 802,55 | 577,62 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 2,01 | 2,01 |
| Зона общественно-делового назначения | 4,65 | 4,65 |
| Зона объектов культурного наследия | 0,42 | 0,42 |
| Зона специального назначения | 2,24 | - |
| Итого: | 919,51 | 692,34 |

### III.3. Население, трудовые ресурсы

Самая большая проблема сельского поселения – это прирост населения. За счет естественного прироста население расти не может – так сложился возрастной состав.

Численность населения в течение последних десяти лет неуклонно убывает. Полностью прекратили свое существование деревни Пчелка и Мироновка. Миграционный отток населения обуславливает негативные демографические тенденции и оказывает сдерживающее влияние на рост численности населения.

Улучшение демографической ситуации в проектный период возможно в деревнях Коновка и Соломоновка. Близость к железной дороге позволит им пополнять свой контингент населения за счет мигрантов из Киргизии, имеющих повышенные показатели рождаемости. Они приезжают семьями на постоянное место жительство и в значительной мере будут определять возникновение параметров естественного прироста омоложения возрастной структуры населения сельского поселения.

МО СП «Деревня Гавриловка»

Этапы                                                                         Численность населения

Современное состояние                                                                    320  человек

Первая очередь                                                                                  330  человек

Расчетный срок                                                                                  345 человек

При ограниченности естественного прироста, население главным образом должно базироваться на развитии и сохранении существующих населенных пунктов в этих условиях. Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

III.4. Жилищное строительство

Жилищный фонд сельского поселения представлен малоэтажной, индивидуальной  застройкой. 45% всех домов имеют значительную степень износа

от 66% до 70% (4240 м2),   у 17% всех домов (1040 м2)  степень износа составляет более  70% (частично разрушенные).

Темпы роста площади жилищного фонда в сельском поселении очень малы. За последние три года было построено всего 90,0 м2 жилья. Обеспеченность жильем составляет 40,0 м2 на человека, что является нормой для сельской местности. Столь высокий показатель объясняется уменьшением численности населения, наличием заброшенных, пустующих домов.  За расчетный период проектируется снос жилья в объеме 6680 м2, из которых 5280 м2  ветхого и аварийного должны быть снесены в первую очередь и 1400 м2 жилья, которое сейчас имеет износ 65% и к расчетному сроку подойдет к предельному сроку эксплуатации. Новое строительство будет производиться на существующих участках – замена ветхого жилого фонда или при разделении участка.

Территория под новое жилищное строительство не выделяется, внутри каждой деревни имеются резервы для строительства – это реконструкция жилой застройки, которая будет проводиться  населением по мере поступления средств, на собственных участках.

Таблица 2

Движение жилищного фонда по этапам реализации

| Этапы реализации | Существу-ющий фонд, м2 | Объем сносимого фонда, м2 | Сохраняе-мый фонд, м2 | Объем нового строитель-ства, м2 | Объем фонда на конец периода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (первая очередь) | 12800 | 5280 | 7520 | 6000 | 13520 |
| II этап (расчетный срок) | 13520 | 1400 | 12120 | 2000 | 14120 |
| Итого: |  | 6680 |  | 8000 |  |

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, генеральный план предлагает решение следующих задач:

- снос ветхих строений;

- ликвидация заброшенных нежилых усадеб;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.

## III.5. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Образовательные услуги в сельском поселении предоставляются школьными учреждениями – это одно отдельно стоящее типовое 1970 года постройки  здание школы в деревне Гавриловка. Здание расположено в северной части деревни (ул. Садовая, д.1а), износ составляет 42%. Общая проектная вместимость школы – 150 мест.   В настоящее время, из-за низкой наполняемости, школа   не   функционирует.   Генеральным   планом   предлагается    сохранение структуры школы.

Здравоохранение на территории сельского поселения осуществляют два фельдшерско-акушерских пункта, расположенные в деревне Гавриловка (в здании сельской администрации, по ул. Центральной, д. 37) и деревне Большое Заборье (в отдельно стоящем здании, площадью 40 м2). Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Большое Заборье обслуживает также население деревни Соломоновка. Проектом генерального плана сохраняется существующая структура учреждений здравоохранения.

На территории сельского поселения учреждения культуры представлены библиотекой и Домом культуры, расположенные в деревне Гавриловка.

Библиотека находится в здании сельской администрации по ул. Центральной, д. 37, книжный фонд насчитывает 5,1 тыс.  томов. Дом Культуры представлен отдельно стоящим зданием 1968 года постройки в юго-западной части села. Общая проектная наполняемость клуба 100 мест. В настоящее время клуб, как учреждение культуры,  перенесен в здание сельской администрации с наполняемостью 60 мест.

В деревне Гавриловка функционирует церковь Петра митрополита Московского. Церковь представлена отдельно стоящим 2000 года постройки зданием. На первую очередь проектом предусматривается строительство еще одной церкви (старообрядческой) в деревне Гавриловка по ул. Центральной.

Из спортивных сооружений на территории сельского поселения имеется открытая спортивная площадка при школе в деревне Гавриловка. В настоящее время школа закрыта, и спортивная площадка постепенно приходит в упадок, зарастает травой. На расчетный срок предлагается реконструкция и модернизация открытой спортивной площадки.

На территории сельского поселения функционируют два предприятия розничной торговли. Магазины расположены в деревне Гавриловка. Общая площадь торговых площадей составляет 84,7 м2. В остальных населенных пунктах сельского поселения работает выездная торговля один раз в неделю.

В дальнейшем предполагается развитие торговой инфраструктуры на основе частных предприятий за счет увеличения торговых площадей.

В настоящее время на территории сельского поселения пожаротушение осуществляется силами и средствами Автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» расположенной в городе Кирове. На первую очередь проектом предусматривается строительство гаража, площадью 120 м2, для спецтехники Кировской районной администрации (пожарное

депо). Пожарное депо на одну машину расположится в деревне Гавриловка, рядом со  зданием  сельской  администрацией.  Дислокация  подразделений  пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

## III.6. Мероприятия по градостроительному развитию

## рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают в себя территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

На территории сельского поселения имеются  возможности рекреационной деятельности, которая должна быть направлена на рациональное использование природно-рекреационного потенциала территории, включающего природно-ландшафтные, историко-культурные объекты.

Все деревни сельского поселения окружены лесами. Населенные пункты озеленены, в основном, за счет приусадебных участков и придорожной древесно-кустарниковой растительности.

Специальных дополнительных мероприятий по озеленению территории в населенных пунктах не требуется.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1)сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования – на первую очередь предусматривается озеленение и благоустройство территории вокруг здания сельской администрации;

2)озеленение мест историко-культурных объектов – на расчетный срок предлагается озеленение и благоустройство территории вокруг церкви Петра митрополита Московского.

3)поддержание высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценности зеленых насаждений.

Для туристической деятельности сельское поселение имеет высокий ресурсный потенциал:

- отсутствие крупных промышленных производств и наличие позитивного экологического состояния территории;

- лесные и водные ресурсы наполненные дарами природы (грибы, ягоды, лекарственные травы, в водоемах изобилие рыбы);

- живописное, привлекательное природно-ландшафтное расположение сельского поселения;

- наличие на территории сельского поселения историко-культурных объектов.

## III.7. Перечень мероприятий по сохранению объектов

## культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия.

На территории сельского поселения располагаются следующие объекты культурного наследия (письмо Министерства культуры Калужской области от 18.09.2012 г. №13/2171-12):

- воинское кладбище, расположенное в деревне Коновка;

- братская могила, расположенная в деревне Соломоновка.

Кроме того, в деревне Коновка расположена стела с памятной доской Герою Советского Союза П.М. Зюлькову.

Границы зон охраны объектов культурного наследия не установлены.

В числе мероприятий по реализации генерального плана необходимо вынести решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный   план  сельского  поселения  в  части нанесения  на  карты   (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия, а также внести изменения в правила землепользования и застройки.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.  В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия.

## III.8. Ритуальное обслуживание населения

В пределах сельского поселения находятся два действующих кладбища, общей площадью 2,24 га.

Потребности в дополнительных территориях для организации мест захоронений сельского поселения на расчетный срок не выявлено.

Проектом генерального плана на расчетный срок предусматривается устройство подъездных дорог с твердым покрытием до кладбищ, а также разработка мероприятий по благоустройству их территории, периодической уборки, организации подвоза  инвалидов и лиц преклонного возраста в дни массового посещения кладбищ.

# IV. Положения генерального плана по развитию

# транспортной инфраструктуры

IV.1. Внешние связи

Внешние связи сельского поселения осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Железнодорожный транспорт

В границах сельского поселения проходит не электрифицированная железная дорога Рославль – Фаянсовая – Сухиничи с ж.д. станцией Баррикадная и остановочными платформами «109 км» и «107 км».

Автомобильный транспорт

В границах сельского поселения осуществляются автомобильные транспортные связи с районным центром. Основу транспортной сети составляют дороги регионального и местного значения.

Через сельское поселение  проходят:

- автомобильная дорога регионального значения «Киров – Бережки – Фоминичи – Неполоть» – Гавриловка;

- автомобильная дорога регионального значения Гавриловка – Большое Заборье.

Населенные пункты соединяются автомобильными дорогами с твердым и грунтовым покрытием.

Улично-дорожная сеть  на территории сельского поселения формируется во взаимной увязке с системой улиц и дорог, обслуживающих соседние населенные пункты  с внешними транспортными связями.

Проектом генерального плана принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи.

IV.2. Местная сеть

Существующая улично-дорожная сеть имеет преимущественно прямоугольную структуру, которая делит селитебную территорию на ряд кварталов и полукварталов.

Деревня Гавриловка является центром всего поселения и имеет развитую транспортную инфраструктуру, доступность и возможность взаимодействия поселения с другими населенными пунктами.

В пределах существующей застройки предлагается реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное.

# V. Положения генерального плана по улучшению

# состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных водоносных горизонтов, вода из поверхностных источников не используется.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на подземных водозаборах и водопроводных сооружениях установлены границы зон санитарной охраны (ЗСО). В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Таблица 3

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники |
| Скважины, в том числе: |  |  |  |
| - защищенные воды | не менее 30 м | по расчету в зависимости от Тм | по расчету в зависимости от Тм |
| - недостаточно защищен-ные воды | не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм | по расчету в зависимости от Тм |

Тм – время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице 4.

Таблица 4

Определение границ второго пояса Тм

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредствен-ную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта  от  химических  загрязнений,   также  определяется   гидродинамическими

расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх –  срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора  25-50 лет).

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водопроводных сооружений – санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

-  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

-   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-   при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

-   при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

Предлагаемые мероприятия

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека, а также:

- выбросы промышленных предприятий;

- автотранспорт;

- средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения);

- отходы производства и потребления (бытовые отходы).

В сельском поселении основными источникам загрязнения почвы являются бытовые отходы. В населенных пунктах плановая санитарная очистка отсутствует. Сбор твердых бытовых отходов производится в 10 мусоросборочных контейнеров, объемом 8 м3 каждый. Вывоз мусора осуществляется спецтранспортом по мере наполнения бункеров, но не реже одного раза в неделю.

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий, автотранспорта и др.

Для улучшения существующей ситуации с твердыми бытовыми отходами необходимы следующие мероприятия:

- организация контейнерных площадок с твердым покрытием;

- организация мытья и дезинфекции мусоросборочных контейнеров.

Воздушный бассейн

На территории МО СП «Деревня Гавриловка» и рядом с его границами не располагаются потенциально опасные промышленные предприятия, которые могут стать источниками загрязнения окружающей среды.

Из основных загрязнителей можно выделить котельные, а также выбросы от автомобильного и железнодорожного транспорта.

Две котельные расположены в деревне Гавриловка и отапливают отдельно стоящие здания школы и клуба. В настоящее время котельные не эксплуатируются по причине  закрытия школы и переноса клуба в здание сельской администрации.

В границах сельского поселения, в том числе и по населенным пунктам,  проходят автомобильные дороги регионального значения. Основными причинами выброса от автомобильного транспорта является изношенность автомобилей, использование при эксплуатации этилированных бензинов.

Железнодорожный транспорт, по сравнению с автомобильным, оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Железная дорога, проходящая по территории сельского поселении, не электрифицирована.  Путевая техника, тепловозы работают на дизельном топливе. Основным источником  загрязнения атмосферного воздуха являются отработавшие газы дизелей тепловозов. При сжигании топлива с выхлопными газами выделяются оксид серы, углерода, азота, альдегиды.

Таблица 5

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение

вредного воздействия на атмосферный воздух

| Природоохран-ные требования | Мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг выхода опасных газов на дневную поверхность | Проведение технических меро-приятий по предотвращению проникновения «мертвого возду-ха» в подвальные помещения домовладений. | - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ; - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ; - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-ном воздухе населенных мест»; - ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировоч-ные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосфер-ном воздухе населенных мест; - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обес-печению качества атмосферного воздуха населенных мест»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно защитные зоны и сани-тарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» |
| Снижение выбросов от автотранспорта | - Организация контроля за хими-ческим составом выхлопных га-зов автотранспорта; - Создание экономических усло-вий использования более эколо-гических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III); - Улучшение состояния дорож-ного полотна; - Совершенствование транспор-тных схем и организация дорож-ного движения; - Полив поверхности дорог в летнее время; - Увеличение объема посадок зеленых насаждений вдоль дорог. |  |

Территории с повышенным уровнем шума

Железные и автомобильные дороги, проходящие по территории сельского поселения, создают зоны акустического дискомфорта для прилегающей к ним застройки.

Основными источниками  шума на железнодорожном транспорте являются движущие поезда, путевые машины, производственное оборудование. Общий шум дизельного тепловоза на расстоянии 0,5 м от корпуса и аэродинамического шума выхлопа на расстоянии 1 м от выхода патрубка достигает 120 дБ.

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с Методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.) определены следующие шумовые характеристики в зависимости от категорий улиц и дорог.

Таблица 6

Автотранспортные источники шума

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |

окончание таблицы 6

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Таблица 7

Нормы допустимого уровня шума в различных

функциональных зонах

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |
| --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |

окончание таблицы 7

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |
| --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта. Зонирование территории осуществляется по трем пространственным уровням: районное, квартальное и внутриквартальное. Для каждого из уровней вводится свой поправочный коэффициент, учитываемый при расчете стоимости недвижимости. Подучастки выделяются с учетом удаленности расчетной точки от проезжей части, ограничения угла видимости, наличия препятствий и экранов на пути распространения звука, наличия сооружений, отражающих звуковую волну и т.д. На один и тот же участок местности могут оказывать влияние несколько источников шумового загрязнения. Всё это осложняет и удлиняет процесс расчета, значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя  из  шумовой  нагрузки  соответствующего район  и  числа  его жителей с

учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей,    подвергающихся    ее   воздействию,   тем    больше   и   потребность  в

проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

# VI. Положения генерального плана по санитарной

# очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз жидких бытовых отходов (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Твердые бытовые отходы (ТБО) должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки мусоросборочных контейнеров должны иметь твердое покрытие, быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Сбор твердых бытовых отходов производится в 10 мусоросборочных контейнеров, объемом 8 м3 каждый. На проектный период предусматривается размещение дополнительных 4 мусоросборочных контейнера, объемом 8 м3 каждый.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор твердых бытовых отходов на территории сельского поселения  будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Уборка территории

В сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, его вывоз и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. Организация стока поверхностных вод;

2. Понижение уровня грунтовых вод.

Основные мероприятия по понижению вод

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-  закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия

1. Установка гидрантов на водопроводных сооружениях.

2. Обеспечение удобных подъездов пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4. Установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Строительство пожарного водоема с обустроенным к нему подъездом.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1. Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от существующих скважин и водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь предусматривается:

- реконструкция водопровода в деревне Гавриловка с применением полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы  (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001);

- оборудование существующих водозаборных сооружений фильтрами обезжелезивания.

Зоны санитарной охраны  I пояса артезианских скважин и водонапорных башен должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена.   Все    ходы   и  лазы   водопроводных   сооружений    необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

### VIII.2 Водоотведение

Водоотведение на территории сельского поселения осуществляется только в деревне Гавриловка (по ул. Садовой), через систему канализации по подземным сетям к пяти оборудованным сливным ямам-шамбо.

Для канализования существующей и планируемой застройки, проектом генерального плана на первую очередь предлагается строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением, очищенные стоки фильтруются в грунт. Размещение ЛОС на территории деревни Гавриловка  подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

### VIII.3. Теплоснабжение и газоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения объекты газоснабжения отсутствуют. Предусматривается размещение в течение проектного   периода    межпоселкового    газопровода    высокого   давления   для деревни Гавриловка.

Подача газа будет осуществляться по газопроводам высокого давления диаметрами 110 мм рабочим давлением 0,6 мПа от  ГРС Киров-1 и ГРС Киров-2.

Газораспределительные сети сельского поселения будут представлять собой трехступенчатую систему газопроводов  высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей.

Прогнозируемый часовой расход газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий сельского поселения составит:

- первая очередь  – 8,57 м3/час

- расчетный срок – 9,0 м3/час

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

### VIII.4.  Электроснабжение

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с предполагаемым размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном  исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления.

В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Основным из приоритетных направлений, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии является проведение следующих мероприятий:

-  завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и  общественных зданий;

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в

местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Прогнозируемый расчет нагрузок на электрические сети составит:

- первая очередь  – 0,18 мВт

- расчетный срок – 0,19 мВт

### VIII.5. Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

На расчетный срок проектом генерального плана предусматривается увеличение номеров телефон до 85.

Перспективное количество номеров телефонов составит:

- первая очередь – 65

- расчетный срок – 85

Радиовещание. Проводное радиовещание на территории сельского поселения отсутствует. Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM.

Телевидение. Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы, установленные в городах Кирове и Сухиничах.

Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории сельского поселения оказывает подразделения филиала ФГУП «Почта России» - Управление федеральной почтовой связи Калужской  области. На территории поселения функционирует одно отделения почтовой связи, которое расположено в деревне Гавриловка в здании сельской администрации.  Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции,   посылок,   переводов,  адресная  доставка  корреспонденции  и

периодических изданий, прием коммунальных платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

### Список используемой литературы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ

2. Водный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ

3. Земельный кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 25 октября 2001 года №136-ФЗ

4. Лесной кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ

5. Об охране окружающей среды – Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ

6. О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды" - Федеральный закон от 24 июня 2008 года №93-ФЗ

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации –  Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ

8. Об особо охраняемых природных территориях – Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ.

9. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года. №244;

10. Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 года №19;

11. Об административно-территориальном устройстве Калужской области –  Закон Калужской области от 05 июля 2006 года №229-ОЗ

12. Кировский район. Инвестиционный паспорт/ Министерство экономического развития Калужской области, Агентство регионального развития Калужской области. – Калуга,  2010.  – 68 с.

13. Схемы территориального планирования Кировского района/ ПК«ГЕО», 2010 г.

14. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г./ Министерство экологии и благоустройства Калужской области. –  Калуга: Манускрипт, 2010. – 340 с.

15. Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области/В.А.Семенов. –  Обнинск, 2010

16. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. –  С-Пб., 2002 г.

17. Охрана окружающей среды на предприятии/ Н.Д. Сорокин. –  С-Пб., 2005 г.

18. Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». –  Калуга, 2010 г.

19. Атлас Калужской области «Золотая Аллея». –  Калуга, 2001 г.

20. Красная книга Калужской области «Золотая аллея». – Калуга, 2006 г.

21. Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22. Археологическая карта России, Калужская область/ РАН ИА. –  Москва, 2006, с.  62-64, 82.

23. Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями/ Э.М.Романенко, В.Ф.Филиппович и др. –  М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд №2700.

24. Экологическая геоморфология/ Э.А.Лихачева, Д.А.Тимофеев. –   М:Колос, 2004 г.