Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Малая Песочня» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Том первый Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Малая Песочня» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Том первый Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Новиков В.Д.

инженер-программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	10

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

I.I Природные условия	11

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	11

I.I.2 Климат	12

I.I.3 Подземные воды	16

I.I.4 Инженерно-геологические условия	17

I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.	20

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям.	20

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	24

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.III Современное использование территории	40

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	40

I.III.2 Жилищный фонд	42

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	48

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	49

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	49

II.II Экономико-географическое положение	49

II.III Социально-экономическая характеристика	49

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	52

II.III.2 Занятость населения	55

II.III.3 Экономическая база	56

II.IV Инженерно-техническая база	58

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	58

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	59

II.IV.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	62

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Малая Песочня» муниципального района «Город Киров и Кировский район», (МО СП «Деревня Малая Песочня», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ),  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 27 июля 2012 года.

Основной целью Генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Малая Песочня» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения до 2037 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Деревня Малая Песочня» до 2037 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории сельского поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования сельского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Малая Песочня» в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты использования территории муниципального образования:

- Ситуационный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта функционального зонирования;

- Карта объектов дорожной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории.

# Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» расположено на территории Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Малая Песочня находится в 4 км южнее от города Киров с которым связан дорогой регионального значения «Киров-Малая Песочня». В состав сельского поселения «Деревня Малая Песочня» входят следующие населенные пункты: деревня Малая Песочня, деревня Большие Желтоухи, деревня Малые Желтоухи, деревня Косичино, деревня Новосельцы, деревня Покров и поселок Примерный.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Малая Песочня»:

На севере - на восток от реки Песочня по южной границе городской черты г. Киров до реки Болва;

На востоке - на юг и юго-запад по реке Болва до границы Кировского и Людиновского районов, далее на юг по границе Кировского и Людиновского районов до пересечения с дорогой Киров - Людиново;

На юге - на юго-запад по границе Кировского и Людиновского районов от дороги Киров - Людиново до узловой точки пересечения границ Кировского, Людиновского и Куйбышевского районов, расположенной у д. Новосельцы;

На западе - на северо-запад по границе Кировского и Куйбышевского районов до пересечения с дорогой Мал. Желтоухи - Зимницы, далее поворот на северо-восток, пересекая дорогу Кузнецы - Примерный, по северной границе д. Мал. Желтоухи, пересекая реку Песочня и дорогу Бол. Савки - Мал. Желтоухи, далее поворот на север по западной границе лесного квартала N 75 Красноборского лесничества, далее на восток по северной границе квартала N 75, пересекая дорогу на Бол. Савки, далее на северо-восток, пересекая дороги Бол. Савки - Покров и Мал. Савки - Покров, до безымянного ручья, далее на северо-восток по безымянному ручью до реки Песочня и городской черты г. Киров.

Площадь сельского поселения составляет 8508,3 га, численность населения 492 человека.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность территории муниципального образования представляет собой плоскую равнину водноледникового и аллювиально-водноледникового происхождения. Наивысшая точка территории 229.2 м, низшая урез вод р. Болвы 172 м. Абсолютный перепад высот составляет 57.2 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети не превышает 15 м и только в долине р. Болвы достигает 25-30 м. По густоте долинно-балочной сети тирритория относится к слаборасчлененной и только в некоторых местах на приречных склонах среднерасчлененная.

Согласно общей схемы типов ландшафтов Кировского района, на данной площади наблюдаются следующие типы ландшафтов:

Первый тип ландшафта.  Плоскохолмистая моренно-зандровая слаборасчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности 210-225 м. Четвертичные образования в низах разреза сложены грубозернистыми моренными суглинками их перекрывают песчано-гравийные и песчаные отложения с прослойки песчаных суглинков. Вершины холмов сложены пылеватыми песками эолового происхождения (ветрового). Межхолмовые понижения обычно заболочены. По поверхности наблюдаются суффозионные  и термокарстовые западины. Мощность четвертичных образований 15-30 м. Коренные породы представлены отложениями меловой системы альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками и туронским мелом. Коренные породы полностью  обводнены. Уровень стояния грунтовых вод в зависимости от рельефа расположен на глубинах от 0 м до 5 м. Почвы дернево-сильно-среднеподзолистые на каменисто-песчаной основе, местами глееватые.

Второй тип ландшафтов. Плоская слаборасчлененная зандровая равнина,  абсолютные отметки поверхности 210-220 м. Данный ландшафт сильно заболочен. Геологический разрез четвертичных отложений обычно сверху вниз состоит из сильно песчаных суглинков мощностью 3-12 м., их подстилают разнозернистые пески с гравием. В пределах г. Кирова местами сверху залегают пески мощностью 3-5 м., далее суглинки 3-5 м. и еще ниже пески с гравием. Общая мощность четвертичных образований изменяются от 3 м, г. Киров до 22 м. н.п. Верхняя Песочня. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическим комплексами от песков до известняков и глин. Почвы дерново-сильно-средне подзолистые глееватые.

Третий тип ландшафта. Плоская озерно-водноледниковая слаборасчлененная заболоченная равнина, абсолютные отметки поверхности 200-210 м. Четвертичные образования сверху вниз сложены тонкозернистыми песками, песчаными суглинками и песчано-гравийным материалом. Общая мощность достигает 20-22 м., но обычно составляет 10-15 м. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Коренные породы представлены разнообразными глинами, известняками и песками мелового, юрского и нижнекаменно угольного  возрастов. Почвы дерново-среднеподзолистые глееватые и дерново-глеевые на песчаной основе.

Четвертый тип ландшафта. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Сложена в основном песками разными по составу и глинистости с прослойками галечника и аллювиальных суглинков. В понижениях наблюдается заболоченность. Уровень стояния грунтовых вод 0-3  м. Коренные породы представлены в основном известняками нижнего карбона и глинами юрского периода. Почвы дерново-подзолистые глееватые.

Пятый тип ландшафта.  Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). Сложена песками, аллювиальными суглинками, галечниками. Уровень грунтовых вод 0-1 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы  луговые дерновые на песчаной основе.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Деревня Малая Песочня», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,1 до 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5°--9,7. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Неполодь, а также других рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Днепр. Вдоль восточной границы сельского поселения «Деревня Малая Песочня» протекает река Болва, по центру поселения – река Песочная, река Сукремля, река Черная и река Малая Песочня. Частично на территории сельского поселения расположено Кировское водохранилище.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Болва. Река Болва является левым притоком р. Десны. Исток ее находится в Спас-Деменском районе. Река Болва самая крупная в Калужской области, относящаяся к бассейну Днепра. Бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Максимальная ширина долины – 5-6 км. Ширина поймы на отдельных участках достигает 1 км. Ширина русла в нижнем течении – 12-15 м. Глубина реки в межень - 0,5-1,5, а наибольшая 4 м. Средняя скорость течения – 0,3 м/с. Годовой расход воды в реке 8,52 м/с. Высота весеннего половодья до 6-7 м.

Остальные реки бассейна Днепра на территории района - по своим особенностям близки к рекам бассейнам реки Болвы.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.I.3 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно питьевом водоснабжение сельского поселения «Деревня Малая Песочня», являются упинский и окский. Все водоносные горизонты связаны с образованиями каменноугольного периода его нижнего отдела.

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, Михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относится к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения поселения.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным извеснякам нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общей жесткости от 4,48 млг. экв/л. До 7,10 млг. экв./л. Содержание железа меняется от 0,3 млг./л до 1,5 млг./л. Удельный дебит скважин варьирует от 0,1 м3/ч до 4,0 м3/ч.

Все водоносные горизонты сельского поселения напорного типа.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Условия строительства в пределах сельского поселения «Деревня Малая Песочня» в основном средние и сложные в местах высокого стояния грунтовых вод.  Основной рельефный фон поселения определяют водноледниковые и аллювиальные (речные) образования создавшие довольно плоские поверхности, слабодренированные и сложенные суффозионно не устойчивыми грунтами.

Значительной эрозии, из-за слабого глубинного расчленении рельефа, не наблюдается.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 4 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Поверхность ландшафта осложнена отдельными не высокими холмами эолового происхождения. Подстилающие породы: кварц-глауконитовые пески и мел. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в равной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. Местами наблюдаются западины за счет избирательного вымачивания мела. | Песчано-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной не устойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: для крупного строительства необходимо использовать свайные фундаменты. |
|  | 7 | Развитие среднечетвертичных моренных, водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений времени московского ледника. Тип местности 5 сложен в основном суглинистыми разностями грунтов, а тип 7-супесчанными и песчаными. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Плоские поверхности слаборасчлененные, плохо дренированные, заболочены. Для типа, состояние грунтовых вод 0-5 м., для типа 7 0-3 м. | Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и наличием песчаных грунтов. Рекомендации: организация стока поверхностных и подземных вод. |
|  | 8 | Развитие средне-позднечетвертичных водноледниковых и озерно-болотных образований. Подстилаются раннечетвертичными и нижнекаменноугольными отложениями. | Рельеф плоский слаборасчлененный, заболоченный. Уровень стояния грунтовых вод в основном на глубине 0-3 м. Вдоль врезанных долин рек, где относительный перепад высот достигает 10-15 м., уровень грунтовых вод может на глубинах 5-10 м. | Среди грунтов преобладают пески, песча-галечные отложения супеси, реже озерные глины и суглинки. Условия строительства от средних до сложных в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. |
|  | 10,11 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-енетических комплексов. | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитие суффузионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |

### I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории МО СП «Деревня Малая Песочня»  не ведется добыча полезных ископаемых

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям.

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Малая Песочня» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Малая Песочня» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Деревня Малая Песочня».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории СП «Деревня Малая Песочня» особоохраняемые природные территории отсутствуют.

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 3

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Болва | 213 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Песочная | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Малая Песочня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Сукремля | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | река Черная | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | водохранилище | - | 100 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Малая Песочня» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Курган |  | дер. Малая Песочня | АКР № 372 Арх. ИА № 23669. Л. 8 |
| 2. | Курганный могильник |  | дер. Покров | АКР № 385 Арх ИА № 23669 Л.8 |
| 3. | Индивидуальная могила |  | дер. Косичино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время тенденция такова, что объемы жилой застройки должны резко возрасти. Администрация сельского поселения должна выбрать новые земельные участки, подготовленные к развитию жилищного строительства.

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к центру сельского поселения – деревня Малая Песочня.

Таблица 5

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Малая Песочня» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 6

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Деревня Малая Песочня» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Таблица 7

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

В 500 метрах  южнее деревни Большие Желтоухи расположен типовой скотомогильник, действующий с 2005 по 2008 год, площадью 35 м2 ,отвечающий ветеринарным требованиям, ранее принадлежавший СПК «Дружба», в настоящее время бесхозный.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка МО СП «Деревня Малая Песочня» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Реммонтаж».

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на районной свалке  ТБО МТОП, расположенной в районе дер. Зимницы  сельского поселения «Деревня Бережки» Кировского района. Свалка находится в эксплуатации ООО «Реммонтаж».

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом ООО «Реммонтаж» по часам.

На свалку ТБО МТОП принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 8

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Деревня Малая Песочня» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Деревни Малая Песочня» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 9

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» расположено на территории Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Малая Песочня находится в 4 км южнее от города Киров с которым связан дорогой регионального значения «Киров-Малая Песочня». В состав сельского поселения «Деревня Малая Песочня» входят следующие населенные пункты: деревня Малая Песочня, деревня Большие Желтоухи, деревня Малые Желтоухи, деревня Косичино, деревня Новосельцы, деревня Покров и поселок Примерный.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

– места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

– зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–      зона сельскохозяйственных угодий;

– зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Малая Песочня» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 16060,8 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают кирпичные,  деревянные и панельные жилые дома и составляют 48 %, 31% и 16% соответственно, от общей площади жилищного фонда, остальные 5% приходятся на дома прочего типа.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 16,06 | 496 | 21 |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 7,79 | 310 | 2 |
| Панельные | 2,66 | - | 19 |
| Деревянные | 5,1 | 170 | - |
| Прочие | 0,51 | 16 | - |
| По годам возведения |
| До 1920г. | 4,5 | 150 | - |
| 1921-1945г. | 3,4 | 184 | - |
| 1946-1970г. | 4,4 | 149 | - |
| 1971-1995г. | 3,2 | 9 | 21 |
| После 1995г. | 0,56 | 4 | - |
| По проценту износа |
| 0-30% | - | - | 5 |
| 31-65% | - | 50 | - |
| 66-70% | - | 45 | - |

Благоустройство жилого фонда

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения имеется в деревне Малая Песочня с обеспечением 7000 м2 жилищного фонда.

Канализация: централизованная система канализации в настоящее время представлена в деревне Малая Песочня и обеспечивает 1875,1 м2 жилищного фонда.

Газоснабжения: в настоящее время централизованное обеспечение газоснабжения жилищного фонда на территории муниципального образования присутствует в деревне Малая Песочня, деревне Большие Желтоухи, деревне Косичино, деревне Малые Желтоухи и поселке Примерный.

Отопление: централизованное отопление имеется в деревне Малая Песочня с обеспечением 586,5 м2.

Оборудование жилищного фонда

Таблица 11

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- |
| всего | 16060,8 |
| Водопровод | 7000 |
| В том числе централизованный | 7000 |
| Водоотведение | 4000 |
| В том числе централизированное | 1875,1 |
| Отопление | 16060,8 |
| В том числе централизированное | 586,5 |
| Горячее водоснабжение | - |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | 4000 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | 16060,8 |
| Напольные электричиские плиты | - |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Деревня Малая Песочня», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Малая Песочня» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Малая Песочня» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Малая Песочня» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – дер. Малая Песочня.

Детские дошкольные учреждения. На территории муниципального образования нет действующего детского сада.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в деревне Малая Песочня функционирует одна общеобразовательная  школа МОУ «Больше-Желтоуховская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1990 года постройки (дер. Малая Песочня ул. Мира дом 21). Здание расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 22 %. Общая проектная вместимость школы – 100 мест, количество учащихся – 100 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы соответствует проектной вместимости и составляет 100%.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. На территории поселения действуют 3 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в деревне Малая Песочня, Большие Желтоухи и в поселке Примерный. В деревне Малая Песочня численность обслуживающего персонала – 2 человека. В деревне Большие Желтоухи численность обслуживающего персонала – 1 человек. В поселке Примерный численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центе городе Кирове.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в деревне Малая Песочня и представлена следующими учреждениями:

Сельский дом культуры – деревня Малая Песочня. Персонал 2 человека.

Спортивные сооружения

В деревне Малая Песочня представлены спортивные сооружения. Имеется спортивный зал в здании школы и 2 открытые спортивные площадки.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин РАЙПО | дер. Малая Песочня | частная | Продовольственные и промышленные товары | 45 | спец. |
| 2. | Магазин РАЙПО | дер. Большие Желтоухи | частная | Продовольственные и промышленные товары | 45 | спец. |
| 3. | Магазин ЧП Стрельченко | дер. Малая Песочня | частная | Продовольственные и промышленные товары | 116,5 | спец. |
| 4. | Киоск | дер. Малая Песочня | частная | Зерновые культуры | 20 | спец. |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в деревне Малая Песочня имеется отделение почтовой связи ОПС Малая Песочня, расположенео в здании администрации и в деревне Большие Желтоухи имеется отделение почтовой связи ОПС Большие Желтоухи, расположеное в жилом доме.

Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

- дер. Новосельцы - действующее кладбище общей площадью 2558 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Малая Песочня - действующее кладбище общей площадью 1525 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Большие Желтоухи - действующее кладбище общей площадью 8605 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Косичино - действующее кладбище общей площадью 1745 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Малые Желтоухи - действующее кладбище общей площадью 1816 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Покров - действующее кладбище общей площадью 11681 м2 (разрешено подхоронение);

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» обслуживает пожарная часть Города Кирова Управления Государственной Противопожарной Службы.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Деревня Малая Песочня» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Деревня Малая Песочня» (дер. Малая Песочня) с количеством сотрудников – 3 человека.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 13

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 100 100 | 140 203 | более 100%** |
| Учреждения культуры и искусства |
| 2. | Дом культуры | пос. мест | 40 | 80 81,3 | более 100% |
| Учреждения здравоохранения |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ. в см. | 20 | 18,6 40,6 | более 100% |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 4. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 226,5 | 280 460,3 | более 100% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 5. | Кладбище | га | 2,79 | 0,24 5,67 | более 100% |
| Примечание: |  |  |
|  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |
|  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Малая Песочня» осуществляются только автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

В восточной части сельского поселения «Деревня Малая Песочня»  проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения А-101 «Брянск-Людиново-Киров» (III категория), которая соединяет его с районным центром – г.Киров, и с г. Людиново (протяженность в границах поселения 4 км)

На северо-западе через населенные пункты деревня Малые Желтоухи и поселок Примерный проходит дорога регионального значения «Киров-Бетлица» (III категория). Протяженность в границах поселения 3,8 км.

По центру сельского поселения «Деревня Малая Песочня» проходит дорога регионального значения «Киров-Малая Песочня» (V категория), протяжённость которой в границах района составляет 4,2 км, и дорога регионального значения «Малая Песочня-Малые Желтоухи» (V категория), протяжённость которой в границах района составляет 6,9 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяженность улиц и дорог в границах населенных пунктов составляет 11919 м, в том числе с твердым покрытием 8419 м.

Улично дорожная сеть.

Таблица 14

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| а/д по дер. Малая Песочня | 2,636 | асфальт |
| а/д по дер. Большие Желтоухи | 3,783 | асфальт |
| а/д по пос. Примерный | 0,500 | асфальт |
| а/д по дер. Косичино | 1,500 | ПГС |
| а/д по дер. Покров | 2,500 | грунт |
| а/д по дер. Новосельцы | 1,000 | грунт |

Транспортное обслуживание население осуществляется маршрутными транспортными средствами, проходящими по автодороге регионального значения «Киров-Малая Песочня».

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Деревня Малая Песочня» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации деревня Малая Песочня является административным центром  МО СП «Деревня Малая Песочня» Муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, входящей в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Брянск-Людиново-Киров» и автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Киров-Бетлица». МО СП  «Деревня Малая Песочня» непосредственно граничит с городом Киров  на севере, с Куйбышевским районом на западе и с Людиновским районом на юге.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Деревня Малая Песочня» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития деревни Малая Песочня и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Деревня Малая Песочня»

Таблица 15

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г.Киров и г. Людиново и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). 3. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. 4. Положительные показатели механического движения населения | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Отрицательная динамики естественного прироста населения. Недостаточно развита социальная инфраструктура. Отсутствие в поселении рабочих мест в достаточном объеме. | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 492 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 16

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Малая Песочня | 283 | 281 | 279 | 283 | 281 | 283 | 283 | 288 | 289 | 290 | 292 |
| д. Большие Желтоухи | 143 | 139 | 120 | 101 | 94 | 94 | 96 | 94 | 92 | 87 | 85 |
| д. Малые Желтоухи | 48 | 52 | 39 | 26 | 35 | 41 | 37 | 41 | 44 | 44 | 49 |
| д. Косичино | 39 | 36 | 30 | 30 | 26 | 25 | 26 | 24 | 27 | 31 | 29 |
| п. Примерный | 27 | 24 | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 |
| д. Покров | 14 | 15 | 13 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| д. Новосельцы | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Всего по СП | 566 | 559 | 512 | 482 | 477 | 481 | 479 | 486 | 492 | 490 | 492 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 74 человека).

За период с 2002 г. по 2012 г. отмечается постепенное уменьшение численности населения. В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в деревне Малая Песочня, деревне Малые Желтоухи и в деревне Покров.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа прибывающих в поселение.  Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 17

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | прибыло | убыло |
| 2007 | 11 | 8 |
| 2008 | 19 | 9 |
| 2009 | 24 | 12 |
| 2010 | 24 | 15 |
| 2011 | 27 | 10 |
| 2012 | 21 | 3 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 18

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | родившиеся | умершие |
| 2007 | 4 | 9 |
| 2008 | 6 | 9 |
| 2009 | 6 | 12 |
| 2010 | 2 | 13 |
| 2011 | 2 | 17 |
| 2012 | 2 | 10 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Деревня Малая Песочня» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 3 до 15 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2010-2012 гг.

Возрастная структура населения, чел.

Таблица 19

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Муж. | Жен | всего | Муж. | Жен | всего | Муж. | Жен |
| Численность постоянного населения | 655 | 310 | 345 | 566 | 264 | 302 | 492 | 215 | 277 |
| моложе трудоспособного возраста | 98 | 52 | 46 | 92 | 53 | 39 | 74 | 39 | 35 |
| Трудоспособного возраста | 334 | 168 | 166 | 244 | 124 | 120 | 226 | 122 | 104 |
| Старше трудоспособного возраста | 223 | 90 | 133 | 230 | 87 | 143 | 192 | 54 | 138 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 20

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 21

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 201 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 30 |
| 2 | Строительство | 5 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | - |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | 124 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 10 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 15 |
| 8 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 8 |
| 9 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 10 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 9 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 22

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 29 | 9 | 8 | 12 | 1 | 11 | - | 17 | 16 | 13 | - |
| 2008 | 24 | 4 | 8 | 12 | - | 14 | - | 10 | 15 | 9 | - |
| 2009 | 26 | 5 | 12 | 9 | - | 19 | - | 7 | 15 | 11 | - |
| 2010 | 24 | 4 | 9 | 11 | - | 16 | - | 8 | 12 | 12 | - |
| 2011 | 22 | 6 | 7 | 9 | - | 16 | - | 6 | 10 | 12 | - |
| 2012 | 25 | 4 | 13 | 8 | - | 18 | - | 7 | 12 | 13 | - |

### II.III.3 Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Деревня Малая Песочня» долгие годы являлся агропромышленный комплекс, представленный одним предприятием - СПК «Дружба».  Основным направлением деятельности предприятия было производство продукции растениеводства и животноводства. Производственная база размещалась в деревне Малая Песочня, деревне Больши Желтоухи и деревне Малые Желтоухи. В настоящее время СПК «Дружба» не действует.

На территории  поселения действуют:

  - МКОУ «Большежелтоуховская СОШ» - 35 сотрудников.

  - Сельский дом культуры – 2 сотрудника.

  - Малопесоченский ФАП – 2 сотрудника.

  - Большежелтоуховский ФАП – 1 сотрудник.

  - ФАП пос. Примерный – 1 сотрудник.

  - Магазин РАЙПО д. Малая Песочня – 1 сотрудник.

  - Магазин РАЙПО д. Большие Желтоухи – 1 сотрудник.

  - Магазин ЧП Стрельченко – 2 сотрудника.

  - Киоск – 1 сотрудник.

  - Котельная – 4 сотрудника.

  - Пилорама в д. Малая Песочня ИП Артемов А.В. – 5-10 сотрудников.

  - Администрация сельского поселения – 3 сотрудника.

  - Почтовое отделение д. Малая Песочня – 1 сотрудник.

  - Почтовое отделение д. Большие Желтоухи – 1 сотрудник.

  - Крестьянско-фермерское хозяйство Бурмистрова И.В. д. Покров – 2 сотрудника.

Большинство работающих трудятся на предприятиях г. Кирова.

Трудовые ресурсы.

Таблица 23

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Удачное положение (близость г. Кирова) | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. 4. Неразвитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Малая Песочня. Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины расположенная в западной части деревни и от артезианской скважины которая расположена в восточной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 4,1 км., диаметром труб 100 мм. Материал труб – металл, асбоцемент. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100 %.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 24

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Малая Песочня №21229 | Окско-Тарусский горизонт | 30 | 10 | питьевое | удовл. |
| дер. Малая Песочня №14763 | Окско-Тарусский горизонт | 35 | 10 | питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе деревни Малая Песочня наблюдается превышение  железа на 1.0 по отношению к ПДК. На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство станции водоподготовки рядом со скважиной.

Централизованная система канализации присутствует в деревне Малая Песочня.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1  км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализации составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 2011 году. Очитка сточных вод на очистных сооружениях соответствует санитарным правилам. В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения протяженность межпоселкового газопровода составляет 11 км. Газифицированы населенные пункты: д. Косичино (газифицировано-15 кв.), пос. Примерный (газифицировано-5 кв), д. Малые Желтоухи и д. Большие Желтоухи (газифицировано–44 кв.), д. Малая Песочня (газифицировано-50 кв.). На 1-ю очередь строительства генеральным планом предусмотрен проект газификации д. Покров и д. Новосельцы.

В деревне Малая Песочня расположена котельная, работают 2 котла КВА-1,0 с установленной мощностью 1,72 Гкал/час (2МВт/час). Износ оборудования котельной – 75 %. Годовой отпуск тепловой энергии на отопление составляет 590,451 Гкал. Способ прокладки трубопровода системы теплоснабжения – бесканальный.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основными источниками электроснабжения деревень являются электроподстанции 35/10 кВ «Желтоухи». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Малая Песочня» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в деревни Малая Песочня по ул. Центральная д.8. Кроме этого во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В деревне Малая Песочня и в деревне Большие Желтоухи имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта «EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Кировского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Малая Песочня» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц),  «Авторадио» (101,1 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Кирове.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Малая Песочня» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Кирове. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Кировского района, ПК«ГЕО», 2010 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.