Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 3 от 27 июля 2012 года ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Бережки» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 3 от 27 июля 2012 года ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Бережки» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..4

I. Цели и задачи территориального планирования	5

II. Предпосылки развития сельского поселения	7

III. Перечень мероприятий по территориальному планированиЮ.9

III.1.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	9

III.1.2. Баланс территории МО СП «Село Бережки»	10

III.1.3. Население, трудовые ресурсы	15

III.2. Жилищное строительство	16

III.3.Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	18

III.4. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	20

III.5. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	21

III.6. Ритуальное обслуживание населения	24

III.7. Состояние почвенного покрова…………………………………………………………...24

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	25

IV.1. Улично-дорожная сеть	25

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	27

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	34

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории 	36

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	37

VIII.1. Водоснабжение 	37

VIII.2 Водоотведение	38

VIII.3 Теплоснабжение	39

VIII.4 Газоснабжение	39

VIII.5 Электроснабжение	41

VIII.6 Связь	42

Список используемой литературы:	43

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Бережки» Кировского района (МО СП «Село Бережки», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 3 от 27 июля 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения по  территориальному планированию в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Бережки» (далее муниципальное образование), ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортная доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

-обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

-сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-повышение эффективности использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

-развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

-улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- выгодное экономико-географическое положение муниципального образования (близость г. Кирова и г. Людиново);

-   развитая инфраструктура внешнего транспорта;

-   развитая сеть инженерных коммуникаций;

- наличие сложившегося экономического потенциала и квалифицированных кадров;

-имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

Как показал градостроительный анализ, на территории муниципального образования имеются территориальные ресурсы:

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ населенных пунктов присутствуют в достаточном количестве.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

-     природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельских территории.

Предложенная генеральным планом схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населенных пунктов, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

### III.1.2. Баланс территории МО СП «Село Бережки»

- Границы и статус сельского поселения «Село Бережки» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Думиничский район", "Кировский район", "Медынский район", "Перемышльский район", "Сухиничский район", "Тарусский район", "Юхновский район", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района» от 1 ноября 2004 года.

- В генеральном плане отражены устанавливаемые границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. При выполнении работ  по установлению границ населенных пунктов разработчики  руководствовались следующими нормативными правовыми актами:

- 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- 2. Земельный кодекс Российской Федерации.

- 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- 4. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве».

- 5. Федеральный закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости».

- 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

- 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости».

- 8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  04.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра  недвижимости».

- 9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

- 10. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства

- 11. Закон Калужской области «об административно территориальном устройстве Калужской области» № 229-ОЗ от 5 июля 2006 года.

- Также при установлении границ были использованы сведения, запрашиваемые из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы регистрации кадастра и картографии» по Калужской области, материалами лесоустройства, схемы  территориального планирования муниципальных районов, утвержденные на территории Калужской области, материалы схемы территориального планирования Калужской области и другие документы. После утверждения генерального плана, администрации сельского поселения в рамках информационного взаимодействия, согласно Постановлению Правительства РФ от 18 августа 2008 года № 618, необходимо предоставить  в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описание местоположение границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат.

- Генеральным планом предусматривается перевод земельных участков из одной категории в другую. Перечень участков представлен в таблице 1, 2.

- Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

- Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Площадь земель, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Бережки» |
| дер. Зимнички | 5,25 | ОАО «Кировский ДСК» | 40:09:110201:15 | 2013-2014 |

- Планируемый перевод земель из категории земли населенных пунктов в категорию земли промышленности и иного специального назначения

Таблица 2

| Наименование населенного пункта, к которому намечен перевод земель с/х назначения | Площадь земель с/х назначения, га | Собственник | Кадастровый номер земельного участка | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Бережки» |
| дер. Зимнички | 5,24 | ОАО «Кировский ДСК» | 40:09:110201:14 | 2013-2014 |

- Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МР «Кировский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 10030,63 | 10030,63 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3663,21 | 3660,71 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 102,57 | 105,07 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1,36 | 1,36 |
| 4 | Земли лесного фонда | га | 5583,45 | 5583,45 |
| 5 | Земли водного фонда | га | 61,41 | 61,41 |
| 6 | Земли населенных пунктов | га | 618,63 | 618,63 |
| дер. Зимнички |
| 6.1 | Площадь населенного пункта | га | 98,21 | 98,21 |
| дер. Бережки |
| 6.2 | Площадь населенного пункта | га | 202,59 | 202,59 |
| с. Бережки |
| 6.3 | Площадь населенного пункта | га | 90,99 | 90,99 |
| дер. Бакеевка |
| 6.4 | Площадь населенного пункта | га | 144,89 | 144,89 |
| дер. Прудки |
| 6.5 | Площадь населенного пункта | га | 81,95 | 81,95 |

- Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

таблица 4

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 93,29 | 93,29 |
| Общественно-деловая | 4,37 | 4,37 |
| Сельскохозяйственного использования | 505,75 | 504,02 |
| Объектов культурного наследия | 0,44 | 0,44 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 1,73 |
| Транспортной инфраструктуры | 8,95 | 8,95 |
| Специального назначения | 1,30 | 1,30 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | 4,53 | 4,53 |
| Общая площадь | 618,63 | 618,63 |
| дер. Зимнички |
| Жилая | 12,47 | 12,47 |
| Сельскохозяйственного использования | 83,41 | 83,41 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,33 | 2,33 |
| Общая площадь | 98,21 | 98,21 |
| дер. Бережки |
| Жилая | 34,80 | 34,80 |
| Общественно-деловая | 4,29 | 4,29 |
| Сельскохозяйственного использования | 159,19 | 157,46 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 1,73 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,36 | 3,36 |
| Специального назначения | 0,95 | 0,95 |
| Общая площадь | 202,59 | 202,59 |
| с.Бережки |
| Жилая | 23,08 | 23,08 |
| Сельскохозяйственного использования | 60,90 | 60,90 |
| Объектов культурного наследия | 0,44 | 0,44 |
| Специального назначения | 0,35 | 0,35 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | 2,95 | 2,95 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,26 | 3,26 |
| Общая площадь | 90,99 | 90,99 |
| дер. Бакеевка |
| Жилая | 14,55 | 14,55 |
| Сельскохозяйственного использования | 128,68 | 128,68 |
| Общественно-деловая | 0,08 | 0,08 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | 1,58 | 1,58 |
| Общая площадь | 144,89 | 144,89 |
| дер. Прудки |
| Жилая | 8,21 | 8,21 |
| Сельскохозяйственного использования | 73,74 | 73,74 |
| Общая площадь | 81,95 | 81,95 |

### III.1.3. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 115 человек.  Однако в условиях снижающейся миграционной активности населения число прибывающих на постоянное место жительства в поселение остается больше числа выбывающих из него, при отрицательном показателе естественного движения населения.

Проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Село Бережки»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    425  человек

Первая очередь                                                                                   450  человек

Расчетный срок                                                                                   500  человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## III.2. Жилищное строительство

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, поддержание существующего жилфонда в хорошем состоянии;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации.

В настоящее время обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 21,7 м2/чел, при нормативе для сельской местности 40м2/чел. Генеральным планом предлагается на конец расчетного срока привести этот показатель к норме.

Таблица 5

| Процент износа жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| всего | 9,225 |
| 0-30% | 3,110 |
| 31-65% | 5,765 |
| 66-70% | 0,35 |

При расчете объемов строительства необходимо учесть, что часть жилищного фонда относится  к ветхому и аварийному. К сносу за расчетный период намечается 500 м2 жилья из которых: 350 м2 в аварийном состоянии должны быть снесены в первую очередь и 150 м2 жилья, которое сейчас имеет износ 45-65% и к расчетному сроку подойдет к предельному сроку эксплуатации.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока вычисляется как разница между существующим жилищным фондом и сносимым за период. А объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства.

Расчеты движения жилищного фонда по этапам реализации приведены в таблице 6.

Движение жилищного фонда по этапам реализации

Таблица 6

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода, м2 | Объем сносимого фонда за период, м2 | Сохраняемый фонд, м2 | Объем нового строительства, м2 | Объем фонда на конец периода, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2022 г.) | 9225 | 350 | 8875 | 4125 | 13000 |
| Расчетный срок (2023-2037 гг.) | 13000 | 150 | 12850 | 7150 | 20000 |
| Итого по этапам реализации |  | 500 |  | 11250 |  |

Площадь жилищного фонда должна увеличиваться в среднем на 450 м2 в год. При таких темпах строительства на конец расчетного срока обеспеченность жильем составит 40м2/чел.

## III.3. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Детские дошкольные учреждения:

В настоящее время данные учреждения полностью отсутствуют на территории муниципального образования.

В связи с тем, что административным, хозяйственным и социальным центром является дер. Бережки, на первую очередь проектом генерального плана предлагается размещение детского дошкольного учреждения на территории деревни, в здании школы.

Образование:

В настоящее время в деревне Бережки функционирует одна школа: МКОУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1978 года постройки. Здание расположено по адресу: ул.Центральная, д.14. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 40%. Общая проектная вместимость школы – 192 места, а количество учащихся – 27 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 14%. Генеральным планом предлагается сохранить эту структуру.

Спортивные сооружения:

Спортивные сооружения представлены в деревне Бережки. Имеется спортивный зал в здании школы и открытая спортивная площадка рядом с сельским домом культуры.

Генеральным планом предлагается на первую очередь:

-  модернизация спортивного зала при школе в дер.Бережки.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На территории деревни Бережки размещаются 2 объекта розничной торговли, общей площадью 102 кв.м. и одно отделение почтовой связи ОПС Бережки. Остальные населенные пункты сельского поселения обслуживает автолавка один раз в неделю.

В дальнейшем предполагается развитие торговой инфраструктуры за счет увеличения торговых площадей.

Здравоохранение

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения в сельском поселении работают два фельдшерско-акушерских пункта: в деревне Бережки, расположенный в здании администрации (ул.Центральная, д.5), численность обслуживающего персонала – 2 человека, и в деревне Бакеевке, расположенный в здании бывшей школы (дер.Бакеевка, д.2). Численность обслуживающего персонала – 1 человек. Также ФАПы ведут обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в деревне Бережки следующими учреждениями:

Библиотека – приспособленной помещение при школе, вместимость составляет 10 мест, книжный фонд насчитывает 5,5 тыс.томов.

Сельский клуб – отдельно стоящее здание, располагается по адресу: ул.Центральная, д.2. Вместимость составляет 200 мест.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Бережки» обслуживает пожарная часть № 40 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в городе Кирове Калужской области.

## III.4. Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

На территории поселения расположен памятник природы болото «Бережковское». Живописный ландшафт и разнообразие растительного мира данной территории может привлекать туристов.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. На первую очередь необходимо провести озеленение центральной части деревни Бережки;

4. На расчетный срок предлагается размещение рекреационной зоны в дер.Бережки. Предполагается размещение сети грунтовых дорожек и установка скамеек.

## III.5. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – выше обозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности выше обозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

## III.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах: дер.Зимнички, дер.Бережки, с.Бережки, дер.Бакеевка, дер.Прудки. Все кладбища действующие, их общая площадь 2,7 га.

Захоронения предлагается производить на этих кладбищах.

# III.7. Состояние почвенного покрова

В 1,5 км юго-западнее деревни Бережки расположен типовой скотомогильник, действующий с 2005 года, отвечающий ветеринарным требованиям, принадлежащий СПК «Бережки». В период с 1910 по 1917 гг. на территории муниципального образования были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой. Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствуют. В связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории муниципального образования, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (неорганизованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8 4842 57-87-79). Скотомогильник законсервирован 01.07.2008 года.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1. Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- - слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт грунтовых дорог всех населенных пунктов сельского поселения. Так же на первую очередь необходим ремонт дорог между населенными пунктами сельского поселения.

Перечень мероприятий по территориальному планированию в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

таблица 7

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 35-2-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция дороги Киров - Бережки - Фоминичи | 11710 м | СП «Село Бережки», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Таблица 8

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |
| --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

-  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

-   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-   при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1000 мм;

-   при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

-   при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 9

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно — для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

-Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Территории с повышенным уровнем шума

По территории сельского поселения «Село Бережки» проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения: «Киров-Бережки-Фоминичи-Неполоть»-Гавриловка (IV категория, полоса отвода 20 м) и Киров-Бережки-Фоминичи (IV категория, полоса отвода 17,5 м), которые соединяет его с областным центром – г.Кировом и другими сельскими поселениями. Также планируется строительство объездной автомобильной дороги г.Людинова и г.Кирова.

По территории сельского поселения проходят следующие железнодорожные магистрали:

- однопутная железнодорожная линия Рославль-Фаянсовая-Сухиничи, тепловозная тяга;

- однопутная железнодорожная линия Вязьма-Западная-Фаянсовая-Брянск, тепловозная тяга (о.п.128 км).

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с Методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Таблица10

Автотранспортные источники шума

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Таблица 11

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |
| --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину, при достаточной ширине, возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревни будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1-2 классов опасности), полигон ТБО относится к 1 классу – санитарно-защитная зона – 1000 м.

# Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям, отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

- закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоемов для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1. Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице.

Таблица 12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 105,5 | 105,5 | 126,6 |
| Первая очередь(2022г) | 250 | 187,5 | 187,5 | 225,0 |
| Расчетный срок (2037г) | 250 | 280,7 | 280,7 | 336,9 |

На первую очередь предлагается оборудовать существующие и проектируемые водозаборные сооружения фильтрами обезжелезивания. На перспективу необходима организация забора и постоянных химических анализов подземных вод.

### VIII.2 Водоотведение

Водоотведение осуществляется только в деревне Бережки через систему канализации по подземным сетям к оборудованной сливной яме-шамбо. По мере наполняемости, коммунально-бытовые стоки вывозятся специальным автотранспортом. Протяженность канализационной сети составляет 1,0 км. Обеспеченность централизованной системой канализации на территории сельского поселения составляет около 4%.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство канализационных сетей и строительство очистных сооружений в деревне Бережки.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

### VIII.4 Газоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения 70% домов газифицировано. Централизованное обеспечение газоснабжением в настоящее время имеется в дер.Бережки и с.Бережки.

На первую очередь планируется догазификация по данным населенным пунктам.

На расчетный период планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления от дер.Бережки до дер.Гавриловка (МО СП «Деревня Гавриловка») и до села Волое (МО СП «Село Волое») с отводом к дер.Бакеевка и дер.Прудки (МО СП «Село Бережки). А так же строительство газорегуляторных пунктов (ГРП) в дер.Бакеевка и дер.Прудки (МО СП «Село Бережки).

Ожидаемые потребности сельского поселения в газе представлены в таблице.

Ожидаемые потребности в природном газе

Таблица 13

| 1 | 3 |
| --- | --- |
| Расчетные сроки | Расход газа м3/ч |
| Современное население | 15,91 |
| Первая очередь(2022г) | 23,42 |
| Расчетный срок (2037г) | 37,08 |

- Перечень мероприятий по территориальному планированию в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

- Газоснабжение

таблица 14

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
|  | 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| 4-2-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | Протяженность – 12014 м | ГГРП Бережки – граница МО СП «Село Волое», СП «Село Бережки» Кировский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 4-2-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | Протяженность - 8794 м | дер.Бережки – граница МО СП «Деревня Гавриловка», СП «Село Бережки», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 4-2-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | Протяженность - 1390 м | «ГГРП Бережки – граница МО СП «Село Волое» - дер.Бакеевка, СП «Село Бережки», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 4-2-4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | Протяженность - 936 м | дер.Бакеевка – дер.Прудки, СП «Село Бережки», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
|  | 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| 42-2-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | P – 0.55 Q – 19,2 | дер.Бакеевка, СП «Село Бережки», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 42-2-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | P – 0.55 Q – 7,2 | дер. Прудки СП «Село Бережки», Кировский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

### VIII.5 Электроснабжение

На данный момент поселение не нуждается в расширении сети электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

-реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 15.

Таблица 15

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,32 |
| Первая очередь(2022г) | 0,46 |
| Расчетный срок (2037г) | 0,67 |

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Перспективное количество телефонов  приведено в таблице № 16.

Таблица 16

| Расчетные сроки | Количество телефонов |
| --- | --- |
| Современное население | 247 |
| Первая очередь(2022г) | 290 |
| Расчетный срок (2037г) | 380 |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Кировского района, ПК«ГЕО», 2009г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, 2014 г.