Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 2 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Фоминичи» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Том первый Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 2 от 27 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Фоминичи» муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области Том первый Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Новиков В.Д.

инженер-программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	10

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

I.I Природные условия	11

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	11

I.I.2 Климат	12

I.I.3. Поверхностные воды	15

I.I.4 Подземные воды	16

I.I.5 Инженерно-геологические условия	16

I.I.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	19

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям.	20

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	24

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.III Современное использование территории	39

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	39

I.III.2 Жилищный фонд	41

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	43

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	47

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	48

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	48

II.II Экономико-географическое положение	48

II.III Социально-экономическая характеристика	49

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	51

II.III.2 Занятость населения	54

II.III.3 Экономическая база	55

II.IV Инженерно-техническая база	56

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	56

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	57

II.IV.3 Электроснабжение и связь	58

Список используемой литературы:	60

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Фоминичи» муниципального района «Город Киров и Кировский район», (МО СП «Село Фоминичи», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ),  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт №2 от 27 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Фоминичи» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Кировского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктови всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Фоминичи»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Кировский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий муниципального района «Город Киров и Кировский район».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5м  актуальности 2010-2011 г.г.

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответсвующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Фоминичи» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

-обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта административного устройства;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

# Общие сведения

Сельское поселение «Село Фоминичи» расположено на территории Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Фоминичи находится в 27 км восточнее от города Киров с которым связан дорогой регионального значения «Киров-Бережки-Фоминичи». В состав сельского поселения «Село Фоминичи» входят следующие населенные пункты: село Фоминичи, деревня Новоселки, деревня Неполоть, деревня Винозаводчик, деревня Малые Зимницы, деревня Пробуждение, поселок Заря, железнодорожная станция Пробуждение и деревня Сельцы.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Фоминичи»:

На севере - на восток по границе Кировского и Барятинского районов и далее по границе Кировского и Сухиничского районов;

На востоке - на юго-запад по границе Кировского и Думиничского районов до границы Кировского, Думиничского и Людиновского районов;

На юге - на юго-запад и запад по границе Кировского и Людиновского районов;

На западе - на север от границы Кировского и Людиновского районов, пересекая реку Неполодь восточнее деревни Мироновка и дорогу Бол. Заборье - ур. Малое Заборье, до южной границы лесного квартала № 108 Красноборского лесничества, далее поворот на северо-восток по восточной границе лесного квартала № 108 до железной дороги Киров - Сухиничи, далее на север, пересекая дорогу Волое - Фоминичи, до северо-западного угла лесного квартала № 105 Красноборского лесничества, расположенного на границе Кировского и Барятинского районов.

Площадь сельского поселения составляет 13063.2 га, численность населения 596 человек.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность муниципального образования представляет собой плоскохолмистую, пологоволнистую слабо-среднерасчлененную эрозийно-зандровую равнину. Наивысшая точка рельефа 249,7 м, низшая урез вод р. Неполодь 192 м. Абсолютный перепад высот рельефа составляет 57,7 м. По глубине расчленения рельефа территория относится к мелкорасчлененной.

Согласно общей схемы типов ландшафтов Кировского района, на данной площади наблюдаются следующие типы ландшафтов:

Первый тип ландшафта.  Плоскохолмистая эрозионно-зандровая слабо-среднерасчлененная равнина. Этот тип рельефа развит на водоразделе рек: Неполодь и Неручь. Четвертичные отложения в  основном сложены водноледниковыми песчаными суглинками с включением гравия. Местами в нижней части геологического разреза четвертичных образований наблюдаются фрагменты раннемосковской морены. Мощность четвертичных пород не более 10-15 м. Коренные породы представлены трепелами конъякского времени. Абсолютные  отметки поверхности данного типа ландшафта 220-240 м.   Четвертичные отложения водонасыщенные. По ложбинам  и балкам наблюдается заболачивания. Уровень стояния грунтовых вод 0-5 м. Выходы подземных вод из коренных пород наблюдаются по ложбинам на абсолютных отметках 208-218м. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на суглинисто-песчаной основе.

Второй тип ландшафтов. Плосковолнистая, пологонаклонная слабо-среднерасчлененная эрозионно-зандровая равнина. Этот тип ландшафта развит на склонах водораздела рек Неручь и Неполодь. Мощность четвертичных образований сильно меняется от 5 м (с. Фоминичи) до  25 м. (с. Волое). Верхняя часть четвертичного разреза сложена водноледниковыми песчаными суглинками, мощностью 3-21 м. Нижняя представлена разнозернистыми песками с прослоями мелкого гравия. Ложбины и овражно-балочная сеть заболочена. Уровень стояния грунтовых вод 0-5 м. Коренные породы представлены кварц-глауконитовыми песками, трепелами и известняками окской толщи нижнего карбона. Почвы дерново-среднеподзолистые дерново-глееватые и глеевые, смытые и намытые дерново-подзолистые на песчано-каменистой основе.

Третий тип ландшафта. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (первая надпойменная терраса). Сложена в основном песками разными по составу и глинистости с прослойками галечника и аллювиальных суглинков. В понижениях наблюдается заболоченность. Уровень стояния грунтовых вод 0-3  м. Коренные породы представлены в основном известняками нижнего карбона и глинами юрского периода. Почвы дерново-подзолистые глееватые.

Четвертый тип ландшафта. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина (пойма, высокая пойма). Сложена песками, аллювиальными суглинками, галечниками. Уровень грунтовых вод 0-1 м. Зона постоянного подтопления и затопления в период весеннего паводка. Почвы  луговые дерновые на песчаной основе.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Село Фоминичи», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,1 до 4,7°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,5°--9,7. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +19°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Неполодь, а также других рек меридиального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.I.3. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Днепр. По территории сельского поселения «Село Фоминичи» протекают река Неполодь, река Изумутовка, река Черная, река Тёплая, ручей Изумутово.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

### I.I.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно питьевом водоснабжение сельского поселения «Село Фоминичи», являются упинский и окский. Все водоносные горизонты связаны с образованиями каменноугольного периода его нижнего отдела.

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, Михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относится к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения поселения.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным извеснякам нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общей жесткости от 4,48 млг. экв/л. До 7,10 млг. экв./л. Содержание железа меняется от 0,3 млг./л до 1,5 млг./л. Удельный дебит скважин варьирует от 0,1 м3/ч до 4,0 м3/ч.

Все водоносные горизонты сельского поселения напорного типа.

### I.I.5 Инженерно-геологические условия

Условия строительства в пределах сельского поселения «Село Фоминичи» в основном средние и сложные в местах высокого стояния грунтовых вод.  Основной рельефный фон поселения определяют водноледниковые и аллювиальные (речные) образования создавшие довольно плоские поверхности, слабодренированные и сложенные суффозионно не устойчивыми грунтами.

Значительной эрозии, из-за слабого глубинного расчленении рельефа, не наблюдается.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических коплексов | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в равной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчано-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной не устойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного подземного дренажа воды. |
|  | 6 | Развитие среднечетвертичных отложений водноледникового происхождения. Подстилаются эродированными породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Мощность четвертичных образований для типа 6-5-10 м., для типа 9-15-25 м. | Пологонаклонная слабо-среднерасчлененная поверхность рельефа. Наблюдается плоскостной смыв почв, в балках и оврагах заболоченность. Возможен погребенный карст. Из-за близкого к поверхности залегания коренных породсклонны к возникновению оплывов и оползней. Глубина стояния грунтовых вод от 0 м в оврагах и до 5 м на водоразделах. По оврагам наблюдаются значительные выходы на поверхность подземных вод. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуется суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод. Условия для строительства в основном средние. Рекомендуется использовать свайные фундаменты и проводить мероприятия по закреплению склонов растительностью. |
|  | 10,11 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-енетических комплексов. | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитие суффузионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого стояния грунтовых вод, заболачивания. |

### I.I.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

КАТАЛОГ месторождений Калужской области

на территории МО СП «Село Фоминичи»

Таблица 3

| Номер п/п | Название месторождения | Местоположение | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Балансовая принадлежность | Наличие лицензии на недропользование (номер и срок действия лицензии) | Количество утвержденных запасов (А+В+С1)/С2 тыс.м3 (т) | Область использования, виды продукции | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Фоминическая | СВ разъезд с. Фоминичи 2,5 км СВ разъезда Цех, 0,6 км С ж/д Фаянсовая-Сухиничи | Суглинки | - | - | - | 7400 тыс. м3 | Строительный кирпич | 0,5 | 1,85 |
| 2 | Фоминическая | СВ с. Фоминичи, 2,5 км СВ разъезд Баррикадный | Трепел | - | - | - | 10600 тыс. м3 | Производство облегченного кирпича | 2,35 | 3,0 |
| 3 | Винозаводчик | 2,5 км к СВ от д. Винозаводчик | Пески | разработка | «Калуга-автодор» | - | 489,2 тыс. м3 | Пески для дорожных работ | 1,14 | 3,89 |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям.

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Фоминичи» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Фоминичи» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Село Фоминичи».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО СП «Село Фоминичи» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории СП «Село Фоминичи» государственные памятники природы отсутствуют.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 4

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Неполодь | 68 км | 200 | 50 | 20 |
| 3. | река Теплая | 11 км | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Изумутовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Черная | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | ручей Изумутово | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Фоминичи» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Селище | III-V вв. | д. Новоселки, 0,5 км к северу | АКР № 381 Арх ИА № 23669 Л.4 |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время тенденция такова, что объемы жилой застройки должны резко возрасти. Администрация сельского поселения должна выбрать новые земельные участки, подготовленные к развитию жилищного строительства.

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к центру сельского поселения – Село Фоминичи.

Таблица 6

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Фоминичи» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 7

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Село Фоминичи» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Таблица 8

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

В 1 км западнее села Фоминичи расположен типовой скотомогильник, действующий с 2005 по 2008 год, площадью 60 м2 ,отвечающий ветеринарным требованиям, принадлежащий ООО «Коммунар-Агро»

В 1200 метрах южнее деревни Малые Зимницы расположен типовой скотомогильник, действующий с 2006 по 2008 год, площадью 90 м2 ,отвечающий ветеринарным требованиям, принадлежащий ООО «Купец»

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка МО СП «Село Фоминичи» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении ООО «Реммонтаж».

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в районе дер. Зимницы  сельского поселения «Деревня Бережки» Кировского района. Полигон находится в эксплуатации ООО «Реммонтаж».

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом ООО «Реммонтаж» по часам.

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 9

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Село Фоминичи» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Село Фоминичи» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 10

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Село Фоминичи» расположено на территории Кировского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Фоминичи находится в 27 км восточнее от города Киров с которым связан дорогой регионального значения «Киров-Бережки-Фоминичи». В состав сельского поселения «Село Фоминичи» входят следующие населенные пункты: село Фоминичи, деревня Новоселки, деревня Неполоть, деревня Винозаводчик, деревня Малые Зимницы, деревня Пробуждение, поселок Заря, железнодорожная станция Пробуждение и деревня Сельцы.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

– места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

– зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–      зона сельскохозяйственных угодий;

– зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Фоминичи» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 16600 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают панельные, кирпичные и деревянные жилые дома и составляют 33 %, 29% и 28% соответственно, от общей площади жилищного фонда, остальные 10% приходятся на дома прочего типа.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 11

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 16,60 | 238 | 60 |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 4,84 | 105 | 4 |
| Панельные | 5,51 | - | 56 |
| Деревянные | 4,68 | 30 | - |
| Прочие | 1,57 | 103 | - |
| По годам возведения |
| До 1920г. | 1,53 | 42 | - |
| 1921-1945г. | 1,23 | 30 | - |
| 1946-1970г. | 6,61 | 166 | - |
| 1971-1995г. | 7,23 | - | 60 |
| После 1995г. | - | - | - |
| По проценту износа |
| 0-30% | - | 201 | 60 |
| 31-65% | - | 37 | - |
| 66-70% | - | - | - |

Распределение жилищного фонда по этажности.

Таблица 12

| Этажность | Общая площадь, м2 | Частная, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 этаж | 14897 | 14897 |
| 2 этажа | 1703 | 1703 |

Благоустройство жилого фонда

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения имеется в селе Фоминичи и деревне Малые Зимницы с обеспечением 7227 м2 жилищного фонда.

Канализация: в настоящее время централизованное обеспечение канализации жилищного фонда на территории муниципального образования отсутствует.

Газоснабжения: в настоящее время централизованное обеспечение газоснабжения жилищного фонда на территории муниципального образования отсутствует.

Оборудование жилищного фонда

Таблица 13

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- |
| всего | 16600 |
| Водопровод | 7227 |
| В том числе централизованный | 7227 |
| Водоотведение | 7227 |
| В том числе централизированное | - |
| Отопление | 16600 |
| В том числе централизированное | - |
| Горячее водоснабжение | 7027 |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | 7000 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | - |
| Напольные электричиские плиты | - |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Село Фоминичи», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать низким уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Фоминичи» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Фоминичи» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Фоминичи» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – село Фоминичи.

Детские дошкольные учреждения. На территории муниципального образования нет действующего детского сада.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в селе Фоминичи функционирует одна общеобразовательная  школа МОУ «Фоминичская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1965 года постройки (Село Фоминичи ул. Озерная д.3). Здание расположено на окраине села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 40 %. Общая проектная вместимость школы – 320 мест, количество учащихся – 71 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 22,1 %.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. На территории поселения действуют 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в селе Фоминичи и в деревне Малые Зимницы. ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центе городе Кирове.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в селе Фоминичи и деревне Малые Зимницы и представлена следующими учреждениями:

Сельский дом культуры – Село Фоминичи. Вместимость 150 человек. Персонал 2 человека в летний период, 3 человека в зимний период.

Сельский дом культуры – Деревня Малые Зимницы. Вместимость 100 человек. Персонал 2 человека в летний период, 4 человека в зимний период.

Библиотека – Село Фоминичи. Вместимость 20 человек. Персонал 1 человек.

Библиотека – Деревня Малые Зимницы. Вместимость 10 человек. Персонал 1 человек.

Спортивные сооружения

В селе Фоминичи имеется одна спортивная площадка.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | Село Фоминичи | частная | Продовольственные и промышленные товары | 65 | спец. |
| 2. | Магазин | Село Фоминичи | частная | Продовольственные и промышленные товары | 66 | спец. |
| 3. | Магазин | дер. Малые Зимницы | частная | Продовольственные и промышленные товары | 32 | спец. |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в селе Фоминичи  имеется отделение почтовой связи, расположеное в здании администрации.

Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населенных пунктах:

- с. Фоминичи - действующее кладбище общей площадью 6153 м2 (разрешено подхоронение);

- с. Фоминичи - действующее кладбище общей площадью 13291 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Винозаводчик - действующее кладбище общей площадью 4915 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Новоселки - действующее кладбище общей площадью 20796 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Сельцы - действующее кладбище общей площадью 2806 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Сельцы - действующее кладбище общей площадью 1893 м2 (разрешено подхоронение);

- дер. Малые Зимницы - действующее кладбище общей площадью 8065 м2 (разрешено подхоронение);

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Фоминичи» обслуживает пожарная часть, расположенная в с. Фоминичи ул. Речная д.3.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Фоминичи» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Село Фоминичи» (с. Фоминичи) с количеством сотрудников – 3 человека.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 15

| № п./п. | Наименование учреждений | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 320 71 | 140 537 | более 100%** |
| Учреждения культуры и искусства |
| 2. | Дом культуры | пос. мест | 250 | 80 419 | более 100% |
| Учреждения здравоохранения |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | посещ. в см. | 30 | 18,6 50,3 | более 100% |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 4. | Магазины – всего | кв. м торг. пл. | 163 | 280 273 | 97% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 5. | Кладбище | га | 57,9 | 0,24 97,1 | более 100% |
| Примечание: |  |  |
|  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |
|  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Фоминичи» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

В восточной части сельского поселения «Село Фоминичи»  проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Киров-Бережки-Фоминичи» (IV категория), которая соединяет его с районным центром – г.Киров (протяженность в границах поселения 2,6 км).

В западной части сельского поселения «Село Фоминичи»  проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Ряплово-Пробужденье (V категория). Протяженность в границах поселения 1,9 км.

Также в сельском поселении «Село Фоминичи» проходят дороги регионального значения «Фоминичи-Новоселки-Малые Зимницы» (IV категория), «Фоминичи-Неполоть» (V категория) и «Новоселки-Винозаводчик» (V категория).

С запада на восток через сельское поселение «Село Фоминичи» проходит однопутная неэлектрифицированная железная дорога межрегионального значения «Рославль-Фаянсовая-Сухиничи»,  имеющая на протяжении поселения две станции – ж.д. станция «Пробуждение» и ж.д. станция «Казарма 126 км», и два остановочных пункта – «129 км» и остановочный пункт «Цех».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяженность улиц и дорог в границах населенных пунктов составляет 8800 м, в том числе с твердым покрытием 6500 м.

Улично дорожная сеть.

Таблица 16

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| а/д по с. Фоминичи | 4,0 | асфальт |
| а/д по дер. Новоселки | 2,0 | асфальт |
| а/д от дер. Новоселки до фермы | 0,5 | бетон |
| а/д по дер. Неполоть | 1,0 | грунт |
| а/д по дер. Винозаводчик | 1,0 | грунт |
| а/д по дер. Пробуждение | 0,3 | грунт |

Транспортное обслуживание население осуществляется маршрутными транспортными средствами, проходящими по автодорогам регионального значения «Киров-Бережки-Фоминичи» и «Фоминичи-Новоселки-Малые Зимницы».

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Село Фоминичи» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Фоминичи является административным центром  МО СП «Село Фоминичи» Муниципального района «Город Киров и Кировский район» Калужской области, входящей в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходит железная дорога общего пользования межрегионального значения «Рославль-Фаянсовая-Сухиничи».

МО СП  «Село Фоминичи» на севере граничит с МР «Барятинский район», на северо-востоке с МР «Сухиничский район», на востоке с МР «Думиничский район», на юге с МР «Людиновский район».

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Село Фоминичи» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села Фоминичи и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Село Фоминичи»

Таблица 17

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость к г.Киров и г. Сухиничи и к емким рынкам сбыта продукции. Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). 3. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. Отрицательная динамики естественного прироста населения. Отрицательная динамики механического прироста населения. Недостаточно развита социальная инфраструктура. Отсутствие в поселении рабочих мест в достаточном объеме. | Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 596 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 18

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Фоминичи | 460 | 449 | 440 | 418 | 414 | 390 | 397 | 390 | 384 | 379 | 374 |
| д. Новоселки | 86 | 77 | 71 | 65 | 59 | 58 | 54 | 52 | 45 | 42 | 42 |
| д. Неполоть | 27 | 21 | 22 | 21 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 |
| д. Винозаводчик | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| д. Малые Зимницы | 172 | 151 | 147 | 148 | 144 | 147 | 146 | 144 | 135 | 133 | 134 |
| д. Пробуждение | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| п. Заря | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ж.д. ст. Пробуждение | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 18 | 17 |
| ж.д.ст.Казарма 126 км | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| д. Сельцы | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по СП | 806 | 755 | 734 | 704 | 676 | 652 | 647 | 629 | 605 | 599 | 596 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 210 человек).

За период с 2002 г. по 2012 г. отмечается постепенное уменьшение численности населения. В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения не наблюдается.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | прибыло | убыло |
| 2007 | 7 | 12 |
| 2008 | 5 | 13 |
| 2009 | 4 | 18 |
| 2010 | 3 | 27 |
| 2011 | 10 | 16 |
| 2012 | 5 | 12 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 20

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | родившиеся | умершие |
| 2007 | 3 | 10 |
| 2008 | 5 | 6 |
| 2009 | 4 | 10 |
| 2010 | 3 | 14 |
| 2011 | 2 | 14 |
| 2012 | 1 | 12 |

Причиной сокращения численности населения явлется его естественная убыль и отрицательная миграция населения. В сельском поселении «Село Фоминичи» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 1 до 12 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2010-2012 гг.

Возрастная структура населения, чел.

Таблица 21

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Муж. | Жен | всего | Муж. | Жен | всего | Муж. | Жен |
| Численность постоянного населения | 838 | 397 | 441 | 806 | 236 | 370 | 596 | 285 | 311 |
| моложе трудоспособного возраста | 163 | 81 | 82 | 182 | 88 | 94 | 108 | 52 | 56 |
| Трудоспособного возраста | 345 | 162 | 183 | 346 | 160 | 186 | 338 | 158 | 180 |
| Старше трудоспособного возраста | 330 | 154 | 176 | 278 | 88 | 190 | 150 | 75 | 75 |

Демографический потенциал

Таблица 22

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. Отрицательный показатель миграции. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 23

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 338 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 50 |
| 2 | Строительство | 25 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 226 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы | 37 |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 10 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 22 |
| 8 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 5 |
| 9 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 10 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 24

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 10 | - | 5 | 54 | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 2008 | 8 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 2009 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2010 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2011 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2012 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |

### II.III.3 Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Село Фоминичи» является агропромышленный комплекс, представленный предприятиями ООО «Коммунар-Агро» и ООО «Купец»  Основное направление деятельности предприятия производство продукции растениеводства и животноводства. Производственная база размещается в селе Фоминичи и деревне Малые Зимницы соответственно.

На территории  поселения действуют:

  - МОУ «Фоминичская СОШ» - село Фоминичи

  - Сельский дом культуры – село Фоминичи (2 сотрудника), деревня Малые Зимницы (2 сотрудника)

  - ФАП  - село Фоминичи и деревня Малые Зимницы.

  - Магазин - село Фоминичи (2 шт.)

  - Магазин – деревня Малые Зимницы

  - Пожарная часть – Село Фоминичи

  - ООО «Коммунар-Агро» - Село Фоминичи

  - ООО «Купец» - Деревня Малые Зимницы

  - Молочная Ферма – деревня Новоселки

  - Молочная Ферма – деревня Неполоть

  - Почтовое отделение – Село Фоминичи

Трудовые ресурсы.

Таблица 25

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Удачное положение (близость г. Кирова) | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. 4. Неразвитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в селе Фоминичи и деревне Малые Зимницы.

В селе Фоминичи водоснабжение осуществляется от артезианской скважины расположенная в западной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,04  км., диаметром труб 100 мм. Материал труб – металл, асбоцемент. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 15 %.

В деревне Малые Зимницы водоснабжение осуществляется от водонапорной башни, расположенной в юго-восточной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,09  км., диаметром труб 100 мм. Материал труб – металл, асбоцемент. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 35 %.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 26

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Фоминичи | Окско-Упинский горизонт | 34 | 8 | питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации в МО СП «Село Фоминичи» отсутствует.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения газопровод отсутствует. Население использует сжиженный газ.

В сельском поселении «Село Фоминичи» отсутствует централизованное теплоснабжение.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Основными источниками электроснабжения деревень являются электроподстанции 35/10 кВ «Фоминичи». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Фоминичи» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в селе Фоминичи. Кроме этого во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В селе Фоминичи имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта «EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Кировского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Фоминичи» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц),  «Авторадио» (101,1 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Кирове.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Фоминичи» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Кирове. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Кировского района, ПК«ГЕО», 2010 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.