Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО» Муниципальный контракт № № 39/20 от «12» августа 2020 г. Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2020 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельского поселения

«Село Бабынино»

Бабынинского района Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден Решением Сельской Думы 29.11.2013 № 16-р

(в редакции______________)

## Оглавление

Оглавление	3

Состав проекта	5

Введение	6

I.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

II.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	10

II.I Общие сведения	10

II.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	18

II.III Планировочные природоохранные ограничения	18

II.IV Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

II.V Историко-культурные планировочные ограничения	25

II.VI Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

II.VII Мероприятия по защите и охране окружающей среды	32

II.VIII Охранные коридоры коммуникаций	35

II.IX Современное использование территории сельского поселения	37

II. X Социально-экономическая характеристика сельского поселения	45

II.XI Инженерно-техническая база	47

III.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	50

IV.	Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	50

V.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	52

VI.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	52

VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	54

VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	64

VII.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	76

VIII.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	76

## Состав проекта

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| Приложение: |
| Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:25000 |

## Введение

Проект внесения изменений и дополнений в генеральный план МО СП «Село Бабынино» Бабынинского муниципального района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом и техническим заданием.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана:

- переводом земельных участков с КН 40:01:170201:78, 40:01:170201:75,  40:01:170201:66,  40:01:170201:16,  40:01:000000:826 в с. Варварёнки из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;

- переводом земельных участков с КН 40:01:090301:41, 40:01:000000:123,  40:01:090301:24,  40:01:090301:23 в с. Бабынино из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»;

- учесть  требования к подзонам  приаэродромной территории аэродрома «Калуга» (Грабцево);

- отобразить границы населенных пунктов в соответствии с готовящимся описанием местоположения их границ: д. Дяглевка, д. Лапино, д. Рассудово, д. Тимешево, д. Губино, д. Матюково, с. Спас, с. Никольское, д. Волчье, д. Маково, д. Матюково.

- приведение проекта генерального плана в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018г;

- описание местоположения границ населенных пунктов д. Варварёнки, с. Бабынино, с. Пятницкое, д. Светлицы.

Проект внесения изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино»» Бабынинского района (МО СП «Село Бабынино»», далее – сельское поселение) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области  и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны (на территории сельского поселения отсутствуют).

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (на территории сельского поселения отсутствуют).

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

В проекте генерального плана не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО СП «ело Бабынино» особо экономические зоны отсутствуют.

## Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 г. | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 3 | СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА "ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 4 | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 5 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Бабынинском районе на 2018-2022 годы» | Постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 09.04.2018 года №213 (с последующими изменениями) |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Бабынинском районе на 2021-2024 годы | Постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 17.12.2020 года №733 |

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

### II.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Бабынино» расположено на территории Бабынинского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Бабынино находится в 48 км от г. Калуги. По территории сельского поселения участок двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Домашевка – Калуга II железнодорожного направления Сухиничи – Тихонова Пустынь Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Сельское поселение пересекают автомобильные  дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Бабынино – Воротынск - поворот Росва» - Рассудово, «Бабынино – Воротынск - поворот Росва» - Антопьево – Акулово, «Бабынино – Воротынск - поворот Росва» -Пятницкое – Никольское, «Бабынино – Пятницкое – Никольское» - Лапино, «Москва – Киев» - Альшаны.

В состав сельского поселения «Село Бабынино» входят следующие населённые пункты: село Бабынино, село Антопьево, дер. Барашня, дер. Дворяниново, дер. Вислово, дер. Нижнее Сомово, дер. Верхнее Сомово, село Сеньково, село Никольское, дер. Егорьево, село Пятницкое, дер. Губино, село Акулово, дер. Дерягино, дер. Матюково (2 населённых пункта с одинаковыми названиями), дер. Маково, дер. Светлицы, дер. Слободка, село Волково, дер. Крутая, село Варваренки, дер. Дмитриевка, дер. Карачево, дер. Осиповка, дер. Спас, дер. Альшаны, дер. Высокое, дер. Хвалово, дер. Лапино, дер. Подберезье, дер. Тимешово, дер. Волчье, дер. Дяглевка, дер. Рассудово, дер. Холопово.

Площадь сельского поселения составляет 27704,95 га, численность населения 1165 человек.

Описание границы муниципального образования сельское поселение "Село Бабынино" согласно Закону Калужской области от 28.12.2004 г.  N 7-ОЗ

(в ред. Закона Калужской области от 07.11.2016 N 128-ОЗ)

Текстовое описание границы сельского поселения "Село Бабынино" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Село Бабынино" проходит следующим образом:

1) от точки 1, находящейся на отводе железной дороги Москва - Киев у устья безымянного ручья, в общем северо-восточном направлении по отводу железной дороги Москва - Киев 731 м до пересечения границ муниципальных образований "Село Бабынино", "Поселок Бабынино", "Село Муромцево" (узловая точка 7);

2) от узловой точки 7 в северо-восточном общем направлении 5671 м по отводу железной дороги Москва - Киев до точки 43;

3) от точки 43 в общем восточном направлении 2662 м по железной дороге Москва - Киев и северным границам садоводческих товариществ до точки 58;

4) от точки 58 в общем юго-восточном направлении 1846 м по границам лесных массивов, минуя садоводческие участки, пересекая автодорогу "Бабынино - Воротынск" - поворот Росва, до точки 99;

5) от точки 99 на запад 349 м вдоль отвода автодороги "Бабынино - Воротынск" - поворот Росва до точки 106;

6) от точки 106 в общем южном направлении 1626 м от автодороги "Бабынино - Воротынск" - поворот Росва вдоль оврага и сельскохозяйственных угодий, минуя дер. Рассудово, до точки 133;

7) от точки 133 в общем юго-восточном направлении 916 м по западной и северной границам лесного массива до точки 157;

8) от точки 157 на юго-восток 1124 м по центру русла безымянного ручья, далее 789 м от ручья вдоль оврага до точки 218;

9) от точки 218 в общем юго-восточном направлении 3587 м по границам сельскохозяйственных угодий, пересекая проселочную дорогу Мезенцево - Крутые Горы и лесные массивы, до пересечения границ муниципальных образований "Село Бабынино", "Село Муромцево" и "Перемышльский район" (узловая точка 248);

10) от узловой точки 248 в общем юго-восточном направлении до точки 354, расположенной к северу от дер. Орля;

11) от точки 354 на юго-запад до точки 382, расположенной восточнее дер. Подберезье;

12) от точки 382 в южном направлении до точки 453, расположенной восточнее дороги Пятницкое - Варваренки;

13) от точки 453 в общем восточном направлении до точки 491, расположенной у ур. Поветкино;

14) от точки 491 в юго-западном направлении до точки 541, расположенной восточнее дер. Варваренки;

15) от точки 541 в юго-западном направлении до точки 563, расположенной южнее лесного массива у дер. Варваренки;

16) от точки 563 в юго-западном направлении до пересечения границ муниципальных образований "Село Бабынино", "Козельский район" и "Перемышльский район" (узловая точка 576);

17) от узловой точки 576 в общем западном направлении до точки 601, расположенной на р. Большая Гвидка восточнее дороги Никольское - Рождествено;

18) от точки 601 на юго-запад вдоль р. Большая Гвидка до точки 656;

19) от точки 656 на юго-запад до точки 666, расположенной на восточной границе лесного квартал N 44 пригородного участкового лесничества Калужского лесничества;

20) от точки 666 в общем юго-западном направлении до точки 679;

21) от точки 679 в общем южном направлении до точки 710, расположенной севернее р. Сажни и южнее дер. Дерягино;

22) от точки 710 на юго-запад до точки 762, расположенной севернее дер. Сикерки;

23) от точки 762 на юго-запад, пересекая дорогу Дворяниново - Сикерки до точки 779, расположенной западнее дороги Дворяниново - Сикерки;

24) от точки 779 в общем западном направлении, пересекая дорогу Акулово - Редково до точки 811, расположенной южнее дер. Лужнево;

25) от точки 811 в общем северном направлении до пересечения границ муниципальных образований "Село Бабынино", "Козельский район", "Мещовский район" (узловая точка 833);

26) от узловой точки 833 в общем северо-западном направлении до точки 841, расположенной у дороги Акулово - Копцево;

27) от точки 841 в общем северо-западном направлении до точки 864, расположенной южнее дер. Жильково у ур. Гридино;

28) от точки 864 в северо-восточном направлении, пересекая дорогу Жильково - Слободка до точки 880, расположенной восточнее дер. Жильково;

29) от точки 880 на восток до точки 884;

30) от точки 884 на север до точки 891, расположенной южнее дер. Светлицы;

31) от точки 891 в общем северо-западном направлении, обходя с западной стороны дер. Светлицы до точки 905, расположенной у р. Перемера;

32) от точки 905 в юго-западном направлении по р. Перемере до точки 956;

33) от точки 956 на северо-запад до точки 970, расположенной у дороги Сеньково - Жильково;

34) от точки 970 на юго-запад до точки 977, расположенной у дороги Липицы - Светлицы;

35) от точки 977 в общем северном направлении, пересекая дорогу Липицы - Верхнее Сомово до точки 1006, расположенной северо-восточнее дер. Липицы;

36) от точки 1006 на север до пересечения границ муниципальных образований "Село Бабынино", "Село Сабуровщино", "Мещовский район" с железной дорогой Москва - Киев (узловая точка 1019);

37) от узловой точки 1019 в общем северо-восточном направлении 5338 м вдоль железной дороги Москва - Киев, пересекая ЛЭП, до пересечения границ муниципальных образований "Поселок Бабынино", "Село Сабуровщино" и "Село Бабынино" (узловая точка 1047);

38) от точки 1047 в общем юго-восточном направлении 2052 м по границе муниципального образования "Поселок Бабынино", пересекая железную дорогу Москва - Киев, р. Ольховку, автодорогу "Бабынино - Воротынск" - "поворот Росва" - "Антопьево - Акулово", до точки 1071;

39) от точки 1071 в общем северном направлении 1205 м по границе отвода автодороги "Бабынино - Воротынск" - "поворот Росва" - "Антопьево - Акулово" и муниципального образования "Поселок Бабынино" до точки 1082;

40) от точки 1082 на северо-восток 935 м по границе муниципального образования "Поселок Бабынино", огибая жилую застройку, до автодороги "Бабынино - Воротынск" - поворот Росва (точка 1100);

41) от точки 1100 на восток 130 м по границам муниципальных образований "Поселок Бабынино" и "Село Бабынино", вдоль отвода автодороги "Бабынино - Воротынск" - поворот Росва, пересекая автодорогу, 179 м на север до точки 1103;

42) от точки 1103 на запад 435 м по границе муниципального образования "Поселок Бабынино" на север, минуя пруд и жилую застройку, до отвода железной дороги Москва - Киев (точка 1109);

43) от точки 1109 на северо-восток 615 м по отводу железной дороги Москва - Киев до точки 1.

Список координат характерных точек границы сельского поселения "Село Бабынино"

| N точки | Координаты в системе МСК-40 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 417255.86 | 1267509.05 |
| 7 | 417840.62 | 1267947.07 |
| 43 | 421077.39 | 1272556.18 |
| 58 | 421109.14 | 1275212.88 |
| 99 | 420462.06 | 1276465.50 |
| 106 | 420447.92 | 1276118.30 |
| 133 | 419277.20 | 1276457.36 |
| 157 | 418711.87 | 1276695.32 |
| 218 | 417669.23 | 1277976.79 |
| 248 | 416971.20 | 1280330.62 |
| 354 | 415116.47 | 1280738.87 |
| 382 | 413431.65 | 1279649.61 |
| 453 | 409461.39 | 1280527.11 |
| 491 | 409205.63 | 1283442.17 |
| 541 | 407273.25 | 1282691.37 |
| 563 | 406173.55 | 1281619.64 |
| 576 | 405327.11 | 1280093.35 |
| 601 | 403862.43 | 1276789.40 |
| 656 | 403341.78 | 1275475.30 |
| 666 | 402561.63 | 1274016.38 |
| 679 | 399901.77 | 1272837.44 |
| 710 | 400863.20 | 1271746.83 |
| 762 | 399479.15 | 1269659.07 |
| 779 | 398660.31 | 1268661.94 |
| 811 | 399127.76 | 1264933.12 |
| 833 | 401522.23 | 1266027.94 |
| 841 | 402832.80 | 1264106.20 |
| 864 | 405157.90 | 1263107.50 |
| 880 | 407244.77 | 1264605.31 |
| 884 | 407072.59 | 1265952.43 |
| 891 | 408535.80 | 1265686.35 |
| 905 | 409051.97 | 1265215.25 |
| 956 | 408766.23 | 1264611.00 |
| 970 | 409410.72 | 1263353.81 |
| 977 | 408620.67 | 1261718.96 |
| 1006 | 410583.80 | 1262040.28 |
| 1019 | 412265.90 | 1261940.52 |
| 1047 | 415387.50 | 1265912.24 |
| 1071 | 414533.12 | 1267466.43 |
| 1082 | 415702.14 | 1267210.24 |
| 1100 | 416511.16 | 1267472.71 |
| 1103 | 416692.21 | 1267594.59 |
| 1109 | 416747.78 | 1267167.08 |

I.II Природные условия

#### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 149 суток. Промерзание колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 19-33 см, максимальный 50-70 см. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные. Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Микроклиматические особенности

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.  Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Село Бабынино» расположено на северо-западе Среднерусской возвышенности. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время, когда освещаемая местность располагалась в бассейне пра-Серены. Пра-долина проходила по современным рекам Перемера – Высса – Локня – Высса. В период московского оледенения произошло изменение гидрографической сети. Древнее русло Серены было завалено моренными образованиями московского ледника а период его ранней стадии. Наивысшая точка рельефа расположена на юге площади и составляет 249,5 м. Низшая – урез вод р. Высса на севере участка – 149,8 м, таким образом, абсолютный перепад по территории составляет около 100 м. Относительные перепады по долинам рек составляют 10-25 м, по овражно-балочной сети – 5-15 м.

Мощность четвертичных образований в пределах территории изменяется слабо, на водоразделах и их склонах она составляет 11-23 м. В пределах палео-долины р. Серены их мощность возрастает до 30 м.

Коренные породы представлены в пределах водоразделов и их склонов песчаными отложениями альб-сеноманского и валанжинского горизонтов нижнего отдела меловой системы.ю глинами келловейского времени среднего отдела юрской системы и глинами стешевского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. В долинах рек под четвертичными отложениями залегают карбонатно-террегенные толщи окского надгоризонта нижнего карбона.

В зависимости от степени расчленённости и характера рельефа,геологического строения, характера четвертичных отложений, геоморфологической ситуации, глубины залегания грунтовых вод и пр., выделено 13 типов ландшафтов.

Первый тип. Плоская озерноледниковая слаборасчленённая равнина с западинами. В кровле четвертичных образований залегают тяжёлые лессовидные суглинки. Ниже залегают иловатые, лессовидные глины озерноледникового происхождения, их подстилают водноледниковые песчаные суглинки. Общая мощность четвертичных отложений 13-20 м. Коренные породы представлены песками альб-сеноманского и валанжинского времени нижнего мела и глинами юрской и каменно-угольной систем. Глубина залегания грунтовых вод от 0,5 м в западинах до 2,0 на приподнятых участках. В микрорельефе наблюдаются блюдцеобразные суффозионно-просадочные западины. Основные биотопы пашня и островные леса осиново-берёзовые широкотравные, влажнотравные. Почвы светлосерые лесные с признаками оглеения, глееватые и глеевые по западинам на тяжёлых суглинках.

Второй тип. Моренные холмы-увалы с чехлом лессовидных суглинков. Рельеф слаборасчленённый. Под покровными суглинками залегают моренные и частично водноледниковые суглинки. Гизы четвертичных образований иногда завершают гравилистые пески водноледникового происхождения. Общая мощность этих отложений составляет 15-20 м. Коренные породы кварцевые пески с примесью глауконита, относящиеся к образованиям меловой системы. Глубина залегания грунтовых вод 10-15 м. Основные биотопы – пашни. Почвы светлосерые лесные и переходные к дерновослабоподзолистым на суглинистой основе.

Третий тип. Пологоволнистая морено-озерно-водноледниковая слабо-среднерасчленённая равнина. Густота долинно-балочной сети варьируется от 0,5 км/км2 до 2,0 км/км2. По густоте горизонтального расчленения данный ландшафт относится к значительно расчленённому рельефу. По глубине расчленения он относится к мелкорасчленённому. Геологическое строение аналогично второму типу ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 10-12 м. Основные биотопы пашни, островные леса, луга. Местами наблюдается  плоскостной смыв. Почвы светлосерые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип. Пологоволнистая среднерасчленённая морено-водноледниковая равнина. В геологическом строении четвертичных образований под покровными суглинками всегда залегает слой супесей и глинистых гравилистых песков, мощностью от 1,0 м до 3-5 м. Этот стратиграфический горизонт обводнён. Ниже залегают моренные грубозернистые с включением валунов суглинки с очень изменчивой мощностью от 0,1 м до 4-7 м. Завершают разрез четвертичных отложений обычно разнозерничтые глинистые пески водноледникового происхождения. Коренные породы представлены различными стратиграфо-генетическими комплексами меловой, юрской и каменноугольной систем. Основные водоносные горизонты приурочены к коренным породам. Основные биотопы: пашня, островные леса. Почвы светло-серые лесные, местами слабо смытые на суглинистой основе.

Пятый тип. Плоская, пологонаклонная придолинная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Верхняя часть четвертичных образований сложена покровно-делювиальными суглинками мощностью до 4-5 м. Большая часть геологического разреза четвертичных отложений представлена переслаиванием песков, супесей, валунно-галечного материала и песчаных суглинков. Мощность этих образований очень изменчива от первых метров до 30-40 м. Низы сложены моренными и водноледниковыми суглинками ранней стадии развития московского ледника. Коренные породы представлены различными стратиграфо-генетическими комплексами. Глубина залегания грунтовых вод 8-10 м, местами на выположенных участках 1,5-2,0 м. Основные биотопы: пашни, островные берёзовые леса с сосной. Почвы светлосерые лесные еамытые и смытые в приречной части.

Шестой тип. Сквозные долины стока ледниковых вод. В кровле геологического разреза залегают лессовидные, тонкопесчаные суглинки и супеси, их подстилают гравилистые пески. Вмещающие породы – это суглинки моренного и водноледникового происхождения. Низы четвертичных отложений сложены различными породами разных геологических возрастовю Глубина залегания нрунтовых вод в сухих ложбинах 3-5 м, в заболоченных 0,0-0,5 м. Основные биотопы: луга, пашни. Почвы светлосерые, серые лесные, местами глееватые намытые.

Седьмой тип. Наклонные эрозионные равнины. По густоте долинно-балочной сети данный ландшафт относится к средне-сильнорасчлененному (0,7-3,0 км/км2), по глубине расчленения к мелкорасчленённым. В кровле разреза залегают лессовидные, делювиальные суглинки, мощностью до 5 м. Под покровными образованиями могут залегать любые стратиграфо-генетические комплексы четвертичного времени. Глубина залегания грунтовых вод от 2-3 до 10-15 м. Основные биотопы: пашни, местами островные берёзовые леса с примесью дуба и липы. Почвы светлосерые и серые лесные слабо-среднесмытые.

Восьмой тип. Полого-покатые придолинные и прибалочные склоны средне-сильнорасчленённые. В кровле четвертичных образований залегают покровно-делювиальные суглинки с невыдержанной мощностью, 1-5 м. Подстилаются разнообразными породамию Глубина залегания грунтовых вод от 1-2 до 10 м. Наблюдается плоскостной смыв и линейная эрозия. Почвы светлосерые, серые и тёмносерые лесные, смытые вверху склонов и намытые внизу.

Девятый тип. Заболоченные верховные котловины, развиты в покровных плотных суглинках.  Глубина залегания грунтовых вод 0,5-0,5 м. Основной биотоп- это осоково-хвощево-влажнотравные болотца. Почвы дерно-торфянистые глеевые.

Десятый тип. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. В геологическом плане сложена в основном разнообразными по грансоставу песками с прослоями галечника и аллювиальными суглинками. Мощность отложений 3-5 м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. Почвы серые, местами светлосерые зелёные.

Одиннадцатый тип. Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Геологическое строение аналогично десятому типу ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. Наблюдается заболачивание. Почвы пойменные дерновые луговые и болотные.

Двенадцатый тип. Долины ручьёв и временных водных потоков рыхлых отложений четвертичного времени. Наблюдается заболачивание. Почвы намытые делювиальные. Глубина залегания грунтовых вод 0-0,5 м.

Тринадцатый тип. Овражно-балочная сеть в основном суходольная в летнее время.

#### I.II.2 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейнам р. Оки и р. Жиздры. На территории поселения протекает р. Птара,р. Локня, р. Высса, р. Большая Гвидка, р. Почина, р. Перемера, р. Потурайка, р. Волынь, р. Ольховка.

Река Птара — левый приток р. Оки. Длина реки составляет 27 км, ширина водоохранной зоны — 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Высса -  левый приток р.Оки. Длина реки составляет 50 км, ширина водоохранной зоны — 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Локня — правый приток р. Выссы. Длина реки составляет 28 км, ширина водоохранной зоны — 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Волынь — левый приток р. Выссы. Длина реки составляет 5,5 км, ширина водоохранной зоны — 50 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Большая Гвидка — левый приток р. Жиздра. Длина реки составляет 21 км, ширина водоохранной зоны — 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Перемера — левый приток р. Серены, которая является левым притоком р. Жиздры. Длина реки составляет 24 км, ширина водоохранной зоны — 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Почина - левый приток р. Перемеры. Длина реки составляет 14 км, ширина водоохранной зоны — 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

#### I.II.3 Подземные воды

На данной территории основным эксплуатационным водоносным горизонтом является окский, приуроченный к слоям известняковых пород. Есть единичные артезианские скважины окского горизонта на песчаные слои мелового и тульского времени. Воды гидрокарбонатно-кальциевые.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л | Общая жесткость, млг. - экв./л | Удельный дебит артскважин, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,05 | 6,46 | 4,8 | 7,36 | 0,9 | 12 |

#### I.II.4 Инженерно-геологические условия

В целом по району условия для крупного строительства можно считать простыми. Площади местностей малопригодных для строительства – это: сильная заболоченность, крутые склоны, поймы рек - эти типы местностей имеют очень ограниченное распространение и на общую инженерно-геологическую обстановку большого влияния не оказывают.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино».

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 3

| Области (морфогенетичес-кие типы рельефа) | Типы ландшафтов | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойств грунтов. Процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | 11, 12 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозийно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков. Высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
|  | 10 | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | 5 | Развитие среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений надпойменной террасы. Подстилаются породами нижнетульского горизонта. | Рельеф слабо-средне-расчленённый. Глубина залегания грунтовых вод 1,5 – 10,0 м | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства. В основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф | 4 | Развитие среднечетвертичных водно-ледниковых и ледниковых отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдаются многочисленные промоины, балки, лощины. Густота эрозионного расчленения составляет от 0,7 до 1,0 км/км2. | Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью с развитием процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки подземных вод на склонах речных долин, в бортах крупных оврагов или откосах строительных выемок. Условия строительства на преобладающей площади простые. Средние – на участках при глубине залегания грунтовых вод 0-3 м возможны подтопление подвальных помещений и затруднения при проходке строительных котлованов. Рекомендуется закрепление вершин и склонов растущих оврагов растительностью. |
|  | 9 | Развития позднечетвертично-современных болотных образований. | Заболоченные территории. Глубина залегания грунтовых вод 0,0-1,0 м. | Из-за высокого стояния грунтовых вод ландшафт потенциально неблагоприятен для строительства. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоско-выпуклая увалистая равнина с отдельными грядами | 13 | Современная эрозионная сеть в рыхлых четвертичных отложениях. | Донная и боковая эрозия геологической среды. | Ландшафт относится к территориям со сложными условиями для строительства. |
|  | 1, 2, 3 | Развития нижнечетвертичных озерно-ледниковых отложений времени отступания донского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдается широкое распространения суффозионных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на 1 км2 или вытянутых цепочкой длиной 2,0-2,5 км, наличие многочисленных лощин, балок «плоскодонок» со следами заболачивания. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,2 до 1,5 км/км2. | Преобладающие по составу суглинки отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам не набухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории – простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м и развития блюдцеобразных западин – средние; на заболоченных участках – сложные. Рекомендуется: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 7, 8 | Развития нижнечетвертичных отложений донского оледенения и водноледниковых отложений времени наступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдаются многочисленные промоины глубиной 2-3 м и длиной 10-50 м, балки, овраги. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,5 до 2,0 км/км2. | Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов выноса мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и в бортах крупных оврагов. Условия строительства на преобладающей площади – простые и средние – на локальных участках, где глубина залегания грунтовых вод – 3-5 м. Рекомендуется: при решении конкретных задач тщательное изучение физико-механических свойств грунтов; организация поверхностного стока; противооползневые мероприятия. |
| Ландшафты эрозионных равнин – плоский эрозионно-аккумулятивный рельеф | 6 | Развития водно-ледниковых отложений времени максимального распространения московского ледника мощностью до 5 м, подстилающихся глинами с прослоями и линзами известняков нижнего карбона (бобриковские и нижнетульские отложения). | На поверхности равнины наблюдаются отдельные песчаные холмы. Густота эрозионного расчленения, в среднем, 0,5 км/км2. | Не исключены осложнения при вскрытии котлованами тонкозернистых глинистых песков нижнетульского горизонта, обладающего свойствами плывуна. Возможны тиксотропные явления. Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод. Рекомендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |

### II.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Бабынино» на прилегающих территориях выполнены с учётом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Бабынино» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

III – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

6. Приаэродромная территория.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» МО СП «Село Бабынино».

### II.III Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории МО СП «Село Бабынино» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### II.IV Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Птара | 27 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | р. Высса | 50 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | р. Локня | 28 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | р. Волынь | 5,5 | 50 | 50 | 5 |
| 5. | р. Большая Гвидка | 21 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | р. Перемера | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 7. | р. Почина | 14 | 100 | 50 | 20 |
| 8. | ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### II.V Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Бабынино» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Селище | XIV-XVII вв. | дер. Слободка, 0,1 км к северу от деревни, правый берег р. Почина |
| 2. | Курган |  | дер. Слободка, 2 км к северо-востоку от деревни, водораздельная возвышенность р. Высса и р. Почина |
| 3. | с. Слободка — Меренище, курганная группа |  | Бабынинский район, с. Слободка-Меренище у дороги, идущей в с. Антопьево |
| 4. | с. Слободка-Меренище, селище | XV-XVII вв. | Бабынинский район, с. Слободка-Меренище, 10 км от пос. Бабынино |
| 5. | Селище 1 | III-V вв. | дер. Осиповка, 0,5 км к юго-западу |
| 6. | Селище 2 | III-V вв. | дер. Осиповка, 0,3 км к юго-западу, на левом склоне р. Локни |
| 7. | Селище | р.ж.в. | дер. Карачево, 0,5 км к северо-востоку от деревни. На правом берегу р. Локни |
| 8. | Селище | II четв. I тыс. н.э.,X-XI вв., XIV-XV вв. н. э. | с. Антопьево, 1,2 км к югу от села, склон левого берега р. Высса |
| 9. | Селище | II четв. I тыс. н.э.,X-XI вв., XV-XVII вв. н. э. | с. Антопьево, 1,1 км к юго-западу от села, склон левого берега р. Высса |
| 10. | Селище | XII-XIII вв. н. э. | с. Никольское, 0,4 км к северо-востоку от села (к северо-западу) |
| 11. | Селище | XIV-XVII вв. | дер. Пятницкое, 0,1 км к северу от деревни |
| 12. | с. Пятницкое, селище | XVI-XVII вв. | Бабынинский район, с. Пятницкое, 1 км к северу от села на левом берегу р. Локни |
| 13. | Городище, дер. Спас | Сер. I тыс. н. э., XII – XIV вв. н.э. | Бабынинский район, дер. Спас, в деревне |
| 14. | Дер. Спас, Селище I | XVI-XVI вв. | Бабынинский район, дер. Спас, рядом с деревней, к югу и юго-востоку |
| 15. | Дер. Спас, Селище II | XIII-XV вв. | Бабынинский район, дер. Спас, 0,35 км к юго-западу от деревни |
| 16. | Воинское кладбище |  | с. Бабынино |
| 17. | Кладбище советских воинов | 1941-1942 гг., 1954-1960 гг. | с. Бабынино |
| 18. | Братская могила советских воинов |  | с. Бабынино, в центре села |
| 19. | Церковь Тихвинская | 1817 г. | с. Акулово |
| 20. | Церковь Рождества Богородицы | 1698 г. (1696 г.) | с. Никольское |
| 21. | Церковь Спасская | Кон. XVIII в. (1750 г.) | с. Пятницкое |
| 22. | Церковь Троицкая | Кон. XIX в. | с. Варваренки |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 23. | Парк усадьбы Луниных | Кон. XVIII - нач. XIX в., Кон. XIX - нач. XX в. | с. Альшаны |
| 24. | Здание железнодорожной станции | Рубеж XIX-XX вв. | ст. Дяглевка |
| 25. | Ансамбль церкви Спасской: дом причта | 1750г., кон. XVIII — вт. пол. XIX в. | с. Пятницкое |
| 26. | Здание железнодорожного вокзала | нач. XX в. | с. Бабынино |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Село Бабынино» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью  и установленная в соответствии со ст.3.1 федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п.1 ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия  или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком  (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п.4 ст.36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Бабынинский район».

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Село Бабынино» МР «Бабынинский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Размещение объектов нового строительства в населенных пунктах сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### II.VI Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Состояние окружающей природной среды

При размещении новой жилой застройки необходимо учитывать имеющиеся санитарно-гигиенические ограничения. На территории поселения существуют определенные зоны ограничений, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны производственных объектов. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности

Таблица 6

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

Техногенную нагрузку на территории поселения создают, в первую очередь, населенные пункты, автомобильный транспорт и сельскохозяйственное предприятие.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние атмосферного воздуха

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Бабынино» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 8

| Потенциал Загрязне-ния атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемеши-вания (км) | Продол-житель-ность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повто-ряемость (%) | Мощ-ность (км) | Ин-тен-сив-ность (С0) | Ско-рость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в поселении является автомобильный транспорт (передвижной источник загрязнения атмосферы) и КФХ (стационарный источник загрязнения атмосферы).

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 9

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

Таблица 10

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |
| окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
| сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
| взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
| оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
| другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейнам р. Ока и р. Жиздра. На территории поселения протекают р. Птара, р. Высса, р. Локня, р. Волынь (бассейн р. Оки); р. Большая Гвидка, р. Перемера, р. Почина (бассейн р. Жиздры).

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды, бесхозные скважины.

Состояние почвенного покрова

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к стихийным свалкам, сельскохозяйственным объектам, автомобильным дорогам.

Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Село Бабынино» расположены 21 объект, влияющий на состояние почвенного покрова:

- 16 кладбищ;

- 5 скотомогильников (2 из них являются законсервировыннымим, никогда не использовались по назначению);

По данным администрации МО СП «Село Бабынино» на территории сельского поселения расположено 16 сельских кладбищ:

- дер. Рассудово, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 60 %.

- дер. Высокое, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 60 %.

- с. Акулово, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 60 %.

- дер. Слободка, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 80 %.

- с. Волково, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- с. Никольское, площадь 2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- с. Пятницкое, площадь 2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- с. Варваренки (1-е кладбище), площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- с. Варваренки (2-е кладбище), площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- с. Антопьево, площадь 2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- с. Сеньково, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- дер. Нижнее Сомово, площадь 0,39 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %, закрыто для захоронения.

- дер. Хвалово, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 60 %.

- дер. Дмитриевка (2 участка), площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

- дер. Матюково, площадь 1 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 60 %.

- с. Бабынино, площадь 8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 30%.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 16.07.2012 г. № 959-12 на территории МО СП «Село Бабынина» имеется 5 скотомогильников:

1. В районе дер. Хвалово, находится скотомогильник, принадлежащий МО СП «с. Бабынино». Дата ввода в эксплуатацию – 1992 год. Законсервирован на основании решения районного суда 27.02.2007 г. Скотомогильник находится в 1 км от дер. Хвалово в южном направлении, южнее в 4 км от федеральной трассы «Москва-Брянск». Угрозы затопления нет.

2. В районе 1 км южнее с. Антопьево находится скотомогильник, принадлежащий МО СП «с. Бабынино». Дата ввода в эксплуатацию – 1995год. Законсервирован на основании решения районного суда в 2009 г.

3. В районе с. Никольское располагается скотомогильник, принадлежащий МО СП «с. Бабынино». Дата ввода в эксплуатацию – 1997 год. Не эксплуатировался. Законсервирован на основании решения районного суда в 2009 г. Скотомогильник находится на территории бывших ферм с. Никольское. Угрозы затопления нет.

4. В районе дер. Акулово располагается скотомогильник, принадлежащий МО СП «с. Бабынино». Дата ввода в эксплуатацию – 1995 год. Не эксплуатировался. Законсервирован на основании решения районного суда в 2009 г. Скотомогильник при разборке животноводческих помещений был засыпан.  Угрозы затопления нет.

5. В районе дер. Лапино располагается скотомогильник, принадлежащий  СПК «Спас». Дата ввода в эксплуатацию – 1995 год. Законсервирован на основании решения районного суда от 26.02.07 г. Скотомогильник находится на прифермской территории юго-восточней дер. Лапино, в 100 м севернее МТФ. Заполнен на 40%. Угрозы затопления нет.

Так же на территории муниципального образования в дер. Маково (1917 г.) и дер. Губино (1937 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, в случае ведения земляных работ на территории указанного населённого пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учёта и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Администрацией сельского поселения «село Бабынино» заключен договор с МУП ЖКХ «пос. Бабынино». В МУП ЖКХ СП «пос. Бабынино» имеется машина-мусоровоз, очистка дорог от снега производится бульдозером Т-150.

Вывоз ТБО с территории СП «с. Бабынино» на полигон ТБО пос. Бабынино. В сельском поселении «Село Бабынино» разработаны и утверждены Правила санитарного содержания, уборки и благоустройства населённых пунктов. Разработан порядок сбора и вывоза мусора.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Бабынино» удаляются по следующей схеме:

В летнее время – 2 раза в неделю из контейнеров;

1 раз в неделю тракторами.

В зимнее время – 1 раз в неделю из контейнеров;

1 раз в две недели тракторами.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в пос. Бабынино.

Нормы накопления отходов ТБО – 3000 м3/год. Годовой объём вывозимых отходов: твёрдых – 3 000 м3/год; жидких – нет. Раздельного сбора ТБО нет.

Применяемые системы: употребляются несменные контейнеры на контейнерных площадках в количестве 30 штук. В большинстве населённых пунктов ТБО вывозится в тракторных прицепах.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в c. Бабынино, с. Антопьево, с. Никольское, с. Пятницкое, с. Акулово, дер. Рассудово  и дер. Лапино.

Система водоснабжения с. Антопьево.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 41 м, производительность скважины – 10-110 м3/час.

Система водоснабжения с. Никольское.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 45 м.

Система водоснабжения с. Пятницкое.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 35 м, производительность скважины ЭЦВ6 – 6,5-8,5 м3/час.

Система водоснабжения с. Акулово.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 35 м.

Система водоснабжения дер. Рассудово.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 40 м.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения села Бабынино обнаружены отклонения от нормативного качества питьевой воды по следующим показателям: по мутности отношение к ПДК превышение в 11,6 раза; превышение содержания железа - отношение к ПДК превышение в 14,7 раза; превышение содержания марганца - отношение к ПДК превышение в 2,8 раза; превышение содержания сероводорода - отношение к ПДК превышение в 3,2 раза; превышение содержания лития - отношение к ПДК превышение в 1,2 раза.

Генеральным планом предлагается установка системы обеззараживания воды в источниках водоснабжения и в водопроводных сетях.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Бабынино» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.VII Мероприятия по защите и охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Необходимо:

оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

затампонировать бесхозные скважины.

создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране растительного и животного мира

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

для кладбищ – 50 м.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Размер санитарных разрывов линий электропередач

Таблица 11

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарной очисткой сельского поселения занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении администрации сельского поселения «Село Бабынино».

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля.

Мусор с территорий вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в г.Калуга.

Вывоз ТБО производится один раз в неделю Государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО»).

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

На территории поселения расположены 26 контейнерных площадок.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя.

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные).

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

### II.VIII Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Приаэродромная территория

Аэродром Калуга (Грабцево) внесён в Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации, о чём имеется свидетельство № 83 от 28.05.2015 года.

Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полётов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространиства Российской Федерации».

На приаэродромной территории выделяются подзоны, в каждой из которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченный федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учётом требования законодательства в обоасти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

В границы седьмой подзоны частично попадает  МО СП «Село Бабынино.

Граница приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево) установлена на основании Статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утверждён Правительством Российской Федерации (Постановление от 02.12.2017 № 1460).

### II.IX Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Бабынино» расположено на территории Бабынинского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Бабынино находится в 48 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит участок двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Домашевка – Калуга II железнодорожного направления Сухиничи – Тихонова Пустынь Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Бабынино – Воротынск - поворот Росва» - Рассудово, «Бабынино – Воротынск - поворот Росва» - Антопьево – Акулово, «Бабынино – Воротынск - поворот Росва» -Пятницкое – Никольское, «Бабынино – Пятницкое – Никольское» - Лапино, «Москва – Киев» - Альшаны.

В состав сельского поселения «Село Бабынино» входят следующие населённые пункты: село Бабынино, село Антопьево, дер. Барашня, дер. Дворяниново, дер. Вислово, дер. Нижнее Сомово, дер. Верхнее Сомово, село Сеньково, село Никольское, дер. Егорьево, село Пятницкое, дер. Губино, село Акулово, дер. Дерягино, дер. Матюково (2 населённых пункта с одинаковыми названиями), дер. Маково, дер. Светлицы, дер. Слободка, село Волково, дер. Крутая, село Варваренки, дер. Дмитриевка, дер. Карачево, дер. Осиповка, дер. Спас, дер. Альшаны, дер. Высокое, дер. Хвалово, дер. Лапино, дер. Подберезье, дер. Тимешово, дер. Волчье, дер. Дяглевка, дер. Рассудово, дер. Холопово.

#### II.IX.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2020 года, публичной кадастровой карты, и материалов лесоустройства ГКУ КО «Калужское лесничество».

Современное распределение земель по категориям

Таблица 12

| № п/п | Категория земель | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га |
| Общая площадь территории сельского поселения | 27905 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 21884 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 188 |
| 3. | Земли лесного фонда | 2435 |
| 4. | Земли водного фонда | 41 |
| 5. | Земли населенных пунктов | 2579 |
| 6. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 20 |
| 7. | Земли запаса | 758 |

#### II.IX.2 Современная функционально-планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны сельского поселения

Таблица 13

| Название зоны | Существующее положение |
| --- | --- |
|  | Площадь, га |
| Жилая | 1331 |
| Общественно-деловая | 26 |
| Сельскохозяйственного использования | 23156 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 357 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 199 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 269 |
| Рекреационная | 14 |
| Специального назначения | 20 |
| Зона акваторий | 62 |
| Зона лесов | 2471 |
| Общая площадь: | 27905 |

#### II.IX.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Бабынино» составляет  60716 м2 общей площади. Средняя обеспеченность населения поселения жильем- 30,12 м2/чел.

Характеристика жилого фонда, тыс. м2

Таблица 14

| Характеристика | Наличие жилого фонда. | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) | Этажность (по общей площади), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | коли-чество квартир | каменных, кирпичных | деревян-ных | прочие матери-алы (панель-ные) | 1-этаж-ные | 2-3-этаж-ные |
| с. Антопьево (39 частных домов, 27 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 6026 | 105 | 680 | 1199 | 4147 | 4514 | 1512 |
| дер. Маково (9 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 438 | 9 | - | 438 | - | 438 | - |
| дер. Матюково (14 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 629 | 14 | 83 | 452 | 94 | 629 | - |
| дер. Вислово (21 частных домов, 1 многоквартирный дом) |
| Жилой фонд, всего: | 973 | 23 | 95 | 878 | - | 973 | - |
| с. Сеньково (26 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1154 | 26 | - | 1154 | - | 1154 | - |
| дер. Нижнее Сомово (11 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 552 | 11 | 80 | 442 | 30 | 552 | - |
| дер. Верхнее Сомово (3 частных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 155 | 3 | - | 155 | - | 155 | - |
| дер. Светлицы ( 28 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1171 | 28 | 87 | 1084 | - | 1171 | - |
| с. Акулово (28 частных домов, 15 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 4176 | 84 | 267 | 757 | 3152 | 2566 | 1610 |
| новый населенный пункт дер. Дворяниново (3 частных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 125 | 3 | - | 125 | - | 125 | - |
| дер. Слободкпа (11 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 369 | 11 | 20 | 349 | - | 369 | - |
| дер. Дерягино (24 частных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 936 | 24 | 45 | 891 | - | 936 | - |
| с. Никольское (59 частных домов, 17 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 5401 | 93 | 593 | 1777 | 3031 | 5401 | - |
| дер. Егорьево (25 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 892 | 25 | - | 840 | 52 | 892 | - |
| с. Волково (14 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 591 | 14 | 265 | 326 | - | 591 | - |
| дер. Крутая (5 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 229 | 5 | 40 | 189 | - | 229 | - |
| с. Пятницкое (75 частных домов, 17 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 5666 | 109 | 79 | 3194 | 2393 | 5666 | - |
| дер. Осиповка (14 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 469 | 14 | - | 469 | - | 469 | - |
| дер. Карачево (11 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 376 | 11 | - | 376 | - | 376 | - |
| дер. Подберезье (4 частных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 164 | 4 | - | 164 | - | 164 | - |
| дер. Тимешово (5 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 210 | 5 | - | 210 | - | 210 | - |
| дер. Губино (11 частных домов, 2 многоквартирных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 1193 | 29 | - | 459 | 734 | 521 | 672 |
| дер. Дмитриевка (15 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 560 | 15 | - | 560 | - | 560 | - |
| с. Варваренки (20 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 796 | 20 | 81 | 675 | 40 | 796 | - |
| дер. Спас (22 частных дома. 1 многоквартирный дом) |
| Жилой фонд, всего: | 1177 | 24 | 339 | 838 | - | 1177 | - |
| дер. Лапино (34 частных дома, 19 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 3756 | 73 | 209 | 2208 | 1339 | 3756 | - |
| с. Бабынино (104 частных дома, 39 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 11367 | 189 | 2550 | 3277 | 5540 | 11037 | 330 |
| дер. Альшаны (21 частный дом. 4 многоквартирных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 1167 | 29 | 343 | 669 | 155 | 1167 | - |
| дер. Волчье (13 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 524 | 13 | - | 482 | 42 | 524 | - |
| дер. Высокое (5 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 210 | 5 | - | 210 | - | 210 | - |
| дер. Холопово (34 частных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 1485 | 34 | 50 | 1318 | 117 | 1485 | - |
| дер. Матюково (31 частный дом, 2 многоквартирных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 1402 | 35 | - | 1232 | 170 | 1402 | - |
| дер. Дяглевка (14 частных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 618 | 14 | - | 618 | - | 618 | - |
| дер. Рассудово (34 частных дома, 12 многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 3195 | 59 | - | 1148 | 2047 | 3195 | - |
| дер. Хвалово (44 частных дома, 3 многоквартирных дома) |
| Жилой фонд, всего: | 2564 | 50 | 105 | 1312 | 1147 | 2564 | - |
| Итого по СП: | 60716 | 1210 | 6011 | 30475 | 24230 | 56592 | 4124 |

Благоустройство жилого фонда, м2

Таблица 15

| Населённые пункты | Благоустройство жилых строений, м2 |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией (децентрализованной) | газом |
| с. Бабынино | - | 7271 | 9882 |
| дер. Рассудово | 1143 | 1143 | - |
| дер. Альшаны | - | 54 | 128 |
| с. Пятницкое | 2393 | 2393 | - |
| с. Никольское | 3031 | 3031 | - |
| с. Антопьево | 4397 | 4286 | 4660 |
| с. Акулово | 1575 | 1575 | 2102 |
| ИТОГО по СП | 12539 | 19753 | 16772 |

Распределение жилых помещений по степени износа, м2

Таблица 16

| Населённые пункты | Износ от 0 до 30 %, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65 %, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Антопьево | 3956 | 1807 | 263 |
| дер. Маково | - | 438 | - |
| дер. Матюково | - | 476 | 153 |
| дер. Вислово | - | 787 | 186 |
| с. Сеньково | 60 | 611 | 483 |
| дер. Нижнее Сомово | 80 | 169 | 303 |
| дер. Верхнее Сомово | - | - | 155 |
| дер. Светлицы | 1011 | - | 160 |
| дер. Дерягино | - | 719 | 217 |
| дер. Дворяниново | 95 | - | 30 |
| дер. Слободка | - | - | 369 |
| с. Акулово | 2006 | 1948 | 222 |
| с. Бабынино | 7066 | 3966 | 335 |
| дер. Альшаны | - | 1106 | 61 |
| дер. Волчье | - | 500 | 24 |
| дер. Высокое | - | 130 | 80 |
| дер. Матюково | - | 1330 | 72 |
| дер. Дяглевка | 96 | 522 | - |
| дер. Хвалово | - | 2489 | 75 |
| дер. Холопово | 54 | 1431 | - |
| дер. Рассудово | 1558 | 1461 | 176 |
| с. Никольское | 3101 | 2180 | 120 |
| дер. Егорьево | - | 852 | 40 |
| с. Волково | - | 376 | 215 |
| дер. Крутая | - | 229 | - |
| с. Пятницкое | 1592 | 3911 | 163 |
| дер. Лапино | 1458 | 2101 | 197 |
| дер. Подберезье | - | 144 | 20 |
| дер. Карачево | 28 | 272 | 76 |
| дер. Осиповка | - | 393 | 76 |
| дер. Дмитриевка | - | 560 | - |
| с. Варваренки | 315 | 289 | 192 |
| дер. Тимешово | 120 | 54 | 36 |
| дер. Губино | 64 | 1101 | 28 |
| дер. Спас | 54 | 867 | 256 |
| ИТОГО по СП | 22714 | 33219 | 4783 |

Увеличение жилищного фонда происходит за счет нового строительства. Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики, большое значение имеет обеспеченность инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства. В благоустройстве существующего жилищного фонда можно отметить высокий удельный вес жилья, обеспеченного газом. Остальные показатели обеспечения инженерной инфраструктурой сравнительно невелики. Качественное улучшение показателей жилищного фонда возможно за счет строительства нового благоустроенного жилья, а также за счет реконструкции существующего с ликвидацией аварийного и ветхого жилья.

Основная цель жилищной политики – создание комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого необходимо обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, модернизация и реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения, обеспечение жильем молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан с привлечением государственной поддержки.

Важное значение для анализа имеет состояние жилого фонда. Высокий процент износа жилого фонда и инженерных коммуникаций отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности.

Новое жилищное строительство может быть осуществлено:

- из федерального и областного бюджетов для определенных социальных групп и категорий населения;

- за счет ипотечного кредитования;

- за счет личных сбережений населения.

Обеспеченность жильем на конец расчетного срока согласно схемы территориального планирования района должна составить 40 кв.м на человека (для сельской местности), то есть жилищный фонд необходимо увеличить.

#### II.IX.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. В каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам. Поэтому каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. Основой для определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые необходимо размещать в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Учреждения образования

Дошкольное воспитание

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение " Детский сад", с. Антопьево;

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад", с. Пятницкое.

Общее среднее образование

МКОУ «СОШ № 1» с. Бабынино (ул. Центральная, д. 42) расположена в типовом здании 1928 года постройки, процент износа – 50 %, форма собственности – муниципальная. Количество мест по проекту – 250; фактическое количество учащихся – 80 человек. Школа работает в 1 смену.

МКОУ «СОШ» с. Пятницкое (дом 79) расположена в типовом здании 1964 года постройки, процент износа – 55 %, форма собственности – муниципальная. Количество мест по проекту – 160; фактическое количество учащихся – 8 человек. Школа работает в 1 смену.

МКОУ «СОШ» с. Антопьево (ул. Зеленая, д. 9) расположена в типовом здании 1959 года постройки, процент износа – 65 %, форма собственности – муниципальная. Количество мест по проекту – 100; фактическое количество учащихся – 7 человек. Школа работает в 1 смену.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены три фельдшерско-акушерских пункта:

с. Антопьево, ул. Центральная, дом 16. Численность обслуживающего персонала – 1 человек, здание типовое, процент износа – 50 %;

с. Акулово, ул. Центральная, дом 4. Численность обслуживающего персонала – 1 человек, здание приспособленное, процент износа – 50 %;

с. Пятницкое, дом 74. Численность обслуживающего персонала – 1 человек, здание типовое, процент износа – 55 %.

Медицинские услуги более высокого ранга население получает в ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» (пос. Бабынино).

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Бабынино, ул. Центральная, д. 40. Вместимость составляет 250 мест, здание – типовое, 1969 года постройки, износ составляет 55 %.

- библиотека в селе Бабынино, ул. Центральная, д. 40. Количество книжного фонда составляет 6812 томов, здание типовое, 1969 года постройки, износ составляет 55 %.

- дом культуры в селе Акулово, ул. Центральная. д. 4. Вместимость составляет 50 мест. Здание приспособленное, 1969 года постройки, износ составляет 50 %.

- библиотека в селе Акулово, ул. Центральная, д. 4. Количество книжного фонда составляет 7207 томов, здание приспособленное, 1969 года постройки, износ составляет 50 %.

- дом культуры в селе Никольское, д. 11а. Вместимость составляет 50 мест, здание – типовое, 1981 года постройки, износ составляет 37 %.

- библиотека в селе Никольское, д. 10а. Количество книжного фонда составляет 5545 томов, здание типовое, 1964 года постройки, износ составляет 56 %.

- дом культуры в селе Пятницкое, дом 70. Вместимость составляет 30 мест, здание – типовое, 1970 года постройки, износ составляет 42 %.

- библиотека в селе Пятницкое, дом 71. Количество книжного фонда составляет 7787 томов, здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 42 %.

- дом культуры в селе Антопьево, ул. Центральная, д. 17. Вместимость составляет 50 мест, здание – приспособленное, 1965 года постройки, износ составляет 50 %.

- библиотека в селе Антопьево, ул. Центральная, д. 17. Количество книжного фонда составляет 4476 томов, здание приспособленное, 1965 года постройки, износ составляет 50 %.

- дом культуры в дер. Лапино, дом 40. Вместимость составляет 200 мест, здание – типовое, 1970 года постройки, износ составляет 39 %.

- библиотека в дер. Лапино, дом 40. Количество книжного фонда составляет 5856 томов, здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 39 %.

Спортивные сооружения

В настоящее время спортивные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 7-ю объектами розничной торговли:

Магазин - с. Бабынино, ул. Центральная, дом 22; размер торговой площади – 150 м2, здание типовое, процент износа – 55 %. Вид собственности – собственность, кооперация.

Магазин - с. Акулово, ул. Центральная, дом 2; размер торговой площади – 80 м2, здание приспособленное, расположено на 1-м этаже жилого дома, процент износа – 60 %. Вид собственности – собственность, кооперация.

Магазин – дер. Лапино; размер торговой площади – 150 м2, здание типовое, процент износа – 55 %. Вид собственности – собственность, кооперация.

Магазин - с. Пятницкое, дом 77; размер торговой площади – 150 м2, здание типовое, процент износа – 50 %. Вид собственности – собственность, кооперация.

Магазин - с. Никольское; размер торговой площади – 100 м2, здание типовое, процент износа – 55 %. Вид собственности – собственность, кооперация.

Магазин - с. Антопьево, ул. Центральная; размер торговой площади – 80 м2, здание типовое, процент износа – 50 %. Вид собственности – собственность, кооперация.

ЧП «Бегова» - с. Антопьево, ул. Молодёжная, дом 6, кв. 1; размер торговой площади – 60 м2, здание типовое, процент износа – 45 %. Вид собственности – частная собственность.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение село Бабынино обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в пос. Бабынино.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Бабынино» размещается Администрация сельского поселения «Село Бабынино» (ул. им. Центральная, д. 38). Строительный объем – 200 м3, здание типовое, 1965 года постройки, процент износа -50 %. Количество сотрудников — 6 человек.

#### II.IX.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Бабынино» осуществляются автомобильным и железнодорожным  транспортом.

Автомобильный транспорт

Транспортные связи сельского поселения обеспечивают автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Перечень автомобильных дорог

Таблица 17

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Бабынино-Воротынск-поворот Росва"-Рассудово | 0,94 | 16,0 | IV |
| 2. | "Бабынино-Воротынск-поворот Росва"-Антопьево-Акулово | 13,52 | 19,0 | IV |
| 3. | "Москва-Киев"-Альшаны | 2,20 | 18,0 | IV |
| 4. | "Бабынино-Воротынск-поворот Росва"-Пятницкое-Никольское | 15,10 | 17,0 | IV |
| 5. | "Бабынино-Пятницкое-Никольское"-Лапино | 1,4 | 18,0 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Перечень автомобильных дорог

Таблица 18

| Населённые пункты СП «Село Бабынино» | протяжённость |
| --- | --- |
|  | том числе |
|  | всего | твёрдое покры-тие | щебень | грунт |
|  | 44,5 | 5,0 | 5,4 | 34,1 |
| 1. | «Автодорога по с. Бабынино» | 3,9 | 0,3 | 1,5 | 2,1 |
| 2. | «Автодорога по дер. Волчье» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 3. | «Автодорога по дер. Высокое» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 4. | «Автодорога по дер. Альшаны» | 1,5 |  | 0,5 | 1,0 |
| 5. | «Автодорога по дер. Рассудово» | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| 6. | «Автодорога по дер. Дяглевка» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 7. | «Автодорога по дер. Матюково (рядом с дер. Маково)» | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 8. | «Автодорога по дер. Хвалово» | 2,5 |  |  | 2,5 |
| 9. | «Автодорога по дер. Холопово» | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 10. | «Автодорога по с. Антопьево» | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
| 11. | «Автодорога по дер. Матюково (в северной части поселения)» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 12. | «Автодорога по дер. Маково» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 13. | «Автодорога по дер. Вислово» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 14. | «Автодорога по дер. Светлицы» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 15. | «Автодорога по дер. Сеньково» | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |
| 16. | «Автодорога по дер. Верхнее Сомово» | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 17. | «Автодорога по дер. Нижнее Сомово» | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 18. | «Автодорога по с. Акулово» | 2,1 | 0,6 |  | 1,5 |
| 19. | «Автодорога по дер. Дерягино» | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 20. | «Автодорога по дер. Слободка» | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 21. | «Автодорога по дер. Крутая» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 22. | «Автодорога по дер. Дворяниново» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 23. | «Автодорога по с. Пятницкое» | 1,7 |  | 0,2 | 1,5 |
| 24. | «Автодорога по с. Варваренки» | 2,4 | 0,4 |  | 2,0 |
| 25. | «Автодорога по дер. Спас» | 0,7 |  |  | 0,5 |
| 26. | «Автодорога по дер. Лапино» | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 27. | «Автодорога по дер. Тимешово» | 0,9 | 0,1 |  | 0,8 |
| 28. | «Автодорога по дер. Губино» | 1,5 | 1,0 |  | 0,5 |
| 29. | «Автодорога по дер. Дмитриевка» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 30. | «Автодорога по дер. Осиповка» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 31. | «Автодорога по дер. Карачево» | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 32. | «Автодорога по дер. Подберезье» | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 33. | «Автодорога по дер. Егорьево» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 34. | «Автодорога по дер. Волково» | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 35. | «Автодорога по с. Никольское» | 3,1 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |

Имеются три автобусных маршрута:

«Пос. Бабынино – с. Никольское», протяженность маршрута составляет 15 км, время оборота – 1 ч. 20 мин., количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ПАЗ, вместимость 25 человек, количество перевезённых пассажиров за год – 18 000 чел.

«Пос. Бабынино – с. Акулово», протяженность маршрута составляет 18 км, время оборота – 1 ч. 00 мин., количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ПАЗ, вместимость 25 человек, количество перевезённых пассажиров за год – 18 000 чел.

«Пос. Бабынино – Калуга» (через дер. Кромино), протяженность маршрута составляет 9 км, время оборота – 2 ч. 00 мин., количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ПАЗ, вместимость 25 человек, количество перевезённых пассажиров за год – 15 000 чел.

На территории муниципального образования имеется пять автозаправочных станций и одна газозаправочная станция. Все они расположены вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М3 «Украина».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Основной проблемой функционирования внешней автодорожной сети является транзитное движение автотранспорта через улично-дорожную сеть поселения в населенных пунктах.

Схема транспортной инфраструктуры разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта и намечаемого на расчетный срок территориального развития МО СП «Село Бабынино».

Железнодорожный транспорт

По территории поселения проходит участок двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Домашевка – Калуга II железнодорожного направления Сухиничи – Тихонова Пустынь Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

### II. X Социально-экономическая характеристика сельского поселения

#### II.X.1 Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Разнонаправленный характер изменения численности населения объясняется изменениями в социально-экономической сфере жизни поселения. Отсутствие на территории поселения крупных и стабильно работающих предприятий не позволяет обеспечить необходимое количество рабочих мест для трудоспособного населения.

Численность населения

Таблица 19

| Год | Численность населения |
| --- | --- |
| 2010 | 1458 |
| 2012 | 1395 |
| 2013 | 1377 |
| 2014 | 1338 |
| 2015 | 1271 |
| 2016 | 1206 |
| 2017 | 1210 |
| 2018 | 1173 |
| 2019 | 1152 |
| 2020 | 1165 |

#### II.X.2 Экономическая база

Основные показатели промышленного производства поселения

Отсутствие крупных промышленных предприятий на территории поселения значительно затрудняет дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования. Для стабилизации экономической сферы и снятия социальной напряженности необходимо создание новых малых и средних промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экологически безопасных, учитывающих сложившие особенности и традиции поселения, а также технические возможности в части обеспечения потребностей в инженерной инфраструктуре. Эти мероприятия позволят создать новые рабочие места в непосредственной близости от места проживания, расширят налогооблагаемую базу поселения, что, в свою очередь, положительно отразится на социально-экономической ситуации.

Сельскохозяйственные ресурсы. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни.

Экономическая база сельского поселения представлена 7-ю сельскохозяйственными предприятиями.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Бабынино».

Таблица 20

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 1. | ООО «Ранчо «Рог изобилия» | дер. Светлицы | Разведение крупного рогатого скота; |
| 2. | ООО "Центр генетики "Ангус" | с. Бабынино, ул. Ленина, д. 10 | Разведение крупного рогатого скота; |
| 3. | ООО «Калужский аграрий» | с. Бабынино, ул Школьная, д. 13 | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство); Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 4. | ООО «Роща» | дер. Светлицы | Декоративное садоводство и производство продукции питомников; Растениеводство; Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников |
| 5. | Колхоз им. Кирова | с. Бабынино | Производство зерна и кормов |
| 6. | ООО «ЕвроСнаб» | с. Бабынино, ул.Строительная, д. 14, кВ. 3 | Производство кормов |
| 7. | ООО «Статус-Зем» | МО СП «с. Бабынино» | Растениеводство |

### II.XI Инженерно-техническая база

#### II.XI.1 Водоснабжение и водоотведение

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в c. Бабынино, с. Антопьево, с. Никольское, с. Пятницкое, с. Акулово, дер. Рассудово  и дер. Лапино.

Система водоснабжения с. Антопьево.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 41 м, производительность скважины – 10-110 м3/час. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 73 %.

Система водоснабжения с. Никольское.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 45 м. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 56 %.

Система водоснабжения с. Пятницкое.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 35 м, производительность скважины ЭЦВ6 – 6,5-8,5 м3/час. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 42 %.

Система водоснабжения с. Акулово.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 35 м. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 38 %.

Система водоснабжения дер. Рассудово.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины водонапорной, глубина – 40 м. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 36 %.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации отсутствует.

#### II.XI.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Бабынино» газифицированы 3 населенных пункта – дер. Альшаны, с. Антопьево, с. Акулово.

Газоснабжение осуществляется от ГРС пос. Газопровод;

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

На территории поселения есть котельная АМК-409, 2 котла, год установки – 2009, основной вид топлива – природный газ, общая производительность – 0,426 Гкал/час.

Отпуск тепла на нужды

Таблица 21

| Наименование потребителей | Отопление |
| --- | --- |
|  | Гкал/час | Гкал/год |
| Бюджетные организации | 0,107 | 262,756 |
| Соц. сфера | 0,089 | 218,554 |
| ИТОГО: | 0,196 | 481,31 |

#### II.XI.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется от энергосистемы – Калужские электрические сети ОАО «Калугаэнерго», связь с «Смоленскэнерго», «Тулэнерго».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Бабынино» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в с. Бабынино.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Бабынинского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Бабынино» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц).

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Бабынино» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Бабынино» обслуживается тремя отделениями почтовой связи Бабынинского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области.

Почтовое отделение Акулово – с. Акулово, ул. Центральная, дом 4, здание специальное приспособленное, площадь – 30 м2, 1966 года постройки.

Почтовое отделение Пятницкое – с. Пятницкое, здание типовое, площадь – 48 м2, 1870 года постройки.

Почтовое отделение Никольское – с. Никольское, здание типовое, площадь – 15 м2, 1989 года постройки.

Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

## Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

На территории сельского поселения  «Село Бабынино»  не планируется размещение объектов местного значения.

## утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории МО СП «Село Бабынино» не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Планируемые  объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (утв. Постановлением Правительства Калужской области от 22.09.2020 № 735).

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 22

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства в области здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района" | Калужская область, Бабынинский р-н, с. Пятницкое | Реализовано | Не устанавливается |
| 2 |  | Фельдшерско-акушерский пункт | ГБУЗ КО "ЦРБ Бабынинского района" | Калужская область, Бабынинский район, д Акулово | Реализовано |  |
| 3 | Объект капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения | Строительство системы водоснабжения |  | д Карачево, Бабынинский район Калужская оласть | Первая очередь |  |
| 4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство межпоселкового газопровода дер. Акулово - дер. Ильино - дер. Козино | Общая протяженность – 8,4 км км | Бабынинский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5 |  | Строительство межпоселкового газопровода дер. Кромино-дер. Поповские Хутора-дер. Рассудово- дер. Матюково | Общая протяженность – 13,9 км | Бабынинский район, Калужская области | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

## Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории сельского поселения «Село Бабынино» не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района (утв. Решением Районного Собрания от 25.08.2020 г. № 316).

## Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории МО «Село Бабынино» не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

### VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы.

На территории сельского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

### VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Взрыво - и пожароопасность обусловлена наличием в области взрывопожароопасных объектов, в том числе: нефтебаз складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях.

Перевозок АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам в сельском поселении не осуществляется.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | ( 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | ( 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

| Параметры | аммиак |
| --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч:мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Соляная к-та | Аммиак |
| --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражен., км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |
| --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |
| --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

Выводы

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

- В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 14.5 м3;

- ГСМ - 8 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ					 - 1.6 МПа;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м (0,02 м);

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 				 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара							 - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна | а/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн.

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в (90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод:

Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения.

Через территорию сельского поселения планируется проложить межпоселковый газопровод и газифицировать все населенные пункты поселения..

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке представлены в таблице

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

| Параметры | Показатели значений |
| --- | --- |
| Сценарий | С1 | С.2 | С3 |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 600 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 273 | 110 | 63 |
| Масса газа, участвующая в аварии, кг | 97,3 | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании поражающих факторов взрыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масса газа, участвующая в создании поражающих факторов, кг | 9,73 | 0,32 | 0,21 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и людей |
| Зона полных разрушений, м | 3 | 1 | 1 |
| Зона сильных разрушений, м | 8 | 3 | 2 |
| Зона средних разрушений, м | 19 | 6 | 5 |
| Зона слабых разрушений, м | 48 | 15 | 13 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 80 | 25 | 22 |
| Порог поражения, м | 9 | 3 | 3 |
| 1% пораженных, м | 8 | 3 | 2 |
| 10% пораженных, м | 8 | 2 | 2 |
| 50% пораженных, м | 7 | 2 | 2 |
| 90% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| 99% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| Параметры "пламени-вспышки" ("ПВ") |
| Радиус "пламени-вспышки", м. | 5,7 | 1,872 | 1,632 |
| Время существования "пламени-вспышки", сек. | 1 | 1 | 0 |
| Скорость распространения вспышки, м/сек. | 20 | 11 | 10 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламени-вспышки", кВт/м2. | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке "пламени-вспышки" | 1572,9 | 647,32 | 580,17 |
| Доля людей, поражаемых на кромке "пламени-вспышки", % | 0 | 0 | 0 |

### VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности.

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Калужского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Поселение находится в районе малой заторфованности.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно

быть:

для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Проектом предлагается обустроить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды к водоемам вблизи населенных пунктов.

## Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

- Границы населенных пунктов установлены генеральным планом и утверждены решением Сельской Думы от 29.11.2013 № 16-р.

- Сведения о границах населенных пунктов д. Альшаны, д. Антопьево, с. Акулово, д. Барашня, д. Верхнее Сомово, д. Вислово, д. Высокое, д. Дерягино, д. Дяглевка, д. Нижнее Сомово, д. Светлицы, д. Сеньково, д. Слободка, д. Волково, д. Егорьево, д. Крутая, д. Дмитриевка, д. Карачево, д. Осиповка, д. Подберезье, д. Хвалово, д. Холопово   внесены в базу данных ФГИС ЕГРН.

- Сведения о границах населенных пунктов д. Дяглевка, д. Лапино, д. Рассудово, д. Тимешево, д. Губино, д. Матюково, с. Спас, с. Никольское, д. Волчье, д. Маково, д. Матюково направлены для внесения в базу данных ФГИС ЕГРН и отображены в соответствии с описанием.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов (планируемая категория земель – земли населенных пунктов)

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь земель, га | Категория земель (ЕГРН) | Планируемое использование | Собственность | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бабынино |
| 1 | 40:01:090301:41 | 63,00 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 2 | 40:01:000000:123 | 3,5 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 3 | 40:01:090301:24 | 2,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 4 | 40:01:090301:23 | 7,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| с. Варваренки |
| 1 | 40:01:170201:78 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 2 | 40:01:170201:75 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 3 | 40:01:170201:66 | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 4 | 40:01:170201:16 | 1,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |
| 5 | 40:01:000000:826 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | жилая застройка | частная | 2021-2023 |

## Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.