Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-219 от 20 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-219 от 20 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Новиков В.Д.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	34

I.IV Современное использование территории сельского поселения	36

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	36

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	38

I.IV.3 Жилищный фонд	41

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	45

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	47

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	49

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	50

II. I. Население	50

II. II. Экономическая база	51

II.IV Инженерно-техническая база	53

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	53

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	55

II.IV.3 Электроснабжение и связь	55

Список используемой литературы:	58

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» Боровского района (МО СП «Деревня Кривское», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 12-219 от 20 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Кривское» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Боровского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Кривское»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Боровский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Кривское».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5 м  актуальности 2012 г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Кривское» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Кривское находится в 4 км к западу от города Обнинск и 84 км от г. Калуги. Сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Малоярославец-Боровск» которая дает выход на автодорогу федерального значения «Московское Большое Кольцо» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Деревня Кривское» входят следующие населенные пункты: деревня Кривское, деревня Вашутино, деревня Городня, деревня Заречье, деревня Ивановское, деревня Климовское, деревня Машково, деревня Новомихайловское, деревня Писково, деревня Фатеево, деревня Шемякино.

Площадь сельского поселения составляет 8 569 га, численность населения 1856 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Кривское»:

На севере - на восток по южной границе кварталов № 96, 97, 98, 99, 100 Боровского лесничества от юго-западного угла квартала № 96 того же лесничества в 500 м юго-восточнее д. Колодези, до юго-западного угла квартала № 101 Боровского лесничества, на северо-восток, пересекая кварталы № 101, 102 Боровского лесничества, до проселочной дороги Бавыкино - Ивановское, на восток, пересекая ее, до реки Городинка в 700 м юго-восточнее д. Бавыкино, на северо-восток, пересекая реку Городинка, автодорогу Боровск - Малоярославец, до садовых участков, на север от садовых участков, пересекая автодорогу Кривское - Тимашово в 1 км восточнее д. Тимашово, до юго-западного угла квартала № 84 Боровского лесничества, на восток по его южной границе до юго-восточного угла его, на север по восточной границе кварталов № 84, 78 Боровского лесничества до безымянного ручья южнее пионерлагеря, на восток, минуя севернее д. Фатеево, до лесной тропы у юго-западного угла квартала № 49 Балабановского лесничества, на северо-восток по лесной тропе западной границы кварталов № 49, 48, 46 Балабановского лесничества до грунтовой автодороги на д. Новомихайловское в 150 м западнее ее пересечения с направлением ЛЭП, на юго-восток по автодороге в направлении д. Новомихайловское, не доходя 200 м до северной ее окраины, далее на северо-восток, пересекая реку Протва, на восток, юго-восток и юг по ней, до южной окраины д. Новомихайловское;

На востоке - на запад и юго-запад по реке Протва от южной окраины д. Новомихайловское до северо-восточного угла квартала № 64 Балабановского лесничества, на восток по северной границе кварталов № 64, 65 того же лесничества, на юг по восточной границе квартала № 65 Балабановского лесничества, на запад по северной границе кварталов N 69, 68, 67 того же лесничества до северо-западного угла квартала № 67 Балабановского лесничества в 300 м восточнее перекрестка автодорог Обнинск - Кривское - Ватутино, далее на юг по восточным границам лесных кварталов № 101, 107, 109 Балабановского лесничества по границе городской черты г. Обнинск до реки Протва, далее на юг и восток по реке Протва до границы с Малоярославецким районом и городской чертой г. Обнинска, восточнее д. Заречье;

На юге - на юго-запад, север и северо-запад по границе с Малоярославецким районом от пересечения ее с рекой Протва и городской чертой г. Обнинска до реки Лужа у северной окраины д. Шемякино;

На западе - на север и северо-восток от реки Лужа у северной окраины д. Шемякино на границе с Малоярославецким районом, пересекая лесной массив, реку Сушка, по границе лесного массива до юго-западного угла квартала № 106 Боровского лесничества в 1 км восточнее д. Отяково, на северо-восток, север и северо-запад от юго-западного угла квартала № 106 Боровского лесничества, по западной его границе до юго-западного угла квартала № 96 Боровского лесничества в 500 м южнее д. Колодези.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 С° ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Кривское» расположено в пределах Протвинской низины между северо-западной оконечности Средне-Русской и южных склонов Московско-Смоленской возвышенностей. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время.  Окончательно он сформировался под воздействием ледников, водноледниковых потоков, последниковой эрозии. Относительные перепады высот в пределах речных долин обычно не превышают отметок 20-30 м. В целом район представляет собой полого-волнистую эрозионно-аккумулятивную средне-слаборасчлененную равнину, сложенную в основном четвертичными образованиями. В зависимости от геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий можно выделить девять типов ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина расположена в междуречье Лужи и Городянки и представляет собой конечно-моренную гряду одной из фаз московского ледника, максимальная абсолютная отметка её 230,6 м. Четвертичные отложения представлены суглинками моренного и водноледникового состава их перекрывают покровные суглинки. Коренные породы представлены известняками каширского и глинами верейского горизонтов среднего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Плоская зандровая равнина слаборасчлененная на приречных участках местами сильнорасчлененная. Этот тип местности наиболее широко развит в пределах района, он связан с периодом таяния московского ледника поздней стадии его развития. Этот тип равнин для района является фоновым, сложен он в основном супесями, песчаными суглинками, песками в разной степени глинистыми. Плоские водораздельные участки рельефа обычно заболочены. Почвы дерновые средне-слабоподзолистые в разной степени глееватые, на склонах речных долин дерново-подзолистые смытые.

Третий тип. Пологоволнистая пологонаклонная водноледниково-аллювиальная равнина сильнорасчлененная. Ландшафты этой равнины сформировались под воздействием водноледниковых потоков тающего верхнемосковского ледника с последующим наложением аллювиальных образований третьей и четвертой надпойменных террас. Слагают этот тип рельефа в основном песчаные образования с включением гравия и прослои песчано-гравийного материала, иногда присутствуют тонкопесчаные аллювиальные суглинки. Наибольшая мощность этих отложений сосредоточена в долине реки Протвы (современная долина р. Городянки) и составляет 50-90 м. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые на склонах смытые и намытые. В пониженных участках рельефа наблюдается заболоченность.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма). Пойма является неотъемлемой формой рельефа в долинах всех рек, ручьев, в оврагах и балках. На поймах рек наблюдаются следы блуждания русел, старицы, прирусловые валы, заболоченность. Сложен этот тип рельефа в основном песками с включением гравийного и галечного материала, аллювиальными суглинками и торфом. Почвы аллювиальные дерновые, луговые и болотные.

Пятый тип. Плоская аллювиально-озерная равнина (первая, вторая надпойменные террасы). Сложена в основном песками с редкими прослоями аллювиальных суглинков. Террасы левого берега р. Протвы цокольные в цоколе залегают известняки протвинского и глины стешевского горизонтов нижнего карбона. Почвы дерновые подзолистые луговые.

Шестой тип. Сквозные долины стока, имеют очень ограниченное распространение и сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

Седьмой тип. Заболоченные территории.

Восьмой тип. Историко-культурные ландшафты.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Городянка, р. Лужа.

Река Протва - начинается в 0,5 км к юго –западу от с. Замошицы Московской области, протекает в юго-восточном направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого берега в р. Оку (водосбор р. Волги, бассейн Каспийского моря) на 990-ом км от ее устья. Общая длина р. Протвы составляет 282 км, площадь водосбора 4620 км2. Долина р. Протвы трапецеидальная, шириной около от 800 до 2000 м. Склоны долины слаборасчлененные, умеренно крутые, высотой 30-40м. Пойма двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы от 200 до 800м. Поверхность поймы, в основном, ровная, местами изрезана неглубокими ложбинами и старицами, большей частью луговая, кое-где поросшая кустарником. Берега крутые, высотой до 6м, открытые или заросшие кустарником, сложены суглинками и супесями.  Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на отдельных участках 2,0 - 2,5м. Дно песчаное или илистое, местами каменистое. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Протвы составляет 200м, ширина прибрежной защитной полосы –50м.

Река Лужа протекает по территории Боровского, Износковского, Медынского и Малоярославецкого районов Калужской области, правый приток реки Протвы. Исток около деревни Зонино. Длина - 159 км, площадь бассейна – 1400 км2. Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле-мае; размах колебаний уровня 6,1 м. Замерзает в ноябре, реже в декабре, вскрывается в апреле. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Лужа составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Городянка начинается у деревни Акулово. Впадает в реку Лужу в 4,2 км от её устья по левому берегу, у деревни Анисимово. Также на реке расположены деревни Кириллово, Уваровское, Тимашово, Бавыкино и Городня. Длина реки составляет 24 км, площадь водосборного бассейна — 85,5 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Городянка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдается один спорадический распространенный безнапорный водоносный горизонт - Окский. Он приурочен к слоям песков залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Водоносный горизонт ближе к долине р. Протвы частично сдренирован. Окский водоносный горизонт связан с тарусско-михайловским известняково-терригенным комплексом и алексинскими известняками, распространен повсеместно. Воды вышеуказанного горизонта характеризуются следующими показателями: содержание железа от 0,07 млг/л до 4,11 млг/л. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л | Общая жесткость млг. - экв./л | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,07 | 4,11 | 5,24 | 11,8 | 0,07 | 30,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладания в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривкое».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Рельеф дренирован. Уровень стояния грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинками поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов четвертичного времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м. | Песчанно-супесчанные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. Рекомендации: организация поверхностного и подземного дренажа вод. |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10 м. Рельеф дренирован. Глубина стояния грунтовых вод 3-10 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 4,5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. |
|  | 6,7 | В зависимости от литологогенетических особенностей наблюдаются: делювиально-пролювиальные процессы, многоступенчатые оползни,склоны прорезаны промоинами, делювиальные почвы обычно переувлажнены. | Грунты имеют высокую степень изменчивости своих свойств и состояния. Склоны не пригодны для строительства сооружений. Прилегающие к склонам территории из-за очень неустойчивого состояния геологической среды малопригодны для строительства. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Кривское» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Кривское» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Кривское».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории сельского поселения «Деревня Кривское»  особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Протва | 282 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 3. | река Городянка | 24 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Сушка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | река Клюк | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | река Васькина | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | ручей Городянка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Кривское» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Церковь Рождества Иоанна Предтечи | сер. XIXв. | д. Ивановское |
| 2. | Братская могила | - | д. Новомихайловское |
| 3. | Братская могила | - | д. Городня |
| 4. | Селище I | XVI-XVII вв. | д. Городня, северо-восток деревни |
| 5. | Селище II | XVI-XVII вв. | д. Городня, юго-восток деревни |
| 6. | Курган I | X-XIII вв. | д. Городня, северо-восток деревни |
| 7. | Курган II | X-XIII вв. | д. Городня, южная окраина деревни |
| 8. | Селище I | 2четв.I тыс. н.э., XIV-XVII вв. | д. Кривское, в 0,45 км к западу, пр. берег р. Протва |
| 9. | Селище II | 1четв.I тыс. н.э. | д. Кривское, в 1,2 км к югу, пр. берег р. Протва |

На территории МО СП «Деревня Кривское» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Кривское» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Протва, р. Городянка, р. Лужа.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Кривское» расположены 3 объекта влияющие на состояние почвенного покрова:

- 2 кладбища;

- 1 скотомогильник;

По данным администрации МО СП «Деревня Кривское» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбища:

- дер. Кривское, площадь 4,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

- дер. Ивановское, площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 25.12.2012 г. № 1681-12 на территории МО СП «Деревня Кривское» имеется один скотомогильник:

1. Деревня Кривское (законсервирован в 2010) – собственник ЗАО Кривское. Место расположения: в 100 м восточнее д. Кривское, в 100 м юго-восточнее МТФ, общая площадь земельного участка скотомогильника 860 м2.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Кривское», вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Кривское» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в 2 км восточнее дер. Тимашово, площадью 15,4 га. На территории полигона работает комплекс по сортировке отходов. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Кривское, дер. Шемякино, дер. Климовское и дер. Писково.

Система водоснабжения д. Кривское

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет 12,5 км., диаметром труб от 20 до 300 мм.

Система водоснабжения дер. Шемякино

В деревне в настоящее время имеется одна водонапорная башня объемом 12 куб. м, вода в которую попадает из коптажа. Водопроводные сети размещены только на части улиц. На территории деревни установлено четыре водоразборных колонки, которые используются для хояйственно-питьевых нужд.

Система водоснабжения д. Климовское

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет приблизительно 1,6 км.

Система водоснабжения д. Писково

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни расположенной в 600 м севернее деревни. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет приблизительно 1,4 км.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Кривское наблюдается превышение ПДК по мутности 2, жесткости 1,2, железу 3,2, стронцию 4,7, фторидам 1,6 и бору 2,9. Питьевая вода признана не доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Кривское» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Кривское» расположено на территории Боровского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Кривское находится в 4 км к западу от города Обнинск и 84 км от г. Калуги. Сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Малоярославец-Боровск» которая дает выход на автодорогу федерального значения «Московское Большое Кольцо» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву. В состав сельского поселения «Деревня Кривское» входят следующие населенные пункты: деревня Кривское, деревня Вашутино, деревня Городня, деревня Заречье, деревня Ивановское, деревня Климовское, деревня Машково, деревня Новомихайловское, деревня Писково, деревня Фатеево, деревня Шемякино.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Кривское» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Боровского лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10.

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 8569,8 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3024,9 | 35 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 462,7 | 5 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 178,0 | 2% |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 17,0 | 1% |
| 5. | Земли лесного фонда | 4817,1 | 56 % |
| 6. | Земли водного фонда | 70,1 | 1% |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 291,7 |
| Общественно-деловая | 10,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 82,9 |
| Производственная | 20,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 23,7 |
| Рекреационная | 5,9 |
| Иного назначения | 31,3 |
| Общая площадь | 466,7 |
| деревня Кривское |
| Жилая | 81,6 |
| Общественно-деловая | 9,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,0 |
| Производственная | 15,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 8,4 |
| Рекреационная | 2,0 |
| Иного назначения | 25,1 |
| Общая площадь | 156,4 |
| деревня Вашутино |
| Жилая | 22,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,3 |
| Производственная | 4,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,1 |
| Рекреационная | 1,4 |
| Общая площадь | 45,7 |
| деревня Городня |
| Жилая | 25,9 |
| Общественно-деловая | 0,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,5 |
| Производственная | 0,7 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,9 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Общая площадь | 35,3 |
| деревня Заречье |
| Жилая | 5,9 |
| Иного назначения | 1,1 |
| Общая площадь | 7,0 |
| деревня Ивановское |
| Жилая | 2,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,9 |
| Общая площадь | 6,8 |
| деревня Климовское |
| Жилая | 41,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,6 |
| Рекреационная | 1,0 |
| Иного назначения | 4,6 |
| Общая площадь | 61,1 |
| деревня Машково |
| Жилая | 22,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 |
| Общая площадь | 24,4 |
| деревня Новомихайловское |
| Жилая | 20,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 |
| Рекреационная | 1,3 |
| Общая площадь | 30,8 |
| деревня Писково |
| Жилая | 21,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,1 |
| Рекреационная | 0,6 |
| Общая площадь | 28,2 |
| деревня Фатеево |
| Жилая | 10,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,5 |
| Иного назначения | 0,5 |
| Общая площадь | 17,3 |
| деревня Шемякино |
| Жилая | 36,2 |
| Общественно-деловая | 0,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,3 |
| Общая площадь | 49,7 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Кривское» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 67869 м2 общей площади.

Таблица 12

Распределение жилищного фонда по этажности и форме собственности

| Этажность | Всего жилищного фонда, кв.м. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м. | Муниципальная, кв.м. | Частная, кв.м. |
| дер. Кривское |
| 1 | 19198 | 19198 | 318 | 18880 |
| 2 | 3 755 | 3 755 | 141 | 3614 |
| 3 | 2 202 | 2 202 | 375 | 1827 |
| 4 | 3 033 | 3 033 | - | - |
| 5 | 18 312 | 18 312 | 2575 | 15737 |
| Всего | 46 500 |  |  |  |
| дер. Вашутино |
| 1 | 1582 | 1582 | - | 1582 |
| Всего | 1582 |  | - |  |
| дер. Городня |
| 1 | 1700 | 1700 | - | 1700 |
| 2 | 352 | 352 | - | 352 |
| Всего | 2052 |  |  |  |
| дер. Заречье |
| 1 | 680 | 680 | - | 680 |
| Всего | 680 |  |  |  |
| дер. Машково |
| 1 | 2668 | 2668 | - | 2668 |
| 2 | 400 | 400 | - | 400 |
| Всего | 3068 |  |  |  |
| дер. Писково |
| 1 | 1233 | 1233 | 60 | 1173 |
| 2 | 1332 | 1332 | 43 | 1289 |
| Всего | 2565 |  |  |  |
| дер. Ивановское |
| 1 | 162 | 162 | - | 162 |
| Всего | 162 |  |  |  |
| дер. Климовское |
| 1 | 1956 | 1956 | - | 1956 |
| 2 | 1024 | 1024 | 110 | 914 |
| Всего | 2980 |  |  |  |
| дер. Новомихайловское |
| 1 | 3000 | 3000 | - | 3000 |
| 2 | 800 | 800 | - | 800 |
| Всего | 3800 |  |  |  |
| дер. Фатеево |
| 1 | 900 | 900 | - | 900 |
| Всего | 900 |  |  |  |
| дер. Шемякино |
| 1 | 3000 | 3000 | - | 3000 |
| 2 | 580 | 580 | - | 580 |
| Всего | 3580 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 12

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений м2 | Процентов к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| дер. Кривское |
| Каменные, кирпичные | 18300 | 40% |
| Панельные | 11800 | 25% |
| Блочные | 4600 | 10% |
| Смешанные | 1000 | 2% |
| Деревянные | 10800 | 23% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 46500 | 100 % |
| дер. Вашутино |
| Каменные, кирпичные | - | - |
| Панельные | - | - |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 22500 | 14% |
| Деревянные | 135700 | 86% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 158200 | 100 % |
| дер. Городня |
| Каменные, кирпичные | 35200 | 17% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 25000 | 12% |
| Деревянные | 145000 | 71% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 205200 | 100 % |
| дер. Заречье |
| Каменные, кирпичные | - | - |
| Панельные | - | - |
| Блочные | 9500 | 14% |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 54600 | 80% |
| Прочие | 3900 | 6% |
| Всего | 68000 | 100 % |
| дер. Машково |
| Каменные, кирпичные | 37000 | 12% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | 42000 | 13% |
| Смешанные | 68000 | 22% |
| Деревянные | 159800 | 53% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 306800 | 100 % |
| дер. Писково |
| Каменные, кирпичные | 137200 | 53% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | 17500 | 6% |
| Смешанные | 25000 | 10% |
| Деревянные | 76800 | 31% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 256500 | 100 % |
| дер. Ивановское |
| Каменные, кирпичные | - | - |
| Панельные | - | - |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 16200 | 100% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 16200 | 100 % |
| дер. Климовское |
| Каменные, кирпичные | 140900 | 47% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | 32500 | 11% |
| Смешанные | 19200 | 6% |
| Деревянные | 105400 | 36% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 298000 | 100 % |
| дер. Новомихайловское |
| Каменные, кирпичные | 75000 | 20% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 56000 | 14% |
| Деревянные | 249000 | 66% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 380000 | 100 % |
| дер. Фатеево |
| Каменные, кирпичные | 14000 | 15% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 16000 | 17% |
| Деревянные | 60000 | 68% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 90000 | 100 % |
| дер. Шемякино |
| Каменные, кирпичные | 59300 | 16% |
| Панельные | - | - |
| Блочные | 59000 | 16% |
| Смешанные | 49000 | 13% |
| Деревянные | 190700 | 55% |
| Прочие | - | - |
| Всего | 358000 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Кривское» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Кривское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Кривское» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в деревне Кривское ул. Центральная д. 49. Здание типовое, 1988 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 27 %.  Проектная вместимость – 150 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 85 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории муниципального образования расположена средняя образовательная школа в деревне Кривское ул. Мигунова д. 5. Здание типовое, 1963 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 29 %.  Проектная вместимость – 300 мест, а количество учащихся в настоящее время – 122 человека. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кривское. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Боровск, г. Балабаново и г. Обнинске.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена домом культуры, расположенном в деревне Кривское.

Объекты спортивного назначения

Спортивные сооружения представлены тремя спортивными площадками открытого типа, расположенными в деревне Кривское.

На территории сельского поселения располагается спортивно-оздоровительный лагерь «Полет».

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 12-ю объектами розничной торговли:

| №№ | Наименование объектов, адрес | Организационно – правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Меркурий» магазин «Фермер» | Общество с ограниченной ответственностью | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 104.6 | 6 |
| 2 | ИП «Андрюшина» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 12 | 2 |
| 3 | ООО «Торговая сфера» магазин «Ядрен Батон» | Общество с ограниченной ответственностью | Мелкорозничная торговля продовольственных и хозяйственных товаров | 223.3 | 11 |
| 4 | ИП «Сегеда» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 12 | 2 |
| 5 | ИП «Шубин» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля живых, искусственных цветов | 12 | 2 |
| 6 | ООО «Максим» | Общество с ограниченной ответственностью | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 55.5 | 2 |
| 7 | ООО «Вашутино» | Общество с ограниченной ответственностью | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 42.6 | 2 |
| 8 | ИП «Сергунина» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 35.5 | 2 |
| 9 | ИП «Козлова» магазин «Родничок» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 37.6 | 1 |
| 10 | ИП «Кузнецова» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 20 | 1 |
| 11 | ООО «Максим» | Общество с ограниченной ответственностью | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 55.5 | 2 |
| 12 | ИП «Фоменко» | Индивидуальный предприниматель | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров | 80 | 2 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение»Деревня Кривское» обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в городе Обнинск.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Кривское» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Сельское поселение пересекает автодорога регионального значения «Малоярославец-Боровск» которая дает выход на автодорогу федерального значения «Московское Большое Кольцо» откуда возможен проезд в восточном и западном направлении в г. Москву.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малоярославец-Боровск | 12,88 | 19,0 | IV |
| 2. | "Малоярославец-Боровск"- Кривское - Обнинск | 10,26 | 10,0 | IV |
| 3. | "Малоярославец-Боровск" - Обнинск | 4,52 | 14,0 | IV |
| 4. | Вашутино-Новомихайловское | 4,80 | 12,0 | V |
| 5. | "Малоярославец-Боровск"-Шемякино | 10,80 | 16,0 | IV |
|  |  |  | 16,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется два автобусных маршрута:

- Обнинск-Кривское;

- Обнинск-Вашутино-Новомихайловское.

Также по территории сельского поселения проходит два транзитных автобусных маршрута:

- Обнинск-Боровск;

- Боровск-Малоярославец.

На территории муниципального образования имеется одна автозаправочная станция. Расположена в деревне Кривское на трассе регионального значения "Малоярославец-Боровск"- Кривское - Обнинск

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Кривское» составляет 3020,9 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

На территории сельского поселения действует одно крупное сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Кривское». ЗАО «Кривское» - одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Боровского района, расположено в д. Кривское. Предприятие имеет в собственности посевные площади и парк сельскохозяйственной техники для их обработки, а также склады для хранения и средства доставки продукции к потребителю.

В районе работают долгосрочные целевые программы – «Развитие агропромышленного комплекса» - предусмотрена компенсация части затрат на производство молока, при условии сохранения поголовья к уровню прошлого года и росте производства молока, а также на производство зерна, картофеля и овощей на приобретение минеральных удобрений, долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства на территории МО МР «Боровский район на 2011 -2013 годы»». Для поддержки кадрового потенциала работает областная и районная целевая программы «Социальное развитие села».

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1856  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 14

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 15

| Населенный пункт | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кривское | 1711 | 1691 | 1756 | 1710 |
| д. Вашутино | 10 | 18 | 23 | 27 |
| д. Городня | 17 | 24 | 15 | 14 |
| д. Заречье | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Ивановское | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Климовское | 31 | 35 | 32 | 29 |
| д. Машково | 4 | 8 | 15 | 8 |
| д. Новомихайловское | 10 | 6 | 8 | 4 |
| д. Писково | 55 | 51 | 49 | 53 |
| д. Фатеево | 3 | 4 | 3 | 2 |
| д. Шемякино | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Всего по СП | 1856 | 1851 | 1911 | 1856 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 76 человек). Однако, за период с 2009 г. по 2012 г. отмечается увеличение численности населения. Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Наиболее привлекательной для мигрантов является деревня Кривское, в звязи с близким расположением с городом Обнинск..

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 31-м предприятием различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Кривское».

Таблица 16

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |
| 1. | ООО «Велес» | дер. Городня | Переработка древесины |
| 2. | ООО «А-Фудс» | дер. Кривское | Производство кондитерских изделий |
| 3. | ИП «Рамошкин» | дер. Кривское | Производство и реализация изделий из дерева |
| 4. | ООО «Обнинские молочные продукты» | дер. Кривское | Переработка творога и производство сырков |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 5. | ЗАО «Кривское» | дер. Кривское | Сельскохозяйственное производство |
| 6. | ООО «Обнинский тепличный комбинат» | дер. Кривское | Сельскохозяйственное производство |
| 7. | ООО Экоферма «Климовское» | западнее дер. Климовское | Сельскохозяйственное производство |
| 8. | ООО «Кривское» | дер. Кривское | Сельскохозяйственное производство |
| Строительные предприятия и организации |
| 9. | ИП «Дубинкин» | дер. Кривское | Производство ЖБИ |
| 10. | ООО «Вашутино» | дер. Вашутино | Производство строительных материалов |
| Транспортные предприятия и организации |
| 11. | АЗС | дер. Кривское | Автозаправочная станция |
| 12. | ООО «Березовское» | дер. Кривское | Оказание транспортных услуг |
| Торговые предприятия и организации |
| 13. | ООО «Меркурий» | дер. Кривское | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 14. | ИП « Андрюшина» | дер. Кривское | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 15. | ООО «Торговая сфера» | дер. Кривское | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 16. | ИП « Сегеда» | дер. Кривское | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 17. | ИП «Шубин» | дер. Кривское | Розничная торговля. Цветочный магазин. |
| 18. | ООО «Максим» | дер. Городня | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 19. | ООО «Вашутино» | дер. Вашутино | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 20. | ИП «Сергунино» | дер. Заречье | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 21. | ИП «Козлова» | дер. Писково | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 22. | ИП «Кузнецова» | дер. Климовское | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 23. | ООО «Максим» | дер. Шемякино | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| 24. | ИП «Фоменко» | дер. Машково | Мелкорозничная торговля продовольственных товаров |
| Прочие предприятия и организации |
| 25. | ООО «Энергоресурс» | дер. Кривское | Предоставление услуг населению |
| 26. | Фельдшерско-акушерский пункт | дер. Кривское | Предоставление услуг населению |
| 27. | Средняя общеобразовательная школа | дер. Кривское | Предоставление услуг населению |
| 28. | Детский сад №2 «Рябушка» | дер. Кривское | Предоставление услуг населению |
| 29. | Дом культуры | дер. Кривское | Предоставление услуг населению |
| 30. | Спортивно-оздоровительный лагерь «Полет» | западнее дер. Кривское | Предоставление услуг населению |
| 31. | Почта | дер. Кривское | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Кривское, дер. Шемякино, дер. Климовское и дер. Писково.

Система водоснабжения д. Кривское

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет 12,5 км., диаметром труб от 20 до 300 мм.

Система водоснабжения дер. Шемякино

В деревне в настоящее время имеется одна водонапорная башня объемом 12 куб. м, вода в которую попадает из коптажа. Водопроводные сети размещены только на части улиц. На территории деревни установлено четыре водоразборных колонки, которые используются для хояйственно-питьевых нужд.

Система водоснабжения д. Климовское

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни расположенной в центральной части  населенного пункта. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет приблизительно 1,6 км.

Система водоснабжения д. Писково

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни расположенной в 600 м севернее деревни. Водопровод проложен вдоль всех центральных улиц. Протяженность водопроводных сетей составляет приблизительно 1,4 км.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Кривское наблюдается превышение ПДК по мутности 2, жесткости 1,2, железу 3,2, стронцию 4,7, фторидам 1,6 и бору 2,9. Питьевая вода признана не доброкачественной.

Централизованная система канализации присутствует в д. Кривское, д. Писково и д. Климовское.

Система водоотведенияя д. Кривское

В деревне существует централизованная ливневая хозяйственно-фекальная канализация из асбестоцементных керамических и пластиковых трубопроводов, общей протяженностью – 6,5 км. Одна канализационная насосная станция (КНС) для перекачки сточных вод на очистные сооружения г. Обнинска по двум стальным напорным коллекторам протяженностью – 4,5 км.

Система водоотведенияя д. Писково

В деревне существует централизованная ливневая хозяйственно-фекальная канализация с выпуском на хлораторную станцию, в настоящий момент не действующую как морально и материально устаревшую

Система водоотведенияя д. Климовское

В деревне существует централизованная ливневая хозяйственно-фекальная канализация с выпуском на хлораторную станцию, в настоящий момент не действующую как морально и материально устаревшую

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Кривское» газифицирован один населенный пункт – д. Кривское:

На территории населенного пункта находится ГРП, ГРПШ, ШРП газопроводы низкого и высокого давления общей протяженностью – 11,5 км – балансовая принадлежность ОАО «Обнинскгоргаз» г. Обнинск. Возможность пользования газа в качестве энергоносителя, для автономных теплоисточников 639 дворов.

Централизованное отопление присутствует в деревне Кривское. Основной источник централизованного отопления и ГВС деревни – котельная ООО «Энергоресурс» находящаяся на территории населенного пункта. Система теплоснабжения по способу получения горячей бытовой воды – закрытая ЦТП. Прокладка трубопровода – канально-воздушная. В остальных населенных пунктах сельского поселения местные теплоисточники работают на твердом топливе.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Деревня Кривское» осуществляется от подстанций п/ст «Лапшинка», п/ст «Вега», п/ст «Белкино», п/ст «Боровск» и п/ст «Тишнево».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Кривское» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в д. Кривское.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Боровского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Кривское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Кривское» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. В 2013г. в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Кривское» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в д. Кривское, Боровского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Боровского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

15. Генеральный план деревни Шемякино Муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское».

16. Проект генерального плана деревни Вашутино Муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.