Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003012000100-1 от 9 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003012000100-1 от 9 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Гуляева А.Е.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения	16

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	19

I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	22

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	23

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	24

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	25

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	27

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	28

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	37

I.IV Современное использование территории городского поселения	39

I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения	39

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения	41

I.IV.3 Жилищный фонд	43

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Социально-экономическая характеристика городского поселения	48

II. I. Население	48

II. II. Экономическая база	49

II.IV Инженерно-техническая база	50

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	50

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	51

II.IV.3 Электроснабжение и связь	51

Список используемой литературы:	54

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области | 1:5000 |

# I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» Сухиничского района  разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300003012000100-1 от 9 ноября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО ГП  «Посёлок Середейский» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Сухиничского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории городского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории городского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития городского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы городского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав городского поселения «Посёлок Середейский»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах городского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Сухиничский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО ГП «Посёлок Середейский».

4. Картографические материалы  на территорию городского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования городского поселения «Посёлок Середейский» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Городское поселение «Посёлок Середейский» расположено на территории Сухиничского района Калужской области. Центр городского поселения – п. Середейский находится в 13 км западнее от города Сухиничи и в 18 км восточнее  от п. Думиничи.. По территории городского поселения проходит автодорога Козельск-Сухиничи-«Москва-Киев». В состав городского поселения «Посёлок Середейский» входят следующие населенные пункты: п. Середейский и жд.ст. Живодовка.

Площадь городского поселения составляет 266,6 га, численность населения 1892 человек.

Картографическое описание границ городского поселения «Посёлок Середейский»:

На севере – на юго-восток от дамбы, расположенной на безымянном ручье на северо-западе жилой застройки посёлка, по ручью и северной границе жилой застройки посёлка и южной границе д. Ермолово до реки Песочинка;

На востоке – на юг по реке Песочинка и восточной границе застройки посёлка, пересекая дорогу Середейский-Сухиничи, по западной границе д. Сосновка до дороги на шахту, далее на юг и юго-восток по границе промышленной застройки территории шахты до железной дороги Москва-Брянск;

На юге – по южной границе полосы отвода железной дороги Москва-Брянск, включая территорию станции Живодовка, до южной границы станции;

На западе – на северо-восток и север, пересекая железную дорогу , вдоль северной границы полосы отвода железной дороги, по юго-восточным и северным границам кварталов №27,20 Брынского лесничества, далее на северо-запад вдоль дороги Середейский –Живодовка, огибая с южной, западной и северной сторон территорию поселкового кладбища, далее на северо-восток по дороге Живодовка-Середейский до жилой застройки посёлка, поворот на запад, потом на северо-восток по границе застройки посёлка, пересекая дорогу Середейский-шоссе Москва-Киев, по западной границе жилой застройки до дамбы.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Сухиничского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99), рассматриваемая территория находится в климатическом подрайоне IIВ,  характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -6°-8,2. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0 - 1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения

Местность муниципального образования посёлок Середейский расположена в пределах Барятинского-Сухиничской равнине в бассейне р. Жиздра. Рельефный фон территории создан дочетвертичной эрозией геологической среды с последующем наложением водноелдниковой аккумуляцией и современной эрозии. Описываемая площадь расположена на юго-восточном борту палеодолины пра-«Брыни». Абсолютные отметки поверхности рельефа варьируют от 190м., урез вод р. Песоченки, до 240м. ст. Живодовка. Абсолютный перепад высот составил 50м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети не превышают 10-15м. т.е. местность относится к мелкорасчленённому типу. По густоте расчленения рельефа ландшафт относится к средне-сильнорасчлененному с густотой расчления от 1,5 км/км² до 3,5 км/км².

Для всей территории характерен один сложный ландшафт-пологоволнистая, пологонаклонная эрозионная равнина. Геологический разрез четвертичных образований представлен сверху вниз: покровными и пылеватыми лессовидными суглинками общей мощностью до 5,0 м., ниже залегают плотные суглинки с включением гравия разнообразных пород, мощностью до 10м. Коренные породы представлены отложениями меловой и каменноугольной систем. Меловые отложения представлены пестроцветными песчано-глинистыми породами неокомского надгоризонта нижнего отдела. Они распространены около ст. Живодовка на водораздельных пространствах. На остальной площади под четвертичными образованиями залегает карбонатно-терригенная толща окского надгоризонта. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Гидрологические условия

Основными водоносными горизонтами которые используются для хозпитьевого водоснабжения данной территории являются известняковые отложения окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы.

Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренножёсткие и жёсткие с повышенным содержанием железа. Удельный дебит отдельных артезианских скважин зависит от используемой конструкции скважин и водоотдачи водовмещающих пород.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории городского поселения принадлежит бассейну р. Жиздра. На территории поселения протекает р. Песоченка.

Река Песоченка.  Берет начало около деревни Песоченка, течёт через берёзовые и осиновые леса, ее протяженность в Калужской области – 12 км. Устье реки находится в 2,2 км. по правому берегу реки Дубровня. Песоченка –  большая река с широкой, хорошо разработанной долиной. Пойма Песоченка в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. В городском поселении она протекает по восточной границе . В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Песочня составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Территория городского поселения «Середейский» расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы в четвертичных, мезозойских, каменноугольных и девонских отложениях. Водоснабжение района базируется исключительно на использовании подземных вод. Основными эксплуатирующимися водоносными горизонтами является упинский карбонатный комплекс и окско-тарусская терригенно-карбонатная свита. Водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс используется в меньшей мере.

Основными водоносными горизонтами для хозпитьевого водоснабжения района является окский, тульский и упинский.

Окский водоносный горизонт связан с известняковым комплексом, состоящем из четырех стратиграфических горизонтов: таруcского, веневского, Михайловского и алексинского. Этот водоносный горизонт распространен повсеместно, исключая долину реки Жиздры и  палеодолину р. Брынь. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями и общего остатка от 4,2 млг.экв./л до 7,48 млг.экв./л. Содержание железа в воде изменяется от нулевого до 5,77 млг./л, преобладают менее 1,0 млг./л. Удельный дебит по отдельным скважинам изменяется от 0,14 м3/ ч до 35,3 м3/ч.

Тульский водоносный горизонт приурочен к слоям кварцевых песков одноименного стратиграфического горизонта нижнего карбона. Воды жесткие с общим остатком 7-8 млг.экв./л. Содержание железа изменяется от нулевого значения до 5,19 млг/л. Высокие содержание железа приурочены к зоне погребенной дочетвертичной долины пра-Брыни. Удельный дебит отдельных скважин меняется от 0,1 м3/ч до 7,7 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в одноименных известняках нижнего карбона. Воды умеренно жесткие, жесткие и очень жесткие, преобладают жесткие. Содержание железа изменяется от 0,22 млг.экв/л до 5,91 млг.экв/л. Повышенное содержание железа и общего остатка приурочены к артезианским скважинам пробуренным в зоне древней палеодолины. Удельный дебит скважин составляет от 0,04 м3/ч до 18,0 м3/ч.

В зоне погребенной палеодолины, где подземные воды практически не пригодные для питьевых целей, необходимо использовать четвертичный водоносный горизонт приуроченный к слоям разнозернистых гравилистых песков и ПГС.

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод для основных эксплуатируемых водоносных горизонтов на территории Сухиничского района составляют 178,6 тыс.м3/сут.

В районе по состоянию на 01.01.2006г. разведаны и утверждены эксплуатационные запасы пресных подземных вод по месторождениям в количестве 28,4 тыс.м3/сут, в том числе по промышленным категориям 18,0 тыс.м3/сут.

Эксплуатационные запасы пресных подземных вод, утвержденные на Середейском месторождении в количестве 4,2 тыс.м3/сут по промышленным категориям, освоены на 10,7 %. Санитарное состояние территорий участков МПВ благополучное за исключением участков расположения родников-1-3. Середейское месторождение удалены от селитебных зон.

По данным контрольных замеров при обследовании фактические понижения уровней в скважинах не превышают допустимых значений.

По данным химических анализов проб воды подземные воды эксплуатируемых водоносных комплексов – пресные гидрокарбонатные с минерализацией 0,28-0,46 г/дм3.

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: концентрации тяжелых металлов в водах каменноугольных отложений находятся в допустимых пределах, отмечены отклонения от нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу (до 2-3 ПКД). Указанные отклонения имеют природный характер.

Основными нарушениями, выявленными в результате обследования эксплуатационных скважин, являются: безлицензионное водопользование (из 38 обследованных водопользователей лицензии имели 8), несоблюдение санитарно-технических требований к первым поясам ЗСО, отсутствие на скважинах водоизмерительной аппаратуры, практически не проводится объектный мониторинг подземных вод.

Большая часть водопользователей в районе, владеющая малодебитными водозаборами, не учтена. Учтенные водопользователи не предоставляют информацию по ведению объектного мониторинга по установленному в лицензии регламенту. При контроле качества подземных вод не учитываются как наличие природных геохимических аномалий, так и характер потенциальных источников загрязнения на данной территории.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на всей территории образования для строительства простые, за исключением овражно-балочной сети и поймы р. Песоченка. На территории рассматриваемого района с учетом рельефа, геологических и гидрогеологических особенностей по степени благоприятности выделяются:

- территории благоприятные для строительства, приуроченные к крупно-среднехолмистой равнине, сложенной лессовидными покровными суглинками, подстилаемыми мореной, с несущей способностью 2,0-2,5 кг/см2, грунтовые воды на глубине 10 м, к бетону не агрессивны. Физико-геологические процессы развиты слабо. Сюда же относятся речные террасы, сложенные песками и суглинками с несущей способностью 1,5-2,5 кг/см2, грунтовые воды на глубине 0-13 м;

- территории ограниченно благоприятные  приурочены к пологохолмистым и пологоволнистым равнинам, сложенным покровными суглинками, подстилаемыми мореной, а на севере и западе – к плоским и пологоволнистым равнинам, сложенным покровными суглинками, подстилаемыми флювиогляциальными песками. Несущая способность грунтов 1,5-2,0 кг/см2, глубина грунтовых вод 0-5 м. Развиты  физико-геологические процессы: карст, суффозия, оползни;

- территории неблагоприятные приурочены к поймам рек и ручьев, сложенным песчано-суглинистыми отложениями мощностью до 18 м с несущей способностью до 1 кг/см2, глубина грунтовых вод 0-5 м. Подвержены сезонному затоплению, заболочены.

К особо неблагоприятным относятся территории с интенсивным развитием карстовых процессов в верховьях р. Песоченка.

Ниже приводится таблица 2 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования городского поселения «Посёлок Средейский».

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Пологоволнистая, пологонаклонная эрозионная равнина. | Рельеф создан дочетвертичной эрозией представлен покровными и пылеватыми лессовидными суглинками, ниже плотными суглинками | Геологическая среда значительно не устойчива из-за малой мощности рыхлых отложений и интенсивного вертикального дренажа поверхностных вод в известняке. Известняки закарстованны. Рыхлые породы суффозионно-неустойчивые при вертикальном дренаже происходит вынос пылеватых и тонкопесчаных фракций, что приводит к деформации грунтов. При крупном строительстве необходимы детальные инженерно-геологические изыскания на глубину до известняковой толщи. |
|  | 2 | Плоская аллювиальная равнина-пойма | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |

### I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от23.01.2013 года № 3746-12 на территории МО ГП «Посёлок Середейский» Сухиничского района Калужской области располагается 2 месторождения, находящиеся в госрезерве .

Добыча полезных ископаемых ведётся в Середейских шахтах месторождение бурого угля расположено в 2,5 км южнее от посёлка Середейск .

В геологическом строении месторождения принимают участие покровные и пылеватые лессовидные суглинки, ниже залегают плотные суглинки с включением гравия, коренные породы представлены отложениями меловой и каменноугольной системой.

Суммарная мощность вскрышных пород изменяется от 12 до 113 м

Полезная толща приурочена к неокомскому надгоризонту нижнего отдела. Мощность бурого угля, полезной толщи варьирует от 1,3 до 3,6 м .

Качественная характеристика бурого угля:

- Среднепластовая зольность, (%)-33,5

- Влажность в (%) от-до-30,4-31,8

- Содержание серы общей в (%) от-до-3,0-3,2

- Выход летучих веществ в(%)-51,6

- Теплота сгорания рабочего топлива в (ккал/кг), от-до-2790-3092

Запасы бурого угля Середейской шахты №1и №2 (5-10 км ЮЗ ж.д. ст. Сухиничи) в количестве 150093 тыс. м3,  по категориям А+В+С1 по состоянию на 01.01.2013 года как сырье для производства Бурого угля марки 2Б.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Посёлок Середейский» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО ГП «Посёлок Середейский» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы федерального и регионального значения.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО ГП «Посёлок Середейский».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории ГП «Посёлок Середейский» государственные памятники природы отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Песоченка | 12 | 100 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории городского поселения «Посёлок Середейский» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1. | Братская могила | - | п. Середейский |

На территории МО ГП «Посёлок Середейский» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории городского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах городского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО ГП «Посёлок Середейский» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории городского поселения принадлежит бассейну р. Посоченка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория городского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

По данным администрации МО ГП «Посёлок Середейский» на территории городского поселения расположено 1 городское кладбище:

- п. Середейский, площадь 3,8 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 31.01.2013 г. № 152-13 на территории МО ГП «Посёлок Середейский» скотомогильники отсутствуют.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 25 сентября 2007 г. № 74.

Санитарная очистка территории

На основании данных «Министерства природных ресурсов экологии и благоустройства Калужской области» очистки территории населенных пунктов, входящих в состав городского поселения «Посёлок Середейский» от 23.01.13 г, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «Форум» (г. Сухиничи, ул. Ленина, 101), имеет лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности № ОТ-09-000497(40) от 22.06.2009г.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО ГП «Посёлок Середейский» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме представленной в таблице 7;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО ГП «Посёлок Середейский»

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| п.Середейский | Пон.-четв. | ул. Центральная, ул. Пионерская, ул. Шахтёрская, ул. Тельмана, ул. Победы ул. Ленина ул.Садовая |

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на районную санкционированнцю свалку, расположенная в границах городского поселения «Город Сухиничи»(земельные участки с кадастровыми номерами 40:19:170201:14, 40:19:170201:13) . На территории свалки работает комплекс по сортировке отходов. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории городского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории городского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в п. Середейский .

Система водоснабжения п Середейский.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в д. Цеповая сельского поселения «Деревня Ермолово». Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность городских водопроводных сетей составляет  5,112км., а с водоводами I и II подъёмов 9,514км. км. Материал труб – полипропилен, стальные, полиэтилен, чугун, диаметр- 32-57мм, магистральные трубы-100мм.В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе посёлка Середейский превышения ПДК увеличено (мутность-1,2, жёсткость общая-1,5, железо -2,0, сероводород-9,7), оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – недоброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории городского поселения «Посёлок Середейский» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории городского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории городского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории городского поселения

Городское поселение «Посёлок Середейский» расположено на территории Сухиничского района Калужской области. Центр городского поселения – п. Середейский находится в 13 км западнее от города Сухиничи и в 18 км восточнее  от п. Думиничи.. По территории городского поселения проходит автодорога Козельск-Сухиничи-«Москва-Киев». В состав городского поселения «Посёлок Середейский» входят следующие населенные пункты: п. Середейский и жд.ст. Живодовка.

.

### I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО ГП «Посёлок Середейский» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Мещовского лесничества 2000 года.

Современное распределение земель по категориям городского поселения представлено в таблице 8.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского поселения | 266,6 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 68,7 | 26 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 124,5 | 47 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 45,4 | 17 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 27,9 | 10 % |
| 6. | Земли водного фонда | 0,06 | 0,02% |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта городского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах городского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам городского поселения |
| Жилая | 50,0 |
| Общественно-деловая | 6,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 57,0 |
| Производственная | 5,6 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,3 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 124,5 |
| посёлок Середейский |
| Жилая | 50,4 |
| Общественно-деловая | 7,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 57,0 |
| Производственная | 4,1 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,3 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 124,5 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО ГП «Посёлок Середейский» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 737,7 м2 общей площади. Распределение жилых помещений по степени износа :от 0 до 30% - 1700704 м², от 31 до 65 % - 35392,6 м².

Структура заселения жилищного фонда

Таблица 10

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государственный | ведомственный | В личной собственности граждан |
| Количество квартир заселённых посемейно (единиц) | 875 | 159 | - | 716 |
| Количество квартир заселённых коммунально (единиц) | 1 | - | - | 1 |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Посёлок Середейский» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО ГП «Посёлок Середейский» приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО ГП «Посёлок Середейский» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования находится один детский сад – Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колоколчик»», п. Середейский, ул. Пионерская, 11а. Количество детей в нем – 75 человек, здание приспособленное, дата постройки в  1955 году, процент износа-10%.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в посёлке Середейский функционируют две общеобразовательные  школы :

– МКОУ «Середейская средняя школа» , п. Середейский, ул. Комсомольская, д.11, количество детей в нем в настоящее время – 121 человек, дневная форма обучения, дата постройки 1957г., процент износа 86%  Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Сухиничи. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент такие занятия проводятся в МКОУ «Середейская средняя школа» ул. Ленина,д.14, на 15 человек..

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Середейский ул. Тельмана, д. 14 и одна больница в посёлке Середейский, ул.Пионерская,д.9. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Сухиничи.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в посёлке Середейский. Вместимость составляет 150 мест, общая площадь 485,1 кв.м, материалы стен кирпичные, здание  построено в 1958 году, процент износа 45%.

- библиотека в посёлке Середейский.  Здание 1965 года постройки.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 4-я объектами розничной торговли:

- ИП Степаничев А.Е., п. Середейский, ул.Ленина,д.6, торговая площадь – 110,6 кв. м;

- ИП Степаничев А.Е.,  п. Середейский, ул. Шахтёрская, д. 2, торговая  площадь – 36 кв. м;

- ИП Петрушина А.А., п. Середейский, ул. Пионерская ,д.1, торговая площадь – 152,2 кв. м.

- п. Середейский, ул. Пионерская, д. 5

Предприятия общественного питания представлен 1-мобъектом

- п. Середейский, ул. Пионерская, д.1 –  кафе;

Дислокация подразделений пожарной охраны

Городское поселение посёлок Середейский обслуживает пожарная часть ПЧ-58.Дисклокация подразделений пожарной охраны на территории городского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает-10 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения «Посёлок Середейский» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра городского поселения посёлок Середейский обеспечивает дорога регионального значения общего пользования Козельск-Сухиничи-«Москва-Киев».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью городского поселения «Посёлок Середейский» МР «Сухиничский район».

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д по ул. Зелёная в п. Середейский | 0,45 | - | шлак |
| 2. | а/д по ул. Победы в п. Середейский | 0,6 | - | шлак |
| 3. | а/д по ул.Тельмана, п. Середейский | 0,63 | - | асфальт |
| 4. | а/д по ул. Тургенева, п. Середейский | 0,43 | - | асфальт |
| 5. | а/д по ул. Садовая, п. Середейский | 0,36 | - | шлак |
| 6. | а/д по ул. Ленина, п. Середейский | 1,03 | - | асфальт |
| 7. | а/д по ул. Чкалова, п. Середейский | 0,17 | - | шлак |
| 8. | а/д по ул. Циолковского в п. Середейский | 0,16 | - | асфальт |
| 9. | а/д ул. Гаджи Сафарова, п. Середейский | 0,15 | - | щебень |
| 10 | а/д ул. Пионерская, п. Середейский | 0,59 | - | шлак-0,34 асфальт-0,25 |
| 11 | а/д ул. Шахтёрская, п. Середейский | 0,2 | - | бетон |
| 12 | а/д ул. Центральная, п. Середейский | 0,4 | - | асфальт |
| 13 | а/д ул. Новосёлов, п. Середейский | 0,2 | - | асфальт |
| 14 | а/д ул. И.К. Наташкина, п. Середейский | 0,2 | - | асфальт |
| 15 | а/д ул. Цветочная, п. Середейский | 0,2 | - | асфальт |
| 16 | а/д ул. Полевая, п. Середейский | 0,2 | - | асфальт |
| 17 | а/д ул. Спортивная, п. Середейский | 0,4 | - | асфальт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

# II. Социально-экономическая характеристика городского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал городского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1892  чел.

Динамика численности населения

по городскому поселению, тыс. чел.

Таблица 12

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам городского поселения, чел.

Таблица 13

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| п.Середейский | 1877 | 1840 |
| Жд.ст.Живодовка | 15 | 15 |
| Всего по СП | 1892 | 1892 |

В течение последних 10 лет в городском поселении наблюдается упад численности населения.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база городского поселения представлена 19-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия городского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО ГП «Посёлок Середейский».

Таблица 14

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |
| 1. | Середейская швейная фабрика | п. Середейский | Пошив мужских костюмов |
| 2. | ЧП «Прошкин» | п. Середейский | Производство строительных материалов |
| 3. | ЧП «Новиков» | п. Середейский | Производство строительных материалов |
| Торговые предприятия и организации |
| 4. | ИП Степанычев А.Е. маг.№1 | п. Середейски | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 5. | ИП Степанычев А.Е. маг.№2 | п. Середейски | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 6. | ИП «Петрушина А.А.» | п. Середейски | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 7. | ИП Степанычев А.Е. маг.№3 | п. Середейски | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и товарами народного потребления |
| Прочие предприятия и организации |
| 8. | Админстрация МО ГП «Посёлок Середейский» | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 9. | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 10. | Средняя общеобразовательная школа | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 11. | Средняя общеобразовательная школа | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 12. | Дошкольное образовательное учреждение | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 13. | Дом культуры | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 14. | Библиотека | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 15. | Кафе | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 16. | Почта | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 17. | Больница | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 18. | Банк | п. Середейски | Предоставление услуг населению |
| 19. | Пожарное депо | п. Середейски | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в п. Середейский.

Система водоснабжения п.Середейский.

Водоснабжение посёлка осуществляется от артезианской скважины расположенной в д. Цеповая сельского поселения «Деревня Ермолово», водонапорные башни находятся в западной части посёлка. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность городских водопроводных сетей составляет  5,112км., а с водоводами I и II подъёмов 9,514км. км. Материал труб – полипропилен, стальные, полиэтилен, чугун, диаметр- 32-57мм, магистральные трубы-100мм. Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе посёлка Середейский превышения ПДК увеличено (мутность-1,2, жёсткость общая-1,5, железо -2,0, сероводород-9,7), оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – недоброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в п. Середейский.

Система канализации – неполная раздельная, а режим работы сети – самотёчный. Протяженность канализационной сети составляет 3,84 км. На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 40 %, мощность очистных сооружений – 0,428 тыс.м3/сутки. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (КНС) расположенные в восточной части посёлка. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО ГП «Середейский» газифицирован один населенный пункт – п.Середейский.

Газопровод в п.Середейский низкого и среднего давления, трубы стальные, диаметром 150 мм и полиэтилен диаметр- 6110 мм.

В городском поселении Середейский находится одна централизованная котельная отапливающая жильё и соцкультбыт. Котельная работает на природном газе, расположена в восточной части посёлка, марка котла «Тула-1/КВА», введён в эксплуатацию в 1998г.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение городского поселения «Посёлок Середейский» осуществляется от  ВЛ-10кВ №9 ПС «Середейский»; ВЛ-10кВ №4 ПС «Середейский».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в городском поселении «Посёлок Середейский» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в п.Середейский.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории городского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Сухиничского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории ГП «Посёлок Середейский» предоставляет Сухиничская радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Юность» (102,1 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц).

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории ГП «Посёлка Середейский» предоставляет Сухиничская радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Сухиничи. Кроме того на территории городского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Городское поселение «Посёлок Середейский» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в п. Середейский, Сухиничского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Сухиничского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.