Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 46/12 от 9 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Cело Жерелево» Куйбышевского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №46/12 от 9 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Cело Жерелево» Куйбышевского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Алексеева И.Д.

инженер-эколог                                                                                          Бычкова Т.В.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА  	5

I.Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия 	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	33

I.IV Современное использование территории сельского поселения	35

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	35

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	36

I.IV.3 Жилищный фонд	39

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	40

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	43

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	44

II. I. Население	44

II.II. Занятость населения	45

II. III. Социально-экономическая характеристика.	46

II.IV Инженерно-техническая база	46

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	46

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	48

II.IV.3 Электроснабжение и связь	48

Список используемой литературы:	50

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области. | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области. | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» Куйбышевского района (МО СП «Село Жерелево», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе6дерации и  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт №46/12 от 9 августа 2012 года .

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Жерелево» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Куйбышевского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Жерелево».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Куйбышевский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Жерелево» .

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  (актуальности 2009-2010 гг.), ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Жерелево» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Жерелево» расположено в Куйбышевском  районе Калужской области. Центр сельского поселения, с. Жерелево находится в 30 км к востоку от п. Бетлица и в 300 км к юго- западу от областного центра г. Калуги. В состав сельского поселения «Село Жерелево» входят следующие населенные пункты: седо Жерелево, деревня Бель, деревня Дяглево, , деревня Желны, деревня Казимировка, деревня Козловка, деревня Май, деревня Новодяглево, деревня Петроселье, деревня Починок, деревня Страмиловка, деревня Уйлово, деревня Участок Желны, деревня Черехля, деревня Кузьминичи, деревня Барсуки, деревня Беларус, деревня Быково, деревня Варнаки, деревня Гарь, деревня Глиновка, деревня Дегонка, деревня Доброселье, деревня Каширино, деревня Лосево, деревня Новоутешково,  деревня Новоникольское, деревня Осовка,  деревня Проходы,  деревня Селилово,  деревня Суборовка,  деревня Трусов  Угол,  деревня Трошковичи, деревня Утешково, село Троицкое,  деревня Дубровки, деревня Заболовка,  деревня Ивановка, деревня Ильяковка, деревня Лазинки ,поселок Никольский,  деревня Пановка, село Петровское, деревня Погуляй,  деревня Скоробовка, деревня Усохи,  деревня Старое Заборье.

Площадь сельского поселения составляет 36064 га, численность населения – 1076 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Жерелево»

На севере - на восток, юг и юго-восток от границы Смоленской области в районе бывшей дер. Нов. Носково по границе Спас-Деменского и Куйбышевского районов до пересечения с дорогой Земцы - Александровка;

на востоке - на юго-запад от пересечения дороги Земцы - Александровка с границей Куйбышевского и Спас-Деменского районов по лесным массивам, далее на юго-запад по южным границам лесных кварталов N 71, 70, 68, 67, 66 Новоалександровского лесничества, далее на юго-запад до реки Снопот северо-западнее д. Дедово - Петровичи, далее на юг по реке Снопот до узловой точки, расположенной на берегу реки юго-западнее д. Петровское;

на юге - на запад от реки Снопот до лесного квартала N 46 Троицкого лесничества, огибая с южной стороны д. Петровское и с северной стороны дер. Дулево, далее на север до лесного квартала N 45 и огибая его с западной стороны до лесного квартала N 43 Троицкого лесничества, далее по восточным границам лесных кварталов N 43 и 38 северным границам лесных кварталов N 38, 41, 40, 39 Троицкого лесничества до реки Бестань, далее на север по реке Бестань до лесного квартала N 29, далее на запад по южным границам лесных кварталов N 29, 33, 32, 31 до границы Смоленской области;

на западе - на запад, северо-восток, север от северной границы лесного квартала N 35 по границе Калужской и Смоленской областей до бывшей дер. Нов. Носково".

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Годовой приход суммарной солнечной радиации 88 ккал/см2, в том числе прямой 40 ккал/см2, рассеянной 48 ккал/см2.

Территория района благоприятна для хозяйственного освоения и строительства. Климат района благоприятен для организации сезонного отдыха, возможен круглогодичный отдых.

Повторяемость погод для ограничения пребывания для здоровых людей на открытом воздухе – 70%.

Температура воздуха в среднем за год 3,9 °С. Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура - 9,5-10,5 °С), самый теплый месяц – июль (среднемесячная температура +18-+18,5°С).Абсолютный минимум температуры воздуха - -46 °С, абсолютный максимум - +38 °С. Продолжительность периода активной вегетации растений со среднесуточной температурой более 10 °С 138 дней, период со среднесуточной температурой более 0 °С 219 дней, безмолвного периода 141 день.

Территория района относится к строительно-климатическому району П-В по СНиП 2.01.01-82.

В таблице  представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, °С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой £8°С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха £0°С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Продолжительность отопительного сезона 213 дней. Расчетные температуры для проектирования: - 27 °С – для отопления; - 14 °С – для вентиляции.

Осадки. Среднегодовая сумма осадков - 654 мм, в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года – 213 мм. Суточный максимум – 89 мм. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 130-140 дней, заморозки проявляются во второй половине сентября. Средняя максимальная высота снежного покрова – 30 см.

Глубина промерзания суглинистой почвы наибольшая за зиму – 80 см, супесчаной -150 см.

Показатель теплообеспеченности 2100 °С, влагообеспеченности 1,5-1,6.

Среднемесячный дефицит влажности воздуха в июле 6,5-7,0 мб, январе- 0,4 мб, годовой дефицит -2,7-3,0 мб.

Ветер. Господствующее направление ветра зимой юго-западное, летом – западное и северо-западное. Средняя скорость ветра – 3-4 м/с, в холодный период 3,5-5,0 м/с, в теплый период – 2,5-3,0 м/с.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Жерелево»  расположено  в переходной зоне от Спас-Деменской гряды к Брянско-Жиздринскому полесью в пределах зандровых образований времен московского оледенения.Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 233,1 м.,водораздел правого берега р.Снопот,до 173,5 м., урез вод р. Снопот у д.Петровское.  Абсолютный перепад высот в пределах поселения составляет 59,6 м. Относительные перепады высот по овражно -балочной сети и придолинных склонов обычно не превышают 15-20 м. Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Десна,левого притока р.Днепр.В пределах муниципального образования выделяются семь сложных ландшафтов.

Первый тип - пологоволнистая морено - водноледниковая слаборасчлененная равнина развита на водораздельных пространствах севера - северо-востока района. Сложена она  суглинками водно-ледниковыми и грубозернистыми   моренными. Мощность четвертичных отложений   обычно 10-15 м. Коренные породы представлены альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками либо известняками окского надгоризонта нижнего карбона. Все понижения в рельефе заболочены. Почвы дерновые средне-сильноподзодистые местами глееватые. Почвообразующие породы - тяжелосуглинистые.

Второй тип - плоская, плосковолнистая зандровая слабо-среднерасчлененная равнина. Этот тип рельефа в основном развит вдоль долины р. Снопот, и ее притоков. Сложена она глинистыми песками, с прослоями песчано-гравийного материала и водноледниковыми сутлинками. Мощность четвертичных образований сильно изменчива в пределах района от 5-6 м до 30 м в зоне палеодолин. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими горизонтами. Этот тип рельефа сильно заболочен,  местами наблюдается отдельные болота. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые, глееватые; местами дерново-глеевые и болотные торфяные.

Третий тип - плосконаклонная среднерасчлененная моренно-зандровая равнина. Этот тип развит на пологих склонах ландшафта типа I.Отложения те же, но заболоченность меньшая и наблюдается только на дне оврагов и балок. Коренные породы представлены кварц-глауконитовыми песками; и известняками нижнего карбона. Почвы дерново-подзолистые смытые и намытые местами глееватые (по овражной сети).

Четвертый тип - плосковолнистая пологонаклоненная аллювиально-водноледниковая    слабо-среднерасчлененная равнина. Этот тип рельефа был образован ледниковыми, а затем речными водами в период таяния позднемосковского ледника и приурочен к современным речным долинам. Четвертичные отложения сложены песками, слоями песчано-гравийного материала,  песчаных суглинков и озерно-болотных глин. Мощность четвертичных пород меняется от 15 м до 40 м. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими образованиями. Почвы дерново-слабоподзолистые и слабоглееватые на супесчаной основе.

Пятый тип - плоская    слаборасчлененная аллювиальная равнина развита местами по долинам рек  Снопот и Ветьма. Сложена она в основном песками и супесями. Мощность этих образований обычно более 20 м. Коренные породы залегают глубоко и представлены  известняками окского надгоризонта и тульскими песками нижнего карбона. Почвы дерново-подзолистые глееватые на песчаной основе.

Шестой тип -  плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами (пойма, высокая пойма).

Четвертичные породы представлены в основном песками аллювиальными суглинками, песчано-гравийным материалом, торфом, илами. Мощность более 20 м. Этот тип ландшафтов развит только по долинам рек Снопот и Ветьма. Коренные породы представлены кварцевыми песками тульского горизонта нижнего карбона. Почвы луговые дерновые на песчаной основе. По мелким речкам и ручьям почвы дерново-глеевые.

Седьмой тип -  сквозные долины стока ледниковых вод. Обычно в верхней части геологического разреза они сложены тонкопесчаными суглинками и супесями. Подстилает их либо водноледниковые образования, либо моренные суглинки. Общая мощность  четвертичных пород более 20 м. Эти ложбины всегда заболочены.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Днепр. На территории поселения протекают р. Снопот, р. Шуица, р.Каменец, р. Тростень​ р. Любуша. Все реки имеют небольшой уклон, поэтому скорость их течения невелика- в среднем 0,3-0,5 м/сек. Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей. Главная роль в питании рек принадлежит талым  весенним водам. В летне-осеннее время реки питаются дождевыми осадками и грунтовыми водами. Зимой единственным источником питания являются грунтовые воды. Средняя продолжительность ледостава на реках 140 дней. Замерзание  обычно начинается в конце ноября- начале декабря. А вскрытие происходит в конце марта- начале апреля.

Река Снопот.

Река Снопот протекает с севера на юг на западе района и впадает в реку Десну. Свое русло река продолжила в болотистых и низменных местах, поросших лесом, кустарниками, сырыми пойменными лугами. Берега чаще пологие, низкие, но местами крутые, до трех метров высотой, с песчаным грунтом. Дно песчано-суглинистое, рельеф его в основном ровный. В реке водятся щука, плотва, карась, окунь и другая рыба, в затонах расселилась ондатра, нередок бобр. Общая длина русла реки составляет 86 км. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Снопот составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Остальные реки небольшие; ширина до 20 м, глубина 0,5-2 м. Дно песчаное на перекатах каменистое. Берега обрывистые (высота 1-2 м) заросшие кустарником. Поймы луговые, местами заболочены. Реки замерзают в конце ноября - начале декабря. В целом территория поселения обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.4 Подземные воды

Территория МО СП «Село Жерелево» расположена в пределах Московского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозпитьевом водоснабжение района являются  упинский, тульский, заволжский,четвертичный связанные с геологическими образованиями нижнего карбона. В ограниченных масштабах используются водоносные горизонты приуроченные к песчаным отложениям четвертичного и мелового времени и известнякам озерско-хованского объединенного слоя верхнего девона. Общие ресурсы подземных вод по отдельным скважинам определить не возможно и они характеризуют водоносный горизонт в том месте где пробурены. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильной конструкции ее обустройства.

Самым верхним водоносным горизонтом является четвертичный приуроченный к песчано-гравийным слоям. Вода по химическому составу мягкая с удельным дебитом 0,15~8,0 м3/ч.

Оксий водоносный горизонт связан с известняками алексинского, михайловского и веневского горизонтов. Этот водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. Дебит скважин изменяется от 0,24 м3/ч до 12,0 м3/ч.; содержащие железа от 0,14 до 2,85 млг.экв./л,; общая жесткость варьирует от 2,96 до 6,0 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к толще кварцевых песков нижнего карбона, развит повсеместно. Дебит по скважинам изменяется от 0,03м3/ч до 12,0м3/ч.; содержание железа от 0,07 до 2,12млг.экв./л; общая жесткость - от 4,3 до 6,68 млг.экв./л.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам и имеет повсеместное распространение. Дебит скважин составляет от 0,08 до 1,0 м3/ч; содержание железа от 0,07 до 5,6 млг.экв.; общая жесткость – от 2,0 до 8,44 млг.экв./л.

Заволжский (озерско-хованский) водоносный горизонт приурочен к известнякам верхнего девона. Дебит скважин составляет от 0,15 м3/ч до 0,2 м3/ч; содержание железа от 0,65 до 1,02 млг. экв./л; общая жесткость изменяется от 5,5 до 7,08 млг. экв./л.

Все воды поселения относятся к гидрокарбонатно-кальциевым с повышенным содержанием железа.

Наличие нескольких водоносных горизонтов в пределах поселения гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий, как на сегодняшний день так и на будущее.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Плоские формы рельефа,  незначительная глубинная эрозия всего района и соответственно слабый поверхностный дренаж   паводковых и атмосферных вод - все это привело к значительному заболачиванию территории. Залегание в верхней части геологического разреза плотных суглинков также способствует возникновению болот и переувлажнению геологической среды. Поверхностная эрозия наблюдается только там, где широко развиты песчаные отложения и значительна антропогенная нагрузка, способствующая возникновению и усилению эрозии. Суффозионные западины наблюдаются только на юге района в зоне близкоповерхностного залегания мела  на песчаных склонах р. Десны. Наличие плотных суглинков в верхней части геологической среды можно считать как положительный фактор при освоении территории.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории сельского поселения «Село Жерелево»:

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | 1 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений поздней и стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени. Мощность четвертичных образований 15-30 м. | Рельеф слабо расчлененный, межхолмовые лолжбины, балки, ложбины заболочены, залесены. Рельеф слабо дренированный. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Такими же свойствами обладают плотные моренные суглинки и залегающие ниже покровных. Водноледниковые отложения суффозионно-неустойчивые. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия строительства средние. |
|  | 2 | Развитие среднечетвиртичных водноледниковых и озерно-водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов.. | Рельеф слаборасчлененный, плоский с суффозионными западинами, местами наблюдается заболоченность. Рельеф слабо дренированный, глубина стояния грунтовых вод 0-3,0 м. | Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются от простых до сложных. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубины залегания грунтовых вод. Реконмендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Глубина расчленения рельефа 10-13 м. Рельеф слабодренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. | Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются от простых до сложных. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубины залегания грунтовых вод. Реконмендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |
|  | 4 | Развития среднечетвертичных водноледнико-аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. Глубина расчленения рельефа 10-13 м. Рельеф слабодренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. | Условия строительства в пределах зандровых равнин расцениваются от простых до сложных. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубины залегания грунтовых вод. Реконмендуется применение специальных фундаментов, свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках. |
|  | 5 | Развитие четвертичных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов, заболоченность. | Данный тип рельефа имеет ограниченное распространение, и практический интерес представляет в долинах рек. Грунты в основном супесчано-песчаные суффозионно-неустойчивые подвержены размыву при локальных воздействиях. Рекомендуются мероприятия по организации поверхностного стока вод и закрепления береговой полосы. Условия для крупного строительства неблагоприятные. |
|  | 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются в основном коренными породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конуса выноса. В период весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распростронение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |
|  | 7 | Развития среднечетвертичных водноледниковых отложений времени таяния московского ледника | Вытянутые ложбины сложенные в основном тонкозернистыми песками и супесями. Заболочены. Рельеф слабодренирован. | Песчано-супесчанное грунты суффозионно неустойчивые. Ландшафт заболочен. Территория малопригодная для строительной деятельности. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Жерелево» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Жерелево» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы регионального значения.

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Жерелево».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В границах сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории (памятники природы) регионального значения:

  - «Парк усадьбы д.Доброселье» (площадь-4,5 га,правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г.№184( в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г.№624));

  - «Парк усадьба   д.Петроселье (площадь-4,0 га,правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г.№184( в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г.№624));

  - «Пруды д.Утешково,д.Ново-Утешково» (площадь-3,8 га,правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г.№184( в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г.№624));

  - «Парк усадьбы д.Петровское»( площадь-22,5 га,правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г.№184( в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г.№624));

  - «Бор-брусничник,бор ландышево-орликовый( площадь-341,0 га,правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г.№184( в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г.№624));

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях,на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Шуица | 45 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | р.Снопот | 86 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Каменец | 21 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р.Любуша | 23 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Тростень | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Жерелево» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местополо жение объекта | Постановка на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 2 | Курганный могильник II (археология) | XI-XII вв. н.э. | д. Доброселье | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 9 | Стоянка, мезолит |  | д. Лосево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 8 | Стоянка, мезолит |  | д. Новодяглево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 11 | Братская могила (истории) |  | с. Жерелево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| Объекты,обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 1 | Здание больницы | нач. XX в. | с. Жерелево | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 2 | Парк усадьбы Суходольских | посл. четв. XVIII, 2-я четв. XIX вв. | с. Жерелево | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 10 | усадьба Суходольских | 2-я четверть посл. XIX в. | д. Петроселье | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 11 | главный дом | 2-я четверть посл. XIX в. | д. Петроселье | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 12 | кухонный флигель | 2-я четверть посл. XIX в. | д. Петроселье | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 13 | парк | 2-я четверть посл. XIX в. | д. Петроселье | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |
| 18 | Парк усадьбы Линева | нач. XX в. | пос. Участок Желны | по материалам инвентаризации проводившейся в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г. №224 |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Жерелево» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Днепр. На территории поселения протекают р. Снопот,р.Шуица,р.Любуша, р.Каменец и р.Каменец.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой  в сельском поселении остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Имеют место стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки. Несанкционированные свалки ликвидируются силами сельского поселения.

На территории сельского поселения  расположены следующие объекты влияющие на состояние почвенного покрова:

По данным администрации МО СП «Село Жерелево» на территории сельского поселения расположено 6 сельских кладбищ и 2 братских захоронений:

Перечень действующих и не действующих кладбищ, братских могил и других захоронений на территории сельского поселения «Село Жерелево»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Жерелево | 1,5 | Действующее |
| 2. | Д. Желны | 0,71 | Действующее |
| 3. | Д. Май | 0,06 | Действующее |
| 4. | Д. Дяглево |  |  |
|  | Братская могила в с.Жерелево (Захоронено 200 чел.) |  |  |
|  | Памятник в д.Дяглево (Захоронено 5 чел.) |  |  |
|  | Памятник в д.Дяглево (Захоронен 1 чел.) |  |  |
| 5. | Д. Белорус | 0.24 0.24 | Действующее |
| 6. | Д. Трошковичи | 0.48 | Действующее |
| 8. | Д. Лосево | 0.46 | Действующее |
| 9. | Д. Кузьминичи | 1.15 | Действующее |
| 10. | Д. Козловка | 0.34 | Действующее |
| 11. | Д. Барсуки | 0.25 | Действующее |
| 12. | Д. Радино(БНП) |  | Действующее |
| 13. | С. Троицкое | 0.41 | Действующее11 |
| 14. | с. Петровское | 0.72 | Действующее |
| 15. | Д. Погуляй | 0.60 | Действующее |
| 16. | Д. Петровское (старинное кладбище рядом с с.Петровское |  |  |
| 17. | Д.Сергеевка (БНП) |  | Не действующее |

Размер санитарно-защитной зоны кладбищ -50 метров. На ближайшие 10 лет строительство новых кладбищ не предусматривается.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 20.03.2013 г. № 366-13 на территории МО СП «Село Жерелево» расположено два  скотомогильника:

1.скотомогильник (введен в эксплуатациюв 2004 г. законсервирован в 2008 г.)принадлежит СПК «Жерелево»,расположен севернее д.Дяглево на расстоянии 2000 метров;

2.скотомогильник (введен в эксплуатациюв 2005 г. законсервирован в 2008 г.) принадлежит СПК «Жерелево»,расположен западнее с.Троицкое расстоянии 2000 метров.

Сибиреязвенных захоронений на территории поселения  в установленном порядке не зарегистрировано

Серьезную проблему  для поселения приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения  орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые земли.

Практически все мелиоративные площади входят в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана прежде всего с подъемом на поверхность почвы подстилающих моренных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории частных домовладений - мусоросборники, помойные ямы, места расположения которых, определены самими домовладельцами.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Село Жерелево».

В настоящее время вывох ТБО осуществляется МП «Топливообеспечение»  по мере наполнения.

Генеральным планом рекомендовано:

1.Вывоз отходов на полигон ТБО, расположенный в Кировском районе и эксплуатирующийся ООО Реммонтаж» по оптимальной транспортной схеме;

2.Предусмотреть развитие обязательной планово- регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов(включая уличный смет с  усовершенствованных покрытий).Отходы ,включающие твердый бытовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект переработки или размещения отходов( на текущий момент- на действующий полигон ТБО в перспективе- на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплекс, полигон);

3.Предусмотреть мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их централизованная транспортировка; реутилизация вторсырья(пункты приема вторсырья макулатуры, бутылок, консервных банок и т.п. для последующего их вывоза на переработку);снижение объемов мусора( свести к минимуму потребление продуктов одноразового питания)).

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Их располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезды к площадкам и сами площадки должны быть освещены.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения должны решать следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Также генеральным планом сельского поселения рекомендовано проведение комплекса общих природоохранных мероприятий,  способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения(ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории, укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов, устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения «Село Жерелево» превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Жерелево» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Жерелево» расположено в Куйбышевском районе Калужской области. Центр сельского поселения, с. Жерелево находится в 30 км к востоку от п. Бетлица и в 300 км к юго- западу от областного центра г. Калуги. В состав сельского поселения «Село Жерелево» входят следующие населенные пункты: седо Жерелево, деревня Бель, деревня Дяглево, , деревня Желны, деревня Казимировка, деревня Козловка, деревня Май, деревня Новодяглево, деревня Петроселье, деревня Починок, деревня Страмиловка, деревня Уйлово, деревня Участок Желны, деревня Черехля, деревня Кузьминичи, деревня Барсуки, деревня Беларус, деревня Быково, деревня Варнаки, деревня Гарь, деревня Глиновка, деревня Дегонка, деревня Доброселье, деревня Каширино, деревня Лосево, деревня Новоутешково,  деревня Новоникольское, деревня Осовка,  деревня Проходы,  деревня Селилово,  деревня Суборовка,  деревня Трусов  Угол,  деревня Трошковичи, деревня Утешково, село Троицкое,  деревня Дубровки, деревня Заболовка,  деревня Ивановка, деревня Ильяковка, деревня Лазинки ,поселок Никольский,  деревня Пановка, село Петровское, деревня Погуляй,  деревня Скоробовка, деревня Усохи,  деревня Старое Заборье.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Жерелево» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Куйбышевского лесничества 2012 года.

Современное распределение земель по категориям

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 36064,05 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13986,56 | 38,7% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 3273,27 | 0,1% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 97,43 | 0,1 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 18640,51 | 51% |
| 6 | Земли водного фонда | 66,28 | 0,1% |
| 7 | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 1009,30 |
| Общественно-деловая | 20,31 |
| Сельскохозяйственного использования | 1563,84 |
| Производственная | 28,83 |
| Инженерной инфраструктуры | 1,10 |
| Транспортной инфраструктуры | 15,11 |
| Рекреационная | 630,24 |
| Особо охраняемых территорий | 0,19 |
| Специального назначения | 4,35 |
| Общая площадь | 3273,27 |
| с. Жерелево |
| Жилая | 75,42 |
| Сельскохозяйственного использования | 203,39 |
| Общественно-деловая | 5,51 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,78 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,61 |
| Рекреационная | 71,76 |
| Специального назначения | 1,55 |
| Общая площадь | 364,02 |
| дер.Бель |
| Жилая | 12,98 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,73 |
| Рекреационная | 16,94 |
| Общая площадь | 35,65 |
| дер.Дяглево |
| Жилая | 34,55 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,64 |
| Рекреационная | 25,18 |
| Общая площадь | 78,38 |
| дер. Желны |
| Жилая | 55,31 |
| Сельскохозяйственного использования | 61,71 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,59 |
| Рекреационная | 38,50 |
| Специального назначения | 0,73 |
| Общая площадь | 157,84 |
| дер.Казимировка |
| Жилая | 10,31 |
| Сельскохозяйственного использования | 22,83 |
| Транспортной инфраструктуры |  |
| Рекреационная | 10,90 |
| Специального назначения |  |
| Общая площадь | 44,04 |
| дер. Козловка |
| Жилая | 58,92 |
| Сельскохозяйственного использования | 83,65 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,36 |
| Рекреационная | 58,85 |
| Общая площадь | 205,78 |
| дер. Май |
| Жилая | 10,63 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,02 |
| Рекреационная | 2,51 |
| Общая площадь | 20,16 |
| дер.Новодяглево |
| Жилая | 22,91 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,40 |
| Рекреационная | 7,60 |
| Общая площадь | 41,91 |
| дер. Петроселье |
| Жилая | 33,92 |
| Сельскохозяйственного использования | 31,10 |
| Рекреационная | 16,27 |
| Общая площадь | 81,29 |
| дер. Починок |
| Жилая | 29,45 |
| Сельскохозяйственного использования | 37,45 |
| Рекреационная | 14,56 |
| Общая площадь | 81,46 |
| дер. Страмиловка |
| Жилая | 22,56 |
| Сельскохозяйственного использования | 44,67 |
| Рекреационная | 19,93 |
| Общая площадь | 87,16 |
| дер. Уйлово |
| Жилая | 13,38 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,53 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,89 |
| Рекреационная | 17,31 |
| Общая площадь | 57,11 |
| дер.Участок Желны |
| Жилая | 23,22 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,35 |
| Рекреационная | 27,42 |
| Общая площадь | 93,99 |
| дер. Черехля |
| Жилая | 12,45 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,02 |
| Рекреационная | 4,62 |
| Общая площадь | 23,09 |
| дер. Кузьминичи |
| Жилая | 75,36 |
| Общественно-деловая | 7,48 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,49 |
| Сельскохозяйственного использования | 139,10 |
| Рекреационная | 22,97 |
| Общая площадь | 245,40 |
| дер. Барсуки |
| Жилая | 6,48 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,95 |
| Рекреационная | 3,82 |
| Общая площадь | 19,25 |
| дер. Беларус |
| Жилая | 10,99 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,39 |
| Рекреационная | 6,65 |
| Специального назначения | 0,29 |
| Общая площадь | 45,32 |
| дер.Быково |
| Жилая | 10,88 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,08 |
| Рекреационная | 7,13 |
| Общая площадь | 32,09 |
| дер. Варнаки |
| Жилая | 6,94 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,96 |
| Общая площадь | 15,90 |
| дер. Гарь |
| Жилая | 3,80 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,61 |
| Общая площадь | 7,41 |
| дер.Глиновка |
| Жилая | 10,27 |
| Рекреационная | 2,92 |
| Общая площадь | 13,19 |
| дер. Дегонка |
| Жилая | 3,97 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,09 |
| Рекреационная | 9,13 |
| Общая площадь | 18,19 |
| дер. Доброселье |
| Жилая | 12,56 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,74 |
| Общая площадь | 15,30 |
| дер. Каширино |
| Жилая | 13,86 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,91 |
| Рекреационная | 8,49 |
| Общая площадь | 39,26 |
| дер.Лосево |
| Жилая | 17,06 |
| Сельскохозяйственного использования | 34,87 |
| Рекреационная | 5,52 |
| Общая площадь | 57,45 |
| дер. Новоутешково |
| Жилая | 6,55 |
| Сельскохозяйственного использования | 35,05 |
| Рекреационная | 5,42 |
| Общая площадь | 47,02 |
| дер. Новоникольское |
| Жилая | 4,29 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,15 |
| Общая площадь | 18,44 |
| Дер. Осовка |
| Жилая | 10,94 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,79 |
| Общая площадь | 38,73 |
| дер.Проходы |
| Жилая | 21,74 |
| Сельскохозяйственного использования | 41,50 |
| Рекреационная | 29,11 |
| Общая площадь | 92,35 |
| дер.Селилово |
| Жилая | 43,95 |
| Сельскохозяйственного использования | 55,74 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,49 |
| Рекреационная | 22,29 |
| Общая площадь | 123,47 |
| дер.Суборовка |
| Жилая | 13,11 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,61 |
| Рекреационная | 5,55 |
| Общая площадь | 29,27 |
| дер.Трусов Угол |
| Жилая | 16,29 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,54 |
| Общая площадь | 45,83 |
| дер.Трошковичи |
| Жилая | 13,00 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,92 |
| Специального назначения | 0,55 |
| Рекреационная | 12,18 |
| Общая площадь | 47,65 |
| дер.Утешково |
| Жилая | 11,58 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,47 |
| Рекреационная | 13,33 |
| Общая площадь | 33,38 |
| с.Троицкое |
| Жилая | 70,05 |
| общественно-деловая | 7,32 |
| Сельскохозяйственного использования | 132,59 |
| Производственная | 20,00 |
| Рекреационная | 92,58 |
| Особо охраняемых территорий | 0,19 |
| Специального назначения | 0,48 |
| Общая площадь | 323,21 |
| дер.Дубровки |
| Жилая | 23,21 |
| Сельскохозяйственного использования | 30,57 |
| Рекреационная | 13,30 |
| Общая площадь | 67,08 |
| дер.Заболовка |
| Жилая | 15,81 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,67 |
| Общая площадь | 33,48 |
| дер.Ивановка |
| Жилая | 13,89 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,19 |
| Общая площадь | 38,08 |
| дер.Ильяковка |
| Жилая | 4,57 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,73 |
| Общая площадь | 13,30 |
| дер.Лазинки |
| Жилая | 33,06 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,08 |
| Производственная | 2,61 |
| Рекреационная | 2,60 |
| Общая площадь | 81,35 |
| п.Никольский |
| Жилая | 4,14 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,18 |
| Общая площадь | 5,32 |
| дер.Пановка |
| Жилая | 10,22 |
| Сельскохозяйственного использования | 44,61 |
| Рекреационная | 12,34 |
| Общая площадь | 67,17 |
| с.Петровское |
| Жилая | 21,56 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,43 |
| Специального назначения | 0,75 |
| Рекреационная | 3,22 |
| Общая площадь | 41,96 |
| дер.Погуляй |
| Жилая | 22,92 |
| Сельскохозяйственного использования | 36,00 |
| Производственная | 6,22 |
| Рекреационная | 8,36 |
| Общая площадь | 73,50 |
| дер.Скоробовка |
| Жилая | 33,79 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,39 |
| Общая площадь | 58,18 |
| дер.Усохи |
| Жилая | 15,01 |
| Сельскохозяйственного использования | 44,03 |
| Рекреационная | 10,98 |
| Общая площадь | 70,02 |
| дер.Старое Заборье |
| Жилая | 8,29 |
| Сельскохозяйственного использования | 32,17 |
| Общая площадь | 40,46 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Жерелево» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 43987м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частную – 43293 м2. и муниципальную - 694 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 12

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 1953 | 4,4 % |
| Панельные | 3644 | 8,4% |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 525 | 1,2% |
| Деревянные | 37550 | 85,3% |
| Прочие | 315 | 0,7% |
| Всего | 43987 | 100 % |

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 13

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Жерелево»» | 1028 | 11224 | 31735 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Жерелево» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Жерелево» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Жерелево» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица 14

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| МБДОУ муниципальный Куйбышевский детский сад МБДОУ муниципальный Куйбышевский детский сад | с.Троицкое,100а д.Кузьминичи, ул.Центральная 3а | 25 25 | 3 9 | 1 смена 1 смена | Муницип. муницип. | Типовое (находится в здании школы) Типовое (находится в здании школы) | 2001 (износ 6%) 1982 |

Характеристика учреждений образования приводится в таблице.

Таблица 15

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жерелевская средняя общеобразовательная школа | с.Жерелево,61а | 360 | 48 | 1 смена | муницип. | типовое | 1976 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждениеТроицкая основная школа | с.Троицкое,100а | 108 | 6 | 1 смена | муницип. | типовое | 2001 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кузьминичская основная школа | д.Кузьминичи, ул.Центральная 3а | 192 | 13 | 1 смена | муницип. | типовое 1982 |  |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Таблица 16

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | с..Жерелево | 12 | 1 | приспособленное |
| ФАП | дер.Желны | 8 | 1 | приспособленное |
| ФАП | с.Троицкое | 14 | 1 | приспособленное |
| ФАП | д.Кузьминичи | 10 | 1 |  |

Учреждения культуры

На территории СП «Село Жерелево», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 17

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| Сельский дом культуры | с. Троицкое | 200 | Типовое | нет данных | - |
| Библиотека | с. Троицкое | 9158 | В здании клуба | нет данных | - |
| Сельский дом культуры | с.Жерелево | 200 | Типовое | нет данных | - |
| Библиотека | с.Жерелево | 9695 | В здании клуба | нет данных | - |
| Сельский дом культуры | д.Кузьминичи | 150 | Типовое | нет данных | - |
| Библиотека | д.Кузьминичи | 6739 | В здании клуба | нет данных | - |
| Сельский клуб | д.Желны | 100 | Типовое | нет данных | - |
| Библиотека | д.Дяглево | 3166 | Приспособленное | нет данных | - |

Большую роль в организации досуга населения играют клубные формирования. Они способствуют развитию талантов, формированию навыков, умений, знаний, которые могут быть использованы для развития творчества каждого желающего.

Спортивные сооружения

На территории сельского поседения «Село Жерелево» наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Село Жерелево»имеются спротзалы,находящиеся в здании школ и спортивные площадки возле школ.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин Куйбышевское Сельпо | с.Жерелево,51а | Товары повседневного спроса | 68,8 | типовое |
| 2 | Магазин ИП Юдина | с.Жерелево,49а | Товары повседневного спроса | 13,4 | приспособ. |
| 3. | Палатка ИП Малахов | с.Жерелево,49в | Товары повседневного спроса | 21 | приспособ. |
| 4. | Палатка ИП Леутенкова | с.Жерелево,49б | Товары повседневного спроса | 14 | приспособ. |
| 5. | Магазин Куйбышевское Сельпо | д.Желны.51 | Товары повседневного спроса | 26,2 | типовое |
| 6 | Магазин ИП Помятничая | д.Желны.51а | Товары повседневного спроса | 47,7 | типовое |
| 7 | Магазин ИП Сафронова | д.Новодяглиево,15 | Товары повседневного спроса | 25 | типовое |
| 8. | Магазин Куйбышевское Сельпо | с.Троицкое,17 | Товары повседневного спроса | 84,6 | типовое |
| 9 | Магазин ИП Рябых | с.Троицкое,24 | Товары повседневного спроса | 42,2 | типовое |
| 10 | Магазин ИП Лиза | с.Троицкое,87 | Товары повседневного спроса | 50 | типовое |
| 11 | Магазин Куйбышевское Сельпо | д.Кузьминичи,ул Центральная,4 | Товары повседневного спроса | 48 | типовое |
| 12 | Магазин ИП | д.Кузьминичи,ул Центральная,8 | Хозтовары | 66 | типовое |
|  | Магазин ИП | д.Кузьминичи,ул Центральная,3а | Продукты | 56 | типовое |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Жерелево» обслуживает  пожарная часть ПЧ-28    п. Бетлица Куйбышевского  района, в боевом расчете имеется 3 автомашины и добровольная пожарная дружина  с.Жерелево, с.Троицкое, д. Кузьминичи.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Село Жерелево»» обеспечивают дороги  федерального значения А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» и регионального значения общего пользования — Козловка-Троицкое, Жерелево-Желны, А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-Козловка- Ямное-Мокрое-Бетлица.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 19

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козловка-Троицкое | 5,0 | 19,0 | IV |
| 2 | Жерелево-Желны | 8,7 | 18 | IV |
| 3 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль»-Козловка- Ямное-Мокрое-Бетлица | 32,24 | 19 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По сельскому поселению «Деревня Жерелево» проходят внутрирайонные автобусные маршруты:

Внутрирайонные автобусные маршруты

Таблица 20

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, (км) | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетлица-Кузьминичи ч/з Троицкое | 35/42 | 4 |
| 2. | Бетлица-Петровское | 36 | 4 |
| 3. | Бетлица-Желны ч/з Суборово | 38/56 | 4 |

Маршрут «Школьный автобус»

Таблица 21

| № п/п | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 1. | Бетлица-Троицкое-Дяглево-Жерелево |
| 2. | Бетлица-Желны-Кузьминичи-Жерелево |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1175чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 22

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1687 | 1570 | 1511 | 1465 | 1363 | 1363 | 1286 | 1268 | 1210 | 1195 | 1175 |

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

Таблица  23

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| с.Жерелево | 233 | 232 |
| дер.Бель | 2 | 2 |
| дер.Дяглево | 25 | 20 |
| дер. Желны | 89 | 90 |
| дер.Казимировка | 8 | 8 |
| дер.Козловка | 36 | 35 |
| дер. Май | 2 | 2 |
| дер.Новодяглево | 57 | 58 |
| дер. Петроселье | 8 | 8 |
| дер. Починок | 37 | 28 |
| дер.Страмиловка | 8 | 8 |
| дер.Уйлово | 10 | 10 |
| дер. Участок Желны | 33 | 36 |
| дер.Черехля | 3 | 3 |
| дер. Кузьминичи | 207 | 213 |
| дер. Барсуки | 10 | 10 |
| дер. Беларус | - | - |
| дер.Быково | - | - |
| дер.Варнаки | 2 | 1 |
| дер.Гарь | 2 | 2 |
| дер.Глиновка | - | - |
| дер.Дегонка | - | - |
| дер.Доброселье | 4 | 4 |
| дер.Каширино | 4 | 3 |
| дер. Лосево | 7 | 6 |
| дер. Новоутешково | 4 | 4 |
| дер. Осовка | 11 | 11 |
| дер. Проходы | 6 | 6 |
| дер. Селилово | 11 | 11 |
| дер. Суборовка | 1 | 1 |
| дер. Трусов Угол | 36 | 31 |
| дер. Трошковичи | 4 | 4 |
| дер. Утешково | - | - |
| с.Троицкое | 250 | 244 |
| дер. Дубровка | 8 | 8 |
| дер. Заболовка | 4 | 4 |
| дер. Ивановка | 1 | 1 |
| дер. Ильяковка | 2 | 3 |
| дер. Лазинки | 7 | 6 |
| п.Никольский | - | - |
| дер. Пановка | 15 | 11 |
| с.Петроселье | 8 | 8 |
| дер.Погуляй | 25 | 23 |
| дер. Скоробовка | - | 7 |
| дер. Усохи | 14 | 9 |
| дер. Старое заборье | 2 | 6 |
| Всего по СП | 1195 | 1175 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 512 человек. В разрезе по населенным пунктам отрицательная динамика наблюдается практически во всех населенных пунктах.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и прибывших.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 24

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | прибыло | убыло |
| 2007 | 12 | 22 |
| 2008 | 15 | 25 |
| 2009 | 15 | 24 |
| 2010 | 19 | 21 |
| 2011 | 34 | 22 |
| 2012 | 11 | 19 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 25

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | родившиеся | умершие |
| 2007 | 9 | 37 |
| 2008 | 4 | 37 |
| 2009 | 7 | 31 |
| 2010 | 5 | 31 |
| 2011 | 6 | 28 |
| 2012 | 10 | 20 |

В сельском поселении «Село Жерелево» в течение последних пяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом. Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 20 до 37 человек в год, а механическое движение населения характеризуется различными показателями, как положительными (2011год) , так  и отрицательными (2008,2009, 2010,,2012 года).

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  26

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 435 |
| В отраслях материального производства | 189 |
| 1 | Промышленность | 16 |
| 2 | Строительство | 30 |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 143 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 101 |
| В отраслях непроизводственной сферы | 145 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 32 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 66 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 15 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 4 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 28 |
| 10 | Прочие отрасли(охрана,органы самоуправления) | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. III. Социально-экономическая характеристика.

- Перспективы развития сельского поселения связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов МО СП «Село Жерелево», а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

- К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Таблица 27

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 1 | СПК «Жерелево» | с.Жерелево | Сельскохозяйственное производство (разведение КРС) |
| 2 | Государственный сортучастк |  | Испытание с/х культур |
| Торговые предприятия и организации |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация |
| 1. | Магазин Куйбышевское Сельпо | с.Жерелево,51а | Товары повседневного спроса |
| 2 | Магазин ИП Юдина | с.Жерелево,49а | Товары повседневного спроса |
| 3. | Палатка ИП Малахов | с.Жерелево,49в | Товары повседневного спроса |
| 4. | Палатка ИП Леутенкова | с.Жерелево,49б | Товары повседневного спроса |
| 5. | Магазин Куйбышевское Сельпо | д.Желны.51 | Товары повседневного спроса |
| 6 | Магазин ИП Помятничая | д.Желны.51а | Товары повседневного спроса |
| 7 | Магазин ИП Сафронова | д.Новодяглиево,15 | Товары повседневного спроса |
| 8. | Магазин Куйбышевское Сельпо | с.Троицкое,17 | Товары повседневного спроса |
| 9 | Магазин ИП Рябых | с.Троицкое,24 | Товары повседневного спроса |
| 10 | Магазин ИП Лиза | с.Троицкое,87 | Товары повседневного спроса |
| 11 | Магазин Куйбышевское Сельпо | д.Кузьминичи,ул Центральная,4 | Товары повседневного спроса |
| 12 | Магазин ИП | д.Кузьминичи,ул Центральная,8 | Хозтовары |
| Транспортные предприятия и организации |
| 13 | АЗС | Дер.Кузьминичи | Автозаправочная станция |
| 14 | Админстрация МО СП «Село Жерелево» | дер.Жерелево | Предоставление услуг населению |
| 15 | Админстрация МО СП «Село Жерелево» | д.Кузьминичи | Предоставление услуг населению |
| 16 | Админстрация МО СП «Село Жерелево» | с.Троицкое | Предоставление услуг населению |
| 17 | ФАП | с..Жерелево | Предоставление услуг населению |
| 18 | ФАП | дер.Желны | Предоставление услуг населению |
| 19 | ФАП | с.Троицкое | Предоставление услуг населению |
| 20 | ФАП | д.Кузьминичи | Предоставление услуг населению |
| 21 | Сельский дом культуры | с. Троицкое | Предоставление услуг населению |
| 22 | Библиотека | с. Троицкое | Предоставление услуг населению |
| 23 | Сельский дом культуры | с.Жерелево | Предоставление услуг населению |
| 24 | Библиотека | с.Жерелево | Предоставление услуг населению |
| 25 | Сельский дом культуры | д.Кузьминичи | Предоставление услуг населению |
| 26 | Библиотека | д.Кузьминичи | Предоставление услуг населению |
| 27 | Сельский клуб | д.Желны | Предоставление услуг населению |
| 28 | Библиотека | д.Дяглево | Предоставление услуг населению |
| 29 | Почта | с.Жерелево | Предоставление услуг населению |
| 30 | Почта | дер.Кузьминичи | Предоставление услуг населению |
| 31 | Почта | с. Троицкое | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в с.Троицкое,дер.Кузьминичи.

Система водоснабжения с.Троицкое

Перечень скважин,используемых для водоснабжения с. Троицкое

| Место положения скважин | Глубина | Производительность скважины м3/ч. | Цель водопользования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Троицкое №3 | 81 | 6,5 | Питьевая вода | Удовл. |
| с.Троицкое №4/2222 | 77 | 6,5 | Питьевая вода | Удовл. |
| с.Троицкое | 81 | 6,5 | Питьевая вода | Удовл. |

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мощность водозаборных сооружений | Куб.м/сутки | 156 |
| 2. | Протяженность водопроводных сетей | км. | 5,5 |
| 3. | Состояние водоснабжения |  | Удовл. |

Водозаборы по с.Троицкое

| №№ п/п | Место положения | Производительность м.куб. | Способ отбора воды | Оборудование | Пояс санит.охраны ист. Пит.водоснабжеения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Троицкое | 15 | Согл.Санитарных правил норм гигиенических нормативов СаНПин2.1.4.1110-02-ГН21.5.1315-03-СаНПин2.1.4.1074-01-МУ2.6.1.1981-05 | Электронасос ЭЦВ6-6,5-125 | 2 пояс |
| 2. | с.Троицкое | 20 | Согл.Санитарных правил норм гигиенических нормативов СаНПин2.1.4.1110-02-ГН21.5.1315-03-СаНПин2.1.4.1074-01-МУ2.6.1.1981-05 | Электронасос ЭЦВ6-6,5-125 | 2 пояс |
| 3. | с.Троицкое | 15 | Согл.Санитарных правил норм гигиенических нормативов СаНПин2.1.4.1110-02-ГН21.5.1315-03-СаНПин2.1.4.1074-01-МУ2.6.1.1981-05 | Электронасос ЭЦВ6-6,5-125 | 2 пояс |

Насосные станции подъема

| №№ п/п | Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Диаметр скважины мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подача куб. м/час. | Напор Н.м | Мощность двигателя кВт |  |
|  | ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 150 |

Система водоснабжения дер. Кузьминичи

Перечень скважин,используемых для водоснабжения дер.Кузьминичи

| Место положения скважин | Глубина | Производительность скважины м3/ч. | Цель водопользования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Кузьминичи | 0 | 6,5 | Питьевая вода | Удовл. |
| д.Кузьминичи | 77 | 6,5 | Питьевая вода | Удовл. |
| д.Глиновка | 55 | 6,5 | Питьевая вода | Удовл. |

Водозаборы по д. Кузьминичи

| №№ п/п | Место положения | Производительность м.куб. | Способ отбора воды | Оборудование | Пояс санит.охраны ист. Пит.водоснабжеения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Кузьминичи | 25 | Согл.Санитарных правил норм гигиенических нормативов СаНПин2.1.4.1110-02-ГН21.5.1315-03-СаНПин2.1.4.1074-01-МУ2.6.1.1981-05 | Электронасос ЭЦВ6-6,5-125 | 2 пояс |
| 2. | д.Глиновка | 25 | Согл.Санитарных правил норм гигиенических нормативов СаНПин2.1.4.1110-02-ГН21.5.1315-03-СаНПин2.1.4.1074-01-МУ2.6.1.1981-05 | Электронасос ЭЦВ6-6,5-125 | 2 пояс |
| 3. | д.Кузьминичи (резервная) | 25 | Согл.Санитарных правил норм гигиенических нормативов СаНПин2.1.4.1110-02-ГН21.5.1315-03-СаНПин2.1.4.1074-01-МУ2.6.1.1981-05 | Электронасос ЭЦВ6-6,5-125 | 2 пояс |

Насосные станции подъема

| №№ п/п | Типоразмер электронасоса | Номинальные параметры электронасоса | Диаметр скважины мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Подача куб. м/час. | Напор Н.м | Мощность двигателя кВт |  |
|  | ЭЦВ6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 150 |

МП « Водоснабжение» осуществляет эксплуатацию сетей водоснабжения и сооружений водопровода. Система водоснабжения обеспечивает получение в необходимом количестве воды из подземных источников, улучшение ее качества и передачу к местам потребления. Объекты водоснабжения находятся в аренде МП «Водоснабжение» на основании договора аренды недвижимого имущества №1 от 02.12.2011г. Головной водозабор включает емкость по 25 м3,а также помещение насосной. Добываемая вода подается в башню насосом ,а в сеть давлением башни.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения « Село Жерелево» превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Централизованная система канализации  в сельском поселении отсутствует.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение на территории сельского поселения в настоящее время отсутствует.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения «Село Жерелево»» являются электроподстанции 35/10 кВ «Бетлица», ПС 35/10 кВ «Троицкая»,ПС 35/кВ «Буда»Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Жерелево» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС), расположенных в с.Жерелево, дер.Кузьминичи, с.Троицкое. Соединительные линии для междугородней и международной связи организованы по медному кабелю с использованием оборудования цифровой системы передачи. Телефонной связью обеспечены с.Жерелево дер.Кузьминичи, с.Троицкое,д.Желны. В населенных пунктах кроме (д. Черехля,д. Быково, д. Гарь, д. Глиновка​, д. Дегонка, д. Каширино,д. Ново-Утешково),муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории поселения  предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Жерелево» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» 5 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (28 ТВК), «Ника-ТВ» (30 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в п.Бетлица. Осуществляется вещание региональной программы «НИКА –FМ МГц». Вещание ведется передатчиком радиопередающей станции, расположенной в п.Бетлица. Кроме того на территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением и радиовещания. Услуги проводного радиовещания на территории поселения не предоставляются. В 2013 году в рамках реализации федерального проекта планируется  переход на цифровое эфирное теле и радио вещание с сопутствующим увеличением   количества транслируемых каналов и улучшения их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Жерелево» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в дер.Кузьминичи, с.Жерелево, с. Троицкое Куйбышевского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Куйбышевского района, ПК«ГЕО», 2006--2007 г.