Предисловие

Муниципальное образование Городского поселения «Город Юхнов»  Юхновского муниципального района Калужской области представляет новый Генеральный план поселения.

Генеральный план 2013 года был открыт для внесения предложений всеми заинтересованными лицами в течение трех месяцев. Генеральный план был поддержан при его обсуждении жителями городского поселения «____»_______ 2013 г.

Генеральный план будет периодически обновляться, чтобы его содержание соответствовало интересам жителей поселения и требованиям времени.

Генеральный план соответствует требованиям федерального законодательства и законам Калужской области.

План призван решить проблемы жителей поселения, которые не решены иным законным способом.

Составные части, которые включены в этот план, призваны обеспечить будущее поселения и его жителей во всех его проявлениях.

Муниципальное образование Городского поселения «Город Юхнов» благодарит всех граждан, которые затратили свое время и труд при обсуждении этого плана в многочисленных инстанциях и, которые, сделали принятие этого плана реальностью.

### Генеральный план

## Муниципального образования  Городского поселения «Город Юхнов»

Принят «____»_____________ 2013 г. представительным органом местного самоуправления городского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ЮХНОВ» - местное сообщество, которое считает поселение своей малой родиной, со своими этническими, историческими и природными особенностями, которое стремится обеспечить свое экономическое выживание, сохранение окрестностей и качества жизни населения, соблюдает приоритет общественных интересов, и сохраняет принципы добрососедства.

Оглавление

Положение о территориальном планировании Городского поселения «Город Юхнов» Юхновского муниципального района.

1. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

3.  Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

Список карт в составе генерального плана городского поселения.

- Границы населенных пунктов, границы функциональных зон и планируемые линейные объекты местного значения поселения (М 1:5000).

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ЮХНОВ» ЮХНОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Мероприятия по территориальному планированию городского поселения включают следующие основные направления:

- параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения;

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- характеристики зон с особыми условиями использования территорий, образуемых при размещении объектов местного значения поселения.

1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

А-1. С учетом предложений по размещению объектов экономической деятельности, предложений по размещению объектов федерального, регионального и районного значения, осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий городского поселения.

Функциональное зонирование определяется сложившейся планировочной организацией населенного пункта и создает условия для его перспективного территориального развития. Функциональная организация населенного пункта предусматривала совместное расположение производственной и селитебной зон при сохранении компактного расположения населенного пункта вдоль федеральной автомагистрали А-101. Вдоль федеральной автомагистрали расположена главная улица населенного пункта, являющаяся его главной планировочной осью.

Существующая территория (по границам поселения) может рассматриваться как резерв развития населенного пункта при условии соблюдения установленных градостроительных ограничений. Перспективная территория, выделенная для функционального зонирования, показана на карте.

Функциональное зонирование заключается в определении местоположения и параметров функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, новых головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения. Результат функционального зонирования представлен на карте.

А-2. Размещение жилых зон на территории населенного пункта определено сложившейся жилищной застройкой и перспективными площадками, предназначенными для возможной жилищной застройки в перспективе (горизонт планирования 20 лет).

На территориях существующей жилой зоны реконструкция имеющегося жилищного фонда не планируется, прежде всего, в связи с установленными градостроительными ограничениями. Целесообразно проведение мероприятий по упорядочению планировочных решений по ограждениям земельных участков, особенно в направлении, ориентированном на федеральную автомагистраль.  Рекомендуется выравнивание ограждений в соответствии с красными линиями улиц, установленными документацией по планировке населенного пункта, соблюдения единства архитектурного решения ограждений.

По мере физического износа зданий (в том числе признания их ветхими или аварийными  в установленном законом порядке), рекомендуется их снос и замещение новыми современными индивидуальными жилыми домами, с этажностью не более 2-х этажей.

Перспективные площадки малоэтажной застройки предусматриваются для удовлетворения потребностей в строительстве жилых домов для персонала размещаемых объектов экономической деятельности и граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В общей сложности на площадках малоэтажной застройки (0,26 км2) может быть размещено до 150 двухэтажных одноквартирных домов, рассчитанных на 150  семей.

Перспективные площадки, предусматриваются для удовлетворения потребности в строительстве индивидуальных жилых домов для молодых семей, семей специалистов, привлекаемых для работы на объектах лесопромышленного микрокластера, размещаемых в городском поселении, семей мигрантов и вынужденных переселенцев, желающих переехать в городское поселение на постоянное место жительство по программам переселения, а также для жителей населенного пункта желающих улучшить свои условия проживания в поселении (строительство нового дома).

Таким образом, общая площадь жилых функциональных зон планируется в населенном пункте в объеме – 26 га (262238 м2).

А-3. В населенном пункте имеется сложившийся исторически общественный центр. В связи с этим отсутствует необходимость в обособлении новых общественных центров и подцентров. В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным, размещение в населенном пункте малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта, не противоречащего установленным градостроительным ограничениям.

А-4.  Предлагаемый вариант предполагает размещение в населенном пункте объектов экономической деятельности с централизованным инженерным обеспечением. Производственные зоны в соответствии с документами территориального планирования Калужской области, Юхновского района, инициируемыми инвестиционными проектами включают: лесопромышленный микрокластер для производства широкого спектра продуктов из древесины и недревесных лесных ресурсов. Общая площадь объектов микрокластера составляет 6,8 га. В пределах указанной зоны возможно размещение любых производственных объектов с формированием санитарно-защитной зоны от 300 м.

А-5. Населенный пункт расположен в центральной части Калужской области. Район расположения населенного пункта имеет значительные массивы древесной растительности (в том числе высокоствольной).

Рис. 1. Состояние растительности на территории населенного пункта город Юхнов

Состояние внешнего благоустройства и озеленения удовлетворительно и соответствует экологическим требованиям. Вместе с тем, необходимы планомерные действия по дальнейшему формированию и сохранению природного каркаса населенного пункта, путем создания благоустроенных массивов и полос озелененных пространств (особенно в зонах нового строительства).

Система зеленых насаждений формируется для улучшения среды обитания человека в населенном пункте в местах массового отдыха и приложения труда, совершенствования внешнего облика села.

В основе формирования системы зеленых насаждений населенного пункта лежит принцип максимального озеленения жилых и магистральных улиц, планомерное осуществление зеленого строительства на территории размещаемого микрокластера, осуществление контроля над посадкой и уходом за зелеными насаждениями.

Минимальная норма зеленых насаждений общего пользования принята 7 м2 на человека.

Площадь сохраняемых зеленых насаждений на территориях перспективной жилищной застройки должна составить не менее 58,0 га.

Площадь существующих зеленых насаждений (с парковыми зонами) – 300 га, что значительно превышает нормативную потребность.

Настоящим проектом предусмотрено сохранение в зонах жилищной застройки озелененных пространств площадью 15 га.

| Таблица 1. РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ |
| --- |
| №п/п | Категория зеленых насаждений | Территория, га |
| 1 | Зелень общепоселенческого значения | 242 |
| 2 | Сохраняемые зеленые насаждения, исключенных из жилищного строительства | 15 |
| 3 | Всего зеленых насаждений | 257 |

А-6. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным функциональным зонам.

| Таблица 2. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) |
| --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КМ2) | ДОЛЯ (%) |
| ЖИЛАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,26 | 2,6 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | 0,068 | 0,68 |

Общая площадь территорий населенного пункта занятая теми или иными функциональными зонами составит  0,328 км2 (или 3,28%).

Поскольку в поселении не установлены местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям.

А-8. Граница населенного пункта, устанавливается в настоящем генеральном плане и совпадает с границей муниципального образования.

А-9. В функциональных зонах документами территориального планирования федерального, регионального и районного уровня на территории населенного пункта не предусмотрено размещение объектов соответствующего значения.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

2.1. ОБЪЕКТЫ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Б-1. Федеральная автодорога соединяет крайние точки населенного пункта и связывает населенный пункт с соседними поселениями. Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок, а также играет важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта является улично-дорожная сеть, которая должна быть запроектирована при подготовке соответствующих проектов планировки. Транспортный каркас населенного пункта сформирован с учетом сложившейся ситуации и в целях обеспечения нормативных радиусов доступности, удобной организации движения транспортных средств по всем направлениям.

Ширины проезжей части планируемых улиц и дорог приняты (в соответствии со СНиП 2.07.01-94) для главных улиц 18 м, для прочих  - 12 м.

Б-2. Планируемое состояние улично-дорожной сети приведено в табл. 3.

| Таблица 3. ПРОЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕТИ ДОРОГ И УЛИЦ |
| --- |
| №п/п | Классификация улиц | Протяженность, км | Территория, га | Площадь твердого покрытия, га |
| 1 | Строящиеся участки главных улиц | 4,64 | 5,57 | 5,57 |
| 2 | ИТОГО: | 4,64 | 5,57 | 5,57 |

Трассировка улиц в генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-7% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются: для главных улиц – двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1 м по обе стороны автодороги.

Уровень автомобилизации принят по нормам 150 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В связи с планируемым типом жилищной застройки, следует иметь в виду, что все гаражи будут размещаться на приусадебных участках.

При подготовке документации по планировке для отдельных планировочных элементов на территории населенного пункта необходимо устройство пожарных проездов и подъездных путей  к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных и совмещенных с функциональными проездами и подъездами (ч. 1. ст. 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2.2. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

В-1. Энергоснабжение и слаботочные устройства электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение населенного пункта осуществляется от региональной энергосистемы по ВЛЭП 110 кВ.

Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 50-60%.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Вместе с тем, техническое состояние сетей и подстанций требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и модернизации. В связи с этим, с учетом материалов настоящего генерального плана, рекомендуется разработка Программы комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры Городского поселения «Город Юхнов» в части, касающейся развития муниципальных сетей электроснабжения.

Энергообеспечение новых территорий планируется от существующих сетей высокого напряжения 10 кВ. В связи с удаленностью отдельных частей территории населенного пункта от центральной части населенного пункта проектом предусмотрено строительство участков ВЛ-10 кВ от существующих участков линии.

Электроснабжение туристско-рекреационного микрокластера предусмотрено по ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для электроснабжения жилых зон предполагается размещение трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ в населенном пункте. Мощность и количество используемых трансформаторов определяется в результате определения расчетной нагрузки на ТП.

Норма средней освещенности проезжей части вновь строящихся улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников. Светильники приняты типа РКУ01-250 (или иные аналогичные) с индивидуальной компенсацией реактивной мощности (возможно использование других аналогичных светильников).

Опоры устанавливаются на газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 40 м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ приняты железобетонного или деревянного исполнения  высотой до 11 м. Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.

В настоящем генеральном плане приводятся уточненные оценки дополнительных нагрузок, связанные с конкретизацией решений по размещению объектов капитального строительства поселенческого значения.

В-2. Определение суммарной расчетной нагрузки и нагрузки уличного освещения на развиваемых территориях населенного пункта.

Расчетной нагрузкой называют наибольшее значение активной (Р) и реактивной (Q) мощностей в течении получаса, которые могут возникнуть на вводе к потребителю или в питающей сети в конце расчетного периода с вероятностью 0,95

Расчетная вечерняя нагрузка современного одноквартирного жилого дома  - Ржд= 4,0 кВт.

Полная мощность для жилых домов:

Sдв= = 4.4 кВА                                                               [1.1]

Sдд= 4,4 • 0,3 = 1.3 кВА                                                                [1.2]

Дома в первой зоне пронумерованы цифрами:

1 - 120 – сто двадцать одноквартирных домов;

Приближенная нагрузка на ТП1 приведена в табл. 4.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-120 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 156 | 528 | 9,6 | 330 |

Расчет уличного освещения

Sул= = 4600 ВА или 4,6 кВА                                    [1.3]

где  Р- мощность, ватт • метр

L- длина улицы

Расчет электрической нагрузки

Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП1 выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

S∑ТП = Smax.потреб. +  = 4,4 + 330 = 334,4 кВА                        [1.6]

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 334,4 + 4,6 = 339 кВА                                         [1.7]

Суммарная добавленная нагрузка на ТП1 в зоне нового жилищного строительства  может составить 339 кВА.

Дома во второй зоне пронумерованы цифрами:

1 - 30 – тридцать одноквартирных домов;

Приближенная нагрузка на ТП2 приведена в табл. 4.

| № потребит. | SД , кВА | SВ , кВА | ∆SД , кВА | ∆SВ , кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-30 | 1,3 | 4,4 | 0,8 | 2,75 |
| ИТОГО | 39 | 132 | 24 | 82,5 |

Расчет уличного освещения

Sул= = 2600 ВА или 2,6 кВА                                    [1.3]

где  Р- мощность, ватт • метр

L- длина улицы

Расчет электрической нагрузки

Приближенный расчет нагрузки на шинах ТП выполняется по списку потребителей. К мощности наибольшего потребителя суммируют добавки мощностей всех остальных потребителей.

S∑ТП = Smax.потреб. +  = 4,4 + 82,5 = 86,9 кВА                        [1.6]

С учетом уличного освещения:

Sрасч = Sул +  S∑ТП = 86,9 + 2,6 = 89,5 кВА                                         [1.7]

Суммарная добавленная нагрузка на ТП2 в зоне нового жилищного строительства  может составить 89,5кВА.

Суммарные добавленные нагрузки на ТП в связи с размещением производственных объектов оцениваются при подготовке документации по планировке соответствующих территорий и уточняются при подготовке проектной документации.

В-3. Согласно представленным расчетам трансформаторные подстанции могут быть выполнены закрытыми, проходного типа (с установкой четырех трансформаторов мощностью 300 и 160 кВА).

Вместе с тем, с учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия подстанции, могут быть подключены к существующим подстанциям.

В-4. Теплоснабжение населенного пункта осуществляется от локальных (придомовых) отопительных систем (на газообразном топливе).

В-5. Нормы водопотребления и расчетные расходы.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74,  расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел.

Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

| Таблица 5. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |
| --- |
| № п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут. чел. | Расход воды м3/сутки |
| 1 | Жилые здания с централизованным водоснабжением | 0,48 | 250 | 120 |
| 2 | Полив улиц, проездов, зеленых насаждений | 0,48 | 50 | 24 |
| 3 | Неучтенные нужды |  |  | 28,8 |
| 4 | ИТОГО: |  |  | 172,8 |

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом планируемого строительства предполагаются в объеме 63072  м3/год.

Объемы водопотребления в связи с размещением производственных объектов  точно оцениваются при подготовке документации по планировке соответствующих территорий и уточняются при подготовке проектной документации и схемы водоснабжения и водоотведения поселения.

В-6. Пожаротушение.

Нормы расхода воды на тушение пожара и расчетное число пожаров приняты по таблице 10 ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляют:

| Таблица 6. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ |
| --- |
| Очередность строительства | Численность населения | Расчетное число пожаров | Наружное пожаротушение л/сек | Продолжительность пожара, ч | Расход воды, м3/ час. |
| Расчетный расход | 0,48 | 1 | 5 | 3 | 54 |

Наружное пожаротушение предусматривается пожарными машинами.

Неприкосновенный противопожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Десятиминутный противопожарный запас воды хранится в контррезервуарах.

В-8. Схема водоснабжения и водопроводные сети.

Магистральные водопроводные сети, запроектированные ранее, оставлены без изменений.

Водоснабжение строящихся домов предполагается от групповых скважин.

В централизованной системе водоснабжения количество воды, используемой в локальных системах водоснабжения, расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, технические нужды, на полив приусадебных участков.

В-9. Водоотведение.

В настоящее время отвод сточных вод населенного пункта осуществляется на очистные сооружения. Планируется развитие канализационной сети и подключение дополнительных потребителей в существующей и планируемой застройке.

В-10. Нормы водоотведения и расчетные объемы отведения.

Нормы водоотведения приняты по СНиП 2.04.03-85  и определены по норме 200 л/сут. на человека.

Объемы водоотведения на другие нужды определены по укрупненным нормам.

| Таблица 7. РАСЧЕТ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАМ И ПО РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ |
| --- |
| №п/п | Потребители | Население тыс. чел. | Норма водоотведения л/сут. чел. | Объем отвода м3/сутки |
| 1 | Жилые здания с централизованным водоснабжением | 0,48 | 200 | 96 |
| 2 | Неучтенные нужды |  |  | 19,2 |
| 3 | ИТОГО: |  |  | 115,2 |

Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом планируемого строительства предполагаются в объеме 42048 м3/год.

Объемы водотведения в связи с размещением производственных объектов оцениваются при подготовке документации по планировке соответствующих территорий и уточняются при подготовке проектной документации и схемы водоснабжения и водоотведения поселения.

Системы водоотведения и водоочистки предполагаются централизованные со сбросом в существующие очистные сооружения.

2.3. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Г-1. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта занимается жилищно-коммунальная организация.

В течение расчетного периода проектируется  проведение следующих работ по уборке улиц, площадей и других мест общественного пользования:

Подметание тротуаров и дорожек вручную или с помощью тротуарно-уборочных машин.

Подметание и мойка проезжей части улиц и дорог специальной машиной.

Подсыпание во время гололеда проезжих частей и тротуаров песком.

Г-2. 	Предложения по увеличению емкости районных полигонов по сбору и утилизации (хранению) бытовых отходов.

| Таблица 8. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |
| --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на единицу, кг в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1 | Твердые бытовые отходы от планируемых к строительству жилых зданий, на 1 чел в год | 190 | 91,2 |
| 2 | Смет с 1 м2 вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 278,5 |
|  | ВСЕГО: |  | 369,7 |

Г-3. В целях определения совокупной потребности населенного пункта в объектах санитарной очистки, определения объемов формирующихся твердых бытовых и коммунальных отходов, а также размещения контейнеров для сбора мусора разработать и утвердить схему санитарной очистки территории населенного пункта Юхнов (в соответствии с постановление Госстроя Российской Федерации №152 от 21.08.2003 г.).

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ.

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территорий в градостроительных целях устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система особо охраняемых территорий включает территории природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения (особо охраняемые природные территории местного значения.

Система зон с особыми условиями использования территории  включает санитарно-защитные зоны, зоны охраны воздушных линий электропередачи, придорожные полосы автодорог и др.

На территории городского поселения расположены следующие объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий:

Д-1. 	Для формируемых территорий производственных функциональных зон лесопромышленного микрокластера необходимо установление санитарно-защитных зон на расстоянии 300 м от границ производственных площадок.

Размеры санитарно-защитных зон в настоящем документе образованы по нормативным значениям.

Таким образом, на территории поселения образована система зон с особыми условиями использования территорий, которая должна быть актуализирована по мере подготовки и утверждения соответствующих регламентирующих документов.