Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Царькова А.Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

Введение	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	16

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.4 Подземные воды	21

I.II.5 Инженерно-геологические условия	21

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	25

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	26

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	26

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	28

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	39

I.IV.3 Жилищный фонд	43

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	45

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	48

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	50

II. I. Население	50

II. II. Экономическая база	51

II.IV Инженерно-техническая база	53

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	53

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	54

II.IV.3 Электроснабжение и связь	54

Список используемой литературы:	57

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть) |
| 1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| Материалы обоснования |
| 4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет»Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 5 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 8 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского » (МО СП «Октябрьский сельсовет»,  далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) , с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 14 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Октябрьский сельсовет» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Октябрьский сельсовет»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Октябрьский сельсовет».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Федеральный закон от 05.06.2002г. № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Октябрьский сельсовет» находится  на юге  Ферзиковского района, в восточной части Калужской области. Центр сельского поселения –  поселок Октябрьский  расположен в 40 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань». В состав сельского поселения «Октябрьский сельсовет» входят следующие населенные пункты: поселок Октябрьский, деревня Верховое, село Грязново, деревня Дурасово, село Ильино, деревня Кутьково, деревня Меньшиково, деревня Поздняково, деревня Плюсково, деревня Стаино, деревня Спас, село Титово.

Картографическое описание границ сельского поселения «Октябрьский сельсовет»:

На севере - на северо-восток от границы Перемышльского и Ферзиковского районов от юго-западного угла лесного квартала N 49 Дугнинского лесничества по южным границам лесных кварталов N 49, 51 до автомобильной дороги Калуга - Тула, далее на юго-восток по указанной дороге вдоль северной границы пос. Октябрьский до пересечения с грунтовой дорогой на д. Шейкино, поворот на юго-запад по западной границе д. Шейкино, поворот на восток по восточной границе деревни, пересекая реку Дугна и дорогу Шейкино - Плюсково, до реки Тварожа, далее на восток по реке Тварожа до северной границы д. Меньшиково, по северной границе д. Меньшиково до русла безымянного ручья, поворот на север вдоль дороги Калуга - Тула, поворот на юго-восток вдоль дороги, пересекая дорогу Дупли - Верховое, до места в 1 км восточнее указанной дороги, далее поворот на северо-восток до лесного квартала N 59 Дугнинского лесничества, далее на юго-восток по южным границам лесных кварталов N 59, 60 Дугнинского лесничества до дороги Калуга - Тула, поворот на северо-восток по восточной границе лесного квартала N 60 до границы с Тульской областью;

На востоке - на юг по границе с Тульской областью до дороги Титово - Хованское;

На юге - на запад по границе с Тульской областью от дороги Титово - Хованское до узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Перемышльского районов и Тульской области, расположенной у северо-западного угла лесного квартала N 89 Пневского лесничества;

На западе - на север по границе с Тульской областью от северо-западного угла лесного квартала N 89 Пневского лесничества до юго-восточного угла лесного квартала N 49 Дугнинского лесничества.

Площадь сельского поселения составляет 7184,87 га, численность населения 1506 человек.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения «Октябрьский сельсовет », как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3(С, а максимальная - +35,9(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование городское поселение «Октябрьский сельсовет» расположено в пределах в северной части Среднерусской возвышенности на правобережье р. Оки. Вся территория муниципального образования тесно связана с долинным комплексом ландшафтов Калужско-Алексинского каньона, имеющего свои особые черты природной среды, как поверхностными так и подземными водами, причем эрозия носит регрессивный характер.

Для всей территории характерна сильная закарстованность. Рельеф эрозионно-денудационный от слабо- до сильнорасчлененного по площади и глубоко-расчлененный по долинно-балочной сети.

Абсолютные отметки рельефа изменяются от 112.5 м, урез вод р.Оки, до 245.0 на водоразделе в южной части территории. Абсолютный перепад высот составляет 141.5 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети изменяется от 5-15 м в верховьях эрозионных врезов, до 40-60 м в устьевых частях крупных оврагов. В пределах рек Оки и Дугны относительные перепады высот составляют 50-90 м. У деревни Хитрово, на правом берегу р. Оки, относительный перепад составляет 97.3 м, это максимальное значение для Калужской области.

В геологическом строении данной территории принимают участия отложения в основном каменноугольной системы. Отмечены небольшие участки развития пород меловой и юрской систем. Четвертичные образования представлены отложениями донского ледника. Мощности четвертичных пород изменяются от первых метров на придольных склонах до 15-20 м на водоразделах в южной части площади.

В тектоническом плане территория расположена в пределах Калужско-Бельской структурной зоны. Эта зона представляет собой систему глубинных разломов северо-западного простирания с локальными поднятиями и депрессиями. Глубина залегания этих структур в районе п.Дугна находится на глубинах 0.8-1.4 км. В неотектоническом плане местность приурочена к блоку с активными положительными знаками движения земной коры.

В зависимости от рельефа, геологического строения, геоморфологии, гидрогеологии и прочих выделено семь сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая эрозионная слаборасчлененная равнина. Этот ландшафт формирует водораздельные пространства на абсолютных отметках 230-250 м. Геологический разрез четвертичных образований сверху вниз представлен: покровными суглинками мощностью до 3 м, лессовидными, пылеватыми суглинками мощностью 0.5-2.0 м, моренными суглинками донского оледенения мощностью 2.0-5.0 м,   ниже залегают водноледниковые песчаные гравилистые суглинки с прослоями гравилистых  песков общей мощностью до 10.0 м.

Коренные породы представлены известняками протвинского горизонта и глинами стешенского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. На юге территории, около д. Дупли, под четвертичными отложениями залегают кварцевые пески и песчаники аптского времени нижнего отдела меловой системы. Рельеф и верхняя часть четвертичных отложений хорошо дренированы, на это указывают и суходольные овраги. Грунтовые воды появляются в песчаных отложениях апта и в протвинских известняках, но эти горизонты значительно сдренированы долинами рек Оки и Дугны. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип. Пологонаклонная средне-сильнорасчлененая эрозионная равнина. Разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу ландшафта. Коренные породы представлены плотными сланцеватами глинами стешевского горизонта и известняками тарусского времени нижнего карбона. В пределах этого ландшафта наблюдаются суффозионно-карстовые западины и открытые карстовые провалы с понорами. Грунтовые воды в небольших количествах появляются в низах известняковых слоев михайловского и алексинского горизонтов на глубинах свыше 30 м. Почвы светло-серые лесные смытые на суглинистой основе.

Третий тип. Покато-крутые придолинно-балочное склоны. Эрозионные образования с проявлением линейных и площадных процессов выветривания. Четвертичные образования в значительной степени представляют собой делювиальную породу из смеси четвертичных отложений и коренных пород. Подошва склонов обычно переувлажнена и отмечается небольшие по дебиту источники подземных вод. По склонам наблюдаются обнажения коренных пород. Почвы делювиальные намытые светло-серые лесные на смешанной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина-пойма рек. Четвертичные образования представлены в основном аллювиальными песками с примесью мелкого гравия коренных пород. У основания коренных склонов наблюдаются скопление делювиально-коллювиальных отложений. Подошва четвертичных пород представлена грубообломочным материалом местных пород. Общая мощность четвертичных напластований иногда доходит до 20 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями нижнетульского подгоризонта и бобринского горизонта нижнего отдела карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Данный ландшафт является зоной постоянного подтопления и весеннего затоплений. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе.

Пятый тип. Коллювиально-оползневой склон. Данный ландшафт развит у коренного склона р. Оки у населенных пунктов Хитрово-Троицкое. Ландшафт представляет собой конгломерат из оползней, осыпей, оплывов в виде ступенчатых небольших террас. Отложения переувлажнены за счет небольших родников. Ландшафт геологически неустойчив.

Шестой тип. Бечевник – представляет собой наклонную площадку вдоль русла р. Оки сложенную грубообломочным материалом коренных пород перемешанных с илисто-глинистым материалом принесенным паводковыми водами. Он полностью затопляется в высокие весенние паводки. Ландшафт переувлажнен за счет подземных вод нижнетульского водоносного горизонта. Коренные породы представлены песчано-глинистой толщей нижнетульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона.

Седьмой тип. Овражно-балочная сеть. Все мелкие овраги с У-образным профилем. Крупные овраги в верховьях имеют также У-образный профиль, который постепенно к устью расширяется и приобретает корытообразную форму. Большинство оврагов постоянного водотока не имеют т.к. верхняя часть геологического разреза дренирована и только в самых низах крупных оврагов, ближе к устью, появляются мелкие ручьи. Все овраги являются поверхностными дренажами для талых и ливневых вод. Тальвеги оврагов сложены делювиальными образованиями вмещающих пород. Почвы намытые делювиальные смешанного состава.

Историко-культурные ландшафты представлены объектами материальной культуры (памятники археологии). В настоящее время имеются данные на шесть объектов.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района  определяются в основном глубокими эрозионными врезами реками Оки и Дугны, которые доходят до бобриковских и упинских отложений нижнего карбона. Долины рек и определяют режим водоносных горизонтов данного региона.

Водоносные горизонты связанные с известняками окской толщи полностью дренированы долиной р. Оки. Нижнетульский водоносный горизонт связанный с песчаными толщами частично обводнен и его разгрузка происходит у подошвы коренных склонов р. Оки (источники у п. Нов.Дугна) Воды безнапорные гидрокарбонатно-кальциевые умеренножесткие и жесткие.

Упинский водоносный горизонт, связанный с одноименными известняками нижнего карбона, распространен на всей территории и залегает непосредственно под аллювием р. Оки. Воды напорные, но фильтрационные свойства пласта и коэффициент фильтрации сильно варьирует. Воды гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, жесткие. Это основной водоносный горизонт для хозпитьевого водоснабжения данной местности. У д. Троицкое разведан и эксплуатируется водозабор на упинский горизонт для водоснабжения г. Тулы.

Ниже упинского водоносного горизонта существует заволжский горизонт приуроченный к озерско-хованским доломитизированным известнякам. Воды очень жесткие сульфатно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевые по составу и в качестве питьевых вод не используются.

Гидрологическая характеристика.

Определения зон возможного затопления паводковыми водами р. Оки.

Данные (Московско-Окское бассейновое водное управление. Калужская и Смоленская области)

Таблица 2

| Р.Ока-створ устья р.Дугна | «0» графика 112.8 м БС |
| --- | --- |
| Расчетная характеристика |
| Период 1877-1987, эмпирическая кривая |
| Р % | H, см | H, м БС |
| 1 | 1650 | 129.3 |
| 5 | 1480 | 127.6 |
| 10 | 1380 | 125.6 |
| 25 | 1180 | 124.6 |
| 50 | 940 | 122.2 |

Где: Р %- вероятность затопления в %;  H, см- подъем уровня паводковых вод р.Оки; «0» графика-урез вод р.Оки в устье р.Дугна; H, м БС- абсолютная отметка уровня паводковых вод.

### I.II.4 Подземные воды

Основные характеристики подземных вод

Хозпитьевое водоснабжение населенных пунктов района в основном осуществляется за счет подземных артезианских вод. Основные водоносные горизонты связаны с известковыми толщами нижнекаменноугольного времени.

Упинский водоносный горизонт. Этот горизонт пресных вод связан с известняками упинского горизонта мощностью до 20 м, распространен повсеместно и в зависимости от рельефа местности залегает на глубинах от 15-20 м. до 150-180 м. Выше залегает тульский водоносный горизонт, связанный с толщей кварцевых песков, он, как и упинский имеет повсеместное распространение. С известняками окского надгоризонта связаны два водоносных горизонта (тарусско-михайловский и алексинский)  разделенные Михайловским водоупором. Эти два горизонта являются основными в хозпитьевом водоснабжение северной и центральной части района. С останками протвинских известняков связан небольшой по площади водоносный горизонт, но достаточно водообильный для водоснабжения небольших населенных пунктов. Все воды из известняковых толщ гидрокарбонатно-кальциевые  с достаточно высоким содержанием сухого остатка и обычно с повышенным модулем по железу.

Кроме вышеуказанных основных водоносных горизонтов в пределах района отмечены малодебитные, имеющие значение только для мелких населенных пунктов, спорадически развитые водоносные толщи (линзы). Чаще всего они приурочены к водноледниковым образованиям и реже к кварцевым глинистым пескам мелового времени. Водоупорами для них служат плотные глины юрского и нижнекаменноугольного времени. Водозабор из таких горизонтов осуществляется колодцами.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов и геологическое строение во многом определили инженерно-геологические условия района. В целом по району условия для крупного строительства оценивается как среднее. Проблемы южной площади, примыкающей непосредственно к долине р. Оки и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер. Промышленное освоение этой территории потребует на предварительной стадии составить интегральную природно-экологическую модель Калужско-Алексинского каньона, чтобы правильно понять происходящие процессы и определить пути и возможности урбанизации этих мест и исключить усиление эрозионных процессов геологической среды.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Октябрьский сельсовет».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин Долинный комплекс Типы ландшафтов (местность) | 1 | Развития нижнечетвертичных ледниковых, водноледниковых и покровых отложений. Подстилаются отложениями различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный. На выложенных участках рельефа наблюдается легкое заболачивание. Суффозионные западины. Значительное развитие карста. Глубина залегания основных водоносных горизонтов свыше 50 м. | Покровные суглинки мощностью 1.5-4.0 м не выдержаны по своим несущим свойства как по литорали так и на глубину. Из-за спорадически развитой верховодки местами может развиваться суффозионное проседание грунтов. Условия для одноэтажного строительства простые, для более крупного – средние. Рекомендации: организация поверхностного стока вод и гидроизоляция подвальных помещений. |
|  | 2 | Развития четвертичных ледниковых, водноледниковых и покровых, водноледниковых и покровных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Тоже. Плюс значительный плоскостной смыв. | Тоже. Плюс возможно образования оплывов в четвертичных отложениях при строительстве зданий выше одного этажа. |
|  | 4,5,6 | Развития позднечетвертичных аллювиально-коллювиальных отложений. Подстилаются стратиграфо-генетическими комплексами нижнетульского подгоризонта нижнего карбона. | Прибрежная полоса сложенная обломочными материалом коренных пород. Зона постоянного подтопления в весенний паводок. | Данный ландшафт для строительства неблагоприятный и находится в 50-ти метровой запретной полосе р.Оки. |
|  | 3 | Крутые придолинные и прибалочные склоны. | Сложены делювиально-коллювиальными образованиями при угле наклона поверхности свыше 30°. Интенсивная линейная эрозия, осыпи, оплывы, оползни. | Ландшафт для строительства не пригоден. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Октябрьский сельсовет» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Октябрьский сельсовет» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Октябрьский сельсовет».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО СП «Октябрьский сельсовет» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 4

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Дугна | 28 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Тварожка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | река Сухая Дугна | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Шевляковка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | река Желевна | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | ручей Находино | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Октябрьский сельсовет» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Курган | - | Д. Плюсково, 0,25 км к юго-западу от деревни |
| 2. | Селище 1 | XIV – XVII вв. | Д. Поздняково, восточная окраина, лев. Берег р. Колосовка |
| 3. | Селище 2 | XIV – XVII вв. | Д. Поздняково, 0,4 км к югу от деревни при устье безымянного ручья |
| 4. | Селище 3 | III – V вв., X IV – XVII вв.., XI – XIII вв.. | Д. Поздняково, 0,35 км к западу от деревни 1,5 км. К юго-юго-востоку от пос. Октябрьский |
| 5. | Курганный могильник |  | Д. Спасс , 1,5 км к северо-западу от деревни, у развилки дорог на д. Спас и Поздняково |

На территории МО СП «Октябрьский сельсовет» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Октябрьский сельсовет» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

1. Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.

2.  Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории проходят автодороги общего пользования федерального и регионального значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также влияют на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является, в большей степени, увеличение его количества.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Октябрьский сельсовет» расположен 5 объектов влияющий на состояние почвенного покрова:

- сельское  кладбище (к востоку от поселока Октябрьский) площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

- сельское  кладбище (село Ильино) площадь 3,25 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

- сельское  кладбище (село Грязново) площадь 1,71 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

- сельское  кладбище (деревня Кутьково) площадь 1,20 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

- сельское  кладбище (село Титово) площадь 1,71 га, размер санитарно-защитной зоны 50м,;

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 13.12.2012 г. № 1624-12 на территории МО СП «Октябрьский сельсовет» имеется скотомогильник – в 2000 м, юго-западнее д. Поздняково, собственник ОАО «Племзавод Октябрьский» ввод в эксплуатацию 1996 г., законсервирован 08,06,20010г.  .

Так же на территории муниципального образования в с. Грязново (1917 г.), дер. Плюсково (1917г.)  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Октябрьский сельсовет» занимаются специализированные организации..

Утилизация отходов методом захоронения производится на районной свалке ТБО, расположенном в районе дер. Козловка.

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом по часам.

На районную свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определены контейнерные площадки.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Октябрьский сельсовет» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения –  поселок Октябрьский  расположен в 40 км от города Калуги, связь с которым осуществляется по автомобильной дороге общего пользования  федерального значения 1Р132 «Калуга-Тула - Михайлов-Рязань». В состав сельского поселения «Октябрьский сельсовет» входят следующие населенные пункты: поселок Октябрьский, деревня Верховое, село Грязново, деревня Дурасово, село Ильино, деревня Кутьково, деревня Меньшиково, деревня Поздняково, деревня Плюсково, деревня Стаино, деревня Спас, село Титово.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Октябрьский сельсовет» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Ферзиковского лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 8.

Таблица № 6

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 11455,60 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 7272,07 | 64% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 634,1 | 5,5 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 22,21 | 0,2 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 3477,32 | 30 % |
| 6. | Земли водного фонда | 49,9 | 0,3 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 254,3 |
| Общественно-деловая | 5,16 |
| Сельскохозяйственного использования | 343,53 |
| Производственная | 11,75 |
| Рекреационная | 12,81 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0,19 |
| Специального назначения | 7,87 |
| Общая площадь | 635,61 |
| Поселок Октябрьский |
| Жилая | 48,37 |
| Общественно-деловая | 5,16 |
| Производственная | 8,33 |
| Рекреационная | 4,7 |
| Общая площадь | 66,5 |
| деревня Верховье |
| Жилая | 13,45 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,86 |
| Рекреационная | 1,81 |
| Общая площадь | 34,12 |
| Село Грязново |
| Жилая | 24,33 |
| Сельскохозяйственного использования | 51,91 |
| Специального назначения | 1,71 |
| Общая площадь | 77,95 |
| деревня Дурасово |
| Жилая | 38,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,35 |
| Общая площадь | 47,37 |
| Село Ильино |
| Жилая | 17,32 |
| Сельскохозяйственного использования | 66,42 |
| Рекреационная | 2,58 |
| Специального назначения | 3,25 |
| Общая площадь | 89,57 |
| деревня Кутьково |
| Жилая | 26,69 |
| Сельскохозяйственного использования | 25,57 |
| Специального назначения | 1,20 |
| Общая площадь | 53,46 |
| деревня Меньшиково |
| Жилая | 7,89 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,74 |
| Рекреационная | 0,34 |
| Общая площадь | 27,97 |
| деревня Плюсково |
| Жилая | 7,19 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,92 |
| Общая площадь | 15,11 |
| деревня Поздняково |
| Жилая | 12,88 |
| Сельскохозяйственного использования | 32,29 |
| Общая площадь | 45,17 |
| деревня Спасс |
| Жилая | 1,51 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,15 |
| Общая площадь | 4,66 |
| деревня Стаино |
| Жилая | 7,22 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,56 |
| Рекреационная | 1,81 |
| Общая площадь | 25,59 |
| Село Титово |
| Жилая | 49,43 |
| Рекреационная | 1,57 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0,19 |
| Специального назначения | 1,71 |
| Производственная | 3,37 |
| Сельскохозяйственного использования | 90,36 |
| Общая площадь | 146,63 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Октябрьский сельсовет» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 9804 м2 общей площади.

Таблица№ 8

#### СТРУКТУРА ЗАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | муниципальная | ведомст- венный | в личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселённых посемейно(м2 ) | 9804 | 276,2 | - | 9527,8 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (м2 ) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (м2 ) | - | - | - | - |

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 5,3 | 104 | 35 |
| Панельные | 13.8 | 35 | 32 |
| Блочные | - | - |  |
| Смешанные | 4.3 | 46 | 13 |
| Деревянные | 8.7 | 193 | 13 |
| Прочие | - | - |  |
| По годам возведения: до 1920 | - | - |  |
| 1921-1945 | 3.4 | 86 |  |
| 1946-1970 | 8.6 | 122 | 15 |
| 1971-1995 | 13.8 | 141 | 38 |
| После 1995 г. | 6.3 | 23 | 40 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 17.0 | 108 | 73 |
| от 31% до 65% | 12.1 | 181 | 20 |
| от 66% до 70% | 0.7 | 74 |  |
| Свыше 70% | 3.1 | 14 | - |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 11

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| всего | 32,6 |
| Водопровод | 20,6 |
| В том числе централизованный | 20,6 |
| Водоотведение | 20,6 |
| В том числе централизированное | 20,6 |
| Отопление | 20,6 |
| В том числе централизированное | - |
| Горячее водоснабжение | 20,6 |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | 20,6 |
| Газ (сетевой, сжиженный) | 31,8 |
| Напольные электричиские плиты | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Октябрьский сельсовет» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Октябрьский сельсовет» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Октябрьский сельсовет» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения В настоящее время в поселке Октябрьский функционирует муниципальное дошкольное учреждение – МДОУ «Детский сад «Октябрьский» (п. Октябрьский д. 10 а) на 50 мест. Здание типовое, 1978 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 40 %.  Проектная вместимость – 50 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 55 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в поселке Октябрьский функционирует муниципальное общеобразовательное учреждение – МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (п. Октябрьский д. 39 а) на 192 места.

Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

дорогам осуществляется  маршруты «Школьный автобус».

Маршруты «Школьный автобус»

| № п./п. | Маршрут |
| --- | --- |
| 1 | Октябрьский-Верховое-Кутьково-Грязново |
| 2 | Октябрьский-Поздняково |
| 3 | Октябрьский-Зудна |
| 4 | Октябрьский Титово |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения представлены в ДК.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения работает:

- муниципальное учреждение здравоохранения Октябрьская врачебная амбулатория (п. Октябрьский, д. 4 г) - нормативная емкость  5 койка/мест; 24 посещения в день;

- численность обслуживающего персонала – 8 чел.

Учреждения культуры

В муниципальном образовании Сельское поселение «Октябрьский сельсовет» в качестве мест массового отдыха населения используются ДК, а также прилегающие к ним территории, обеспечивающие реализацию любого культурно-массового мероприятия в соответствии с программой. Работниками Дома культуры проводятся мероприятия: это концерты, вечера отдыха, беседы, игровые программы, огоньки, дискотеки для детей и взрослых, спектакли. Активизируется работа с молодежью, проводятся массовые мероприятия, привлекаются неблагополучные подростки в кружки художественной самодеятельности, ДК является тем местом, где можно провести свой досуг и просто пообщаться с друзьями. Наши работники стараются разнообразить свою работу.

Работа ДК связана с людьми разного возраста. При ДК работают всевозможные кружки, в том числе танцевальные, театральные, вокальные, занимается в кружках более 100 человек, в возрасте от 5 лет и старше, ставят много концертных программ, постановок.

Участники художественной самодеятельности выступаютв областных конкурсах: «Лучики Надежды», «Конкурс молодых исполнителей» «Ритмы осени –, «Дельфейские игры России»,. На платных мероприятиях работниками ДК заработано 34 тыс. руб. Посетило все мероприятия более 3000 зрителей.

Ежегодно торжественно празднуем День пожилого человека. Этот праздник проходит за круглым столом весело и интересно. Готовят его работники ДК совместно с ветеранской организацией.

За прошедший год в библиотеке проходят книжные выставки с различной тематикой. Проводились библиотечные уроки «Посвящение в читатели» для первоклашек, Урок истории «Знаменитые люди земли Ферзиковской», викторины, обзор книг для учеников, экологические игры во время летнего оздоровительного лагеря под названием «В гостях у бабушки Загадушки», «Ты мой друг и я твой друг» ко дню Памяти и Скорби спортивная игра эстафета «Кто с мечом к нам придет…».

Библиотека также принимает самое активное участие во всех массовых мероприятиях, проводимых в ДК. За прошедший год выдано 9636 книг, зарегистрировано читателей 530, в т.ч. детей 210 Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

из учреждений культуры функционируют:

-  октябрьский сельский Дом культуры (п. Октябрьский, д. 4в),

- октябрьская сельская библиотека (п. Октябрьский, д. 4в) на 10 мест, книжный фонд – 7706 экз.

Спортивные сооружения

- Помещение Дома культуры активно используются для развития физкультуры и спорта. Закуплен теннисный стол, жители сельского поселения принимают активное участие в спортивных областных, районных Сельских играх

Из учреждений спорта в поселении имеются:

-  спортзал в МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»;

-   стадион, площадь участка – 1,5 га

Торговля и общественное питание

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица

| № п./п. | Наименование объектов | Организационно - правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м. | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Луч» | частная | продукты смешанная | 70 | 3 |
| 2 | ООО «Источник» | частная | смешанная | 116 | 8 |
| 3 | ООО «Надежда» | частная | смешанная | 72 | 55 |
| 4 | ИП Омарова 3 | частная | обувь, одежда | 12 | 1 |
| 5 | ИП Леонова | частная | продукты | 12 | 3 |
| 6 | ИП Катюша | частная | продукты | 12 | 2 |
| 7 | ИП Романичева | частная | обувь, одежда | 12 | 1 |

Дислокация подразделений пожарной охраны

На территории поселения сформирована ПЧ, в ее составе 12 работников, автомашина. Администрация поселения получила две прицепные бочки, емкостью 2 и 4 м3. В ОАО «ПЗ Октябрьский сформирована ДПД в составе 6 человек, которые будут обслуживать эту технику.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Октябрьский сельсовет» осуществляются автомобильным и транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Октябрьский сельсовет» обеспечивает дорога федерального значения общего пользования 1Р 132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», дорога IV технической категории, средняя ширина полосы отвода 19 м.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги, км | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Калуга-Тула"-Кутьково-Грязново-Октябрьский"-Поздняково-Ильино | 2,00 | 15,44 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1506  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 12

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1426 | 1460 | 1465 | 1469 | 1531 | 1509 | 1525 | 1537 | 1529 | 1506 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 13

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Октябрьский | 1098 | 1065 | 1104 | 1100 | 1106 | 1143 | 1135 | 1137 | 1116 | 1093 | 1106 |
| д. Верховое | 5 | 10 | 7 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 12 |
| с. Грязново | 53 | 55 | 69 | 65 | 63 | 74 | 73 | 74 | 92 | 96 | 89 |
| д. Дурасово | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| с. Ильино | 15 | 18 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| д. Кутьково | 101 | 92 | 83 | 88 | 89 | 84 | 83 | 84 | 86 | 89 | 87 |
| д. Меньшиково | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| д. Поздняково | 66 | 60 | 57 | 53 | 59 | 48 | 46 | 48 | 60 | 68 | 59 |
| д. Плюсково | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| д. Стаино | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| д. Спасс | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| с Титово | 93 | 115 | 116 | 126 | 121 | 143 | 140 | 143 | 140 | 1136 | 132 |
| Итого: | 1453 | 1426 | 1460 | 1465 | 1469 | 1531 | 1509 | 1525 | 1537 | 1529 | 1506 |

.

### II. II. Экономическая база

На территории сельского поселения расположен ОАО «Племзавод Октябрьский», 5 фермерских хозяйств, 477 личных подсобных хозяйства.

В связи с приходом инвестора стабилизировалась работа хозяйства, а также с открытием молочного цеха на территории ОАО ПЗ, улучшилась работа в плане реализации молочной продукции, население имеет возможность купить продукцию, хозяйства по низкой цене отпускается молоко пенсионерам, погашена задолженность по заработной плате, заработная плата выплачивается во время, организация не имеет задолженности по платежам в бюджет поселения.

Направления деятельности ОАО «Племзавод Октябрьский»:
- разведение крупного рогатого скота;
- производство сырого коровьего молока;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур;
- разведение овец и коз;
- производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных;
- розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
- производство и розничная торговля в неспециализированных магазинах молока пастеризованного и молочных продуктов.

В хозяйстве установлено современное молочное оборудование. После дойки молоко пастеризуется при температуре 75-80°С и сразу же охлаждается до +2…+4°С. При пастеризации сохраняются все полезные молочнокислые бактерии, а срок хранения охлажденного молока продляется до 3-5 суток. 
Свежее, натуральное молоко доставляется в бочках получателям на следующий день после дойки. Бочки из специальной нержавеющей стали, имеют термоизоляцию, чтобы сохранять молоко холодным даже в жару. Каждый вечер бочки моют специальными растворами для пищевого оборудования и пропаривают для обеспечения идеальной чистоты. Построен цех для выпуска натуральных молочных продуктов из свежего молока. Теперь мы можем предложить свежий творог, сметану, масло и другие продукты без всяких добавок.

Также с участием инвесторов администрация ОАО ПЗ «Октябрьский» принимает непосредственное участие в строительстве храма.

Благоустроена территория молочного комплекса, кормление коров переведено на кормовые столы, работает буфет на молочном комплексе, продовольственный ларек. В планах хозяйства благоустроить дорогу в бетонном исполнении по границе территории молочного комплекса.

Несмотря на имеющиеся трудности ОАО ПЗ Октябрьский имеет потенциал для дальнейшего развития хозяйства, решения экономических и социальных задач.

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в пос. Октябрьском , д.Грязново, д.Кутьково, д.Поздняково, д.Титово, д.Ильино.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

1 - д. Шейкино - обеспечивают население

2- с. Титово

3- д. Кутьково

4- д. Поздняково

5- с. Ильино

6- д. Верховое

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в поселке Октябрьском

Существующая система водоотведения поселка частично централизованная и локальная (децентрализованная), канализационные стоки от каждого дома поступают на локальные очистные сооружения (ЛОС).

В поселке отсутствует организованный сток поверхностных вод.

Отсутствие современной целостной системы закрытой дождевой сети ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву.

.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Октябрьский сельсовет» газифицированы населенные пункты– пос. Октябрьский, д. Поздняково, с. Ильино, д. Дурасово, д. Грязново, д. Кутьково,д. Верховое, с. Титово.

Газоснабжение потребителей осуществляется от ГРС Борисово. Существующая ГРС Борисово получает газ от магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 году. Его протяженность – 3,5 км; диаметр – 219 мм, толщина стенки – 7 мм сталь, проектное давление – 55,0 ксг/см2, проектная производительность – 158,0 млн.м3/год.

Направления использования газа, хозяйственно-бытовые нужды, существует возможность использования газа в качестве энергоносителя, для тепло источников в т.ч. автономных.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Октябрьский сельсовет» осуществляется от подстанций п/ст «Шейкино».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Октябрьский сельсовет» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в п. Октябрьском.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания в  настоящее   время услуги   эфирного  УКВ ЧМ  вещания на  территории СП «Октябрьский сельсовет» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании - вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм, в том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). «Ника- FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГ'ц). «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Октябрьский сельсовет» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведётся от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Почтовая связь

Сельское поселение «Октябрьский сельсовет» обслуживается сельским отделением почтовой связи, расположенным в пос. Октябрьский, Ферзиковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Генеральный план поселка «Октябрьский» Ферзиковского района; ПК «ГЕО» 2010г.

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.