Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 6 от 19 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 6 от 19 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Оськина М. А.

инженер - программист                                                                            Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	18

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	20

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	23

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	27

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	28

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	38

I.IV Современное использование территории сельского поселения	40

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	40

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	42

I.IV.3 Жилищный фонд	44

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	47

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	50

II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения	53

II.I.1 Население	53

II.I.2 Занятость населения	55

II.II Экономическая база	57

II.III Инженерно-техническая база	57

II. III.1 Водоснабжение и водоотведение	57

II. III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	59

II. III.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	62

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район Калужской области | 1:5000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» муниципального района Ферзиковский район (МО СП «Поселок Ферзиково», далее – сельское поселение)  разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 6 от 19 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Поселок Ферзиково» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Поселок Ферзиково»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Поселок Ферзиково».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Поселок Ферзиково» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области с административным центром – п. Ферзиково, расположенным в 32 км к востоку от Калуги, в 3 км к югу от автодороги Калуга — Таруса. В поселке находится железнодорожная станция на линии Калуга — Тула. Граничит на севере, западе и востоке с МО СП «Село Ферзиково», на юге с МО СП «Деревня Бронцы».

Площадь сельского поселения составляет 698 га, численность населения 4801 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Поселок Ферзиково»:

На севере - на восток от безымянного ручья вдоль южной границы участка электросетей до дороги Сугоново - Ферзиково, пересекая дорогу, поворот на юго-восток вдоль дороги на лесхоз, далее на северо-восток вдоль безымянного ручья, поворот на юго-восток и восток вдоль северной границы усадебных земель и огородов до безымянного ручья севернее электроподстанции;

На востоке - на юг вдоль безымянного ручья до северной границы МПМК, поворот на северо-восток вдоль северной и восточной границ МПМК и хлебозавода до автомобильной дороги Ферзиково - Дугна, пересекая дорогу, далее на северо-восток вдоль дороги 200 м, далее на юго-восток и юго-запад по западным границам лесных кварталов N 51, 52 Ферзиковского лесничества до железной дороги Калуга - Тула, пересекая железную дорогу, поворот на юго-восток вдоль юго-западной границы лесного квартала N 52 до железной дороги Калуга - Тула, далее на юг по железной дороге 500 м;

На юге - на запад от железной дороги до реки Веенка, поворот на юго-запад по реке Веенка до места впадения в реку безымянного ручья, поворот на северо-запад по руслу безымянного ручья до границы сельхозтехникума, поворот на юго-запад, пересекая грунтовую дорогу Ферзиково - Кривцово, до дороги Ферзиково - Кольцово, поворот на северо-запад, пересекая указанную дорогу и грунтовую дорогу к дер. Николаевка, вдоль восточной границы дер. Николаевка до пересечения с рекой Крекша, далее на восток и северо-восток по северной границе лесного квартала N 27 Ферзиковского лесничества;

На западе - на северо-запад, северо-восток и юго-восток по границам лесных кварталов N 27, 15, 16 Ферзиковского лесничества и реке Крекша, далее на северо-восток по границе лесного квартала N 16, по безымянному ручью, по западному берегу пруда, вдоль западной границы застройки поселка до железной дороги Калуга - Тула, пересекая железную дорогу, далее на север и северо-запад по восточной границе лесного квартала N 10 Ферзиковского лесничества и по юго-западной границе территории лесничества до безымянного ручья.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения «Поселок Ферзиково», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования «Поселок Ферзиково» расположена в северо-западной части Среднерусской возвышенности в междуречье Мышеги и Камолы. Абсолютные отметки рельефа меняются от 190 м, по овражной сети, до 240.3 м, около железнодорожного вокзала. Абсолютный перепад высот составил 50.3 м. Относительные перепады по овражной сети составляют максимально до 10-15 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

На данной территории выделено три географических ландшафта.

Первый тип. Пологонаклонная эрозионная равнина. Разрез четвертичных образований сверху вниз представлен: покровными суглинками, мощностью до 3.0 м, ниже залегают тонкопесчаные, переходящие в супеси суглинки, мощностью до 3-4 м,  их подстилают либо останцы донской морены, либо серозеленые лессовидные и комковатые озерные глины, общей мощностью до 10 м. Коренные породы представлены глинами келловейского времени юрской системы и известняками протвинского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды четвертичного возраста залегают на глубинах от 4.0 м до 25.0 м.

Второй тип. Пологонаклонная эрозионная сильнорасчлененная равнина. Степень расчленения от 1.5 км/км2 до 3.5 км/км2. По глубине расчленения местность относится к мелкорасчлененной. Разрез четвертичных отложений аналогичен первому типу ландшафта. Коренные породы представлены плотными сланцеватыми глинами стешевского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м.

Третий тип. Овражная сеть-современная эрозия геологической среды. Тальвеги оврагов в верховьях переувлажнены и с временными водотоками.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть МО СП «Поселок Ферзиково» представлена р. Крекша и  р. Веенка. Реки характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением. Также на территории есть пруды и  ряд мелких ручьев.

Ресурсы поверхностных вод  в основном используются в хозяйственно-бытовых, рекреационных целях.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.4 Подземные воды

В данном регионе развито несколько водоносных горизонтов: четвертичный, протвинский, тарруско-михайловский, алексинский и тульский.

Четвертичные водоносные горизонты связаны с породами песчаного и супесчаного состава. Воды безнапорные или слабо напорные, спорадически распространенные. Глубина залегания вод от 4.0 м до 25.0 м.

Четвертичные водоносные горизонты являются основным источником водоснабжения сельского населения. Воды по химическому составу гидрокарбонатнокальцивые мягкие и умеренножесткие, отбираются из колодцев и родников.

Протвинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона. Горизонт имеет ограниченное распространение и частично дренирован т.к. залегает на вершине водораздела р. Мышеги. Воды умеренножесткие с удельным дебитом 3-5 м3/ч.

Тарусско-михайловский и алексинский водоносные горизонты связаны с карбонатно-тиррегенными отложениями окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Эти горизонты являются основным источником вод хозпитьевого водоснабжения населения и промышленности. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие, с повышенным содержанием общего железа, ущельный дебит артезианских скважин колеблется от 1-3 м3/ч до 36.0 м3/ч.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным породам одноименного горизонта нижнего карбона. Воды по качественным показателям аналогичны окскому надгоризонту. Горизонт пока слабо используется в водоснабжении данной территории.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для строительства в целом простые.

Ниже приводится таблица 2 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Ферзиково».

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2

| Области (морфологические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин типы ландшафтов (местностей) | 1 | Развития нижнечетвертичных моренных и водноледниковых отложений донского ледниа. Подстилаются различными стратиграфогенетическими комплексами пород. | Рельеф слаборасчлененный, слабодренированный. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. | Преобладающие по составу суглинки без резкой изменчивости несущих свойств по летерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам, ненабухающие грунты. Условия для строительства простые. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 2 | Тоже. | Рельеф сильнорасчлененный. Плоскостной смыв. Линейная эрозия. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. | Тоже. |
|  | 3 | Современная овражная сеть. | Линейная эрозия-донная и боковая. | Потенциально неблагоприятная территория для строительства. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Поселок Ферзиково» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Поселок Ферзиково» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы федерального и регионального значения.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Поселок Ферзиково».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Поселок Ферзиково» ООПТ отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны,

прибрежные защитные и береговые полосы рек (ручьев)

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Крекша | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 2. | река Веенка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Братская могила | - | п. Ферзиково, в парке отдыха |

На территории МО СП «Поселок Ферзиково» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в п. Ферзиково сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Поселок Ферзиково» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Хозпитьевое водоснабжение МО СП «Поселок Ферзиково» в основном осуществляется за счет подземных артезианских вод. На данной территории развито несколько водоносных горизонтов: четвертичный, протвинский, тарруско-михайловский, алексинский и тульский.

Четвертичные водоносные горизонты связаны с породами песчаного и супесчаного состава. Воды безнапорные или слабо напорные, спорадически распространенные. Глубина залегания вод от 4.0 м до 25.0 м.

Четвертичные водоносные горизонты являются основным источником водоснабжения сельского населения. Воды по химическому составу гидрокарбонатнокальцивые мягкие и умеренножесткие, отбираются из колодцев и родников.

Протвинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона. Горизонт имеет ограниченное распространение и частично дренирован т.к. залегает на вершине водораздела р. Мышиги. Воды умеренножесткие с удельным дебитом 3-5 м3/ч.

Тарусско-михайловский и алексинский водоносные горизонты связаны с карбонатно-тиррегенными отложениями окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Эти горизонты являются основным источником вод хозпитьевого водоснабжения населения и промышленности. Воды гидрокарбонатно-кальцивые, умеренножесткие, с повышенным содержанием общего железа, ущельный дебит артезианских скважин колеблется от 1-3 м3/ч до 36.0 м3/ч.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным породам одноименного горизонта нижнего карбона. Воды по качественным показателям аналогичны окскому надгоризонту. Горизонт пока слабо используется в водоснабжении данной территории.

Также вдоль левого берега р. Оки разведано месторождение пресных вод из тульского водоносного горизонта.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», район работ относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Согласно данным, представленным комитетом ветеринарии по Калужской области, на территории МО СП «Поселок Ферзиково» сибиреязвенных скотомогильников (захоронений) зарегистрированных в установленном порядке на территории муниципального образования в обращении нет.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Санитарной очисткой МО СП «Поселок Ферзиково» занимаются специализированные организации.  Вывоз ТБО производится машиной-мусоровозом на районную свалку ТБО, расположенную вблизи деревни Козловка и эксплуатирующийся МП  Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район» (бесрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 № 0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области).

Также на территории п. Ферзиково существуют специально оборудованные площадки под мусорные контейнеры, которые установлены администрацией сельского поселения. Вывоз ТБО производится по мере заполнения контейнеров.

На районную свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения регламентируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны (ЗСО) — территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. В поселке Ферзиково существует  централизованная система водоснабжения.

Система водоснабжения п. Ферзиково.

Водоснабжение осуществляется от 7 артезианских скважин. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 75 %. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 57 км.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Поселок Ферзиково» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области с административным центром – п. Ферзиково, расположенным в 32 км к востоку от Калуги, в 3 км к югу от автодороги Калуга — Таруса. В поселке находится железнодорожная станция на линии Калуга — Тула. Граничит на севере, западе и востоке с МО СП «Село Ферзиково», на юге с МО СП «Деревня Бронцы».

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Поселок Ферзиково» 2005 года и материалов лесоустройства ГУ «Ферзиковского лесничества».

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 697.96 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 17.20 | 2.46% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 585.16 | 83.84% |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 4.26 | 0.61% |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 91.34 | 13.09% |
| 6. | Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах сельского поселения.

Функциональные зоны в МО СП «Поселок Ферзиково».

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Поселок Ферзиково |
| Жилая | 334.62 |
| Общественно-деловая | 38.29 |
| Сельскохозяйственного использования | 71.50 |
| Производственная | 32.69 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 22.36 |
| Рекреационная | 36.11 |
| Иные виды производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры | 49.59 |
| Общая площадь | 585.16 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Поселок Ферзиково» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 83 900 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 9

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 42.3 | 100 | 111 |
| Панельные | 7.7 | - | 11 |
| Блочные | 0.8 | - | 6 |
| Смешанные | 2.9 | 20 | 11 |
| Деревянные | 30.2 | 400 | 151 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | 0.2 | 5 | - |
| 1921-1945 | 0.7 | 10 | 3 |
| 1946-1970 | 13.4 | 127 | 102 |
| 1971-1995 | 60.2 | 312 | 177 |
| После 1995 г. | 9.4 | 66 | 8 |
| По проценту износа: от 0 до 30 % | 56.6 | 291 | 117 |
| от 31 до 65 % | 23.0 | 211 | 159 |
| от 66 до 70 % | 0.5 | 14 | 14 |
| Свыше 70 % | 0.4 | 4 | - |

# Распределение жилого фонда по этажности и формам собственности

# Таблица 10

| Этажность жилых домов | В том числе |
| --- | --- |
|  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| 2 | 27039.7 | 2763.6 | 24276.1 |
| 3 | 4020.6 | 416.7 | 3603.9 |
| 4 | 1708.9 | 96.5 | 1612.4 |

# Новое жилищное строительство

# Таблица 11

| Год ввода | индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- |
|  | кв. м | домов |
| 2003 | 203.5 | 3 |
| 2004 | 296.5 | 3 |
| 2005 | 606.9 | 6 |
| 2006 | 702.0 | 4 |
| 2007 | 239.8 | 3 |
| 2008 | 560.9 | 5 |
| 2009 | 604.2 | 5 |
| 2010 | 571.6 | 4 |
| 2011 | 534.0 | 5 |
| 2012 | 348.0 | 3 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

# Таблица 12

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | - | 3753 |
| Из нее: В жилых домах | - | 133 |
| В многоквартирных жилых домах | - | 3620 |
| Число жилых домов, ед. | - | 2 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | 14 |

Движение жилищного фонда

# Таблица 13

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года – всего | 83400 |
| Прибыло общей площади за год – всего | 600 |
| В том числе: новое строительство | 600 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год - всего | 100 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | 100 |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 83900 |

# Оборудование жилищного фонда

# Таблица 14

| Наимено-вание показа-телей | Всего | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением | В том числе централизованным | Горячим водоснабжением | В том числе централизованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) | Напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помеще-ний, м2 | 83900 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 64500 | 63500 | - | - | 45500 | 83700 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Поселок Ферзиково» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Поселок Ферзиково» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Поселок Ферзиково» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

# Таблица 15

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание:типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| Ферзиковская средняя школа | ул.Пионерская, 13 а | 500 | 518 | 2 смены | МР «Ферзиковский район» | Типовое | 1963 | 55 % |
| Ферзиковский детский сад | Ул.Колхозная, 3 | 190 | 263 | дневная | МР «Ферзиковский район» | Типовое | 1966 | 45 % |
| Музыкальная школа | Ул.Советская, 13 | - | 55 | дневная | МР «Ферзиковский район» | Приспособленное | 1956 | 80 % |
| Центр детского творчества | Ул.Карпова, 27 | - | 396 | дневная | МР «Ферзиковский район» | типовое | 1963 | 50 % |

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположено государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Ферзиковского района» (ГБУЗ КО «ЦРБ Ферзиковского района») на улице Афонина, дом 1.

Также на территории функционирует аптечный пункт на улице Карпова, 17.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- районный дом культуры, расположенный по адресу ул. Карпова, д.20. Здание типовое площадью 1022 м2.

- районная библиотека на ул. Карпова, 23а. Книжный фонд составляет 20 746 экз.

- детская библиотека на ул. Карпова, 25. Книжный фонд составляет 15 563 экз.

- Церковь Трёх Святителей, построенная в конце 1990-х - начале 2000-х годов на пересечении улиц Победы и Карпова.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены:

- ДЮСШ на ул. Карпова, д. 7

- стадион открытого типа,  площадью 2,0 га, расположенный по ул. Бычкова.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены сетью магазинов розничной торговли, также на территории организована однодневная рыночная торговля (по четвергам) на улицах Карпова и Колхозная на 120 работающих.

Из предприятий общественного питания на территории функционирует столовая на улице Карпова, д.2

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Поселок Ферзиково» имеются отделения почтовой связи (ул. Карпова, д.28), банк (ул. Карпова, д.21), баня.

# Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения кладбище отсутствует, захоронения производятся на территорию кладбища с. Ферзиково МО СП «Село Ферзиково».

Ритуальные услуги предоставляются:

- Пионерская, д.2

- Ленина, д. 18.

# Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Поселок Ферзиково» обслуживает пожарная часть № 46 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в п. Ферзиково на ул. Пионерской, д. 1.

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

# Административные и общественно-деловые учреждения и организации

- Администрация сельского поселения «Поселок Ферзиково» (п. Ферзиково, ул. Карпова, д. 5 а)

- Районный суд (ул. Ленина, 12), прокуратура

- Отдел милиции (ул. Ленина, 10)

- Гостиница (ул. Карпова, д. 15)

- Ферзиковская районная ветеринарная лаборатория, ГУ (ул. Лесная, д.3)

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Поселок Ферзиково» осуществляются автомобильным и железнодорожным  транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения «Поселок Ферзиково»  проходят автомобильные дороги общего пользования областного значения: "Ферзиково-Кольцово", «Ферзиково-Сугоново», "Ферзиково-Дугна"- «Калуга-Тула»-Богимово и  "Ферзиково-Дугна"-1Р132«Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», которые соединяют его с другими населенными пунктами.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Улично-дорожная сеть

Таблица 16

| Наименование улично-дорожной сети | Тип покрытия |
| --- | --- |
| Ул. Бычкова | С твердым покрытием |
| Ул. Афонина | С твердым покрытием |
| Ул. Мира | С твердым покрытием |
| Ул. Первомайская | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Спортивная | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Кооперативная | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Советская | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Мичурина | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Колхозная | С твердым покрытием |
| Ул. Победы | С твердым покрытием |
| Ул. Карпова | С твердым покрытием |
| Пер. Октябрьский | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Ленина | С твердым покрытием |
| Ул. Парковая | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Труда | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Самсонова | С усовершенствованным покрытием |
| Пер. Самсонова | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Соломатина | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Красноцветова | С твердым покрытием |
| Пер. Садовый | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Лесная | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Суворова | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Кирова | С твердым покрытием |
| Ул. Калинина | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Кутузова | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. М.Жукова | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Луговая | С усовершенствованным покрытием |
| Ул. Полевая | С усовершенствованным покрытием |
| Пер. Макаренко | С твердым покрытием |
| Ул. Луговая, проезд 1 | - |
| Ул. Луговая, проезд 2 | - |
| Ул. Луговая, проезд 3 | - |
| Ул. Луговая, проезд 4 | - |
| Ул. Вишневая | - |
| Ул. Рябиновая | - |
| Ул. Красная | - |
| Ул. Яблоневая | - |
| Ул. Березовая | - |
| Ул. Запрудная | - |
| Ул. Овражная | - |
| Ул. Молодежная | - |
| Ул. Леленая | - |
| Ул. Новоселов | - |
| Ул. Центральная | - |
| Ул. Восточная | - |
| Ул. Пионерская | С твердым покрытием |
| Ул. Солнечная | - |
| Ул. Сосновая | - |

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса.

В п. Ферзиково на ул. Победы, д.15 есть автостанция. Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения проходит магистральная железнодорожная линия московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Калуга-Тула». Железнодорожная ветка не электрифицирована. Железнодорожный транспорт обслуживает одна промежуточная грузовая станция Ферзиково 4 класса.

По железнодорожной линии осуществляются пассажирские перевозки местного значения.

На станции Ферзиково есть железнодорожный вокзал единовременной вместимостью 30 человек.

## II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.I.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 4801  чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 17

| Населенный пункт | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ферзиково | 4352 | 4458 | 4519 | 4425 | 4672 | 4657 | 4805 | 4794 | 4696 | 4755 | 4801 |

# Механическое движение населения, чел.

Таблица 18

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 18 | 16 |
| 2008 | 22 | 18 |
| 2009 | 11 | 9 |
| 2010 | 10 | 8 |
| 2011 | 15 | 20 |
| 2012 | 10 | 8 |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2007 - 2012 г. составляет от  10 до 22 человек.

# Естественное движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 46 | 56 |
| 2008 | 35 | 72 |
| 2009 | 47 | 71 |
| 2010 | 39 | 78 |
| 2011 | 35 | 53 |
| 2012 | 39 | 27 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Поселок Ферзиково» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 27 до 78 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2010 г.

# Возрастная структура населения, чел.

Таблица 20

| Возрастные группы | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.99 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.12 |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 4350 | 4352 | 4801 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | 650 | 719 | 715 |
| Муж. Жен. | 381 | 383 | 380 |
|  | 332 | 336 | 335 |
| Трудоспособного возраста | 2504 | 2508 | 2767 |
| Муж. Жен. | 1352 | 1357 | 1498 |
|  | 1149 | 1151 | 1269 |
| Старше трудоспособного возраста | 1120 | 1125 | 1319 |
| Муж. Жен. | 319 | 321 | 376 |
|  | 801 | 804 | 942 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении наблюдается рост численности населения, главным образом, вследствие положительного сальдо миграции.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 21

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 971 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 280 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 37 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 130 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 170 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 190 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 72 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 92 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 22

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 239 | 74 | 44 | 195 | 19 | 72 | 43 | 105 | 143 | 96 | 147 |
| 2008 | 183 | 45 | 39 | 99 | 13 | 67 | 59 | 44 | 95 | 88 | 135 |
| 2009 | 361 | 95 | 56 | 305 | 36 | 104 | 118 | 103 | 172 | 189 | 198 |
| 2010 | 387 | 68 | 63 | 324 | 48 | 87 | 138 | 114 | 195 | 192 | 204 |
| 2011 | 337 | 84 | 48 | 289 | 37 | 76 | 126 | 98 | 179 | 158 | 125 |
| 2012 | 223 | 57 | 35 | 188 | 18 | 69 | 57 | 79 | 108 | 115 | 119 |

## II.II Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Поселок Ферзиково».

Таблица 23

| Список предприятий и организаций | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| Завод Тэнов | Изготовление тэнов | 200 |
| Молочный завод | Переработка | 30 |
| «Дипласт» | Изготовление деталей из пластмассы | 20 |
| «Энермакс» | Деревообрабатывающая | 19 |
| ООО «Фабер-грунт» | Изготовление деталей из пластмассы | 7 |
| «Белый профель» | Деревообрабатывающая | 8 |
| «Русский лес» | Деревообрабатывающая | 7 |

## II.III Инженерно-техническая база

### II. III.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в п. Ферзиково.

Водоснабжение осуществляется от 7 артезианских скважин. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 75 %. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 57 км.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 24

| Место положение скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производитель-ность скважины, м3/час | Цель водопользова-ния | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Ленина | Упинский 56.0-83.0 | 84.0 | 10.8 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |
| Ул. Бычкова | Протвинский 14.8-27.0 | 32.0 | 6.5 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |
| Ул. Строителей | Тарусско-окский 48,3-72,5 | 75.7 | 13.5 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |
| Ул. Суворова | - | 36.0 | 10.0 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |
| Ул. Бычкова | Протвинский 26,5-33,5 | 32.0 | 18.0 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |
| Ул. Калужская | Тарусско-окский 58,8-86,0 | 79.0 | 10.0 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |
| Ул. Победы | Тарусско-окский 36,0-41,4 | 37.0 | 0.75 | Водоснабжение населенного пункта | Удовлетворительное |

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

# Водоотведение

Водоотведение осуществляется через систему канализации по подземным сетям протяженностью 2,5 км.

Очистные сооружения канализации

Таблица 25

| Местоположение | Производительность, м3/сут | Технология очистки | Место сброса очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Ферзиково | 200 | очистными сооружениями биологической очистки | ручей Безымянный - р. Мышега |

### II. III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Поселок Ферзиково» проходит отвод магистрального газопровода Острогожск-Белоусово. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 году. Его протяженность - 0,1 км.; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс.см.кв.; проектная производительность - 262,8 млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется от ГРС Ферзиково. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через газорегуляторные пункты (ГРП).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется от центральной котельной, печей на твердом топливе (уголь) и дровами.

### II. III.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляется от государственной энергосистемы в частности по Тульской энергосистеме от Черепетской ГРЭС. Электроснабжение сельского поселения «Поселок Ферзиково» осуществляется от подстанций п/с 35/110 «Ферзиково». Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ (ВЛ-110 кВ «Ферзиково-Калуга», ВЛ-110 кВ «Шипово-Ферзиково», ВЛ-35 кВ «Ферзиково-Петрищено», ВЛ-35 кВ «Ферзиково-Богданино», ВЛ-35 кВ «Ферзиково-Сугоново», ВЛ-35 кВ «Ферзиково-Бебелево»), также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в населенных пунктах СП «Поселок Ферзиково» предоставляются ОАО «Центр Телеком».

Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «универсальная услуга связи» установлены таксофоны (2 шт.).

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Радиофикация и телевидение

Услуги эфирного УКВ  ЧМ вещание на территории поселения предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в городе Калуге.

Также осуществляется вещание телевизионных программ. Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций.

Кроме этого возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Почтовая связь

В п. Ферзиково имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.