от 30 апреля 2015 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Том 2 Ферзиково 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	12

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	14

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	15

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	16

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	17

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	18

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	21

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	22

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	25

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	26

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	27

Список используемой литературы:	30

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.4 | Карта границы населённого пункта село Авчурино МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.5 | Карта границы населённого пункта деревня Криуша МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.6 | Карта границы населённого пункта деревня Анненки МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.7 | Карта границы населённого пункта деревня Сухининки МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.8 | Карта границы населённого пункта деревня Малая Слободка МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.9 | Карта границы населённого пункта деревня Красотынка МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 11 июля 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино», ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Село Авчурино» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск» и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения,

В генеральном плане планируется перевод 6,3 га рядом с деревней Криуша из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, планируемое использование: разработка карьера для добычи строительных песков и перевод 0,3 га из земель лесного фонда в земли промышленности, планируемое использование: под реконструкцию автодороги «Авчурино-Анненки».

В связи с планируемыми переводами земель необходимо внести изменения в схему территориального планирования Ферзиковского района.

В процессе  разработки  генерального плана МО СП «Село Авчурино» в дер. Анненки был выявлен анклавный участок земель населенных пунктов площадью 0,10 га, расположенный на расстоянии 34,1 м в западном направлении от деревни. Генеральным планом предлагается изменение категории земель указанного земельного участка на земли сельскохозяйственного назначения, в виду отсутствия возможности присоединения его к границам д.Анненки Участок целесообразно использовать под сельскохозяйственное использование.

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности»

Таблица 1

| Местоположение участка | Вид собственности | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Криуши | Муниципальная | 40:22:162401 кадастровый квартал | 6,3 | Разработка карьера | 2015-2016 |

Таблица площадей планируемого перевода земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения

Таблица 1.1

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Село Авчурино» (дер. Криуша) |
| кадастровый квартал 40:22:163801 | 9,5 | добыча полезных ископаемых | муниципальная | 2015-2017 |
| Всего: | 9,5 |  |  |  |
| ИТОГО: | 9,5 |  |  |  |

Таблица распределения площадей переводимых земель по функциональному зонированию

Таблица 2

| Местоположение участка | Площадь, га | Целевое назначение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилая зона | Производственная | Общественно-деловая | Рекреационная | Сроки реализации |
| д. Криуши | 6,3 | - | 6,3 | - | - | 2015-2016 |
| д. Криуши | 9,5 |  | 9,5 |  |  | 2015-2017 |
| Итого: | 15,8 |  | 15,8 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности»

Таблица 3

| Местоположение участка | Вид собственности | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Анненки | Муниципаль ная | 40:22:162901 кадастровый квартал | 0,3 | Под автодорогу «Авчурино-Анненки | 2015-2016 |

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 6037,9 | 6037,9 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 2571,6 | 2565,3 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 115,3 | 131,4 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 2898,7 | 2898,4 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 125,2 | 125,2 |
| 6. | Земли запаса | га | 9,4 | 9,4 |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 317,6 | 317,6 |
| село Авчурино |
| 7.1 | Площадь населенного пункта |  | 101,4 | 101,4 |
| деревня Криуша |
| 7.2 | Площадь населенного пункта |  | 121,7 | 112,2 |
| деревня Анненки |
| 7.3 | Площадь населенного пункта |  | 28,3 | 28,3 |
| деревня Сухининки |
| 7.4 | Площадь населенного пункта |  | 35,0 | 35,0 |
| деревня Малая Слободка |
| 7.5 | Площадь населенного пункта |  | 12,4 | 12,4 |
| деревня Красотынка |
| 7.6 | Площадь населенного пункта |  | 18,7 | 18,7 |

на расчетный срок не учитывались населенные пункты, которые в процессе реализации генерального плана будут отнесены к соседним муниципальным образованиям.

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

Внесение сведений о границах населенных пунктах сельского поселения произойдет в течение срока реализации генерального плана (25 лет).

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 5

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 211,6 | 211,6 |
| Общественно-деловая | 2,1 | 2,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 93,1 | 93,1 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,2 | 0,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,9 | 4,9 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Особо охраняемых территорий | 4,4 | 4,4 |
| Специального назначения | 1,4 | 1,4 |
| Общая площадь | 317,6 | 317,6 |
| село Авчурино |
| Жилая | 70,1 | 70,1 |
| Общественно-деловая | 2,0 | 2,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 22,9 | 22,9 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 | 0,7 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Особо охраняемых территорий | 4,4 | 4,4 |
| Специального назначения | 1,1 | 1,1 |
| Общая площадь | 101,4 | 101,4 |
| деревня Криуша |
| Жилая | 78,4 | 78,4 |
| Общественно-деловая | 0,1 | 0,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 38,7 | 29,2 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,3 | 4,3 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0,2 | 0,2 |
| Общая площадь | 126,1 | 112,2 |
| деревня Анненки |
| Жилая | 18,1 | 18,1 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,2 | 10,2 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Общая площадь | 28,3 | 28,3 |
| деревня Сухининки |
| Жилая | 21,1 | 21,1 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,2 | 13,9 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Общая площадь | 35,3 | 35,0 |
| деревня Малая Слободка |
| Жилая | 9,2 | 9,2 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,2 | 3,2 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Общая площадь | 12,5 | 12,5 |
| деревня Красотынка |
| Жилая | 14,5 | 14,5 |
| Общественно-деловая | 0 | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,2 | 4,2 |
| Производственная | 0 | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Рекреационная | 0 | 0 |
| Специального назначения | 0 | 0 |
| Общая площадь | 18,7 | 18,7 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 75 человек). В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в селе Авчурино, дер. Анненки и в дер. Сухининки за счет механического движения  при отрицательном показателе естественного движения.

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей.

МО СП «Село Авчурино»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                               882  человека

Первая очередь                                                                             900  человек

Расчетный срок                                                                             1000  человек

Однако, фактически демографическая ситуация в сельском поселении может оказаться другой. Во-первых, территориальная близость города Калуги, может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий. Во-вторых, в поселение будут переезжать жители других населенных пунктов, в связи с активным жилищным строительством на территории поселения.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

В рамках действующей долгосрочной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011-2015 годы» на территории сельского поселения планируется реализация следующих положений:

- в с. Авчурино, планируется реализовать проект строительства малоэтажной застройки;

В деревне Сухининки два участка площадью 0,15 га и 0,10 га используются под жилую застройку и зарегистрированы за деревней, но было ошибочно присвоена другая категория земли, сельским поселением было решено включение этих участков в границы деревни.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Строительства детского сада в с. Авчурино | 30 мест | Первая очередь |
| 2. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Увеличение школы в с. Авчурино | 20 мест | Первая очередь |
| 3 | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | Увеличение фельдшерско-акушерского пункта в с. Авчурино | 20 пос. в смену | Первая очередь |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания |
| 4.1 | Строительство многофункционального торгового центра в дер. Криуша | 3600 м2 | Расчетный срок |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 1.2 | Организация рекреационно-туристической зоны в планируемых границах с. Авчурино | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 2.2 | Озеленения с.Авчурино, дер.Криуша | Первая очередь |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчётный срок |

Планируемая рекреационная зона в с. Авчурино и  в дер. Анненки включает в себя зону отдыха с благоустроенными площадками для массового отдыха населения, проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга.

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения  с п. Ферзиково и с Калугой.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 1.2 | Вдоль автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино | Первая очередь |
| 2 | Устройство дорог со щебёночным покрытием |
| 2.1 | Вдоль автодороги на дер. Сухининки | Первая очередь |
| 2.2 | Вдоль автодороги на дер. Анненки | Первая очередь |
| 2.3 | Предусмотреть реконструкцию автодороги «Авчурино-Анненки» с полосой отвода 20м. | Первая очередь |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |
| 3.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |
| 4. | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 4.1 | Строительство надземных пешеходных переходов на автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино | Первая очередь |
| 4.2 | Устройство шумо-защитных экранов комбинированного типа в населенных пунктах вдоль автодороги регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино | Расчетный срок |
| 4.3 | Установка новых автобусных остановок: - дер. Анненки – 1 объекта; - дер. Сухининки – 1 объект; - дер. Красотынка – 1 объекта; - дер. Малая Слободка – 1 объекта; | Первая очередь |
| 4.4 | Предусмотреть: - на автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» с км 9+805 по км. 10+300 резерв земельного участка для устройства пешеходной дорожки и автобусной остановки; - На автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино с км. 0+000 по км. 1+000 резерв земельного участка для устройства площадки под передвижной пост весового контроля; - на автодороге «Авчурино-Анненки» резерв земельного участка шириной 18-20 пм для реконструкции местной дороги | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройки 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства в населенных пунктах сельского поселения будет осуществлятся на территориях, свободных от объектов культурного , в том числе и  археологического наследия.

«Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними в пределах компетенции субъектов Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территории культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко – культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании статьи 5.1 в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со статьями 30,31, 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании пункта 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно пункту 4 статьи 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

«Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Село Авчурино» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов входящих в состав сельского поселения «Село Авчурино» № 64 от 17 августа 2012 года, на расчетный срок составят 0,055 м3 на 1 человека в месяц.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на существующую районную свалку ТБО в близи д.Козловка.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

По данным администрации МО СП «Село Авчурино» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбищ:

- с. Авчурино, площадь 1,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- дер. Криуша, площадь 0,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 80 %.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в нижеследующей таблице№9.

Перечень мероприятий  территориального планирования и по организации мест захоронения

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Увеличение площади захоронения | Первая очередь |
| 1.3 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерные обеспечения территории.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Авчурино | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство станции водоподготовки в с. Авчурино | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство станций водоподготовки на всех планируемых водозаборных сооружениях | Расчётный срок |
| 1.4 | Реконструкция существующих очистных сооружений в селе Авчурино | Первая очередь |
| 1.5 | Строительство ливневой канализации в с. Авчурино | Расчётный срок |
| 1.6 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.5 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов с размещение газорегуляторный пункт (ГРП): - дер. Анненки - дер. Малая Слободка - дер. Красотынка | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство дополнительных газорегуляторных (ГРП) пунктов: - дер. Анненки – 1 объект - дер. Малая Слободка – 1 объект - дер. Красотынка -1 объект | Первая очередь |
| 3.3 | Уровень газификации сельского поселения 100 % | Расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 4. | Связь |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного и широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчётный срок |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	«Земельный кодекс РФ»  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	«Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	«Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	«Водный кодекс РФ» от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

13.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

14.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.