Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 11 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 11 июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          С. Г. Чистова

инженер-землеустроитель                                                                       А.Е. Гуляева

инженер- программист                                                                             М. А. Шарафеев

горный инженер-геолог                                                                           В. П. Есипов

инженер-эколог                                                                                         М. А.   Евстафеева

главный геолог                                                                                          И. Д. Соломников

ведущий инженер-программист                                                             Д. Е. Канарейкин

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	20

I.II.4 Подземные воды	20

I.II.5 Инженерно-геологические условия	21

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы.................................................................................24

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	24

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	28

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	29

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	31

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	33

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	42

I.IV Современное использование территории сельского поселения	44

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	44

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	46

I.IV.3 Жилищный фонд	49

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	50

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	51

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	53

II. I. Население	53

II. II. Экономическая база	54

II.IV Инженерно-техническая база	55

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	55

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	56

II.IV.3 Электроснабжение и связь, телефонизация, радиофикация, телевидение	56

Список используемой литературы:	58

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.4 | Карта границы населённого пункта село Авчурино МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.5 | Карта границы населённого пункта деревня Криуша МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.6 | Карта границы населённого пункта деревня Анненки МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.7 | Карта границы населённого пункта деревня Сухининки МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.8 | Карта границы населённого пункта деревня Малая Слободка МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |
| 2.9 | Карта границы населённого пункта деревня Красотынка МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района | 1:2000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района  разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 11 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Авчурино» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Авчурино»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Авчурино».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Авчурино» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Авчурино находится в 35 км к востоку от посёлка Ферзиково и 18 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога  «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино. В состав сельского поселения «Село Авчурино» входят следующие населенные пункты: село Авчурино, д. Анненки, д. Красотынка, д. Криуша, д. Малая Слободка, д. Сухининки.

Площадь сельского поселения составляет 6037,9 га, численность населения 882 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Авчурино»:

На севере – на север от грунтовой просёлочной дороги Малая Слободка – Тиньково, пересекая р.Калужка, до северного края лесного массива, расположенного севернее д.Тиньково, затем в восточном направлении, пересекая р. Городенка на участке между д. Красный Городок и д. Малая Слободка, по северным границам лесных кварталов № 110, 111, 118,119 Рожковского лесничества, пересекая безымянный ручей, впадающий в р.Калужка, ЛЭП, грунтовую просёлочную дорогу Красотынка-Катенево, автомобильную дорогу с покрытием «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Красный Городок;

На востоке – на юг от северо-восточного угла лесного квартала № 119 Рожковского лесничества по его восточной границе до места пересечения р. Калужка, далее в западном направлении по руслу, проходящему по южной границе лесного квартала № 119 Рожковского лесничества, затем по южной границе лесного квартала №118, по восточным границам лесных кварталов №117, 124, по северной границе лесного квартала № 128 Рожковского лесничества, затем в южном направлении от северо-восточного угла лесного квартала №128 Рожковского лесничества, пересекая полевую дорогу, по восточному краю лесного массива, расположенного восточнее д. Анненки, до реки Ока на границе Перемышльского района.

На юге - на запад от реки Ока вблизи юго-восточного угла лесного массива, расположенного восточнее д. Анненки на границе Перемышльского района, по границе Перемышльского района, проходящей по руслу р.Ока, до места пересечения с границей муниципального образования «Город Калуга»;

На западе – на север от границы Перемышльского района с границей муниципального образования «Город Калуга» по границе муниципального образования «Город Калуга», проходящей по руслу р. Ока, до западного угла северо-западной границы лесного квартала №125 Рожковского лесничества, далее в северо-восточном направлении по северо-западным границам лесных кварталов №125,121 Рожковского лесничества до места пересечения с дорогой «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино, далее в северном направлении по указанной дороге до места пересечения автомобильной дороги с покрытием «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Красный Городок, затем в том же направлении вдоль грунтовой просёлочной дороги по южной и восточным окраинам д.Тиньково до грунтовой просёлочной дороги д. Малая Слободка-Тиньково.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3(С, а максимальная - +35,9(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Село Авчурино» расположено в северо-западной части Среднерусской возвышенности в пределах междуречья Оки и Калужки. Рельефный и ландшафтный фон территории в основном сложился в результате водноледниковой аккумуляции с последущей эрозией и образованием гидросети с аллювиальными образованиями. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 114,3м., урез вод р.Оки, до 212,8 м. на водоразделе в центре площади. Абсолютный перепад высот составляет 98,5 м. Относительные перепады по долино-балочной сети составляют от 15-30м. по оврагам и до 60 м. в долине р.Оки.

В геологическом строение данной местности принимают участие отложения: четвертичной, меловой, юрской и каменноугольной систем. Четвертичные образования в основном представлены водноледниковыми отложениями: гравилистыепесчаные суглинки, супеси, гравилистые глинистые пески с прослоями гравийного материала. Общая мощность их по площади муниципального образования сильно варьирует от 5-10м. на большей части территории до 15-25 м. на востоке в зоне широкой сквозной долины стока талых ледниковых вод из бассейна р.Калужка в долину р.Оки. В центральной части междуречья местами среди водноледниковых суглинков залегают останцы морены раннемосковской стадии развития московского ледника. Верхняя часть четвертичных пород представлены покровными суглинками мощьностью до 3м.

Меловые отложения представлены песками и песчанниками аптского горизонта и песчаными пестроцветными глинами неокомского надгоризонта. Эти отложения развиты в центральной части площади их мощностью колеблится от первых метров до 10-15м. Юрскую систему представляют песчаные глины бат-келловейского времени их мощность меняется от первых метров до 20м. Эти отложения развиты на востоке территории и приурочены к древней палеодолины юрского периода.

Каменноугольные отложения представлены своим нижним отделом, горизонтами: протвинским, стешевским, тарусским, веневским, михайловским и алексинским. Протвинский горизонт сложен окремненными известняками, мощностью первые метры. Эти породы залегают в виде останцов в центральной части междуречья Оки и Калужки. Стешевский горизонт сложен плотными сланцеватыми глинами мощностью до 20м. Эти породы развиты на всех водораздельных пространствах и их склонах. Ниже стешевского горизонта залегает карбонатно-тиррегеннаятолща окского надгоризонта, общей мощностью до 40-45м.

В техническом плане данная местность расположена в пределах глубинных разломов Калужско-Бельской структурной зоны северо-западного простирания.

Почвы в восточной и центральных частях образования представлены дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе. Почвы западной части площади серые и светлосерые лесные на суглинистой основе.

В пределах данной местности выделено шесть геоморфологических ландшафтов.

Первый тип. Плоско-волнистая слаборасчленённая моренно-водноледниковая равнина. Разрез четвертичных отложений дан выше. Коренные породы представлены аптскими и протвинскими отложениями. Глубина залегания грунтовых вод 3-5м.

Второй тип. Плосконаклонная водноледниковая среднерасчленённая равнина. Четвертичные отложения описаны выше.  Коренные породы представлены глинами стешевского горизонта нижнего карбона и неокомского надгоризонта меловой системы. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м.

Третий тип. Пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчленённая равнина. Четвертичные образования в основном представлены супесчаными и песчаными породами общей мощностью от 5м. до 10м. Коренные породы представлены отложениями окской толщи нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5м.

Четвёртый тип. Плоская аллювиальная равнина пойма, высокая пойма. Пойма местами осложнена прирусловыми валами и понижениями. Сложена супесчаными образованиями с прослоями галечника. У подножия коренных склонов наблюдаются небольшие по дебиту ключи. Ландшафт переувлажнён, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Коренные породы представлены карбонатно-тиррегенной толщей верхнетульского подгоризонта нижнего карбона. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе.

Пятый тип. Придолинные, приовражные покатые, переходящие в крутые, склоны. Сложены делювиально-коллювиальными образованиями коренных и четвертичных пород. Коренные породы представлены карбонатно-тиррегенными породами окской толщи нижнего карбона. Почвы делювиальные смешанного состава.

Шестой тип. Бечевник-делювиально-коллювиальные образования из коренных пород . Имеет уклон в сторону русла р.Оки свыше 30°. Бечевник является прибрежной полосой реки переходящей в коренной склон речной долины. В весеннее половодье затопления.

Историко-культурные ландшафты на данной территории представлены: усадебным комплексом Полтарацких в с.Авчурино и пять памятников археологии.

Гидрологические условия

Гидрологические условия района определяются в основном глубоким эрозионным врезом р.Оки, который доходит до тульских отложений нижнего отдела каменноугольной системы и определяет режим большинства водоносных горизонтов распространённых в данном регионе.

Водоносные горизонты приуроченные к меловым отложениям и известнякам окской толщи полностью дренированы долинами рек Оки и Калужки. Местами на площади муниципального образования в подошве алексинских известняков появляется небольшой столб воды.

Нижнетульский водоносный горизонт развит повсеместно и приурочен к песчаным толщам тульского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жёсткие и очень жёсткие с повышенным содержанием железа.

Упинский водоносный горизонт распространён на всей территори и приурочен к одноимённым известнякам нижнего карбона залегающих на абсолютных отметках 80-90 м. Воды напорные, но фильтрационные свойства пласта и коэффициэнт фильтрации сильно варьирует и в оснавном водоотдача низкая. Воды по химическому составу сульфатно-гидрокарбонатно-кальцивые очень жёсткие.

Основным перспективным водоносным горизонтом для дачной территории является нижнетульский.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Ока, р. Калужка, р. Пониква

Река Ока. Самая крупная река Калужской области. Берет начало на юге Орловской области, ее протяженность в Калужской области – 160 км. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной. Пойма Оки в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. Течение реки Оки медленное. Средняя скорость на плесах  0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1м/с. Русло Оки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. В сельском поселении она протекает в южной её части. . В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Ока составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Калужка – протекает в северной части сельского поселения, является левым притоком р. Оки.  Поверхность водосбора представляет собой слабоволнистую равнину, пересеченную ложбинами стока, являющуюся частью Северного овражного плато среднерусской возвышенности. Водосбор значительно залесен. Леса смешанные. Преобладают мелколиственные породы: береза и осина, из хвойных  - ель и сосна. Почвы на водосборе гравилистыепесчаные суглинки, супеси, гравилистые глинистые пески.  Русло р. Калужка извилистое, берега крутые. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Калужка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Пониква – протекает в западной части сельского поселения.  В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Пониква составляет 50 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Хозпитьевое водоснабжение населенных пунктов района в основном осуществляется за счет подземных артезианских вод. Основные водоносные горизонты связаны с известковыми толщами нижнекаменноугольного времени.

Упинский водоносный горизонт. Этот горизонт пресных вод связан с известняками упинского горизонта мощностью до 20 м, распространен повсеместно и в зависимости от рельефа местности залегает на глубинах от 15-20 м. до 150-180 м. Выше залегает тульский водоносный горизонт, связанный с толщей кварцевых песков, он, как и упинский имеет повсеместное распространение. С известняками окского надгоризонта связаны два водоносных горизонта (тарусско-михайловский и алексинский)  разделенные Михайловским водоупором. Эти два горизонта являются основными в хозпитьевом водоснабжение северной и центральной части района.С останками протвинских известняков связан небольшой по площади водоносный горизонт, но достаточно водообильный для водоснабжения небольших населенных пунктов. Все воды из известняковых толщ гидрокарбонатно-кальциевые  с достаточно высоким содержанием сухого остатка и обычно с повышенным модулем по железу.

Кроме вышеуказанных основных водоносных горизонтов в пределах района отмечены малодебитные, имеющие значение только для мелких населенных пунктов, спорадически развитые водоносные толщи (линзы). Чаще всего они приурочены к водноледниковым образованиям и реже к кварцевым глинистым пескам мелового времени. Водоупорами для них служат плотные глины юрского и нижнекаменноугольного времени. Водозабор из таких горизонтов осуществляется колодцами.

Эти водоносные горизонты и в дальнейшем будут основными поставщиками пресной воды для хозяйственно-питьевого назначения района

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом среднее. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с р. Ока и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер. Промышленное освоение этой территории потребует на предварительной стадии составления интегральной природно-экологической модели Калужско-Алексинского каньона, чтобы правильно понять происходящие процессы и определить пути и возможности урбанизации этих мест и исключить усиление эрозионных процессов геологической среды.

Ниже приводится таблица 2 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Авчурино».

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Плоско-волнистая слаборасчленённая моренно-водноледниковая | Рельеф среднерасчлененный межхолмовые ложбины, балки, заболочены и залесенены. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | 2,3,4 | Плосконаклонная водноледниковая среднерасчленённая равнина. Пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчленённая. Плоская аллювиальная равнина,пойма,высокая пойма. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-волнистый, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающих грунтов. |
| Долинный комплекс | 5 | Придолинные, приовражные покатые, переходящие в крутые склоны | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы, западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия строительства средние, необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 6 | Бечевник-делювиально-коллювиальные образования з коренных пород. | Высокая полого-увалистая слаборасчлененная равнина. Сильнорасчлененный рельеф с интенсивным поверхностным смывом, глубокая овражная сеть, карстообразования, возможны оползневые явления. | Покровные плотные суглинки мощностью до 4.0 м. Под ними лежат тонкопесчаные или плотные моренные суглинки перекшинского оледенения. Четвертичный водоносный горизонт практически отсутствует. Условия строительства простые. Рекомендуется сохранение мелкой древесной растительности. Грунты плотные суховатые представленные в основном разнообразными суглинками. Условия строительства в целом простые, но необходимо учитывать крутизну склонов и проводить опережающие работы по отводу дождевых и паводковых вод во избежание возникновения оползневых процессов. В местах залегания под четвертичными отложениями высокопластичных стешевских глин при строительстве значительных по размеру технических сооружений необходимо применять свайные фундаменты. Рекомендуется закрепление овражной сети и склонов мелкодревесной растительностью. В местах залегания рыхлых отложений четвертичного времени на известняках наблюдается карстообразование, что необходимо учитывать при проведении инженерно-геологических изысканий. |
|  | 6 |

### I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 15.02.2013 года № 118-13 на территории МО СП «Село Авчурино» Ферзиковского района Калужской области  расположено Криушинское месторождение недропользователем является ООО «МонолитАгро».

Таблица месторождений твёрдых полезных ископаемых,

Расположенных на территории МО СП «Село Авчурино»

Таблица №3

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013г по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнённости | Степень промышленного освоения | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансовые |  | Средняя мощность вскрышки,м. | Ср. мощность полезной толщи,м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Строительные известняки, тыс.м³ |
|  |  |  | 153 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Криушинское | В 10 км юго-восточнее г.Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р.Оки | 153 |  |  | Строительн ый камень |  |  |  | Резерв |  |
| 2 | Турынинское | В 6 км к востоку от г.Калуги на стрелке между р.Окой и р.Калужкой | 3825 |  |  | Бутовый камень, щебень марок 400-600 в обычные бетоны и для дорожного строения, воздушная известь класса А и Б | 22 | 23 | Сухая, вскрышные породы обводнены | Резерв |  |
| ПГС, тыс.м³ |
|  |  |  | 446 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Криушинское 1 | В 10 км юго-восточнее г.Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р.Оки | 446 |  |  | Гравий-отсев-крупный заполнитель в бетон, песок-отсев-мелкие-наполнитель в бетон, для штукатурных и кладочных р-ров | 5,44 | 6,35 | сухая | Разработка | ООО «Монолит Агро» |
| Строительные пески, тыс.м³ |
|  |  |  | 0 | 765 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Криушинское1 | В 10 км юго-восточнее г.Калуги, в 0,3 км южнее д. Криуши, на левом берегу р.Оки |  | 151 |  | Песок для строительных работ | 5,2 | 6,16 | сухая | Госре зерв |  |
| 4 | Криушинское 2 | В 9 км юго-восточнее г.Калуги, в 1 км юго-западнее д. Криуши, в русле и пойме р.Оки |  | 614 |  | Песок для строительных растворов и в качестве мелкого заполнителя в бетон | 0 | 6,4 | обводнённая | Резерв |  |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Авчурино» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Авчурино» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Авчурино».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории СП «Село Авчурино»  расположена особо охраняемая природная территория местного значения «Источник пресных вод»  у деревни Авчурино и предлагаемая особо охраняемая территория регионального значения «Калужско-Алексинский каньон».

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Калужка | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Пониква | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Авчурино» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1. | Усадьба Авчурино: дом, мавзолей, церковь и парк | XIXв. | с. Авчурино |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 2. | Стоянка | мезолит | с. Авчурино |
| 3. | Поселение | III-Vвв., XIV-XVIIвв. | с. Авчурино, 1,3 км к юго-востоку от села |
| 4. | Селище | XV-XVIIвв. | дер. Криуша |
| 5. | Поселение | III-Vвв. | дер. Анненки, в 2 м. к юго-востоку от деревни |
| 6. | Стоянка | неолит | дер. Анненки, в 2,1 м. к юго-востоку от деревни |
| 7. | Селище | 1 четв Iтыс.н.э., XIV-XVвв. | Д. Городня, в 0,4 км к северо-востоку |

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия ( памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ « Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) из территорий, а так же хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На территории МО СП «Село Авчурино» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Авчурино» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Ока, р. Калужка, р. Пониква.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 (предельно допустимых единиц). Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

По данным администрации МО СП «Село Авчурино» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбища:

- с. Авчурино, площадь 1,2 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- дер. Криуша, площадь 0,16 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 13.12.2012 г. № 1624 на территории МО СП «Село Авчурино» скотомогильники отсутствуют.

Так же на территории муниципального образования в дер. Анненки (1914 г.), д. Красотынка (1912г.)  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 25 сентября 2007 г. № 74.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Авчурино» от 17.08.12 г, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет МУП «Служба единого заказчика» Ферзиковский район.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Авчурино» удаляются по следущей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме представленной в таблице 7;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Село Авчурино»

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| с. Авчурино | Пон.-четв. | ул. Прибрежная, ул. Центральная, ул. Заозёрная, ул. Молодёжная, ул. Юбилейная |
| д. Криуша | Пон.-четв. | д. Криуша |
| д. Анненки | Пон.-четв. | д. Анненки |
| д. Сухининки | Пон.-четв. | д. Сухининки |
| д. Малая Слободка | Пон.-четв. | д. Малая Слободка |
| д. Красотынка | Пон.-четв. | д. Красотынка |

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на районную свалку расположенную вблизи дер. Козловка и эксплуатирующуюся МП «Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район». Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в c. Авчурино .

Система водоснабжения с. Авчурино.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в западной части  населенного пункта и от артезианской скважины расположенной в северо-восточной части села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 5,2 км., диаметром труб от 63 до 100 мм. Материал труб – металл, чугун, полиэтилен.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения села Авчурино превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Авчурино» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящие по обе стороны от газапровода на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Авчурино» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Авчурино находится в 35 км к востоку от посёлка Ферзиково и 18 км от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино. В состав сельского поселения «Село Авчурино» входят следующие населенные пункты: село Авчурино, д. Анненки, д. Красотынка, д. Криуша, д. Малая Слободка, д. Сухининки.

.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Авчурино» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Калужского лесничества 2007 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 9.

Таблица № 9

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 6037,9 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2571,6 | 43 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 317,6 | 6 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 115,3 | 2 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 2898,7 | 48 % |
| 6. | Земли водного фонда | 125,2 | 2% |
| 7. | Земли запаса | 9,4 | 0,1% |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 10

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 211,6 |
| Общественно-деловая | 2,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 93,1 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,9 |
| Рекреационная | 0 |
| Особо охраняемых территорий | 4,4 |
| Специального назначения | 1,3 |
| Общая площадь | 317,6 |
| село Авчурино |
| Жилая | 70,1 |
| Общественно-деловая | 2,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 22,9 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,2 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 |
| Рекреационная | 0 |
| Особо охраняемых территорий | 4,4 |
| Специального назначения | 1,1 |
| Общая площадь | 101,4 |
| деревня Криуши |
| Жилая | 78,4 |
| Общественно-деловая | 0,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 38,7 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,3 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,2 |
| Общая площадь | 121,7 |
| деревня Сухининки |
| Жилая | 21,1 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 13,9 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 35,0 |
| деревня Малая Слободка |
| Жилая | 9,2 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,2 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 12,5 |
| деревня Красотынка |
| Жилая | 14,5 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,2 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 18,7 |
| деревня Анненки |
| Жилая | 18,1 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,2 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 28,3 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Авчурино» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 25200 м2 общей площади. По форме собственности разделяются на частную, её площадь составит 23600 м2 и муниципальную площадью 1600 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 11

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений м2 | Процентов к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 5100 | 20 % |
| Панельные | 3600 | 14 % |
| Блочные | 3700 | 15 % |
| Смешанные | 4100 | 16% |
| Деревянные | 8700 | 34% |
| Всего | 25200 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Авчурино» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Авчурино» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Авчурино» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования находится один детский сад в здании школы на 25 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в селе Авчурино функционирует одна общеобразовательная  школа – МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа», с. Авчурино, ул. Центральная, д.23а, количество детей в нем в настоящее время – 50 человек.  Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Калуга.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. К сожалению в настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в селе Авчурино ул. Советская, д. 6. Медицинские услуги иного назначения население получает в п. Ферзиково.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Авчурино. Вместимость составляет 150 мест, здание  относится к концу 19вв.

- библиотека в селе Авчурино.  Здание 1964 года постройки, площадью 42,3кв.м.

- почта в селе Авчурино. Здание 2-х этажное на ул. Центральная 20а.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 6-ю объектами розничной торговли:

- село Авчурино – 5 магазинов;

- деревня Криуши – 1 магазин;

Предприятия общественного питания представлена объектом:

- село Авчурино –  столовая;

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Авчурино» обслуживает пожарная часть ПЧ-46 п. Ферзиково.

Дислокация пожарной охраны на территорию поселения первого подразделения к месту вызова составляет 20 минут в соответствии со ст. 76 ФЗ от22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопастности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Авчурино» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения села Авчурино обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»-Авчурино.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью сельского поселения «Село Авчурино» МР «Ферзиковский район».

Таблица 12

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д по ул. Центральная в с. Авчурино | 0,63 | - | асфальтобетон |
| 2. | а/д по ул. Прибрежная в с. Авчурино | 0,6 | - | щебень |
| 3. | а/д по ул. Заозёрная в с. Авчурино | 0,61 | - | щебень |
| 4. | а/д по ул. Советская в с. Авчурино | 0,78 | - | щебень |
| 5. | а/д по ул. Кооперативная в с. Авчурино | 0,7 | - | щебень |
| 6. | а/д по ул. Юбилейная в с. Авчурино | 0,7 | - | щебень |
| 7. | а/д по ул. Садовая в с. Авчурино | 0,22 | - | щебень |
| 8. | а/д по ул. Парковая в с. Авчурино | 0,15 | - | щебень |
| 9. | а/д в д.Анненки | 0,8 | - | насыпная |
| 10 | а/д в д.Сухининки | 3,4 | - | щебень |
| 11 | а/д в д.Красотынка | 0,6 | - | насыпная |
| 12 | а/д д. Малая Слободка | 0,6 | - | насыпная |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 882  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 13

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 14

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| с. Авчурино | 763 | 781 |
| д. Криуша | 64 | 68 |
| д. Анненки | 6 | 6 |
| д. Сухининки | 8 | 8 |
| д. Малая Слободка | 9 | 9 |
| д. Красотынка | 10 | 10 |
| Всего по СП | 860 | 882 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении наблюдается рост численности населения, главным образом, вследствие положительного сальдо миграции, а также повышения уровня рождаемости. Привлекательными для мигрантов являются село Авчурино, деревня Криуша и дер. Сухининки.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 16-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Авчурино».

Таблица 15

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |
| 1. | ООО «Монолит-Агро» | с.Авчурино | Производство строительных материалов, сельскохозяйственное производство |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 2. | КФХ «Кухто» | с. Авчурино | Сельскохозяйственное производство |
| 3. | ООО «Каравай» | дер. Малая Слободка | Сельскохозяйственное производство |
| Торговые предприятия и организации |
| 4. | Магазин РАПО | с. Авчурино | Торговля продуктами питания |
| 5. | ИП «Абдубеков» | с. Авчурино | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 6. | ИП «Геворкян» | с. Авчурино | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| 7. | ИП «Дмитрикова» | с. Авчурино | Торговля товарами народного потребления |
| 8. | ИП «Малонен» | с. Авчурино | Торговля товарами народного потребления |
| 9. | ИП «Торопова» | дер. Криуши | Торговля алкогольной продукцией и продуктами питания |
| Прочие предприятия и организации |
| 10. | Админстрация МО СП «Село Авчурино» | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |
| 11. | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |
| 12. | Общеобразовательная школа | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |
| 13. | Дом культуры | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |
| 14. | Библиотека | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |
| 15. | Столовая | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |
| 16. | Почта | с. Авчурино | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Авчурино.

Система водоснабжения с. Авчурино.

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины расположенной в западной части  населенного пункта и  артезианской скважины расположенной в северной части  населенного пункта, водонапорная башня расположена в западной части села. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 5,2 км., диаметром труб от 63 до 100 мм. Материал труб – чугун, сталь, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе селе Авчурино превышения ПДК не выявлено, оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в с. Авчурино.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 2,7 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в северной части села и после очистки попадают в р. Ока. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Авчурино» газифицированы три населенных пункта – с. Авчурино, дер. Криуша, дер. Сухининки.

Газопровод в с. Авчурино и в д. Сухининки низкого давления, трубы полиэтиленовые, диаметр труб 63 мм.

Газопровод в дер. Криуши высокого давления, трубы полиэтиленовые и стальные, диаметр труб 63 мм.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь, телефонизация, радиофикация, телевидение

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Село Авчурино» осуществляется от  ВЛ-220кВ ПС «Черепеть-Спутник», «Орбита-Спутник»; ВЛ-110кВ ПС «Орбита-Дубрава», «Орбита-Автозавод I,II»; ВЛ-10кВ ПС №8 «Бебелево».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Авчурино» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в с. Авчурино.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Авчурино» предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: «Первый канал» (7ТВК), «ТК Россия» (27 ТВК), «Культура» (47 ТВК), «НТВ» (41 ТВК), «Ника-ТВ) (24 ТВК), «ТВЦ» (35 ТВК); радиоканалов: «Юность» (101,3 МГц), «Радио России» (69,62 МГц), «Маяк» (71,81 МГц), «Ника ФМ» (103,8 МГц). Вещание ведётся передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуга. На территории поселения возможен приём программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со 2 полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Авчурино» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с. Авчурино, Ферзиковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	«Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	«Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

12.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

13.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

15.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

16.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

17.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

18.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

19.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

20.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

21.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

22.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

23.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

24.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

25. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

26.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.