Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 11июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 11июля 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Царькова А.Г.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

Введение	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	21

I.II.4 Подземные воды	24

I.II.5 Инженерно-геологические условия	26

В 80-е годы при проведении поисково- оценочных работ на нерудные полезные ископаемые на левобережье р. Оки была выделена Шаховская перспективная площадь легкоплавкого, бентонитового сырья и строительных известняков. Запасы были классифицированы по категории С2 прогнозные запасы. Запасы легкоплавкого сырья – 13,3 млн. м³; бетонитовое сырье  - 13,6 млн. м³; известняки – 69,5 млн. м³.	31

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	31

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	32

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	33

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	35

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	37

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	44

I.IV Современное использование территории сельского поселения	47

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	47

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	48

I.IV.3 Жилищный фонд	53

Таблица № 10	55

Таблица №11	56

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	57

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	59

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	61

II. I. Население	61

II. II. Экономическая база	62

II.IV Инженерно-техническая база	63

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	63

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	64

II.IV.3 Электроснабжение и связь	64

Список используемой литературы:	66

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть) |
| 1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| Материалы обоснования |
| 4 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 5 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 6 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 7 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 8 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |
| 9 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» Ферзиковского района Калужской области | 1:20000 |

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово » Ферзиковского » (МО СП «Село Кольцово»,  далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ) , с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 11 июля 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Кольцово» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Ферзиковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Кольцово»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Кольцово».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6. Требования Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Кольцово» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Кольцово находится в 9  км к юго-западу от поселка Ферзиково с которым связан муниципальной автодорогой  «Ферзиково - Кольцово», и в в 50 км  от г. Калуги . В состав сельского поселения «Село Кольцово» входят следующие населенные пункты: село Кольцово, деревня Алферьево, деревня Воронино, деревня Караваенки, деревня Кашурки, деревня Михайловка, деревня Новая, деревня Поливаново, деревня Пышково, деревня Тимофеевка, деревня Шахово.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Кольцово»:

На севере - на восток от северо-западного угла лесного квартала N 39 Ферзиковского лесничества по северным границам лесных кварталов N 39, 40, 41 Ферзиковского лесничества, по юго-восточной границе лесного квартала N 32 Ферзиковского лесничества, пересекая безымянный ручей, по юго-западной границе лесного квартала N 33 Ферзиковского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Нов. Деревня, далее по северной границе лесного квартала N 42, по юго-восточной границе лесного квартала N 35 Ферзиковского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Пышково, реку Комола, по южной границе лесного квартала N 25 Ферзиковского лесничества, по северным границам лесных кварталов N 36, 37, 38 Ферзиковского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Ферзиково - Поливаново, до реки Крекша и северо-восточного угла лесного квартала N 38 Ферзиковского лесничества;

На востоке - на юг по северной и восточной границам лесного квартала N 38 Ферзиковского лесничества, по западной границе д. Кривцово, по руслу реки Крекша до лесного квартала N 50, далее на юг по восточной границе лесного квартала N 50 Ферзиковского лесничества и реке Крекша до места впадения в нее реки Веенка, далее по руслу р. Веенка до места ее впадения в реку Комола, далее на юго-восток по руслу реки Комола до места впадения реки Комола в реку Ока;

На юге - на запад по руслу реки Ока от места впадения р. Комола в р. Ока до границы Перемышльского района, далее по границе Перемышльского района до участка реки Ока в 500 м северо-западнее места впадения в нее р. Желевка;

На западе - на северо-восток от реки Ока по восточной границе лесного массива, расположенного западнее д. Караваинки, до места пересечения грунтовых проселочных дорог Мешково - Кольцово и Мешково - Дмитриевка, далее по юго-западной границе лесного квартала N 45 и по южной и западной границам лесного квартала N 39 Ферзиковского лесничества до его северо-западного угла.

Площадь сельского поселения составляет 7184,87 га, численность населения 502 человека.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения «Село Кольцово », как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3(С, а максимальная - +35,9(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 650-730 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере района, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Оки, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования расположена в северо-западной части Среднерусской возвышенности на левобережье реки Оки. Вся местность сельского поселения Кольцово тесно связана с долинным комплексом ландшафтов Калужско-Алексинского каньона имеющего свои особые черты природной среды. Для этого региона характерна интенсивная эрозия геологической среды, как поверхностными, так и подземными водами, причем водная эрозия носит регрессивный характер. Рельеф эрозионно-денудационный от слабо- до сильнорасчлененного по площади и глубокорасчлененный по эрозионным врезам. Для всей территории характерна сильная закарстованность.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 113,3 м, (урез вод р. Оки) до 221,5 м (на водоразделах). Абсолютный перепад высот составляет 108,2 м. Относительные перепады высот по овражной сети варьируют от 5-10 м до 60-70 м , преобладают 30- 50м. Относительные перепады отметок высот в пределах долины р. Оки составляет 50- 90 м., максимальный перепад в 94 м наблюдается около усадьбы Осоргиных.

В геологическом строении верхней части стратиграфической колонки на данной площади присутствуют отложения четвертичной, меловой, юрской и каменноугольной систем. Четвертичные образования представлены разнообразными суглинками, супесями, лессом, глинистыми песками. Мощности четвертичных отложений изменяются от первых метров близ окской долины до 15-18 м на севере территории.

Меловые отложения залегают непосредственно под четвертичными образованиями в виде водораздельных останцов и в палеодолинах. На данной площади в геологоразведочных скважинах и естественных обнажениях встречены породы апского и валанжинского времени нижнего отдела мелового периода. Подошва меловых пород сложена грязно-серо-зелеными глинистыми песками с галькой перемытых фосфоритов, темных кремней, с небольшими прослоями серых кварцевых песчаников. Выше залегает толща серых серо-желтых, слабослюдистых, кварцевых по составу песков. В песках наблюдаются слои тонко-мелкозернистых песчаников. Мощность меловых отложений изменяется от нулевой до 20-25м.

Ниже меловых пород залегают отложения юрского периода, они с угловым несогласием ложатся на образование каменноугольной системы. Представлены они снизу вверх: глинистыми оболочками с обломками известняков, песчаными глинами с включением лигнита и прослоев каолинитовых глин; выше лежат плотные сланцеватые серые глины с мергелями переходящие в темносерые рыхлые слюдистые с включением оолитов сидерита и шамозита (минералы железа). Общая мощность юрских пород варьирует от первых метров до 10-20м.

Отложения каменноугольной системы развиты по всей площади муниципального образования тульского, алексинского, михайловского, веневского, тарусского и стешевского горизонтов нижнего отдела каменноугольного периода. Отложения тульского горизонта залегают в основании коренных склонов р. Оки и в ее ложе. Сложен он песками с прослоями плотных глин и  маломощных известняков. Выше тульского горизонта залегает сорокаметровая толща карбонатно-терригенных пород, которые являются основным материалом слагающим коренные склоны долинно-овражной сети. Завершают разрез каменноугольных отложений сланцеватые плотные высокопластичные глины стешевского горизонта, общей мощностью до 20м.

В тектоническом плане территория расположена в пределах Калужско-Бельской структурной зоны. Эта зона представляет собой систему глубинных разломов северо-западного простирания с локальными поднятиями, депрессиями и кольцевыми структурами, глубина залегания этой зоны 0,9 – 1,0км. В неотектоническом плане местность приурочена к блоку со слабоактивными положительными знаками движения земной коры.

В зависимости от рельефа, геологического строения, геоморфологии, гидрологических особенностей и прочего выявлено девять географических ландшафтов и два историко-культурных.

Первый тип ландшафта.  Пологоволнистая эрозионно- зандровая слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт занимает все уплощенные водораздельные пространства на абсолютных отметках 200-220 м. Геологический разрез четвертичных образований сверху вниз представлен покровными и лессовидными суглинками, песками с включениями редкого гравия в основном кремней, водно-ледниковыми и моренными суглинками донского оледенения. Общая мощность отложений 3-15м. Коренные породы представлены отложениями меловой и юрской систем. Грунтовые воды верховодка появляется в песчаных отложениях четвертичного времени. Водоносные горизонты расположены на глубинах свыше 50 м. На выположеных участках рельефа наблюдается легкое заболачивание. В пределах ландшафта местами значительно развиты суффозионные, суффозионно-карстовые западины и карстовые провалы. Почвы в основном дерново-слабо-подзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе в разной степени опесчаненной.

Второй тип ландшафта. Пологонаклонные выпуклые эррозионные придолинные отлоги и склоны. Отложения четвертичного периода теже что и в первом тпие ландшафта, но меньшей мощности. Коренные породы представлены различными литолого-стратиграфическими комплексами. На поверхности рельефа наблюдаются карстовые воронки и плоскостной смыв. Грунтовые воды типа верховодки возможна на контакте с коренными породами. Постоянные водоносные горизонты находятся на глубинах свыше 40-50м.

Третий тип ландшафта. Пологонаклонные  аллювиально-водноледниковая слаборасчлененная равнина. Данные ландшафт имеет ограниченное распространение и относится к самой ранней стадии образования окской долины на этом участке реки. Сложен песчано-гравелистым глинистым материалом В цоколе террасоподобного выступа залегают известняки окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод выше 10 м. Почвы светло-серые лесные на супесчаной основе.

Четвертый тип ландшафта. Пологонаклонные эрозионные склоны в песчаных отложениях. Этот тип ландшафта развит на коренном склоне р. Оки у д. Воронино. Четвертичные образования в основном представлены песчаными отложениями залегающимо на песчано-глинистых породах меловой системы. Данный ландшафт подвержен значительной линейной эрозии геологической среды с образованием промоин, мелких овражков, эрозионных борозд. Наблюдается значительный плоскостной смыв. Глубина залегания грунтовых вод выше 10м. Почвы дерново-подзолистые смытые.

Пятый тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина – пойма р. Оки.  Четвертичные образования представлены в основном аллювиальными песками с примесью мелкого гравия мелких коренных пород. У основания коренных склонов обычно наблюдается скопление делювиально-коллювиальных образований. Подошва четвертичных отложений обычно сложена грубообломочным материалом местных пород. Общая мощность  аллювиальных отложений составляет максимально до 20м. Поверхность высокой поймы имеет неровную поверхность с отдельными грядами прирусловых валов поднятых над урезом вод реки на 12-13м. и понижениями между ними до уровня низкой поймы. Коренные породы представлены песками, глинами и известняками верхнетульского подгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1-8 м. Почвы дерновые луговые на песчаной и супесчаной основе. Высокая пойма относится к зонам затопления с 25% вероятностью.

Шестой тип ландшафта. Плоская, плосконаклонная аллювиальная равнина- пойма рек и ручьев. Четвертичные отложения имеют малую мощность до 1- 4 м. и представлены в основном песчаным и грубообломочным материалом. Ложа р. Оки и тальвеги овражной сети с ручьями практически представлены разрушенными коренными породами. Глубина залегания грунтовых вод 0,0 – 1 – 2м. Почвы делювиальные намытые песчаные с примесью грубого каменного материала.

Седьмой тип ландшафта. Бечевник – представляет собой пологонаклоненную площадку сложенную грубообломочным материалом коренных пород перемешанный с илисто-глинистым материалом, принесенным паводковыми водами. Он полностью затопляется в высокие весенние паводки. Бечевник обычно переувлажнен так как на его уровне происходит разгрузка подземных водоносных горизонтов и наблюдаются отдельные ключи. Уклон поверхности бечевника в сторону русла составляет 4 – 8°. Согласно водного кодекса, главы охраны водных объектов статья 65 пункт II, ширина прибрежной полосы составляет 50 м.

Восьмой тип ландшафта. Крутые придолинные склоны в коренных породах. Уклон поверхности более 30°. По склону наблюдаются осыпи, оплывы, небольшие оползни, пролювиальные конуса выноса. Склон представляет собой делювиально-коллювиальную поверхность с намытыми почвами.

Девятый тип ландшафта. Придолинные и овражные покато-крутые склоны. Уклон поверхности 4 – 40°. Склоны относятся к типу выпуклых, что указывает на интенсивную донную эрозию. Профиль овражной сети V-образный. Склоны покрыты осыпями, мелкими оплывами и оползнями, эрозионными бороздами. Тальвеги представляют собой смесь грубообломочного материала и смытых почв. Почвы делювиальные смешанного состава. Наблюдается интенсивные плоскостной смыв.

Десятыйй тип ландшафта. Современные эрозионные врезы на перегибах рельефа в рыхлых отложениях (растущие овраги).

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Вдоль южной границы сельского поселения «Село Кольцово» протекает река Ока, а также большой сетью категорий малых рек (Комола, Альжанка, Желевна и др.) и рядом мелких ручьев. Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Расчетные гидрологические характеристики р. Оки

Гидрологические расчеты выполнены в соответствии с нормативной документацией.

Задачей расчетов является определение максимальных уровней воды р. Оки с целью установления границ возможного затопления территории сельского поселения «Село Кольцово».

В работе использованы наблюдения на гидрологическом посту на р. Ока – г. Калуга, F = 54 900 км2;

В результате расчетов определены:

- гидрографические характеристики р. Оки в районе проектирования;

- максимальные уровни воды весеннего половодья;

- границы затопления территории в районе при максимальных уровнях воды весеннего половодья р. Оки.

Инженерно – гидрометеорологические работы, включающие производство наблюдений за характеристиками гидрологического режима исследуемого водотока и метеорологическими характеристиками района изысканий,  не выполнялись вследствие достаточности имеющихся исходных материалов.

Расчетная вероятность превышения гидрологических характеристик принята: 1% и 10%.

Река Ока – правый приток р. Волги (бассейн Каспийского моря). Впадает  в р. Волгу  на расстоянии 2231 км от ее устья.

Общая площадь водосбора  р. Оки составляет 245 000 км2, длина реки –1500 км.

Долина реки в районе исследуемого участка трапецеидальной формы, шириной 5-6 км.  Склоны образованы уступами надпойменных террас.

Пойма двусторонняя открытая, шириной более 1 км, полностью затапливается только в период высокого весеннего половодья.

Русло умеренно извилистое, шириной в межень 90-120 м. У берегов русло заилено, на перекатах – песчано – галечное, на плесах – песчаное. Максимальная глубина реки в межень около 2 м.

Берега реки обрывистые, переходящие в пойму, покрыты кустарниковой растительностью. Высота берегов составляет 6-8 м.

В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Оки составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Участок р. Оки на территории муниципального образования «Село Кольцово»  находится в среднем течении реки.

Для р. Оки, как и для всех водотоков данной климатической зоны, основным питанием является снеговое.

Дождевое и грунтовое питание имеют второстепенное значение.

Начало весеннего половодья совпадает с переходом среднесуточной температуры воздуха через "0" и приходится, в среднем, на 26 марта.

Подъем уровня воды  до наступления максимума проходит интенсивно.

Пик половодья наблюдается, в среднем, 9 апреля.

Весенний ледоход наблюдается почти каждый год и продолжается, в среднем, 9 суток.

Интенсивность спада уровней воды  ниже интенсивности подъема.

Заканчивается половодье, в среднем, 8 мая.

Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 42 дня.

В отдельные годы сроки начала и окончания половодья  существенно отличаются от средних.

С окончанием половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжающаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устойчиво низкие.

Временами летне-осенняя межень нарушается  прохождением дождевых паводков. Закономерностей в формировании паводков во времени нет, их формирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осенней межени.

В отдельные годы  дождевые паводки по своей интенсивности и величине могут превышать весеннее половодье.

В соответствии с данными многолетних наблюдений на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга максимальные уровни воды весеннего половодья р. Оки в многолетнем режиме превышают максимальные уровни воды дождевого паводка. Поэтому наивысшими уровнями воды, определяющими наибольшие границы затопления территории водами р.Оки, являются максимальные уровни воды весеннего половодья.

Зимняя межень устанавливается в декабре с образованием ледяного покрова. Водность реки в это время, как правило, самая низкая в году.

В гидрологическом отношении р. Ока в районе проектирования изучена недостаточно.

Для выполнения расчетов использованы данные наблюдений на  реке – аналоге, в качестве которого принят гидрологический пост Росгидромета р. Ока - г. Калуга, расположенный на расстоянии 1109 км от устья р. Оки, в 47 км ниже по течению. Пост открыт в 1876 году и  действует в настоящее время.

Расчетные максимальные уровни воды весеннего половодья на гидрологическом посту р. Ока – г. Калуга получены с кривой обеспеченности, построенной с помощью методов математической статистики. Длина ряда наблюдений составила 131 год (с 1877 года по 2011 год).

На основании полученных значений по уравнению регрессии определены максимальные уровни воды весеннего половодья в расчетном створе.

Максимальные расчетные уровни воды р. Оки в пределах исследуемого участка определены путем переноса из расчетного створа по продольному профилю водной поверхности, построенному с учетом ее уклона при высоком уровне воды в условиях установившегося потока.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.

Максимальные расчетные уровни воды весеннего половодья р. Оки

Таблица  2

| Створ | Расстояние от устья, км | Уровень воды, м БС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вероятность превышения, % |
|  |  | 1 | 10 |
| Верхняя по течению реки граница участка – начало участка | 1160,9 | 134,61 | 133,00 |
| Нижняя по течению реки граница участка – конец участка | 1156,7 | 134,07 | 132,46 |

### I.II.4 Подземные воды

Основные характеристики подземных вод

Гидрогеологические условия района определяются в основном глубоким эрозионным врезом р. Оки, который доходит до тульского и бобриковского горизонтов нижнего отдела каменноугольной системы и определяет режим большинства водоносных горизонтов распространенных в данном регионе.

Водоносные горизонты четвертичного времени.

В отложениях  мезозоя (мела и юры) на данной территории имеются апт-неокомский и батский водоносные горизонты. Аптско-неокомский водоносный горизонт распространен в песчаных отложениях аптского и валажинского ярусах меловой системы. Горизонт слабонапорный, дебит родников от 0,1 до 1 л/с. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренножеские. Горизонт используется только сельским населением, которое берет воду из родников и колодцев. Батский водоносный горизонтприурочен к палеодолинам брского времени и местным населением не используется.

Водоносные горизонты отложений нижнего карбона.

Тарусско-михайловский водоносный горизонт развит повсеместно за исключение долины р. Оки и палеодолины юрского времени (усадьба Осоргиных, Поливаново, Пышково.)  Вдоль долины р. Оки на расстояние до 2 км известняки данного горизонта полностью дренированы Окой. В северном направлении от долины р. Оки в низах толщи известняков появляется небольшой столб воды. В основном воды этого горизонта используются из родников. Воды гидрокарбонатно - магниево-кальциевые,  умеренные и жесткие.

Алексинский водоносный горизонт.

Горизонт приурочен к известнякам алексинского горизонта нижнего карбона. Горизонт в основном дренирован долиной р. Оки и ее притоков. Подземные воды наблюдаются в самой подошве известняков, известна одна артезианская скважина в с. Кольцово. Воды аналогичны тарусско-михайловскому водоносному горизонту.

Верхнетульская спорадически обводненная толща.

Приурочена к карбонатно-терригенной толще верхнего подгоризонта тульского горизонта карбона. Горизонт частично сдренирован долиной р. Оки, он проявляется в виде небольших ключей в подошвенной части коренных склонов р. Оки. Горизонт стратиграфически сложнопостроенный (переслаивание известняков, песков и глин) и создает большие трудности при обустройстве артезианских скважин, поэтому практически не используется.

Нижнетульский водоносный горизонт.

Горизонт распространен везде, около населенных пунктов Воронино – Кольцово выходит непосредственным аллювием р. Оки. Горизонт сложен толщей с небольшими прослоями глин и углей. Воды напорные гидрокабонатно - магниево-кальциевые, в основном умеренножесткие. На террасе высокой поймы у д. Воронино разведан перспективный участок подземных вод  нижнетульского горизонта  для развития районного центра п. Ферзиково. Запасы подземных вод утверждены в количестве 20 тыс. куб. м по категориям А+В, протокол ТКЗ ПГО «Центргеология» №4 от 17.06.83 г.

Нижнетульский водоносный горизонт имеет прямую гидравлическую связь с аллювием и рекой Окой. Вода оцененного водоносного горизонта слабая и он инфильтрационнго типа, рекомендовано проведение обеззараживания.

Упинский водоносный горизонт.

Упинский водоносный горизонт распространен на всей территории и приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона залегающим на абсолютных отметках 70-80 м. Воды напорные, но фильтрационные свойства пласта и коэффициент фильтрации сильно варьируют и в основном водоотдача низкая. Воды сульфатно-гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, жесткие и очень жесткие. Используется данный горизонт в хозпитьевом водоснабжении очень редко.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов и геологическое строение во многом определили инженерно-геологические условия района. В целом по району условия для крупного строительства оценивается как среднее. Проблемы южной площади, примыкающей непосредственно к долине р. Оки и ее мелких притоков – это интенсивная эрозия геологической среды, что приводит к резкой изменчивости инженерно-геологических свойств грунтов (неустойчивое состояние геологической среды), причем поверхностная водная эрозия носит регрессивный характер. Промышленное освоение этой территории потребует на предварительной стадии составить интегральную природно-экологическую модель Калужско-Алексинского каньона, чтобы правильно понять происходящие процессы и определить пути и возможности урбанизации этих мест и исключить усиление эрозионных процессов геологической среды.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Кольцово».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие нижнее -среднечетвертичных ледниковых, водноледниковых и покровных отложений. Подстилаются отложениями меловой и юрской систем. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. На выположеных участках рельефа наблюдается заболачивание. Суффозионные западины. Значительное развитие карста. Глубина залегания основных водоносных горизонтов свыше 50м. | Покровные суглинки мощностью 1,5 -4,0 м, не выдержаны по своим несущим свойствам, как по литорали, так и на глубину. Из-за спорадически развитой верховодки местами может развиваться суффозивное проседание грунтов. Условия для одноэтажного строительства простые, для более крупного средние и сложные. Рекомендации: организация поверхностного стока и гидроизоляция подвальных помещений. |
|  | 2 | Развитие нижне-среднечетвертичных, водноледниковых и покровных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный. На выположеных участках рельефа наблюдается заболачивание. Суффозионные западины. Значительное развитие карста. Глубина залегания основных водоносных горизонтов свыше 50м . Значительный плоскостной смыв. | Покровные суглинки мощностью 1,5 -4,0 м, не выдержаны по своим несущим свойствам, как по литорали, так и на глубину. Из-за спорадически развитой верховодки местами может развиваться суффозивное проседание грунтов. Условия для одноэтажного строительства простые, для более крупного средние и сложные. Возможно образование оплывов при строительстве зданий выше одного этажа Рекомендации: организация поверхностного стока и гидроизоляция подвальных помещений |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и аллювиальных отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф сложен неустойчивыми легкоразмываемыми породами. Плоскостной смыв. Поверхностная эрозия. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальном воздействии вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства средней сложности. |
|  | 4 | Развития среднечетвертичных отложений водноледникового и аллювиального происхождения. Коренные породы представлены песчаными отложениями меловой системы. | Рельеф сложен неустойчивыми легкоразмываемыми породами. Плоскостной смыв. Поверхностная эрозия. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальном воздействии вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства средней сложности. |
|  | 5 | Развития позднечетвертичных отложений водноледникового и аллювиального происхождения. Коренные породы представлены песчаными отложениями меловой системы | Терраса высокой поймы р. Оки. Территория постоянно подтоплена, особенно в весеннее половодье. При катастрофических паводках полностью затопляется. | Условия для строительства сложные |
|  | 6 | Развития позднечетвертичных отложений водноледникового и аллювиального происхождения. Коренные породы представлены песчаными отложениями меловой системы | Низкая пойма р. Оки. Затопляется в весенний паводок. | . Условия для строительства сложные |
|  | 7 | Развития позднечетвертичных аллювиально-коллювиальных отложений. Подстилаются стратиграфо- генетическими комплексами верхнетульского подгоризонта нижнего карбона | Прибрежная полоса сложенная обломочным материалом коренных пород. Зона постоянного затопления и подтопления в весенний паводок | Данный ландшафт для строительство неблагоприятен и находится в 50-ти метровой запретной полосе р. Оки |
|  | 8,9,10 | Крутые придолинные и прибалочные склоны | Сложены делювиально- коллювиальными образованиями при угле наклона поверхности свыше 30°. Интенсивная линейная эрозия, осыпи, оплывы, оползни. | Ландшафт для строительства непригоден |

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых, расположенных на территории сельского поселения «Село Кольцово»

|  |  |  | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям |  | Горно-геологические условия |  | Степень промышленно го освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | А+В+С1 | С2 | Забалансовые | Товарная продукция | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м | степень обводненности | (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
| --- |
| 1 | Шаховский участок | в 6,5 км к ЮЗ ж.д. ст.. Ферзиково, в вблизи д. Шахово и Кашурки, на пр. берегу р. Комола |  | 10302 |  | Кирпич полнотелый марки «100» | 0,3 | 4,06 | Не изучены | резерв |  |
| Строительные известняки, тыс. м3 |
|  | 1957 | 69527 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ферзиковское-2 (Кольцовский участок) | В 7 км к Ю от жд ст. Ферзиково, в 2,0 км к В от д. Кольцово, на левом берегу р. Оки | 1957 |  |  | Щебень в бетон, бутовый камень | 15,0 | 12,0 | сухая | резерв |  |
| 3 | Шаховский участок | в 6,5 км к ЮЗ ж.д. ст.. Ферзиково, в вблизи д. Шахово и Кашурки, на пр. берегу р. Комола |  | 69527 |  | Строительный камень |  | 27,4 | Не изучены | резерв |  |
| Глины для буровых растворов, тыс. т |
| 4 | Шаховский участок | в 6,5 км к ЮЗ ж.д. ст.. Ферзиково, в вблизи д. Шахово и Кашурки, на пр. берегу р. Комола |  | 13451 |  | Буровые растворы глинопорошок Б-8, Б-6 | 19,1 | 7,6 | сухая | резерв |  |

На территории Сельского поселения находятся следующие месторождения полезных ископаемых:

- Шаховская перспективная площадь.

## В 80-е годы при проведении поисково- оценочных работ на нерудные полезные ископаемые на левобережье р. Оки была выделена Шаховская перспективная площадь легкоплавкого, бентонитового сырья и строительных известняков. Запасы были классифицированы по категории С2 прогнозные запасы. Запасы легкоплавкого сырья – 13,3 млн. м³; бетонитовое сырье  - 13,6 млн. м³; известняки – 69,5 млн. м³.

Приложение 2

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Село Кольцово» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Кольцово» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Кольцово».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В границах муниципального образования сельское поселение «Село Кольцово» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области находится две особо охраняемые природные территории (памятника природы) регионального значения:

- лесной массив «Бор» в 300 м южнее дер. Тимофеевка, площадь - 61 га, охранная зона не установлена, правоустанавливающий документ - решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 № 624);

- парк с. Кольцово, размер охранной зоны - 50 м, правоустанавливающий документ - решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 01.04.1991 № 111 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185).

Кроме того, по результатам проведенного в 2011 году комплексного экологического обследования природных объектов Калужской области планируется придать правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения Калужско-Алексинскому каньону.

В границах муниципального образования сельское поселение «Село Кольцово» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области находится две особо охраняемые природные территории местного значения:

-«Источник пресных вод у с. Кольцово» - решение Ферзиковского районного Совета народных депутатов от 22.02. 1991г №13

-«Урочище Любовец» - решение Ферзиковского районного Совета народных депутатов от 22.02. 1991г №13

-«Уникальный участок сосновых лесов по склону долины р. Оки у д. Воронино» - решение Ферзиковского районного Совета народных депутатов от 22.02. 1991г №13

В соответствии с п.1 ст.27 Федерального закона «Об особо охраняемых  природных терртириях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 4

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Комола | 13 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Семка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | река Альжанка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | река Желевна | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | ручей Находино | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8. | пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Кольцово» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1. | Ансамбль усадьбы (4 объекта ) с парком | XIXв. | с. Кольцово |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Колокола церкви Покрова | 1810 г. | с. Кольцово |
| 2. | Камнеобрабатывающая мастерская | - | Ферзиковский р-н, в 1,5 км к западу от д.Воронино, на л.б. р. Оки |
| 3. | Стоянка «Воронинские пески» | III – II тыс. до н.э. | д. Воронино, на лев. Берегу р. Оки, на песчаной отмели, в 1 км. от д. Воронино |
| 4. | Стоянка | неолит | с. Кольцово, 3 км. К юго-востоку от села |
| 5. | Селище | III – V вв., IV – XVII вв. | д.Тимофеевка(Тимашевка), 2 км к востоку от деревни |
| 6. | Поселение 2 | Мезолит, I тыс. н.э., XV-XVII вв. | д. Тимофеевка, 0,5 км к северо-западу |
| 7. | Селище 1 | XVI – XVII вв. и позже | д. Кашурки, в 0,6 км к северо-востоку от деревни |
| 8. | Селище 2 | XVI – XVII вв. | д. Кашурки, в 0,55 км к северо-востоку от деревни, и в 0,3 км от селища1 |
| 9. | Селище 3 | 1-я пол. I тыс.н.э., XVI- XVII вв. | д. Кашурки, в 0,4 км к юго-востоку от деревни, и в 0,75 км к юго-юго-востоку от селища2 |
| 10. | Селище 4 | XVI- XVII вв. и позже | д. Кашурки, в 0,25 км к юго-западу от деревни |
| 11. | Селище 5 | XVI- XVII вв. | д. Кашурки, расположено на юго-западной окраине деревни, в 0,3 км к востоку от селища 4 |
| 12. | Селище | XVI- XVII вв. и позже | д. Шахово, расположено в 1 км к югу от деревни |
| 13. | Селище | XV- XVII вв. | с. Кольцово, в 1,2 км к востоку от кладбища села |
| 14. | Селище 1 | XVI- XVII вв. и позже | д. Воронино, в 0,8 км к северо-востоку от деревни |
| 15. | Селище 2 | XVI- XVII вв. | д. Воронино, в 0,4 км к юго-востоку |
| 16. | Селище 3 | XVI- XVII вв. | д. Воронино, в 0,1 км к востоку |
| 17. | Селище 4 | XVI- XVII вв. | д. Воронино, в 0,25 км к востоку от деревни и в 50 – 60м к юго-востоку от селища 3 |
| 18. | Селище 5 | XVI- XVII вв. | д. Воронино, в 0,5 км к югу от деревни |
| 19. | Селище 6 | XVII в. и позже | д. Воронино, в 0,5 км к юго-западу |
| 20. | Селище 1 | XVI- XVII вв. и позже | д. Караваинки, в 0,3 км к юго-западу |
| 21. | Селище 2 | XVI- XVII вв. и позже | д. Караваинки, в 0,6 км к юго-западу от деревни и в 0,35 км к северо-западу от селища 1 |
| 22. | Городище | XIV- XVI вв. | д.Хутор, в 0,9 км к юго-востоку от д. Воронино, юго-восточная оконечность мыса левого берега р. Ока, близ устья руч. Любовец, в 0,3 км к северо – западу от его устья, на правом берегу последнего |
| 23. | Селище 1 | XIV- XVII вв. | д. Хутор, в 0,7 км к юго-востоку от деревни, мыс правого берега руч. Любовец (левый приток р. Ока) |
| 24. | Селище 2 |  | д.Хутор, в 0,9 км к юго-востоку от д. Воронино, юго-восточная оконечность мыса левого берега р. Ока, близ устья руч. Любовец, на правом берегу последнего |
| 25. | Селище 3 | XIV- XVI вв. | д. Хутор, около 1 км к юго-востоку от деревни, 50 м к юго-востоку от селища 2, склон правого берега руч. Любовец |
| 26. | Селище 4 | XIV- XVI вв. | д. Хутор, 1,2 км к юго-востоку от деревни, 0,9км к юго-западу от д. Воронино, мыс левого берега р. Ока при устье руч. Любовец, на левом берегу последнего. |

На территории МО СП «Село Кольцово» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Кольцово» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс.

1. Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.

2.  Приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемые источниками предприятий, не превышают нормативов качества воздуха.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории проходят автодороги общего пользования федерального и регионального значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также влияют на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является, в большей степени, увеличение его количества.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Кольцово» расположен 1 объект влияющий на состояние почвенного покрова:

- сельское  кладбище (село Кольцово) площадь 2,42 га, размер санитарно-защитной зоны 300м,;

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 13.12.2012 г. № 1624-12 на территории МО СП «Село Кольцово» скотомогильники отсутствуют.

Так же на территории муниципального образования в дер. Михайловка (1911 г.), дер. Кашурки (1912г.)  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО СП «Село Кольцово» занимаются специализированные организации.

- Утилизация отходов методом захоронения производится на районной свалке ТБО, расположенном в районе дер. Козловка и эксплуатирующуюся МП «Служба единого заказчика» MP «Ферзиковский район» (бессрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 № 0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области);

Вывоз ТБО производится один раз в неделю транспортом

На районную свалку ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

Отходы, включающие твердый домовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект переработки или размещения отходов (на текущий момент - на действующую районную свалку ТБО, в перспективе - на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплексы, полигон).

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для сбора и временного хранения ТБО, необходимо проведение расчета количества контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов». / Под ред. И.А. Копайсова. - СПб.: РЭЦ «Петрохим-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004 г., где необходимое число контейнеров и бункеров рассчитывается по формуле:

Б _Пгод.-і-Кх 365 -V

•7

где: Пгод. - годовое накопление ТБО, м ;

t - периодичность удаления отходов, сут.;

Ki - коэффициент неравномерности образования отходов, равный 1,25;

V - объем контейнера, бункера 1,1; 0,75; 8,0 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Бкон. должно быть умножено на коэффициент Кг = 1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Удаленность площадок для установки контейнеров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения определяется согласно СП 30- 102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Кольцово» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Кольцово находится в 9 км к юго-западу от п. Ферзиково и 50 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Село Кольцово» входят следующие населенные пункты: село Кольцово, деревня Алферьево, деревня Воронино, деревня Караваенки, деревня Кашурки, деревня Михайловка, деревня Новая, деревня Поливаново, деревня Пышково, деревня Тимофеевка, деревня Шахово. С районным центром Сельское поселение «Село Кольцово» связано региональной автодорогой « Ферзиково – Кольцово».

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Кольцово» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Ферзиковского лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 8.

Таблица № 6

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 7184,87 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 3325,64 | 46,5 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 711,64 | 10 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 0 | 0 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 103,17 | 1,5 % |
| 5. | Земли лесного фонда | 2888,55 | 40 % |
| 6. | Земли водного фонда | 156.29 | 2 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 340,98 |
| Общественно-деловая | 6,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 293.44 |
| Производственная | 1,18 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 3,25 |
| Рекреационная | 52,58 |
| Зоны объектов культурного наследия | 10,18 |
| Специального назначения | 2,43 |
| Общая площадь | 711,64 |
| село Кольцово |
| Жилая | 95,99 |
| Общественно-деловая | 3,77 |
| Сельскохозяйственного использования | 93,37 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 2,07 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 2,43 |
| Общая площадь | 197,63 |
| деревня Алферьево |
| Жилая | 9,19 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 26,57 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 35,76 |
| деревня Воронино |
| Жилая | 102,55 |
| Общественно-деловая | 2,83 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,79 |
| Производственная | 1,18 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 48,43 |
| Зоны объектов культурного наследия | 10,18 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 167,96 |
| деревня Караваенки |
| Жилая | 21,50 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,76 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 40,26 |
| деревня Кашурки |
| Жилая | 12,07 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,55 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 24,63 |
| деревня Михайловка |
| Жилая | 21,04 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,79 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 33,83 |
| деревня Новая |
| Жилая | 9,64 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,95 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 24,59 |
| деревня Поливаново |
| Жилая | 31,21 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 44,67 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 1,18 |
| Рекреационная | 3,62 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 80,68 |
| деревня Пышково |
| Жилая | 18,72 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 55,71 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0,53 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 74,96 |
| деревня Тимофеевка |
| Жилая | 13,91 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,18 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 18,09 |
| деревня Шахово |
| Жилая | 6,16 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,09 |
| Производственная | 0 |
| Промышленная, инженерной и транспортной инфраструктур | 0 |
| Рекреационная | 0 |
| Зоны объектов культурного наследия | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 13,25 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Кольцово» по состоянию на 01.01.2010 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 20800 м2 общей площади.

Таблица№ 8

#### СТРУКТУРА ЗАСЕЛЕНИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

| Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |
| --- | --- | --- |
|  |  | государст- венный | ведомст- венный | в личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселённых посемейно(м2 ) | 20800 | - | - | 20800 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (м2 ) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (м2 ) | - | - | - | - |

Таблица 9

Характеристика жилого фонда,м2

| Характерстика | Наличие жилого фонда на 01.01.2010 г. | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) | Этажность (по общей площади), м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) | 1-этажные | 2 – 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные и выше |
|  | село Кольцово (_89_частных домов, _43_ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 6920 | 92 |  |  |  | 6920 |  |  |  |
|  | дер. Пышково (_21_частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 860 |  |  |  |  | 860 |  |  |  |
|  | дер. Поливаново (_38_частных домов, _2_ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 2840 |  |  |  |  | 2840 |  |  |  |
|  | дер. Альферьево (_13_частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 740 |  |  |  |  | 740 |  |  |  |
|  | дер. Шахово (_16_частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 980 |  |  |  |  | 980 |  |  |  |
|  | дер. Кашурки (_27_частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |
|  | дер. Воронино (_20_частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1420 |  |  |  |  | 1420 |  |  |  |
|  | дер. Михайловка (_25__частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1760 |  |  |  |  | 1760 |  |  |  |
|  | дер. Тимофеевка (_22_частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1560 |  |  |  |  | 1560 |  |  |  |
|  | дер. Караваинки (_19__частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 1320 |  |  |  |  | 1320 |  |  |  |
|  | дер. Новая (_13__частных домов, _-__ многоквартирных домов) |
| Жилой фонд, всего: | 640 |  |  |  |  | 640 |  |  |  |
| Итого по СП: | 20800 |  |  |  |  | 20800 |  |  |  |

## Таблица № 10

Распределение жилых помещений по степени износа

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кольцово | 2494 | 3271 | 1153 |
| д. Пышково | 321 | 395 | 134 |
| д. Поливаново | 1079 | 1306 | 455 |
| д. Алферьево | 282 | 341 | 117 |
| д. Шахово | 372 | 450 | 158 |
| д. Кашурки | 669 | 810 | 281 |
| д. Воронино | 540 | 653 | 228 |
| д. Михайловка | 668 | 810 | 283 |
| д. Тимофеевка | 592 | 717 | 251 |
| д. Караваинки | 502 | 607 | 212 |
| д. Новая | 243 | 294 | 104 |
|  | 38 | 46 | 16 |
| ИТОГО по СП | 7800 | 9700 | 3300 |

## Таблица №11

Благоустройство жилого фонда, м2

| Населенные пункты | Благоустройство жилых строений, м2 |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | газом | теплоснабжением | горячим водоснабжением |
| с. Кольцово | 6920 | 6920 | 6920 | - | - |
| д. Пышково | - | - | - | - | - |
| д. Поливаново | - | - | - | - | - |
| д. Алферьево | - | - | - | - | - |
| д. Шахово | - | - | - | - | - |
| д. Кашурки | - | - | - | - | - |
| д. Воронино | - | - | - | - | - |
| д. Михайловка | - | - | - | - | - |
| д. Тимофеевка | - | - | - | - | - |
| д. Караваинки | - | - | - | - | - |
| д. Новая | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по СП | 6920 | 6920 | 6920 | - | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Кольцово» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Кольцово» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Кольцово» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Кольцово ул. Колхозная  д. 1, МДОУ «Детский сад «Кольцовский»». Здание типовое, 1976 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 40 %.  Проектная вместимость – 15 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 18 человек.

Общеобразовательные школы. В настоящее время на территории муниципального образования расположена одна «Средняя общеобразовательная школа», в селе Кольцово ул.  Школьная  д. 1а. Здание типовое, 1975 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 40 %.  Проектная вместимость – 220 мест, а количество учащихся в настоящее время – 50 человек.

Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в селе Кольцово ул. Центральная д. 5.  Вместимость пропускная способность – 12 человек. Численность обслуживающего персонала- 1 человек. Здание типовое, износ составляет 70%..

Учреждения культуры

В муниципальном образовании «Сельское поселение «Село Кольцово»» в качестве мест массового отдыха населения используются ДК , а также прилегающие к ним территории, обеспечивающие реализацию любого культурно-массового мероприятия в соответствии с программой. На прилегающей территории установлена детская площадка, скамейки, разбиты клумбы, в зимнее время установлена елка. Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года – для младшего возраста и старшего, Международному женскому Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню матери, масленице, выборам. Художественный коллектив ДК неоднократно отмечался наградами на районных смотрах-конкурсах художественной самодеятельности. В 2011 году произведен ремонт фундамента ДК, установлены козырьки над запасным входом, входом в кинобудку, ремонт отопительной системы, замена утеплителя на теплотрассе, установка короба защитного на теплотрассе, установка нового котла в котельной, замена всех лампочек на энергосберегающие.

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Кольцово. Вместимость составляет 100 мест, здание – типовое, 1964 года постройки, износ составляет 70 %.

- библиотека в селе Кольцово. Количество книжного фонда составляет 1 тыс. томов, здание типовое, 1970 года постройки, износ составляет 30 %.

В 1 км от с. Кольцово находится фестивальная площадка «Высокие Берега».  Специализируется на продвижении проектов, направленных на развитие экотуризма и организацию культурных событий в формате «open-air». Здесь проводятся концерты, образовательные форумы, фестивали.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены двумя спортивными площадками.

- Помещение Дома культуры активно используются для развития физкультуры и спорта. Закуплен теннисный стол, жители сельского поселения принимают активное участие в спортивных областных, районных Сельских играх

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены двумя объектами розничной торговли:

- село Кольцово – 2 магазина;

Предприятия общественного питания не представлены .

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Кольцово» обслуживают пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в поселке Ферзиково. В с. Кольцово сформирована  ДПД (добровольная пожарная дружина).

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Кольцово» осуществляются автомобильным и транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Село Кольцово» обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Ферзиково - Кольцово».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ферзиково - Кольцово | 9,44 | 19,0 | IV |
| 2. | Кольцово-Михайловка | 3,92 | 15,6 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется один автобусный маршрут: «Ферзиково - Кольцово», протяженность маршрута составляет 10 км, количество машин на маршрут 1 шт., марка машины ПАЗ, вместимость 41 человек. Производятся остановки согласно «Паспорта автобусного маршрута» в д. Николаевка, Кольцовское Зверохозяйство, д. Поливаново, База отдыха, Кольцово.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 502  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 12

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | 517 | 511 | 517 | 503 | 503 | 588 | 483 | 492 | 502 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 13

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кольцово | 452 | 456 | 444 | 441 | 442 | 433 | 435 | 425 | 418 | 422 | 425 |
| д. Пышково | 6 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 |
| д. Поливаново | 42 | 49 | 43 | 41 | 43 | 38 | 40 | 36 | 34 | 38 | 44 |
| д. Алферьево | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Шахово | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| д. Кашурки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Воронино | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| д. Михайловка | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Тимофеевка | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| д. Караваинки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| д. Новая | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| Итого: | 524 | 550 | 517 | 511 | 517 | 503 | 503 | 488 | 483 | 492 | 502 |

.

### II. II. Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Село Кольцово» является агропромышленный комплекс, представленный одним предприятием ЗАО «Кольцово». Основное направление деятельности предприятия

- растениеводство,

- животноводство,

- выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов,

- переработка сельскохозяйственной продукции и ее реализация.

Количество работающих – 50-80 чел (в зависимости от сезона).

В комплекс входят:

1. МТК-1- Молочно-товарный комплекс №1 на 326 коров дойного стада (реконструирован в 2007-2009г.г.)

Объекты МТК-1

- Коровник №1,

- Коровник №2,

- Телятник,

- Силосно-сенажные траншеи №1,2,3.

2. МТК-2 –строящийся молочно-товарный комплекс №2  на 1940 голов дойного стада (со шлейфом)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСА МТК-2

Направление: Молочное производство, производство мяса (как вспомогательное).

Поголовье: голштино-фризская порода, дойные коровы - 2140 голов, молодняк – 2500гол. Содержание: беспривязное.

Плановая производительность: 50 тн. молока/сутки, валовой надой 8-10 тыс.л. на 1 фуражную корову в год.

Объекты комплекса: 54 объекта, общей площадью более 100 тыс.м².

Технология:  разработка и сопровождение израильской компанией Afikim, одна из наиболее передовых мировых систем управления стадом и доения Afimilk, доильный зал и автоматизированная система управления процессом доения AfiMilk адаптированная к условиям России. Система AfiLab, поставляемая с данным залом, позволяет в режиме реального времени получать информацию о качестве молока от каждой коровы и контролировать состояние каждого животного.

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Кольцово

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Кольцово: |  |  |  |  |  |
| Ул. Молодежная | Алексинский | 60,0 | 5,5 | Хоз. бытовое | Удовл. |
| Ул. Мира, вблизи дома №20 | Упинский | 139 | 9 | Хоз. бытовые | хорошее |

. Артезианская скважина -  с. Кольцово, вблизи ул. Молодежная,  5,5 м3 в час.,  погружной  насос- ЭЦВ-6-10-80

Артезианская скважина  - с. Кольцово, вблизи ул. Мира в 180 м от дома № 20, 9м3 в час., погружной насос ЭЦВ -6-6,5-140

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в с. Кольцово

Система канализации – безнапорная. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в восточной части села и после очистки попадают в р. Оку. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. Нуждаются в реконструкции.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Кольцово» газифицирован один населенный пункт– с. Кольцово.

Газоснабжение села «Кольцово», дер. осуществляется от ШРП с. Кольцово;

Направления использования газа, хозяйственно-бытовые нужды, существует возможность использования газа в качестве энергоносителя, для тепло источников в т.ч. автономных.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Село Кольцово» осуществляется от подстанций п/ст «Ферзиково».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Кольцово» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в с. Кольцово.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: ОАО «Ростелеком», ОАО «Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания в  настоящее   время услуги   эфирного  УКВ ЧМ  вещания на  территории СП «с. Кольцово» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании - вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм, в том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). «Ника- FM» (103,1 МГц), «Радио «Шансон» (71,72 МГц), «Русское радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГ'ц). «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «с. Кольцово» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведётся от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Кольцово» обслуживается сельским отделением почтовой связи, расположенным в с. Кольцово, Ферзиковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Генеральный план деревни «Воронино» Ферзиковского района; ООО «СпецСтройКомплекс» 2010г.

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

28. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

29.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.