Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300004412000177-1 от 13 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300004412000177-1 от 13 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Гуляева А.Е.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.5 Инженерно-геологические условия	23

I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	26

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	27

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	28

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	34

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	37

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	39

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	48

I.IV Современное использование территории сельского поселения	50

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	50

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	52

I.IV.3 Жилищный фонд	56

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	57

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	58

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	60

II. I. Население	60

II. II. Экономическая база	61

II.IV Инженерно-техническая база	62

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	62

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	63

II.IV.3 Электроснабжение и связь	63

Список используемой литературы:	66

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района  разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300004412000177-1от 13 ноября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Каменка» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Козельского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Каменка»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Козельский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Каменка».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Каменка» расположена на территории Козельского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Каменка находится в 9 км восточнее от города Козельска и в 19 км западнее  от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога «Калуга-Переремышль-Белёв-Орёл»-Козельск. В состав сельского поселения «Деревня Каменка» входят следующие населенные пункты: д. Каменка, д. Шамордино, д. Аграфеновка, д.Акатово, д.Васильевка, Кулешовка, д. Курыничи, д. Руднево, д. Сикерки, д. Феофиловка, с. Шамординский.

Площадь сельского поселения составляет 12336,9 га, численность населения 920 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Каменка»:

На севере – на восток от безымянного ручья у д. Сикерки и просёлочной дороги по границе с Бабынинским районом на северо-восток до лесного массива южнее д. Дерягино.

На востоке – на юго-восток границы лесного массива, пересекая реку Сажня, далее вдоль леса, пересекая дорогу Акатово-Калинино, далее к юго-востоку, минуя д.Кулешовка, д. Феофиловка, между деревнями Феофиловка и Петрищенки, далее, пересекая реку Озерчанка, до дороги Акатово – Запрудное, далее в юго-западном направлении, пересекая автодорогу Калуга – Козельск, реку Каменка у леса к д.Подборки , и далее до пересечения с рекой Жиздра, поворот на северо – восток вдоль границ лесных кварталов №42,49 Каменского лесничества до границы с Тульской областью до северо – восточной угла лесного квартала №16 Каменского лесничества.

На юге – на юго – запад с Тульской областью по грунтовой дороге Песоченский – Гранный Холм, далее, огибая территорию д. Гранный Холм с северной и западной сторон, до дороги Гранный Холм – Сосенский, далее на юг по дороге до северо – западного угла лесного квартала № 16 Березичского лесничества, поворот на юго – запад по западным границам лесных кварталов №16,21,33,46,80 Березичского лесничества до границы лесного квартала № 85 Березичского лесничества и бетонной дороги, далее на запад по бетонной дороге до границы лесного квартала № 12 Козельского лесничества, поворот на северо – запад по северо – восточным границам лесных кварталов №12,11 Козельского лесничества до северо – западного  угла лесного квартала №11 Козельского лесничества, далее на северо восток по восточным границам лесных кварталов № 104,100 Каменского лесничества, поворот на северо – запад по северной границе лесного квартала № 100 до пересечения с рекой Жиздра, огибая с южной стороны Каменского лесничества, пересекая реку Жиздра и автомобильную дорогу Калуга – Козельск, далее поворот на восток с пересечением  реки Серена юнее д. Шамордино, далее на северо – запад, второй раз пересекая реку Жиздра у д. Шамордино , далее, пересекая просёлочную дорогу Шамордино – Малинки – Торбеево, с поворотом на запад с пересечением дороги Торбеево – Васильевка, до лесного массива севернее д. Торбеево.

На западе – на северо – запад от лесного массива , окаймляя лес, пересекая безымянный ручей, далее с поворотом на юго – запад, пересекая дорогу Аграфёновка – Торбеево, реку Сажня, поворот на запад с пересечением дороги Редково – Аграфенино, далее на север до безымянного ручья севернее д. Сикерки.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат Козельского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность муниципального образования деревня Каменка расположена в северо – западной части Среднерусской возвышенности в бассейне р. Жиздры, левого притока реки Оки. Основными морфоструктурами территории являются эрозионная равнина «Мещовского ополья» долинный комплекс р. Жиздры и зандровая равнина правобережья р. Жиздры. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 127,7 м., урез вод р. Жиздра, до 247,3 м., водораздел рек Каменка и Сажня. Абсолютный перепад высот составил 119,6 м. Относительные перепады высот овражно-балочной сети изменяются от первых метров в верховьях эрозионных врезов до 30-40 м. в их устьевых частях. Относительный перепад высот в пределах долинных комплексов рек Серена и Каменка достигает 50м. В пределах площади муниципального образования выделено пять основных географических ландшафтов.

Первый тип. Плоская озёрно-водноледниковая слаборасчленённая с западинами равнина. Четвертичные отложения представлены сверху вниз: покровными и лессовидными суглинками, озёрными глинами и возможно фрагментами моренных суглинков донского ледника. Общая мощность четвертичных образований обычно составляет 10-20 м. Коренные породы представлены песчаными образованиями готерив-барремского возраста меловой системы. Глубина залегания грунтовых вод 2-3 м. Почвы светло-серые лесные в западинах глееватые на суглинистой основе. Данный ландшафт развит на водораздельных пространствах в северной части.

Второй тип. Наклонная эрозионная среднерасчленённая равнина. Этот тип ландшафта занимает все приводораздельные и придолинные склоны левобережной части территории. Разрез четвертичных образований аналогичен первому типу ландшафта. Коренные породы представлены в основном карбонатнотерригенной толщей окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Глубина залегания грунтовых вод 10-15 м. Почвы светло-серые и серые слабо-среднесмытые на суглинистой основе.

Третий тип. Плоская и пологонаклонная зандровая слаборасчленённая равнина. Этот тип ландшафта развит на правобережье р. Жиздра. Четвертичные отложения представлены гравелистыми песками мощностью до 5-10 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми, углистыми отложениями бобриковского и тульского горизонтов нижнего карбоната. Глубина залегания грунтовых вод свыше 8м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на супесчаной основе.

Четвёртый тип. Плоская аллювиальная равнина-первая, вторая надпойменные террасы. Этот тип ландшафта развит в долинах рек Жиздра и Серена. Четвертичные образования сложены различными породами аллювиального происхождения. Коренные породы представлены песчано-глинистыми и карбонатными отложениями бобриковского, тульского и упинского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерново луговые.

Пятый тип. Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Четвертичные образования представлены аллювиальными песками, суглинками, торфом, илистыми отложениями. Коренные породы представлены упинскими известняками. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1 м. Зона постоянного подтопления и весеннего затопления. Почвы аллювиальные луговые.

Шестой тип. Покато-крутые придолинные склоны с оползнями и оплывами. Этот тип ландшафта развит на склонах долины р.Серена.

Гидрологические условия

Гидрогеологические условия данной местности определяются в основном глубоким эрозионным врезом р. Жиздры, который доходит до упинского горизонта нижнего карбона. Для северной части территории основными водоносными горизонтами являются тарусско-михайловский и алексинский приуроченные к одноимёнными толщам известняков. Воды умеренно-жёсткие и жёсткие, гидрокарбонатно-кальциевые с повышенным содержанием железа. Для южной части муниципального образования основными водоносным горизонтом является упинский. Его воды относятся к типу жёстких и очень жёстких. Этот водоносный горизонт развит повсеместно, но его водообильность зависит от фильтрационных свойств известняков и конструкции артезианских скважин.

Удельные дебиты скважин сильно варьируют от долей кубического метра.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Жиздра.  На территории поселения протекает р. Жиздра р. Серена, р. Песочная, р. Чертовская Песочня, р. Сажня р. Озерчанка, р. Каменка.

Река Жиздра.  Площадь ее бассейна 9170 км2, длина составляет 223 км, в пределах района 14,2 км. Типичная река доледникового времени, с поймой и тремя надпойменными террасами. Долина р. Жиздра пойменная с глубиной вреза до 20 м, шириной от 0,5 до 4,0 км, скорость течения – 0,2-0,3 м/сек. Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%).Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0 м над летней меженью, в низовьях может достигать 11 м.

Река Серена. Левый приток р. Жиздры. Берет начало близ д. Покров Мещовского   района. Длина реки 108 км. Характерная особенность долины р.Серена – чередование суженных и расширенных участков. Наиболее широка долина в верховьях, заложенная в песчано-глинистых отложениях в пределах древней долины. Помимо относительно широкой поймы здесь выделяются две надпойменные террасы. Вниз по течению расширенный участок сменяется очень узким, где Серена прорезает твердые известняки карбона и нет практически даже поймы. Далее следуют еще два расширенных участка долины, приуроченных к песчано-глинистым отложениям, разделенных узкими участками, где также залегают известняки карбона. Ширина долины изменяется от 200-300 м до 1,5-2 км. Пойма р.Серена выровненная, сухая, лишь в низовьях заболоченная. Ширина русла 5-20 м, средняя глубина 1,0 м. Средняя скорость течения 0,3-0,4 м/сек.

Река Песочная. Река Песочная берёт начало у посёлка Красноклинский. Течёт на запади впадает в Грязну. Устье реки находится по правому берегу реки Грязна. Длина реки составляет 16км. Относится к Окскому бассейновому округу.

Река Чертовская Песочня. Река Чертовская Песочня течёт через дубовые и еловые леса Козельского района. Небольшой участок в нижнем течении реки находится на территории Тульской области. Устье реки находится у деревни Камышинка в 23 км. по правому берегу реки Жиздра. Длина реки составляет 15 км., площадь водосборного бассейна 54 км2.

Река Сажня. Протекает в Козельском районе, берёт начало неподалёку от деревни Курыничи, течёт на юго-запад. Устье реки находится в 26 км. по левому берегу реки Серены. Длина реки составляет 12км.

Река Озерчанка. Левый приток Жиздры. Река Озерчанка берёт начало у деревни Акатово. Течёт на юго-восток, пересекает автодорогу Р-94. Устье реки находится неподалёку  от деревни Подборки в 27 км. по левому берегу реки Жиздра. Длина реки составляет 10км.

Река Каменка. Река формируется путём слияния двух маленьких ручейков Потапова Ключа и Каменского, которые имеют исток на западных отрогах хребта Лугового горного массива Сихотэ-Алиня. Каменка протекает на северо-запад и втекает в реку Уссури справа, а 128 километров, площадь бассейна водосбора 140 кв.км. Ширина реки изменяется от 2 до 26 метров, а глубина реки насчитывает от 20 до 80 сантиметров. Средняя скорость течения водных масс в реке от 0,16 до 1,38 метров в секунду.

I.II.4 Подземные воды

Территория сельского поселения «Деревня Каменка» расположена в пределах Московского артезианского бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и комплексы четвертичных, мезозойских, каменноугольских и верхнедевонских отложений. Водоснабжение района базируется исключительно на использовании подземных вод.

Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древнечетвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами в районе являются упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. В меньшей мере используются водоносная окско-тарусская терригенно-карбонатная свита и водоносный бобриковско-тульский терригенный комплекс.

Водоносный упинский карбонатный комплекс распространен на всей площади района, исключая древние долины рек Жиздры, Вытебети и Клютомы, где он размыт. Подстилает упинские известняки Малевский водоупор, а перекрывают, в зависимости от положения в рельефе, отложения четвертичного и каменноугольного периодов. Водовмещающими породами являются известняки, залегающие на глубинах от нескольких метров в низовье р. Серены до 100 м и более на водоразделах. В целом горизонт слабонапорный и только на склонах древних долин безнапорный.

Ниже дается характеристика упинского водоносного горизонта по Бурнашевскому водозабору.

Горизонт безнапорный. Обводненная мощность отложений изменяется от 5 до 22 м, а глубина залегания уровней от 16 до 38 м. Водообильность горизонта характеризуется величиной удельного дебита скважин 0,1-1,0 л/с редко до 6-8 л/с. По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л.

Водоносный комплекс в Козельском районе используется достаточно широко.

Водоупорный малевский горизонт представлен глинами мощностью 10-12 м, которые распространены только в пределах развития упинских известняков.

Водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс имеет повсеместное распространение и залегает под глинами малевского горизонта или под четвертичными аллювиальными отложениями в древних долинах на глубинах от 30 до 50 м на водоразделе до 120-130 м. Мощность комплекса достигает 40 м.

В подошве комплекса развиты слабо трещиноватые доломиты и мергели кудеяровского горизонта, играющие роль относительного водоупора.

Водовмещающими отложениями являются трещиноватые известняки и доломиты, в нижней части с прослоями гипсов. Комплекс напорный, глубины залегания статического уровня 30-46 м. Напор над кровлей не превышает 3-5 м (в единичных случаях – 11 м, в пределах существующих водозаборов).

Движение подземного потока происходит в сторону вышележащих пород.

Водообильность отложений изменяется в значительных пределах и контролируется, в основном, структурно-тектоническими условиями. Удельный дебит скважин колеблется от 0,0 до 3,4 л/сек., в отдельных случаях до 8-10 л/сек. Водопроводимость пласта характеризуется величинами «КМ» от 100 до 1000 м2/сут.

По химическому составу подземные воды комплекса относятся к различным гидрохимическим типам. Для верхней дренированной зоны характерны пресные гидрокарбонатно-сульфатные воды с минерализацией 0,3-0,7 г/л, мощность зоны пресных вод около 20-25 м. В нижней части комплекса, в связи с появлением в разрезе гипсов, минерализация подземных вод возрастает до 1,0-2,5 г/л и воды становятся сульфатными или хлоридно-сульфатными. В долине р. Жиздры между г. Козельском – п. Оптина Пустынь – Нижние Прыски верхние воды сильно заражены хлоридно-сульфатными и непригодны для хозяйственно-питьевого назначения.

Питание водоносного комплекса происходит за счет перетекания из вышележащих отложений и инфильтрации речных вод, разгрузка – в долину р. Жиздры. Подземные воды комплекса широко используются для индивидуального и централизованного водоснабжения населения района.

В районе имеются месторождения пресных вод: Козельское, Сосенское, Оптина Пустынь, Козельское-2 и минеральных – Козельское подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами: 25210 м3/сут. по категориям А+В+С1 пресных вод и 11140 м3/сут. по категориям А+В+С1 минеральной воды.

Фактический водоотбор воды по Бурнашевскому водозабору г.Козельска (Козельское месторождение) составляет 1,92 тыс. м3/сут., по водозабору в/ч 22034 (Козельское-2 месторождение) – 3,33 тыс. м3/сут.

Анализ современного состояния и перспектив использования подземных вод показал наличие ряда проблем геологического, техногенного и экологического содержания.

Многолетняя эксплуатация подземных вод в сочетании с другими видами хозяйственной деятельности привела к существенному изменению гидрогеологических условий, что выразилось в первую очередь в формировании депрессионных воронок в эксплуатируемых горизонтах в пределах крупных водозаборов подземных вод, что привело к снижению уровня вод: в водозаборе в/ч 22034 г.Козельска фактические понижения уровней воды в скважинах с начала эксплуатации составили 5,3-11,0 м при 9,5-11,0 м допустимых. Аналогичная картина на водозаборе «Гранный Холм г. Сосенский». Динамические уровни воды в скважинах Бурнашевского водозабора г. Козельска составляют 12,35-42,67 м, при допустимых значениях 20,7-44,0 м.

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: концентрация тяжелых металлов в водах каменноугольных и девонских отложений находятся в допустимых пределах, в частности, свинец – до 0,028 мг/л, медь – до 0,014 мг/л, молибден – менее 0,04 мг/л. Вместе с тем, по данным химанализов воды из ряда скважин отмечены отклонения от нормативов СанПиН 2.1.4.1074-2001 в виде превышений ПДК по железу (до 18 ПДК), марганцу (до 1,92 ПДК), хрому (1,9 ПДК), стронцию (1,8 ПДК). Указанные отклонения имеют природный характер.

В подземных водах озерско-хованского комплекса в/ч 22034 отмечается превышение ПДК по железу – 4,7 мг/л – 15,6 ПДК, марганцу – 0,19 мг/л – 1,9 ПДК, стронцию – 12,62 мг/л – 1,8 ПДК.

Техногенное загрязнение грунтовых вод зафиксировано в районе полигона ТБО на юго-восточной окраине г. Козельска.

Ресурсы пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьвого потребления ограничены. Для рассматриваемой территории становится актуальной проблема обеспечения населения качественной питьевой водой.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Для строительного освоения территория по инженерно-геологическим условиям относится к I-Ш (простой, средней сложности и сложной) категории (согласно приложению Б СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» часть 1).

В пределах рассматриваемой территории имеют распространение следующие экзогенные геологические  процессы:

- подтопление грунтовыми водами;

- линейная эрозия (оврагообразование);

- речная эрозия (подмыв береговой линии рек);

- карстово-суффозионные процессы;

- заболачивание;

- оползни;

- плоскостной смыв.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории СП «Деревня Каменка» Козельского района:

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1,2 | Развития нижнечетвертовых озёрно-ледниковых отложений времени отступания донского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. | Наблюдается широкое распространение суффозионных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на 1 км2 или вытянутых цепочкой длинной 2-2,5 км, наличие многочисленных лощин, балок «плоскодонок» со следами заболачивания . Густота эрозионного расчленения составляет от 1,2 до 1,5 км/ км2 . | Преобладание по составу суглинки отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам не набухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории – простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м. и развития блюдцеобразных западин – средние; на заболоченных участках – сложные. Рекомендуется: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | 3 | Развития среднечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений. Подстилаются породами нижнетульского горизонта. | Рельеф слаборасчленённый, глубина залегания грунтовых вод 5м. | Грунты песчаного состава и суглинки могут быть использованы в качестве фундаментов при строительстве сооружений любого типа. Условия строительства, в основном, простые: несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стока поверхностных вод. |
|  | 4 | Развитие четвертичных отложений первой, второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, простые и средние несущие свойства пород лимитируется подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | 5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенентических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм отложена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионнокарстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано – песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных техногенных сооружений. |

### I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 13.05.2013 года № 1379-13 на территории МО СП «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области месторождения твёрдых полезных ископаемых находящихся в распределённом фонде нет .

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Каменка» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Каменка» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории:

- Национальный парк Угра.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Каменка».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д)строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона  от 30.11.2011 N 365-ФЗ)

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ)

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

На территории МО СП «Деревня Каменка» ФГБУ «Национальный парк «Угра»» . Согласно  постановлению Правительства РФ от 10 февраля 1997г №148 «О создании  в Калужской области ФГБУ «Национальный парк «Угра»» из земель лесного фонда предоставлено во владение национальному парку 43922 га земель, из земель водного фонда ( 1326га. На территории МО СП «Деревня Каменка» ФГБУ «Национальный парк «Угра»» занимает – 3243га. Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

-сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

-сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

-осуществление экологического мониторинга;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория ФГБУ «Национальный парк «Угра»» обладает такими сочетаниями природных и культурно- исторических ресурсов, которое обеспечивает ему особое место не только в регионе, но и в Центральной России в целом. В границах парка насчитывается около 200 объектов туристского осмотра. К моменту организации парка уже стихийно сложились основные маршруты водного и пешеходного туризма, частично или полностью находящиеся в его границах. Те же факторы повлияли на создание ряда баз отдыха. . Всего в парке произрастает около 1000 видов сосудистых растений, из которых 165 являются регионально редкими, а 5 занесены в Красную книгу природы России (орхидные и водный орех-чилим в озере Гороженое). Наряду с богатым разнообразием пойменных разнотравных лугов, уникальных участков типчаковой степи и старовозрастных широколиственных лесов здесь фауна представлена такими редкими представителями животного мира как серая цапля и черный аист, бобры, русский выхухоль и вертлявая камышевка (в настоящее время эти редкие исчезающие виды внесены в Международную Красную книгу).

Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зону включены наиболее пригодные для туристского освоения территории вдоль проектируемых трасс маршрутов, в том числе основная масса объектов туристского интереса (живописные долины рек, озера, памятники природы, археологии, истории и культуры, интересные лесные участки, ботанические и зоологические объекты и др.). Проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских экскурсионных маршрутов, видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешается любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка и у его границ, пользуются правом бессрочного природопользования.

Разрешается спортивная охота по согласованию с дирекцией национального парка.

Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам национального парка. Разрешается реконструкция существующих производственных комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании акта экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях», в отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

Особо охраняемая зона (заказного режима) обеспечивает условия сохранения природных комплексов и объектов при строго регулируемом рекреационном и хозяйственном использовании. Особо охраняемая зона включает наиболее ценные в экологическом и познавательном отношениях природные территории, на которых невозможно или нецелесообразно установить заповедный режим. Зона также служит буфером для участков заповедной зоны.

Подзона экологической стабилизации включает участки, в основном сохранившие естественный характер сообществ и способные к саморазвитию. В подзоне экологической стабилизации могут проводиться необходимые биотехнические, противопожарные и лесозащитные мероприятия, санитарные рубки по состоянию.

Разрешается использование имеющихся сельскохозяйственных угодий преимущественно для сенокошения и нормированного выпаса скота без права проведения мелиорации и постройки долговременных сооружений. В поймах рек Угры, Оки, Жиздры и их протоков запрещается проведение коренного улучшения угодий, применение удобрений и ядохимикатов. Разрешается проведение необходимых гидротехнических работ с целью улучшения экологического состояния водоемов по специальному разрешению дирекции национального парка.

Зона охраны историко-культурных объектов. Выделяется в местах расположения наиболее ценных (уникальных) памятников археологии, истории, культуры и должна обеспечить условия для их сохранения. Хозяйственная и туристско-экскурсионная деятельность определяются режимом планировочных зон охраны памятников, регулирования застройки и охраняемого исторического ландшафта, утверждаемых в установленном порядке. Размещение и архитектурное оформление объектов обслуживания туристов, благоустройство территории не должны нарушать исторический облик ландшафта. Любая деятельность собственников, владельцев и пользователей земель в этой зоне согласовывается с государственными органами охраны памятников истории и культуры и дирекцией национального парка.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Жиздра | 223 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Серена | 108 | 200 | 50 | 20 |
| 3. | река Песочная | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | река Чертовская Песочня | 15 | 100 | 50 | 20 |
| 5. | река Сажня | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | река Озерчанка | 10 | 100 | 50 | 20 |
| 7. | река Каменка | 10 | 100 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Каменка» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1. | Ансамбль Шамординского монастыря | кон. XIX в. – нач. XX в. | с. Шамординское |
| 2. | Казанский собор православный, зимний | 1902 г. | с. Шамординское |
| 3. | Здание трапезной с переходом в Казанский Собор | 1903 г. | с. Шамординское |
| 4. | Сестринский корпус (ранее жилой дом) | кон. XIX в. – нач. XX в. | с. Шамординское |
| 5. | Сестринский корпус (ранее жилой дом) | кон. XIX в. – нач. XX в. | с. Шамординское |
| 6. | Водонапорная башня | 1908-1910 гг. | с. Шамординское |
| 7. | Дом Перлова | 1908г. | с. Шамординское |
| 8. | Игуменский корпус с кельей старца Амвросия (т.н. Оранжерея) | 1908-1940 гг. | с. Шамординское |
| 9. | Сестринский корпус (ранееобщежитский корпус) | кон. XIX в. – нач. XX в. | с. Шамординское |
| 10. | Здание больницы | 1902 г. | с. Шамординское |
| 11. | Здание каретного двора | 1908-1910 гг. | с. Шамординское |
| 12. | Здание богадельни | 1903 г. | с. Шамординское |
| 13. | Здание мастерских (ранее братски корпус) | 1902-1910 гг. | с. Шамординское |
| 14. | Дом священника | 1902-1910 гг. | с. Шамординское |
| 15. | Здание кузнецы | кон. XIX в. – нач. XX в. | с. Шамординское |
| 16. | Здание гостиницы. Здесь останавливаться писатель Л.Н. Толстой | кон. XIX в. – нач. XX в. | с. Шамординское |
| 17. | Гостиница ямщика | 1908-1910 | с. Шамординское |
| 18. | Сад | кон. XIX в. – нач. XX в.,1949г. | с. Шамординское |
| Выявленые объекты культурного наследия |
| 19. | Стоянки | VIII-VII тыс. до н.э. | д. Каменка, в 2км. к северо-востоку от деревни, лев. берег реки |
| 20. | Стоянки | VIII-VII тыс. до н.э. | д. Каменка, в 2км. к северо-востоку, на левом берегу р. Жиздры |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 21. | Церковь Христа Спасителя, Правослвная, приходская, зимняя, с трапезной и колокольней | 1810-е-1830-е | д. Курыничи |
| 22. | Кухонный флигель (кон. XIX в. – нач. XX в.) парк (кон. XIX в. – нач. XX в.) | кон. XIX в. – нач. XX в. | д. Шамордино |

На территории МО СП «Деревня Каменка» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Жиздра.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

По данным администрации МО СП «Дереаня Каменка» на территории сельского поселения расположено 3 сельских кладбища:

- д. Курыничи площадь 0,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- с. Шамординское площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Аграфеновка площадь 0,14 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 17.05.2013 г. № 612-13 на территории МО СП «Деревня Каменка» скотомогильники отсутствуют.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 25 сентября 2007 г. № 74.

Санитарная очистка территории

На основании данных администрации сельского поселения «Деревня Каменка», вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляется ООО «Благоустройство» г. Козельск.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Каменка» удаляются по следящей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме представленной в таблице 7;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Деревня Каменка»

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| д. Каменка | Пон.-четв. | ул. Центральная, ул. Молодёжная, ул. Кирова, ул. Слободка, пер. Школьный |
| Д. Шамордино | Пон.-четв. | ул. Заречная |

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на районнную свалку ТБО расположенную в 2 км от г. Сосенский и эксплуатируемую ООО «Благоустройство».  Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в д. Каменка и д. Шамордино.

Система водоснабжения д.Каменка.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в западной и восточной части д. Каменка. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,9 км. Материал труб – металл, диаметр труб 100мм.

Система водоснабжения д.Шамордино.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в западной части д. Шамордино. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,8 км. Материал труб – металл, диаметр труб 100мм.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Каменка и деревни Шамордино превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Каменка» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Каменка» расположена на территории Козельского района Калужской области. Центр сельского поселения – д. Каменка находится в 9 км восточнее от города Козельска и в 19 км западнее  от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога «Калуга-Переремышль-Белёв-Орёл»-Козельск. В состав сельского поселения «Деревня Каменка» входят следующие населенные пункты: д. Каменка, д. Шамордино, д. Аграфеновка, д.Акатово, д.Васильевка, Кулешовка, д. Курыничи, д. Руднево, д. Сикерки, д. Феофиловка, с. Шамординский.

.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Каменка» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Козельского лесничества 2011 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 12336,9 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 5092,5 | 41 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 718,3 | 6 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 37,5 | 0,3 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2151,7 | 0,3% |
| 5. | Земли лесного фонда | 4273,8 | 52 % |
| 6. | Земли водного фонда | 63,1 | 0,5% |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 339,7 |
| Общественно-деловая | 5,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 348,7 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 21,3 |
| Рекреационная | 2,4 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 718,3 |
| Деревня Каменка |
| Жилая | 130,2 |
| Общественно-деловая | 5,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 55,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 14,4 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 206,4 |
| Деревня Шамордино |
| Жилая | 28,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 36,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 3,9 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 68,6 |
| Деревня Васильевка |
| Жилая | 34,7 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 47,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 82,3 |
| Деревня Руднево |
| Жилая | 10,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 11,4 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 22,9 |
| Деревня Кулешовка |
| Жилая | 13,3 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 26,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 39,5 |
| Деревня Феофиловка |
| Жилая | 11,9 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 17,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 29,1 |
| Деревня Акатово |
| Жилая | 41,7 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 19,9 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 2,0 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 63,6 |
| Деревня Курыничи |
| Жилая | 20,1 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 101,6 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,1 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 124,2 |
| Деревня Сикерки |
| Жилая | 32,1 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 18,8 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 50,9 |
| Деревня Аграфёновка |
| Жилая | 16,6 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 13,2 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 29,8 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Каменка» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 100,7 тыс.м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 100143,3 м2 и муниципальную 557,1 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 10

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений тыс. м2 | Процентов к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 83,8 | 83 % |
| Панельные | 1,6 | 2 % |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 15,3 | 15% |
| Всего | 100,7 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Сельское поселение «Деревня Каменка» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Каменка» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Каменка» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования находится один детский сад – Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение, д. Каменка, пер. Школьный, д. 6. Количество детей в нем – 60 человек, здание приспособленное, дата постройки в  1966 году, процент износа-63%.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в деревне Каменка функционируют одна общеобразовательная  школа :

– МКОУ основная общеобразовательная школа, д. Каменка пер. Школьный, д. 7, количество детей в нем в настоящее время – 75 человек, дневная форма обучения, дата постройки 1988г., процент износа 33%  Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Козельске. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка, пер. Школьный, д.10. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Козельске.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры (МКУК) в деревне Каменка. Вместимость составляет 200 мест, , здание  построено в 1966 году, процент износа 63%.

- библиотека в деревне Каменка. Количество фонда 16070 экз., площадь библиотеки 112 кв. м.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 4-я объектами розничной торговли:

- ИП «Белова», д. Каменка, ул. Центральная, торговая площадь – 25,9 кв. м;

- ИП «Кара»,  д. Каменка, ул. Центральная,д.113-б торговая  площадь – 20 кв. м;

- ИП «Алиева», д. Каменка, ул. Центральная,д. 122-а торговая площадь – 40 кв. м.

- Магазин РАЙПО, д. Каменка , ул. Центральная, д. 71-б

Предприятия общественного питания представлен 1-мобъектом

- д. Каменка, ул. Молодёжная, д.18–  ООО Кафе «ТриО»;

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение деревня Каменка обслуживает пожарная часть ПЧ-42  ФПКУ «10 ОФПС по Калужской области» г. Козельск ул. Большая Советская, д. 5. Дисклокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает-20 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Каменка» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения деревня Каменка обеспечивают дороги регионального значения общего пользования « Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл»-Козельск, «Перемышль-Каменка-Козельск»-Акатово-Курыничи, Каменка-Шамордино.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью сельского поселения «Деревня Каменка» МР «Козельский район».

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги ,км. | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | а/д по д. Каменка | 3,9 | - | асфальт |
| 2. | а/д по д. Сикерки | 0,5 | - | грунт |
| 3. | а/д по д. Шамордино | 1,5 | - | грунт |
| 4. | а/д по д. Агрофеновка | 1,0 | - | грунт |
| 5. | а/д по с. Шамординский | 1,5 | - | грунт |
| 6. | а/д по д. Васильевка | 2,0 | - | грунт |
| 7. | а/д по д. Руднево | 1,5 | - | грунт |
| 8. | а/д по д.Акатово | 3,0 | - | грунт |
| 9. | а/д в д.Кулешовка | 1,5 | - | грунт |
| 10 | а/д в д.Феофиловка | 1,5 | - | грунт |
| 11 | а/д в д.Курыничи | 2,0 | - | грунт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 920  чел.

Динамика численности населения

по сельского поселению, тыс. чел.

Таблица 12

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | 956 | 901 | 861 | 748 | 910 | 920 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 13

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| д. Каменка | 634 | 652 |
| д. Шамордино | 36 | 33 |
| с. Шамординское | 152 | 155 |
| д. Васильевка | 44 | 44 |
| д. Руднево | 12 | 3 |
| д. Кулешовка | - | - |
| д. Феофиловка | 2 | 2 |
| д. Акатово | 14 | 13 |
| д. Курыничи | 7 | 9 |
| д. Сикерки | 5 | 4 |
| д. Аграфеновка | 5 | 5 |
| Всего по СП | 910 | 920 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении наблюдается рост численности населения, главным образом, вследствие положительного сальдо миграции, а также повышения уровня рождаемости. Привлекательными для мигрантов являются деревня Каменка, с. Шамординское и дер. Курыничи.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 13-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Каменка».

Таблица 14

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 1. | ООО «МТК Каменка» | д. Каменка | Сельскохозяйственное производство |
| Торговые предприятия и организации |
| 2. | ИП «Белова» | д. Каменка | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и торговля товарами народного потребления |
| 3. | ИП «Кара» | д. Каменка | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и торговля товарами народного потребления |
| 4. | ИП «Алиева» | д. Каменка | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и торговля товарами народного потребления |
| 5. | РАЙПО | д. Каменка | Торговля алкогольной продукцией, продуктами питания и торговля товарами народного потребления |
| Прочие предприятия и организации |
| 6. | Админстрация МО СП «Деревня Каменка» | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 7. | Фельдшерско-акушерский пункт | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 8. | Средняя общеобразовательная школа | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 10. | Дом культуры | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 11. | Кафе | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 12. | Библиотека | д. Каменка | Предоставление услуг населению |
| 13. | Почта | д. Каменка | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в д. Каменка и д. Шамордино.

Система водоснабжения д.Каменка.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в западной и восточной части д. Каменка. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 1,9 км. Материал труб – металл, диаметр труб 100мм.

Система водоснабжения д.Шамордино.

Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин расположенных в западной части д. Шамордино. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,8 км. Материал труб – металл, диаметр труб 100мм.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал»

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборедеревни Каменка превышения ПДК увеличено (мутность-1,5 , жёсткость общая-1,3, железо -3,8), оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – недоброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в д. Каменка.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,4 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 100 %, мощность очистных сооружений – 50 тыс.м3/сутки. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (КНС) расположенные в восточной части посёлка. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Каменка» газифицирован один населенный пункт – д. Каменка.

Газопровод в д. Каменка низкого давления, трубы стальные, диаметр труб 63 мм.

В сельском поселении деревня Каменка находится одна централизованная котельная отапливающая жильё и соцкультбыт. Котельная работает на природном газе, расположена в восточной части посёлка.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Деревня Каменка» осуществляется отВЛ 35 кВ «Козельск-Подборки»,  ВЛ-10кВ №7 ПС «Подборки»; ВЛ-10кВ №5 ПС «Подборки», ВЛ-10кВ №3 ПС «Подборки».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Каменка» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в д. Каменка.  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Козельского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Деревня Каменка» предоставляет Козельского радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России», «Маяк», «Ника-FM», «Юность», «Авторадио» .

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Каменка» предоставляет Козельская радиотелевизионная передающая станция. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Козельске. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Каменка» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в д. Каменка, Козельского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Козельского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.