Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300004412000177-1 от 13 ноября 2012 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300004412000177-1 от 13 ноября 2012 года Экземпляр № 2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	7

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения	14

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	15

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	16

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	17

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	18

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	21

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	22

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	25

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	26

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	27

Список используемой литературы:	30

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного ми техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского район Калужской области | 1:25000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка» Козельского района разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300004412000177-1от 13 ноября 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Каменка», ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Деревня Каменка» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Сухиничский район», «Город Калуга», «Город Обнинск» и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 год.

Согласно схемы территориального планирования МР «Козельский район» планируется перевод 5га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышлености под кладбище.

Таблица площадей планируемого перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности»

Таблица 2

| Местоположение участка | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Каменка | 40:10:080300 кадастровый квартал | 5 | под кладбище | 2015-2016 |

В генеральном плане предусматривается перевод участков для перспективного развития территории из земель сельскохозяйственного назначения в земли населённых пунктов 55 га рядом с д. Каменка и  32,3 га, участка с кадастровым номером 40:10:080500:1.

Таблица площадей перспективного перевода из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов»

Таблица 1

| Местоположение участка | Кадастровый номер | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, га | Планируемое использование | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Каменка | 40:10:080500 кадастровый квартал 40:10:080500:1 | 55 32,3 | размещение малоэтажной застройки размещение малоэтажной застройки | 2015-2016 2015-2016 |

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 12336,9 | 12336,9 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5092,5 | 5087,5 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 37,5 | 42,5 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2151,7 | 2151,7 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 4273,8 | 4273,8 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 63,1 | 63,1 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 718,3 | 718,3 |
| Деревня Каменка |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 206,4 | 206,4 |
| Деревня Шамордино |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 68,6 | 68,6 |
| Деревня Васильевка |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 82,3 | 82,3 |
| Деревня Руднево |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 22,9 | 22,9 |
| Деревня Кулешовка |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 39,5 | 39,5 |
| Деревня Феофиловка |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 29,1 | 29,1 |
| Деревня Акатово |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 63,6 | 63,6 |
| Деревня Курыничи |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 124,2 | 124,2 |
| Деревня Сикерки |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 50,9 | 50,9 |
| Деревня Аграфёновка |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | 29,8 | 29,8 |

на расчетный срок не учитывались населенные пункты, которые в процессе реализации генерального плана будут отнесены к соседним муниципальным образованиям.

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 6

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 339,7 | 339,7 |
| Общественно-деловая | 5,9 | 5,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 348,7 | 348,7 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 21,3 | 21,3 |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 718,3 | 718,3 |
| Деревня Каменка |
| Жилая | 130,2 | 130,2 |
| Общественно-деловая | 5,9 | 5,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 55,6 | 55,6 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,3 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 14,4 | 14,4 |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 206,4 | 206,4 |
| деревня Шамордино |
| Жилая | 28,6 | 28,6 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 36,1 | 36,1 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | 3,9 | 3,9 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 68,6 | 68,6 |
| деревня Васильевка |
| Жилая | 34,7 | 34,7 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 47,6 | 47,6 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 82,3 | 82,3 |
| деревня Руднево |
| Жилая | 10,6 | 10,6 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 11,4 | 11,4 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,9 | 0,9 |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 22,9 | 22,9 |
| деревня Кулешовка |
| Жилая | 13,3 | 13,3 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 26,2 | 26,2 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 | 0,9 |
| Рекреационная | - | - |
| Общая площадь | 39,5 | 39,5 |
| Деревня Феофиловка |
| Жилая | 11,9 | 11,9 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 17,2 | 17,2 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 29,1 | 29,1 |
| деревня Акатово |
| Жилая | 41,7 | 41,7 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 19,9 | 19,9 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 2,0 | 2,0 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 63,6 | 63,6 |
| деревня Курыничи |
| Жилая | 20,1 | 20,1 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 101,6 | 101,6 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,1 | 2,1 |
| Рекреационная | 0,4 | 0,4 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 124,2 | 124,2 |
| деревня Сикерки |
| Жилая | 32,1 | 32,1 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 18,8 | 18,8 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная |  |  |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 50,9 | 50,9 |
| деревня Аграфёновка |
| Жилая | 16,6 | 16,6 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 13,2 | 13,2 |
| Производственная | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 29,8 | 29,8 |

Для установления границ населенных пунктов, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы для установления границ земельных участков в соответствии с планируемыми границами населенных пунктов.

Внесение сведений о границах населенных пунктах сельского поселения произойдет в течение срока реализации генерального плана (25 лет).

### II.1.2 Мероприятия по демографической структуре сельского поселения

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 36 человек). В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в деревне Каменка, д. Сикерки, д. Аграфёновка за счет механического движения  при отрицательном показателе естественного движения.

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей.

МО СП «Деревня Каменка»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                               920  человека

Первая очередь                                                                             900  человек

Расчетный срок                                                                             1000  человек

Однако, фактически демографическая ситуация в сельском поселении может оказаться другой. Во-первых, территориальная близость города Калуги, может способствовать привлечению в поселение мигрантов из других территорий. Во-вторых, в поселение будут переезжать жители других населенных пунктов, в связи с активным жилищным строительством на территории поселения.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается решение следующих задач:

- строительство многоэтажных домов вместо разрушенных  для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности .

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда в сельском поселении.

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью.

Территории для нового жилищного строительства выделяются внутри сельского поселения представленных в таблице 8.

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка малоэтажными жилыми домами |
| 1. | Жилая застройка в д.Каменка: - западный участок - северный участок | 215 50 | 39750 | Первая очередь |

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Строительство детского сада в деревне Каменка | на 100 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство детской площадки в деревне Каменка | Универсальная спортивная площадка | Расчетный срок |
| 2. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Увеличение школы в деревне Каменка | на 20 мест | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство спортивной площадки в деревне Каменка | Универсальные спортивные площадки для занятий летними и зимними видами видами спорта | Расчетный срок |
| 3 | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Каменка | 20 пос. в смену | Первая очередь |
| 4 | Объекты культуры |
| 4.1 | Увеличение библиотеки | на 1000 томов | Расчетный срок |
| 5 | Объекты торговли и общественного питания |
| 5.1 | Строительство магазина в дер. Каменка | 70 м2 | Расчетный срок |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице № 10.

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Организация рекреационных зон с пляжем на существующих местах | Первая очередь |
| 1.2 | Организация рекреационно-туристической зоны в планируемых границах д. Каменка | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 2.2 | Озеленение д.Каменка | Первая очередь |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчётный срок |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом, в роли общественного транспорта используется автобус, автобусные маршруты обеспечивают связь поселения  с г. Козельск и с Калугой.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 1.2 | Вдоль автодорог: «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл»-Козельск «Перемышль-Каменка-Козельск»-Акатово-Курыничи «Каменка-Шамордино»-Васильевка | Первая очередь |
| 2 | Устройство дорог из груна |
| 2.1 | Вдоль автодороги на дер. Фофиловка Вдоль автодороги на дер. Сикерки Вдоль автодороги на дер. Аграфеновка | Первая очередь |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |
| 3.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |
| 4. | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 4.1 | Строительство надземных пешеходных переходов на автодорогах «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл»-Козельск «Перемышль-Каменка-Козельск»-Акатово-Курыничи «Каменка-Шамордино»-Васильевка | Первая очередь |
| 4.2 | Устройство шумо-защитных экранов комбинированного типа в населенных пунктах вдоль автодорог регионального значения «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл»-Козельск «Перемышль-Каменка-Козельск»-Акатово-Курыничи «Каменка-Шамордино»-Васильевка | Расчетный срок |
| 4.3 | Установка новых автобусных остановок: д. Каменка-1шт. д. Васильевка-1шт. д. Руднево – 1шт. д. Акатово – 1шт. д. Курыничи – 1шт д. Сикерки – 1 шт. д. Агрфеновка – 1шт. | Первая очередь |
| 4.4 | Предусмотреть дополнительный землеотвод за деревней Каменка шириной 30п.м., для: Реконструкции автодороги «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл»-Козельск на участке с км.0+000 по км 26+000 в Козельском районе. |  |

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов входящих в состав сельского поселения «Деревня Каменка» № 64 от 17 августа 2012 года, на расчетный срок составят 0,055 м3 на 1 человека в месяц.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на районную санкционированнцю свалку, расположенная в 2 км. от г. Сосенский.

.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

По данным администрации МО СП «Деревня Каменка» на территории сельского поселения расположено 3 кладбища:

- д. Курыничи площадь 0,5 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- с. Шамординское площадь 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

- д. Аграфеновка площадь 0,14 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

Перечень соответствующих мероприятий приведен в нижеследующей таблице.

Перечень мероприятий  территориального планирования и по организации мест захоронения

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство нового кладбища в д. Шамордино | Первая очередь |
| 1.3 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Каменка | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство станции водоподготовки в д. Каменка | Первая очередь |
| 1.3 | Строительство станций водоподготовки на всех планируемых водозаборных сооружениях | Расчётный срок |
| 1.4 | Реконструкция существующих очистных сооружений в д. Каменка | Первая очередь |
| 1.5 | Строительство новых очистных сооружений в д. Каменка |  |
| 1.6 | Строительство ливневой канализации в д. Каменка | Расчётный срок |
| 1.7 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.5 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Газификация населенных пунктов с размещение газорегуляторный пункт (ГРП): - д. Каменка | Первая очередь |
| 3.2 | Строительство дополнительных газорегуляторных (ГРП) пунктов: - д. Каменка | Первая очередь |
| 3.3 | Уровень газификации сельского поселения 100 % | Расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 4. | Связь |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчётный срок |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Козельского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.