Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 42/12 от 9 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 42/12 от 9 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Алексеева И.Д.

инженер-эколог                                                                                          Бычкова Т.В.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия 	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.4 Подземные воды	15

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	19

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	20

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	21

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	23

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	24

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	34

I.IV Современное использование территории сельского поселения	36

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	37

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	38

I.IV.3 Жилищный фонд	41

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	43

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	50

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	51

II. I. Население	51

II.II. Занятость населения	53

II. III. Социально-экономическая характеристика.	54

II.IV Инженерно-техническая база	57

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	57

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	59

II.IV.3 Электроснабжение и связь	59

Список используемой литературы:	62

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения«Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области. | 1:15000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области. | 1:15000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.5 | Карта территории сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района (МО СП «Поселок Бетлица», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе6дерации и  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 42/12 от 9 августа 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП «Поселок Бетлица» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Куйбышевского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Поселок Бетлица».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования МР  «Куйбышевский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Поселок Бетлица».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  (актуальности 2009-2010 гг.), ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения«Поселок Бетлица» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Поселок Бетлица» расположено в Куйбышевском  районе Калужской области. Центр сельского поселения Поселок Бетлица находится  в 170 км к юго- западу от областного центра г. Калуги.

Поселок Бетлица имеет выгодное месторасположение – является промежуточной станцией на железнодорожной дороге , соединяющей два крупных железнодорожных узла г.Киров, Калужской области  и г.Рославль Смоленской области. Железная дорога также проходит через Брянскую область. В состав сельского поселения «Поселок Бетлица» входят следующие населенные пункты:  поселок Бетлица, деревня Погребки, деревня Феликсово, поселок Глуховский, деревня Садовище, поселок Михайловский, деревня Падерки-Васюки, деревня Падерки-Кабачи, деревня Падерки-Казенные, деревня Падерки-Фирсы, деревня Хатожа.

Площадь сельского поселения составляет 12503 га, численность населения – 4462 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Поселок Бетлица»

На севере - на восток от восточной границы лесного квартала N 7 Раменского лесничества по железной дороге Рославль - Сухиничи до восточной границы лесного массива, далее на север по восточной границе лесного массива, далее на север, пересекая дорогу Ниж. Студенец - Бетлица, далее на северо-восток между д. Грибовка и п. Дмитровский, пересекая дороги Красный Хутор - Михайловский и Красный Хутор - Хатожа, далее на северо-восток до дер. Хатожа и север по восточным границам лесных массивов, далее на северо-восток по южной границе квартала N 13 Феликсовского лесничества и северным и северо-западным границам лесных кварталов N 49, 38, 29, 28 Феликсовского лесничества до границы Куйбышевского и Кировского районов в месте пересечения дороги Крайчики - Подписная;

На востоке - на юго-восток по границе Куйбышевского и Кировского районов от места пересечения дороги Крайчики - Подписная до лесного квартала N 113 Феликсовского лесничества;

На юге - на юго-запад от границы Куйбышевского и Кировского районов по южным границам лесных кварталов 113, 112, 111 Феликсовского лесничества до южной границы лесного квартала N 110 Феликсовского лесничества, далее на юго-запад до реки Ветьма, далее на север по реке Зловодка до дамбы на реке Падерка, далее, пересекая дорогу Бетлица - Ветмица на запад по реке Зловодка до северо-восточного угла квартала N 11 Раменского лесничества;

На западе - на север по восточной границе лесного квартала N 7 Раменского лесничества от северо-восточного угла квартала N 11 Раменского лесничества до железной дороги Рославль - Сухиничи.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Годовой приход суммарной солнечной радиации 88 ккал/см2, в том числе прямой 40 ккал/см2, рассеянной 48 ккал/см2.

Территория района благоприятна для хозяйственного освоения и строительства. Климат района благоприятен для организации сезонного отдыха, возможен круглогодичный отдых.

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Осадки. Среднегодовая сумма осадков - 654 мм, в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года – 213 мм. Суточный максимум – 89 мм. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 130-140 дней, заморозки проявляются во второй половине сентября. Средняя максимальная высота снежного покрова – 30 см.

Глубина промерзания суглинистой почвы наибольшая за зиму – 80 см, супесчаной -150 см.

Показатель теплообеспеченности 2100 °С, влагообеспеченности 1,5-1,6.

Среднемесячный дефицит влажности воздуха в июле 6,5-7,0 мб, январе- 0,4 мб, годовой дефицит -2,7-3,0 мб.

Ветер. Господствующее направление ветра зимой юго-западное, летом – западное и северо-западное. Средняя скорость ветра – 3-4 м/с, в холодный период 3,5-5,0 м/с, в теплый период – 2,5-3,0 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Бетлица»  расположено  в пределах  Брянско-Жиздринского полесья,в бассейне р.Снопот,левого притока Десны, левого притока Днепра. Абсолютные отметки рельефа изменяются от190,0м.,урез вод р. Хатожа до 220,0м. На водораздельных пространствах.Абсолютный перепад высот составил 30,0 м.,относительные перепаы по овражно-балочной сети не превышают 10,0м. Вся  местность сельского поселения находится в зоне одного географического ландшафта.

Ландшафт представляет собой плоско-волнистую зандровую слабо-среднерасчлененную равнину.Четвертичные отложения представлены глинистыми гравилистыми песками,песчано-галечным материалам и водноледниковыми суглинками,общей мощностью до 10 м. Коренные породы представлены кварц-глауконитовыми песками альб-сеноманского объединенного яруса и мелом туронского горизонта меловой системы.Глубина залегания вод 2-4 м..Почвы дерново-средне-сильноподзолистве на каменистой основе.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Днепр. На территории поселения протекают  Хатожка, р. Падерка,р.Зловодка.  Реки имеют небольшой уклон, поэтому скорость их течения невелика- в среднем 0,3-0,5 м/сек. Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей. Главная роль в питании рек принадлежит талым  весенним водам. В летне-осеннее время реки питаются дождевыми осадками и грунтовыми водами. Зимой единственным источником питания являются грунтовые воды. Средняя продолжительность ледостава на реках 140 дней. Замерзание  обычно начинается в конце ноября- начале декабря. А вскрытие происходит в конце марта- начале апреля.

Река Хатожка.

Река Хатожка протекает по северо-западной  части сельского поселения, которая берет свое начало из родничков у Галичевки (недалеко от д. Дрыновки) . Длина реки составляет- 20 км.	 В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Хатожка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Остальныые реки  небольшие; ширина до 20 м, глубина 0,5-2 м. Дно песчаное на перекатах каменистое. Берега обрывистые (высота 1-2 м) заросшие кустарником. Поймы луговые, местами заболочены. Реки замерзают в конце ноября - начале декабря.

В целом территория поселения обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.4 Подземные воды

Территория МО СП « Поселок Бетлица» расположена в пределах Московского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозпитьевом водоснабжение района являются  упинский, тульский,  окский связанные с геологическими образованиями нижнего карбона. В ограниченных масштабах используются водоносные горизонты приуроченные к песчаным отложениям четвертичного и мелового времени и известнякам озерско-хованского объединенного слоя верхнего девона. Общие ресурсы подземных вод по отдельным скважинам определить не возможно и они характеризуют водоносный горизонт в том месте где пробурены. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильной конструкции ее обустройства.

Самым верхним водоносным горизонтом является четвертичный приуроченный к песчано-гравийным слоям. Вода по химическому составу мягкая с удельным дебитом 0,15~8,0 м3/ч.

По одной скважине было пробурено на альб-сеноманские пески (п. Бетлица) и обводненный мел (Семичастные хутора)  удельный дебит их составляет 4,5 м3/ч и 1,0 м3/ч.

Оксий водоносный горизонт связан с известняками алексинского, михайловского и веневского горизонтов. Этот водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. Дебит скважин изменяется от 0,24 м3/ч до 12,0 м3/ч.; содержащие железа от 0,14 до 2,85 млг.экв./л,; общая жесткость варьирует от 2,96 до 6,0 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к толще кварцевых песков нижнего карбона, развит повсеместно. Дебит по скважинам изменяется от 0,03м3/ч до 12,0м3/ч.; содержание железа от 0,07 до 2,12млг.экв./л; общая жесткость - от 4,3 до 6,68 млг.экв./л.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам и имеет повсеместное распространение. Дебит скважин составляет от 0,08 до 1,0 м3/ч; содержание железа от 0,07 до 5,6 млг.экв.; общая жесткость – от 2,0 до 8,44 млг.экв./л.

Заволжский (озерско-хованский) водоносный горизонт приурочен к известнякам верхнего девона. Дебит скважин составляет от 0,15 м3/ч до 0,2 м3/ч; содержание железа от 0,65 до 1,02 млг. экв./л; общая жесткость изменяется от 5,5 до 7,08 млг. экв./л.

Все воды поселения относятся к гидрокарбонатно-кальциевым с повышенным содержанием железа.

Наличие нескольких водоносных горизонтов в пределах поселения гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий, как на сегодняшний день так и на будущее.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Плоские формы рельефа,  незначительная глубинная эрозия всего района и соответственно слабый поверхностный дренаж   паводковых и атмосферных вод - все это привело к значительному заболачиванию территории. Залегание в верхней части геологического разреза плотных суглинков также способствует возникновению болот и переувлажнению геологической среды. Поверхностная эрозия наблюдается только там, где широко развиты песчаные отложения и значительна антропогенная нагрузка, способствующая возникновению и усилению эрозии. Суффозионные западины наблюдаются только на юге района в зоне близкоповерхностного залегания мела  на песчаных склонах р. Десны. Наличие плотных суглинков в верхней части геологической среды можно считать как положительный фактор при освоении территории.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории сельского поселения «Поселок Бетлица»:

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на моренных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетичес-ких комплексов четвертичного времени | Рельеф слабо-среднерасчлененный, слабо-среднедренированный. Все понижения в рельефе в разной степени заболочены. Глубина стояния грунтовых вод 0-5 м.. | Преобладающие по составу суглинки отличаютсярезкой изменчивостью несущих свойств по латерали и глубине.Устойчивы к техногенным нагрузкам ненабухающие грунты.Условия строительства на преобладающей территории-простые. На участках развития западин-средние,на заболоченных участках -сложные. Рекомендации:организация сиока поверхностных вод,правильная вертикальная планировка,благоустройство территории,охрана лесов |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Поселок Бетлица» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Поселок Бетлица» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Поселок Бетлица».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В границах сельского поселения особо охраняемых природных территорий нет .

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Падерка | 6 | 50 | 50 | 5 |
| 2. | р.Хатожка | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Зловодка | 6 | 50 | 50 | 5 |
| 6 | ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Бетлица» располагается  объект культурного наследия «Братская могила, пос.   Бетлица, сквер по ул. Ленина»,утвержденный  Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22,05,19920г. №76.

Согласно учетной документации министерства культуры Калужской области данный объект культурного наследия расположен в юго-западной части населенного пункта пос. Бетлица и представляет собой постамент 2,20х2,20м.,высотой 3,31м..двухфигурное надгробие из мраморной крошки, скульптура Писаревского с надписью  «Вечная слава героям павшим в боях за Родину 1941-1945гг.Граница объекта-12м.х10м.,граница охранной зоны 40м.х47м.

На территории сельского поселения располагается объект ,обладающий признаками культурного наследия(данные министерства культуры Калужской области)-здание школы, расположенный в д. Хатожа,1911 г. ,установлен по материалам инвентаризации ,проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 г.№224.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия .

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 4

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП Поселок Бетлица» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Днепр. На территории поселения протекают р. Хатожка, р. Падерка,р.Зловодка .

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой  в сельском поселении остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Имеют место стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки. Несанкционированные свалки ликвидируются силами сельского поселения.

По данным администрации МО СП «Поселок Бетлица» на территории сельского поселения расположено 5 сельских кладбищ и 3 братских захоронений:

Перечень действующих и не действующих кладбищ, братских могил и других захоронений на территории сельского поселения «Поселок Бетлица»

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кладбища: |  |  |
| 1. | д.Хатожа | 0,66 | Действующее |
| 2. | п.Бетлица | 0,30 | Действующее |
|  | п..Бетлица | 2 | Действующее |
|  | д.Феликсово | 0,8 | Действующее |
|  | д.Падерки-Казенные | 1 | Действующее |
|  | Б,Н,П, (бывший населенный пункт) Гапоновский (старинное, находится в лесу) | - | Не действующее |
|  | Братские могилы: |  |  |
| 1. | п.Бетлица сквер «Боевой славы» | 50×50 |  |
| 2. | д.Феликсово,на территории кладбища |  |  |

На ближайшие 10 лет строительство новых кладбищ не предусматривается.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 20.03.2013 г. № 366-13-12 на территории МО СП «Поселок Бетлица» зарегистрированные в установленном порядке скотомогилиники отсутствуют.

Серьезную проблему  для поселения приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения  орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли.

Практически все мелиоративные площади входят в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана прежде всего с подъемом на поверхность почвы подстилающих моренных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Анализ  экологического состояния позволяет сделать вывод о наличии ряда серьезных проблем, связанных с нерациональным использованием территории. Деградация пахотных и кормовых угодий требует проведения неотложных мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе градостроительного характера.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Для решения вопроса поддержания чистоты и надлежащего санитарного состояния территории поселка Бетлица и населенных пунктов, было организовано и проведено 18 субботников,  в которых принимало участие 3401человек.

В рамках придания эстетического вида населенным пунктам осуществляется работа по озеленению. Было посажено 436 шт. деревьев и 788 шт. кустарников, удалено 77 шт. засохших и старых деревьев. Приведено в нормативное состояние и порядок фасадов зданий в количестве 37 шт. Отремонтировано заборов и ограждений 4040п.м. За полугодие текущего  года, в результате проведенных работ по санитарной уборке населенных пунктов было очищено от листвы и мусора 33,2 га газонов и территорий, выявлено и ликвидировано 11 несанкционированных свалок

Для поддержания чистоты по постоянной основе, согласно утвержденного графика, ведется работа по сбору и вывозу твердых бытовых отходов из мест компактного проживания населения и объектов социально-производственного значения.

Установлено необходимое количество контейнеров для сбора отходов- количество 43штуки. Оборудовано 18 площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов.

Ведется работа по укладке тротуарной плитки в пешеходных зонах, скверах.

Построено ЛЭП по улице Кирова протяженностью 441 м с установкой 5 энергосберегающих светильников, дополнительно установлено 21 энергосберегающих светильников.

Изготовлена и установлена металлическая ограда около здания администрации протяженностью 20п.м., около Дома культуры - протяженностью 120п.м., здания бани МП «Водоснабжение», администрации МО СП «Поселок Бетлица» протяженностью 40п.м, около споривного центра с универсальным игровым залом протяженностью 100 п.м.

Установлено в 3-х скверах 16 скамеек, в жилых многоквартирных  домах  во дворах и около домов частного сектора  имеются скамейки сделанные самими жильцами, дополнительно установлено 11скамеек. Установлено дополнительно 50 вазонов.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Поселок Бетлица».

В настоящее время вывоз ТБО осуществляется МП «Топливообеспечение»  по мере наполнения.

Генеральным планом рекомендовано:

1.Вывоз отходов на полигон ТБО, расположенный в Кировском районе и эксплуатирующийся ООО Реммонтаж» по оптимальной транспортной схеме;

2.Предусмотреть развитие обязательной планово- регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов(включая уличный смет с  усовершенствованных покрытий).Отходы ,включающие твердый бытовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект переработки или размещения отходов( на текущий момент- на действующий полигон ТБО в перспективе- на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплекс, полигон);

3.Предусмотреть мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их централизованная транспортировка; реутилизация вторсырья(пункты приема вторсырья макулатуры, бутылок, консервных банок и т.п. для последующего их вывоза на переработку);снижение объемов мусора( свести к минимуму потребление продуктов одноразового питания)).

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Их располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезды к площадкам и сами площадки должны быть освещены.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения должны решать следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Также генеральным планом сельского поселения рекомендовано проведение комплекса общих природоохранных мероприятий,  способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения(ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории, укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов, устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения «Поселок Бетлица» превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Поселок  Бетлица» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Поселок Бетлица» расположено в Куйбышевском районе Калужской области. Центр сельского поселения Поселок Бетлица находится  в 170 км к юго- западу от областного центра г. Калуги.

В состав сельского поселения «Поселок Бетлица» входят следующие населенные пункты:  поселок Бетлица, деревня Погребки, деревня Феликсово, поселок Глуховский, деревня Садовище, поселок Михайловский, деревня Падерки-Васюки, деревня Падерки-Кабачи, деревня Падерки-Казенные, деревня Падерки-Фирсы, деревня Хатожа.

.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Поселок Бетлица» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Куйбышевского лесничества 2012 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7

Таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 12503,55 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3109,73 | 25% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1410,44 | 11% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 79,78 | 1 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 7900,63 | 63% |
| 6 | Земли водного фонда | 2,97 | - |
| 7 | Земли запаса | - | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 478,38 |
| Общественно-деловая | 22,62 |
| Сельскохозяйственного использования | 375,82 |
| Производственная | 111,17 |
| Транспортной инфраструктуры | 54,35 |
| Рекреационная | 366,21 |
| Особо охраняемых территорий | 0,96 |
| Специального назначения | 0,93 |
| Общая площадь | 1410,44 |
| Пос.Бетлица |
| Жилая | 278,05 |
| Общественно-деловая | 22,62 |
| Сельскохозяйственного использования | 119,30 |
| Производственная | 108,53 |
| Особо охраняемых территорий | 0,96 |
| Транспортной инфраструктуры | 43,02 |
| Рекреационная | 136,56 |
| Специального назначения | 0,43 |
| Общая площадь | 709,47 |
| дер.Садовище |
| Жилая | 29,82 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,01 |
| Общая площадь | 31,83 |
| дер.Хатожа |
| Жилая | 56,43 |
| Сельскохозяйственного использования | 127,95 |
| Производственная | 2,64 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,24 |
| Рекреационная | 41,01 |
| Специального назначения | 0,50 |
| Общая площадь | 233,77 |
| пос.Михайловский |
| Жилая | 12,10 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,39 |
| Рекреационная | 22,64 |
| Общая площадь | 38,13 |
| дер.Падерки-Фирсы |
| Жилая | 17,01 |
| Сельскохозяйственного использования | 32,16 |
| Рекреационная | 8,84 |
| Общая площадь | 58,01 |
| дер. Падерки-Васюки |
| Жилая | 27,33 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,82 |
| Рекреационная | 16,33 |
| Общая площадь | 45,48 |
| дер. Падерки-Кабачи |
| Жилая | 20,85 |
| Сельскохозяйственного использования | 57,43 |
| Рекреационная | 64,35 |
| Общая площадь | 142,63 |
| дер.Падерки-Казенные |
| Жилая | 24,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 15,63 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,69 |
| Рекреационная | 76,39 |
| Общая площадь | 116,73 |
| дер. Феликсово |
| Жилая | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Общая площадь | - |
| дер. Погребки |
| Жилая | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Общая площадь | - |
| пос.Глуховский |
| Жилая | 12,77 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,53 |
| Общая площадь | 34,30 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Поселок Бетлица» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 101896м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частную – 99376 м2 и муниципальную - 2520 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 9

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 3581 | 3,5% |
| Панельные | 9149 | 9,0% |
| Блочные | 1032 | 1,0% |
| Смешанные | 40091 | 39,3% |
| Деревянные | 48043 | 47,2% |
| Прочие | - |  |
| Всего | 101896 | 100 % |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

Таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв. м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв. м |
| Итого | 101896 | 101896 | 2520 | 99376 |
| 1-этажные | 81101 | 81101 | 2180 | 78921 |
| 2-х этажные | 18470 | 18130 | 340 | 18130 |
| 3-х этажные | 2325 | 2325 | - | 2325 |

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 11

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1043 | 1398 |
| Из нее: В жилых домах | - |  |
| В многоквартирных жилых домах | 1043 | 1398 |
| Число жилых домов, ед. | - |  |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 5 | 7 |

Движение жилищного фонда

Таблица 12

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 99819 |
| Прибыло общей площади за год – всего | 2077 |
| в том числе: новое строительство | 2077 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год – всего | 100 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | 100 |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года – всего | 101896 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица13

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) |  |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 101896 | 41901 | 26243 | 32915 | 26243 | 101896 | - | 21333 | - | 21333 | 100853 |  |  |  |  |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Поселок Бетлица» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Поселок Бетлица» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Поселок Бетлица» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица 14

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| МБДОУ муниципальный Куйбышевский детский сад «Василек»(структурное подразделение Савченки) | п.Бетлицаул.Новосибирская,д.22 | 155 | 132 | 1 смена | муницип. | типовое | 1977 (износ 6%) |

Характеристика учреждений образования приводится в таблице.

Таблица 15

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Бетлицкая средняя общеобразовательная школа | Пос.Бетлица ,пер.Школь ный,д.1 | 660 | 317 | 1 смена | муницип. | типовое | 1971 (износ 6%) |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям.

Характеристика учреждений внешкольного образования приводится в таблице.

Таблица16

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение дополнительного образования Бетлицкая тетская школа искусств | Пос.Бетлица ,ул.Куйбышева,д.8 | 80 | 42 | 1 смена | муницип. | типовое | 1970 (износ 100%) |

Учреждения социального обслуживания

Таблица 17

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| Государственное казенное образовательное учреждение Калужской области для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бетлицкая специальная (коррекционная)школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида | п.Бетлица ул. Новосибирская, дом 20а | 135 | 92 | 1 смена | государственная | типовое | 1959 (износ 100%)я |

Учреждения здравоохранения

Медицинскую  помощь  населению  Куйбышевского  района  оказывает  ГБУЗ КО«ЦРБ Куйбышевского района»
На основании лицензии осуществляется медицинская деятельность по стоматологии, терапии, хирургии, неврологии, психиатрии, онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, педиатрии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, эндоскопии, акушерству и гинекологии, наркологии. Расположена в центре поселка Бетлица по ул. Ленина,д.6.
В состав ЦРБ входят: поликлиника на 150 посещений в смену, круглосуточный стационар (терапия, хирургия, педиатрия, гинекология, инфекция) – 26 коек, дневной стационар – 8 коек, функционирует отделение сестринского ухода на 18 коек, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение выездной бригады скорой медицинской помощи.
 Работают вспомогательные лечебно-диагностические подразделения - рентгенологический кабинет; клинико-диагностическая лаборатория; физиотерапевтический кабинет; кабинет массажа, ЭГДС, УЗД, функциональной диагностики, ЛФК.

Учреждения культуры

На территории СП «Поселок Бетлица»  работает районный дом культуры «Юбилейный». Одной из основных задач РДК является вовлечение в культурную жизнь населения.В  настоящее время большое место в деятельности Районного Дома культуры занимает работа по сохранению, развитию и популяризации народной культуры, сохранению ремёсел, традиций, обрядов. На современном этапе деятельности Районного Дома культуры приоритет отдаётся развитию народного творчества, обеспечению населения Куйбышевского района концертами, выставками, фестивалями, смотрами, народными праздниками.     Одной из основных задач работников РДК является стремление научить детей понимать культуру и искусство народов России, воспитывая их в духе гражданственности, патриотизма и толерантности. Для молодежи и подростков района Дом культуры «Юбилейный» стал местом общения. Юные дарования оттачивают здесь своё исполнительское мастерство и приобретают сценический опыт на различных концертах, побеждают в фестивалях и конкурсах областного уровня.

С 2009 года в РДК работает детский кружок бисероплетения. Бисер -прекрасный по своим декоративным качествам материал - привлёк в кружок девочек, которые изготавливают мелкие украшения для костюмов, предметы декора.

В пос.Бетлица располагается районная библиотека . В мае 1950 года из фонда районной библиотеки был выделен детский фонд и образовано детское отделение. Именно с этого года и начала отсчёт своих лет районная детская библиотека. Фонд составлял 1027 единиц. В октябре 1978 года районная детская библиотека была переведена в здание РДК «Юбилейный», где располагается и сейчас.
Детская библиотека сегодня - два уютных и светлых помещения: читальный зал и абонемент, это книжный фонд в количестве 19785 единиц хранения, это 720 читателей абонемента и читального зала. 
Ключевыми задачами работы библиотеки являются: формирование и развитие навыков чтения у подрастающего поколения, вопросы формирования и использования книжных фондов, организация досуга детей, индивидуальная работа с юными читателями.
 Проводится огромное количество массовых мероприятий: тематические вечера, литературные праздники, беседы, библиотечные и библиографические уроки, конкурсно-познавательные и игровые программы. Самым главным мероприятием года стали «Книжкины именины». Детская библиотека принимает участие в областных конкурсах: «Летопись родного края…», «С семьей и для семьи».
В 2009 году детская библиотека отметила 55-летие.

Спортивные сооружения

В сельском поселении зарегистрировано муниципальное казенное учреждение "Центр развития спорта, туризма и молодежной политики "Темп" по адресу : ул .Новосибирская д. 11-а. где работают различные кружки и спортивные секции.

На территории сельского поселения построен спортивный центр  с универсальным игровым залом в который входит футбольное поле, корт, беговая дорожка. Спортивные площадки имеются в Бетлицкой общеобразовательной средней школе, ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Бетлицкая специальная (коррекционная) школа интернат с ограниченными возможностями здоровья VIII вида, детский сад «Василек». Имеется на территории  сельского поселения 5 спортивно-игровых комплексов современного дизайна для детей младшего возраста.

.

.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продмаг №1 | п.Бетлица ул Кирова 40/1 | Продовольственные товары | 57,7 | типовое |
| 2 | Продмаг №2 | п.Бетлица ул Калинина 22 | Продовольственные товары | 66,4 | типовое |
| 3. | ИП Ковтунова Магазин «Березка» | п.Бетлица ул Кирова,65 | Продовольственные товары | 11,5 | типовое |
| 4. | ИП Дмитракова магазин «Улыбка» | п.Бетлица ул Кирова,75 | Продовольственные товары | 18,0 | типовое |
| 5. | ИП Оленичева Магазин «Меркурий-1» | п.Бетлица ул Кирова,81 | Продовольственные товары | 18,6 | типовое |
| 6. | ИП Оленичева Магазин «Меркурий-1» | п.Бетлица ул Киреева,1-а | Продовольственные товары | 19,3 | типовое |
| 7. | Магазин «Продукты» | п.Бетлица ул Кирова,38-а | Продовольственные товары | 64,0 | типовое |
| 8. | Магазин «Хлеб» | п.Бетлица ул Кирова,36-а | Продовольственные товары | 33,0 | типовое |
| 9. | Магазин «Продукты | п.Бетлица ул .30 лет Победы,16-а | Продовольственные товары | 39,0 | типовое |
| 10. | ИП Сафронова Магазин «Полушечка» | п.Бетлица ул .Новосбирская19/2 | Продовольственные товары | 47,7 | типовое |
| 11. | Магазин «Продукты» | п.Бетлица ул .Циолковского 4-в | Продовольственные товары | 22,7 | типовое |
| 12. | Магазин ОРТП-23 | п.Бетлица ул. Куйбышева,4 | Продовольственные товары | 49,0 | типовое |
| 13. | Магазин «Калинка» | п.Бетлица ул. Куйбышева,17 | Продовольственные товары | 26,0 | типовое |
| 14. | Магазин «Диана» | п.Бетлица ул.ул.Калинина,4-а | Продовольственные товары | 31,7 | типовое |
| 15. | Магазин «Магнит» | п.Бетлица ул .Ленина,43 | Продовольственные товары | 109,3 | типовое |
| 16. | Магазин «Промтовары» | п.Бетлица ул Кирова, | Товары повседневного спроса | 108,9 | типовое |
| 17. | Магазин «Агросервис»» | п.Бетлица ул Кирова,25-а | Товары повседневного спроса | 32,2 | типовое |
| 18. | Магазин | п.Бетлица ул Кирова,93 | Товары повседневного спроса | 33,0 | типовое |
| 19. | Магазин «Бытовая химия» | п.Бетлица ул Кирова,85 | Товары повседневного спроса | 20,0 | типовое |
| 20. | Магазин «Азаровский» | п.Бетлица ул Кирова,38 | Товары повседневного спроса | 30,0 | типовое |
| 21. | Магазин «Бытовая химия» | п.Бетлица ул Кирова,40/3 | Товары повседневного спроса | 67,0 | типовое |
| 22. | Магазин «Автозапчасти» | п.Бетлица ул Кирова,25 | Товары повседневного спроса | 30,0 | типовое |
| 23. | Магазин «Автозапчасти» | п.Бетлица ул Кирова,40а | Товары повседневного спроса | 21,0 | типовое |
| 24. | ИП Субботин» | п.Бетлица ул Кирова,67 | Товары повседневного спроса | 119,9 | типовое |
| 25. | Магазин «Все для дома» | п.Бетлица ул Кирова,40/6 | Товары повседневного спроса | 85,0 | типовое |
| 26. | ИП Балмасова | п.Бетлица ул Кирова,40/6 | Товары повседневного спроса | 10,0 | типовое |
| 27. | ИП Баканов | п.Бетлица ул Кирова,25 | Товары повседневного спроса | 60,0 | типовое |
| 28. | Универмаг ИП Минаева | п.Бетлица ул. Ленина 43 | Товары повседневного спроса | 80,0 | типовое |
| 29. | Универмаг ИП Изотенков | п.Бетлица ул Кирова,43 | Товары повседневного спроса | 54,0 | типовое |
| 30. | Универмаг ИП Пенилова «Цветы» | п.Бетлица ул Кирова43 | Товары повседневного спроса | 13,0 | типовое |
| 31. | Универмаг Козлов | п.Бетлица ул Кирова,43 | Товары повседневного спроса | 6,0 | типовое |
| 32. | ИП Иошин Магазин « Техник» | п.Бетлица ул Кирова,63 | Товары повседневного спроса | 36,4 | типовое |
| 33. | ИП Игрунев Магазин «электрон» | п.Бетлица ул Кирова,87 | Товары повседневного спроса | 36,0 | типовое |
| 34. | ИП Сергеев | п.Бетлица ул .Кирова,29 | Ритуальные услуги | 68,2 | типовое |
| 35. | Магазин ТПС | п.Бетлица ул.30 лет Победы,16 | Товары повседневного спроса | 47,3 | типовое |
| 36. | Магазин ТПС | п.Бетлица ул.Прохоренкова,6Б | Товары повседневного спроса |  | типовое |
| 37. | ИП Киреев | п.Бетлица ул Энгельса,28 | Товары повседневного спроса |  | типовое |
| 38. | ИП «Киреев» | п.Бетлица ул .Кирова,31 | Автозапчасти |  | типовое |
| 39. | ИП Штукина | п.Бетлица ул .Кирова,77 | Товары повседневного спроса |  | типовое |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Поселок Бетлица» обслуживает  пожарная часть ПЧ-28    п. Бетлица Куйбышевского  района, добровольная пожарная дружина сельского поселения «Поселок Бетлица», в боевом расчете-тракторный прицеп-цестерна водяная ОТА-0,9.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Поселок Бетлица » обеспечивают дороги регионального значения общего пользования :   Бетлица- Ветмица-Бутчино, Бетлица-Высокое-мемориальный комплекс «Безымянная высота», «Бетлица-Бестань»-Грибовка-Мокрое, Бетлица-Садовище-Хатожа, Киров-Бетлица.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 19

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетлица- Ветьмица-Бутчино | 15,71 | 19,0 | IV |
| 2 | Бетлица-Высокое-мемориальный комплекс «Безымянная высота» | 20,0 | 19,0 | IV |
| 3 | «Бетлица-Бестань»-Грибовка-Мокрое, | 3,72 | 18,0 | IV |
|  | Бетлица-Садовище-Хатожа, | 4,42 | 19,0 | IV |
|  | Киров-Бетлица. | 16,36 | 22,0 | III |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 4052 чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 20

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4500 | 4457 | 4481 | 4420 | 4311 | 4328 | 4320 | 4338 | 4351 | 4462 |

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 21

| Населенный пункт | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| пБетлица | 3980 | 4012 |
| дер.Садовище | 256 | 248 |
| Дер.Хатожа | 58 | 53 |
| п.Михайловский | 54 | 54 |
| дер.Падерки-Фирсы | 14 | 14 |
| дер. Падерки-Васюки | 21 | 22 |
| дер. Падерки-Кабачи | 15 | 14 |
| дер. Падерки-Казенные | 33 | 36 |
| дер.Феиксово | 4 | 4 |
| дер.Погребки | 3 | 2 |
| п.Глуховский | 3 | 3 |
| Всего по СП | 4351 | 4462 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 38 человек. В разрезе по населенным пунктам отрицательная динамика наблюдается в дер.Садовище, дер.Хатожа..

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и прибывших.

Механическое движение населения, чел.

Таблица22

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | прибыло | убыло |
| 2007 | 10 | 15 |
| 2008 | 21 | 13 |
| 2009 | 5 | 21 |
| 2010 | 11 | 19 |
| 2011 | 13 | 19 |
| 2012 | 3 | 7 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 23

| год | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | родившиеся | умершие |
| 2007 | 3 | 15 |
| 2008 | 3 | 9 |
| 2009 | 8 | 24 |
| 2010 | 7 | 16 |
| 2011 | 5 | 12 |
| 2012 | 2 | 4 |

В сельском поселении «Поселок Бетлица» в течение последних пяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом. Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 4 до 24  человек в год, а механическое движение населения характеризуется различными показателями, как положительными (2007,2009,2010,2011,2012 года) , так  и отрицательными (2008 год\).

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  24

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 925 |
| В отраслях материального производства | 113 |
| 1 | Промышленность | 13 |
| 2 | Строительство | 9 |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 69 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 22 |
| В отраслях непроизводственной сферы | 812 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 145 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 213 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 235 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 123 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 96 |
| 10 | Прочие отрасли(охрана,органы самоуправления) | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. III. Социально-экономическая характеристика.

- Перспективы развития сельского поселения связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов МО СП «поселок Бетлица», а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

- К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Таблица 25

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное предприятие «Топливообеспечение» | п. Бетлица Ул. Прохоренкова, Дом 48а | Уборка территорий и аналогичная деятельность |
| 2 | Муниципальное предприятие «Водоснабжение» администрации муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Калужской области | п. Бетлица Ул. Циолковского, Дом 6 | Банные услуги, распределение воды |
| 3 | Куйбышевское сельское потребительское общество | п. Бетлица Ул. Новосибирская, д.21 | Розничная торговля |
| 4 | Открытое акционерное общество маслодельный завод «Куйбышевский» | п. Бетлица Ул. Калинина, дом 27 | Производство молочной продукции |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевский дорожник» | п. Бетлица ул. Прохоренкова, дом.4а | Сдача в наем собственности жилого недвижимого имущества |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Русь» | п. Бетлица ул. Прохоренкова, дом.4а | Представление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин сельского хозяйства |
| 7 | Куйбышевский филиал государственного предприятия «Калугафармация» | п. Бетлица Ул. Новосибирская, дом3а | Розничная торговля фармацевтическими товарами |
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие «Бетлицкое автотранспортное предприятие» | п. Бетлица Ул. Ленина, дом52 | Деятельностьавтомобильного, автобусного транспорта |
| 9 | Общество с ограниченной ответственности производственно-коммерческая фирма «Стройсервис» | п. Бетлица Ул. Кирова,дом49а | Деятельность автомобильного, автобусного транспорта |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» | п. Бетлица Ул. Кирова,дом35а | Распиловка и строгание древесины |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» | п. Бетлица Ул. Кирова,дом58 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью «Феба»» | п. Бетлица Ул.Калинина, дом31а,корп.1. | лесозаготовки |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью «Евгения» | П.Бетлица, ул.Кирова, дом63 | Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита |
| 14 | Куйбышевский филиал казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентаризации»» | п. Бетлица Ул. Киреева,дом4 | Деятельность по услугам и технической инвентаризации недвижимого имущества |
| 15 | Закрытое акционерное общество «Дедово-Петровичи» | п. Бетлица Ул. Калинина,стр.1 | Подготовка строительного участка |
| 16 | Государственное предприятие Калужской области «Куйбышевский лесхоз» | п. Бетлица Ул.Кирова,дом39а | Лесное хозяйство и представление услуг в этой области |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевская управляющая компания» | п. Бетлица ул. Куйбышева, д.2 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевские тепловые сети» | п. Бетлица Ул. Калинина, дом31а | Устройство покрытий зданий и сооружений |
| 19 | Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Бетлицкий вестник» | п. Бетлица Ул. Калинина, дом1 | Издание газеты |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью «Экодревоуголь» | п. Бетлица ул. Кирова,дом39 | Производство модифицированной древесины |
| 21 | Сельскохозяйственный потребительский заготовительный снабженческо-сбытовой кооператив «Заготовительная контора» | п. Бетлица Ул. Кирова, дом 54 | Производство мяса и мясопродуктов |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Севгож» | п. Бетлица Ул. Кирова, дом 35а | Добыча гравия, песка и глины |
| 23 | Филиал №7 общества с ограниченной ответственностью «Калугаоптпродторг» | П.Бетлица Ул.Киреева, дом 1а | Розничная торговля пищевыми продуктами |
| 24 | Филиал №8 общества с ограниченной ответственностью «Калугаоптпродторг» | п. Бетлица Ул. Кирова, дом 81 | Розничная торговля пищевыми продуктами |
| 25 | Филиал №45 общества с ограниченной ответственностью «Калугаоптпродторг» | п.Бетлица ул.30лет Победы, дом 16а | Розничная торговля пищевыми продуктами |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Диана» | П.Бетлица Ул.Калинина,дом4а | Розничная торговля в неспециализированных магазина |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение на территории поселка Бетлица осуществляется четыре артезианские скважины: скважина 1,2,5 работают на водонапорную башню №1, емкостью 100м³, скважины №1 и №5 могут быть переключены работать непосредственно в разводящую сеть. От водонапорной башни в разводящую сеть вода подается через два водовода d150мм на улицу Новосибирская и улицу Циолковского. Протяженность разводящих сетей около 30 км, 18,3 км находятся на балансе ГП КО «Калагаоблводоканал», остальные бесхозные сети. На сетях находятся 73 водоразборные колонки, 40 пожарных гидранта, 169 смотровых колодцев на разветвлениях и пересечениях водопроводов, 66 задвижек. Скважина №6 работает на башню №2 объемом 25м³ (включается только летом).

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица  26

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 | Тульский горизонт | 180 | 10 | питьевая | удовлетворительное |
| Скважина №2 | Тульский горизонт | 190 | 16 | питьевая | удовлетворительное |
| Скважина №5 | Тульский горизонт | 109 | 16 | питьевая | хорошее |
| Скважина №6 | Тульский горизонт | 118 | 10 | питьевая | хорошее |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения «Поселок Бетлица» превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Водоотведение в поселке Бетлица осуществляются самотечной системой канализации, с поступлением стоков на станцию биологической очистки стоков канализации расположенную по адресу: поселок Бетлица, ул.Калинина,37.         Протяженность сетей канализации около 10км,  2,8км находятся на балансе ГП КО «Калагаоблводоканал», где 1,4км керамические трубы d300мм, 1.4 км керамические трубы  d350мм, 64 смотровых колодца.

Водоотведение в поселке Бетлица осуществляются самотечной системой канализации, с поступлением стоков на станцию биологической очистки стоков канализации расположенную по адресу: поселок Бетлица, ул.Калинина,37.

Протяженность сетей канализации около 10км, из них 2,8км находятся на балансе ГП «Калагаоблводоканал», где 1,4км керамические трубы d300мм, 1.4 км керамические трубы  d350мм, 64 смотровых колодца.

Производительность очистных сооружений 1000м³ стоков в сутки. Аэрация производится воздуходувом  2АF53М2-МН-50-10,68-3-7,5 такая же, но с двигателем 11квт – в резерве. В резерве также находятся 2 водокольцевых насоса 8К/29 с мощностью двигателей по 30квт. Обслуживаемый персонал сетей канализации и очистных сооружений 2 слесаря АВР канализации и 5 операторов очистных сооружений. Состояние канализации поселка удовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Поселок Бетлица (в/д -33,89 км, с/д -3,66 км, н/д-32,70 км, ГРПШ-132НВ-У1, ГРПШ-13-1НУ1-3шт, ШРП-3шт, ГРПШ-13-2В-У1, ГРПШ-400-У1,

ГРПШ-02-2У1, газифицировано-1166 кв., котельная детского сада, котельная администрации, котельная для больничного комплекса, СЭС, котельная школы-интернат, котельная школы,  котельная  ФОК, ИП Сенькин А.Н.( ул.Калинина 4а), гр.Цилин Н.В. (ул.Ленина 43), ООО «Промкомбинат» (ул.Кирова 35а, ул.Прохоренкова 38а, Приход (ул.Ленина 45), ГУ КО «Куйбышевское лесничество (ул.Кирова 33а), гр.Азохов С.В. (ул.Кирова 40/3), Станция по борьбе с болезнями животных, ГП «Калугафармация» (ул.Новосибирская 3а), МО МВД (ул.Заречная 1), Сбербанк (ул.Ленина 30).

Дворовые газопроводы-12,59км.

Направление использования газа- хозяйственно-бытовые нужды.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения «Поселок Бетлица» являются электроподстанции 35/10 кВ «Бетлица».  Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

.

Телефонизация

На  территории сельского поселения  установлены четыре базовых станции сотовой радиотелефонной связи с антенными опорами:

- ОАО «Вымпелком-Регион» расположена по адресу: пос.Бетлица, ул.Прохоренкова  в районе ОАО «Русь»;

-ОАО «МТС» расположена по адресу: пос.Бетлица, ул.Кирова в районе бывшей организации Куйбышевская ПМК;

-Теле-2 расположена по адресу: пос.Бетлица, ул.Кирова в районе Промкомбината;

-ЗАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) расположена  по адресу: пос.Бетлица, ул.Прохоренкова бывшая территория Калугамелиорация.

Услуги телефонной связи общего пользования предоставляется Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В помещении Калужского филиала ОАО «Ростелеком» по адресу п.Бетлица, ул.Ленина, д.38 размещено оборудование электронной АТС типа АЛС 4096С, общей монтированной емкостью 1088номеров. Оборудование АТС находится в хорошем состоянии, телефонная станция введена в эксплуатацию в 2007году, Телефонная сеть Куйбышевского района построена по радиальной схеме. В рамках реализации целевой программы  «Универсальная услуга связи» в п.Бетлица установлены четыре таксофона. Таксофоны универсальной услуги связи также установлены в следующих населенных пунктах: поселок Михайловский, деревни Падерки - Васюки, Падерки - Кабачи, Падерки - Казенные, Падерки - Фирсы, Погребки, Садовище, Феликсово ,Хатожа.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории поселения  предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Мокрое» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» 5 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (28 ТВК), «Ника-ТВ» (30 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в п.Бетлица. Осуществляется вещание региональной программы «НИКА –FМ МГц». Вещание ведется передатчиком радиопередающей станции, расположенной в п.Бетлица. Кроме того на территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением и радиовещания. Услуги проводного радиовещания на территории поселения не предоставляются. В 2013 году в рамках реализации федерального проекта планируется  переход на цифровое эфирное теле и радио вещание с сопутствующим увеличением   количества транслируемых каналов и улучшения их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Поселок Бетлица» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в пос.Бетлица Куйбышевского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Куйбышевского района, ПК«ГЕО», 2006--2007 г.