Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 42/12 от 9 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 42/12 от 9 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	8

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	8

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	9

II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения	13

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	14

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	15

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	16

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	17

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	20

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	21

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	23

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	24

II.1.12Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	25

Водоснабжение 	25

Водоотведение	26

Газоснабжение и теплоснабжение	27

Электроснабжение	28

Связь	29

Список используемой литературы:	30

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения « «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения « «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица » Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.5 | Территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области., подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения« «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Калужской области | 1:15000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района (МО СП  «Поселок Бетлица», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе6дерации и  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 42/12 от 9 августа 2012 года.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- карта границ населенных пунктов;

- карта функционального зонирования территории;

- карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющей направления развития муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица»; ключевые условия их достижения являются основными позициями градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются не только вопросы территориального и функционального зонирования, но и другие важные аспекты: транспортная доступность, надежность и развитость инфраструктуры, экологическая безопасность и др.

Основными целями генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач улучшения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в области транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:    I этап (первая очередь) – 2023 г.

II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Поселок Бетлица» установлены Законом Калужской области от 04.10.2004 N 354-ОЗ
"Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Барятинский район", "Куйбышевский район", "Людиновский район", "Мещовский район", "Спас-Деменский район", "Ульяновский район" и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района"
(принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2004 N 949).

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Поселок Бетлица», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

В состав сельского поселения «Поселок Бетлица» входит 11 населенных пунктов.

Площадь сельского поселения- 12 503 га.,численность населения- 4462 человека.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 12503,55 | 12503,55 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3109,73 | 3027,83 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 79,78 | 67,10 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - |  |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 7900,63 | 7900,63 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 2,97 | 2,97 |
| 6. | Земли запаса | га | - |  |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 1410,44 | 1505,02 |
| Пос.Бетлица |
| 7.1 | Площадь населенного пункта | га | 709,47 | 874,10 |
| дер.Садовище |
| 7.2 | Площадь населенного пункта | га | 31,83 | - |
| дер.Хатожа |
| 7.3 | Площадь населенного пункта | га | 233,77 | 233,77 |
| пос.Михайловский |
| 7.4 | Площадь населенного пункта | га | 38,13 | - |
| дер.Падерки-Фирсы |
| 7.5 | Площадь населенного пункта | га | 58,01 | 58,01 |
| дер. Падерки-Васюки |
| 7.6 | Площадь населенного пункта | га | 45,48 | 45,48 |
| дер. Падерки-Кабачи |
| 7.7 | Площадь населенного пункта | га | 142,63 | 142,63 |
| дер.Падерки-Казенные |
| 7.8 | Площадь населенного пункта | га | 116,73 | 116,73 |
| дер. Феликсово |
| 7.9 | Площадь населенного пункта | га | - | - |
| дер. Погребки |
| 7.10 | Площадь населенного пункта | га | - | - |
| пос.Глуховский |
| 7.11 | Площадь населенного пункта | га | 34,30 | 34,30 |

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

В процессе  разработки  генерального плана выявлено ,что в границах сельского поселения МО СП «Поселок Бетлица» расположены  два населенных пункта д.Погребки и д.Феликсово  учтенные в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов».

Дер.Погребки и дер.Феликсово,созданные ранее как лесной кордон для освоения  лесов,  располагаются на землях лесного фонда  .На данной территории размещены объекты жилищного строительства. Согласно ст.9 Федерального закона №201 от 04 декабря 2006 года «О введении в действии лесного кодекса»: «Земли ,на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки  в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в категорию земель населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным Законом от 21 декабря 2004 года №172 «О переводе земель из одной категории в другую . Данные земельные участки в Министерстве лесного хозяйства Калужской области, согласно материалам  лесоустройства ,числятся как земли лесного фонда. Таким образом, необходимо установление точных границ данных земельных участков для осуществления в  дальнейшем при следуюшей корректировке схемы территориального планирования и генерального плана сельского поселения процедуры перевода из земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов,входящих в состав СП «Поселок Бетлица».В генеральном плане отражены устанавливаемые границы  населенных пунктов. При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались существующей нормативно-правовой базой (Законом Калужской  области «об административно-территориальном устройстве Калужской области» №229-ОЗ от 5 июля 2006 года,кадастровой базой и материалами публичной кадастровой карты,материалами лесоустройства).После утверждения генерального плана,администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов,текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования,провести кадастровые работы в соответствии с устанавливаемыми границами  населенных пунктов.

Генеральным планом определены планируемые границы населенных пунктов  на перспективу,которые предусматривают возможное развитие населенных пунктов в течении 25 лет,при корректировке генерального плана сельского поселения необходимо учесть  планируемый перевод земельных участков в категорию земель населенных пунктов.

Характеристика планируемых территорий представлена в таблице №2,№3

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос.Бетлица |
| 40:11:040900:103 | 1,43 | Для сельскохозяйственного производства | частная | 2015-2017 |
| 40:11:040900:14 | 1,75 | Для ведения личного подсобного хозяйства | частная | 2015-2017 |
| Часть кадастрового квартала 40:11:040900 | 40,35 | Новое жилищное строительство | муниципальная | 2015-2018 |
| Кадастровый квартал 40:11:041400 | 12,64 | Новое жилищное строительство | муниципальная | 2015-2018 |
| 40:11:042600 | 12,57 | Новое жилищное строительство | муниципальная | 2015-2017 |
| 40:11:040900 | 3,98 | Новое жилищное строительство | муниципальная | 2015-2017 |
| 40:11:041200 | 9,27 | Новое жилищное строительство | муниципальная | 2015-2017 |
| Итого | 81,99 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель промышленности в категорию земли населенных пунктов

таблица 3

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации,годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос.Бетлица |
| 40:11:041400:4 | 0,04 | Для эксплуатации объектов энергетики | федеральная | 2015-2018 |
| 40:11:041400:6 | 0,01 | Для эксплуатации объектов энергетики | федеральная | 2015-2018 |
| 40:11:042200 | 12,63 | Для эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | федеральная | 2015-2018 |
| ВСЕГО | 12,68 |  |  |  |

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 478,38 | 603,81 |
| Общественно-деловая | 22,62 | 22,62 |
| Сельскохозяйственного использования | 375,82 | 366,70 |
| Производственная | 111,17 | 111,17 |
| Транспортной инфраструктуры | 54,35 | 67,66 |
| Рекреационная | 366,21 | 330,76 |
| Особо охраняемых территорий | 0,96 | 0,96 |
| Специального назначения | 0,93 | 0,93 |
| Общая площадь | 1410,44 | 1505,02 |
| Пос.Бетлица |
| Жилая | 278,05 | 436,30 |
| Общественно-деловая | 22,62 | 22,62 |
| Сельскохозяйственного использования | 119,30 | 81,00 |
| Производственная | 108,53 | 108,53 |
| Особо охраняемых территорий | 0,96 | 0,96 |
| Транспортной инфраструктуры | 43,02 | 61,73 |
| Рекреационная | 136,56 | 162,53 |
| Специального назначения | 0,43 | 0,43 |
| Общая площадь | 709,47 | 874,10 |
| дер.Садовище |
| Жилая | 29,82 | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,01 | - |
| Общая площадь | 31,83 | - |
| дер.Хатожа |
| Жилая | 56,43 | 56,43 |
| Сельскохозяйственного использования | 127,95 | 127,95 |
| Производственная | 2,64 | 2,64 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,24 | 5,24 |
| Рекреационная | 41,01 | 41,01 |
| Специального назначения | 0,50 | 0,50 |
| Общая площадь | 233,77 | 233,77 |
| пос.Михайловский |
| Жилая | 12,10 | - |
| Транспортной инфраструктуры | 3,39 | - |
| Рекреационная | 22,64 | - |
| Общая площадь | 38,13 | - |
| дер.Падерки-Фирсы |
| Жилая | 17,01 | 17,01 |
| Сельскохозяйственного использования | 32,16 | 32,16 |
| Рекреационная | 8,84 | 8,84 |
| Общая площадь | 58,01 | 58,01 |
| дер. Падерки-Васюки |
| Жилая | 27,33 | 27,33 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,82 | 1,82 |
| Рекреационная | 16,33 | 16,33 |
| Общая площадь | 45,48 | 45,48 |
| дер. Падерки-Кабачи |
| Жилая | 20,85 | 20,85 |
| Сельскохозяйственного использования | 57,43 | 57,43 |
| Рекреационная | 64,35 | 64,35 |
| Общая площадь | 142,63 | 142,63 |
| дер.Падерки-Казенные |
| Жилая | 24,02 | 33,12 |
| Сельскохозяйственного использования | 15,63 | 44,81 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,69 | 0,69 |
| Рекреационная | 76,39 | 38,11 |
| Общая площадь | 116,73 | 116,73 |
| дер. Феликсово |
| Жилая | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Общая площадь | - | - |
| дер.Погребки |
| Жилая | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Общая площадь | - | - |
| пос.Глуховский |
| Жилая | 12,77 | 12,77 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,53 | 21,53 |
| Общая площадь | 34,30 | 34,30 |

### II.1.3 Анализ и планирование демографической структуры сельского поселения

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилась на 51 человек.

Важную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение.

Причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль.

Проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

Строительство новой жилой застройки позволит обеспечить население качественным и доступным жильем, улучшит условия жизни молодых семей. В дальнейшем это позволит улучшить демографическую ситуацию в сельском поселении и повысить уровень благоустройства поселения. Все эти параметры позволят поднять уровень социального благополучия населения.

МО СП «Поселок Бетлица»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное                                                                        4462 человек

Первая очередь                                                                    5412 человек

Расчетный срок                                                                    6362 человек

Однако, фактически демографическая ситуация в сельском поселении может отличаться от прогнозируемой.

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства выделяется в поселке Бетлица.

Строительство новой жилой застройки позволит обеспечить населения качественным и доступным жильем, так же планируется использование проектируемого жилья под расселение аварийного и ветхого жилого фонда. .

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

●	коттеджная – жилые зоны с участками, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа, общей площадью 200-240 м2. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики - обеспечения комфортности проживания.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров.

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами

В рамках областной программы «Чистая вода» в  первую очередь необходима реконструкция и новое строительство водопроводных сетей в п. Бетлица по ул.Комсомольская ,протяженностью 260м, по ул.Заречная- 850 м,ул.Прохоренкова-Кирова -220 м.,ул.Киреево-Спортивная-220 м., ул.Кирова от л.35-а до д. 76-а- 376 м.,в дер.Садовище- 600м. оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же на первую очередь предлагается оборудовать  площадки (пирс) для забора воды пожарной техникой в пос.Бетлица,дер.Хатожа,дер.Падерки-Казенные.  Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Поселок Бетлица» обслуживает  пожарная часть №28, которая располагается в п.Бетлица .Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В целях обеспечения пожарной техники водой на территории сельского поселения расположено пять противопожарных гидрантов, также планируется организовать площадки-пирсы для забора воды.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

- Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, обеспечения благоприятной экологической обстановки и включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков. Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

В Проекте генерального плана предусмотрены соответствующие мероприятия, представленные таблице №8

таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые объекты рекреации |
| 1.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Первая очередь |
| 1.2 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Расчётный срок |
| 1.3 | Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев; | Расчётный срок |
| 1.4 | Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой сельского поселения. | Первая очередь |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населенных пунктов сельского поселения. Так же          на первую очередь необходим ремонт дорог между населенными пунктами сельского поселения.

Для создания условий для реконструкции автодороги «Киров-Бетлица-Лужница», «Бетлица_Бутчино» необходимо предусмотреть землеотвод 10 п.м.( устройство автобусной остановки в д.Лужница).

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами.

Проектом предлагается: создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.  Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч. Также  в районе предполагаемого строительства  необходимо предусмотреть устройство парковок и автостоянок.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства в населенных пунктах сельского поселения будет осуществляться на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия. При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия,выявленных объектов культурного наследия,в том числе объектов археологического наследия и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5.Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

-от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Организация системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

5. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

6. Отходы  должны транспортироваться на существующий полигон ТБО расположенном в г Киров.

.

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

По данным администрации сельского поселения

на территории поселения  расположены 5 кладбищ, общей площадью 4,54га:

деревня Хатожа -1 кладбище площадью 0,70 га, деревня Феликсово -1 кладбище площадью 0,34 га, деревня Падерки-Казенные -1 кладбище площадью 1,0 га, поселок Бетлица 2 кладбища, 1-кладбище площадью 0,50 га, второе-2,0 га. Регистрации прав на земельные участки нет.  Балансодержателем этих объектов на сегодняшний день является администрация МО СП «Поселок  Бетлица.

Перечень мероприятий  территориального планирования и по организации мест захоронения

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кладбища |
| 1.1 | Благоустройство действующих кладбищ, братских могил | Первая очередь |
| 1.2 | Устройство автодорог с твердым покрытием до мест захоронений | Первая очередь |

### II.1.12Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей застройке предусматривается от существующих скважин и водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь:

-     Предлагается постепенная реконструкция водопроводных сетей (замена труб)   -

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления-чугун d100-7550м;чугун d150-3380м-чугун  d125-1700м;п/э d100 -2880м; п/э d 75  -770м;п/э d50  -2030м.

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же на первую очередь предлагается оборудовать  площадку (пирс) для забора воды пожарной техникой в пос.Бетлица.дер.Хатожа,дер.Пакдерки-Казенные. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды. На перспективу необходима организация забора, постоянных химических анализов подземных вод.

### Водоотведение

Водоотведение в поселке Бетлица осуществляются самотечной системой канализации, с поступлением стоков на станцию биологической очистки стоков канализации расположенную по адресу: поселок Бетлица, ул.Калинина,37.

Протяженность сетей канализации около 10км, из них 2,8км находятся на балансе ГП «Калагаоблводоканал», где 1,4км керамические трубы d300мм, 1.4 км керамические трубы  d350мм, 64 смотровых колодца.

Производительность очистных сооружений 1000м³ стоков в сутки. Аэрация производится воздуходувом  2АF53М2-МН-50-10,68-3-7,5 такая же, но с двигателем 11квт – в резерве. В резерве также находятся 2 водокольцевых насоса 8К/29 с мощностью двигателей по 30квт. Обслуживаемый персонал сетей канализации и очистных сооружений 2 слесаря АВР канализации и 5 операторов очистных сооружений. Состояние канализации поселка удовлетворительное.

На первую очередь необходимо провести полную реконструкцию существующих очистных сооружений в пос.Бетлица для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод. Модернизация очистных сооружений должна включать строительство сооружений глубокой биологической доочистки стоков до норм сброса в водоемы. Также предусмотреть резервное электроснабжение объекта водоотведения.

На остальных площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (септики, аэротенки, биореакторы, отстойники, фильтры), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

Проектом предлагается  использование автономных очистных установок с многоступенчатой (глубокой) биологической очисткой (SBR-реакторы). Такие установки заводского изготовления не зависят от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Важнейшим достоинством установок с глубокой биологической очисткой является отсутствие загрязнения участка. Аэрационные станции глубокой биологической очистки, в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют очистку, которая достигает 98% и очищает сточные воды без применения дополнительных химикатов. В таких установках сочетается биологическая очистка с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственная подача воздуха) для окисления составляющих сточной воды, что ускоряет биологическую переработку и повышает степень очистки.

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

### Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется как природным, так и сжиженным газом. От ГРС-1 г. Кирова (магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва) в 2003 году введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод высокого давления г.Киров — п.Бетлица протяженностью 32,5 км, диаметром 325 мм, давлением 12 кг/кв.см, труба — сталь.

Поселок Бетлица (в/д -33,89 км, с/д -3,66 км, н/д-32,70 км, ГРПШ-132НВ-У1, ГРПШ-13-1НУ1-3шт, ШРП-3шт, ГРПШ-13-2В-У1, ГРПШ-400-У1,

ГРПШ-02-2У1, газифицировано-1166 кв., котельная детского сада, котельная администрации, котельная для больничного комплекса, СЭС, котельная школы-интернат, котельная школы,  котельная  ФОК, ИП Сенькин А.Н.( ул.Калинина 4а), гр.Цилин Н.В. (ул.Ленина 43), ООО «Промкомбинат» (ул.Кирова 35а, ул.Прохоренкова 38а, Приход (ул.Ленина 45), ГУ КО «Куйбышевское лесничество (ул.Кирова 33а), гр.Азохов С.В. (ул.Кирова 40/3), Станция по борьбе с болезнями животных, ГП «Калугафармация» (ул.Новосибирская 3а), МО МВД (ул.Заречная 1).

На первую очередь

для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

- строительство ГРП на участках нового жилищного строительства:

пос.Бетлица для обеспечения перспективной жилой застройки газом.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства.

Проектом предусмотрено обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт

### Электроснабжение

На данный момент поселение не нуждается в расширении сети электроснабжения.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки  на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих  трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 10.

Таблица 10

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,288 |
| Первая очередь(2022г) | 0,294 |
| Расчетный срок (2037г) | 0,300 |

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

-реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

-строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 8.

Таблица 11

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,25 |
| Первая очередь(2022г) | 0,37 |
| Расчетный срок (2037г) | 0,51 |

### Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планированиякуйбышевского района . ПК«ГЕО», 2009-2012 г.