Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300039712000172-1 от 20 сентября 2012 года Муниципальный контракт № 14-306 от 16 сентября 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» муниципального района «Боровский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300039712000172-1 от 20 сентября 2012 года Муниципальный контракт № 14-306 от 16 сентября 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» муниципального района «Боровский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-картограф                                                                                   Федорова Е.Ф.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	6

ВВЕДЕНИЕ	6

I.I Общие сведения	9

I.II Природные условия	11

I.II.1 Климат	11

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	12

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.4 Подземные воды	15

I.II.5 Полезные ископаемые	15

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	16

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	16

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	19

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	21

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	24

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	40

I.IV.3 Жилищный фонд	50

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	52

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	56

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	58

II. I. Население	58

II. II. Экономическая база	61

II.IV Инженерно-техническая база	62

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	62

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	63

II.IV.3 Электроснабжение и связь	64

Список используемой литературы:	66

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО СП «Деревня Асеньевское» МР «Боровский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО СП «Деревня Асеньевское» МР «Боровский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана МО СП «Деревня Асеньевское» МР «Боровский район» Калужской области.. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования | 1:25 000 |
| 1.2 | Карта инженерной инфраструктуры. | 1: 25 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры. | 1: 25 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | 1: 25 000 |
| 1.5 | Карта целевого назначения земель. | 1: 25 000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов | 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории | 1:25 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов | 1:25 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского  поселения «Деревня Асеньевское» муниципального района «Боровский район», (МО СП «Деревня Асеньевское», далее – сельское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; а также в соответствии со схемами территориального планирования Калужской области и Боровского района.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт от 20 сентября 2012 года № 0137300039712000172-1

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Асеньевское» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского  поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Боровского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав СП  «Деревня Асеньевское»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Боровский район».

3. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5м  актуальности 2011.г.

4.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответсвующие запросы.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

## I.I Общие сведения

В соответствии с законом Калужской области от 28 декабря 2004года N7-ОЗ об установлении границ муниципальных образований в состав МО СП «Деревня Асеньевское» входит 38 населенных пунктов: деревня Асеньевское, деревня Асеньевская Слобода, деревня Абрамовское, деревня Абрамовская Слобода, деревня Болдаково, деревня Висящево, деревня Деревеньки, деревня Жилетово, деревня Колодези, деревня Курчино, деревня Малахово, деревня Отяково, деревня Тишнево, деревня Тюнино, деревня Хитрово, деревня Щиглево, деревня Юрково, деревня Бортники, деревня Горки, деревня Медовники, деревня Пинашино, деревня Серединское, деревня Коростелево, деревня Бобровники, деревня Гордеево, деревня Зеленино, деревня Ищеино, деревня Межура, деревня Шувалово, деревня Борисово, деревня Гольтяево, деревня Данилово, деревня Дылдино, деревня Марьино, деревня Рогозино, деревня Семичево, дервня Старая, деревня Старая.

МО СП «Деревня Асеньевское» находится на севере области и граничит с малоярославецким и медынским районами и Московской областью. Но прямое транспортное сообщение с этими муниципальными образованиями не налажено.

Описание границ МО СП «Деревня Асеньевское».

На севере - на юго-восток, север, восток и северо-восток по границе с Московской областью от ее пересечения с автодорогой Кременское - Верея до садовых участков у западного угла квартала N 8 Тишневского лесничества;

На востоке - на юго-восток от садовых участков у западного угла квартала N 8 Тишневского лесничества на границе с Московской областью, по юго-западной границе квартала N 8 того же лесничества до автодороги из г. Боровск, на север, пересекая ее, до реки Бобровка в 500 м севернее д. Курчино, на северо-восток по реке Бобровка 500 м, на север, пересекая реку Бобровка, до западного угла квартала N 31 Тишневского лесничества, на юго-восток и юг от него по западной границе кварталов N 31, 38 Тишневского лесничества, на восток по южной границе кварталов N 38, 39, 40 Тишневского лесничества до юго-западного угла квартала N 40 Тишневского лесничества в 1 км северо-восточнее д. Колодези, далее на юго-запад, юг, юго-восток и юг по западной границе кварталов N 92, 96, 106 Боровского лесничества до реки Лужа в 700 м северо-западнее окраины д. Шемякино на границе с Малоярославецким районом;

На юге - на юг, запад, север, северо-запад по границе с Малоярославецким районом от реки Лужа в 700 м северо-западнее окраины д. Шемякино до юго-западного угла квартала N 54 Тишневского лесничества в 1 км северо-западнее урочища Мальцево на границе с Медынским районом, далее на северо-запад по границе с Медынским районом до южной окраины д. Ильинка;

На западе - на северо-запад, северо-восток и север по границе с Медынским районом от южной окраины д. Ильино до автомобильной дороги Кременское - Верея на границе с Московской областью.

Площадь сельского  поселения  на данный момент составляет 21941,13га. Генеральным Планом не предусматривается изменение границ поселения.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха, ˚С

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридианального направления (Руть, Лужа)

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данное муниципальное образование расположено в пределах Протвинской низины, в бассейне реки Протвы. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время. Окончательно же он сформировался под воздействием водноледниковых потоков и послеледниковой эрозии. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 129.7м (уред р. Лужа) до 242.3м.  Абсолютный перепад высот 112,5м. Относительные перепады по овражно-балочной сети составляют от 5 до 15 метров, а по долине р. Лужа до 25м. Н А пологих участках рельефа наблюдается заболачивание.

Выявлено 9 типов ландшафта:

Первый тип. Пологохолмистая моренная слаборасчлененная равнина. Данный ландшафт развит в восточной части территории. Четвертичные образования представлены суглинками моренными и водноледниковыми их перекрывают пылеватые покровные суглинки. Общая мощность этих отложений до 20м. Коренные породы представлены известняками протвинского и глинами стешевского горизонтов нижнего отдела каменноугольного периода. Почвы дерново-слабоподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип. Пологоволнистая водноледниково-моренная среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: супесями и тонкопесчаными суглинками переходящими в водноледниковые грубозернистые суглинки. Общая мощность этих пород от 2 до20м. Коренные породы представлены глинами стешевского и известняками тарусского горизонтов нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3.0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на супесчаной основе.

Третий тип. Пологоволнистая пологонаклонная средне-сильнорасчлененная водноледниково-аллювиальная равнина. Сложен этот тип ландшафта песчаными породами с примесью гравия, песчано-гравийным материалом, аллювиальными и водноледниковыми суглинками. Наибольшая мощность этих образований наблюдается вдоль рек Лужа, Межиха и Ксема, и составляет 40м. коренные породы представлены глинами стешневского горизонта и карбонатно-терригенной толщей окского надгоризонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых  вод свыше 3м. Почвы дерново-слабоподзолистые, смытые, местами слабоглеевые на супесчаной основе.

Четвертый тип. Мелкохолмистая моренная среднерасчлененная равнина, сложенная образованиями плучившими название напорной морены. Четвертичные образования представляют собой смесь из отторженцев коренных пород среднего карбона и слоев суглинков, супесей и гравилистных песков. Общей мощностью от 3-5 м до 30м. Коренные породы представлены глинами келловейского времени юрской системы и глинисто-карбонатной толщей верейского горизонта среднего карбона. Злубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерновослабо-среднеподзолистые на супесчаной основе.

Пятый тип. Плоская зандровая слаборасчлененная равнина, на придолинных склонах. Ландшафт осложняется ступенями , песчаными суглинками, гравилистыми  песками, общей мощностью 10-20м. Глубена залегания грунтовых вод 105м. почны слабо-среднеподзолистые, местами глеевые на супесчаной основе.

Шестой тип. Озерно-водноледниковая плоская равнина, значительно заболочена. Сложена она глинистыпи месками, озерными глинами и песчаными суглинками, общей мощностью до 20-30м. Коренные породы представлены известняками протвинского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-2.0м. Высокий уровень верховодки объясняется созданием искусственного подпора грунтовых вод плотинами на р. Межиха. Почвы дерново-глеевые.

Седьмой тип. Сквозные долины стока талых ледниковых вод. Сложены супесями и тонкозернистыми глинистыми песками. Глубина залегания грунтовых 1.5-3 м. Почвы спабо-среднеподзолистые на супесчаной основе.

Восьмой тип. Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными образованиями в основном супесчаного состава. Глубина залегания грунтовых вод  1,5-3м. Коренные породы представлены карбонатными образованиями окской толщи нижнего карбона. Почвы дерновые луговые.

Девятый тип. Плоская аллювиальная равнина со староречьями и новыми болотами – пойма, высокая пойма рек. Сложена аллювиальными отложениями. Коренные породы представлены карбонатными образованиями окской толщи нижнего карбона. Почвы луговые дерновые. Глубина залегания грунтовых вод  1,5-3м.

### I.II.3 Поверхностные воды

На территории сельского поселения расположено много крупных гидрографических объектов. Все они относятся к окскому бассейну, тип питания – преимущественно снеговой, замерзают в ноябре, реже — в декабре, вскрывабтся в апреле, половодье в апреле — мае.

Самой крупной рекой, потакающей по поселению, является Лужа. Длина ее 159 км, площадь бассейна — 1400 км²., размах колебаний уровня воды 6,1 м. В низовьях реки стоит город Малоярославец. Самые крупные притоки Лужи, протекающие по  рассматриваемой территории это реки Бобровка и Ксема. Их протяженность составляет 19км каждая. Довольно крупными реками являются Руть (36км) и Межиха (25 км), так же как и Лужа являющиеся правыми притоками Протвы.

р. Лужа берет свое начало из низинного болота у с. Зенино Московской области и впадает в р. Протву в 80 км от ее устья. Поверхность бассейна р. Лужи - волнистая, всхолмленная равнина, сильно изрезанная овражно – балочной сетью. Долина трапециевидная. Ширина долины от Истока к устью увеличивается от 700-900 м до 1,5-2,9 км. Склоны долины крутые, высотой от 15-20 до 30-40 м, сложены суглинистыми грунтами. Пойма  реки двусторонняя, преимущественно луговая, ровная. Ширина 300-500 м. Русло реки извилистое, неразветвленное на рукава. Преобладающая ширина русла реки 3-5 м - в верхней и 15-20 м - в нижней части. Дно реки твердое, преимущественно песчаное. Берега реки крутые, местами обрывистые, высотой 3-5 м, заросшие кустарником. Глубина реки в межень 0,5-1,0 м, а на отдельных плесах – до 2,0-2,5 м. Скорость течения преимущественно менее 0,3 м/с и только на отдельных перекатах достигает 0,5-0,6 м/с.На реках Ксема и Межура образованы 2 крупных водохранилища.

Воды гидрографических объектов используются для следующих нужд:

- хозяйственно-питьевых;

- бытовых;

- транспортных;

- рыболовных;

- рекреационных.

### I.II.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами, которые используются для хозпитьевого водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, являются каширский, протвинский и окский. Стратиграфически они приурочены к карбонатным отложениям нижнего и среднего карбона

Окский водоносный горизонт связан с тарусско-михайловским известняково-терригенным комплексом и алексинскими известняками, распространен повсеместно. Воды вышеуказанного горизонта характеризуются следующими показателями: содержание железа от 0,07 млг/л до 4,11 млг/л.

Протвинский водоносный горизонт развит повсеместно за исключением современной и погребенной долин Лужи. Каширский горизонт имеет значение в основном в северной части района на водораздельных пространствах междуречий.

### I.II.5 Полезные ископаемые

Таблица 1

| № п/п | Меcторождение | Географическая привязка (местоположение) | Единица измерения | Остаток запасов 01.01.2016 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего 4 месторождений, в т.ч. 3 разрабатываемых |
| ПГС |
| 1 | Рагозинское-2 | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,5 км к северу от нас. пункта Рагозино | тыс. м3 | 863 |  |  | Щебень для строительных работ марок "300-400" | 3 | 6,3 | сухая | Разрабатывается | ООО "ЭКС" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |
| 2 | Рагозинское | в 26 км юго-западнее г. Боровска, в 0,3 км к северу от нас. пункта Рагозино | тыс. м3 | 211 |  |  | Щебень для строительных работ марок "300-400" | 3,73 | 6,9 | сухая | Резерв |  |
| 3 | Холмецкое | 1.4 км западнее д. Борисово, в 26 км западнее г. Боровска | тыс. м3 | 1570 |  |  | Песчано-гравийно-щебневая смесь для строительно-дорожных работ | 6.1. 4.7 | 14.3, 9.7. 6.1 по блокам | не обводнено | Разрабатывается | ООО "Калугащебень" |
| 4 | Борисовское | в 0.6 км к западу от д. Борисово | тыс. м3 | 793 |  |  | Песчано-гравийная смесь для строительно-дорожных работ | 2,7; 3,9 | 14,8; 10,7 | сухая | Разрабатывается | ООО "Калугащебень" |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Асеньевское» выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории СП «Деревня Асеньевское» отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного и железнодорожного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ объектов водоснабжения и водоотведения.

    - СЗЗ объектов теплоснабжения.

    - СЗЗ объектов газоснабжения

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории МО СП «Деревня Асеньевское» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Лужа | 159 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Руть | 36 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Межиха | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Бобровка | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Ксема | 19 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | Прочие реки и ручьи | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области населенные пункты сельского поселения не отнесены к историческим поселениям, а на его территории имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3

Таблица 3

| Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| Церковь Успения | 1712г | С. Марьино, кладбище |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Церковь Благовещения | 1767г | с.Серединское |
| Братская Могила |  | д. Абрамовское |
| Братская Могила |  | д. Асеньевское |
| Братская Могила |  | д. Ищеино |
| Братская Могила |  | д. Тишнево |
| Братская Могила |  | д. Федорино |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Абрамовское, западная часть |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Абрамовское, восточная часть |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Асеньевское, центральная часть |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Асеньевскоое, 0,1км к северо-западу |
| Селище XIV-XVII вв |  | д. Борисово, северо-восточная часть деревни |
| Селище XIV-XVII вв |  | д. Бортники территория деревни |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Висящево, северо-западная окраина деревни |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Висящево, 1км к востоку от деревни |
| Селище3 XIV-XVII вв |  | д. Висящево, 0,8км к востоку от деревни |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Деревеньки, юго-западная часть деревни, 0,1км к юго-западу от пруда |
| Селище2 XIV-XVII вв |  | д. Деревеньки, северная часть, северная часть пруда |
| Селище XIV-XVII вв |  | д. Гольтяево, северо-восточная часть деревни |
| Городище и селище 1, XI-XIII вв, XIV-XVII вв |  | д. Отяково, 2 км к западу-северо-западу от деревни. Юго-западная окраина бывшего села Николо-Лужецкое |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Отяково, центральная часть деревни |
| Селище 3 XIV-XVII вв |  | д. Отяково, 0,7км к северо-западу, правый берег реки Сушка |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Семичево, северо-западная часть деревни, пр. берег реки Руть |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Семичево, 0,45км к северо-востоку от деревни, мыс левого берега реки Руть |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Серединское, центральная часть села, к чсеверо-востоку от церкви |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Серединское, центральная чать села, 0,25км к северу от церкви |
| Селище 1 XIV-XVII вв |  | д. Хитрово, южная окраина деревни |
| Селище 2 XIV-XVII вв |  | д. Хитрово, Центральная часть деревни |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| Ансамбль земской больницы: -здание приемного отделения и амбулатории, -дом врачей | нач.ХХв. | с. Абрамовское |
| Парк усадьбы | перв.пол.Х1Хв. | с. Асеньевское |
| Церковь Благовещения, православная, приходская, с трапезной, и колокольней, зимняя | 1797 г. | д. Отяково |
| Усадьба Скабеевых дом служащих (к. XIX в.) парк (2-я пол. ХVIIIвв.) | 2-я пол. ХVIII в., к.ХIХ в | с. Серединское |
| Сад усадьбы Хитрово | сер. - 3-я четв. ХIХ в. | д. Хитрово |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные предприятия, дымовые печи. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние поверхностных и подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Асеньевское» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 5

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Лужа, Межиха, Сушка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидeмиологичеcкие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

Таблица 6

| Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

На территории МО СП «Деревня Асеньевское» объектами, влияющими на состояние почвенного покрова, являются кладбища и скотомогильники.

Кладбища заполнены на 100%, в настоящее время разрешено подхоронение. Санитарно-защитная зона равна 50м для всех кладбищ поселения.

На территории сельского поселения находится 3 законсервированных скотомогильника:

- 500м западнее д. Хитрово, на территории МТФ

- 800м юго-западнее д. Борисово, в 400м западнее дороги Боровск-Борисово

- 1000м юго-западнее д. Ищеино, в 1000 м юго-западнее МТФ.

На территории нет захоронений животных, павших от сибирской язвы.

Также негативное влияние на состояние почвенного покрова оказывают химические вещества, используемые для снеготаяния на дорогах.

Санитарная очистка территории

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) площадью 15,4 га, расположенный на 2 км восточнее дер. Тимашово. На территории полигона работает комплекс по сортировке отходов. Места временного хранения ТБО имеются при всех учреждениях и предприятиях.

в 10 населенных пунктах организованы площадки для временного хранения ТБО, на них расположены контейнеры объемом 1 и 8 м3

| Населенный пункт | Количество площадок для временного хранения ТБО | Общее количество контейнеров | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Асеньевское | 1 | 1 | 8 |
| Малахово | 1 | 3 | 3 |
| Абрамовское | 1 | 1 | 1 |
| Тишнево | 1 | 2 | 16 |
| Серединское | 1 | 7 | 7 |
| Коростелево | 4 | 12 | 19 |
| Борисово | 1 | 12 | 19 |
| Ищеино | 2 | 3 | 3 |
| Межура | 1 | 2 | 2 |
| Медовники | 1 | 1 | 8 |
| всего |  |  | 86 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Размеры санитарно-защитных зон вокруг инженерных сооружений

Таблица 7

| Наименование объектов инженерной инфраструктуры | Размер санитарно-защитной зоны,м |
| --- | --- |
| Трансформаторные пункты (подстании) | 10-15 |
| Газораспределительные пункты | 10 |
| Электроподстанции | в зависимости от количества трансформаторов от 70 до 300 |

Для автодорог и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. (В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СНиП 2.07.01-89, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в деревнях: Асеньевское, Асеньевсая Слобода, Малахово, Абрамовское, Тюнино, Борисово, Коростелево, Висящево, Тишнево, Серединское, Федорино, Дылдино, Ищеино, Хитрово, Жилетово.

Водоснабжение деревень осуществляется от артезианских скважины, и водонапорных башен. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 60%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения деревни Асеньевское превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. В системе водоснабжения дер. Коростелево и Борисово  наблюдается превышение ПДК по железу 3,9 и 3,3 ПДК соответственно, питьевая вода признана недоброкачественной.   В отношении остальных водоисточников исследования не проводились.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов –лесов внутри населенных пунктов и лесов государственного лесного фонда, искусственно созданных лесополос и лесопарков, гидрографических объектов,  существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения природно-территориальных комплексов.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

-характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный и системный  характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

- открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Регламенты использования территории охранных зон

сетей инженерной инфраструктуры

На территории охранной зоны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Асеьевское» расположено на территории муниципального района «Боровский район» Калужской области. В состав поселения входят 38 населенных пунктов, а также на территории поселения находится 2 разрабатываемых месторождения песчано-гравийной смеси и несколько баз отдыха. Большие площади поселения заняты лесами и возделываемыми землями.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Асеньевское» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Боровского лесничества 2012 года.

Современное распределение земель по категориям представлено в таблице 8.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 21941,13 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 10419,69 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 730,56 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 |
| 4. | Земли лесного фонда | 8472,76 |
| 5. | Земли водного фонда | 83,17 |
| 6. | Земли запаса | 0 |
| 7. | Земли населенных пунктов | 2234,95 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| По всем населенным пунктам |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1557,77 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 9,43 |
| Общественно-деловая зона | 15,91 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 175,88 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 376,53 |
| Производственная | 7,1 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 21,34 |
| Рекреационная | 46,41 |
| Водных объектов | 20,26 |
| Специального назначения | 4,32 |
| Общая площадь | 2234,95 |
| Деревня Асеньевское |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,98 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2,34 |
| Общественно-деловая зона | 1,79 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 41,75 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 10,41 |
| Производственная | 7,1 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,85 |
| Рекреационная | 6,69 |
| Водных объектов | 0,55 |
| Общая площадь | 92,46 |
| Деревня Абрамовское |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 40,5 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,50 |
| Общественно-деловая зона | 2,69 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 18,5 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 24,92 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,64 |
| Рекреационная | 3,29 |
| Общая площадь | 91,04 |
| Деревня Абрамовская Слобода |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,12 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 6,41 |
| Рекреационная | 0,36 |
| Общая площадь | 24,89 |
| Деревня Асеньевская Слобода |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,95 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,69 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 1,11 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,81 |
| Рекреационная | 1,88 |
| Общая площадь | 22,44 |
| Деревня Бобровники |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,07 |
| Общественно-деловая зона | 0,93 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 3,75 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,93 |
| Рекреационная | 11,41 |
| Водных объектов | 0,35 |
| Общая площадь | 43,44 |
| Деревня Болдаково |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,82 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,42 |
| Общая площадь | 6,24 |
| Деревня Борисово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 83,67 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2,75 |
| Общественно-деловая зона | 4,05 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 28,45 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 16,37 |
| Водных объектов | 0,93 |
| Общая площадь | 136,22 |
| Деревня Бортники |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72,73 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 13,82 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 8,37 |
| Водных объектов | 2,35 |
| Общая площадь | 97,27 |
| Деревня Висящево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 118,60 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 1,35 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 2,44 |
| Рекреационная | 1,43 |
| Водных объектов | 0,35 |
| Общая площадь | 124,17 |
| Деревня Гольтяево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,92 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3,26 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,82 |
| Водных объектов | 0,42 |
| Общая площадь | 36,42 |
| Деревня Гордеево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58,05 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,96 |
| Рекреационная | 3,87 |
| Водных объектов | 0,66 |
| Общая площадь | 67,54 |
| Деревня Горки |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 63,9 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 5,69 |
| Общая площадь | 69,59 |
| Деревня Данилово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,63 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,47 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,93 |
| Водных объектов | 0,46 |
| Общая площадь | 16,49 |
| Деревня Деревеньки |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,34 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,51 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 10,41 |
| Рекреационная | 0,65 |
| Общая площадь | 25,91 |
| Деревня Дылдино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 42,76 |
| Общественно-деловая зона | 0,09 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 21,59 |
| Водных объектов | 0,82 |
| Общая площадь | 65,26 |
| Деревня Жилетово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38,87 |
| Общественно-деловая зона | 0,07 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,29 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 5,47 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 2,15 |
| Общая площадь | 48,85 |
| Деревня Зеленино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,89 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 15,43 |
| Рекреационная | 1,45 |
| Общая площадь | 36,77 |
| Деревня Ищеино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35,59 |
| Общественно-деловая зона | 0,26 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 16,68 |
| Рекреационная | 1,44 |
| Водных объектов | 0,14 |
| Общая площадь | 54,11 |
| Деревня Колодези |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 71,71 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 22,27 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,39 |
| Рекреационная | 0,82 |
| Общая площадь | 96,19 |
| Деревня Коростелево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,49 |
| Общественно-деловая зона | 4,16 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3,95 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,17 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 3,41 |
| Рекреационная | 0,55 |
| Водных объектов | 1,24 |
| Общая площадь | 68,97 |
| Деревня Курчино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38,76 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 20,19 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,17 |
| Водных объектов | 7,14 |
| Общая площадь | 67,26 |
| Деревня Малахово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,66 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,61 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 3,05 |
| Рекреационная | 0,62 |
| Общая площадь | 24,94 |
| Деревня Марьино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,28 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,15 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,5 |
| Водных объектов | 1,9 |
| Специального назначения | 2,94 |
| Общая площадь | 13,77 |
| Деревня Медовники |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 249,32 |
| Общественно-деловая зона | 0,21 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,55 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 15,08 |
| Водных объектов | 0,86 |
| Общая площадь | 266,02 |
| Деревня Межура |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,91 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 3,15 |
| Общая площадь | 14,06 |
| Деревня Отяково |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 65,84 |
| Общественно-деловая зона | 0,11 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,44 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,76 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 2,2 |
| Рекреационная | 0,89 |
| Общая площадь | 73,25 |
| Деревня Пинашино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,96 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,82 |
| Общая площадь | 15,78 |
| Деревня Рогозино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,23 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,64 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,11 |
| Общая площадь | 21,98 |
| Деревня Старая |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,73 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 7,35 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,53 |
| Общая площадь | 47,61 |
| Деревня Семичево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,89 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 7,11 |
| Водных объектов | 0,05 |
| Общая площадь | 27,05 |
| Деревня Серединское |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,52 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 3,84 |
| Общественно-деловая зона | 1,03 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 14,67 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 12,47 |
| Рекреационная | 2,74 |
| Водных объектов | 0,42 |
| Специального назначения | 1,38 |
| Общая площадь | 74,07 |
| Деревня Тишнево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 55,16 |
| Общественно-деловая зона | 0,44 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3,93 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 10,12 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,21 |
| Водных объектов | 0,14 |
| Общая площадь | 71,07 |
| Деревня Тюнино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,02 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,92 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 21,36 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,16 |
| Рекреационная | 5,62 |
| Водных объектов | 0,15 |
| Общая площадь | 75,23 |
| Деревня Федорино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,66 |
| Общественно-деловая зона | 0,08 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 21,04 |
| Водных объектов | 1,33 |
| Общая площадь | 59,11 |
| Деревня Хитрово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,63 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 15,92 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,98 |
| Рекреационная | 0,41 |
| Общая площадь | 34,94 |
| Деревня Шувалово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,59 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,47 |
| Общая площадь | 17,06 |
| Деревня Щиглево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,89 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 1,89 |
| Общая площадь | 32,78 |
| Деревня Юрково |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 63,34 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,36 |
| Общая площадь | 74,70 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО CП «Деревня Асеньевское» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным администрации) составил 92 649  м2 общей площади.  В жилищной застройке присутствуют, как и многоквартирные, так и индивидуально-определенные жилые дома.  Многоквартирные жилые дома присутствуют в застройке д. Асеньевское, Борисово и Серединское.

Характеристика жилищного фонда по виду собственности и использованию

Таблица 10

| наименование н/п | дома с инд. отоплением Общая площадь индивидуальных домов, м2 | кол-во квартир с водонагревателем Шт¦м2 |
| --- | --- | --- |
| Асеньевское | 6165 | 21 | 895 |
| Асеньевская Слобода | 1016 |  |  |
| Абрамовское | 3523 |  |  |
| Абрамовская Слобода | 949 |  |  |
| Болдаково | 136 |  |  |
| Бортники | 1694 |  |  |
| Висящево | 745 |  |  |
| Горки | 339 |  |  |
| Деревеньки | 136 |  |  |
| Жилетово | 1016 |  |  |
| Курчино | 1626 |  |  |
| Колодези | 745 |  |  |
| Малахово | 2439 |  |  |
| Медовники | 2575 |  |  |
| Отяково | 745 |  |  |
| Пинашино | 881 |  |  |
| Серединское | 6233 | 33 | 1405 |
| Тишнево | 2439 |  |  |
| Тюнино | 881 |  |  |
| Хитрово | 813 |  |  |
| Щиглево | 203 |  |  |
| Юрково | 203 |  |  |
| Коростелево | 6572 |  |  |
| Ищеино | 7525 |  |  |
| Зеленино | 2002 |  |  |
| Гордеево | 4065 |  |  |
| Шувалово | 1445 |  |  |
| Бобровники | 795 |  |  |
| Межура | 867 |  |  |
| Борисово | 6956 | 54 | 2530 |
| Гольтяево | 2785 |  |  |
| Данилово | 964 |  |  |
| Дылдино | 6399 |  |  |
| Рагозино | 1235 |  |  |
| Семичево | 2093 |  |  |
| Старая | 2529 |  |  |
| Федорино | 5239 |  |  |
| Марьино | 843 |  |  |
| Всего | 87817 | 108 | 4830 |

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные жилые дома Численность населения на 1.01.2012г  2226 человек, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 41,6/чел, что чуть выше нормы для сельских поселений (40м2/чел)

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд по обеспеченности коммуникациями можно охарактеризовать как условно благоприятное.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

-  проживание части населения в ветхом и аварийном жилье;

- малый объем централизированных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

-достаточно низкий уровень газификации.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование  СП «Деревня Асеньевское» обладает мало развитой системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания приведено по материалам  Администрации СП.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Асеньевское» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

В настоящий момент система муниципальных образовательных учреждений  поселения представлена 1 детским садом и 3 школами

Характеристика муниципальных образовательных учреждений

Таблица  11

| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | Характеристика строения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мест по лицензии | Количество мест по факту |  |
| Детский сад | Д. Асеньевское | 50 | 29 | Здание приспособленное (бывший детский дом) |
| МОУ «Средняя образовательная Абрамовская школа» | Д. Абрамовское, ул. Школьная, 7 | 300 | 83 | Здание типовое, 1972 года постройки (износ 27%) |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Борисово» | Д. Борисово, ул. Центральная, 3 | 150 | 40 | Здание типовое, 1992года |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа д.Коростелево» | Д. Коростелево, д.65 | 230 | 41 | Здание типовое, 1980 года постройки |

Обеспеченность учебно-образовательными учреждениями

Таблица 12

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 29 | 50 | 22,5 | 77,6 |
| Общеобразовательные школы | мест | 97 | 680 | 305,5 | Более 100% |

# Маршруты движения автобусов «Школьный»

Таблица 13

| Наименование ОУ | Протяженность маршрута в км | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| Школа д.Коростелево | 117 | д. Медовники, д. Рыбхоз, д. Серединское, д. Бортники, д. Горки, д. Пинашино, д. Ищеино, д. Бобровники, д. Гордеево |
| Школа д.Абрамовское | 192 | д.Тишнево, д.Курчино, д.Малахово, д.Асеньевское, д.Асеньевская слободка, д.Тюнино, д.Желетово, д.Деревеньки, д.Абрамовская слободка, д.Коростелево, д.Рыбхоз, д. Серединское |

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположено 4 фельдшерско-акушерских пункта. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Боровске, г. Балабаново и г. Обнинске.

Таблица 14

| Наименование учреждения | Адрес | Количесво посещений в смену | Численность обслуживающего порсонала | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП д. Асеньевское | Ул. Центральная, 7 | 20 | 1 | приспособленное, износ 30% |
| ФАП д. Тишнево | Ул.Садовая, 19 | 20 | 1 | приспособленное |
| ФАП д. Борисово | Ул.Центральная, 28 | 30 | 2 | приспособленное |
| ФАП д. Коростелево | Д.Коростелево, д. 44 | 10 | 1 | приспособленное, износ 40% |

Учреждения культуры

Сельские дома культуры

Таблица 15

| Название | Адрес | Места | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Борисовский СДК | д.Борисово, ул.Центральная, 26 | 200 | Специальное, 1974 года постройки, износ 60% |
| Асеньевский СДК | д. Асеньевское, ул. Центральная, 5 | 300 | Специальное, 1959 года постройки, 40% износа |
| Коростелевский СДК | д. Коростелево, дом 46 | 240 | Типовое, 1974 года постройки, износ 40% |
| Серединский СДК | Д. Серединская, ул. Центральная, 8 | 200 | Специальное, 1957 года постройки, износ 30% |

Библиотеки поселения

Таблица 16

| Адрес | Кол-во фонда (экз) | Число Читателей. | S биб-ки (м 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Ищеино | 1667 | 300 | 72 |
| д.Асеньевское | 10975 | 350 | 40 |
| д.Борисово, ул.Центральная, 20 | 11254 | 284 | 80 |
| д.Серединское | 11302 | 307 | 30 |
| Д. Асеньевское, ул. Центральная, 5 | 10500 | н/д | 30 |

Спортивные сооружения

В данный момент есть только при школах. Начато строительство 4-х спортивных площадок в дер. Коростелево, Серединское, Борисова, Асеньевское.

Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры

Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, расположенные на территории МО СП «Деревня Асеньевсое» :

Загородный клуб «Белая цапля» (дер. Межура)

Охотничье хозяйство «Озерное» (дер.Дылдино)

База отдыха плиз дер. Курчино

Торговля и общественное питание

Таблица 17

| Магазин | Площадь торгового зала, м2 |
| --- | --- |
| Непродовольственные |
| «Стройматериалы», д. Тишнево | 344,7 |
| «Хозтовары», д. Асеньевское | 70,0 |
| Смешанные |
| «Снежный барс» д. Дылдино | 39,7 |
| ИП Карелина, д. Борисово | 22,0 |
| «Никола», д. Асеньевское | 50,5 |
| «Никола», д. Борисово | 67,2 |
| «Сельпо» д. Ищеино | 50,0 |
| «Сельчанка», д.Коростелево | 30,8 |
| ИП Кузнецов, д. Медовники | 20,0 |
| «Надежда», д.Тишнево | 30,0 |
| СПК СХА «Москва», д. Асеньевское | 63,8 |
| СПК СХА «Москва», д. Серединское | 75,0 |
| ИП Салутенкова, д. Ищеино | 50,0 |
| ИП Салутенкова, д. Желетово | 35,0 |
| ИП Потапов, Тишнево | 25,5 |
| ИП Карелина, д. Федорино | 24,0 |
| всего | 998,4 |

Обеспеченность местами торговли

Таблица 18

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Вместимость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | кв. м торг. пл. | 280 | 998,4 | 448 | Более 100% |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Асеньевское» обслуживают пожарные части Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенные в г. Боровске и г. Балабаново Боровского района, а так же в г. Обнинске.

Ритуальные услуги

На территории поселения находятся 4 сельских кладбища:

Таблица 19

| Название | Площадь, га | Степень заполнения | Разрешено подхоронение |
| --- | --- | --- | --- |
| Никольское | 4 | 100% | Да |
| Зеленино | 4 | 100% | Да |
| Серединское | 3 | 100% | Да |
| Марьино | 2 | 100% | Да |

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Асеньевское» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории Боровского района проходит главная транспортная магистраль Калужской области – дорога федерального значения общего пользования М3 «Украина» (Москва - Киев). Но она достаточно удалена от рассматриваемого поселения. Внутренние транспортные связи сельского поселения «Деревня Асеньевское» обеспечивают дороги регионального значения общего пользования:

Боровск – Федорино, техническая категория №IV

«Боровск – Федорино» - Рогозино, техническая категория №V

«Боровск – Федорино»  - «Медынь–Верея», техническая категория №IV

«Боровск – Федорино» - «Медынь–Верея» - Асеньевское, техническая категория №IV

«Боровск – Федорино» - Гордеево, техническая категория №IV

«Боровск – Федорино» - Ищеино – Зеленино, техническая категория №V

«Боровск – Федорино»  - Медовнини – Серединское – Коростелево, техническая категория №V

Медовники – Горки,  техническая категория №V

Федорино – Борисово – Гольтяево, техническая категория №V

«Федорино – Борисово – Гольтяево» – Семичево,  техническая категория №IV

Асеньевское – Тюнино – Жилетово – Отяково, техническая категория №V

Асеньевское – Колодези техническая категория №V

Асеньевское – Деревеньки,  техническая категория №IV

Серединское – Пинашино, техническая категория №V

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения нет ни одной заправочной станции.

Внешние транспортные связи  осуществляются через региональную дорогу Боровск-Федрино

Таблица 20

| наименование маршрута | протяженность | объем рейсов в год |
| --- | --- | --- |
| Боровск-Абрамовское | 31,7 (с заездом) | 2920 |
| Боровск –Семичево | 45,8 (43,5; 49,6) | 2190 |
| Боровск –Коростелево | 34,8 | 592 |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и устойчивость развития населенных пунктов. На основании численности, половозрастного состава населения рассчитываются различные нормативные показатели. Численность постоянного населения на 1.01.2013г  составляет 2226чел.

Таблица 21

| Населенный пункт | на 1 января 2011г. | на 1 января 2012г | на 1 января 2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2509 | 2217 | 2226 |
| Асеньевское | 340 | н\д | 315 |
| Абрамовская Слобода | 20 | н\д | 20 |
| Абрамовское | 132 | н\д | 129 |
| Асеньевская Слобода | 28 | н\д | 28 |
| Болдаково | 1 | н\д | 1 |
| Бортники | 87 | н\д | 63 |
| Висящево | 9 | н\д | 9 |
| Горки | 10 | н\д | 6 |
| Деревеньки | 10 | н\д | 10 |
| Жилетово | 25 | н\д | 25 |
| Колодези | 14 | н\д | 20 |
| Курчино | 25 | н\д | 17 |
| Малахово | 133 | н\д | 136 |
| Медовники | 106 | н\д | 86 |
| Отяково | 5 | н\д | 6 |
| Пинашино | 22 | н\д | 14 |
| Серединское | 260 | н\д | 240 |
| Тишнево | 64 | н\д | 60 |
| Тюнино | 21 | н\д | 20 |
| Хитрово | 30 | н\д | 29 |
| Щиглево | 1 | н\д | 1 |
| Юрково | 4 | н\д | 5 |
| Бобровники | 10 | н\д | - |
| Гордеево | 16 | н\д | 6 |
| Зеленино | 30 | н\д | 25 |
| Ищеино | 220 | н\д | 198 |
| Коростелево | 195 | н\д | 170 |
| Рыбхоза «Межура» | 38 | н\д | 29 |
| Шувалово | 7 | н\д | 3 |
| Борисово | 388 | н\д | 353 |
| Гольтяево | 14 | н\д | 8 |
| Данилово | 4 | н\д | 3 |
| Дылдино | 94 | н\д | 73 |
| Рогозино | 7 | н\д | 3 |
| Семичево | 31 | н\д | 19 |
| Старая | 25 | н\д | 19 |
| Федорино | 83 | н\д | 77 |
| Марьино | - | н\д | - |

Динамика численности населения МЛ СП «Деревня Асеньевское»,чел.

Таблица 22

| Муниципальные образования | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП д. Асеньевское | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

За данный период отмечается уменьшение численности населения.

Демографическую ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: низкая рождаемость высокая смертность, наблюдаемая в поселении, приводит к старению населения, положительное механическое движение населения не способно компенсировать естественную убыль.

Развернутое повсеместно жилищное и дачное строительство привлекает в поселение трудовые ресурсы.

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма, в том числе производственного;

- наличие жилья с недостаточной благоустроенностью;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики поселения являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II. II. Экономическая база

Список с/х предприятий

Таблица 23

| СХА колхоз «Москва» | д. Асеньевское |
| --- | --- |
| ООО «Борисово» | д. Борисово |
| ООО колхоз «Циолковского» | д.Коростелево |
| ЗАО «Кривское», ООО «Обнинский тепличный комбинат» | д. Кривское |

СХА колхоз «Москва»

Хозяйственный центр – д. Асеньевское. Это сельскохозяйственное предприятие является одним из самых крупных предприятий в Боровском районе. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет –9263.06 га. Значительную площадь занимают сельскохозяйственные земли, находящиеся в долевой собственности .

ООО «Борисово»

Хозяйственный центр – д. Борисово. Общая площадь в границах составляет  4485,31 га

ООО колхоз «Циолковского»

Хозяйственный центр – д. Коростелево. Общая площадь землепользования сельскохозяйственного предприятия составляет 3478,02га

Также на территории поселения действуют:

ООО Охотохозяйство «Озерное» дер. Дылдино.

рыбхоз «Межура» дер. Межура

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Перечень объектов водоснабжения населения

Таблица 24

|  | Наименование объекта | Адрес объекта | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | башня | д.Борисово | 18м3 |
|  | скважина | д.Борисово | 10м3/ч |
|  | башня | д. Старая | 18 м3 |
|  | скважина | д.Старая | 6,3м3/ч |
|  | башня | д.Семичево | 10м3 |
|  | скважина | д.Семичево | 6,3 м3/ч |
|  | башня | д.Федорино | 18 м3 |
|  | скважина | д.Федорино | 2x6,3 м3 /ч |
|  | башня | д.Дылдино | 18 м3 |
|  | скважина | д.Дылдино | 10м3/ч |
|  | башня | д.Малахово | 20 м3 |
|  | скважина | д.Малахово | 6,3м3/ч |

Сведения о балансосодержании водозаборов (скважин) в сельских населенных пунктах МО СП «Деревня Асеньевское» по состоянию на 01.03.2007 г.

Таблица 25

| наименование сельского поселения |
| --- |
|  | в собственности сельхозорганизаций | примечание |
|  | всего | в том числе имеется лицензия |  |
| СПК колхоз «Русь» | - |  | переданы в муниципальную собственность |
| СХА колхоз «Москва» | 8 (7 скважин действующих, 1 резервная) | да | д. Асеньевское-1, д. Тишнево-1, д. Тюнино-1, д. Жилетово-1, д. Хитрово-1, д. Медовники-1, д. Серединское-1 |
| ООО «Борисово» | 2 | - | д. Борисово-1, д. Дылдино-1 |
| ООО колхоз «Циолковского» | 3 | - | требуется капитальный ремонт |

Водоотведение

Канализационные сети устроены в  деревнях Борисово, Серединское, Асеньевское. Сбор отходов производится на канализационных насосных станциях, с которых по мере их наполнения выполняется вывоз сточных вод.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

В МО СП «Деревня Асеньевское» газифицировано 10 деревень: Абрамовское, Асеньевское, Асеньевская Слобода, Малахово, Щиглево, Хитрово, Коростелево, Бобровники, Ищеино,  Шувалово.  Ведется работа по строительству межпоселковых и уличных газопроводов с целью газифицировать деревни Деревеньки, Курчино, Медовники, Федорино, Дылдино, Пинашино, Бортники, Серединское, Межура. Газификация прочих населенных пунктов будет проходить врамках долгосрочной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительства объектов газификации на территории Калужской области 2017-2020г»

Существующая ГРС Асеньевское (находится за пределами СП)  получает газ от магистрального газопровода Серпухов - Ленинград. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 2003 г. Его протяженность - 0,3 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см 2.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

-давлением на выходе 12 кгс/см 2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Расчетное потребление газа населенными пунктами

Таблица 26

| Название н/п | население | котельные | Общий годовой расход, тыс. м 3 | Общий часовой расход, тыс. м 3 /час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 | годовой расход, тыс. м3 | часовой расход, м3 /час |  |  |
| ГРС Асеньевское |
| Абрамовская Слобода | 49.68 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 22.66 |
| Абрамовское | 194.67 | 93.44 | 1.94 | 0.83 | 196.61 | 94.27 |
| Асеньевское | 378.51 | 189.55 | 13.89 | 6.94 | 392.40 | 196.50 |
| Бобровники | 43.67 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 21.61 |
| Борисово | 399.14 | 206.78 | 552.78 | 234.72 | 951.92 | 441.50 |
| Бортники | 99.08 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 99.08 | 47.55 |
| Гордеево | 164.28 | 81.20 | 0.00 | 0.00 | 164.28 | 81.20 |
| Дылдино | 273.26 | 126.07 | 0.00 | 0.00 | 273.26 | 126.07 |
| Ищеино | 348.07 | 164.87 | 0.00 | 0.00 | 348.07 | 164.87 |
| Коростелево | 355.55 | 171.36 | 16.80 | 0.00 | 372.35 | 171.36 |
| Малахово | 145.46 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 145.46 | 72.94 |
| Медовники | 137.70 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 137.70 | 66.29 |
| Пинашино | 44.79 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 44.79 | 20.81 |
| Семичево | 100.60 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 100.60 | 46.15 |
| Серединское | 353.39 | 178.43 | 0.00 | 0.00 | 353.39 | 178.43 |
| Тишнево | 124.96 | 60.29 | 1.25 | 0.56 | 126.21 | 60.85 |
| Федорино | 230.02 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 230.02 | 105.64 |
| Щиглево | 9.72 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 4.54 |

Теплоснабжение

Таблица 27

| Адрес котельной | Ведомственная принадлежность | Вид топлива осн/реэ | Потребители | Годовая производительность тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/год |
| Серединское | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | жил.фонд | 504,1 |
| д.Борисово | МО "Боровский район" | электро-отоплен. | жил.фонд | 588,4 |

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение

1.Обслуживание потребителей Боровского района осуществляется Обнинским предприятием электросетей ОАО «Калугаэнерго». Базовой подстанцией, от которой запитаны подстанции 110-35кВ расположенные на территории района является ПС - 220/110/6кВ «Мирная», которая входит в состав Филиала ОАО ФСК ЕЭС - Приокское ПМЭС «Калужский РМЭС», подстанция 110 кВ «Ворсино» через ВЛ-110 «Ворсино-Мишуково» связана с сетями Московской объединенной электросетевой компанией.

2.На территории поселения расположены следующие подстанции 35/10кВ:

ПС-35/10 «Тишнево», год ввода в эксплуатацию 1991 с трансформаторами Т-1 типа ТМН-2500 кВА, Т-2 типа ТМН-4000 кВА, нагрузка смешанная, загрузка трансформаторов Т-1 - 35%, Т-2 - 5%. ПС- 35/10 кВ «Тишнево» запитана по ВЛ-35 кВ «Тишнево-Федорино», протяженностью 16,5 км.

ПС-35/10 «Федорино», год ввода в эксплуатацию 1966-1991 с трансформаторами Т-1 типа ТМН-2500 кВА, Т-2 типа ТМ-1600 кВА нагрузка с/х, быт, загрузка трансформаторов Т-1 - 56%, Т-2 -14%. ПС 35/10 кВ «Федорино» запитана по ВЛ-35 кВ «Кременская-Федорино» протяженностью 12,4км.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Связь

Услуги телефонной связи в сельском поселении предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС), расположенных в д. Асеньевское, Борисово и Коростелево.  Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС -удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Уровень покрытия сотовой связью территории  поселения -95%.

Опоры базовых станций сети СРТС стандарта GSM 900/1800 установлены в Асеньевском, Тюнино, Тишнево, Хитрово, Дылдино, Старая, Борисово

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3. Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5. Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8. Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

10.	 Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

11.	 Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

12.	 Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2013 г.

13.	 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

14.	 Схемы территориального планирования Боровского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22. Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, 2009-2015гг.