Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300039712000172-1 от 20 сентября 2012 года Муниципальный контракт № 14-306 от 16 сентября 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» муниципального района «Боровский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300039712000172-1 от 20 сентября 2012 года Муниципальный контракт № 14-306 от 16 сентября 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское» муниципального района «Боровский район» Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения	7

II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	16

II.1.3 Демографическая структура сельского поселения	26

II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	27

II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	28

II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории	30

II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	31

II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	33

II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	35

II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории	38

II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения	39

II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	40

Список используемой литературы:	47

СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО СП «Деревня Асеньевское» МР «Боровский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО СП «Деревня Асеньевское» МР «Боровский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана МО СП «Деревня Асеньевское» МР «Боровский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования | 1:25 000 |
| 1.2 | Карта инженерной инфраструктуры. | 1: 25 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры. | 1: 25 000 |
| 1.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории. | 1: 25 000 |
| 1.5 | Карта целевого назначения земель. | 1: 25 000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов | 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории | 1:25 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов | 1:25 000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского  поселения «Деревня Асеньевское» муниципального района «Боровский район», (МО СП «Деревня Асеньевское», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт от 20 сентября 2012 года № 0137300039712000172-1. Основанием для внесения изменений – муниципальный контракт 14-306 от 16 сентября 2014г.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе положений о территориальном планировании:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта проектируемого функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Деревня Асеньевское». Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортной доступности, надежности всех инфраструктур, уровня воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основной целью Генерального плана является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития территории в интересах настоящего и будущих поколений.

В числе основных задач улучшения качества окружающей среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- развитие и преобразование функционально-планировочной структуры поселения;

- развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие и размещение объектов капитального строительства местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- развитие и размещение объектов капитального строительства регионального значения в сфере промышленности;

- повышение качества жилищного фонда поселения;

- сохранение объектов исторического и культурного наследия;

- улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

- санитарная очистка территории;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- инженерная подготовка территории.

Генеральный план МО разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2023 г,  II этап (расчетный срок) – 2038 г.

# II. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### II.1.1 Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения

Границы и статус сельского поселения «Дервня Асеньевское» установлены Законом Калужской области № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район» «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 28 декабря 2004 года.

Площадь МО СП «Деревня Асеньевское» на данный момент составляет 21941,13 га, Генеральным Планом не предусматривается изменение границ сельского поселения.

Баланс земель территории сельского поселения

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 21941,13 | 21941,13 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 10534,60 | 10857,563 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 616,72 | 293,757 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Земли лесного фонда | 8472,76 | 8472,76 |
| 5. | Земли водного фонда | 83,17 | 83,17 |
| 6. | Земли запаса | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Земли населенных пунктов | 2233,88 | 2233,88 |

Таблица площадей перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

Таблица 2

| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Шувалово | 4,62 | 40:03:071406:3 40:03:070602:8 40:03:071406 | Существующая жилая застройка | 2015-2017 |
| 2 | дер. Зеленино | 5,47 | 40:03:071405:2 | Под ИЖС | 2015-2017 |
| 3 | дер. Гордеево | 0,83 | 40:03:070702 | Существующая жилая застройка | 2015-2017 |
| 4 | дер. Тишнево | 1,29 | 40:03:080502 | Под АЗС | 2015-2017 |
| 5 | дер. Тишнево | 47,12 | Участки, выделенные из участка с К№40:03:000000:0121, с К№№ 40:03:081304:99, :98, :97, :96, :95, :94, :93, :92, :91, :90, :89, :88, :87, :86, :85, :84, :83, :82, :81, :80, :79, :78, :77, :76, :75, :74, :73, :72, :71, :70, :69, :68, :67, :66, :65, :64, :63, :62, :61, :60, :59, :58, :57, :56, :55, :54, :53, :52, :51, :50, :49, :48, :47, :46, :45, :44, :43, :42, :41, :40, :39, :38, :37, :36, :35, :345, :344, :343, :342, :341, :340, :34, :339, :338, :337, :336, :335, :334, :333, :332, :331, :330, :33, :329, :328, :327, :326, :325, :324, :323, :322, :321, :320, :32, :319, :318, :317, :316, :315, :314, :313, :312, :311, :310, :31, :309, :308, :307, :306, :305, :30, :298, :297, :296, :295, :294, :293, :292, :291, :290, :29, :289, :288, :287, :284, :283, :282, :281, :280, :279, :278, :277, :276, :275, :273, :272, :271, :269, :268, :267, :266, :265, :264, :263, :262, :261, :260, :259, :258, :257, :256, :255, :254, :253, :252, :251, :250, :249, :248, :247, :246, :244, :243, :242, :241, :240, :239, :238, :237, :236, :235, :234, :233, :232, :231, :230, :229, :228, :227, :226, :225, :224, :223, :222, :221, :220, :219, :218, :217, :216, :215, :214, :213, :212, :211, :210, :209, :208, :207, :206, :204, :203, :200, :199, :198, :197, :194, :193, :192, :191, :190, :186, :185, :184, :183, :179, :178, :177, :173, :172, :171, :169, :168, :167, :166, :165, :164, :163, :162, :161, :159, :158, :157, :156, :155, :154, :153, :152, :151, :150, :149, :148, :147, :146, :145, :144, :143, :142, :141, :140, :13, :138, :137, :136, :135, :134, :133, :132, :131, :130, :129, :128, :127, :126, :125, :124, :123, :122, :121, :120, :119, :118, :117, :116, :115, :114, :113, :112, :111, :110, :109, :108, :107, :106, :105, :104, :103, :102, :101, :100 | Жилищное строительство | 2015-2020 |
| 6 | дер. Рогозино | 1,74 | 40:03:091004:56 | Частично для объединения 2-х частей деревни | 2015-2017 |
| 7 | дер. Дылдино | 0,10 | 40:03:090202:24 | Частично, для соединения 2-х частей деревни | 2015-2017 |
| 8 | дер. Шувалово | 7,46 | 40:03:070602:7 40:03:071406:4 | Жилищное строительство | 2017-2020 |
|  | ВСЕГО | 68,63 |  |  |  |

Таблица площадей перевода земель населенного пункта в категорию земли сельскохозяйственного назначения

Таблица 3

| № | Наименование населенного пункта, из которого назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Гордеево | 25,34 | 40:03:070702 40:03:070202:8 40:03:070202:9 40:03:070202:5 40:03:070202:10 | Анклавы, которые не целесообразно присоединять к НП | 2015 |
| 2 | дер. Жилетово | 23,53 | 40:03:082901:1 | Анклав, который не целесообразно присоединять к НП | 2015 |
| 3 | дер. Щиглево | 26,43 | 40:03:081602:2 40:03:081602:3 | Анклавы, которые не целесообразно присоединять к НП | 2015 |
| 4 | дер. Семичево | 1,91 | 40:03:090803:6 40:03:090802:1 40:03:090802:2 40:03:090802:3 40:03:090802:4 40:03:090802:5 | Анклавы, которые не целесообразно присоединять к НП | 2015 |
|  | ВСЕГО | 77,21 |  |  |  |

Таблица площадей перевода земель промышленности в категорию земли населенных пунктов

Таблица 4

| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Коростелево | 5,36 | 40:03:071501 40:03:071401 | Участок дороги. Для присоединения анклава | 2015-2017 |
| 2 | дер. Тишнево | 1,50 | 40:03:080502 | Участок дороги. Под АЗС | 2015-2017 |
| 3 | дер. Дылдино | 0,65 | 40:03:090302:1 | Частично. Существующая жилая застройка | 2015-2017 |
|  | ВСЕГО | 7,51 |  |  |  |

Таблица площадей перевода земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения в категорию земли сельскохозяйственного назначения

Таблица 5

| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Западнее дер.Дылдино | 135,83 | 40:03:090302:5 | Для содержания и эксплуатации пруда (ООО «Охотничье хозяйство «Озерное» | 2015-2017 |
| 2 | Южнее дер.Бортники, западнее дер.Серединское и дер. Межура | 336.38 | 40:03:071601:16 | Для размещения иных сооружений, расположенных на водных объектах, для ведения рыбного хозяйства | 2017-2023 |
|  | ВСЕГО | 472,21 |  |  |  |

Таблица площадей перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения

Таблица 6

| № | Наименование населенного пункта, к которому назначен перевод земель | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Примечание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | западнее дер.Борисово | 20,2 9,3 | 40:03:091203:3 40:03:091203:2 | Добыча полезных ископаемых (разработка карьера) | 2016-2023 |
| 2 | западнее дер.Борисово | 13,0 | 40:03:090102:17 | Для сельскохозяйственного производства, для ведения сельскохозяйственного производства | 2017-2023 |
| 3 | Калужская область Калужская обл., Боровский р-н, СНТ "Межура" | 0,003 | 40:03:071301:89(многоконтурный участок, состоит из 18 контуров) | Для размещения промышленных объектов, для размещения ВЛ-0,4 кВ от КТПН № 296 | 2017-2023 |
| 4 | Восточнее дер. Федорино | 0,009 | 40:03:000000:1539 | Для размещения промышленных объектов, для размещения отпайки - 10 кВ от ВЛ-10 кВ № 7 ПС до проектируемой СТП-25/10/0,4 кВ, размещения ВЛ-0,4 кВ от СТП 25-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя | 2017-2023 |
| 5 | Северо-западнее дер. Коростелево | 0,002 | 40:03:071401:200 | Для размещения воздушных линий электропереда и для размещения ВЛ-0,4 кВ до границ земельных участков заявителя | 2017-2023 |
| 6 | Северо-западнее дер. Коростелево | 0,003 | 40:03:071401:199 | Для размещения объектов энергетики, для размещения КТПН-63-10/0,4 кВ, отпайки от ВЛ-10 кВ №6 ПС | 2017-2023 |
| 7 | южнее д. Деревеньки | 0,4 | 40:03:080702:45 | Для сельскохозяйственного производства, для сельскохозяйственного производства | 2017-2023 |
|  | ВСЕГО | 42,917 |  |  |  |

Баланс площадей населенных пунктов

Таблица 7

| Населенный пункт | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Деревня Асеньевское | 92,46 | 92,46 |
| Деревня Асеньевская Слобода | 22,44 | 22,44 |
| Деревня Абрамовское | 91,04 | 91,04 |
| Деревня Абрамовская Слобода | 24,89 | 24,89 |
| Деревня Бобровники | 43,44 | 43,44 |
| Деревня Болдаково | 6,24 | 6,24 |
| Деревня Борисово | 136,22 | 136,22 |
| Деревня Бортники | 97,27 | 97,27 |
| Деревня Висящево | 124,17 | 124,17 |
| Деревня Гольтяево | 36,42 | 36,42 |
| Деревня Гордеево | 67,54 | 43,03 |
| Деревня Горки | 69,59 | 69,59 |
| Деревня Данилово | 16,49 | 16,49 |
| Деревня Деревеньки | 25,91 | 25,91 |
| Деревня Дылдино | 65,26 | 66,01 |
| Деревня Жилетово | 48,85 | 25,32 |
| Деревня Зеленино | 36,77 | 42.24 |
| Деревня Ищеино | 54,11 | 54,11 |
| Деревня Колодези | 96,19 | 96,19 |
| Деревня Коростелево | 68,97 | 74,33 |
| Деревня Курчино | 67,26 | 67,26 |
| Деревня Малахово | 24,94 | 24,94 |
| Деревня Марьино | 13,77 | 13,77 |
| Деревня Медовники | 266,02 | 266,02 |
| Деревня Межура | 14,06 | 14,06 |
| Деревня Отяково | 73,25 | 73,25 |
| Деревня Пинашино | 15,78 | 15,78 |
| Деревня Рогозино | 21,98 | 23,72 |
| Деревня Старая | 47,61 | 47,61 |
| Деревня Семичево | 27,05 | 25,14 |
| Деревня Серединское | 74,07 | 74,07 |
| Деревня Тишнево | 71,07 | 120,98 |
| Деревня Тюнино | 75,23 | 75,23 |
| Деревня Федорино | 59,11 | 59,11 |
| Деревня Хитрово | 34,94 | 34,94 |
| Деревня Шувалово | 17,06 | 29,14 |
| Деревня Щиглево | 32,78 | 6,35 |
| Деревня Юрково | 74,70 | 74,70 |
| ВСЕГО | 2234,95 | 2233,88 |

Для установления границы населенного пункта, после утверждения генерального плана, администрации сельского поселения необходимо подготовить пакет закоординированных картографических материалов, текстовое описание прохождения границ и соответствующие обоснования, провести кадастровые работы для установления границ земельных участков в соответствии с планируемыми границами.

### II.1.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Развитие функционально-планировочной структуры выполняется за счет перераспределения земель населенных пунктов и освоения ранее неиспользуемых в градостроительстве территорий.

Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п. |
| --- | --- |
|  | га |
|  | Существующее | Расчетный срок |
|  | положение |  |
| По всем населенным пунктам |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1557,77 | 1533,75 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 9,43 | 9,43 |
| Общественно-деловая зона | 15,91 | 17,47 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 175,88 | 177,91 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 376,53 | 391,09 |
| Производственная | 7,1 | 7,1 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 21,34 | 26,14 |
| Рекреационная | 46,41 | 46,41 |
| Водных объектов | 20,26 | 20,26 |
| Специального назначения | 4,32 | 4,32 |
| Общая площадь | 2234,95 | 2233,88 |
| Деревня Асеньевское |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,98 | 19,98 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2,34 | 2,34 |
| Общественно-деловая зона | 1,79 | 1,79 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 41,75 | 41,75 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 10,41 | 10,41 |
| Производственная | 7,1 | 7,1 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,85 | 1,85 |
| Рекреационная | 6,69 | 6,69 |
| Водных объектов | 0,55 | 0,55 |
| Общая площадь | 92,46 | 92,46 |
| Деревня Абрамовское |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 40,5 | 40,5 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,5 | 0,5 |
| Общественно-деловая зона | 2,69 | 2,69 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 18,5 | 18,5 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 24,92 | 24,92 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,64 | 0,64 |
| Рекреационная | 3,29 | 3,29 |
| Общая площадь | 91,04 | 91,04 |
| Деревня Абрамовская Слобода |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,12 | 18,12 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 6,41 | 6,41 |
| Рекреационная | 0,36 | 0,36 |
| Общая площадь | 24,89 | 24,89 |
| Деревня Асеньевская Слобода |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,95 | 14,95 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,69 | 2,69 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 1,11 | 1,11 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,81 | 1,81 |
| Рекреационная | 1,88 | 1,88 |
| Общая площадь | 22,44 | 22,44 |
| Деревня Бобровники |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,07 | 26,07 |
| Общественно-деловая зона | 0,93 | 0,93 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 3,75 | 3,75 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,93 | 0,93 |
| Рекреационная | 11,41 | 11,41 |
| Водных объектов | 0,35 | 0,35 |
| Общая площадь | 43,44 | 43,44 |

| Деревня Болдаково |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,82 | 3,82 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,42 | 2,42 |
| Общая площадь | 6,24 | 6,24 |
| Деревня Борисово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 83,67 | 83,67 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 2,75 | 2,75 |
| Общественно-деловая зона | 4,05 | 4,05 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 28,45 | 28,45 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 16,37 | 16,37 |
| Водных объектов | 0,93 | 0,93 |
| Общая площадь | 136,22 | 136,22 |
| Деревня Бортники |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72,73 | 72,73 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 13,82 | 13,82 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 8,37 | 8,37 |
| Водных объектов | 2,35 | 2,35 |
| Общая площадь | 97,27 | 97,27 |
| Деревня Висящево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 118,6 | 118,6 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 1,35 | 1,35 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 2,44 | 2,44 |
| Рекреационная | 1,43 | 1,43 |
| Водных объектов | 0,35 | 0,35 |
| Общая площадь | 124,17 | 124,17 |

| Деревня Гольтяево |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,92 | 20,92 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3,26 | 3,26 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,82 | 11,82 |
| Водных объектов | 0,42 | 0,42 |
| Общая площадь | 36,42 | 36,42 |
| Деревня Гордеево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58,05 | 33,54 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,96 | 4,96 |
| Рекреационная | 3,87 | 3,87 |
| Водных объектов | 0,66 | 0,66 |
| Общая площадь | 67,54 | 43,03 |
| Деревня Горки |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 63,9 | 63,9 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 5,69 | 5,69 |
| Общая площадь | 69,59 | 69,59 |
| Деревня Данилово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,63 | 8,63 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,47 | 2,47 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,93 | 4,93 |
| Водных объектов | 0,46 | 0,46 |
| Общая площадь | 16,49 | 16,49 |
| Деревня Деревеньки |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,34 | 14,34 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,51 | 0,51 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 10,41 | 10,41 |
| Рекреационная | 0,65 | 0,65 |
| Общая площадь | 25,91 | 25,91 |

| Деревня Дылдино |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 42,76 | 43,43 |
| Общественно-деловая зона | 0,09 | 0,09 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 21,59 | 21,67 |
| Водных объектов | 0,82 | 0,82 |
| Общая площадь | 65,26 | 66,01 |
| Деревня Жилетово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38,87 | 15,34 |
| Общественно-деловая зона | 0,07 | 0,07 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,29 | 2,29 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 5,47 | 5,47 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 2,15 | 2,15 |
| Общая площадь | 48,85 | 25,32 |
| Деревня Зеленино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,89 | 25,36 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 15,43 | 15,43 |
| Рекреационная | 1,45 | 1,45 |
| Общая площадь | 36,77 | 42,24 |
| Деревня Ищеино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35,59 | 35,59 |
| Общественно-деловая зона | 0,26 | 0,26 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 16,68 | 16,68 |
| Рекреационная | 1,44 | 1,44 |
| Водных объектов | 0,14 | 0,14 |
| Общая площадь | 54,11 | 54,11 |

| Деревня Колодези |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 71,71 | 71,71 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 22,27 | 22,27 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,39 | 1,39 |
| Рекреационная | 0,82 | 0,82 |
| Общая площадь | 96,19 | 96,19 |
| Деревня Коростелево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,49 | 44,49 |
| Общественно-деловая зона | 4,16 | 4,16 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3,95 | 3,95 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,17 | 12,53 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 3,41 | 7,41 |
| Рекреационная | 0,55 | 0,55 |
| Водных объектов | 1,24 | 1,24 |
| Общая площадь | 68,97 | 74,33 |
| Деревня Курчино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 38,76 | 38,76 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 20,19 | 20,19 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,17 | 1,17 |
| Водных объектов | 7,14 | 7,14 |
| Общая площадь | 67,26 | 67,26 |
| Деревня Малахово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,66 | 18,66 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,61 | 2,61 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 3,05 | 3,05 |
| Рекреационная | 0,62 | 0,62 |
| Общая площадь | 24,94 | 24,94 |

| Деревня Марьино |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,28 | 5,28 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,15 | 1,15 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,5 | 2,5 |
| Водных объектов | 1,9 | 1,9 |
| Специального назначения | 2,94 | 2,94 |
| Общая площадь | 13,77 | 13,77 |
| Деревня Медовники |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 249,32 | 249,32 |
| Общественно-деловая зона | 0,21 | 0,21 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0,55 | 0,55 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 15,08 | 15,08 |
| Водных объектов | 0,86 | 0,86 |
| Общая площадь | 266,02 | 266,02 |
| Деревня Межура |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,91 | 10,91 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 3,15 | 3,15 |
| Общая площадь | 14,06 | 14,06 |
| Деревня Отяково |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 65,85 | 65,85 |
| Общественно-деловая зона | 0,11 | 0,11 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,44 | 1,44 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,76 | 2,76 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 2,2 | 2,2 |
| Рекреационная | 0,89 | 0,89 |
| Общая площадь | 73,25 | 73,25 |

| Деревня Пинашино |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,96 | 12,96 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 2,82 | 2,82 |
| Общая площадь | 15,78 | 15,78 |
| Деревня Рогозино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,23 | 16,64 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,64 | 1,64 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,11 | 5,44 |
| Общая площадь | 21,98 | 23,72 |
| Деревня Старая |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,73 | 28,73 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 7,35 | 7,35 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,53 | 11,53 |
| Общая площадь | 47,61 | 47,61 |
| Деревня Семичево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,89 | 17,98 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 7,11 | 7,11 |
| Водных объектов | 0,05 | 0,05 |
| Общая площадь | 27,05 | 25,14 |
| Деревня Серединское |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 37,52 | 37,52 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 3,84 | 3,84 |
| Общественно-деловая зона | 1,03 | 1,03 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 14,67 | 14,67 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 12,47 | 12,47 |
| Рекреационная | 2,74 | 2,74 |
| Водных объектов | 0,42 | 0,42 |
| Специального назначения | 1,38 | 1,38 |
| Общая площадь | 74,07 | 74,07 |
| Деревня Тишнево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,94 | 67,2 |
| Общественно-деловая зона | 0,44 | 2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 28,15 | 28,15 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 10,19 | 21,48 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,21 | 2,01 |
| Водных объектов | 0,14 | 0,14 |
| Общая площадь | 71,07 | 120,98 |
| Деревня Тюнино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,02 | 44,02 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 2,92 | 2,92 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 21,36 | 21,36 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 1,16 | 1,16 |
| Рекреационная | 5,62 | 5,62 |
| Водных объектов | 0,15 | 0,15 |
| Общая площадь | 75,23 | 75,23 |
| Деревня Федорино |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,66 | 36,66 |
| Общественно-деловая зона | 0,08 | 0,08 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 21,04 | 21,04 |
| Водных объектов | 1,33 | 1,33 |
| Общая площадь | 59,11 | 59,11 |
| Деревня Хитрово |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,63 | 17,63 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 15,92 | 15,92 |
| Транспортной и инженерной инфраструктуры | 0,98 | 0,98 |
| Рекреационная | 0,41 | 0,41 |
| Общая площадь | 34,94 | 34,94 |

| Деревня Шувалово |
| --- |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,59 | 22,14 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 4,47 | 4,97 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 0 | 2,03 |
| Общая площадь | 17,06 | 29,14 |
| Деревня Щиглево |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,89 | 4,46 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 1,89 | 1,89 |
| Общая площадь | 32,78 | 6,35 |
| Деревня Юрково |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 63,34 | 63,34 |
| Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями (территория общего пользования) | 11,36 | 11,36 |
| Общая площадь | 74,70 | 74,70 |

### II.1.3 Демографическая структура сельского поселения

При сохранении существующих демографических тенденций, в том числе положительного миграционного потока, в перспективе 25 лет численность населения ожидается стабильной, хотя возможно и снижение численности жителей. Дальнейший прирост населения будет варьировать в зависимости от темпов развития поселения, его экономики, бытовой и культурной инфраструктуры. При существующих тенденциях численность населения к 2038 году составит 2300 человек. Однако, фактически демографическая ситуация сельского поселения может оказаться другой.

МО СП «Деревня Асеньевское»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние   (2013год)                                           2226  человек

Первая очередь                                                                             2250  человек

Расчетный срок                                                                             2300  человек

### II.1.4 Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Мероприятия по жилищному строительству

Таблица 9

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов/ квартир | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В проектируемых границах |
| 1. | Жилая застройка в дер. Зеленино | 59 | 8850 | 2015-2020 |
| 2 | Жилая малоэтажная застройка в дер. Шувалово | 22 | 3 300 | 2017-2020 |
| В существующих границах |
| 1. | Жилая застройка дер. Юрково -восточный участок -западный участок | 240 65 | 45 750 | 2015-2038 |
| 2. | Жилая застройка дер. Колодези -северный участок -западный участок | 187 157 | 51 600 | 2015-2038 |
| 3. | Жилая застройка дер.Отяково | 300 | 45 000 | 2015-2038 |
| 4. | Жилая застройка дер.Висяшево -восточный участок -западный участок | 400 300 | 105 000 | 2015-2038 |
| 5. | Жилая застройка дер.Медовники -северный участок -южный участок | 730 760 | 223 500 | 2015-2038 |
| 6. | Жилая застройка дер.Горки | 370 | 55 500 | 2015-2038 |
| 7. | Жилая застройка дер.Бортники -восточный участок -юго-восточный участок -западный участок | 60 102 205 | 55 050 | 2015-2038 |
|  | Жилая застройка дер.Бобровники | 45 | 6750 | 2015-2020 |
|  | Всего | 4002 | 600 300 |  |

### II.1.5 Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Перечень мероприятий территориального планирования

по объектам культурно-бытового обслуживания

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения |
| 1.1 | Реконструкция детского сада в дер. Асеньевское | 50 мест | Первая очередь |
| 1.2 | Строительство детского сада в дер. Серединское и Абрамовское | 30мест | Расчетный срок |
| 2. | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | Реконструкция школ в дер. Абрамовское,Борисово, Коростелево |  | Первая очередь |
| 3 | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | Реконструкция 4-х фельдшерско-акушерских пунктов |  | Первая очередь |
| 4 | Объекты торговли и общественного питания |
| 4.1 | Строительство объектов торговли в районах нового жилищного строительства |  | Расчетный срок |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 5.1 | Реконструкция ДК и библиотек в дер. Абрамовское, Серединское, Коростелево, Борисово. |  | Расчетный срок |
| 6 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 7.1 | Строительство спортивных площадок в дер. Асеньевское, борисово, Коростелево, Серединское | 4 об. по 0.1га | Первая очередь |
| 8 | Объекты противопожарного назначения |
| 8.1 | Пожарное депо в дер. Борисово (согласно схемы тер. планирования) | 2 машины | Расчетный срок |
| 8.2 | Оборудование противопожарных водоемов пирсами для забора воды пожарной техникой |  | Расчетный срок |

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производится в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

### II.1.6 Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, обеспечения благоприятной экологической обстановки и включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

Проект генерального плана предусматривает соответствующие мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории, представленные в таблице № 11

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты массового отдыха |
| 1.1 | Благоустройство сквера в центральной части дер. Асеньевское | Первая очередь |
| 2 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 2.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчетный срок |
| 2.2 | Озеленения центральной части дер. Борисово, Коростелево, Серединское | Первая очередь |
| 3 | Формирование природно-экологического каркаса сельского поселения |
| 3.1 | Сохранение, регенерация и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования | Первая очередь |
| 3.2 | Восстановление и реабилитация основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев | Расчетный срок |

### II.1.7 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортное сообщение сельского поселения на расчетный срок обеспечивается автомобильным транспортом. Автобусные маршруты обеспечивают связь поселения с Боровском.

Перечень мероприятий территориального планирования и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дорог с твердым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | По центральным улицам всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 2. | Устройство парковок и автостоянок |
| 2.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 2.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |
| 3 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 3.1 | Установка новых автобусных остановок: - дер. Марьино – 1 объект; - дер. Абрамовская Слобода – 1 объект; - дер. Деревеньки – 1 объект. | Первая очередь |

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройки 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

### II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Деревня Асеньевское» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002        № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

### II.1.9 Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения  СЗЗ.

4. Использование на предприятиях более эффективных способов очистки атмосферных выбросов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок.

5. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

7. Применение безопасных реагентов при уборке поселковых территорий.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- производственных объектов;

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от железных дорог и автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### II.1.10 Мероприятия по санитарной очистке территории

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов входящих в состав сельского поселения.

5. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на существующий полигон ТБО вблизи д. Тимашево (МП «Полигон» г. Обнинск»)

### II.1.11 Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения

На территории поселения находятся 4 сельских кладбища:

Таблица 13

| Название | Площадь, га | Степень заполнения | Разрешено подхоронение |
| --- | --- | --- | --- |
| Никольское | 4 | 100% | Да |
| Зеленино | 4 | 100% | Да |
| Серединское | 3 | 100% | Да |
| Марьино | 2 | 100% | Да |

На расчетный срок не запланировано открытия новых или расширения существующих кладбищ.

### II.1.12 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории.

Перечень мероприятий территориального планирования по обеспечению инженерной инфраструктурой территории сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Реконструкция существующей системы водоснабжения населенных пунктов | Первая очередь |
| 1.2 | Расширение системы водоснабжения в существующей и в планируемой застройке за счет введения в эксплуатацию артезианских скважин и водонапорных башен | Первая очередь |
| 1.3 | На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы емкостей (водонепроницаемые септики) | Первая очередь |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | Первая очередь |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ., 0,6 кВ., 0,4 кВ на участках нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 2.4 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 2.5 | Развитие системы уличного освещения с применением более экономичной светодиодной техники | Первая очередь |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Строительство дополнительных газорегуляторных (ГРП) пунктов, межпоселковых и распределительных газопроводов | Первая очередь |
| 3.2 | Поднять уровень газификации поселения 100 % | Расчётный срок |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Реконструкция объектов теплоснабжения населенных пунктов | Первая очередь |
| 3.2 | Обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт. | Первая очередь |
| 4. | Связь |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Расчётный срок |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Расчётный срок |

Перечень мероприятий территориального планирования

в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

Таблица 15

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова-ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| 22-4-1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Строительство заходов ВЛ 220 кВ Калужская-Метзавод (Латышская) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино), строительство заходов ВЛ 220 кВ Мирная-Метзавод (Кедрово) на ПС 220 кВ Созвездие (Ворсино) | СиПР ЕЭС | пройдет на востоке МО СП «Деревня Асеньевское» Боровского района, Калужской области | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 26-4-2 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Строительство 2-х ВЛ 220 кВ Обнинская-Созвездие | СиПР ЕЭС | пройдет по юго-восточной части МО СП «Деревня Асеньевское», Боровского района, Калужской области | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 37-4-3 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Строительство ВЛ 110 кВ Обнинская-Русиново с отпайкой на Вега 1,2* | Калугаэнерго | пройдет по юго-восточной части МО СП «Деревня Асеньевское», Боровского района, Калужской области | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 40-4-4 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Строительство ВЛ 500 кВ Дорохово-Обнинская | СиПР ЕЭС | пройдет с севера на юг, через д. Юрково, д. Хитровка, д. Абрамовское МО СП «Деревня Асеньевское», Боровского района, Калужской области | Первая очередь | санитарный разрыв до 30 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| 5-4-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 2,12 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Абрамовская слобода | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 2,61 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Бобровники | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 0,33 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Болдаково | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 7,88 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Борисово | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-5 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,67 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Бортники | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-6 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 0,76 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Висящево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-7 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 2,96 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Гольтяево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-8 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,33 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Гордеево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-9 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 0,48 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Горки | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-10 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,45 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Деревеньки | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-11 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 2,06 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Дылдино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-12 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов общей | 2,05 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Зеленино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-13 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 2,14 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Ищино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-14 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,67 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Колодези | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-15 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,90 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Коростелево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-16 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 6,25 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Медовники | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-17 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 2,91 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Отяково | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-18 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,53 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Пинашино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-19 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,63 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Рогозино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-20 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 0,58 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Семичево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-21 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов общей | 1,62 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Серединское | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-22 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,32 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Старая | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-23 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,51 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Тишнево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-24 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 0,35 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Тюнино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-25 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 0,63 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Федорино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-26 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 3,49 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Шувалово | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5-4-27 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределитель-ных газопроводов общей | 1,98 км | Газопровод до планируемой ГРП в д. Юрково | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Абрамовская слобода, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Бобровники, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Болдаково, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Борисово, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-5 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Бортники, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-6 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Висящево, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-7 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Гольтяево, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-8 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Гордеево, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-9 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Горки, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-10 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Деревеньки, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-11 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Дылдино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-12 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Зеленино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-13 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Ищеино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-14 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Колодези, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-15 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Коростелево, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-16 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Медовники, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-17 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Отяково, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-18 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Пинашино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-19 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Рогозино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-20 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Семичево, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-21 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Серединское, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-22 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Старая, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-23 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Тишнево, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-24 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Тюнино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-25 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Федорино, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-26 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Шувалово, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 35-4-27 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегулятор-ных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Юрково, МО СП «Деревня Асеньевское», Боровский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 32-4-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция дорогиБоровск-Федорино-"Медынь-Верея" | 35 км (23,04 км на территории МО СП «Деревня Асеньевское») | МО СП «Деревня Асеньевское» Боровский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 61-4-2 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция дороги Федорино-Борисово-Гольтяево | 9,48 км (9,48 км на территории МО СП «Деревня Асеньевское») | МО СП «Деревня Асеньевское» Боровский район, Калужская область | Вторая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3. Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5. Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8. Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

10.	 Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

11.	 Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

12.	 Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2013 г.

13.	 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

14.	 Схемы территориального планирования Боровского района, ПК«ГЕО», 2009-2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22. Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, 2009-2015гг.