Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №3 от 28 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт №3 от 28 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Погореловка» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер-геодезист                                                                                   Умнова Т.В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I.	Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	15

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.I.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	26

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.IV Современное использование территории сельского поселения	37

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	37

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	38

I.IV.3 Жилищный фонд	42

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	46

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	47

II. I. Население	47

II.II. Занятость населения	47

II. III. Социально-экономическая характеристика.	47

II.IV Инженерно-техническая база	50

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	50

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	52

II.IV.3 Электроснабжение и связь	52

Список используемой литературы:	54

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского района Калужской области. | 1:20000 |

# Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» Перемышльского  района (МО СП «Деревня Григоровское», далее - сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт  3 от 28 августа 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития  МО СП  «Деревня Григоровское» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Перемышльского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы.

По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Григоровское»;

3.Социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Закон  Калужской области от 01.11.2004г. № 369-ОЗ

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Перемышльский район».

3.  Правила землепользования и застройки территорий.

4. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Гргоровское» расположено на территории Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения – Деревня Григоровское расположен в 12 км от районного центра с. Перемышль. В состав сельского поселения «Деревня Григоровское» входят следующие населенные пункты:  дер.Григоровское, дер.Белая, дер.Вечна, дер.Желовского лесничества, дер. Игнатовское, дер.Кирилловское, дер.Константиновка, дер.Кузьменки, дер.Малютино,  дер.Митинка, дер.Никитинка, дер.Салтановское, дер.Зеленино, дер.Акиньшино, дер.Алексеевское, дер. Василенки, дер. Красниково, с.Нелюбовское, дер. Чесноки.

Площадь сельского поселения составляет 11575,29 га, численность населения    по данным  Калугастата на 1 января 2013г. составила  383 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Григоровское»:

На севере - в восточном направлении от северо-западного угла квартала N 69 Приокского лесничества по северным границам кварталов N 69, 70, 71, 72 Приокского лесничества и квартала N 44 Пневского лесничества до грунтовой дороги Григоровское - Крутые Верхи, пересекая ее в юго-восточном направлении, далее в северо-восточном направлении, пересекая квартал N 38 Пневского лесничества, до грунтовой дороги Крутые Верхи - Зябки, пересекая ее в северном направлении, по западной границе квартала N 39 Пневского лесничества, в восточном направлении по южным границам кварталов N 30, 31 Пневского лесничества, до юго-западного угла квартала N 32 Пневского лесничества;

На востоке - в южном направлении от юго-западного угла квартала N 32 Пневского лесничества по западным границам кварталов N 41, 63 Пневского лесничества, пересекая в южном направлении грунтовую дорогу Зябки - Константиновка, далее по восточной границе квартала N 47 Пневского лесничества, пересекая проселочную дорогу Митинка - Зябки, реку Свободь, до юго-западного угла квартала N 72 Пневского лесничества на границе с Тульской областью;

На юге - в северном, юго-западном и юго-восточном направлениях по границе с Тульской областью, от юго-западного угла квартала N 72 Пневского лесничества до пересечения с дорогой Калуга - Орел;

На западе - в северо-западном направлении по границе с Тульской областью от пересечения с дорогой Калуга - Орел, вдоль дороги Орел - Калуга, пересекая дорогу Северо-Агеевский - Акиньшино и реку Свободь, вдоль северной границы п. Северо-Агеевский и по границе лесного квартала N 55 Желовского лесничества, далее на север, пересекая дорогу Орел - Калуга, вдоль восточной границы д. Раздол и с западной границей квартала N 88 Желовского лесничества, далее в северном направлении по западным границам кварталов N 88, 87 Желовского лесничества до северо-западного угла квартала N 87 Желовского лесничества, в западном направлении от него по юго-западной границе квартала N 86 Желовского лесничества, пересекая его, в северном направлении по его восточной границе, пересекая проселочную дорогу из д. Игнатовское, по восточным границам кварталов N 86, 85 Желовского лесничества, в западном направлении по северным границам кварталов N 85, 84 Желовского лесничества, огибая в северном направлении д. Вечна, по западной ее окраине, пересекая дорогу Мехово - Вечна, реку Желовь, в северо-восточном направлении пересекая квартал N 75 Приокского лесничества, до северо-восточного угла его, в северном направлении от него до северо-западного угла квартала N 69 Приокского лесничества.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена на севере Среднерусской возвышенности на правобережье р.Оки. Рельефный и ландашафтный фон в основном был создан дочетвертичной эрозией с наложившимися водноледниковыми процессами времен существования донского и московского ледников. Абсолютные отметки рельефа в пределах муниципального образования изменяются от 131,5 м, урез вод р. Свободь  у д.Василенки, до 227,0 м на водоразделе у д.Зеленино. Абсолютный перепад высот составляет 95,5м. Относительные перепады по овражно-балочной сети изменяются от 3-5м,  в верховьях эрозионной сети до 30-40м в устьевых частях крупных оврагов. Относительные перепады по долине р.Свободь достигают 40-50 м. Коренные породы в пределах данной территории  представлены отложениями каменноугольной и юрской систем. Юрская эпоха представлена терригенными породами (глины, пески) бат-келловейского времени нижнего и среднего отдела. Эти породы относятся  глинистым и карбонатным образованиям нижнего отдела каменноугольной системы. Для всей местности характерна хорошая поверхностная дренированность рельефа. В пределах муниципального образования выделено пять географических ландшафтов.

В пределах данной площади выделено пять географических ландшафтов.

Первый тип. Плоская  плосконаклонная эрозивно-зандровая среднерасчлененная равнина. Ладшафт занимает водораздельные пространства. Северо-восточнная часть этого ландшафта значительно заболочена. Геологичский разрез четвертичных образований снизу вверх представлен: гравилистыми песками, переходящими в грубозернистые моренные суглинки донского ледника и завершают разрез лессовидные и покровные суглинки. Общая мощность этих пород составляет от 3-4м до 15-30м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинисотй основе. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м.

Второй тип. Пологоволнистая, пологонаклонная зандровая средне-слаборасчленененная равнина. Ландшафт развит вдоль р.Желовь и р.Оки. Ландшафт сложен в основном разнозернистыми песками, супесями, слоями галечника. Мощность отложений изменчива от первых метров до 10-15 м. глубина азалегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые смытые на суглинистой основе.

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Данный ландшафт развит в нижнем течении р.Свободь и р.Оки. Сложен ландшафт разнооборазными песками. Мощность отложений 3-7 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями с прослоями бурых углей, относящихся к нижнетульским и бориковским горизонтам нижнего отдела карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1,0 -2,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые на супесчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювальная равнина – пойма, высокая пойма рек. Геологическое строение аналогично третьему типу ландшафтов. Глубина залегания грунтовых вод 0,5 -1,5 м. Почвы луговые дерновые на супесчаной основе.

Пятый тип.  Покато-крутые придолинные склоны. Сложены они породами нарушенными склоновыми делювиальными процессами. Склоны несут следы оползней и оплывов, мелкие промоины с делювиальными конусами выноса.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Наиболее крупной рекой протекающей на территории сельского поселения  является:  река Свободь.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

### I.II.4 Подземные воды

Гидрогеологические условия района определяются в основном наличием артезианских вод, отвечающих требованиям к качеству воды хозпитьевого назначения.

В данном регионе развито несколько водоносных горизонтов, приуроченных к водовмещающим породам четвертичного и каменноугольного периодов. Водносные горизонты четвертичного времени связаны с песчаными и песчано-гравийными отложениями. Воды безнапорные, спорадически распространенные с довольно низким удельным дебитом. Четвертичные воды являются основным источником водоснабжения сельского поселения. Воды по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые мягкие и умеренно-жесткие, отбираются из колодцев и родников.

Водоносные горизонты нижнего отдела каменноугольной системы развитыв известняковых и песчаных образованиях. Тарусско-михайловский и алексинский горизонт практически полностью сдренирован. Алексинский горизонт безнапорный, воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно-жесткие и жесткие, с повышенным содержанием железа, удельный дебит отдельных эксплуатируемых скважин изменяется от 0,53 /ч до 10-153 /ч. Тульский горизонт приурочен к песчаным отложениям одноименного горизонта нижнего карбона. Водоносный горизонт распространен повсеместно, но в настоящее время не используется. Упинский волдоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам нижнего карбона. Воды напорные, но фильтрационные свойства пласта и коэффициент фильтрации сильно варьируют, и в основном,  водоотдача низкая. Водоносный горизонт распространен повсеместно.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

В основном простые по всей территории муниципального образования исключая третий, четвертый и пятый тип ландшафта. Эти ландшафты имеют очень ограниченное распространение – только вдоль речных долин.

Ниже приводится таблица  по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Григоровское».

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЛАНДШАФТЫ ЭРОЗИОННЫХ РАВНИН | Полого-зандровая моренная равнина | Тип местности 1 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф среднерасчлененный межхолмовые ложбины, балки, заболочены и залесены. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | Ландшафты моренно-зандровых и зандровых равнин | Тип местности 2 | Развития нижнечетвертичных озерно-ледниковых отложений времени отступания перекшинского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдается распространение суффозионных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на 1 км2 многочисленных лощин, балок «плоскодонок» со следами заболачивания. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,2 до 1,5 км/км2. | Преобладающие по составу суглинки отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам ненабухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории - простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м и развития блюдцеобразных западин - средние; на заболоченных участках - сложные. Рекомендуется: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  |  | Тип местности 3 | Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |

| ЛАНДШАФТЫ ЭРОЗИОННЫХ РАВНИН | Ландшафты речных долин – долинный комплекс, аккумулятивно-эрозионные речные террасы | Тип местности 4 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип местности 5 | Коренные склоны речных долин. | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава фунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно-неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

### I.I.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

Перечень месторождений  расположенных на территории МО СП «Деревня  Григоровское»

Таблица 3

| № п/п | Месторожден ие | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2007 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненн ости | Степень промышленн ого освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Керамзитовое сырье, тыс. куб.м |
| 1 | Северо-Агеевское | 38 км юго-восточнее г.Калуги, 15 км к северу от ж.д. станции Черепеть в районе д.Константиновка, Малютино | 4277 |  |  | Керамзитовый гравий марки «зоо» | 10,93 | 5,29 | сухая | Разрабатывается | ОАО «Калужская финансовая компания» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Григоровское» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Григоровское» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Григоровское».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО СП «Деревня Григоровское» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории сельского поселения «Деревня Григоровское» особо охраняемые территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Свободь | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | р.Желовь | 32 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | р.Егоровка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | р.Беленькая | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | р.Язва | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6. | руч.Пальница | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Григоровское» имеется следующий объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального значения, указанный в таблице 5.

таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект культурного наследия федерального значения |
| 1 | Казанская церковь | 1673 г. | Дер.Григоровское | Постановление Совета министров РСФСР от 4.12.1974 г. № 624 |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 2 | Колокольня Воскресенской церкви | 1796 г. | Дер.Нелюбовское | Решение Малого Совета Калуж. Облсовета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Григоровское» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Перемышльский район».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 4.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Григоровское» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Свободь, р.Желовь, р.Беленькая и др..

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Деревня Григоровское» расположены следующие объекты влияющие на состояние почвенного покрова:

По данным администрации МО СП «Деревня Григоровское» на территории сельского поселения расположено 3 сельских кладбища:

дер. Григоровское,  действующее кладбище;

- дер. Нелюбовское,  действующее кладбище;

- дер. Красниково, действующее кладбище;

- дер. Василенки, действующее кладбище.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 17.05.2013 г. № 605-13 на территории МО СП «Деревня Григоровское» скотомогильники не располагаются. Сибиреязвенных захоронений на территории сельского поселения  зарегистрированных в установленном порядке нет.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, расположенный вдоль автодороги Калуга – Орел, в районе дер. Корчевские Дворики на расстоянии 7,5км. от с. Перемышль. Общая площадь занимаемая полигоном ТБО – 3,2га.  На свалке ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

Вывоз мусора осуществляется коммунальными службами Перемышльского района один раз в неделю.

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку  и создает необходимые санитарно-экологические условия существования на территории населенных пунктов.

На территории сельского поселения «Деревня Григоровское» планируется

установка мусорных контейнеров в дер.Григоровское, дер. Вечна, дер.Василенки, дер.Константиновка и заключение договора на вывоз мусора по оптимальной транспортной схеме вывоза отходов на свалку ТБО, эксплуатирующуюся ООО «Коммунальное хозяйство» с.Перемышль.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Григоровское» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило,  не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1.Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров, 750 кВ – 40 метров.

2.Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3.В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

-совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

-производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

-размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

-посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

-загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

-набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

-устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

-складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Григоровское» расположено на территории Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения – Деревня Григоровское расположен в 12 км от районного центра с. Перемышль.

Транспортные связи административного центра сельского поселения                      дер. Григоровское обеспечивает: автодорога регионального значения «Голодское- Суворов-Одоев»-Григоровское.

В состав сельского поселения «Деревня Григоровское»  входят следующие населенные пункты:  дер.Григоровское, дер.Белая, дер.Вечна, дер.Желовского лесничества, дер. Игнатовское, дер.Кирилловское, дер.Константиновка, дер.Кузьменки, дер.Малютино,  дер.Митинка, дер.Никитинка, дер.Салтановское, дер.Зеленино, дер.Акиньшино, дер.Алексеевское, дер. Василенки, дер. Красниково, с.Нелюбовское, дер. Чесноки.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Григоровское» 2005 года и материалов лесоустройства.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 7.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 11574,9 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 6182,4 | 53,5 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 987,1 | 8,5 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 16 | 0,1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 4370,2 | 37,7 |
| 6. | Земли водного фонда | 19,2 | 0,2 |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 469,9 |
| Общественно-деловая | 1,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 4,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 479,6 |
| Рекреационная | 30,1 |
| Специального назначения | 2,2 |
| Общая площадь | 987,1 |
| деревня Григоровское |
| Жилая | 47,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 141,5 |
| Общественно-деловая | 0,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,6 |
| Специального назначения | 0,7 |
| Рекреационная | 12,3 |
| Общая площадь | 204,6 |
| деревня Белая |
| Жилая | 13,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Общая площадь | 14,7 |
| деревня Вечна |
| Жилая | 36,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,9 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Общая площадь | 54,5 |
| деревня Желовского лесничества |
| Жилая | - |
| Рекреационная | - |
| Общая площадь | - |
| деревня Игнатовское |
| Жилая | 62,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 49,1 |
| Рекреационная | 0,4 |
| Общая площадь | 112 |
| деревня Кирилловское |
| Жилая | 18,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 40,6 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Общая площадь | 59,2 |
| деревня Константиновка |
| Жилая | 25,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,8 |
| Рекреационная | 0,2 |
| Общая площадь | 34,2 |
| деревня Кузьменки |
| Жилая | 3,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 17,6 |
| Общая площадь | 21,5 |
| деревня Малютино |
| Жилая | 27,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,7 |
| Общая площадь | 38,5 |
| деревня Митинка |
| Жилая | 7,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,2 |
| Общая площадь | 15,8 |
| деревня Никитинка |
| Жилая | 13,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 25,2 |
| Рекреационная | 1,1 |
| Общая площадь | 39,7 |
| деревня Салтановское |
| Жилая | 30 |
| Сельскохозяйственного использования | 66,8 |
| Рекреационная | 4,4 |
| Общая площадь | 101,2 |
| деревня Зеленино |
| Жилая | 42,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,3 |
| Рекреационная | 4,1 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,07 |
| Общая площадь | 50,4 |
| деревня Акиньшино |
| Жилая | 27 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,6 |
| Рекреационная | 3,1 |
| Общая площадь | 44,7 |
| деревня Алексеевское |
| Жилая | 15,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,7 |
| Общая площадь | 16,6 |
| деревня Василенки |
| Жилая | 39,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 44,6 |
| Общественно-деловая | 1 |
| Рекреационная | 3,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,6 |
| Общая площадь | 89,4 |
| Деревня Красниково |
| Жилая | 21,5 |
| Общая площадь | 21,5 |
| Село Нелюбовское |
| Жилая | 24,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 15,3 |
| Специального назначения | 1,5 |
| Рекреационная | 0,8 |
| Общая площадь | 42 |
| деревня Чесноки |
| Жилая | 12,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 13,9 |
| Общая площадь | 26,7 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Григоровское» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 26415 м 2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные жилые дома.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 7240 | 142 | 33 |
| Панельные | 1160 | - | 2 |
| Блочные | 1741 | - | 13 |
| Смешанные | 1326 | 26 | - |
| Деревянные | 14848 | 287 | 8 |
| Прочие |  |  | - |
| По годам возведения: до 1920 | 2756 | 53 | - |
| 1921-1945 | 9672 | 186 | - |
| 1946-1970 | 7436 | 143 | - |
| 1971-1995 | 4307 | 48 | 37 |
| После 1995 г. | 2244 | 4 | - |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 6551 | 92 | 37 |
| от 31% до 65% | 7436 | 143 | - |
| от 66% до 70% | 12428 | 239 | - |
| Свыше 70% | - | - | - |
| Итого: | 26415 | 455 | 56 |

Распределение жилфонда по этажности и материалу стен

Таблица  11

| Этажность Жилых домов | Всего жилищного фонда, | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м. | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| 1эт. | 23425 | 23425 | 940 | 22485 |
| 2-х эт. | 2990 | 2990 | 250 | 2740 |
| ИТОГО по СП | 26415 | 26415 | 1190 | 25225 |

Новое жилищное строительство

Таблица  12

| Год ввода | Всего | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 2003 | 142,8 | 2 | 142,8 | 2 |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2005 | 91,5 | - | 91,5 | 2 |
| 2006 | 65,5 | 2 | 65,5 | 1 |
| 2007 | 356,4 | 1 | 356,4 | 6 |
| 2008 | 548,5 | 6 | 548,5 | 5 |
| 2009 | 405,7 | 5 | 405,7 | 6 |
| 2010 | 122,9 | 6 | 122,9 | 2 |
| 2011 | 207,1 | 2 | 207,1 | 4 |
| 2012 | 256,6 | 4 | 79,1 | 5 |
| ИТОГО по СП | 2197 | 33 | 256,6 | 33 |

Оборудование жилищного фонда

таблица 13

| Наименование показателя | Всего | в том числе обородуванная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | в.т.ч централизованным | водоотведением (канализацией) |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 26415 | 6830 | 6830 | 6830 |

Движение жилищного фонда

таблица 14

| Наименование показателей | кв.м |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года -всего | 26635 |
| Прибыло общей площади за год -всего | 257 |
| в том числе: новое строительство | 257 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 370 |
| Выбыло общей площади за год - всего | 140 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | 140 |
| разрушено в результате стихийных бедствий(пожар) | 80 |
| снесено при реализации решений ген.планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | 150 |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 26415 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Григоровское» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Школьные и внешкольные учреждения в  МО СП «Деревня Григоровское» отсутствуют.

Доставка школьников обеспечивается школьным автобусом в общеобразовательную школу с.Перемышль.

Учреждения здравоохранения

Таблица № 15

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | дер. Григоровское | 5 | 1 | приспособленное |

Учреждения культуры

На территории СП «Деревня Григоровское», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 16

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| Сельская библиотека | дер. Григоровское | - | приспособленное | - |

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения представлены  спортивной  площадкой открытого типа в дер.Григоровское.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля.

Таблица 17

| № п/п | Наименование объектов | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв.м | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин, Дер.Григоровское | ИП Лодыгин Д.Л. | Смешанная | 36,4 | 1 |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Деревня Григоровское» с количеством сотрудников – 3 человека.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Ближайшее пожарное депо расположено с. Перемышль, с наличием 4 машин,         время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В дер. Григоровское  расположены два пожарных гидранта. На территории деревни Григоровское сформирована добровольная пожарная дружина (ДПД).

.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Погореловка» осуществляется автомобильным транспортом. С помощью автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения                      дер. Григоровское обеспечивает: автодорога регионального значения «Голодское – Суворов-Одоев» - Григоровское.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 18

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Голодское-Суворов-Одоев» | 16,8 | 33 | V |
| 2. | «Голодское- Суворов-Одоев»-Григоровское | 7,48 | 21 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории сельского поселения МО СП «Деревня Григоровское» отсутствует.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Численность населения    по данным  Калугастата на 1 января 2013г. составила  383 человека.

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  19

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 221 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 54 |
| 2 | Строительство | 24 |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 38 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | 51 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 1 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 2 |
| 8 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 5 |
| 9 | Кредитование, финансирование, Страховое и пенсионное обеспечение | 1 |
| 10 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 2 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. III. Социально-экономическая характеристика.

- Основным элементом экономической базы поселения является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни  населения.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Деревня Григоровское».

Таблица 20

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Профиль деятельности | Колв-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |  |
| 1. | КФХ Скрипников М.М. КФХ Малышева М.М | д.Василенки | Сельскохозяйственное производство (ферма) | 6 |
| 3. | КФХ Лысов А.С. | д.Никитинка | Сельскохозяйственное производство (ферма) | 3 |
| 4. | ООО «Золотое руно» | д.Зеленино | Сельскохозяйственное производство | 4 |
| 5. | ООО «Промышленно-Финансовая компания «Сатурн»- Борис В.М. | д.Красниково | Сельскохозяйственное производство | 3 |
| 6. | ООО «АПК Троицкий» | д.Григоровское | Сельскохозяйственное производство | 21 |
| 7. | ООО - «Авакс-К» | д.Никитинка | Сельскохозяйственное производство (ферма), охотохозяйство | 3 |
| 8. | ОАО «Калужская финансовая компания» | район д.Константиновка, д.Малютино | Разработка керамзитового сырья | 4 |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |
| 9. | Церковь | д.Григоровское | Предоставление услуг населению | 2 |
| 10. | Почтовое отделение связи | д.Григоровское | Предоставление услуг населению | 1 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в следующих населенных пункта: дер. Григоровское, дер. Вечна, дер.Василенки, с.Нелюбовское, д.Красниково, д.Зеленино, д.Алексеевское.

Система водоснабжения дер. Григоровское.

Водоснабжение деревни осуществляется от двух артезианских скважин (глубиной 25 метров), водозабора, расположенных юго-восточной части  населенного пункта и двух водонапорных башен. Производительность скважин 16 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительное.

Система водоснабжения дер. Вечна.

Водоснабжение деревни осуществляется от 2 водонапорных башен, расположенных в западной  и северной части населенного пункта. Глубина скважины – 40,38 м.,  Производительность скважин 6,5 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительное.

Система водоснабжения дер. Василенки.

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни, расположенной в северо-западной части населенного пункта. Глубина скважины – 36 м.,  Производительность  6,5 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительное.

Система водоснабжения дер. Нелюбовское

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни, расположенной в северо-западной части населенного пункта. Глубина скважины – 120 м.,  Производительность  6,5 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительное.

Система водоснабжения дер. Красниково.

Водоснабжение деревни осуществляется от водозабора (каптаж), расположенного в южной населенного пункта.  Производительность  6,5 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительное.

Система водоснабжения дер. Зеленино.

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни, расположенной в южной части населенного пункта. Глубина скважины – 46,46 м.,  Производительность  6,5 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительное.

Система водоснабжения дер. Алексеевское

Водоснабжение деревни осуществляется от водонапорной башни, расположенной в южной части населенного пункта. Глубина скважины – 44 м.,  Производительность  6,5 куб.м в час. Техническое состояние удовлетворительноеэ

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Данные Управления Роспотребнадзора по Калужской области производственного лабораторного контроля на территорию СП «Деревня Григоровское» отсутствуют.

Централизованная система канализации присутствует в д.Григоровское и д.Василенки. Система канализации – самотечная.  Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в северо-западной части д.Григоровское  и западной части д.Василенки. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

- Существующая ГРС Воротынск получает газ от магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в экслуатацию в 1980 году. Его протяженность – 23,0км, диаметр – 219мм, толщина стенки – 6мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 118,2 млн. м3/год.

- Входящая нитка межпоселкового газопровода:

- - давление на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 273мм, толщина стенки 4,5мм, сталь).

- Газораспределительная сеть охватывает 50 населенных пунктов Перемышщльского района, из них 5 населенных пунктов газифицировано. В перспективе предусмотрена газификация 45 населенных пунктов района.

- В настоящее время населенные пункты сельского поселения «Деревня Григоровское»  не газифицированы.

Газификация деревень планируется на первую очередь.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение  сельского поселения «Деревня Григоровское» осуществляется от ПС «Агеево»110/35/10 кВ.

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Григоровское» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством АТС (АТС расположено  в районном центре              с. Перемышль, техническое состояние не позволяет дополнительное подключение абонентов).

Телефонной связью обеспечена: дер. Григоровское. Услугами телефонной связи пользуются 50 абонентов. Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Радиофикация и телевидение

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Григоровское» ведется от радиотелевизионных передающих станций, расположенных в  г. Калуга.  Услуги эфирного телевизионного и радиовещания предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели.

На территории населенных пунктов возможен прием программ спутникового телевизионного вещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Григоровское» обслуживает почтовое отделение Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенное в с. Перемышль. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.Закон  Калужской области от 28.12.2004г. № 7-ОЗ

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Перемышльского района , ПК «ГЕО», 2007-2011 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.