Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 154/18 от 19 декабря 2018 года Экземпляр № 1 Проект по внесению изменений и дополнений ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2020 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                     Алиева Т. А.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	6

ВВЕДЕНИЕ	8

1.	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	12

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	13

I. Общие сведения	13

I.II Природные условия	15

I.II.1 Климат	15

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	17

I.II.3 Поверхностные воды	19

I.II.4 Подземные воды	19

I.II.5 Инженерно-геологические условия	20

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	23

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	24

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	26

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	28

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	32

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	45

I.III.6 Приаэродромная территория аэропорта «Грабцево»	47

I.IV Современное использование территории сельского поселения	53

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	53

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	55

I.IV.3 Жилищный фонд	58

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	59

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	61

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	62

II. I. Население	62

II. II. Экономическая база	63

II.III Инженерно-техническая база	65

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	65

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	66

II.III.3 Электроснабжение и связь	66

3. Мероприятия, содержащиеся в документах территориального планирования и программах комплексного развития сельского поселения..	69

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения из программы комплексного развития социальной инфраструктуры	69

Перечень мероприятий территориального планирования	70

по развитию транспортной инфраструктуры из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.	70

Перечень мероприятий территориального планирования	72

по развитию инженерной инфраструктуры из программы комплексного развития инженерной инфраструктуры.	72

Документами территориального планирования РФ размещение объектов федерального значения не предусмотрено	74

Размещение объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (2014г)	74

Размещение объектов местного значения	77

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (проект 2020г)	79

4.1 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.	79

4.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	83

4.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	96

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ	117

Список используемой литературы:	119

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района Калужской области | 1:25000 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района (МО СП «Бебелевский сельсовет», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244, с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г.№73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; а также в соответствии со схемами территориального планирования Калужской области и Ферзиковского района.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 13 июля 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Бебелевский сельсовет» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Ферзиковского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Ферзиковский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Бебелевский сельсовет».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.).

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.18 г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Комплексное социально-экономическое развитие МО «Бебелевский сельсовет» осуществляется с учетом программ развития, принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Комплексное развитие сельских территорий в Ферзиковском районе Калужской области» | Постановлением администрации МР «Ферзиковский район» от 18.10.2019 (с изменениями и дополнениями) №589 |
| 2 | «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2020 №63 |
| 3 | «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» | Постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2019 (с изменениями и дополнениями) №38 |
| 4 | «Развитие образования на территории муниципального района «Ферзиковский район»» | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» от 17 октября 2013 года с изменениями и дополнениями) №530 ( |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 772 (ред. от 29.02.2016) |
| 6 | «Программа развития газоснабжения и газификации Калужской области» |  |
| 7 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры | Постановление «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» на 2017-2026 годы» |
| 8 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Постановление «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет»» |
| 9 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | Постановление «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» |

## 2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

# I. Общие сведения

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Бебелево находится в 24 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 20 км на запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» входят следующие населенные пункты: деревня Бебелево, деревня Баютино, деревня Болдасовка, деревня Ивашево, деревня Катенево, деревня Митюково, деревня Незымаево, деревня Новая Деревня, деревня Петрово, деревня Фитинино.

Площадь сельского поселения составляет 6222га, численность населения –

1107 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Бебелевский сельсовет»

На севере - на восток от  реки Пельня по реке Мухановский Проток, пересекая грунтовые дороги  Богдоново-Петрово и Богданово-Бебелево, поворот на юг и восток по границам лесного квартала №79 Рожковского лесничества до ЛЭП, пересекая две ЛЭП, далее на восток вдоль северной окраины д. Фитинино до пересечения с дорогой Желябужский – Бебелево, далее на юго-восток по южным границам лесных кварталов №80, 81, 82, 83 Рожковского лесничествадо северной границы д. Новая Деревня, далее по северной границе д. Новая Деревня до реки Калужка и дороги Калуга – Таруса, пересекая реку калужка, по дороге до границы лесного квартала №85 Рожковского лесничества;

На востоке - на юго-запад от дороги Калуга – Таруса вдоль западных границ лесных кварталов №85, 86, 87, 89 рожковского лесничества и №17, 28 Ферзиковского лесничества, пересекая реки Струмынка, Хвощня и лесную дорогу Перерушево – Болдасовка, далее по западной границе лесного квартала №28 до дороги Болдасовка – Староселиваново, пересекая дорогу, далее на юго-запад через урочища Новоселивоново, Марьино и Георгиевское до реки Ока западнее д. Новолоки;

На юге – запад по реке Ока 1 км до места впадения безымянного ручья;

На западе - на север от реки Ока по урочищу Новоселиваново и восточной границе урочища Парашенки, по восточному краю лесного массива, расположенного восточнее д. Анненки, пересекая полевую дорогу, до северо-восточного угла лесного квартала  №128 Рожковского лесничества, далее на запад по северной границе лесного квартала №128 Рожковского лесничества, поворот на северо-запад по восточным границам лесных кварталов №117, 124, поворот  на юго-восток по южной границе лесного квартала №118 до реки Калужка.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Большое значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Ока, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования «Бебелевский сельсовет» расположена в северо-западной части Среднерусской  возвышенности в бассейне р. р. Калужка левого притока р. Оки. Рельефный и ландшафтный фон территории создан в основном водноледниковыми потоками  московского ледника и последующей эрозии геологической среды. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 113,3 м (урез вод р. Ока) и 150,0 м (урез вод р. Калужка) до 227,1 м (водораздел на севере территории). Абсолютный перепад высот в пределах муниципального образования составляет 113,8 м.

Коренные породы, залегающие под четвертичными образованиями относятся к отложениям меловой, юрской и каменноугольной системам. Меловые породы представлены песчаными и глинистыми отложениями аптского горизонта и неокомского надгоризонта мелового времени. Развиты эти образования на водораздельных пространствах в северной и северо-восточныъх частях муниципального образования. Юрские отложения в основном приурочены к древней доюрской палеодолине, прослеженной в восточной части территории от д. Ивашево и далее к югу к урочищу Георгиевское. Сложены юрские породы глинами, мергелями, песчаными глинами и лигнитами и относятся к бат-келловейским горизонтам средней юры. В западной и центральной части территории под четвертичными отложениями залегают глинисто-карбонатные породы нижнекаменноугольного  времени.

В пределах муниципального образования выделено пять географических ландшафтов.

Первый тип – плоско-волнистая морено-зандровая слаборасчлененная равнина развита на севере и северо-востоке площади на водораздельных пространствах. Четвертичные отложения представлены сверху вниз:  покровными и водноледниковыми суглинками, супесями и моренными грубозернистыми суглинками донского ледника. Общая  мощность этих образований 10-20 м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Второй тип – пологонаклоненная морено-зандровая среднерасчлененная равнина, развита на придолинных склонах водоразделов. Четвертичные отложения аналогичны первому типу. Глубина залегания грунтовых вод свыше 8 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные.

Третий тип – плоская зандровая слаборасчлененная равнина, развита в южной части площади в междуречье Оки и Калужки. Четвертичные отложения сверху вниз представлены: покровными суглинками, супесями, глинистыми песками, песчоно-гравийным материалом и водноледниковыми суглинками, общая мощность этих образований доходит до 20-30 м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 8 м. Почвы дерново-слабо-средене-подзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Четвертый тип - плоская аллювиальная равнина - пойма, высокая пойма рек.

В геологическом плане сложена разнообразными аллювиальными образованиями в основном песчано-супесчаного состава.   Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м, на малых речках и в пойме р. Оки – 2-4 м. Почвы аллвиальные на илисто- супесчаной основе.

Пятый тип – полого-покатые придолинные склоны средне-сильнорасчлененные. Развиты по приречным склонам рек. Сложены делювиальными образованиями из коренных и четвертичных пород. Наблюдаются отдельные оползни, оплывы, эрозионные борозды. Почвы делювиальные смешенного состава.

Гидрологические условия

Основными водоносными горизонтами, которые используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении, являются тарусско-михайловский, алексинский и тульский. Тарусско-михайловский горизонт приурочен к одноименным карбонатно-терригенным отложениям нижнего карбона. Водоносный горизонт частично сдренирован долинами рек и уровни вод располагаются в низах толщи, в михайловских известняках. Воды безнапорные. Ниже тарусско-михайловского горизонта расположен алексинский известняковый водоносный горизонт.

Тульский водоносный горизонт связан с толщей одноименных песков нижнего карбона. Воды всех вышеуказанных горизонтов умеренножесткие и жесткие, т.е. общая жесткость изменяется от 5,0 до 8,0 млг..экв./л. при общем объеме железа 0,05-6,1 мг/л. Удельный дебит скважин зависит от их конструкции, водообильности и водоотдачи водовмещающих пород и варьирует от 0,7 куб.м/ч до 36,0 куб.м/ч.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Калужка и другие.

Река Ока. Самая крупная река Калужской области. Берет начало на юге Орловской области, проходит по Среднерусской возвышенности, ее общая протяженность составляет 1500 км, протяженность реки в пределах Калужской области – 160 км. Здесь Ока – многоводная большая река с широкой, хорошо разработанной долиной. Пойма Оки в целом характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. Течение реки Оки медленное. Средняя скорость на плесах  0,3-0,5 м/с, на перекатах – 0,5-1 м/с. Русло Оки очень извилистое, отчетливо выражены плесы и перекаты. В сельском поселении она протекает в его  южной части.  В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Ока составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Калужка – берет начало в лесах к северу от поселка Кросна, протекает в восточно-западном, западном и юго-западном направлении и является левым притоком р. Оки. Русло р. Калужка извилистое, берега крутые. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна 252 кв.м. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохранной зоны р. Калужка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных отложениях данной территории наблюдаются три спорадических распространенных безнапорных водоносных горизонта. Эти горизонты приурочены к слоям песков, залегающих над озерно-болотными глинами и под ними. Постоянные водоносные горизонты данного региона относятся к известнякам протвинского горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальцивые умеренно-жесткие и жесткие с повышенным содержанием железа.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л | Общая жесткость млг. - экв./л | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Тарусско-михайловский | 0,05 | 4,76 | 5,7 | 7,1 | 0,12 | 48,5 |
| Алексинский | 0,18 | 3,8 | 6,0 | 8,3 | 0,03 | 26,0 |
| Тульский | 0,05 | 6,1 | 5,0 | 8,0 | 0,7 | 36,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные, это связано с глубиной залегания грунтовых вод и преобладанием в геологическом разрезе супесчаных и песчаных грунтов.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельского поселения «Бебелевский сельсовет» представлено в Таблице 3.

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно равнин | 1,2,3 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений времен ранней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов | Рельеф слабо-среднерасчлененный, плоско-стной, балки и ложбины с корытообразным профилем обычно заболочены и поросшие мелколесьем. | Тоже, но в местах высокого стояния грунтовых вод сложные. Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами. Рекомендуется применять гидроизоляцию подвальных помещений, мероприятия по организации стокаповерхностных вод. В местах залегания четвертичных отложений на известняках возможен погребенный и внутрипластовый карст, что приводит к проседанию перекрывающихся грунтов. |
| Ландшафны речных долин аккумулятивно-эрозионный комплекс | 4 | Тип рельефа 5 – пологие придолинные склоны эрозионных врезов. | Рельеф сильно расчлененный, густая овражно-балочная сеть. Карстовые провалы Западины, оползневые процессы. Водноледниковые породы обводнены, сток подземных вод осуществляется в сторону местных естественных дрен. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов, Условия строительства средние, необходим поверхностный от ливневых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 4 | Развитие аллювиальных отложений времен пойменных террас. Подстилаются коренными породами различных стратиграфогенетических комплексов | Интенсивная донная и боковая эрозия, промоины, конусы выноса. Впериод весеннего паводка полностью затопляется. | Этот тип рельефа имеет очень ограниченное распространение. Постоянное подтопление, высокий уровень стояния грунтовых вод и неустойчивое состояние геологической среды создают неблагоприятные условия для строительства. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Бебелевский сельсовет» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» отнесены:

I. Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы  регионального значения.

II. Территории с природоохранными ограничениями:

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III Историко-культурные планировочные ограничения

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

VI – Приаэродромная территория

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Бебелевский сельсовет».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

По данным «Министерства природных ресурсов экологии и благоустройства» Калужской области (письмо №118-13 от 17 января 2013г.) на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковского района, располагается «Калужско-Алексинский каньон», планируется придать ему правовой статус особо охраняемой природной территории регионального значения. «Калужско-Алексинский каньон», является многоплановым объектом туризма: разнообразие ландшафтов, их информативность, динамика, живописность, наличие лесов и контрастность смены ландшафтов создает психофизиологический комфорт для человека. В 2011 году было проведено комплексное экологическое обследование территории Калужско-Алексинского каньона, являющегося наиболее популярным местом отдыха населения и объектом туристского показа Калужской области,  с целью придания ей правого статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1500 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Калужка | 31 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области (письмо №13/3320-12 от 15.01.2013 г.)  на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» объекты культурного наследия отсутствуют.

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Бебелевский сельсовет» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью  и установленная в соответствии со ст.3.1 федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п.1 ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия  или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком  (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п.4 ст.36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Ферзиковский район».

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Бебелевский сельсовет» МР «Ферзиковский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Размещение объектов нового строительства в населенных пунктах сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Калужка и др.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Бебелевский сельсовет» расположены 2 объекта, влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище,

- 1 скотомогильник.

По данным администрации МО СП «Бебелевский сельсовет» на территории сельского поселения расположено 1 сельское кладбище:

- в дер. Бебелево, площадь – 1,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м, степень заполнения - 50 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 13.12.2012 г. № 1624-12) на территории МО СП «Бебелевский сельсовет» имеется 1 скотомогильник:

1. Деревня Ивашево (дата ввода в эксплуатацию 1995 г., законсервирован, 08.06.2012 г.) – собственник ООО «Бебелево». Место расположения: 1000 м юго-западнее дер. Ивашево.

Система управления, учета и контроля над местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» (договор №3 от 09.01.2013г,) вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет МУП «Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район (бессрочная лицензия по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 г. №0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области). Отходы транспортируются на действующую районную свалку ТБО (полигон) твердых бытовых отходов, расположенную  вблизи  д. Козловка площадью 1 га.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Бебелевский сельсовет» удаляются по следующей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

В дер. Бебелево имеются несколько металлических мусорных контейнеров для сбора ТБО. Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов на расчетный срок должно включать в себя следующие мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов, а также их обезвреживания и утилизации (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет».

5. Удаленность площадок для установки контейнеров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения определяется согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

6. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных носителей; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

7. Отходы транспортируются на действующую районную свалку ТБО, расположенную  вблизи  д. Козловка и эксплуатирующуюся МП «Служба единого заказчика» МР «Ферзиковский район (бессрочная лицензия по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности от 23.01.2011 г. №0005П, выданная Управлением Росприроднадзора по Калужской области).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Бебелево,  дер. Новая Деревня, дер. Баютино.

Система водоснабжения дер. Бебелево

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины, расположенной на востоке от  дер. Бебелево. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Новая Деревня

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся в западной части деревни. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Баютино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся на востоке от деревни Митюково. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Бебелево, дер. Новая Деревня и дер. Баютино превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация комплекса специальных мероприятий.

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

4. Технологии новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям. Предприятия следует оснащать современным пылегазоочистном оборудованием. Размещать производства необходимо с соблюдением размеров санитарно-защитных зон.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Организация мероприятий на реках, прудах и родниках: проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы, восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния.

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос, предусматривающее оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов. Для одно-двухэтажных домов допускается устраивать автономное водоснабжение от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### I.III.6 Приаэродромная территория аэропорта «Грабцево»

Международный аэродром «Грабцево» расположен в 3,5км к северо-западу от поселения.

Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

Приаэродромная территория аэродрома «Грабцево» установлена постановлением Правительства Калужской области №114 от 15.02.2018г. Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на приаэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности, утвержден Правительством Российской Федерации (Постановление от 02.12.2017 №1460).

Граница приаэродромной территории аэропорта отражена на карте границ зон с особыми условиями использования территории в составе генерального плана. Приаэродромная территория аэродрома Калуга (Грабцево) установлена по внешним границам семи подзон выделенных на основании Статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

На приаэродромной территории выделяются 7 подзон, в каждой из которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Территория поселения частично или полностью покрывается третьей, пятой, шестой и седьмой подзонами.

- Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Располагается на территории городского округа «Город Калуга».

- Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта.

Располагается на территории городского округа «Город Калуга».

- Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные Главой III Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (утверждены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 262).

Третья подзона - в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с п.23 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации".

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в третьей подзоне связаны с определением максимально возможной абсолютной высоты объекта.

На аэродроме Калуга (Грабцево), согласно акта обследования препятствий, установлены следующие ограничивающие поверхности:

- Внешняя горизонтальная поверхность.

- Коническая поверхность.

- Внутренняя горизонтальная поверхность.

- Поверхность захода на посадку (с двух направлений посадки).

- Поверхность взлета (с двух направлений взлета).

- Переходная поверхность.

В границах третьей подзоны необходимо проводить расчеты максимальной абсолютной высоты для каждой ограничивающей поверхности по формулам, приведенным в Решении об установлении приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево)

- Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В границы четвертой подзоны частично или полностью попадают следующие муниципальные образования Калужской области:

городской округ «Город Калуга»;

СП «Деревня Красный Городок» МР «Ферзиковский район»;

СП «Село Грабцево» МР «Ферзиковский район».

- Пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Таблица расчета зон безопасности для размещения опасных веществ

| Виды опасных веществ | Количество опасных веществ, т | Радиус зоны безопасности | Максимальное количество опасного вещества, относительно которого производился расчет, т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Горючие жидкости, находящиеся на товарносырьевых складах и базах | I класс опасности | 500 000 и более | 12 500 | 1 000 000 |
|  | II класс опасности | 50 000 и более, но менее 500 000 | 11 500 | 500 000 |
|  | III класс опасности | 1000 и более, но менее 50 000 | 9 800 | 50 000 |
|  | IV класс опасности | - | - | - |
| Воспламеняющиеся и горючие газы | I класс опасности | 2000 и более | 9 000 | 10 000 |
|  | II класс опасности | 200 и более, но менее 2000 | 5 900 | 2 000 |
|  | III класс опасности | 20 и более, но менее 200 | 2 500 | 200 |
|  | IV класс опасности | 1 и более, но менее 20 | 900 | 20 |
| Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу | I класс опасности | 2000 и более | 8 500 | 10 000 |
|  | II класс опасности | 200 и более, но менее 2000 | 5 700 | 2 000 |
|  | III класс опасности | 20 и более, но менее 200 | 2 480 | 200 |
|  | IV класс опасности | 1 и более, но менее 20 | 1 000 | 20 |
| Взрывчатые вещества | I класс опасности | 500 и более | 5 900 | 1 000 |
|  | II класс опасности | 50 и более, но менее 500 | 3 985 | 500 |
|  | III класс опасности | менее 50 | 2 150 | 50 |

Размещение опасных производственных объектов в пятой подзоне допускается на расстоянии, равном не менее одному радиуса зоны возможных слабых разрушении для наиболее опасного сценария развития аварийной ситуации, но не ближе 1000 метров от зоны транспортной безопасности аэропорта.

При определении возможности размещения опасных производственных объектов в пятой подзоне необходимо учитывать вероятные зоны поражения, определенные в Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (п 2.2.6.6 Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2012 года № 781).

- Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В границах шестой подзоны запрещено размещение полигонов ТБО, скотобоен, ферм, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортировки мусора, рыбных хозяйств и пр. Также необходимо учитывать запрет вспашки сельскохозяйственных земель в светлое время суток.

Шестая подзона, установлена на основании «Правил выделения на приаэродромной территории подзон» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460, по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома.

- Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

СЗЗ по фактору «электромагнитное излучение». По результатам оценки электромагнитного воздействия ПРТО, СЗЗ и ЗОЗ оборудования не выходят за границы ограждения площадок РТО, объекты жилищного и гражданского назначения, а также селитебные территории в ЗОЗ не попадают, специальных мероприятий по защите от воздействия ЭМИ РЧ не требуется.

СЗЗ по фактору «химическое загрязнение атмосферы». В результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что выбросы загрязняющих веществ от всех объектов аэропорта не создадут на территории прилегающей жилой застройки максимальных приземных концентраций с учетом фона не более 0,68/0,77 ПДК.

СЗЗ по фактору физического воздействия на атмосферный воздух. Расчетные уровни звукового давления в нормируемых объектах не превышают ПДУ для дневного и ночного времени суток, установленные СН2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»

Лимитирующим фактором воздействия аэропорта на окружающее пространство является авиационный шум. Зона санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов поглощает все зоны, составляющие седьмую подзону.

Установление границ сверхнормативного воздействия аэродрома Калуга (Грабцево) или седьмой подзоны приаэродромной территории по неблагоприятному внешнему фактору - авиационный шум на существующее положение и на перспективный период времени выполнено на основании шумовых карт аэродрома Калуга (Грабцево) при эксплуатации ВС по установленным значениям максимальных уровней звука и результатов построения зон ограничения застройки.

Установление границ сверхнормативного воздействия (границ седьмой подзоны) аэродрома Калуга (Грабцево) из условий летной и наземной эксплуатации ВС выполнено по методике, изложенной в «Рекомендациях по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий авиационного шума», в соответствии с требованиями ГОСТ 22283-2014

Зоны ограничения  застройки обозначены  контурами в  соответствии  с «Рекомендациями по установлению зон ограничения жилой застройки вокруг аэропортов гражданской авиации из условий шума» (НИИСФ.-М., Стройиздат, 1987)»:

Зона А - зона застройки без ограничений. Ограничения на застройку в зависимости от функционального назначения не накладывается.

Зоны Б и В - зоны регулируемой застройки - определяются контурами максимального  и  эквивалентного уровней  шума  на  территории  жилой застройки и в помещениях школ, дошкольных учебных учреждений, гостиниц, общежитий,  административных  и  других  зданий.  Накладываются определённые ограничения на застройку в районе аэропорта устанавливающие уровень звукоизоляции зданий.

Зона  Г  -  зона  запрещения  размещения  жилой  застройки  -  зона определяется  сверхнормативными  уровнями  шума  на  нормируемой территории. Застройка территории жилыми домами, поликлиниками, школами и другими зданиями с нормируемыми параметрами уровня шума запрещается. Разрешается  застройка  административными  зданиями  при  обеспечении необходимой звукоизоляции.

Населенные пункты сельского поселения, входящие в  шумовую зону аэропорта «Грабцево»

| Зона Б | Дер. Петрово (частично) Дер. Бебелево (полностью) Дер. Баютино (полностью) Дер. Болдасовка (частично) Дер. Фитинино (частично) Дер. Котенево (полностью) |
| --- | --- |

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» расположено на территории Ферзиковского района Калужской области. Центр сельского поселения – дер. Бебелево находится в 24 км к востоку от МО «Город Калуга» и в 20 км на запад от посёлка Ферзиково. Территорию сельского поселения пересекает автодорога регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов». В состав сельского поселения «Бебелевский сельсовет» входят следующие населенные пункты: деревня Бебелево, деревня Баютино, деревня Болдасовка, деревня Ивашево, деревня Катенево, деревня Митюково, деревня Незымаево, деревня Новая Деревня, деревня Петрово, деревня Фитинино.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Бебелевский сельсовет» 2009 года и материалов лесоустройства ГКУКО «Калужское лесничество» 2007 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 10. (Проект 2020г)

Таблица № 10

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 6221.7 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4561,9 | 71 % |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 39,6 | 8 % |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,6 | 0,5 % |
| 4 | Земли лесного фонда | 1074,1 | 0 |
| 5 | Земли водного фонда | 35,0 | 20 % |
| 6 | Земли запаса | 0 | 0,5 % |
| 7 | Земли населенных пунктов | 509,5 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 11

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 251,6 |
| Общественно-деловая | 2,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 234,2 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,0 |
| Рекреационная | 1,2 |
| Особо охраняемых территорий | 3,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 497,4 |
| дер. Бебелево |
| Жилая | 69,9 |
| Общественно-деловая | 2,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 61,8 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,0 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Особо охраняемых территорий | 3,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 140,2 |
| дер. Баютино |
| Жилая | 6,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 30,6 |
| дер. Болдасовка |
| Жилая | 25,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,3 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 68,3 |
| дер. Ивашево |
| Жилая | 33,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 62,0 |
| дер. Катенево |
| Жилая | 29,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,5 |
| Рекреационная | 0,3 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 46,2 |
| дер.Митюково |
| Жилая | 4,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,5 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 16,9 |
| дер.Незымаево |
| Жилая | 22,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,3 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,1 |
| Общая площадь | 34,5 |
| дер. Новая Деревня |
| Жилая | 25,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,4 |
| Рекреационная | 2,0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 34,5 |
| дер. Петрово |
| Жилая | 20,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 16,2 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,5 |
| Общая площадь | 37,0 |
| дер. Фитинино |
| Жилая | 16,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,7 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0,1 |
| Общая площадь | 27,2 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Бебелевский сельсовет» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 24100  м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частный (90%) и муниципальный (10%).

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 12

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 2800 | 12% |
| Панельные | 9000 | 37 % |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | 500 | 2 % |
| Деревянные | 11800 | 49 % |
| Прочие | - | - |
| Всего | 24100 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Бебелевский сельсовет» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно высоком уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Бебелевский сельсовет» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Бебелевский сельсовет» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования имеется один детский сад в деревне Бебелево. Детский сад «Бебелевский» расположен по адресу: дер. Бебелево, ул. Центральная, д.15. Здание типовое, 1990 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 20 %.  Проектная вместимость – 140 мест,  количество детей в нем в настоящее время – 43 человек.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования СП «Бебелевский сельсовет» функционирует МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Бебелево, ул. Центральная, д.31. Здание типовое, 1990 года постройки техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 40 %.  Проектная вместимость – 163 места,  количество учащихся в настоящее время – 96 человек. Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г. Калуге и п. Ферзиково.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Сегодня данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в дер. Бебелево, расположенный по адресу: ул. Центральная, д.30. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и с. Ферзиково.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- Дом культуры в дер. Бебелево. Вместимость составляет 200 мест, здание – типовое,  площадь -  414 кв.м.

- Библиотека в дер.  Бебелево. Количество книжного фонда составляет 9 849 томов, библиотека расположена в здании Дома культуры.

Спортивные сооружения

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» имеются  спортивный зал и спортивная площадка в Бебелевской общеобразовательная школе, а также футбольное поле в дер. Бебелево.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены двумя объектом розничной торговли:

- дер. Бебелево – 2 магазина.

Предприятия общественного питания представлены одним объектом:

- дер. Бебелево – столовая ООО  «Бебелево».

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» обслуживает пожарная часть ПЧ-46 Управления Государственной Противопожарной Службы п. Ферзиково Ферзиковского района.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Бебелевский сельсовет» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения деревня Бебелево обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 13

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» | 39,87 | 25,0 | IV |

Перечень автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Деревня Красный Городок»

Таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | "Калуга-Таруса"-Петрово-Незымаево | 3,0 | - | ПГС |
| 2. | "Калуга-Таруса"-Катенево | 1,0 | - | грунт |
| 3. | Болдасовка-Митюково | 1,5 | - | грунт |
| 4. | Болдасовка-Баютино | 5,0 | - | грунт |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По территории сельского поселения проходят три транзитных автобусных маршрута по автодороге «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов»: «Калуга – Ферзиково», «Калуга – Таруса» и «Калуга – Серпухов», а так же маршрут «Школьный автобус» - Бебелево-Новая Деревня и Бебелево-Староселиваново-Болдасовка.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 1027  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 14

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |

В течение последних 10-ти лет в сельском поселении динамика численности населения является стабильной.

Незначительный спад происходит главным образом, вследствие естественной  убыли населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

### II. II. Экономическая база

Экономическую базу сельского поселения представляют 13 предприятий различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В следующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Бебелевский сельсовет».

Таблица 16

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговые предприятия и организации |
| 1. | Магазин «Аметист» | дер. Бебелево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 2. | Магазин «Теремок» | дер. Бебелево | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |
| 3. | ООО «Бебелево» | дер. Бебелево | Сельскохозяйственное производство |
| 4. | ООО «ЭкоНива» | дер. Бебелево | Сельскохозяйственное производство |
| Прочие предприятия и организации |
| 5. | Админстрация МО СП «Бебелевский сельсовет» | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 7. | МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 8. | МДОУ детский сад «Бебелевский» | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 9. | Бебелевский СДК (библиотека) | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 10. | Столовая ООО «Бебелево» | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 11. | Отделение сбербанка | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 12. | Бебелевское отделение связи ФГУП «Почта России (библиотека) | дер. Бебелево | Предоставление услуг населению |
| 13. | Рыборазводное хозяйство «Алешкины пруды» | дер. Бебелево | База отдыха |

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Бебелево,  дер. Новая Деревня, дер. Баютино.

Система водоснабжения дер. Бебелево

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины, расположенной на востоке от  дер. Бебелево. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 70%. Диаметр труб - от 20 до 300 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения дер. Новая Деревня

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся в западной части деревни. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Баютино

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины производительностью 10 м3/ч., находящейся на востоке от деревни Митюково. Диаметр труб - от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Областной водоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе дер. Бебелево превышения ПДК не выявлено. Оценка в соответствии с критериями качества питьевой воды – доброкачественная.

Централизованная система канализации имеется в дер. Бебелево в многоквартирых домах по ул. Центральной. Система канализации – самотечная. Канализационные коллекторы обслуживает МП «СЕЗ» МР «Ферзиковский район». Износ объектов водоотведения составляет 70%. На данный момент состояние канализационных коллекторов оценивается как неудовлетворительное.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Бебелевский сельсовет» газифицированы пять населенных пунктов: дер. Бебелево, дер. Баютино, дер. Болдасовка, дер. Ивашево, дер. Новая Деревня.

Газопровод в дер. Бебелево высокого давления, трубы полиэтиленовые и стальные, диаметр труб 63 мм

Подача газа потребителям производится по трехступенчатой схеме.

В дер. Бебелево весь жилой фонд переведен на индивидуальное отопление, источник теплоснабжения  - котельная, расположенная по адресу: дер. Бебелево, ул. Центральная, работает на газообразном топливе.

Поставщиком тепловой энергии поселения является муниципальное предприятие «Служба Единого заказчика» МР «Ферзиковский район».

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Бебелевский сельсовет» производится от подстанции 10/35/110 кВ «Бебелево. По территории сельского поселения  проходят следующие линии электропередачи: ВЛ-220кВ – «Черепеть-Спутник» и «Орбита-Спутник»; ВЛ-35кВ – «Грабцево-Бебелево»; ВЛ-35кВ – «Ферзиково-Бебелево»; ВЛ-10 кВ №3, 4, 5, 6  ПС  «Бебелево».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Бебелевский сельсовет» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС). Абонентские линии организованы по медным кабелям типа ТПП.

Во всех населенных пунктах сельского поселения имеются универсальные таксофоны, которые дают возможность совершать местные, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Ферзиковского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Бебелевский сельсовет» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Бебелевский сельсовет» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в г. Калуге. Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Со 2 полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Бебелевский сельсовет» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным  на территории в дер. Бебелево. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

# 3. Мероприятия, содержащиеся в документах территориального планирования и программах комплексного развития сельского поселения..

### Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения из программы комплексного развития социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Строительство артезианской скважины в дер. Бебелево для организации централизованного водоснабжения. | Первая очередь |
| 1.2 | Реконструкция и расширение водопровода в дер. Бебелево согласно областной программе «Чистая вода» |  |
| 1.3 | Реконструкция очистных сооружений и ливневой канализации в д. Бебелево |  |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Необходимо освещение улиц населенных пунктов | Первая очередь |
| 2.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Первая очередь |
| 2.5 | Проведение капитального ремонта линий электропередач системы электроснабжения сельского поселения | Расчётный срок |
| 2.6 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | Расчётный срок |
| 3 | Газоснабжение и теплоснабжение |
| 3.1 | Строительство газораспределительных пунктов на участках нового строительства | Расчётный срок |
| 3.2 | Уровень газификации сельского поселения довести до 100 % | Расчётный срок |
| 4. | Связь |
| 4.1 | Увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа | Расчётный срок |
| 4.2 | Развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС | Расчётный срок |
| 4.3 | Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет» | Первая очередь |
| 4.4 | Развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи | Первая очередь |
| 5. | Ремонт и строительство |
| 5.1 | Ремонт дорожного полотна по центральным улицам сельского поселения и строительство системы наружного освещения | Расчетный срок |
| 9 | Благоустройство территорий населенных пунктов и зоны отдыха |
| 9.1 | Устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов | Расчётный срок |
| 1 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения |
| 1.1 | Строительство открытой спортивной площадки с универсальным покрытием в дер. Бебелево | Первая очередь |

### Перечень мероприятий территориального планирования

### по развитию транспортной инфраструктуры из программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дорог с асфальтовым покрытием, в т.ч. ремонт дорожного полотна |
| 1.1 | Вдоль центральных улиц всех населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 2 | Устройство дорог с щебёночным покрытием |
| 2.1 | Вдоль автодороги на дер. Катенево | Расчетный срок |
| 2.2 | Расширение уличной сети в дер. Болдасовка | Расчетный срок |
| 3. | Устройство парковок и автостоянок |
| 3.1 | На территориях нового жилищного строительства | Первая очередь |
| 3.2 | Около существующих общественных зданий сельского поселения | Первая очередь |

### Перечень мероприятий территориального планирования

### по развитию инженерной инфраструктуры из программы комплексного развития инженерной инфраструктуры.

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Бюджет МР «Ферзиковский район» |
| Ре 1.2. | Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации д. Бебелево | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Районный бюджет |
|  |  |  | Областной бюджет |
| 1.3. | Строительство станции водоочистки д. Бебелево | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Районный бюджет |
|  |  |  | Областной бюджет |
| 1.2 1.4. | Реконструкция водопроводной сети ул. Садовая в дебелево | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Районный бюджет |
|  |  |  | Областной бюджет |
| 2. Электроснабжение |
| 2.1 | Внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического оборудования освещения | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Районный бюджет |
|  |  |  | Областной бюджет |
| 2.2 | Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Районный бюджет |
|  |  |  | Областной бюджет |
| 3. Теплоснабжение |
| 3.1 | Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |
|  |  |  | Районный бюджет |
|  |  |  | Областной бюджет |
| 3.2. | Реконструкция газовой котельной | 2017-2026 | Районный бюджет |
| 4. Газификация |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации по газификации д. Катенево | 2017-2026 | Областной бюджет |
| 4.2 | Строительство газопроводов в д. Катенево | 2017-2026 | Областной бюджет |
| 5. ТБО |
| 5.1 | Ликвидация стихийных свалок | 2017-2026 | Бюджет сельского поселения |

Размещение на территории сельского поселения «Бебелевский сельсовет» данных объектов позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания граждан на территории поселения;

- повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- повысить инвестиционную привлекательность сельского поселения.

### Документами территориального планирования РФ размещение объектов федерального значения не предусмотрено

### Размещение объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области (2014г)

| № | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особ. услов. испол. террит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| II-5 (21-3) | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС-ПС Калужская на участке Орбита-Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита-Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник-Калужская 1,2, ВЛ 220 кВ Черепеть-Спутник) | ОАО «ФСК ЕЭС» | Малоярославецкий район, г. Калуга, городской округ «Город Калуга», Ферзиковский район, Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| II-5.1.1 (15-3-1) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительного газопровода |  | Бебелево-Незымаево СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1 (15-3-2) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительного газопровода | Существующий. Подлежит оформлению как бесхозяйный | Граница СП «Село Авчурино»-Катенево СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1 (15-3-3) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительного газопровода | Существующий. Подлежит оформлению как бесхозяйный | Бебелево-Фитинино -граница СП «деревня Ястребовка» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1 (15-3-4) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительного газопровода |  | Бебелево-Новая деревня Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1 (15-3-5) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительного газопровода | Существующий. Подлежит оформлению как бесхозяйный | Баютино - Ивашево Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.1 (15-3-6) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительного газопровода | Существующий. Подлежит оформлению как бесхозяйный | Баютино – граница с СП «Село Ферзиково» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| II-5.1.3 (54-3-1) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | - | Д. Незымаво СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3 (54-3-2) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов |  | Д. Катенево СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3 (54-3-3) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов |  | Д. Ивашево СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3 (54-3-4) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов |  | Д. Фитинино СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| II-5.1.3 (54-3-5) | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов |  | Д. Новая Деревня СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 6. Объект капитального строительства в области охраны окружающей среды |
| II-6 (22-1) | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения | Памятник природы «Калужско-Алексинский каньон» | площадь земельного участка – 3472,5 га | СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район Калужская область | Первая очередь | СЗЗ 1000 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| II-7(77-1) | Реконструкция дороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов (на участке Калуга-Ферзиково) |  | 7км | СП «Бебелевский сельсовет» Ферзиковский район, Калужская область |  | санитарный разрыв до 100 м |

### Размещение объектов местного значения

| № п/п | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение, специальные объекты | Объект коммунального назначения, очистка сточных вод | Очистные сооружения в д. Бебелево ул. Садовая | Определяются проектом (примерно 80 куб. м в сутки) | Земельный участок с кадастровым №40:22:140101:191; Функциональная зона – производственная зона; д. Бебелево | Определяется проектом, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и другими нормативными документами |
| 2 | Сооружение | Спортивный объект | Стадион в д. Бебелево | Определяются проектом (примерно 4212 чел-час в год) | Кадастровый квартал №40:22:141801; функциональная зона - общественно-деловая зона; д. Бебелево | - |
| 3 | Сооружение | Системы освещения | Уличные сети освещения с использованием энергосберегающих технологий в д. Бебелево | 5,1 км | д. Бебелево | - |
| 4 | Сооружение | Объект инженерной инфраструктуры, электроснабжение | ВЛ | Определяются проектом (примерно 0,2 МВт) | Земельные участки с кадастровыми номерами 40:22:140101:201, 40:22:140101:202, 40:22:140101:191 д. Бебелево | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| 5 | Сооружение | Объект коммунальной инфраструктуры, газоснабжение | Газовые сети | Определяются проектом (примерно 180 тыс. куб. м) | Земельные участки с кадастровыми номерами 40:22:140101:201, 40:22:140101:202, 40:22:140101:191 д. Бебелево | Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О газоснабжении в Российской Федерации», другие нормативные документы |
| 6 | Сооружение | Объект коммунальной инфраструктуры, водоснабжение, водоотведение | Сети водоснабжения, водоотведения | Определяются проектом (примерно 23 тыс. куб. м) | Земельные участки с кадастровыми номерами 40:22:140101:201, 40:22:140101:202, 40:22:140101:191 д. Бебелево | Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», другие нормативные документы |
| 7 | Сооружение | Объект транспортной инфраструктуры | Внутриквартальные дороги (проезды) | Определяются проектом (примерно 2,4 км) | Земельный участок с кадастровым №40:22:140101:201, д. Бебелево | - |
| 8 | Сооружение | Объект транспортной инфраструктуры | Подъездные дороги | Определяются проектом (примерно 1 км) | Земельные участки с кадастровыми номерами 40:22:140101:202, 40:22:140101:201 | - |

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (проект 2020г)

Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, в на территории МО «Бебелевский сельсовет» не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

### 4.1 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области на 2019-2028годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования. (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298)

Ферзиковский район характеризуется слабой заторфованностью и риск  возникновения торфяных пожаров мал.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории сельского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось. В связи с этим мероприятия по предотвращению риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера носят рекомендательно-инструктивный характер.

Опасные метеорологические явления и процессы.

На территории сельского поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

### 4.2 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории нет.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории сельского поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещами. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение  пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Вывод:

Влияние на проектируемую территорию возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера не выявлено.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей целых МКД и даже районов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковом газопроводе на территории сельского поселения.

Через территорию сельского поселения планируется проложить межпоселковый газопровод и газифицировать все населенные пункты поселения..

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специ-фический запах), не токсичен, взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха.

Температура воспламенения газа - 650-670оС, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке представлены в таблице

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень сельского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

| Параметры | Показатели значений |
| --- | --- |
| Сценарий | С1 | С.2 | С3 |
| Давление газа в газопроводе, кПа | 600 | 300 | 2,7 |
| Наружный диаметр газопровода, мм | 273 | 110 | 63 |
| Масса газа, участвующая в аварии, кг | 97,3 | 3,2 | 2,1 |
| Доля участия газа в формировании поражающих факторов взрыва | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Масса газа, участвующая в создании поражающих факторов, кг | 9,73 | 0,32 | 0,21 |
| Зоны воздействия ударной волны на здания, сооружения и людей |
| Зона полных разрушений, м | 3 | 1 | 1 |
| Зона сильных разрушений, м | 8 | 3 | 2 |
| Зона средних разрушений, м | 19 | 6 | 5 |
| Зона слабых разрушений, м | 48 | 15 | 13 |
| Зона "расстекления" (50%), м | 80 | 25 | 22 |
| Порог поражения, м | 9 | 3 | 3 |
| 1% пораженных, м | 8 | 3 | 2 |
| 10% пораженных, м | 8 | 2 | 2 |
| 50% пораженных, м | 7 | 2 | 2 |
| 90% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| 99% пораженных, м | 6 | 2 | 2 |
| Параметры "пламени-вспышки" ("ПВ") |
| Радиус "пламени-вспышки", м. | 5,7 | 1,872 | 1,632 |
| Время существования "пламени-вспышки", сек. | 1 | 1 | 0 |
| Скорость распространения вспышки, м/сек. | 20 | 11 | 10 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке "пламени-вспышки", кВт/м2. | 200 | 200 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке "пламени-вспышки" | 1572,9 | 647,32 | 580,17 |
| Доля людей, поражаемых на кромке "пламени-вспышки", % | 0 | 0 | 0 |

### 4.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности.

Согласно статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Калужского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Поселение находится в районе малой заторфованности.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

При развитии системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Проектом предлагается обустроить подъезды и водозаборы в дер. Бебелево.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. Проект 2020 г.

Таблица 1

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Бебелево |
| 40:22:140101:191 | 4,23 | Жилая застройка | частная | 2018-2022 |
| 40:22:140101:202 | 0,12 | Жилая застройка | частная | 2020-2022 |
| 40:22:140101:201 | 21,61 | Жилая застройка | частная | 2020-2022 |
| 40:22:000000:1067 | 0,70 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Муниципальная | 2020-2022 |
| Всего: | 26,66 |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов (2013г)

Таблица 2

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы | На 2020год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Петрово |  |
| часть кадастрового квартала 40:22:140201 | 2,7 | Присоединение существующей жилой застройки к землям населенного пункта (жилая застройка) | муниципальная | 2015 - 2018 | реализован |
| дер. Болдасовка |  |
| часть кадастрового квартала 40:22:142901 | 0,7 | Существующая жилая застройка | муниципальная | 2015 - 2018 | реализован |
| дер. Новая Деревня |  |
| часть кадастрового участка 40:22:142901:130 | 0,2 | Существующая жилая застройка | муниципальная | 2015 - 2018 | реализован |
| Итого: | 3.6 |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель  лесного фонда в категорию земли населенных пунктов. Проект 2020 г.

Таблица 3

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Бебелево |
| Рожковское участковое лесничество, СПК "Бебелево" , квартал 10, выдел 16 (зеленые зоны) | 0.04 | Присоединение существующей общественно-деловой территории к землям населенного пункта (зона транспортной инфраструктуры) | муниципальная | 2018-2022 |
| Всего: | 0.04 |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в категорию земли населенных пунктов. Проект 2020 г.

Таблица 4

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Планируемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Бебелево |
| 40:22:140101:127 | 0,001 | Под опорами ЛЭП | Муниципальная | 2020 |
| 40:22:140101:128 | 0,005 | Под опорами ЛЭП | Муниципальная | 2020 |
| 40:22:140101:129 | 0,001 | Под опорами ЛЭП | Муниципальная | 2020 |
| 40:22:140101:130 | 0,001 | Под опорами ЛЭП | Муниципальная | 2020 |
| 40:22:140101:131 | 0,001 | Под опорами ЛЭП | Муниципальная | 2020 |
| 40:22:140101:132 | 0,001 | Под опорами ЛЭП | муниципальная | 2020 |
| Всего: | 0.01 |  |

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.18 г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Ферзиковского района, ПК «ГЕО», 2007-2011 г.