Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 23 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 1 от 23 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	20

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	37

I.IV Современное использование территории сельского поселения	39

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	39

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	41

I.IV.3 Жилищный фонд	44

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	45

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	48

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	49

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	50

II. I. Население	50

II. II. Экономическая база	52

II.IV Инженерно-техническая база	54

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	54

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	55

II.IV.3 Электроснабжение и связь	55

Список используемой литературы:	58

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.4 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» Перемышльского района Калужской области. (МО СП «Село Ахлебинино» далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 1 от 23 августа 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Ахлебинино» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Перемышльского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Ахлебинино».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Перемышльский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Ахлебинино» утвержденные Решением Районного Собрания от 10.04.2008 № 235.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г.,  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Ахлебинино» расположено в северной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Ахлебинино, находится в 40 км восточнее от с. Перемышль и в 20 км восточнее г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования P-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. В состав сельского поселения «Село Ахлебинино» входят следующие населенные пункты: село Ахлебинино, деревня Верхнее Косьмово, деревня Нижнее Косьмово, деревня Николаевка, село Никольское, деревня Пушкино, деревня Средняя Фабрика. Площадь сельского поселения составляет 5715,6 га, численность населения – 705 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения село Ахлебинино

На севере - в восточном направлении по границе Пригородной зоны г. Калуги и Перемышльского района от д. Георгиевское до пересечения с границей Ферзиковского района, далее по границе с Ферзиковским районом, которая проходит по реке Ока, минуя с. Никольское, устье реки Ужердь, с. Ахлебинино, до северо-восточного угла квартала N 60 Пневского лесничества у д. Боково;

На востоке - в южном направлении от северо-восточного угла квартала N 60 Пневского лесничества, пересекая перекресток автодорог Калуга - Тула и Ахлебинино - Хотисино, минуя с. Рождествено по северной ее окраине, пересекая реку Ужердь, проселочную дорогу Верх. Косьмово - Мархань, по восточной границе квартала N 29 Пневского лесничества до северо-восточного угла квартала N 87 Пневского лесничества;

На юге - в западном направлении от северо-восточного угла квартала N 87 Пневского лесничества, по восточной границе его на юг, далее в западном направлении по южным границам кварталов N 86, 85, 84, 83, 82 Пневского лесничества;

На западе - в северном направлении от юго-западного угла квартала N 82 Пневского лесничества, по западным границам кварталов N 82, 74, 69, 64 Пневского лесничества, в северо-западном направлении по северо-восточной границе квартала N 66 Пневского лесничества, пересекая проселочную дорогу на д. Бол. Козлы, по восточной границе квартала N 116 Приокского лесничества, в северном направлении пересекая автодорогу Калуга - Тула, по реке Соколовка, пересекая западнее ее место впадения в реку Ока, до д. Георгиевское.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Территория муниципального образования расположена в северо-западной части Среднерусской возвышенности. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 113,2 м., (урез вод р. Оки) до 210 м (на юго-западе территории). Абсолютный перепад высот составляет 96,8 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной системе составляет от 3 м до 15 м, а по долине р. Ужердь до 25 м. Наибольший относительный перепад наблюдается на р. Оке – 65 м.

Рельефный фон данной территории сформировался в период таяния ранней стадии развития московского ледника, край которого располагался около с. Ахлебинино - д. Большие Козлы – д. Мехово.

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений на территории сельского поселения можно выделить семь типов ландшафтов.

Первый тип ландшафта.  Пологохолмистая средне-сильнорасчлененная равнина. Этот тип местности занимает всю территорию муниципального образования. Четвертичные образования представлены покровными суглинками, которые на водораздельных пространствах имеют мощность до 3 м., а в нижних частях речных склонов мощность этих суглинков сходит на нет. Ниже суглинков залегают толща водноледниковых отложений представляющая собой переслаивание песков, песчано-гравийного материала, водноледниковых песчаных гравелистых суглинков, общей мощностью от 3-5 м., до 20 м. Максимальные мощности приурочены к вершинам холмов, а минимальные в нижних частях речных склонов и в межхолмовых понижениях. Коренные породы представлены плотными темно-серыми до черных глинами юрской системы, они в основном развиты в междуречье р. Оки и р. Ужерьди. На левобережье р. Ужерьди под четвертичными образованиями залегают плотные сланцеватые глины стешевского горизонта и известняки тарусского времени нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды (верховодка), в зависимости от нахождения в рельефе, могут проявляться на глубинах от 1 до 10 м., преобладают глубины свыше 3 метров. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Второй тип ландшафтов. Плоская водноледниковая слаборасчлененная равнина – сквозные долины стока ледниковых вод. Под покровными суглинками залегают слои тонкопесчаных суглинков мощностью до 3-5 м., их подстилают гравелистые пески и песчано-гравийный материал мощностью до 5 м. Коренные породы те же что и в первом типе ландшафта. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м. Почвы дерново-слабоподзолистые намытые на суглинистой основе.

Третий тип ландшафта. Плоская озерно-болотная равнина. Эти участки местности представляют собой бывшие озерно-болотные образования времен таяния московского ледника.  Геологический разрез данного ландшафта отличается от первого только верхней частью строения, которая представлена торфянистыми суглинками и торфами мощностью 0,5 – 1,5 м. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5 м. Почвы дерново-подзолистые глеевые, торфянистые.

Четвертый тип ландшафта. Пологоволнистая слаборасчлененная водноледниково-аллювиальная равнина. (третья надпойменная терраса р. Оки). Сложена песками, песчано-гравийным материалом, галечниками, общей мощность до 20 м. Коренные породы представлены известняками алексинского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Почвы дерново-среднеподзолистые на супесчаной основе.

Пятый тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина – пойма р. Оки. Сложена гравилистыми песчано-суглинистыми отложениями. Общей мощностью до 10-12 м. Коренные породы представлены карбонатно-терригенными образованиями верхнего подгоризонта тульского времени нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Данный ландшафт постоянно подтопляется, а в весенний паводок затопляется. Почвы луговые дерновые.

Шестой тип ландшафта. Крутые склоны в твердых породах (известняках). Склоны сложены делювиальными образованиями состоящие из обломков коренных пород (известняков) и водноледняковых отложений. Делювиальные склоны переходят к руслу реки в бечевник.

Седьмой тип ландшафта. Современные эрозионные врезы (линейная эрозия)

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока р. Ужердь, р. Кобылка.

Река Ока. Река Ока самый большой правобережный приток р. Волги, длина реки составляет 1498,6 км, площадь бассейна 245 тыс. м2. Верхняя часть бассейна р. Оки и бассейны остальных ее притоков на территории Перемышльского района и за его пределами расположены на Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностях, разделяемых Угорско-Протвинской низиной. Долина Оки извилистая, резко очерченная. Ширина долины на всем ее протяжении в пределах Калужской области колеблется от 500м до 1,5-2,0 км, достигая у устья р. Угры ширины 3 км. Ширина поймы – преимущественно 300-500м. Пойма преимущественно левобережная с луговой растительностью, перемежаемой небольшими рощами. Ширина русла Оки изменяется от 20-40м до впадения р. Кромы, увеличиваясь до 200-250м у г. Калуги и ниже, а глубина в межень – соответственно от 1,0-1,5 до 1-3м. Берега реки – высокие и крутые, местами – скалистые. Дно реки – песчаное и глинистое. Скорость течения воды в межень – 0,3-0,5 м/с. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Ужердь берёт начало в районе деревни Истомино Перемышльского района. Течёт на северо-запад. Впадает в Оку в районе села Ахлебинино. Устье реки находится в 1094 км по правому берегу реки Ока. Длина реки составляет 29 км, площадь водосборного бассейна 136 км². По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами в данной местности являются: окский, тульский, упинский. Окский водоносный горизонт приурочен к известнякам толщам окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Большая часть известняков сдренирована долиной р. Оки и только отложения алексинского горизонта содержат артезианские воды. Воды карбонатно-кальциевые. Удельный дебит отдельных скважин достигает 24 м3/ч.

Тульский водоносный горизонт связан с песчаными отложениями тульского горизонта нижнего карбона. Данный горизонт на данной территории не востребован. Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным известнякам ниженго карбона. Этот горизонт также пока не используется для хозяйственного водоснабжения.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является наличие в геологическом разрезе песчано-супесчаных суффозионно-неустойчивых грунтов.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Село Ахлебинино» представлено в таблице 2.

Инженерно-геологическое районирование

таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1,2 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований ранней стадии московского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами. | Плоскосной смыв. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам несколько невыдержанны на глубину и по латерали. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Условия строительства простые. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод. |
|  | 3 | Развитие средне-позднечетвертичных озерно-болотных образований. Подстилаются различными четвертичными стратиграфо-генетическими комплексами. | Залегания грунтовых вод близко к поверхности 0,5-1,5 м. | Из-за не глубокого залегания грунтовых вод ландшафт относится к категории сложных инженерно-геологических условий. |
|  | 4 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений. Подстилаются из карбонатно-терригенными стратиграфо-генетическими комплексами нижнего карбона | Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. | Супесчано-песчанные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, лего размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Условия для строительства простые, а вдоль верхней бровки речных долин средние. Рекомендуются противооползневые мероприятия и организация стока поверхностных вод. |
|  | 5 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются известняками нижнего карбона. | Донная и боковая эрозия геологической среды. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Территория постоянно подтоплена в весенний паводок затоплена | Условия для строительства потенциально неблагоприятные (сложные) |
|  | 6,7 | Крутые речные склоны. Современные эрозионные врезы. | Современные эрозионные процессы. | Условия для строительства неблагоприятные (сложные) |

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений твердых полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Ахлебинино» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Ахлебинино» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

- Памятник природы регионального значения

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. CЗЗ автомобильного транспорта.

2. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Ахлебинино».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области  от 20.03.2013 г. № 563-13 на территории МО СП «Село Ахлебинино» расположен памятник природы регионального значения «Парк с. Ахлебинино». Площадь памятника – 4 га, размер охранной зоны 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1498,6 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Ужердь | 29 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Кобылка | менее 10 км | 50 | 50 | 20 |
| 4 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 22.03.2013 г. № 10/742-13 на территории сельского поселения «Село Ахлебинино» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 1 | Усадьба «Ахлебинино» (фрагменты):главный дом (фрагменты) с гротом, подземными переходами и подпорными террасами, флигель западный, часовня, парк (фрагменты) | кон. XIX – нач. XX вв. | с. Ахлебинино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 (751) |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 2 | Селище | XVIII – XIX вв. | с. Никольское, 0,35 км к северо-востоку | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Стоянка | V-IV тыс. до н.э | с. Никольское, 0,6 км к северо-востоку, на пр. берегу р. Оки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Городище «Никольское» | X-XII вв н.э | с. Никольское, на пр. берегу р. Оки, северо-западная окраина у старого кладбища. | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Стоянка | неолит | с. Ахлебинино, 0,8 км к северу от села | АКР №545. Арх. ИА. 16860. Л. 3,4 |
| 6 | Поселение | неолит | с. Ахлебинино, 0,6 км к северу от села | АКР №546. Арх. ИА. 16860. Л. 3 |
| 7 | Стоянка 1 | мезолит | с. Никольское, 1,5 км к юго-западу от деревни | АКР №586. Арх. ИА. 10939. Л. 16 |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |
| 8 | Здание электростанции | кон. 1920-х- нач. 1930-х. кон. XIX | с. Ахлебинино | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Село Ахлебинино» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Ахлебинино» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока р. Ужердь, р. Кобылка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории сельского поселения расположено одно кладбище, расположенное в с. Никольское, площадь кладбища составляет 1,8 га, санитарно-защитная зона 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 22.03.13 № 374-13, на территории сельского поселения скотомогильники зарегистрированные в установленном порядке отсутствуют.

На территории сельского поселения особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота не регистрировалось.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, эксплуатируемый ООО «Коммунальное хозяйство» (лицензия № ОТ-09-000650 (40) от 19.03.2010 г. до 19.03.2015 г.).  Вывозом и транспортировкой ТБО на территории сельского поселения занимается специализированные организации Перемышльского района.

Бытовые отходы с территории МО СП «Село Ахлебинино» должны удаляться по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в двух населенных пунктах сельского поселения: с. Ахлебинино и с. Никольское.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения с. Ахлебинино. В системе водоснабжения обнаружено превышение ПДК по микробиологическим показателям ОКБ – 22, ТКБ - 22 питьевая вода признана условно доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Ахлебинино» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемые природные территории, лесопарки, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Ахлебинино» расположено в северной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Ахлебинино, находится в 40 км восточнее от с. Перемышль и в 20 км восточнее г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования P-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань. В состав сельского поселения «Село Ахлебинино» входят следующие населенные пункты: село Ахлебинино, деревня Верхнее Косьмово, деревня Нижнее Косьмово, деревня Николаевка, село Никольское, деревня Пушкино, деревня Средняя Фабрика. Площадь сельского поселения составляет 5715,6 га, численность населения – 705 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Ахлебинино» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Пригородное лесничество.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 7.

таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 5715,6 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1907,7 | 33 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 666,7 | 12 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 40,3 | 1 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 3000,1 | 52 % |
| 6 | Земли водного фонда | 79,4 | 1 % |
| 7 | Земли запаса | 21,4 | 1 % |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 423,8 |
| Общественно-деловая | 14,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 83,1 |
| Зона размещение сельскохозяйственных объектов | 13,5 |
| Рекреационная | 89,7 |
| Зона размещения водных объектов | 1,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 34,3 |
| Зона производственного использования | 0,8 |
| Специального назначения | 1,8 |
| Зона особо охраняемых территорий | 4,0 |
| Общая площадь | 666,7 |
| с. Ахлебинино |
| Жилая | 87,6 |
| Общественно-деловая | 10,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 59,0 |
| Зона размещение сельскохозяйственных объектов | 13,5 |
| Рекреационная | 28,2 |
| Зона размещения водных объектов | 1,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,4 |
| Зона производственного использования | 0,8 |
| Зона особо охраняемых территорий | 4,0 |
| Общая площадь | 215,3 |
| дер. Верхнее Косьмово |
| Жилая | 43,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,4 |
| Общая площадь | 46,1 |
| дер. Нижнее Косьмово |
| Жилая | 21,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,0 |
| Общая площадь | 29,2 |
| дер. Николаевка |
| Жилая | 16,4 |
| Общая площадь | 16,4 |
| с. Никольское |
| Жилая | 226,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,4 |
| Общественно-деловая | 3,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 23,9 |
| Рекреационная | 61,5 |
| Специального назначения | 1,8 |
| Общая площадь | 326,1 |
| дер. Пушкино |
| Жилая | 19,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,3 |
| Общая площадь | 25,1 |
| дер. Средняя Фабрика |
| Жилая | 8,5 |
| Общая площадь | 8,5 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Ахлебинино» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 24737,9 м2 общей площади.

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 12

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 292 | 970 |
| Из нее: В жилых домах | 292 | 970 |
| В многоквартирных жилых домах | 292 | 970 |
| Число жилых домов, ед. | 2 | 9 |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 1 | 9 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Ахлебинино» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания. Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Ахлебинино» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Ахлебинино» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования

Таблица 13

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное приспособлен-ное | Год постройки | % износки |
| МОУ «Ахлебининская СОШ» | с. Ахлебинино ул. Ветровая д.1 а | 150 | 64 | 1 смена | муниципальная | типовое | - | 70 % |
| Детский сад «Солнышко» | с. Ахлебинино ул. Ветровая д.1 а | 16 | 16 | 1 смена | муниципальная | в здании школы | - | 70 % |

Внешкольные учреждения. На территории сельского поселения  внешкольные учреждения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Таблица № 14

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско-акушерный пункт ФАП | с. Ахлебинино ул. Центральная д.63 | 20 | 1 | приспособленное |
| МУЗ «Областная психиатрическая больница» | с. Ахлебинино | 327 мест | - | специальное |

Учреждения культуры

На территории СП «Село Ахлебинино», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 15

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| «Сельский дом культуры» | с. Ахлебинино ул. Центральная д.103 | 80 | приспособленное | 80 % |
| Сельская библиотека | с. Ахлебинино ул. Центральная д.64 | 20 | в здании администрации | 80 % |

Спортивные сооружения

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Село Ахлебинино» размещается: одна спортивная площадка и спортивный зал в здании школы.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Специализация | Торговая площадь м.кв. | кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ахлебинино |
| 1. | Магазин «Товары повседневного спроса» | Продукты Бытовая химия | 100 | 2 |
| 2. | ЧП «Глазунова» | Продукты | 12 | 2 |
| 3. | ЧП «Белякова» | Продукты | 16 | 2 |
|  | с. Никольское |
| 4. | Магазин | Продукты | - | - |
| 5. | Торговый киоск | Продукты | - | - |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации представлены одним объектом, администрацией МО СП «Село Ахлебинино» с. Ахлебинино, ул. Центральная д. 64.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Ахлебинино» обслуживает пожарная часть № 50 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в поселке Октябрьский Ферзиковского района. Ближайшее пожарное депо расположено в г. Калуга.

На территории сельского поселения образована добровольная пожарная дружина (ДПК) и является  филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области». В распоряжении ДПК имеется два резервуара воды для пожаротушения.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Ахлебинино» осуществляются автомобильным транспортом.

По территории МО СП «Село Ахлебинино» проходит автомобильная дорога федерального значения общего пользования Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 17

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" – Ахлебинино | 2,36 | 13,3 | IV |
| 2 | «Калуга-Тула» - Никольское | 1,30 | 18,0 | IV |
| 3 | «Калуга-Тула» - Средняя Фабрика | 0,76 | 18,0 | V |

По автомобильным дорогам осуществляется автобусное сообщение по маршрутам:

- Калуга – Тула;

- Калуга – Ахлебинино.

Вдоль автодорог расположены  автобусные остановки.

Маршруты «Школьный автобус»

таблица 18

| № п./п. | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Песочня-Хотисино-Ахлебинино-Никольское-Ахлебинино | 61 |

Улично-дорожная сеть сельского поселения

таблица 19

| Наименование населенного пункта | Тип покрытия |
| --- | --- |
| с. Ахлебинино | Асфальт/щебень |
| с. Никольское | Асфальт/щебень |
| дер. Пушкино | Щебень |
| дер. Николаевка | Асфальт/щебень |
| дер. Средняя Фабрика | Щебень |
| дер. Верхнее Косьмово | Асфальт/щебень |
| дер. Нижнее Косьмово | Асфальт/щебень |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения имеется одна автозаправочная станция, северная окраина дер. Николаевка, вдоль автодороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Село Ахлебинино» составляет 1902,5 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основные сельскохозяйственные предприятия сельского поселения представлены в таблице 20.

таблица 20

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ахлебининское» | Сельское хозяйство | 5 |

На территории сельского поселения планируется строительство птицефабрики. Птицефабрика разместится в западной части сельского поселения, на территории в 85 га.  Так же на территории сельского поселения планируется строительство животноводческого комплекса на 1800 голов. Животноводческий комплекс разместится северо-восточнее дер. Верхнее Косьмово на площади 93 га.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 705  человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

таблица 21

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ахлебинино | 659 | 651 | 632 | 628 | 610 | 605 | 601 | 605 | 602 | 602 | 604 |
| с. Никольское | 166 | 163 | 121 | 116 | 109 | 79 | 64 | 65 | 63 | 63 | 64 |
| дер. Пушкино | 33 | 30 | 26 | 21 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| дер. Средняя Фабрика | 25 | 21 | 18 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| дер.Николаевка | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| дер. Верхнее Косьмово | 30 | 28 | 21 | 17 | 12 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| дер. Нижнее Косьмово | 25 | 21 | 18 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого по СП: | 948 | 923 | 846 | 816 | 776 | 727 | 706 | 706 | 702 | 702 | 705 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 243 чел.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 22, 23.

Механическое движение населения, чел.

таблица 22

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 1 | 49 |
| 2008 | - | 23 |
| 2009 | 6 | 1 |
| 2010 | 2 | 6 |
| 2011 | - | - |
| 2012 | 3 | - |

Естественное движение населения, чел.

таблица 23

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 4 | 6 |
| 2008 | 3 | 6 |
| 2009 | 4 | 3 |
| 2010 | 5 | 4 |
| 2011 | 4 | 5 |
| 2012 | 5 | 8 |

Половозрастная  структура населения, чел.

таблица 24

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2002 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 781 | 704 | 705 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 54 | 43 | 44 |
| Мужчин | 32 | 22 | 24 |
| Женщины | 22 | 21 | 21 |
| Трудоспособного возраста | 502 | 483 | 485 |
| Мужчин | 301 | 241 | 240 |
| Женщины | 201 | 242 | 265 |
| Старше трудоспособного возраста | 185 | 178 | 176 |
| Мужчин | 71 | 53 | 51 |
| Женщины | 114 | 125 | 125 |

Численность безработных и их характеристика, чел.

таблица 25

| Год | Кол-во безр абот ных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образов ание | Среднее проф. образов ание | Началь ное проф. образов ание | Среднее общее образов ание | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 15 | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 |
| 2008 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 2009 | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 |
| 2010 | 10 | 9 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 |
| 2011 | 9 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 9 | 6 |
| 2012 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 | 4 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

таблица 26

| Показатели | 2012 г. Чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 485 |
| В отраслях материального производства | 290 |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | 21 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 5 |
| 4 | Прочие отрасли | 264 |
| В отраслях не производственной сферы | 195 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 18 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 45 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 102 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 8 |
| 9 | ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания | 22 |

Структура занятости населения

В таблице 27 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

таблица 27

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ахлебининское» | Сельское хозяйство | 5 |
| 2 | ГБУЗ КОПБ АО | Здравоохранение | 206 |
| 3 | ООО «Строительные материалы» | Торговля и производство | 4 |
| 4 | ЧП «Глазунова» | Торговля | 2 |
| 5 | Магазин «Товары повседневного спроса» | Торговля | 2 |
| 6 | ЧП «Белякова» | Торговля | 2 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 2-х населенных пунктах сельского поселения с. Ахлебинино и с. Никольское.

Водоснабжение с. Ахлебинино осуществляется от водонапорной башни h=15 м и объем бака 25 м3, расположенной в 12 м от ограждения 1 – го пояса ЗСО,  по существующим водонапорным сетям диаметром 20-110 мм из полиэтиленовых труб, 1988 года постройки протяженностью 5,8 км. Износ сетей составляет 40 %. Обеспеченность жилого фонда 40 %.   Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом – 36 %.

Водозаборы МУП «СКХ», радиус зон санитарной охраны 30 метров:

Таблица 28

| № п./п | Наименование водозабора | Тип | Производительность куб. м. в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | Каптаж | 8,0 |

Водоснабжение с. Никольское осуществляется от артезианской скважины производительностью 16 куб. м. в час. Вода подаётся к потребителям по магистральным (поселковым) водопроводным сетям, протяженностью 3,5 км.

Централизованная система водоотведения имеется в с. Ахлебинино.

Техническая характеристика коммунальной системы водоотведения

по МУП «СКХ» с. Ахлебинино

Таблица 29

| № п./п. | Наименование канализационной сети | Техническое состояние (износ, %) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | 60 требуется замена КНС | 7,8 |

Очистные сооружения канализации МУП «СКХ» с. Ахлебинино

Таблица 30

| № п./п | Местоположение очистных сооружений | Производи тельность куб. м. в сутки | Степень и технология очистки | Место сброса очистных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | c. Ахлебинино | 200 | Станция биологической очистки (не работает) | р. Ужердь (бассейн реки Оки) |

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Ахлебинино» газифицированы два населенных пункта – с. Ахлебинино, с. Никольское. Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) ГРС «Крутицы» ГРС «Калуга-2». ГРС «Калуга-2» получает газ от магистрального газопровода Острожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 г. Газ потребителям МО СП «Село Ахлебинино» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 6 гкс/см2 (диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепродуктопровод ОАО «АК «Транснефтепродукт», отвод на город Калугу через город Плавск, от магистрального нефтепродуктопровода Орёл - Нижний Новгород.

Теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от двух электрических подстанций:

- 35/10 кВ «Колюпаново» дер. Колюпаново, год ввода в эксплуатацию – 1976 г., установленная мощность трансформаторов – 1х3,2; 1х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 1,7 МВА; Населенные пункты сельского поселения питающиеся от подстанции – с. Ахлебинино, дер. Николаевка, дер. Средняя Фабрика, с. Никольское, дер. Пушкино.

- 35/10 кВ «Песочная» дер. Песочня, год ввода в эксплуатацию – 1968 г., установленная мощность трансформаторов – 1х2,5  МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,1 МВА; Населенные пункты сельского поселения питающиеся от подстанции – с. Ахлебинино, дер. Нижнее Косьмово, дер. Верхнее Косьмово.

На территории сельского поселения размещается ПС 220/110/35 «Ахлебинино».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Ахлебинино» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В с. Ахлебинино установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD, используемая емкость 61 номеров.  Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи. На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания  вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Юность» (70,43 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц), «Калуга FM» (105,6 МГц), «Радио Сатком» (103,6 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряная ладья» (106,6 МГц), «Дорожное радио» (101,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Ахлебинино» обслуживается отделением почтовой связи расположенным в с. Ахлебинино, ул. Центральная д. 67, Перемышльского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Перемышльского района, ПК «ГЕО». 2008-2011 г.

- Проект генерального плана населенного пункта деревня Ахлебинино Перемышльского района ПК «ГЕО» 2010 г.

- Генеральный план  населенного пункта село Никольское Перемышльского района ООО «АртСтройИндустрия» 2008 г.