Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-180 от 24 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-180 от 24 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	19

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	28

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.IV Современное использование территории сельского поселения	38

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	38

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	40

I.IV.3 Жилищный фонд	43

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	46

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	49

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	50

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	51

II. I. Население	51

II. II. Экономическая база	53

II.IV Инженерно-техническая база	55

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	55

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	55

II.IV.3 Электроснабжение и связь	56

Список используемой литературы:	59

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |
| 1.3 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |
| 1.4 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:25 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. | 1:25 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» Перемышльского района Калужской области. (МО СП «Деревня Большие Козлы» далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт №12-180 от 24 августа 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Большие Козлы» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Перемышльского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Большие Козлы».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района «Перемышльский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Большие Козлы» утвержденные Решением Районного Собрания от 10.04.2008 № 235.

4. Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), а также космической съемки с пространственным разрешением 0,6 м актуальности 2009-2010 г.г.,  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Большие Козлы» расположено в центральной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Большие Козлы, находится в 33 км восточнее от с. Перемышль и в 15 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходят две автодороги федерального значения общего пользования P-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань и Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орёл. В состав сельского поселения «Деревня Большие Козлы» входят следующие населенные пункты: деревня Большие Козлы, деревня Большие Сушки, деревня Будаково, деревня Елизаветинка, деревня Еловка, деревня Желовь, село Ильинка, деревня Крутицы, деревня Крутые Верхи, деревня Малые Козлы, деревня Мужачи, деревня Морозовы Дворы. Площадь сельского поселения составляет 19031,3 га, численность населения – 729 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения

«Деревня Большие Козлы»

На севере - в северном, северо-восточном и восточном направлениях по границе с Пригородной зоной г. Калуги от центра северной окраины д. Сивково, пересекая дорогу Калуга - Перемышль, на восток по р. Вырка, далее ломаной линией по северным границам лесных кварталов N 126, 127, 128, 130, 131, 105 Приокского лесничества в восточном и северо-восточном направлении, далее в северо-восточном направлении через садоводческое товарищество, дорогу Колюпаново - Еловка, просеку с ЛЭП, ручей, далее по восточной стороне садоводческого товарищества, далее поворот на юго-восток по южным границам лесных кварталов N 88, 89 Пневского лесничества, далее на север по восточной границе квартала N 89 и на восток по южной границе квартала N 90 Пневского лесничества, пересекая дороги Некрасово - Б. Козлы и Калуга - Тула, далее по южным границам лесных кварталов N 92, 93 Пневского лесничества, западной границе садоводческого товарищества, южной границе д. Георгиевское до места впадения реки Соколовка в реку Ока;

На востоке - в южном направлении по реке Соколовка от места впадения ее в реку Ока, пересекая автодорогу Калуга - Тула, до северо-западного угла квартала N 64 Пневского лесничества, в южном направлении от него по западным границам кварталов N 64, 69, 74, 82 Пневского лесничества, в восточном направлении по южным границам кварталов N 82, 83, 84, 85, 86 Пневского лесничества, далее в южном направлении, по западным границам кварталов N 95, 6, 12, 16 Пневского лесничества, в восточном направлении по южным границам кварталов N 16, 17, 18 Пневского лесничества, в южном направлении по западным границам кварталов N 27, 32 Пневского лесничества, в западном направлении по южным границам кварталов N 31, 30 Пневского лесничества, в южном направлении по западной границе квартала N 39 Пневского лесничества, пересекая грунтовую дорогу Крутые Верхи - Зябки до юго-восточного угла квартала N 38 Пневского лесничества;

На юге - в юго-западном направлении от юго-восточного угла квартала N 38 Пневского лесничества, пересекая проселочную дорогу Крутые Верхи - Кузьменки, в западном направлении по южной границе квартала N 38 Пневского лесничества, пересекая в северо-западном направлении грунтовую дорогу Константиновка - Крутые Верхи, далее в западном направлении по южным границам кварталов N 38, 43 Пневского лесничества, по северным границам кварталов N 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66 Приокского лесничества, до юго-западного угла квартала N 56 Приокского лесничества;

На западе - в северном направлении от юго-западного угла квартала N 56 Приокского лесничества, по западным границам кварталов N 56, 46, 35, 26 Приокского лесничества, до пересечения реки Сушка с грунтовой дорогой из д. Бол. Сушка, в северо-западном направлении, пересекая кварталы N 275, 260 Приокского лесничества, до юго-восточной окраины д. Андреевское на границе с Пригородной зоной г. Калуги, далее в северном направлении по границе с Пригородной зоной г. Калуги до центра северной окраины д. Сивково.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

В физико-географическом плане Перемышльский район расположен на северо-западной части Средне-Русской возвышенности. Речные долины рек Оки и Жиздры разделяют пространство района на три самостоятельные зоны: Мещевское ополье, правобережье р. Жиздры и правобережье р. Оки. Рельеф Мещевского ополья образован эрозионно-аккумулятивными процессами, правобережье р. Жиздры водноледниковой и аллювиальной аккумуляцией. Рельеф правобережной части р. Оки частично образован эрозионно-денудационными процессами (долины рек Свободь и Передут) и эрозионно-аккумулятивными. Современные долины рек Оки и Жиздры (заложенные еще в дочетвертичное время) формировались в период разрушения и таяния многостадийного московского ледника.

На территории сельского поселения можно выделить пять типов ландшафтов:

Первый тип. Плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами (пойма, высокая пойма). Этот тип рельефа сезонно затопляется и подтопляется. Сложена терраса песками, аллювиальными суглинками, торфом, илами, песчано-галечными слоями. На правобережье р. Жиздры на второй террасе наблюдаются донные образования.  Разрез хорошо дренирован.

Второй тип. Пологоволнистая, пологонаклонная зандровая средне-слаборасчлененная равнина развита на правобережье р. Оки. Ее отличает преобладание   в отложениях супесей и тонкозернистых глинистых песков. Мощность четвертичных пород значительно изменчива. Уровень стояния грунтовых вод зависит от состава коренных пород и угла наклона дневной поверхности.

Третий тип.  Плоскохолмистая моренно-зандровая средне-расчлененная равнина. Четвертичные образования снизу-вверх представлены разнозернистыми глинистыми песками, маломощной моренной перекшинского возраста перекрывает комплекс водно-ледниковых пород времен таяния московского ледника. Местами разрез четвертичных отложений завершают тонкопесчаные покровные суглинки, а чаще под почвой залегает маломощный слой супесей.

Четвертый тип. Пологохолмистая моренная равнина приурочена к зоне конечно-моренных образований ранней стадии, развития московского ледника. Четвертичные образования этого ландшафта представлены в низах толщи водноледниковыми и моренными суглинками перекшинского оледенения. Их перекрывают глинистые разнозернистые, с включением гравия, пески времен наступления московского ледника. Выше залегает грубозернистая морена московского времени. Завершают разрез покровные суглинки. Эта равнина слабо-среднерасчлененная, обычно полого-наклонная, иногда с выположенными водораздельными участками и соответственно заболоченными.

Пятый тип.  Историко-культурные ландшафты и памятники культуры - сюда входят наиболее крупные исторические поселения и ООПТ.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока р. Желовь, р. Вырка, р. Мужачь, р. Сушка.

Река Ока. Река Ока самый большой правобережный приток р. Волги, длина реки составляет 1498,6 км, площадь бассейна 245 тыс. м2. Верхняя часть бассейна р. Оки и бассейны остальных ее притоков на территории Перемышльского района и за его пределами расположены на Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностях, разделяемых Угорско-Протвинской низиной. Долина Оки извилистая, резко очерченная. Ширина долины на всем ее протяжении в пределах Калужской области колеблется от 500м до 1,5-2,0 км, достигая у устья р. Угры ширины 3 км. Ширина поймы – преимущественно 300-500м. Пойма преимущественно левобережная с луговой растительностью, перемежаемой небольшими рощами. Ширина русла Оки изменяется от 20-40м до впадения р. Кромы, увеличиваясь до 200-250м у г. Калуги и ниже, а глубина в межень – соответственно от 1,0-1,5 до 1-3м. Берега реки – высокие и крутые, местами – скалистые. Дно реки – песчаное и глинистое. Скорость течения воды в межень – 0,3-0,5 м/с. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Желовь берёт начало севернее деревни Крутые Верхи. Течёт на запад, пересекает автодорогу Р-92 Калуга-Белев-Орел. На реке расположены населённые пункты Ильинка, Желовь, Голчань и Кереево. Основные притоки: Мужач, Беленькая и Сушка. Устье реки находится северо-восточнее деревни Андреевское 1142 км по правому берегу реки Ока. Длина реки составляет 32 км, площадь водосборного бассейна 217 км². По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Вырка берёт начало южнее города Калуги. Течёт на запад, пересекает автодорогу Р-92 Калуга-Белев-Орел. На реке расположены деревни Верхняя Вырка и Нижняя Вырка. Устье реки находится в 1133 км по правому берегу реки Оки. Длина реки составляет 11 км. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных образованиях к слоям песков и песчано-гравийного материала приурочены спорадически развитые водоносные горизонты. Воды безнапорные дренируются р. Ока. Постоянные водоносные горизонты на данной площади приурочены к известнякам окской толщи нижнего отдела каменноугольной системы. Воды по показателю общего остатка относятся к умеренно-жестким и жестким с показателями от 3,65 млг-экв/л. до 11,0 млг-экв/л. преобладают 5-7 млг-экв/л. Содержание железа варьируется от 0,05 млг/л. до 4,4 млг/л., преобладают менее 1 млг/л. Удельные дебиты по отдельным скважинам изменяются от 0,1 м3/ч. до 18,0 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Большие Козлы» представлено в таблице 2.

Инженерно-геологическое районирование

таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1,2 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований ранней стадии московского ледника. Подстилаются различными стратиграфо-генетическими комплексами. | Плоскосной смыв. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. | Покровные суглинки по составу и своим инженерным свойствам несколько невыдержанны на глубину и по латерали. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3 м. Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Условия строительства простые. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод. |
|  | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений. Подстилаются из карбонатно-терригенными стратиграфо-генетическими комплексами нижнего карбона | Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. | Супесчано-песчанные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, лего размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Условия для строительства простые, а вдоль верхней бровки речных долин средние. Рекомендуются противооползневые мероприятия и организация стока поверхностных вод. |
|  | 4 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются известняками нижнего карбона. | Донная и боковая эрозия геологической среды. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Территория постоянно подтоплена в весенний паводок затоплена | Условия для строительства потенциально неблагоприятные (сложные) |
|  | 5 | Крутые речные склоны. Современные эрозионные врезы. | Современные эрозионные процессы. | Условия для строительства неблагоприятные (сложные) |

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

Перечень месторождений расположенных на территории МО СП «Деревня Большие Козлы»

таблица 3

| № п/п | Месторожден ие | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2007 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненн ости | Степень промышленн ого освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Керамзитовое сырье, тыс. куб.м |
| 1 | Северо-Агеевское | 38 км юго-восточнее г.Калуги, 15 км к северу от ж.д. станции Черепеть в районе д.Константиновка, Малютино (располагается на территории двух сельских поселений МО СП «Деревня Григоровское и МО СП «Деревня Большие Козлы» | 4277 |  |  | Керамзитовый гравий марки «зоо» | 10,93 | 5,29 | сухая | Разрабатывается | ОАО «Калужская финансовая компания» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Большие Козлы» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Большие Козлы» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

- Памятник природы регионального значения

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. CЗЗ автомобильного транспорта.

2. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Большие Козлы».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 20.03.2013 г. № 563-13 на территории МО СП «Деревня Большие Козлы» расположен памятник природы регионального значения «Лес на Вырке». Площадь памятника – 114 га, размер охранной зоны 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1498,6 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Желовь | 36 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Вырка | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Мужачь | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Сушка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 6 | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)   использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)    осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 22.03.2013 г. № 10/742-13 на территории сельского поселения «Деревня Большие Козлы» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Церковь Георгиевская | XVIII – XIX вв. | с. Ильинка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Деревня Большие Козлы» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Большие Козлы» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока р. Желовь, р. Вырка, р. Мужачь, р. Сушка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории сельского поселения расположено 2 кладбища:

- в с. Ильинка, площадь – 0,6 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в дер. Желовь, площадь – 2,1 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 22.03.13 № 374-13, на территории сельского поселения скотомогильники, зарегистрированные в установленном порядке отсутствуют.

Ранее на территории муниципального образования в с. Ильинка и дер. Еловка было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, эксплуатируемый ООО «Коммунальное хозяйство» (лицензия № ОТ-09-000650 (40) от 19.03.2010 г. до 19.03.2015 г.).  На территории дер. Большие Козлы установлено 6 площадок с установкой с установленными мусоросборниками для сбора и вывоза ТБО и два бункера накопителя в дер. Малые Козлы, дер. Мужачи.  Вывозом и транспортировкой ТБО на территории сельского поселения занимается специализированные организации Перемышльского района.

Бытовые отходы с территории МО СП «Деревня Большие Козлы» должны удаляться по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в двух населенных пунктах сельского поселения: дер. Большие Козлы и дер. Малые Козлы.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения дер. Большие Козлы. В системе водоснабжения обнаружено превышение ПДК по мутности 4,6, железу – 11,7 и сероводороду – 1,3 питьевая вода признана не доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Большие Козлы» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемые природные территории, лесопарки, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Большие Козлы» расположено в центральной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Большие Козлы, находится в 33 км восточнее от с. Перемышль и в 15 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходят две автодороги федерального значения общего пользования P-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань и Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орёл. В состав сельского поселения «Деревня Большие Козлы» входят следующие населенные пункты: деревня Большие Козлы, деревня Большие Сушки, деревня Будаково, деревня Елизаветинка, деревня Еловка, деревня Желовь, село Ильинка, деревня Крутицы, деревня Крутые Верхи, деревня Малые Козлы, деревня Мужачи, деревня Морозовы Дворы. Площадь сельского поселения составляет 19031,3 га, численность населения – 729 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Большие Козлы» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Пригородное лесничество.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 19031,3 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2337,1 | 12 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 757,8 | 4 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 63,1 | 0,4 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 61,3 | 0,4 % |
| 5 | Земли лесного фонда | 15788,5 | 83 % |
| 6 | Земли водного фонда | 23,5 | 0,2 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 % |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 621,2 |
| Общественно-деловая | 0,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 113,1 |
| Рекреационная | 20,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 |
| Специального назначения | 2,7 |
| Размещения водных объектов | 0 |
| Общая площадь | 757,8 |
| дер. Большие Козлы |
| Жилая | 89,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 32,0 |
| Рекреационная | 11,1 |
| Общая площадь | 132,9 |
| дер. Большие Сушки |
| Жилая | 1,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 0 |
| Общая площадь | 1,4 |
| дер. Будаково |
| Жилая | 30,6 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 30,6 |
| дер. Елизаветинка |
| Жилая | 18,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,4 |
| Общая площадь | 20,3 |
| дер. Еловка |
| Жилая | 95,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 18,2 |
| Общественно-деловая | 0,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 |
| Рекреационная | 0,7 |
| Общая площадь | 114,9 |
| дер. Желовь |
| Жилая | 23,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 5,0 |
| Специального назначения | 2,1 |
| Общая площадь | 30,2 |
| с. Ильинка |
| Жилая | 19,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,3 |
| Размещения водных объектов | 0 |
| Специального назначения | 0,6 |
| Общая площадь | 31,7 |
| дер. Крутицы |
| Жилая | 25,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 6,5 |
| Рекреационная | 0,7 |
| Общая площадь | 32,8 |
| дер. Крутые Верхи |
| Жилая | 42,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,2 |
| Общая площадь | 43,5 |
| дер. Малые Козлы |
| Жилая | 43,6 |
| Рекреационная | 8,1 |
| Общая площадь | 51,7 |
| дер. Мажачи |
| Жилая: Индивидуальными жилыми домами Малоэтажными жилыми домами | 41,5 183,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 37,5 |
| Общая площадь | 262,7 |
| дер. Морозовы Дворы |
| Жилая | 5,1 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 0 |
| Общая площадь | 5,1 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Большие Козлы» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 38462,5 м2 общей площади. Характеристика жилищного фонда сельского поселения представлена в нижеследующих таблицах.

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв.м |
| 1 | 38462,5 | 30472,1 | 256,8 | 30215,3 |
| 2 |  | 78990,4 | 1262,9 | 6727,5 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа.

таблица 11

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: |
| Каменные | 9612,5 | 163 | 6 |
| Панельные | 5271,8 | 1 | 7 |
| Блочные | 624,8 | 5 | - |
| Деревянные | 22953,4 | 272 | 28 |
| По годам возведения: |
| до 1920 | 272,7 | 14 | - |
| 1921-1945 | 1424,2 | 58 | - |
| 1946-1970 | 2193,7 | 80 | 2 |
| 1971-1995 | 28265,7 | 173 | 9 |
| после 1995 г. | 6306,2 | 114 | - |
| По проценту износа: |
| от 0 до 30 % | - | - | - |
| от 31 % до 65 % | 38462,5 | 439 | 41 |
| от 66 % до 70 % | - | - | - |
| свыше 70 % | - | - | - |

Новое жилищное строительство

таблица 12

| Год ввода | в.т.ч индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- |
|  | кв.м. | домов |
| 2003 | 760 | 8 |
| 2004 | 467 | 5 |
| 2005 | 550 | 5 |
| 2006 | 770,8 | 7 |
| 2007 | 887 | 10 |
| 2008 | 2294 | 24 |
| 2009 | 1925 | 16 |
| 2010 | 1492 | 14 |
| 2011 | 2465 | 17 |
| 2012 | 283 | 4 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 13

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 258,5 | - |
| Из нее: В жилых домах | 258,5 | - |
| В многоквартирных жилых домах | - | - |
| Число жилых домов, ед. | - | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Движение жилищного фонда

таблица 14

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года, всего | 38175,5 |
| Прибыло общей площади за год, всего | 430,2 |
| В том числе: |  |
| Новое жилищное строительство | 283 |
| Переведено нежилых помещений в жилые | 147,2 |
| Выбыло общей площади за год, всего | 143,2 |
| Разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | 143,2 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 38462,5 |

Оборудование жилищного фонда

таблица 15

| Наименование показателя | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канали- зацией) | в.т.ч централи-зованным | Отоплением | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в.т.ч централи-зованным | Ванными (душа ми) | Газом (сетевым, сжиженным) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МО СП «Деревня Большие Козлы» |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 38462,5 | 18314,5 | 18314,5 | 18314,5 | 8003,9 | 38462,5 | - | 10887,7 | - | 16821,2 | 19415,7/19046,8 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Большие Козлы» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания. Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Большие Козлы» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Большие Козлы» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования

таблица 16

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен, дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки | % износки |
| МКОУ «Козловская основная общеобразовательная школа» | дер. Большие Козлы д.17 в | 192 | 70 | 1 смена | муниципальная | специальное | 1983 | 39 % |
| Дошкольная группа «Ромашка» | дер. Большие Козлы д.17 в | 20 | 16 | 1 смена | муниципальная | в здании школы | 1983 | 39 % |

Внешкольные учреждения. На территории сельского поселения внешкольные учреждения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

таблица 17

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | дер. Большие Козлы в здании дома культуры | 20 | 1 | приспособленное |

Учреждения культуры

На территории СП «Деревня Большие Козлы», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

таблица 18

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| «Сельский дом культуры» | дер. Большие Козлы | - | типовое | - |
| Сельская библиотека | дер. Большие Козлы | - | в здании дома культуры | - |

Спортивные сооружения

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Деревня Большие Козлы» размещается: одна спортивная площадка и спортивный зал в здании школы.

Дислокация объектов розничной торговли

таблица 19

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Лавр» | дер. Большие Козлы д. 17, а | Продукты Бытовая химия | 126 | 9 |
| 2. | ЧП «Воронина» | дер. Большие Козлы |  | 11,5 | 1 |
| 3. | Магазин «Продукты» | дер. Еловка | Продукты | 45 | 1 |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации представлены одним объектом, администрацией МО СП «Деревня Большие Козлы», расположенной в здании дома культуры.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Большие Козлы» обслуживает пожарная часть № 50 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в поселке Октябрьский Ферзиковского района. Ближайшее пожарное депо расположено в г. Калуга.

На территории сельского поселения образована добровольная пожарная дружина (ДПК) и является филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области». В распоряжении ДПК имеется два резервуара воды для пожаротушения.

Отдых и туризм

На территории сельского поселения располагается детский оздоровительный лагерь «Звездный». Санаторно-оздоровительный комплекс, состоит из детского лагеря и одноименного санатория-профилактория и находящийся в ведомстве Министерства здравоохранения и социального развития Калужской области. На территории санаторно-оздоровительного комплекса размещается: бассейн, сауна, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле, настольный теннис, бильярд, тренажерный зал, видеозал, клуб на 300 мест, игровые комнаты, детские игровые площадки и т.д. Вместимость лагеря - 360 детей в смену.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Большие Козлы» осуществляются автомобильным транспортом.

По территории МО СП «Деревня Большие Козлы» проходят 2 автомобильных дорог федерального значения общего пользования: Калуга-Тула-Михайлов-Рязань и Р-92 Калуга-Перемышль-Белев-Орёл.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 20

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-132 "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" – Большие Козлы | 6,84 | 16,0 | IV |
| 2 | Большие Козлы-Мужачи-Морозовы Дворы | 9,27 | 16,0 | V |
| 3 | Григоровское-Крутые Верхи | 0,76 | 21,0 | V |

По автомобильным дорогам осуществляется автобусное сообщение по маршрутам:

- Калуга – Перемышль;

- Калуга – Тула;

- Калуга – Большие Козлы.

Вдоль автодорог расположены автобусные остановки.

Улично-дорожная сеть сельского поселения

таблица 21

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Большие Козлы | 4,9 | 3,4-А; 1,1-Г; 0,4-Щ |
| Малые Козлы | 0,7 | 0,7-А |
| Мужачи | 1,7 | 1,7-Щ |
| Еловка | 4,6 | 1,6-А; 3,6-Г; 0,4-Щ |
| Желовь | 0,5 | 0,2-Г; 0,3-Щ |
| Ильинка | 0,7 | 0,7-Г |
| Морозовы Дворы | 0,2 | 0,2-Щ |
| Крутые Верхи | 0,4 | 0,4-Г |
| Будаково | 1,7 | 1,7-Г |
| Крутицы | 0,9 | 0,9Г |
| Большие Сушки | 0,3 | 0,3-Г |
| Елизаветинка | 0,5 | 0,5-Г |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Деревня Большие Козлы» составляет 2339,4 га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основные сельскохозяйственные предприятия сельского поселения представлены в таблице 22.

таблица 22

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО СП «Пригородное» | Сельское хозяйство | 2 |

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 729 человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

таблица 23

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Большие Козлы | 706 | 692 | 729 | 654 | 693 | 667 | 659 | 656 | 665 | 651 | 643 |
| дер. Еловка | 39 | 37 | 34 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 31 |
| дер. Малые Козлы | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| дер. Мужачи | 15 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| дер. Желовь | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| с. Ильинка | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| дер. Крутые Верхи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дер. Морозовы Дворы | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| дер. Крутицы | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| дер. Будаково | 20 | 19 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 |
| дер. Елизаветинка | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| дер. Большие Сушки | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Итого по СП: | 820 | 803 | 828 | 769 | 797 | 763 | 742 | 733 | 743 | 732 | 729 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 91 чел.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 24, 25.

Механическое движение населения, чел.

таблица 24

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 17 | 27 |
| 2008 | 21 | 23 |
| 2009 | 18 | 7 |
| 2010 | 11 | 7 |
| 2011 | 30 | 17 |
| 2012 | 24 | 15 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 25

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 7 | 14 |
| 2008 | 6 | 8 |
| 2009 | 4 | 13 |
| 2010 | 6 | 13 |
| 2011 | 7 | 13 |
| 2012 | 2 | 10 |

Половозрастная структура населения, чел.

таблица 26

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 837 | 729 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 150 | 93 |
| Мужчин | н/д | 52 |
| Женщины | н/д | 41 |
| Трудоспособного возраста | н/д | 450 |
| Мужчин | н/д | 260 |
| Женщины | н/д | 190 |
| Старше трудоспособного возраста | 211 | 186 |
| Мужчин | н/д | 56 |
| Женщины | н/д | 130 |

Численность безработных и их характеристика, чел.

таблица 27

| Год | Кол-во безр абот ных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образов ание | Среднее проф. образов ание | Началь ное проф. образов ание | Среднее общее образов ание | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 124 | 28 | 25 | 71 | 4 | 36 | - | 49 | 32 | 61 | 46 |
| 2009 | 113 | 30 | 25 | 58 | 3 | 37 | - | 47 | 34 | 55 | 58 |
| 2010 | 119 | 35 | 26 | 58 | 3 | 37 | 2 | 45 | 36 | 48 | 71 |
| 2011 | 134 | 36 | 35 | 63 | 4 | 40 | 3 | 37 | 38 | 55 | 79 |
| 2012 | 128 | 38 | 30 | 60 | 7 | 41 | 4 | 37 | 34 | 55 | 73 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

таблица 28

| Показатели | 2012 г. Чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 266 |
| В отраслях материального производства | 91 |
| 1 | Промышленность | 47 |
| 2 | Строительство | 15 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 12 |
| 4 | Прочие отрасли | 17 |
| В отраслях не производственной сферы | 175 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 49 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 27 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 45 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 5 |
| 9 | ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания | 12 |
| 10 | Прочие | 37 |

Структура занятости населения

В таблице 28 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

таблица 29

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Пригородное» | Сельское хозяйство | 2 |
| 2 | ООО «Лестрой» | Лесозаготовка | 3 |
| 3 | ООО «Ким» | Лесозаготовка | 5 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 2-х населенных пунктах сельского поселения. Водоснабжение дер. Большие Козлы и дер. Малые Козлы осуществляется от одной водонапорной башни расположенной в северной части дер. Большие Козлы. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 18314,5 кв. м., 47 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения. В других населенных пунктах для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется вода из колодцев и родников.

На территории дер. Большие Козлы имеется централизованная система водоотведения протяженностью канализационных сетей 2830 п.м. Очистные сооружения расположены в западной части деревни, общей площадью 163,9 м2.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Деревня Большие Козлы» газифицированы три населенных пункта – дер. Большие Козлы, дер. Малые Козлы и дер. Еловка. Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) ГРС «Крутицы» ГРС «Калуга-2». ГРС «Калуга-2» получает газ от магистрального газопровода Острожск-Белоусово. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1984 г. Газ потребителям МО СП «Деревня Большие Козлы» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 6 гкс/см2 (диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

По территории сельского поселения проходит магистральный нефтепродуктопровод ОАО «АК «Транснефтепродукт», отвод на город Калугу через город Плавск, от магистрального нефтепродуктопровода Орёл - Нижний Новгород.

Теплоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от четырех электрических подстанций:

- 35/10 кВ «Корекозево» с. Корекозево, год ввода в эксплуатацию – 1964 г., установленная мощность трансформаторов – 1х3,2; 1х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 3,8 МВА; Населенные пункты сельского поселения, питающиеся от подстанции – дер. Большие Сушки, дер. Елезаветинка.

- 35/10 кВ «Колюпаново» дер. Колюпаново, год ввода в эксплуатацию – 1976 г., установленная мощность трансформаторов – 1х3,2; 1х4 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 1,7 МВА; Населенные пункты сельского поселения, питающиеся от подстанции – дер. Крутицы, дер. Будаково, дер. Большие Козлы, дер. Еловка, дер. Мужачи.

- 35/10 кВ «Песочная» дер. Песочня, год ввода в эксплуатацию – 1968 г., установленная мощность трансформаторов – 1х2,5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 2,1 МВА; Населенные пункты сельского поселения, питающиеся от подстанции – дер. Крутицы, дер. Будаково, дер. Большие Козлы, дер. Малые Козлы, дер. Еловка, дер. Мужачи.

- 110/35/10 «Агеево» дер. Григовское, год ввода в эксплуатацию – 1960 г., установленная мощность трансформаторов – 1х20; 1х10 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 7,3 МВА; Населенные пункты сельского поселения, питающиеся от подстанции – дер. Желовь и с. Ильинка.

На территории сельского поселения размещается ПС 220 «Орбита».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Большие Козлы» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В дер. Большие Козлы установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD, монтированной емкостью 104 номера, используемая емкость 80 номеров.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.  В таблице № 29 приводятся данные о количестве основных телефонных аппаратов, установленных в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 30

| Населенный пункт | Количество установленных основных телефонных аппаратов |
| --- | --- |
| дер. Большие Козлы | 69 |
| дер. Малые Козлы | 2 |
| дер. Мужачи | 1 |

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Юность» (70,43 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц), «Калуга FM» (105,6 МГц), «Радио Сатком» (103,6 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряная ладья» (106,6 МГц), «Дорожное радио» (101,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Большие Козлы» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в дер. Большие Козлы, Перемышльского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Перемышльского района, 2008-2011 г.