МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КАЛУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Калуга

2016 г.

Оглавление

Состав ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	3

1.	Общие положения	4

2.	параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	9

2.1. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории	9

2.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	16

2.3.1.Развитие объектов транспортной инфраструктуры	16

2.3.2. Развитие объектов инженерной  инфраструктуры	21

2.3.3. Развитие экономической базы	24

2.3. Развитие зон жилищного строительства	25

2.4. Развитие и размещение объектов обслуживания населения	28

2.5. Охрана объектов культурного наследия	30

2.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	32

3.	Технико-экономические показатели	34

4.	Планируемые объекты местного значения	39

# Состав ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Материалы по обоснованию |
|  | Том 1. Анализ использования территории городского округа, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования (Комплексная градостроительная оценка) | - |
|  | Том 2. Концепция градостроительного развития. Перечень существующих и планируемых объектов местного значения городского округа | - |
|  | Том 5. Раздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ДСП |
| Положения по территориальному планированию |
|  | Том 3. Положение о территориальном планировании. | - |
|  | Том 4. Приложение к материалам по обоснованию. Перечень земельных участков, предлагаемых к переводу из одной категории в другую. | - |
| Картографические материалы |
| Положения по территориальному планированию |
| 1. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа «Город Калуга» | - |
| 2. | Карта функциональных зон городского округа «Город Калуга» | - |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга», относящихся к областям: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов | - |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга» в области автомобильных дорог местного значениями | - |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга», относящихся к области тепло- и газоснабжения населения | - |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга», относящихся к области электроснабжения населения | - |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга», относящихся к области водоснабжения населения | - |
| 8. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга», относящихся к области водоотведения | - |
| 9. | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа «Город Калуга», относящихся к области водоотведения (ливневая канализация) | - |
| Материалы по обоснованию |
| 10. | Карта границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Калуга» | - |
| 11. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории городского округа «Город Калуга» | - |
| 12. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского округа «Город Калуга» | ДСП |

# Общие положения

Основанием для разработки проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» послужило постановление Городской Управы города Калуги от 10.04.2015 № 114-п «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга».

Проект внесений изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Техническим заданием на подготовку проекта.

Подготовка проекта по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город Калуга» осуществлялась на основе положений законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-технических документов в области градостроительства, региональных нормативов градостроительного проектирования, нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» (в действующей редакции):

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181- ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12. 2009 № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07. 2008 № 123-ФЗ;

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ.

- Закон Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области № 938 от 16.09.2004);

- Решение Городской Думы г. Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области»;

- и другие

Подготовка проекта велась с учетом следующих федеральных нормативных документов, в том числе:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;

- Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 605);

- Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 181);

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.05–94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

При подготовке проекта использовались ранее разработанные документы территориального планирования федерального, регионального и местного уровня, в том числе:

- Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007
№ 23;

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247.

При подготовке Проекта учтены действующие документы территориального планирования федерального и регионального уровня, в том числе:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1416-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. № 2084-р;

- Схема территориального планирования Калужской области, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65;

- Материалы внесения изменений в схему территориального планирования Калужской области, утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 20.09.2012 № 470;

- Материалы внесения изменений в схему территориального планирования Калужской области, утвержденные постановлением Правительства Калужской области от 26.12.2014 № 791;

- Материалы проекта внесения изменений в схему территориального планирования Калужской области, 2015 г.

Муниципальное образование «Город Калуга» наделено статусом городского округа. Город Калуга является административным центром городского округа и административным центром Калужской области.

Проект подготовлен на всю территорию муниципального образования в границах, установленных Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район", "Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский район", "Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район", "Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск", и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

- В соответствии с Законом Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ, на территории муниципального образования «Город Калуга» находятся 74 населенных пункта, в том числе город Калуга и сельские населенные пункты:

| № | Статус и наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Город Калуга |
| 2 | Деревня Андреевское |
| 3 | Деревня Аргуново |
| 4 | Деревня Бабенки |
| 5 | Деревня Белая |
| 6 | Деревня Большая Каменка |
| 7 | Деревня Верхняя Вырка |
| 8 | Деревня Воровая |
| 9 | Деревня Галкино |
| 10 | Деревня Георгиевское |
| 11 | Деревня Горенское |
| 12 | Деревня Городок |
| 13 | Деревня Григоровка |
| 14 | Деревня Груздово |
| 15 | Деревня Доможирово |
| 16 | Деревня Желыбино |
| 17 | Деревня Жерело |
| 18 | Деревня Животинки |
| 19 | Деревня Заречье |
| 20 | Деревня Ильинка |
| 21 | Деревня Канищево |
| 22 | Деревня Карачево |
| 23 | Деревня Колюпаново |
| 24 | Деревня Косарево |
| 25 | Деревня Крутицы |
| 26 | Деревня Лихун |
| 27 | Деревня Лобаново |
| 28 | Деревня Макаровка |
| 29 | Деревня Малая Каменка |
| 30 | Деревня Марьино |
| 31 | Деревня Матюнино |
| 32 | Деревня Мстихино |
| 33 | Деревня Нижняя Вырка |
| 34 | Деревня Николо-Лапиносово |
| 35 | Деревня Новоселки |
| 36 | Деревня Орешково |
| 37 | Деревня Петрово |
| 38 | Деревня Плетеневка |
| 39 | Деревня Починки |
| 40 | Деревня Пучково |
| 41 | Деревня Рождественно |
| 42 | Деревня Сивково |
| 43 | Деревня Сокорево |
| 44 | Деревня Тимошево |
| 45 | Деревня Тинино |
| 46 | Деревня Уварово |
| 47 | Деревня Угра |
| 48 | Деревня Чижовка |
| 49 | Деревня Шопино |
| 50 | Деревня Юрьевка |
| 51 | Деревня Яглово |
| 52 | Железнодорожная станция Горенская |
| 53 | Железнодорожная станция Тихонова Пустынь |
| 54 | Населенный пункт Пионерский лагерь "Звездный" |
| 55 | Поселок Мирный |
| 56 | Поселок Новый |
| 57 | Село Горенское |
| 58 | Село Зеленый |
| 59 | Село Калужской Геологоразведочной партии |
| 60 | Село Козлово |
| 61 | Село Муратовка |
| 62 | Село Муратовского щебзавода |
| 63 | Село Некрасово |
| 64 | Село Новождамирово |
| 65 | Село Подстанция Колюпановская |
| 66 | Село Пригородного лесничества |
| 67 | Село Приокское лесничество |
| 68 | Село Рожки |
| 69 | Село Росва |
| 70 | Село Рябинки |
| 71 | Село Сосновый Бор |
| 72 | Село Спас |
| 73 | Село Уварово-Починковский карьер |
| 74 | Село Шахты |

Проект разработан на период до 2035 г.

Согласно Законам Калужской области от 27.11.2015 № 29-ОЗ и № 30-ОЗ «Об образовании нового населенного пункта в городском округе «Город Калуга», а также Закону Калужской области от 31.03.2016 № 72-ОЗ «Об образовании нового населенного пункта в городском округе «Город Калуга», на территории городского округа «Город Калуга» образованы новые населенные пункты: д.Берёзовка, д.Калашников Хутор и д.Переселенец. Населенные пункты образованы на территориях, исторически используемых населением под проживание и огородничество. Образование населенных пунктов осуществлялось на землях свободных от земель лесного фонда. Фактически представленные населенные пункты существуют, но не учтены в законе Калужской области № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон.

Проект внесений изменений в Генеральный план выполнен с применением компьютерной геоинформационной системы. Электронная версия Картографических материалов выполнена с точностью М 1:2000 в виде цифрового векторного плана, выполненного в программе ГИС TERRA в местной системе координат. База пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности выполнена в соответствии Техническим заданием и Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016 № 793.

Площадь городского округа – 54736,5 га.

Численность населения на 01.01.2014 – 350,6 тысяч человек;

На 2035 год – 370 тысяч человек.

# параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории

Основная цель Генерального плана городского округа Калуга – разработка долгосрочной градостроительной стратегии, направленной на создание благоприятной, удобной и безопасной городской среды, создание территориальных предпосылок устойчивого развития города как административного центра Калужской области – крупного многофункционального научно-образовательного, производственного, культурного и туристического центра Центрального федерального округа.

Стратегические ориентиры устойчивого социально-экономического и градостроительного развития Калуги, на которых базируется Генеральный план городского округа, следующие:

- Выполнение Калугой столичных функций – информационные и административные функции, финансово-кредитная деятельность, образование и наука, здравоохранение, культура и искусство, физкультура и спорт, торговля, создание условий для размещения российских и международных представительств и проведения значимых мероприятий.

- Сохранение и развитие функций важного промышленного центра федерального значения, реструктуризация и техническая модернизация производственного потенциала, приоритетное развитие инновационных технологий и производств.

- Развитие функций крупного научно-производственного и образовательного центра Российской Федерации;

- Сохранение и развитие многофункционального социально- экономического профиля комплекса городского округа, открытость для инвестиций, экономической деятельности и культурных контактов, интенсивное развитие сферы туризма.

- Создание экологически безопасной и благоприятной для проживания, труда и отдыха городской среды, развитие системы озеленения и рекреационных зон, комплексное благоустройство территории.

- Развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем городского округа.

- Рациональное использование территориальных ресурсов – реконструкция и модернизация устаревшего неценного жилищного фонда, реорганизация производственных зон, направленная на снижение вредного воздействия на окружающую среду; проведение мероприятий по снижению размеров санитарно-защитных зон.

Данный проект учитывает архитектурно-планировочные решения ранее разработанной проектной документации – Генеральный план Города Калуги 2006-2008 гг. (ФГУП «НИИП Градостроительства») и проект Внесения изменений и дополнений в Генеральный план Городского округа "Город Калуга" 2014 г. (Производственного кооператив "ГЕО") и проектов планировок на отдельные фрагменты городской и сельской территории муниципального образования.

Главной задачей настоящего проекта Генерального плана является оптимальная увязка принятых планировочных решений в единую планировочную структуру территории городского округа и уточнение ряда позиций по границам населенных пунктов, границам земель различных категорий, функциональному зонированию, объемам и размещению объектов обслуживания населения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Зона исторического центра города

Центральная часть планировочного каркаса города Калуги - его классическая узнаваемая "трапеция"- требует особого внимания при планировании развития города. Необходимое условие устойчивого развития центра города - комплексная реконструкция, тактичная модернизация и благоустройство кварталов и зданий исторических территорий при сохранении исторической сетки улиц и сложившегося характера и масштаба застройки.

Комплексной реконструкции и регенерации исторической среды подлежат следующие территории:

- территория, ограниченная улицами Ленина, Дзержинского, Ноколо-Козинской и набережной реки Оки;

- территория, ограниченная улицами Энгельса, Пестеля. Болдина. Набережной реки Оки;

- территория, ограниченная магистральной (Вязьма-Калуга-Тула) и Окской железнодорожными линиями (улицами Веры Андриановой, переулком Резервным, улицами Подгорной, Тульской, Киевским проспектом, улицами Стекльной, маршала Жукова и Грабцевским шоссе).

Мероприятия по реконструкции центральной части включают:

- комплексная охрана, научная реставрация и реконструкция объектов культурного наследия, сохранение исторической планировочной структуры;

- реконструкция ветхой неценной индивидуальной жилой застройки в кварталах многоквартирной застройки;

- поэтапный вынос производственных объектов и использование их территорий под развитие жилых и общественно-деловых зон;

- сохранение исторического озеленения, благоустройство рекреационных зон;

- комплексное благоустройство территорий общего пользования (улиц, внутриквартальных и дворовых проездов и территорий);

- благоустройство набережной реки Оки и Яченского водохранилища;

- размещение современных парковок (многоуровневых и подземных), устройство парковок и гаражей в комплексе со зданиями;

- развитие пешеходных зон, устройство велодорожек и велосипедных парковок.

Развитие нового жилищного строительства.

Значительные объемы многоэтажного строительства предусматриваются в северном районе, микрорайонах Турынино, Ждамирово, Черносвитино, Анненки, Канищево,  Силикатном.

Активное развитие комплексной индивидуальной жилой застройки предусмотрено на территории городского округа в населенных пунктах

- северного направления: Деревнях Лихун, Ильинка, Косарево. Заречье, Груздово, Петрово, Марьино, Матюнино;

- южного направления: деревнях: Шопино, Желыбино. Воровая, Андреевское, Рождественно, Сивково.

- Западного направления: Николо-Лапиносово. Мстихино, Крутицы, Горенское, Яглово.

Развитие зон объектов рекреации и туризма планируется близ населенных пунктов: деревни Макаровка, Сивково, Чижовка, с. Пригородного лесничества.

Развитие производственных зон предполагает:

- Развитие территорий индустриальных парков Росва и Калуга-Юг, технопарка Грабцево;

- Формирование ряда площадок в северо-восточной части города Калуги на территории, ограниченной Грабцевским шоссе и магистральной железнодорожной веткой Вязьма-Калуга-Тула.

- Перевод земельных участков близ деревни Жерело в земли промышленности для размещения производственных предприятий.

Развитие системы центров

Генеральным планом предлагается продолжение развития системы общественных центров различного ранга – областного и городского значения, в составе жилых районов, на территориях промышленных зон, укрепления и формирования новых въездных центров обслуживания в местах пересечения внешнего транспортного кольца и радиальных транспортных направлений со строительством новых крупных торгово-обслуживающих комплексов.

Формируемые общественные районные центры районного значения:

- Микрорайон Правобережья: по улицам Фомушина и генерала Попова;

- Территория вдоль Тульского шоссе близ пересечения с улицей Секиотовской;

- Восточный район Правобережья - близ д. Пучково;

- Микрорайон Северный;

- Новождамирово;

- Черносвитино.

Развитие системы озеленения

Важнейшим направлением оздоровления экологической обстановки и формирования благоприятной среды обитания являются: формирование природно-экологического каркаса территории, развитие системы городского озеленения, зон отдыха, городских и пригородных лесопарковых и лесных зон.

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие территории.

Основными планировочными задачами, решаемыми Генеральным планом по сохранению и развитию природного комплекса городского округа Калуги являются:

- формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического каркаса всей территории муниципального образования – парки, скверы, бульвары, лесопарки; лесные массивы. Основу природно-экологического каркаса Калуги должны составлять озелененные благоустроенные долины рек Оки, Яченки, Угры, Калужки, Грязинки, Киевки и др., в том числе Яченское водохранилище. На их основе необходима организация системы ландшафтных территорий (линейных парковых зон), выполняющих рекреационные, природоохранные, просветительские функции;

- сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, градостроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных достопримечательностей;

- сохранение зеленого фонда городских и пригородных территорий, увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки, организация новых парковых и рекреационных зон в составе жилых районов и площадок нового жилищного строительства;

- формирование рекреационных зон городского и районного значения, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха, туризма, спорта;

- приоритетность строительства элементов озеленения общего пользования на экологически проблемных территориях;

- обеспечение нормативных требований по озеленению городских территорий.

В проекте намечено развитие крупных парковых зон, создание скверов и садов жилых районов, сохранение и восстановление линейных озелененных пространств вдоль малых рек, и ручьев. Создание полноценного природного комплекса города будет способствовать улучшению условий отдыха, оздоровлению экологической обстановки.

В соответствии с планировочными предложениями проекта, обеспеченность озелененными территориями общего пользования к расчетному сроку должна достигнуть 35 кв. м/чел (нормативный уровень 10 кв. м/чел. (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*).

Общая площадь озелененных территорий общего пользования составит более 397,4 га, что необходимо в связи с наличием производственно-промышленного комплекса городского округа и значительной техногенной нагрузкой на территорию. Предлагается, также, и выравнивание доли озелененных территорий общего пользования по районам города до не менее 10 кв. м на человека при существующей 3 кв. м.

Необходимо проведение следующих организационных мероприятий:

- Организация озеленения вдоль основных транспортных магистралей города, являющихся главными источниками загрязнения окружающей среды.

- Внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением земельных участков под ними.

- Разработка единой схемы и программы озеленения и развития рекреационных зон на территории городского округа.

Реорганизация производственных зон

Генеральным планом предлагается максимальное высвобождение центра города от промышленных и коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развитие коммерческой и социальной инфраструктуры с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм, а также с условием перепрофилирования под экологически безопасные объекты производственно-делового назначения.

Одним из стратегических направлений современных градостроительных подходов к развитию городских территории является реорганизация и модернизация производственных зон с целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки, более целесообразного использования территорий. Планируемые мероприятия включают следующие направления:

- Сокращение вредных выбросов в результате проведения природоохранных мероприятий на предприятиях-источниках выбросов – в результате возможно уменьшение зоны от ведущих предприятий, сохранение существующих жилых микрорайонов и развитие многоэтажного жилищного строительства к северу от центра города.

- Реорганизация ряда предприятий, занимающих ценные в градостроительном отношении территории – в зоне центра города, в составе жилых районов, использование их территорий для организации жилых и общественно-деловых зон.

- Модернизация инженерных систем и развитие транспортной инфраструктуры, использование части территории промышленных зон для размещения современных многоуровневых парковок, логистических центров, многофункциональных обслуживающих объектов.

- Общее благоустройство и озеленение территорий промышленных зон, как важный фактор оздоровления городской среды в целом по городу.

Проектом Генерального плана предлагается развивать территории новых крупных групп промышленных площадок:

1. Технопарк "Грабцево".

2. Индустриальный парк "Калуга-Юг"

3. Индустриальный парк "Росва"

Все вышеперечисленные территории обладают следующим параметрами:

1. Имеющиеся территориальные резервы.

2.Хорошая транспортная доступность территории (автомобильный и железнодорожный виды транспорта), близость площадки к окружной магистрали и внешним транспортным направлениям).

3. Близость крупного жилого района и, соответственно, наличие трудового потенциала.

Наличие инфраструктуры производственного узла.

Кладбища

Для обеспечения полномочий городского округа Калуга по содержанию мест захоронения необходимо выделение территорий под кладбища площадью не менее 25 га. В проекте Генерального плана предлагается разместить кладбища в пределах границ городского округа и при необходимости (в случаях традиционных захоронений) на смежных с существующими кладбищами территориях с учетом транспортной доступности.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование, разработанное в составе Генерального плана муниципального образования, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования предусматривает:

- преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения;

- увеличение в балансе проектируемой территории площади многофункциональных зон - общественно-деловых и пр.;

- развитие рекреационных зон;

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- производственных объектов;

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Генеральным планом на территории городского округа «Город Калуга» выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки

- зона общественно-делового и жилого назначений – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки, с включением объектов делового, общественного и коммерческого назначений в исторической части города

- общественно-деловые зоны – включают широкий перечень объектов делового, общественного и коммерческого назначений, здравоохранения и образования и др.

- зоны рекреационного назначения – озеленения общего пользования, леса, объекты отдыха и туризма и др.

- зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, садоводства и др.

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

- зоны специального назначения – кладбищ; полигонов ТБО и др.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ земельных участков, внесенных в Государственный кадастр, зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Карта функциональных зон городского округа» М 1:30 000.

Принятые в Генеральном плане планировочные решения по градостроительному развитию муниципального образования определяют необходимость изменения границ населенных пунктов, так как особые инженерно-строительные и экологические условия не позволяют разместить необходимые объемы строительства, а также организовать благоустроенные рекреационные зоны в установленных на настоящее время границах города. Для целей устойчивого социально-экономического градостроительного развития, а также эффективного управления, трассировка границ города и населённых пунктов должна давать достаточные резервы для развития этих населенных пунктов, включая перспективные потребности всех функциональных зон: жилых, общественно-деловых, производственных и пр.

Параметры функциональных зон приведены в нижеследующей таблице.

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (для нового жилищного строительства)

| Тип застройки | Этажность | Плотность застройки, кв. м/га | Минимальная расчетная плотность населения, чел./га | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальная | Максимальная |  |  |
| застройка многоэтажными многоквартирными домами | 9 этажей и выше | 10440 | 12960 | 435 | 0,4 |
| застройка среднеэтажными многоквартирными домами | 5-8 этажей | 8280 | 9600 | 345 | 0,4 |
| застройка малоэтажными многоквартирными домами | до 4 этажей | 6720 | 7488 | 280 | 0,4 |
| застройка одноквартирными (индивидуальными) жилыми домами с приквартирными (приусадебными) участками | 1-3 этажа | 900 (для сельских населенных пунктов) 1400 (для города Калуга) | Не установлена | 56 | 0,2 |

| Тип зоны | Параметры |
| --- | --- |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ | - парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха; - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - 50-100 человек на гектар |
|  | - территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом; - минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 70-200 кв. м. |
|  | леса - рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – до 10 человек на гектар в зависимости от породного состава леса; - защитная категория лесов |

| Тип зоны | Объекты |
| --- | --- |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ | Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, торговые комплексы, гостиницы, развлекательные центры |
|  | Клинические центры, областные многопрофильные больницы и диспансеры, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, аптеки, дома интернаты разного профиля |
|  | Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров |
|  | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения |
|  | Производственно-деловые объекты, производственные объекты без санитарно-защитных зон, склады и магазины оптовой торговли, автовокзалы, автостанции, рынки, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |

| Тип зоны | Класс опасности предприятия | Размер СЗЗ, м | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ | 1-5 | 1000-50 | 40-60 % |

| Тип зоны | Параметры |
| --- | --- |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | - размещение объектов сельскохозяйственного производства 4-5 классов опасности |

| Тип зоны | Параметры |
| --- | --- |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | кладбища - не менее 0,24 га на 1000 человек |
|  | - озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог |

## Развитие и размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

## 2.3.1.Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации:

- Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по направлению Москва – Калуга – Брянск (Суземка) протяженностью порядка 480 км.

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) протяженностью 488,9 км по параметрам категории IБ, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе.

- Реконструкция автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань на участке км 2 + 283 – км 294 + 816 протяженностью км 278,04 км, категория IБ.

- Реконструкция автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел на участке км 6 + 224 – км 206 + 000 протяженностью 181,61 км, категория IБ.

- Организация скоростного движения на участке железной дороги «Москва-Брянск»

Мероприятия по учету интересов Калужской области:

- Строительство южного обхода г. Калуги с соединением между собой федеральных трасс М-3 «Украина», Р 92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» и Р 132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» на участке Секиотово – Анненки протяженностью 21,2 км по нормативам I технической категории с сооружением путепроводов, транспортных развязок и мостового перехода через р. Оку.

- Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки  - Жерело протяженностью 22 км, по нормативам I технической категории с сооружением путепроводов и транспортных развязок (до 2025 г.);

- Реконструкция автомобильной дороги Ильинка – Жерело (устройство электроосвещения на участке с км 1+000 по км 2+290, д. Ильинка, с км 3+825 по км 5+424, д. Жерело).

- Реконструкция автомобильной дороги Вязьма – Калуга (устройство автобусных остановок и пешеходных дорожек на участке с км 162+450 по км 163+200).

- Реконструкция автомобильной дороги Калуга – Ястребовка (устройство автобусных остановок на участке с км 11+350 по км 11+850).

- Строительство автомобильной дороги от ст. Тихонова Пустынь до д. Уварово.

- Строительство автодороги – Северный обход г. Калуги.

- Реконструкция дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов.

- Строительство обхода Калуги на участке от развязки Р-132 – Обход г. Калуга от М-3 «Украина» – Слеведовка – Малая Слободка со строительством моста через р. Оку в районе Слеведовки.

- Реконструкция наиболее загруженных автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

- Обеспечения внутриобластных и внутрирайонных связей по дорогам с усовершенствованным типом покрытия, позволяющих повысить доступность транспортных услуг для населения.

- Размещение транспортно-логистических комплексов на территории индустриальных парков «Грабцево», «Росва», «Калуга Юг».

Мероприятия местного значения муниципального образования:

- Развитие пассажирских перевозок, восстановление водных маршрутов и развитие новых туристических. Увеличение соответствующего флота, модернизация инфраструктуры водного транспорта – строительство и реконструкция причальных сооружений, баз хранения, заправочных пунктов. Обновление пассажирских катеров в связи с их долголетней эксплуатацией и полной амортизацией на действующих переправах через р. Оку.

- Развитие малой авиации – сохранение и сооружение новых аэродромов малой авиации, вертодромов для использования при чрезвычайных ситуациях, для мониторинга территории, туристических целях, для биснес-поездок и пр.

Городская улично-дорожная сеть, городской транспорт

Мероприятия местного значения муниципального образования:

Для преобразования сложившейся радиальной структуры магистральной УДС в радиально-кольцевую настоящим проектом предусматривается:

- Формирование кольцевых связей:

  - внутреннее, по направлению: восточное полукольцо вдоль р. Киевка от восточного моста через р. Ока до ул. Зерновая – ул. Путейская – южное полукольцо жилого района «Силикатный» – магистраль вдоль Яченского водохранилища – набережная вдоль берега р. Ока.

Требуется строительство следующих магистралей общегородского значения:

  - магистраль от перекрестка ул. Зерновая – Грабцевское шоссе до ул. Маяковского в микрорайоне Тайфун (бульвар Солнечный) и далее с подключением к ул. Болдина;

  - южное полукольцо жилого района «Силикатный», дублирующее ул. Гурьянова;

  - магистраль от южного полукольца жилого района «Силикатный», дублирующая с западной стороны ул. Железняки – ул. Телевизионная и выходящая на дорогу вдоль Яченского водохранилища;

  - транспортно-пешеходная набережная вдоль берега р. Ока, соединяющая ул. Набережная и ул. Болдина.

  - внешнее по направлению автодорог: восточный обход города Калуга – магистраль широтного направления, соединяющая Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская и ул. Московская – дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) – южный обход города.

Требуется строительство следующих магистралей общегородского значения:

  - новая полукольцевая связь, перехватывающая Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская и проектируемый дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино).

  - центральное по направлению: ул. Кирова – ул. Степана Разина – ш. Одоевское – ш. Тульское – ул. Гагарина.

Требуется строительство следующих магистралей общегородского значения:

  - продолжение ул. Степана Разина через новый район «Правгород»;

- Улучшение системы радиальных связей за счет реконструкции существующих и развития новых дублирующих направлений:

  - дублер ул. Московская (западный обход деревень Тимошево и Галкино) от ул. Гурьянова с подключением к автодороге Поселок «Северный» – окружная г. Калуги;

  - продолжение ул. Ленина через Вокзальную площадь и железнодорожные пути до ул. Тарутинской.

- Развитие сети магистральных дорог общегородского значения с участками непрерывного и скоростного движения по направлениям:

  - магистраль от Окской развязки в районе ул. Гагарина до моста через р. Ока в районе ул. Болдина;

  - магистраль от ул. Гурьянова до д. Шопино, проходящая через автодорогу Подъезд к г. Калуга от трассы М-3 «Украина».

- Развитие сети магистральных улиц районного значения, обеспечивающих транспортные связи существующих жилых районов с центром города, местами приложения труда и между собой, в том числе строительство следующих направлений:

  - магистрали в районах «Правгород», «Кубяка», жилом комплексе «Кошелев проект»;

  - магистраль от ул. Карла Либкнехта до ул. Болдина по существующей железнодорожной Окской ветке;

  - продолжение ул. Труда и ул. Суворова до магистрали вдоль Яченского водохранилища.

- Реконструкция магистральных улиц и дорог:

  - автодорога вдоль Яченского водохранилища;

  - ул.Космонавта Волкова;

  - ул. Карла Либкнехта;

  - ул. Ленина;

  - ул. Степана Разина;

  - ул. Веры Андриановой;

  - организация проезда по ул. Добровольского.

- Реконструкция автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к населенным пунктам, в том числе на первую очередь: приведение в нормативное состояние автодорог Правый берег – Шопино, подъезд к с. Горенское, подъезд к д. Крутицы.

- Строительство автодорог местного значения для организации дополнительных транспортных связей между населенными пунктами и обеспечения выходов на внешние магистральные направления:

  - подъезд к д. Григоровка (от д. Заречье);

  - подъезд к д. Животинки с трассы планируемого южного обхода г. Калуги;

  - д. Шопино – д. Яглово со строительством мостового перехода через р. Ока и путепровода через железнодорожную линию;

  - подъездная дорога к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино.

- Приведение в нормативное состояние существующей УДС населенных пунктов и строительство новых улиц и проездов для обслуживания проектных площадок жилищного строительства.

- Строительство новых мостовых переходов и виадуков:

  - через р. Ока в створе продолжения ул. Степана Разина;

  - через р. Ока в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово;

  - через р. Яченка в створе проектируемого дублера ул. Московская;

- Сооружение путепроводов через железнодорожные пути:

  - в створе планируемой автодороги д. Шопино – д. Яглово;

  - в створе планируемого продолжения ул. Ленина;

  - в створе продолжения ул. Азаровской до ул. Гурьянова;

  - в створе новой полукольцевой связи, перехватывающей Грабцевское шоссе, ул. Тарутинская, ул. Московская.

- Строительство саморегулируемых (кольцевых) транспортных развязок на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети, а также развязок в разных уровнях:

  - развязка с путепроводом через железнодорожные пути на пересечении продолжения ул. Ленина с ул. Тарутинская – ул. Глаголева и ул. Путейская;

  - двухуровневая развязка в створе восточного мостового перехода через р. Ока на пересечении соединительной автодороги и новой магистрали общегородского значения вдоль р. Киевки;

  - двухуровневая развязка южнее жилого района «Правгород» на пересечении восточной соединительной дороги с автодорогой широтного направления д. Тинино, Ромоданово (по направлению Одоевского шоссе);

  - двухуровневая развязка в районе Ромоданово;

  - двухуровневая развязка в районе мкр. «Силикатный»;

  - транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Попова и Тульского шоссе.

- Реконструкция инженерных сооружений:

  - мост через р. Яченка южнее мкр. «Силикатный».

- Формирование системы пешеходных направлений и зон, велодорожек, обеспечивающей максимальное разделение с автотранспортными потоками. Сооружение внеуличных пешеходных переходов, особенно при пересечении с участками магистралей скоростного и непрерывного движения.

- Развитие линий автобуса, как наиболее экономически выгодного транспорта с точки зрения организации новых маршрутов.  Протяженность улиц и дорог с автобусом на расчетный срок составит 340,3 км. На первую очередь предусмотрено открытие новых автобусных маршрутов – до д. Георгиевская, д. Черносвитино, до ж/д станции Тихонова – Пустынь, а также в направлении Технопарка «Грабцево», до д. Яглово, с. Козлово, Секиотово. Также планируется развитие автобусных линий практически до всех населенных пунктах округа и новых жилых, общественных и производственных площадок.

- Развитие троллейбусных линий как наиболее экологически чистого вида общественного транспорта, что потребует сооружение дополнительной инфраструктуры – новых контактных сетей, депо и пр. Протяженность улиц и дорог с троллейбусом на расчетный срок составит 82,9 км. В качестве первоочередных мероприятий предусматривается:

  - продление троллейбусного маршрута № 18 «Дубрава – Правобережье» до ул. Фомушина – 65 лет Победы и жилого комплекса «Кошелев проект», развитие троллейбусных линий до Секиотово;

  - открытие новых троллейбусных маршрутов, соединяющих центральную часть города Калуги с микрорайоном «Анненки», с ж/д станцией Калуга II;

  - открытие троллейбусных маршрутов от центральной части города до «Аэропорта».

- Модернизация и обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта. Увеличение парка автобусов до 750 ед. при его комплектации в основном составом средней и большой вместимости.  Увеличение парка троллейбусов до 210 ед.

- Строительство троллейбусного депо на 100 единиц в правобережной части городского округа, а также строительство дополнительных тяговых подстанций. Развитие и обновление материально-технической базы существующего депо (обновление и реконструкция энергообеспечения троллейбусной сети, строительство новых тяговых подстанций, прокладка кабельных линий и контактных сетей).

- Обустройство остановочных пунктов – комплексное благоустройство, оборудование указателями, определяющими место остановки различных типов транспортных средств и очередность посадки пассажиров, оснащение электронными информационными табло.

- Обеспечение парка легковых автомобилей постоянными местами хранения: сооружение многоярусных гаражей в зонах реконструкции и нового жилищного строительства; сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при проектировании и возведении новых, реконструкции существующих объектов жилой и общественной застройки; организация платных открытых охраняемых стоянок постоянного хранения; благоустройство территорий существующих гаражных кооперативов.

- Обеспечение объектов промышленного, административного, культурно-бытового и прочего назначения объектами временного хранения автотранспорта.

- Строительство АЗС преимущественно на въездах в город, на окружных автодорогах или в комплексе с крупными гаражами и стоянками равномерно во всех районах города.

## 2.3.2. Развитие объектов инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Для обеспечения городского округа достаточно гарантированной системой водоснабжения, для надежности и бесперебойного отбора воды из системы водопровода, для улучшения условий эксплуатации, обеспечения стабильной подачи воды в требуемом количестве, а также учитывая износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция водозаборных сооружений с увеличением их производительности.

- Реконструкция изношенных водопроводных сетей.

- Строительство водопроводных сетей для районов жилой застройки.

- Строительство централизованных систем водоснабжения в д. Аргуново, д. Лихун, д. Петрово, д. Косарево, д. Заречье, д. Большая Каменка,

- Строительство децентрализованных систем водоснабжения в сельских населенных пунктах городского округа.

### Водоотведение

Для повышения надежности функционирования системы канализации, соблюдения экологической безопасности, безотказной работы насосного оборудования, увеличения производительности КНС, а также для бесперебойной работы сетей канализации, увеличения пропускной способности трубопроводов, возможности приема стоков от новой застройки необходимы следующие мероприятия:

- Полная реконструкция очистных сооружений.

- Строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства.

- Реконструкция изношенных канализационных сетей и сооружений.

- Строительство централизованных систем канализации в населенных пунктах с централизованным водоснабжением.

### Теплоснабжение

Мероприятия местного значения городского округа

Для надежного и полного обеспечения теплоснабжением потребителей в соответствии с решениями Генерального плана, «Схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», разработанной 2013г., необходимо осуществление следующих мероприятий:

- строительство 5-ти котельных: №130 (125 Гкал/час), № 131 (70 Гкал/час), №132 (15 Гкал/час), №133 (24,4 Гкал/час), № 134 (85,7 Гкал/час);

- закрытие 32 мелких котельных с переключением их потребителей на реконструируемые котельные;

- реконструкция 11 существующих котельных и модернизация 4-х котельных;

- строительство теплотрасс к объектам нового строительства;

- перекладка тепловых сетей имеющих большой процент износа;

- перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода на природный газ.

### Газоснабжение

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий:

Мероприятия федерального значения городского округа

- Замена линейных задвижек на отводе на Калужскую нефтебазу от магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел».

Мероприятия регионального значения городского округа

- Строительство межпоселковых газопроводов c ГРП с. Горенское – д. Андреевское, с. Горенское – д. Сивково – д. Верхняя Вырка – д. Нижняя Вырка.

- Строительство межпоселковых газопроводов с ГРП д. Рождественно – д. Чижовка, д. Шопино – д. Желыбино;

- Строительство межпоселковых газопроводов с ГРП д. Яглово – д. Угра, д. Яглово – д. Городок – д. Сокорево –д. Орешково, д. Яглово – с. Козлово – д. Николо – Лапиносово.

- Строительство межпоселковых газопроводов с ГРП до д. Бабенки, до д. Карачево – д. Горенское;

- Строительство межпоселковых газопроводов с ГРП до д. Доможирово – д. Малая Каменка – п. Новый – Муратовский Щебзавод – с. Муратовка – д. Большая Каменка – с. Рябинки – жд. ст. Тихонова Пустынь – д. Юрьевка – д. Уварово – д. Матюнино – д. Аргуново, д. Уварово – д. Починки, до д. Лихун – д. Марьино, до д. Петрово – д. Косарево – д. Заречье, д. Петрово – д. Ильинка – д. Жерело, д. Ильинка – д. Григоровка.

Мероприятия местного значения городского округа

- разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов;

- на территориях нового строительства (жилого, промышленного и т.д.) предусматривается строительство ШРП (д. Лихун, д. Большая Каменка, д. Заречье, д. Марьино и в других сельских населенных пунктах, в которых проектом предусмотрено новое строительство и подведение к ним газопроводов высокого давления;

- строительство распределительных газопроводов вдоль основных улиц газифицируемых населенных пунктов городского округа и в г. Калуга;

- замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов;

- проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети;

- закольцовка существующих газопроводов среднего и низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения.

### Электроснабжение

Объекты федерального значения

- Реконструкция ПС 220 кВ «Спутник;

- Реконструкция ВЛ 220 кВ «Орбита-Спутник» и захода на ПС 220 «Спутник»;

- Реконструкция ВЛ 220 кВ «Спутник-Калужская» 1 и 2 цепь и захода на ПС 220 кВ «Спутник»;

- Реконструкция ВЛ 220 кВ «Черепетская ГРЭС – Спутник» и захода на ПС 220 кВ «Спутник».

Объекты регионального значения

- Строительство ПС «Зелёный крупец» с трансформаторами 2 · 40 МВ · А.

- Строительство ПС "Верховая" (мобильная ПС) с трансформаторами 2 · 25 МВ · А.

- Строительство ПС "Правобережная" с трансформаторами 2 · 40 МВ · А.

- Строительство кабельной линии 110 кВ ПС 110 кВ "Зелёный крупец" - ПС 110 кВ "Приокская".

- Строительство кабельной линии 110 кВ для подключения ПС 110 кВ "Правобережная"от ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ "Калуга" - ПС "220 кВ "Орбита".

- Реконструкция двух цепной ВЛ 110 кВ Калужская ТЭЦ-1 - ПС "Орбита" с отпайками на ПС 110 кВ "Квань" и ПС 110 кВ "Маяк", ВЛ 110 кВ ПС "Орбита" - ПС "Железняки" с образованием отпаек на ПС 110 кВ "Верховая".

- Реконструкция ПС 110 кВ "Азарово" с заменой существующего трансформатора 16 МВ · А на 25 МВ · А.

- Реконструкция ПС 110 кВ "Квань" с заменой существующих трансформаторов 2 · 10 МВ · А на 2 · 25 МВ · А.

- Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ "Квань" - ПС 35 кВ "Бор".

- Демонтаж существующей ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ "Квань" - ПС 35 кВ "Бор".

Объекты местного значения

- Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10-0,4 кВ для потребителей городского округа.

### Связь

Для обеспечения жителей, предприятий и организаций городского округа всеми видами связи, радиовещания и телевидения необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- полная замена морально устаревшего оборудования существующих АТСК на цифровое;

- увеличение мощностей, существующих удалённых цифровых абонентских модулей;

открытие новых АТС на площадках планировочных районов Северный, Правобережье 1 и Правобережье Юго-Восток емкостью 11,0, 12,0 и 16,0 тыс. номеров соответственно;

- оборудование выносных концентраторов в отдаленных районах нового строительства и реконструкции существующей застройки;

- расширение	 мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая Интернет;

- увеличение программ теле и радиовещания, и дальнейшее развитие систем кабельного телевидения.

## 2.3.3. Развитие экономической базы

Приоритетные направления развития промышленного комплекса обозначены в документах стратегического планирования: Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 г. «Человек-центр инвестиций» утверждена постановлением Правительства Калужской области от 29 июня 2009г. № 250, (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89). «Стратегия создания и развития инфраструктуры индустриальных парков» (одобренная Постановлением Правительства Калужской области от 14 апреля 2008 г. № 146).

Поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели социально-культурного и экономического развития области:

- кластер жизнеобеспечения и развития среды;

- автостроительный кластер;

- образовательный кластер;

- транспортно-логистический кластер;

- кластер биотехнологий и фармацевтики;

- туристско-рекреационный кластер.

Мероприятия по развитию и реорганизации промышленных зон

Одним из стратегических направлений современных градостроительных подходов к развитию городских территории является реорганизация и модернизация производственных зон с целью улучшения санитарно-гигиенической обстановки, более целесообразного использования территорий. Планируемые мероприятия включают следующие направления:

- Создание условий для развития производственных объектов регионального значения - комплекса обеспечивающей инфраструктуры индустриальных парков Технопарк "Грабцево", Индустриальный парк "Росва", Индустриальный парк "Калуга-Юг" (подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения).

- Создание условий и содействие сокращению вредных выбросов на приоритетных предприятиях-источниках в результате проведения природоохранных мероприятий.

- Реорганизация ряда производственных зон и объектов, занимающих ценные в градостроительном отношении территории – в зоне центра города, в составе жилых районов, использование их территорий для организации жилых и общественно-деловых зон.

- Модернизация инженерных систем и развитие транспортной инфраструктуры, использование части территории промышленных зон для размещения современных многоуровневых парковок, логистических центров, многофункциональных обслуживающих объектов.

- Общее благоустройство и озеленение территорий промышленных зон, как важный фактор оздоровления городской среды в целом по городу.

## Развитие зон жилищного строительства

Мероприятия в сфере жилищного строительства направлены на создание комфортных условий проживания населения с удержанием и привлечением населения, в том числе:

- Создание условий для развития жилищного строительства различного уровня комфортности (от экономкласса до элитного жилья), направленное на повышение уровня жилищной обеспеченности населения;

- Содействие реализации проектов комплексного освоения территории в целях строительства жилья с учетом статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Участие в программах по предоставлению жилья молодым специалистам и прочим льготным категориям граждан;

- Обеспечение возможности для расселения жилых домов, расположенных в зонах запрета жилищного строительства (в пределах санитарно-защитных зон);

- Учет спроса на строительство жилья работникам предприятий, расположенных на территории городского округа.

Развитие жилищного строительства направлено на повышение качества жизни населения с достижением показателя средней жилищной обеспеченности до 38,4 кв. м/чел.

1. С целью создания условий для развития жилищного строительства в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выделены следующие площадки для нового жилищного строительства (с обеспечением транспортными подъездами и необходимой инфраструктурой):

Основные площадки нового жилищного строительства: *

| № | Площадка | Вид застройки | Территория, га для расчета жилья (без территорий функциональных элементов жилых территорий) | кв.м общей площади жилищного фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОРОД КАЛУГА |
| 1.1 | Левобережная 10 «Куровской» | малоэтажная | 11,77 | 79094,4 |
| 1.2 | Левобережная 10 «Куровской» | ИЖС | 12 | 16800 |
| 1.3 | Левобережная 2 «Силикатный» | многоэтажная | 4,216 | 44015,04 |
| 1.4 | Левобережная 2 «Силикатный» | малоэтажная | 3,504 | 23546,88 |
| 1.5 | Левобережная 3 «Черносвитино» | ИЖС | 75,2 | 105280 |
| 1.6 | Левобережная 5 «Ждамирово» | многоэтажная | 41,3 | 431172 |
| 1.7 | Левобережная 5 «Ждамирово» | ИЖС | 39,6 | 55440 |
| 1.8 | Левобережная 6 «Северо-восток» | малоэтажная | 2,16 | 14515,2 |
| 1.9 | Левобережная 6 «Северо-восток» | многоэтажная | 2,24 | 23385,6 |
| 1.10 | Левобережная 98 «микрорайон Северный» | ИЖС | 107,47 | 150458 |
| 1.11 | Левобережная 98 «микрорайон Северный» | многоэтажная | 95,496 | 996978,24 |
| 1.12 | Левобережная 98 «микрорайон Северный» | малоэтажная | 8 | 53760 |
| 1.13 | Правобережная 1 | многоэтажная | 84 | 876960 |
| 1.14 | Правобережная 1 | малоэтажная | 69,77 | 468854,4 |
| 1.15 | Правобережная 1 | ИЖС | 9,6 | 13440 |
| 1.16 | Правобережная 3 | малоэтажная | 83,67 | 562262,4 |
| 1.17 | Правобережная 3 | ИЖС | 6,2 | 8680 |
| 1.18 | Правобережная 4 «Юго-восток» | многоэтажная | 138,37 | 1444582,8 |
| 1.19 | Правобережная 4 «Юго-восток» | ИЖС | 4,5 | 6300 |
| 1.20 | Левобережная 4 «Центр» (точечная застройка); Зоны общественно-делового и жилого назначения | многоэтажная, реконструкция | 18,08 | 88950,84 |
| 2. | СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ |
| 2.1 | д.Андреевское | ИЖС | 18,0 | 16200 |
| 2.2 | д.Аргуново | ИЖС | 49,7 | 44730 |
| 2.3 | д.Большая Каменка | ИЖС | 41,3 | 37170 |
| 2.4 | д.Воровая | ИЖС | 12,37 | 11133 |
| 2.5 | д.Георгиевское | ИЖС | 15,56 | 14004 |
| 2.6 | д.Горенское | ИЖС | 40,0 | 36000 |
| 2.7 | д.Григоровка | ИЖС | 0,02 | 18 |
| 2.8 | д.Груздово | ИЖС | 60,18 | 51162 |
| 2.9 | д.Желыбино | ИЖС | 4,4 | 3960 |
| 2.10 | д.Заречье | ИЖС | 186,7 | 168030 |
| 2.11 | д.Ильинка | ИЖС | 54,17 | 48753 |
| 2.12 | д.Карачево | ИЖС | 9,4 | 8460 |
| 2.13 | д.Клюпаново | ИЖС | 58,9 | 53010 |
| 2.14 | д.Косарево | ИЖС | 74,0 | 66600 |
| 2.15 | д.Крутицы | ИЖС | 36,38 | 32742 |
| 2.16 | д.Лихун | ИЖС | 209,88 | 188892 |
| 2.17 | д.Лобаново | ИЖС | 1,84 | 1656 |
| 2.18 | д.Малая Каменка | ИЖС | 25,0 | 22500 |
| 2.20 | д.Марьино | ИЖС | 61,5 | 55350 |
| 2.21 | д.Матюнино | ИЖС | 10,5 | 9334 |
| 2.22 | д.Нижняя Вырка | ИЖС | 16,4 | 14760 |
| 2.23 | д.Николо-Лапиносово | ИЖС | 17,06 | 17140 |
| 2.24 | д.Петрово | ИЖС | 33,3 | 29970 |
| 2.25 | д.Починки | ИЖС | 14,8 | 13320 |
| 2.26 | д.Рождественно | ИЖС | 31 | 27864 |
| 2.27 | д.Сивково | ИЖС | 7,9 | 7110 |
| 2.28 | д.Уварово | ИЖС | 5,26 | 4734 |
| 2.29 | д.Угра | ИЖС | 16,4 | 14760 |
| 2.30 | д.Яглово | ИЖС | 1,4 | 1260 |
| 2.31 | жд.ст.Тихонова Пустынь | ИЖС | 25,0 | 20840 |
| 2.32 | п.Новый | ИЖС | 0,288 | 259,2 |
| 2.33 | с.Рожки | ИЖС | 8,67 | 7803 |
| 2.34 | с.Росва | ИЖС | 4,6 | 4140 |
| 2.35 | с.Рябинки | ИЖС | 16,3 | 14670 |
|  | ИТОГО: |  | 1985,324 | 6515800 |
|  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |
|  | ИЖС | 1422,748 | 1407722,2 |
|  | МАЛОЭТАЖНАЯ | 178,874 | 1202033,28 |
|  | МНОГОЭТАЖНАЯ | 383,702 | 3842405,68 |

* Примечание: объемы нового жилищного строительства по площадкам уточняются при разработке проектов планировки

2. Реализация мероприятий по охране окружающей среды (разработка проектов санитарно-защитных зон для производственных объектов, расположенных вблизи жилой застройки), перепрофилирование отдельных производственных объектов, расположенных вблизи жилой застройки, мероприятий по объектам инженерной инфраструктуры с целью снижения негативного влияния на расположенную вблизи жилой застройки. В случае невозможности сокращения санитарно-защитных и охранных зон – расселение жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных и охранных зонах, с выделением новых участков для жилищного строительства в зонах нового жилищного строительства.

3. Реконструкция жилых кварталов со сносом жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

## Развитие и размещение объектов обслуживания населения

Строительство новых объектов обслуживания населения осуществляется с учетом нормативной потребности, а также с учетом радиусов благоприятной пешеходной и транспортной доступности в районах нового жилищного строительства.

Мероприятия по размещению новых объектов обслуживания населения подготовлены с учетом действующих требований законодательства в сфере территориального планирования, а также с учетом основных мероприятий, заложенных действующим генеральным планом:

1. Развитие и формирование общегородских центров:

- существующего общегородского центра в исторической части города, основные функции - управление, обслуживание въездного туризма, высшее и среднее специальное образование, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты;

- формирование общегородского центра в "Правгороде" - обслуживание бизнеса, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты. Наряду с обслуживанием населения к числу задач центра входит создание социально-культурной базы, работающей на внешние связи бизнеса города.

2. Развитие и формирование специализированных центров и зон:

- лечебно-оздоровительных и санаторного обслуживания - существующие объекты и существующая зона размещения баз отдыха, пионерских лагерей и санаториев. Предлагаются при необходимости реконструкция и расширение без значительного увеличения территории;

- спортивной - жилой район «Анненки» - территория размещения спортивных объектов - стадион, ипподром, спортивные залы. Предлагаются при необходимости реконструкция и расширение без значительного увеличения территории;

- научно-технического обслуживания - элемента экономической базы города, включающей маркетинго-организационную, научно-экспериментальную, опытно-производственную функции. Обеспечивает обслуживание персонала и гостей зоны (гостиницы, бизнес-центр и т.д.);

- зоны учреждений социальной защиты размещаются в правобережной части города и включают дома престарелых для пенсионеров и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов, детские дома, объекты инфраструктуры.

3. Развитие и формирование системы объектов обслуживания на территориях рекреационно-туристического обслуживания в составе рекреационных зон:

- «Сити-парк» - проектируемая полифункциональная общегородская рекреационная зона на берегу Яченского водохранилища в составе спортивного парка, космополиса, торгово-развлекательного парка, спортивно-развлекательного парка, детского развлекательного парка, прибрежного парка с объектами социального обслуживания и гостиничными комплексами;

- спортивно-развлекательный центр «Квань» - объекты спорта, культуры и развлечений, торговли, общественного питания;

- центральный парк в «Правгороде» - проектируемый полифункциональный парк с организацией условий для отдыха и прогулок, спорта, культурно-развлекательных мероприятий, детского отдыха и объекты спорта, культуры и развлечений, торговли, общественного питания;

- гольф-биатлонный центр с объектами спорта, культуры и развлечений, торговли, общественного питания на правом берегу р. Оки восточнее д. Пучково;

- Гольф-клуб вблизи д.Сивково.

4. Развитие и формирование территорий рекреационно-туристического обслуживания в составе территорий общего пользования:

- набережная реки Оки - проектируемая рекреационно-развлекательная зона;

- скверы и бульвары.

5. Развитие и формирование территорий музейно-рекреационного обслуживания:

- особо охраняемая природная территория - «Лаврентьевский монастырь с прудом, парком и источником» - экскурсионное обслуживание, объекты инфраструктуры;

- особо охраняемая природная территория областного значения - памятник природы «Парк усадьбы Яновских» - экскурсионное обслуживание.

6. Строительство зоны отдыха на озере «Угорское» район с. Сосновый Бор.

7. Строительство базы отдыха «Лаврово-Песочня». Предусматривается реконструкция гостиничного корпуса, путем строительства нового и доведением общего количества мест до 110. Также планируется расширение существующей базы на земельных участках с кадастровыми номерами 40:25:000002:135, 40:25:000002:149, 40:25:000002:87, 40:25:000002:141, на которых предполагается строительство гостевых домов на 400 спальных мест, летних домиков на 300 мест и палаточный городок на 250 мест. Планируемая зона отдыха будет включать в себя пляж на 1000 человек, водные горки и аттракционы, кафе, ресторан, причал, детские игровые площадки, плоскостные спортивные сооружения, лыже-роллерная трасса. Также на данных земельных участках планируется организация конных и пеших туристических маршрутов и строительство горнолыжного склона, у подножия склона: кафе и мини-гостиница на 25 номеров. Расположение указанных объектов на данных земельных участках будет определено в соответствии с проектной документацией.

8. Развитие и формирование районных центров общественно-делового назначения:

- «Правгород»;

- правобережный район;

- левобережный район (ул. Никитина, ул. Тульская);

- центр на ул. Карла Либкнехта;

- центр в районе «Силикатный»;

- центр по ул. Московской между 30 микрорайоном и микрорайоном «Байконур».

9. Развитие и формирование примагистральных территорий и узлов:

- ул. Ленина (между стадионом и железнодорожным вокзалом с автостанцией);

- ул. Степана Разина (между историческим центром города и новым жилым районом "Правгород").

## Охрана объектов культурного наследия

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией Городского округа «Город Калуга» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Эколого-градостроительная стратегия Генерального плана городского округа Калуга направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Мероприятия по охране окружающей среды

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников.

- Вывод объектов социальной инфраструктуры из санитарно-защитных зон.

- Поэтапный вынос производственных объектов и использование их территорий под развитие жилых и общественно-деловых зон в зоне исторического центра города.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон производственных предприятий 1–3 классов опасности с учетом нормируемых объектов, с проведением мероприятий по реконструкции и современному переоборудованию производств для сокращения санитарно-защитных зон.

- Для предприятий 4–5 класса опасности – проведение контрольных измерений уровня загрязнения окружающей среды и влияния на здоровье населения, проведение специальных мероприятий по уменьшению негативного влияния на нормируемые объекты, в том числе установка шумозащитных и шумоизоляционных стенок, щитов, кожухов, распределение источников выбросов по площадке предприятия, увеличение степени озелененности прилегающих территорий и др.

- Обустройство эффективного пылегазоочистного оборудования на источниках выбросов, выполнения ремонтных и наладочных работ, замена неисправного и морально устаревшего пылегазоочистного оборудования предприятий.

- Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

- Уменьшение транспортного потока в центральной части города.

- Организация дополнительного озеленения, обеспечивающего экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий.

- Соблюдение регламентов, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений и инженерных сетей.

- Строительство сетей и очистных сооружений дождевой канализации для районов нового строительства.

- Развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной очистки на территориях промышленных предприятий, коммунально-складских помещений, территорий автостоянок и гаражей.

- Внедрение водосберегающих технологий на промышленных предприятиях, создание систем оборотного и повторного использования технологических вод.

- Разработка проектов зон санитарной охраны второго и третьего поясов для всех источников водоснабжения.

- Реализация водоохранных мероприятий на производственных и коммунальных объектах, расположенных в водоохранных зонах для защиты поверхностного стока и русел рек от загрязнения и засорения.

- Обустройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль основных магистралей города с интенсивным потоком движения автотранспорта шумо- и газопоглощающими породами.

- Организация специальных древесно-кустарниковых посадок для защиты от негативного влияния электроподстанций.

- Проведение мероприятий для уменьшения негативного воздействия на близлежащие жилые здания и сокращения размеров санитарно-защитных зон для гаражных кооперативов;

- Контроль за соблюдением регламентов зон с особыми условиями использования территорий, в том числе установка информационных знаков на границе водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.

Мероприятия по санитарной очистке территории

- Рекультивация полигона твердых бытовых отходов г. Калуги с отводом ручья Полигонного с территории полигона ТБО.

- Разработка проекта и строительство в северной части городского округа нового полигона твердых бытовых отходов, отвечающего современным требованиям объектов размещения отходов;

- Разработка проекта и строительство мусоросортировочного комплекса.

- Развитие поэтапной системы переработки отходов.

- Организация своевременного вывоза и утилизации отходов, обустройство контейнерных площадок.

- Обустройство контейнерных площадок для временного накопления отходов с селективным принципом сбора мусора.

- Недопущение образования и рекультивация несанкционированных свалок и навалов мусора.

- Оборудование центра по приему вторсырья, в том числе пункта приема люминесцентных ламп.

- Совершенствование системы утилизации биологических отходов.

- Использование поквартирной системы вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов для индивидуального жилищного фонда, обеспечение охвата вывоза отходов на первую очередь до 100 %.

- Оптимизация маршрутов сбора и удаления отходов.

- Организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, кладбищ, от частного сектора.

# Технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 54736,5 | 54736,5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 15444,7 | 14957,99 |
| Земли населенных пунктов, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 22001,8 | 22279,29 |
| г. Калуга, в т.ч.: | га | 16876,7 | 16875,48 |
| д. Галкино | га | 0 | 0 |
| д. Канищево | га | 0 | 0 |
| д. Плетеневка | га | 0 | 0 |
| д. Пучково | га | 0 | 0 |
| д. Тимошево | га | 0 | 0 |
| д. Тинино | га | 0 | 0 |
| с. Некрасово | га | 0 | 0 |
| с. Новождамирово | га | 0 | 0 |
| д. Андреевское | га | 94,7 | 110,32 |
| д. Аргуново | га | 165,7 | 165,7 |
| д. Бабенки | га | 12,7 | 12,7 |
| д. Белая | га | 24,6 | 24,6 |
| д. Большая Каменка | га | 141,1 | 141,1 |
| д. Верхняя Вырка | га | 29,7 | 29,74 |
| д. Воровая | га | 121,8 | 121,8 |
| д. Георгиевское | га | 49,9 | 49,9 |
| д. Горенское | га | 68,4 | 68,4 |
| д. Городок | га | 35,7 | 35,7 |
| д. Григоровка | га | 68,7 | 68,7 |
| д. Груздово | га | 88,9 | 136,67 |
| д. Доможирово | га | 30,8 | 30,8 |
| д. Желыбино | га | 101,8 | 101,95 |
| д. Жерело | га | 85,3 | 85,31 |
| д. Животинки | га | 48,8 | 49,07 |
| д. Заречье | га | 207,3 | 216,96 |
| д. Ильинка | га | 67,6 | 78,96 |
| д. Карачево | га | 92 | 92,09 |
| д. Колюпаново | га | 304,6 | 298,51 |
| д. Косарево | га | 107,1 | 118,82 |
| д. Крутицы | га | 201,7 | 201,7 |
| д. Лихун | га | 521,1 | 521,6 |
| д. Лобаново | га | 31,5 | 31,5 |
| д. Макаровка | га | 5,2 | 5,2 |
| д. Малая Каменка | га | 23,9 | 23,9 |
| д. Марьино | га | 87,4 | 87,4 |
| д. Матюнино | га | 181,9 | 181,9 |
| д. Мстихино | га | 158 | 165,5 |
| д. Нижняя Вырка | га | 93,1 | 91,37 |
| д. Николо-Лапиносово | га | 102,2 | 102,2 |
| д. Новоселки | га | 21,6 | 21,6 |
| д. Орешково | га | 32,4 | 32,4 |
| д. Петрово | га | 102,2 | 91,74 |
| д. Починки | га | 24,4 | 25,81 |
| д. Рождественно | га | 110,4 | 111,16 |
| д. Сивково | га | 48,6 | 155,24 |
| д. Сокорево | га | 60,5 | 60,5 |
| д. Уварово | га | 43,1 | 43,1 |
| с. Уварово-Починковский карьер | га | 13 | 13 |
| д. Угра | га | 82,8 | 82,8 |
| д. Чижовка | га | 93,9 | 93,9 |
| д. Шопино | га | 156,8 | 181,46 |
| д. Юрьевка | га | 33,5 | 69,72 |
| д. Яглово | га | 142,1 | 142,1 |
| ж/д ст. Горенская | га | 1,9 | 1,9 |
| ж/д ст. Тихонова Пустынь | га | 120,9 | 120,9 |
| населенный пункт Калашников Хутор | га | 18,4 | 18,4 |
| населенный пункт Березовка | га | 6,3 | 6,3 |
| населенный пункт Переселенец | га | 6,1 | 6,1 |
| населенный пункт Пионерский лагерь "Звездный" | га | - | - |
| п. Мирный | га | 66,2 | 79,36 |
| п. Новый | га | 15,1 | 15,1 |
| с. Калужской Геологоразведочной партии | га | 0 | - |
| с. Горенское | га | 91,9 | 91,9 |
| с. Зеленый | га | 7,3 | 7,3 |
| с. Козлово | га | 52,2 | 52,2 |
| с. Муратовка | га | 40 | 40 |
| с. Муратовского щебзавода | га | 26,7 | 26,7 |
| с. Подстанция Колюпановская | га | 3,3 | 3,3 |
| с. Пригородного лесничества | га | 7,5 | 7,70 |
| с. Приокское лесничество | га | 0 | 9,25 |
| с. Рожки | га | 18,0 | 18,0 |
| с. Росва | га | 188,8 | 188,8 |
| с. Рябинки | га | 69,5 | 69,5 |
| с. Сосновый Бор | га | 5,7 | 5,7 |
| с. Спасс | га | 47,9 | 47,9 |
| с. Шахты | га | 12,9 | 12,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1921,6 | 2077,99 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 45,7 | 161,0 |
| Земли лесного фонда | га | 14865,3 | 14802,83 |
| Земли водного фонда | га | 457,4 | 457,40 |
| 1.2.1 Функциональное зонирование г. Калуга | га | 16876,7 | 16875,48 |
| Жилые зоны | га | 4788,6 | 4788,6 |
| Зона общественно-делового и жилого назначения | га | 236,3 | 236,3 |
| Общественно-деловые зоны | га | 633,2 | 633,2 |
| Рекреационные зоны (в т.ч. водные объекты) | га | 6247,2 | 6247,2 |
| Производственные зоны | га | 2823,1 | 2823,1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1308,4 | 1307,20 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 303,3 | 303,3 |
| Зоны специального назначения | га | 536,6 | 536,6 |
| 1.2.2 Функциональное зонирование сельских населенных пунктов | га | 5125,1 | 5403,81 |
| Жилые зоны | га | 3615,6 | 3824,85 |
| Общественно-деловые зоны | га | 8,3 | 8,30 |
| Рекреационные зоны (в т.ч. водные объекты) | га | 1404,3 | 1438,95 |
| Производственные зоны | га | 42,1 | 63,41 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 40,3 | 53,8 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,9 | 3,90 |
| Зоны специального назначения | га | 10,6 | 10,60 |
| 2. Население |  |  |  |
| Численность населения – всего, в том числе г. Калуга | тыс. чел | 350,4 334,2 | 370,0 355,0 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд | млн кв. м | 7,7 | 14,2 |
| 3.3 Убыль жилищного фонда | млн кв. м | 0,027 | – |
| 3.4 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 22,3 | 38,4 |
| 3.5 Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв. м | – | 6,5 |
| многоэтажная жилая застройка | % | – | 60 % |
| малоэтажная жилая застройка (1-4 этажа) | % | – | 18,4 % |
| индивидуальная жилая застройка | % | – | 21,6 % |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 14814 | не менее 14430 |
| Общеобразовательные школы | место | 28963 | 35150 |
| Клубы | мест | 3662 | 29600 |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площ. пола | 45711 | 48100 |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 20 | 259 |
| Бассейны | кв. м зерк. воды | 8750 | не менее 7400 |
| Объекты общественного питания | посадочных мест | 10458 | 14800 |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест | 256 | 1850 |
| Торговые объекты | кв. м | 297350 | не менее 236430 |
| 5. Объекты для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |
| Протяженность магистральной улично-дорожной сети В том числе: | км | 158,4 | 273,5 |
| магистральных улиц общегородского значения | км | 76,8 | 137,4 |
| магистральных улиц районного значения |  | 81,6 | 136,1 |
| Плотность магистральной улично-дорожной сети на застроенных территориях |  | 1,3 | 2,3 |
| Протяженность линий автобуса | км | 180,5 | 340,3 |
| Протяженность линий троллейбуса | км | 53,1 | 82,9 |
| Плотность линий общественного транспорта на застроенных территориях |  | 1,1 | 1,8 |
| Уровень автомобилизации | легк. авт./ 1000 жителей | 362 | 450 |
| 6. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение: |  |  |  |
| 6.1.1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | 169,0 | 230,0 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | 169,0 | 230,0 |
| 6.1.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | 169,0 | 230,0 |
| 6.2. Канализация: |  |  |  |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | 160,0 | 160,0 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | 160,0 | 160,0 |
| 6.2.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | 160,0 | 160,0 |
| 6.3. Электроснабжение: |  |  |  |
| 6.3.1.Потребность электроэнергии: - на коммунально-бытовые нужды, - промышленные нужды | тыс МВт·ч в год | 714000 420000 | 812000 600000 |
| 6.3.2.Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 2100 | 2194 |
| 6.3.3.Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |
| - ТЭЦ-1, - ТЭЦ Турбинного завода - электрические сети ОАО "Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго". | МВт | 42,0 43+12 212 | 42,0 43+12 248 |
| 6.4. Теплоснабжение: Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | н/д | 133,07 |
| 6.5. Газоснабжение: |  |  |  |
| 6.5.1. Удельный вес газа в топливном балансе города (ЖКС) | % |  |  |
| 6.5.2. Потребление газа всего в т.ч. | млн. куб м /год | 634,26 | 677,75 |
| на бытовые нужды населения | млн. куб м /год | 89,6 | 70,49 |
| на источники тепла | млн. куб м /год | 544,66 | 607,26 |
| 6.5.3. Источники подачи газа: | комплекс | ГРС | ГРС |
| 6.6. Связь |  |  |  |
| 6.6.1.Охват населения телевизионным вещанием | % от насел. | 100 | 100 |
| 6.6.2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | 100 | 100 |

# Планируемые объекты местного значения

(строительство и реконструкция в период 2014 г. и позже)

| № | Наименование объекта | Местоположение | Параметры | Основание | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты в сфере образования (детские дошкольные учреждения) |
| 1.1 | Детское дошкольное образовательное учреждение на 175 мест» | г. Калуга в районе улицы Сиреневый бульвар | 7 групп, 175 мест | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2016-2017 гг. |
| 1.2 | Строительство дошкольного учреждения в Микрорайоне массовой застройки "Правобережье" (в т.ч. ПИР) | г. Калуга, ул. Верховая | 18 групп (350 мест, из них: р. возраст - 90 мест, д. возраст - 260 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2019 год |
| 1.3 | Строительство дошкольного учреждения (в т.ч. ПИР) | в микрорайоне Дубрава г. Калуги | 12 групп (240 мест, из них: р. возраст - 80 мест, д. возраст - 180 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 1) 2015 г.; 2) 2017 - 2020 гг. |
| 1.4 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, д. Яглово | 6 групп (120 мест, из них р. возраст - 40 мест, д. возраст - 80 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2020 год |
| 1.5 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, Микрорайон "Северный" | 10 групп (190 мест, из них: р. возраст - 30 мест, д. возраст - 160 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2019 год |
| 1.6 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, Микрорайон "Хрустальный" | 10 групп (190 мест, из них: р. возраст - 30 мест, д. возраст - 160 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2020 год |
| 1.7 | Строительство пристройки к МБДОУ N 34 "Зоренька" "Детский сад комбинированного вида" | г. Калуга, ул. Социалистическая, д. 2а | 4 группы (80 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2020 год |
| 1.8 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, Микрорайон массовой застройки "Солнечный" | 10 групп (190 мест, из них: р. возраст - 30 мест, д. возраст - 160 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2020 год |
| 1.9 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, Микрорайон "Турынино" | 10 групп (190 мест, из них: р. возраст - 30 мест, д. возраст - 160 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2018 год |
| 1.10 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, Микрорайон "Терепец" | 10 групп (190 мест, из них: р. возраст - 30 мест, д. возраст - 160 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2019 год |
| 1.11 | Строительство детского дошкольного учреждения | г. Калуга, Микрорайон "Силикатный" | 10 групп (190 мест, из них: р. возраст - 30 мест, д. возраст - 160 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред.от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.1 «Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и пристроек к действующим» | 2020 год |
| 1.12 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 46" г. Калуги (бывшее здание МДОУ № 107) | г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 19 | 12 групп (220 мест, из них р. возраст - 60 мест, д. возраст - 180 мест) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.2 «Проведение реконструкции в дошкольных образовательных учреждениях» | 2019 год |
| 1.13 | Открытие групп кратковременного пребывания в МБДОУ № 81 | г. Калуга, | 1 группа для детей р. возраста | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.4 «Развитие новых форм дошкольного образования, обеспечивающих консультативную помощь и поддержку семье в вопросах развития детей раннего возраста » | 2016 год |
| 1.14 | Открытие групп кратковременного пребывания в МБДОУ № 83 | г. Калуга, | (1 группа для детей р. возраста) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.3 «Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | 2017 год |
| 1.15 | Открытие групп кратковременного пребывания в МБДОУ № 102 | г. Калуга, | (2 группы для детей р. возраста) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.3 «Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | 2017 год |
| 1.16 | Открытие групп кратковременного пребывания в МБДОУ "Детство" с/п "Бережок" | г. Калуга, | (2 группы для детей р. возраста) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. от 12.04.2016), таблица «Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга"», пункт 1.3 «Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» | 2018 год |
| 1.17 | Детские дошкольные учреждения (предложение к включению в целевые программы до 2035 года) | Предусматривать в районах нового жилищного строительства с учетом радиуса благоприятной пешеходной и транспортной доступности | По заданию на проектирование (в соответствии с действующими нормативами) | Соблюдение благоприятных радиусов доступности в соответствии с действующими Региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утверждены Постановлением Правительства Калужской области от 7 августа 2009 г. № 318 (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2010 № 268, от 23.11.2010 № 464, от 20.08.2012 № 421, от 13.11.2012 № 566, от 16.05.2013 № 256) | до 2035 г. |
| Генеральным планом предусмотрено размещение детских дошкольных образовательных учреждений, не перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов. |
| 2. | Объекты в сфере образования (общеобразовательные школы, специализированные учреждения образования) |
| 2.1 | Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне Правобережье на 1000 мест (в т.ч. ПИР) | в новом микрорайоне массовой застройки "Правобережье" г. Калуги (ул. 65 лет Победы) | 1000 мест | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. 12.04.2016), таблица «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "НОВАЯ ШКОЛА"», пункт 2.6 Строительство общеобразовательных учреждений, подпункт 2.6.2 | 2015 - 2020 гг. |
| 2.2 | Реконструкция плавательного бассейна МБОУ № 50 (в т.ч. ПИР) | г. Калуга, |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. 12.04.2016), таблица «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "НОВАЯ ШКОЛА"», пункт 2.1 | 2020 год |
| 2.3 | Реконструкция плавательного бассейна МБОУ № 46 (в т.ч. ПИР) | г. Калуга, |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. 12.04.2016), таблица «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "НОВАЯ ШКОЛА"», пункт 2.1 | 2019 год |
| 2.4 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне N 31 (Байконур) на 1000 мест (в т.ч. ПИР) | г. Калуга, микрорайон Байконур | 1000 мест | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. 12.04.2016), таблица «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "НОВАЯ ШКОЛА"», пункт 2.4 Строительство общеобразовательных учреждений | 2018 год. |
| 2.5 | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Тайфун на 1000 мест (в т.ч. ПИР) | г. Калуга, микрорайон Тайфун | 1000 мест | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 29 ноября 2013 г. № 373-п (в ред. 12.04.2016), таблица «ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "НОВАЯ ШКОЛА"», пункт 2.4 Строительство общеобразовательных учреждений | 2019 год |
| 2.6 | Общеобразовательные школы (предложение к включению в целевые программы до 2035 года) | Предусматривать в районах нового жилищного строительства с учетом радиуса благоприятной пешеходной и транспортной доступности | Не менее 6187 мест | Требуется дополнительно по действующим Региональным нормативам «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утверждены Постановлением Правительства Калужской области от 7 августа 2009 г. № 318 (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2010 № 268, от 23.11.2010 № 464, от 20.08.2012 № 421, от 13.11.2012 № 566, от 16.05.2013 № 256) | до 2035 г. |
| 2.7 | Средняя общеобразовательная школа | Микрорайон массовой жилой застройки «Кошелев» | 1360 мест | распоряжения правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», программы «Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Калужской области» на 2016-2025 годы», утверждённой постановлением правительства Калужской области от 16.02.2016 № 101 | 2016 |
| Генеральным планом предусмотрено размещение детских дошкольных образовательных учреждений, не перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов. |
| 3. | Объекты в сфере физической культуры и спорта |
| 3.1 | Строительство Дворца спорта и молодежи по адресу: г. Калуга, ул. Ленина - ул. Баррикад (на месте стадиона "Центральный") (в т.ч. ПИР) | г. Калуга |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2018 год |
| 3.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (в т.ч. ПИР) | в микрорайоне Силикатный, г.Калуги |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2017-2019 гг. |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | Предусматривать в районах нового жилищного строительства с учетом радиуса благоприятной пешеходной и транспортной доступности | Не менее 2389 кв.м площади пола | Требуется дополнительно по действующим Региональным нормативам «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утверждены Постановлением Правительства Калужской области от 7 августа 2009 г. № 318 (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2010 № 268, от 23.11.2010 № 464, от 20.08.2012 № 421, от 13.11.2012 № 566, от 16.05.2013 № 256) | до 2035 г. |
| 3.4 | Территория плоскостных спортивных сооружений | Предусматривать в районах нового жилищного строительства с учетом радиуса благоприятной пешеходной и транспортной доступности | Не менее 239 га | Требуется дополнительно по действующим Региональным нормативам «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утверждены Постановлением Правительства Калужской области от 7 августа 2009 г. № 318 (в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 08.07.2010 № 268, от 23.11.2010 № 464, от 20.08.2012 № 421, от 13.11.2012 № 566, от 16.05.2013 № 256) | до 2035 г. |
| 3.5 | Строительство бассейна в микрорайоне Турынино г. Калуга (в т.ч. ПИР) | г.Калуга, микрорайон «Турынино» | Бассейн для плавания, предназначенный для тренировок спортсменов и занятий, обучающихся с размером ванны 25x16м на 8 дорожек высотой зала 5,4м, спортивный зал при ванне для плавания размером 24x12м | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2014 - 2016 гг. |
| 3.6 | Строительство пристройки к спортивному комплексу по адресу: ул. Телевизионная, д. 18 | г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 18 |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2018 год |
| 3.7 | Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием (в т.ч. ПИР) |  |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2014 - 2020 гг. |
| 3.8 | Строительство спортивных городков для занятий экстремальными видами спорта |  |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2017 - 2019 гг. |
| 3.9 | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге | Микрорайон Кубяка |  | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2017 - 2020 гг. |
| 3.10 | Строительство спортивной арены открытого типа МБОУ ДОД "ДЮСШ "Луч" по адресу: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 7а (в т.ч. ПИР) | г. Калуга, ул. Тепличная, д. 7а | 1,3028 га | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга", утверждена Постановлением Городской Управы города Калуги от 28 ноября 2013 г. № 372-п (в ред. от 19.09.2016), таблица в составе раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" | 2015 - 2016 гг. |
| Генеральным планом предусмотрено размещение детских дошкольных образовательных учреждений, не перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов. |
| 4. | Объекты в сфере здравоохранения |
| 4.1 | Капитальный ремонт помещения женской консультации № 1 ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» | г. Калуга, ул. Ленина, д.39 |  | Государственной программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 (ред. от 18.03.2016) Перечень программных мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2014-2015 гг.; 2018-2020 гг. |
| 4.2 | Реконструкция помещений по ул. Добровольского, д.36 для организации женской консультации № 5 | г. Калуга, ул. Добровольского, д.36 |  | Государственной программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 (ред. от 18.03.2016) | 2017-2019 гг. |
| 4.3 | Капитальный ремонт здания микролаборатории ГБУЗ КО «Калужский городской родильный дом» | г. Калуга, ул. М. Горького, д.83 |  | Государственной программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 (ред. от 18.03.2016) Перечень программных мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2017 год |
| 4.4 | Реконструкция корпуса № 1 стационара ГБУЗ КО «Детская городская больница» для организации приемно-диагностического отделения на 25 коек | Калуга, ул. С. Щедрина,13 | на 25 коек | Государственной программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 (ред. от 18.03.2016) Перечень программных мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2017 год |
| 4.5 | Капитальный ремонт корпуса № 3 ГБУЗ КО «Детская городская больница» с устройством теплого перехода | г. Калуга, ул. С. Щедрина,13 |  | Государственной программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 (ред. от 18.03.2016) Перечень программных мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2017 год |
| 4.6 | Капитальный ремонт в помещении педиатрического отделения детской городской поликлиники №4, где будет организовано отделение реабилитации №1 детской городской поликлиники №4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» | г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 71 |  | Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Калужской области», утверждена постановлением Правительства Калужской области от 26.04.2013 № 226, Табл. «Система основных мероприятий Подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»», пункт 1.2 | 2016 год |
| 4.7 | Центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии | Калуга, Анненки |  | Предложение Министерства здравоохранения Калужской области для учета в генеральном плане (письмо исх.№04-04/4853-14 от 17 ноября 2014 г.) в рамках реализации государственно-частного партнерства |  |
| 4.8 | 3 медицинских центра |  |  | Предложение Министерства здравоохранения Калужской области для учета в генеральном плане (письмо исх.№04-04/4853-14 от 17 ноября 2014 г.) в рамках реализации государственно-частного партнерства |  |
| 4.9 | Организация амбулаторной реабилитации, в т.ч. постреабилитационного этапа стационарной реабилитации, на базе диспансерного отделения ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» | г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5 |  | Государственной программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области", утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 758 (ред. от 18.03.2016) Перечень программных мероприятий подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2016-2020 гг. |
| Генеральным планом предусмотрено размещение детских дошкольных образовательных учреждений, не перечисленных в данной таблице с целью соблюдения технических регламентов. |

Примечание: Для оценки потребности нового строительства спортивных объектов дополнительно к запланированным с учетом действующих нормативов, учитывались средние типовые показатели в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р): Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

# Footnotes

Параметры функциональных зон отражены в таблице 1.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования - парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 10 кв./чел. для крупнейших, крупных и больших городов

Ведется работа по исключению данного населенного пункта из перечня населенных пунктов, входящих в состав городского округа по областному Закону, по причине фактического местонахождения в другом муниципальном образовании. В настоящее время на территории указанного населенного пункта никто не проживает.

Расчеты включают потребность в объектах обслуживания местного значения городского округа (в том числе коммерческих) с учетом сохранения существующей сети.