Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300018212000009 от 24 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300018212000009 от 24 августа 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д. В.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	16

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	19

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	26

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	28

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	32

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	41

I.IV Современное использование территории сельского поселения	43

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	43

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	45

I.IV.3 Жилищный фонд	48

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	52

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	55

I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы	56

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	58

II. I. Население	58

II. II. Экономическая база	60

II.IV Инженерно-техническая база	62

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	62

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	63

II.IV.3 Электроснабжение и связь	63

Список используемой литературы:	67

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.3 | Карта инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 1.4 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:15 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. | 1:15 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Перемышльского района Калужской области. (МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300018212000009 от 24 августа 2012 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Перемышльского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012-2013 годы:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  «Перемышльский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» утвержденные Решением Районного Собрания от 10.04.2008 № 235.

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.), а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г.,  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» расположено в северо-западной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, находится в 23 км к северу от с. Перемышль и в 31 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога регионального значения общего пользования М3 «Украина» - Перемышль. В состав сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» входят следующие населенные пункты: село Калужская опытная сельскохозяйственная станция, село Воротынск, деревня Заболотье, деревня Заборовка, село Калужской геологоразведочной партии, деревня Лучкино, деревня Малая Слободка, деревня Рядово, деревня Слевидово, село Столпово. Площадь сельского поселения составляет 6128 га, численность населения – 1548 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

На севере – в северном направлении по границе с Бабынинским районом от въезда в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция по дороге из п. Воротынск до пересечения на севере с границами городской черты г. Калуги и Бабынинского района, далее в северо-восточном и восточном направлениях до реки Ока у д. Сокорево;

На востоке – в южном направлении от д. Сокорево по реке Ока по границе с Пригородной зоной г. Калуги до д. Горенское;

На юге – в западном направлении от д. Горенское, огибая ее по левому берегу реки Ока, пересекая проселочную дорогу Головнино- Рядово, до восточного угла квартала № 47 Перемышльского лесничества в пересечении его с проселочной дорогой Заборовка – Головнино, далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе квартала, пересекая грунтовую автодорогу Лучкино – Новоселки, дорогу Перемышль – Воротынск, до безымянного ручья севернее д. Сильково, в северо-западном направлении от него, пересекая грунтовую дорогу Борищево – Лучкино, реку Кванка севернее с. Борищево, пересекая в юго-западном направлении полевую и проселочную дороги из с. Борищево, до половины расстояния проселочной дороги Садки – Борищево, далее в северо-западном направлении, пересекая проселочную дорогу Садки – Воротынск, минуя д. Садки, до северной окраины д. Ропщицы на границе с Бабынинским районом.

На западе – в северо-восточном, восточном и северном направлениях по границе с Бабынинским районом от северной окраины д. Ропщицы, до въезда в п. Воротынск по автодороге из с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долин рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность муниципального образования СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» расположена на северо-западе Среднерусской возвышенности на границе с Угорской низиной в северной части Мещевского ополья. Наибольшие относительные перепады в рельефе отмечены в долине р. Оки. Рельефный фон создан в основном моренно-водноледниковой аккумуляцией времен существования московского ледника с наложившейся последующей эрозией геологической среды.

Коренные породы по всей площади относятся к окской толще нижнего отдела каменноугольной системы. Окская толща состоит из четырех литолого-стратиграфических горизонтов: алексинского, михайловского, веневского и тарусского. Эти горизонты представляют собой карбонатно-терригенные образования. Верхние пачки известняков тарусского и веневского слоев значительно закарстованы. На данной территории можно выделить пять типов ландшафтов:

Первый тип. Пологоволнистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина. В разрезе четвертичных образований преобладают водноледниковые отложения с остатками моренных суглинков московского и донского ледников. Основными породами являются: разнозернистые пески, супеси, песчаные суглинки, грубозернистые моренные суглинки. Общая мощность четвертичных образований составляет 8-15м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5м. На поверхности рельефа наблюдаются суффозионно-карстовые западины. Из-за плоского рельефа и высокой плотности покровных суглинков местами наблюдается заболоченность. Почвы светло-серые лесные местами серые слабоглееватые на суглинистой основе.

Второй тип. Плосконаклонная зандровая среднерасчлененная равнина. Этот тип ландшафта образовался в процессе таяния московского ледника. Четвертичные отложения представлены песчаными суглинками, тонко-мелкозернистыми глинистыми песками с прослоями гравия и фрагментами моренных суглинков, сверху, все вышеперечисленные породы, перекрыты покровными суглинками. Общая мощность четвертичных отложений составляет 10-20м. Глубина залегания грунтовых вод 3-5м. Почвы светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип.  Плоская аллювиальная равнина-пойма, высокая пойма рек. Сложена равнина разнозернистыми песками, аллювиальными суглинками, галечниками, илами. Мощность аллювиальных отложений 2-7м. Глубина залегания грунтовых вод 0,5-1,5м. Почвы луговые аллювиальные.

Четвертый тип. Покато-крутые придолинные склоны. Сложены делювиальными образованиями из коренных и четвертичных пород. Почвы делювиальные смешанного состава.

Пятый тип.  Овражно-балочная сеть-современная линейная эрозия.

Первый тип ландшафта развит на большей части территории муниципального образования. Второй тип распространен вдоль речных долин.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Высса и р. Кванка.

Река Ока. Река Ока самый большой правобережный приток р. Волги, длинна реки составляет 1498,6 км, площадь бассейна 245 тыс. м2. Верхняя часть бассейна р. Оки и бассейны остальных ее притоков на территории Перемышльского района и за его пределами расположены на Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностях, разделяемых Угорско-Протвинской низиной. Долина Оки извилистая, резко очерченная. Ширина долины на всем ее протяжении в пределах Калужской области колеблется от 500м до 1,5-2,0 км, достигая у устья р. Угры ширины 3 км. Ширина поймы – преимущественно 300-500м. Пойма преимущественно левобережная с луговой растительностью, перемежаемой небольшими рощами. Ширина русла Оки изменяется от 20-40м до впадения р. Кромы, увеличиваясь до 200-250м у г. Калуги и ниже, а глубина в межень – соответственно от 1,0-1,5 до 1-3м. Берега реки – высокие и крутые, местами – скалистые. Дно реки – песчаное и глинистое. Скорость течения воды в межень – 0,3-0,5 м/с. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Высса левый приток реки Оки, длина реки составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 352 км2. По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок  реки Ока. В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### I.II.4 Подземные воды

В четвертичных образованиях к слоям песков и песчано-гравийного материала приурочены спорадически развитые водоносные горизонты. Воды безнапорные дренируются р. Ока и р. Высса. Постоянные водоносные горизонты на данной площади приурочены к известнякам окской толщи нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа. Воды по показателям общего остатка относятся к умеренно-жестким и жестким с показателями от 3,65 млг-экв./л. до 11,0 млг.-экв./л. преобладают 5-7 млг.-экв./л. Содержание железа варьируется от 0,05 млг./л до 4,4 млг./л., преобладают менее 1 млг./л. Удельные дебиты по отдельным скважинам изменяются от 0,1 м3/ч. до 18,0 м3/ч.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние.

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» представлено в таблице 2.

таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 2 | Развития нижнечетвертичных озерно-ледниковых отложений времени отступания перекшинского ледника и ледниковые отложения московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Наблюдается распространение суффозионных блюдцеобразных западин с густотой 3-5 западин на 1 км2 многочисленных лощин, балок «плоскодонок» со следами заболачивания. Густота эрозионного расчленения составляет от 1,2 до 1,5 км/км2. | Преобладающие по составу суглинки отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали и по глубине. Устойчивы к техногенным нагрузкам ненабухающие грунты. Условия строительства на преобладающей территории - простые. На участках с глубиной залегания грунтовых вод 0-3 м и развития блюдцеобразных западин - средние; на заболоченных участках - сложные. Рекомендуется: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов |
|  | 3 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. Развитие четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 4 | Коренные склоны речных долин. | В зависимости от литолого-генетических особенностей наблюдается: многоэтажное оползание суглинисто-песчаных отложений по юрским и нижнекаменноугольным глинам; изрезанность поверхности склонов короткими оврагами и промоинами; оползневые и делювиально-пролювиальные процессы, плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали и глубине литологического состава фунтов, их свойств и состояния. Глины сильно сжимаемые и набухающие с возможным развитием оползней выдавливания на склонах. Пески суффозионно-неустойчивые, могут обладать тиксотропией. Территория непригодна для строительства сооружений. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения представлены одним месторождением в таблице № 3.

Перечень месторождений твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

(по состоянию на 01.01.2013г.)

таблица № 3

| № п/п | Месторождения | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводнен-ности | Степень промышлен-ного освоения | Недропользо-ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 месторождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глины и суглинки легкоплавкие, тыс. м3 |
|  | 1431 | 344 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воротынское | В 1,5 км ЮВ ж.д ст. Воротынск | 1431 | 344 |  | Кирпич полнотелый марки «100» | 0,3-0,47 | 3,4-4,12 | сухая | Разрабатывается | ОАО «Стройполимеркерамика» |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

1. Национальный парк «Угра».

- Памятник природы регионального значения

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. CЗЗ автомобильного транспорта.

2. СЗЗ от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона  от 30.11.2011 N 365-ФЗ)

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 03.12.2008 №250-ФЗ)

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

Согласно, письма Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области  от 30.05.2013 г. № 1255-13 на территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» расположен памятник природы регионального значения «Источник пресной воды». Место расположения -  дер. Заборовка, площадь памятника не установлена, размер охранной зоны 50 м, правоустанавливающий документ – решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 16.09.1991 № 352 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

На территории сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» расположен  Национальный парк «Угра».

Национальный парк «Угра»

Национальный парк «Угра» образован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 № 148. В 2002 году национальному парку «Угра» был присвоен статус биосферного резервата и он включен во Всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО (МАБ).

Профиль парка комплексный, статус федеральный. Основные задачи парка:

-сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

-сохранение историко-культурных объектов;

- экологическое просвещение населения;

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

- разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;

-осуществление экологического мониторинга;

-восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Территория парка, общая площадь которого составляет 98,6 тыс.га. располагается на территории 6 районов Калужской области и состоит из трех основных участков: Угорский, Жиздринский и Воротынский.

В пределах сельского поселения МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», площадь Национального парка «Угра» составляет ориентировочно 3115 га. В пределах сельского поселения, национальный парк состоит из одного участка, в котором можно выделить две функциональные зоны:

1. Зона охраны историко-культурных объектов. Выделяется в местах расположения наиболее ценных (уникальных) памятников археологии, истории, культуры и должна обеспечить условия для их сохранения. Хозяйственная и туристско-экскурсионная деятельность определяются режимом планировочных зон охраны памятников, регулирования застройки и охраняемого исторического ландшафта, утверждаемых в установленном порядке. Размещение и архитектурное оформление объектов обслуживания туристов, благоустройство территории не должны нарушать исторический облик ландшафта. Любая деятельность собственников, владельцев и пользователей земель в этой зоне согласовывается с государственными органами охраны памятников истории и культуры и дирекцией национального парка.

2. Зона охраняемого ландшафта (познавательного туризма) предназначена для сохранения и демонстрации посетителям сложившихся природно-исторических ландшафтов национального парка и для организации экологического просвещения. В зону включены наиболее пригодные для туристского освоения территории вдоль проектируемых трасс маршрутов, в том числе основная масса объектов туристского интереса (живописные долины рек, озера, памятники природы, археологии, истории и культуры, интересные лесные участки, ботанические и зоологические объекты и др.). Проводится трассировка и обустройство различных по протяженности и способам передвижения туристских экскурсионных маршрутов, видовых площадок, мест отдыха, автостоянок. Ночлег и остановки на маршрутах разрешаются только в специально отведенных и благоустроенных местах.

Разрешается любительское и спортивное рыболовство, сбор грибов, ягод и других дикоросов по специальным разрешениям национального парка. Жители населенных пунктов, расположенных на территории национального парка и у его границ, пользуются правом бессрочного природопользования. Разрешается спортивная охота по согласованию с дирекцией национального парка. Проводятся лесоводственные мероприятия, направленные на восстановление коренных лесных сообществ и поддержание санитарного состояния насаждений вдоль маршрутов (рубки ухода, санитарные рубки по состоянию, уборка захламленности вдоль маршрутов, лесовосстановление), мероприятия по охране и защите леса, биотехнии.

Разрешается сложившееся природопользование в экологически обоснованных размерах и в соответствии с действующими природоохранными нормами и правилами. Разрешается строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не наносящее ущерба природным и рекреационным ресурсам национального парка. Разрешается реконструкция существующих производственных комплексов, повышающая их эффективность и экологическую безопасность. Участки для дачного строительства и садоводства выделяются только в границах населенных пунктов.

На участках зоны, являющихся местом обитания особо ценных и редких видов животных и растений, на основании акта экологической экспертизы может устанавливаться режим природопользования, аналогичный особо охраняемой зоне.

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях», в отдельных случаях в границах национальных парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственников.

Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных земель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источников.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ока | 1498,6 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Высса | 50 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Кванка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области, письмо от 26.04.2013 г. № 10/1310-13 на территории сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документы о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Церковь рождественская | сер. XVIII в. (1803 г.) | с. Столпово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 2 | Церковь Никольская | 1894 г. (1855 г.) | с. Воротынск | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 3 | Мельница | кон. XIX в. | дер. Заборовка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 4 | Церковь Георгиевская | кон. XIX в. | дер. Заборовка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 5 | Городище «Воротынское» | IV-VII вв., XII-XVII вв. | юго-западная окраина с. Воротынск | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 6 | Курганный могильник | I тыс. до н.э. – I тыс.н.э. | дер. Слевидово, северная окраина, слева от дороги на Калугу | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 |
| 7 | Селище 1 | III-V вв., XIV-XVII вв. | с. Воротынск, юго-восточная окраина села | АКР № 557. Арх. ИА. 17922. Л. 16 |
| 8 | Селище 2 | III-V вв. XI-XIII вв. XIV-XVII вв. | с. Воротынск, северо-западная окраина села, в 0,2 км к юго-востоку от школы | АКР № 558. Арх. ИА. 5661, 17922. Л. 16 |
| 9 | Селище 3 | XIV-XVII вв. | с. Воротынск, центральная часть села, 0,1 км к юго-западу от церкви | АКР № 559. Арх. ИА. 5661, 17922. Л. 17 |
| 10 | Селище 4 | р.ж.в., XI-XIII вв. XIV-XVII вв. | с. Воротынск, юго-восточная окраина села | АКР № 560. Арх. ИА. 5661, 17922. Л. 17 |
| 11 | Селище 5 | XIV-XVII вв. | с. Воротынск, центральная часть села, 0,2 км к востоку к юго-востоку от церкви | АКР № 561. Арх. ИА. 5661, 17922. Л. 17 |
| 12 | Селище 6 | XIV-XVII вв. | с. Воротынск, юго-восточная окраина села, северо-восточная оконечность мыса | АКР № 562. Арх. ИА. 5661, 17922. Л. 17 |
| 13 | Селище 7 | XIV-XVII вв. | с. Воротынск, 0,6 км к востоку от юго-восточной окраины села | АКР № 563. Арх. ИА. 5661, 17922. Л. 17 |
| 14 | Селище 8 | III-V вв. XIV-XVII вв. | с. Воротынск, 0,8 км к югу от села | АКР № 564. Арх. ИА. 19249. Л. 26 |
| 15 | Селище 9 (Льговка) | XI-XIII вв. н.э | с. Воротынск, 2,5 км к юго-востоку от села (бывш. с. Льговка) | АКР № 565. Маслов. 1948. С. 105-107 |
| 16 | Селище 1 | р.ж.в., III-V вв. | дер. Заборовка, 0,4 км к северу от церкви | АКР № 577. Болдин. 1995. С. 36 |
| 17 | Селище 2 | III-V вв. XIV-XVII вв. | дер. Заборовка, территория села | АКР № 578. Болдин. 1995. С. 37-39 |
| 18 | Селище | III-V вв. XIV-XVII вв. | с. Калужская опытная с/х станция, 0,6 км к востоку от фермы | АКР № 590. Болдин. 1995. С. 39 |
| 19 | Селище | XI-XIII вв. XIV-XVII вв. | дер. Рядово, близ деревни у дороги | АКР № 594. Арх. ИА. 865. Л. 11 |
| 20 | Селище | XI-XIII вв. | дер. Слевидово, близ деревни | АКР № 598. Изюмова, 1970. С. 237, 238. Никольская, 1981. С. 37-39 |

Градостроительная деятельность на территории памятников культуры МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Ока, р. Высса, р. Кванка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16 баллов. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, за исключением объектов повышенного риска.

На территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» расположены 6 объектов, влияющих на состояние почвенного покрова:

- 5 кладбищ;

- 1 скотомогильник;

На территории сельского поселения расположено 5 кладбищ:

- в с. Столпово, площадь – 1,2 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в с. Воротынск, площадь – 1,3 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в с. Воротынск, площадь – 1,0 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в дер. Заборовка, площадь – 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

- в дер. Заболотье, площадь – 0,8 га, размер санитарно-защитной зоны - 50 м.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области, письмо от 17.05.13 № 605-13, на территории сельского поселения имеется один скотомогильник:

Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция. Расположен 1000 м северо-западнее от населенного пункта. Собственником скотомогильника является ООО «СП «Калужское». Данный скотомогильник введен в эксплуатацию в 1994 г., в настоящеее время законсервирован (был заполнен на 1%), в 2007 году.

Так же на территории муниципального образования в с. Воротынск (1895 г.), дер. Заборовка (1937 г.), дер. Лучкино (1912 г.), с. Столпово (1945 г.) было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории сельского поселения осуществляется на полигон ТБО, эксплуатируемый ООО «Коммунальное хозяйство» (лицензия № ОТ-09-000650 (40) от 19.03.2010 г. до 19.03.2015 г.).  Сбор и вывоз ТБО в частном секторе осуществляются пакетным способом согласно графика (в среднем 1 раз в неделю) и на стационарных контейнерных площадках. Вывозом и транспортировкой ТБО на территории сельского поселения занимается специализированные организации Перемышльского района.

Бытовые отходы с территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» должны удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в 5 населенных пунктах сельского поселения: с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, с. Калужской геологоразведочной партии, с. Воротынск, дер. Заборовка, дер. Заболотье.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО). В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды системы водоснабжения с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция. В системе водоснабжения обнаружено превышение ПДК по общей жесткости 1,3  и микробиологическим показателям ОКБ – 50, ТКБ – 50, ОМЧ – 3  питьевая вода признана условно доброкачественной. В остальных населенных пунктах сельского поселения анализ качества питьевой воды не производился.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как национальный парк «Угра», особо охраняемые природные территории, лесопарки, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» расположено в северо-западной части Перемышльского района Калужской области. Центр сельского поселения, с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, находится в 23 км к северу от с. Перемышль и в 31 км к югу от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит автодорога регионального значения общего пользования М3 «Украина» - Перемышль. В состав сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» входят следующие населенные пункты: село Калужская опытная сельскохозяйственная станция, село Воротынск, деревня Заболотье, деревня Заборовка, село Калужской геологоразведочной партии, деревня Лучкино, деревня Малая Слободка, деревня Рядово, деревня Слевидово, село Столпово. Площадь сельского поселения составляет 6128 га, численность населения – 1548 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012-2013 годов, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Пригородное лесничество.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 6127,7 | 100 % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 4506,1 | 74 % |
| 2 | Земли населенных пунктов | 1113,8 | 18 % |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 59,0 | 1 % |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 % |
| 5 | Земли лесного фонда | 377,6 | 6 % |
| 6 | Земли водного фонда | 71,2 | 1 % |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 % |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 499,7 |
| Общественно-деловая | 6,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 509,2 |
| Рекреационная | 81,2 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,9 |
| Специального назначения | 5,1 |
| Размещения водных объектов | 10,7 |
| Общая площадь | 1113,8 |
| с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция |
| Жилая Застройка индивидуальными жилыми домами Застройка малоэтажными жилыми домами | 21,9 15,4 |
| Общественно-деловая | 6,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,9 |
| Рекреационная | 33,0 |
| Общая площадь | 120,2 |
| с. Воротынск |
| Жилая | 132,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 117,9 |
| Рекреационная | 14,6 |
| Специального назначения | 2,3 |
| Размещения водных объектов | 6,8 |
| Общая площадь | 273,9 |
| дер. Заболотье |
| Жилая | 46,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 21,6 |
| Рекреационная | 24,9 |
| Специального назначения | 0,8 |
| Размещения водных объектов | 0,2 |
| Общая площадь | 94,0 |
| дер. Заборовка |
| Жилая | 91,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 272,8 |
| Специального назначения | 0,8 |
| Размещения водных объектов | 0,2 |
| Общая площадь | 364,8 |
| с. Калужской геологоразведочной партии |
| Жилая | 14,6 |
| Рекреационная | 2,0 |
| Общая площадь | 16,6 |
| дер. Лучкино |
| Жилая | 25,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 9,9 |
| Инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,9 |
| Размещения водных объектов | 0,8 |
| Общая площадь | 38,5 |
| дер. Малая Слободка |
| Жилая | 24,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 24,8 |
| Рекреационная | 6,7 |
| Размещения водных объектов | 2,4 |
| Общая площадь | 58,2 |
| дер. Рядово |
| Жилая | 43,3 |
| Общая площадь | 43,3 |
| дер. Слевидово |
| Жилая | 33,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 7,0 |
| Размещения водных объектов | 0,3 |
| Общая площадь | 40,6 |
| с. Столпово |
| Жилая | 51,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 11,3 |
| Специального назначения | 1,2 |
| Общая площадь | 63,7 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 49760,1 м2 общей площади. Характеристика жилищного фонда сельского поселения представлена в таблицах 10, 11, 12, 13, 14.

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

таблица 10

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв. м | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв. м | Частная, кв.м |
| 5 | 6396,61 | 6315,21 | 747,76 | 5567,45 |
| 4 | 11138,17 | 111138,17 | 883,72 | 10254,45 |
| 2 | 5551,24 | 5551,24 | 821,09 | 4730,15 |
| 1 | 26674,08 | 26674,08 | 772,6 | 25901,48 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа.

таблица 11

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: |
| Каменные | 28393,75 | 291 | 17 |
| Панельные | 13773,76 | - | 9 |
| Блочные | 222,1 | 2 | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 5540,42 | 88 | 12 |
| Прочие | 1830,07 | 31 | 3 |
| По годам возведения: |
| до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | 1507,7 | 29 | 0 |
| 1946-1970 | 17342,52 | 196 | 28 |
| 1971-1995 | 23672,25 | 96 | 13 |
| после 1995 г. | 7237,63 | 91 | 0 |
| По проценту износа: |
| от 0 до 30 % | 6577,15 | 83 | 0 |
| от 31 % до 65 % | 26976,58 | 140 | 16 |
| от 66 % до 70 % | 11908,25 | 130 | 13 |
| свыше 70 % | 4298,12 | 59 | 12 |

Новое жилищное строительство

таблица 12

| Год ввода | в.т.ч индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- |
|  | кв.м. | домов |
| 2003 | 223,6 | 3 |
| 2004 | 169,4 | 2 |
| 2005 | 57,3 | 1 |
| 2006 | 800,2 | 6 |
| 2007 | 132,3 | 1 |
| 2008 | 318,0 | 5 |
| 2009 | 524,0 | 6 |
| 2010 | 1107,9 | 11 |
| 2011 | 308,9 | 2 |
| 2012 | 633,1 | 4 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

таблица 13

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | - | 919,8 |
| Из нее: В жилых домах | - | - |
| В многоквартирных жилых домах | - | 919,8 |
| Число жилых домов, ед. | - | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | 12 |

Оборудование жилищного фонда

таблица 14

| Наименование показателя | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канали- зацией) | в.т.ч централи-зованным | Отоплением | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в.т.ч централи-зованным | Ванными (душа ми) | Газом (сетевым, сжиженным) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 25583,05 | 24467,32 | 24467,32 | 24467,32 | 24467,32 | 24467,32 | 21850,92 | 15026,02 | 15026,02 | 24473,42 | 25637,65 |
| с. Воротынск |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 9376,05 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| дер. Заборовка |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3789,3 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| с. Калужской геологоразведочной партии |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1005 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| дер. Лучкино |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1582,0 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| дер. Заболотье |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1815,6 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| с. Столпово |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2750,6 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| дер. Рядово |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 822,8 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| дер. Малая Слобода |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1903,5 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| дер. Слевидово |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1132,2 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Ниже представлена характеристика основных действующих учреждений обслуживания. Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. На территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция располагается детский сад «Колосок». Фактическое количество учащихся составляет 40 человек. Здание специальное.

Общеобразовательные школы.

с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция – располагается (ул. Школьная д. 15) Воротынская средняя общеобразовательная школа, фактическое количество учащихся составляет 86 человек, здание специальное.

с. Калужской геологоразведочной партии – располагается Воротынская коррекционная школа-интернат, здание специальное.

Внешкольные учреждения. В настоящее время данные учреждения отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция осуществляет свою деятельность отделение врача общей практики МУЗ «Перемышльская ЦРБ». Отделение располагается в здании детского сада «Колосок».

Учреждения культуры

На территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция в здании физкультурно-оздоровительного комплекса действует дом культуры, штат работающих составляет 5 человек. В 2011 году на базе дома культуры начала работать хореографическая студия ансамбля танца «Калужский Сувенир». Так же на территории села в здании школы размещается библиотека.

Спортивные сооружения

На территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция имеется физкультурно-оздоровительный центр. Он рассчитан на одновременное пребывание 80 человек. Имеется универсальный спортивный зал, залы аэробики и залы общей физической подготовки. Около здания имеется открытая спортивная площадка для занятия летними и зимними видами спорта.

На территории с. Калужской геологоразведочной партии имеется открытая спортивная площадка у здания школы-интернат, спортивная площадка открытого типа, площадь 0,6 га.

Торговля

Предприятия торговли представлены 7-ю объектами розничной торговли, таблица № 15

таблица 15

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Специали-зация | Общая площадь м2 | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовольственные |
| 1 | Магазин «Китенок» Тимошенков Г.А | с. Калужская опытная с/х станция | Специализированный | 18 | 2 |
| 2 | Магазин Барышева Ю.В | с. Калужская опытная с/х станция | Специализированный | 57 | 2 |
| 3 | Магазин Белоусова Н.В | с. Калужская опытная с/х станция | Специализированный | 81,8 | 4 |
| 4 | Магазин Акулов А.А | с. Калужская опытная с/х станция | Специализированный | 24 | 2 |
| 5 | Магазин Шашина Н.А | с. Калужская опытная с/х станция | Специализированный | 14 | 1 |
| 6 | Магазин Литвиненко А.А | с. Калужская опытная с/х станция | Специализированный | 41 | 1 |
| 7 | Магазин Фесиков П.В | - | Специализированный | 14,5 | 1 |

Предприятия бытового обслуживания населения

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания на территории сельского поселения имеется:

- отделение почтовой связи, с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, располагается в здании детского сада «Колосок»;

- парикмахерская с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» (фактический адрес ул. Школьная, д. 6, юридический адрес ул. Садовая д. 34а с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция) с количеством сотрудников – 5 человек.

Отдых и туризм

На территории дер. Заборовка располагается база экологического туризма. «Агроусадьба» расположена на живописном берегу Оки у устья реки Выссы на территории Национального парка «Угра». На территории базы размещается: спортивная площадка, баня, беседки, мангал, сад лекарственных растений, дом мастерицы демонстрирует гостям традиционные женские ремесла, сад камней. Также проводятся экскурсии по окрестностям Национального парка "Угра".

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию сельского поселения  обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в с. Перемышль. На территории с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция сформирована добровольная пожарная команда (ДПК). ДПК сельского поселения «Калужская опытная сельскохозяйственная станция» создано  01.07.2012 г. и является  филиалом общественного учреждения Добровольная пожарная охрана «Добровольная пожарная команда Калужской области». Численность команды составляет 11 добровольцев. В распоряжении ДПК имеется 1 машина для пожаротушения АРС-14 и два резервуара воды для пожаротушения.

На территории с. Воротынск имеется противопожарная площадка (пирс), расположенная в центральной части села на р. Высса. Площадка (пирс) находится в хорошем техническом состоянии.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» осуществляются автомобильным транспортом. Протяженность муниципальных внутрипоселковых автодорог на территории сельского поселения составляет 17,15 км, в том числе асфальтобетонных – 7,3 км.

По территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» проходит 6 автомобильных дорог регионального значения представленных в таблице 16.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

таблица 16

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-3 «Украина» - Перемышль – Опытная станция | 1,74 | 17,0 | IV |
| 2 | Бабынино-Воротынск-поворот Росва | 0,44 | 19,0 | IV |
| 3 | Опытная станция - Заборовка | 3,04 | 13,0 | IV |
| 4 | М-3 «Украина»-Перемышль» - Воротынск | 2,03 | 19,0 | IV |
| 5 | М-3 «Украина»-Перемышль | 21,28 | 24,0 | III |
| 6 | М-3 «Украина»-Перемышль»-Борищево | 4,24 | 19,0 | V |

По автомобильным дорогам осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршрутам:

- Калуга – Опытная станция;

- Калуга – Воротынск – Перемышль;

- Перемышль – Опытная Станция.

Вдоль автодорог расположены  автобусные остановки.

Улично-дорожная сеть сельского поселения

таблица 17

| Наименование улиц дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Г | Щ |
| Автодорога по ул. Центральная | 0,65 | 0,65 |  |  |
| Автодорога по ул. Школьная | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Автодорога по ул. Садовая | 1,8 | 1,8 |  |  |
| Автодорога по ул. Лесная | 0,55 | 0,55 |  |  |
| Автодорога по дер. Заболотье | 1,3 |  | 1,3 |  |
| Автодорога по с. Воротынск | 5,2 | 1,5 | 3,7 |  |
| Автодорога по дер. Заборовка | 2,0 |  | 1,0 | 1,0 |
| Автодорога по с. Столпово | 0,95 |  | 0,95 |  |
| Автодорога по дер. Слевидово | 1,1 |  | 1,1 |  |
| Автодорога по дер. Рядово | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Автодорога по дер. Лучкино | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| Автодорога по дер. Малая Слободка | 0,5 |  | 0,5 |  |
| Автодорога по селу Калужской геологоразведочной партии | 0,6 |  |  | 0,6 |
| ИТОГО | 17,15 | 5,5 | 10,05 | 1,6 |

Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях составляет 8,3 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

На территории сельского поселения располагается аэродром малой сельскохозяйственной авиации. В настоящее время не функционирует.

### I.IV.6 Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» составляет 4506,1га.

Земли сельскохозяйственного назначения сельского поселения находятся в пользовании сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей.

Экономические проблемы в 90-х годах привели к наращиванию производства в личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). Натурализация хозяйств населения является следствием снижения уровня жизни, слабой механизации, высокого удельного веса ручного труда.

Основные сельскохозяйственные предприятия сельского поселения представлены в таблице 18.

таблица 18

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО СП «Калужское» | Сельское хозяйство | 83 |
| 2 | ГНУ Калужский НИИСХ Россельхозакадемии | Сельское хозяйство | 69 |
| 3 | КФХ «Росток» Ишакова Ю.В. | Сельское хозяйство (Картофелеводство) | 5 |

В настоящее время на территории сельского поселения ведется строительство современной животноводческой фермы на 960 дойных коров.

Также на территории сельского поселения юго-восточнее с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция планируется строительство рыбхоза. Для разведения форели из икры.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1548  человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

таблица 19

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 1280 | 1307 | 1316 | 1302 | 1277 | 1264 |
| с. Воротынск | 136 | 132 | 124 | 133 | 134 | 132 |
| дер. Заборовка | 50 | 52 | 48 | 47 | 47 | 48 |
| дер. Заболотье | 45 | 39 | 42 | 45 | 40 | 41 |
| с. Калужской геологоразведочной партии | 27 | 26 | 23 | 24 | 27 | 27 |
| с. Столпово | 27 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| дер. Лучкино | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| дер. Малая Слободка | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| дер. Слевидово | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| дер. Рядово | - | - | - | - | - | - |
| Итого по СП: | 1587 | 1594 | 1587 | 1589 | 1562 | 1548 |

Анализ динамики численности населения показал, что за шестилетний период численность населения не значительно уменьшилась (на 39 человек).

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение населения, таблицы 20, 21.

Механическое движение населения, чел.

таблица 20

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 35 | 11 |
| 2008 | 45 | 27 |
| 2009 | 37 | 35 |
| 2010 | 48 | 49 |
| 2011 | 26 | 25 |
| 2012 | 43 | 28 |

Естественное движение населения, чел.

таблица 21

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | - | 27 |
| 2008 | 2 | 25 |
| 2009 | 14 | 26 |
| 2010 | 10 | 28 |
| 2011 | 12 | 26 |
| 2012 | 5 | 19 |

Половозрастная  структура населения, чел.

таблица 22

| Возрастные группы | 01.01.1999 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 1740 | 1548 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 191 | 169 |
| Мужчин | 87 | 78 |
| Женщины | 104 | 91 |
| Трудоспособного возраста | 1079 | 961 |
| Мужчин | 505 | 453 |
| Женщины | 574 | 508 |
| Старше трудоспособного возраста | 470 | 418 |
| Мужчин | 122 | 103 |
| Женщины | 348 | 315 |

### II. II. Экономическая база

Трудовые ресурсы сельского поселения формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Структура занятости населения

таблица 23

| Показатели | 2012 г. Чел. |
| --- | --- |
| Занято всего: | 922 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | 50 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 88 |
| 4 | Прочие отрасли | - |
| В отраслях не производственной сферы |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 19 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 30 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 26 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 15 |
| 9 | ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания | 6 |

Структура занятости населения

В таблице 24 представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения.

таблица 24

| № п/п | Предприятия и организации | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО СП «Калужское» | Сельское хозяйство | 83 |
| 2 | ГНУ Калужский НИИСХ Россельхозакадемии | Сельское хозяйство | 69 |
| 3 | КФХ «Росток» Ишакова Ю.В. | Сельское хозяйство | 5 |
| 4 | Воротынская средняя общеобразовательная школа | Образование | 33 |
| 5 | Воротынская коррекционная школа интернат | Образование | 11 |
| 6 | Отделение врача общей практики МУЗ «Перемышльская ЦРБ» | Здравоохранение | 10 |
| 7 | Спортивно-культурный центр | Культура и спорт | 11 |
| 8 | Библиотека с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Культура | 1 |
| 9 | Отделение ФГУП «Почта России» | Услуги населению | 2 |
| 10 | Библиотека с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Культура | 1 |
| 11 | Парикмахерская с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Услуги населению | 1 |
| 12 | Администрация СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | - | 5 |
| 13 | ИП Акулов | Торговля | 2 |
| 14 | ИП Шашина | Торговля | 1 |
| 15 | ИП Литвиненко | Торговля | 2 |
| 16 | ИП Тимошенков | Торговля | 2 |
| 17 | ИП Фесиков | Торговля | 1 |
| 18 | ИП Барышева | Торговля | 2 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в 3-х населенных пунктах сельского поселения. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет 25583,05 кв. м., 51 % от общего числа жилищного фонда сельского поселения.

Система водоснабжения с. Калужская опытная с/х станция

Водоснабжение села осуществляется от одной водонапорной башни, установленной в центральной части села по ул. Новая и одной артезианской скважины расположенной за границами села в 200 м восточнее села у лесного массива. Протяженность водопроводных сетей составляет 7 км. Обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 96 %.

Система водоснабжения с. Воротынск

Водоснабжение села осуществляется от одной водонапорной башни расположенной в северной части населенного пункта в районе бывшей больницы.  Протяженность водопроводных сетей составляет 4 км.

Система водоснабжения с. Калужской геологоразведочной партии

Водоснабжение села осуществляется от одной водонапорной башни, расположенной в центральной части населенного пункта. Протяженность водопроводных сетей составляет 1 км.

Система водоснабжения дер. Заболотье

Водоснабжение деревни осуществляется от одной водонапорной башни, расположенной за границами населенного пункта в 250 м юго-западнее деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет 2 км.

Система водоснабжения дер. Заборовка

Водоснабжение деревни осуществляется от одной водонапорной башни, расположенной в центральной части населенного пункта. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,9 км.

Износ сетей водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения составляет 90-100 %.

На территории сельского поселения централизованная система канализации присутствует в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция. Система канализации безнапорная самотечная. Протяженность сетей составляет ориентировочно 2300 м. Хозяйственно-бытовые стоки поступают на очистные сооружения расположенные в южной части села. Очистные сооружения находятся не в удовлетворительном состоянии, в настоящее время фактически очистка стоков не производится.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» газифицирован один населенный пункт – с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция. Газоснабжение населенного пункта сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Воротынск». ГРС «Воротынск» получает газ от магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1980 г. Газ потребителям МО СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» подается по выходной нитке межпоселкового газопровода, с давлением на входе 6 гкс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).  Подача газа потребителям производится по двухступенчатой схеме.

Централизованная система теплоснабжения представлена в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция. Теплоснабжение осуществляется от сельской котельной расположенной в центральной части села. Котельная оборудована 2-мя котлами Ремекс-2,5 (мощность – 5,417 Гкал/час, 80% износа, полезный отпуск тепла 6588 Гкал, в т.ч на ГВС – 808 Гкал, из них население – 5156,2 Гкал; 797,2 Гкал – организации, прочие потребители – 125,6 Гкал). Система теплоснабжения по способу получения горячей бытовой воды – закрытая, способ прокладки теплопроводов: наземный, бесканальный – 3038 м; подземный, бесканальный – 1080 м. Используемый вид топлива – природный газ.  Обеспеченность централизованным отоплением составляет – 85 % в т.ч. централизованным горячим водоснабжением - 58 %.   Теплоснабжение остальных населенных пунктов сельского осуществляется децентрализовано, от автономных источников.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от подстанции двух электрических подстанций:

- 35/10 кВ «Желохово» дер. Желохово, год ввода в эксплуатацию – 1981 г., установленная мощность трансформаторов – 1х2,5 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 0,4 МВА;

- 35/10 кВ «Керамика» пос. Воротынск, год ввода в эксплуатацию – 1998 г., установленная мощность трансформаторов – 2х10 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 7,6 МВА.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

таблица 25

| № п/п | Населенный пункт | ПС, фидер | Потребление за 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЮЛ | ФЛ |
| 1 | с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 113 а Воротынск | 975 875 | 148 157 |
| 2 | с. Воротынск | 113 а Воротынск | 565 | 118 205 |
| 3 | дер. Заборовка | 113 а Воротынск | 520 037 | 61 176 |
| 4 | с. Столпово | 113 а Воротынск | 0 | 39 050 |
| 5 | дер. Лучкино | 337 Желохово | 0 | 16 513 |
| 6 | дер. Слевидово | 113 а Воротынск | 0 | 5 363 |
| 7 | дер. Малая Слободка | 113 а Воротынск | 0 | 12 501 |
| 8 | с. Калужской геологоразведочной партии | 113 а Воротынск | 92 459 | 15 117 |
| 9 | с. Калужской геологоразведочной партии | ПС 260 Корекозево | 16 504 | 40 608 |
| 10 | дер. Заболотье | 113 а Воротынск | 47 520 | 31 703 |
|  | ИТОГО |  | 1 652 957 | 488 393 |

Распределение электроэнергии потребителям производится как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа RDLU EWSD, монтированной емкостью 384 номера, используемая емкость 334 номера.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Перемышльского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.  На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги проводного радиовещания на территории сельского поселения не предоставляются.

Услуги эфирного теле- и радиовещания  вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК), «Домашний» (47 ТВК), «REN-TV» (39 ТВК), «5 канал» (37 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставлены ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Юность» (70,43 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц), «Калуга FM» (105,6 МГц), «Радио Сатком» (103,6 МГц), «Радио 40» (105,1 МГц), «Серебряная ладья» (106,6 МГц), «Дорожное радио» (101,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» обслуживается отделением почтовой связи расположенным в с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция, Перемышльского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Перемышльского района, 2008-2011 г.

- План социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» № 106 от 02.09.12 г.