Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Контракт № 0137300016912000033-0158205-01 от 6 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Контракт № 0137300016912000033-0158205-01 от 6 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Щербаков Д.В.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	10

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.4 Подземные воды	15

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	16

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	17

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	18

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	20

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	21

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	32

I.IV Современное использование территории городского поселения	35

I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения	35

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения	37

I.IV.3 Жилищный фонд	38

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	42

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	47

II. Социально-экономическая характеристика городского поселения	49

II. I. Население	49

II. II. Экономическая база	52

II.IV Инженерно-техническая база	55

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	55

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	56

II.IV.3 Электроснабжение и связь	57

Список используемой литературы:	60

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана МО ГП «Город Белоусово» МР «Жуковский район» Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана МО ГП «Город Белоусово» МР «Жуковский район» Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана МО ГП «Город Белоусово» МР «Жуковский район» Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 1.2 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 1.3 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 1.4 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район» Калужской области | 1:5 000 |

# I. Анализ состояния территории городского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Белоусово» муниципального района «Жуковский район», (МО ГП «Город Белоусово», далее – городское  поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является контракт № 0137300016912000033-0158205-01 от 6 ноября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО ГП  «Город Белоусово» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана городского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Жуковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории городского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочное решение территорий населенных пунктов и всей территории городского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития городского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы городского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного городского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав ГП  «Город Белоусовоо»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда на территории городского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Жуковский район».

3. Картографические материалы  на территорию городского поселения в виде ортофотоплана, с пространственным разрешением 60 см, дата съемки 14.08.2009 г.,  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5м  актуальности 2012.г.

4.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответствующие запросы.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

## I.I Общие сведения

Белоусово – город в Жуковском районе Калужской области. Город расположен на реке Дырочная (бассейн р. Ока), находится на расстоянии 85 км от областного центра г. Калуги, в 9 км от административного центра г. Жуков и на расстоянии 104 км от центра г. Москвы.  По территории городского поселения проходит автодорога федерального значения А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль».  Вдоль западной границы городского поселения проходит автодорога федерального значения М3 «Украина» Москва-Киев».  В настоящее время в состав городского поселения входит один населенный пункт город Белоусово. Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города, рекреационные земли, а также земли, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Площадь городского  поселения  на данный момент составляет 456,6 га, численность населения – 8407 человек.

Историческая справка

Впервые упоминание о деревне Белоусово встречается в  Атласе Калужской губернии за 1782 год. Расположена она  была «на берегу речки Белоусовки на правой стороне и при большой дороге, лежащей из Боровска в Серпухов», в деревне насчитывалось 13 дворов, в которых проживал 101 человек (52 мужчин и 49 женщин). Свое название Белоусово получило от травы белоус, которая росла вокруг деревни.

Развитию поселения способствовало строительства вблизи деревни на Прокофьевской пустоши фабрики (суконное и шелковое производство) Евгения Ивановича Грунта. В 1859 году Белоусово насчитывает 35 дворов, в 1880 году на Белоусовской ткацкой фабрике работали 158 человек.
Фабрика являлась основным градообразующим предприятием поселения  и остается единственным предприятием белоусовцев и жителей близлежащих деревень до самой Великой Отечественной войны. Это было крупнейшее в округе ткацкое производство, выпускающее хлопчатобумажные платки, а в годы войны – полотно для фронта. После освобождения района от оккупантов в январе 1942 года возобновил свою работу Белоусовский сельский Совет. На территории сельского совета находились колхозы: «Карл Маркс» — деревня Доброе, «Заря социализма» — деревня Белоусово, «1 Мая» — деревня Алешинка, «Имени Молотова» — деревня Колесниково.

В 1955 году в состав Белоусовского сельского совета входит населенный пункт Обнинское. В связи с развитием промышленности, ростом населения, занятого в промышленном производстве, на основании решения Калужского облисполкома № 879 от 25.12.1962 года населенный пункт Белоусово преобразован в рабочий поселок. В 1996 г. в результате проведения в Калужской области административной реформы  город Белоусово вышел  из  состава  Жуковского района  и  стал  самостоятельной  административно-финансовой  структурой. С   января  2006 года  город  Белоусово   вновь  вошел  в  состав  Жуковского  района,  как  городское  поселение.

Картографическое описание границ городского поселения"Город Белоусово"

На севере - на восток от автомагистрали Москва - Киев по северной границе коллективных садов и безымянного ручья, пересекая две ЛЭП, до реки Дырочная, далее на северо-восток по реке Дырочная вдоль северо-западной границы застройки города до просеки магистрального газопровода, поворот на юго-восток по просеке магистрального газопровода до автомагистрали Москва - Рославль, поворот на северо-восток по автомагистрали до лесного массива в 200 м от просеки магистрального газопровода;

На востоке - на юго-восток от границы лесного массива северо-восточнее ее южного угла, пересекая автомагистраль Москва - Рославль, далее на юго-запад, параллельно автомагистрали, поворот на юг и на юго-восток, далее на юго-запад восточнее трассы газопровода, далее на юго-запад, пересекая трассу газопровода юго-восточнее угла ограждения ЛПУМГ, далее на северо-запад до восточного угла границы ЛПУМГ, на юго-запад от него, параллельно юго-восточной границе ЛПУМГ восточнее угла автобазы, далее на юго-запад, не доходя до границы крайнего жилого квартала, далее на юго-восток по границам огородов, не доходя до трассы газопровода, далее на юго-запад параллельно трассе газопровода до поворота автодороги западнее садовых участков совхоза "Тарутинский", далее на юг от поворота, минуя д. Колесниково, до середины северной границы садовых участков;

На юге - на северо-запад по северной границе садовых участков от ее середины южнее д. Колесниково до северного угла границы садовых участков, далее на юго-запад, пересекая трассу газопровода, до полевой дороги у северо-восточного угла границы лесного массива, далее на запад по северной границе лесного массива до северо-западного его угла восточнее пруда, далее на юго-запад по границе лесного массива до плотины через пруд, поворот на юго-запад от плотины по реке Дырочная до пересечения с автодорогой на г. Белоусово, далее на юго-запад от пересечения по границе очистных сооружений, поворот на юго-восток по границе ограждения очистных сооружений, далее на юго-запад, пересекая трассу газопровода, поворот на северо-запад по границе лесного массива, поворот на северо-восток, поворот на северо-запад до безымянного ручья, далее на юго-запад, пересекая ЛЭП, до границы лесного массива южнее юго-западного угла ограждения очистных сооружений, далее на северо-запад западнее того же угла, далее на запад до автодороги у крайних жилых домов юго-западнее детского сада, далее на северо-запад по автодороге до пересечения ее с автомагистралью Москва - Рославль, поворот на юго-запад по автомагистрали до развилки дороги Белоусово - Обнинск, поворот на северо-запад, пересекая автомагистраль, по указанной дороге до автомагистрали Москва - Киев;

На западе - на северо-восток от пересечения дороги Белоусово - Обнинск с автомагистралью Москва - Киев по автомагистрали до пересечения с безымянным ручьем, протекающим по северной границе садоводческих товариществ г. Белоусово.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат городского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Дырочная.

На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории городского поселения

Город Белоусово расположен в пределах Протвинской низины в бассейне р. Дырочная, левого притока р. Протва, левого притока р. Оки. Рельефный и ландшафтный фон территории создан в условиях существования озерно-зандровой равнины времен разрушения московского ледника. Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 160,0 м, урез вод р. Дырочная, до 187,1 м, на водоразделе к востоку от г. Белоусово. Абсолютный перепад высот по территории муниципального образования составляет 27,1 м. Поверхность рельефа плохо дренирована.

Вся территория муниципального образования расположена в пределах одного ландшафта. Ландшафт представляет собой плоскую озерно-водноледниковую слаборасчлененную равнину. Разрез четвертичных образований представлен сверху вниз: покровными суглинками, ниже залегают озерно-болотные глины и завершают разрез гравелистые пески, общая площадь отложений составляет 10-20 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми породами верейского горизонта среднего отдела карбона и известняками протвинского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые, местами глееватые на суглинистой основе.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Дырочная.

Река Дырочная берёт начало на территории сельского поселения «Село Истье» в лесном массиве восточнее дер. Алешинка. Устье реки находится в 72 км по правому берегу реки Протвы. Длина реки составляет 15 км. Водосборная площадь составляет 56,2 км2. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Дырочная составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

### I.II.4 Подземные воды

Основными водоносными горизонтами хозяйственно питьевого водоснабжения населения и предприятий города Белоусова являются протвинский и окский водоносные горизонты.  Водоносные горизонты преурочены к толщам известняков нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, умеренно жесткие и жесткие, с повышенным содержанием общего железа.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Город Белоусово» выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории ГП «Город Белоусово»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

II – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередачи.

3.  СЗЗ объектов водоснабжения и водоотведения.

    - СЗЗ объектов теплоснабжения.

    - СЗЗ объектов газоснабжения

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО ГП «Город Белоусово» в настоящее время особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 2

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Дырочная | 15 | 100 | 50 | 20 |
|  | Безымянные ручьи | Менее 10 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области город Белоусово не отнесен к историческим поселениям и на территории городского поселения в настоящее время объекты культурного наследия отсутствуют.

На территории МО ГП «Город Белоусово» при выявлении объектов культурного наследия, градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения , разрешения или уничтожения.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории городского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние поверхностных и подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенном пункте, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городе приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Приземные концентрации загрязняющих веществ, полученные в результате сводных расчетов рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, представляют собой прогноз состояния атмосферного воздуха. Все расчеты базируются на том, что предприятия города работают на максимальной регламентной мощности. При этом расчетные поля приземных концентраций характеризуют наихудший вариант качества атмосферного воздуха, который может реализоваться при наиболее неблагоприятных условиях. Такой прогноз дает возможность выявить потенциально наиболее загрязненные территории города, а также вклады каждого из природопользователей в загрязнение атмосферы. Эти расчеты используются в первую очередь для нормирования выбросов и разработки плана мероприятий по сокращению сверхнормативных выбросов предприятий.

В соответствии с гигиеническими требованиями к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест (СанПиН 2.1.6.1032-01) все природопользователи, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферно воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов своего объекта.

В качестве основных веществ, подлежащих контролю, в соответствии с нормативным документом (РД 52.04.186-89) приняты оксид углерода, диоксид азота, и взвешенные вещества. Кроме основных веществ контролю подлежат специфические вещества, приземные концентрации которых в жилых районах или на границах CCЗ предприятий превышают максимально-разовые ПДК (предельно допустимые концентрации) для атмосферного воздуха населенных мест.

Инструментальный мониторинг проводится в соответствии с РД 52.04.186-89. отбор проб и их анализы проводятся аккредитованными лабораториями. Инструментальные замеры проводятся 1 раз в месяц единовременно.

Состояние атмосферного воздуха в г. Белоусово за 2012 год, полученные в рамках ведения территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Калужской области

Таблица 3

| Наименование примеси | Номер поста | qср, мг/м3 | qм, мг/м3 | СИ | НП | I | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,296 | 0,332 | 0,66 | - | 1,97 |  |
| Взвешенные | 2 | 0,344 | 0,383 | 0,77 | - | 2,29 |  |
| вещества | 3 | 0,312 | 0,332 | 0,66 | - | 2,08 |  |
| в целом по городу |  | 0,317 | 0,383 | 0,77 | - | 2,11 |  |
|  | 1 | 0,20 | 2,0 | 0,40 | - | 0,100 |  |
| Оксид углерода | 2 | 0,30 | 2,0 | 0,40 | - | 0,141 |  |
|  | 3 | 0,30 | 2,1 | 0,42 | - | 0,141 |  |
| в целом по городу |  | 0,233 | - | 0,42 | - | 0,114 |  |
|  | 1 | 0,019 | 0,023 | 0,06 | - | 0,317 |  |
| Оксид азота | 2 | 0,026 | 0,029 | 0,07 | - | 0,433 |  |
|  | 3 | 0,22 | 0,025 | 0,06 | - | 0,367 |  |
| в целом по городу |  | 0,022 | - | 0,07 | - | 0,367 |  |
| СИ |  |  |  |  |  |  | 0,77 |
| НП |  |  |  |  |  |  | - |
| ИЗА |  |  |  |  |  |  | 2,59 |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». На основании проведенных исследований и в соответствие с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03  установлены санитарно-защитные зоны производственных объектов.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории г. Белоусово  данный показатель является «умеренным».

Таблица 4

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:                         Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Важнейшим фактором, влияющим на состояние воздушного бассейна, является количество зеленых насаждений. Площадь озелененных территорий в малых городах должна быть 8м2/чел.

Состояние поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Дырочная.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия г. Белоусово.

В 2011 году проводился мониторинг состояния дна (донных отложений) р. Дырочная. Результаты анализа донных отложений представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № пробы, место отбора | Определяемые показатели |
| --- | --- |
|  | Водородный показатель (рН) | Нефтепродукты, г/кг почвы | Нитраты, мг/кг почвы | Азот аммонийный, Мг/кг почвы | Медь, мг/кг почвы | Цинк, мг/кг почвы | Свинец, мг/кг почвы | Органическое Вещество, % | Фосфор (по Р2 О5) мг/кг | Острое токсическое действие |
| р. Дырочная, Точка мониторинга | 7,70 | 0,012 | 7,75 | 5,50 | 3,69 | 13,70 | 4,06 | 0,70 | 121,25 | Не оказывает |
| р. Дырочная выше по течению, район г. Белоусово | 7,90 | 0,390 | 17,25 | 11,50 | 8,11 | 36,80 | 5,21 | 0,88 | 42,50 | Не оказывает |

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидeмиологичеcкие требования к качеству почвы», территория городского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

Таблица 6

| Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

На территории городского поселения кладбища отсутствуют.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области (письмо от 20.02.2013 г. № 217-13) на территории МО ГП «Город Белоусово» зарегистрированные в установленном порядке скотомогильники (действующие, законсервированные) в.т.ч. сибиреязвенные, отсутствуют.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) с территории городского поселения осуществляется на санкционированную свалку ТБО, расположенную в 1,5 км от г. Жуков вблизи дер. Стрелковка (эксплуатирующая организация – УМП «Благоустройство» (г. Жуков, ул. Лесная, д. 4а) бессрочная лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности № 040 № 00033 от 15.12.2011 г. Выданная Управление Росприроднадзора по Калужской области).  Сбор и вывоз ТБО на территории Жуковского района проводят УМП «Благоустройство», УМАП «Кременки-Автодор» и МП БКК.

Бытовые отходы с территории МО ГП «Город Белоусово» удаляются по следующим правилам:

- не реже одного раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов).

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. (В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Важным и неотъемлемым элементом городской застройки являются сооружения для хранения легкового транспорта – гаражи, паркинги, стоянки, они тоже имеют свои санитарно-защитные зоны.

Рекомендуемые расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Таблица 7

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
|  | автостоянки (открытые площадки, паркинги) и наземные гаражи-стоянки вместимостью, машино-мест |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | Более 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Школы, детские учреждения, ПТУ, техникумы, площадки отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | По расчетам |

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СНиП 2.07.01-89, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения городского поселения проводился лабораторный контроль качества питьевой воды. По результатам лабораторного контроля выявлены превышения ПДК по мутности 2,2; общей жесткости 1,3; стронцию 2,2; и бору 1,7. Питьевая вода системы водоснабжения города Белоусово признана не доброкачественной.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории городского поселения «Город Белоусово» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как особо охраняемы природные территории, лесопарки, базы отдыха, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории городского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

-характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

Выводы

Экологическая ситуация на территории городского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный и системный  характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить охранными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными требованиями СНиП П-07.01-86, СНиП П-89-80, СНиП П-06-75, СНиП 2.04.08-87 и Правилами безопасности в газовом хозяйстве Госгортехнадзора РФ.

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается:

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и газопроводам, ограждениям и зданиям систем газоснабжения посторонние предметы, загромождать к ним проходы и влезать на них;

- открывать помещения газорегуляторных пунктов, дверцы станций электрохимической защиты и редукционных головок групповых резервуарных установок, люки колодцев подземных газовых сооружений, открывать или закрывать отключающие устройства на газопроводах, отключать или включать электроснабжение средств связи, освещения, систем телемеханики;

- складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознавательных и предупредительных знаков;

- разводить огонь или размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях систем газоснабжения.

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним работников организаций, эксплуатирующих их.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Регламенты использования территории охранных зон

сетей инженерной инфраструктуры

На территории охранной зоны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.IV Современное использование территории городского поселения

Белоусово – город в Жуковском районе Калужской области. Город расположен на реке Дырочная (бассейн р. Ока), находится на расстоянии 85 км от областного центра г. Калуги, в 9 км от административного центра г. Жуков и на расстоянии 104 км от центра г. Москвы.  По территории городского поселения проходит автодорога федерального значения А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль».  Вдоль западной границы городского поселения проходит автодорога федерального значения М3 «Украина» Москва-Киев».  Площадь городского  поселения  на данный момент составляет 456,6 га, численность населения – 8407 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО ГП «Город Белоусово» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Жуковского лесничества 2006 года.

Современное распределение земель по категориям городского поселения представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории городского поселения | 456,6 | 100% |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 83,8 | 18% |
| 2. | Земли населенных пунктов | 308,1 (295,9+12,2 два анклавных участка с установленной категорией земли населенных пунктов и адресной привязкой г. Белоусово) | 67% |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 16,3 | 4% |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0% |
| 5. | Земли лесного фонда | 48,4 | 11% |
| 6. | Земли водного фонда | 0 | 0% |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0% |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта городского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах городского поселения.

Таблица 9

| Функциональные зоны | Существующее Положение, га |
| --- | --- |
|  | Всего |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 110,5 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 10,5 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 39,1 |
| Зона размещения садово-дачных участков | 25,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,6 |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | 1,6 |
| Зоны общественно-делового назначения | 6,6 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 34,9 |
| Зоны производственного использования | 63,9 |
| Зона водных объектов | 14,0 |
| Общая площадь | 308,1 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО ГП «Город Белоусово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным администрации города Белоусово) составил 149,9 тыс. м2 общей площади.  В жилищной застройке присутствуют, как и многоквартирные, так и индивидуально-определенные жилые дома.

Подробная характеристика жилищного фонда показана в нижеследующих таблицах.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен и времени постройки

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 149910,78 | 80 |
| По материалу стен |
| Каменные, кирпичные | 130770,46 | 69 |
| Панельные | 18477,02 | 7 |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 194,5 | 1 |
| Прочие | 468,8 | 3 |
| По годам возведения |
| До 1920г. | 194,5 | - |
| 1921-1945г. | 53533,01 | 1 |
| 1946-1970г. | 53533,01 | 28 |
| 1971-1995г. | 79798,12 | 45 |
| После 1995г. | 16385,10 | 6 |

Характеристика жилищного фонда по этажности

Таблица 11

| Этажность жилых домов | Количество жилых домов | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 833,8 |
| 2 | 31 | 16430,9 |
| 3 | 1 | 1278,9 |
| 4 | 5 | 4723,0 |
| 5 | 36 | 118031,78 |
| 6 | 1 | 1646,8 |
| 9 | 1 | 6965,6 |
| ИТОГО | 80 | 149910,78 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 12

| Наименование показателя | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопро-водом | в.т.ч централи-зованным | Водоотве-дением (канали- зацией) | в.т.ч централи-зованным | Отоплением | в.т.ч централи-зованным | Горячим водоснаб-жением | в.т.ч централи-зованным | Ванными (душа ми) | Газом (сетевым, сжиженным) | Напольными электрическими плитами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Белоусово |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 149910,78 | 149910,78 | 149910,78 | 149441,98 | 149441,98 | 149441,98 | 149441,98 | 37089,2 | 37089,2 | 148484,48 | 149054,08 | 1732,84 |

Новое жилищное строительство

Таблица 13

| Год ввода в эксплуатацию | Всего | в.т.ч. индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
|  | м2 | домов | м2 | домов |
| 2006 | 517,3 | 4 | 517,3 | 4 |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2008 | 154,7 | 1 | 154,7 | 1 |
| 2009 | 3756,7 | 4 | 363,5 | 3 |
| 2010 | 7594 | 3 | 296,6 | 2 |
| 2011 | 8338,7 | 4 | 13600,4 | 3 |
| 2012 | 1100 | 9 | 1100 | 9 |

Таким образом, настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные жилые дома они составляют 87 % от общей площади жилищного фонда. По этажности преобладает пятиэтажная жилая застройка (78 %). Численность населения на 1.01.2012 г - 8407 человек, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 17,8 м2/чел, что ниже нормы для городских поселений (30м2/чел)

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование  ГП «Город Белоусово» обладает развитой системой предприятий культурно-бытового обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО ГП «Город Белоусово» приведено по материалам  Администрации города Белоусово.

Образование и воспитание

Образовательная система МО ГП «Город Белоусово» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице 14.

Характеристика муниципальных образовательных учреждений

Таблица  14

| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | Кол-во смен | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по лицензии | Факти-ческое количество учащихся |  | Тип здания | Год постройки | % износа |
| Школы |
| Средняя общеобразова-тельная школа №2 | ул. Гурьянова, д. 33 | 975 | 750 | 1 | типовое | 1969 | - |
| Средняя общеобразова-тельная школа №2 | ул. Московская, д. 53 |  |  | 1 | типовое | 1961 | - |
| Детские сады |
| МДОУ «Ёлочка» | ул, Гурьянова, д. 32 | 115 | 142 | 1 | типовое | 1971 | 30 |
| МДОУ «Малыш» | ул, Гурьянова, д. 35 | 140 | 150 | 1 | типовое | 1966 | 22 |
| МДОУ «Берёзка» | ул, Калужская, д. 7 | 140 | 142 | 1 | типовое | 1977 | 68 |
| Учреждения дополнительного образования |
| МОУ ДОД "Детская школа искусств" | ул. Лесная, д. 2 | - | - | - | типовое | - | - |

Обеспеченность учебно-образовательными учреждениями

Таблица 15

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 395 | 47 | Более 100 % |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 975 | 202,8 | Более 100 % |

Как видно из таблицы 15, город обеспечен учебно-образовательными учреждениями сверх нормативного уровня, однако, они распределены не равномерно и существуют районы, не попадающие в радиусы доступности детских садов.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. Медицинское обслуживание жителей осуществляет Белоусовская городская поликлиника (ул. Гурьянова д. 20).

Функции и задачи: Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Белоусово и других населенных пунктов Жуковского района. Оказание стационарной медицинской помощи по направлениям: хирургия, терапия, неврология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни. Оказание скорой медицинской помощи.

Учреждения культуры

На территории городского поселения «Город Белоусово» расположены и функционируют городской дворец культуры «Созвездие». Городской Дворец культуры основан в 1981  году. Штатных работников 31 чел. В данном учреждении действует 16 клубных формирований.

Спортивные сооружения

На территории города функционирует детско-юношеский спортивный клуб физической подготовки, в котором занимаются 480 детей и подростков, действуют спортивные залы при предприятиях, в общеобразовательной школе. Так же на территории города действует физкультурно-оздоровительный комплекс «Факел», площадь комплекса составляет 5000 м2. В состав комплекса входят плавательный бассейн, универсальный спортивный зал, залы аэробики, залы общей физической подготовки.

Характеристика муниципальных образовательных учреждений

Таблица  16

| Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | Кол-во смен | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по лицензии | Факти-ческое количество учащихся |  | Тип здания | Год постройки | % износа |
| Спортивные сооружения |
| МОУДОД «детско-юношеская спортивная школа» | ул. Мирная, д. 12 | - | 165 | 1 | Приспо-собленное | 1951 | 53,9 |
| ФОК «Факел» | ул. Гурьянова, д. 46/1 | - | - | - | Типовое | 2013 | - - |

Торговля и общественное питание

На потребительском рынке муниципального образования функционирует 23 предприятия, занимающихся оптовой торговой деятельностью и ряд мелких организаций и предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю. Наиболее крупные предприятия розничной торговли ООО «Альянс», ООО «Успех», ООО «Три льва и К», ЗАО «Ринг Петролиум» и другие. Из предприятий общественного питания выделяется кафе «Тянь-Шань», кафе «Восточный экспресс».

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица  17

| № п/п | Наименование объектов, адрес | Организацонно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м2 | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО ТФК «Альянс» - ул. Калужская, д. 1 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 65 | 4 |
| 2. | ООО ТФК «Альянс» - ул. Гурьянова, д. 7 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 71 | 3 |
| 3. | ООО ТФК «Альянс» - ул. Гурьянова, д. 3 | Общество с ограниченной ответственностью | хлеб/ продовольствие | 76 | 3 |
| 4. | ООО ТФК «Альянс» - ул. Гурьянова, д. 2 | Общество с ограниченной ответственностью | молоко/ продовольствие | 74 | 3 |
| 5. | ООО ТФК «Альянс» - ул. Московская, д. 83 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 155 | 5 |
| 6. | ООО «Торговый двор» - ул. Гурьянова, д. 11 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие/предметы общего пользования | - | - |
| 7. | ООО «ДВВ и К» - «Магнит» - ул. Жуковская, д. 17 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие/предметы общего пользования | 195 | 15 |
| 8. | ООО «Вектор» Ул. Гурьянова, д. 11 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие/предметы общего пользования | 54 | 3 |
| 9. | ООО «Колос» | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 74 | 3 |
| 10. | ИП «Талисман» | Индивидуальный предприниматель | продовольствие | 73 | 2 |
| 11. | ЗАО «Ринг Петролиум»- ул. Калужская, д. 12 | Закрытое акционерное общество | продовольствие | 201 | 11 |
| 12. | ООО «Транзит+» ул. Московская, д. 12 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 50 | 5 |
| 13. | «Магазин продукты» ул. Гурьянова, д. 24 | Индивидуальный предприниматель | продовольствие | 46 | 2 |
| 14. | ООО «Светлана» ул. Калужская, д. 14 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 95 | 1 |
| 15. | ООО «Успех» ул. Гурьянова, д. 4 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 50 | 2 |
| 16. | ООО «Успех» ул. Гурьянова, д. 44/1 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 56 | 3 |
| 17. | «Нарочка» ул.Комсомольская д. 4/1 | Индивидуальный предприниматель | продовольствие | 61 | 1 |
| 18. | ООО «Русичь» ул. Московская, д. 49 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 240 | 2 |
| 19. | ИП «Волощук» ул. Жуковская, д. 17 | Индивидуальный предприниматель | одежда | 120 | 6 |
| 20. | ООО «Рассвет» ул. Калужская, д. 13 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 117 | 3 |
| 21. | ООО «Мария» ул. Гурьянова, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 98 | 3 |
| 22. | ООО «Три Льва и К» ул.Московская д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | 112 | 2 |
| 23. | ООО «Дикси» Московская д. 107 | Общество с ограниченной ответственностью | продовольствие | - | - |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Территорию городского поселения обслуживает пожарная часть Управления Государственной Противопожарной Службы, расположенной в г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 10. (таблица 18)

Таблица  18

| Место дислокации | Оснащение | Количество человек на дому | Количество человек на круглосуточном дежурстве | Функции выполняемые подразделением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белоусово Пожарная часть № 56 | АЦ-40 (131) АЦ-40 (130) АЦЛ-3-40/4-24 | 14 человек | 3 человека | Прикрытие 17 населенных пунктов Жуковского района в.т.ч. г. Белоусово |

Социальная защита

В Белоусово работает Муниципальное казенное учреждение Жуковского района «Комплексный центр социального обслуживания населения». В центре работает 7 отделений: три отделения социальной помощи на дому, отделение срочной социальной помощи, отделение психолого – педагогической помощи семье и детям, отделение социальной реабилитации пожилых и инвалидов, отделение дневного пребывания пожилых и инвалидов и две службы – служба «социальное такси», служба сопровождения замещающих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи ГП «Город Белоусово» осуществляются автомобильным транспортом.

Основными автомобильными магистралями городского поселения являются: - автодорога федерального значения общего пользования А 101 «Москва-Малоярославец-Рославль».

- автодорога регионального значения общего пользования «Белоусово-Высокиничи-Серпухов»

По восточной границе сельского поселения проходит автодорога федерального значения общего пользования М3 «Украина» Москва – Киев».

Перечень дорог общего пользования, относящиеся к собственности Калужской области

Таблица № 19

| № | Наименование автодороги | Линейная протяженность, км | Техническая категория | Средняя ширина полоса отвода, м | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белоусово-Высокиничи-Серпухов с км. 0+000 до км. 41+860 | 41,86 | III | 20,0 | Усоверш. |
| 2 | М3 «Украина» - А101 «Москва-Малоярославец-Рославль» | 0,95 | III | 18,0 | Усоверш. |

Улично-дорожная сеть МО ГО «Город Белоусово»

Таблица № 20

| Наименование | Площадь | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| Дороги с асфальтовым покрытием |
| Гурьянова | 19510 | 3930 |
| Калужская | 4590 | 1020 |
| Московская | 495 | 110 |
| Лесная | 2203 | 454 |
| Текстильная | 1860 | 420 |
| Мирная | 705 | 141 |
| Жуковская | 980 | 245 |
| Всего уличных дорог с асфальтовым покрытием | 30343 | 6320 |
| Дороги с грунтовым покрытием | 39170,5 | 8991 |
| Дороги из плит | 8922,5 | 1945 |
| ВСЕГО уличных дорог | 78436 | 17256 |
| Придомовые |
| Гурьянова | 11244 | 2811 |
| Калужская | 3016 | 754 |
| Московская | 560 | 140 |
| Лесная | 1220 | 305 |
| Текстильная | 920 | 230 |
| Мирная | 1812 | 453 |
| Жуковская | 540 | 135 |
| ВСЕГО придомовых дорог | 19312 | 4828 |
| ВСЕГО ВСЕХ ДОРОГ | 97748 | 22084 |

На территории городского поселения имеется 4-е автозаправочные станции, 2-е из которых, располагаются вдоль автодороги М 3 «Украина», еще 2-е располагают в городской черте города Белоусово по ул. Московской (автодорога А101 «Москва-Малоярославец-Рославль»). Так же на территории г. Белоусово размещается газозаправочная станция, расположенная по ул. Калужская.

# II. Социально-экономическая характеристика городского поселения

### II. I. Население

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда и устойчивость развития населенных пунктов. На основании численности, половозрастного состава населения рассчитываются нормативные показатели.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 8407 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением  численности населения.

Динамика численности населения г. Белоусово (на начало года),чел

Таблица 21

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8515 | 8445 | 8500 | 8529 | 8629 | 8613 | 8693 | 8757 | 8827 | 8456 | 8427 | 8407 |

За период с 2001 г. по 2012 г. отмечается уменьшение численности населения на 108 человек. Однако с 2004 по 2009 годы наблюдалось постоянное увеличение численности населения города.

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно (таблица 22).

Естественное движение населения, чел.

Таблица 22

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 92 | 102 |
| 2008 | 97 | 117 |
| 2009 | 91 | 137 |
| 2010 | 104 | 156 |
| 2011 | 95 | 130 |
| 2012 | 93 | 105 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 23

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 164 | 85 |
| 2008 | 181 | 181 |
| 2009 | 130 | 76 |
| 2010 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |

Половозрастная  структура населения, чел.

Таблица 24

| Возрастные группы | 01.01.2002 (по данным переписи населения) | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, всего | 8515 | 8407 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 1494 | 1320 |
| Мужчин | 787 | 701 |
| Женщины | 707 | 619 |
| Трудоспособного возраста | 4968 | 4996 |
| Мужчин | 2426 | 2524 |
| Женщины | 2542 | 2472 |
| Старше трудоспособного возраста | 2053 | 2091 |
| Мужчин | 622 | 557 |
| Женщины | 1431 | 1534 |

Демографический потенциал города

Таблица 25

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов. 2. Наличие учебной базы (уменьшается вероятность оттока молодого населения) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма, в том числе производственного;

- наличие жилья с недостаточной благоустроенностью.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики города являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база городского поселения представлена 66-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия городского поселения можно разделить на: производственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО ГП «Город Белоусово».

Таблица 26

| № п/п | Наименование предприятия | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Абрис-ПРО» | Строительство | 5 |
| 2. | ООО «ЛВ-Стройкомплект» | Строительство | 15 |
| 3. | ООО «Жанса» | Металлоконструкции | 3 |
| 4. | ЗАО «Промстрой» | Посредническая деятельность | 2 |
| 5. | ООО «Геотехсервис» | Металлоконструкции | 6 |
| 6. | ООО «Возрождение» | Складирование | 8 |
| 7. | ООО «Маяк» | Металлоконструкции | 9 |
| 8. | ООО «Тюсом-Обнинск 40» | Деревообработка | 6 |
| 9. | ООО «Гарантия» | Промышленность | 9 |
| 10. | ООО «НПК СпецТехПроект» | Производство пиломатериалов | 7 |
| 11. | ООО «МеталлСтройСнаб» | Продажа металла | 4 |
| 12. | ООО «Мария» | Торговля | 2 |
| 13. | ООО «Ремпект» | Строительство | 7 |
| 14. | ООО «Здоровье» | Фармацевтика | 5 |
| 15. | ООО «Колос» | Торговля | 4 |
| 16. | ООО «Торговый двор» | Торговля | 45 |
| 17. | МП «Водоканал» | Жилищно-коммунальное обслуживание | 53 |
| 18. | ООО «Жуковская управляющая кампания» | Жилищно-коммунальное обслуживание | 28 |
| 19. | ООО «Дилижанс» | Промышленное производство | 6 |
| 20. | ООО «Викис» | Деревообработка | 2 |
| 21. | МУП «Жилищно-коммунальное обслуживание и благоустройство» | Жилищно-коммунальное обслуживание | 14 |
| 22. | ООО «Аверс» | Торговля | 6 |
| 23. | ООО «Альфа» | Общественное питание | 7 |
| 24. | ООО «Три льва и К» | Торговля | 6 |
| 25. | ООО «Арвен» | Производство обуви | 34 |
| 26. | ООО «Шанхай» | Производство обуви | 89 |
| 27. | ООО «ЛИЧК» | Промышленное производство | 5 |
| 28. | ООО «Текстильная фирма«Технотекс» | Промышленное производство | 23 |
| 29. | ООО «Газстроймеханизация» | Транспортная кампания | 12 |
| 30. | ООО «Экорубит» | Строительство | 5 |
| 31. | ООО «Гранд» | Промышленное производство | 8 |
| 32. | ООО «Торгово-комерческая фирма«Альянс» | Торговля | 13 |
| 33. | ООО «Нико» | Строительство | 8 |
| 34. | ООО «Русский мороз» | Производство пищевых продуктов | 9 |
| 35. | ООО «Транзит+» | Торговля | 6 |
| 36. | ЗАО «Ринг Петролиум» | Строительство | 13 |
| 37. | ООО «Ринк-Ф» | Монтажно-строительные работы | 7 |
| 38. | ООО «Светлана» | Торговля | 5 |
| 39. | ООО «Газком» | Обслуживание газового оборудования | 9 |
| 40. | ЗАО НП «Жуковмеэрайгаз» | Обслуживание газового оборудования | 114 |
| 41. | ОАО «Нефтегазспецмонтажпроект» | Проектирование | 15 |
| 42. | ЗАО «Инжинринг Ремонт и строительство» | Строительство | 25 |
| 43. | ООО «Монтажстройсервис» | Монтажно-строительные работы | 12 |
| 44. | ООО «Аэромарин» | Промышленное производство | 5 |
| 45. | ООО «Успех» | Торговля | 4 |
| 46. | ООО «Роском» | Промышленное производство | 3 |
| 47. | ООО ПК «Русский лен» | Промышленное производство | 5 |
| 48. | ООО «Домвладелец» | Строительство | 17 |
| 49. | ООО «Эгида» | Жилищно-коммунальное обслуживание | 18 |
| 50. | ООО «ЧС-ПАК» | Промышленное производство | 8 |
| 51. | ООО ЧОП «Аллигатор» | Охрана | 12 |
| 52. | ООО «Татьяна» | Торговля | 5 |
| 53. | ГК «Альбатрос» | Гаражный кооператив | 2 |
| 54. | ООО «Экспресс» | Общественное питание | 5 |
| 55. | ООО «БКП» | Жилищно-коммунальное обслуживание | 5 |
| 56. | ООО «Благо» | Промышленное производство | 8 |
| 57. | ООО СК «Спецмеханизация» | Промышленное производство | 5 |
| 58. | ООО «МТК-ОЙЛ» | Промышленное производство | 35 |
| 59. | ООО «Вояж» | Пассажирские перевозки | 8 |
| 60. | ООО «Жанса» | Деревообработка | 7 |
| 61. | ООО «Интех» | Строительство | 11 |
| 62. | ООО «Теремок» | Общественное питание | 6 |
| 63. | ЗАО «Усад №1» |  |  |
| 64. | ЛПУ МГ «ООО ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» | Транспортировка газа | 153 |
| 65. | Кафе «Тянь-Шань» | Общественное питание | 6 |
| 66. | ООО «Абрис» | Строительство | 7 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Водозаборные сооружения города Белоусово расположены в 1,5 км юго-западнее города вблизи дер. Верховье и дер. Кривошеино. Обеспечивают  в полном объеме питьевой водой население, предприятий, организаций, бюджетные учреждения города Белоусово.  Представляет собой линейный ряд, субмеридионального направления, протяженностью 4,4 км, где размещены 4 действующие скважины и две законсервированные.

Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема  -7,4 тыс.м3/сутки.

Установленная производственная мощность водопровода – 5,2 тысячи кубических метров в сутки.

Одиночное протяжение водоводов  - 36,7 км.

Очистные сооружения располагаются по ул. Жуковская д. 20/1. Производительность 5600 м3/час (8 модулей , 1 модуль аэротенк и отстойник).

В состав очистных сооружений входят сооружения:

- здания решеток 1-ой очереди с двумя ручными решетками;

- здания решеток дробилок с 2-мя решетками РД-200;

- канализационная насосная станция КНС – 1 (подкачки);

- компактные установки (модули) 8 аэротенок и 8 отстойников;

- хлоторная;

- иловая насосная станция;

- производственный корпус (щитовая, мастерская, лаборатория);

- канализационная насосная станция КНС – 3 (перекачки);

Система канализации города: напорная, безнапорная и общесплавная.

Протяженность сетей по городу составляет 10,820 км:

- Коллектор от очистных сооружений до выпуска в р. Протва, протяженностью 5,546 км, диаметр трубопровода 426 мм, сталь.

-  по улицам города протяженность сетей составляет:

- ул. Калужская (L - 1,282 км, d – 100-150, керамика);

- ул. Гурьянова (L – 5,182 км, d – 100-300, керамика, чугун, полиэтилен);

- ул. Московская - Гурьянова (L – 0,206 км, d –150, керамика);

- ул. Жуковская (L – 0,400 км, d –150, керамика, чугун);

- ул. Жуковская (от КНС до барака) напорный коллектор (L – 0,480 км, d – 100, чугун);

- ул. Мирная (L – 0,574 км, d – 100-150, керамика, чугун);

- ул. Московская «Горка» (L – 0,452 км, d – 100-250, сталь, чугун, керамика);

- ул. Московская – СБО напорный коллектор (L – 0,880 км, d – 200, чугун);

- ул. Текстильная (L – 0,570 км, d – 150-200, чугун, керамика);

- ул. Текстильная – Лесная напорная (L – 0,268 км, чугун);

- ул. Лесная (L – 0,526 км, d – 100-200, чугун, керамика).

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение

По территории МО ГП «Город Белоусово» проходят четыре магистральный газопровода: - Якшуновская-Белоусово;

- Острогожск-Белоусово;

- Тула-Торжок;

- Серпухов-Ленинград.

Газоснабжение города Белоусово осуществляется от двух газораспределительных станций (ГРС):

1. ГРС «Белоусово - 1». Получает газ от магистрального газопровода Серпухов – Ленинград. Отвод от магистрального газопровода веден в эксплуатацию в 1979 г. Его протяженность составляет – 0,2 км; диаметр – 159 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2, проектная производительность – 11,0 млн. м3/год. Выходная нитка межпоселкового газопровода – давление на выходе 3 кгс/см (диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).

2. ГРС «Белоусово - 2». Получает газ от магистрального газопровода Серпухов – Ленинград. Отвод от магистрального газопровода веден в эксплуатацию в 1979 г. Его протяженность составляет – 0,2 км; диаметр – 159 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см2, проектная производительность – 11,0 млн. м3/год. Выходная нитка межпоселкового газопровода – давление на выходе 3 кгс/см (диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает два населенных пункта (г. Белоусово, дер. Верховье). На территории города располагаются 6 газорегуляторных пункта (ГРП).

Теплоснабжение

1. Источники теплоснабжения и отапливаемые здания:

1.1. Количество источников теплоснабжения – 2 котельные;

1.2. Количество отапливаемых жилых зданий – 81 здание;

1.3. Количество отапливаемых зданий социального назначения – 10 зданий;

1.4. Средняя продолжительность отопительного периода – 210 дней.

2. Котельные установки, их мощность и расход:

2.1. Количество котлов – 4;

2.2. Мощность котельных установок – 13,171 гигакал/ч;

2.3. Расход топлива

- по норме – 1767,509 гигакал/ч;

- фактически – 1095,05 гигакал/ч;

Все котельные работают на природном газе.

Потребность топлива на весь отопительный период 5519070 м3 газа.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Электроснабжение сельского поселения производится от электрической подстанции 110/10 кВ «Белоусово» расположенная рядом с Белоусовской птицефабрикой. ПС «Белоусово» введена в эксплуатацию в 1973 г., установленная мощность трансформаторов – 2х10 МВА, нагрузка по результатам зимнего замерного дня 19.12.2012 составила – 10,1 МВА, максимальная мощность разрешенная для ТП – 0,4 МВА.

На территории г. Белоусово расположены следующие ТП-10/0,4 кВ:

- ЗТП №622 Дома птицефабрики 2х400 кВА – электроснабжение ул. Калужская;

- ЗТП №621 Жуковмежрайгаз 2х250 кВА – электроснабжение ул. Калужская и ул. Садовая;

- ЗТП №603 Больница 1х250+1х400 кВА – электроснабжение ул. Гурьянова;

- ЗТП №602 Школа 320 кВА – электроснабжение ул. Гурьянова;

- ЗТП №620 Баня 400 кВА – электроснабжение ул. Гурьянова и ул. Мирная;

- ЗТП №619 Д.К. 630 кВА – электроснабжение ул. Московская и ул. Гурьянова;

- ЗТП №618 Энергопол 2х400 кВА – электроснабжение ул. Жуковская;

- КТП №624 Столовая 160 кВА – электроснабжение ул. Московская и ул. Колхозная;

- РТП №616 Белоусово 2х400 кВА – электроснабжение ул. Гурьянова

- ЗТП №505 «А» Газпром 2х400 кВа – электроснабжение ул. Гурьянова;

- ЗТП №626 Очистные 2х250 кВА;

- КТП №348 «А» БМК 2х250 – электроснабжение ул. Гурьянова;

- ЗТП №491 «А» Квартальная котельная 2х630 кВА (отключена);

- ЗТП №627 Торговый двор 250 кВА – электроснабжение ул. Гурьянова;

- ЗТП №613 Универмаг 400 кВА – электроснабжение ул. Московская и ул. Лесная;

- КТП №625 Комсомольская 400 кВА – электроснабжение ул. Комсамольская;

- КТП Севастопольская 250 кВА – электроснабжение ул. Севастопольская;

- КТП №495 «А» Дачная 250 кВА – электроснабжение ул. Зеленая;

- КТП №490 «А» ООО «Гелиус» 250 кВА;

- КТП №629 Теплицы 250 кВА – электроснабжение ул. Московская и ул. Промышленная;

- КТП №608 Парковая 250 кВА – электроснабжение ул. Северная, Почтовая и ул. Строительная.

Состояние электрических сетей удовлетворительное. Существует возможность присоединения дополнительных мощностей от ЗТП № 618, ЗТП №505, КТП №622.

Связь

Услуги телефонной связи в городском поселении «город Белоусово» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком».  В г. Белоусово установлено оборудование цифрового абонентского выносного концентратора типа EWSD.  Оборудование выносного концентратора находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Жуковского района организована по волоконно-оптической линии связи с использованием цифровых средств передачи.

Обеспеченность телефонной связью в г. Белоусово: физические лица -2375 телефонов и юридические лица – 225 телефонов, 1 таксофон общего пользования. На территории городского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация и телевиденье

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК); радиопрограмм: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,36 МГц), «Ника-FM» (104,5 МГц), «Радио Шансон» (99,00 МГц), «Русское Радио» (99,5 МГц), «Ретро FM» (107,7 МГц), «Авторадио» (103,4 МГц), «Европа плюс» (105,9 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со второго полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Городское поселение «Город Белоусово» обслуживается двумя отделениями почтовой связи расположенными по адресу ул. Лесная д. 2 и ул. Гурьянова д. 6 Жуковского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области».

15.	Схемы территориального планирования Жуковского района, ООО "Агентство "Терра", г. Жуков 2009-2013 г.

16. Проект генерального плана Городского округа «Город Обнинск» НПИПП "ЭНКО", г. Санкт-Петербург 2013 г.

17. Генеральный план МО СП «Деревня Верховье» Жуковского района, 2011 г.

18. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

18.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

19.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

20.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

21.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

22.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

23.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

24.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

25.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

26.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

27.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

33. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

34.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.