Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300025812000002-1-0158205-01 от 16 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300025812000002-1-0158205-01 от 16 ноября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

ведущий инженер-землеустроитель                                                         Кутова Ю.И.

инженер- программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	19

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	19

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	38

I.IV Современное использование территории сельского поселения	41

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	41

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	43

I.IV.3 Жилищный фонд	47

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	49

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	52

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	55

II. I. Население	55

II. II. Экономическая база и занятость населения	59

II.IV Инженерно-техническая база	60

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	60

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	61

II.IV.3 Электроснабжение и связь	62

Список используемой литературы:	65

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» Жуковского района (МО СП «Деревня Чубарово», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300025812000002-1-0158205-01 от 16 ноября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП «Деревня Чубарово» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Жуковского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни, и деятельности населения;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Чубарово»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.Материалы Схемы территориального планирования муниципального района «Жуковский район».

3.Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Чубарово».

4.Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Чубарово» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Чубарово» (далее - МО СП «Деревня Чубарово») расположено в центре европейской части России, на севере Жуковского района и на северо-востоке Калужской области. Сельское поселение с севера и с северо-востока  граничит с г. Москва, с южной стороны с муниципальным образованием сельское поселение «Деревня Корсаково», с юго-западной с муниципальным образованием сельское поселение «Село Совхоз Победа». Административный центр сельского поселения – Деревня Чубарово находится в 30 км к северу от г. Жуков, 24 км к северо-востоку от г. Обнинск и 114км севернее от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит федеральная автодорога общего пользования А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия».

Чубаровский сельский совет образован в 1920 году и входил в состав Угодско-Заводского района.

Площадь МО СП «Деревня Чубарово» 3126,85 га, численность населения 697 чел.

В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов: д. Бухловка, д. Папино, д. Чубарово, д. Орион, с. Никольское, д. Никольские хутора, д. Нара, д. Инино.

Природа сельского поселения отвечает высоким требованиям организации массового туризма и отдыха. Через муниципальное образование протекает три реки, из которых одна крупная река Нара. Природа богата разновидностями животного мира.

На территории с. Никольское находится выявленный объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов)».

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Чубарово»:

На севере - на север, северо-запад, восток и юго-восток по границе с Московской областью от реки Бухловка в 600 м западнее д. Нара до границы лесного массива в 800 м северо-восточнее д. Инино;

На востоке - на юг и юго-восток по границе с Московской областью от границы лесного массива в 800 м северо-восточнее д. Инино до юго-восточного угла квартала N 4 Тарутинского лесничества в 1 км северо-восточнее д. Ольхово;

На юге - на юго-запад от юго-восточного угла квартала N 4 Тарутинского лесничества на границе с Московской областью в 1 км северо-восточнее д. Ольхово до северо-западной ее окраины, далее на юго-запад, пересекая реку Нара, минуя кладбище, пересекая автодорогу Орехово - Папино, по границе лесного массива до юго-западного его угла, далее на северо-запад от него, огибая садовые участки по их северной границе, поворот на юго-запад и юго-восток, огибая садовые участки по западной границе, пересекая лесной массив, до реки Бухловка на границе лесного массива в 1 км северо-западнее д. Нижнее, далее на запад и северо-запад по реке Бухловка до автомагистрали Москва - Рославль у южной окраины д. Бухловка;

На западе - на запад и северо-запад по реке Бухловка от южной окраины д. Бухловка у автомагистрали Москва - Рославль до границы с Московской областью в 600 м западнее д. Нара.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -9°…-11°. Минимальная  температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега. Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Число дней со снежным покровом - 130-145. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные и западные ветры.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в  застроенной территории.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Вся территория расположена в зоне морено-зандровой равнины с ледниковой аккумуляцией и последующей современной эрозией четвертичных образований и коренных пород.

В целом это плоская, плоско-волнистая местами плоско-холмистая равнина. Абсолютный перепад высот составляет 50 м. Наивысшая точка расположена в пределах конечно-моренных  образований раннемосковского ледника, на правом берегу р. Нары и составляет 203 м. Относительные перепады вдоль долины р. Нары не превышают 40-45 м у д. Папино.

В зависимости от геологического и геоморфологического строения, литологического состава пород и гидрогеологии выделено 11 географических ландшафтов.

1. Плоско-волнистая слаборасчлененная озерно-водноледниковая равнина сложена в верхней части геологического разреза последовательно сверху вниз: покровные плотные суглинки мощностью 2-3 м; тонкопесчаные суглинки 1-1,5 м; бурые грубозернистые валунные суглинки перекшинского ледника 5-15 м; песчаные суглинки с прослоями песчано-гравийного материала 3-5 м. Общая мощность четвертичных образований обычно более 15 м. Коренные породы представлены плотными водоупорными глинами Оксфорд-келловейского времени верхней юры, местами известняками каширского горизонта среднего карбона. Уровень состояния грунтовых вод на правом берегу р. Нары 5-10 м, на левом более 10 м. Рельеф достаточно хорошо дренирован.

2. То же, но в геологическом разрезе четвертичных отложений преобладают песчаные суглинки и супеси. Общая мощность четвертичных образований более 10 м. Уровень состояния грунтовых вод в основном 5-10 м и только на западе описываемой территории 2-5 м. Коренные породы юрские глины и известняки.

3. Пологохолмистая морено-зандровая слаборасчлененная равнина. Мощности и набор четвертичных образований тот же, что в первом типе. Уровень залегания грунтовых вод 5-10 м и более 10 м. Рельеф холмистый и хорошо дренирован.

4. Плоская озерно-аллювиально-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Сложена песчаными суглинками, супесями, песками с линзами песчано-гравийного материала и галечника. Уровень стояния грунтовых вод 5-10 м. Рельеф хорошо дренирован. Наблюдаются отдельные овраги небольшой протяженности.

5, 6. Типы местностей сложены в основном песчаными и галечными отложениями с прослоями аллювиальных суглинков. Уровень грунтовых вод глубже 5 м. Рельеф хорошо дренирован. Мощность четвертичных образований 5-15 м.

7. Терраса высокой поймы сложена породами, указанных в типах 5,6. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. Территория высокой поймы сезонно подтапливается. Мощность четвертичных отложений обычно составляет 5-7 м. Коренные породы представлены в основном известняками каширского горизонта среднего карбона.

8. Полого-покатые склоны сложены в основном делювиально-пролювиальными отложениями, состоящими из обломков коренных пород и четвертичных образований. Инженерно-геологические характеристики склоновых пород не выдержаны по глубине и простиранию.

9. Пойма рек сложена в основном грубым материалом коренных пород и перемытыми образованиями четвертичного периода это: галечники, разнозернистые глинистые пески, илы. Мощность четвертичных отложений 2-4 м. Поймы рек узкие местами каньонообразные в весенний паводок полностью затопляются.

10. Местами, особенно вдоль ручья на юге оцениваемой территории, наблюдается карстообразование.

11. Историко-культурный ландшафт усадьбы «Никольское» - садово-парковый ансамбль XYIII-XIX вв, усадебный дом (реставрируется) в стиле раннего классицизма, церковь Рождества сер. XYIII в.

### I.II.3 Поверхностные воды

По территории МО СП «Деревня Чубарово» протекают реки Нара, Кременка, Бухловка.

Река Нара (левый приток р.Оки). Вытекает из Нарских прудов на юго-западе Московской области на уровне 170 м около поселка Чупряково, течет вначале на юг, а затем на юго-восток и впадает в р.Оку в городе Серпухов на уровне 107 м. площадь водосбора 2030 км2. Длина реки 158 км, средний уклон 0,399 м/км. Между селом Каменское и Папино река прорезает известняки, образуя перекаты. Скорость течения 4-5 км/час.

Экологическое состояние р. Нары определяется интенсивной антропогенной нагрузкой в виде сточных вод крупных населенных пунктов, промышленных предприятий пищевой, текстильной и др. отраслей промышленности, ливневых, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод. Только на территории Калужской области в нее сбрасывается 3,48 млн.м3 сточных, в том числе 1,26 млн.м3 загрязненных вод.

### I.II.4 Подземные воды

Водоснабжение Чубаровского участка осуществляется из подземного Протвинского водоносного горизонта. Водоносный горизонт напорный. Водоснабжение д. Бухловка, д. Чубарово и д. Папино от водопровода из артезианских скважин №19/№2156, №20 и №21/654.

Дебит скважин  №19/1/№2156,  №20 и №21/654 составляет 6,3м3/ч. Скважины №20 и №21/654 работают постоянно. Скважины №19//1/№2156 д. Бухловка – в резерве, включается при плановых и аварийных отключениях артскважины №20. Скважина №19 д. Бухловка – законсервирована.

По классу водоисточников все скважины относятся к 1 классу.

Все скважины имеют наземные павильоны, краны отбора проб для контроля. Артскважины были пробурены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны артскважин составляет 30 метров.

Проект зон второго и третьего поясов согласно санитарным правилам разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

1. В целом вся территория благоприятная для индивидуальной застройки.

2. Промышленную застройку рекомендуется в пределах местностей типа 1,2,3.

3. В пределах местностей типов 4,5,6,7 и 8 необходимо сохранять всю существующую растительность во избежание развития необратимых эрозионных процессов геологической среды.

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

На территории сельского поселения месторождений полезных ископаемых нет.

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Чубарово»  на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Чубарово»  отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Чубарово».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие их категории: государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В границах МО СП «Деревня Чубарово» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Однако по результатам проведенного в 2013 году комплексного экологического обследования природных комплексов и объектов, расположенных на территории Жуковского района, правовой статус особо охраняемой природной территории (памятника природы) регионального значения планируется придать природному комплексу «Пойма реки Нара вблизи д. Папино Жуковского района с водопадом «Радужный», который является ценным местом обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 1

| № п/п | Название водных объектов | Общая длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Радиус водоохранной зоны для истоков, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Нара (лев. приток р. Оки) | 158 | 200 | 50 | 50 | 20 |
| 2 | р. Кременка (лев. приток р. Нара) | 16 | 100 | 50 | 50 | 20 |
| 3 | реки и ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 4 | 2 пруда на ручье б/н д. Чубарово | - | 50 | 50 | - | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Чубарово»  имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1 | Ансамбль усадьбы Никольское (5 объектов) | XIX в. | с. Никольское | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 2 | Братская могила |  | д. Папино | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 3 | Братская могила |  | д. Чубарово | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 4 | Братская могила |  | с. Никольское | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 5 | Братская могила |  | дер. Никольские хутора | Решение малого совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992г. №76 |
| 6 | Селище | XIV-XVIIв.в. | 0,2 км к ЮЮВ от д. Папино, мыс правого берега р. Нара | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: № 16331, л.13 |
| Обладающие признаками объекты культурного наследия |
| 7 | Церковь Рождества Богородицы усадьбы Глебовых с двумя приделами,православная, приходская, с трапезной и колокольней, зимняя | сер. XVIII в. | с. Никольское |  |
| 8 | Северный дом притча | сер. XVIII в. | с. Никольское |  |
| 9 | Южный дом притча | сер. XVIII в. | с. Никольское |  |
| 10 | Парк | 2-я треть, к. XVIII в. | с. Никольское |  |

На территории МО СП «Деревня Чубарово» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 20.05.1993 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный закон.

Согласно пункта 2, статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрешения или уничтожения.

Руководствуясь пунктом 1, статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно пункта 2, статьи 36 и пункта 1, статьи 37 Федерального закона, в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьёй 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Чубарово»  отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 4

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Оки. По территории МО СП «Деревня Чубарово» протекают реки Нара, Кременка, Бухловка. Самая крупная река Нара. Основной водоем - р. Нара - находится в удовлетворительном санитарном состоянии. Однако, необходима очистка дна от водорослей и его углубление, а также очистка прибрежной зоны от деревьев кустарниковых пород.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Деревня Чубарово»  расположены 4 объекта влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище;

- 3 фермы.

По данным администрации МО СП «Деревня Чубарово»  на территории сельского поселения расположено 1 сельское кладбище:

Таблица 5

| № п./п. | Населённый пункт | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Степень заполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Нара | 1,20 | 50 | 50 |
|  | итого: | 1,20 |  |  |

Перечень животноводческих ферм

Таблица 6

| №№ п/п | Место расположения | вид | количество голов | Санитарно-защитная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Бухловка | КРС | 200 | 300 |
| 2. | дер. Нара | КРС | 195 | 300 |
| 3. | дер. Папино | КРС | 50 | 50 |

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 16.07.2013 г. № 996-13 на территории МО СП «Деревня Чубарово» нет скотомогильников. Биологические отходы подвергаются утилизации методом сжигания на специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. На территории сельского поселения имеются две такие ямы в д. Чубарово и д. Бухловка, принадлежащие ООО «Артемово».

Санитарная очистка территории

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз мусора осуществляется администрацией поселения мусоровозами на действующую санкционированную свалку ТБО, расположенную в 1,5 км от г. Жуков, вблизи дер. Стрелковка. Имеется 17 мусорных контейнеров по населенным пунктам, которые находятся на 6 мусорных площадках: дер. Бухловка 12 контейнеров, дер. Чубарово 2 контейнера, дер. Папино-2 контейнера, с. Никольское -1 контейнер. Кроме того, мусор по населенным пунктам собирается другой мусоровозной машиной администрации, методом сбора мусорных мешков каждую субботу.

Периодичность вывоза ТБО проводится: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5̊С) и ежедневно в теплое время года.

Садоводческие товарищества вывозят мусор по заключенным договорам.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на свалку твердых бытовых отходов (ТБО). Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Нара, дер. Папино, дер. Бухловка. Артскважины работают через водонапорные башни в сеть. Сооружения водоподготовки отсутствуют.

Артезианские скважины имеют павильоны и краны для отбора проб для контроля воды. Зоны санитарной охраны первого пояса артезианских скважин выдержаны. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Чубарово»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 7

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Чубарово» расположено на территории Жуковского района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Деревня Чубарово находится в 30 км к северу от г. Жуков, 24 км к северо-востоку от г. Обнинск и 114км севернее от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит федеральная автодорога общего пользования А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия».

В состав муниципального образования входит 8 населенных пунктов: д. Бухловка, д. Папино, д. Чубарово, д. Орион, с. Никольское, д. Никольские хутора, д. Нара, д. Инино.

Площадь МО СП «Деревня Чубарово» 3126,85га, численность населения 697 чел.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Чубарово» 2005 года и материалов лесоустройства Жуковского лесничества 1994 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 3126,85 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1301,44 | 41,63 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 24,34 | 0,78 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 14,5 | 0,46 |
| 4. | Земли лесного фонда | 1351,51 | 43,22 |
| 5. | Земли водного фонда | 7,3 | 0,23 |
| 6. | Земли запаса | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | 427,76 | 13,68 |

На территории сельского поселения есть садоводческие товарищества.

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В таблице 9 представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 354,18 |
| Общественно-деловая | 7,85 |
| Сельскохозяйственного использования | 22,05 |
| Производственная | 0,88 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,47 |
| Транспортной инфраструктуры | 21,96 |
| Рекреационная | 19,17 |
| Особо охраняемых объектов | 0 |
| Специального назначения | 1,2 |
| Общая площадь | 427,76 |
| дер. Чубарово |
| Жилая | 58,86 |
| Общественно-деловая | 1,28 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 4,63 |
| Рекреационная | 0,31 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 65,08 |
| дер. Бухловка |
| Жилая | 37,81 |
| Общественно-деловая | 1,21 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,30 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,55 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 44,87 |
| дер. Папино |
| Жилая | 59,29 |
| Общественно-деловая | 0,02 |
| Сельскохозяйственного использования | 1,18 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 9,31 |
| Рекреационная | 1,02 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 70,82 |
| дер. Инино (анклавы) |
| Жилая | 36,45 |
| Общественно-деловая | 1,0 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 37,45 |
| с. Никольское |
| Жилая | 19,02 |
| Общественно-деловая | 1,87 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,94 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 1,39 |
| Рекреационная | 15,29 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 38,51 |
| дер. Никольские хутора |
| Жилая | 68,19 |
| Общественно-деловая | 0,01 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,15 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 68,35 |
| дер. Нара |
| Жилая | 66,66 |
| Общественно-деловая | 2,46 |
| Сельскохозяйственного использования | 3,50 |
| Производственная | 0,88 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,17 |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 2,55 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | 1,20 |
| Общая площадь | 77,42 |
| дер. Орион |
| Жилая | 7,90 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 16,43 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,93 |
| Рекреационная |  |
| Особо охраняемых объектов |  |
| Специального назначения |  |
| Общая площадь | 25,26 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Чубарово»  по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 8625 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 8328 м2 и муниципальную 297 м2.

Численность населения на 1.01.2013г - 697 человека, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 12,37 м2/чел, что ниже нормы для сельской местности (40м2/чел).

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м² | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 3137 | 67 | 58 |
| панельные | - | - | - |
| блочные | - | - | - |
| смешанные | - | - | - |
| деревянные | 5488 | - | - |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - |
| 1946-1970 | - | - | - |
| 1971-1995 | - | - | - |
| после 1995 г. | - | - | - |
| По проценту износа: от 0 %до 30% | 400 | - | - |
| от 31% до 65% | 7556 | - | - |
| от 66% до 70% | 270 | - | - |
| свыше 70% | - | - | - |

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м² | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м² | Муниципальная, м² | Частная, м² |
|  | 8625 | 8625 | 297 | 8328 |

Новое жилищное строительство

Таблица 12

| Год ввода | Всего | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
|  | м² | домов | м² | домов |
| 2003 | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - |
| 2008 | 1554,7 | - | 1554,7 | - |
| 2009 | 2644 | 13 | 2644 | 13 |
| 2010 | 408,5 | 5 | 408,5 | 5 |
| 2011 | 1851 | 15 | 1851 | 15 |
| 2012 | 2084,9 | 10 | 2084,9 | 10 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Чубарово»  обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно высоком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Чубарово»  приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. Детский сад  МДОУ «Лесная поляна» расположен дер. Бухловка, д 29/1. Здание специальное, 1978 года постройки.  Проектная вместимость – 35 мест, а количество детей в нем в настоящее время – 44 человек.

Общеобразовательные школы. Школа  Чубаровская МОШ  расположена в дер. Чубарово, д. 17а. Здание специальное, 1965 года постройки.  Проектная вместимость – 200 мест, а количество учащихся в ней в настоящее время – 32 человек. Доставка школьников  осуществляется школьным автобусом.

Внешкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования учреждений такой направленности нет.

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г.г. Калуга, Малоярославец, Жуков, Обнинск и  Москва.

Учреждения здравоохранения

По данным администрации МО СП «Деревня Чубарово», сельским жителям предоставляется амбулаторно-поликлиническая помощь в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) расположен в дер. Бухловка, д. 47,  с 27 посещениями в день, в здании МКУК «Сельский дом культуры».

Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г.г.  Калуга, Жуков, Обнинск и Малоярославец.

Учреждения культуры

На территории поселения расположен  МКУК «Сельский дом культуры» в дер. Бухловка, д.47, год постройки 1990, техническое состояние – удовлетворительное, в этом же здании расположена библиотека.

Спортивные сооружения, бани

Спортивное сооружение строится возле МКУК «Сельский дом культуры».

Баня в дер.Бухловка, д.23а, 100% износ.

Учреждения отдыха и туризма

на сегодняшний день реконструкция:

- Оздоровительная база отдыха  "Ромашка",

- Спортивно-оздоровительный комплекс "Нара".

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 8 объектами розничной торговли:

Таблица 13

| № п.п. | Наименование объектов, адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв. м | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м-н ООО «Любава», дер. Бухловка, д.53а | частная | торговля | 36 |  |
| 2. | м-н ОО «Дина», дер. Бухловка, д.23/1 | частная | торговля | 51 |  |
| 3. | м-н ООО «ВМВ», дер.Папино,д. 18/1 | частная | торговля |  |  |
| 4. | м-н ИП «Синебабкин В.В.» дер. Нара, д.9, кв.2 | частная | торговля | 16 |  |
| 5. | м-н «РАЙПО», д. Чубарово, д.30/1 | государственная | торговля | 60 |  |
| 6. | ООО «Стройинвест», дер. Чубарово | частная | торговля |  |  |
| 7. | ИП «Филина Л.Н.», дер. Никольские хутора, ул. Центральная, д.13 | частная | торговля |  |  |
| 8. | ИП «Борисов О.Н.», дер. Бухловка, д.23/1 | частная | торговля |  |  |

Предприятий общественного питания на территории нет.

Учреждения почтовой связи

Почтовое отделение находится в д. Бухловка, д. 47.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Пожарное депо сельского поселения находится в дер. Чубарово, дом 17/1 (на территории школы). Имеется одна спецмашина на базе ЗИЛ 131 «АЦ-40». Пожарная команда (ПК) – 4 чел, 2 дежурные смены. Зона обслуживания пожарного депо 7 км, в резерве тракторный прицеп с пожарной цистерной объемом 4 куб. м., имеется ДПД,  в каждой деревне имеется ДПФ. Количество водонапорных башен в поселении на обслуживании администрации сельского поселения – 3 (дер. Папино,  дер. Нара, дер. Бухловка) оборудованы приспособлением для забора воды пожарными автомобилями и водопровод оснащен пожарными гидрантами. Пирсов для забора воды нет.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Чубарово» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – дорога федерального значения общего пользования А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | № технической категории | Средняя ширина,м | Мосты, шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль» - Орехово-Корсаково | 2,0 | IV | 18,0 | 2/82,7 |
| 2 | Папино-Инино | 2,490 | V | 12 |  |

Автодороги, находящиеся в собственности MP «Жуковский район»

Таблица 15

|  | Название дороги, моста, трубы | Протяжен-ность, км | Тип покрытия | Сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асф/ бет | Цем/ бет | Щеб. | Грунт | Мосты шт/м | Трубы шт/м |
|  | МО СП деревня Чубарово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инино-Дятьково (Московская обл.) | 2,2 |  |  | 2,2 |  |  | 2/14 |
| 2 | а/д «Инино-Папино» - п. Орион | 0,52 |  |  | 0,52 |  | 1/25 ж/б |  |
| 3 | а/д «Инино-Папино» - пион.л. «Красная гвоздика» | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 4 | а/д А-108 – фермерское хозяйство | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |
| 5 | а/д А-108 – Ольховка | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 6 | Чубарово - Нара | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | 3/24 |
| 7 | Нара - Никольские хутора | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  | 1/8 |
| 8 | Никольские хутора – Романово (Московская обл.) | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |
| 9 | Нара – Аристово (Московская обл.) | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  | Всего: | 15,92 | 4,7 | 0,6 | 2,72 | 7,9 | 1/25 | 6/46 |

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения  между населенными пунктами

Таблица 16

| Название дороги, моста, трубы | Протяженность, км | Тип покрытия | Ширина дороги, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП деревня Чубарово | 5,89 |  |  |
| д. Инино | 0,6 | щебень | 4,6 |
| д. Папино | 0,71 | ц/бет | 3,5 |
| с. Никольское | 0,31 | грунт | 3,0 |
| д. Чубарово | 0,34 | а/бет | 3,2 |
| д. Бухловка | 0,41 | а/бет | 3,2 |
| д. Нара | 1,95 | 0,5 а/б+1,1 щеб +0,35 гр | 3,5 |
| д. Никольские хутора | 1,57 |  | 3,0 |

Автомобильный парк сельского поселения (по данным ГИБДД)

Таблица 17

| Вид автотранспорта | Всего | Транспорт принадлежащий |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юридическим лицам (предприятиям, организациям, учреждениям) | Физическим лицам (личный) |
| Легковые автомобили | 54 | 6 | 48 |
| Автобусы | 2 | 2 | - |
| Грузовые автомобили | 26 | 12 | 14 |
| Прицепы и полуприцепы | - | - | - |
| Мототранспорт | 10 | - | 10 |

Автозаправочные станции

На территории МО СП «Деревня Чубарово» находятся две автозаправочные станции: ООО «Гупави» (пять колонок) и ООО «Карат» (четыре колонки и газонаполнительная станция), которые расположены в 700 м на восток от дер. Папино, по автодороге А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Республикой Белоруссия».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Протяженность улиц

Таблица 18

| название населенного пункта | наименование улицы | протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| дер. Бухловка | ул. Совхозная | 100 |
| дер. Чубарово | ул. Полевая, ул. Прудная | 500 50 |
| дер. Папино |  |  |
| с. Никольское |  |  |
| дер. Инино | ул. Новая, ул. Дачная | 500 50 |
| дер. Орион |  |  |
| дер. Нара | ул. Лесная, ул. Кутузова | 100 |
| дер. Никольские хутора | ул. Мирная, ул. Центральная, ул. Московская | 800 200 100 |

Автобусные маршруты, проходящие по территории сельского поселения, в основном, обслуживаются машинами Жуковского предприятия.

Имеется автобусный маршрут: «Обнинск – Папино - Каменка», а также проходящие автобусы по маршруту «Москва- Рославль»

Железнодорожный транспорт

Железная дорога находится в 25 км от сельского поселения в г. Балабаново, Калужской области.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года составляет 697  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется увеличением численности населения.

Динамика численности населения по сельскому поселению, чел.

Таблица 19

| 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 672 | 696 | 709 | 691 | 702 | 690 | 697 |

По прогнозу численность населения в дальнейшем должна расти.

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел

Таблица 20

| № п.п. | Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | дер. Чубарово | 88 | 90 | 91 | 93 | 108 | 105 | 115 |
| 2. | дер. Бухловка | 342 | 345 | 349 | 343 | 335 | 331 | 331 |
| 3. | дер. Инино | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | с. Никольское | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 5. | дер. Никольские хутора | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| 6. | дер. Папино | 160 | 162 | 162 | 162 | 160 | 164 | 164 |
| 7. | дер. Нара | 67 | 70 | 74 | 75 | 71 | 71 | 71 |
| 8. | дер. Орион | - | 12 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 |
|  | Итого: | 672 | 696 | 709 | 691 | 702 | 690 | 697 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 21

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 54 | 22 |
| 2008 | 30 | 14 |
| 2009 | 17 | 30 |
| 2010 | 37 | 31 |
| 2011 | 9 | 27 |
| 2012 | 19 | 10 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 22

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 7 | 15 |
| 2008 | 4 | 7 |
| 2009 | 7 | 12 |
| 2010 | 12 | 7 |
| 2011 | 15 | 9 |
| 2012 | 10 | 12 |

В сельском поселении в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется как отрицательным, так и положительным естественным приростом.

Половозрастная структура населения

Таблица 23

| Возрастные группы | 01.01.2000 г. | 01.01.2008 г. (перепись) | 01.01.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. |
| численность постоянного населения, всего |  | 696 | 697 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста |  | 123 | 152 |
| Мужского Женского |  |  |  |
| трудоспособного возраста |  | 344 | 416 |
| Мужского Женского |  | 172 270 | 229 187 |
| старше трудоспособного возраста |  | 131 | 129 |
| Мужского Женского |  | 36 95 | 41 88 |

Преобладающая половая структура населения женская.

### II. II. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от  общей численности составила 60%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения. К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население сельского поселения занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной и лесной, строительной. Но основная отрасль – сельскохозяйственная и лесная.

Основными местами приложения труда являются предприятия городов  Малоярославец, Обнинск, Жуков, Москва а так же предприятия и объекты: фермы, магазины, школы, библиотека, ФАП.

Основное сельскохозяйственное предприятие  МО СП «Деревня Чубарово» -ООО «Артемово», дер. Бухловка , д.36. Профиль деятельности: растениеводство, животноводство, численность работающих 31 чел.

Производственные предприятия и организации: ООО «Альянс Строй» дер. Нара, ИП «Жаворонков» дер. Папино.

По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и прочие.

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в дер. Нара, дер. Папино, дер. Бухловка. Артскважины работают через водонапорные башни в сеть.

Артезианские скважины имеют павильоны и краны для отбора проб для контроля воды. Зоны санитарной охраны первого пояса артезианских скважин выдержаны. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Общая протяженность водопроводных сетей 4132 п.м., обслуживает администрация сельского поселения, материал труб: дер. Нара - полиэтиленовые, дер. Папино - чугунные, дер. Бухловка – полиэтиленовые. Вода доброкачественная. Сооружения водоподготовки отсутствуют.

Водопроводы:

- дер. Папино- 1964 г. постройки, от водопроводной башни 251 п. м, водонапорная башня объем воды 15 м. куб, артезианская скважина – материал труб сталь, глубина 52 м.

- дер. Нара – 1967 г. постройки, от водопроводной башни 1371,5 п. м, водонапорная башня объем воды 17 м. куб., артезианская скважина – материал труб сталь, глубина 64 м.

- дер. Бухловка –1987 г. постройки, от водопроводной башни 2509,3 п. м, водонапорная башня объем воды 20 и 28 м. куб., артезианская скважина – материал труб сталь, глубина 100 м.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Перечень пожарных гидрантов

- дер. Чубарово, д.17, пождепо – 2 шт.,

- дер. Бухловка, д.43, д.3 -2 шт.,

- дер. Нара, д.9-1 шт.

Канализационный коллектор расположен в дер. Бухловка, 1989 года постройки, протяженностью 1308,5 п. м, материал труб чугун; в остальных населенных пунктах канализация отсутствует.

На территории МО СП «Деревня Чубарово» расположены очистные сооружения, которые на данный момент не в рабочем состоянии.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей Жуковского района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ.

Природный газ, источником которого является магистральный газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва, используется в качестве топлива для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления и производственных целей. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1972 году. Его протяженность 19484,44 м, материал труб –сталь и полиэтилен. Распределение газа осуществляется от ГРС «Воробьи».

Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта МО СП «Деревня Чубарово» осуществляется от газовых котлов автономно. Котельных на территории сельского поселения нет. Частные жилые дома отапливаются самостоятельно от печного, либо газового отопления.

Здания школы в дер. Чубарово и дома культуры в дер. Бухловка отапливаются каждый от автономных газовых котлов марки «Ишма».

Здание администрации сельсовета, пожарный бокс, контора ООО «Артемово», гараж ООО «Артемово» отапливаются от газовых котлов марки АОГВ автономно.

Теплотрасс по территории сельского поселения нет. Все имеющие топочные пристроены конкретно к зданиям учреждений.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение МО СП «Деревня Чубарово» осуществляется от ПС-10 кВт д. Воробьи по высоковольтной линии ВЛ-10.

На территории поселения находятся 25 комплектных трансформаторных подстанций (КТП) по всем деревням, предприятиям и садовым обществам.

От КТП проходит линия ВЛ-0,4 по деревням и предприятиям.

В настоящее время в связи с застройкой территории дер. Чубарово, необходимо установить еще одно КТП с трансформатором 250 кВт.

Проблема по электроснабжению – резкая нехватка напряжения по высоковольтной линии, в связи с чем, необходима реконструкция линии ВЛ-10 от дер. Воробьи до всех КТП по деревням. Необходима замена проводов и столбов.

Кроме этого необходима установка еще одного мощного трансформатора на ПС-10 кВт в дер. Воробьи.

На территории сельского поселения не расположены электроподстанции.

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Телефонизация

Телефонная связь в МО СП «Деревня Чубарово» как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается.

1. На сегодняшний день телефонизированы деревни: Бухловка, Чубарово, Папино. Общее число телефонов – 97, из них 18 – юридические лица и 79 - физические лица. Деревни: Инино, Никольские хутора  и с. Никольское не телефонизированы.

Численность постоянно проживающего населения в деревне Чубарово – 80 человек.

В деревне Чубарово установлено 28 телефонов, в том числе 9 в организациях. Количество заявок на установку телефонов – 10 человек. Свободная номерная емкость на АТС Бухловка – 16 номеров.

2. Объекты связи.

Установлено 4 таксофона в деревнях: Бухловка, Чубарово, Папино – проводные, дер. Нара – GSM.

Проложены распределительные кабели связи, как по населенным пунктам: дер. Бухловка, дер. Чубарово и дер. Папино, так и между ними.

3. Проложена соединительная линия между АТС 367 «Тарутино» и АТС 373 «Бухловка» протяженностью 12,4 км. На трассе установлено 3 НРП.

На территории сельского поселения расположены вышки сотовой связи в дер:  Бухловка – 1, Папино-2, Никольские хутора -1.

Телевидение и радиофикация

Сельское поселение находится в зоне уверенного приема общегосударственных и региональных радиопрограмм УКВ ЧМ радиовещания. Оказание услуг эфирного УКВ ЧМ радиовещания на территории населенных пунктов ведется посредством размещенных в г. Обнинске радиопередатчиков негосударственных радиокомпаний. Вещаются радиопрограммы радиостанций «Маяк» (F=68,36), «Юность» (F=73,13), «Ника FМ» (F=104,5), «Русское Радио» (F=99,5), «Авторадио» (F=103,4), «Европа+» (F=105,9). Проводного звукового радиовещания в сельском поселении нет.

Телевизионное вещание на территории населенных пунктов ведется посредством радиотелевизионных передающих станций г. Обнинска. Основной оператор телевизионного вещания – Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Телевизионными передатчиками г. Обнинска вещаются программы общегосударственных и региональных телеканалов: «Первый канал» (22 ТВК), «Россия» (35 ТВК), «Культура» (37 ТВК), «НТВ» (29 ТВК), «СИНВ+СТС» (7 ТВК), «REN-ТВ» (40 ТВК), «НИКА-ТВ» (43 ТВК).

Также прием телевизионных и радиопрограмм на территории населенного пункта возможен посредством использования ресурсов спутникового вещания.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Чубарово»  обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Жуков, Жуковский почтамп УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России». Отделение почты расположено в дер. Бухловка. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Жуковского района, ООО «Агентство ТЕРРА», 2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, 2009-2015гг.