Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 1 От 30 марта 2021 года Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Алнеры» Сухиничского района Калужской области Положение о территориальном планировании Калуга 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Состав проекта | 3 |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 5 |
| II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 7 |
| II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения | 8 |
| II.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 9 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1. | Положение о территориальном планировании |
| 2. | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:15000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:15000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:15000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:15000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:15000 |
| 2.3 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения | 1:15000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения «Деревня Алнеры» Сухиничского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №15 от 26.02.2013 г. утвержден Решением Сельской Думы от 29.10.2013г. № 173.

Проект внесения изменений в генеральный план МО СП «Деревня Алнеры» Сухиничского муниципального района Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 30.03.2021 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план  СП «Деревня Алнеры» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Сухиничский район», утв. Решением Районного Собрания 25.11.2020 года №45 и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план содержит:

1)положение о территориальном планировании;

2)карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3)карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4)карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Проект внесения изменений выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, ГИС Terra.

# I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Функциональная зона | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | объекты капитального строительства в области предупреждения ЧС | Строительство противопожарных пирсов | Зона акваторий | 12*12м | дер. Колодези | Первая очередь | - |
| 2 | объекты капитального строительства в области предупреждения ЧС | Строительство противопожарных пирсов | Зона акваторий | 12*12м | дер. Руднево | Первая очередь | - |
| 3 | объекты капитального строительства в области предупреждения ЧС | Строительство противопожарных пирсов | Зона акваторий | 12*12м | дер. Левково | Первая очередь | - |
| 4 | объекты капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений | Производственная зона | - | дер. Алнеры | Первая очередь | Согласно СанПин2.2.1./2.1.1.1200-03 200 м-1000 м |
| 5 | объекты капитального строительства в области инженерной инфраструктуры | Строительство станции водоподготовки | Жилая зона | - | дер. Левково | Первая очередь | Согласно СанПин2.2.1./2.1.1.1200-03 50 м |

# II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зона размещения объектов административного, образовательного, культурно-бытового обслуживания, и иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны. Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зоны транспортной инфраструктуры. Зоны размещения транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Зона акваторий. Зона размещения объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Иные зоны. Территория размещения объектов культурного наследия.

II.1 Параметры функциональных зон сельского поселения

| Название зоны | Зонирование территории, га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 160.10 | 160.10 |
| Общественно-деловая | 4.25 | 4.25 |
| Сельскохозяйственного использования | 2403.30 | 2426.28 |
| Транспортной инфраструктуры | 58.25 | 58.25 |
| Производственная зона | 32.11 | 32.11 |
| Размещения водных объектов | 11.34 | 11.34 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 354.76 | 331.78 |
| Зона лесов | 627.10 | 627.10 |
| Зона кладбищ | 0.67 | 0.67 |
| Иные зоны. | 1.95 | 1.95 |
| Общая площадь | 3653,83 | 3653.83 |

## II.2 Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

На территории сельского поселения «Деревня Алнеры» не планируется размещение объектов федерального значения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области от 24.07.2020 г. на территории сельского поселения «Деревня Алнеры» планируется размещение объектов регионального значения.

Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов регионального значения, за исключением линейных объектов.

| Местоположение | Название зоны | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Колодези | Жилая зона | 16,66 | ПРГ | региональный |

Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов местного значения, за исключением линейных объектов.

| Местоположение | Название зоны | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Колодези | Зона акваторий | 6,46 | Пирс для заборы воды | местный |
| дер. Руднево | Зона акваторий | 0,07 | Пирс для заборы воды | местный |
| дер. Левково | Зона акваторий | 1,26 | Пирс для заборы воды | местный |
| дер. Алнеры | Производственная зона | 6,74 | Очистные сооружения | местный |
| дер. Левково | Жилая зона | 21,55 | Станция водоподготовки | местный |