Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

___________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 19

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ХВАСТОВИЧИ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2010

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ХВАСТОВИЧИ»

ТОМ I

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Председатель кооператива 					К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                С.Г. Чистова

Калуга

2010 год

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                         Чистова С. Г.

инженер-эколог                                                                                          Дегтярёва Т. Г.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Дегтярёв Д. Н.

зам. председателя по экономике                                                              Владимирцев Н. С.

главный архитектор

МО МР «Хвастовичский район»                                                              Комкова Т. А.

оглавление

Введение.	5

Общие сведения.	10

I Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития.	14

I.I. Природные условия.	14

I.I. 1. Эколого-геоморфологические условия	14

I. I. 2. Климат.	14

I.I.3. Гидрологические условия.	17

I.I.4. Поверхностные воды.	17

I.I.5. Подземные воды.	18

I.I.6. Инженерно-геологические условия.	18

I.II. Комплексная оценка территории села  по планировочным ограничениям.	21

I.II. 1. Оценка территории для строительного освоения.	21

I.	II. 3. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.	23

I.II. 4. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям.	28

I. II. 5 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории с. Хвастовичи.	43

I.III. Современное использование территории.	45

I.III.1. Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения.	46

I.III.2. Жилищный фонд.	48

I.III.3. Культурно-бытовое обслуживание.	51

I.III.4 Транспортная инфраструктура	58

I.IV. Санитарная очистка территории.	66

II. Обоснование предложений по территориальному планированию.	68

II. I. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития.	68

II. II. Экономико-географическое положение с. Хвастовичи.	68

II.III. Социально-экономическая характеристика с. Хвастовичи.	68

II.III.1. Население. Социально-демографическая характеристика.	69

II. III. 2. Занятость населения.	73

Оценка уровня жизни населения.	76

II. III. 3. Экономическая база.	79

II. III. 4 Показатели социально-экономического развития.	82

II.IV. Инженерно-техническая база.	84

II.IV.1. Водоснабжение.	84

II.IV.2. Газоснабжение.	93

II.IV.3. Связь.	95

II.IV.4. Теплоснабжение.	95

II.IV.5. Электроснабжение.	97

III. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана).	100

III. 1. Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития села.	100

III. 2. Схема функционально-планировочной организации – эскизный вариант.	100

## Введение.

Генеральный план сельского поселения «Село Хвастовичи» выполняется по заказу  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения (Муниципальный контракт № 19 от 19 января 2007 г.).

Основной целью Генерального плана сельского поселения «Село Хвастовичи» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития села.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития сельского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования среды сельского поселения, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни сельского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в  генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Село Хвастовичи» до 2030 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды сельского поселения;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта и в целом среды сельского поселения, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирование на территории сельского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организация рекреационной системы внутри сельского поселения и создание  сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, сады и парки внутри сельского поселения;

- развитие системы общественных центров (общего для сельского поселения, а так же районного и локального значения) и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствование пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости его природного комплекса;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития сельского поселения от его положения в системе расселения Центрального Федерального  Округа и Калужской области. Сельское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния сельского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности сельского поселения исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации сельского поселения. Заключается в формировании структуры сельского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования села, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Методы исследования:

- метод системного анализа;

- метод SWOT анализа используется при  определении прогнозируемой отраслевой специализации населённого пункта и стратегических задач градостроительной политики - анализа, представляющего собой проектирование стратегий усиления конкурентности населённого пункта на основе исследований сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на которые могут оказывать влияние управленческие структуры, а так же выявление и оценка возможностей внешних позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять на действие которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и использовать;

- графоаналитический метод с использованием геоинформационных технологий;

- метод динамического моделирования заключается в моделировании процесса реализации проектных предложений, позволяющее учесть влияние преобразований на состояние населённого пункта.

Содержание Генерального плана сельского поселения.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана с. Хвастовичи в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения «Село Хвастовичи» представляются в составе:

– Границы зон особого использования территории  по уровню благоприятности для строительства;

– Схема градостроительного зонирования;

– Границы зон с особыми  условиями использования территории;

– Размещение объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

– Ландшафтно-геоморфологическое районирование;

– Схема объектов водоснабжения;

– Схема объектов газо- и теплоснабжения;

– Схема объектов электроснабжения и сетей связи;

– Схема территориального развития;

– Размещение объектов транспортной инфраструктуры.

Карты выполняются в масштабе 1:2 000  и 1:10 000 на бумажном носителе и в электронном виде. Карты в электронном виде разрабатываются в формате ГИС MapInfo на всю территорию населённого пункта в виде отдельных тематических наборов слоёв.

Положения о территориальном планировании (Том II)  включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты (схемы) в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

Карта (схема) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон:

– Проектный чертёж.

## Общие сведения.

Центр муниципального образования «Хвастовичский район» село Хвастовичи, административный центр Хвастовичского района Калужской области, самый южный райцентр области. Расположен в 162 км к юго-западу от г. Калуги на р. Велья (приток Рессеты), в 36 км от автомагистрали Москва-Киев и в 29 км от станции Судимир железнодорожной магистрали Москва-Брянск. Площадь муниципального образования – 987 га. Численность населения села – на 01. 01. 10 г. составила 4750 человек.

Село Хвастовичи выполняет функции административно-хозяйственного центра, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения района. Село Хвастовичи находится в центре района и связано сетью автодорог с областным центром, п. Еленским, с сельскими администрациями и центрами сельскохозяйственных предприятий.

Промышленность муниципального образования представлена предприятиями льнопереработки, пищевой отрасли.

Основная часть промышленной продукции района выпускается предприятиями, расположенными в райцентре с. Хвастовичи.

В 1959 году вступил в строй молочный завод, в 1960 – льнозавод (реконструирован в 1980). В настоящее время завод выпускает нетканое полотно. С января 1972 года работает завод резиновой обуви Московского производственного объединения «Красный богатырь». В Хвастовичах действуют: межхозяйственный лесхоз, автохозяйство, участок производственного объединения «Калугаоблводоканал», ПО «Агропромхимия», «Агропромэнерго», участок «Горгаз», управление «Межрайгаз» и дорожно-строительные организации.

В школе работает комплексный краеведческий музей, один из старейших в области.

Объекты рекреации и туризма на территории с. Хвастовичи отсутствуют. Массив лесов и луга вокруг райцентра Хвастовичи, начиная от границ райцентра и далее в глубину лесов на расстоянии 5 км очищают воздух и снабжают кислородом райцентр. Место отдыха жителей райцентра. Зоной отдыха также являются пойма и луг р. Велья, Барское озеро, пруд.

Коренными типами лесов являются дубово-елово-сосновые с участками широколиственных. Господствующие породы в лесах – берёза, осина, дуб, ель, сосна, ольха, ясень, липа, клён. Из кустарников – лещина (орешник), бересклет, жимолость, крушина, калина и другие. В травянистом покрове преобладает осока волосистая. Произрастают кислица, черника, земляника, брусника, папоротник, ландыш, на влажных участках – мох. На лугах произрастают клевер, васильки, одуванчики, ромашки, колокольчики. Для улучшения лугов производится подсев семян ценных трав, вносятся удобрения.

Лесные массивы являются местообитанием животных, типичных для лесной зоны: куница, заяц, белка и др. В настоящее время животный мир значительно оскудел. Среди млекопитающих особенно ценны лось, косуля, кабан. Некогда водился бурый медведь. В местах, где леса перемежаются полями, распространена лисица. Встречаются и другие хищные млекопитающие, питающиеся мышевидными грызунами – это горностай, хорёк, ласка. Вдоль рек обитает норка. Встречаются выдра, рысь, волк, барсук. Питается барсук насекомыми, слизнями, дождевыми червями, ящерицами, кротами, мышами, лягушками, а также корнями трав, желудями.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Охрана и рациональное использование этой зоны должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающее выполнение оздоровительных, средозащитных, рекреационных функций, а также предусматривать ограничение побочного пользования.

Система рубок в лесах зелёных зон должна предусматривать в лесохозяйственной части – рубки ухода, санитарные рубки, восстановительные рубки, рубки реконструкции малоценных лесных насаждений.

Как показывают современные исследования, лес эффективно предотвращает перемещение радиоактивно загрязненных почв, что снижает необходимость в дополнительных мерах по дезактивации.

Однако, это возможно до тех пор, пока лесные биоценозы устойчивы  и не подвержены разрушению.

Лесные пожары могут вызвать мощное вторичное загрязнение.

Леса зелёных зон должны быть обеспечены системой противопожарных мероприятий в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Скопление большого количества сухостоя, валежника вокруг населенных пунктов ведет к массовому размножению мелких грызунов - носителей инфекционных болезней, увеличивается опасность пожара.

В зелёных зонах ежегодно должен проводиться лесопатологический надзор. Сенокошение допускается на специально отведённых площадях.

Богат край птицами. Весной первыми появляются грачи, скворцы, а последними – стрижи, ласточки, иволги. Над территорией района пролетают на север утки, гуси, журавли. В августе птицы трогаются в обратный путь – на юг. На смену прилетают гости севера – чечётки, снегири, свиристели. Многие птицы (сокол-пустельга, кобчик, канюк, сова, ястреб-тетеревятник) являются хорошими «санитарами» лесов, полей, прекрасными истребителями вредных насекомых и мышевидных грызунов. Немало в лесах синиц, дятлов. В летнее время гнездятся жаворонки, удоды, сизоворонки, дрозды, мухоловки, трясогузки, зяблики, соловьи, пеночки, камышовки, горихвостки. Прилетают кукушки и другие птицы. В населённых пунктах и около них обитают домовые и полевые воробьи, сизые голуби, галки, вороны, сороки. На водоёмах, болотах, в поймах рек гнездятся кряквы, чирки. В лесах осёдло живут глухари, тетерева, рябчики.

Из пресмыкающихся встречаются гадюки чёрная и серая, медянка, уж. Земноводные представлены несколькими видами лягушек, жаб, тритонов. Среди полезных насекомых следует отметить пчёл, шмелей, жучков – божьих коровок.

Водоёмы рыбными запасами небогаты. Промыслового рыболовства нет. Из рыб водятся щука, плотва, язь, окунь, вьюн, ёрш, карась.

# I Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития.

## I.I. Природные условия.

### I.I. 1. Эколого-геоморфологические условия

Районный центр с. Хвастовичи в физико-географическом плане расположен в пределах Брянско-Жиздринского полесья. Село расположено в зоне развития эрозионных и эрозионно-водноледниковых пологоволнистых слаборасчленённых равнин. Часть населённого пункта расположена на долинных образованиях р. Вельи.

По террасовым образованиям р. Вельи наблюдаются остатки культурных наслоений начиная с раннего железного века и до позднего средневековья.

### I. I. 2. Климат.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Климат с. Хвастовичи умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года.

− Зима (середина ноября - конец марта) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы с температурами воздуха -5, -11°С; в январе и феврале морозы достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 7 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые снегопадами и гололёдом. Осадки выпадают часто в виде снега (число дней с осадками 14 - 20 в месяц). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к марту достигает 30 - 50 см. Метели бывают в среднем от 4 до 7 раз в месяц. Дней с туманом в месяц от 2 до 4. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,5 - 0,8 м.

− Весна (конец марта - конец мая) прохладная, с неустойчивой погодой. Нередки возвраты холодов, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, часто понижается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей; однако до конца апреля еще возможны снегопады. Снежный покров сходит к середине апреля.

− Лето (конец мая - конец августа) умеренно-тёплое; около половины дней за сезон – ясные и малооблачные. Обычная температура воздуха днём 16 - 20°С (в июле иногда до 28 - 32оС; ночью 10 – 15оС). Летом выпадает наибольшее количество осадков в году (в каждом месяце по 12 - 15 дней с дождём). Характерны кратковременные ливни иногда с грозами (от 3 до 8 дней в месяц), но бывают и затяжные моросящие дожди.

− Осень (конец августа - середина ноября) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной (по ночам возможны заморозки), преимущественно пасмурной. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки до середины октября выпадают, как правило, в виде дождей, позже дожди чередуются со снегопадами. Ежемесячно 5 - 7 дней бывает с туманом.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13–14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 5,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь – положительная. Самый холодный месяц года – январь, с температурой воздуха -8,9°–10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48-52. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). Июль – самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18,5°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 600-700 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум – в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 30 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – в начале декабря, а разрушения – первые числа апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветровой режим отличается западным переносом воздушных масс, причем летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений, а зимой – юго-западных.  Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3 – 4  м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

После аварии на ЧАЭС южная часть Калужской области, в том числе с. Хвастовичи, оказалась загрязнена радиоактивными осадками. Расползание радиоактивных «пятен» возможно при ветровом переносе твёрдых частиц почвы при достаточной силе ветра. Поэтому, несмотря на благоприятный климат, территорию района следует рассматривать как наименее благоприятную для расселения.

### I.I.3. Гидрологические условия.

Абсолютные отметки поверхности территории поселения изменяются от 210-215 м на севере до 175 м на надпойменной террасе р. Вельи. Низшие точки дневной поверхности связаны с урезом вод р. Велья и составляют 170,7 м у п. Успенский.

### I.I.4. Поверхностные воды.

Река Велья (левый приток р. Рессеты).

Река Велья относится к волжскому водному бассейну. Река Велья относится к основным протокам. Общая длина реки 40 км, ширина водоохраной зоны 100 м, ширина прибрежной полосы 40 м.

Река Велья – одна из главных водных артерий района.

Река типично равнинная и имеет характерные черты: небольшую скорость течения, извилистое русло, невысокую пойму, сложенную песками и супесями. Водный режим реки характеризуется весенним половодьем. Доля снегового питания составляет 60%, дождевого – 20% и подземного – 20%.

Река Велья замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле.

Скорость течения р. Вельи невелика – в среднем 0,3–0,5 м/сек. И только на перекатах скорость течения возрастает до 0,8–1,0 м/сек.

Для гидрогеологического режима реки характерны небольшие расходы, достигающие максимума во время весеннего половодья. В этот же период наблюдается и повышение уровня.

Река Велья относится к водотокам с менее значительным радиоактивным загрязнением (до 5 Кu/км2).

В период сильных дождей и паводков возможно повышение содержания радионуклидов в реке за счёт смыва с поверхности загрязнённой почвы. С удалением вниз по течению реки величина её радиоактивного загрязнения должна уменьшаться пропорционально скорости течения и величине расходов воды.

В границах с. Хвастовичи находятся 10 прудов.

### I.I.5. Подземные воды.

Качество подземных вод. В с. Хвастовичи отмечается повышенное содержание стронция в подземных водах, но в пределах отклонений. Это связано с наличием  в водосодержащих породах минералов, содержащих данный элемент. Неблагополучное положение отмечается, в первую очередь, на водозаборах сельскохозяйственного водоснабжения Хвастовичского района. Радиоактивному загрязнению геологической среды в связи с аварией на ЧАЭС подверглись 10 районов, в том числе наиболее сильно – 3, в том числе Хвастовичский. Однако основные эксплуатируемые водоносные горизонты на этих территориях содержат фоновые концентрации радионуклидов. Среднее содержание общего стронция в Хвастовичском районе составляет 10-25 мг/л. (2005 г.).

### I.I.6. Инженерно-геологические условия.

В пределах существующего поселения выделено семь типов ландшафта. Основой выделения типов ландшафта были: рельеф, состав четвертичных и коренных пород, уровень стояния грунтовых вод, характер почв.

Первый тип ландшафтов развит на северо-северо-востоке и востоке территории населённого пункта и представляет собой водораздельную пологоволнистую водноледниковую слаборасчленённую равнину. Четвертичные отложения представлены водноледниковыми суглинками местами с тонкопесчаным материалом и включением мелкого гравия кремневого состава. Мощность четвертичных образований составляет 10-18 м. Коренные породы представлены трепелами конъякского времени верхнего мела. Грунтовые воды имеют спорадическое распространение и постоянного водоносного горизонта в верхних слоях геологической среды нет. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинисто-каменистой основе.

Второй тип ландшафта представляет собой пологонаклонную эрозионную слабо-среднерасчленённую равнину. Четвертичные отложения представлены: суглинками водноледникового происхождения, супесями и тонкозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены Альб-сеноманскими кварц-глауконитовыми песками с примесью желваков фосфоритов и песчаными глинами неокомского надъяруса нижнего мела. Уровень грунтовых вод расположен на глубинах 2-3 м. Почвы смытые и намытые дерново-среднеподзолистые на песчано-каменистой основе.

Третий тип ландшафта – это плоская водноледниково-аллювиальная слабо-среднерасчленённая равнина. Развита она по обеим берегам долины р. Велья и представляет собой первую надпойменную террасу. Сложена она песчаными образованиями в разной степени с примесью пылеватых и илистых отложений. Уровень стояния грунтовых вод 2-3 м. Почвы дерново-подзолистые, местами глееватые на песчано-каменистой основе.

Четвёртый тип ландшафта приурочен к правому пологонаклонному коренному склону долины р. Вельи. Четвертичные образования сложены супесями, тонкозернистыми песками мощностью не более 3-5 м. Коренные породы те же, что во втором типе ландшафта. Рельеф слабо-среднерасчленённый. Уровень стояния грунтовых вод 2-3 м. Почвы дерново-среднеподзолистые, местами глееватые на песчаной основе.

Пятый тип ландшафта приурочен к пойме и высокой пойме р. Велья. Он представляет собой плоскую равнину со староречьями, болотами, прирусловыми валами и редкими дюнообразными всхолмлениями. Верхняя часть геологического разреза сложена в основном разнообразными песками с маломощными прослоями торфяников и илистых отложений. Коренные породы представлены глинами среднекелловейского времени средне-юрской эпохи. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Почвы аллювиальные луговые на песчаной основе.

Подтип пятого вида ландшафта – терраса высокой поймы.

Шестой тип ландшафта представляет собой образования, созданные делювиально-пролювиальными процессами (вымыв, перенос и отложение тонких и мелких фракций из подстилающих пород). Эти современные отложения залегают по ручью Сукремль и на севере поселения за ул. Пушкина по безымянному ручью. Сложены эти формы рельефа пылеватыми песками, супесями и илами. Уровень грунтовых вод стоит на глубине 0-1 м. Эти отложения суффозионно крайне неустойчивые.

Седьмой тип ландшафта – пологоволнистая, пологонаклонная, слаборасчленённая водноледниковая равнина. Четвертичные образования представлены супесями, водноледниковыми песчаными суглинками. Коренные породы – глины в разной степени песчаные стратиграфически относятся к отложениям средней юры и нижнего мела. Мощность четвертичных отложений не превышает 5-10 м. Территория значительно заболочена. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Грунты суффозионно неустойчивые. Почвы дерново-подзолистые, глееватые на песчаной основе.

## I.II. Комплексная оценка территории села
 по планировочным ограничениям.

### I.II. 1. Оценка территории для строительного освоения.

Первый тип ландшафта пригоден для любого вида строительства.

Второй, третий и четвёртый типы ландшафтов благоприятны для малоэтажного строительства.

Пятый тип ландшафта из-за постоянного высокого стояния грунтовых вод и периодического затопления в весенний паводок для любого вида строительства не пригоден.

Шестой тип ландшафта, являясь неустойчивой геологической средой, малопригоден для жилищного и, тем более, промышленного строительства.

Седьмой тип ландшафта мало пригоден для крупного строительства.

Зоны радиоактивного загрязнения:

5-15 Ku/км2 – зона проживания с правом на отселение;

1-5 Ku/км2 – зона проживания с льготным социально-экономическим статусом.

По данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» загрязнение почвы Cs-137 в с. Хвастовичи на 01. 01 2007 г. составило 1,22 Ku/км2.

### I. II. 2. Планировочные природоохранные ограничения.

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области» (N 173-ОЗ от 10 января 2003 года)  Земельным кодексом РФ (N 136-ФЗ от 25 октября 2001 года), Лесным кодексом РФ (N 200-ФЗ от 4 декабря 2006 года), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года), а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории с. Хвастовичи особо охраняемых природных территорий, представленных государственными памятниками природы нет.

### II. 3. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озёр, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 2.

| Название реки | Общая длина реки, км | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Минимальная ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Велья (левый приток р. Рессеты) | 40 | 100 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В границах с. Хвастовичи находятся 9 прудов площадью менее 0,5 км2 и 1 пруд площадью более 0,5 км2.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Источники загрязнения поверхностных вод: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор.

Основными источниками загрязнения р. Велья являются:

- ООО ПКФ «Хвастовичский завод резиновой обуви»;

- Хвастовичское потребительское общество «Хлебозавод»;

- МУП «Хвастовичское автотранспортное предприятие»;

- МУП «АЗС Хвастовичи»;

- ООО «Планета здоровья-2000»;

- ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»;

- МУП «Энергетик»;

- Межотраслевое производственное предприятие коммунального хозяйства;

- ООО «Хвастовичская межхозяйственная передвижная механизированная колонна»;

- ОАО «Молзавод»;

- ПУ Киров-газ ОАО «Калугаоблгаз с. Хвастовичи»;

- ОАО «Хвастовичилен»;

- Филиал Хвастовичский «ЗАО СММ-93»;

- Хвастовичское ДРСУ № 6 ОАО «Калугаавтодор»;

- ИП Захаркин В. В.;

- ООО «Хвастовичский дорожник»;

- Кировские электрические сети ОАО «Калугаэнерго с. Хвастовичи»;

- ООО «Ресса».

Локальных очистных сооружений на предприятиях с. Хвастовичи нет.

Сведения о предприятиях, сбрасывающих загрязнённые сточные воды без очистки в водные объекты (тыс. м3).

Таблица 3.

| Наименование предприятия | Наименование реки-приёмника сточных вод | Сброшено загрязнённых сточных вод |
| --- | --- | --- |
| Хвастовичский район ОАО «Молочный завод» | Велья | 1,4 |

Помимо стоков упомянутых объектов, река Велья загрязняется напрямую, либо через поверхностный сток и дренажи такими объектами, как баня.

Источниками загрязнения реки Велья являются поверхностные стоки с территорий населённых пунктов, талые воды с полей, выносящие азот, калий, фосфор, ядохимикаты и различные биогенные вещества.

Стоки животноводческих комплексов, несмотря на высокую удобрительную ценность, не могут широко использоваться для орошения, так как они инфицированы многими патогенными микроорганизмами. Поступление загрязнений животноводческих стоков в реки приводит к нарушению газового режима, ухудшению органолептических, химических и бактериологических показателей состава природных вод. Концентрация органических веществ и минеральных соединений убывает только в пределах 3-5 км участка, вниз по течению не происходит заметного сокращения органики и других элементов. Особенно чётко это проявляется весной, осенью и зимой.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- Организация системы учёта сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов, контроль их состояния, организация более точного учёта водопотребления и водоотведения и качества сбрасываемых сточных вод, а также ущерба, наносимого народному хозяйству загрязнением водоёмов.

- Организация постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

- Организация водохранилищ и прудов на малых реках и прилегающих к ним овражно-балочных системах.

- Оборудовать нефтеловушками каждое предприятие, имеющее мойки для автотранспорта.

### I.II. 4. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям.

Экологическая обстановка.

В с. Хвастовичи объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в селе и на прилегающих территориях.

В настоящее время за  эпидемиологически значимыми объектами с. Хвастовичи осуществляется государственный санитарный надзор в установленном законодательством порядке. Централизованное водоснабжение - исследуются пробы питьевой воды из разводящей сети на бактериологический и химический анализ, осуществляется контроль за источниками водоснабжения. Водопровод эксплуатируется предприятием «Калугаоблводоканал», который осуществляет силами собственной лаборатории производственный контроль - ежемесячно.

Самоочищающая способность природной среды на территории с. Хвастовичи обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

Помимо традиционных форм загрязнения и нарушений окружающей среды, территория района подверглась воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, что привело к дополнительному загрязнению территории специфическими компонентами – радионуклидами.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведёт к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества с. Хвастовичи предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости природного комплекса села;

- повышение эффективности использования территории села.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 4

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха пылью. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод. | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объём и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Состояние воздушного бассейна.

Состояние атмосферного воздуха определяется силой техногенного воздействия и ответной реакцией природной среды на загрязнение, то есть устойчивостью ландшафта и скоростью самоочищения. По метеоусловиям территория с. Хвастовичи относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха.

Оценка воздействия на атмосферу.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 5.

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 | 5-8 (класс условно удовлетворительного состояния среды, когда прямые критерии оценки состояния атмосферы незначительно превышают ПДК или фоновые значения) | 8-15 | более 15 |

Данный район относится ко II классу экологического состояния атмосферы. Ниже приводится его краткая характеристика.

Ресурсный потенциал для с. Хвастовичи устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферу от предприятий, являются: пыль различного состава, оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, углеводороды, вещества 1-го и 2-го классов опасности (свинец, хром, соляная и серная кислоты, бензин, толуол, ацетон, формальдегид, фенол, аммиак и ряд других).

Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферный воздух.

Таблица 6.

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тонн: в том числе: -твёрдые вещества; -жидкие и газообразные вещества | 50 41 9 | 47 38 9 | 49 40 9 |

На территории с. Хвастовичи имеются следующие источники загрязнения окружающей среды (18 предприятий):

- ООО ПКФ «Хвастовичский завод резиновой обуви»;

- Хвастовичское потребительское общество «Хлебозавод»;

- МУП «Хвастовичское автотранспортное предприятие»;

- МУП «АЗС Хвастовичи»;

- ООО «Планета здоровья-2000»;

- ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»;

- МУП «Энергетик»;

- Межотраслевое производственное предприятие коммунального хозяйства;

- ООО «Хвастовичская межхозяйственная передвижная механизированная колонна»;

- ОАО «Молзавод»;

- ПУ Киров-газ ОАО «Калугаоблгаз с. Хвастовичи»;

- ОАО «Хвастовичилен»;

- Филиал Хвастовичский «ЗАО СММ-93»;

- Хвастовичское ДРСУ № 6 ОАО «Калугаавтодор»;

- ИП Захаркин В. В.;

- ООО «Хвастовичский дорожник»;

- Кировские электрические сети ОАО «Калугаэнерго с. Хвастовичи»;

- ООО «Ресса».

Острой остается проблема выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников (автомобили, трактора, комбайны, дорожная и строительная техника  и др.).

Отсутствие у предприятий и контролирующих органов приборов замера выбросов от передвижного транспорта не позволяет осуществлять за ними эффективный надзор. Особенно возрастает нагрузка в летнее время, в период апрель-сентябрь, когда проводятся масштабные сельскохозяйственные, дорожные и строительные работы.

Одним из мероприятий по охране атмосферного воздуха является улучшение санитарно-гигиенического состояния санитарно-защитных зон путём озеленения.

Исследования атмосферного воздуха за 2005-2010 годы в с. Хвастовичи не проводились.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха

Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе от производства промплощадки и других объектов в пределах санитарно-защитной зоны, производится по графику, согласованному с органами санитарно-эпидемиологической службы, местными органами экологического надзора, а также утверждённому главным инженером предприятия. Отбор проб для определения запыленности атмосферы должен производиться не реже одного раза в квартал.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Производство замеров количества промышленных выбросов в атмосферу осуществляется по программе, утверждённой главным инженером предприятия, и включает:

- составление перечня источников для замера промышленных выбросов;

- составление программы проведения замеров;

- оборудование точек для проведения работ по замеру.

Выбор точек для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферу производится работниками санитарно - профилактической лаборатории совместно с представителями предприятия. Число и место расположения точек отбора проб, количество замеряемых параметров должно дать полную информацию о количестве вредных веществ, отходящих и выбрасываемых в атмосферу.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны.

Мероприятия

#### по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учётом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону;

- рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием;

- устройство санитарно-защитной зоны.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объёмов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

Санитарно-защитные зоны предприятий.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей санитарно-защитной зоны осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Таблица 7.

| Разрешённые виды использования | Запрещённые виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; Пожарные депо; Бани; Прачечные; Гаражи; Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов; Автозаправочные станции; Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия; Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия; Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия; Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; Канализационные насосные станции; Сооружения оборотного водоснабжения; Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | Жилые дома; Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции; Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей; Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; Спортивные сооружения общего пользования; Парки; Образовательные учреждения; Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за её пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации в соответствии с нормативными документами подтверждается расчётами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учётом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

По данным Территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Людиновском, Жиздринском, Хвастовичском, Ульяновском районах источниками загрязнения среды населённых пунктов являются предприятия, расположенные в с.Хвастовичи:

– филиал открытого акционерного общества «Калугаавтодор», «Дорожное ремонтно-строительное управление ОАО «Калугаавтодор» № 6» – производство асфальта, выбросы от автотранспорта. Адрес: 249360, с. Хвастовичи, ул. Гагарина, д. 51, санитарно-защитная зона – 500 м, от асфальтного завода – 1000 м (который расположен за чертой с. Хвастовичи).

– МУП «Хвастовичское автотранспортное предприятие МР «Хвастовичский район» – выбросы от автотранспорта. Адрес: 249360, с. Хвастовичи, ул. Гагарина, д. 45, санитарно-защитная зона – 100 м.

– ООО ПКФ «Хвастовичский завод резиновой обуви» – производство резиновой обуви. Адрес: 249360, с. Хвастовичи, ул. Кирова, санитарно-защитная зона – 100 м.

Для остальных предприятий санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии с нормативными документами Проектом предлагается установить следующие санитарно-защитные зоны:

- Хвастовичское потребительское общество «Хлебозавод» – 100 м;

- МУП «АЗС Хвастовичи» – 50 м;

- ООО «Планета здоровья-2000» – 100 м;

- ЗАО «Хвастовичская ПМК-9» – 100 м;

- МУП «Энергетик» – 100 м;

- Межотраслевое производственное предприятие коммунального хозяйства–100м;

- ООО «Хвастовичская межхозяйственная передвижная механизированная колонна» – 100 м;

- ОАО «Молзавод» – 100 м;

- ПУ Киров-газ ОАО «Калугаоблгаз с. Хвастовичи» – 100 м;

- ОАО «Хвастовичилен» – 100 м;

- Филиал Хвастовичский «ЗАО СММ-93» – 100 м;

- ИП Захаркин В. В. – 100 м;

- ООО «Хвастовичский дорожник» – 100 м;

- Кировские электрические сети ОАО «Калугаэнерго с. Хвастовичи» – 100 м;

- ООО «Ресса» – 100 м.

Состояние поверхностных водных объектов.

На территории МО «Село Хвастовичи» поверхностные водные объекты представлены небольшой рекой Велья, ручьями и прудами естественного и искусственного происхождения. Основным показателем интенсивности удаления продуктов техногенеза водными потоками является водность рек. Река Велья маловодна, что даёт основание отнести территорию с. Хвастовичи к области с умеренной способностью вод к самоочищению. Вследствие умеренного потенциала самоочищения водного бассейна, он наиболее подвержен загрязнению.

Практически все наиболее крупные поверхностные водные объекты используются для прямого сосредоточенного сброса в них загрязнённых сточных вод. Кроме того, загрязняющие вещества попадают  в водные объекты косвенным путём – через загрязнённые почвы и атмосферу.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор. Наряду с коммунально-хозяйственной и промышленной нагрузкой непосредственно на поверхностные водные объекты, а особенно на качество воды рек, оказывает влияние сельскохозяйственная деятельность на территории бассейнов, демографическая (площадь под населёнными пунктами, садами), транспортная нагрузка, лесохозяйственные и гидромелиоративные мероприятия в бассейнах рек.

В районе централизованные очистные сооружения сточных вод отсутствуют, имеются только на отдельных предприятиях с локальной очисткой на септиках и песчано-гравийных фильтрах. На северо-западе с. Хвастовичи расположены временные сооружение БИО-200 производительностью 200 м3 в сутки; технология очистки заключается в биотермическом обезвоживании осадка в аэробных условиях, с использованием естественных процессов массового развития микроорганизмов, вызывающих разложение органического вещества осадка.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- Организация системы учёта сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов, контроль над их состоянием, учёт качество сбрасываемых сточных вод.

- Организация постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

- Соблюдение режима использования земель, входящих в водоохранные зоны прибрежных полос.

Состояние источников водоснабжения.

Актуальной проблемой  села является загрязнение подземных и поверхностных источников водоснабжения, снижение потребительских качеств питьевой воды. Для производственного и бытового потребления с. Хвастовичи снабжается водой из подземных природных источников.

Потребность села в качественной воде для хозяйственно-питьевых нужд с каждым годом увеличивается, также увеличивается и вероятность значительного загрязнения водоносных горизонтов в результате антропогенных нагрузок. На артскважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 8 25х100.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу мутности и 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников –3. Сооружений водоподготовки нет.

По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам с. Хвастовичи. По артскважинам с. Хвастовичи содержание железа до 1мг/л.

Достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и введения в эксплуатацию станций обезжелезивания.

В связи с тем, что колодцы относятся к категории малозащищенных источников водоснабжения, со стороны администрации к данным объектам должно быть особое отношение - своевременный ремонт, чистка, при необходимости обеззараживание.

Качество воды отобранной из родников относится к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа.

Основой водоснабжения населения являются каменноугольные водоносные горизонты с напорными водами, отделённые от четвертичных системой водоупоров (стешевские глины, либо глины юрского и мелового возраста). В пределах речных долин, где аллювиальные пески залегают непосредственно на каменноугольных известняках, водоносные горизонты имеют гидравлическую связь между собой и с поверхностными водами, в этих случаях защищённость подземных вод наименьшая.

В условиях эксплуатации подземных вод вопросы защиты их от загрязнения и истощения имеют большое значение.

Отклонение качества воды от нормативов связано с природными условиями и по причинам загрязнения относятся к первой группе (природные загрязнённые). Питьевая вода водозаборов, не соответствующая нормативам по химическим показателям, отмечается на водозаборах сельскохозяйственного водоснабжения в с. Хвастовичи.

На территории с. Хвастовичи загрязнение подземных вод может возникнуть:

-  путём непосредственной инфильтрации с поверхности через зону аэрации;

-  путём бокового притока поверхностных водоёмов и водотоков;

- путём подсоса нижележащих минерализованных вод через слабопроницаемые толщи,  разделяющие водоносные горизонты.

Одним из важных мероприятий по охране подземных вод является контроль и наблюдение за их качеством.

В настоящее время подземные пресные воды являются основным и более надёжным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Утверждённых запасов подземных вод нет.

Общее количество сточных вод по с. Хвастовичи -  450-500 м3 в сутки.

Состояние почвенного покрова.

С. Хвастовичи относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Серьёзным проявлением разрушения и истощения почвенного покрова являются процессы водной эрозии.

Для улучшения ситуации с загрязнением почв производственными и бытовыми твердыми отходами необходимо усиление административных методов управления охраной окружающей среды,  в частности разработка и внедрение системы хранения, утилизации и регенерации отходов, образующихся на территории села, повышение степени ответственности предприятий за нарушение гигиенических норм и правил.

Для предварительной оценки состояния почвы территории размещения новых жилых объектов необходимо провести инженерно-экологические изыскания: литохимические, гидрохимические  исследования почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод с целью выявления их возможного техногенного загрязнения.

Радиоактивное загрязнение почв.

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Хвастовичского района, в том числе с. Хвастовичи, подверглись загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3. К зоне активного загрязнения условно отнесены территории с содержанием цезия-137 более 1 Кu/км2. По данным обследования проводящихся Калужским центром «Агрохимрадиология» среднее значение уровня загрязнения почвы цезием – 1,12 Кu/м2.

Для понижения содержания цезия-137 в растениеводческой продукции в хозяйствах района проводится известкование почв, вносятся калийные удобрения, производится фосфоритование  почв.

В последние годы объёмы работ по реабилитации загрязнённых угодий значительно уменьшены. Объёмы известкования сокращены в 10-15 раз по сравнению в 1986 годом, внесение калийных удобрений – в 10 раз. Количество вносимых органических удобрений составляет 1 т/га.

Ежегодно ветлаборатория проводит отбор проб для обследования растениеводческой продукции на содержание цезия-137. Она даёт рекомендации руководителям хозяйств по использованию загрязнённой продукции и загрязнённых площадей. Калужская «Агрохимрадиология» выезжает на территории Хвастовичского района и проводит отбор проб пашни, сенокосов и пастбищ на содержание цезия-137 в почве.

Среди населения проводится разъяснительная работа о местах сбора ягод, грибов. От частного сектора берётся продукция для проверки содержания цезия и дальнейшего его использования.

Для предварительной оценки состояния почвы территории размещения новых жилых объектов необходимо провести инженерно-экологические изыскания: литохимические, гидрохимические  исследования почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод с целью выявления их возможного техногенного загрязнения.

Акустическое загрязнение.

Зоны шумового дискомфорта, санитарно-гигиенические ограничения для размещения жилой застройки на территории с. Хвастовичи отсутствуют.

Медико-экологическая ситуация.

В целом экологическая ситуация в селе оценивается как напряженная. Ухудшение санитарно-гигиенических условий, вследствие повышенного уровня загрязнения компонентов окружающей природной среды отражается на здоровье населения.

Значительным фактом экологического состояния территории служат такие показатели, как повышенная общая заболеваемость (1089 на 1000 человек)  по Хвастовичскому району в целом и в с. Хвастовичи в том числе.

Наиболее острыми проблемами 2006 года были обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и пищевыми продуктами, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.

Хвастовичский район относится к категории районов, наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. 28 мая 1986 года с дождём выпали радиоактивные осадки. Территория была загрязнена радионуклидами цезия-137, стронция-90 и, первоначально, йода-131. Радиационный фон в районе  колеблется незначительно по сезонам года, среднее значение по району – 0,16 мкЗв/час. Население с. Хвастовичи – 4681 человек – проживает в зоне от 1 до 5 Ku/км2. Радиационный фон в с. Хвастовичи не превышает 20 мкЗв/час по данным последних замеров гамма-фона. В настоящее время основной вклад в суммарную дозу облучения населения вносит внутреннее облучение, 60-70% которого составляют дикорастущие продукты питания – грибы, ягоды. В настоящее время осуществляется сбор и исследование пищевых продуктов населения в радиологической лаборатории филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе».

Территориальные экологические проблемы.

Рассмотренные экологические проблемы являются приоритетными и требуют первоочередного решения в целях обеспечения экологической безопасности и комфортности условий жизни населения. Пространственное распределение проблемных ситуаций, определяется характером использования территории, наличием источников загрязнения окружающей среды, орографическими особенностями, планировочной спецификой.

Основные современные санитарно-гигиенические и экологические проблемы обусловлены, в основном, несоблюдением стандартов качества и стандартов воздействия на окружающую  среду.

### I. II. 5 Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории с. Хвастовичи.

Краткая историческая справка.

В книге Посольского приказа (январь 1494 года) содержалось первое письменное упоминание о Хвастовичах: «А се те волости, после их звали данье королево князем Новосильским, а в списке в их написаны. А бояре говорили, что князи зовут их себе вотчиною: Лугань, да Местилов, да Кцынь, да Хвастовичи, а держит их князь Дмитрий Торбеев». В более поздних исторических источниках встречалось иное упоминание название села: Хвостовичи, Фостовичи, Фастовичи, Фостоничи. По версии краеведов П. А. Титова и С. А. Петухова, название села происходит от имени Хваст (хвастливый) и топонимической форманты – вичи, которая прослеживается в именах потомков бояр, князей, владельцев или основателей поселений. В духовном завещании 1504 года великого князя Ивана III написано: «Фостовичи, Козельской волости, ныне село в Жиздринском уезде, от Козельска в 77 верстах по дороге в Карачев, на левом берегу речки Вельви, впадавшей в 10 верстах ниже в реку Рессету». С 1505 года Хвастовичи входили в состав Калужского удельного княжества, зависимого от Москвы. Хвастовичи и окрестности были местом столкновения войск Семёна Ивановича с крымскими татарами в 1512 году. В 1518 году, после смерти Семёна Ивановича, Хвастовичи с другими волостями перешли к великому князю Василию Ивановичу. В «Описаниях, или Алфавитах к Калужскому атласу» (1782) значится село Фастовичи. В «Словаре географическом Российского государства» (издания 1801–1809 годов) говорится, что Фастовичи расположены на левой стороне реки Вельи и по обе стороны реки Сукромны и Брода и Большой Карачевской дороги. В «Списке населения Российской империи» (1859 года) в Хвастовичах значилось 176 дворов, мужчин – 624, женщин –635, ярмарок –2. По первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года» значилось 1042 мужчины и 1089 женщин.  В «Статистическом описании Калужской губернии» (1915 года) Хвастовичи отнесены к числу крупных сёл с 2437 жителями. Жители занимались хлебопашеством, выращивали рожь, овёс, гречиху, ячмень, лён, коноплю. В 1852 в Хвастовичах был открыт свеклосахарный завод Лиаблыкина, на котором работало 108 мужчин и 109 женщин. В 1856 на заводе поставлены 3 механических гидравлических пресса для выжимки сока. Завод действовал около 4-х лет. До середины  XIX века в Хвастовичах не было школы. Первая церковно-приходская школа построена в 1857 году, следующая – в 1911 году. 12 ноября 1917 года в Хвастовичах при содействии отряда Красной Гвардии под руководством К. М. Самохина был проведён митинг и провозглашена советская власть. Активное участие в этом приняли И. В. Парфёнов, Т. Ф. Игуменов, И. В. Авдеев, А. Н. Писарев, Д. М. Пронин и др. В 1929 году Хвастовочи стали районным центром. Первый колхоз «Трактор» создан в Хвастовичах в 1931 году (председатель – Григорий Владимирович Лиляков, участник гражданской войны и первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников). Позже в Хвастовичах были созданы колхозы имени С. Кирова и им. Г. Димитрова, промкомбинат, районный узел связи, пенькозавод, пункт по приёму молока, открыты магазин, ветлечебница, аптека, клуб с библиотекой, больница на 100 коек, семилетняя школа. В 1936 году школа была реорганизована в среднюю, её первым директором был В. М. Михайлов. Первый выпуск 10 класса состоялся в 1939 году, аттестаты получили 14 учащихся. В 1940 году было выпущено 17 человек, в 1941 году – 28 человек. Накануне Великой Отечественной войны в Хвастовичах насчитывалось 650 домов, в которых проживало более 3 тысяч жителей. В период оккупации немецко-фашистскими войсками (7 октября 1941 года – 15 августа 1943 года) Хвастовичи были полностью сожжены, 1300 человек угнаны в плен. Советские войска 50 и 11 армий 18-19 августа 1943 года вышли на линию в 10-20 км восточнее ж. д. Людиново – Брянск и освободили Хвастовичский район (15 августа 96 стрелковая дивизия освободила Хвастовичи). Останки более 4000 воинов, павших в боях с фашистамина территории района  покоятся на братском кладбище в Хвастовичах (открыто в 1955 году). В сквере райцентра на Аллее славы героев представлены портреты земляков – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В послевоенные годы был выстроен промкомбинат, построен Дворец культуры, в 1954 году – средняя школа на 270 учащихся. Широко велось жилищное строительство. Появились новые улицы: Молодёжная, Мелиораторов. Выросли здания универмага, райбольницы, аптеки, ветлечебницы, детского комбината, автостанции, стадиона. В 1959 году вступил в строй молочный завод, в 1960 году – льнозавод (реконструирован в 1980 году). В настоящее время завод выпускает нетканое полотно. С января 1972 года работает завод резиновой обуви Московского производственного объединения «Красный богатырь». В Хвастовичах действуют: межхозяйственный лесхоз, автохозяйство, участок производственного объединения «Калугаоблводоканал», ПО «Агропромхимия», «Агропромэнерго», участок «Горгаз», управление «Межрайгаз» и дорожно-строительные организации. В 1976 году построено здание средней школы на 960 учащихся. В школе работает комплексный краеведческий музей, один из старейших в области. (Калужская энциклопедия, Калуга, 2005 г., стр.448).

Село Хвастовичи – Центр действия партизанского отряда «Смерть оккупантам» под командованием Н.И. Бусловского в годы войны 1941 – 1945 гг. Это село должно стать опорным в структуре рекреационно-туристической системы района. В селе есть Краеведческий музей, туристы могут остановиться в гостинице.

На территории с. Хвастовичи расположены выявленные объекты культурного наследия, представленные в таблице.

Таблица 8.

| № | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальный комплекс |  | с. Хвастовичи, центр | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| 2 | Курган |  | с. Хвастовичи, в 0,45 км к юго-западу от хлебозавода | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| 3 | Курган |  | п. Успенский в 0,5 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| 4 | Курганный могильник | XII-XIII в. | п. Успенский в 0,7 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| 5 | Курганный могильник-2 |  | п. Успенский у северной окраины | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| 6 | Селище-1 | перв. четв. I тыс. н. э. | п. Успенский в 1 км к северо-востоку; 0,7 км к востоку | Решение малого Совета Калужского областного совета народных депутатов от 22.05.92 г. № 76 |
| 7 | Селище-2 | III-V, XI-XIII, XIV-XVII вв. | п. Успенский в 0,1 км к северо-востоку от посёлка | АКР № 784. Арх. ИА.: № 5661. Л 6 |

## В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Согласно статье 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определённом статьёй 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

## I.III. Современное использование территории.

### I.III.1. Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения.

Существующая территория сельского поселения Хвастовичи расположена на юге Калужской области, в центральной части территории Хвастовичского района.

В планировочной структуре района наметилась радиальная система с центром в с. Хвастовичи, расходящиеся от посёлка дороги связывают райцентр с основными опорными элементами – п. Еленский и центрами сельских администраций.

Жилые зоны также располагаются в разных частях села и представлены  территориями в основном малоэтажной застройки.

Основная идея генерального плана – формирование единого, компактного образования с главной природной осью – р. Велья и объектами отдыха и обслуживания, создание комфортных условий для проживания.

Центром районной системы расселения является с. Хвастовичи, который выполняет функции административно-хозяйственного центра, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения района.

Возможности территориального развития.

Село Хвастовичи находится в Хвастовичском районе в южной части Калужской области в составе сельского поселения «Село Хвастовичи». Площадь муниципального образования – 987 га. Численность населения села – на 01. 01. 10 г. составила 4750 человек.

Территория села по данным Администрации муниципального образования составляет 987 га, по видам использования распределяется следующим образом:

Таблица 9.

| Территориальные зоны | Площадь территориальных зон в пределах существующей границы с. Хвастовичи, га | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 418,6 | 42,4 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 | 0,1 |
| Общественно-деловые зоны | 4,4 | 0,4 |
| Зона размещения складских объектов | 2,5 | 0,3 |
| Производственные зоны | 69 | 7 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 260,4 | 26,4 |
| Огороды | 4,4 | 0,4 |
| Зоны водных объектов | 35,4 | 3,6 |
| Зоны рекреационных объектов | 137,6 | 13,9 |
| Зона размещения кладбищ | 1,6 | 0,2 |
| Территория больницы | 2,5 | 0,3 |
| Земли под дорогами | 43,6 | 4,4 |
| Иные виды | 6 | 0,6 |
| ИТОГО: | 987 | 100 |

Пойменные территории данного района имеют способность накапливать радионуклиды из-за ровных отметок поверхности и их заболоченности, по этой причине пойму реки предлагается интенсивно не использовать.

Планировочное решение населённого пункта выполнялось таким образом, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного расширения, как жилой, так и производственной зон, с учётом санитарно-защитного разрыва от жилой зоны.

Транспорт является одним из важнейших, а иногда и решающих факторов, влияющих на развитие сельских поселений. В перспективе при наличии хороших дорог и

развитого транспорта у жителей сельских населённых мест появляются те же возможности, которыми пользуются городские жители.

Зоны строгого ограничения градостроительного режима состоят: – санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений, водозаборов, кладбищ, свалок и т.п.

Зонами запрещения строительства объявлены территории, попадающие в санитарно-защитные зоны. В леса входят зелёные зоны с. Хвастовичи, защитные полосы вдоль железной дороги, запретные полосы вдоль рек. На этих землях не допускается возведение строений и сооружений, несовместимых с защитными, санитарно-гигиеническими функциями зелёных зон.

Функциональное зонирование основано на выделении территорий, предназначенных для преимущественного использования одним из видов хозяйственной деятельности на базе комплексной оценки и планировочной структуры. На территории района выделяются следующие зоны: перспективного жилищного и промышленного строительства; перспективного развития сельского хозяйства; перспективного развития лесного хозяйства; охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта.

Лесное хозяйство должно вестись с целью сохранения лесопокрытых территорий, улучшения породного состава леса, недопущения перерубок сверх расчётной лесосеки. В зону охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта входит территория зелёных зон. На этих землях не допускается возведение строений и сооружений, несовместимых с защитными, санитарно-гигиеническими функциями зелёных зон и целями организации отдыха населения.

Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, занятые объектами археологического наследия.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных трасс и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 5 м от поверхности.

Территории, неблагоприятные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %, а также отработанные карьеры кирпичных суглинков.

Территории, особо неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1% , овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории, исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбища, от газораспределительной станции, шумовые зоны от аэродрома, железнодорожных и автомобильных дорог, технические коридоры от линий высоковольтных передач и от газопроводов, а так же месторождения ископаемых строительных материалов, памятники природы, коллективные сады, и т.д.

### I.III.2. Жилищный фонд.

Жилищный фонд с. Хвастовичи по данным Администрации Муниципального Образования, на 01.01.2005 года составлял 97,1 тыс.м2 общей площади.

Ввод жилья по данным БТИ:

2006 год – 1600 м2;

2007 год – 4100 м2;

2008 год – 4300 м2;

2009 год – 2820 м2.

Таким образом, всего на конец 2009 года жилищный фонд с. Хвастовичи составляет 109,92 тыс. м2.

На одного жителя в среднем приходится 23 м2 общей площади.

Существующий, сохраняемый жилищный фонд – 109,92 тыс. м2.

При средней обеспеченности 23 м2/ чел. в существующей сохранности может расселиться 2,75 тыс. человек.

Общий объем нового жилищного фонда позволит расселить порядка 2500 чел.

Муниципальный жилищный фонд составляет 43,1 тыс. м2 (44,6 % от общего объема).

По этажности и материалу стен муниципальный жилищный фонд распределяется следующим образом: 								Таблица 10.

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | в %% к итогу | в домах кирпичных | деревянных | Прочих (панельные) |
|  |  |  | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу |
| Всего | 109,92 | 100 | 10,303 | 100 | 92,217 | 100 | 7,4 | 100 |
| в том числе 1-этажные | 92,217 | 84 | – | – | 92,217 | 100 | – | – |
| многоэтажные | 17,703 | 16 | 10,303 | 100 | – | – | 7,4 | 100 |

Из таблицы видно, что 16 % жилищного фонда размещается в многоэтажных домах 84 % – в одноэтажных. Таким образом, в настоящее время в сельском поселении преобладают одноэтажные деревянные жилые дома.

Основной жилой фонд – зона застройки одноэтажными домами.

Количество домов муниципального жилищного фонда по формам управления.

Таблица 11.

| Показатели | Единица измерения | Хвастовичи |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Число муниципальных образований - всего | ед. | 1 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 97,1 |
| Число многоквартирных домов - всего | ед. | 22 |
| Их общая площадь | тыс. м2 | 17,703 |
| Из общего числа многоквартирных домов (стр.03) находится в государственной или муниципальной собственности | ед. | 22 |
| Их общая площадь | тыс. м2 | 17,703 |
| Число многоквартирных домов, собственники помещений которых должны выбрать способ управления (стр.03 -стр.05) | ед. | 22 |
| Их общая площадь (стр.04 - стр.06) | тыс. м2 | 17,703 |
| Из числа многоквартирных домов (стр.07) выбрали способ управления - всего | ед. | 21 |
| в том числе: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | ед. | – |
| Управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | ед. | – |
| Управление управляющей организацией | ед. | 21 |
| Количество управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (из стр.12) | ед. | – |
| в том числе: МУП (муниципальные унитарные предприятия) | ед. | 4 |
| муниципальные учреждения | ед. | – |
| частные организации | ед. | 3 |
| организации смешанной формы собственности | ед. | – |
| индивидуальные предприниматели | ед. | 35 |
| Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) | ед. | 21 |
| в том числе в домах-новостройках | ед. | 2 |
| Всего предприятий, представляющих услуги в сфере ЖКХ | ед. | 1 |
| в том числе по видам деятельности: водоснабжение и водоотведение - всего | ед. | 1 |
| из них по формам собственности: муниципальные | ед. | 1 |
| государственные | ед. | – |
| смешанные | ед. | – |
| частные | ед. | – |
| электроснабжение - всего | ед. | – |
| из них по формам собственности: муниципальные | ед. | 1 |
| государственные | ед. | – |
| смешанные | ед. | – |
| частные | ед. | – |
| теплоснабжение - всего | ед. | – |
| из них по формам собственности: муниципальные | ед. | 1 |
| государственные | ед. | – |

По данным инвентаризации муниципального жилищного фонда муниципального образования с. Хвастовичи существующий жилищный фонд в границах сельского поселения составил 109,92 тыс. м2  общей площади при средней жилобеспеченности 23 м2 общей площади на жителя. В целом по селу 87 человек, или примерно 1,8 % населения, состоит на учёте получения жилья, в т. ч. первоочередники - 15 чел., внеочередники - 67 чел., инвалиды и ветераны войны - 5 человек.

Многоэтажные дома по материалу стен: кирпичные и 2 панельных пятиэтажных дома.

Материал стен одноэтажного жилого фонда в основном деревянный.

Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием.

Таблица 12.

| Жилой фонд по селу | Обеспеченность жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | газом и напольными электрическими плитами | горячим водоснабжением |
| Процент обеспеченности | 23,7 | 16,4 | 89,6 | 6,9 |

Можно сделать вывод, что обеспеченность всеми видами инженерного благоустройства не достаточно высока. Исключение составляет газификация – 89,6% фонда. На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд сельского поселения, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- достаточный уровень жилищной обеспеченности (23 м2/чел.) для посемейного расселения населения;

- размещение жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях;

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде.

### I.III.3. Культурно-бытовое обслуживание.

Культурно-бытовое обслуживание – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, уровень развития которой во многом определяет такие экономические процессы, как производительность труда, текучесть кадров, интенсивность миграции, рациональное использование свободного времени, что приобретает особое значение для населения, проживающего в районе с радиационной загрязнённостью.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания с. Хвастовичи.

Обеспеченность населения села учреждениями обслуживания в норме – достаточно мест в учреждениях здравоохранения, культурно-просветительных учреждениях, предприятиях общественного питания.

Характеристика обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормативными документами приводится в таблице.

Таблица 13.

| Наименование | Единица измерения | Ёмкость на 01.01.2010г. | Обеспеченность на 1000 жителей | Норматив СНиПА | Уровень обеспеченности %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | мест | 725 | 153 | 90 | 170 |
| Детские учреждения | мест | 200 | 42 | 30 | 140 |
| Больница | коек | 94 | 20 | 13,47 | 149 |
| Поликлиника | посещений в смену | 150 | 32 | 17,6 | 182 |
| Клубы и дома культуры | мест | 400 | 84 | 150 | 56 |
| Библиотеки | тыс. томов | 50,7 | 11 | 6 | 183 |
| Предприятия торговли | м2 торговой площади | 4320 | 910 | 240 | 379 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 187 | 40 | 20 | 200 |
| Учреждения бытового обслуживания | раб.мест | 8 | 2 | 2 | 100 |
| Гостиницы | мест | 36 | 8 | 6 | 133 |
| Бани | мест | 100 | 21 | 5 | 420 |

Образование и воспитание.

Детские дошкольные учреждения.  В настоящее время в сельском поселении работает 3 детских дошкольных образовательных  учреждения, проектной емкостью на  230 мест.

- МДОУ «Буратино» - типовое здание на 80 мест, 1985 года постройки, 26 % износа, общая площадь участка 1,4 га; планируется обустройство игровых площадок;

- МДОУ «Солнышко» - типовое здание на 120 мест, 1986 года постройки, 26 % износа, общая площадь участка 0,54 га; в детском саду планируется реконструкция бассейна;

- МДОУ «Тополёк»  - типовое здание на 30 мест, 1952 года постройки, 100 % износа, общая площадь участка составляет 0,35 га; планируется обустройство игровых площадок.

Обеспеченность на 1000 жителей по детским учреждениям составляет 42 места, по

уровню обеспеченности этого достаточно, так как по СНиП на 1000 жителей должно приходиться 30 мест. В расчёт не бралось МДОУ «Тополёк», так как его здание имеет 100% износ.

Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) – 1 единица, с численностью учащихся – 552  человек. Емкость на 2006 год по школе - 725 мест, что достаточно и  по уровню обеспеченности составило 170 %.

- Хвастовичская муниципальная средняя общеобразовательная школа Хвастовичского района Калужской области - типовое здание 1977 года постройки, 38 % износа, с нормальной емкостью 725 мест в одну смену, но фактически обучается 552 человека; численность обслуживающего персонала – 88 человек. Кроме общеобразовательной школы в селе имеется Дом Детского Творчества  на 25 мест – типовое здание 1976 года постройки, 80 % износа, требуется капитальный ремонт. Планируется строительство пристройки к зданию школы.

В учреждении среднего специального образования проводится обучение по специальности – тракторист.

Услуги по среднему специальному образованию предоставляет такое учебное заведение:

филиал ПТУ № 30 – 25 учащихся. Адрес: с. Хвастовичи, ул. Лилякова.

Создание новых учебных заведений программой не предусматривается.

Учреждения здравоохранения.

По данным Муниципального учреждения здравоохранения «Хвастовичская центральная районная больница», жителям с. Хвастовичи предоставляются следующие виды медицинской помощи:

- скорая медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи (3 маш.);

- амбулаторно-поликлиническая помощь осуществляется 1 поликлиникой на 150 посещений в смену. Имеется административный корпус – 1 здание (как дополнительное здание к поликлинике).

- стационарной больницей ёмкостью на 94 койки. Назначение – круглосуточная стационарная помощь больным и пострадавшим и дневной стационар. Больница имеет четыре корпуса: в первом расположены:

– хирургическое отделение на 21 койко-место;

– гинекологическое отделение на 8 койко-мест;

– терапевтическое отделение на 25 койко-мест;

– неврологическое отделение на 10 койко-мест.

В этом же здании расположено отделение скорой помощи.

Во втором здании расположено педиатрическое отделение на 12 койко-мест.

В третьем здании – отделение для беременных и рожениц на 4 койки и отделение для новорожденных на 4 койки.

В четвёртом здании находится инфекционное отделение на 10 коек.

Есть здание морга – 1 единица.

На территории больницы имеются хозяйственные постройки:

1 здание – кухня;

2 здание – гараж, прачечная, котельная;

3 здание – слесарная;

4 здание – тесовый гараж.

Поликлиническое отделение больницы рассчитано на 150 посещений в смену, кроме того, работают кабинеты ультразвуковой и эндоскопической диагностики,  рентген-кабинет. Обеспеченность на 1000 жителей по поликлинике составляет 32 посещения в смену, что составляет 182 % уровень обеспеченности. А по стационарной больнице 20 мест на 1000 человек, это 149 %, что достаточно для населения. С 2006 года открыт кабинет проф. патологии. Функционируют клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, работают медицинские кабинеты в школе и детских садах. Все подразделения ЦРБ расположены в отдельных зданиях, обеспечены газовым отоплением, водопроводом, канализацией.

Радиус обслуживания составляет 50 км.

Основные показатели здравоохранения.

Таблица 14.

| Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей, чел. | 19 | 19 | 20 |
| Число больничных коек, шт. | 140 | 94 | 92 |
| Средняя занятость койки в году | 277,3 | 311,0 | 297,0 |

Учреждения культуры.

В с. Хвастовичи размещены следующие учреждения культуры:

- 1 Дом культуры на 400 посадочных мест – здание типовое, износ – 40%, расположен по адресу: ул. Ленина, д. 28;

- музей – 1 объект, находится на ул. Кирова;

- 2 библиотеки на 50 читательских мест. Это библиотека по ул. Ленина, д. 28, находится в здании Дома культуры и детская библиотека по ул. Ленина, д. 25 находится в здании Суда (износ здания – 40%).

- Молитвенный дом в честь Успения Пресвятой Богородицы в с. Хвастовичи. Адрес: 249360 с. Хвастовичи, ул. Гагарина, д. 11 (приход создан в октябре 1990г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении).

Большая часть объектов размещена в Центральной части села. Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры ниже нормы и составляет 56%, а библиотеками достаточно высок, составляет 183 %.

Спортивные сооружения.

В с. Хвастовичи есть стадион «Молодёжный», площадь участка 3 га. Планируется ремонт стадиона: устройство ограждения, асфальтирование беговой дорожки и пр.

В селе работает хоккейная площадка площадью 1 га, имеется спортивная площадка, площадь участка 2 га.

Крытые спортивные залы имеются в школе (площадью 350 м2) и в Доме культуры (площадью 200 м2).

Обеспеченность населения по видам учреждений неоднородна – обеспеченность спортивными залами общего пользования ниже среднего уровня, составляет 37 %, спортивный зал в школе достаточной площади.

В 2006 году в с. Хвастовичи начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ввод в действие которого укрепит материально-техническую базу физкультурно-оздоровительного направления.

Потребительский рынок.

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры села. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок.

Торговля. В настоящее время учреждениями торговли занято 24 магазина, количество работающих – 365 человек,  4320 м2  торговой площади всего, в том числе:

продовольственные товары – 100 м2, всего 30 магазинов, с числом работающих 155 чел.;

непродовольственные товары – 120 м2, всего 5 магазинов, с числом работающих 210 чел.

Как видно, обеспеченность населения учреждениями торговли намного превышает нормативный уровень и составляет 379 %.

Большое количество учреждений торговли  сосредоточено  в центре села –  по ул. Ленина, Талалушкина и др.

Периферийные районы села хуже обеспечены учреждениями торговли.

Кроме того, учреждения торговли представлены рыночным комплексом общей площадью 1120 м2. Одно торговое место = 2 м2 торговой площади:

- МУП «рынок с. Хвастовичи» по ул. Ленина, который находится в муниципальной форме собственности, количество торговых мест 100, в том числе: продовольственные – 20, непродовольственные – 80;

Обеспеченность населения учреждениями рыночной торговли выше нормативного уровня, составляет 300 %.

Общественное питание.

Открытая сеть предприятий общественного питания представлена 4 объектами на 187 посадочных мест, общей площадью 800 м2. Из них:

- кафе «Виктория», ул. Бусловского, отдельное здание на 25 мест;

- кафе «Закусочная», ул. Набережная, отдельное здание на 50 мест;

- кафе «Берёзка», ул. Талалушкина, отдельное здание на 100 мест;

- бар «Престиж», ул. Набережная, отдельное здание на 12 мест.

Закрытая сеть представлена:

При промпредприятиях так же работают столовые (2 объекта) с общим количеством посадочных мест -  50, при общеобразовательной школе (1 объект) – на 250 посадочных мест.

Обеспеченность на 1000 жителей по предприятиям общественного питания составляет 40 посадочных мест,  обеспеченность населения учреждениями общественного питания выше нормативного уровня. Уровень обеспеченности составляет 200 %.

Бытовое обслуживание.

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляют учреждения:

- парикмахерские – 3 единицы, с общим количеством рабочих мест – 6;

- все парикмахерские находятся в отдельно стоящих зданиях в удовлетворительном состоянии, требуется косметический ремонт;

- ремонтные мастерские обуви – 1 единица, с общим количеством рабочих мест

– 2. Мастерская расположена в отдельно стоящем здании в удовлетворительном

состоянии, требуется косметический ремонт;

- баня – 1 единица, расположена в отдельно стоящем здании в удовлетворительном состоянии, требуется косметический ремонт;

- пожарное депо – 1 ед., 3 машины, пожарное депо находится в специальном отдельном одноэтажном здании, не требующем ремонта.

Обеспеченность услугами по бытовому обслуживанию соответствует норме.

Предприятия коммунального обслуживания.

В селе работает 1 баня (на ул. Набережной) с общей вместимостью – 100 мест. Баня расположена в отдельно стоящем здании в удовлетворительном состоянии, требуется косметический ремонт;

Обеспеченность на 1000 жителей составляет 21 место, что по уровню обеспеченности для населения составляет 420 %.

Пожарное депо расположено по ул. Ленина, в специальном здании в удовлетворительном состоянии, зданию требуется косметический ремонт;

Количество машин – 3 единицы.

Гостиничные услуги населению в сельском поселении оказывает 1 гостиница на 36 мест, размещена в двухэтажном кирпичном здании по ул. Бусловского в хорошем состоянии.

ВЫВОДЫ:

- Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания в целом достаточен. Учреждения представлены в достаточном количестве за исключением «Дома культуры» (56 % от требуемой ёмкости).

- Жители в полной мере обеспечены учреждениями здравоохранения.

- Достаточное количество общеобразовательных учреждений с достаточной ёмкостью.

- Обеспечение населения учреждениями торговли значительно выше нормативного уровня и составляет 379 %.

- Высокий уровень обеспеченности мест в гостинице с учетом увеличения промзон и притока командированных специалистов.

Учитывая современные потребности населения в сфере культурно-бытового обслуживания, необходимо использовать в строительстве торгово-развлекательных центров современные подходы по их компоновке с объектами обслуживания других групп – спорта, культуры и т.д.

### I.III.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи с. Хвастовичи осуществляются автомобильным транспортом.

Транспортные связи села приводятся в нижеследующей таблице:

Таблица 15.

| № п/п | Наименование населённых пунктов: | Протяжённость транспортных связей от с. Хвастовичи. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. |
| 1 | Авдеевка | 27,5 |
| 2 | Колодяссы | 20 |
| 3 | Слобода | 21,3 |
| 4 | Стайки | 7,6 |
| 5 | Еленский | 25,3 |
| 6 | Клён | 33,6 |
| 7 | Красное | 6 |
| 8 | Бояновичи | 19 |
| 9 | Кудрявец | 20 |
| 10 | Судимир | 29,5 |
| 11 | Калуга | 162 |
| 12 | Обнинск | 260 |
| 13 | Москва | 351,6 |
| 14 | Брянск | 78,7 |
| 15 | Орёл | 100 |

Автомобильный транспорт.

Ряд дорог территориального значения связывает село Хвастовичи с населенными пунктами Хвастовичского района.

Пассажирские перевозки осуществляет МУП «Хвастовичская АТП». Адрес: с.Хвастовичи, ул. Гагарина-19.

Характеристика работы автобусного транспорта данного предприятия показана в таблице.

Таблица 16.

| 1. | Годовой объем перевозок за последние 5 лет по годам тыс. пасс. | 2005 г. – 157,2 | 2006 г. – 125,3 | 2007 г. –141,8 | 2008 г. – 142,3 | 2009 г. – 125,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Годовой объем работы за последние 5 лет по годам тыс. пассаж./км | 2005 г. – 11696,9 | 2006 г. – 10339,2 | 2007 г. – 11209,9 | 2008 г. – 11211,7 | 2009 г. – 11215 |
| 3. | Количество автобусов по маркам за последние 5 лет ПАЗ ЛАЗ | ед. 2 1 1 | ед. 2 1 1 | ед. 1 1 – | ед. 1 1 – | ед. 2 2 – |
| 4. | Коэффициенты выпуска на линию | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,60 | 0,60 |
| 5. | Режим работы в сутки, час. | 55 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| 6. | Эксплуатационная скорость км\час | 47 | 51 | 49 | 49 | 50 |

Коэффициент выпуска автобусов – 0,9.

Автобусные маршруты:

Перевозки пассажиров осуществляются по 15 маршрутам, в т.ч.

Междугородние внутриобластные:

- Хвастовичи – Калуга;

- Хвастовичи – Обнинск.

Междугородные межобластные:

- Хвастовичи – Брянск;

- Хвастовичи – Москва;

- Хвастовичи – Орёл;

- Хвастовичи – Обнинск.

Пригородный межрайонный внутриобластной:

- Хвастовичи – Судимир.

Межмуниципальное сообщение:

- Хвастовичи – Дудоровский.

Пригородные внутрирайонные:

- Хвастовичи – Красное;

- Хвастовичи – Стайки;

- Хвастовичи – Еленский;

- Хвастовичи – Клён;

- Хвастовичи – Бояновичи;

- Хвастовичи – Авдеевка;

- Хвастовичи – Кудрявец;

- Хвастовичи – Колодяссы;

- Хвастовичи – Слобода.

С 15 мая 2006 г. открыт маршрут Хвастовичи - Дудоровский. С 1 октября 2006г. по просьбе пассажиров в расписание введен дополнительный рейс на междугороднем маршруте Хвастовичи - Брянск.

За последние 5 лет произошло увеличение автобусных маршрутов:

- Хвастовичи – Брянск;

- Хвастовичи – Обнинск;

- Хвастовичи – Москва;

- Хвастовичи – Дудоровский – Ульяново – Козельск – Калуга;

Износ автобусного парка составляет 70%. На перспективу предлагается обновить автобусный парк, так как автобусы имеют высокий процент износа.

На территории села гаражных обществ нет. Количество зарегистрированного автотранспорта по селу – 1870.

На территории села автостоянок нет.

ДОРОГИ.

На территории села находятся 49 улиц. Общая протяженность улиц составляет 34,05 км. Разделение дорог по группам:

- Дороги с асфальтовым покрытием на 26 улицах, протяженностью 15,50 км и площадью 15500 м2.

- Дороги с щебеночно-гравийным покрытием на  13 улицах, протяженностью  5,95 км и площадью 6850 м2.

- Грунтовые дороги на  14 улицах, протяженностью 5,8 км и площадью 5650м2.

- Гравийная дорога на 2 улицах, протяжённостью 0,75 км.

- Дороги с бетонным покрытием на 5 улицах, протяженностью 6,05 км и площадью 5650 м2.

Износ дорожного полотна на дорогах с твердым покрытием по улицам составляет:

Таблица 17.

| № п/п | Наименование улицы | Протяжённость | Покрытие (м) | Собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Лесная | 800 | 650 (щебень-гр.) 150 гр. |  |
| 2 | 2-я Лесная | 350 | 350 щеб.-гр. |  |
| 3 | Мира | 900 | 800 асфал., 100 щеб.-гр. |  |
| 4 | пер. Мира | 150 | 150 гр. |  |
| 5 | Мелиораторов | 600 | 600 асфал. |  |
| 6 | пер. Павлова | 450 | 450 асфал. |  |
| 7 | Павлова | 450 | 450 гр. |  |
| 8 | пер. Рабочий | 100 | 100 гр. |  |
| 9 | 2-й пер. Рабочий | 150 | 150щеб.-гр. |  |
| 10 | Рабочая | 1750 | 1750 бет. | Областная собственность |
| 11 | Гагарина | 900 | 900 асфальт | Областная собственность |
| 12 | пер. Центральный | 200 | 200 асфальт |  |
| 13 | Калинина | 350 | 150 асф., 200 щеб.-гр. |  |
| 14 | пер. Калинина | 150 | 150 гр. |  |
| 15 | Первомайская | 650 | 650 асфальт |  |
| 16 | пер. Заречный | 250 | 250 гр. |  |
| 17 | Заречная | 650 | 650 щеб.- гр. |  |
| 18 | Ленина | 2500 | 2500 бетон | Областная собственность |
| 19 | ул. 2-я Набережная | 450 | 450 асфальт |  |
| 20 | пер. 2-й Набережный | 200 | 200 щеб.-гр. |  |
| 21 | Молодёжная | 350 | 350 асфальт |  |
| 22 | Строителей | 350 | 350 асфальт |  |
| 23 | Пушкина | 1750 | 1050 гр., 700 щеб.-гр. |  |
| 24 | Циолковского | 700 | 250 щеб.-гр., 450 асф. |  |
| 25 | Советская | 600 | 600 щебень-гр. |  |
| 26 | пер. Советский | 300 | 300 асфальт |  |
| 27 | пер. Димитрова | 300 | 300 асфальт |  |
| 28 | Димитрова | 1700 | 1500 асфальт, 200 щеб.-гр. |  |
| 29 | Новая | 250 | 250 гр. |  |
| 30 | 2ой пер. Димитрова | 750 | 750 гр. |  |
| 31 | Господарёва | 1000 | 1000 щеб.-гр. |  |
| 32 | Ольховая | 200 | 200 гр. |  |
| 33 | Талалушкина | 1500 | 500 бет., 1000 гр. |  |
| 34 | Бусловского | 300 | 300 асфальт |  |
| 35 | Пер. Базарный | 1000 | 700 асфальт, 300 гр. |  |
| 36 | Запрудная | 1150 | 900 бет., 250 асфальт | Областная собственность |
| 37 | Кирова | 2200 | 2200 асфальт | Областная собственность |
| 38 | пер. Кирова | 500 | 500 асфальт |  |
| 39 | 2ой пер. Кирова | 150 | 150 асфальт |  |
| 40 | ул. Совхозная | 1300 | 1050 асфальт, 250 грав. |  |
| 41 | пер. Совхозный | 500 | 500 асфальт |  |
| 42 | ул. Лилякова | 1200 | 800 асфальт, 400 бет. | Областная собственность |
| 43 | Юбилейная | 500 | 500 грав. |  |
| 44 | Луговая | 900 | 900 щеб.-гр. |  |
| 45 | Энергетиков | 600 | 600 гр. |  |
| 46 | Набережная | 1300 | 1300 асфальт |  |
| 47 | Тургенева | 150 | 150 асфальт |  |
| 48 | пер. Тургенева | 150 | 150 асфальт |  |
| 49 | п. Успенский | 400 | 400 гр. |  |

Общий износ дорог – 50 %.

Ремонт дорожного покрытия производится каждый год.

Перечень дорог с щебеночно-гравийным покрытием:

Таблица 18.

| Наименование улиц | Длина улиц, в п.м. |
| --- | --- |
| Лесная 2-я Лесная Мира 2ой пер. Рабочий Калинина Заречная пер. 2ой Набережный Пушкина Циолковского Советская Димитрова Господарёва Луговая ИТОГО | 800 (щ. – гр. 650) 350 900 (щ. – гр. 100) 150 350 (щ. – гр. 200) 650 200 1750 (щ.– гр. 700) 700 (щ. – гр. 250) 600 1700 (щ.– гр. 200) 1000 900 5950 |

Перечень грунтовых дорог:

Таблица 19.

| Наименование улиц | Длина улиц, в п.м. |
| --- | --- |
| Лесная пер. Мира Павлова пер. Рабочий пер. Калинина пер. Заречный Пушкина Новая 2ой пер. Димитрова Ольховая Талалушкина пер. Базарный Энергетиков пос. Успенский ИТОГО: | 800 (грунт. – 150) 150 450 100 150 250 1750 (грунт. – 1050) 250 750 200 1500 (грунт. – 1000) 1000 (грунт. – 300) 600 400 5800 |

К главным автодорогам  относятся:

- с. Хвастовичи - г. Козельск - г. Калуга;

- с. Хвастовичи - федеральная трасса  М3.

ВЫВОДЫ:

Необходимые мероприятия для улучшения состояния транспортной инфраструктуры села:

1. Автомобильный транспорт.

Необходимо приобретение нового автотранспорта для АТП (автобусы).

3. Улично-дорожная сеть.

Необходимы строительство и ремонт автодорог.

На территории МППКХ планируется платная автостоянка.

Автомобильные дороги.

Протяжённость автомобильных дорог Федерального значения, проходящих по с.Хвастовичи составляет 9700 м. Из них 5650 м имеют бетонное покрытие, а 4050 м – асфальтовое.

Характеристика автомобильных дорог на подходе к с. Хвастовичи:

- асфальтовое покрытие;

- ширина зелёного полотна – 3м;

- ширина проезжей части – 8м;

- интенсивность движения – 8000 ед. в сутки.

Характеристика искусственных сооружений.

На территории с. Хвастовичи имеются 2 моста. Длина моста в среднем 40 м.

Таблица 20.

| № п/п | Наименование сооружения и створ улицы | Длина (с подходами),м | Ширина, м | Материал конструкции | Сроки ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост (ул. Рабочая) | 49,98 | 8 | ж/бетон | 1985г. |
| 2 | Мост (ул. Кирова) | 35 | 8 | ж/бетон |  |

## I.IV. Санитарная очистка территории.

Серьезной проблемой в районе, как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления.

На расстоянии 1 км от с. Хвастовичи расположен санкционированный полигон ТБО общей площадью 2.2 га. Захоронение отходов ведется согласно разработанному проекту.

Ведомственная принадлежность МУП «Хвастовичская МППКХ». Имеется лицензия от Министерства природных ресурсов РФ – разрешение на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. Заключены договора с учреждениями, организациями, предприятиями на вывоз ТБО на полигон ТБО. Необходимо проведение ряда мероприятий на полигоне ТБО, для приведения в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01: оборудование ограждения или осушительных траншей, размещение отходов согласно рабочей карты, уплотнение отходов, изолирующих слоем грунта.

Техническая оснащенность полигона очень низкая, по фактическим затратам на его содержание (20,6 тыс. рублей) он занимает последнее место в области.

Промышленные отходы хранятся и на временных площадках, организованных на территориях предприятий, в частности, отходы от переработки древесины.

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо внедрение на предприятиях района безотходных технологий производства.

Организация утилизации и переработки бытовых отходов в 2009 году.

Таблица  21.

| Количество полигонов твердых бытовых отходов ед. | Площадь полигона, га. | Годовое поступление отходов. всего, тыс. м3 | в том числе | Фактические затраты на содержание полигона тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от коммунальных предприятий | от предприятий и организаций |  |
| 1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | – | 20,6 |

Результаты проведённого в 2006 году мониторинга показывают, что состояние окружающей среды в местах полигонов в целом удовлетворительное, однако в отдельных контрольных точках имеются превышения ПДК загрязняющих веществ, в том числе по цинку – на полигоне с. Хвастовичи. (Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2006 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2007 г., стр. 49).

ТБО собирается ежедневно и вывозится на полигон работниками МППКХ спец. машиной для вывоза контейнеров.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, малоопасные промышленные отходы.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления  ТБО от населения:

в благоустроенном жилье – 1,6 м3 в год;

в частично благоустроенном – 1,9 м3 в год;

в частном секторе – 2,59 м3 в год.

Ранее (с 1999 года) нормы накопления ТБО от населения составляли:

в благоустроенном жилье – 1,19 м3 в год;

в частично благоустроенном – 1,5 м3 в год;

в частном секторе – 2,0 м3 в год.

Ежегодно увеличивающийся объём отходов свидетельствует о том, что проблема обезвреживания и утилизации ТБО для с. Хвастовичи чрезвычайно актуальна. В 2010 году планируется реконструкция полигона ТБО с. Хвастовичи (Программа социально-экономического развития МР «Хвастовичский район на 2007–2012 гг., стр. 85).

Анализ современного состояния с. Хвастовичи позволяет сделать следующие выводы:

- Современная застройка сельского поселения характеризуется сложной планировочной ситуацией:

- сложные инженерно-геологические условия;

- около 6,5 % территории села занято промышленными предприятиями;

- около 2 % территорий занято лесными массивами.

2.	По этажности жилой фонд представлен в большей степени малоэтажными домами (почти 84 % фонда). Многоэтажная застройка составляет 16 % общей площади жилья. Таким образом, в настоящее время в с. Хвастовичи преобладают малоэтажные жилые дома. Согласно строительно-климатическому районированию большая часть  территории проектируемого строительства характеризуется относительно благоприятными условиями для строительства.

3.	Размещение новых жилых объектов в с. Хвастовичи является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечёт за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

- Рекреационная система села не сформирована.  Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, сады и парки.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию.

## II. I. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития.

Разработка Генерального плана населённого пункта предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития села.

## II. II. Экономико-географическое положение с. Хвастовичи.

Центром районной системы расселения является с. Хвастовичи, которое выполняет функции административно-хозяйственного центра, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения района. С. Хвастовичи находится в центре района и связано сетью автодорог с областным центром, п. Еленским, с сельскими администрациями и центрами сельскохозяйственных предприятий.

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Хвастовичи является сельским поселением, центром Муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального  Федерального Округа.

## II.III. Социально-экономическая характеристика с. Хвастовичи.

Перспективы развития с. Хвастовичи связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов села, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где село обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие сельского поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности села.

Основные конкурентные возможности с. Хвастовичи.

Таблица 22.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость сырьевых ресурсов. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | Дефицит кадров в производственных отраслях и отток высококвалифицированных специалистов в город. Неблагоприятная демографическая ситуация. Неблагоприятная экологическая ситуация. | Активное продвижение села во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Внедрение инновационных технологий. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. 5.Диверсифицированная структура промышленности. | 1.Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 2.Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в селе. |

### II.III.1. Население. Социально-демографическая характеристика.

Село Хвастовичи занимает территорию 987 га. Постоянное население на 01.01.2010 года составляет 4750 чел. Динамика численности населения характеризуется относительной стабильностью.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 23.

| Муниципальное образование | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Хвастовичи | 4440 | 4473 | 4404 | 4308 | 4295 | 4287 | 4616 | 4523 | 4461 | 4580 | 4647 | 4609 | 4521 | 4750 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Таблица 24.

|  | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения с. Хвастовичи (чел.) | 4440 | 4473 | 4404 | 4308 | 4295 | 4287 | 4616 | 4523 | 4461 | 4580 | 4647 | 4609 | 4521 | 4750 |
| Естественный и миграционный прирост по годам (чел.) |  | +33 | -69 | -96 | -13 | -8 | +329 | -93 | -62 | +119 | +67 | -38 | -88 | +229 |

За последние 13 лет самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 1998, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008 годы, что связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Возрастная структура населения на 01.01.2010 г.

Дети от 0-15 лет – 771 чел.

Трудоспособный возраст:

женщины от 16-54 лет – 2365;

мужчины от 16-59 лет – 1371.

Лица старше трудоспособного возраста:

женщины свыше 55 лет – 171;

мужчины старше 60 лет – 72.

Плотность населения.

Таблица 25.

| Муниципальное образование | Территория, га | Численность населения 01.01.2010 г. | Плотность населения. (чел./1 га) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хвастовичи | 987 | 4750 | 0,21 |

Коэффициент рождаемости за 2009 ниже (1,1%), чем средний по Калужской области (10,3%), и ниже среднероссийского (12,1 % на 1000 жителей).

Несмотря на тенденцию повышения уровня смертности, коэффициент смертности (1,6%) ниже показателя по Калужской области (18,5%), и ниже среднероссийского (коэффициент смертности по РФ на 2009 г. – 15,2 %).

И все же, коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости.

Причинами высокого уровня смертности являются болезни системы кровообращения (65,6%), травмы и отравления (10,9%), злокачественные новообразования (9,4%), болезни системы пищеварения (4,7%), болезни органов дыхания (3,1%), болезни мочеполовой системы (3,1%), инфекционные болезни (1,6%), по не установленной причине (1,6%).

В с. Хвастовичи сложилось неблагополучное положение в естественном движении населения, естественный прирост населения остается отрицательным, показатели смертности превышают показатели рождаемости населения.

Миграционная ситуация оказывает существенное влияние на процесс формирования населения, отток населения из с. Хвастовичи имеет устойчивый характер.

В результате неблагоприятных тенденций рождаемости и смертности деформируется возрастная структура населения: доля численности населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась с 17,5% в 2006 году до 16,2 % в 2009 году, численность детей до 6 лет сократилась с 6,2% в 2006 году до 5,7% в 2009 году. Доля лиц старше трудоспособного возраста уменьшилась с 5,9% в 2006 году до 5,1 %.

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте (на 2009 г.) довольно высок – 78,7 %.

Динамика возрастной структуры населения – с. Хвастовичи, чел.

Таблица 26.

| Население | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста % 0-6 лет, чел. 7-17 лет, чел. | 17,3% 287 516 | 17,6% 295 514 | 17,5% 273 520 | 16,2% 270 501 |
| Трудоспособного возраста % Женщины 16-54 лет Мужчины 16-59 лет | 76,9% 2230 1345 | 76,7% 2210 1325 | 76,9% 2125 1350 | 78,7% 2365 1371 |
| Старше трудоспособного возраста % Старше трудоспособного возраста, чел. | 5,8% 269 | 5,7% 265 | 5,6% 253 | 5,1% 243 |

Демографический потенциал.

Таблица 27.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Механический прирост населения. | 1.Высокий уровень смертности в селе, в том числе людей трудоспособного возраста. 2.Старение населения. 3.Недостаточно высокий уровень жизни. | Государственная поддержка рождаемости и молодежи. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3.Проведение активной миграционной политики. | 1.Усиление оттока населения из села в город, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала в селе во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - нестабильной социально-экономической ситуацией в стране, а отсюда,

«неуверенность в завтрашнем дне»;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - отсутствием политики закрепления молодежи и привлечения ее в село;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей

ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области

высшего и среднего специального образования.

В селе сложился инерционный характер динамики численности населения, основной чертой которого является превышение уровня смертности над рождаемостью.

В связи с этим необходимо закрепление наметившейся тенденции увеличения уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из села, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в село (особенно из Калужской области). Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций в село. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в селе, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности села можно повысить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Показатели  численности населения.

В качестве наиболее вероятного сценария развития с. Хвастовичи в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчётный срок и  перспективу.

Этапы					Численность населения

Современное население							4750

Первая очередь (10 лет)							5250

Расчётный срок (20 лет)							5750

### II. III. 2. Занятость населения.

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения в общей численности составила в 2009 году 78,7%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения села. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Из всего трудоспособного населения в экономике занято (на 2009 год) 67%.

Численность работающих в экономике.

Таблица 28.

| Годы | Отрасли основного производства | Инфраструктура | Сельское хозяйство | Отрасли непроизводственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1994 | 136 | 7,7 | 513 | 29 | 22 | 1,2 | 1100 | 62,1 |
| 1995 | 128 | 7,3 | 495 | 28,1 | 22 | 1,2 | 1115 | 63,4 |
| 1996 | 170 | 10,3 | 472 | 28,5 | 19 | 1,2 | 988 | 60 |
| 1997 | 164 | 10,3 | 439 | 27,4 | 17 | 1,1 | 978 | 61,2 |
| 1998 | 142 | 10,1 | 398 | 28,3 | 15 | 1,1 | 850 | 60,5 |
| 1999 | 154 | 11,5 | 384 | 28,6 | 14 | 1 | 790 | 58,9 |
| 2000 | 161 | 11,8 | 395 | 28,8 | 13 | 1 | 798 | 58,4 |
| 2001 | 180 | 12,6 | 401 | 28 | 11 | 0,8 | 839 | 58,6 |
| 2002 | 225 | 13,5 | 461 | 27,6 | 10 | 0,6 | 973 | 58,3 |
| 2003 | 205 | 13,4 | 396 | 25,9 | 10 | 0,7 | 918 | 60 |
| 2006 | 421 | 26,8 | 128 | 8,2 | – | – | 1019 | 65 |
| 2007 | 328 | 10,6 | 1698 | 54,6 | 385 | 12,3 | 698 | 22,5 |
| 2008 | 264 | 8,8 | 1808 | 60,1 | 317 | 10,5 | 620 | 20,6 |
| 2009 | 247 | 9,6 | 1494 | 57,9 | 266 | 10,3 | 573 | 22,2 |
| 2010 | 194 | 7,7 | 1465 | 58,2 | 284 | 11,3 | 574 | 22,8 |

Структура занятости рассмотрена по 4-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение и прочие отрасли материального производства);

- инфраструктура (транспорт, строительство, связь);

- сельское хозяйство;

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

В отраслях основного производства отмечается самая низкая доля занятых – 7,7%.

Доля занятых в инфраструктуре – самая высокая – 58,2 %.

В сельском хозяйстве доля занятых невелика (11,3%), но за 10-летний период выросла на 10,3 %.

В отраслях непроизводственной сферы занято 22,8%. 	Численность работающих пенсионеров – 571 человек.	 Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Ниже дан анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по использованию трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы.

Таблица 29.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие всех сфер хозяйственной деятельности. Оптимальное перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с требованиями экономики. | 1.Дефицит трудовых ресурсов в отраслях промышленности. 2.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 3.Слабое развитие базы среднего профессионально-технического образования. 4.Отток квалифицированных кадров в город. 5.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Развитие системы мест приложения труда в Калужской агломерации. 3.Привлечение инвестиций. 4.Развитие структуры занятости в пользу малотрудоемких видов деятельности. 5.Развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Ухудшение демографической ситуации. 2.Увеличение оттока трудовых ресурсов в город. |

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала села.

На это, в частности, должна быть направлена политика в области образования. По нашему мнению, отсутствие развитие учреждений среднего специального образования в селе,  увязанное с потребностями села, по требуемым специалистам, способствует тому, что молодёжь уезжает в город. Это способствует дефициту специалистов в отраслях сельского хозяйства и производственной сферы.

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетной сферой деятельности которого является сфера обслуживания.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров в селе, в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов.

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития села можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Увеличение абсолютной величины занятости в непроизводственной сфере. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

2. Некоторое увеличение занятости возможно в строительстве в связи увеличением объема работ. Однако, учитывая имеющиеся резервы строительных мощностей, возможность укрепления строительных организаций, повышения уровня механизации, увеличение кадров в этой отрасли может не быть.

3. В ряде отраслей (транспорт, сельское хозяйство, образование) занятость, скорее всего, стабилизируется. Произойдет увеличение кадров за счет организаций, работающих на коммерческой основе.

4. Занятость в промышленности в целом уменьшится, что связано с модернизацией предприятий, внедрением новых высокопроизводительны технологий. Уменьшится доля предприятий отраслей, использующих большое количество природного сырья и топлива, что приведет к снижению числа работающих. Кроме того возможна концентрация предприятий в составе промышленных зон, что дает значительный эффект за счёт экономии в производственной инфраструктуре.

В тоже время возможно размещение в селе новых предприятий на существующих свободных производственных площадях и новых территориях.

Режим колебания потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем, как уже было сказано выше, «перелива» из одних отраслей в другие работающих в малом и среднем бизнесе, без привлечения дополнительных кадров извне.

### Оценка уровня жизни населения.

Для оценки уровня жизни населения используется ряд показателей:

- Показатели, отражающие экономические возможности населения (среднедушевой доход, заработная плата, пенсии, покупательная способность, ранжирование населения по покупательной способности среднедушевого дохода).

- Уровень официальной безработицы, как показатель трудовой занятости населения.

- Показатели условий проживания населения (жилая обеспеченность, наличие ветхого фонда, доля жилого фонда с полным инженерным обеспечением, наличие объектов культурного обслуживания).

- Здоровье населения (уровень заболеваемости).

Ухудшение любого из этих показателей способно вызвать социальную напряженность. Кроме того, с каждым из показателей связаны самостоятельные экономические, моральные и социальные вопросы. В то же время, эти показатели дополняют друг друга, характеризуя разные стороны жизни, и способны полно описать уровень жизни населения только вместе, в системе показателей.

Основной задачей рынка труда является обеспечение оптимального перераспределения трудовых ресурсов в соответствии с требованиями экономики.

Однако решение данной задачи осложняется недостаточной профессиональной мобильностью населения, высокими издержками, которые несут обучающиеся, слабой взаимосвязью между рынком труда и рынком образовательных услуг.

На процесс перетока трудовых ресурсов между различными секторами экономики также оказывают отрицательное влияние психологическая неприспособленность к новым отношениям в сфере занятости, слабая информированность ищущих работу о востребованности отдельных профессий и возможностях обучения.

Несбалансированность спроса и предложения по отдельным профессиям достаточно велика. Востребованы профессии оператора газовой котельной, специалистов сельскохозяйственного производства, пользователя ПЭВМ, водителя, тракториста. Противоположная ситуация наблюдается в отношении специалистов с экономическим, бухгалтерским, юридическим образованием.

В настоящее время, как работодатели, так и работники предъявляют более высокие требования: работодатели - к квалификации и опыту работы, а работники - к условиям труда. Для многих ищущих работу недостаточно высока заработная плата, предлагаемая потенциальными работодателями, которая зачастую ниже средней заработной платы по Калужской области в среднем в 2,5-3 раза.

Экономические возможности населения.

Среднедушевой доход является обобщающим показателем, отражающим потребительские возможности населения.

Величина среднедушевого дохода МО «Село Хвастовичи» составила в 2009 году 4990 руб.

В течение 2004-2010 гг. в муниципальном образовании денежные доходы населения ежегодно росли.

Основная роль в этом росте принадлежит существенному увеличению заработной платы.

Часть доходов население получает от собственности и от предпринимательской деятельности, что составляет примерно 30 % от всех доходов. Доходы сравнительно обеспеченных семей во многом формируются из этих источников.

В доходах населения основную долю составляет заработная плата. Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 9028 руб.

Покупательная способность равна 0,5 дохода. Наиболее высокий доход наблюдается в предпринимательской деятельности, доход выше среднего – транспорт и связь, средний – бюджетная сфера, ниже среднего – учреждения культуры, низкий доход – пенсионеры.

В социальных трансфертах основную сумму составляют пенсии. Численность пенсионеров в общей численности населения в 2009 г. составила 5,1 %.

Повышению доходов населения будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализация мер по обеспечению экономического роста.

С целью поддержания уровня жизни  малоимущих, престарелых и нетрудоспособных граждан, адресного использования бюджетных средств федеральным и региональным законодательством предусмотрена государственная социальная помощь,  включающая  предоставление социальных пособий, субсидий и льгот, социальных услуг,  которую осуществляет  отдел социальной защиты населения.

На получение государственной социальной помощи имеют право ветераны труда, инвалиды  общего заболевания, многодетные семьи, граждане, проживающие на  загрязненной территории  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Практически всем обратившимся гражданам,  оказавшимся в экстремальных ситуациях, или с доходами ниже прожиточного минимума оказывается различная помощь из средств местного, областного бюджетов, а также из Пенсионного фонда  по Калужской области.

Основными проблемами рынка труда являются дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты труда. Большой спрос – на рабочую силу, однако около 20% составляют вакансии с заработной платой ниже прожиточного минимума. То есть, низкий уровень оплаты труда негативно влияет на заполняемость свободных рабочих мест.

### II. III. 3. Экономическая база.

В настоящее время на территории с. Хвастовичи зарегистрировано 18 предприятий различной организационно-правовой формы.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Общее количество занятых в промышленном секторе экономики составляет 1660 человек.

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и  предприятий других приоритетных сфер развития села. В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это, особенно важно, учитывая возможности роста населения села в перспективе за счет естественного и механического движения населения.

Структура обрабатывающих производств по объему продукции.

Таблица 30.

| Обрабатывающие производства | Отгружено продукции за 2009 год | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | чел. | % |
| Производство резиновой обуви | 7800 | 24,5 | 34 | 17,5 |
| Производство кирпича | 2100 | 6,6 | 22 | 11,3 |
| Производство асфальта | 12800 | 40,1 | 84 | 43,3 |
| Производство БАД | Не работают |  | 26 | 13,5 |
| Производство пищевых продуктов | 9200 | 28,8 | 28 | 14,4 |
| Всего | 31900 |  | 194 |  |

Развитие экономической базы.

Таблица 31.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Снижение доли убыточных предприятий. Близость сырьевых ресурсов. | Недостаточная развитость инвестиционных проектов. Слабая кооперация предприятий села с целью создания современных высокорентабельных специализированных производств, общей транспортной и инженерной инфраструктуры. Высокая степень износа основных производственных фондов. Раздробленность промышленных площадок в селе, слабое развитие комплексных промышленных зон, наличие в этих зонах жилых и иных общественных территорий. Наличие потенциальных источников возникновения чрезвычайных ситуаций. Недостаточная развитость образовательной базы по подготовке рабочих-специалистов. Низкая степень загрузки производственных площадей при одновременном сохранении у предприятий практически не изменившихся размеров производственных и земельных участков. Слабая ориентация на расширение потребительского спроса в регионе. | 1.Наличие территориальных ресурсов для размещения новых предприятий. 2.Развитие, диверсифицирование структуры промышленности. | Отток квалифицированных кадров из села в город. |

### II. III. 4 Показатели социально-экономического развития.

Общая картина состояния экономики села охарактеризована показателями социально-экономического развития.

По результатам 2009 г. Хвастовичское ПО «Хлебозавод» увеличило объёмы промышленного производства на 36%.

К сожалению, производство на остальных предприятиях развивается нестабильно. Сокращается выпуск продукции.

ООО «Планета здоровья-2000»  на данный момент не работает.

ВЫВОДЫ:

Положение с. Хвастовичи в России, Центрального Федерального округа и Калужской области (перспектива):

Центр муниципального образования «Хвастовичский район», административный центр Хвастовичского района Калужской области.

Село Хвастовичи выполняет функции административно-хозяйственного центра, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения района.

Показатели  численности населения.

В качестве наиболее вероятного сценария развития с. Хвастовичи в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь и расчётный срок.

Этапы					Численность населения

Современное население							4750

Первая очередь (10 лет)							5250

Расчётный срок (20 лет)							5750

Трудовые ресурсы.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне. Также возможно задействовать незанятое в настоящее время население.

Уровень жизни населения.

Сохранение стабильной динамики повышения доходов населения, сокращения дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализация мер по обеспечению экономического роста.

На расчётный срок и перспективу будет расти число жителей, которые могут себе позволить улучшить жилищные условия за счет собственных средств и с помощью ипотечного кредитования, а так же пользоваться услугами предприятий сферы социального обслуживания более высокого уровня.

Экономическая база.

На перспективу возможно изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального, а так же на предприятиях.

В целом социально-экономическое развитие села носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

## II.IV. Инженерно-техническая база.

### II.IV.1. Водоснабжение.

Источниками централизованного питьевого водоснабжения населения с. Хвастовичи являются водозаборы подземных вод – скважины в количестве трёх объектов (№ 1, 2, 3). В черте районного центра Хвастовичи имеется подземный водозабор – 3 скважины, глубиной до 90 м.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения.

Таблица 32.

| Местопо-ложение скважин | Эксплуата-ционный водоносный горизонт | Глубина | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/СКВ. № 1 | Упинский | 90,0 | 25,0 | Водоснабжение | Рабочая |
| А/СКВ. № 2 | Упинский | 76,0 | 25,0 |  | Рабочая |
| А/СКВ. № 3 | Упинский | 80,0 | 25,0 |  | Рабочая |

Общая производительность скважин –75 м3/час.

Скважины № 1 и 2 имеют наземные кирпичные павильоны, скважина № 3 – металлический павильон. На скважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 8 25х100. Постоянно работают скважины № 1, 3, а скважина № 2 (находящаяся в рабочем состоянии) включается редко, если останавливается по каким- либо причинам скважины № 1 или №3.

Все скважины располагаются в жилой застройке с. Хвастовичи, введены в эксплуатацию:

Скв. № 1 – 1966 г.;

Скв. № 2 – 1970 г.;

Скв. № 3 – 1991 г.

Со скважин № 1 и № 3 вода подаётся в водонапорную башню, а со скважины № 2 – вода поступает непосредственно в водоразводящую сеть.

Зоны строгого режима скважин ограждены на расстоянии 30 м (зона санитарной охраны – ЗСО) от водозабора подземных вод. На территориях первого пояса ЗСО скважин с. Хвастовичи каких-либо источников загрязнения подземных вод не установлено. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Вода используется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Водозаборы с. Хвастовичи работают на неутверждённых запасах.

Производительность скважин –25 м3/час.

На одного человека приходится – 190,2 литра в сутки.

За 2006 год забрано воды всего:

- поверхностные воды – 425 м3/сут;

- подземные воды – 425 м3/сут;

Использовано воды на собственные нужды – 21 м3/сут;

Передано воды другим потребителям – 404 м3/сут;

Населению – 322 м3/сут;

Прочие – 57,7 м3/сут.

Распределение воды Хвастовичского района по водозаборам (в 2005 г. в тыс. м3 в год):

с. Хвастовичи – 147,3 (74,7%).

Имеется одна кирпичная водонапорная башня объёмом – 80 м3.

Учёт забираемой воды на скважинах ведётся по приборам учёта ВМХ-80.

Всего по селу 1717 абонентов: в том числе 1675 абонентов по обеспечению населения (4,0 тыс. человек по подаче воды), 22 бюджетные организации и 20 прочих организаций. Всего установлено 43 водомера: из них 15 у населения (9 на вводе в жилые дома и 6 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 13 водомеров по бюджетным организациям и 15 водомеров по прочим организациям. Определение объёмов забираемой воды при отсутствии водомеров у остальных абонентов ведётся по балансам в соответствии с правилами.

У ОАО «Молзавод» (с. Хвастовичи) ведомственный источник централизованного водоснабжения.

На водопроводные сооружения оформлены санитарные паспорта, которые периодически обновляются, заведены журналы аварийных ситуаций, графики проведения дезинфекции согласовываются. Имеются планы мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния систем водоснабжения.

Сточные воды отводятся в водонепроницаемые выгреба. Водоочистных сооружений на водопроводных сооружениях с. Хвастовичи не оборудовано.

Лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Людиновском районе» в 2005 г. исследовано из водоразборной сети с. Хвастовичи 2 пробы воды по химическим показателям и 13 проб по бактериологическим показателям, все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. В 2006 г. исследовано 5 проб воды по химическим показателям, 21 проба по бактериологическим показателям, из них 1 проба не соответствовала гигиеническим нормативам. В 2007 г. исследовано 8 проб воды по химическим показателям и 21 проба по бактериологическим показателям, все пробы по исследованным показателям соответствовали требованиям СанПин.

Водоснабжение районного центра с. Хвастовичи – из сети коммунального водопровода.

Магистральные водоводы и водопроводные сети;

Общая протяжённость водопроводных сетей по селу составляет – 22.3км, из них 21,3 км – чугун, 0,5 км – сталь и 0,5 км – полиэтилен. Из них водоводов 0,4 км.

На водопроводных сетях эксплуатируется – 106 водоразборных колонок, 62 пожарных гидранта, 102 задвижки.

Проводились частичные ремонты систем водоснабжения участка коммунального водопровода с. Хвастовичи ООО «Калугаоблводоканал».

Водопроводная сеть с. Хвастовичи на ряде участков требует капитального ремонта (замена труб из-за изношенности).

Запланировано провести текущий ремонт наземных павильонов скважин № 2 и № 1, принять меры для включения в план по капитальному ремонту зданий и сооружений объектов на 2008 г., оборудование капитального состояния павильона водозабора подземных вод – скважины № 3, решить вопрос по обеспечению полного закрытия резервуара чистой воды в водонапорной башне по всей окружности резервуара, сделать его полностью герметичным (старая водонапорная башня).

В районе централизованные очистные сооружения сточных вод отсутствуют, имеются только на отдельных предприятиях с локальной очисткой на септиках и песчано-гравийных фильтрах. На северо-западе с. Хвастовичи расположены временные сооружение БИО-200 производительностью 200 м3 в сутки; технология очистки заключается в биотермическом обезвоживании осадка в аэробных условиях, с использованием естественных процессов массового развития микроорганизмов, вызывающих разложение органического вещества осадка.

В с. Хвастовичи проектируется строительство сетей канализации протяжённостью 11 км.

Проблемы надёжности водоснабжения. По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу мутности и 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников –3. Сооружений водоподготовки нет. По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам с. Хвастовичи. По артскважинам с. Хвастовичи содержание железа до 1мг/л. Численность обслуживаемого населения 4,0 тыс. человек. Достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и введения в эксплуатацию станций обезжелезивания, которой предусмотрено областной целевой программой.

Существует инвестиционная программа ООО «Калужский областной водоканал» по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Хвастовичского района Калужской области на 2007-2011 гг.

Целевые показатели программы:

- реконструкция, модернизация, капитальный ремонт существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения с. Хвастовичи;

- улучшение водоснабжения населения питьевой водой, соответствующей санитарным правилам, улучшение экологической обстановки в целом по селу;

- рациональное использование водных ресурсов.

Способ достижения целей программы:

- проектирование и строительство новых объектов по сооружениям водоснабжения и водоотведения;

- проектирование и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;

- внедрение новых технологий, технологическое и техническое перевооружение объектов.

Ожидаемые результаты:

- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей с. Хвастовичи с учётом перспективы развития;

- снижение потерь и неучтённых расходов воды в системах водоснабжения;

- снижение аварийности;

- улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Срок реализации – 2007-2011 гг.

Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения с. Хвастовичи направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надёжность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:

Таблица 33.

| Основные проблемы | Причины | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям, установленным требованиями. Отсутствие сооружений водоподготовки. | Повышенное содержание железа в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой». | Строительство сооружений водоподготовки. |
| Высокая степень физического износа сетей водоснабжения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы. Недостаточная пропускная способность сетей, учитывая перспективу развития. Отсутствие сетей канализации. | Недостаточные капитальные вложения в замену, строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Длительные сроки эксплуатации сетей. Увеличение объёма оказываемых услуг без развития системы. Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ населённого пункта. | Строительство новых сетей водоснабжения и канализации. Перекладка сетей водопровода с увеличением диаметров. |
| Отсутствие очистных сооружений канализации. | Недостаточные капитальные вложения на строительство сооружений по очистке сточных вод. Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой». | Проектирование и реконструкция ОСК. Проектирование и строительство сетей канализации. |
| Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат. | Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения. | Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения. |

В состав программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объёктов водоснабжения и водоотведения района вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем, позволяющие обеспечить перспективу развития с. Хвастовичи по новой застройке жилья и промышленных объектов. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надёжность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.

Инвестиционная программа по Хвастовичскому району (в том числе с. Хвастовичи) является частью Инвестиционной программы развития общества на 2007-2011 гг. (утверждённая Решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район» от 06. 04. 2007 г. № 215).

Программа состоит из мероприятий двух основных блоков:

- мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения. Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;

- мероприятия капитальных ремонтов системы водоснабжения и водоотведения. Мероприятия данного блока нацелены на поддержание мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей).

Базовой инвестиционной программой запланировано проектирование и строительство очистных сооружений в с.Хвастовичи, так как существующие только на отдельных предприятиях ОСК не имеют необходимой производственной мощности, подлежат реконструкции и модернизации.

Производственная программа.

Таблица 34.

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность, количество. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение с. Хвастовичи |  | 3,30 |
| Капитальный ремонт сетей водопровода, в т. ч.: |  | 3,30 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Талалушкина Д-100 | км | 0,36 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Лесная Д-100 | км | 0,20 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Павлова Д-100 | км | 0,10 |
| Кап. ремонт сети водопровода по пер. Базарный Д-100 | км | 0,66 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Рабочая Д-100 | км | 0,66 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Кирова Д-100 | км | 0,66 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Ленина Д-100 | км | 0,46 |
| Кап. ремонт сети водопровода по ул. Лилякова Д-100 | км | 0,20 |

Мероприятия инвестиционной программы позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению в районе.

Учитываются существующие в настоящее время тенденции по снижению объёмов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учёта, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды.

В качестве основного эффекта от мероприятий инвестиционной программы является снижение «внереализационного использования воды» (ВИВ), которое состоит из потребления воды на собственные (технологические и хозяйственно питьевые) нужды и технологических потерь. Специалистами планируется снижение ВИВ по сравнению с уровнем 2006 г.

Обеспечение населения Хвастовичского района услугами водоотведения планируется в 2012 году, после строительства и введения в эксплуатацию в 2011 году очистных сооружений канализации проектной мощностью 500 м3/сутки и строительства сетей канализации с. Хвастовичи протяжённостью 11 км.

К окончанию срока реализации Программ (2011 г.) будут достигнуты следующие показатели:

- проектная мощность водоочистных сооружений увеличится на 600 тыс. м3/сутки;

- введение в эксплуатацию очистных сооружений канализации на 500 тыс. м3/сутки.

### II.IV.2. Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение с. Хвастовичи развивается на базе сетевого природного и сжиженного газа. Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция (ГНС). Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды.

Расход газа, направления его использования определёны из потребности в газе:

Население для хозяйственно-бытовых нужд (приготовление пищи и горячей воды в жилых домах);

Технологические и санитарно-технические цели предприятий и учреждений коммунально-бытового и культурного обслуживания населения;

Технологические и санитарно-технические цели промпредприятий и сельскохозяйственных предприятий на технологические нужды;

Энергоноситель для теплоисточников (котельные – отопление жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий и построек).

Источником газоснабжения на ГРС Хвастовичи является газ, поступающий по отводу от магистрального газопровода Тула – Шостка – Киев. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 году. Его протяжённость – 0,2 км; диаметр – 108 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь. Проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 87,6 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм, сталь).

Для обеспечения пропускной способности ранее проложенных диаметров газопроводов, в объёме, предусмотренным схемой газификации района, существует реальная необходимость повышения выходного давления на ГРС Хвастовичи с 3 кгс/см2до 6 кгс/см2. Согласно письму N 351 от 2.04.03 г. Брянского управления магистральных газопроводов, технические возможности ГРС позволяют увеличить выходное давление до 6 кгс/см2.

На перспективу направления использования газа сохраняются.

### II.IV.3. Связь.

В с. Хвастовичи телефонной связью общего пользования обеспечены 1069 жителей села, в том числе с использованием ресурсов системы абонентского радиодоступа стандарта CDMA AS-4000.

Широкополосный доступ в Интернет: в с. Хвастовичи по технологии ADSL к Интернет подключены 128 пользователей.

В 2009 г. введена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи «Судимир-Хвастовичи» протяжённостью 30,2 км. На территории с. Хвастовичи установлено 7 таксофонов для оказания универсальных услуг связи. Протяжённость междугородных кабельных линий по с. Хвастовичи 0,6 км.

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории с. Хвастовичи предоставляют Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» (телеканал «Ника-ТВ») и ЗАО «ЦТО Калужский СКТП» (телеканалы «Первый канал», «Россия», «Россия 2»).

В связи с вводом в с. Хвастовичи в эксплуатацию радиопередатчиков УКВ ЧМ вещания для распространения программ государственных общероссийских радиоредакций, в 2002 году радиотрансляционные точки сети проводного радиовещания на территории населённого пункта были переведены на УКВ ЧМ вещание. Узел проводного радиовещания «Хвастовичи» с сопутствующей инфраструктурой выведен из эксплуатации.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории с. Хвастовичи предоставляет КФ ОАО «ЦентрТелеком» (радиопрограммы «Маяк» и «Радио России» со вставками программ региональной студии «ГТРК «Калуга»).

Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет 100 %.

### II.IV.4. Теплоснабжение.

Существующее положение.

Основным источником теплоснабжения является газификация жилого сектора.

Газифицировано 80 % жилых домов.

20 % печная отопительная система. Топливом является древесина.

На территории с. Хвастовичи имеются 2 газовые котельные.

Анализ современного состояния теплообеспеченности села выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

– техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

– использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ- (ГТ ТЭЦ), предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

– использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

–на перспективу, одним из направлений, обеспечивающим возможность значительного снижения расходов органического топлива на нужды теплоснабжения и защиту окружающей среды является использование возобновляемых источников энергии – солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

– применение для реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения % аварийности подземных тепловых сетей.

Изменение структуры в топливном балансе села в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведёт к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды.

### II.IV.5. Электроснабжение.

- Источником электроснабжения с. Хвастовичи является подстанция 110/35/10 кВ «Хвастовичи» – 2х10 тыс. кВт.

- Схема сетей населенного пункта: в электронном исполнении.

- Способ прокладки существующих электросетей:

- Воздушные ЛЭП - 0,4 кВ;

-Воздушные ЛЭП -  10 кВ.

Общая протяженность по с. Хвастовичи:

ВЛ -10 кВ №13 с. Хвастовичи – 8,9 км;

ВЛ -10 кВ №7 с. Хвастовичи – 12,5 км;

ВЛ -0,4 кВ с. Хвастовичи общая – 68,29 км.

Протяжённость уличного освещения по с. Хвастовичи не известен.

Существующее положение.

Электроснабжение с. Хвастовичи осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Хвастовичи» – 2х10 тыс. кВт. На территории села проведены воздушные линии напряжения ВЛ-10кВ,  которые обеспечивают поступление электрической энергии от тяговой подстанции (ПС «Хвастовичи») к потребителям. Потребителями сельского поселения являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия села, а также население.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через трансформаторные подстанции.

Проектное положение.

Расчет нагрузок.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на одного человека.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в селе на расчётный срок

необходимо:

- реконструкция ПС;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

- строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемой жилой застройки.

Более конкретные мероприятия по развитию сетей 10 кВ в селе должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей села, выполняемой специализированной организацией.

# III. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана).

## III. 1. Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития села.

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризуют градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды сельского поселения, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих сельского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы сельского поселения;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей сельского поселения;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории сельского поселения;

- основные функциональные подсистемы сельского поселения, характеризующие относительную средовую однородность и целостность ткани сельского поселения: систему территорий природного комплекса, общественно-деловых центров, производственных и жилых территорий.

## III. 2. Схема функционально-планировочной организации – эскизный вариант.

Предложения эскизного проекта разработаны в соответствии с  принятыми решениями:

1. Положение с. Хвастовичи в составе территории Хвастовичского района и Калужской области  соответственно, которые характеризируются следующими особенностями:

-     районный центр юга Калужской области;

- центр районной системы расселения, который выполняет функции административно-хозяйственного центра, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения района.

2. Показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчётный срок и  перспективу (с учетом резервных территорий под жилую застройку на нерасчётный период реализации генплана).

Этапы					Численность населения

Современное население							4750 чел.

Первая очередь (10 лет)							5250

Расчётный срок (20 лет)							5750

3. Увеличение нормы жилобеспеченности на одного жителя в среднем по селу до 40,0 м2 общей площади. За весь рассматриваемый период должно быть построено нового жилья 225863 м2 общей площади,  а также сохраняемый  жилой фонд – 109,92 тыс. м2  на расчётный период генплана.

4. Потребность в территориях для нового жилищного строительства составит на I очередь 168,3 га. В состав жилых зон входят участки объектов повседневного обслуживания, проезды, озелененные территории квартального или микрорайонного уровня.

Эскизный проект Схемы функционально-планировочной организации территории села предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на устранение, по возможности, недостатков современной планировочной организации территории села и обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития села:

  - Установление четкого функционального зонирования территорий с выделением селитебных и промышленно-складских зон, общественно-деловых зон, зон отдыха;

  - Архитектурно-планировочное решение Генерального плана в части развития комплексной жилой застройки предусматривает создание новых жилых районов.

Транспортная система села является составной частью планировочной структуры поселения и подчеркивает заложенные в проекте планировочные идеи.

Во II томе «Положения территориального планирования» будут представлены более детально проектные решения Генерального плана села Хвастовичи.

Таким образом, в составе работ по Обоснованию проекта Генерального плана села Хвастовичи определены стратегические направления социально-экономического и градостроительного развития, выбран сценарий функционально-планировочной организации, позволяющий преобразовать сложившуюся функционально-планировочной структуру села и обеспечить его пространственную целостность, функциональную достаточность, эстетическую выразительность и многообразие среды сельского поселения.

Проектные предложения по реконструкции поселенческой сети в зоне, подверженной радиационному загрязнению, имеют целью совершенствование расселения для создания градостроительных предпосылок, обеспечивающих наиболее благоприятные условия для проживания населения, способствующих рациональному использованию ресурсов, устойчивому и эффективному функционированию народно-хозяйственного комплекса района.