Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 19

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ХВАСТОВИЧИ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

КАЛУГА

2010

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ХВАСТОВИЧИ»

ТОМ II

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(утверждаемая часть)

Председатель кооператива 					К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                                С.Г. Чистова

Калуга

2010 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С. Г.

инженер-эколог                                                                                           Дегтярёва Т. Г.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                            Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярёв Д. Н.

зам. председателя по экономике                                                               Владимирцев Н. С.

главный архитектор

МО МР «Хвастовичский район»                                                               Комкова Т. А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования.	6

II. Гипотеза экономического развития.	7

II.I. Внутренние базовые потенциалы социально-экономического развития.	8

II.I.1. Показатели численности населения.	8

II.I.2. Трудовые ресурсы.	8

II.I.3. Уровень жизни населения.	9

II.I.4. Экономическая база.	10

II.II. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития.	11

III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий села (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения).	12

III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села.	12

III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки.	13

III.II.1. Расчет объемов жилищного фонда на расчётный срок.	14

III.II.2. Типология нового жилищного строительства.	16

III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания.	17

III.III.1. Образование и воспитание.	18

III.III.2. Здравоохранение.	20

III.III.3. Учреждения социального обеспечения и защиты.	20

III.III.4. Учреждения культуры.	20

III.III.5. Торговля.	21

III.III.6. Общественное питание.	21

III.III.7. Предприятия бытового обслуживания.	21

III.III.8. Спортивные сооружения.	22

III.III.9. Административно-деловые учреждения.	22

III.III.10. Предприятия коммунального обслуживания.	22

III.III.11. Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания.	22

III.IV. Мероприятия  по формированию социальной инфраструктуры.	24

III.V.  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон.	25

III.VI. Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий.	25

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры.	27

IV.I. Улично-дорожная сеть.	27

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды.	28

V.I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы.	35

V.II. Формирование природно-экологического каркаса села.	36

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории.	38

VI.I. Организация кладбищ.	40

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории.	41

VIII. Инженерно-техническая база.	43

VIII.I. Водоснабжение.	43

VIII.II. Газоснабжение.	44

VIII.III. Связь.	46

VIII.IV. Теплоснабжение.	46

VIII.V. Электроснабжение.	47

Список используемой литературы	49

# I. Цели и задачи территориального планирования.

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития с. Хвастовичи и ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития села в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества среды сельского поселения и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

● обеспечение экологической безопасности среды сельского поселения и повышение устойчивости природного комплекса села;

● сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия сельского поселения;

●    повышение эффективности использования территорий сельского поселения;

● обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды сельского поселения;

● определение направлений дальнейшего территориального развития села на расчётный срок и резервных территорий на период до 2030 года;

● развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

● улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

● повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур сельского поселения;

● формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

● комплексное благоустройство и озеленение территории.

# II. Гипотеза экономического развития.

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития сельского поселения. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

- Экономико-географическое положение с. Хвастовичи в Калужской области, определяющееся его положением:

- в отраслевой структуре;

- удельным весом муниципального образования «Село Хвастовичи» в основных экономических показателях области.

- Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

## II.I. Внутренние базовые потенциалы социально-экономического развития.

### II.I.1. Показатели численности населения.

Динамика численности населения в селе  характеризуется относительной стабильностью. Однако уровень смертности превышает уровень рождаемости. Отрицательное сальдо естественного движения населения не очень стабильно.

В связи с этим необходимо наметить тенденцию увеличения уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из села в город, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в село (особенно из других населённых пунктов Калужской области). Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций в село, созданием сбалансированной системы приложения труда. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны отрицательные показатели естественного прироста. В то же время меры, направленные на закрепление кадров в селе, особенно молодежи, а также повышение уровня жизни и инвестиционной привлекательности села на расчётный срок обеспечат положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

В качестве наиболее вероятностного сценария развития с. Хвастовичи приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь и расчётный срок.

Этапы                                                                                        Численность населения

Современное состояние                                                                         4750

Первая очередь (10 лет)							5250

Расчётный срок (20 лет)							5750

### II.I.2. Трудовые ресурсы.

В отраслях основного производства отмечается низкая доля занятых – 194 чел. (7,7% от общего числа работающих). Доля занятых в инфраструктуре – самая высокая (58,2%).

В отраслях непроизводственной сферы доля занятых - 574 чел. (22,8 %).

В сельском хозяйстве доля занятых – 284 чел. (11,3 %).

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития села. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне. Также возможно задействовать незанятое в настоящее время население.

### II.I.3. Уровень жизни населения.

Оценка уровня жизни населения проводилась с применением методики, принятой всероссийским Центром уровня жизни при Министерстве труда и социального развития РФ.

Показатель покупательной способности доходов позволяет выделить следующие слои населения, качественно отличающиеся по уровню текущего потребления:

1 группа – бедное население – покупательная способность среднедушевых доходов ниже одного прожиточного минимума;

2 группа – малообеспеченное (низкообеспеченное) население - покупательная способность среднедушевых доходов выше одного, но ниже двух прожиточных минимумов;

3 группа – сравнительно обеспеченное население - покупательная способность среднедушевых доходов выше 2-х прожиточных минимумов.

Часть доходов население получает от собственности и от предпринимательской деятельности, что составляет примерно 30% от всех доходов. Доходы сравнительно обеспеченных семей во многом формируются из этих источников.

Также достаточно большая доля работающего населения, занятая в производственных предприятиях имеет заработную плату ниже средней по области и составляет порядка 9028 рублей.

Сохранению стабильной динамики повышения доходов населения, сокращению дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализации мер по обеспечению экономического роста.

На расчётный срок и перспективу будет расти число жителей, которые могут себе позволить улучшить жилищные условия за счёт собственных средств и с помощью ипотечного кредитования, а так же пользоваться услугами предприятий сферы социального обслуживания более высокого уровня.

### II.I.4. Экономическая база.

Основу экономической базы с. Хвастовичи составляет промышленность, в которой занято более 194 чел. (на 01.01.2010 г.).

В состав промышленности с. Хвастовичи входят стройиндустрия, производство товаров народного потребления, пищевая промышленность.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой.

Сельское поселение «Село Хвастовичи» является центром Хвастовичского района. В инфраструктуре самая высокая доля занятых (58,2 %).

Ведущие отрасли промышленности – переработка сельхоз производства, производство кирпича, асфальта, производство резиновой обуви.

В таблице приводится отраслевая структура обрабатывающих производств по объему отгруженной продукции и численности работающих за 2005 г. (крупные, средние и малые значимые предприятия).

Таблица 1.

Структура обрабатывающих производств по объему продукции.(2006 год.)

| Обрабатывающие производства | Отгружено продукции за 2009 год | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % | чел. | % |
| Производство резиновой обуви | 7800 | 24,5 | 34 | 17,5 |
| Производство кирпича | 2100 | 6,6 | 22 | 11,3 |
| Производство асфальта | 12800 | 40,1 | 84 | 43,3 |
| Производство БАД | Не работают |  | 26 | 13,5 |
| Производство пищевых продуктов | 9200 | 28,8 | 28 | 14,4 |
| Всего | 31900 |  | 194 |  |

По результатам 2009 г. Хвастовичское ПО «Хлебозавод» увеличило объёмы промышленного производства на 36%.

К сожалению, производство на остальных предприятиях развивается нестабильно. Сокращается выпуск продукции. ООО «Планета здоровья-2000»  на данный момент не работает.

На перспективу возможно изменение структуры промышленности с увеличением  также доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

В целом социально-экономическое развитие села носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

## II.II. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития.

Районный центр с. Хвастовичи в физико-географическом плане расположен в пределах Брянско-Жиздринского полесья.

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Хвастовичи является сельским поселением, центром Муниципального района «Хвастовичский район» Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального  Федерального Округа.

Село Хвастовичи является центром районной системы расселения, которое выполняет функции административно-хозяйственного центра, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения района. С. Хвастовичи находится в центре района и связано сетью автодорог с областным центром, п. Еленским, с сельскими администрациями и центрами сельскохозяйственных предприятий.

К главным автодорогам  относятся:

- с. Хвастовичи - г. Козельск - г. Калуга;

- с. Хвастовичи - федеральная трасса  М3.

# III. Положения по градостроительному развитию и реорганизации территорий села (мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения).

## III.I. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры села.

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов сельской среды, зон активности сельского поселения и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих сельского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы села;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей села;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории сельского поселения;

- основные функциональные подсистемы сельского поселения, характеризующие относительную средовую однородность и целостность сельской ткани: систему территорий природного комплекса, общественно-деловых центров, производственных и жилых территорий.

В Генеральном плане предлагается:

- Развитие существующего села в части комплексной  малоэтажной жилой застройки.

- Организация целостной селитебной зоны, посредством жилищного строительства на неиспользуемых территориях.

- Организовать жилые районы усадебной застройки, которые структурно связываются с существующим селом и являются неотъемлемой его частью.

- Наиболее целесообразным для развития селитебной и общественной застройки принято северо-западное и северное направление территориального  развития села.

Предложенная Генеральным планом Схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации села, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

## III.II. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки.

Основной целью жилищной политики сельского поселения является формирование полноценной сельской среды – комфортных условий проживания всех групп населения. На достижение этой цели направлен Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», включающий четыре направления:

«Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования», «Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством». Механизмом реализации Приоритетного национального проекта  является федеральная целевая программа «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы.

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

( строительство до конца расчетного срока 225863 м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 40 м2/чел.;

( сохранение и увеличение многообразия жилой среды, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение жилой застройки коттеджного типа.

( ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

( формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

Для решения задач жилищной политики на  расчётный срок предлагается строительство 225863 м2 общей площади, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда. Размещение объемов нового строительства обусловлено планировочной структурой села и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

Таблица 2.

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов с. Хвастовичи

| Наименование | Земли сельхозназначения | Целевое назначение (предполагаемое использование), га | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая зона | Производственная зона |  |
| Участки, примыкающие к населённому пункту с. Хвастовичи | 200 га | 168,3 га в том числе: площадка №1 – 41,2 га; площадка №2 – 36 га; площадка №3 – 91,1 га | площадка № 4 – 31,7 га | 2010-2011 |

Граница МО «Сельское поселение «с. Хвастовичи»» изменится (увеличится) за счет земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения «с. Красное» - на 484,26 га. Общая площадь сельского поселения составит 1387 га. В границу сельского поселения с. Хвастовичи войдет населенный пункт c. Успенский.

### III.II.1. Расчет объёмов жилищного фонда на расчётный срок.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд.

На конец 2009 года жилищный фонд с. Хвастовичи составляет 109,92 тыс. м2.

С износом на 70% на 2010 год – 48,55 тыс. м2.

За 20 лет подойдут к предельному сроку своего существования ещё 20 тыс. м2.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

109,92 – (48,55+20) =  109,92  – 68,55 = 41,37 тыс. м2, где

109,92 тыс. м2 – существующий на начало 2010 года жилищный фонд;

48,55+20 = 68,55  тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд.

- Объем жилищного фонда на расчётный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда и жилищного фонда нового строительства.

Структура строящегося жилья по типам принята исходя из анализа комплекса факторов:

- социально-экономических – доходов и финансовых возможностей населения, потребности в социальном жилье для малообеспеченных слоев населения;

- территориальных – наличия в селе возможности выделения территорий под застройку, в том числе под коттеджи;

- архитектурно-композиционных.

Полноценная сельская среда должна учитывать и обеспечивать нормальные условия проживания для всего населения с учетом дифференцированного подхода и финансовых возможностей различных социальных групп. Вследствие этого, типы жилья и нормы жилобеспеченности должны иметь востребованные потребительские свойства, то есть быть ориентированы по своим ценностным и качественным параметрам на запросы определенных групп жителей. Вместе с тем прогнозируется наличие социального защищенного нормативного минимума, ниже которого общество не должно позволить опускать уровень градостроительных показателей.

### III.II.2. Типология нового жилищного строительства.

Коттеджная – жилая зона, застроенная индивидуальными одноэтажными жилыми домами на  1 семью.

Потенциальная демографическая ёмкость территорий, пригодная для размещения жилищного строительства, определена исходя из плотности заселения на 1 га территории микрорайонного значения в зависимости от типа застройки.

Выявленные территориальные ресурсы, включая резервы, позволяют разместить 168,3 га  общей площади нового строительства.

С учетом существующего сохраняемого жилищного фонда в границах планировочной структуры генерального плана возможно расселить 2500 чел. при норме жилищной обеспеченности 40 м2 общей площади на 1 человека.

Всего для размещения нового жилищного строительства на проектный срок предполагается использовать 153 га территорий в пределах существующей границы. Эти территории предусматриваются под усадебную жилую застройку.

Усадебное жилищное строительство намечается осуществлять 1-2-х-этажными коттеджами с участками до 0,20 га.

Принятые плотности заселения на 1 га территории:

- в усадебной застройке – 15 чел/га.

Для размещения малоэтажного жилищного строительства проектом предлагаются свободные территории в северо-западном и северном направлениях.

## III.III. Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания.

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики села – обеспечения комфортности проживания.

Анализ современного состояния элементов социальной структуры показал следующее:

- Центр поселения служит концентрацией объектов обслуживания выше, чем  на других территориях.

- Зоны вновь застроенных территорий должны быть  обеспечены учреждениями обслуживания местного уровня.

3. В каждой зоне вновь застроенных территорий в той или иной степени должны присутствовать элементы обслуживания населения.

Главнейшим фактором создания полноценной сельской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам села.

Формирование системы обслуживания происходит по двум направлениям:

( номенклатура и ёмкость учреждений обслуживания;

( формирование общественно-деловых зон.

По номенклатуре и ёмкости учреждений Генеральным планом предполагается:

( доведение до нормативного уровня обеспеченности учреждениями культурно-бытового обслуживания;

( учёт при формировании зон обслуживания сопряженного населения прилегающих сельских населенных пунктов.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает:

- формирование пространственно развитой полицентрической системы      многопрофильных и специализированных центров;

- развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей,

- организацию сельских рекреационных центров, концентрирующих комплексы объектов  по  обслуживанию  населения (объекты досуга, бытовое обслуживание и торговли).

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости  групп и классов, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий  для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т. д.

В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы на расчётный срок Генерального плана – 2030 год, выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуре села.

На совершенствование социальной инфраструктуры  нацелены  национальные и региональные программы, в частности, Приоритетные национальные проекты «Образование» и «Здоровье». Основу этих программ составляют направления   совершенствования работы, использование современных методов, технического оснащения  отраслей и  совершенствование нормативно-правовой базы.

### III.III.1. Образование и воспитание.

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в селе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы Генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание.

В настоящее время в сельском поселении работает 3 детских дошкольных образовательных  учреждения, проектной емкостью на  230 мест. Однако в расчёт не бралось МДОУ «Тополёк» (30 мест), так как его здание имеет 100% износ. Таким образом, проектная ёмкость ДДУ составляет 200 мест.

Обеспеченность на 1000 жителей по детским учреждениям составляет 42 места, по

уровню обеспеченности этого достаточно, так как по СНиП на 1000 жителей должно приходиться 30 мест.

Общее среднее образование.

В настоящее время в селе есть Хвастовичская муниципальная средняя общеобразовательная школа Хвастовичского района Калужской области.

По количеству школьных мест обеспеченность общеобразовательной школы выше нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*.

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное и высшее образование.

Учреждение среднего специального образования играет большую роль в формировании кадрового потенциала села.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей бизнеса и сельского общества в целом. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения села.

Градостроительный СНиП не нормирует ёмкость учреждений среднего и специального образования. Поэтому, исходя из потребности села, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру сельского поселения, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики села и области, районного и областного рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

Совершенствованию системы образования в селе будут способствовать реализация Приоритетного национального проекта «Образование», целевой программы «Подготовка кадров рабочих профессий для организаций муниципального образования «село Хвастовичи» в учреждениях начального профессионального образования».

Внешкольное образование.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования (кружок вязания, художественная самодеятельность). Сложившаяся в селе система  внешкольного образования Домом Детского Творчества на 25 мест. Здание старое, требует капитального ремонта.

### III.III.2. Здравоохранение.

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, Генеральный план в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- формировать систему здравоохранения с учетом  областного и районного значения села Хвастовичи.

### III.III.3. Учреждения социального обеспечения и защиты.

Старение населения, увеличение числа лиц без определенного места жительства, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания села. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Степень социальной зрелости села определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов социального обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Генпланом предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путём создания домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, центров социальной защиты и адаптации.

### III.III.4. Учреждения культуры.

Главной целью градостроительства  в сфере культуры села является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели Генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами;
            -          расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения;

- сформировать на базе исторического ядра села  краеведческие центры, целью которых было бы знакомство с местными традициями, историей села, воспитание гордости и уважения к своему селу и его истории;

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.

### III.III.5. Торговля.

Торговля – наиболее развитая в селе группа учреждений обслуживания. Обеспеченность населения учреждениями торговли составляет 379 %.

В связи с  этим, задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-     рациональное размещение торговых площадей;

-   регулирования объемов встроенной в жилые дома торговли в исторической зоне села;

-     повышение качества предоставляемых услуг.

### III.III.6. Общественное питание.

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания довольно высока. Появилась потребность в небольших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятиях.

В связи с этим, Генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:

- регулировать объем учреждений общественного питания;

- структурировать систему общественного питания размещением в жилых зонах более доступных предприятий общественного питания с элементами развлечений.

### III.III.7. Предприятия бытового обслуживания.

Основная задача генплана в области бытового обслуживания населения состоит в наращивании ёмкостей предприятий и равномерности их распределения по территории сельского поселения.

Генеральный план рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

### III.III.8. Спортивные сооружения.

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

-   отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

-   неполное удовлетворение потребности в спортивно-оздоровительных услугах, спортивных сооружениях;

-  нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем Генеральным планом предлагается:

-  довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

-  сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня.

В 2006 году в с. Хвастовичи начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, ввод в действие которого укрепит материально-техническую базу физкультурно-оздоровительного направления.

### III.III.9. Административно-деловые учреждения.

Задачей Генерального плана при размещении административно-деловых учреждений являются: укрупнение, компактность и комплексность обслуживания.

В с. Хвастовичи Административно-деловые учреждения соответствуют данным требованиям.

### III.III.10. Предприятия коммунального обслуживания.

Современный уровень развития коммунальных предприятий села достаточен.

### III.III.11. Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Генеральный план предлагает сохранить и развить сложившуюся в селе систему культурно-бытового обслуживания, состоящую из:

- общественно-делового центра;

- предприятий повседневного обслуживания.

По составу учреждений в основу общественно-делового центра входят объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административно-управленческих учреждений и т.д.

Учреждения повседневного (микрорайонного) обслуживания (детские учреждения, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания, учреждения связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и т.д.) дисперсно расположены по территории жилой застройки с соблюдением радиусов доступности.

Структура нормативной базы для определения объемов нового культурно-бытового строительства принимается по рекомендациям приложения №7 СНиП 2.07.01-89, «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ от 03 июля 1996 г. № 1063-р с изменениями от 14 июля 2001 года и соответствует принятой структуре обслуживания.

Культурно-бытовое обслуживание.

Для определения объемов предприятий культурно-бытового обслуживания на проектный срок произведен ориентировочный расчет по нормам СНиП 2.07-89*.

Что касается системы обслуживания номенклатуры учреждений, то они должны уточняться с целью обеспечения возможности выбора типов обслуживания в зависимости от социальных запросов и финансовых возможностей жителей.

##### Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица 3.

| Наименование учреждений | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Требуемая ёмкость по нормам СНиПа | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существую-щее сохраняемое | Новое строитель-ство |
| I.Учреждения культуры и искусства: |
| Дома культуры | мест | 85 | 150 | 400 | 300 |
| Библиотеки | тыс.томов | 11 | 6 | 50,7 | – |
| II.Учреждения народного образования: |
| Детские дошкольные учреждения | место | 43 | 30 | 200 | – |
| Общеобразовательная школа | учащ. | 154 | 90 | 725 | – |
| III.Учреждения здравоохранения: |
| Больница | коек | 20 | 13,47 | 94 | – |
| Поликлиника | посещ. в смену | 32 | 17,6 | 150 | – |
| IV.Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания: |
| Магазины | м2 торг.пл. | 1000 | 240 | 4320 | – |
| Предприятия общественного питания | посад.мест | 40 | 20 |  | – |
| Предприятия бытового обслуживания | рабоч.мест | 2 | 2 | 8 | – |
| V.Предприятия коммунального обслуживания: |
| Баня | мест | 21 | 5 | 100 | – |
| VI.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |
| Гостиницы | мест | 8 | 6 | 36 | – |

Проведенный анализ планировочной структуры села, современного развития и размещения основных объектов культурно-бытового обслуживания в сопоставлении с расчетными потребностями в них, позволяет сделать ряд предложений по формированию социальной инфраструктуры.

## III.IV. Мероприятия  по формированию социальной инфраструктуры.

Общесельские центры.

Существующий общесельский  центр в исторической части села. Основные функции – управление, обслуживание въездного транспорта, среднее специальное образование, культура, спорт, торговля, инфраструктурные объекты.

Специализированные центры и зоны.

Спортивная зона – стадион на северо-западе села, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Зона научно-технического обслуживания - элемент экономической базы села, включает маркетинго-организационную, научно-экспериментальную, опытно- производственную функции. Обеспечивает обслуживание персонала и гостей зоны                          (гостиницы, бизнес-центр и т. д.).

Зона учреждений социальной защиты – размещается  в районе ул. Гагарина. Будут  включать дома престарелых для пенсионеров и инвалидов, дома-интернаты для детей инвалидов, детские дома, объекты инфраструктуры.

Зоны рекреационного обслуживания.

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха.

Местный уровень.

Районные центры.

Районные центры – полифункциональные зоны обслуживания местного уровня, предназначенные для обслуживания проживающего в районе населения и сопряженного населения прилегающих территорий пригорода.

## III.V.  Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

4. Развитие существующих территорий размещения объектов отдыха и развлечений, и  формирование на их основе рекреационных зон.

5. Развитие существующих и размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей, лодочных стоянок и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой села.

## III.VI. Мероприятия по градостроительному развитию промышленных территорий.

Производственные территории занимают около 7% земель сельского поселения.

Проектом предусматривается упорядочение существующих промрайонов, благоустройство их территорий, организация санитарно-защитных зон.

Баланс территории села.

Таблица 4.

| Территориальные зоны | Территория |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | Проектный срок (20 лет) |
|  | га | %% к итогу | га | %% к итогу |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 418,6 | 42,4 | 586,9 | 42,3 |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Общественно-деловые зоны | 4,4 | 0,4 | 4,4 | 0,3 |
| Зона размещения складских объектов | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 0,2 |
| Производственные зоны | 69 | 7 | 100,7 | 7,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 260,4 | 26,4 | 460,4 | 33,2 |
| Огороды | 4,4 | 0,4 | 4,4 | 0,3 |
| Зоны водных объектов | 35,4 | 3,6 | 35,4 | 2,6 |
| Зоны рекреационных объектов | 143,6 | 14,5 | 143,6 | 10,3 |
| Зона размещения кладбищ | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,1 |
| Территория больницы | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 0,2 |
| Земли под дорогами | 43,6 | 4,4 | 43,6 | 3,1 |
| ИТОГО: | 987 | 100 | 1387 | 100 |

Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития села.

Реорганизация территорий сложившихся промышленных районов предполагает:

- полную или частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки и создания разветвленной транспортно-инженерной и природоохранной инфраструктур, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую использование безотходных технологий, оборотное и последовательно-поворотное водоснабжение, организацию санитарно-защитных зон и их озеленение.

Для людей, проживающих в санитарно-защитных зонах предприятий, предлагается переселение в планируемую зону жилой застройки.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры.

## IV.I. Улично-дорожная сеть.

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется двумя обстоятельствами:

необходимостью реконструкции улично-дорожной сети в селе;

размещением новых объектов строительства с необходимостью организации транспортных связей как внутри объектов, так и с существующими транспортными дорогами.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по новому строительству и реконструкции магистралей, и по организации движения автотранспорта:

- Требуется выполнение ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части села, в том числе внутри квартальных проездов.

- Предусмотреть транспортные связи проектируемых жилых зон с автодорогой М3 Украина, а также с существующими улицами центральной части села.

- В части развития гаражной и парковочной сети необходимо предусмотреть строительство боксов для автостоянки.

- Уширение проезжей части улиц на 3 м с устройством дополнительных парковочных площадок.

- Предлагается построить новый автовокзал, так как уже в настоящее время количество внутрирайонных и междугородных маршрутов – 15 единиц.

- На перспективу предлагается обновить автобусный парк, так как автобусы имеют высокий процент износа.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды.

В с. Хвастовичи объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в селе и на прилегающих территориях.

Важнейшим принципом разработки предложений нового Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию села. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей села, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды.  Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры села, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции,  обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния среды и экологическую безопасность развития села. Проектом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах сельского поселения, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

В числе основных задач повышения качества среды с. Хвастовичи предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды и повышение устойчивости природного комплекса села;

- повышение эффективности использования территории села.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду.

Таблица 5.

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха пылью и газом. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод. | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объём и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

  - Оценка воздействия на атмосферу.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю.

Таблица 6.

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 | 5-8 (класс условно удовлетворительного состояния среды, когда прямые критерии оценки состояния атмосферы незначительно превышают ПДК или фоновые значения) | 8-15 | более 15 |

Данный район относится ко II классу экологического состояния атмосферы. Ниже приводится его краткая характеристика.

Ресурсный потенциал для с. Хвастовичи устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

На территории с. Хвастовичи имеются 18 предприятий, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды:

- ООО ПКФ «Хвастовичский завод резиновой обуви»;

- Хвастовичское потребительское общество «Хлебозавод»;

- МУП «Хвастовичское автотранспортное предприятие»;

- МУП «АЗС Хвастовичи»;

- ООО «Планета здоровья-2000»;

- ЗАО «Хвастовичская ПМК-9»;

- МУП «Энергетик»;

- Межотраслевое производственное предприятие коммунального хозяйства;

- ООО «Хвастовичская межхозяйственная передвижная механизированная колонна»;

- ОАО «Молзавод»;

- ПУ Киров-газ ОАО «Калугаоблгаз с. Хвастовичи»;

- ОАО «Хвастовичилен»;

- Филиал Хвастовичский «ЗАО СММ-93»;

- Хвастовичское ДРСУ № 6 ОАО «Калугаавтодор»;

- ИП Захаркин В. В.;

- ООО «Хвастовичский дорожник»;

- Кировские электрические сети ОАО «Калугаэнерго с. Хвастовичи»;

- ООО «Ресса».

  - Контроль за состоянием атмосферного воздуха.

Для большинства действующих промышленных предприятий села необходимо разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и их организации.

Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе от производства промплощадки и других объектов в пределах санитарно-защитной зоны, производится по графику, согласованному с органами санитарно-эпидемиологической службы, местными органами экологического надзора, а также утвержденному главным инженером предприятия.

Отбор проб для определения запыленности атмосферы должен производиться не реже одного раза в квартал.

Задачами отраслевого контроля за выбросами в атмосферу являются:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Производство замеров количества промышленных выбросов в атмосферу осуществляется по программе, утвержденной главным инженером предприятия, и включает:

- составление перечня источников для замера промышленных выбросов;

- составление программы проведения замеров;

- оборудование точек для проведения работ по замеру.

Выбор точек для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферу производится работниками санитарно – профилактической лаборатории совместно с представителями предприятия. Число и место расположения точек отбора проб, количество замеряемых параметров должно дать полную информацию о количестве вредных веществ, отходящих и выбрасываемых в атмосферу.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны.

#### Мероприятия

#### по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону;

- рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием;

- устройство санитарно-защитной зоны.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объёмов выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

#### 1.3. Прогноз воздействия на окружающую среду.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых жилых объектов в с. Хвастовичи является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемой хозяйственной деятельности можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- Изменения качественного состава атмосферного воздуха с учётом его дополнительного загрязнения под влиянием строительства.

- Характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод.

- Характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

- Характер воздействия объекта на биологические виды, и их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта.

- Изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- При строительстве новых жилых объектов необходимо использовать только современные природоохранные технологии, позволяющие минимизировать негативное воздействие на  окружающую среду.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

#### 1.4. Заключение.

Зоны шумового дискомфорта, санитарно-гигиенические ограничения для размещения жилой застройки на территории с. Хвастовичи отсутствуют.

Согласно строительно-климатическому районированию большая часть  территории проектируемого строительства характеризуется относительно благоприятными условиями для строительства.

На обследованной территории проектируемого строительства по данным Красной книги Калужской области редких и исчезающих видов не отмечено.

Предложения к программе экологического мониторинга.

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасности населения при реализации данного строительного проекта.

В процессе мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной обстановки на рассматриваемой территории при строительстве и функционировании объекта, проводится сопоставление прогнозной и фактической ситуации, на основе которого принимаются необходимые решения.

Для решения этих задач необходимо получить все необходимые данные о состоянии окружающей среды: количественное содержание химических элементов и соединений в почвах и грунтах, химический состав грунтовых и подземных вод, качественный и количественный состав атмосферного воздуха, радиационная обстановка, состояние экосистем.

Характер и степень загрязнения природных элементов обуславливает необходимость ведения объектного экологического мониторинга. Для его создания и ведения необходимо:

- Провести изучение миграции веществ в местном геохимическом цикле (проведение геоботанических наблюдений, отбор проб почв, грунтов, их лабораторные исследования).

- Производить наблюдения за состоянием атмосферы.

- Производить наблюдения за состоянием радиационной обстановки.

- Производить наблюдения за состоянием поверхностных и грунтовых вод.

Программа ведения объектового экологического мониторинга должна быть в обязательном порядке согласована с территориальным подразделением специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и другими заинтересованными организациями.

Выполненная оценка существующего состояния окружающей среды позволяют заключить, что в проекте предусмотрены основные доступные меры, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую природную среду и обеспечить соблюдение современных нормативных требований по её качеству вне пределов установленной санитарно-защитной зоны. Следовательно, внутри санитарно-защитной зоны предприятий допускается размещение складов, магазинов, гаражей, стоянок транспорта, предприятий общественного питания, офисов и т.д.

Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

## В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Согласно статье 40 Федерального закона в исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определённом статьёй 45 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

## V.I. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы.

Водный бассейн.

1. Внедрение на промышленных предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, замкнутой системы повторного водоснабжения, инновационных технологий по очистке сточных вод.

2. Благоустройство и озеленение территории водоохранных зон и прибрежных полос.

3. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных источников водоснабжения.

Почвы.

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Внедрение инновационных технологий по утилизации промышленных отходов.

3.Укрепление склонов оврагов путём их озеленения, благоустройство территории оврагов.

4.Устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений.

Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ).

Зоны шумового дискомфорта на территории с. Хвастовичи отсутствуют.

Мероприятия, направленные на снижение влияния радиационного загрязнения.

Проведение мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды включает работы по обеспечению функционирования системы радиационного контроля в зоне загрязнения, совершенствование методов радиационного контроля:

- уточнение границ зон радиоактивного загрязнения (данные по изменению радиационной обстановки за последние годы);

- оценка доз облучения населения, проживающего на загрязненных территориях;

- получение данных о загрязнении продуктов питания и питьевой воды (исследований образцов продукции, входящей в рацион питания населения);

- лабораторные радиохимические исследования образцов проб сельскохозяйственной продукции и воды;

- контроль санитарно - гигиенической и эпидемиологической обстановки в населенном пункте с.Хвастовичи, выявление источников загрязнения окружающей среды и принятие мер по их устранению, проведение санитарно профилактических мероприятий и нормализация эпидемиологической ситуации;

- совершенствование материально - технической базы оснащения территориальных служб.

## V.II. Формирование природно-экологического каркаса села.

Природно-экологический каркас села включает все виды зелёных насаждений, пойменные растительные комплексы, озелененную овражно-балочную сеть, водные объекты, кварталы усадебной застройки. Поддержание территориальной связи городских природных комплексов с лесными и природно-аграрными ландшафтами  пригородной зоны осуществляется посредством сохранения и реконструкции естественных  экологических коридоров, направленных по долине реки Вельи, а также ручьев.

Мероприятия по развитию и размещению зелёных насаждений направлены на формирование единой системы зелёных насаждений, основы экологического каркаса территории села и заключаются в следующем:

максимальное сохранение и восстановление зелёных насаждений всех видов пользования;

обеспечение соблюдения режимов охраны, проведение работ по регенерации зелёных насаждений;

озеленение санитарно-защитных зон предприятий, зон охраны линий электропередач, защитных полос вдоль транспортных магистралей;

усиление средозащитной роли зелёных насаждений на склонах террас, оврагов, в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зелёных насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с лесными массивами.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов.

В с. Хвастовичи имеется 1 полигон твердых бытовых отходов с площадью места обезвреживания – 2,2 га.

Захоронение отходов ведется согласно разработанному проекту.

Техническая оснащенность полигона очень низкая, по фактическим затратам на его содержание (20,6 тыс. рублей) он занимает последнее место в области.

Промышленные отходы (основная часть из них – отходы от переработки древесины) хранятся и на временных площадках, организованных на территориях предприятий.

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо внедрение на предприятиях района безотходных технологий производства.

В с. Хвастовичи бытовые отходы, включающие твёрдый домовой мусор, смёт c усовершенствованных дорожных покрытий, нетоксичные отходы производственных и коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие учёту и захоронению), собираются по планово-регулярной системе и транспортируются для обезвреживания на полигон твёрдых бытовых и малотоксичных промышленных отходов УМЭП ЖКХ  МО «Село Хвастовичи». Автопарк предприятия составляет 2 машины, половина из которых (1 шт.) имеет 100% износ. В 2006 г. для нужд предприятия были приобретены универсальная уборочная машина, мусоровоз 1 шт. Для улучшения работы наряду с другой техникой планируется покупка еще двух мусоровозов.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор).

Для сбора ТБО используют:

- несменяемые контейнеры объемом 0,8 м3;

- планово-поквартирный метод (по графику приезжает спецтранспорт и производится погрузка ТБО в автомобиль), обслуживается индивидуальная застройка.

Периодичность вывоза ТБО: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5(С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твёрдых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, малоопасные промышленные отходы.

Централизованная система канализации в с. Хвастовичи отсутствует. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных ёмкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз ЖБО осуществляется самостоятельно частным сектором на поля фильтрации.

Возможные решения проблемы ликвидации твёрдых отходов:

- Рециклизация (вторичная переработка отходов);

реутилизация – сдавать макулатуру, бутылки, консервные банки в близлежащие пункты приёма вторсырья;

- Снижение объёмов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования).

Проектные предложения по совершенствованию схемы санитарной очистки села позволят решить следующие задачи:

- рационально использовать территории села;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод продуктами выщелачивания складированных отходов и токсичными элементами;

- использовать отходы (бытовые и производственные как вторичный ресурс, осуществив постепенный переход к безотходной технологии);

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

## VI.I. Организация кладбищ.

Размеры земельного участка, отводимого под кладбище традиционного захоронения, определяются в соответствии с Рекомендациями по проектированию объектов ритуального назначения (М., 1996 г.).

Площадь захоронений принимается ориентировочно 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5 м2. Коэффициент смертности для с. Хвастовичи составил 16 (относительная смертность на 1000 человек равнялась 16 в 2006 г.).	Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почётных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно по 25 м2, условно на 5 могил. В проектируемую границу с. Хвастовичи входит пос. Успенский, в котором также есть кладбище. Согласно санитарным нормам по истечении 20-25 лет (в зависимости от грунта) в могилу может быть сделано повторное захоронение.

На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

# VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории.

По природным условиям территория села имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

Ландшафт, приуроченный к пойме и высокой пойме р. Велья представляет собой плоскую равнину со староречьями, болотами, прирусловыми валами и редкими дюнообразными всхолмлениями. Верхняя часть геологического разреза сложена в основном разнообразными песками с маломощными прослоями торфяников и илистых отложений. Коренные породы представлены глинами среднекелловейского времени средне-юрской эпохи. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Почвы аллювиальные луговые на песчаной основе. Этот тип ландшафта из-за постоянного высокого стояния грунтовых вод и периодического затопления в весенний паводок для любого вида строительства не пригоден.

Другой тип ландшафта, малопригодный для жилищного и, тем более, промышленного строительства, так как является неустойчивой геологической средой, представляет собой образования, созданные делювиально-пролювиальными процессами (вымыв, перенос и отложение тонких и мелких фракций из подстилающих пород). Эти современные отложения залегают по ручью Сукремль и на севере поселения за ул. Пушкина по безымянному ручью. Сложены эти формы рельефа пылеватыми песками, супесями и илами. Уровень грунтовых вод стоит на глубине 0-1 м. Эти отложения суффозионно крайне неустойчивые.

Также малопригодна для крупного строительства пологоволнистая, пологонаклонная, слаборасчленённая водноледниковая равнина. Четвертичные образования представлены супесями, водноледниковыми песчаными суглинками. Коренные породы – глины в разной степени песчаные стратиграфически относятся к отложениям средней юры и нижнего мела. Мощность четвертичных отложений не превышает 5-10 м. Территория значительно заболочена. Уровень стояния грунтовых вод 0-2 м. Грунты суффозионно неустойчивые. Почвы дерново-подзолистые, глееватые на песчаной основе.

# VIII. Инженерно-техническая база.

## VIII.I. Водоснабжение.

Источниками централизованного питьевого водоснабжения населения с. Хвастовичи являются водозаборы подземных вод – скважины в количестве трёх объектов (№ 1, 2, 3). В черте районного центра Хвастовичи имеется подземный водозабор – 3 скважины, глубиной до 90 м.

Проектирование, строительство и введение в эксплуатацию станции обезжелезивания питьевой воды предусмотрено областной целевой программой.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения.

Таблица 7.

| Местопо-ложение скважин | Эксплуата-ционный водоносный горизонт | Глубина | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/СКВ. № 1 | Упинский | 90,0 | 25,0 | Водоснабжение | Рабочая |
| А/СКВ. № 2 | Упинский | 76,0 | 25,0 |  | Рабочая |
| А/СКВ. № 3 | Упинский | 80,0 | 25,0 |  | Рабочая |

На артскважинах установлено 3 насоса ЭЦВ 8 25х100.

По классу водоисточников все скважины относятся к 3 классу по мутности и ко 2 классу по содержанию железа. Общий класс водоисточников - 3. Сооружений водоподготовки нет. На картографическом материале обозначено место их предполагаемого строительства.

Скважины № 1 и 2 имеют наземные кирпичные павильоны, скважина № 3 – металлический павильон.

Зоны строгого режима скважин ограждены на расстоянии 30 м (зона санитарной охраны – ЗСО) от водозабора подземных вод. На территориях первого пояса ЗСО скважин с. Хвастовичи каких-либо источников загрязнения подземных вод не установлено. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.

Утвержденных запасов подземных вод нет.

Всего по селу 1717 абонентов: в том числе 1675 абонентов по обеспечению населения (4,0 тыс. человек по подаче воды), 22 бюджетные организации и 20 прочих организаций. Всего установлено 43 водомера: из них 15 у населения (9 на вводе в жилые дома и 6 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 13 водомеров по бюджетным организациям и 15 водомеров по прочим организациям. Определение объёмов забираемой воды при отсутствии водомеров у остальных абонентов ведётся по балансам в соответствии с правилами.

В районе ул. Калинина, недалеко от границы села планируется строительство очистных сооружений, так как это место характеризуется понижением рельефа и находится недалеко от комплексной застройки.

## VIII.II. Газоснабжение.

Существующее положение.

Источником газоснабжения на ГРС Хвастовичи является газ, поступающий по отводу от магистрального газопровода Тула – Шостка – Киев. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 году. Его протяжённость – 0,2 км; диаметр – 108 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь. Проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 87,6 млн. м3/год.

С. Хвастовичи обслуживает филиал «Людиновомежрайгаз». Распределение газа по давлению осуществляется по 2- и 3-ступенчатой схеме газопроводами высокого давления П категории с рабочим давлением до 0,5 МПа; газопроводами среднего давления до 0,3 МПа и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГГРП, ГРП, ШРП).

Таблица 8.

Газораспределительные пункты села, обеспечивающие связь между ступенями (газопроводами различного давления).

| Наименование | Адрес | Год введения в эксплуатацию | Давление газа на входе, кг/см² | Давление газа на выходе, мм в/ст. | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРПШ - № 1 | с. Хвастовичи ул. Первомайская | 20.01.1999 | 2,8 | 200 | 400-ГРПШ |
| ГРПШ - № 2 | с. Хвастовичи пер. Кирова | 01.2003 | 2,8 | 200 | 400-01 |
| ГРПШ - № 3 | с. Хвастовичи ул. Ленина ул. Набережная | 20.01.1999 | 2,8 | 200 | ГСГО-3 |
| ГРПШ - № 4 | с. Хвастовичи ул. Гагарина | 25.12.2000 | 2,8 | 200 | ГСГО-5-01 |
| ГРПШ - № 5 | с. Хвастовичи ул. Ленина | 05.02.2002 | 2,8 | 200 | 400 |
| ГРПШ - № 6 | с. Хвастовичи ул. Первомайская | 09.11.2001 | 2,8 | 200 | 400 |
| ГРПШ - № 7 | с. Хвастовичи ул. Энергетиков | 05.02.2002 | 2,8 | 200 | 400 |
| ГРПШ - № 8 | с. Хвастовичи ул. Кирова | 17.06.2004 | 2,8 | 200 | 13-2 НУ 1-1 |
| ГРПШ - № 9 | с. Хвастовичи ул. Димитрова | 17.06.2004 | 2,8 | 200 | 13-2 НУ 1-1 |
| ГРПШ - № 10 | с. Хвастовичи ул. Советская | 29.11.2005 | 2,8 | 200 | 13-18-У 1 |
| ГРПШ - № 11 | с. Хвастовичи ул. Рабочая | 11.2006 | 2,8 | 200 | 400-ГРПШ |

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Проектное положение.

Настоящий раздел разработан на основании задания и технико-экономических показателей к нему, рекомендаций нормативных документов и материалов Заказчика.

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Расходы газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление, ГВС и отопление) на перспективное развитие представлены в таблице.

Таблица 9.

Расход газа для бытовых нужд.

| Жилищный фонд, тыс. м2 | Общий расход газа на, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 365,23 |
| 109,92 |  |

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения села необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов; - осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

## VIII.III. Связь.

В с. Хвастовичи телефонной связью общего пользования обеспечены 1069 жителей села, в том числе с использованием ресурсов системы абонентского радиодоступа стандарта CDMA AS-4000.

Широкополосный доступ в Интернет: в с. Хвастовичи по технологии ADSL к Интернет подключены 128 пользователей.

В 2009 г. введена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи «Судимир-Хвастовичи» протяжённостью 30,2 км. На территории с. Хвастовичи установлено 7 таксофонов для оказания универсальных услуг связи. Протяжённость междугородных кабельных линий по с. Хвастовичи 0,6 км.

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории с. Хвастовичи предоставляют Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» (телеканал «Ника-ТВ») и ЗАО «ЦТО Калужский СКТП» (телеканалы «Первый канал», «Россия», «Россия 2»).

В связи с вводом в с. Хвастовичи в эксплуатацию радиопередатчиков УКВ ЧМ вещания для распространения программ государственных общероссийских радиоредакций, в 2002 году радиотрансляционные точки сети проводного радиовещания на территории населённого пункта были переведены на УКВ ЧМ вещание. Узел проводного радиовещания «Хвастовичи» с сопутствующей инфраструктурой выведен из эксплуатации.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории с. Хвастовичи предоставляет КФ ОАО «ЦентрТелеком» (радиопрограммы «Маяк» и «Радио России» со вставками программ региональной студии «ГТРК «Калуга»).

Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет 100 %.

## VIII.IV. Теплоснабжение.

Существующее положение.

Основным источником теплоснабжения является газификация жилого сектора.

Газифицировано 80 % жилых домов.

20 % печная отопительная система. Топливом является древесина.

На территории с. Хвастовичи имеются 2 газовые котельные.

Центральный район села отапливается двумя котельными:

- котельная АМК-1000: установленная мощность – 1000 Гккал/год;

- котельная БПК: установленная мощность – 1000 Гккал/год.

Проектное положение.

Настоящий раздел разработан на основании задания и технико-экономических показателей к нему, рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и материалов заказчика.

Телоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора: существующие, сохраняемые, реконструируемые и нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение).

Климатологические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 2,7 С0.

Средняя температура отопительного периода – минус 2,9 град. С.

Продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Покрытие тепловых потребностей села предусматривается от существующих реконструируемых и от новых источников тепла (котельных), а также от индивидуальных автономных теплогенераторов, работающих на газе.

Дальнейшее повышение качественного уровня теплоснабжения села предполагает выполнение реконструкции и модернизации существующих источников теплоснабжения.

## VIII.V. Электроснабжение.

Существующее положение.

Источником электроснабжения с. Хвастовичи является подстанция 110/35/10 кВ «Хвастовичи» – 2х10 тыс. кВт. Потребителями являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия села, а также население.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через трансформаторные подстанции.

Проектное положение.

Расчет нагрузок

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учётом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 40 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на одного человека.

Суммарная нагрузка по электроснабжению коммунально-бытовых потребителей в целом по селу на перспективу составит 2,8 МВт (с учётом существующих нагрузок).

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства в селе на расчётный срок необходимо:

- реконструкция ПС;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

- строительство новых трансформаторных подстанций для проектируемой жилой застройки.

Более конкретные мероприятия по развитию сетей 10кВ в селе должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей села, выполняемой специализированной организацией.

# Список используемой литературы

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекc РФ от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Закон Калужской области от 1 июля 2004 г. N 328-ОЗ "Об охране окружающей среды на территории Калужской области".

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды на территории Калужской области в 2004г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2006 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2007 г.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов Калужской области в 2007 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2008 г.

- Семёнов В. А., Семёнова И. В. «Водные ресурсы и гидроэкология Калужской области», Обнинск, 2002 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:2 000.

- Отчет о состоянии геологической среды территории Калужской области за 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Территориальный центр «Калугагеомониторинг».

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Временная методика по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1985.

- «Красная книга Калужской области» - Калуга: Золотая Аллея, 2006г.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.

- Об охране окружающей среды (с изменениями на 09 мая 2005 года). Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

- Перечень основных законодательных и нормативно-методических документов, регламентирующих порядок разработки оценки воздействия при обосновании инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов различного назначения. М.: ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». М., 2000.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

- СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2004 г.). Госстрой России, 2003.

- Программа социально-экономического развития МР «Хвастовичский район» на 2007-2012 гг., с. Хвастовичи, 2007 г.