Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор № 15-194 от 13 июля 2015 года Экземпляр № 1 Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области 2015 года Калуга 2015 г.

- Обоснования внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение (МО СП) «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области:

Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью перевода земельных участков из одной категории в другую.

Том I раздел «ВВЕДЕНИЕ» первый абзац изложить в новой редакции: «Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области».

2.  Том 2 раздел II. «Перечень мероприятий по территориальному планированию» подраздел II. 1.2 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения».

2.1 Дополнить таблицами:

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

| № | Ориентир | Площадь земель, га | Кадастровый номер земельного участка | Собственность | Планируемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Поселок Юбилейный» |
| 1. | Вблизи дер. Селиверстово | 0,02 | 40:13:170910:7 | частная | Для размещения инженерных коммуникаций | Первая очередь |
| 2. | Вблизи дер. Лопатино | 26,02 | 40:13:170903:10 | частная | Добыча полезных ископаемых (разработка карьера) | Первая очередь |
| 3. | Вблизи дер. Пнево | 0,0012 | 40:13:170206:14 | частная | Для размещения инженерных коммуникаций | Первая очередь |
|  | ВСЕГО | 26,0412 ≈ 26,04 |  |  |  |  |

Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использова- ния территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |
| 8-16-1 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | Изменение схемы присоединения ВЛ 110 кВ Спутник-Суходрев к ПС 220 кВ Спутник | н/д | г. Калуга, городской округ «Город Калуга», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 25 м |
| 21-16-2 |  | Реконструкция транзита 220 кВ Черепетская ГРЭС-ПС Калужкая на участке Орбита-Калужская (в том числе: ВЛ 220 кВ Орбита-Спутник, ВЛ 220 кВ Спутник-Калужская 1,2, ВЛ 220 кВ Черепеть-Спутник) | ОАО «ФСК ЕЭС» | Малоярославецкий район, г. Калуга, городской округ «Город Калуга», Ферзиковский район, Перемышльский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |
| 11-16-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство распределительных газопроводов | 1 км | от существующей ГРП в д. Дурово до планируемой ГРП в д. Павловка | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-16-2 |  | Строительство распределительных газопроводов | 1,8 км | от существующей ГРП в п. Юбилейный до планируемой ГРП в д. Курдюковка | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-16-3 |  | Строительство распределительных газопроводов | 8,5 км | от существующей ГРП в п. Юбилейный до планируемой ГРП в д. Торбеево проходя через МО СП «Поселок Детчино» (7,3 км) | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-16-4 |  | Строительство распределительных газопроводов | 1,7 км | от д. Торбеево до планируемой ГРП в д. Лопатино | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-16-5 |  | Строительство распределительных газопроводов | 1,6 км | от планируемой ГРП в д. Торбеево до планируемой ГРП в д. Митинка | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-16-6 |  | Строительство распределительных газопроводов | 3,1 км | от д. Торбеево до планируемой ГРП в д. Сляднево | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 11-16-7 |  | Строительство распределительных газопроводов | 0,8 км | от планируемой ГРП в д. Курдюковка до планируемой ГРП в д. Лисенки |  |  |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |
| 45-16-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Павловка, МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-16-2 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Лисенки, МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-16-3 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Лопатино, МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-16-4 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Торбеево, МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-16-5 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Сляднево, МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-16-6 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | д. Митинка, МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 45-16-7 |  | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ГРП шкафного типа | располагается на территории МО СП «Поселок Юбилейный» у дороги на д. Лопатино (для газификации д. Нижние Горки МО СП «Поселок Детчино») | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |
| 108-16-1 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство развязки на автомобильной дороге М-3 "Украина" от границы с Московской областью до км 194+000; М-3 км 155+432 | автомобильная развязка | МО СП «Поселок Юбилейный», Малоярославецкий район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

2.2 Дополнить информацией:

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.3 Изложить таблицу в новой редакции:

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение в устанавливаемых границах | Расчетный срок |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 567,68 | 602,97 |
| Общественно-деловая | 5,87 | 5,87 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,93 | 27,93 |
| Производственная | 6,93 | 6,93 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,04 | 0,04 |
| Транспортной инфраструктуры | 8,82 | 8,82 |
| Рекреационная | 45,09 | 45,09 |
| Особо охраняемых объектов | 0,17 | 0,17 |
| Специального назначения | 0,96 | 0,96 |
| Общая площадь | 663,49 | 698,78 |
| п. Юбилейный |
| Жилая | 23,17 | 23,17 |
| Общественно-деловая | 4,20 | 4,20 |
| Сельскохозяйственного использования | 26,91 | 26,91 |
| Производственная | 6,23 | 6,23 |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,98 | 0,98 |
| Рекреационная | 6,31 | 6,31 |
| Особо охраняемых объектов | 0,03 | 0,03 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 67,83 | 67,83 |
| дер. Бортники |
| Жилая | 11,29 | 11,29 |
| Общественно-деловая | 1,13 | 1,13 |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 12,42 | 12,42 |
| дер. Верховье |
| Жилая | 17,84 | 17,84 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 3,23 | 3,23 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 21,07 | 21,07 |
| дер. Дубровка |
| Жилая | 34,07 | 69,36 |
| Общественно-деловая | 0,19 | 0,19 |
| Сельскохозяйственного использован36,36ия | - |  |
| Производственная | - |  |
| Инженерной инфраструктуры | - |  |
| Транспортной инфраструктуры | 0,62 | 0,62 |
| Рекреационная | - |  |
| Особо охраняемых объектов | 0,02 | 0,02 |
| Специального назначения | - |  |
| Общая площадь | 34,90 | 70,19 |
| дер. Дурово |
| Жилая | 36,33 | 36,33 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,03 | 0,03 |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 36,36 | 36,36 |
| дер. Кирюхино |
| Жилая | 21,90 | 21,90 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 2,33 | 2,33 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | 0,96 | 0,96 |
| Общая площадь | 25,19 | 25,19 |
| дер. Лисенки |
| Жилая | 45,48 | 45,48 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 4,49 | 4,49 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 49,97 | 49,97 |
| дер. Лопатино |
| Жилая | 8,37 | 8,37 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 2,94 | 2,94 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 11,31 | 11,31 |
| дер. Митинка |
| Жилая | 30,80 | 30,80 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,80 | 2,80 |
| Рекреационная | 1,58 | 1,58 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 35,18 | 35,18 |
| дер. Мызги |
| Жилая | 19,53 | 19,53 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,54 | 1,54 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 21,07 | 21,07 |
| дер. Николаевка |
| Жилая | 26,33 | 26,33 |
| Общественно-деловая | 0,26 | 0,26 |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,11 | 1,11 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 27,70 | 27,70 |
| дер. Осоргино |
| Жилая | 24,60 | 24,60 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,40 | 1,40 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 26,0 | 26,0 |
| дер. Павловка |
| Жилая | 29,64 | 29,64 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 3,67 | 3,67 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 33,31 | 33,31 |
| дер. Пнево |
| Жилая | 64,32 | 64,32 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,02 | 1,02 |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,51 | 0,51 |
| Рекреационная | 7,81 | 7,81 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 73,66 | 73,66 |
| дер. Родинка |
| Жилая | 16,36 | 16,36 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,87 | 1,87 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 18,23 | 18,23 |
| дер. Селиверстово |
| Жилая | 27,52 | 27,52 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 0,13 | 0,13 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 27,65 | 27,65 |
| дер. Сляднево |
| Жилая | 54,58 | 54,58 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | - | - |
| Рекреационная | 1,23 | 1,23 |
| Особо охраняемых объектов | 0,12 | 0,12 |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 55,93 | 55,93 |
| дер. Торбеево |
| Жилая | 72,37 | 72,37 |
| Общественно-деловая | 0,09 | 0,09 |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | 0,70 | 0,70 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,25 | 1,25 |
| Рекреационная | 5,45 | 5,45 |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 79,87 | 79,87 |
| ж.-д. ст. Сляднево |
| Жилая | 3,18 | 3,18 |
| Общественно-деловая | - | - |
| Сельскохозяйственного использования | - | - |
| Производственная | - | - |
| Инженерной инфраструктуры | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,66 | 2,66 |
| Рекреационная | - | - |
| Особо охраняемых объектов | - | - |
| Специального назначения | - | - |
| Общая площадь | 5,84 | 5,84 |

3.  Том 2 раздел II. «Перечень мероприятий по территориальному планированию» подраздел II. 1.2 «Мероприятия по административно-территориальному устройству территории сельского поселения». Изложить таблицу в новой редакции:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | га | 11643,06 | 11643,06 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4648,96 | 4578,49 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 361,88 | 397,06 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 6,98 | 6,98 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 5957,08 | 5957,08 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 4,67 | 4,67 |
| 6. | Земли запаса | га | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 663,49 | 698,78 |
| п. Юбилейный |
| 7.1 | Площадь населенного пункта |  | 67,83 | 67,83 |
| дер. Бортники |
| 7.2 | Площадь населенного пункта |  | 12,42 | 12,42 |
| дер. Верховье |
| 7.3 | Площадь населенного пункта |  | 21,07 | 21,07 |
| дер. Дубровка |
| 7.4 | Площадь населенного пункта |  | 34,90 | 70,19 |
| дер. Дурово |
| 7.5 | Площадь населенного пункта |  | 36,36 | 36,36 |
| дер. Кирюхино |
| 7.6 | Площадь населенного пункта |  | 25,19 | 25,19 |
| дер. Лисенки |
| 7.7 | Площадь населенного пункта |  | 49,97 | 49,97 |
| дер. Лопатино |
| 7.8 | Площадь населенного пункта |  | 11,31 | 11,31 |
| дер. Митинка |
| 7.9 | Площадь населенного пункта |  | 35,18 | 35,18 |
| дер. Мызги |
| 7.10 | Площадь населенного пункта |  | 21,07 | 21,07 |
| дер. Николаевка |
| 7.11 | Площадь населенного пункта |  | 27,70 | 27,70 |
| дер. Осоргино |
| 7.12 | Площадь населенного пункта |  | 26,0 | 26,0 |
| дер. Павловка |
| 7.13 | Площадь населенного пункта |  | 33,31 | 33,31 |
| дер. Пнево |
| 7.14 | Площадь населенного пункта |  | 73,66 | 73,66 |
| дер. Родинка |
| 7.15 | Площадь населенного пункта |  | 18,23 | 18,23 |
| дер. Селиверстово |
| 7.16 | Площадь населенного пункта |  | 27,65 | 27,65 |
| дер. Сляднево |
| 7.17 | Площадь населенного пункта |  | 55,93 | 55,93 |
| дер. Торбеево |
| 7.18 | Площадь населенного пункта |  | 79,87 | 79,87 |
| ж.-д. ст. Сляднево |
| 7.19 | Площадь населенного пункта |  | 5,84 | 5,84 |

4.  Том 2 раздел II. «Перечень мероприятий по территориальному планированию» подраздел II. 1.2 «Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры». Изложить в новой редакции:

Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения.

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

• строительство до конца расчетного срока 29250 кв. м общей площади;

•формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, рекреации;

• расселение людей из зон шумового дискомфорта.

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Территории для нового жилищного строительства представлены в нижеследующей таблице.

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домов | Общая площадь домов, м2 | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка индивидуальными жилыми домами |
| 1. | дер. Дубровка | 160 | 24000 | Вторая очередь |
| 2. | пос. Юбилейный | 35 | 5250 | Первая очередь |
|  | Итого: | 160 | 29250 |  |

5.  Том 2 раздел II. «Перечень мероприятий по территориальному планированию» подраздел II. 1.2 «Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры». Дополнить таблицу №15 пунктом 3.3:

| 3.3 | Строительство газорегуляторного пункта на участке нового строительства в пос. Юбилейный | Первая очередь |
| --- | --- | --- |

6.  Том 1 раздел I. «Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития» подраздел I.III. «Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям», раздел I.III. 1 «Планировочные природоохранные ограничения» и подраздел «Особо охраняемые природные территории». Изложить в новой редакции:

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

В границах МО СП «Поселок Юбилейный» располагается 1 (одна) особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Парк усадьбы Мансурово» (дер. Дубровка) площадью - 2,0 га, правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г. № 624).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

7.  Том 1 раздел I. «Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития» подраздел I.III. «Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям», раздел I.III. 2 «Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов» изложить в новой редакции:

- В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- - для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- - от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- - от 50 км и более - в размере 200 метров.

- Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Суходрев по границе СП | 96 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Песочня | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

8. 8.1. Том 2. Раздел II.1.8 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» изложить в новой редакции.

8.2. Том 1. Раздел I.III.4 «Историко-культурные планировочные ограничения» дополнить нижеследующей информацией.

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

- Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- В соответствии с решением исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12. 1974 г. №871 «Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области» на территории МО CП «Поселок Юбилейный» утверждена зона охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Мансурово (Толстых), 1804 г. с. Дубровка».

9. Далее по тексту том 2 нумерация таблиц меняется в соответствии с добавленными данными:

- Таблицы № 5 - № 12 считать Таблицами № 9 - № 15.

10. Изложить в новой редакции:

- Карту границ населённых пунктов;

- Карту функционального зонирования территории;

- Карту планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.