Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000086-0207373-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300017512000086-0207373-01 от 10 октября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

ведущий инженер-землеустроитель                                                         Кутова Ю.И.

инженер- программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                               Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	11

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	18

I.II.5 Инженерно-геологические условия	19

I.II.6 Месторождения полезных ископаемых	22

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	23

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	24

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	26

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	29

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	33

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	43

I.IV Современное использование территории сельского поселения	46

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	46

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	48

I.IV.3 Жилищный фонд	54

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	58

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	61

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	66

II. I. Население	66

II. II. Экономическая база и занятость населения	71

II.IV Инженерно-техническая база	74

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	74

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	75

II.IV.3 Электроснабжение и связь	75

Список используемой литературы:	78

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района Калужской области | 1:20000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244; приказом Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения» и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300017512000086-0207373-01от 10 октября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Поселок Юбилейный» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Малоярославецкого муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни, и деятельности населения;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Поселок Юбилейный»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1. Закон Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.Материалы Схемы территориального планирования муниципального района «Малоярославецкий район».

3.Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Поселок Юбилейный».

4.Картографические материалы на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.Материалы, предоставленные министерствами и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Юбилейный» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Поселок Юбилейный» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Поселок Юбилейный находится в 28 км к юго-западу от города Малоярославец, 45 км к юго-западу от г. Обнинска и 25 км севернее от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – федеральная автодорога М3 «Украина» Москва-Киев. Через сельское поселение проходит автодорога регионального значения «Окружная дорога г.Калуги -Детчино-Малоярославец», которая связывает между собой два города Малоярославец и Калугу. Территорию сельского поселения с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Москва-Киев. В состав сельского поселения «Поселок Юбилейный» входят 18 населенных пунктов: п. Юбилейный, деревни: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево.

Площадь сельского поселения составляет 11643,06 га, численность населения 1370 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Поселок Юбилейный»:

На севере - на юг, юго-восток, юго-запад и восток по реке Суходрев от северо-западной окраины д. Мокрище на границе с Дзержинским районом до пересечения с железной дорогой Москва - Брянск у д. Родинка, далее на северо-восток, пересекая реку Суходрев, по железной дороге Москва - Брянск до ее пересечения с автодорогой Москва - Калуга, далее на восток от пересечения с дорогой по северным границам кварталов N 76, 79 Детчинского лесничества, далее на восток и северо-восток по западной границе квартала N 74 Детчинского лесничества до северо-западного угла его у безымянного ручья, поворот на юго-восток по безымянному ручью и северным границам кварталов N 74, 75 Детчинского лесничества до северо-западного угла квартала N 76 того же лесничества в 500 м западнее д. Абелей;

На востоке - на юго-восток по северной границе квартала N 76 Детчинского лесничества от его северо-западного угла в 500 м западнее д. Абелей до перекрестка проселочных дорог Павловка - Бобровка и Шершино - Абелей, далее на юг от перекрестка 500 м до пересечения с лесной дорогой, далее на юг и юго-восток по лесной дороге до западного угла квартала N 51 Бабаевского лесничества, поворот на юго-восток и юго-запад, огибая д. Осоргино, по западным границам кварталов N 51, 52, 54 Бабаевского лесничества, до юго-западного угла квартала N 54 Бабаевского лесничества на границе с муниципальным образованием "Город Калуга";

На юге - на запад, юг, восток и север по границе муниципального образования "Город Калуга" от юго-западного угла квартала N 54 Бабаевского лесничества южнее д. Осоргино до железной дороги Москва - Брянск у южной окраины д. Верховье на границе с Дзержинским районом;

На западе - на северо-запад, запад и север по границе с Дзержинским районом от ее пересечения с границей муниципального образования "Город Калуга" у южной окраины д. Верховье до северо-западной окраины д. Мокрище.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и теплым, влажным летом, с господствующим западным и юго-западным переносом воздушных масс. Среднегодовая температура от 3,5 до 4̊ С.

Температура самого теплого месяца – июля 17 – 18̊ С, температура самого холодного месяца – января -10̊ С.

Ветры преобладают западные, северо-западные летом и юго-юго-западные зимой со средними скоростями 3,2-3,5 м/сек.

Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и сходит в первой декаде апреля. Средняя высота снежного покрова 30-35 см. Почва оттаивает в последней декаде апреля.

Осадки выпадают по территории района равномерно, количество их в год составляет 600-650 мм, причем две трети выпадает в теплый период.

Переход через температуру в 5̊ С происходит 16-18 апреля и 12-14 декабря. Сумма положительных температур составляет 2300-2400̊ С  в северной половине и 2400-2510̊ для южной. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха выше 5̊ С оставляет около 180 дней. Соответственно продолжительность отопительного периода около 185 дней.

Вегетационный период с устойчивой среднесуточной температурой выше 10̊ С наступает 7 мая на северной половине и 5 мая   в южной, продолжаясь в среднем около 133-136 дней, до 18-20 сентября. Сумма температур за этот период от 2000-2100 ̊ С в северной половине до 2200 ̊ С к югу от долины реки Суходрев.

Выводы:

Климатические условия в целом благоприятны для земледелия.

В течение трех летних месяцев средние температуры воздуха составляют 17-18  ̊ С. Вода в реках прогревается до 18-19  ̊ С. Скорость ветра в среднем 3,5м/сек. Зимы мягкие со средними температурами 8-9  ̊ С. Все это создает благоприятные условия для организации отдыха, как летом, так и зимой.

Территория сельского поселения, как и вся северная группа, относится ко П-В строительно-климатическому району. Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. Характерна значительная продолжительность, до 185 дней, отопительного периода.

Погодные условия сами по себе не оказывают заметного влияния на характер использования различных участков территории сельского поселения. Существенных различий в распределении основных элементов климата (солнечной радиации, осадков, температурного режима) по территории не наблюдается.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в пределах северо-западной части Среднерусской возвышенности и Угорско-Протвинской низины. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 135,0 м, урез вод р. Суходрев, до 245,0 м на водоразделе в восточной части территории. Абсолютный перепад высот составляет 110,0м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети не превышают 15-25м. Рельеф хорошо дренирован, за исключением выположенных участков надпойменных террас р. Суходрев.

В зависимости от геологического и геоморфологического строения, литологического состава пород и гидрогеологии выделено 5 сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Пологохолмистая среднерасчлененная моренная равнина. В геологическом разрезе сверху вниз залегают следующие породы: покровные, лессовидные и моренные суглинки, в подошве разреза залегают гравелистые пески с прослоями гравия и валунов, общая мощность четвертичных образований обычно составляет 15-25м. Коренные породы представлены отложениями меловой, юрской и каменноугольной систем. Меловые образования представлены глинистыми песками неокомского надгоризонта. Юрские породы сложены глинами келловейского времени. Нижнекаменноугольные отложения представлены протвинскими известняками и глинами стешевского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе. Данный ландшафт развит в северо-западной части территории.

Второй тип. Плоско-волнистая моренно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина. Данный тип ландшафта наиболее распространен на данной площади. Он занимает уплощенные водоразделы и пологие склоны высоких водоразделов междуречий. Разрез четвертичных образований данного ландшафта аналогичен первому типу. Коренные породы представлены стратиграфически меловыми, юрскими и каменноугольными отложениями. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3,0 м. Почвы дерново-слабоподзолистые и светло-серые лесные на суглинистой основе.

Третий тип. Пологонаклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Данный ландшафт представляет собой древние долины стока ледниковых талых вод, переходящих в речные долины. Кровля четвертичных отложений сложена покровными и пылеватыми суглинками мощностью 1-3 м. Большая часть четвертичных образований представляет собой чередование слоев гравилистых песков, песчано-гравийных материалов, моренных и водноледниковых суглинков. Общая мощность этих пород составляет 35-55 м. Грунтовые воды залегают на глубинах 2,0-5,0 м. Почвы светло-серые лесные или дерново-слабоподзолистые смытые на суглинистой основе. Данный ландшафт развит на левом коренном склоне долины р. Суходрев.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина местами слабо заболоченная - первая надпойменная терраса. Сложен ландшафт разнообразными аллювиальными отложениями: супесями, глинистыми песками, суглинками с прослоями песчано-галечного материала. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми породами тульского и известняками упинского горизонтов нижнего карбона. Почвы дерново-среднеподзолистые глееватые.

Пятый тип. Плоская, аллювиальная равнина, с прирусловыми грядами, западинами, со староречиями, болотами и отдельными холмами дюн и останцев высокой поймы. Сложены песками, аллювиальными суглинками, торфом. Почвы аллювиальные луговые, дерновоподзолистые глееватые, глеевые.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Оки. На территории поселения протекают реки: Суходрев (по границе), река Песочня. Самая крупная река Суходрев.

Река Суходрев - исток реки 2,4 км выше устья реки Каменки д. Алешково Малоярославецкого района, а устье находится в 9,6 км по левому берегу реки Шаня. Река с нешироким руслом до 30 м шириной, множеством плесов и перекатов. Скорости течения 0,2-0,4 м/сек. Дно преимущественно песчаное, местами гравелистое или галечное, изредка каменистое. Длина реки составляет 96 км, площадь водосборного бассейна 1340 км². В режиме реки наблюдается наибольший подъем уровня в период весеннего половодья. За паводок реки срабатывают около 55% годового стока.

Половодье начинается в конце марта –начале апреля и заканчивается в первой декаде мая, продолжаясь 40-45 дней. Подъем уровня во время паводка 4-5 метров.

Река Песочня - протекает по территории Ферзиковского и Малоярославецкого районов, а также городского округа «город Калуга». Берёт начало у одноимённой деревни Ферзиковского района, впадает в реку Суходрев в 38 км от её устья по левому берегу, у п. Юбилейный. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна — 87,3 км².

В сельском поселении есть искусственные водоемы – пруды. Большинство из них создано в долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га. Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники.

### I.II.4 Подземные воды

На данной территории основными водоносными горизонтами, пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются тарусско-михайловский и алексинский, приуроченных к известняковым породам окского надгоризонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые умеренно жесткие с высоким содержанием железа (2,0 -6,6 мг/л). Высокое содержание железа связано с тем, что подпитка водоносных горизонтов идет за счетинфильтрации подземных в известняки из четвертичных пород, которые значительноожелезнены. Удельный дебит отдельных артезианских скважинварьирует от 3,0 куб.м./ч до 12,0 куб.м./ч.

Ниже вышеуказанных водоносных горизонтов в будущем возможно будет использоваться тульский водоносный горизонт, приуроченный к песчаным отложениям. На данный момент он не задействован.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Для всей охарактеризованной местности характерна значительная мощность четвертичных образований, так как она расположена в пределах крупной древней палеодолины и значительное развитие песчано-супесчаных грунтов. Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние и сложные. Инженерно-геологические условия представлены в таблице 1.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 1

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. Типы ландшафтов | 1,2 | Развитие среднечетвертичных моренных и водноледниковых отложений ранней и поздней стадий развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 3-5 м. Линейная эрозия четвертичных образований. | Покровные суглинки по составу и своим инженерно-геологическим свойствам выдержаны по латерали и глубине. Из-за слабого уклона дневной поверхности необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. Условия для строительства средние. |
|  | 3 | Развитие среднечетвертичных аллювиально-водноледниковых отложений времени отступания московского ледника. Подстилаются различными стратиграфогенетическими комплексами. | Рельеф от слабо-до сильнорасчлененного. Глубина расчленения рельефа свыше 10м. Рельеф дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 3,0-10,0 м. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверхностных вод происходит вынос тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Условия для строительства средние, необходима организация поверхностного стока дождевых и паводковых вод. При строительстве крупных технических сооружений необходимо проведение детальных инженерно-геологических исследований. |
|  | 4 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. На крупных реках поверхность пойм осложнена старицами. На участках близкого залегания карбонатных пород наблюдаются западины суффозионно-карстового происхождения. В местах близкого залегания глины отмечается заболачивание пойм. Боковая эрозия склонов. На крупных реках отмечается заболоченность. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформаций грунтов. Условия строительства сложные: из-за периодической затопляемости территории во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод, заболачивания. Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений. Возможны деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной залегания грунтовых вод. Рекомендуется применять свайные фундаменты и гидроизоляцию подвальных помещений. При рытье котлованов предусмотреть водоотливные и дренажные мероприятия. Террасы благоприятны для пашен, многолетних трав, овощных культур. |
|  | 5 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфогенетических комплексов. | Боковой подмыв пойм. Поймы осложнены староречьями, болотами, прирусловыми валами. В весенний паводок пойма затоплена. | Условия строительства потенциально неблагоприятные. |

### I.II.6 Месторождения полезных ископаемых

Таблица 2

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пески строительные, тыс. м3 |
|  | 6111 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лопатинское | в 0,75 км к северо- западу от ж.-д.ст. Сляднево | 6111 |  |  | Сырье для дорожных работ, заполнителей для бетона и строительных растворов, приготовления асфальто- бетонных смесей |  |  | сухая | Разработка | ООО "ДСК «ГРАС- Калуга»" |
| Торф, тыс. т |
|  | 0 | 114 | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кармановское (вкл. т. м. Родники) | от р.ц. г. Малоярославец на ЮЗ в 28 км, от ж.-д. ст. Родинки на ЮВ в 1 км, от дер. Родинки на ЮВ в 0,5 км |  | 114 | 37 |  | 35 | 2,27 |  | Госрезерв |  |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Поселок Юбилейный» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Поселок Юбилейный» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемые природные территории

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Поселок Юбилейный».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

В границах МО СП «Поселок Юбилейный» располагается 1 (одна) особо охраняемая природная территория – памятник природы регионального значения «Парк усадьбы Мансурово» (дер. Дубровка) площадью - 2,0 га, правоустанавливающий документ- решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 г. № 184 (в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 г. № 624).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Суходрев по границе СП | 96 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Песочня | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | реки и ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Юбилейный» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |
| 1. | Усадьба Мансурово (Толстых) | 1804 г. | дер. Дубровка | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08. 1960 г. № 1327 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |
| 2. | Церковь Благовещения | XVII в. | д. Сляднево | Распоряжение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 18.06.1958г. № 357-р |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 3. | Церковь Покровская | 1804 г. | дер. Осоргино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 4. | Братская могила |  | п. Юбилейный | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |
| 5. | Место рождения В.Я. Муринова |  | д. Сляднево | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. № 76 |

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с решением исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12. 1974 г. №871 «Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области» на территории МО CП «Поселок Юбилейный» утверждена зона охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Мансурово (Толстых), 1804 г. с. Дубровка».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а также действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Поселок Юбилейный» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Оки. На территории поселения протекают реки: Суходрев, Песочня. Самая крупная река Суходрев.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиНом 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

На территории МО СП «Поселок Юбилейный» расположены 8 объектов влияющие на состояние почвенного покрова:

- 6 кладбищ;

- 1 скотомогильник;

- 2 фермы.

По данным администрации МО СП «Поселок Юбилейный» на территории сельского поселения расположено 6 сельских кладбища:

Таблица 7

| № п./п. | Населённый пункт | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Степень заполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Юбилейный | 0,8 | 50 | 80 |
| 2 | д. Сляднево, д. Кирюхино, д. Торбеево, д. Осоргино – 2 кладбища | 9,0 | 50 | 60 |
|  | итого: | 9,8 |  |  |

Перечень животноводческих ферм

Таблица 8

| №№ п/п | Место расположения | вид | количество голов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молочный комплекс п. Юбилейный | КРС | 650 |
| 2 | МТФ дер. Павловка | КРС | 170 |

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо от 07.02.2013 г. № 184-13 на территории МО СП «Поселок Юбилейный» имеется 1 действующий скотомогильник.

Таблица 9

| № п./п. | Наименование хозяйствующего субъекта и собственника скотомогильника | Скотомогильник действующий или законсервированный, дата пуска и консервации | Наименование населённых пунктов, ближайших до скотомогильника. Расстояние, направление | Расстояние от скотомогильника до МТФ (название МТФ и направление) | Расстояние до водоёма и направление | Расстояние до дороги и направление | На сколько заполнены (%) | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Агропроминвест, дер. Пнево | Действующий введен в 1965 г. | находится в 1км южнее от дер.Пнево | в 1 км восточнее от животноводческой фермы | в 1 км севернее пруда дер. Пнево | 08 км южнее проселочной дороги | 50 | 1000 |

Зарегистрированные в установленном порядке сибиреязвенные скотомогильники, отсутствуют. Так же на территории муниципального образования в дер. Дубровка, дер. Мызги, дер. Осоргино, дер. Павловка, дер. Пнево -1917 г., дер. Николаевка -1917, 1938 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болел человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории сельского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам. На основании договора, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет ООО «Наш Дом» на полигон ТБО, расположенный на территории МО СП «Деревня Ерденево» и эксплуатируемый ООО «Новогрант» и в перспективе на межмуниципальный мусоросортировочный комплекс.

Периодичность вывоза ТБО проводится: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5̊С) и ежедневно в теплое время года.

Для сбора и временного хранения ТБО определены контейнерные площадки, расположенные в п. Юбилейный 3 площадки по 5 контейнеров.

Садоводческие товарищества вывозят мусор по заключенным договорам.

Мусор с территорий и уличных мест вывозится на полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Места временного хранения ТБО – имеются при всех учреждениях и предприятиях.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в п. Юбилейный и осуществляется из артезианских скважин, эксплуатирующих окско-тарусский водоносный подземный горизонт. Водонапорные башни Рожновского типа объемом 25 м³ каждая, не работающие. Зоны санитарной охраны первого пояса артезианских скважин выдержаны. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Износ сетей от 30 до 100%. Сооружения водоподготовки отсутствуют.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев -37 шт.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Поселок Юбилейный» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 10

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Поселок Юбилейный» расположено на территории Малоярославецкого района Калужской области. Административный центр сельского поселения – Поселок Юбилейный находится в 28 км к юго-западу от города Малоярославец, 45 км к юго-западу от г. Обнинска и 25 км севернее от г. Калуги. По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – федеральная автодорога М3 «Украина» Москва-Киев. Через сельское поселение проходит автодорога регионального значения «Окружная дорога г.Калуги -Детчино-Малоярославец», которая связывает между собой два города Малоярославец и Калугу. Территорию сельского поселения с северо-востока на юго-запад пересекает двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Москва-Киев. В состав сельского поселения «Поселок Юбилейный» входят 18 населенных пунктов: п. Юбилейный, деревни: Бортники, Верховье, Дубровка, Дурово, Кирюхино, Лисенки, Лопатино, Митинка,  Мызги, Николаевка, Осоргино, Павловка, Пнево, Родинка, Селиверстово, Сляднево, Торбеево.

Площадь сельского поселения составляет 11643,06 га, численность населения 1370 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Поселок Юбилейный» 2005 года и материалов лесоустройства Малоярославецкого лесничества 2202, 2005 годов.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 11643,06 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 4648,96 | 39,93 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 361,88 | 3,11 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 6,98 | 0,06 |
| 4. | Земли лесного фонда | 5957,08 | 51,16 |
| 5. | Земли водного фонда | 4,67 | 0,04 |
| 6. | Земли запаса | - | - |
| 7. | Земли населенных пунктов | 663,49 | 5,70 |

На территории сельского поселения есть садоводческие товарищества: СНТ "Победитель", СНТ "Лесное-2", СНТ "Лесное", СНТ "Верховье", СНТ "Земля",   колл. сады "Возрождение", ДНТ "Петровский родник".

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В таблице 12 представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 12

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 567,68 |
| Общественно-деловая | 5,87 |
| Сельскохозяйственного использования | 27,93 |
| Производственная | 6,93 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,04 |
| Транспортной инфраструктуры | 8,82 |
| Рекреационная | 45,09 |
| Особо охраняемых объектов | 0,17 |
| Специального назначения | 0,96 |
| Общая площадь | 663,49 |
| п. Юбилейный |
| Жилая | 23,17 |
| Общественно-деловая | 4,20 |
| Сельскохозяйственного использования | 26,91 |
| Производственная | 6,23 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,98 |
| Рекреационная | 6,31 |
| Особо охраняемых объектов | 0,03 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 67,83 |
| дер. Бортники |
| Жилая | 11,29 |
| Общественно-деловая | 1,13 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 12,42 |
| дер. Верховье |
| Жилая | 17,84 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 3,23 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 21,07 |
| дер. Дубровка |
| Жилая | 34,07 |
| Общественно-деловая | 0,19 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,62 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | 0,02 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 34,90 |
| дер. Дурово |
| Жилая | 36,33 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | 0,03 |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 36,36 |
| дер. Кирюхино |
| Жилая | 21,90 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 2,33 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | 0,96 |
| Общая площадь | 25,19 |
| дер. Лисенки |
| Жилая | 45,48 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 4,49 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 49,97 |
| дер. Лопатино |
| Жилая | 8,37 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 2,94 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 11,31 |
| дер. Митинка |
| Жилая | 30,80 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,80 |
| Рекреационная | 1,58 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 35,18 |
| дер. Мызги |
| Жилая | 19,53 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 1,54 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 21,07 |
| дер. Николаевка |
| Жилая | 26,33 |
| Общественно-деловая | 0,26 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 1,11 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 27,70 |
| дер. Осоргино |
| Жилая | 24,60 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 1,40 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 26,0 |
| дер. Павловка |
| Жилая | 29,64 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 3,67 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 33,31 |
| дер. Пнево (анклавы) |
| Жилая | 64,32 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | 1,02 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,51 |
| Рекреационная | 7,81 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 73,66 |
| дер. Родинка |
| Жилая | 16,36 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 1,87 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 18,23 |
| дер. Селиверстово |
| Жилая | 27,52 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 0,13 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 27,65 |
| дер. Сляднево |
| Жилая | 54,58 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 1,23 |
| Особо охраняемых объектов | 0,12 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 55,93 |
| дер. Торбеево |
| Жилая | 72,37 |
| Общественно-деловая | 0,09 |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | 0,70 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,01 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,25 |
| Рекреационная | 5,45 |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 79,87 |
| ж.-д. ст. Сляднево |
| Жилая | 3,18 |
| Общественно-деловая | - |
| Сельскохозяйственного использования | - |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 2,66 |
| Рекреационная | - |
| Особо охраняемых объектов | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 5,84 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Поселок Юбилейный» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 77541,6 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную 76616,4 м2 и муниципальную 925,2 м2.

Численность населения на 1.01.2012г - 1370 человека, таким образом обеспеченность населения жильем составляет 56,60 м2/чел, что намного выше нормы для сельской местности (40м2/чел).

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 13

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, м² | Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: каменные, кирпичные | 20,87 | 247 |  |
| панельные | 11,23 | 17 | 17 |
| блочные | 1,09 | 18 | - |
| смешанные | 2,0 | 33 | - |
| деревянные | 42,31 | 829 | - |
| прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | 7,75 | 101 | - |
| 1946-1970 | 27,14 | 383 | 6 |
| 1971-1995 | 31,02 | 439 | 11 |
| после 1995 г. | 11,63 | 204 |  |
| По проценту износа: от 0 %до 30% | 10,92 | 234 | 6 |
| от 31% до 65% | 35,4 | 409 | 11 |
| от 66% до 70% | 24,12 | 80 | - |
| свыше 70% | 8,1 | 21 | - |

Распределение жилищного фонда по этажности и материалу стен

Таблица 14

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, м² | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м² | Муниципальная, м² | Частная, м² |
| одноэтажные | 66022,6 | 66022,6 | 330,1 | 65692,5 |
| двухэтажные | 11519 | 11519 | 595,1 | 10923,9 |
|  | 77541,6 | 77541,6 | 925,2 | 76616,4 |

Новое жилищное строительство

Таблица 15

| Год ввода | Всего | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |
| --- | --- | --- |
|  | м² | домов | м² | домов |
| 2003 | 567 | 11 | 567 | 11 |
| 2004 | 620 | 13 | 620 | 13 |
| 2005 | 811 | 16 | 811 | 16 |
| 2006 | 731 | 14 | 731 | 14 |
| 2007 | 846 | 18 | 846 | 18 |
| 2008 | 1026 | 20 | 1026 | 20 |
| 2009 | 880,4 | 15 | 880,4 | 15 |
| 2010 | 1320 | 24 | 1320 | 24 |
| 2011 | 2358,9 | 39 | 2358,9 | 39 |
| 2012 | 1367,6 | 24 | 1367,6 | 24 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 16

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м² | - | - |
| Из неё: в жилых домах | - | - |
| в многоквартирных жилых домах | - | - |
| число жилых домов, ед. | - | - |
| число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Движение жилищного фонда

Таблица 17

| Наименование показателей | м² |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 76292,0 |
| Прибыло общей площади за год - всего | 1367,6 |
| в том числе: новое строительство | 1367,6 |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения пи инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год- всего | 118 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | - |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | 118 |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины |  |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации |  |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 77541,6 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 18

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| Общая площадь жилых помещений, м² | 77541,6 | 16055,9 | 15055,9 | 14335,9 | 11519 | 15335 | 13133,9 | 15616 | - | 15616 | 14916, 62625 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Поселок Юбилейный» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно высоком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Поселок Юбилейный» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен детский сад в здании пришкольного интерната в п. Юбилейный, ул. Первомайская, д. 21. Здание приспособленное, 1978 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 80 %. Количество детей в нем в настоящее время – 36 человек.

Общеобразовательные школы.  На территории муниципального образования расположена школа. МОУ Торбеевская основная общеобразовательная школа п. Юбилейный,  ул. Первомайская, д.21. Здание типовое, 1978 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 80 %.  Проектная вместимость – 340 мест, а количество учащихся в ней в настоящее время – 70 человек. Доставка школьников обеспечиваться школьным автобусом. Так же на территории поселения расположен ГКОУ «Малоярославецкий детский дом», п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.24. Здание типовое, 1973 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 35 %.  Количество учащихся в настоящее время – 32 человека.

Учреждение профессионального образования. В п. Юбилейный, ул. Советская, д.2 расположен ГАОУ ПП КО УКК «Торбеевский».

Услуги образовательных учреждений более высокого ранга население получает в г.г. Калуга, Малоярославец, Обнинск и  Москва.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один фельдшерско-акушерский пункт в п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 2. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в г. Калуга и г. Малоярославец.

Учреждения культуры

На территории поселения расположен Дом культуры в п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.16, в этом же здании модельная библиотека и библиотека в дер. Дубровка.

Учреждения отдыха и туризма

На сегодняшний день таких учреждений нет. Возле дер. Николаевка расположена рекреационная зона -пляж, а в дер. Дубровка возможны экскурсии в Усадьбу Мансурово (Толстых).

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 5 объектами розничной торговли:

Таблица 19

| № п.п. | Наименование объектов, адрес | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь, кв. м | Количество работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Лидия», п. Юбилейный | частная | продовольственный | 45 | 7 |
| 2. | Магазин «Сказка», п. Юбилейный | частная | продовольственный | 24 | 2 |
| 3. | Магазин д. Торбеево | частная (потребкооперация) | смешанный (продукты,хозтовары) | 58 | 2 |
| 4. | Торговая палатка, п. Юбилейный | частная | галантерея | 6,25 | 1 |
| 5. | Магазин д. Дурово | частная | продукты | 9,9 | 2 |

Предприятия общественного питания:

В п. Юбилейный по адресу ул. Первомайская, д.18 расположена столовая в одном здании с магазином, на сегодняшний день не работает.

Кафе «Ладья» расположена возле автомобильной дороги М3 «Украина».

Учреждения почтовой связи

В сельском поселении три ОПС: п. Юбилейный, ул. Молодежная, д.11; дер. Дубровка, ул. Почтовая, д.17; дер. Торбеево, ул. Красная, д.40.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Поселок Юбилейный» обслуживает пожарная часть ПЧ-49 (расположена в п. Детчино) Управления Государственной Противопожарной Службы. В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(131), по штату числится 4 человека. Заключен договор с ООО «Агропроминвест».

Количество водонапорных башен в поселении - 4, башни в населенных пунктах не оборудованы приспособлением для забора воды пожарными автомобилями. Пирсов для забора воды нет.

Схемой территориального планирования МР «Малоярославецкий район» запроектировано пожарное депо в дер. Торбеево и создание ДПД в п. Юбилейный с выездной пожарной техникой (2 машины), т. к. населенные пункты поселения не попадают в радиус обслуживания.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Поселок Юбилейный» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит главная транспортная артерия Калужской области – дорога федерального значения общего пользования М3 «Украина» Москва – Калуга – Брянск - граница с Украиной. Транспортные связи административного центра сельского поселения «Поселок Юбилейный» обеспечивает дорога регионального значения общего пользования «Окружная дорога г. Калуги - Детчино- Малоярославец».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 20

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км | № технической категории | Средняя ширина,м | Мосты, шт/пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Москва – Киев» - дер. Торбеево – дер.Митинка | 3,67 | V | 19,0 |  |
| 2 | «Калуга - Малоярославец» - дер. Дубровка | 4,40 | IV | 19,0 |  |
| 3 | Окружная дорога г. Калуги - Детчино- Малоярославец | 34,45 | III | 28 |  |
| 4 | дер. Дубровка - ПМЦ «Златоус» | 2,42 | V | 18,0 |  |
| 5 | Окружная дорога г. Калуги | 11,15 | Iб | 34,5 |  |

Автодороги, находящиеся в собственности MP «Малоярославецкого район»

Таблица 21

| № п/п | Наименование | Всего км | Тип а/дорожного покрытия, км | Протяж-ть труб и искуст. сооруж. Шт/пм | Протяж-ть мостов шт/ п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АСФ | Грунт | Бетон, цемент | Щебень гравий |  |  |  |
| 1 | "Окружная г. Калуги-Детчино-Малоярославец"-Дубровка-Дурово | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |  |  |
| 2 | Дурово-Павловка | 0,30 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Павловка-Осоргино | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | "Окружная г. Калуги-Детчино-Малоярославец"-Дубровка-Бортники | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 5 | "Окружная г. Калуги-Николаевка | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 6 | Николаевка-Кирюхино | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | "Окружная г. Калуги-Мызги | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | "Окружная г. Калуги-Лисенки | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Лисенки-Родинка | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | М-3"Украина" - Лопатино | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 11 | М-3"Украина" - Селиверстово | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Торбеево-Сляднево | 4,00 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Сляднево-Верховье | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Дороги в границах населенных пунктов сельского поселения

Таблица 22

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| п. Юбилейный | 3,5 | асфальт |
| ул. Молодежная ул. Первомайская ул. Советская |  |  |
| д. Бортники | 1,53 | грунт |
| ул.Зеленая ул. Медовая |  |  |
| д.. Верховье | 2,2 | грунт |
| д. Дурово | 1,0, + 1,2 | плиты, грунт |
| ул. Новая ул. Покровская ул. Совхозная |  |  |
| д. Дубровка | 1,0 + 1,5 | асфальт + грунт |
| ул. Почтовая ул. Школьная ул. Пионерская ул. Липовая |  |  |
| д. Кирюхино | 1,8 | грунт |
| ул. Весенняя ул. Тенистая ул. Южная |  |  |
| д. Лисенки | 3,5 | грунт |
| ул. Рябиновая ул. Лазаревка ул. Береговая ул. Дачная ул. Радужная ул. Окружная ул. Столичная ул. Осенняя ул. Ключевая ул. Лучевая проезд Вербный проезд Приречный |  |  |
| д. Лопатино | 1,3 | грунт |
| ул. Поречная ул. Придорожная |  |  |
| д. Митинка | 1,5 + 0,3 | асфальт + щебень |
| ул. Сосновая ул. Прохладная ул. Ольховая проезд Дачный |  |  |
| д. Мызги | 2,55 | грунт |
| ул. Садовая ул. Овражная |  |  |
| д. Николаевка | 2,5 | грунт |
| ул. Дальняя ул. Московская ул. Озерная ул. Тихая |  |  |
| д. Осоргино | 1,5 | грунт |
| ул. Сиреневая ул. Сельская ул. Полевая |  |  |
| д. Павловка | 1,7 | грунт |
| ул. Звездная ул. Усадебная ул. Нежинская ул. Дергалевка ул. Уютная |  |  |
| д. Пнево | 1,2 + 3,2 | плиты + грунт |
| ул. Песочная ул. Веерная ул. Лесная ул. Березовая ул. Цветочная ул. Мирная проезд Рахмановский |  |  |
| д. Родинка | 1,79 | грунт |
| ул. Путейная ул. Заречная пер. Короткий ул. Родники |  |  |
| д. Селиверстово | 2,48 | грунт |
| ул. Рассветная |  |  |
| д. Сляднево | 0,85 + 2,9 | щебень + грунт |
| ул. Железинки ул. Никольская ул. Киевская ул. Дубки ул. Вишнёвая |  |  |
| д. Торбеево | 1,5 + 1,3 +1,6 | асфальт + щебень + грунт |
| ул. Малиновая ул. Лётная ул. Майская ул. Речная ул. Красная ул. Фруктовая ул. Ясная |  |  |

Имеются маршруты: рейсовый автобус «Калуга – Детчино», маршрутное такси «Малоярославец – Юбилейный».

Маршрут «Школьный автобус»

«Юбилейный -Дубровка- Юбилейный», протяжённость маршрута 11 км.

На территории муниципального образования имеется одна автозаправочная станция. Она расположена вдоль автодороги федерального значения М3 «Украина».

Железнодорожный транспорт

По сельскому поселению проходит магистральная железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Москва-Киев». Железнодорожная ветка двухпутная электрифицированая. Железнодорожные станции Сляднево, Родинка – промежуточные, 4 класса. У платформ Сляднево и Родинка останавливаются все электропоезда, следующие на Калугу-1 и Калугу-2, состоят из 2 боковых платформ, вмещающих по 4 вагона.

Ближайшими остановочными пунктами к ж.-д. станциям являются железнодорожная станция «Тихонова Пустынь» 18,0 км и железнодорожная станция «Суходрев» 5,2 км.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1370 чел. В летний период население увеличивается в 2-3 раза и составляет 3000-4000 человек. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением численности населения.

Динамика численности населения по сельскому поселению, чел.

Таблица 23

| 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1549 | 1511 | 1476 | 1461 | 1434 | 1435 | 1452 | 1408 | 1396 | 1388 | 1370 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 179 человек).

По прогнозу численность населения в дальнейшем должна уменьшаться.

Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа прибывших и уменьшения убывших.

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел

Таблица 24

| № п.п. | Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Юбилейный | 990 | 966 | 957 | 940 | 902 | 880 | 882 | 857 | 862 | 854 | 839 |
| 2. | дер. Бортники | 13 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 8 | 7 |
| 3. | дер. Верховье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | дер. Дубровка | 80 | 77 | 72 | 68 | 65 | 66 | 67 | 62 | 58 | 62 | 62 |
| 5. | дер. Дурово | 129 | 125 | 121 | 118 | 119 | 120 | 129 | 129 | 125 | 120 | 121 |
| 6. | дер. Кирюхино | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7. | дер. Лисенки | 44 | 47 | 45 | 44 | 45 | 46 | 39 | 39 | 37 | 40 | 43 |
| 8. | дер. Лопатино | 5 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| 9. | дер. Митинка | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 10. | дер. Мызги | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 11. | дер. Николаевка | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 9 |
| 12. | дер. Осоргино | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | дер. Павловка | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 19 | 15 |
| 14. | дер. Пнево | 42 | 33 | 32 | 33 | 42 | 48 | 53 | 53 | 53 | 59 | 65 |
| 15. | дер. Родинка | 36 | 37 | 32 | 24 | 37 | 40 | 37 | 33 | 30 | 29 | 37 |
| 16. | дер. Селиверстово | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 |
| 17. | дер. Сляднево | 60 | 59 | 56 | 52 | 45 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 |
| 18. | дер. Торбеево | 85 | 85 | 89 | 112 | 100 | 106 | 109 | 109 | 110 | 100 | 93 |
|  | Итого: | 1549 | 1511 | 1476 | 1461 | 1434 | 1435 | 1452 | 1408 | 1396 | 1388 | 1370 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 25

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 51 | 20 |
| 2008 | 29 | 49 |
| 2009 | 47 | 45 |
| 2010 | 48 | 52 |
| 2011 | 40 | 45 |
| 2012 | 21 | 25 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 26

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 14 | 28 |
| 2008 | 9 | 33 |
| 2009 | 20 | 34 |
| 2010 | 18 | 22 |
| 2011 | 17 | 30 |
| 2012 | 11 | 25 |

В сельском поселении в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом. Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 22 до 34 человек в год, а механическое движение населения характеризуется различными показателями, как положительными (2007, 2009года), так и отрицательными (2008,2010,2011,2012 год).

Половозрастная структура населения

Таблица 27

| Возрастные группы | 01.01.1999 г. | 01.01.2002 г. (перепись) | 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | чел. |
| численность постоянного населения, всего | 1584 | 1549 | 1370 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | 238 | 232 | 205 |
| Мужского Женского | 116 122 | 111 122 | 100 105 |
| трудоспособного возраста | 982 | 960 | 849 |
| Мужского Женского | 570 412 | 552 408 | 493 356 |
| старше трудоспособного возраста | 364 | 357 | 316 |
| Мужского Женского | 115 249 | 110 247 | 94 222 |

### II. II. Экономическая база и занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения от общей численности составила 62%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения. К незанятому населению относятся:

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

неработающие инвалиды I и II группы;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

неучтенные безработные;

домашние хозяйки.

Трудоспособное население сельского поселения занято в различных отраслях экономики: промышленной, сельскохозяйственной и лесной, строительной. Но основная отрасль – сельскохозяйственная и лесная.

Основными местами приложения труда являются предприятия городов Малоярославец, Обнинск, а так же предприятия и объекты: фермы, магазины, школа, детский сад, библиотеки, ФАП, ОПС.

Структура занятости населения

Таблица 28

| Показатели | 2012 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: | 178 |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность |  |
| 2 | Строительство |  |
| 3 | Сельское и лесное хозяйство | 57 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства |  |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 9 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 95 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 2 |
| 10 | Прочие | 13 |

Список предприятий и организаций, профиль деятельности, численность работающих

Таблица 29

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Месторасположение объекта | Профиль деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агропроминвест» | п. Юбилейный. ул. Молодежная д. 11 | сельское хозяйство | 57 |
| 2 | МОУ «Торбеевская основная общеобразовательная школа» | п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.21 | образование | 36 |
| 3 | ГКОУ «Малоярославецкий детский дом» | п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.24 | учреждение для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 38 |
| 4 | ГАОУ ПП КО УКК «Торбеевский» | п. Юбилейный, ул. Советская, д.2 | профессиональная подготовка | 7 |
| 5 | Администрация сельского поселения | п. Юбилейный, ул. Молодежная, д.11 |  | 4 |
| 6 | ООО «Лидия», «Сказка» | п. Юбилейный | торговля | 9 |
| 7 | ОПС «Дубровка», «Юбилейный», «Торбеево» | дер. Дубровка, п. Юбилейный, дер. Торбеево | почта | 7 |
| 8 | ЗАО «Инновационно-строительная компания «ГРАС-Калуга» | п. Юбилейный | производство строительных материалов |  |
| 9 | Модельная библиотека «Юбилейный», библиотека Дубровка | п. Юбилейный, дер. Дубровка | культура | 4 |
| 10 | Дом культуры «Юбилейный» | п. Юбилейный, ул. Первомайская, д.16 | культура | 10 |
| 11 | ФАП «Торбеевский» | п. Юбилейный, ул. Молодежная, д.2 | медицина | 2 |
| 12 | ООО «Малоярославецстройзаказчик» |  | ЖКХ | 2 |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в п. Юбилейный и осуществляется из артезианских скважин, эксплуатирующих окско-тарусский водоносный подземный горизонт. Водонапорные башни Рожновского типа объемом 25 м³ каждая, не работающие. Зоны санитарной охраны первого пояса артезианских скважин выдержаны. В настоящее время проект зон санитарной охраны второго и третьего поясов отсутствует.

Водопроводные сети из полиэтиленовых и чугунных труб. Износ сетей от 30 до 100%. Сооружения водоподготовки отсутствуют.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения, водоснабжение осуществляется из колодцев -37 шт.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Перечень водонапорных башен и пожарных гидрантов:

- п. Юбилейный -2 башни, 1 пожарный гидрант - ул. Первомайская, д.16а около магазина «Сказка»,

- дер. Пнево -1 башня,

- дер. Дурово -1 башня для фермы.

Централизованная система канализации только в п. Юбилейный, износ от 30- 100%, на балансе ООО «Майт» г. Малоярославец; в остальных населенных пунктах канализация отсутствует.

На территории МО СП «Поселок Юбилейный» расположены очистные сооружения в п. Юбилейный мощностью 200 м³ /сутки, год постройки 1972, требуют увеличения мощности.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ.

Природный газ, источником которого является магистральный газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва, используется в качестве топлива для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления и производственных целей.

Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению. Газораспределительная сеть сельского поселения включает следующие населенные пункты п. Юбилейный, дер.Дурово. В стадии завершения газификации д. Дубровка, д. Лисенки, д. Родинка, д. Митинка, д. Торбеево, д. Пнево, д. Лопатино.

Остальные населённые пункты не газифицированы.

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

Объекты теплоснабжения расположены в п. Юбилейный. Теплоснабжающая организация – ООО «Майт» г. Малоярославец. Источник теплоснабжения – котельная, год ввода в эксплуатацию 1972г., 5 котлов НР-17, газ.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС 35/10 кВ «Детчино». На территории сельского поселения не расположены электроподстанции.

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет филиал «Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится через трансформаторные подстанции.

Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ разветвленные и имеют большую протяженность.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в сельском поселении «Поселок Юбилейный» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Центртелеком», посредством аналоговой коммуникационной телефонной станцией (далее – АТС) расположенной в населенном пункте п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 11. Уровень телефонизации жителей сельского поселения в расчете на 100 семей составляет 15 единиц. Услуги сотовой связи предоставляются операторами сетей МТС, Билайн, Мегафон, Телеком.

Планируется прокладка кабеля ВОЛС: п. Юбилейный – дер. Тимохино – дер. Торбеево – дер. Селиверстово – дер. Сляднево – дер. Верховье, п. Юбилейный – дер. Мызги –дер. Кирюхино –дер. Николаевка, п. Юбилейный – дер. Дубровка – дер. Пнево – дер. Бортники – дер. Павловка –дер. Осоргино – дер. Митинка.

Во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения вблизи дер. Селиверстово планируется строительство вышки сотовой связи - выделен участок площадью 0,027 га.

Телевидение и радиофикация

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Поселок Юбилейный» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Обнинске. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Услуги проводного радиовещания на территории Малоярославецкого района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Поселок Юбилейный» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Обнинске.

Почтовая связь

Сельское поселение «Поселок Юбилейный» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Малоярославец, ОПС Малоярославец- 6, Малоярославецкий почтамп УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России». Отделения почты расположены в дер. Дубровка – ул. Почтовая, д. 17, в дер. Торбеево – ул. Красная, д. 40, в п. Юбилейный – ул. Молодежная, д. 11. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Схемы территориального планирования Малоярославецкого района, ООО «КалугаТИСИЗпроект», 2007-2012 г.

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

16.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., 2002 г.

19.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Малоярославецкого района, 2010-2012 г.

- Схема территориального планирования Калужской области, 2009-2014 г.