Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300030214000001 от 23 июля 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300030214000001 от 23 июля 2014 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Оськина М.А.

инженер-программист                                                                               Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                             Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                           Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Канарейкин Д. Е.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	13

I.II.3 Поверхностные воды	14

I.II.4 Подземные воды	15

I.II.5 Инженерно-геологические условия	15

I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	20

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	26

I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций	35

I.IV Современное использование территории сельского поселения	37

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	37

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация	39

сельского поселения	39

I.IV.3 Жилищный фонд	41

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	44

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	47

II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения	49

II.I.1 Население	49

II.I.2 Занятость населения	52

II.II Экономическая база	53

II.III Инженерно-техническая база	54

II.III.1 Водоснабжение и водоотведение	54

II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение	56

II.III.3 Электроснабжение и связь	58

Список используемой литературы:	60

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1. |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2. |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3. |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования сельского поселения «Поселок Еленский» Хваствичского района Калужской области | 1:20 000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |
| 1.6 | Карта территорий муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1:20 000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области. | 1:20 000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Поселок Еленский» муниципального района «Хвасттовичский район» (МО СП «Поселок Еленский», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

Основанием для разработки проекта генерального плана является муниципальный контракт № 0113730003021400001 от 23 июля 2014 года.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Поселок Еленский» до 2039 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Хвастовичского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проект генерального плана определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2014 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Поселок Еленский»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Хвастовичский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Поселок Еленский».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  актуальности 2009-2010 г.г., ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание проекта генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Поселок Еленский» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта целевого назначения земель;

- карта транспортной инфраструктуры;

- карта инженерной инфраструктуры;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Поселок Еленский» расположено в восточной части Хвастовичского района Калужской области. Центр сельского поселения, п. Еленский, находится в 136 км к югу от г. Калуги, в 322 км от Москвы, в 32 км от районного центра. По территории сельского поселения проходит автодороги областного значения общего пользования «Теребень-Еленский-Клен», «Еленский-Долина».

В состав сельского поселения «Поселок Еленский» входят следующие населенные пункты: поселок Еленский,  деревня Глебовка, деревня Долина, село Клен, деревня Ленино, деревня Тросна. Площадь сельского поселения составляет 21301.55 га, численность населения – 1571 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Поселок Еленский»

На севере - на восток и юго-восток по границе Хвастовичского и Ульяновского районов от западной границы лесного квартала N 94 Тургеневского лесничества до пересечения с железной дорогой Брянск - Дудоровский;

На востоке - на юг по железной дороге Дудоровский - Брянск до северо-западного угла застройки поселка Еленский, далее на восток, юг и юго-запад по границе поселковой застройки, а также границам лесных кварталов N 64, 65 Еленского лесничества до дороги Еленский - Клен;

На юге - на запад по северной границе лесного квартала N 82 Еленского лесничества до реки Еленка, поворот на юг по западной границе лесного квартала N 82 и вдоль реки Еленка до границы квартала N 89, поворот на северо-запад вдоль северо-восточной границы лесного квартала N 81 Еленского лесничества до железной дороги Брянск - Дудоровский, на юго-запад по железной дороге Дудоровский - Брянск до юго-восточного угла квартала N 86 Еленского лесничества, далее на запад по южным границам лесных кварталов N 8, 7, 6, 5, 2, 1 Троснянского лесничества до реки Рессета;

На западе - на северо-восток по реке Рессета до слияния реки Рессета с безымянным ручьем, восточнее д. Рессета на границе с Ульяновским районом.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Максимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Данная местность расположена в пределах Брянско-Жиздринского полесья, в бассейне р. Рессеты, правого притока р. Жиздра. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 161,0 м, урез вод р. Рессета, до 230,0 м на водоразделах. Абсолютный перепад высот в рельефе составил 69,0 м. Относительные перепады в пределах овражно-балочной сети и речных долин составляет 10-15 м. В пределах территории муниципального образования выделено семь сложных географических ландшафтов.

Первый тип. Плоская, плоско-волнистая эрозионно-аккумулятивная слабо-расчлененная равнина. Абсолютные отметки поверхности 210-240м. Этот тип ландшафта занимает водораздельные пространства и сложен: водноледниковыми суглинками и гравелистыми песками, коренные породы представлены трепелами коньякского возраста верхнего мела. Мощность четвертичных образований сильно варьирует от первых метров до 10-15м. В местах плоских форм рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-сильно-средне-подзолистые, местами глееватые. Основа почвы на левобережной части района (левый берег р. Реcсеты) песчано-каменистая, на правобережье песчаная.

Второй тип. Плоская, эрозионно-аккумулятивная слабо-расчлененная равнина с западинами, заболоченная. Этот тип рельефа развит на меле Туринского горизонта верхнемеловой эпохи. Меловые толщи обводнены и сложены мелом полутвердой консистенции перекрыт он малощными отложениями супесей и тонкозернистых пылеватых песков. Западины в основном термокарстового происхождения. Почвы дерново-средне-сильноподзолистые на песчаной основе.

Третий тип. Полого-покатые склоны на песчано-глинистых породах мелового времени. Этот тип рельефа развит на правом коренном берегу р. Рессеты у н.п. Долина в местах близповерхностного залегания песков и песчаников альб-сеноманского возраста. Сложен делювием песчано-гравийного материала мощностью 3-5м. Подстилаются в основном глинисто-песчаной толщей неокомского надъяруса. Почвы дерново-слабо-среднеподзолистые на песчаной основе.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная слаборасчлененная равнина осложненная западинами и дюнными образованиями. Западины часто заболочены. Этот тип рельефа является первой надпойменной террасой. Четвертичные породы представлены песками, илистыми образованиями, торфом. Абсолютные отметки поверхности ландшафта 170-175м. Коренные породы представлены глинами келловейского горизонта юрской системы и известняками озерско-хованских слоев верхнего девона. Почвы деpново-средне-подзолистые слабо-глееватые и дерново-глеевые.

Пятый тип. Плоско-наклонная слабо-среднерасчлененная аллювиально-водноледниковая равнина. Образование этого типа рельефа связано с отложениями потоков ледниковых и речных вод. Развиты эти формы рельефа вдоль древних стоков ледниковых вод, а затем речных долин с основными видами пород, слагающими этот ландшафт являются разнообразные песчаные отложения с включением мелкого гравия кремней, песчаные суглинки, небольшие линзы гравийно-галечного материала, аллювиальные суглинки, слои торфа. Поверхность данного ландшафта, последующими эоловыми процессами, осложнена дюнообразными холмами. Мощность четвертичных отложений сильно варьирует от первых метров до 10м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями неокомского надъяруса, глинами келловеского горизонта средней юры и в северной части района наблюдаются остатки упинских известняков нижнего карбона. Почвы дерново-средне-слабоподзолистые местами глееватые на песчаной основе.

Шестой тип. Плоская аллювиальная заболоченная равнина с отдельными дюнами, староречьями, прирусловыми валами (пойма). Высота поймы над урезом вод рек 2-3м. Плювиальные образования представлены в основном песками с прослоями торфяников. Коренные породы келловейские глины и озерско-хованские известняки. Почвы дерново-глеевые.

Седьмой тип. Плоская аллювиальная с отдельными дюнными образованиями заболоченная равнина, высокая пойма. Высота над урезом вод рек 3-5м. Затопляется только в катастрофические паводки. Поверхность полностью залесена. Строение аналогично типу 6.

### I.II.3 Поверхностные воды

Реки и небольшие речки, протекающие по территории Хвастовичского района, относятся к Волжскому водному бассейну.

Река Вытебеть. Река берет начало из ключей в дер. Яковлево Хотынецкого района Орловской области и впадает в р. Жиздру в 92 км от ее устья. Река течет по слабохолмистой равнине. Левобережная часть бассейна преимущественно распахана, правобережная – залесенная. Долина реки пойменная. Склоны долины – высотой от 10 до 40 м, частично рассечены оврагами и балками. Пойма реки двусторонняя, поросшая кустарником, в устье пересечена оврагами и озерками, между деревнями Льгово и Уричи заболочена. Ширина поймы – 800 – 900 м. Русло реки большей частью умеренно извилистое, неразветвленное. Ширина русла реки изменяется от 2 м – в истоках до 15 – 40 м – в нижнем течении. Скорость течения – 0,2 – 0,3 м/с.

### I.II.4 Подземные воды

На данный момент основным водоносным горизонтом для водоснабжения населения и предприятий на данной территории является заволжский.

Заволжский водоносный горизонт приурочен к слоям доломитов и известняков с прослоями гипса озерско-хованского времени верхнего девона. Воды сульфатно-гидрокарбонатно-кагниевые.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическое районирование территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Еленский» представлено в таблице 2.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- |
|  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ РАВНИНЫ | Типы ландшафтов (местностей) | 1, 2 | Нерасчлененные образования нижне-среднечетвертичного возраста. Элювий, водноледниковые отложения. Подстилаются трепелом, мелом. | Поверхности ландшафтов суффозионными и термокарстовыми западинами. Уровень стояния грунтовых вод 0-5м. Понижения в рельефе и западины обычно заболочены. Рельеф слаборасчлененный. | Супесчано-пасчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Водноледниковые суглинки по составу мало отличаются изменчивостью несущих свойств по латерали по глубине. Условия строительства на площадях развития суглинков простые, на остальных либо средние, либо сложные в зависимости от глубины стояния грунтовых вод и уклона местности. |
|  |  | 5 | Развитие аллювиально-водноледниковых образований средне-позднечетвертичнoго времени. Подстилаются в основном песчано-глинистым комплексом юрско-мелового времени. | Рельеф слабо-среднерасчлененный, пологонаклонный. В ложбинах заболочен. Уровень стояния грунтовых вод 2-5 м. | То же. Условия для строительства средние. Расчлененность рельефа позволяет организовать надежный дренаж поверхностных и подземных вод. |
|  |  | 4, 6, 7 | Развития современных и позднечетвертичных аллювиально-болотных отложений. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф плоский слабо-расчлененный заболоченный, осложнен староречиями, дюнами. Глубина залегания грунтовых вод 0-2м. Боковой подмыв террас. | Условия строительства, в основном, потенциально неблагоприятные, несущие свойства пород лимитируются подстилающими породами и глубиной стояния грунтовых вод. |

### I.II.6 Минерально-сырьевые ресурсы

В границах сельского поселения «Поселок Еленский» предприятием ООО «Рессета-Стекло» разрабатываются 4 местрождения стекольных песков на основания федеральной лицензии (Таблица 3).

Таблица 3

| № п/п | Месторож дение | Географическая привязка (местоположе ние) | Остаток запасов 01.01.2008 г. по категориям | Товарная продукция | Горно-геологические условия | Степень обводненности | Степень Промыш ленного освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Заба лансовые |  | Сред няя мощность вскрыши, м | Сред няя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего 7 месторождений, в т.ч. 4 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПГС, тыс. м3 |
| 1 месторождение | 1314 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ставровское | в 4 км северо-западу от пос. Еленский, на месте бывшей деревни Ставрово | 1314 |  |  | Сырье (пески с обломками и щебнем песчаников различной крепости) для производства щебня для дорожно-строительных работ | 1,8 | 3,56 | сухая | Резерв | «Поселок Еленский» |
| Торф, тыс. т |
| 2 месторождений | 409 | 0 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лифинка | От р.ц. Хвастовичи на В в 8,5 км, от ж/д ст. Теребень на СЗ в 3 км, от с.Новохвастовичи на В в 0,5 км | 180 |  | 28 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 74 | 1,21 |  | Госрезерв | «Поселок Еленский» |
| 7 | Лифинские кочки | От р.ц. Хвастовичи на С в 9 км, от ж/д ст. Теребень на С в 4,5 км, от с. Долина на ЮЗ | 229 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 66 | 1,66 |  | Госрезерв | «Поселок Еленский» |
| Стекольные пески, тыс. т |
| 4 месторождения | 3787 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рессетинские Дворики | 34 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 8 км СЗ Еленского стекольного завода, 0,6 км восточнее дер. Рессетинские Дворики | I486 |  |  | Пески для производства оконного стекла | 1,44 | 6,75 | обводненная | Разрабатываются | ООО «Ресета-Стекло»/ «Поселок Еленский» |
| 10 | Круча | 34 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 6,5 км СЗ Еленского стекольного завода, 2,5 км СЗ дер. Долина | 2094 |  |  | Пески для производства оконного стекла | 1,44 | 6,2 | обводненная |  |  |
| 11 | Еленское-1 | 40 км ЮВ ж. д. ст. Судимир, 20 км восточнее с. Хвастовичи у Еленского стекольного завода | 129 |  |  | Пески для производства оконного стекла и аптечной посуды | 0,15-1,0 | 0,5 |  | Разрабатываются | ООО «Ресета-Стекло»/ «Поселок Еленский» |
| 12 | Белая Гора | 1,5 км С В разъезда Теребень, 8 км ЮЗ Еленского стекольного завода | 78 |  |  | III сорт стекольных песков | 0,07 | 0,96 | сухая |  |  |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Поселок Еленский» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Поселок Еленский» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Особо охраняемы природные территории.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертежах  «Карта инженерной инфраструктуры», «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного  значения» МО СП «Поселок Еленский».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады. Законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории муниципального образования сельское поселение  «Поселок Еленский» расположены:

- памятник природы регионального значения «Зеленая зона п. Еленский» (площадь - 5700 га, охранная зона - не установлена, правоустанавливающий документ - решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624));

- памятник природы регионального значения «Лесной массив возле ст. Теребень» (площадь - 12400 га, охранная зона-не установлена, правоустанавливающий документ – Решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624));

- предполагаемая особо охраняемая природная территория (памятник природы) регионального значения «Река Рессета и ее пойма»;

- памятник природы регионального значения «Река Вытебеть и ее пойма» (площадь – не определена, охранная зона – не установлена, правоустанавливающий документ – решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993 №184 (в ред. Постановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624)).

Согласно пункту 1 статьи 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны,

прибрежные защитные и береговые полосы рек (ручьев)

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Вытебеть | 133 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Лютня | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | река Еленка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Поселок Еленский» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| 1. | Братская могила |  | п. Еленский Еленского с/с |

На территории МО СП «Поселок Еленский» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения проекта генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в городском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |
| --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Поселок Еленский» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 7

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии | Повторяемость | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрографическая сеть МО СП «Поселок Еленский» представлена р. Вытебеть, р. Лютня, р. Еленка. Реки характеризуются извилистым руслом, небольшим падением, медленным течением. Также на территории есть пруды и  ряд мелких ручьев.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», территория сельского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

На территории МО СП «Поселок Еленский» расположены 5 объектов влияющих на состояние почвенного покрова:

5 кладбищ

- п. Еленский, площадь 1,59 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м,

- п. Еленский, площадь 0,36 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м,

- дер. Долина, площадь 1,35 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м,

- дер. Тросна, площадь 0,44 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м,

- с. Клен, площадь 1,43 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м.

На территории сельского поселения «Поселок Еленский» действующих или законсервированных скотомогильников, биотермических ям не имеется.

Сибиреязвенные скотомогильники (захоронения) зарегистрированные в установленном порядке на территории муниципального образования указанных в обращении нет.

На территории муниципального образования не  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Санитарной очисткой МО СП «Поселок Еленский» занимаются специализированные организации.  Вывоз ТБО производится на районную свалку ТБО, расположенную на территории сельского поселения «Село Красное».

В границах сельского поселения «Поселок Еленский» объекты размещения отходов отсутствуют.

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо внедрение на предприятиях безотходных технологий производства, так как отходы деревообрабатывающих предприятий в больших количествах складируются под открытым небом, загрязняя продуктами разложения грунтовые воды.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения должны решать следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Так же необходимо произвести расчет количества контейнерных площадок  и контейнеров для сбора ТБО на обустроенных площадках в жилищном фонде и возле объектов инфраструктуры в населенных пунктах в соответствии с методическими рекомендациями «Безопасное обращение с отходами. Том 2. Сборник нормативно-методических документов» / Под. Ред. И.А. Копайсова.- СПб.:РЭЦ «Петрохим-Технология», ООО «Фирма «Интеграл», 2004.

Удаленность площадок для установки контейнеров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок  и мест отдыха населения  определяется согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства». Размер площадок должен быть рассчитан на установку  необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения на территории сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения расположена в п. Еленский.

В каждом населенном пункте имеются колодцы и родники.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Поселок Еленский» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 кВ - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Поселок Еленский» расположено в восточной части Хвастовичского района Калужской области. Центр сельского поселения, п. Еленский, находится в 136 км к югу от г. Калуги, в 322 км от Москвы, в 32 км от районного центра. По территории сельского поселения проходит автодороги областного значения общего пользования «Теребень-Еленский-Клен», «Еленский-Долина».

В состав сельского поселения «Поселок Еленский» входят следующие населенные пункты: поселок Еленский,  деревня Глебовка, деревня Долина, село Клен, деревня Ленино, деревня Тросна.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Поселок Еленский» 2005 года и материалов лесоустройства ГУ «Еленское лесничество».

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения | 21296,43 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 1654,03 | 7,77 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 731,52 | 3,43 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 39,73 | 0,19 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3,22 | 0,02% |
| 5. | Земли лесного фонда | 18836,72 | 88,44 % |
| 6. | Земли водного фонда | 31,21 | 0,15 % |
| 7. | Земли запаса | - | - |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация

### сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит проекты генеральных планов поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный проект генерального план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку проект генерального плана поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне проекта генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |
| Жилая | 431.28 |
| Общественно-деловая | 13.46 |
| Сельскохозяйственного использования | 178.23 |
| Производственная | 29.58 |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 78.61 |
| Специального назначения | 0.36 |
| Общая площадь | 731.52 |
| Поселок Еленский + Деревня Ленино |
| Жилая | 230.44 |
| Общественно-деловая | 8.77 |
| Сельскохозяйственного использования | 87.22 |
| Производственная | 29.58 |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 70.87 |
| Специального назначения | 0.36 |
| Общая площадь | 427.24 |
| Деревня Глебовка |
| Жилая | 7.83 |
| Сельскохозяйственного использования | 14.86 |
| Рекреационная | 1.08 |
| Общая площадь | 23.77 |
| Деревня Долина |
| Жилая | 45.21 |
| Сельскохозяйственного использования | 8.47 |
| Общая площадь | 53.68 |
| Село Клен |
| Жилая | 118.25 |
| Общественно-деловая | 4.69 |
| Сельскохозяйственного использования | 46.56 |
| Транспортной инфраструктуры | - |
| Рекреационная | 6.66 |
| Общая площадь | 176.16 |
| Деревня Тросна |
| Жилая | 29.55 |
| Сельскохозяйственного использования | 7.30 |
| Общая площадь | 36.85 |
| Деревня Шишков |
| Сельскохозяйственного использования | 13.82 |
| Общая площадь | 13.82 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Поселок Еленский» по состоянию на 01.01.2014 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 94 300 м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 6.1 | - | 21 |
| Панельные | 0.7 | - | 4 |
| Блочные | - | - | - |
| Смешанные | - | - | - |
| Деревянные | 87.5 | 416 | 79 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | - | - | - |
| 1921-1945 | - | - | - |
| 1946-1970 | 84.2 | 366 | - |
| 1971-1995 | 8.3 | 43 | 96 |
| После 1995 г. | 1.5 | 7 | 8 |
| По проценту износа: от 0 до 30 % | 1.5 | 7 | 8 |
| от 31 до 65 % | 92.8 | 409 | 96 |
| от 66 до 70 % | - | - | - |
| Свыше 70 % | - | - | - |

# Распределение жилого фонда по этажности и формам собственности

# Таблица 11

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда, кв.м. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, кв.м | Муниципальная, кв.м | Частная, кв.м |
| Кирпичные 2-х этажные | 6100 | 6100 | 2273 | 3827 |
| Панельные 1-этажные | 700 | 700 | - | 700 |
| Деревянные 1-этажные | 87200 | 87200 | 827 | 86373 |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

# Таблица 12

| Наименование показателей | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | - | 300 |
| Из нее: В жилых домах | - | 300 |
| В многоквартирных жилых домах | - | 300 |
| Число жилых домов, ед. | - | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | 1 |

Движение жилищного фонда

# Таблица 13

| Наименование показателей | м2 |
| --- | --- |
| А | 1 |
| Общая площадь жилых помещений на начало года – всего | 94300 |
| Прибыло общей площади за год – всего | - |
| В том числе: новое строительство | - |
| переведено нежилых помещений в жилые | - |
| прочие причины | - |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Выбыло общей площади за год - всего | 300 |
| в том числе: снесено по ветхости и аварийности | 300 |
| из нее по ветхости | - |
| разрушено в результате стихийных бедствий (пожар) | - |
| снесено при реализации решений ген. планов поселений и др. градостроительной документации | - |
| переведено в нежилые помещения | - |
| прочие причины | - |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации | - |
| Общая площадь жилых помещений на конец года - всего | 94000 |

# Оборудование жилищного фонда

# Таблица 14

| Наимено-вание показа-телей | Всего | В том числе оборудованная: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | В том числе централизованным | Водоотведением (канализацией) | В том числе централизованным | Отоплением | В том числе централизованным | Горячим водоснабжением | В том числе централизованным | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) | Напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помеще-ний, м2 | 94300 | 20400 | 20400 | 20400 | - | 19100 | - | 19100 | - | 10200 | 88400 | - |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Поселок Еленский» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на среднем уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Поселок Еленский» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2014 г.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Поселок Еленский» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

(включая ведомственные, частные и специальные)

# Таблица 15

| Наименование учреждений (средние школы, сады и ясли), внешкольные учреждения (муз., худ. школы и др.) | Адрес | Вместимость учреждений | Количество смен в школах и дошкольных учреждений, дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание:типовое, специальное, приспособленное. Находится в здании, где расположены др. учреждения и предприятия (указать какие) | Год постройки | % износа |
| МОУ д/с «Улыбка» | П. Еленский, Партизанский пр-т, 22 | 40 | 40 | 1-дневная | РОНО МР «Хвастовичский район» | типовое(библиотека, дом культуры) | 2000 | 10 |
| МОУ «Еленская средняя школа»» | П.Еленский, Партизанский пр-т, 49 | 624 | 149 | 1-дневная | РОНО МР «Хвастовичский район» | типовое | 1983 | 30 |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены:

- Еленская участковая больница

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства имеет большое значение для жизни населения и представлена следующими учреждениями:

- Библиотека

Спортивные сооружения

В настоящее время спортивные сооружения на территории МО СП «Поселок Еленский» отсутствуют.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Организационно-правовая форма | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Кол-во работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Еленский, ул. Советская, 1 | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 132 | 4 |
| 2. | п. Еленский, ул. Партизанский пр-т, 39 | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 41 | 4 |
| 3. | п. Еленский, ул. Партизанский пр-т, 42 а | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 74 | 1 |
| 4. | п. Еленский, ул. Железнодорожная, 9 | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 46 | 1 |
| 5. | п. Еленский, ул. Гагарина, 19 | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 35 | 1 |
| 6. | п. Еленский, ул. Ленина, 49 | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 48 | 2 |
| 7. | дер. Долина | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 36 | 1 |
| 8. | дер. Кудрявец | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 34 | 2 |
| 9. | дер. Клен | Потребительская коопреация | Промышленные и производственные товары | 44 | 1 |
| 10. | п. Еленский, ул. Партизанский пр-т, 24 | ИП «Пикулев» | Промышленные и производственные товары | 68.0 | 2 |
| 11. | п. Еленский, ул. Партизанский пр-т, 31 | ИП «Зайцев» | Промышленные и производственные товары | 72.0 | 3 |
| 12. | п. Еленский, ул. Партизанский пр-т, 34 | ИП «Филькин» | Промышленные и производственные товары | 984.0 | 7 |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Поселок Еленский» имеется отделения почтовой связи, сбербанк, баня.

# Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Поселок Еленский» обслуживает пожарная часть № 31 Управления Государственной Противопожарной Службы расположенная в с. Хвастовичи, ул. Ленина, 58. Также в п. Еленский организована ДПК.

В целях противопожарной безопасности проводится инструктаж жителей сельского поселения, определена группа риска, которую контролирует инспектор пожарной охраны и участковый милиционер. Определены места для забора воды.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Поселок Еленский» осуществляются автомобильным  и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная линия Полпино-Дудоровский, проходящая по территории Хвастовичского района, находится в ведении Брянского отделения Московской  железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Однопутная линия Полпино-Дудоровский с тепловозной тягой, протяжённостью в пределах района 34 км. Перегоны оборудованы полуавтоматической блокировкой. На линии расположена станция Еленский находящаяся на 68 км линии Полпино-Дудоровский. На станции имеются: один главный путь длиной 254 м, один приемоотправочный путь длиной 247 м, один погрузочно-выгрузочный путь длиной 425 м. К станции Еленский примыкают пути леспромхоза и бывшего стекольного завода, общей протяжённостью 2,501 км.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения поселок Еленский обеспечивают дороги районного значения общего пользования «Теребень-Еленский-Клен», «Еленский-Долина».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью МО СП «Поселок Еленский» МР Хвастовичский район

Таблица 17

| Тип автодорожного покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Всего: | 22.5 |
| Асфальт | 7.75 |
| Грунт | 14.75 |
| Бетон, цемент | - |
| Щебень, гравий | - |
| Протяженность труб и искуственных сооружений, шт/пм. | 5/100 |

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса «Еленский-Долина».

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

## II.I Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.I.1 Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2014 года составляет 1571  чел.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 18

| Населенный пункт | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Еленский +дер. Ленино | 1601+1 | 1548+1 | 1546+1 | 1517+1 | 1505+1 | 1496+1 | 1437+1 | 1410+1 | 1455+1 | 1465+1 | 1461+1 | 1500+1 |
| дер. Глебовка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дер. Долина | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 51 | 48 | 45 | 48 | 41 | 47 | 47 |
| с. Клен | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 30 | 26 | 23 | 23 |
| дер. Тросна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 1650 | 1547 | 1595 | 1569 | 1557 | 1547 | 1517 | 1516 | 1534 | 1533 | 1532 | 1571 |

# Механическое движение населения, чел.

Таблица 19

| Годы | Механическое движение населения |
| --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2007 | 22 | 5 |
| 2008 | 27 | 16 |
| 2009 | 23 | 18 |
| 2010 | 30 | 15 |
| 2011 | 38 | 19 |
| 2012 | 35 | 32 |
| 2013 | 52 | 18 |

Ежегодные показатели  механического прироста за период с 2007 - 2013 г. составляет от  22 до 52 человек.

# Естественное движение населения, чел.

Таблица 20

| Годы | Численность родившихся | Число умерших |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 14 | 43 |
| 2008 | 24 | 45 |
| 2009 | 16 | 51 |
| 2010 | 19 | 44 |
| 2011 | 26 | 27 |
| 2012 | 26 | 30 |
| 2013 | 29 | 24 |

# Возрастная структура населения, чел.

Таблица 21

| Возрастные группы | Годы |
| --- | --- |
|  | 01.01.99 | 01.01.02 (перепись) | 01.01.12 | 01.01.13 | 01.01.14 |
|  | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | 1979 | 1662 | 1534 | 1532 | 1571 |
| В том числе: моложе трудоспособного возраста | 379 | 337 | 285 | 301 | 328 |
| Муж. Жен. | 186 | 154 | 151 | 152 | 160 |
|  | 193 | 180 | 134 | 149 | 168 |
| Трудоспособного возраста | 777 | 671 | 597 | 626 | 621 |
| Муж. Жен. | 598 | 523 | 387 | 365 | 345 |
|  | 179 | 148 | 210 | 261 | 276 |
| Старше трудоспособного возраста | 823 | 654 | 652 | 659 | 622 |
| Муж. Жен. | 432 | 329 | 340 | 329 | 315 |
|  | 391 | 325 | 310 | 310 | 307 |

Демографический потенциал поселка

Таблица 22

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Старение населения. Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.I.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 23

| Показатели | 2013 г., чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Занято всего: |  |
| В отраслях материального производства |  |
| 1 | Промышленность | 115 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 48 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 10 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 42 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 53 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 57 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 2 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 6 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 24

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 18 | 2 | 3 | 13 | - | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 16 |
| 2008 | 22 | 3 | 9 | 10 | - | 3 | 8 | 9 | 12 | 10 | 18 |
| 2009 | 43 | 9 | 4 | 30 | - | 10 | 10 | 14 | 31 | 12 | 34 |
| 2010 | 40 | 2 | 12 | 26 | 3 | 5 | 7 | 22 | 11 | 29 | 30 |
| 2011 | 57 | 10 | 6 | 41 | 1 | 10 | 10 | 28 | 37 | 20 | 43 |
| 2012 | 27 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 15 | 14 | 13 | 18 |
| 2013 | 27 | 3 | 6 | 18 | 1 | 5 | 5 | 10 | 16 | 11 | 9 |

## II.II Экономическая база

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Поселок Еленский».

Таблица 25

| №№ п/п | Список предприятий и организаций | Профиль деятельности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация СП «Поселок Еленский» | Муниципальная |  |
| 2 | ГУКО «Еленское лесничество» | Лесное хозяйство | 48 |
| 3 | Еленская ПХС-2 СГАУ КО «Лесопожарная служба» | Тушение лесных пожаров | 19 |
| 4 | ООО «Еленский леспромхоз» | Производство древесного угля | 78 |
| 5 | ООО «Маяк» | Лесозагатовка, деревообработка | 32 |
| 6 | КФХ «Долина» | Сельское хозяйство, животноводтво | 10 |
| 7 | Еленское потребительское общество | Торговля | 30 |
| 8 | Еленская участковая больница | Здравоохранение | 22 |
| 9 | МДОУ д/с «Улыбка» | Дошкольное образование | 13 |
| 10 | МОУ «Еленская средняя школа» | Образование | 33 |
| 11 | Еленское отделение связи | Почтовые услуги | 10 |
| 12 | ГБУ КО «Еленский дом-интернат для инвалидов и престарелых» | Социальное обеспечение | 35 |
| 13 | Еленское отделение Сбербанка | Кредитование | 1 |
| 14 | Еленский участок ООО «Калугаоблводоканал» | Коммунальное хозяйство | 6 |
| 15 | ИП «Татьяна» | Торговля | 2 |
| 16 | ИП «Косенков» | Лесозаготовки, деревообработка | 5 |
| 17 | ИП «Филькин» | Торговля | 6 |
| 18 | ИП «Зайцев» | Торговля | 4 |

## II.III Инженерно-техническая база

### II.III.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды используются на хозяйственно-питьевые нужды населения. Централизованная система водоснабжения расположена в п. Еленский. В остальных населенных пунктах водоснабжение производиться из родников и колодцев. Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Еленский являются водозаборы подземных вод-скважины в количестве трех объектов №1, №3, №5, глубиной до 57 метров, которые работают переменно. Все водозаборы подземных вод располагаются вне территории жилой застройки, примерно в 5 км от поселка, введены в эксплуатацию 16 лет назад.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 26

| Место положения скважин | Эксплуатационный водоносный горизонт | Глубина, м | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/СКВ. №1 | Заволжский | 57,0 | 16,0 | Питьевое водоснабжение | рабочая |
| А/СКВ. №3 | Заволжский | 55,0 | 16,0 | Питьевое водоснабжение | рабочая |
| А/СКВ. №5 | Заволжский | 48,0 | 6,5 | Питьевое водоснабжение | рабочая |

На скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 16×140 и ЭЦВ 6 6,5×125 и ЭЦВ 8 16×140.

По классу водоисточников все скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа, сероводорода и мутности. Общий класс водоисточников -2. Сооружений водоподготовки нет. По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугооблводоканал» качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам п. Еленский. По артскважинам п. Еленский содержание железа до 1 мг/л. В 95 % проб содержание железа выше 1 мг/л- до 15 ПДК.

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны, закрывающиеся на замок, каждая имеет деревянное ограждение 1-го пояса ЗСО (зону санитарной охраны) на расстояние 30 м от водозаборов (60×60 м), ограждение нигде не нарушено. Территории первого пояса ЗСО очищены от мусора, каких-либо источников загрязнения подземных вод не установлено. Состояние полов, стен, потолков, кровли наземных павильонов удовлетворительное.

Из скважин №1,3 и №5 вода подается в водопроводную башню, расположенную на окраине поселка. Башня закрывается на замок, имеет по периметру ограждение 1-го пояса ЗСО. Башня выполнена из кирпича, сверху имеет закрытый металлический резервуар питьевой воды объемом 96 м3 с люком для спуска.

Проект зон второго и третьего пояса – согласно санитарным правилам. В настоящее время проект отсутствует.

Утвержденных запасов подземных вод нет. Всего по селу 557 абонентов: в том числе 1061 абонентов по обеспечению населения (0,7 тыс. человек по подаче воды), 4 бюджетные организации и 4 прочие организации. Всего установлено 7 водомеров: 4 водомера по бюджетным организациям и 3 водомера по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров у одного абонента ведется по балансам в соответствии с правилами.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Водоотведение

В населенных пунктах СП «Поселок Еленский» в настоящее время отсутствует централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Жилые дома имеют индивидуальные системы канализирования: колодец для приема стоков и их периодической откачкой и вывозом автомашинами, или индивидуальные выгребные дворовые уборные сухого типа (пудр-клозет). Стоки от канализованных домов абоненты вывозят самостоятельно на основании договоров с предприятием коммунального хозяйства (МППКХ).

Потребление воды предусмотрено на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей,

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов,

- полив территории,

- внутреннее и наружное пожаротушение.

На территории поселения отвод поверхностных вод осуществляется с помощью открытых водоотводящих устройств.

### II.III.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Поселок Еленский» проходит отвод магистрального газопровода Тула-Шостка-Киев. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 году. Его протяженность-0,2 км; диаметр-108 мм, толщина стенки-7 мм, сталь. Проектное давление -55,0 кгс/см2; проектная производительность- 87,6 млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется от ГРС Еленский. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Газораспределительные пункты поселка, обеспечивающие связь между ступенями (газопроводами различного давления)

Таблица 27

| Наименование | Адрес | Год введения в эксплуатацию | Давление газа на входе, кг/см2 | Давление газа на выходе, мм в/ст. | Тип установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРП-№1(3 шт.) | п. Еленский, ГРС-Ул. Ленина | 18.09.1998 | 2.8 | 200 | 400-ГРПШ |
| ГРПШ-№2 | п. Еленский, ул. Пушкина-перекресток ул. Ленина | 16.03.2000 | 2.8 | 200 | 400-01 |
| ГРПШ-№3 | п. Еленский, ул. Ленина | 13.06.2007 | 2.8 | 200 | 400-01 |
| ГРПШ-№4 | п. Еленский, ул. Красноармейская | 26.12.2007 | 2.8 | 200 | 07-У1 |
| ГРПШ-№5 | п. Еленский, Партизанский проспект |  | 2.8 | 200 |  |
| ГРПШ-№6 | п. Еленский, ул. Ленина |  | 2.8 | 200 |  |

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Поселок Еленский» оборудованы автономными газовыми тепло генераторами, не газифицированная застройка отапливается печами на твердом топливе.

На территории п. Еленский имеются 2 газовые котельные, суммарная мощность 960 кВт, износ 26%, отпуск тепла на нужды бюджетных организаций посёлка.

Имеются две теплотрассы 350 пог. м (от котельной до школы) и 150 пог. м (от котельной до дет. сада «Улыбка» и администрации). Способ прокладки теплотрасс – воздушный.

### II.III.3 Электроснабжение и связь

Электроснабжение сельского поселения «Поселок Еленский» осуществляется от подстанций п/с 35/10 «Еленский». Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 35 кВ, также в районе имеется развитая сеть линий электропередачи напряжением 10 кВ.

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи общего пользования в населенных пунктах СП «Поселок Еленский» предоставляются ОАО «Центр Телеком».

Для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в рамках реализации проекта «универсальная услуга связи» установлены таксофоны.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Мегафон».

Радиофикация

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещание на территории поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радии России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Ника ТВ» (21 ТВК). Вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение обслуживает почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Хвастовичского района, ПК «ГЕО», 2008-2014 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.