АА

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_____________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 27

Экземпляр № 1

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА п. ЕЛЕНСКИЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЁЛОК ЕЛЕНСКИЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2008

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  п. ЕЛЕНСКИЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЁЛОК ЕЛЕНСКИЙ»

ТОМ I

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Председатель кооператива 					К.Г. Чистов

Начальник отдела                                                          С.Г. Чистова

Калуга

2008 год

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                          Чистова С. Г.

инженер-эколог                                                                                           Дегтярёва Т. Г.

горный инженер-геолог                                                                              Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                          Евстафеева М. А.

главный геолог                                                                                            Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                                Дегтярёв Д. Н.

зам. председателя по экономике                                                               Владимирцев Н. С.

главный архитектор

МО МР «Хвастовичский район»                                                               Комкова Т. А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Общие сведения	10

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	14

I.I. Природные условия	14

I.I. 1. Эколого-геоморфологические условия	14

I. I. 2. Климат	14

I.I.3. Гидрологические условия	17

I.I.4. Поверхностные воды	18

I.I.5. Подземные воды	18

I.II. Комплексная оценка территории посёлка по планировочным ограничениям	19

I.II. 1. Оценка территории для строительного освоения	19

I. II. 2. Планировочные природоохранные ограничения	19

I. II. 3. Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов	20

I.II. 4. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	24

I.	II. 5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории п. Еленский	38

I.III. Современное использование территории	39

I.III.1. Современная функциональная и планировочная организация посёлка	39

I.III.2. Жилищный фонд	41

I.III.3. Культурно-бытовое обслуживание	43

I.III.4. Транспортная инфраструктура	47

I.IV. Санитарная очистка территории	51

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	53

II. I. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	53

II. II. Экономико-географическое положение п. Еленский	53

II.III. Социально-экономическая характеристика п. Еленский	53

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	54

II. III. 2. Занятость населения.	58

II. III. 3. Экономическая база	63

II.IV. Инженерно-техническая база	67

II.IV.1. Водоснабжение	67

II.IV.2. Газоснабжение	73

II.IV.3. Связь	75

II.IV.4. Теплоснабжение	75

II.IV.5. Электроснабжение	76

III. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана)	79

III.1. Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития посёлка	79

III. 2. Схема функционально-планировочной организации – эскизный вариант	79

## Введение

Генеральный план п. Еленский сельского поселения «Посёлок Еленский» выполняется по заказу  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения (Муниципальный контракт № 27 от 26 января 2007 г.).

Основной целью Генерального плана п. Еленский сельского поселения «Посёлок Еленский» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно - пространственного развития сельского поселения.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития посёлка, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования среды посёлка, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни посёлка на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в  генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с  учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития п. Еленский  сельского поселения «Посёлок Еленский» до 2028 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразование сложившейся функционально-планировочной структуры посёлка;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды посёлка;

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития посёлка;

- сохранение архитектурно-природного ландшафта, включающего памятники природы, истории, и в целом среды посёлка, сочетающей функции общественного центра и места проживания жителей;

- формирование на территории посёлка экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные,  водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организация рекреационной системы внутри поселка и создание сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов,  парки жилых районов, бульвары, площади);

- развитие системы общественных центров (общегородского, районного и локального значения) и определение основных подходов к организации системы социальной инфраструктуры в целом;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- совершенствование пространственной - планировочной организации производственных территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур посёлка;

- обеспечение экологической безопасности среды посёлка и повышение устойчивости его природного комплекса;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение посёлка в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели  и варианты схем функционально-планировочной организации посёлка. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития посёлка от его положения в системе расселения Центрального Федерального  Округа и Калужской области. Посёлок рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния посёлка и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности посёлка исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации посёлка. Заключается в формировании структуры посёлка в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования посёлка, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Методы исследования:

- метод системного анализа;

- метод SWOT анализа используется при  определении прогнозируемой отраслевой специализации населённого пункта и стратегических задач градостроительной политики - анализа, представляющего собой проектирование стратегий усиления конкурентности населённого пункта на основе исследований сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, на которые могут оказывать влияние управленческие структуры, а так же выявление и оценка возможностей внешних позитивных влияний (Opportunities) и опасностей (Threats), повлиять на действие которых управленческие структуры не могут, но могут их учесть и использовать;

- графоаналитический метод с использованием геоинформационных технологий;

- метод динамического моделирования заключается в моделировании процесса реализации проектных предложений, позволяющее учесть влияние преобразований на состояние населённого пункта.

Содержание Генерального плана посёлка.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана п. Еленский в текстовой форме включают в себя:

- Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана посёлка «Посёлок Еленский» представляются в составе:

- Размещения объектов электро- тепло- газо- водоснабжения в границах населённого пункта п. Еленский муниципального района Хвастовичский район.

- Автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов, входящих в состав посёлка.

- Размещения новых объектов капитального строительства местного (районного) значения.

- Размещения объектов, которые необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района (гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, места захоронения, линии связи).

- Существующие границы населённых пунктов.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий.

Карты выполняются в масштабе 1:2 000 и 1:5 000 на бумажном носителе и в электронном виде. Карты в электронном виде разрабатываются в формате ГИС MapInfo на всю территорию населённого пункта в виде отдельных тематических наборов слоёв.

Положения о территориальном планировании (Том II)  включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования;

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

## Общие сведения

Еленский – посёлок Хвастовичского района Калужской области. Расположен на юге области, в 55 км к юго-востоку от железнодорожной станции Судимир (на линии Сухиничи – Брянск). Площадь – 327 га. Население – 1461 человек (на 01.01.08 г.). Известен как пос. с 1940 г.

Посёлок Еленский является центром МО «Посёлок Еленский» и находится в 25 км восточнее с. Хвастовичи. П. Еленский является центром культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования.

Промышленное производство представлено ОАО «Еленский леспромхоз» (пиломатериалы, древесина деловая, блоки дверные и оконные).

В период ВОВ п. Еленский и Еленский стекольный завод были сожжены. После освобождения от оккупантов посёлок восстановлен, завод стал выпускать продукцию: оконное стекло, посуду и др. бытовые изделия. В 1990 году завод после решения о перепрофилировании, перестал функционировать. Близ Еленского ведётся добыча кварцевого песка. В начале XX века открылась четырёхклассная школа.

Объекты рекреации и туризма на территории п. Еленский отсутствуют. Зоны отдыха в п. Еленский не имеется.

Коренными типами лесов являются дубово-елово-сосновые с участками широколиственных. Господствующие породы в лесах – берёза, осина, дуб, ель, сосна, ольха, ясень, липа, клён. Из кустарников – лещина (орешник), бересклет, жимолость, крушина, калина и другие. В травянистом покрове преобладает осока волосистая. Произрастают кислица, черника, земляника, брусника, папоротник, ландыш, на влажных участках – мох. На лугах произрастают клевер, васильки, одуванчики, ромашки, колокольчики. Для улучшения лугов производится подсев семян ценных трав, вносятся удобрения.

Лесные массивы являются местообитанием животных, типичных для лесной зоны: куница, заяц, белка и др. В настоящее время животный мир значительно оскудел. Среди млекопитающих особенно ценны лось, косуля, кабан. Некогда водился бурый медведь. В местах, где леса перемежаются полями, распространена лисица. Встречаются и другие хищные млекопитающие, питающиеся мышевидными грызунами – это горностай, хорёк, ласка. Вдоль рек обитает норка. Встречаются выдра, рысь, волк, барсук.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Охрана и рациональное использование этой зоны должны включать лесоводственные, биотехнические, противопожарные мероприятия и благоустройство территории, обеспечивающее выполнение оздоровительных, средозащитных, рекреационных функций, а также предусматривать ограничение побочного пользования.

Система рубок в лесах зелёных зон должна предусматривать в лесохозяйственной части – рубки ухода, санитарные рубки, восстановительные рубки, рубки реконструкции малоценных лесных насаждений.

Как показывают современные исследования, лес эффективно предотвращает перемещение радиоактивно загрязненных почв, что снижает необходимость в дополнительных мерах по дезактивации.

Однако, это возможно до тех пор, пока лесные биоценозы устойчивы  и не подвержены разрушению.

Лесные пожары могут вызвать мощное вторичное загрязнение.

Леса зелёных зон должны быть обеспечены системой противопожарных мероприятий в соответствии с правилами пожарной безопасности.

В зелёных зонах ежегодно должен проводиться лесопатологический надзор. Сенокошение допускается на специально отведённых площадях.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах РФ выявлены в ФГУ «Еленский лесхоз» Агентства лесного хозяйства по Калужской области.

Леса зелёных зон должны быть обеспечены системой противопожарных мероприятий в соответствии с правилами пожарной безопасности.

В зелёных зонах ежегодно должен проводиться лесопатологический надзор. Сенокошение допускается на специально отведённых площадях.

Богат край птицами. Весной первыми появляются грачи, скворцы, а последними – стрижи, ласточки, иволги. Над территорией района пролетают на север утки, гуси, журавли. В августе птицы трогаются в обратный путь – на юг. На смену прилетают гости севера – чечётки, снегири, свиристели. Многие птицы (сокол-пустельга, кобчик, канюк, сова, ястреб-тетеревятник) являются хорошими «санитарами» лесов, полей, прекрасными истребителями вредных насекомых и мышевидных грызунов. Немало в лесах синиц, дятлов. В летнее время гнездятся жаворонки, удоды, сизоворонки, дрозды, мухоловки, трясогузки, зяблики, соловьи, пеночки, камышовки, горихвостки. Прилетают кукушки и другие птицы. В населённых пунктах и около них обитают домовые и полевые воробьи, сизые голуби, галки, вороны, сороки. На водоёмах, болотах, в поймах рек гнездятся кряквы, чирки. В лесах осёдло живут глухари, тетерева, рябчики.

Из пресмыкающихся встречаются гадюки чёрная и серая, медянка, уж. Земноводные представлены несколькими видами лягушек, жаб, тритонов. Среди полезных насекомых следует отметить пчёл, шмелей, жучков – божьих коровок.

Водоёмы рыбными запасами небогаты. Промыслового рыболовства нет. Из рыб водятся щука, плотва, язь, окунь, вьюн, ёрш, карась.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

## I.I. Природные условия

### I.I. 1. Эколого-геоморфологические условия

Посёлок расположен на площади развития в пределах плосковолнистой эрозионной равнины. Абсолютные отметки дневной поверхности поселения от 195,2 м, урез вод р. Еленки в южной части н. п. и 224 м на северо-востоке. Относительные перепады высот в пределах населённого пункта не превышают 10 м, уклоны дневной поверхности менее 10 %. Расчленённость рельефа слабая.

Четвертичные образования представлены двумя типами пород: водноледниковыми плотными суглинками и тонкозернистыми пылеватыми песками. Пески залегают в верхней части разреза и имеют мощность от 6-7 м на севере и северо-востоке территории н. п. до 2-4 м в пределах рек и ручьёв. Суглинки залегают под песками в северной части посёлка, мощность их меняется от 0 до 6 м.

Коренные породы представлены тёмно-серыми алевритистыми плотными глинами келловейского времени юрской системы среднего отдела. Глины являются водоупором для данной территории.

Песчаные породы суффозионно неустойчивые. Суглинки и коренные глины по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны по площади.

Вся местность посёлка требует организации поверхностного дренажа паводковых и ливневых вод. При проведении строительных работ необходим и подземный дренаж, чтобы исключить затопление строительных котлованов.

Условия для строительства в основном средние, а в понижениях рельефа сложные. Наиболее благоприятные направления для жилищного  строительства на площадях, примыкающих к посёлку с востока и юго-востока.

### I. I. 2. Климат

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Климат п. Еленский Хвастовичского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года.

− Зима (середина ноября - конец марта) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы с температурами воздуха -5, -11°С; в январе и феврале морозы достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 7 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые снегопадами и гололёдом. Осадки выпадают часто в виде снега (число дней с осадками 14 - 20 в месяц). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к марту достигает 30 - 50 см. Метели бывают в среднем от 4 до 7 раз в месяц. Дней с туманом в месяц от 2 до 4. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,5 - 0,8 м.

− Весна (конец марта - конец мая) прохладная, с неустойчивой погодой. Нередки возвраты холодов, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, часто понижается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей; однако до конца апреля еще возможны снегопады. Снежный покров сходит к середине апреля.

− Лето (конец мая - конец августа) умеренно-тёплое; около половины дней за сезон – ясные и малооблачные. Обычная температура воздуха днём 16 - 20°С (в июле иногда до 28 – 32°С; ночью 10 – 15°С). Летом выпадает наибольшее количество осадков в году (в каждом месяце по 12 - 15 дней с дождём). Характерны кратковременные ливни иногда с грозами (от 3 до 8 дней в месяц), но бывают и затяжные моросящие дожди.

− Осень (конец августа - середина ноября) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной (по ночам возможны заморозки), преимущественно пасмурной. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки до середины октября выпадают, как правило, в виде дождей, позже дожди чередуются со снегопадами. Ежемесячно 5 - 7 дней бывает с туманом.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима.

Таблица 1.

| Средняя температура наружного воздуха, (С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой (8(С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха (0(С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 5,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°–10. Минимальная  температура воздуха составляет -46(С, а максимальная - +38(С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48-52. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84(С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18,5°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 600-700 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября и заканчивается 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 30 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – в начале декабря, а разрушения – первые числа апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветровой режим отличается западным переносом воздушных масс, причем летом преобладают ветры западных и северо-западных направлений, а зимой – юго-западных.   Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3 – 4  м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

После аварии на ЧАЭС южная часть Калужской области, в том числе п. Еленский Хвастовичского района, оказалась загрязнена радиоактивными осадками. Расползание радиоактивных «пятен» возможно при ветровом переносе твёрдых частиц почвы при достаточной силе ветра. Поэтому, несмотря на благоприятный климат, территорию посёлка следует рассматривать как неблагоприятную для расселения.

### I.I.3. Гидрологические условия

Из-за близкого от поверхности залегания водоупорных пород наблюдается высокое стояние первого от поверхности водоносного горизонта, который расположен в песках на глубинах 0–5 м. Общий уклон уровня стояния подземных вод направлен на юг вдоль основной естественной дрены – долины р. Еленки. Пруды, созданные в пределах посёлка поддерживают высокое стояние грунтовых вод, они создают искусственный подпор уровню грунтовых вод.

### I.I.4. Поверхностные воды

Река Еленка. Общая длина реки 12 км, в Калужской области от п. Еленский до границы Орловской области 8 км, ширина водоохраной зоны 100 м, ширина прибрежной полосы 40 м.

Река типично равнинная и имеет характерные черты: небольшую скорость течения, извилистое русло, невысокую пойму, сложенную песками и супесями. Водный режим реки характеризуется весенним половодьем. Доля снегового питания составляет 60%, дождевого – 20% и подземного – 20%.

Скорость течения р. Еленки невелика – в среднем 0,3–0,5 м/сек. И только на перекатах скорость течения возрастает до 0,8–1,0 м/сек.

Для гидрогеологического режима реки характерны небольшие расходы, достигающие максимума во время весеннего половодья. В этот же период наблюдается и повышение уровня.

В период сильных дождей и паводков возможно повышение содержания радионуклидов в реке за счёт смыва с поверхности загрязнённой почвы. С удалением вниз по течению реки величина её радиоактивного загрязнения должна уменьшаться пропорционально скорости течения и величине расходов воды.

В границах п. Еленский находятся 3 пруда и 2 ручья.

### I.I.5. Подземные воды

Качество подземных вод. Отмечается повышенное содержание стронция в подземных водах, но в пределах отклонений. Это связано с наличием  в водосодержащих породах минералов, содержащих данный элемент. Радиоактивному загрязнению геологической среды в связи с аварией на ЧАЭС подверглись 10 районов, в том числе наиболее сильно – 3, в том числе Хвастовичский. Однако основные эксплуатируемые водоносные горизонты на этих территориях содержат фоновые концентрации радионуклидов. Среднее содержание общего стронция в составляет 10-25 мг/л. (2005 г.).

Литий обнаружен в водоносных горизонтах  верхнего  девона – на водозаборе п. Еленский в концентрациях 1,2-7,3 ПДК.

## I.II. Комплексная оценка территории посёлка по планировочным ограничениям

### I.II. 1. Оценка территории для строительного освоения

Определены инженерно-геологические типы участков для освоения территории. В пределах черты п. Еленский по инженерно-геологическим условиям выделяются следующие зоны:

- Весьма неблагоприятные для строительного освоения территории. Вся местность посёлка требует организации поверхностного дренажа паводковых и ливневых вод. При проведении строительных работ необходим и подземный дренаж, чтобы исключить затопление строительных котлованов. Условия строительства в понижениях рельефа сложные.

- Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Условия для строительства в посёлке в основном средние. На долю таких участков приходится значительная часть территории посёлка. Их освоение требует организации предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения активизации существующих процессов и новообразований техногенных процессов.

- Потенциально неблагоприятные для строительного освоения.

Освоение таких участков требует организации незначительных предупредительных мероприятий инженерной защиты с целью не допущения новообразований техногенных процессов.

- Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Наиболее благоприятные направления для жилищного строительства находятся на площадях, примыкающих к посёлку с востока и юго-востока. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Зоны радиоактивного загрязнения:

5-15 Ku/км2 – зона проживания с правом на отселение;

1-5 Ku/км2 – зона проживания с льготным социально-экономическим статусом.

По данным «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» загрязнение почвы Cs-137 в п. Еленский на 01. 01 2007 г. составило 3,24 Ku/км2.

### I. II. 2. Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Законом Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области» (N 173-ОЗ от 10 января 2003 года)  Земельным кодексом РФ (N 136-ФЗ от 25 октября 2001 года), Лесным кодексом РФ (N 200-ФЗ от 4 декабря 2006 года), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (N 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года), а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории п. Еленский особо охраняемых природных территорий, представленых памятниками природы нет.

### I. II. 3. Водоохранные зоны и  прибрежные полосы  водных объектов

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.06 г. № 74-ФЗ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 2.

| Название реки | Общая длина реки, км | Минимальная ширина водоохраной зоны, м | Минимальная ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Еленка | 16 | 100 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

В границах п. Еленский находятся 3 пруда площадью более 0,5 км2.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах п. Еленский находятся 2 ручья. Ширина их водоохранной зоны 50 м, ширина прибрежной защитной полосы 50 м.

Источники загрязнения поверхностных вод: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор. Локальных очистных сооружений на предприятиях нет. Помимо стоков упомянутых объектов, река Еленка загрязняется напрямую, либо через поверхностный сток и дренажи таким объектом, как баня.

Источниками загрязнения реки Еленка являются поверхностные стоки с территорий населённых пунктов, талые воды с полей, выносящие азот, калий, фосфор, ядохимикаты и различные биогенные вещества.

Стоки животноводческих комплексов, несмотря на высокую удобрительную ценность, не могут широко использоваться для орошения, так как они инфицированы многими патогенными микроорганизмами. Поступление загрязнений животноводческих стоков в реки приводит к нарушению газового режима, ухудшению органолептических, химических и бактериологических показателей состава природных вод. Концентрация органических веществ и минеральных соединений убывает только в пределах 3-5 км участка, вниз по течению не происходит заметного сокращения органики и других элементов. Особенно чётко это проявляется весной, осенью и зимой.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

Организация системы учёта сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов, контроль их состояния, организация более точного учёта водопотребления и водоотведения и качества сбрасываемых сточных вод, а также ущерба, наносимого народному хозяйству загрязнением водоёмов.

### I.II. 4. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В п. Еленский объекты промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды посёлка и прилегающих территориий.

В настоящее время за  эпидемиологически значимыми объектами п. Еленский осуществляется государственный санитарный надзор в установленном законодательством порядке. Централизованное водоснабжение - исследуются пробы питьевой воды из разводящей сети на бактериологический и химический анализ, осуществляется контроль за источниками водоснабжения. Водопровод эксплуатируется предприятием «Калугаоблводоканал», который осуществляет силами собственной лаборатории производственный контроль - ежемесячно.

Самоочищающая способность природной среды на территории п. Еленский обладает следующими потенциалами:

- относительно благоприятным для воздушного бассейна;

- умеренным для почв и поверхностных вод.

Помимо традиционных форм загрязнения и нарушений окружающей среды, территория района (в том числе п. Еленский) подверглась воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, что привело к дополнительному загрязнению территории специфическими компонентами – радионуклидами.

Роспотребнадзор уделяет очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определённые зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий.

Так как техногенное воздействие является комплексным фактором и ведет к отрицательным последствиям для целостности и устойчивости природных сообществ, то в числе основных задач повышения качества п. Еленский предусматривается:

- обеспечение экологической безопасности среды посёлка и повышение устойчивости природного комплекса посёлка;

- повышение эффективности использования территории посёлка.

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности возможно по следующим основным направлениям:

Таблица 3.

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение воздуха | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя. | Загрязнение подземных вод | Нарушение гидрологического режима в районе работ. |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

- Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

- Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта  на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

- Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

Состояние воздушного бассейна.

Состояние атмосферного воздуха определяется силой техногенного воздействия и ответной реакцией природной среды на загрязнение, то есть устойчивостью ландшафта и скоростью самоочищения. По метеоусловиям территория п. Еленский относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха.

  - Оценка воздействия на атмосферу.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 4.

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |
| --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 | 5-8 (класс условно удовлетворительного состояния среды, когда прямые критерии оценки состояния атмосферы незначительно превышают ПДК или фоновые значения) | 8-15 | более 15 |

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферу от производств, являются: пыль различного состава, оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, углеводороды, вещества 1-го и 2-го классов опасности (свинец, хром, соляная и серная кислоты, бензин, толуол, ацетон, формальдегид, фенол, аммиак и ряд других).

Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферный воздух

Таблица 5.

| Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тонн: в том числе: -твердые вещества; -жидкие и газообразные вещества | 50 41 9 | 47 38 9 | 49 40 9 |

На территории п. Еленский имеются следующие источники загрязнения окружающей среды:

- ООО «Еленский леспромхоз»;

- ФГУ «Еленский лесхоз»;

- ЧП «Маяк».

Поступление в атмосферу вредных элементов с промышленными выбросами ничтожно. Кроме того, лес, покрывающий большую часть территории района, поглощает вредные газы из атмосферы, выделяя при этом кислород. На относительную чистоту атмосферного воздуха также указывают результаты лабораторных исследований снегового покрова, являющегося своеобразным индикатором состояния атмосферы. Учитывая вышеизложенные факты, специальные лабораторные исследования состава и степени загрязнения атмосферного воздуха не производились.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха

Для действующих промышленных предприятий посёлка необходимо разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и их организации.

Контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выбросах в атмосферном воздухе от производства промплощадки и других объектов в пределах санитарно-защитной зоны, производится по графику, согласованному с органами санитарно-эпидемиологической службы, местными органами экологического надзора, а также утвержденному главным инженером предприятия.

Отбор проб для определения запыленности атмосферы должен производиться не реже одного раза в квартал.

Основные задачи контроля за выбросами в атмосферу:

- контроль за содержанием вредных веществ в выбросах;

- контроль за эффективностью работы пыле-газоочистного оборудования;

- контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно- защитной зоне и за ней;

- участие в разработке планов и мероприятий по охране воздушного бассейна.

Производство замеров количества промышленных выбросов в атмосферу осуществляется по программе, утвержденной главным инженером предприятия, и включает:

- составление перечня источников для замера промышленных выбросов;

- составление программы проведения замеров;

- оборудование точек для проведения работ по замеру.

Выбор точек для отбора проб загрязняющих веществ в атмосферу производится работниками санитарно - профилактической лаборатории совместно с представителями предприятия. Число и место расположения точек отбора проб, количество замеряемых параметров должно дать полную информацию о количестве вредных веществ, отходящих и выбрасываемых в атмосферу.

Замеры уровня загрязнения приземного слоя воздуха осуществляются путем отбора максимальных разовых проб.

Максимальные разовые концентрации вредных веществ измеряются на границе санитарно-защитной зоны.

Согласно письма Главного Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Калужской области за № 07-554э от 10.11.2002г. фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют:

- взвешенные вещества - 0,22 мг/м3;

- оксид углерода - 1,8 мг/м3;

- диоксид серы – 0,016мг/м3;

- диоксид азота - 0,04 мг/м3 .

Для остальных веществ фоновая концентрация принимается равной 0,3 ПДК максимально разовой.

#### Мероприятия

#### по уменьшению выбросов загрязняющих веществ атмосферу:

Планировочные мероприятия влияют на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы и предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учётом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятия на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную зону;

- рациональное расположение заслона между жилым районом и предприятием;

- устройство санитарно-защитной зоны.

Технологические мероприятия включают:

- кооперация проектируемого объекта с другими предприятиями с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивной технологии для получения продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более «чистого» вида топлива.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объёмов выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия и т.п.

Определение возможности возникновения аварий выполняют по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Аварийность на объектах-аналогах, следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры и население. При этом используются статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Использование площадей санитарно-защитной зоны осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (предоставление земельных участков в границах санитарно-защитной зоны производится при наличии заключения территориальных органов санэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.)

Таблица 6.

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; Пожарные депо; Бани; Прачечные; Гаражи; Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов; Автозаправочные станции; Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия; Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия; Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия; Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-и газопроводы; Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; Канализационные насосные станции; Сооружения оборотного водоснабжения; Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | Жилые дома; Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции; Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей; Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; Спортивные сооружения общего пользования; Парки; Образовательные учреждения; Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за её пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  подтверждается расчётами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учётом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Предприятие, являющееся источником загрязнения среды населённых пунктов, расположенное в п. Еленском – ООО «Еленский леспромхоз» – производство изделий из древесины, обработка древесины, производство древесины угля (на установке «Эколон»). Адрес: п. Еленский, ул. Ленина, д. 41, санитарно-защитная зона – 500 м. Для остальных предприятий санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии с нормативными документами Проектом предлагается установить следующие санитарно-защитные зоны:

- ФГУ «Еленский лесхоз» – 100 м;

- ЧП «Маяк» – 100 м.

Состояние поверхностных водных объектов

На территории п. Еленский поверхностные водные объекты представлены небольшой рекой Еленкой, ручьями и прудами. Основным показателем интенсивности удаления продуктов техногенеза водными потоками является водность рек. Река Еленка маловодна, что даёт основание отнести территорию п. Еленский к области с умеренной способностью вод к самоочищению. Вследствие умеренного потенциала самоочищения водного бассейна, он наиболее подвержен загрязнению.

Практически все наиболее крупные поверхностные водные объекты используются для прямого сосредоточенного сброса в них загрязнённых сточных вод. Кроме того, загрязняющие вещества попадают  в водные объекты косвенным путём – через загрязнённые почвы и атмосферу.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, коммунально-бытовой сектор. Наряду с коммунально-хозяйственной и промышленной нагрузкой непосредственно на поверхностные водные объекты, а особенно на качество воды рек, оказывает влияние сельскохозяйственная деятельность на территории бассейнов, демографическая (площадь под населёнными пунктами, садами), транспортная нагрузка, лесохозяйственные и гидромелиоративные мероприятия в бассейнах рек.

По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» в 2004 году по физико-химическим показателям несоответствие нормативным требованиям отмечается по железу и мутности по водопроводам п. Еленский.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- Организация системы учёта сведений о загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов, контроль над их состоянием, учёт качества сбрасываемых сточных вод.

- Организация постоянного санитарного надзора за эксплуатацией всех звеньев комплекса очистки сточных вод.

- Соблюдение режима использования земель, входящих в водоохранные зоны прибрежных полос.

Состояние источников водоснабжения

Для производственного и бытового потребления п. Еленский снабжается водой из подземных природных источников. Подземные воды основного эксплуатационного водоносного горизонта (в  силу  его довольно глубокого залегания и наличия мощных водоупорных слоёв в верхней части геологического разреза) надежно защищены от техногенного загрязнения.

Грунтовые воды, залегающие на небольшой глубине и поэтому подверженные загрязнению, используются для нецентрализованного водоснабжения населения и  их загрязнение может привести к распространению опасных веществ на большой площади и создать угрозу здоровья населения.

В посёлке Еленский имеется система централизованного водоснабжения населения посёлка за счет артезианских вод верхнедевоского водоносного комплекса. Эксплуатируемый верхнедевонский водоносный комплекс является напорным и по степени естественной защищённости относится к категории защищённых, т.е. перекрыт достаточно мощной пачкой водонепроницаемых пород. Обслуживанием водозабора занимается участок ВКХ ГП "Калугоблводоканал".

Помимо централизованного водозабора населением поселка широко используются для хозбытовых целей грунтовые воды четвертичного водоносного комплекса. На территории поселка насчитывается несколько десятков шахтных колодцев, оборудованных устройствами для подъема воды. Контроль  качества воды в этих колодцах не ведётся.

Потребность посёлка в качественной воде для хозяйственно-питьевых нужд с каждым годом увеличивается, также увеличивается и вероятность значительного загрязнения водоносных горизонтов в результате антропогенных нагрузок. На артскважинах установлены насосы ЭЦВ 8 16х140 и ЭЦВ 6 6,5х125.

По классу водоисточников все скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа, сероводорода и мутности. Общий класс водоисточников – 2. Сооружений водоподготовки нет.

По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам п. Еленский. По артскважинам п. Еленский содержание железа до 1мг/л.

Достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и введения в эксплуатацию станций обезжелезивания, которой предусмотрено областной целевой программой в период до 2010 года.

В связи с тем, что колодцы относятся к категории малозащищенных источников водоснабжения, со стороны администрации к данным объектам должно быть особое отношение - своевременный ремонт, чистка, при необходимости обеззараживание.

Качество воды, отобранной из родников, по микробиологическим показателям удовлетворяет санитарным нормам.

Основой водоснабжения населения являются каменноугольные водоносные горизонты с напорными водами, отделённые от четвертичных системой водоупоров (стешевские глины, либо глины юрского и мелового возраста). В пределах речных долин, где аллювиальные пески залегают непосредственно на каменноугольных известняках, водоносные горизонты имеют гидравлическую связь между собой и с поверхностными водами, в этих случаях защищённость подземных вод наименьшая.

В условиях эксплуатации подземных вод вопросы защиты их от загрязнения и истощения имеют большое значение.

Подземные воды верхней зоны в основном соответствуют нормативам качества питьевой воды, однако отмечается повышенное содержание стронция, но в пределах отклонений. Также выявлено несоответствие нормативам содержание фтора. Отклонение качества воды от нормативов связано с природными условиями и по причинам загрязнения относятся к первой группе (природные загрязнённые). Питьевая вода водозаборов, не соответствующая нормативам по химическим показателям, отмечается на водозаборах сельскохозяйственного водоснабжения в п. Еленский.

На территории п. Еленский загрязнение подземных вод может возникнуть:

-  путём непосредственной инфильтрации с поверхности через зону аэрации;

-  путём бокового притока поверхностных водоёмов и водотоков;

- путём подсоса нижележащих минерализованных вод через слабопроницаемые толщи,  разделяющие водоносные горизонты.

Одним из важных мероприятий по охране подземных вод является контроль и наблюдение за их качеством.

В настоящее время подземные пресные воды являются основным и более надёжным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Утверждённых запасов подземных вод нет.

Состояние почвенного покрова

П. Еленский относится к области с умеренной способностью к самоочищению почв, так как вероятная интенсивность разложения органических и минеральных продуктов техногенеза в почвах происходит со средней скоростью разложения опада от 7 до 100 лет и поступлением с опадом энергии 120-200 кал/см2 в год.

Серьёзным проявлением разрушения и истощения почвенного покрова являются процессы водной эрозии.

Радиоактивное загрязнение почв

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году, земли Хвастовичского района (в том числе п. Еленский) подверглись загрязнению радионуклидами, цезием-137 и йодом-3. К зоне активного загрязнения условно отнесены территории с содержанием цезия-137 более 1 Кu/км2. По данным обследования проводящихся Калужским центром «Агрохимрадиология» среднее значение уровня загрязнения почвы цезием – 5,75 Кu/м2.

Для понижения содержания цезия-137 в растениеводческой продукции проводится известкование почв, вносятся калийные удобрения, производится фосфоритование  почв.

В последние годы объёмы работ по реабилитации загрязнённых угодий значительно уменьшены. Объёмы известкования сокращены в 10-15 раз по сравнению с 1986 годом, внесение калийных удобрений – в 10 раз. Количество вносимых органических удобрений составляет 1 т/га.

Ежегодно ветлаборатория проводит отбор проб для обследования растениеводческой продукции на содержание цезия-137. Она даёт рекомендации руководителям хозяйств по использованию загрязнённой продукции и загрязнённых площадей. Калужская «Агрохимрадиология» проводит отбор проб пашни, сенокосов и пастбищ на содержание цезия-137 в почве.

Среди населения проводится разъяснительная работа о местах сбора ягод, грибов. От частного сектора берётся продукция для проверки содержания цезия и дальнейшего его использования.

Акустическое загрязнение

Зоны шумового дискомфорта, санитарно-гигиенические ограничения для размещения жилой застройки на территории п. Еленский отсутствуют.

Медико-экологическая ситуация

В целом экологическая ситуация в посёлке оценивается как напряженная. Ухудшение санитарно-гигиенических условий, вследствие повышенного уровня загрязнения компонентов окружающей природной среды отражается на здоровье населения.

Значительным фактом экологического состояния территории служат такие показатели, как повышенная общая заболеваемость (1089 на 1000 человек)  по Хвастовичскому району в целом и в п. Еленский в том числе.

Наиболее острыми проблемами 2006 года были обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и пищевыми продуктами, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.

Хвастовичский район относится к категории районов, наиболее пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. 28 мая 1986 года с дождём выпали радиоактивные осадки. Территория была загрязнена радионуклидами цезия-137, стронция-90 и, первоначально, йода-131. Радиационный фон в районе  колеблется незначительно по сезонам года, среднее значение по району – 0,16 мкЗв/час. Население п. Еленский – 1461 человек – проживает в зоне от 1 до 5 Ku/км2. Радиационный фон в п. Еленский не превышает 20 мкЗв/час по данным последних замеров гамма-фона. В настоящее время основной вклад в суммарную дозу облучения населения вносит внутреннее облучение, 60-70% которого составляют дикорастущие продукты питания – грибы, ягоды. В настоящее время осуществляется сбор и исследование пищевых продуктов населения в радиологической лаборатории филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе».

Территориальные экологические проблемы

Рассмотренные экологические проблемы являются приоритетными и требуют первоочередного решения в целях обеспечения экологической безопасности и комфортности условий жизни населения. Пространственное распределение проблемных ситуаций, определяется характером использования территории, наличием источников загрязнения окружающей среды, орографическими особенностями, планировочной спецификой.

Основные современные санитарно-гигиенические и экологические проблемы обусловлены, в основном, нерациональным использованием ресурсов территории, несоблюдением стандартов качества и стандартов воздействия на окружающую  среду.

### II. 5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории п. Еленский

Краткая историческая справка

Посёлок Еленский возник на базе леспромхоза. Известен как посёлок с 1940 года.

На территории  посёлка расположена «Братская могила советских воинов», отнесённая решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22. 05. 1992 г. № 76 к выявленным объектам культурного наследия.

## I.III. Современное использование территории

### I.III.1. Современная функциональная и планировочная организация посёлка

Существующая территория посёлка Еленский расположена на юге Калужской области, в центральной части территории Хвастовичского района.

Основная идея генерального плана – формирование единого, компактного образования с главной природной осью – р. Еленкой и объектами отдыха и обслуживания, создание комфортных условий для проживания.

Жилые зоны также располагаются в разных частях села и представлены  территориями в основном малоэтажной застройки.

П. Еленский является центром культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования.

Возможности территориального развития

Посёлок Еленский находится в Хвастовичском районе в южной части Калужской области в составе сельского поселения «Посёлок Еленский». Площадь посёлка – 327 га. Численность населения посёлка на 01.01.08 г. составила 1461 человек.

Территория посёлка по данным Администрации муниципального образования составляет 327 га, по видам использования распределяется следующим образом:

Таблица 7.

| № п/п | Территориальные зоны | Площадь территориальных зон в пределах существующей границы п. Еленский, га | В %% к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона застройки жилыми домами | 209 | 55,1 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 7,6 | 2 |
| 3. | Производственные зоны | 29 | 7,7 |
| 4. | Огороды | 8 | 2,1 |
| 5. | Зоны водных объектов | 4,4 | 1,2 |
| 6. | Зоны рекреационных объектов | 101 | 26,6 |
| 7. | Зона размещения кладбищ | 2 | 0,5 |
| 8. | Полигон ТБО | 1 | 0,3 |
| 9. | Земли под дорогами | 15,5 | 4,1 |
| 10. | Земли железной дороги | 1,5 | 0,4 |
|  | ИТОГО: | 379 | 100 |

Пойменные территории данного района имеют способность накапливать радионуклиды из-за ровных отметок поверхности и их заболоченности, по этой причине пойму реки предлагается интенсивно не использовать.

Планировочное решение населённого пункта выполнялось таким образом, чтобы обеспечить возможность беспрепятственного расширения, как жилой, так и производственной зон, с учётом санитарно-защитного разрыва от жилой зоны.

Транспорт является одним из важнейших, а иногда и решающих факторов, влияющих на развитие сельских поселений. В перспективе при наличии хороших дорог и развитого транспорта у жителей появляются те же возможности, которыми пользуются городские жители.

Зоны строгого ограничения градостроительного режима состоят: – санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений, водозаборов, кладбищ, свалок и т.п.

Зонами запрещения строительства объявлены территории, попадающие в санитарно-защитные зоны. В леса входят зелёные зоны п. Еленский, защитные полосы вдоль железной дороги, запретные полосы вдоль рек. На этих землях не допускается возведение строений и сооружений, несовместимых с защитными, санитарно-гигиеническими функциями зелёных зон.

Функциональное зонирование основано на выделении территорий, предназначенных для преимущественного использования одним из видов хозяйственной деятельности на базе комплексной оценки и планировочной структуры. На территории района выделяются следующие зоны: перспективного жилищного и промышленного строительства; перспективного развития сельского хозяйства; перспективного развития лесного хозяйства; охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта.

Лесное хозяйство должно вестись с целью сохранения лесопокрытых территорий, улучшения породного состава леса, недопущения перерубок сверх расчётной лесосеки. В зону охраняемого и восстанавливаемого природного ландшафта входит территория зелёных зон. На этих землях не допускается возведение строений и сооружений, несовместимых с защитными, санитарно-гигиеническими функциями зелёных зон и целями организации отдыха населения.

Благоприятные для застройки территории.

Участки надпойменных трасс и водоразделов склонов, отличающихся спокойным рельефом поверхности с уклоном от 0,5 до 10%. В зоне заложения фундаментов эта территория сложена устойчивыми грунтами, удовлетворяющими требованиям фундирования (в основном, рыхлыми песчано-глинистыми осадками: суглинками, песками, супесями, глинами, реже - известняками). Грунтовые воды постоянных водоносных горизонтов залегают глубже 5 м от поверхности.

Неблагоприятные для застройки.

Неоползневые склоны крутизной до 20 %, а также отработанные карьеры кирпичных суглинков.

Особо неблагоприятные для застройки.

Поймы рек, затопляемые речными паводками 1% , овраги, оползневые склоны, неоползневые склоны более 20%.

Территории исключенные из застройки.

Санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбища, от газораспределительной станции, шумовые зоны от аэродрома, железнодорожных и автомобильных дорог, технические коридоры от линий высоковольтных передач и от газопроводов, а так же месторождения ископаемых строительных материалов, памятники природы, коллективные сады.

### I.III.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд п. Еленский на 01.01.2005 г., по данным Администрации Муниципального Образования, составлял 38,3 тыс.м2 общей площади.

На одного жителя в среднем приходится 26 м2 общей площади.

Убыль – 23% (ветхое и аварийное жилье)

Существующий, сохраняемый жилищный фонд – 38,3 тыс. м2.

При средней обеспеченности 26 м2/ чел в сущ. сохранности может расселиться 1500  человек.

Муниципальный жилищный фонд составляет 8,4 тыс. м2 (22% общего объема).

По этажности и материалу стен муниципальный жилищный фонд распределяется следующим образом:

Таблица 8.

| Этажность жилых домов | Всего жилищного фонда | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.м2 | в %% к итогу | в домах кирпичных | деревянных | прочих (панель ж/б) |
|  |  |  | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу | тыс.м2 | в %% к итогу |
| Всего | 38,3 | 100 | 2,9 | 100 | 34,9 | 100 | 0,4 | 100 |
| в том числе 1-этажные | 34,9 | 91,3 | – | – | 34,9 | 100 | – | – |
| 2-3-этажные | 3,4 | 8,7 | 2,9 | 100 | – | – | 0,4 | 100 |

Из таблицы видно, что около 8,7 % жилищного фонда размещается в 2-3-этажных домах 91,3% - в одноэтажных. Таким образом, в настоящее время в посёлке преобладают одноэтажные деревянные жилые дома. Одноэтажных жилых домов – 540 шт., 2-3-х этажных – 25 шт.

Основной жилой фонд сосредоточен  в зоне застройки одноэтажными домами.

По районным статистическим данным ветхий фонд  в п. Еленский составляет 2730 м2.

Таблица 9.

| Наименование посёлка | Ветхий фонд (м2) | % к общей площади |
| --- | --- | --- |
| п. Еленский | 2730 | 7,1% |

Количество домов муниципального жилищного фонда по формам управления

Таблица 10.

| Показатели | Единица измерения | Еленский |
| --- | --- | --- |
| Число муниципальных образований - всего | ед. | 1 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 38,3 |
| Число многоквартирных домов - всего | ед. | 7 |
| Их общая площадь | тыс. м2 | 3,0 |
| Общая площадь многоквартирных домов, находящихся в государственной или муниципальной собственности | тыс. м2 | 1,6 |
| Всего предприятий, представляющих услуги в сфере ЖКХ | ед. | 1 |
| в том числе по видам деятельности: водоснабжение и водоотведение - всего | ед. | 1 |
| электроснабжение - всего | ед. | 1 |
| из них по формам собственности: смешанные | ед. | 1 |
| теплоснабжение - всего | ед. | 1 |
| из них по формам собственности: муниципальные | ед. | 1 |

По данным инвентаризации муниципального жилищного фонда муниципального образования п. Еленский существующий жилищный фонд в границах посёлка составил 38,3 тыс. м2  общей площади при средней жилобеспеченности 26 м2 общей площади на жителя.

Материал стен одноэтажного жилого фонда в основном деревянный.

Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием

Таблица 11.

| Жилищный фонд по посёлку | Обеспеченность жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | газом и напольными электрическими плитами | центральным отоплением | горячим водоснабжением |
| Процент обеспеченности | 30 | – | 16 | – | – |

Можно сделать вывод, что обеспеченность всеми видами инженерного благоустройства не достаточно высока. На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное 100-процентное инженерное благоустройство.

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд посёлка, как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- достаточный уровень жилищной обеспеченности (26 м2/чел.) для посемейного расселения населения;

- размещение жилищного фонда в экологически неблагоприятных условиях;

- проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде.

### I.III.3. Культурно-бытовое обслуживание

Культурно-бытовое обслуживание – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, уровень развития которой во многом определяет такие экономические процессы, как производительность труда, текучесть кадров, интенсивность миграции, рациональное использование свободного времени, что приобретает особое значение для населения, проживающего в районе с радиационной загрязнённостью.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания п. Еленский

Обеспеченность населения посёлка учреждениями обслуживания: достаточно мест в учреждениях здравоохранения, культурно-просветительных учреждениях, низка обеспеченность предприятиями общественного питания и бытового обслуживания, спортивными сооружениями.

Характеристика обеспеченности населения посёлка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормативными документами приводится в таблице.

Таблица 12.

| Наименование | Единица измерения | Ёмкость на 01.01.2006 г. | Обеспеченность на 1000 жителей | Норматив СНиПА | Уровень обеспеченности %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школы | мест | 624 | 427 | 140 | 305 |
| Детские учреждения | мест | – | 27,4 | 40 | – |
| Больница | коек | 17 | 11,6 | 14,4 | 80,56 |
| Поликлиника | посещений в смену | 50 | 34,2 | 18,6 | 184 |
| Клубы и дома культуры | мест | 150 | 102,7 | 80 | 128,4 |
| Библиотеки | тыс. томов | 26,5 | 18,2 | 4 | 455 |
| Предприятия торговли | м2 торговой площади | 451 | 308,6 | 280 | 110 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | – | – | 40 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 3 | 2,1 | 9 | 23 |
| Гостиницы | мест | – | – | 6 |  |
| Бани | мест | 38 | 26 | 5 | 520 |
| Кладбища | га | 0,47 | 0,3 | 6 | 5 |

Образование и воспитание

Детские дошкольные учреждения.  В настоящее время в посёлке работает одно детское дошкольное образовательное  учреждение, проектной емкостью на  40 мест.

- МДОУ «Улыбка» - типовое здание на 40 мест, 1956 года постройки, 100 % износа, общая площадь участка 1,7 га. Однако в расчёт не бралось МДОУ, так как его здание имеет 100% износ. В здании находится библиотека.

Обеспеченность на 1000 жителей по детским учреждениям не достаточна, так как по СНиП на 1000 жителей должно приходиться 40 мест, а существующее здание со 100 % не может быть взято в расчёт. Предлагается строительство нового ДДУ на 65 мест.

Число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) – 1 единица, с численностью учащихся – 149  человек. Емкость на 2006 год по школе -  624 места,  что достаточно и  по уровню обеспеченности составляет 238%.

Еленская муниципальная средняя общеобразовательная школа Хвастовичского района Калужской области - типовое здание 1983 года постройки, 30 % износа, с нормальной емкостью 624 места в одну смену, но фактически обучается 149 человек; численность обслуживающего персонала – 37 человек.

В 2008 году планируется капитальный ремонт здания школы.

Других образовательных учреждений в п. Еленский нет.

Создание новых учебных заведений программой не предусматривается.

Учреждения здравоохранения

По данным Муниципального учреждения здравоохранения «Хвастовичская центральная районная больница», жителям п. Еленский предоставляются следующие виды медицинской помощи:

- скорая медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи (2 машины);

- амбулаторно-поликлиническая помощь осуществляется 1 поликлиникой на 50 посещений в смену. Имеется административный корпус – 1 здание.

- стационарной больницей ёмкостью на 17 коек. Назначение – круглосуточная стационарная помощь больным и пострадавшим и дневной стационар.

В здании расположены:

терапевтическое отделение на 15 койко-мест;

педиатрическое отделение на 2 койко-места.

В этом же здании расположены кухня и прачечная.

Обеспеченность на 1000 жителей по поликлинике составляет 31,7 посещений в смену, что составляет 184 % уровень обеспеченности. А по стационарной больнице 10,8 мест на 1000 человек, это 80,56 %, что недостаточно для населения.

Учреждения культуры

В п. Еленский размещены следующие учреждения культуры:

- 1 Дом культуры вместимостью 150 мест – здание приспособленное, 2000 года постройки, износ – 18%, расположен по адресу: Партизанский проспект; в 2009 году планируется ремонт здания.

- Библиотека (количество томов 14557) расположена по адресу: Партизанский проспект, (находится в здании детского сада) на 10 посадочных мест. Год постройки здания – 2000 (износ здания – 40%).

- Детская библиотека – 11915 томов.

- Молитвенный дом в честь Калужской иконы Божией Матери в п. Еленский. Адрес: 249364 Хвастовичский район, п. Еленский, ул. Ленина, д. 17. (приход создан в 1997 г., богослужение проводится во временно оборудованном помещении; ведётся строительство храма)

Большая часть объектов размещена в центральной части посёлка. Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры достаточно высок.

Спортивные сооружения

В посёлке имеются два спортивных зала – школьный и поселковый. Отапливаемые, в исправном состоянии.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры посёлка. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок.

Торговля. В настоящее время учреждениями торговли занято 8 магазинов, количество работающих – 11 человек,  451 м2  торговой площади всего, в том числе:

продовольственные товары – 159,35 м2, всего 5 магазинов, с числом работающих 10 человек;

непродовольственные товары – 291,65 м2, всего 3 магазина.

Как видно, обеспеченность населения учреждениями торговли немного выше нормативного уровня и составляет 110 %.

Складов на территории п. Еленский нет.

Общественное питание

Пунктов общественного питания (кафе, столовых) в п. Еленский нет.

Столовых и буфетов на предприятиях нет.

Бытовое обслуживание

Услуги по бытовому обслуживанию населения предоставляет учреждение:

- баня – 1 единица; численность обслуживающего персонала – 3 человека.

Предприятия коммунального обслуживания

В посёлке работает 1 баня с общей вместимостью – 38 мест. Баня расположена в специальном здании 1958 года постройки, 100% износ. Обеспеченность на 1000 жителей составляет 26 мест, что по уровню обеспеченности для населения составляет 520 %. В 2010 году планируется ремонт бани.

ВЫВОДЫ:

- Общий уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания достаточно высок.

- Жители в полной мере обеспечены учреждениями здравоохранения.

Обеспеченность на 1000 жителей по поликлинике составляет 184 % уровень обеспеченности. А по стационарной больнице – 80,56 %, что недостаточно для населения.

- Достаточная ёмкость мест в школе (305 %) и недостаточная в детском саду.

- Обеспечение населения учреждениями торговли почти совпадает с нормативным уровнем и составляет 110 %.

- Низкий уровень обеспеченности гостиницами с учетом увеличения промзон и притока командированных специалистов.

- Необходимо увеличить процент обеспеченности населения объектами спортивных сооружений.

### I.III.4. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Внешние транспортно-экономические связи п. Еленский осуществляются автомобильным транспортом.

Транспортные связи посёлка приводятся в нижеследующей таблице:

Таблица 13.

| № п/п | Наименование населённых пунктов: | Протяженность транспортных связей от п. Еленский |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомобильные дороги, км. |
| 1 | Хвастовичи-Калуга | 214,4 |
| 2 | Хвастовичи | 25,3 |

Автомобильный транспорт

Ряд дорог территориального значения связывает посёлок Еленский с населенными пунктами Хвастовичского района.

Существует междугородный внутриобластной автобусный маршрут: Еленский – Хвастовичи – Калуга.

Автопарка и автовокзала на территории п. Еленский – нет.

Необходимости в организации муниципального автобусного парка нет.

ДОРОГИ

На территории посёлка находятся 16 улиц. Общая протяженность улиц составляет 16,1 км. Разделение дорог по группам:

- Дороги с асфальтовым покрытием на 8 улицах, протяженностью 6,55 км и площадью 32750 м2.

- Дороги с щебеночно-гравийным покрытием на  11 улицах, протяженностью  9 км и площадью 36000 м2.

- Грунтовые дороги на  7 улицах, протяженностью 3650 км и площадью 14600 м2.

- Гравийных дорог нет.

- Бетонных дорог нет.

50 % автомобильных дорог в п. Еленский имеют асфальтовое покрытие.

Износ дорожного полотна на дорогах с твердым покрытием по улицам составляет:

Таблица 14.

| № п/п | Наименование улицы | Протяжён-ность | Покры-тие (м) | Пло-щадь (м2) | Износ (%) | Собст-вен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Партизанский проспект | 0,600 | асфальт | 2400 | 30 | админ. |
| 2 | ул. Пушкина | 2,300 | грунт-щебень | 9200 | 30 | муниц. |
| 3 | ул. Ленина | 2,150 | асфальт | 8600 | 30 | муниц. |
| 4 | ул. Лесная | 1,550 | грунт- асфальт | 2200 3000 | 30 | муниц. |
| 5 | ул. Кирова | 0,800 | щебень | 2400 | 30 | муниц. |
| 6 | ул. Пристанционная | 0,050 | асфальт- грунт | 800 200 | 30 | муниц. |
| 7 | ул. Железнодорожная | 1,700 | щебень | 5100 | – | муниц. |
| 8 | ул. Чапаева | 0,450 | щебень | 1800 | 20 | муниц. |
| 9 | ул. Красноармейская | 0,800 | грунт | 2400 | 30 | муниц. |
| 10 | ул. Советская | 0,450 | щебень | 1800 | 40 | муниц. |
| 11 | ул. Величутина | 1,300 | щебень | 5200 | 30 | муниц. |
| 12 | ул. Циолковского | 0,700 | щебень- грунт | 400 2400 | 20 | муниц. |
| 13 | ул. Гагарина | 0,750 | щебень | 2250 | – | муниц. |
| 14 | ул. Октября | 0,900 | щебень | 3600 | 20 | муниц. |
| 15 | ул. Строителей | 0,500 | щебень | 2000 | 10 | муниц. |
| 16 | ул. Фокина | 1,100 | щебень | 4400 | 10 | муниц. |

Сплошная замена дорожного покрытия не производилась.

Требуется выполнение ремонта дорог с асфальтовым покрытием: ул. Ленина, ул. Лесная, Партизанский проспект.

Перечень дорог с щебеночным покрытием:

Таблица 15.

| Наименование улиц | Длина улиц, в п. м. | Площадь улиц, в м2 |
| --- | --- | --- |
| ул. Кирова ул. Железнодорожная ул. Чапаева ул. Советская ул. Величутина ул. Гагарина ул. Октября ул. Строителей ул. Фокина ул. Пушкина ул. Циолковского ИТОГО | 800 1700 450 450 1300 750 900 500 1100 2300 (гр.-щ.) 700 (щ.-гр.) 9000 | 2400 5100 1800 1800 5200 2250 3600 2000 4400 9200 400-2400 36000 |

Перечень грунтовых дорог:

Таблица 16.

| Наименование улиц | Длина улиц, в п.м. | Площадь улиц, в м2 |
| --- | --- | --- |
| ул. Пушкина ул. Лесная ул. Пристанционная ул. Красноармейская ул. Циолковского ИТОГО: | 2300 (гр.-щ.) 1550 (гр.-асф.) 50 (асф.-гр.) 800 700 (щ.-гр.) 3650 | 9200 2000-3000 800-200 2400 400-2400 14600 |

ВЫВОДЫ:

Необходимые мероприятия для улучшения состояния транспортной инфраструктуры посёлка:

1. Автомобильный транспорт.

Необходимости в организации муниципального автобусного парка нет.

3. Улично-дорожная сеть.

3.1 Требуется выполнение ремонта дорог с асфальтовым покрытием: ул. Ленина – ул. Лесная, Партизанский проспект.

В 2008 году планируется ремонт автодороги «Теребень – Еленский – Клен» протяженностью 7,5 км;

Также в 2008 году планируется строительство дорог в п.Еленский по ул.Фокина – 1 км, ул.Гагарина – 1 км, ул.Железнодорожная – 1,5 км;

В 2009 году планируется строительство дорог в п.Еленский по ул.Чапаева – 0,75 км, ул.Кирова – 0,75 км;

До 2012 года предусмотрен ямочный ремонт дорог п.Еленский – 4 км по ул.Ленина, ул.Лесная, Партизанский проспект;

Также до 2012 года предусмотрено строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в п. Еленский.

Автомобильные дороги

Характеристика автомобильных дорог на подходе к посёлку:

значение: дорога Хвастовичи – Еленский – Клён имеет областное значение; остальные дороги – районного значения;

техническая характеристика: дорога областного значения – с асфальтовым покрытием, в п. Еленский: асфальт, щебень, грунт;

ширина дорожного покрытия: областного значения – 6м, остальные – 4 м;

интенсивность движения (автомобилей в сутки): 100 единиц.

Характеристика искусственных сооружений

На территории п. Еленский транспортных мостов нет.

## I.IV. Санитарная очистка территории

Серьезной проблемой в районе (в том числе в п. Еленский), как и во всей Калужской области, остается загрязнение почв отходами производства и потребления.

В п. Еленский на окраине организована несанкционированная свалка ТБО (площадью 0,5 га), на которую промышленными предприятиями вывозятся и отходы производства (после обработки древесины – ООО «Еленский Леспромхоз», ЧП «Маяк» и др.).

В администрации посёлка отсутствуют документы на данный земельный участок. Главе администрации посёлка дано предписание об оформлении необходимых документов на участок для вывоза ТБО, промышленных отходов. Решением суда Хвастовичского района – Главе администрации п. Еленский – дан срок для оформления документов на земельный участок и для оборудования санкционированной свалки ТБО, согласно требованиям санитарных правил.

Структура системы санитарной очистки и уборки: территория посёлка разделена на участки, которые закреплены за организациями, отвечающими за санитарное состояние и уборку.

В п. Еленский механизированной уборки мусора нет. Спецавтохозяйств нет. Скотомогильников нет. Мусоросжигательных установок нет.

Накопление отходов не практикуется, сразу вывозятся.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются унитарным способом (отсутствует раздельный сбор).

Периодичность вывоза ТБО: в зимнее и летнее время по мере накопления.

Годовой объём вывозимых ТБО – 100 м3.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, малоопасные промышленные отходы. Специфических отходов нет, сбор пищевых продуктов не осуществляется.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления  ТБО от населения:

в благоустроенном жилье – 1,6 м3 в год;

в частично благоустроенном – 1,9 м3 в год;

в частном секторе – 2,59 м3 в год.

Ранее (с 1999 года) нормы накопления ТБО от населения составляли:

в благоустроенном жилье – 1,19 м3 в год;

в частично благоустроенном – 1,5 м3 в год;

в частном секторе – 2,0 м3 в год.

Централизованная система канализации в п. Еленский отсутствует. Жидкие бытовые отходы накапливаются в специальных ёмкостях-септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет МУП «Хвастовичская МППКХ» по заявкам с помощью вакуумной машины КО-503.

Ежегодно увеличивающийся объём отходов свидетельствует о том, что проблема обезвреживания и утилизации ТБО для п. Еленский чрезвычайно актуальна.

В пос. Еленский планируется создание полигона ТБО общей площадью 1,2 га на месте существующей несанкционированной свалки.

Для решения проблемы утилизации отходов необходимо внедрение на предприятиях района безотходных технологий производства.

ВЫВОДЫ:

Анализ современного состояния п. Еленский позволяет сделать следующие выводы:

- Современная застройка посёлка характеризуется сложной планировочной ситуацией:

- сложные инженерно-геологические условия;

- около 8,6% территории посёлка занято промышленными предприятиями.

- По этажности жилищный фонд представлен малоэтажными домами (100 % фонда). Многоэтажная застройка отсутствует.

Рекреационная система посёлка не сформирована.  Она должна включать в единую структуру сеть «инфраструктуры досуга», зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II. I. Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана населённого пункта предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения  на основе оценки возможностей социально-экономического развития посёлка.

## II. II. Экономико-географическое положение п. Еленский

Роль подцентра в районной системе расселения выполняет посёлок Еленский, расположенный в восточной части района, который выполняет административно-хозяйственные функции, а также является центром культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования. Посёлок связан автодорогами с райцентром и рядом населённых пунктов.

В системе административного территориального деления Российской Федерации посёлок Еленский является центром Муниципального образования «Посёлок Еленский».

## II.III. Социально-экономическая характеристика п. Еленский

Перспективы развития п. Еленский связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов посёлка, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития посёлка. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон посёлка, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где посёлок обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие посёлка представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности посёлка.

Основные конкурентные возможности п. Еленский

Таблица 17.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость сырьевых ресурсов (производственных и т.д.). | Дефицит кадров в производственных отраслях и отток высококвалифицированных специалистов в город. Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. Неблагоприятная экологическая ситуация. | Активное продвижение посёлка во внешней среде. Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. Внедрение инновационных технологий. Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. 5. Диверсифицированная структура промышленности. | 1.Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. 2.Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в посёлке. |

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Посёлок Еленский занимает территорию 327 га. Постоянное население на 01.01.2008 года составило 1461 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, за небольшим исключением в 2006 году.

Динамика численности населения, тыс. чел.

Таблица 18.

| Название посёлка | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Еленский | 1908 | 1849 | 1812 | 1798 | 1763 | 1662 | 1662 | 1650 | 1597 | 1595 | 1615 | 1593 | 1461 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения.

Таблица 19.

|  | 1996 год | 1997 год | 1998 год | 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения п. Еленский (чел.) | 1908 | 1849 | 1812 | 1798 | 1763 | 1662 | 1662 | 1650 | 1597 | 1595 | 1615 | 1593 | 1461 |
| Естественный и миграционный прирост по годам (чел.) |  | -59 | -37 | -14 | -35 | -101 | – | -12 | -53 | -2 | +20 | -22 | -132 |

За последние 10 лет самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 1997, 2001, 2004 годы, что связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Занятость населения:

Таблица 20.

| Названия предприятий | Численность занятого населения (чел.) | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
|  | 425 | 100 % |
| ГУЧ «Еленский межлесхоз» | 148 | 34,8 |
| ООО «Еленский Леспромхоз» | 123 | 28,7 |
| «Дом культуры» | 15 | 3,5 |
| «Милосердие» | 32 | 7,5 |
| Администрация п. Еленский | 11 | 2,6 |
| Больница | 9 | 2,2 |
| Амбулатория | 15 | 3,5 |
| Станция скорой медицинской помощи | 7 | 1,6 |
| Баня | 3 | 0,7 |
| Еленская муниципальная общеобразовательная школа | 37 | 8,7 |
| Филиал Кировского ОСБ 5568 | 1 | 0,3 |
| Предприятия торговли | 11 | 2,6 |
| Муниципальное дошкольное учреждение детский сад «Улыбка» | 14 | 3,3 |
| Лица трудоспособного возраста, не занятые трудовой деятельностью | 414 |  |

Возрастная структура населения на 01.01.06 г.

Дети от 0-15 лет – 111.

Трудоспособный возраст:

женщины от 16-54 лет – 532;

мужчины от 16-59 лет – 430.

Лица старше трудоспособного возраста:

женщины свыше 55 лет – 251;

мужчины старше 60 лет – 271.

Плотность населения

Таблица 21.

| Муниципальные образования | Территория, га | Численность населения 01.01.2008 г. | Плотность населения. (чел./га) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Еленский | 327 | 1461 | 0,2 |

Коэффициент рождаемости за 2006 г. ниже (0,75%), чем средний по Калужской области (8,3%), и ниже среднероссийского (9,8% на 1000 жителей).

Несмотря на тенденцию повышения уровня смертности, коэффициент смертности (3%) ниже показателя по Калужской области (18,5%), и ниже среднероссийского (коэффициент смертности по РФ на 2002 г. – 16,3%).

И все же, коэффициент смертности превышает коэффициент рождаемости.

Причинами высокого уровня смертности являются болезни и старость.

В п. Еленский неблагополучное положение в естественном движении населения, естественный прирост населения остается отрицательным, показатели смертности превышают показатели рождаемости населения.

Миграционная ситуация оказывает существенное влияние на процесс формирования населения. Начиная с 2003 года численность прибывших превышает численность выбывших.

В результате неблагоприятных тенденций рождаемости и смертности деформируется возрастная структура населения: снижается доля численности населения моложе трудоспособного возраста с 19% в 1994 году до 18% в 2002 году, численность детей до 6 лет сократилась. При этом доля населения трудоспособного возраста сократилась на 8%. Доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 7%, то есть происходит старение населения.

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте (на 2006 г.) – 53%.

Демографический потенциал

Таблица  22.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Механический прирост населения. | 1.Старение населения. 2.Недостаточно высокий уровень жизни. | Государственная поддержка рождаемости и молодежи. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3.Проведение активной миграционной политики. | 1.Усиление оттока населения из посёлка, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала в посёлке во многом связаны с общими для страны проблемами:

  - нестабильной социально-экономической ситуацией в стране, а отсюда,

«неуверенность в завтрашнем дне»;

  - низкими доходами населения;

  - высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

  - недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

  - плохой экологической обстановкой;

  - отсутствием политики закрепления молодежи и привлечения ее в посёлок;

  - недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей

ветхого и неблагоустроенного фонда;

  - несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области

высшего и среднего специального образования.

В посёлке сложился инерционный характер динамики численности населения, основными чертами которого является превышение уровня смертности над рождаемостью.

В связи с этим необходимо закрепление наметившейся тенденции увеличения уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения из посёлка, привлечению и закреплению мигрантов, прибывающих в посёлок (особенно из других населённых пунктов Калужской области). Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций в посёлок. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров в посёлке, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности села можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

Показатели  численности населения.

В качестве наиболее вероятного сценария развития п. Еленский в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчётный срок и  перспективу.

Этапы					Численность населения

Современное население							1461

Первая очередь (10 лет)							1660

Расчётный срок (20 лет)							1861

### II. III. 2. Занятость населения.

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Доля трудоспособного населения в общей численности составила в 2006 году 53%.

Важно учитывать характеристики и структуру незанятого населения посёлка. К незанятому населению относятся:

- учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся в старших классах дневных школ, училищах, техникумах и высших учебных заведениях;

- неработающие пенсионеры льготных категорий в трудоспособном возрасте;

- неработающие инвалиды I и II группы;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- лица трудоспособного возраста не зарегистрированные в службе занятости, но ищущие работу;

- неучтенные безработные;

- домашние хозяйки;

- военнослужащие (неправомерно отнесенные статистикой к категории незанятого населения. Данная статистическая неточность искажает анализ.)

Численность работающих в экономике

Таблица 23.

| Годы | Отрасли основного производства | Инфраструктура | Отрасли непроизводственной сферы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % (от общей числ.) | чел. | % | чел. | % |
| 1994 | 374 | 19 | 8 | 0,4 | 196 | 10 |
| 1995 | 370 | 19 | 8 | 0,4 | 194 | 10 |
| 1996 | 371 | 19 | 9 | 0,5 | 191 | 10 |
| 1997 | 356 | 18 | 8 | 0,4 | 186 | 9 |
| 1998 | 348 | 18 | 9 | 0,5 | 174 | 9 |
| 1999 | 344 | 18 | 9 | 0,5 | 173 | 9 |
| 2000 | 336 | 17 | 9 | 0,5 | 168 | 8 |
| 2001 | 337 | 18 | 8 | 0,5 | 154 | 8 |
| 2002 | 331 | 18 | 8 | 0,5 | 148 | 8 |
| 2003 | 301 | 18 | 6 | 0,4 | 141 | 8 |
| 2006 | 271 | 17 | 6 | 0,4 | 110 | 7 |

Структура занятости рассмотрена по 3-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, научные организации и прочие отрасли материального производства);

- инфраструктура (транспорт, строительство, связь);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

В отраслях основного производства отмечается высокая доля занятых, но за последние 10 лет она уменьшилась на 2%.

Доля занятых в инфраструктуре – низкая.

В отраслях непроизводственной сферы доля занятых – 7 %, наблюдается снижение численности работающих на 86 чел.

Трудовые ресурсы являются важной составной частью общего потенциала развития посёлка. Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от сбалансированности структуры мест приложения труда с величиной и составом (половозрастным, образовательным, квалификационным) трудовых ресурсов.

Ниже дан анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по использованию трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы

Таблица 24.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие всех сфер хозяйственной деятельности. Оптимальное перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с требованиями экономики. | 1.Слабое развитие базы среднего профессионально-технического образования. 2.Отток квалифицированных кадров в город. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из других населённых пунктов Калужской области и других регионов. 2.Развитие системы мест приложения труда в Калужской агломерации. 3.Привлечение инвестиций. 4.Развитие структуры занятости в пользу малотрудоемких видов деятельности. 5.Развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Ухудшение демографической ситуации. 2.Увеличение оттока трудовых ресурсов в город. |

Основным направлением использования трудовых ресурсов является их преимущественное использование в отраслях, развивающихся на основе местного потенциала посёлка.

Необходимо способствовать увеличению занятости в малом и среднем бизнесе, приоритетной сферой деятельности которого является сфера обслуживания.

Другим важным направлением является закрепление квалифицированных кадров в посёлке, в основном молодежи. Для этого необходима диверсификация структуры занятости, повышение доли высокодоходных отраслей, сбалансированность системы подготовки кадров с рынком мест приложения труда, улучшение социальных (в том числе жилищно-бытовых) условий.

Тенденции изменения величины трудовых ресурсов

На данной стадии исследования не представляется возможным определить перспективную величину трудовых ресурсов и структуру их использования. В соответствии с приоритетами развития посёлка можно лишь сформировать следующие тенденции:

1. Увеличение абсолютной величины занятости в непроизводственной сфере. Наибольшее увеличение числа занятых произойдет в отраслях торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, а также (в меньшей степени) в здравоохранении.

2. Некоторое увеличение занятости возможно в строительстве в связи увеличением объема работ. Однако, учитывая имеющиеся резервы строительных мощностей, возможность укрепления строительных организаций, повышения уровня механизации, увеличение кадров в этой отрасли может не быть.

3. В ряде отраслей (транспорт, сельское хозяйство, образование) занятость, скорее всего, стабилизируется. Произойдет увеличение кадров за счет организаций, работающих на коммерческой основе.

4. Занятость в промышленности в целом уменьшится, что связано с модернизацией предприятий, внедрением новых высокопроизводительны технологий. Уменьшится доля предприятий отраслей, использующих большое количество природного сырья и топлива, что приведет к снижению числа работающих. Кроме того возможна концентрация предприятий в составе промышленных зон, что дает значительный эффект за счет экономии в производственной инфраструктуре.

В тоже время возможно размещение в посёлке новых предприятий на существующих свободных производственных площадях и новых территориях.

Режим колебания потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем, как уже было сказано выше, «перелива» из одних отраслей в другие работающих в малом и среднем бизнесе, без привлечения дополнительных кадров извне.

Оценка уровня жизни населения

Для оценки уровня жизни населения используется ряд показателей:

- Показатели, отражающие экономические возможности населения (среднедушевой доход, заработная плата, пенсии, покупательная способность, ранжирование населения по покупательной способности среднедушевого дохода).

- Уровень официальной безработицы, как показатель трудовой занятости населения.

- Показатели условий проживания населения (жилая обеспеченность, наличие ветхого фонда, доля жилого фонда с полным инженерным обеспечением, наличие объектов культурного обслуживания).

- Здоровье населения (уровень заболеваемости).

Ухудшение любого из этих показателей способно вызвать социальную напряженность. Кроме того, с каждым из показателей связаны самостоятельные экономические, моральные и социальные вопросы. В то же время, эти показатели дополняют друг друга, характеризуя разные стороны жизни, и способны полно описать уровень жизни населения только вместе, в системе показателей.

Экономические возможности населения

Среднедушевой доход является обобщающим показателем, отражающим потребительские возможности населения.

Величина среднедушевого дохода МО «Посёлок Еленский» увеличилась по сравнению с 2000 г. на 3231,9 руб. и составляла в 2005 году 4065,6 руб., что ниже показателя по Калужской области на 42%. За 2003 г. величина среднедушевого дохода увеличилась на 1608,8 руб. (и составила 2442,5 руб.).

Дифференциация доходов населения по группам прожиточного минимума характеризуется соотношением доходов «обеспеченного» и «бедного» населения. Через величину прожиточного минимума рассчитывается покупательная способность денежных доходов. Средняя за 2003 год величина прожиточного минимума для всего населения составила 2041,5 руб., увеличившись на 17,8% к предыдущему году. Покупательная способность денежных доходов - условное количество наборов прожиточного минимума, приходящихся на данный среднедушевой доход.

Покупательная способность средней за год величины среднедушевого дохода за 2002 год выше средней за год величины прожиточного минимума на 30%, за 2003 год – на 50%.

По методике, принятой всероссийским Центром уровня жизни при Министерстве труда и социального развития РФ, показатель покупательной способности доходов позволяет выделить следующие слои населения, качественно отличающиеся по уровню текущего потребления:

1 группа – бедное население – покупательная способность среднедушевых доходов ниже одного прожиточного минимума, за IV квартал 2005 г. к этой группе можно отнести  50% населения (675 чел.), за тот же период 2006 г. - 47% населения (630 чел.);

2 группа – малообеспеченное (низкообеспеченное) население - покупательная способность среднедушевых доходов выше одного, но ниже двух прожиточных минимумов, за IV квартал 2005 г. к этой группе относится 40% населения (540. чел.), за тот же период 2006 г. – 42% населения (563 чел.);

3 группа – сравнительно обеспеченное население - покупательная способность среднедушевых доходов выше 2-х прожиточных минимумов, составляет за IV квартал 2005 г. 10% (135 чел.), за тот же период 2006 г. - 11% населения (147 чел.).

Часть доходов население получает от собственности и от предпринимательской деятельности. Доходы сравнительно обеспеченных семей во многом формируются из этих источников.

Таким образом, за год сократилась численность населения, имеющие доходы ниже прожиточного минимума на 3%, и возросла доля сравнительно обеспеченного населения на 1%, численность малообеспеченного населения возросла на 2 %.

В доходах населения основную долю составляет заработная плата. Среднемесячная заработная плата за 2005 год составляла 4065,6 руб.

В социальных трансфертах основную сумму составляют пенсии. Численность пенсионеров в общей численности населения в 2006 г. составила 7,5%. Покупательная способность среднемесячной пенсии ниже средней величины прожиточного минимума для пенсионеров и составила 0,6.

Повышению доходов населения, сокращению дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализация мер по обеспечению экономического роста.

С целью поддержания уровня жизни  малоимущих, престарелых и нетрудоспособных граждан, адресного использования бюджетных средств федеральным и региональным законодательством предусмотрена государственная социальная помощь,  включающая  предоставление социальных пособий, субсидий и льгот, социальных услуг,  которую осуществляет  отдел социальной защиты населения.

На получение государственной социальной помощи имеют право ветераны труда, инвалиды  общего заболевания, многодетные семьи, граждане, проживающие на  загрязненной территории  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Практически всем обратившимся гражданам,  оказавшимся в экстремальных ситуациях, или с доходами ниже прожиточного минимума оказывается различная помощь из средств местного, областного бюджетов, а также из Пенсионного фонда  по Калужской области.

Уровень официальной безработицы

Основными проблемами рынка труда являются дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень оплаты труда. Большой спрос – на рабочую силу, однако около 20% составляли вакансии с заработной платой ниже прожиточного минимума. То есть, низкий уровень оплаты труда негативно влияет на заполняемость свободных рабочих мест.

### II. III. 3. Экономическая база

В настоящее время на территории п. Еленский зарегистрировано 3 предприятия различной организационно-правовой формы:

- ООО «Еленский леспромхоз»;

- ФГУ «Еленский лесхоз»;

- ЧП «Маяк».

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и  предприятий других приоритетных сфер развития села. В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен  гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это,  особенно важно, учитывая возможности роста населения посёлка в перспективе за счет естественного и механического движения населения.

Развитие экономической базы

Таблица 25.

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Близость сырьевых ресурсов. | Недостаточная развитость инвестиционных проектов. Слабая кооперация предприятий посёлка с целью создания современных высокорентабельных специализированных производств, общей транспортной и инженерной инфраструктуры. Высокая степень износа основных производственных фондов. Раздробленность промышленных площадок в посёлке, слабое развитие комплексных промышленных зон, наличие в этих зонах жилых и иных общественных территорий. Наличие потенциальных источников возникновения чрезвычайных ситуаций. Недостаточная развитость образовательной базы по подготовке рабочих-специалистов. Низкая степень загрузки производственных площадей при одновременном сохранении у предприятий практически не изменившихся размеров производственных и земельных участков. | 1.Наличие территориальных ресурсов для размещения новых предприятий. 2.Развитие, диверсифицирование структуры промышленности. | Отток квалифицированных кадров из посёлка в город. |

Общая картина состояния экономики посёлка характеризуется показателями социально-экономического развития: индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал, объем строительных подрядных работ и ввод жилья.

ВЫВОД:

Административный центр муниципального образования, выполняет роль подцентра Хвастовичского района.

Показатели  численности населения

В качестве наиболее вероятного сценария развития п. Еленский в настоящей Концепции приняты следующие показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчётный срок и  перспективу.

Этапы					Численность населения

Современное население							1461

Первая очередь (10 лет)							1660

Расчётный срок (20 лет)							1861

Трудовые ресурсы

Изменения потребности в кадрах в различных отраслях в течение расчетного периода могут быть сглажены путем перераспределения работающих из одних отраслей в другие без привлечения дополнительных кадров извне.

Уровень жизни населения

Сохранение стабильной динамики повышения доходов населения, сокращения дифференциации между группами будет способствовать продуктивная занятость населения, осуществление комплекса мероприятий в области социальной защиты населения, реализация мер по обеспечению экономического роста.

На расчётный срок и перспективу будет расти число жителей, которые могут себе позволить улучшить жилищные условия за счет собственных средств и с помощью ипотечного кредитования, а так же пользоваться услугами предприятий сферы социального обслуживания более высокого уровня.

Экономическая база

На перспективу возможно изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального, а так же на предприятиях.

В целом социально-экономическое развитие посёлка носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

## II.IV. Инженерно-техническая база

### II.IV.1. Водоснабжение

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Еленский являются водозаборы подземных вод – скважины в количестве двух объектов № 3 и № 5, глубиной до 57 м, которые работают переменно. Все водозаборы подземных вод располагаются вне территории жилой застройки, примерно в 5 км от посёлка, введены в эксплуатацию 10 лет назад. Водозабор вновь принятого водопровода п. Еленский расположен в черте деревни Тросна.  На территории посёлка есть не используемые скважины, они будут затампонированы, так как вода не соответствует существующим нормам. Дальнейшее их использование не целесообразно.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения (в черте д. Тросна).

Таблица 26.

| Местопо-ложение скважин | Эксплуата-ционный водоносный горизонт | Глубина | Производительность скважин, м3/час | Цель водопользования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А/СКВ. № 1 | Заволжский | 57,0 |  | Водоснабжение | Без оборудования |
| А/СКВ. № 3 | Заволжский | 55,0 | 16,0 |  | Рабочая |
| А/СКВ. № 5 | Заволжский | 48,0 | 6,5 |  | Рабочая |

Общая производительность скважин – 22,5 м3/ час. Имеется одна скважина без оборудования.

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны, закрывающиеся на замок, каждая имеет деревянное ограждение 1-го пояса ЗСО (зону санитарной охраны) на расстоянии 30 м от водозаборов (60х60 м), ограждение нигде не нарушено. Территории первого пояса ЗСО очищены от мусора, каких-либо источников загрязнения подземных вод не установлено. Состояние полов, стен, потолков, кровли наземных павильонов удовлетворительное. Из скважин № 3 и № 5 вода подаётся в водонапорную башню, расположенную на окраине посёлка. Башня закрывается на замок, имеет по периметру ограждение 1-го пояса ЗСО. Башня выполнена из кирпича, сверху имеет закрытый металлический резервуар питьевой воды объёмом 96 м3 с люком для спуска.

Проект зон второго и третьего пояса – согласно санитарным правилам. В настоящее время проект отсутствует.

На скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 16х140 и ЭЦВ6 6,5х125.

Вода используется на производственные и хозяйственно-питьевые нужды. Водозаборы п. Еленский работают на неутверждённых запасах.

Производительность скважин –16 м3/час (скв. №3) и 6,5 (скв. № 5).

На одного человека приходится – 110,3 литра в сутки.

За 2006 год забрано воды всего:

- поверхностные воды – 87,2 м3/сут;

- подземные воды – 87,2 м3/сут;

Использовано воды на собственные нужды – 21 м3/сут;

Передано воды другим потребителям – 65,3 м3/сут;

Населению – 44 м3/сут;

Прочие – 13,1 м3/сут.

Распределение воды Хвастовичского района по водозаборам (в 2005 г. в тыс. м3 в год):

п. Еленский – 49,8 (25,3%).

Имеется одна кирпичная водонапорная башня объёмом – 150 м3.

Учёт забираемой воды на скважинах ведётся по приборам учёта ВМХ-80.

Всего по селу 545 абонентов: в том числе 537 абонентов по обеспечению населения (0,7 тыс. человек по подаче воды), 4 бюджетные организации и 4 прочие организации. Всего установлено 6 водомеров: 3 водомера по бюджетным организациям и 3 водомера по прочим организациям. Определение объёмов забираемой воды при отсутствии водомеров у одного абонента ведётся по балансам в соответствии с правилами.

На водопроводные сооружения оформлены санитарные паспорта, которые периодически обновляются, заведены журналы аварийных ситуаций, графики проведения дезинфекции согласовываются. Имеются планы мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния систем водоснабжения.

Водоочистных сооружений на водопроводных сооружениях п. Еленский не оборудовано.

На системе водопровода п. Еленский дополнительные методы обработки воды не применяются. На водопроводных сооружениях системы централизованного водоснабжения населения Еленского участка ВКХ филиала «Людиновский водоканал» проводится постоянный производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Исследования воды проводятся Людиновским отделением ИБЛ ПВ 1 раз в месяц и базой ИБЛ ПВ «Калужский областной водоканал» 1 раз в квартал. Анализ данного лабораторного контроля за 2007 г. показывает, что питьевая вода в водоразводящей сети по проводимым исследованиям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (по микробиологическим и органолептическим показателям). При выборочном обследовании водоразборных колонок, оборудованных на водопроводе посёлка, установлено, что колонки имеют отмостки с твёрдым покрытием, лотки для отвода воды, водопроводные колодцы закрыты, мусора и загрязнений не наблюдается.

За 2005 г. лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе» исследована 1 проба воды из разводящей сети п. Еленский по химическим показателям, 4 пробы по бактериологическим показателям. По исследованным показателям вода соответствовала гигиеническим требованиям. За 2006 г. по химическим показателям исследовано 3 пробы воды, по бактериологическим – 10 проб воды. Из них 1 проба воды по бактериологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам. За 2007 г. по химическим показателям исследована 1 пробы воды, по бактериологическим – 13. По исследованным показателям вода соответствовала требованиям СанПиН.

Распределение воды Хвастовичского района по водозаборам (в 2005 г. в тыс. м3 в год):

п. Еленский – 49,8 (25,3%).

Магистральные водоводы и водопроводные сети:

Общая протяжённость водопроводных сетей по посёлку составляет 10,4 км, все сети в основном стальные. Из них водоводов 9,7 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 6 водозаборных колонок, 30 пожарных гидрантов. Имеется одна кирпичная водонапорная башня объёмом 150 м3.

На водопроводных сетях эксплуатируется – 25 водоразборных колонок, 30 пожарных гидрантов.

На 2007 г. запланировано: строительство водопровода на ул. Советской с установкой водоразборной колонки. Необходима установка одного глубинного насоса, строительство станции снижения содержания железа в воде.

Очистные сооружения канализации отсутствуют. Стоки от канализованных домов абоненты вывозят самостоятельно на полигон ТБО на основании договоров с предприятием коммунального хозяйства (МППКХ).

Проблемы надёжности водоснабжения По классу водоисточников все скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа, сероводорода и мутности. Общий класс водоисточников – 2. Сооружений водоподготовки нет. По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам п. Еленский. По артскважинам п. Еленский содержание железа до 1мг/л. В 95 % проб содержание железа выше 1 мг/л – до 15 ПДК. Численность обслуживаемого населения 0,7 тыс. человек. Достижение нормативных показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и введения в эксплуатацию станций обезжелезивания, которой предусмотрено областной целевой программой в период до 2010 года.

Таблица 27.

| Основные проблемы | Причины | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие качества питьевой воды по физико-химическим показателям (по содержанию железа и мутности – п. Еленский), установленным требованиями. Отсутствие сооружений водоподготовки. | Повышенное содержание железа в используемых для водоснабжения водоносных горизонтах. Невыполнение и отсутствие финансирования по областной целевой программе «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой». | Реконструкция и строительство сооружений водоподготовки. |
| Высокая степень физического износа сетей водоснабжения. Отсутствие резервных линий. Необходимость улучшения гидравлических и технологических режимов работы. Недостаточная пропускная способность сетей, учитывая перспективу развития. Отсутствие сетей канализации. | Недостаточные капитальные вложения в замену, строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Длительные сроки эксплуатации сетей. Увеличение объёма оказываемых услуг без развития системы. Отсутствие профинансированных программ из бюджетов всех уровней, по реконструкции и развитию систем ВКХ населённого пункта. | Строительство новых сетей водоснабжения и канализации. Перекладка сетей водопровода с увеличением диаметров. |
| Отсутствие очистных сооружений канализации. | Недостаточные капитальные вложения на строительство сооружений по очистке сточных вод. Невыполнение и отсутствие финансирования по выполнению областной целевой программы «Обеспечение населения Калужской области питьевой водой». | Проектирование и реконструкция ОСК. Проектирование и строительство сетей канализации. |
| Значительный физический износ зданий и оборудования. Необходимость увеличения производительности. Высокий уровень эксплуатационных затрат. | Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, недостаточное вложение средств в ремонт и замену оборудования. Развитие систем водоснабжения и канализации в условиях отсутствия перспективных схем водоснабжения и водоотведения. | Проектирование и реконструкция или новое строительство отдельных объектов водоснабжения и водоотведения. |

Инвестиционная программа по Хвастовичскому району (в том числе п. Еленский) является частью Инвестиционной программы развития общества на 2007-2011 гг. (утверждённая Решением Районного Собрания МР «Хвастовичский район» от 06. 04. 2007 г. № 215).

Программа состоит из мероприятий двух основных блоков:

- мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения. Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;

- мероприятия капитальных ремонтов системы водоснабжения и водоотведения. Мероприятия данного блока нацелены на поддержание мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей).

В районе ул. Величутина, недалеко от границы посёлка планируется строительство очистных сооружений, так как это место характеризуется понижением рельефа, находится ниже пруда и находится недалеко от комплексной застройки.

### II.IV.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение п. Еленский развивается на базе сетевого природного и сжиженного газа. Источником поставки сжиженного газа  служит газонаполнительная станция (ГНС). Газ используется на хозяйственно-бытовые нужды.

Расход газа, направления его использования определёны из потребности в газе:

– население для хозяйственно-бытовых нужд (приготовление пищи и горячей воды в жилых домах);

– технологические и санитарно-технические цели предприятий и учреждений коммунально-бытового и культурного обслуживания населения;

– технологические и санитарно-технические цели промпредприятий и сельскохозяйственных предприятий на технологические нужды;

– энергоноситель для теплоисточников (котельные – отопление жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий и построек).

Источником газоснабжения на ГРС Хвастовичи является газ, поступающий по отводу от магистрального газопровода Тула – Шостка – Киев. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1994 году. Его протяжённость – 0,2 км; диаметр – 108 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь. Проектное давление – 55,0 кгс/см2; проектная производительность – 87,6 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм, сталь).

Основные сооружения:

ГРС – 1 шт.;

ШРП – 3 шт.

Газом отапливаются две газовые котельные:

Котельная БМК-04 (дет. сад, баня);

Котельная БМК-06 (школа, больница).

Проектное положение

Настоящий раздел разработан на основании задания и технико-экономических показателей к нему, рекомендаций нормативных документов и материалов Заказчика.

На перспективу направления использования газа сохраняются.

### II.IV.3. Связь

В п. Еленский телефонной связью общего пользования обеспечены 156 жителей посёлка.

В посёлке смонтирована АТС ёмкостью 200 номеров, тип АТСК 50/200, оборудование системы передачи ОПМ-30 «Сплав».

Кроме телефонной связи общего пользования (ТФОП) абонентам посёлка предоставляются услуги сотовой связи стандарта GSM.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %.

Услуги телевизионного эфирного вещания на территории п. Еленский предоставляют Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ» (телеканал «Ника-ТВ») и ЗАО «ЦТО Калужский СКТП» (телеканалы «Первый канал», «Россия»).

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории п. Еленский предоставляет КФ ОАО «ЦентрТелеком» (радиопрограммы «Радио России», «Маяк»).

Телевизионные передатчики установлены в с. Хвастовичи.

В связи с вводом в с. Хвастовичи в эксплуатацию радиопередатчиков УКВ ЧМ вещания для распространения программ государственных общероссийских радиоредакций, в 2002 году радиотрансляционные точки сети проводного радиовещания на территории п. Еленский были переведены на УКВ ЧМ вещание.

Охват населения эфирным радиовещанием составляет 100 %.

### II.IV.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Основным источником теплоснабжения является газификация жилого сектора.

Газифицировано 60 % жилых домов.

40 % печная отопительная система. Топливом является древесина.

На территории п. Еленский имеются 2 газовые котельные, суммарная мощность 960 кВт, износ 26%, отпуск тепла на нужды бюджетных организаций посёлка.

Имеются две теплотрассы 350 пог. м (от котельной до школы) и 150 пог. м (от котельной до дет. сада «Улыбка» и администрации). Способ прокладки теплотрасс – воздушный.

Перспективные пожелания – заменить теплоизолирующий материал теплотрасс, приобрести резервный генератор электроэнергии.

Анализ современного состояния теплообеспеченности посёлка выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

– техническая модернизация существующих источников тепла, направленная на внедрение современных энергосберегающих технологий (с котлоагрегатами нового поколения с высоким КПД использования топлива и хорошими экологическими показателями);

– использование автономных энергетических комплексов: мини-ТЭЦ, газотурбинных ТЭЦ- (ГТ ТЭЦ), предназначенных для совместного производства электрической и тепловой энергии;

– использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

–на перспективу, одним из направлений, обеспечивающим возможность значительного снижения расходов органического топлива на нужды теплоснабжения и защиту окружающей среды является использование возобновляемых источников энергии – солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

– применение для реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения % аварийности подземных тепловых сетей.

Изменение структуры в топливном балансе посёлка в сторону увеличения потребности в более калорийном виде топлива (газ), приведёт к сокращению затрат на его транспортировку, одновременно создавая благоприятные условия для охраны окружающей среды.

### II.IV.5. Электроснабжение

- Источником электроснабжения с. Еленский является подстанция 35/10 кВ «Еленская» Т-1 1х3,2 тыс. кВт, Т-2 1х1,8 кВт.

- Схема сетей населенного пункта: в электронном исполнении.

- Способ прокладки существующих электросетей:

- Воздушные ЛЭП – 0,4 кВ;

- Воздушные ЛЭП –  10 кВ;

- Кабельные ЛЭП – 10 кВ.

Общая протяженность по п. Еленский:

ВЛ -10 кВ №3 п. Еленский – 4,4 км;

КЛ -10 кВ №5 п. Еленский – 2х0,5 км;

ВЛ -0,4 кВ п. Еленский – 34,6 км.

Протяжённость уличного освещения по п. Еленский не известен.

Существующее положение

Электроснабжение п. Еленский осуществляется от ПС 35/10 кВ «Еленская» Т-1 1х3,2 тыс. кВт, Т-2 1х1,8 кВт.

На территории посёлка проведены воздушные линии напряжения ВЛ-10кВ,  которые обеспечивают поступление электрической энергии от тяговой подстанции (ПС «Еленская») к потребителям. Потребителями посёлка являются промышленные и коммунально-бытовые предприятия посёлка, а также население.

Распределение электроэнергии по потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через трансформаторные подстанции.

Проектное положение

Расчет нагрузок.

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 30 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на одного человека.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей

Таблица 28.

| Жилищный фонд, тыс. м2 | Население, чел | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| 38300 | 1461 | 1 |

Таким образом, суммарная нагрузка по электроснабжению коммунально-бытовых потребителей в целом по посёлку на перспективу составит 0,5 МВт (с учётом существующих нагрузок).

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия нагрузок существующей сохраняемой застройки посёлке на расчётный срок необходимо:

- реконструкция ПС;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

Более конкретные мероприятия по развитию сетей 10кВ в посёлке должны быть определены при разработке схемы развития электрических сетей посёлка, выполняемой специализированной организацией.

# III. Варианты решения задач территориального планирования (концепция генплана)

## III.1. Сценарии и модели территориального, функционального и планировочного развития посёлка

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризуют градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов среды посёлка, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы посёлка;

- исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей посёлка;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия территории посёлка;

- основные функциональные подсистемы посёлка, характеризующие относительную средовую однородность и целостность ткани посёлка: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

## III. 2. Схема функционально-планировочной организации – эскизный вариант

Предложения эскизного проекта разработаны в соответствии с  принятыми решениями:

1. Положение п. Еленский в составе территории Хвастовичского района и Калужской области  соответственно, которые характеризируются следующими особенностями:

-   подцентр Хвастовичского района Калужской области;

- посёлок выполняет функции культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования.

2. Показатели численности населения по этапам на 1 очередь, расчётный срок и  перспективу

Этапы					Численность населения

Современное население							1461 чел.

Первая очередь (10 лет)							1660

Расчётный срок (20 лет)							1861

3. Увеличение нормы жилобеспеченности на одного жителя в среднем по посёлку до 30,0 м2 общей площади. За весь рассматриваемый период должно быть снесено около 2730 м2 общей площади ветхого жилья, сохраняемый  жилой фонд – 35570 м2  на расчётный период генплана.

Эскизный проект Схемы функционально-планировочной организации территории посёлка предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на устранение, по возможности, недостатков современной планировочной организации территории посёлка и обеспечения благоприятных условий для дальнейшего развития посёлка:

Установление четкого функционального зонирования территорий с выделением селитебных и промышленно-складских зон, зон общегородского центра, зон отдыха;

Транспортная система посёлка является составной частью общегородской планировочной структуры и подчеркивает заложенные в проекте планировочные идеи.

Во II томе «Положения территориального планирования» будут представлены более детально проектные решения Генерального плана посёлка Еленский.

Таким образом, в составе работ по Обоснованию проекта Генерального плана п. Еленский определены стратегические направления социально-экономического и градостроительного развития, выбран сценарий функционально-планировочной организации, позволяющий преобразовать сложившуюся функционально-планировочной структуру посёлка и обеспечить его пространственную целостность, функциональную достаточность, эстетическую выразительность и многообразие среды посёлка.

Проектные предложения по реконструкции поселенческой сети в зоне, подверженной радиационному загрязнению, имеют целью совершенствование расселения для создания градостроительных предпосылок, обеспечивающих наиболее благоприятные условия для проживания населения, способствующих рациональному использованию ресурсов, устойчивому и эффективному функционированию народно-хозяйственного комплекса района.

Согласно Постановлению Законодательного Собрания Калужской области № 900 от 31 января 2008 г. о Законе Калужской области «О преобразовании муниципальных образований «Село Клён» и «Посёлок Еленский» на территории административно-территориальной единицы «Хвастовичский район» с 1 января 2009 года образовать на территории административно-территориальной единицы «Хвастовичский район» новое муниципальное образование со статусом сельского поселения «Посёлок Еленский» в результате преобразования двух граничащих между собой муниципальных образований сельского поселения «Село Клён» и городского поселения «Посёлок Еленский» путём их объединения, установить административный центр сельского поселения в посёлке Еленский, установить, что сельское поселение «Село Клён» и городское поселение «Посёлок Еленский» прекращают своё существование в качестве самостоятельных муниципальных образований с 1 января 2009 года, сельское поселение «Посёлок Еленский» с 1 января 2009 года становится правопреемником муниципальных образований сельского поселения «Село Клён» и городского поселения «Посёлок Еленский».