ООО «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 02354/20-Б от 17 декабря 2020 года Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области Положение о территориальном планировании Калуга 2021г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 12-202 от 12 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области Том 2 Положение о территориальном планировании Калуга 2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

ВВЕДЕНИЕ	5

I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	7

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	8

II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения	9

II.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	9

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	10

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Генеральный план Муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:20000 |
| 2 | Положение о территориальном планировании |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:20000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:20000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план  муниципального образования сельского  поселения «Село Барятино» Тарусского муниципального района (далее по тексту – генеральный план)  разработан ПК «ГЕО»  (муниципальный контракт  № 12-202 от 12 сентября 2012 г.), утвержден Решением Сельской Думы от 06.06.2014 № 1.

Проект внесения изменений  в генеральный план МО СП «Село Барятино» Тарусского муниципального района  Калужской области разработан  ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом  №  02354/20-Б от 17 декабря  2020 года.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана: приведением в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018 г.; внесением изменений  в соответствии с письмом Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области (главное управление МЧС России по Калужской области) № 10875-3-3 от 29.12.2018г.; приведением в соответствие с утвержденной Схемой территориального планирования Калужской области утвержденной Правительством Калужской области   №735 от 17.09.2020 г.; включением земельных участков с кадастровыми номерами 40:20:021103:4 и 40:20:021701:11 в зону функционального зонирования - производственная зона сельскохозяйственных предприятий;  уточнением границ населенных пунктов с. Барятино и дер. Латынино земельные участки категории земли населенных пунктов частично или полностью находятся за границами населенных пунктов.

Проект внесения изменений в Генеральный план  СП «Село Барятино» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Тарусский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Генеральный план является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Генеральный план содержит:

1)положение о территориальном планировании;

2)карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3)карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4)карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

# I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

Таблица 1

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Функциональная зона | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения | Строительство детской спортивной площадки, обустройство зон для отдыха и для занятия спортом | Жилая зона | - | с. Барятино МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |
| 2 | Объекты спортивно-оздоровительного назначения | Строительство детской спортивной площадки, обустройство зон для отдыха и для занятия спортом | Жилая зона | - | дер. Латынино МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |
| 3 | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры | Строительство артезианской скважины | Жилая зона | - | дер. Латынино МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |
| 4 | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры | Строительство водопроводных сетей | - | - | дер. Латынино МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |
| 5 | Объект капитального строительства инженерной инфраструктуры | Строительство источника тепловой энергии (котельная) | Жилая зона | - | с. Барятино МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |
| 6 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Пожарный пирс | Зона сельскохозяйственного использования | - | д. Андреево МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |
| 7 | Объект обеспечения пожарной безопасности | Пожарный пирс | Зона сельскохозяйственного использования | - | около дер. Гурьево МО СП «Село Барятино» | Первая очередь | - |

# II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование CП «Село Барятино» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зона размещения объектов административного, образовательного, культурно-бытового обслуживания, и иной общественно-деловой деятельности.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона акваторий.  Зона размещения  объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Специального назначения.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Иные зоны Зона размещения особо охраняемых природных территорий.

## II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Зонирование территории, га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 301,5 | 301,5 |
| Общественно-деловая | 1,7 | 1,7 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 15,2 | 15,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 4148,0 | 4146,2 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 34,6 | 34,6 |
| Рекреационного назначения | 36,9 | 36,9 |
| Лесов | 3768,8 | 3768,8 |
| Акваторий | 27,9 | 27,9 |
| Кладбищ | 5,7 | 7,5 |
| Иные зоны (зона размещения особо охраняемых природных территорий) | 9,2 | 9,2 |
| Общая площадь | 8349,5 | 8349,5 |

## II.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

На территории Сельского Поселения «Село Барятино» не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области утвержденной Правительством Калужской области  №735 от 17.09.2020 г.

Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов

регионального значения, за исключением линейных объектов.

Таблица 3

| Местоположение | Название зоны | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Кареево CП «Cело Барятино» | Зона сельскохозяйственного использования | 57,4 | ГРП | региональный |
| дер. Гурьево CП «Cело Барятино» | Жилая зона | 26,4 | ГРП | региональный |
| дер. Лаговщина CП «Cело Барятино» | Жилая зона | 8,2 | ГРП | региональный |

На территории Сельского Поселения «Село Барятино» не  планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования МР «Тарусский район» (утв. Решением Районного Собрания от 22.10.2020г. №31).

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли особо охраняемых территорий и объектов (проект 2013 г.)

Таблица 4

| Кадастровый номер | Площадь земель, га | Собственник | Планируемое использование | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| южнее с. Барятино |
| 40:20:021301:27 | 1,8 |  | Кладбище | 2015-2016 |
| ИТОГО: | 1,8 |  |  |  |

Изменения  границ  населенных пунктов

на территории  СП «Село Барятино»  (проект 2021 г)

Таблица 5

| № п./п. | Населенный пункт | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Барятино СП «Село Барятино» | Уточнение границы населенного пункта земельные участки с К№ 40:20:020208:276, 40:20:020208:277, 40:20:020208:278, 40:20:020207:348, 40:20:020207:284 категории земли населенных пунктов, частично находятся за границами населенного пункта с. Барятино |
| 2 | дер. Латынино СП «Село Барятино» | Уточнение границы населенного пункта в связи с постановкой на кадастровый учет ранее учтенного земельного участка категории земли населенных пунктов К№ 40:20:020801:46 |